#### MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5.E/ LEGEA 292/2018

I. Denumirea proiectului:          CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA VISINA,

STR. PLOPULUI NR. 2 VISINA, COM JURILOVCA,

II. Titular:

- numele:                                        CHIRITA DANIEL FERMIER P.F.A.

- adresa poștală:   COM. JURILOVCA  , SAT VISINA– JUD. TULCEA, str. PLOPULUI

nr. 2, T 26, Cc 959, NR. CAD. 31148,

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet- 0758769640

- numele persoanelor de contact: CHIRITA DANIEL

 director/manager/administrator -

- responsabil pentru protecția mediului: CHIRITA DANIEL

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului

Prin tema program se solicită studierea unei zone situate în intravilanul localităţii VISINA,din comuna JURILOVCA, în prelungirea zonei centrale a acesteia, catre vest, pentru amplasarea unei agropensiuni, de capacitate redusa.

Amplasamentul se afla la circa 1 700 de metri fata de malul lacului Golovita, situat in sudul amplasamentului si la circa 60 de metri in sud fata de traseul DJ 222, adica fata de principala circulatie carosabila din localitate, si la o distanta de 200 de metri in sud-est fata de punctul considerat central al localitatii, marcat de functiuni publice.

Deoarece localitatea are un deosebit potential turistic, beneficiarul a avut initiativa implementarii, pe un teren proprietate particulara care ii apartine, a unei agropensiuni, functiune care isi face deja loc intre functiunile de baza din localitate. Terenul este liber de orice sarcina.

Terenul, cu o suprafata totala de 2 087,00 mp in acte si 2 085,00 mp din masuratori se afla în proprietatea particulară a d-lui  CHIRITA DANIEL. Aceasta (avand si calitatea de Persoana Fizica Autorizata) a constituit pentru intreaga suprafata de 2 085 mp Patrimoniu de afectatiune in favoarea lui CHIRITA DANIEL FERMIER P.F.A. in conformitate cu Decaratia anexata (nr.2770 din 12.12.2017) .

Localitatea VISINA face parte dintre localitatile limitrofe teritoriului administrat de RBDD, invecinandu-se pe latura sa de sud cu acest teritoriu. Visina face parte dintre localitatile mici din Delta Dunarii, dar care, avand un amplasament extrem de favorabil din punct de vedere al cadrului natural, poate să cunoasca o anumita dezvoltare a turismului, si, mai ales, a agroturismului. Localitatea este caracterizata printr-o impartire destul de libera a pateurilor delimitate de strazi, de alinierea zonei de constructii intr-un front stradal mai bine conturat, in timp ce, in adancime, parcelele sunt plantate cu arbori fructiferi, vita-de-vie, sau sunt utilizate ca gradini de legume.

Constructia agropensiunii este amplasata in zona de est a terenului, la 10 metri fata de limita acestuia catre strada. Va fi un corp de cladire, durabila, avand catre vest  spatiile comune pentru clienti, la sud unele spatii administrative si gospodaresti  iar la est  camere de cazare, cu intrare de pe terase individuale. Agropensiunea va avea o structura cu 4 camere pentru cazare, fiecare pentru doua persoane, la fiecare camera de cazare fiind prevazut un grup sanitar cu dus.

Accesul auto se va face din zona de nord, iar asccesul clientilor la zona de receptie, pe latura de nord a cladirii prin intermediul unei terase de acces. Este prevazuta o terasa  desfasurata la  fatada pe latura de est, precum si zona de tarasa pe latura de vest. Din estul amplasamentului este prevazut si accesul catre parcajul pentru clienti sau pentru aprovizionare, situat in zona de nord-vest. Au fost rezolvate sase locuri de parcare - 5 pentru clienti si unul de aprovizionare.

Se propune o structura cu 4 unitati pentru cazare, de cate doua persoane fiecare; cele patru camere de cazare se vor amplasa in zona de est, iar spatiul rezervat activitatilor comune, spre vest. Structura este de patru camere cu doua paturi, la fiecare unitate  de cazare fiind prevazut un grup sanitar cu dus.

Asezarea   constructiei in interiorul parcelei se va face tinandu-se seama de orientarea corecta a incaperilor fata de punctele cardinale (spre est camerele de cazare si spre vest spatiile comune destinate clientilor), cu zona de servicii si anexe, spre sud.

Pe latura de vest  se propune rezolvarea spatiilor comune pentru clienti si anume dinning, salon, bucatarie tip oficiu si terasa care deserveste salonul. Bucataria tip oficiu este pusa la dispozitia clientilor. Grupul sanitar care va deservi zona de activitati comune pentru clienti va fi amplasat spre nord, in apropierea receptiei. Pe latura  de nord va fi si accesul  principal. Pe latura de sud se vor rezolva spalatoria , cu compartimente distincte pentru rufe curate si pentru rufe murdare, ale caror fluxuri nu se vor intersecta, părecum si un oficiu pentru efecte, care va cuprinde si un dulap pentru igiena spatiilor de cazare. Pentru igiena spatiilor comune, un dulap a fost prevazut in zona grupului sanitar pentru clienti iar pentru igiena oficiului-bucatarie dulapul a fost prevazut in spatiul depozitului, cu acces din exterior.

Spatiile  de cazare vor avea aceeasi impartire functionala – acces direct in camera de pe terasa exterioara,  sas cu dulapuri inzidite si acces la  grup sanitar.

Proiectul va fi etapizat, prima etapa de executie fiind cea a agropensiunii, după care , intr-o etapa ulterioara se vor executa un foisor si o anexa- magazie, ambele aprobate prin PUZ

BILANT TERITORIAL PROPUS DEFALCAT ( pentru prima etapa)

CONSTRUCTII				           281,16 mp                                   14%

ALEI PIETONALE, TROTUARE, TERASE         420, 00 mp                                  20%

PARCAJE	                                    	             75, 00 mp                                    3%

ALEI CAROSABILE			                      140, 00 mp                                    7%

SPATII VERZI AMENAJATE                             1 168,84 mp                                 56%

TOTAL			         	        2 085, 00 mp                                 100%

POT propus= 14% ( POT max. conf. PUZ = 15%)

CUT propus =0,14  ( CUT max. conf.PUZ =0,50)

b) justificarea necesității proiectului;

Amplasamentul se afla intr-o localitate  cu potential  turistic, si potrivita pentru dezvoltarea acestui tip de functiuni  ; in localitatile componente ale comunei Jurilovca  exista mai multe functiuni de acest tip , agropensiuni cat si de case de vacanta, dar nu multe cu arhitectura de tip traditional.

In ipoteza extinderii in continuare, pe viitor, a functiunii turistice in intravilan , si noul obiectiv propus poate constitui un punct de atractie pentru turisti ,desi are o capacitate mica de cazare .

c) valoarea investiției: 229 427, 00lei

d) perioada de implementare propusă : 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție : profil agroturistic,  de prestari-servicii, putand caza intre 8 si 12 persoane( in cazul unor familii cu copii)

- descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)-nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea-nu e cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora-nu e cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Parcela va fi racordata la retelele tehnico-edilitare existente in zona (energie electrica, apa).

A.ALIMENTAREA CU APA este deja realizata prin racord din conducta stradala de distributie a apei potabile, situata la limita amplasamentului, in sud, pe strada Plopului. Racordul este executat cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul  de 32 mm. Pe racord se va executa  camin apometric cu aparat pentru masurarea consumurilor de apa potabila .In cladire se vor prevedea  stingatoare portabile cu spuma.

CANALIZAREA  obiectivului este asigurata prin executia colectoarelor interioare  de canalizare si racordarea acestora la canalizarea generala a incintei ; dupa colectare, apele uzate sunt dirijate catre bazinul vidanjabil existent  in sud, cu o capacitate de 10 mc .

Nu este nevoie ca apele uzate de la bucatarie sa fie colectate separat si trecute prin separator de grasimi,deoarece acesta are caracteristicile unei bucatarii de mici dimensiuni, ca  pentru o locuinta unifamiliala. Clientii vor avea acces la bucatarie

B.ENERGIA ELECTRICA -alimentarea consumatorilor va fi rezolvata la tensiunea de

380 V, din reteaua exterioara de joasa tensiune din zona, situata pe latura de est a strazii Plopului, adiacenta amplasamentului. Pe bransament va fi  intercalat grup de masura a energiei electrice consumate .

Racordul care era pe teren a fost desfiintata la demolarea fostei locuinte si se va inlocui in conformitate cu noua putere solicitata.

C.ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA –Se va  executa un semineu cu functionare cu lemne, pentru serile mai reci, dar functionarea unitatii va fi pe perioada sezonului cald; pe langa boilere, se vor prevedea suplimentar si panouri solare, care pot asigura apa calda menajara pe tot parcursul verii.

D.TELEFONIA se va asigura prin conexiune wireless si instalatie interioara de conectare; conectarea se poate asigura si prin terminalele mobile ale vizitatorilor sau terminale puse la dispozitie de administrator.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

- suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la strictul necesar , astfel incat amplasamentul santierului si traseul drumurilor de acces sa aduca prejudicii minime mediului natural ;

- se va evita folosirea utilajelor de transport de tonaj mare , iar traficul de santier si functionarea utilajelor vor fi limitate la trasee si programe de lucru specificate

- transportul si depozitarea materialelor rezultate prin lucrarile de executie se vor face in locuri adecvate , lipsite de vegetatie ;

- se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor , respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de catre autoritatiile de Protectia Mediului , in conditii care sa impiedice raspandirea pulberilor sau a altor materiale generatoare de pulberi

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Nu este necesara modernizarea traseelor care duc catre obiectiv , amplasamentul fiind adiacent strazii SPlopului , care este cu imbracaminte de piatra si se afla in stare buna . Drumurile stradale descarca, in general , in principalul traseu carosabil al localitatii , DJ 222 , care strabate localitatea de la est catre vest. Trama stradala este in general dezordonata, formand pateuri construite destul de rarefiat si , in general, cu forme aproape libere.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare: pentru balustrade se va utiliza lemnul, nuanta NUC, pentru invelitoare se va folosi stuful, soclul cladirii se va placa cu piatra naturala in asize orizontale; aleile vor fi amenajate cu pietris sau piatră

- metode folosite în construcție/demolare-constructie de tip clasic, cu materiale și finisaje obisnuite( zidarii, tencuieli umede, placari cu piatra sau cu gresie la interior, acoperire cu invelitoare din stuf, etc.)

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară- executare in circa 12 luni, cu punerea in functiune imediat dupa receptie,  si activitatea  de  urmărire  a  comportării  construcţiei de tip „CURENT ” , potrivit normativului P 130 / 1999 .

- relația cu alte proiecte existente sau planificate-nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare- nu au fost luate in considerare alternative

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)- nu este cazul agropensiunea va avea o capacitate mica de cazare, eliminarea apelor uzate se va face in sistem individual, în bazin vidanjabil cu capacitatea de 10,00 mc. Pe iesirea apelor uzate dela bucatariie nu este necesar un separator de grasimi, avându-se in vedere capacitatea redusa de cazare, si ca urmare o cantitate mica de materie prima in vederea prepararii hranei,  iar deseurile vor fi preluate de firme specializate

- alte autorizații cerute pentru proiect- toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare Nu este cazul, terenul nu se afla in zona protejata, in sit desemnat NATURA 2000  – nici  sub tutela A.R.B.D.D. Totusi, in timpul perioadei de constructie se recomanda supravegherea urmatorelor activitati:

- Restrangerea la strictul necesar  a suprafetelor destinate organizarii de santier ;

- Urmarirea unei bune functionari a utilajelor si mentinerea ordinii si curateniei in santier

- Respectarea normelor de protectie a muncii ;

- Luarea tuturor masurilor pentru a nu se produce fenomene de poluare

- Refacerea zonelor destinate  lucrarilor de organizare a santierului, dupa incetarea executiei

Pentru perioada de functionare a agropensiunii se propune:

-Colectarea diferentiata a deseurilor si transportarea acestora in locurile stabilite de Primarie conform HG 856/2002 privind gestiunea deşeurilor, modificată si completată de HG 210/2007,

-Functiunea nu este o functiune producatoare de disconfort fonic.

Nu se preconizeaza ca integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe sa fie  afectate de proiectul propus, el fiind amplasat in zona rezidentiala,la distanta de circa 300 de metri fata de zonele protejate.

Pentru perioada de functionare a agropensiunii se propune:

-Colectarea diferentiata a deseurilor si transportarea acestora in locurile stabilite de Primarie conform HG 856/2002 privind gestiunea deşeurilor, modificată si completată de HG 210/2007,

-Functiunea nu este o functiune producatoare de disconfort fonic.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare-

In satul Visina exista  situri arheologice si istorice, parte dintre acestea fiind localizate in vatra satului sau la limita de est a satului. De asemenea, la 8 km  est de localitatea Jurilovca se afla situl arheologic Cetatea Orgame/Argamum(COD lmi:TL-I-m-A-05808) amplasata pe Capul Dolosman, avand o suporafata de 120 ha .

In apropierea terenului ce face obiectul prezentului studiu (nord-vest) a fost identificat situl arheologic – Asezare romană, sec.I - IV p. Chr., ( COD LMI:TL-I-s-B-05962) in a carui zona de protectie se afla,  partial, amplasamentul.

In ceea ce priveste patrimoniul istoric si cultural, in zona sau pe amplasament nu sunt  semnalate situri arheologice, dar obiectivul se afla in zona de protectie a acestora. De aceea , se vor lua urmatoarele masuri:

Prevederi pentru zonele de protectie  ale siturilor arheologice situate in intravilanul sau extravilanul localitatilor

Prevederi pentru zonele de protectie ale siturilor arheologice situate in intravilanul sau extravilanul localitatilor

Funcţiuni admise: toate functiunile permise in documentatii de urbanism avizate si aprobate conform legii

Functiuni interzise: toate functiunile interzise in documentatii de urbanism avizate si aprobate conform legii

Condiţionări la autorizare:

a) aviz Direcţia Judeţeană pentru Cultură.

b) toate lucrarile care urmeaza sa afecteze solul vor fi supravegheate din punct de vedere arheologic, in conditiile legii

c) in cazul in care in timpul executarii lucrarilor vor fi identificate materiale arheologice

(bunuri mobile), lucrarile vor fi oprite atat timp cat va fi necesar institutiei de specialitate pentru inregistrarea si prelevarea lor

d) in cazul in care se vor descoperi vestigii arheologice construite se va solicita descarcarea de sarcina arheologica a suprafetei de teren aferente investitiei propuse iar lucrarile vor fi sistate in portiunea respectiva atat timp cat va fi necesar institutiei de specialitate pentru cercetarea arheologic preventiva exhaustiva a acestora

e) in cazul in carte se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanta deosebita care nu vor putea fi prelevate sau stramutate beneficiarul va modifica/ completa proiectul in asa fel incat acestea sa nu fie afectate de lucrarile propuse

Prevederi legale:

Neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrarile de construire ori de finantare constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor legii

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații : Nu este cazul,  proiectul se implementeaza in intravilan, intr-o zona de locuinte, dar numarul mic de camere de cazare face functiunea compatibila cu zona de locuit. Conform PUG zona era rezidentiala dar pentru schimbarea functiunii in zona a fost intocmit si aprobat un PLAN URBANISTIC ZONAL

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu au fost luate in considerere alte variante de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor: Evacuarea apelor uzate se va face in sistem individual, in bazin vidanjabil cu o capacitate de 10 mc. Canalizarea obiectivului se asigura prin executia colectoarelor interioare de canalizare si racordarea acestora la canalizarea generala a incintei ; dupa colectare intr-un camin principal, apele uzate vor fi dirijate in bazinul vidanjabil. Pe iesirea apelor uzate de la zona de bucatarie nu este necesar separator de grasimi, avandu-se in vedere capacitatea redusa de cazare , si cantitatea mica de hrana preparata, similara cu cea dintr-o familie.

Conductele de canalizare sunt din polipropilena pentru canalizari cu diametrul de 110 si 160 mm. si polietilena 50 mm. se vor adopta pante de scurgere pentru incadrarea vitezelor in domeniul vitezelor de autocuratire .

Toate conductele de apa si canalizare vor fi montate in pamant , ingropate la minim 1.00 m. adancime si protejate in pat de nisip .

b) protecția aerului: Nu este cazul. Unitatea nu produce noxe. Energia  termica – Se va  executa un semineu cu functionare cu lemne, pentru serile mai reci, dar functionarea unitatii va fi pe perioada sezonului cald; pe langa boilere, se vor prevedea suplimentar si panouri solare, care pot asigura apa calda menajara pe tot parcursul verii.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: grosimea peretilor despartitori dintre camerele de cazare asigura protectia fonica intre camere ( 20 cm grosime )	Pentru protectia impotriva zgomotului aerian exterior au fost prevazute ferestre cu garnituri de etansare care asigura o protectie fonica buna.

d) protecția împotriva radiațiilor:Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:Nu este cazul, apele uzate se vor evacua in bazin betonat, vidanjabil, hidroizolat corespunzator.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: Nu este cazul, zona este antropizata.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Terenul nu se afla in zona de vecinatatea A.R.B.D.D., dar se supune Regulamentului de urbanism pentru Delta Dunarii (HG 1516 /2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii).

Amplasamentul se afla in perimetrul  de protectie al zonei cu patrimoniu arheologic repetat, conform definitiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 5, alin. 7 din acelasi act normative)

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Functiunea produce deseuri de importanta redusa, care vor fi colectate pe categorii de deseuri, prin intermediul uinei firme specializate Deseurile care rezulta prin implementarea proiectului se vor colecta pe categorii de deseuri , in pubele care se vor amplasa pe platforma amenajata si imprejmuita, propusa prin proiect, in apropierea zonei de parcare . Pe aceasta  platforma betonata si imprejmuita pentru depozitarea deseurilor, deseurile vor fi colectate diferentiat, pe tipuri de deseuri:

- ambalaje din plastic (150102)

- hartie si carton ( 200101)
- sticla(200102)
- deseuri menajere (200301)

Deseurile vor fi preluate ritmic prin contract cu o societate specializata.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: Nu este cazul , proiectul se implementeaza in zona antropizata , care este zona locuinte si functiuni complementare locuirii, printre care se numara si functiunea de agropensiune , deci nu va avea impact negativ nici asupra populatiei, sanatatii acesteia sau a biodiversitatii. Proiectul este de importanta minora,fara implicatiii asupra vecinatatilor

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Lucrarile pentru organizarea de santier vor fi minime si vor cuprinde :

-o platforma de aprovizionare si  depozitare a materialelor

-o baraca amplasata adiacent platformei

-o cabina W.C. ecologica

-racordurile ( apa si electricitate ) necesare functionarii santierului

Zona de organizare de santier va fi prevazuta in apropierea  accesului carosabil din drumul stradal. Pe platforma depozitarea materialelor se va face ordonat si ingrijit pentru a se ocupa minimum de spatiu  , cu protejarea materialelor care pot fi afectate de intemperii si cu limitarea imprastierii prafului si pulberilor .

Dupa finalizarea constructiei terenul aferent organizarii de santier se va reamenaja ca spatiu verde sau platforma de parcare .

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalizarea investitiei peste 50% din teren va fi destinata spatiilor verzi ( spatii verzi amenajate+ plantatii de protectie)

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Titular:

Chirita Daniel