DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.    din

Ca urmare a notificării depuse de S.C. EVOLUTION MONEY BUSINESS S.R.L., cu sediul în Tunari, jud. Ilfov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 34A, etaj 1, birou 16, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 9867/26.07.2022 de emitere a avizului de mediu pentru PUZ „CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, STAȚIE TRANSFORMARE, CABLURI ELECTRICE SUBTERANE, RACORD LEA 400 kV, DRUMURI DE ACCES ȘI RACORD LA DN 22 - VĂCĂRENI “, propus a se implementa în extravilan com. Văcăreni, jud. Tulcea sau identificat prin NC/CF 32479; NC/CF 32481; NC/CF 32493; NC/CF 32495; NC/CF 32529; NC/CF 32531; NC/CF 32533; NC/CF 38562; NC/CF 32473; NC/CF 32049; NC/CF 32062; NC/CF 32067; NC/CF 32213; NC/CF 32230; NC/CF 32238; NC/CF 32250; NC/CF 32254; NC/CF 32261; NC/CF 32265; NC/CF 32273; NC/CF 32947; NC/CF 33005; NC/CF 32139; NC/CF 32143; NC/CF 32147; NC/CF 32151; NC/CF 32155; NC/CF 32159; NC/CF 32167; NC/CF 32175; NC/CF 32179; NC/CF 32187; NC/CF 32191; NC/CF 32197; NC/CF 32203; NC/CF 32207; NC/CF 32222; NC/CF 32226; NC/CF 32224; NC/CF 32149, conform certificatului de urbanism nr. 18/5656/12.07.2022, emis de Primăria Comunei Văcăreni și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 10463/08.08.2022, în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea,

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 17.08.2022, a completărilor depuse la documentație, înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 10931/19.08.2022 prin care se depune dovada mediatizării deciziei A.P.M. Tulcea ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare;

  - în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) pct. a) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat (mediatizare decizie etapă de încadrare în ziarul Delta din 19.08.2022, precum și pe site-ul și la sediul A.P.M. Tulcea în data de 17.08.2022).

Decide: Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, STAȚIE TRANSFORMARE, CABLURI ELECTRICE SUBTERANE, RACORD LEA 400 kV, DRUMURI DE ACCES ȘI RACORD LA DN 22 - VĂCĂRENI “, propus a se implementa în extravilan com. Văcăreni, jud. Tulcea sau identificat prin NC/CF 32479; NC/CF 32481; NC/CF 32493; NC/CF 32495; NC/CF 32529; NC/CF 32531; NC/CF 32533; NC/CF 38562; NC/CF 32473; NC/CF 32049; NC/CF 32062; NC/CF 32067; NC/CF 32213; NC/CF 32230; NC/CF 32238; NC/CF 32250; NC/CF 32254; NC/CF 32261; NC/CF 32265; NC/CF 32273; NC/CF 32947; NC/CF 33005; NC/CF 32139; NC/CF 32143; NC/CF 32147; NC/CF 32151; NC/CF 32155; NC/CF 32159; NC/CF 32167; NC/CF 32175; NC/CF 32179; NC/CF 32187; NC/CF 32191; NC/CF 32197; NC/CF 32203; NC/CF 32207; NC/CF 32222; NC/CF 32226; NC/CF 32224; NC/CF 32149, necesită efectuarea evaluării de mediu pentru planuri si programe, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi programe cu realizarea Raportului de mediu şi a evaluării adecvate, conform prevederilor Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor şi proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu întocmirea Studiului de evaluare adecvată, pentru planul menționat.

Obiectivele planului: stabilește reglementările specifice pentru amplasarea și realizarea obiectivului de investiție „Construire parc de turbine eoliene, stație transformare, cabluri electrice subterane, racord LEA 400 kV, drumuri de acces și racord la DN 22 - Văcăreni”. Prin plan se propune amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 22 turbine cu putere nominală de 6000 KW (6 MW/turbină). Amplasamentul este situat într-o zonă  aflată în apropierea localității Văcăreni, având o suprafață studiată de 2628,8 ha, din care suprafața care a generat PUZ este 12,3305 ha.

- Planul Urbanistic Zonal stabilește reglementări cu privire la:

-stabilirea amplasamentelor pentru montarea turbinelor eoliene îin baza studiului privind intensitatea vântului și a numărului optim de turbine;

-stabilirea condițiilor de amplasare a turbinelor funcție de distanțele limită față de limitele intravilanului localităților adiacente amplasamentlui studiat;

-stabilirea rețelei de drumuri de exploatare necesar a fi realizate pe terenul din zona studiată – dimensionarea acestora pentru asigurarea condițiilor de transport în siguranță a utilajelor la locul de montaj și a materialelor necesare realizarii infrastructurii turbinelor eoliene;

-stabilirea traseelor de circulație pe drumurile existente în afara teritoriului aferent parcului eolian pentru transportul echipamentelor și a materialelor de construcție;

-zonificarea funcționala a terenurilor;

-statutul juridic și circulația terenurilor;

-definirea infrastructurii edilitare necesare acestui gen de investiție și a zonelor aferente acestora;

-măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice;

-măsuri de protecție a mediului și condițiile de aplicare a prevederilor studiilor;

-stabilirea obiectivelor de utilitate publică;

-reglementări specifice detaliate, permisiuni și restricții incluse în RLU aferent P.U.Z.;

-delimitarea și protejarea patrimoniului natural și arheologic;

-analiza condițiilor de amplasare a organizării de șantier;

-analiza posibilității de amplasare a platformei de încărcare descărcare;

-analiza posibilității de amplasare a turbinelor la distanțele de siguranță față de traseul LEA de înaltă tensiune 20 kV;

-analiza condițiilor de amplasare a turbinelor eoliene, precum și a celorlalte instalații existente în zonă.

Indicatori urbanistici:

- P.O.T. = 5,6 %, C.U.T.  = 0,056

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Se propune prin PUZ  amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 22 turbine cu putere nominală de 6000 kW (6 MW/turbină). Amplasamentul este situat  în extravilan, într-o zonă  aflată  în apropierea localității Văcăreni, având o suprafață studiată de 2 628,8 ha, din care suprafața care a generat PUZ este 12,3305 ha.

- Se propune o stație de transformare cu racord LEA de 400 kV și un traseu LES de interconectare a turbinelor eoliene la stația de transformare.

- Pe amplasament există traseele a trei linii electrice aeriene LEA 700KV, LEA 400KV si LEA 110KV., precum și conducta magistrală de gaze naturale. Distanța până la cea mai apropiata locuință rurală este de 650 m. Pe amplasament nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare.

- Terenurile pe care se propun turbinele eoliene au fost scoase din circuitul agricol și introduse în intravilan. P.O.T. = 5,6 %, C.U.T.  = 0,056

- Accesul în zona amplasamentului se face din drumul național DN 22E, apoi drumuri comunale și drumuri de exploatare agricolă; accesul la amplasamentul fiecărei turbine se va face pe drumuri de exploatare ce vor fi realizate prin lucrări specifice.

- Amplasamentul se suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și se află în imediata vecinătate a  ROSCI0123 Munții Măcinului și a Parcului Național Munții Măcinului, precum și a ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

- gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

- Generează posibilitatea de dezvoltare a unor activităţi de producție energie electrică

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

- În zonă sunt propuse o serie de alte parcuri eoliene, cu un total de 31 turbine.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

  - Se încadrează în perspectiva dezvoltării durabile, prin producerea de energie verde

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

- Amplasamentul se suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și se află în imediata vecinătate a ROSCI0123 Munții Măcinului și a Parcului Național Munții Măcinului, precum și a ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

  - Planul propune respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare și se aliniază la Strategia energetică națională;

  - Pe amplasament există traseele a trei linii electrice aeriene LEA 700KV, LEA 400KV si LEA 110KV., precum și conducta magistrală de gaze naturale. Pe amplasament nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare;

  - Deşeurile vor fi colectate selectiv si predate unitaţilor specializate.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor - este posibil să apară efecte semnificative, de lungă durată asupra factorilor de mediu. Planul propune respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

b) natura cumulativă a efectelor: există mai multe parcuri eoliene în zonă;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul;

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): este posibil să apară efecte semnificative asupra factorilor de mediu  și sănătății umane;

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): este posibil să apară efecte semnificative asupra factorilor de mediu;

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – PUZ se propune în arii protejate;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului -  nu este cazul;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv - conform certificatului de urbanism terenul are folosinţa actuală curți construcții

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional - amplasamentul planului se află în arii protejate, respectiv ROSPA0073 Măcin-Niculițel și în imediata vecinătate a ROSCI0123 Munții Măcinului și a Parcului Național Munții Măcinului, precum și a ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie.

Obligațiile titularului:

- Studiul de evaluare adecvată și Raportul de mediu vor fi întocmite de către persoane fizice sau juridice atestate, în conformitate cu prevederile Ord. M.M. nr. 1134/2020. Se va respecta legislația de mediu în vigoare. Studiul de evaluare adecvată se va întocmi separat de Raportul de mediu, concluziile acestuia urmând a fi preluate și integrate în Raportul de mediu.

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- mediatizare în presă la depunerea notificării (ziarul „Delta" din 26.07.2022 și 29.07.2022);

- mediatizare după luarea deciziei în C.S.C. (ziarul „Delta" din 19.08.2022 și pe site-ul și la sediul A.P.M. Tulcea în data de 17.08.2022.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentala care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, considerându-se ca acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

ing. Daniela STRĂINU

Întocmit: Daniela Străinu

Nr.A.A.A. ....../19.08.2022