AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

proiect

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L

Sediul social: sat Nuntași, comuna Istria, Aleea  Egretei, nr.10,  județul Constanța

Locația activității: intravilan oraș Babadag, Ferma 2, județul Tulcea

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6.a) ,, Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări ”

Cod CAEN (rev. 2) : 0147 - Creşterea păsărilor;

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.a) | Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacității de peste:a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013 | 3.B.4.g.ii | 100908 |

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Transferați

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.(a).lit.(i) | Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor cu 40 000 locuri pentru păsări |

Emisă de: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Data emiterii: ..........2022

Valabilitate: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

Autorizația de mediu integrată pentru care nu se obține viză anuală își încetează efectele juridice.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

CUPRINS

| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6 |
| 4. | DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE | 7 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII | 9 |
| 5.1. | Acţiuni de control | 12 |
| 5.2. | Conştientizare şi instruire | 13 |
| 5.3. | Responsabilităţi | 14 |
| 5.4. | Raportări | 15 |
| 5.5. | Notificarea autorităţilor | 15 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 15 |
| 7 | RESURSE | 18 |
| 7.2. | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI A GAZELOR NATURALE | 21 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 23 |
| 8.1. | Descrierea amplasamentului | 23 |
| 8.2. | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice | 25 |
| 8.3.. | Tehnici pentru conformarea cu cerinţele BAT | 30 |
| 9. | INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU | 35 |
| 9.1. | Emisii în atmosfera | 35 |
| 9.2 | Emisii în apă | 37 |
| 9.3 | Emisii în sol, apă subterană | 38 |
| 10. | CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT | 39 |
| 10.1 | Aer | 39 |
| 10.2 | Apă | 41 |
| 10.3 | Sol | 43 |
| 10.4 | Zgomot | 43 |
| 11. | MANAGEMENTUL DEȘEURILOR | 44 |
| 11.1. | Deșeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate | 44 |
| 11.2. | Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase | 46 |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 47 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 49 |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 56 |
| 15. | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 62 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 64 |
| 17. | FUNCȚIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ | 65 |
| Anexa | GLOSAR DE TERMENI | 66 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Sediul social: sat Nuntași, comuna Istria, Aleea  Egretei, nr.10,  județul Constanța

Certificat de înregistrare: ONRC-Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     Constanța, Seria B, nr. 3309955

Cod unic de înregistrare: 26111207

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J13/2254/2009

# TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DIMAS ACTIV S.R.L cu punctul de lucru în orașul Babadag, Ferma 2, județul Tulcea, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea cu nr. 10940/19.08.2022,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza comentariilor/punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autoritățile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică la sediul Primăriei orașului Babadag din data de 03.10.2022;

- în lipsa comentariilor/observațiilor din partea publicului;

- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza H.G nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza H.G nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

- O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O. M.  nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completăile ulterioare;

- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019, privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- H.G nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr. 1061/2008 privind transportul deșurilor periculoase/nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

- H.G nr. 878/2005, privind accesul publicului la informația privind mediul;

- H.G nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși Transferați modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Ordinul nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinul nr. 462/1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje, deșeuri de ambalaje;

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- Ordinul comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- Ordinul  nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viată al populației cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista natională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- STAS 12574/1987, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Regulamentul nr.1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- REGULAMENTUL (UE) NR. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE)nr. 1907/2006;

Ținând cont  de:

- Reference Document on Best Availabile Tehniques for Intensive of Poultry and Pigs- ediția 2017;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

și în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene, și prevederilor prezentei autorizații:

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru funcționarea instalației : Ferma pentru pui de carne Babadag

Amplasată în: județul Tulcea, orașul Babadag,  Ferma 2

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005  aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: categoria 6.6. a) ,,Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări ”.

Activitate autorizată:

Cod CAEN:0147 – Creșterea păsărilor

| Activitate IED | Capacitatea maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacității de peste:a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013 | 84000 | locuri |

Alte activități cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament:

Fermentație enterică; Managementul dejecțiilor animaliere;

Cod NOSE-P:    110.04 - Fermentație enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod SNAP:        1004 - Fermentație enterică

1005 - Managementul dejecțiilor animaliere

Capacități maxime de producție, autorizate pentru activitatea de creștere păsări :

Capacitatea maximă a fermei de pui este de : 6 hale x 14000 locuri/hală/ciclu = 84000 locuri/ciclu

Ferma este organizată și funcționează pe principiul populării și depopulării totale, creșterea puilor pentru carne se desfășoară în 6 hale. Puii de o zi sunt crescuți, în sistem intensiv pe așternut de paie permanent. Ciclul de creștere a puilor durează 8 săptămâni (42 de zile pentru creștere și 14-18 zile pentru igienizare).

Obiectul autorizației integrate de mediu îl constituie activitățile principale de creștere a păsărilor, transportul și depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite.

Activități direct legate de fluxul tehnologic:

- popularea fermei cu pui de o zi, achiziționați de la stații autorizate;

- recepția cantitativă și calitativă a furajelor, materiilor prime și materialelor necesare desfășurării activității;

- întreținerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică;

- efectuarea tratamentelor sanitar-veterinare în fermă (vaccinări, etc.);

- spălarea și dezinfectarea halelor, operațiile vidului sanitar;

- gospodărirea deșeurilor, inclusiv dejecțiile animaliere.

Activități conexe:

- alimentarea cu apă din surse proprii;

- alimentarea cu energie electrică;

- gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);

- aprovizionarea cu materii prime și materiale;

- activități administrative.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu.

- DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare autorizație integrată de mediu înregistrat la APM Tulcea cu nr. 10940/19.08.2022;

- Raport de amplasament, elaborat de BADEA GABRIELA P.F.A, Certificat de atestare seria RGX nr. 328/21.07.2022 expert atestat – nivel principal pentru elaborarea RA-1;

- Dovadă achitare tarif analiza preliminară documentație ordin de plată  nr. 114/19.08.2022;

- Dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu timp de 10 zile consecutiv, în ziarul http://www.tulceanoastra.ro   în perioada 18.08.2022 – 27.08.2022

- Dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu timp de 10 zile consecutiv, prin spot radio în perioada 19.08.2022-29.08.2022;

- Adresa nr. 11327/31.08.2022, emisă de APM Tulcea, privind acceptarea solicitării e obținere a autorizației integrate de mediu;

- Dovadă achitare tarif analiza detaliată documentație ordin de plată  nr.126/02.09.2022;

- Raport de teren nr. 11485/31.08.2022, pentru reglementare prin autorizație integrată de mediu;

- Adresa nr. 11373/01.09.2022 către membrii CAT pentru solicitare puncte de vedere privind solicitarea de emiere a autorizației integrate de mediu;

- Adresă nr. 11776/08.09.2022 convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 13.09.2022;

- Raport nr. 11938/13.09.2022 de analiză CAT;

- Adresa nr. 11952/14.09.2022 către titular pentru transmitere Raport de analiză CAT;

- Adresa nr. 11953/14.09.2022, emisă de APM Tulcea pentru stabilirea dezbaterii publice;

- Dovadă mediatizare de către titular a dezbaterii publice (ziarul Delta din 15.09.2022);

- Dovadă mediatizare de către S.C DIMAS ACTIV S.R.L a dezbaterii publice afișat la Primăria Babadag și înregistrat cu nr. 31862/14.09.2022;

- Dovadă mediatizare de către APM Tulcea a dezbaterii publice (anunț APM Tulcea), pe site în data de 20.09.2022;

- Dovezi convocare la ședința dezbaterii publice, transmise de către titular și înregistrate cu nr. 12021/15.09.2022;

- Proces verbal nr. 12688/03.10.2022 al dezbaterii publice din data de 03.10.2022;

- Adresă nr. 12912/06.10.2022 convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 11.10.2022;

- Raport nr. 13100/11.10.2022 de analiză CAT;

- Adresa nr. 13124/12.10.2022, emisă de APM Tulcea privind decizia CAT de redactare a proiectului AIM;

- Adresă nr. ............ de transmitere către membrii CAT a proiectului AIM pentru consultare și analiză;

- Adresă nr. ...................... de informare a titularului privind acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT;

- Proces-verbal nr. .................... al CAT pentru etapa deciziei finale de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Decizie privind emiterea autorizației integrate de mediu  cu nr. ..........................;

- Anunț privind emiterea autorizației integrate de mediu publicat în ziarul Delta din data de ..................... și înregistrat la Primăria Oraș Babadag cu nr. ..................... transmise și înregistrate la APM Tulcea cu nr. ..............2022;

- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

- Certificat  constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

- Declarați de confidențialitate;

- Contract nr. 14/05.09.2022 pentru preluare țesuturi animaliere (SNCU categoria Ia și a IIa) și dejecții – contract cu  SC BIOCARNIC ESCO  SRL;

- Contract nr. 7/29.04.2020 pentru transport (SNCU categoria Ia și a IIa) cu SC VÂNT DIN PUPA SRL;

- Contract pentru vidanjarea bazinelor colectoare de apa uzată nr. 9430/30.08.2022 cu S.C Aquaserv SRL;

- Contract de colectare și eliminare deșeuri medicale periculoase, încheiat cu SC ECO DIOTTI SRL nr. 190/28.11.2021;

- Contract pentru preluarea deșeurilor de ambalaje ce conțin reziduuri de substanțe periculoase nr. TLJTG 528/14.05.2020, cu SC JT GRUP SRL;

- Contract pentru prestare servicii DDD nr.1190/20.07.2019 , cu II Gălătanu Diana-Monica;

- Raport de încercare nr. 1247/22.02.2022 pentru nivelul de zgomot din mediul ambiant;

- Buletin de analiză nr.27/31.01.2022 analiză apă din foraj de observație;

- Buletine de analiză sol nr. 6572.1- 6572.2/2019 și 39.1-39.2/2020;

- Contract de vânzare –cumpărare;

- Plan de situație;

- Plan rețea exterioară de canalizare;

- Plan de alarmare;

- Plan de intervenție;

- Plan de urgență în caz de cutremur;

- Plan de închiderea instalației și refacerea mediului;

- Plan de intervenție/revizie;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de biosecuritate avizat DSVSA;

Și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 20/21/SU-TL din 08.07.2021;

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 196/18.11.2019 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea;

- Autorizație Sanitară Veterinară nr. 237 din 01.02.2019;

- Notificarea nr. H15/176/23.04.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția A.P.M Tulcea în vederea emiterii autorizației dintegrate de mediu revine titularului activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1)

| Sistem de management de mediu – EMS Pentru a îmbunătati performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| 1. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; | Conducerea societății este angajată pe deplin în toate activităţile și reglementările pe care este nevoită, prin reglementări naţionale și europene să le respecte. |
| 2. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătatirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Societatea are o politică de mediu care prevede inclusiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu |
| 3. Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Permanent, conducerea societăţii este preocupată de stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară |
| 4. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului. | SC DIMAS ACTIV SRL nu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/2015, dar societatea posedă proceduri pentru majoritatea aspectelor privind desfășurarea în bune condiţii a activităţilor. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile |
| 5. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării; (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidentelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător. | Sunt atent și permanent urmărite rezultatele monitorizării calității tuturor factorilor de mediu și sunt luate măsuri care să corecteze eventualele depășiri sau deraieri de la încadrările în valorile limită |
| 6. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Directorul general analizează propunerile de îmbunătățire a activității și aprobă aplicarea lor. |
| 7. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Toate tehnologiile aplicate în fermă sunt în concordanţă cu evoluţia tehnică a sectorului. Inginerul tehnolog împreună cu responsabilul de mediu analizează ghidurile sectoriale și implementează măsurile pentru îmbunătățirea activității. |
| 8. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de functionare; | A fost întocmit un plan de închidere a instalaţiei. |
| 9. Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). | Activitatea se adaptează la cele mai noi tehnici și măsuri în domeniu. |
| 10. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); | Se va realiza un Plan de gestionare a zgomotului. |
| 11. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | Se va realiza un Plan de gestionare a mirosului. |

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare în fermă (conformare cu BAT 2):

| BAT 2 Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este amplasată astfel: - intravilanul orașului Babadag; - accesul la amplasament se asigură din strada Ciucurovei, pe drumul de exploatare; - amplasamentul fermei se află în zonă de ferme zootehnice și agricole; - amplasamentul nu este localizat în interiorul ariilor naturale protejate; - distanța față de potențialii receptori este de 500 metri |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împraștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea echipamentelor. | -personalul care lucrează în domeniul de activitate autorizat este calificat și instruit corespunzător fiecărui loc de muncă. - în fermă se aplică un sistem de instruire periodică pe linie de protecția mediului, a personalului relevant. Evidența instruirilor va fi ţinută în scris. |
| c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/eflueți; - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea sanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | - la nivelul fermei este elaborat un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale care prevede modul de acționare în cazul unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă; - la nivelul fermei există procedura scrisă de investigare, rezolvare, comunicare și raportare a incidentelor de mediu. |
| d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă si furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curațenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | -toate echipamentele și instalațiile utilizate pe amplasament sunt întreținute în condiții optime de funcționare; - anual se întocmește un plan de revizii și intreținere a instalațiilor și echipamentelor; - operatorul va asigura evidența scrisă a reviziilor, intervențiilor și reparatiilor efectuate în instalații. - reviziile și reparațiile sunt efectuate de personal calificat |
| e). Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | -deșeurile de țesuturi animaliere (mortalități) sunt colectate în saci de plastic și depozitate temporar în lada frigorifică, până la preluarea de către o firmă autorizată în eliminarea lor. |

  - Acţiuni de control

    - Operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație; 5.1.2. Operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri și utilizării eficiente a energiei.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere:

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.8 Referitor la programele preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante, titularul are un program de revizii tehnice și reparații (responsabil mecanic instalații electrice, sanitare, linii hrănire și adăpare), iar evidențele de întreținere se vor păstra la dosarele utilajelor, putând fi indentificate prin procesele verbale de întreținere și fișa utilajului ( responsabil de mediu).

Monitorizarea și măsurarea se realizează în baza unui program de control tehnologic, iar registrele de monitorizare sunt păstrate la sediul societății (responsabil de mediu).

Rezultateale auditurilor sunt păstrate la dosarele de audit, fiind identificate prin auditul intern (responsabil administrator).

Evidența privind sesizările și incidentele: Acestea se vor păstra la sediul societății într-un registru de sesizări/ incidente (responsabil de mediu).

5.1.9 În cazul constatării oricăror neconformități cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligații:

- să informeze imediat Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea;

- să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din A.I.M;

- să ia orice măsură suplimentară pe care Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea o consideră necesară pentru restabilirea conformității;

- să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părți relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformității;

- în cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii AIM și parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea;

  - Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul va începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizației integrate un sistem de instruire pentru întreg personalul relevant, cu redactarea unui plan anual de instruire. Fiecare proces verbal care atestă desfășurarea instruirii este păstrat la dosarul personal al persoanelor instruite;

5.2.2. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire;

5.2.3. Operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii instruită în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri și/sau experiența necesară) și care va cunoaște cerințele prezentei autorizații.

5.2.5. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

  - Responsabilități

    - Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, operatorul prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

    - În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maximum 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Tulcea despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea în termen de 10 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea operatorului instalaţiei;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

- revizuirea/reînoirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

6. MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare.

Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în activitățile desfășurate sunt următoarele:

| Nr. crt | Materii prime/ auxiliare | Consum specific conform BREF | Consum specific | Consum/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pui de 1 zi |  | 6 hale 84000 pui/serie | 6 serii 504000 pui |
| 2 | Nutrețuri combinate/Furaje | 2,4 - 5,7 kg/pui/serie | 3,8 kg/pui/serie | 1915 to |
| 3 | Apă pentru adăpat | 4,5- 11 litri/pui/serie | 10,3 litri/pui/serie | 5194 mc |
| 4 | Apă pentru igienizare hale | 30 - 70 l/mp/an | 52 l/mp/an | 345 mc |
| 5 | Dezinfectanți | 0,03 – 0,05 litri/mp | 0,058 litri/mp | 400 litri |
| 6 | Detergenți | 0,005 – 0,007 l/mp | 0,007 litri/mp | 50 litri |
| 7 | Energie electrică | 1,36-1,93 kwh/pui | 1,12 kW/pui | 1135000 kWh |
| 8 | Vaccinuri | 4 – 6 doze/pasăre/an | 2,9 doze/pasăre/an | 1500000 doze |
| 9 | Pat vegetal (paie) | 0,3 - 0,59 kg/pasăre/an | 0,3 | 151 to |
| 10 | Medicamente |  |  | 55 kg |
| 11 | Motorină | - | - | 600 l |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul va utiliza doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate. Acestea sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate. În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară desfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.4. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie;

6.6. Managementul nutrițional (conformarea cu BAT 3 și BAT 4)

| BAT3 Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a). Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | - hrana este diferențiată pe etape de creștere (20 % -19 % - 18 % proteină brută în funcție de vârstă). -alimentaţia puilor pe toată perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat de nutriție specifice. |
| b) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | -reţetele de furajare, sunt formulate în funcţie de vârsta puilor, de necesitățile fiziologice ale fiecărei etape. -în fermă măsurile de hrănire includ hrănirea pe faze cu furaj tip combinat, utilizându-se trei compoziții de bază, adaptate periodei de producție . |
| c) Adaugarea unei cantități de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | -furajele conțin aminoacizi în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysina, metionina, triptofan). |
| d) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. Azot total excretat asociat BAT. La categoria pui de carne 0,2-0,6 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an Conform” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” tabelul 3.3.Aprecierea nivelurilor de proteine ​​și lizina și a domeniului de aplicare pentru nivelele recomandate pentru aminoacizi Faza 1: Proteina – 20-24 % lizina – 1.1-1.5% Faza 2: Proteina – 18-22% lizina – 1.0-1.3% Faza 3: Proteina – 17-21% lizina – 0,9-1.2% | -în rețetă se utilizează aditivi autorizați conform Regulamentul CE 1831/2003 (enzime, probiotice), care îmbunătățesc digestibilitatea proteinei, respectiv a furajului. Azot total excretat calculat în fermă este 0,038 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an Nivelele de proteină și lizină utilizate în rețetele din fermă pe faze de creștere sunt: Faza 1(1 – 10 zile): Proteina – 21-22 % Lizina 1.44% Faza 2 (11 – 29 zile): Proteina – 19 - 21% Lizina 1.29% Faza 3 (30 – 112 zile): Proteina – 18 - 20 Lizina 1.16% |
| BAT 4 Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | - furajarea puilor de carne se face diferenţiat în funcţie de categoria de vârstă |
| b) Utilizarea aditivilor furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de ex. fitaza) | -se aplica tehnica control strict al conținutului de proteină brută în funcție de vârstă și necesar. -aditivii sunt procurați din surse autorizate |
| c) Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. Fosfor excretat asociat BAT, la categoria pui de carne 0,05-0,25 kg P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an Valorile indicate în BAT, Tabelul 3.4- Nivele de calciu și fosfor în furaje pentru păsări pentru broileri sunt între 0,32 si 0,78 %. | - se utilizează în rețetele de hrană funcție de cerințele nutriționale; -se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic prin influențarea florei gastrointestinale. Fosforul total excretat nu va depăși 0,25 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an. |

6.7. Orice modificare privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului;

6.8. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT prin menținerea unui inventar corect al intrărilor și ieșirilor pentru toate fazele procesului, de la recepția materiilor prime, până la livrarea produselor și tratarea efluenților. Selectarea materiilor prime și a materialelor auxiliare care să minimizeze generarea de deșeuri solide și de emisii de poluanți în aer și în apă;

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrană pentru păsări considerate BAT:

| Faza de dezvoltare | Conținut de proteină brută (% în hrană) conform BAT | Observații | Conținut de proteină brută (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- |
| demaraj | 10-22 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată și optimă de aminoacizi. | 21 |
| în creștere | 19-21 |  | 19,3 |
| finisare | 18-20 |  | 18,5 |

Nivelurile indicatoare de fosfor în hrana pentru păsări considerate B.A.T.:

| Faza de dezvoltare | Conținut de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observații | Conținut de fosfor (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- |
| demaraj | 0,65-0,75 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizând fosfați și/sau fitase anorganice foarte digestibile pentru hrănire. | 0,45 |
| în creștere | 0,60-0,70 |  | 0,41 |
| finisare | 0,57-0,67 |  | 0,36 |

- evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minimim sau nul.

6.9. Orice modificare privind materiile prime și materialele folosite va fi notificată în scris autorității competente de mediu.

6.10. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumirea substanței periculoase | Stare fizică | Cantitate | UM | Condiții de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfectanți | lichid | 350 | l/an | Se aduc de la furnizor și se păstrează temporar în spațiul special amenajat în ambalaj original |
| Substanțe deratizante | lichid | 36 | l/an | Nu se depozitează. Acest serviciu este externalizat (societate autorizată). |
| Motorina | lichid | 600 | l/an | Grupul electrogen este prevăzut cu un rezervor, care are o capacitate de 600 l motorină, capacitate ce asigură o independență energetică mai mare de 24h (consum 17 l). |

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

7.1. Apă

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 196 din 18.11.2019, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

7.1.1 Alimentarea cu apă

Apa este utilizată pentru nevoile tehnologice, menajere și pentru stingerea incendiilor.

Sursa de apă: puț forat subteran, amplasat în incinta fermei.

Forajul are următoarele caracteristici :

| Nr.foraj | D(mm) | Q(mc/h) | H(m) | NHS(m) | NHD(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 140 | 5,5 | 100 | 14 | 20 |

Forajul este echipat cu o electropompă tip GRUNDFOS , amplasată în cabină betonată și care are următoarele caracteristici: Q(mc/h)=5; H(mcA)=86; P(kw)=2,2; N(rot/min)=3000.

Qs zi med = 29,29 mc/zi=0,34 l/s

Qs zi max = 34,90 mc/zi=0,40 l/s

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: aducțiunea apei de la foraj se face printr-o conductă de Dn 110 mm, într-un rezervor din beton armat semiîngropat. Rețeaua de distribuție în lungime de 558 ml .

Distribuția apei de la rezervor la consumarori se va face prin intermediul unui grup de pompare hidrofor, GRUNDFOS cu următoarele caracteristici: Q=30 mc/h; H=59-77 mcA; P=7,5 kw. Pe traseul rețelelor de distribuție sunt montate cămine cu vane și  hidranți.

Instalaţii de înmagazinare: într-un rezervor din beton armat semiîngropat cu capacitatea de 200 mc.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: volumul de apă intangibil (10 mc apă) este asigurat din rezervorul semiîngropat. În caz de incendiu se întrerup toate activităţile consumatoare de apă şi se va utiliza întreg debitul de apă furnizat de sursă.

7.1.3. Volume de apă asigurate în sursă:

Sursă subterană: volum mediu de 29,29 mc/zi și volum maxim: 34,9 mc/zi.

7.1.4. Modul de folosire al apei

Cerinţa totală de apă:

- zilnic mediu – 26,58 mc/zi;

- zilnic maxim – 31,67 mc/zi;

- volum anual maxim – 12,738 mii mc/an.

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 2,77 | 2,18 |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 1,5 | 1 |
| Apă tehnologică: -pentru adapare -pentru spalare hale | 28,4 0,5 | 24,2 0,2 |
| Total | 31,67 | 26.58 |

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă –există aparatură de măsurare a debitelor captate la foraj.

7.1.5 Evacuarea apelor uzate

Ape uzate menajere de la birouri și filtru sanitar sunt colectate într-un bazin betonat prevăzut cu posibilități de vidanjare cu V=2 mc. Acesta este vidanjat periodic și transportat la o stație de epurare în baza contractului încheiat.

Apele uzate tehnologice provenite de la fiecare hală de creștere pui sunt colectate prin rețeaua interioară de canalizare și evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu V= 60 mc. Acesta este vidanjat periodic și transportat la o stație de epurare în baza contractelor încheiate.

Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apei | Volume total evacuate |
| --- | --- |
|  | Zilnic maxim | Zilnic mediu |
| Menajeră și tehnologică | 27,29 mc/zi | 23,4 mc/zi |

7.1.6. Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| BAT 5 Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | -zilnic se înregistrează consumul de apă în fermă. -consumul de apă în fermă este contorizat, iar liniile de adăpare pot fi reglate, inclusiv pe înalțime și debit. |
| b) Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | -instalațiile de alimentare cu apă se controlează zilnic pentru detectarea scurgerilor și se repara prevenindu-se pierderile. -se intervine imediat pentru remediere în cazul apariției unor scurgeri. |
| c) Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | -curățarea halelor se realizează mecanic. -spălarea se face cu jet sub presiune ceea ce reduce consumul de apă, se folosesc turbojet-uri. |
| d) Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpă-tori circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum) | -halele sunt dotate cu adăpătoare cu nipluri și cupe. -sistemul de adăpare este automat și etanș și asigură continuu necesarul de apă; -sistemul de furnizare a apei potabile utilizat în cadrul fermei garantează disponibilitatea apei ad libitum, astfel cantitatea de apă nu este restricţionată, sistemul de băut este etanş cu picurător, în cupiţe rotunde prevăzute cu regulator de presiune de linie. |
| e) Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | -echipamentul de furnizare a apei este verificat și calibrat periodic. |

7.1.7. Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformarea cu BAT6 și BAT7) operatorul fermei aplică următoarele:

| BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil | - se menține în permanentă stare de curățenie suprafața din curte pe timpul seriei și se limitează zona murdară pe cât posibil în timpul operațiunilor de depopulare și scoatere a dejecțiilor. |
| b) Reducerea la minimum a consumului de apă | -consumul de apă, în afară de cel pentru adăpat (apa pentru adăpat este furnizată la discreție), este minim. Prin reducerea scurgerilor nejustificate se reduce la minimum consumul de apă. |
| c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate | - apele de ploaie sunt convențional curate și sunt evacuate în afara amplasamentului. Există o rețea de colectare a apelor puviale separat de celelalte rețele. |
| BAT 7 Pentru a reduce emisiile în apa provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecții lichide | - apele de spălare în hală sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 60 mc |
| b) Epurarea apelor uzate | -apele uzate menajere de la birouri și filtru sanitar sunt colectate într-un bazin betonat prevăzut cu posibilități de vidanjare cu volumul de 2 mc. |
| c) Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere | - dejecţiile sunt colectate şi depozitate temporar pe platforma pentru dejecții din fermă, apoi sunt valorificate ca îngrașământ natural pe terenuri agricole și/sau utilizate ca biomasă, pentru obținerea energiei electrice |

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI RESURSELOR

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică - se alimentează prin racordul la rețeaua de energie electrică națională. Energia este folosită pentru sistemul de iluminat, climatizare, ventilație și funcționarea instalațiilor  pentru halele de creștere a păsărilor.

Fiecare spațiu de producție este alimentat prin tabloul general, prevăzut cu circuite separate pentru iluminat și pentru alimentare echipamente. Ferma are în dotare un grup electrogen. Acesta este utilizat în momentul în care alimentarea cu energie electrică din rețea este oprită din cauza unor avarii.

Energia termică este asigurată de cinci centrale termice aferente fiecarei hale, care trimit agentul termic în cele 6 panouri de încălzire amplasate pe pereții fiecărei hale. Centralele termice folosesc  combustibil solid.

7.2.4. Combustibili utilizați:

Motorina este combustibilul utilizat pentru buna funcționare a grupului electrogen, pentru alimentarea tocătorului și a încărcătorlui frontal. Se estimează un consum anual de 600 l/an.

Pe amplasament nu se depozitează motorină, aprovizionarea realizându-se de la stațiile de distribuție carburanți.

Combustibilul solid (peleți), este folosit pentru alimentarea centralelor termice. Centralele termice sunt de tip TERMOSTHAL MCL BIO (150kW) și sunt formate dintr-un cazan de oțel pentru apă caldă, cu canale tubulare orizontale de aer, cu suprapresiunea în camera de ardere. Este proiectat să functioneze pentru arderea combustibililor solizi.

Reglarea combustiei este realizată la arzător, prin reglarea volumului aerului de ardere. Cazanul Termosthal este proiectat pentru a furniza apă caldă la maxim 950 C. Eficiența cazanului potrivit standardului SR-EN 303-5 este de 87%.

7.2.5. Pentru utilizarea eficientă a energiei  operatorul fermei aplică următoarele tehnici, prevăzute la BAT 8:

| BAT 8 Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | -halele de creștere dețin sisteme de încălzire/răcire și de ventilație automatizate cu eficiență ridicată. |
| b) Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | - 6 panouri de încălzire amplasate pe pereții fiecărei hale, echipate complet cu termostate. Temperatura este reglată în funcție de vârsta puilor: de la 33 - 35 oC în prima zi, la 20o C în a 40-a zi. - încălzirea halelor se realizează în general în perioada rece dar și când păsările sunt mici și aceasta se impune. - asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale. -fiecare hală este echipată cu un sistem de umidificare a aerului–sistem de răcire tip fagure, care asigură temperaturi și umidități optime pe perioada calduroasă. |
| c) Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | -halele de creştere sunt bine etanşate: structură de rezistență din beton, zidarie din cărămidă, pardoseală betonată , învelitoare din panouri termoizolante. -plafoanele halelor de creștere a puilor de carne sunt izolate cu panouri sandwich. |
| d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. Consumul specific de energie electrică prin cele mai bune tehnic: 1,36-1,93 kwh/pasăre. Consumul specific de energie termică prin cele mai bune tehnic: 13-20 kwh/pasăre | -halele sunt clădiri fără ferestre, cu uși închise etanș, cu pereții izolați, iluminatul în hală este artificial, astfel încât să asigure o iluminare cât mai uniformă a halei. Se aplică iluminatul artificial cu alternări ale perioadelor de lumină şi întuneric în funcţie de vârsta păsărilor, reducând astfel cantitatea de energie electrică. Iluminatul se face cu corpuri de iluminat cu consum redus de energie (LED), cu control prin microcalculator de proces; |

7.2.6. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentului fermei în coordonatele STEREO 70:

| Nr. punct | Coordonatele geografice ale amplasamentului – STEREO 1970 |
| --- | --- |
|  | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 384429 | 792233 |
| 2 | 384377 | 792210 |
| 3 | 384370 | 792225 |
| 4 | 384248 | 792169 |
| 5 | 384220 | 792232 |
| 6 | 384208 | 792259 |
| 7 | 384217 | 792264 |
| 8 | 384211 | 792277 |
| 9 | 384331 | 792331 |
| 10 | 384441 | 79238 |
| 11 | 384484 | 792278 |
| 12 | 384488 | 792270 |
| 13 | 384425 | 792241 |

Amplasare în teritoriu: intravilanul orașului Babadag (partea de NV), parcela Cc17, tarlaua 2 și are o suprafață de 30811,28 mp. Terenul este împrejmuit cu un gard din panouri din beton.

Vecinătăţi:

- la nord – teren agricol al Consiliul local Babadag;

- la sud – drum de exploatare (acces din str. Ciucurovei);

- la est – teren agricol al Consiliul local Babadag;

- la vest – teren agricol al Consiliul local Babadag;

Accesul la amplasament se asigură din strada Ciucurovei, pe drumul de exploatare. Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din activități zootehnice și agricole.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu este localizat în interiorul ariilor naturale protejate.

Unități structurale pe amplasament:

Pe amplasament sunt poziționate următoarele construcții și amenajări:

- șase hale (C10, C14, C16, C18, C20, C22), reabilitate pentru a putea fi folosite ca adapost pentru pui. Halele existente au o suprafață de 1105 mp (L= 87 m; l= 12,7 m) fiecare, cu o suprafață utilă de 994,5 mp. O suprafață de 915 mp este alocată creșterii puilor, restul de 79,5 mp fiind folosiți pentru camera tehnică, amplasată la intrarea în fiecare hală.

În camera tehnică, fiecare hală este dotată cu calculator care controlează: microclimatul din hală (temperatura, umiditatea, calitatea aerului, etc.); activitatea de furajare; activitatea de adăpare; funcționarea ventilatoarelor și a admisiei de aer; sistemul de încălzire; sistemul de iluminat. Calculatorul este prevăzut cu alarmă pentru cazul în care, oricare din aceste sisteme funcționează defectuos.

Fiecare hală de creștere are amplasată în capătul ei, câte un siloz, pentru furajele concentrate, cu capacitatea de cca. 17 t fiecare.

- o hală (C25), reabilitată și compartimentată, pentru a fi folosită ca sediu administrativ. Construcția are o suprafată de 258 mp.

Pentru îndeplinirea funcțiunilor necesare a fost făcută compartimentarea, astfel:

- filtru sanitar (pentru personalul angajat) - 68,94 mp

- birou medic veterinar - 44 mp

- laborator și depozit medicamente - 56,99 mp

- încăpere pentru pază și holuri de acces - 43,0 mp.

-patru hale (C1, C4, C6, C8) pentru a fi folosite ca magazii (pentru depozitarea paielor și a combustibilului solid) cu suprafață de 1105 mp fiecare și  o suprafață utilă de 994,5 mp fiecare.

-trei clădiri anexă – în care au fost amplasate câte două centrale termice (câte una pentru fiecare hală). Aceste noi construcții au suprafața de 24 mp fiecare și sunt amplasate între două hale adăpost (C10-C14, C16-C18,C20-C22), în partea de sud a acestora.

-rezervorul de apă semiîngropat din beton armat, semiîngropat, cu o capacitate de cca. 200 mc și  folosit pentru menținerea rezervei de apă.

-bazin betonat pentru colectarea apelor uzate tehnologice, din beton armat cu o capacitate de 60 mc.

-bazin betonat pentru colectarea apei uzate menajere  din beton armat cu  o capacitate de cca 2 mc.

-platforma de dejecții  cu o  suprafată de 978 mp.

Platforma este betonată, are suprafața înclinată către rigola de colectare a eventualelor scurgeri care sunt dirijate către bazinul de colectare apă uzată tehnologică. Platforma este împrejmuită pe patru laturi cu BCA, până la înălțimea de 1,8 m, și are o capacitate de stocare pentru o perioadă de cca. 5,5 luni. Depozitarea dejecțiilor pe platforma de gunoi se face, doar atunci când din cauza unor condiții nefavorabile dejecțiile nu pot fi încărcate și transportate direct către stația de biogaz.

-împrejmuirea fermei cu gard din beton cu o lungime de cca. 800 ml.

-aleile de acces sunt executate din beton, cu o suprafață totală de 1000 mp, și sunt: aleea principală - de la poarta fermei către cele 6 adăposturi; alei secundare - de acces către sediul administrativ, hale de depozitare, platforma de depozitare a dejectiilor, gospodăria de apă.

La intrarea în fermă este amenajat filtrul sanitar auto.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor utilizate pe amplasament, sunt:

-șase silozuri de  furaje concentrate amplasate la capatul fiecarei hale, cu o capacitate de stocare de cca 17 t, metalice cu un diametru de 2,7 m și o înălțime de 8,36 m. Umplerea silozurilor se realizează pneumatic.

-sistemul de hrănire pornește din siloz, prin intermediul transportorului spiralat, furajul ajunge în liniile de furajare din interiorul halei, direct în hrănitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furajări, iar un senzor oprește automat furajarea, atunci când hrănitorile sunt pline.  Sistemul de hrănire este dispus pe 3 linii, fiecare cu câte 109 hrănitori/linie.

-sistemul de adăpare -  din conductele de aducțiune de la forajul de adâncime, apa trece prin filtrul de apă, după care, prin traseele instalate în hală, ajunge în adăpătorile de tip niplu cu picurător. Sistemul de adăpare este format din cate 5 linii pe hală. Numărul total de picurători în hală este de 1585 (317 picurători/linie). Sistemul este prevăzut cu tablou pentru controlul apei, cu filtru.Prin sistemul de adăpare este administrate și medicația pentru păsări.

-sistemul de ventilatie - sistemul de microclimat este compus dintr-un sistem de admisie a aerului  prin 5 ventilatoare/hală de 40.000 mc/h si 4 ventilatoare de 20000 mc/h preăazute cu clapeta iar  evacuarea aerului fse realizează automat.

-sistemul de admisie a aerului consta in 48 guri de admisie a aerului ,in fiecare hala si este prevazut cu control automat.

-sistemul de încălzire -agentul termic circulă prin sistemul de conducte si încălzește halele adapost cu ajutorul  convectoarelor amplasate pe pereții halelor. Agentul termic necesar incalzirii este asigurat de către centralele termice amplasate în anexele dintre hale, centrale termice utilizează combustibil solid. Centralele termice sunt de tip TERMOSTHAL MCL BIO (150kW) si sunt formate dintr-un cazan de otel pentru apa calda, cu canale tubulare orizontale de aer, cu suprapresiunea in camera de ardere. Este proiectat sa functioneze pentru arderea combustibililor solizi . Reglarea combustiei este realizata la arzator, prin reglarea volumului aerului de ardere. Cazanul Termosthal  este proiectat pentru a furniza apa calda la maxim 95 grd C. Pentru dispersia noxelor ,fiecare centrala va avea un cos de dispersie cu H=4 m și D= 0,350 m.

Incalzirea și apa caldă necesare în spațiul administrativ sunt furnizate de către agentul termic provenit de la  centrala termică a unei hale (C22).

-sistemul de răcire este format dintr-o pompa submersibilă și un sistem de panouri de răcire, amplasate pe pereții halelor, acționate de la  panoul de comandă din camera tehnică.

-sistemul de iluminat  este  dispus pe două linii pe hală, fiecare cu câte 30 becuri.

-sistemul de alarmare - în fiecare hală este instalată o unitate de comunicare de tip AG Box, cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigură condițiile de viață pentru pui.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese:

Ferma se organizează şi funcţionează pe principiul populării şi depopulării totale.

Capacitatea totală a fermei este de 504000 capete/an, corespunzător a 6 cicluri/an, iar principiul de funcționare este „totul plin-totul gol”. Sistemul de creștere pui de carne aplicat este „la sol, pe așternut permanent”. În ferma de creștere a păsărilor se preiau pui la vârsta de 1 zi și se cresc până la 42 de zile.

În cadrul fermei se vor desfășura următoarele activități:

-Procese biologice de creștere a greutății corporale a animalelor care se bazează pe procese metabolice;

- Activități de asistență și suport a proceselor biologice care constau în : adăpostire și curățare hale; colectarea și transferul dejecțiilor; administrarea hranei; administrarea apei de băut; asistență medicală de specialitate;  activități de eliminare a așternutului și dejecțiilor.

Etapele fluxului tehnologic în ferma de creștere a păsărilor sunt:

- aprovizionarea cu pui de 1 zi;

- aprovizionarea cu furaje concentrate;

- aprovizionarea cu premixuri și vitamine;

- creșterea păsărilor (îngrijirea zilnică a animalelor);

- hrănire/administrare corectă a rețetei de furaje, în concordanță cu stadiul de dezvoltare a păsărilor (în funcție de vârstă);

- adăpare;

- supraveghere stare de sănătate a animalelor;

- administrare vitamine;

- supraveghere sistem de ventilație hală,

- pregatire depopulare hală la 42 zile (6 săptămâni),

- transport păsări către abator;

- supraveghere evacuare și expediere așternut și dejecții;

- pregatire hală pentru un nou ciclu de de producție;

- curățare, dezinfecție, verificare funcționare instalații.

Pregătirea halelor

Una din cele mai importante măsuri pentru menținerea stării de sănătate a efectivelor de păsări este pregatirea adăpostului pentru populare. În acest sens, cea mai importantă măsură profilactică nespecifică este decontaminarea adăpostului, în perioada de „odihnă” a acestuia, respectiv între seriile de pui. Etapele de pregătire și de decontaminare a adăpostului:

- evacuarea mecanică a așternutului existent;

- spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală, buncare de furajare, ventilatoare, alei de deservire);

- repararea și inspectarea echipamentului tehnologic;

- aspersie cu soluție decontaminantă (stropire cu soluție decontaminantă);

- introducerea așternutului de paie în adapost;

- termonebulizare (stropirea în ceată caldă a soluției dezinfectante);

La finalul lucrărilor, hala trebuie lasată într-o perioadă de vid sanitar de cel puțin 2 zile.

Accesul în adăpost pe perioada creşterii şi exploatării puilor se face doar cu echipament specific, care este folosit numai pentru categoria respectivă de pui. Accesul persoanelor străine este strict interzis, iar personalul care deserveşte adăpostul intră doar de câte ori este nevoie (de trei ori pe zi) pentru a verifica temperatura din adăpost, alimentarea cu apă şi cantitatea de furaj existentă în hrănitori.

Aplicarea aşternutului

Aşternutul are rolul de a nu permite contactul direct al puiului cu pardoseala, de a menţine o temperatură constantă și de a absorbi umiditatea provenită din dejecţii. Din punct de vedere calitativ trebuie să fie curat și să nu conţină germeni patogeni. De aceea, în adăpostul aerisit şi curat se introduce un strat de aşternut de cca. 10 cm, pe toată suprafaţa halei. Acesta trebuie să fie întins uniform, curat, uscat, să nu fie infectat cu mucegai și nici prea mărunt pentru a preveni ingerarea de către pui. Ca aşternut se vor folosi paie tocate, cu o putere de absorbţie şi biodegradare bună și contaminare scăzută.

Popularea halelor constă în aducerea puilor de o zi, cu greutatea de 30-60 g și asigurarea condițiilor de climatizare și a hranei în vederea creșterii în greutate a acestora conform ciclului de dezvoltare de 42 zile. Puii de 1 zi sunt aduși cu mijloace auto speciale de la ferma de incubație și sunt descărcați în hale după o procedură specifică. Halele sunt aduse la temperatura și umiditatea optimă și se alimentează instalațiile de adăpat și hrănit.

Puii se introduc în hala în numărul stabilit de capacitatea proiectată. Se respectă densitatea la populare prevazută în Norma sanitar veterinara privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne.

Conform directivei CE 2007/43, în funcție de condițiile și bunăstarea asigurate de sistemul de adapost, densitatea la populare admisibilă este 33 - 39 kg/mp (16-19 păsări/mp).

Creșterea puilor se realizează conform tehnologiei aplicate, puii sunt crescuți intensiv, la sol, pe pat vegetal, cu lumină artificială. Ciclul de creștere este de 35-42 de zile, iar puii ajung la o greutate medie de 2,2 kg. Alimentația se face diferențiat, pe etape de creștere. Halele sunt prevăzute cu instalații automatizate de climatizare, iluminat, hrănire și adăpat. Puilor li se administrează, sub atenta supraveghere a medicului veterinar, vaccinuri și tratamente, după caz. Administrarea vaccinurilor se face prin pulverizare sau prin apa de băut.

Microclimatul în adăpost

Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale, inclusiv în condiţii de turaţie variabilă şi geometrie diferenţiată a paletelor, adaptată după viteza acestora. Iluminatul se asigură prin lămpi electrice cu lumină fluorescentă, amplasate pe linii dispuse sub tavan.

Alimentaţia puilor pentru carne

Creşterea puilor pentru carne reprezintă unul din cele mai eficiente sisteme pentru producerea pe scară largă a cărnii pentru consum. Ritmul de creştere a puilor depinde de factorii ereditari, de condiţiile de micro-climat, de cantitatea şi calitatea hranei. Nutreţurile combinate ce se utilizează în alimentaţia acestei categorii de pasări trebuie să conţină substanţe nutritive necesare, la nivelul cerinţelor pasărilor, pentru a se obţine o creştere maximă.

Sistemul de furajare al puilor este cel pe bază de rețete corespunzatoare perioadei de creștere a puilor, ce conțin furaj concentrat.

Rețetele de furajare, se fabrică în funcție de vârsta puilor. Pe parcursul creșterii, puiul va primi următoarele rețete de furaj:

a. «demaraj» furaj ce se dă puilor în prima perioadă de creștere și care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade;

b. «creștere» furaj ce se dă puilor în perioada cea mai lungă și care constituie 60% din cantitatea de furajare a întregii perioade;

c. «finisare» furaj ce se dă puilor în ultima parte a ciclului de creștere și îngrașare și reprezintă 20 % din cantitatea totală de furaje ce revin pe cap de pui.

Furajul concentrat este depozitat în buncărele metalice exterioare, poziționate la capetele halelor. Instalația de furajare este alimentată cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul în cele 3 linii de furajare/hală, fiecare cu câte 109 hrănitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furăjări.

Adăparea puilor se face cu adăpători tip niplu cu picurător. Adăpătorile asigură permanent apă proaspată adecvată. Distanța maximă pe care o parcurge un pui până la adăpători nu trebuie să depașească 2 m. Adăparea se realizează cu picuratoare care sunt puse în funcțiune la atingerea de către ciocul păsării. Sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de țevi de distribuție a apei în lungul halei. Prin sistemul de aducțiune apa ajunge în hală, trece prin filtrul de apă, apoi este distribuită în cele 4 linii de adăpare, pe care sunt montate adăpătorile cu picurator.

Livrarea puilor de carne, la sfârşitul perioadei de finisare, respectiv 6 săptămâni (42 de zile), puii de carne ajung la greutatea optimă din punct de vedere economic de ~2,2 kg/pui, încheindu-se astfel ciclul de creştere și de producţie. Puii se livrează către unităţile de sacrificare în cuşti speciale care asigură condiţii optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate și autorizate. În vederea circulaţiei pentru abatorizare se monitorizează fiecare mijloc de transport cu privire la ferma de origine, destinaţia și traseul ce urmează a fi parcurs. Se aplică totodată procedură scrisă cu privire la documentele ce se vor elibera de DSVSA. Astfel, se încheie ciclul de producţie și se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie. În vederea reluării ciclului de producţie se îndepărtează aşternutul permanent în amestec cu dejecţiile, după care se recurge la aplicarea și respectarea tuturor operaţiunilor tehnologice în succesiunea descrisă anterior.

Depopularea halei

Durata de exploatare a halei pentru o serie de pui carne este de 8 săptămâni, din care: 6 săptămâni sunt necesare pentru perioada de creștere a puilor și 2 săptămâni sunt necesare pentru operațiunile de depopulare, spălare, dezinfecție și repaus sanitar. La sfârșitul perioadei de creștere a puilor, aceștia sunt transportați la abator pentru sacrificare.

Evacuarea aşternutului

Evacuarea aşternutului (amestecat cu dejecţii) se face periodic, la depopularea halelor, respectiv la sfârșitul unei perioade de creștere. Evacuarea patului uzat (dejecții+așternut) din hale se  realizează mecanic. Deșeurile sunt colectate pe suprafețe betonate la capetele halelor, de unde  sunt transportate la platforma betonată de pe amplasamentul fermei, cu ajutorul încărcătorului frontal.

Dejecțiile aviare sunt depozitate pe platforma amenajată pentru maturare, după care sunt valorificate ca îngrașământ pe terenurile agricole, sau pot fi valorificate prin societate autorizată care le folosește la obtinerea energiei din  biomasă.

Platforma de depozitare temporară a așternutului uzat are o capacitate de depozitare de 5,5 luni și este prevăzută cu împrejmuire, cu pantă pentru scurgerea eventualelor lichide în rigola ce direcționează lichidele către separatorul de levigat amplasat la capatul platformei, de unde, sunt direcționate către bazinul de apă uzată tehnologică prin intermediul canalizării interne.

Igienizarea halelor și vidul sanitar

După depopulare, clădirile și echipamentele precum și tot ceea ce vine în contact cu puii se curață și se decontaminează. Executarea corectă a acestor lucrări influențează, în mare măsură, sănătatea puilor introduși în spațiile de creștere.

Etapele de pregătire și de decontaminare a adăpostului:

- evacuarea mecanică a așternutului existent;

- spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală, buncare de furajare, ventilatoare, alei de deservire);

- repararea și inspectarea echipamentului tehnologic;

- aspersie cu soluție decontaminantă (stropire cu soluție decontaminantă);

- introducerea așternutului de paie în adapost;

- termonebulizare (stropirea în ceată caldă a soluției dezinfectante);

La finalul lucrărilor, hala trebuie lasată într-o perioadă de vid sanitar de cel puțin 2 zile. Accesul în adăpost pe perioada creşterii şi exploatării puilor se face doar cu echipament specific, care este folosit numai pentru categoria respectivă de pui. Accesul persoanelor străine este strict interzis, iar personalul care deserveşte adăpostul intră doar de câte ori este nevoie (de trei ori pe zi) pentru a verifica temperatura din adăpost, alimentarea cu apă şi cantitatea de furaj existentă în hrănitori.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| aprovizionarea cu pui de 1 zi | Puii sunt comandați la ferme specializate în incubația puilor de o zi și sunt transportați cu mijloacele producatorilor, ajung în fermă, unde se face recepția și se introduc în hale. | Mijloace de transport specializate și autorizate ale producătorilor. |
| aprovizionarea cu furaje concentrate | Buncărele vor fi aprovizionate cu furaje achiziționate de la unități specializate destinate producerii hranei pentru pui de carne prin mijloacele de transport ale producătorului și de aici, furajele ajung în interiorul halelor, la sistemul de furajare în linie și în final, la hrănitori. | Mijloace de transport specializate și autorizate ale producătorilor însoțite de documente contabile (facturi-avize și declarații de conformitate privind salubritatea furajelor). Buncăre amplasate la exteriorul fiecarei hale, sistem de transport de la buncăr la sitemul de furajare, sistem de furajare în linie. |
| aprovizionarea cu premixuri și vitamine | Se aduc de la furnizor, atunci când este cazul | Se păstrează temporar în spațiul alocat asistentului veterinar. |
| creșterea păsărilor (îngrijirea zilnică a acestora) | În fermă se preiau pui de la vârsta de 1 zi și se cresc până la 42 zile. În acest interval puii sunt crescuți în condiții optime, astfel încât la vârsta de de 6 săptămâni să se ajungă la 2,2 kg. Pentru realizarea acestui deziderat se folosesc trei formule de nutrețuri combinate, destinate fiecărei perioade de creștere. | Sistem de furajare în linie, sistem adăpare cu picurător, utilaje pentru încălzire și ventilație. |
| hrănire/administrare corectă a rețetei de furaje, în concordanță cu stadiul de dezvoltare a păsărilor (în funcție de vârstă) | Se folosesc trei formule de nutreţuri combinate destinate puilor și anume: -o formulă de demaraj; -o formula de creştere; -o formulă de finisare. | Sistem de furajare în linie |
| adăpare | Pentru asigurarea frontului de adăpare a puilor sunt necesare adăptori adecvate fiecărei perioade de creştere ţinându-se cont ca înălţimea marginilor adăpătorilor să fie tot timpul la nivelul spatelui puiului. Acest aspect trebuie avut în vedere pe toată perioada de creştere, pentru ca puii să nu depună un efort suplimentar la adăpare. Pentru adăpare este folosit un sistem de adăpare cu picurător. | Pentru adăpare este folosit un sistem de adăpare cu picurător. |
| supravegherea stării de sănătate a animalelor-administrare vitamine | Toate tratamentele necesare vor fi administrate prin alimentație/adăpare. | Pe amplasament, în clădirea filtrului sanitar este amenajat un spațiu destinat medicului veterinar. |
| supraveghere sistem de ventilație hală | Toate sistemele sunt controlate prin panoul de control amplasat în camera tampon a halei. | Sistem computerizat care comandă pornirea și oprirea automată a ventilatoarelor și admisiilor de aer laterale. |
| pregatire depopulare hală la 42 zile (6 săptămâni) | La sfărșitul perioadei de finisare, puii de carne ajung la greutatea optima din punct de vedere economic, încheindu-se astfel ciclul de creștere și de producție. Puii se livrează către unitățile de sacrificare în cuști speciale care asigură condiții optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate și autorizate. | mijloace de transport specializate și autorizate. |
| supraveghere evacuare și expediere așternut și dejecții | Din punct de vedere al evacuării aşternutului (amestecat cu dejecţii) acesta se scoate mecanizat din adăpost cu un încărcător frontal și se încarcă direct în mijlocul de transport. Transportul dejecţiilor se realizeaza folosind mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni împrăştierea acestora pe traseul de la adăpost către unităţile specializate și autorizate în valorificare. Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de pregătire a adăpostului în vederea repopulării cu o nouă serie de pui și respectiv reluarea ciclului de producţie. | încărcător frontal mijloace de transport acoperite cu prelată pentru a preveni împrăştierea acestora pe traseul de la adăpost către unităţile specializate și autorizate în valorificare |
| pregatire hală pentru un nou ciclu de de producție | Etapele de pregatire și de decontaminare a adăpostului: -evacuarea mecanică a așternutului existent; -spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală, buncare de furajare, ventilatoare, alei de deservire); -repararea și inspectarea echipamentului tehnologic; -aspersie cu soluție decontaminantă (stropire cu soluție decontaminantă); -introducerea asternutului de paie în adapost; -termonebulizare (stropirea în ‘ceață caldă‘a soluției dezinfectante); | încărcător frontal |
| curățare, dezinfecție, verificare funcționare instalații | Deratizarea este realizată de către o societate autorizată, în baza contractului încheiat cu aceasta. |  |

8.2.2. Activităţi conexe

Managementul deşeurilor (gestionarea dejecțiilor): transportul către valorificare, se realizează cu mijloace de transport acoperite pentru a se evita eventualele pierderi.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

În cazul în care se va întrerupe furnizarea energiei electrice s-a achiziționat un generator electric de 100 kVA alimentat diesel amplasat la capătul unei hale (C10 ). Generatorul are încorporat un rezervor de motorină, cu o capacitate de cca. 600 l. Acesta permite continuarea activității pe o perioada mai mare de 24 h (consum 17 l/h), în cazul unei căderi a sistemului național.

Alimentarea generatorului cu combustibil se va face în funcție de necesități (se va achiziționa motorină din stații PECO).

La producerea de mortalități în efectiv se evacuează imediat cadavrele din hale, medicul veterinar identifică motivul decesului. În cazul unor boli infecțioase se instituie carantină și se anunță autoritățile responsabile. Deșeurile de țesuturi animaliere (mortalități) sunt colectate în saci de plastic și depozitate temporar în lada frigorifică, până la preluarea de către o firmă autorizată în eliminarea lor.

8.3 Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Prin tehnologia de creştere intensivă aplicată pentru păsărilor la sol, cât şi prin dotările cu echipamente corespunzătoare, acestea conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, cantităţi de deşeuri generate, ce se înscriu în limitele celor mai bune tehnici disponibile aplicate.

| BAT10 Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili. | -zona locuibilă cea mai apropiată se află la cca. 500 metri la limita amplasamentului |
| b) Amplasarea echipamentelor | - se utilizează echipamente silențioase, - silozurile de furaje sunt amplasate lângă cele 6 hale |
| c) Măsuri operaționale | - ușile halelor sunt permanent închise; - sistemul de hrănire este automatizat - personalul de exploatare este instruit; - toate operațiile legate de exploatare sunt efectuate ziua, în zilele lucrătoare; - personalul de întreținere este instruit; - transportul furajelor de la buncăr la hrănitori se face cu transportor cu spiră; |
| d) Echipamente silențioase | -toate echipamentele dinamice existente în fermă sunt amplasate pe fundații elastice, pentru a amortiza zgomotul produs. -ventilatoarele din hale sunt performante; |
| e) Echipamente de control al zgomotului. | -neaplicabil în fermă |
| f) Reducerea zgomotului | -ferma este amplasată în zonă agrozootehnică. -programul de lucru este stabilit încât impactul asupra așezarilor umane datorat activității să fie minim. |
| BAT 11 Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scazut de pulberi (de ex. cu mâna). 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate 5. montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice | -pentru a reduce formarea pulberilor în interiorul halelor destinate creșterii păsărilor, se utilizează ca așternut paie de grâu. În funcție de anotimp, grosimea așternutului este de 7 cm - vara și de 10 cm – iarna. Așternutul este introdus în hală și împrăștiat manual. În scopul menținerii igienei păsărilor se face împrospătarea sau completarea așternutului o data la două săptămâni. -așternutul este împraștiat manual. -alimentarea se realizează ad libitum. -încărcarea furajelor în buncărele pentru furaje, aferente fiecărie hale se realizează direct din autobene, fiind prevăzute cu sistem de racord pentru montarea circuitului de furajare cu transportor cu şnec şi sistem de încărcare pneumatică a furajelor. |
| b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia din următoarele tehnici: - ceață de apă - pulverizarea cu ulei; - ionizare | - Neaplicabil în fermă |
| BAT 13 Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la ferma, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Asigurarea unei distanțe adecvate între ferma/instalație și receptorii sensibili. | -menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate prin evitarea scurgerilor de furaje și apă |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu gratare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafața redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | - ferma este amplasată în zona agrozootehnică - pentru diminuarea mirosurilor se vor utiliza aditivi, care aplicați în zonele generatoare de miros, conduc la schimbarea caracteristicilor și proprietăților sursei generatoare (dejecții, ape uzate) cu reducerea de compuși gazoși, amoniac, hidrogen sulfurat, stabilizarea microorganismelor patogene, reducerea mirosurilor neplăcute - gestionarea dejecțiilor solide este optimizată prin livrarea ritmică a acestora către instalația de producere biogaz. |
| c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților) - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | - evacuarea aerului din adăposturi se realizează printr-un sistem de ventilație cu ventilatoare dispuse pe coama acoperișurilor halelor și lateral, a căror funcționare este controlată de calculatorul de proces, cu rolul de optimizare a fluxului de aer în adăposturi. |
| d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: - epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); - biofiltru: - sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. | - ventilaţia se asigură prin admisia liberă şi evacuarea forţată. Fiecare hală de creștere a puilor de carne este prevazută cu ventilatoare performante. Microclimatul din hală este monitorizat continuu. |
| e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: -acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; -amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generala a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); -reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | -sistemul de management al dejecțiilor implementat în fermă implică depozitarea/ stocarea temporară a dejecțiilor solide pe platforma special construită sau prin livrare directă către instalația de producție de energie. -gestionarea dejecțiilor de pe amplasamentul platformei se realizează prin încărcare în mijloace de transport prevăzute cu prelate pentru evitarea dispersării mirosurilor și transportate fie la fermele vegetale și pe terenurile agricole pentru care societatea a încheiat contracte, unde sunt utilizate ca amendamente organice, fie la instalația de producție energie. |
| f) Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: - fermentarea aerobă (aerarea)- dejecțiilor lichide; - compostarea dejecțiilor solide; - fermentarea anaerobă. | -așternutul uzat este depozitat temporar pe amplasament pe platforma pentru depozitarea dejecțiilor solide, unde are loc fermentarea aerobă . - așternutul uzat poate fi preluat direct de la capătul halelor și transportat la instalația de producție energie |
| g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împraștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: - împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; - utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | - împrăștierea dejecțiilor pe sol pentru fertilizare se poate realiza după perioada de fermentație. - așternutul uzat poate fi preluat direct de la capătul halelor și transportat la instalația de producție energie |
| BAT 14 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. | -sistemul de management al dejecţiilor implementat în fermă implică depozitarea temporară a dejecţiilor solide pe amplasament, până la maturare, după care pot fi folosite ca îngrașămant natural sau utilizate la producerea energiei electrice. -platforma de depozitare dejecții are o capacitate de 1600 mc. Capacitatea platformei a fost calculată pentru a putea stoca dejecțiile, o perioadă de 5,5 luni. Platforma este dotată cu rigole pentru captarea eventualelor scurgeri lichide care sunt trimise, prin sistemul de canalizare intern în bazinul de colectare a apelor tehnologice uzate. |
| Acoperirea grămezilor de dejecții solide | -în perioadele ploioase, dejectiile prezente pe platformă sunt acoperite cu prelate. |
| c) Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar | -neaplicabil în fermă |
| BAT 15 Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a) Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar | -neaplicabil în fermă |
| b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. | -neaplicabil în fermă |
| c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | - platforma de depozitare temporară a dejecțiilor este prevazută cu rigole de preluare a levigatului care este evacuat în bazinul de 60 mc, în care se colectează apele uzate tehnologice și cele meteorice cazute pe platforma de dejecții. |
| d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împraștierea pe sol a acestora. | - platforma de dejecții solide are o capacitate de stocare dejecții pe timp de 5,5 luni. |
| e) Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. | -neaplicabil în fermă |
| BAT 32 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora |
| Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a)Ventilatie forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | -halele sunt prevăzute cu pardoseala complet betonată și acoperita cu strat de paie. - ventilaţia se asigură prin admisia liberă şi evacuarea forţată -adapătorile sunt prevăzute cu cupe pentru colectarea eventualelor scurgeri. |
| b) Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | -sistemul de ventilație asigură și o uscare forțată a așternutului. |
| c) Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | -ventilația este menținută în parametrii corespunzători prin intermediul unui sistem automat de control gestionat de un computer. - admisia aerului proaspat se face prin intermediul clapeților de aerisire dispuși pe fiecare latură lungă a halei. |

Conformarea cu cerințele BAT de prevenire a producerii de emisii fugitive în aer

| Activitatea în fermă | Cerințe BAT |
| --- | --- |
| Hrana este descărcată din auto direct în buncăre de unde este distribuită printr-un sistem tubular. Tubulatura se întreține corespunzator, iar operațiile de descărcare sunt supravegheate. | Sistem întreținut corespunzator |

Conformarea cu cerințele BAT pentru prevenirea scurgerilor în ape subterane

| Activitatea în fermă | Cerințe BAT |
| --- | --- |
| Bazine vidanjabile pentru colectarea apelor tehnologice de spălare și a apelor uzate menajere: construcții din beton armat. Rețea de canalizare interioară și exterioară formată din tuburi de beton, aflata în stare bună. Vor fi necesare următoarele acțiuni cu termen permanent: Inspectarea periodică a rețelei de canalizare internă; Întreținerea corespunzatoare a rețelei de canalizare internă și a bazinelor vidanjabile subterane. | Conducte și alte construcții subterane: etanșe și întreținute corespunzător pentru evitarea pierderilor. |

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

- procesele metabolice – halele de creştere păsări;

- managementul dejecţiilor;

- activităţi auxiliare: circulaţia mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

9.1.1. Sursele de emisii în fermă:

- dirijate:  sistemele de ventilaţie: pulberi şi gaze din hale, de la evacuarea forţată a aerului; centralele termice: pulberi și gaze de ardere;

- difuze: emisii din hale, prin ventilaţia naturală, în special la evacuarea dejecţiilor din adăposturi; mijloace de transport în incintă, gaze de eşapament.

9.1.2 Emisii dirijate de la arderea combustibilului solid în centralele termice: CO, CO2, NOx, SO2 și pulberi:

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H1(aferent halei C22) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384335,167 | 792312,633 |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H2 (aferent halei C20) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384336,283 | 792310,197 |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H3 (aferent halei C18) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384290,524 | 792292,695 |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H4(aferent halei C16) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384291,640 | 792290,259 |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H5 (aferent halei C14) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384246,040 | 792273,144 |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H5 (aferent halei C10) | 4 | 0,350 | 0,350 | -CO -NOx(exprimați în NO2) -SOx(exprimați în SO2) -pulberi | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | 384247,156 | 792270,708 |

9.1.3. Emisii difuze

| Nr. crt | Activitatea | Punct de descărcare a emisiilor | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de creștere pui de carne (sistemul de ventilație al halelor) | Exhaustarea aerului: Fiecare hală de creștere a puilor de carne este prevazută cu ventilatoare: Ventilația se asigură prin admisia liberă și evacuarea forțată a aerului. Admisia aerului proaspat se face prin clapeți de aerisire dispuși pe fiecare latura lungă a halei. Ventilația și încălzirea halelor sunt menținute în parametrii corespunzători prin intermediul unui sistem automat de control. | NH3, CH4, N2O, H2S Pulberi Mirosuri |
| 2 | Activitatea de manipulare și depozitare temporară a dejecțiilor solide (așternut uzat) | Evacuarea dejecțiilor din hale se efectuează mecanic și fie sunt preluate de către firme autorizate în vederea valorificarii în aceeași zi când sunt scoase din hale, fie sunt stocate temporar pe platforma de dejecții existentă în cadrul fermei. | NH3, CH4, N2O, H2S, mirosuri |
| 3 | Mijloace de transport | Gaze de eșapament | CO; NOx; SO2 Aldehide |
| 4 | Descărcarea furajelor | Hrana este transportată cu vehicule speciale și este încărcată, în buncărele de furaje aferente fiecărei hale de creștere. | pulberi |
| 5 | Activitatea de igienizare a halelor si de igienă a personalului | Bazin de stocare ape uzate menajere de 2 mc Bazin de stocare ape uzate tehnologice de 60 mc | NH3; H2S mirosuri |

9.1.4. Operatorul are obligaţia reducerii la minimum a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi difuze prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi de poluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.5. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.6. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: A.P.M. Tulcea şi G.N.M. – CJ Tulcea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.8. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.9. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere), ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

9.1.10. Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare:

- Operatorul economic/titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător;

- În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii, ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător;

- Operatorul economic/titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apă uzată menajeră | Conform NTPA-002/2002 | Rețea internă/bazin betonat vidanjabil de 2 mc |
| Ape tehnologice | Conform NTPA-002/2002 | Rețea internă/bazin betonat vidanjabil de 60 mc |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate

Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apei | Volume total evacuate | Volum maxim anual mc |
| --- | --- | --- |
|  | Zilnic maxim | Zilnic mediu |  |
| Menajere și tehnologice | 3,15 mc/zi | 2,42 mc/zi | 1149,75 |

9.2.3. Sisteme de stocare ape uzate

Apele uzate fecaloid - menajere provenite de pe amplasament vor fi colectate prin reţeaua internă de canalizare într-un bazin de beton, vidanjabil având V=2 mc. Vidanjarea bazinului se face de către societate autorizată, în baza contractului încheiat.

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea halelor de creştere păsări și cele dirijate de pe platforma de stocare a dejecțiilor sunt colectate prin reţeaua internă de canalizare menajeră şi conduse la bazinul vidanjabil cu volumul de 60 mc. Prin transportul și epurarea apelor uzate tehnologice într-o stație de epurare, activitatea se încadrează în prevederile BAT.

Apele pluviale -colectarea apelor pluviale se face în rigole, ce vor dirija apa către șanturile de scurgere din zonă.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

Potenţialele surse de poluare a solului şi subsolului, apelor subterane:

- depozitarea necorespunzătoare a dejecţiilor cu conţinut de paie, urme de furaje în afara spaţiilor de depozitare amenajate, precum şi nerespectarea graficelor de ridicare a acestora; nerespectarea modului de colectare şi depozitare, precum şi de eliminare de pe amplasament poate contribui la poluarea solului, subsolului şi pânzei freatice;

- reţelele de canalizare ape uzate tehnologice şi menajere inclusiv bazinele colectoare de ape uzate, în cazul colmatării şi necurăţirii la timp, precum și degradarea unor tronsoane de canalizare ar putea conduce la infiltraţii de ape uzate în sol, cu afectarea calităţii solului, subsolului şi a pânzei freatice;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor, nerespectarea graficelor de ridicare a acestora, pot conduce la o acţiune de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice;

- transportul dejecţiilor, neconform cu Codul bunelor practici în fermă;

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul (produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- să planifice şi să realizeze, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.3.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

9.3.4. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile care se aplică în cadrul fermelor de păsări, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H1 (aferent halei C22) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H2 (aferent halei C20) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H3 (aferent halei C18) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H4 (aferent halei C16) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H5 (aferent halei C14) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |
| N/A | Coș de evacuare centrală termică H6 (aferent halei C10) | CO | 250 | mg/Nm3 | T= 273,15 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol. |
|  |  | SOx(exprimați în SO2) | 2000 | mg/Nm3 |  |
|  |  | NOx(exprimați în NO2) | 500 | mg/Nm3 |  |
|  |  | Pulberi | 100 | mg/Nm3 |  |

10.1.3. Emisiile de azot total excretat, fosfor excretat și amoniac se vor încadra în valorile BAT-AEL prezentate în tabelul de mai jos, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor:

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din adăpostul pentru pui de carne

| PARAMETRU | CATEGORIA DE ANIMALE | VALORI ASOCIATE BAT (kg/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Pui de carne | 0,2-0,6 |
| Fosfor excretat, exprimat ca P2O5 | Pui de carne | 0,05-0,25 |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Pui de carne | 0.01-0.08 |

10.1.4. Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Imisiile privind calitatea aerului atmosferic vor fi monitorizate în puncte aflate la limita amplasamentului. Valorile obținute în urma analizelor folosind metode de încercare standardizate trebuie să se încadreze sub valorile limită admisibile conform STAS 12574/87.

| Nr. crt | Indicatori | Valori conform STAS 12574/87 (medie de scurtă durată – 30 min) | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrogen sulfurat | 0,015 mg/m3 | STAS 10814-76 |
| 2. | Dioxid de azot | 0,3 mg/m3 | STAS 10329-75 |
| 3. | Amoniac | 0,3 mg/m3 | STAS 10812-76 |
| 4. | Pulbere în suspensie | 0,5 mg/m3 | STAS 10813-76 |

10.1.5. Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de: emisiile de amoniac din halele de producţie, emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”, emisii secundare de H2S în halele de producţie.

Limitele poluanţilor admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate. Condiții de calitate:

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor sensibili | 0,3 | 0,1 |

### 10.1.6. Valori limită pentru aer în condiții de funcționare anormale

În cazul unei avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil până la restabilirea funcționării normale.

10.2. APA

10.2.1. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice vidanjate, se vor încadra în valorile impuse de administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare în care se descarcă vidanja. Se vor respecta toate condițiile impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor valabilă.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin: exfiltraţii din bazinele de stocare a apelor uzate; infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă; depozitarea necorespunzătoare de dejecţii; avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere.

Din activitatea de creștere a păsărilor aparținând S.C. DIMAS ACTIV S.R.L,  intravilan oraș Babadag, jud. Tulcea,  nu se vor evacua ape uzate în ape de suprafață, ape subterane și sol.

10.2.4. Controlul calității apei subterane se realizează prin intermediul unui foraj de observație amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții.

Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane din foraj

| Locul prelevarii | Indicator de calitate analizat | UM | Valoarea de referință valorile din primul buletin de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observație amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții | PH | unități de pH | 6,8 |
|  | Azotiți | mg/l | 0,05 |
|  | Azotați | mg/l | <4,4 |
|  | CCO_Cr | mg/l | 3,49 |

10.2.5. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.6. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinele vidanjabile prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.7. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identificarea şi izolarea sursei de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

10.2.11. Operatorul este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea,  A.P.M. Tulcea G.N.M. – C.J. Tulcea.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, A.P.M. Tulcea G.N.M. – C.J. Tulcea.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă, operatorul are obligaţia :

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului;

- să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

10.2.15. Apele uzate sunt vidanjate de către o firmă autorizată. Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice şi menajere vidanjate, se vor încadra în valorile impuse de administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare în care se descarcă vidanja.

10.3. SOL

10.3.1. Activitatea în ferma de păsări se va realiza doar în halele de producție, care sunt închise, cu suprafețe betonate impermeabilizate. Singurele suprafețe descoperite sunt cele aferente spațiilor verzi.

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

| Indicator analizat | Valori normale (mg/kg substanță uscată) | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| Cu | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Zn | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Cd | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Pb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1.000 |

10.3.2. Valori de referință sol – puncte de control

| Locul prelevarii | Indicator de calitate analizat | UM | Valoarea de referință - valorile din primul buletin de analiza Proba 5cm | Valoarea de referință - valorile din primul buletin de analiza Proba 30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spațiul verde din imediata vecinătate a platformei de depozitare dejecții | PH | unit.pH | 8,7 | 8,7 |
|  | Cupru | mg/kg | 18,1 | 17,3 |
|  | Plumb | mg/kg | 15,4 | 16,7 |
|  | Zinc | mg/kg | 74,5 | 63,4 |
|  | Carbon organic | % | 16,66 | 11,2 |

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot: sistemele de ventilație ale halelor, mijloace auto pentru transport, furaje, pasări și dejecții, în timpul operațiilor; evacuarea dejecțiilor din hale din vidul sanitar;  efectivul de păsări la populare/depopulare; activitatea angajaților din fermă.

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis de 55 dB ȋn perioada de zi şi 45 dB ȋn perioada de noapte, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.2 Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita amplasamentului fermei: Punct 1: Y-792263,449 X-384206,148 Punct 2: Y-792271,596 X-384202,324 | Nivelului de presiune acustică continuu echivalent, LAeqT (dBA) | Anuală | Conform standardelor in vigoare, recomandate de BAT/legislatie; se pot folosi alte metode alternative, daca se demonstrează ca asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. |

11. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Întreaga unitate | 0,864 | t/an | Depozitare temporară în incinta fermei în containere/saci de plastic, pe un spațiu special amenajat și predate unei societăți autorizate |
| 02 01 06 | Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | Activitatea de igienizare și vid sanitar | 840 | t/an | Depozitare pe platforma betonată și apoi valorificare ca îngrășământ natural pe teren agricol și/sau utilizarea ca biomasă, pentru obținerea energiei electrice |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animaliere | Activitate de creștere a puilor | 5-6 | t/an | În saci de plastic, păstrați în container frigorific (300 l), amplasat în laborator și predați la o societate autorizată |
| 18 02 03 | Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | Activitatea veterinară | 0,006 | t/an | Stocare temporară într-un recipient special, etans, și predate spre eliminare către o societate autorizată |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Activitatea veterinară | 0,020 | t/an | Stocare temporara în incintă și valorificare prin societate autorizată |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Activitatea administrativă | 0,01 | t/an | Stocare temporară în incintă și valorificare prin societațe autorizată |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |  |  |  |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

11.1.1. Operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor  O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.6. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul autorizației are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. Titularu autorizației ia măsuri pentru:

- reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.  Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.10. Titularul autorizației având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

11.1.11. Titularul autorizației care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice/juridice autorizate în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

11.1.12. Evidenţa gestiunii deşeurilor

În calitate de producător de deşeuri nepericuloase/periculoase titularul are obligația să țină o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

- codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

- cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.1.13. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor

Dejecţiile amestecate cu aşternutul sunt evacuate mecanizat la finalul fiecărui ciclu de creştere a puilor, prin transportul pe platforma de dejecții. După depozitarea temporară de minim 5,5 luni a acestora pe platformă, dejecțiile sunt  transportate, prin societate autorizată către valorificare către agenți  economici din agricultură. De asemenea se utilizează și varianta de preluare a dejecțiilor direct din hală către instalația de biogaz.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite;

-igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea temporară: dejecţiile sunt colectate şi depozitate temporar pe platforma pentru dejecții din fermă, apoi sunt valorificate ca îngrașământ natural pe terenuri agricole și/sau utilizare ca  biomasă, pentru obținerea energiei electrice.  Platforma de depozitare are o suprafață de 978 mp.

Platforma este impermeabilizată, are pantă către rigola de colectare ape uzate tehnologice. Este împrejmuită pe patru laturi, până la înălțimea de 1,8 m. În perioadele ploioase, dejecțiile stocate pe platformă se acoperă cu prelate.

Livrarea dejecţiilor la stația de biogaz:

Așternutul din hale, amestecat cu dejecții poate fi încărcat direct în mijloace de transport și dus la o societate autorizată, în vederea eliminării, în stația de biogaz. Se poate depozita temporar pe platforma de gunoi, când sunt condiții nefavorabile de transport. Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de pregătire a adăpostului în vederea repopulării cu o nouă serie de pui și respectiv reluarea ciclului de producţie.

Evidenţe, înregistrări: de fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor se va face conform anexei 3 din H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase de pe teritoriul României şi vor fi însoţite de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecţiilor şi de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele şi adresa producătorului cât şi a destinatarului, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor şi data livrării. Fiecare transport se înregistrează în Registrul de transport dejecţii animaliere, împreună cu datele din borderou.

11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislației în vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene, utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

    - Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

    - Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit

anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.).

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date: obiectivul supus reparaţiei sau verificării; data efectuării intervenţiei; felul intervenţiei (planificată sau neplanificată); tipul operaţiei executate; responsabilul execuţiei lucrării; fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Operatorul este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.3. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente: monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu; monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces; monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligaţia titularului şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţul de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.6. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.8. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.10. Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.1.11. Monitorizarea emisiilor și parametrilor de proces conform concluziilor BAT:

| BAT 24 BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- |
| Tehnica | Frecvență | Aplicabilitate |
| Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an | General aplicabilă |
| Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și fosfor total. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |  |  |
| BAT 25 constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| Tehnica | Frecvență | Aplicabilitate |
| Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an | General aplicabilă |
| Calcularea prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale sau a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru: -tipul de animale -sistemul de adăpostire | Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale |
| Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an | General aplicabilă |
| BAT 27 BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea următoarelor tehnici, cu frecvența indicată mai jos. |
| Tehnica | Frecvență | Aplicabilitate |
| b) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an | Aplicabilă |
| BAT 29 BAT Constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an, indicați mai jos: |
| Parametru | Frecvență |
| a) Consumul de apă | O dată pe an |
| b) Consumul de energie electrică | O dată pe an |
| c) Consumul de combustibil | O dată pe an |
| d) Numărul de animale care intră și ies | O dată pe an |
| e) Generarea de dejecții animaliere | O dată pe an |
| f) Consumul de furaje | O dată pe an |

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Condiții de referință | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coș de evacuare centrală termică H1 | Nox (exprimați în NO2) CO Pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislatie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă | Temperatură-273,15 K și presiune-101,3 kPa | anual |
| Coș de evacuare centrală termică H2 | Nox (exprimați în NO2) CO, pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă |  | Temperatură-273,15 K și presiune-101,3 kPa | anual |
| Coș de evacuare centrală termică H3 | Nox (exprimați în NO2) CO, pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă |  | Temperatură-273,15 K și presiune - 101,3 kPa | anual |
| Coș de evacuare centrală termică H4 | Nox (exprimați în NO2) CO, pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă |  | Temperatură-273,15 K și presiune-101,3 kPa | anual |
| Coș de evacuare centrală termică H5 | Nox (exprimați în NO2) CO, pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă |  | Temperatură-273,15 K și presiune-101,3 kPa | anual |
| Coș de evacuare centrală termică H6 | Nox (exprimați în NO2) CO, pulberi SOx (exprimați în SO2) | discontinuă |  | Temperatură-273,15 K și presiune-101,3 kPa | anual |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293,15K şi 101,3 kPa.

13.2.2 Monitorizarea calității aerului

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvența de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Punct 1: Y-792263,449 X-384206,148 Punct 2: Y-792271,596 X-384202,324 (Punctele de monitorizare a imisiilor se află poziționate la limita amplasamentului) | Hidrogen sulfurat Dioxid de azot Amoniac Pulberi în suspensie | anual | STAS 10814-76 STAS 10329-75 STAS 10812-76 STAS 10813-76 |

13.2.3. Condiţii de realizare a monitorizării:  realizarea a trei măsurători, în zile diferite; prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe  amplasament.

13.3. Monitorizare pentru a răspunde concluziilor BAT:

13.3.1. Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

| Parametru | Tehnică | Frecvență | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- |
| -Azot total excretat, exprimat ca N-kg de azot excretat/spaţiu pentru animal/an -Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5. - kg de P2O5.excretat / spaţiu pentru animal/an | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic a azotului si fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor | anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces, BAT 24 şi pct. 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excreţiilor de azot şi fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și fosfor total. |  |  |

13.3.2. Monitorizarea emisiei de amoniac în aer se realizează prin utilizarea uneia dintre  următoarele metode de încercare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

| Parametru | Tehnică | Frecvență | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 - kg de NH3/spaţiu pentru animal/an | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct. 1.15. Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces, BAT 25 şi pct. 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului şi a pulberilor |
|  | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | anual |  |

13.3.3.Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

| Parametru | Tehnică | Frecvență | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct. 1.15. Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces, BAT 27 şi pct. 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului şi a pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |  |

13.3.4. Calculul reducerii emisiilor de amoniac  (BAT 23)

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producţie pentru creşterea păsărilor, trebuie estimată sau calculată reducerea emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producţie care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. Se vor calcula emisiile de amoniac comparativ cu situaţia de referinţă.

Conditii de realizare a monitorizării:  Operatorul va măsura nivelul poluanților în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai sus, cu Laborator acreditat SR EN ISO/CEI 17025, pe metoda de măsurare din tabel sau altă metodă.

13.3.5 Monitorizare miros

Monitorizarea emisiilor de miros, ca urmare a desfășurării activităților pe amplasament, se va face la solicitarea A.P.M. și/sau G.N.M. – C.J. Tulcea, în punctele și în condițiile stabilite pentru fiecare solicitare în parte. Determinarile emisiilor de miros se vor efectua în conformitate cu prevederile Standardului European EN 13725:2003, ce defineşte metodologia pentru determinarea concentrației de miros prin olfactometria dinamică.

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

    - Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor valabilă.

13.4.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

13.4.3. Ape uzate

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ţine o evidentă în scris, într-un registru, ce va cuprinde: data vidanjării şi locul de transport şi descărcare a conţinutului vidanjei; numărul de vidanje transportate/ciclu şi volumul de apă uzată evacuat.

13.5. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL, APE SUBTERANE

13.5.1. Monitorizarea solului

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul amplasamentului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile, prevăzute de Ordinul nr. 756/1997. Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Adâncime (m) | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spațiu verde din imediata vecinătate a platformei de dejecții | pH | Probă 30 cm probă 5 cm | la 5 ani | 10390:2005 |
|  | Carbon organic total |  |  |  |
|  | Cu |  |  | SR ISO 11047-1999 |
|  | Pb |  |  | SR ISO 11047-1999 |
|  | Zn |  |  | SR ISO 11047-1999 |

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu proba de sol prezentată în raportul de amplasament realizat de un laborator autorizat şi se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament.

13.5.2. Monitorizarea calitativă a apelor din pânza freatică

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observație amplasate în vecinătatea platformei de depozitare dejecții | pH oxigen dizolvat Fenoli NH4 Azotați Azotiți Clor Sulfați Fosfați | discontinuă | Conform cerințelor Autorizație de Gospodărire a apei, dar cel puțin o dată la 5 ani în conformitate cu art.16 – (3) din Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. |

13.6. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ

13.6.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecvența de monitorizare a acestora: temperatura în hale – permanent și umiditatea în hale – permanent.

Procesul tehnologic din cadrul fermei este monitorizat prin dotarea fermei cu microprocesoare ce reglează parametrii de temperatură şi umiditate din hale, precum şi cantitatea de furaje şi apă potabilă necesare procesului de creştere a efectivului de păsări.

13.7. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.7.1 Monitorizarea deşeurilor generate de activităţile proprii se va realiza conform prevederilor  O.U.G. nr. 92/2021, art 48, alin 1 – operatorul ţine o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

13.7.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-cantităţile şi codurile deşeurilor;

-numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-detalii privind expediţiile respinse;

-detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate A.P.M. Tulcea, ca parte a RAM.

13.8 MONITORIZARE ZGOMOT

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita amplasamentului fermei: Punct 1: Y-792263,449 X-384206,148 Punct 2: Y-792271,596 X-384202,324 | Nivelului de presiune acustică continuu echivalent, LAeqT (dBA) | Anuală | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. |

13.9. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

La încetarea activităţii urmează a se parcurge o serie de măsuri în vederea închiderii și  dezafectării instalației astfel:

- curațarea mecanică a spațiilor tehnologice;

- igienizarea spațiilor și a conductelor ce urmează a fi dezafectate;

- obținerea avizelor pentru desființarea obiectivului, stabilirea și amenajarea spațiilor pentru depozitare temporară, selectivă a materialelor rezultate de la dezafectarea instalațiilor;

- golirea rezervoarelor existente pe amplasament;

- deconectarea echipamentelor, verificarea și avizarea desfacerii legăturilor conductelor și demontarea racordurilor tehnologice;

- oprirea alimentării cu energie electrică;

- demontarea circuitelor electrice, desființarea circuitelor electrice și celorlalte utilități;

- golirea instalaţiilor, a transformatoarelor de ulei din posturile de transformatoare şi predarea acestuia spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă a fluidelor tehnologice din instalaţii şi tratarea lor înainte de evacuare;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime, magaziilor;

- determinarea gradului de afectare a solului.

Prin dezafectarea totală a obiectivului vor rezulta o serie de materiale care urmează a se colecta pe categorii, gestionându-se ca atare:

- uleiurile se vor transporta la unităţi specializate în neutralizarea acestora;

- molozul din construcţii (clădiri respectiv platforme)-urmează a se utiliza ca materiale de umplutură, cu respectarea prevederilor legale la data respectivă;

- deșeuri de sticlă, deșeuri metalice, deșeuri de materiale plastice vor fi eliminate prin firme autorizate.

- RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite A.P.M. Tulcea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3 Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la A.P.M. Tulcea.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu; date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată): numele instalaţiei; locaţia instalaţiei; sursa de emisie; condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii; instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii.

Pentru fiecare poluant monitorizat: tipul poluantului; felul măsurătorii: continuu, discontinuu; cine a efectuat prelevare şi măsurarea; metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală; condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică); rezultatul măsurătorii: valori măsurate, comparativ cu CMA şi VLE). Se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/terţi.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3 Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la A.P.M. Tulcea, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin H.G. nr. 140/2008, cantităţile anuale, împreunã cu precizarea că informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu și să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor

Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.5. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Creșterea intensivă a păsarilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte” se raporteaza în cazul în care se depășeste valoarea pragului aplicabil specificat în anexa II.

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | praguri pentru emisii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan | 100000 |  |  |
|  | Protoxid de azot N2O | 10000 |  |  |
|  | NMCOV | 100000 |  |  |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10000 | - | - |
| ` | Azot total | - | 50000 | 50000 |
|  | Fosfor total | - | 5000 | 5000 |
|  | Pulberi în suspensie (PM10) | 50000 | - | - |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500000 | - | - |
|  | Oxizi de azot (NOx/NO2) | 100000 | - | - |
|  | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | 150000 | - | - |
| 7440-50-8 | Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu) | 100 | 50 | 50 |
| 7440-43-9 | Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) | 10 | 5 | 5 |
| 7439-92-1 | Plumb şi compuşi (exprimaţi în Pb) | 200 | 20 | 20 |
| 7440-66-6 | Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn) | 200 | 100 | 100 |

14.3.6. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte

informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- date generale: titular activitate, amplasament (localizare) - inclusiv coordonate geografice, date de contact pentru sediul social şi respectiv punctele de lucru,  persoane de contact (responsabil protecţia mediului), vecinătăţi, suprafaţă totală (ha), din care: construcţii, drumuri şi alei, spaţii verzii, altele;

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime si a materiilor auxiliare (cantitati anuale, consumuri specifice); combustibili carburanţi şi lubrifianţi (sortimente şi cantităţi, furnizori) (cantităţi anuale); utilităţi (apă potabilă, apă industrială, azot, gaze naturale, energie electrică şi termică etc., eficienţa energetică) (cantităţi anuale); procese tehnologice de producţie adoptate, instalaţii şi echipamente (parametrii tehnico-constructivi şi funcţionali, randamente etc.); produse finite şi subproduse obţinute (cantităţi anuale); acte de reglementare deţinute pentru desfăşurarea activităţii pe amplasament eliberate de autorităţile competente (emitentul, felul actului, nr. şi data eliberării termen de valabilitate);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu (se vor respecta prevederile capitolului 13.”Monitorizarea Activității” referitoare la punctele de prelevare, parametrii, frecventa de monitorizare, metoda de analiză);

- raportarea E-PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- stadiul realizării în termen a măsurilor din ,,planul de acţiuni” ce face parte integrantă din AIM sau după caz din celelalte planuri, proiecte, programe şi strategii referitoare la protecţia mediului (plan de urgenţă internă, planul de prevenire al poluărilor accidentale, plan de gestionare  deşeuri, plan de reducere progresivă a emisiilor de poluanţi, etc.);

- managementul activităţii (SMM, schema de audit EMAS, sistemul integrat calitate mediu, asigurarea calităţii şi securităţii muncii, ecoetichetare etc.; gradul de conformare la prevederile reglementărilor comunitare şi naţionale în vigoare (IPPC, E-PRTR etc.); modul de respectare a obligaţiilor şi condiţiilor impuse prin actele de reglementare referitoare la gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor utilizarea durabilă a resurselor, protecţia factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei, etc.; cheltuielile cu protecţia mediului şi stadiul realizării investiţiilor în domeniul protecţiei mediului (total mii lei planificat şi realizat pentru fiecare măsură în parte şi total general anual); respectarea obligaţiilor de plată la fondul de mediu – total anual din care: defalcat conform prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 cu completările şi modificările ulterioare; sancţiuni şi/sau penalităţi pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi protecţiei calităţii apelor; sesizări şi/sau semnalări privind nerespectarea legislaţiei comunitare şi naţionale de ape şi mediu în vigoare, modul de soluţionare şi măsuri de prevenire întreprinse; alte aspecte relevante de mediu demne de prezentat, semnalat şi/sau menţionat.

14.4.2. Raportul anual de mediu va fi transmis la APM TULCEA până la 15 martie.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M. Tulcea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform O.M. nr. 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- evidența gestiunii deșeurilor;

- gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase : cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare  a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora.

14.6. Mod de raportare

Raportarea privind gestionarea deşeurilor generate de activităţile proprii conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin 1 - o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

- codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

14.7. Raportări:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces registre ANPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evidența gestiunii deșeurilor | anual | 15 martie | Statistica deșeurilor |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate de mediu Registrul IPPC | anual | Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați conform H.G. nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 5 | Monitorizări conform AIM |  |  |  |
|  | Monitorizarea solului | la 5 ani | În termen de 10 zile de la obținerea Buletinului de analiză și ca parte a RAM |  |
|  | Monitorizarea emisiilor în aer | anual |  |  |
|  | Monitorizarea zgomotului | anual |  |  |
|  | Monitorizarea calității apei subterane |  |  |  |
| 6 | Raportul RAM: - Impactul activității asupra mediului: a aerului, apei, solului și pânzelor freatice, nivelului de zgomot, monitorizarea parametrilor tehnologici: consumuri (materii prime, combustibili, energie electrică, apa), gestiunea deșeurilor, costuri pentru mediu, producții, audit energetic, sesizări, reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora, verificarea stării tehnice a structurii subterane. Inventarul deșeurilor generate, valorificate, eliminate și rămase în stoc din anul precedent, către A.P.M. Tulcea, G.N.M.–C.J. Tulcea | anual | 15 martie |  |
| 7 | Orice poluare semnificativă se notifică A.P.M. Tulcea, G.N.M.–C.J. Tulcea (telefonic și prin e-mail/fax) | când se produce | în cel mai scurt timp posibil |  |
| 8 | Reclamaţii (când ele există) | când există | în luna următoare primirii acesteia |  |
| 9 | Audit de deșeuri | La fiecare doi ani |  |  |
| 10 | Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | cand este cazul | în luna următoare realizării acestora |  |
| 11 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Raportare în cadrul RAM |  |
| 12 | Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | Raportare în cadrul RAM |  |
| 13 | Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Raportare în cadrul RAM |  |
| 14 | Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Raportare în cadrul RAM |  |
| 15 | Plan de închidere definitivă (dezafectare a instalației) |  | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare depusă la APM Tulcea |  |
| 16 | Monitorizarea cantității de azot total excretat, exprimat ca N | Anual | Ca parte a RAM, atașând calculele aferente |  |
| 17 | Monitorizarea cantității de fosfor total excretat, exprimat ca P205 | Anual | Ca parte a RAM, atașând calculele aferente |  |
| 18 | Monitorizarea emisiilor de amoniac, exprimat ca NH3 | Anual | ca parte a RAM, atașând calculele aferente |  |
| 19 | Monitorizarea cantității de azot total excretat, exprimat ca N | Anual | Ca parte a RAM, atașând calculele aferente |  |

- OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

-modificări privind deţinătorul instalaţiei;

-măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu art. 10(2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM TULCEA.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM TULCEA, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean TULCEA:

-încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

-reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM TULCEA şi GNM – CJ TULCEA prin fax, telefonic și/ sau electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de O.U.G. nr. 164/2008, conducerea SC DIMAS ACTIV SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la APM TULCEA şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.13. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM TULCEA sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.14. Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru   protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic, înainte de efectuarea acesteia.

15.15. Nicio modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va determina sau este probabil să determine o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Tulcea.

15.16.Titularul activităţii  are obligaţia de:

15.16.1. A solicita și obtine viza anuală conform Ordinului nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea <LLNK 12020     0310KS11   0 10>Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

15.16.2. A solicita revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu în următoarele condiţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limită de emisie în autorizaţia integrată de mediu;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM TULCEA. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al funcționării instalaţiei.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea preliminară a poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

- FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație conduce la suspendarea activității, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Director Executiv,                                                                                   Şef Serviciu A. A.A

Chim. Mirela Aurelia Raicu                                                          Ing. Daniela STRĂINU

Întocmit: Șef Serviciu CFM, ing.Elena MICU

Nr...................AAA/24.10.2022

GLOSAR TERMENI

| 1. | A. P. M Tulcea | Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Mun. Tulcea, str.14 Noiembrie, nr. 5, cod 820009, jud. Tulcea |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuții de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului, G.N.M. C.J Tulcea | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul - Judeţean Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, jud. Tulcea |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, București. |
| 4. | Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalații situate pe același locație și în care un operator desfășoară una sau mai multe activități |
| 5. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației. |
| 6. | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 7. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 8. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 9. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 10. | Cele mai bune tehnici disponibile, BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |
| 11. | BREF | Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (Reference Document on Best Available Techniques) |
| 12. | Instalație IED | Orice instalație tehnică stationară în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1, precum și orice altă activitate direct legată tehnic de activitațile desfășurate pe acel amplasament, care pot genera emisii și poluare. |
| 13. | Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, caldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației. |
| 14. | Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului |
| 15. | Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveste tipul sau funcționarea instalației ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| 16. | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităților economice |
| 17. | Operațiunea de eliminare a deșeurilor | Orice operațiune de valorificare a deșeurilor inclusă în anexa 7 a O.U.G. nr. 92/2021 |
| 18. | Operațiunea de valorificare a deșeurilor | Orice operațiune de valorificare a deșeurilor inclusă în anexa 3 a O.U.G. nr. 92/2021 |
| 19. | RAM | Raportul Anual de Mediu |
| 20. | epRTr | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 21. | dB(A) | Decibeli (ponderați) |
| 22. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| 23. | CAT | Colectiv de Analiză Tehnică |
| 24. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 25. | CCO - Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 26. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |
| 27. | SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| 28. | NFR | Nomenclator pentru raportare |

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 70 (șaptezeci) de pagini semnate și ștampilate: 1 exemplar pentru titular, 2 exemplare se arhivează la A.P.M. Tulcea.