# PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TRANSMETEORIT SRL, cu sediul com.Sarichioi, jud.Tulcea înregistrată la APM Tulcea cu nr.14825/11.12.2015,  în baza:

- 1. Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- 2. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.11.2016, că proiectul „ INFIINTARE LANT ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE SI CONDITIONARE” propus a fi amplasat în intravilanul jud.Tulcea,com.Sarichioi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit.b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto) si la pc 11, lic.c (statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1);

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Amplasamentul este situat in intravilan, partial extravilan com.Sarichioi jud Tulcea.

Proiectul propune infiintarea unui lant alimentar legume: colectare, depozitare, conditionare.

Infiintarea depozit cu capacitate de 2500 t si sectie cu spatii compartimentatepentru desfasurarea activitatilor de prelucrare- conditionare-ambalare legume in care vor fi amplasate utilaje si echipamente pentru prelucrare-conditionare a cca 4500 t legume/an .

In unitate se vor desfasura  urmatoarele activitati:

- Colectare, transportul, receptia, depozitarea si sortarea legumelor;

- Spalarea legumelor;

- Calibrarea pe lungime si grosime a legumelor.

Cladirea are urmatoarele zone:

- zona de receptie si depozitare a legumelor materie prima;

- zona de prelucrare primara a legumelor materie prima(sortare, spalare, calibrare, curatare);

- zona de prelucrare intermediara a legumelor (divizare, congelare IQF);

- zona de depozitare si livrare a produselor finite;

- zona sociala.

Unitatea va cuprinde:

- 4 depozite de colectare legume;

- zona de receptie si sortare primara materie prima vrac;

- sectie de conditionare ( spalare, calibrare, ambalare);

- un depozit produse finite;

- zona de livrare.

- zona tehnica.

Obiect 1- cladire colectare, depozitare, conditionare legume

Constructie cu fundatii izolate din beton armat si structura metalica. Inchiderile si invelitoarea vor fi din panouri tip sandwich. Tamplaria din PVC cu geam termorezistent.

Suprafata construita  - 2655,20mp, suprafata desfasurata  - 3101,50mp.

- regim de inaltime: P+1E

- inaltime streasina: 9,25m

- inaltime coama: 12.10m

Obiect 2 – statie de epurare

Echipamentele statiei de epurare vor fi amplasate intr-o incinta containerizata iar constructia hidroedilitara subterana tip cuva va fi formata din bazin de colectare, bazin de tratare chimica, bazin de colectare si egalizare.

Caracteristici constructie:

-dimensiuni de plan : l = 3.90, L = 5.65

- suprafata construita = 8.00mp

- numar niveluri: S+P

Obiectiv 3 – laguna

Constructie hidroedilitara cu dimensiuni in plan: l = m, L=40m, adancimea = 3.50m, suprafata = 600mp.

Obiectivul 4  - post de transformare 250kva

Se va realiza un post de transformare in anvelopa din beton, alcatuita din doua elemente prefabricate.

Fundatia este un element prefabricat mobloc alcatuit dintr-un radier de 10 cm grosime si pereti de 8 cm grosime, armati cu plase sudate.Interiorul cuvei fiind impartit in doua elemente unul destinat cablurilor si unul pentru recuperarea uleiului, realizat astefel incat sa nu permita infiltrarea uleiului in mediul exterior.

Obiectivul 5 - imprejmuire

Structura gardului este formata din stalpi din teava zincata pe fundatii izolate legati intre ei cu panouri din plasa bordurata galvanizata.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Sortimentele de produse care se vor obtine vor fi:

- legume spalate, calibrate si ambalate.

- Legume congelate IQF.

PROCESUL TEHNOLOGIC cuprinde urmatoarele faze : sortare I, spalare, sortare II, curatire, ambalare, depozitare.

Sortarea – are scopul de a indeparta legumele necorespunzatoare, atacate de boli, alterate, mucegaite.

Spalarea – se indeparteaza impuritatile( pamant, nisip), o parte insemnata din micro flora, precum si reziduurile de pesticide aflate pe suprafata lor.

Spalarea legumelor se face in trei faze: inmuiare, spalare si cladire.

Sortare II si calibrare – dupa splare, materia prima se supune inspectiei vizuale pentru indepartarea legumelor necorespunzatoare si a corpurilor straine. Operatia se executa pe benzi transportoare sau pe mese de sortare.

Curatire  - se executa pentru a inlatura partile necomestibile sau greu digerabile ale legumelor. Operatia se realizeaza manual, mecanic, termic sau prin procedee combinate.

Ambalare – prin ambalare se asigura protectia legumelor proaspete impotriva factorilor de degradare si efectuarea in conditii optime a operatiunilor  de manipulare , transport, pastrare, depozitare si comercializare.

Pentru ambalarea legumelor se utilizeaza mai multe lazi, ladite, cutii diferite, cosuri, saci, plase, pungi, sacose cu dimensiuni si forme variate, confectionate din lemn, mase plastice, carton, hartie sau fibre liberiene.

Depozitarea – depozitarea legumelor ambalate se face in depozitul de produse finite, curat, uscat, bine aerisit, ferit de inghet, la temperaturi de max +4 C .

Depozitarea produselor se face paletizat, dupa efectuarea operatiilor de conditionare.

Alimentarea cu apa se va face un racord la sistemul centralizat de alimentare cu apa a comunei..

Evacuarea apelor – apele uzate menajere se va asigura in sistem individual, pentru evacuarea apelor uzate menajere de la pavilionul administrativ nou din investitia Lant alimentar legume a fost prevazut un bazin vidanjabil, situat in zona de nord-est a amplasamentului. Bazinul va avea o capacitate de 5mc.

Pentru conditionarea primara a legumelor ( spalarea radacinoaselor de pamant ) va fi utilizat bazinul deschis din vestul amplasamentului, racordat la statia de epurare, care va avea compartiment de decantare dar si bazin de stocare. Apa epurata va fi reciclata.

Canalizarea apelor pluviale de acoperis

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii principale vor fi preluate de receptorii de tip rigola amplasati atat la baza invelitorii cat si in zonele de inflexiune ale acoperisului, canalizate la caminele special proiectate in acest sens, unde vor fi preluate de reteaua pluviala de acoperis a incintei special proiectate.

Deseurile vor fi precolectate si depozitate pe o platforma si predate agentilor economici.

Energia electrica – se va realiza de la reteaua existenta .

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat in intravilan, partial extravilan com.Sarichioi, jud.Tulcea, conform CU nr. 36/7113 din 28.07.2016 emis de PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele impǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4 Pe parcursul procedurii nu au fost inregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, in vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier se va realiza strict in interiorul suprafeţei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate in timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ in acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri in alte locuri, decât in spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor incǎrcate de noroi, in vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

j) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute in memoriul de prezentare;

k) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 36/7113 din 28.07.2016 emis de PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI;

l) titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de incadrare, inainte de realizarea proiectului;

m) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica in scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea in vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a intocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

n) prezenta decizie a etapei de incadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii in aplicare a proiectului;

o) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Camelia MICU

Intocmit,

Consilier: Radu Alina

Nr.A.A.A.3601/  03. 11.2016