PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GRECI, cu sediul in jud.Tulcea, localitatea Murighiol, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7117/05.07.2016,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.08.2016, că proiectul “ Extindere sistem de alimentare cu apa si retea de canalizare comuna Greci, judetul Tulcea„ , amplasat in comuna Greci, strazi si Drumuri Publice, judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2 la pct. 13, lit. a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- beneficiarul  a obtinut avizul de gospodarire a apelor nr. 22/18.08.2016 de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea .

-  beneficiarul  a obtinut avizul favorabil nr. 145/18.07.2016 de la Administratia Parcului National Muntii Macinului RA .

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Amplasamentul proiectului este în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea, pe un teren  domeniul public al comunei Greci, cu folosinta actuala- strazi si drumuri publice.

Proiectul prevede extinderea rețelei de apa si a retelei de canalizare pe strada Granitului, comuna Greci, județul Tulcea, dupa cum urmează :

-	reţea de apă din PEHD, având Dn 63x3,6 mm, L = 241 m, pentru extinderea rețelei de apă, pe partea stângă a străzii Granitului;

-	reţea de canalizare din PVC, Sn4, având Dn 250 mm, L = 779 m pentru colectarea apelor menajere de pe strada Granitului;

-	18 racorduri PVC Dn160mm, L= 54 m.

Reteaua de apa

Se utilizează conductă De 63mm PEHD Pn 6 PE 80 SDR 17,6.

Pentru extinderea rețelei de apă de pe strada Granitului se va executa branșarea conductei proiectate din PEHD Dn 63mm, la conducta existentă din azbociment, având diametrul interior de 150mm (exterior 180mm) , situată pe strada Stadionului.

Săpăturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii fiind de 0,80 m, pozarea tuburilor efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Sapatura se va executa atat manual cât si mecanizat. La executarea tranşeei stratul vegetal va fi depozitat separat.

Adâncimea de pozare a conductei de distribuție apă potabilă este de 90 cm masurată de la teren la generatoarea superioară a conductei.

Patul de pozare va fi realizat dintr-un strat de nisip cu grosimea minimă de 100 mm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul şi deasupra ţevilor va fi nisip compactat manual. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm şi se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

După efectuarea probelor de presiune pe tronsoane, ce vor fi stabilite de executant în funcţie de regimul şi ritmul de execuţie, conductele vor fi acoperite cu un strat de nisip de 20 m grosime peste creasta tuburilor, după care tranşeea se va umple în straturi de 20-30 cm compactate, urmând ca pe ultimii 30 cm să fie reconstituit stratul vegetal.

Deasupra conductei de polietilena la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a acesteia, se prevede grila de polietilena, cu rol de semnalizare si avertizare.

Camine

Pe traseul extinderii reţelei de alimentare cu apă se va executa un cămin de vane. Capacul caminului, conform STAS 2308-81 va fi de tipul III A.

Reteaua de canalizare

Ținând cont de debitele de apă uzată și de diametrul rețelei de canalizare existente diametrul conductelor proiectate este 250 mm.

Conductele componente sunt prevăzute din tuburi de PVC dur Sn 4.                                   Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 779 m.

Patul de pozare, cu grosimea minimă de 100 mm va fi realizat din nisip pentru care se recomandă compactare manuală. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 300 mm şi se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

Pe extinderea de pe strada Granitului s-au prevăzut 20 de cămine de vizitare  (conform STAS 2448), şi lungimea colectorului este de 779m.

Lungimea colectorului de pe partea strângă a străzii Granitului este de 611m și pe acest colector s-au prevăzut 17 cămine de vizitare, iar lungimea colectorului de pe parte dreaptă a străzii Granitului este de 168m și sunt prevăzute 3 cămine de vizitare.

Colectorul de canalizare apă uzatǎ menajerǎ de pe Strada Granitului, partea dreaptă va fi preluat de cǎminul existent Ce1.

Colectorul de canalizare apa uzatǎ menajerǎ de pe Strada Granitului, partea stângă va fi preluatǎ de cǎminul existent Ce2.

Racorduri

Racorduri se vor executa din tuburi PVC KG Dn 160 mm si reprezinta tronsonul de canal între limita proprietatii si canalizarea stradala. Racordarea in canalizarea stradala se face prin intermediul caminelor de canalizare de pe traseul canalului (proiectate) sau direct în canal prin intermediul unei piese de racord din PVC.

Pe extinderea de pe strada Granitului sunt prevăzute 18 racorduri de canalizare. Racordurile se vor executa cu conductă PVC, Dn160mm. Lungimea totală a racordurilor este de 54m.

Cămine De Vizitare

Avand in vedere lungimea totală a canalelor proiectate, particularitațile traseului și condiția de maximum 60 m între cămine (conform STAS 3051-91), pe traseul proiectat al canalizării din tuburi PVC, au fost prevăzute cămine de vizitare acoperite cu ramă și capac din fontă (conform STAS 2308).

Căminele de vizitare se vor realiza în conformitate cu STAS 2448-82, din elemente prefabricate.

Capacele căminelor, conform STAS 2308-81 vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier.

Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanșeizarea corespunzătoare.

Utilități – lucrările proiectate se leagă la sistemele existente de apă respectiv canalizare. Celelalte rețele se mențin.

Accesul la punctele de lucru se va face pe drumurile existente in localitate. Căile de acces vor fi cele existente. Proiectul nu prevede realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Organizarea de santier :

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale.

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru.

Pe toată durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute permanent în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale comunei, în scopul asigurării ordinii în desfășurarea lucrărilor.

De asemenea, la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare , vidanjabile.

Toată tabăra va fi întreținută zilnic în stare de curățenie, în conformitate cu normele organelor sanitare.

b)cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c)utilizarea resurselor naturale-nu este cazul.

d) producția de deșeuri: deseurile generate in timpul lucrarilor vor fi depozitate selectiv si vor fi predate societatilor de profil autorizate in preluarea lor si gestionate conform legislatiei in vigoare (Legea. Nr. 211/2010).

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului.

Nivelul de zgomot nu va depași nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica în constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este în intravilanului loc. Greci, judeţul Tulcea, pe un teren  domeniul public al comunei Greci, cu folosinta actuala- strazi si drumuri publice, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.20/2016 din 04.04.2016, emis de UAT Comuna Greci.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- amplasamentul se afla in arie naturala protejata ROSPA0073 Macin – Niculitel si partial in ROSCI0123 Muntii Macinului .

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local ( influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtă durată ( temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus .

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se află în ROSPA0073 Macin – Niculitel si partial in ROSCI0123 Muntii Macinului.

- amplasamentul se află în intravilanului loc. Greci, judeţul Tulcea, pe un teren  domeniul public al comunei Greci, cu folosinta actuala- strazi si drumuri publice. Pe amplasamentul analizat cat si in vecinatatea acestuia nu s-au identificat specii si habitate caracteristice ariei naturale protejate ROSPA0073 Macin – Niculitel si partial in ROSCI0123 Muntii Macinului.

- S-a obtinut de la Administratia Parcului National Muntii Macinului RA Avizul favorabil nr. 145/18.07.2016 .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale;

- santierul, drumurile de acces si cele tehnologice, si toate suprafetele al caror invelis vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale;

- dupa interventiile antropice care pot perturba mediul natural, vor fi intreprinse actiuni de restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv restaurarea stratului de sol vegetal.

- in cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (obligatie a executantului), se vor stabilii masuri de protectie impotriva poluarii.

- drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

- se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienți goliți si depozitare temporara de deșeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deșeuri din construcții si demolări.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Pentru asigurarea integrității sitului Natura 2000 - ROSPA0073 Macin – Niculitel si partial in ROSCI0123 Muntii Macinului, organizarea de șantier se va amplasa astfel încât să nu afecteze speciile și habitatele protejate.

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Avizul Administratiei Parcului National Muntii Macinului RA nr. 145/18.07.2016 .;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr.20/2016 din 04.04.2016, emis de UAT Comuna Greci;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie a etapei de incadrare este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Intocmit,

Consilier superior

Ing. Elizabeth Varzaru

Nr.A.A.A 3208./ 22.09.2016

Intocmit in 3 exemplare, din care : unul la titular, unul la dosarul obiectivului si unul la dosarul cu acte de reglementare.