Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

PROIECT ACORD DE MEDIU

Ca urmarea cererii adresate de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 10355/01.09.2015, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, după caz, a Deciziei A.N.P.M nr. 736 din data de 22.11.2015 privind delegarea de competenţă pentru parcurgerea procedurii pentru proiectul „Pod peste Dunăre în zona Brăila” către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, se emite:

PROIECT ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ,,POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA” propus a fi realizat în extravilanul comunelor Smârdan şi Jijila, conform certificatului de urbanism nr. 53/8001 din 01.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Tulcea, certificat de urbanism nr. 59/9322 din 22.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Tulcea și în judeţul Brăila, comVădeni, conform certificatului de urbanism nr. 128/07.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Brăila, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele.

Zona şi amplasamentul

Podul şi varianta de traseu sunt amplasate pe raza municipiului Brăila şi a localităţilor:

- Vădeni din judeţul Brăila;

- Smârdan din judeţul Tulcea;

- Jijila din judeţul Tulcea;

Podul va fi amplasat în aval de Dunăre la km fluvial 165+800.

Varianta de traseu se desprinde din DN 2B Buzău - Brăila - Galaţi după limita

de nord a cartierului Brăiliţa, traversează Dunărea şi se racordează la DN 22 Rm. Sărat - Brăila - Tulcea, la nord de localitatea Jijila. După traversarea Dunării, traseul va avea şi o legătură către Smârdan – Măcin, cu DN22B.

Varianta locală de traseu are o ramificaţie pentru legătura cu localitatea Smârdan şi Oraşul Măcin care se racordează la DN 22.

Regimul tehnic: Suprafaţa necesară realizării investiţiei este de 731.000,00 m2  (73,10 ha).

Podul suspendat are o lungime de totală de 1974,30 m cu o deschidere centrală de 1120,00 m şi două deschideri laterale de 489,65m şi 364,65 m.

Lucrările constau în realizarea de drumuri principale, drumuri de legătură şi a podului. Traseul drumului proiectat este împărţit în două secţiuni:

- drumul principal cu o lungime de 19,095 km;

- drumul de legătură cu DN 22 Smârdan - Măcin cu o lungime de 4,328 km.

Drumul începe la intersectia DN2B Buzău-Brăila–Galaţi cu soseaua Baldovineşti (în apropierea de km. 110 DN2B)

La km 0+397, drumul proiectat va traversa calea ferată din zonă (calea ferată dublă Brăila-Galaţi şi o linie industrială) printr-un pasaj superior de 182 m lungime.

Primul viaduct începe la km  4+ 486,10 şi al doilea viaduct se termină la km 6+680,30.

Traseul drumului proiectat se termină la km.19+095, în DN22 Rm. Sărat-Brăila-Tulcea. Traseul include şi o ramificaţie de la km 7+940 în direcţia sud până la intersecţia cu drumul existent Smârdan –Măcin (DN22).

Prin proiect se prevede:

Lucrările de bază ce se vor desfăşura în perioada de construire a podului peste Dunăre şi a drumului de legătură cu DN22 Jijila - Tulcea şi Măcin - Constanţa, sunt:

- Execuţie pod şi viaducte de legătură cu infrastructura drumului;

- Infrastructura rutieră;

- Poduri, podeţe;

- Racordări la reţeaua de drumuri existentă;

- Amenajări peisagistice;

- Iluminare.

Pentru montajul suprastructurii podului peste albia minoră se pot lua în considerare următoarele operaţii de execuţie:

- montajul pe eşafodaje la deschiderile marginilor la care execuţia unor eşafodaje este posibilă şi nu va împiedica navigaţia combinată cu montajul în consolă.

- montajul în consolă cu tiranţi provizorii.

Pentru viaductele de acces s-a avut în vedere şi realizarea piloţilor de diametru mare executaţi prin forare în tub metalic recuperabil.

Execuţia coloanelor se va face pe uscat  în general în zone neinundabile, pe platforme special amenajate cu legături la accesele de pe maluri.

Pentru execuţia lucrărilor în zona adâncimilor mari s-au luat în considerare următoarele tehnologii posibile:

- execuţia pilelor de mal până la adâncimi de 7-8 m sub etaj;

- radiere înalte din beton armat prefabricat cu rostul elevaţiei fundaţie sub etaj;

- radiere înalte din beton armat prefabricat cu rostul elevaţiei fundaţie la nivelul maxim de navigaţie.

Lucrările pentru realizarea infrastructurii rutiere implică o cantitate mare de pământ manevrabil către zonele fronturilor de lucru şi anume:

- decopertare pământ vegetal;

- excavare pământ necesar zonelor de umplere;

- nivelare;

- depozitare pământ.

Pentru realizarea suprastructurii rutiere vor fi executate următoarele operaţii:

- transportul nisipului şi balastului;

- compactarea acestor materiale;

- transport mixturi şi beton asfaltic;

- aşternere şi compactare mixturi şi beton asfaltic.

Realizarea sistemelor de scurgere pentru apa pluvială colectată de pe carosabil:

- săparea şanţurilor pentru sistemul de colectare proiectat.

### Drumul principal (Brăila – Jijila)

Drumul proiectat traversează trei zone cu diferite caracteristici:

- 1. Secţiunea de la km 0+000 la km 1+350 drumul  traversează o zonă urbană, plana. Există două intersecţii, care vor fi amenajate cu sensuri giratorii;

- 2. Secţiunea de la km 1+350 la km 4+600 şi de la km 6+570 până la sfârşitul proiectului: traseul traversează o zonă agricolă relativ plană cu două zone ce au diferenţe de nivel de circa 16 m (între km 1+350 – 1+650 şi între km 18+250 – 19+095). Aceasta secţiune este caracterizată prin reţele dense de drumuri agricole şi canale de irigaţii;

- 3. Secţiunea de la km 4+600 la km 6+570: traseul  se dezvoltă în albia Dunării, delimitat de diguri de înălţimi cuprinse între 3 până la 5 m peste nivelul zonelor înconjurătoare.

Drumul proiectat începe cu intersecţia, la nivel, existentă dintre DN2B Buzău-Brăila-Galaţi şi Şosea Baldovineşti, intersecţie care va fi modernizata cu un sens giratoriu cu diametru exterior de 50 m, asigurând fluidizarea traficului din direcţia şi înspre zona urbană Brăila.

În baza rezultatelor studiului de trafic, a fost inclusă o bandă suplimentară pentru vehiculele care vin dinspre Brăila în direcţia drumului proiectat şi virează dreapta, cu scopul de a reduce numărul de vehicule care intra în sensul giratoriu.

La km 0+397, drumului proiectat va traversa cele 3 linii de cale ferată din zonă (calea ferată dublă Brăila-Galaţi şi o linie industrială) printr-un pasaj superior de 182 m lungime cu 8 deschideri (6 de 21 metri şi 2 de 28 metri).

Până la canalul de irigaţii de la km 1+085, drumul proiectat este în rambleu cu o

înălţime cuprinsă între 2,5-3,5 m peste nivelul zonelor înconjurătoare.

La km 1+180, drumul proiectat se intersectează cu drumul local Baldovineşti. Pentru a îmbunătăţi siguranţa traficului şi luând în considerare datele din studiul de

trafic, se va realiza cu un sens giratoriu de 50 m diametru exterior.

Din acest punct, drumul face cu o curbă largă la dreapta de rază 3.500 m care, conform cu normativele în vigoare, nu are conexiuni tranzitorii (clotoide).

La km 1+765, este intersecţia cu un canal de irigaţii şi cu două drumuri de exploatare, pe ambele părţi ale canalului. Deoarece drumurile rurale sunt considerate a fi importante pentru comunicaţiile rurale din zonă, acestea vor fi menţinute prin construcţia pe drumul proiectat a unui pasaj superior.

De la km 3+600 la km 4+600 este localizată legătura cu drumul naţional DN 22B Brăila-Galaţi prin sensul giratoriu care se află sub viaductul de acces pe  podul suspendat.

După zona de intersecţie, drumul se ridică pentru a traversa fluviul Dunărea.

Primul viaduct de acces începe la poziţia km 4+486,10 şi are o lungime de 110,00 m lungime. Viaductul este urmat de podul suspendat peste Dunăre.

Podul suspendat are o lungime totală de 1.974,30 m cu o deschidere centrală de 1.120,00 m şi două deschideri laterale de 489,65 m şi 364,65 m. Gabaritul pe verticală va fi de 38 m de la nivelul de inundaţii maxim pentru a îndeplini criteriile de navigaţie pe Dunăre.

Podul este urmat de un al doilea viaduct de 110 m lungime, care se termina la km 6+680,30.

După trecerea pe malul drept al Dunării, traseul traversează o zonă agricolă printr-o curbă largă, la dreapta cu raza de 1.100 m, după care a fost prevăzută zona staţiei de taxare în zona km 7+350, care are o lungime totală de 300 m.

Două soluţii alternative sunt propuse pentru staţia de taxare: prima este pentru taxarea manuală, care necesită construirea unei zone de taxare cu cabinele de taxare aferente, iar a doua constă într-o staţie de taxare automată, care nu necesită nicio modificare a părţii carosabile curente şi constă în instalarea unui portal de detectare.

În cazul taxării manuale, proiectul zonei staţiei de taxare s-a bazat pe datele studiului de trafic şi include pentru fiecare sens de mers două benzi de autoturisme şi una pentru vehicule de mare tonaj, pentru un total de şase benzi şi cinci staţii de taxare. Banda mediană pentru autovehicule are o lăţime de 3,5 m, iar benzile laterale destinate traficului vehiculelor de mare tonaj au o lăţime de 6,0 m. Staţiile de taxare au o lăţime 2,25 m. Pe partea exterioară a complexului staţiilor de taxare a fost prevăzuta o bandă auxiliară de serviciu, care ar putea să fie folosită şi în cazul tranzitului unui transport special.

După staţia de taxare, drumul se continuă până la km 7+940 unde s-a prevăzut o intersecţie care să asigure legătura spre localitatea Smârdan - Măcin.

La km 7+940, este un sens giratoriu de 50 m diametru de unde începe drumul de legătură cu Măcin. După sensul giratoriu, se face trecerea de la două benzi pentru fiecare sens de mers la o singură bandă pentru fiecare sens de mers, soluţie ce a fost adoptată atât pentru drumul care face legătura cu localitatea Măcin, cât şi pentru drumul principal în continuare spre Jijila.

Pentru vehiculele care vin dinspre Brăila şi merg către Măcin, în baza datelor studiului de trafic, a fost prevăzută o bandă directă de virare spre dreapta în vederea

reducerii numărului de vehicule care intră  în sensul giratoriu.

Începând din acest punct până la km 18+350, drumul se desfăşoară pe o suprafaţa plană cu un rambleu de minim de 1,5 m peste nivelul zonelor înconjurătoare. Această secţiune este caracterizată prin reţele dense de drumuri de exploatare/agricole şi canale de irigaţii, ce sunt traversate de poduri şi podeţe.

La km 18+700, s-a proiectat construcţia unui sens giratoriu cu diametru exterior de 50 metri, ce asigură conexiunea în siguranţă cu drumul naţional DN 22 între localităţile Jijila şi Măcin.

Traseul drumului proiectat se termină la km 19+095, în DN22, spre Tulcea.

În secţiunea finală, drumul de legătură cu Măcin, intersectează drumul existent DN22. Pentru a îmbunătăţi siguranţa în această intersecţie, este propusă şi în acest caz execuţia unui sens giratoriu.

Drumul de legătură se termină în DN22 la km 4+328 cu o intersecţie de tip T.

Lucrări de poduri

Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal parabolic şi cabluri verticale de suspendare care leagă tablierul de cablul principal. Sistemul de suspendare are trei deschideri: o deschidere principală majoră (1.120 m) continuată de deschideri adiacente mai mici. Deschiderile adiacente au lungimi diferite (489,65 m pe partea stângă şi 364,65 m pe partea dreaptă). Deschiderile laterale au lungimi diferite.

Piloţii de fixare se află în exteriorul digului şi sub benzi, complet îngropate pentru a  evita nişte structuri masive în zona digului.

Deschiderile adiacente au fost propuse complet suspendate în aşa fel încât să fie eliminată orice fel de lucrare în zona râului, exceptând pilonii de susţinere.

Tablierul este realizat dintr-o grindă casetată din oţel având o înălţime de 3,5 m. Pe pod vor fi  4 benzi de circulaţie şi două benzi adiţional, câte una de fiecare parte. Banda adiţională din stânga va fi destinată pentru  traficul pietonilor, bicicletelor şi pentru întreţinere. Banda adiţională din dreapta poate fi utilizată doar pentru întreţinere deoarece intersectează în zona pilonilor de fixare cablul principal.

Zonele de prindere sunt localizate în exteriorul benzii de întreţinere, iar sistemul de iluminat este prevăzut pe ambele părţi În acest proiect au fost utilizate toroane prefabricate, fiecare toron având o formă hexagonală cu un număr de 127 de fire. Cablul principal este compus din 84 toroane în deschiderea centrală, 86 de toroane în deschiderea din partea stângă şi 80 toroane în deschiderea din partea dreaptă.Pilonii de susţinere au o înălţime de 204 m măsuraţi de la talpa superioară a fundaţiei şi sunt localizaţi în apropierea malurilor. Pilonul de susţinere de pe partea stângă este în afara zonei de apă, iar cel din dreapta este în zona perimetral umedă, în apropierea malului. Fiecare pilon de susţinere este făcut din beton, având o secţiune pseudo-rectangulară conectată prin două coloane de susţinere legate între ele cu grinzi transversale, una dintre ele fiind localizată deasupra tablierului şi cealaltă la partea superioară, imediat sub suportul toroanelor. Fiecare pilon este prevăzut cu scări de acces şi lift, accesul este posibil de pe benzile laterale amplasate de o parte şi de alta a tablierului.

Fundaţia este generalizată pentru ambele părţi ale pilonului de susţinere, având coloane de 2000 mm diametru.

La partea superioară a fundaţiei sunt localizate două blocuri de beton având formă circulară care fac legătura între fundaţie şi pilonul de susţinere având de asemeni rolul de protecţie a pilonului pentru eventuale coliziuni cu vasele.

Podul se va realiza numai pentru traficul rutier

Varianta de traseu pe care este amplasat podul va fi proiectată pentru o viteză de 80 km/h ca un drum naţional cu 4 benzi de circulaţie cu următoarele elemente geometrice conform „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor” aprobate cu Ordinul 45/1998 al Ministrului Transporturilor:

- lăţimea benzilor de circulaţie va fi de 3,50 m;

- razele minime ale curbelor în plan vor fi de 240,0 m;

- razele minime ale racordurilor verticale concave/convexe vor fi de 4500,0 m/ 2200,0 m;

- lăţimea platformei va fi de 17,0 m.

Podul va asigura gabaritul de navigaţie maritimă cu lăţimea de 180 m şi înălţimea de 38 m peste nivelul apelor, cu asigurarea de 1%.

Viaductele de acces la podul principal

Partea carosabilă pe viaductele de acces va avea aceeaşi alcătuire ca podul principal, iar suprastructura acestora va fi din structură metalică.

Viaductele de pe malul stâng şi de  pe malul drept al Dunării au câte 2 deschideri de 55 m, fiecare. Infrastructura viaductelor va fi realizată din pile din beton armat cu fundaţia directă pe pilon foraţi.

Culeele de capăt ale viaductelor vor avea elevaţii din beton armat cu fundaţia de piloni foraţi încastrabili în stratul de pietriş cu nisip.

Rezemarea suprastructurii viaductelor pe infrastructură se va realiza cu aparate de reazem şi pe fiecare culee şi pilă vor fi prevăzute dispozitive antiseismice. 	Racordarea cu terasamentul drumului se va face cu sferturi de con pereate, iar pe rampele de acces vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor şi scări de intrare pe pod.

Pasaj denivelat peste calea ferată

Varianta de traseu după desprinderea din giratoriul de la începutul traseului traversează denivelat superior calea ferată dublă electrificată Brăila - Galaţi şi calea ferată industrială Brăila - Fabrica de Nutreţuri Concentrate, infrastructura pasajului este alcătuită din două culei şi cinci pile lamelare.

Suprastructura pasajului este realizată din grinzi mixte (oţel beton) cu înălţime variabilă de la 1 la 2,6 m, peste care se toarnă placa de monolitizare cu grosimea de 0,3m, cu 2 deschideri cu lungimea de 30 m şi 4 deschideri cu lungimea de 40 m.

Rezemarea grinzilor pe banchetele culeelor se va realiza cu aparate de reazem,

racordarea cu terasamentul drumului făcându-se cu sferturi de con pereate.

Pe suprastructura pasajului sunt montate panouri de protecţie, iar pentru accesul pietonilor pe taluzuri sunt prevăzute scări.

Podeţe

Pe traseul proiectat sunt localizate 20 de podeţe alcătuite dintr-o cuvă de beton prefabricat încastrată în sol:

- 1 cu deschiderea de 2 m;

- 10 cu deschiderea de 5 m;

- 9 cu deschiderea de  8 m.

Poduri

Sunt prevăzute următoarele tipuri de poduri:

- un pod cu tablier din dale de beton, înălţimea de 0,9 m şi deschiderea de 12,5 m;

- 11 poduri cu grindă de beton precomprimat, tablier din dale beton. Grinzile au secţiunea în formă de I (1,2 m înălţime) pentru o lungime a deschiderii de 16 m, în timp ce secţiunea în formă de U (1,6 m înălţime) a fost utilizată pentru deschideri de 21, 28 şi 30 m.

Gropile de împrumut

Pentru executarea lucrărilor de drum va fi necesară o cantitate de balast şi pământ. Pământul din umpluturi va fi utilizat din gropile de împrumut pentru umpluturi şi va fi adus la lucrare din zone prestabilite de antreprenor cu autorităţile locale

Au fost identificate posibile zone pentru gropile de împrumut:

1. prima groapă de împrumut se află pe teritoriul administrativ al loc. Smârdan şi are coordonatele Stereo 70 pentru amplasament:

X: 425358,85

Y: 742854,72

2.a doua groapă de împrumut se află în Unitatea administrativă Jijila şi are coordonatele Stereo 70 pentru amplasament:

X: 426976,32

Y: 746281,14

Acest amplasament se află în cariera de loess argilos Valea  POPII - zona este în exploatare.

3. a treia  groapă de împrumut se află în  Unitatea administrativă Smârdan – şi are coordonatele Stereo 70 pentru acest amplasament :

X: 423568,24

Y: 737696,17

Acest amplasament se află pe un teren agricol, zona este în exploatare.

4.a patra groapă de împrumut se află în Unitatea administrativă Smârdan şi are

coordonatele Stereo 70 pentru acest amplasament:

X: 426707,94

Y: 737791,18

Acest amplasament se află pe un teren agricol, zona este în exploatare.

5. a cincea groapă de împrumut se află în Unitatea administrativă Măcin şi are - coordonatele Stereo 70 pentru acest amplasament:

X: 423343,04

Y: 746689,77

Acest amplasament se află în cariera de loess argilos - LUTĂRIE - zona este în exploatare.

6. a şasea groapă de împrumut se află în Unitatea administrativă Jijila şi are  coordonatele Stereo 70 pentru acest amplasament :

X: 426491,35

Y: 748326,30

Acest amplasament se află pe cariera de loss argilos -  Valea JIJILEI - zona este în exploatare.

Lucrările de redare a amplasamentelor gropilor de împrumut în circuitul iniţial constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport şi forţei de munca necesare;

- nivelarea terenului de fundare;

- efectuarea săpăturii de corecţie;

- umplutura parţiala cu material local;

- săparea, încărcarea şi transportul pământului vegetal pentru acoperirea zonelor ocupate de gropile de împrumut;

- aşternerea, mărunţirea şi compactarea uşoară;

- udarea pana la obţinerea umidităţii optime de compactare;

- compactarea;

- aşternere pământ vegetal;

- plantarea dacă este cazul cu specii de arbori/arbuşti specifici zonei;

- curăţarea zonei de lucru.

Organizarea de santier

- sediu central (jud. Braila)

Suprafaţa estimată, ce va fi ocupată temporar este de ~ 4540 m2, iar coordonatele STEREO 70 sunt:

X: 428257,3972

Y: 732730,3943

- primul punct de lucru (jud. Tulcea-loc .Smardan)

Suprafaţa estimată, ce va fi ocupată temporar este de ~ 2050 m2, iar coordonatele

STEREO 70 sunt:

X: 426610,60

Y: 737163,85

- al doilea punct de lucru (jud. Tulcea-  loc.Jijila)

Suprafaţa estimată, ce va fi ocupată temporar este de ~ 1500 m2, iar coordonatele STEREO 70 sunt:

X: 428046,00

Y: 745596,50

Descrierea organizării şantierului

Lucrări pregătitoare

Pe amplasamentul ales se execută lucrări pregătitoare şi anume:

- se curăţă terenul (dacă este cazul se fac defrişări, demolări şi îndepărtarea gunoaielor – se colectează deşeurile rezultate selectiv pe tip de deşeu);

- se execută îndepărtarea şi evacuarea/depozitarea stratului de pământ vegetal pentru orizontalizarea terenului şi executarea platformei tehnologice  de:

    - 4.540 m2 - Organizare de şantier - sediu central;

    - 2.050 m2 – Organizarea de şantier pe teritoriul administrativ Smârdan -Punct de lucru pod şi viaduct;

    - 1.500 m2 - Organizarea de şantier pe teritoriul administrativ Jijila- Punct de lucru infrastructură rutieră;

- pentru executarea platformei tehnologice se aşterne pietriş cu grosimea stratului de 0,2 m;

- se execută îndepărtarea şi evacuarea/depozitarea stratului de pământ vegetal pentru orizontalizarea terenului şi executarea căilor de acces;

- pentru executarea căilor de acces se aşterne pietriş cu grosimea  stratului de 0,3 m;

- se execută şanţuri de scurgere a apelor pluviale, başe de colectare

Lucrări provizorii

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent amplasamentului ales cu un gard de sârmă de h =2 m, ( pentru prima organizare de şantier suprafaţa este de 290-360m ,pentru a doua organizare de şantier suprafaţa este de 200-215 m iar pentru a treia organizare de şantier suprafaţa este de 150-170 m) cu două porţi de acces, una pentru utilaje şi alta pentru personal.

Dotări aferente organizării şantierului (cabina portar, ateliere reparaţii, parcări)

Pentru pază se va amplasa o cabină portar tip container la intrarea în incinta şantierului, iar dacă va fi necesar se va amplasa şi a doua cabină de paza şi supraveghere a şantierului pentru a evita pătrunderea prin efracţie a persoanelor nedorite.

- Căile de acces

Căile de acces în incinta şantierului vor fi bine delimitate, atât pentru mijloacele de transport cât şi pentru muncitori.

Vor fi folosite drumurile existente de acces la parcelele agricole.

- Unelete, scule, dispozitive, modul de depozitare al acestora

Pentru depozitarea în siguranţă a uneltelor, dispozitivelor şi sculelor se va amenaja o magazie împrejmuită şi acoperită pe o suprafaţă de 200 m².

- Birouri şi spaţii de odihnă

Birourile pot/vor fi amenajate în containere în diverse configuraţii şi dispunere în funcţie de necesităţi - pentru necesarul de 112 persoane. Vor fi amplasate containere dormitor, dacă nu se va apela la forţă de muncă locală.

Noduri rutiere - Sensuri giratorii

Punctele de conflict rutier au fost eliminate prin intersecţii de tip giratoriu şi anume:

- Intersecţia giratorie 1: Şos. Baldovineşti – Centura Brăila – DN2B – Început drum de legătură pod, anul 2035

  - Capacitatea efectivă a intersecţiei                                4223 veh/h

  - Solicitarea intersecţiei                                                  2508 veh/h

Pentru această intersecţie se recomandă 2 benzi de circulaţie.

- Intersecţia giratorie 2: Calea Galaţi – drum de legătură pod, anul 2035

  - Capacitatea efectivă a intersecţiei                                4104 veh/h

  - Solicitarea intersecţiei                                                  2923 veh/h

Pentru această intersecţie se recomandă 2 benzi de circulaţie

- Intersecţia giratorie 3: Pod – desprindere racord Măcin - drum de legătură DN22

  - Capacitatea efectivă a intersecţiei                                4605 veh/h

  - Solicitarea intersecţiei                                                  1439 veh/h

Pentru această intersecţie se recomandă 2 benzi de circulaţie. De asemenea, pentru menţinerea intersecţiei în parametrii optimi de funcţionare, se recomandă ca drumul de legătură cu Podul peste Dunăre să aibă 2 benzi de circulaţie pe sens.

- Intersecţia giratorie 4: Pod/desprindere racord Măcin - drum de legătură DN22 (Jijila)

  - Capacitatea efectivă a intersecţiei                                4281 veh/h

  - Solicitarea intersecţiei                                                    849 veh/h

Pentru această intersecţie se recomandă 2 benzi de circulaţie.

Din calculul pentru dimensionarea sistemelor rutiere - sursa - studiu de trafic actualizat, rezultă:

- supratraversare Dunăre  	 - 4 benzi

- racord Măcin/Constanţa 	 - 2 benzi

- racord Jijila /Tulcea       	 - 2 benzi

Siguranţa circulaţiei

Pentru siguranţa circulaţiei se prevăd următoarele lucrări:

- Parapete în zona mediană şi panouri antiorbire;

- Parapete metalice zincate de tip greu la marginea acostamentelor;

- Semnalizarea drumului prin:

    - semne de avertizare;

    - semne de reglementare;

    - semne de informare;

- Marcaje orizontale;

- Panouri şi portale;

- Stâlpi de dirijare cu dispozitive reflectorizante;

- Centru de operare.

Utilitati

În perioada de execuţie se va folosi:

I. Alimentarea cu apă – pentru organizarea de şantier şi pentru procesele tehnologice.

Necesarul de apă va fi asigurat pe perioada execuţiei, de către antreprenor din surse proprii sau locale, incluse în organizarea de şantier.

Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare, umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

Apa necesară pentru procesele tehnologice, pentru stropirea drumurilor de exploatare se va asigura din reţeaua oraşului sau din puţuri forate în incinta organizărilor de şantier sau direct din Dunăre.

Apa pentru spălarea vehiculelor de transport Q max.= 1m3/zi - Q= 60 m3/ an. Se va lua în considerare posibilitatea de utilizare a apei reziduale după tratarea locală într-un separator de nămol şi hidrocarburi.

Cantitatea de apă necesară pentru executarea lucrărilor (udare/însămânţare, umplutură pământ) este de aproximativ 180060 m3.

- Lucrări pentru protecţia calităţii apelor şi solului: sisteme de colectare

Sistemul de scurgere a apelor reprezintă una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viaţă a proiectului şi pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a acesteia în condiţii de siguranţă şi anume:

- pentru scurgerea apelor vor fi  prevăzute toate lucrările şi măsurile necesare în acest scop, inclusiv cele de evacuare a apelor către emisari, sau de colectare a acestora în bazine de retenţie şi evaporare (separatoare de nămol şi hidrocarburi, disipatoare).

- vor fi prevăzute un număr de:

    - 51 (pe stânga şi pe dreapta) separatoare de nămol şi hidrocarburi, pentru colectarea apelor de pe pod şi infrastructura rutieră;

    - 19 (pe stânga şi pe dreapta) separatoare de nămol şi hidrocarburi, pentru colectarea apelor pentru infrastructura rutieră - racord Măcin.

Evacuarea apelor

1.Apele pluviale

Colectarea şi evacuarea apei pluviale de pe platforma drumului

Apa pluvială care curge de pe îmbrăcămintea rutieră către marginile platformei drumului trebuie să fie colectată şi evacuată.

Pentru aceasta, sunt instalate diferite elemente rutiere laterale, configurarea lor făcându-se în funcţie de tipologia secţiunii de drum:

Drum cu două benzi – în aliniament, colectarea şi evacuarea apei în exces de pe carosabil este asigurată prin rigole de acostament (lăţime: 75 cm; panta transversală: 1/10); în zona curbelor cu panta transversală uniformă, rigola de acostament este instalată numai de-a lungul marginii interioare a platformei drumului.

Evacuarea apei colectate în rigolele de acostament este asigurată prin casiuri construite din elemente prefabricate din beton.

La baza terasamentului, apa din casiuri este colectată în disipatoare din beton şi dirijate prin şanţuri trapezoidale din beton către separatore de nămol şi hidrocarburi, evacuarea făcând-se către emisar - cursuri de apă, canale de irigaţii şi acolo unde este posibil către sistemul de canalizare - cu respectarea normativelor NTPA 001 şi 002/2005.

Drum cu patru benzi - în aliniament, sistemul de colectare şi evacuare a apei în exces este acelaşi cu al celui regăsit la drumul cu două benzi. În secţiunile în curbă, sistemul corespondent benzilor interioare este acelaşi cu cel descris pentru drumul cu două benzi.

Apa de pe zona interioară a curbei este colectată în şanţuri rectangulare situate în zona mediană. Sistemul de descărcare a apei din şanţurile din zona mediană este similar celui descris pentru casiuri.

La interdistanţe determinate de debitul hidraulic în zona mediană sunt instalate camere de descărcare ce colectează apa din zona mediană, descărcarea la şanţurile trapezoidale de la baza taluzului făcându-se prin ţevi circulare. Evacuarea apelor pluviale se va face după epurare în condiţiile specificate mai sus.

În zona mediană este, de asemenea, instalat un sistem longitudinal de drenaj pentru colectarea infiltraţiilor de apă,  sistemul de drenaj fiind compus din:

- un strat din material granular;

- un strat din geotextil având funcţia de filtru care îmbracă materialul granular;

- ţevile perforate din PVC de la partea inferioară a drenului au scopul de colectare a infiltraţiilor de apă şi de colectare a acestora către camerele de descărcare.

În zona de interfaţă cu structurile, apa este colectată la marginea platformei şi este descărcată în camerele de descărcare de la marginea bordurilor de unde este direcţionată către tuburi instalate în lungul tablierului. Aceste tuburi sunt dispuse longitudinal sub tablier, descărcând în zona pilelor sau a culeelor apa către şanţurile de la bază.

2.Apele Menajere

Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor de construcţie, singurele ape uzate vor fi cele de tip menajer, provenite de la muncitorii ce lucrează pe şantier. Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice.

II.Energia electrică – pentru organizarea de şantier – se va asigura prin generatoare electrice sau racordarea la reţeaua electrică locală.

Instalaţiile pentru organizarea de şantier nu vor fi utilizate ca instalaţii definitive de alimentare cu energie electrică pentru noile obiective şi se dezafectează la terminarea lucrărilor de construcţie.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

Proiectul se regăseşte în planul, programul, strategia adoptată de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor enumitor planuri şi programe asupra mediului 2001/42/CE

Lucrările propuse sunt menţionate în cuprinsul Anexei 1 a Legii nr. 363/2006-Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea - Reţele de transport, pct. 3 Poduri noi: 3.01 pe Dunăre, pentru zona traseului propus al lucrărilor a fost întocmit şi aprobat prin  H.C.L nr .135/22.10.2007 –Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal-PATZ-Galaţi-Brăila-Tulcea.

Ţinta proiectului este de a construi un pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, de a realiza o parte a programului guvernului de "Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere în România" şi de reducere a timpului de călătorie şi a celui de tranzit către Tulcea şi Constanţa. Construirea podului peste Dunăre la Brăila are o importanţă naţională - locală prin realizarea unui traseu care face conexiunea dintre Brăila cu localitatea Tulcea (Jijila- Măcin) şi Constanţa (conexiune de interes naţional) şi o importanţă internaţională prin realizarea conexiunii Regiunii Sud-Est cu coridorul trans-european IV şi coridorul pan-european IX (conexiune de interes internaţional).

Proiectul intră sub incinenţa H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în Anexa 1, pct.7, lit. b -Construirea de autostrăzi şi drumuri expres *2

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul propus se suprapune parţial cu aria naturală protejată ROSPA0073 Măcin Niculiţel.

Motivele, criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament

1. Realizarea acestei investiţii presupune costuri semnificative, dar care aduc beneficii majore în ceea ce priveşte:

- reducerea distanţei parcurse suplimentar când circulaţia (traversarea) pe Dunăre nu se poate faca din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabilă;

- reducerea timpului de tranzit;

- eliminarea timpilor de aşteptare la trecerea Dunării cu bacul în zonele Brăila - Smârdan şi Galaţi - I.C. Bratianu;

- scaderea nivelului de poluare în zona de aşteptare (motor pornit- funcţionare în gol) a bacului.

Noul pod va atrage fluxurile de trafic care folosesc în prezent trecerile cu bacul, descrise anterior, dar şi relaţiile de trafic care în prezent aleg să parcurgă o distanţă mai mare cu 30-35 km pentru a utiliza Podul Giurgeni - Vadu Oii, evitând astfel utilizarea bacului.

2. Lucrările propuse prin proiect includ tehnologii care să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice şi a necesarului de personal, în scopul măririi rentabilităţii, precum şi realizarea unor condiţii mai bune de transport.

3. Din concluziile la Raportul privind impactul asupra mediului privind impactul prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi peisajului generat de proiect, atât în etapa de realizare a lucrărilor prevăzute în acesta, cât şi în perioada de funcţionare, rezultă:

- nu au fost identificate în zona afectată de lucrări elemente de interes comunitar specificate în Lista Roşie, Cartea Roşie sau de către O.U.G. nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- suprafaţa pe care se va construi racordul cu drumul expres, se intersectează pe o distanţă de 1296 m cu situl Natura 2000 ROSPA 0073 Măcin Niculiţel, fiind în afara oricărei zone de strictă protecţie din punct de vedere a mediului;

- pe teritoriul de interes economic nu există habitate cu valoare conservativă, zona fiind antropizată, chiar sub un nivel de impact comparabil sau superior celui ce se prevede prin aplicarea proiectului;

- pe suprafaţa destinată executării lucrărilor nu sunt localizate specii de floră sau faună de interes conservativ;

- datorită suprafeţelor mici de vegetaţie decopertată, impactul asupra speciilor de nevertebrate terestre, amfibieni, reptile, păsări, mamifere, inclusiv lilieci (nu există habitate de lilieci pe amplasament) va fi foarte redus până la absent;

- suprafaţa exploatabilă este înconjurată de suprafeţe mari de habitate, care pot prelua eventualele specii ce se vor retrage datorită activităţilor din organizarea de şantier sau a traficului rutier la finalizarea proiectului;

- habitatele prezente în imediata apropiere a zonei de impact, sunt receptive, cu

disponibilitate ridicată, nefiind suprapopulate, astfel că elementele mobile vor putea coloniza uşor aceste habitate receptor. De asemenea, elementele puţin mobile vor putea fi translocate cu uşurinţă;

- prin construcţia podului suspendat şi prin conexiunea acestuia cu drumul expres nu se va produce fragmentare de habitate, nu se vor perturba funcţiile ecologice ale sitului Natura 2000, nu se pierd suprafeţe cu valoare conservativă;

- pe termen lung, în perioada post construcţie, în exploatarea infrastructurii rutiere, impactul pentru sitului Natura 2000 se va diminua, raportat la situaţia actuală şi la perioada de execuţie a lucrărilor;

- rutele de migraţie ale pasărilor  nu vor fi afectate de realizarea obiectivului proiectat;

- realizarea obiectivului proiectat nu are impact transfrontier din punct de vedere al mediului;

- nu se anticipează piedici majore în asigurarea pe termen lung a „statutului de conservare favorabilă” a speciilor pentru care situl a fost desemnat ca arie de protecţie specială avifaunistică, în cazul în care măsurile de diminuare a

impactului vor fi implementate.

- două soluţii alternative sunt propuse pentru staţia de taxare: prima este pentru taxarea manuală, care necesită construirea unei zone de taxare cu cabinele de taxare aferente, iar a doua constă într-o staţie de taxare automată, care nu necesită nicio modificare a părţii carosabile curente şi constă în instalarea unui portal de detectare.

Impactul generat asupra vegetaţiei, prin implementarea obiectivelor proiectului, se va limita la perioada de execuţie.

Aplicarea lucrărilor de aducere la starea iniţială a terenurilor afectate, pentru a permite reinstalarea vegetaţiei şi redarea în circuitul agricol/natural, va minimiza impactul lucrărilor asupra mediului până la o valoare nesemnificativă a cestuia.

4. Alegerea amplasamentului pentru ”Organizarile de şantier” s-au făcut având în vedere respectarea cerinţelor şi condiţiilor de mediu ce rezultă din legislaţia în vigoare şi anume:

- respectarea distanţei de 1000 m faţă de ariile protejate;

- respectarea condiţiilor de protejare a zonelor cu potenţial arheologic;

- să fie cât mai aproape de zonele cu posibilităţi de racordare la utilităţi;

- suprafaţa de teren ocupată temporar să fie în apropierea zonelor de lucru;

- traseele utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport a materialelor să fie alese - pe cât posibil - pentru a evita rutele de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

- evitarea zonelor cu linii electrice de înaltă şi medie tensiune.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională prin:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completăriprin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104 /2011privind calitatea aerului inconjurător;

- O.M. nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- OM nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005 şi HG 210/2007;

- STAS 12574-87/Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;

- TAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;

- OM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.422/2001 republicată pentru protecţia monumentelor istorice, cu modificările şi completărilor ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului

- arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

- HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul şi ecosistemele  terestre au fost afectate;

- HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr.1 408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor

- periculoase;

- STAS 10009-88/ Acustica în construcţii. Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

- HG nr.321/2005 republicată privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea

- pe piaţă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările

ulterioare;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii  şi acumulatori;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Proiectul raspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din apă, aer, sol, etc.

- Factorul de mediu apă

Realizarea lucrărilor prevăzute de proiect va limita posibilitatea poluării punctiforme şi difuze a corpurilor de apă şi va duce la menţinerea funcţiilor ecologice ale apelor.

În perioada de exploatare impactul asupra acviferului freatic va fi nesemnificativ, deoarece apele pluviale vor fi colectate, epurate şi deversate către emisar. Aşezarea geotextilului ce are rol de separaţie, determină o mărire a drenajului şi previne contaminarea straturilor de bază/sub-bază, având un impact pozitiv de lungă durată.

Impactul este  negativ minor prin măsurile de diminuare ale impactului

- Factorul de mediu aer

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local asupra calităţii atmosferei.

Emisiile de poluanţi, care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate sunt asociate lucrărilor de decapare sol, manevrare sol, manevrare agregate şi aşternere mixturi asfaltice.

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de construcţie, specificul diferitelor faze de execuţie, modificarea fronturilor de lucru diferenţiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce priveşte estimarea, cât şi controlul emisiilor.

Impactul produs asupra aerului se va încadra în limite admisibile pentru o astfel de activitate

- Factorul de mediu sol/subsol

Zonele în care se poate resimţi impactul sunt cele în care evoluează dispersia poluanţilor în perioada de execuţie a lucrărilor, aceste zone fiind:

- fronturile de lucru;

- forare piloni;

- drumul de acces;

- zona unde se află organizarea de şantier.

În afara zonei de lucru şi/sau drumului de acces la obiectiv, potenţialul impact negativ va fi minimizat de măsurile luate de constructor în ceea ce priveşte transportul în siguranţă şi pe trasee optime a materiilor prime/deşeurilor.

Impactul lucrărilor/organizării de şantier asupra mediului este  negativ direct, secundar, pe termen scurt şi temporar (perioada de execuţie a lucrărilor - 48 luni), va avea o extindere pe toată lungimea traseului (impact care nu se va resimţi concomitent pe toată lungimea, ci numai în zonele frontului de lucru).

Impactul asupra acestor factori de mediu se va încadra în limitele admise

- Biodiversitate

De-a lungul traseului există perimetre în care valoarea biodiversităţii este redusă, ecosistemele fiind antropizate, degradate, dar şi perimetre caracterizate prin prezenţa de elemente de floră şi faună valoroase (zona inundabilă a Dunării), dominante fiind însă habitatele antropice.

Principalele tipuri de habitate sunt caracteristice regiunii biografice stepice şi sunt reprezentate prin habitate terestre (păduri şi pajişti) şi habitatele acvatice.

Terenul pe care se vor executa lucrările ce fac obiectul prezentei documentaţii, este la limita sitului de importanţă comunitară ROSCI0012 Braţul Măcin-Niculiţel şi traversează aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0073 Măcin – Niculiţel, gradul de ocupare fiind de 0,01%.

Suprafaţa pe care se vor executa lucrările proiectate este într-un procent foarte mic faţă de suprafaţa întregului sit, habitatul zonei în care se vor desfăşura lucrările este în mare parte degradat invadat de specii străine invazive de plante.

Este posibil ca anumite specii protejate să apară accidental în zona realizării lucrărilor, dar în această zonă nu sunt condiţii specifice instalării cuiburilor.

Se apreciază mărirea posibilităţilor de cuibărire a pasărilor în cadrul zonei unde se reface cadrul natural prin plantări de specii specifice zonei.

Luând în considerare toate aceste aspecte, se apreciază că suprafaţa aferentă proiectului va avea o capacitate de suport şi siguranţă pentru faună, mai mare decât cea dinaintea implementării proiectului.

Activităţile de construire a drumului de legătură dintre podul suspendat şi drumul DN 22 (european E87), realizându-se pe suprafaţa restrânsă nu vor afecta direct populaţiile ornitofaunei, exceptând zgomotul care va constitui un factor de stres.

Impactul asupra habitatelor va fi unul punctual, localizat în special în terenurile deschise, deja intens ruderalizate, dar după terminarea activităţilor, în urma unor măsuri de amenajări recomandate, consecutiv închiderii şantierului, terenurile vor avea caracteristici îmbunătăţite faţă de momentul premergător activităţii de şantier.

- Peisaj

Peisajul este puternic degradat de activităţile ce se desfăşoară în zona de traversare a Dunării cu bacul şi în zonele unde se propune realizarea infrastructurii rutiere.

Ecosistemele specifice şi particulare de tip umed, lacustru şi mlăştinos, vor fi afectate temporar, de lucrările ce se vor executa pentru podul peste Dunăre, totuşi având un caracter reversibil.

Perioada de construcţie reprezintă o etapă cu o durată de timp limitată şi se consideră că echilibrul natural şi peisajul va fi refăcut după încheierea lucrărilor.

Traseul este situat într-o zonă în care peisajul este dominat de fluviu, precum şi de terenurile din zonă care aduc aportul de culoare specific diversităţii culturilor agricole.

Se va îmbunătăţi aspectul peisajului zonal prin amenajările peisagistice realizate în conformitate cu proiectul.

Construcţia unui drum complet nou va avea un impact pozitiv şi pe termen lung asupra resurselor estetice de peisaj prin amenajările de spaţii verzi şi sisteme de

iluminat (noduri de legătură şi sensuri giratorii).

- Mediul social

Impactul general pozitiv al proiectului îl reprezintă rezolvarea disfuncţionalităţilor şi mărirea mobilităţii între localităţile din judeţele Galaţi şi Brăila şi localităţile din judeţele Tulcea şi Constanţa.

Prin realizarea lucrărilor propuse, impactul estimat nu poate fi decât pozitiv, de lungă durată şi de importanţă deosebită asupra mediului în special supra comunităţii umane.

Din punct de vedere economic construirea podului peste Dunăre va contribui la dezvoltarea turistică a zonei, va conduce la mărirea mobilităţii spre obiectivele turistice din judeţul Tulcea, implicit zona Jijila.

Compatibilitate cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz

Drumul care face legătura cu DN 22 este racordat în apropierea localităţii Jijila şi are o lungime de 1296 m în interiorul ariei protejate ROSPA0073 - Măcin – Niculiţel.

Racordul care face legătura Podului peste Dunăre la Brăila cu  DN 22 către  Măcin şi Smârdan se află în apropierea ariei protejate ROSCI0012 -  Braţul Măcin.

Lucrările ce urmează a fi executate sunt amplasate în afara ariei protejate şi se  află pe partea dreaptă a drumului - direcţia Smârdan.

Luarea în considerație a impactului potențial, direct, indirect, cumulat cu al celorlalate activități din zona, impact rezidual

Impactul direct, indirect

Impactul direct va fi localizat punctual pe suprafețele de construire ale drumului de legătură cu DN 22 și ale podului  de câțiva kilometri pătrați. Aceste suprafețe se întind majoritar în afara sitului, parcurgând terenuri agricole. La scara întregului sit, suprafața afectată este de 0,003%.

Impactul indirect constă în zgomotul, emisiile de la vehiculele rutiere și prezenţa antropică în zonă. Acesta se manifestă și în prezent în zonă, pe drumul DN 22 situat în sit, în prezent se deplasează autovehicule ce traversează Dunărea cu bacul, vehiculele ce se deplasează până la punctele de traversare generând zgomot, emisii și prezenţa antropică.

Impactul indirect va fi unul rezidual, el se va manifeste în perioada de exploatare a drumului, dar poate fi diminuat prin reconstrucția unor aliniamente de  arbuști și arbori, constituite din specii native. Acestea vor reduce zgomotul, noxele și vor fi potenţiale zone de cuibărit și de hrănire.

Impactul cumulativ și rezidual

Impactul prognozat privind operaţia de decopertare a solului fertil asupra factorului de mediu sol este direct, rezidual și pe termen lung prin ocuparea suprafețelor decopertate de infrastructura rutieră.

Va exista un  impact rezidual, datorat  ocupării permanente a unor suprafeţe de teren agricol, dar va fi compensat printr-un impact pozitiv asupra factorului socio –

economic prin facilităţile create în această direcţie de realizarea proiectului.

Impactul indirect manifestat asupra biodiversității va fi unul rezidual care se va manifesta în perioada de exploatare a drumului, dar poate fi diminuat prin reconstrucția unor aliniamente de arbuști și arbori, constituite din specii native. Acestea vor reduce zgomotul, noxele și vor fi potențiale zone de cuibărit și de hrănire.

Va exista un impact rezidual datorat traficului rutier dar luând în considerare  toate măsurile de reducere a impactului pentru fiecare factor de mediu în parte se poate concluziona că acesta este minor.

În urma derulării proiectului se vor lua toate măsurile de refacere a habitatelor, la un nivel calitativ superior față de starea actuală. În acest sens, starea peisajului și a habitatelor va fi îmbunătățită față de prezent. În prezent starea mediului pe amplasament este foarte deteriorată. Nu se poate vorbi despre habitate naturale sau seminaturale, ci doar vegetație antropizată care nu oferă adăpost speciilor de floră și faună de interes conservativ.

Luând în considerare toate aceste aspecte, se apreciază că suprafaţa aferentă proiectului va avea o capacitate de suport şi siguranţă pentru faună, mai mare decât cea dinaintea implementării proiectului.

Impactul potențial

Pentru zona protejată ROSCI 0012 - Braţul Măcin impactul potenţial datorat executării lucrărilor este considerat minor şi indirect, zona protejată aflându-se la limita zonei de execuţie a lucrărilor.

Pe perioada de execuţie, lucrările vor avea un impact direct asupra vegetaţiei şi faunei terestre, manifestat prin ocuparea definitivă a unor terenuri în suprafaţă de 6,4 ha - ROSPA 0073 - Măcin Niculiţel. Raportat la suprafaţa ariei protejate şi anume

67361,1ha, rezultă un grad de ocupare de 0,01%.

Suprafaţa pe care se vor executa lucrările proiectate este într-un procent foarte mic faţă de suprafaţa întregului sit.

Este posibil ca anumite specii protejate să apară accidental în zona realizării lucrărilor, dar în această zonă nu sunt condiţii specifice instalării cuiburilor.

Se apreciază mărirea posibilităţilor de cuibărire a pasărilor în cadrul zonei unde se reface cadrul natural prin plantări de specii specifice zonei.

Impactul asupra habitatelor va fi unul punctual, localizat în special în terenurile deschise, deja intens ruderalizate, dar după terminarea activităţilor, în urma unor măsuri de amenajări recomandate, consecutiv închiderii şantierului, terenurile vor avea caracteristici îmbunătăţite faţă de momentul premergător activităţii de şantier

Biodiversitatea va fi afectată în limite admisibile, având un indice de calitate:

IC biodiv. = 0 – 0,25,  Nb = 9

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu apă:

Lucrările trebuie efectuate în afara perioadelor ploioase, când are loc o creştere a turbidităţii apei ca urmare a antrenării de particule sedimentabile de către apele din precipitaţii;

- se vor preveni scurgerile accidentale de hidrocarburi, pastă de ciment sau alte substanţe folosite  pentru realizarea lucrărilor;

- este interzisă evacuarea deşeurilor lichide (pastă de ciment provenită de la spălarea utilajelor) în albia Dunării sau în vecinătatea acesteia;

- spălarea şi repararea utilajelor se vor face numai în centre autorizate, departe de albia Dunării

- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai în cadrul organizărilor de şantier. Este interzisă alimentarea cu carburanţi în cadrul fronturilor de lucru;

- echipamentele hidraulice ce vor acţiona în şi în vecinătatea cursurilor de apă vor

folosi lichide hidraulice netoxice şi biodegradabile;

-pentru a preveni contaminarea cu hidrocarburi, în cazul zonelor sensibile va fi amplasat un pat de nisip, iar lucrătorii vor fi instruiţi pentru a efectua decontaminarea. Nisipul va fi colectat într-un recipient metalic şi valorificat la staţia de obţinere a mixturilor asfaltice;

- deoarece pasta de ciment este puternic alcalină, prin urmare foarte toxică pentru speciile acvatice, antreprenorul se va sigura că toate lucrările în care se folosesc ciment, mortar sau alte substanţe sunt turnate în cofraje ce nu permit scurgerea de substanţe;

- fiecare front de lucru va fi dotat cu trusă de reglare a pH-ului bazată pe CO2, iar personalul de pe şantier va fi instruit să o folosească, pentru a diminua impactul unor poluări accidentale;

- lucrările de turnare a betonului vor fi complet izolate de cursul de apă prin realizarea digurilor provizorii şi a incintelor de palplanşe;

- pe perioada realizării lucrărilor  de construcţie şi la finalizarea acestora, Dunărea va fi degajată de orice fel de materiale care ar împiedica curgerea normală a apelor;

- pe perioada realizării lucrărilor  de construcţie este interzisă extracţia de nisipuri şi pietrişuri din albia Dunării;

-materialele de construcţie în vrac se vor depozita în spaţii închise sau vor fi acoperite până vor fi utilizate pentru a evita antrenarea lor de către vânt sau ploi;

-deşeurile se vor depozita în spaţii special amenajate şi vor preluate de agenţi economici autorizaţi în vederea transportului , valorificării, eliminării acestora , pentru a evita antrenarea lor de către vânt sau ploi.

Pentru  factorul de mediu aer:

Vor fi alese trasee optime pentru vehiculele ce deservesc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera in atmosferă particule fine;

- materialele de construcție vor fi acoperite în timpul transportului;

- verificarea periodică a utilajelor şi autovehiculelor implicate in trafic în ceea ce privește emisiile de gaze de eșapament și utilizarea lor numai dacă se încadrează în standardele legale;

- stropirea periodică a fronturilor de lucru și a drumurilor de exploatare care întersectează varianta de drum nou;

- umectarea drumului de acces către amplasamentul proiectului, în perioadele calde ale anului, în scopul reducerii impactului generat de pulberile în suspensie

Pentru factorul de mediu  zgomot

Utilajele vor fi dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare;

-se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic, dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege;

- respectarea traseului de transport şi acces a vehiculelor şi utilajelor, care asigură un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă şi factorilor de mediu, în baza acceptului autorităţilor administrative locale;

- utilajele şi mijloacele de transport, etc vor corespunde condiţiilor tehnice, cu

realizarea inspecţiilor tehnice periodice;

0 activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală,

- se vor utiliza utilaje performante cu nivel redus de zgomot şi pentru care s-a realizat revizia tehnică,

- se va limita la minim  timpul de lucru al utilajelor grele de construcţii.

-utilajele şi mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice şi vor fi întreţinute în parametrii normali de zgomot produs;

- respectarea traseului de transport şi acces a vehiculelor şi utilajelor, care asigură un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă şi factorilor de mediu, în

baza acceptului autorităţilor administrative locale.

Pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau permanent solul fertil va fi depozitat separat de cel nefertil şi va fi folosit pentru refacerea suprafețelor

afectate temporar de lucrări;

-realizarea lucrărilor de consolidare a terenului;

-consolidarea terasamentelor, asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului, susţinerea platformei drumului, consolidarea versanţilor de rambleu şi de

debleu;

-utilizarea unor echipamente şi utilaje de construcţie dotate cu motoare cât mai puţin poluante;

-deplasarea utilajelor se va face numai pe drumurile de exploatare existente;

-depozitul de carburanţi din organizarea de şantier va fi betonat pentru a evita pierderile pe sol;

-este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaţii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi pe sol;

-pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de

transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva

împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

-instalarea unor zone de curățare a vehiculelor la punctele de intrare/ieşire din şantier pentru a minimiza cantitatea de sedimente transportate;

-se vor lua măsuri corespunzătoare în vederea reducerii la minim a condiţiilor care ar favoriza apariţia unor poluări accidentale datorate staţionării, funcţionării şi transportului cu utilajele şi mijloacele de transport din dotare sau datorită funcţionării necorespunzătoare;

-se va asigura gestionarea conform legislaţiei în vigoare, a tuturor deşeurilor generate ca urmare a lucrărilor execuţie a proiectului şi pe durata funcţionării (colectare selectivă, stocare temporară, transport, valorificare/eliminare prin societăţi

specializate autorizate).

Pentru factorul de mediu biodiversităte:

- în fiecare front de lucru va exista o copie a acordului de mediu emis pentru proiectul analizat în care vor fi menţionate toate măsurile de reducere a impactului pe

care constructorul este obligat să le respecte cu stricteţe;

- înainte de începerea lucrărilor de construcţie şi lunar,titularul sau constructorul  care se ocupă de monitorizare va prezenta dirigintelui de şantier şi responsabililor punctelor de lucru măsurile de reducere a impactului asupra mediului impuse de autoritatea de mediu prin actul de reglementare şi se va asigura că au fost înţelese aceste măsuri şi că vor fi respectate cu stricteţe;

- zonele propuse în proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate în teren, pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor învecinate;

- limitarea spaţiilor ocupate temporar sau permanent de proiect la cele strict necesare;

- este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe decât cele strict prevăzute în proiect;

- după decopertare, stratul de sol fertil se va depozita separat de solul nefertil;

- este recomandat ca lucrările să se realizeze etapizat, astfel încât perioada de refacere a zonelorafectate temporar să fie minimă;

- interzicerea nivelelor de zgomot supărătoare, peste limitele admise de STAS 10009/88;

- este interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor în afara perimetrului organizării de şantier;

- deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv numai in pubele amplasate în spaţii special amenajate;

- materialele de construcţie vor fi stocate în cadrul unor depozite compartimentate şi acoperite;

- vehiculele care transportă materiale de construcţie şi utilajele din şantier vor folosi pentru deplasare numai drumurile de exploatare existente. Este strict interzisă pătrunderea acestora în spaţiile ocupate de vegetaţie spontană existente in zona amplasamentului;

- respectarea strictă a drumurilor de exploatare existente şi deplasarea cu viteză

redusă pentru a limita emisiile de praf;

- drumurile de pământ folosite pentru accesul la amplasament vor fi în permanenţă stropite pentru a diminua emisiile de praf;

- se recomandă reducerea perturbării mediului prin emisii de praf, poluanţi atmosferici, deşeuri;

- se vor preveni scurgerile accidentale de hidrocarburi, pastă de ciment sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor;

- este interzisă evacuarea deşeurilor lichide (pastă de ciment provenită de la spălarea utilajelor) în amplasamentul proiectului;

- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizărilor de

şantier.

Sisteme de protecţie împotriva înzăpezirilor - perdele forestiere

Pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi

biologice.

Plantarea perdelelor forestiere de protecţie se poate face doar primăvara şi toamna.

Perdelele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii vor fi amplasate la următoarele distanţe pentru:

- canale de irigaţie - în imediata apropiere a drumurilor ce le deservesc;

- reţele electrice - la 30 m;

- intersecţii cu linii electrice - perdelele forestiere vor fi alcătuite numai din arbuşti pe o distanţă de 20 m faţă de marginea proiecţiei liniilor electrice.

- drum - la distanţă minimă de 30 m.

Speciile forestiere folosite trebuie să corespundă din mai multe puncte de vedere următoarelor criterii:

- din punct de vedere staţionar - să aibă o creştere cât mai rapidă, astfel încât perdeaua să devină funcţională într-o perioadă cât mai scurtă de timp;

- să fie longevive şi să asigure o bună regenerare naturală;

- să nu adăpostească dăunători ai culturilor agricole din suprafeţele pe care le protejează;

- din punct de vedere economic să ofere şi alte avantaje adiacente.

Pentru aceleaşi condiţii staţionare, în condiţii egale de creştere şi dezvoltare, se vor prefera speciile longevive, astfel încât efectul perdelei să fie asigurat pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Pentru terenurile cu soluri cernoziomice şi alte categorii se vor planta:

- Arbori: stejar brumăriu, cer, stejar roşu, salcâm, glădiţă, ulm de Turkestan, tei argintiu, păr pădureţ, soforă, jugastru.

- Arbuşti: soc, arţar tătărăsc, păducel.

Plantarea de perdele forestiere fiind un obiectiv naţional nu face obiectul acestei investiţii, dar pentru protejarea drumului au fost prevăzute plantări de-a lungul drumului în limita suprafeţelor prevăzute pentru expropriere.

Pentru rândurile de margine se recomandă: corcoduş, cătină roşie, cireş, zarzăr, mălin

american, vişin turcesc, scumpie, liliac etc.

- Necesarul de puieţi - 1.500 buc./ha, din care 30% arbuşti sau pomi fructiferi.

Pentru aşezările umane, inclusiv mediul social şi economic:

- organizările de şantier vor fi amplasate în afara zonelor locuite şi a celor sensibile;

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

-se vor utiliza utilaje performante cu nivel redus de zgomot;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice şi vor fi întreţinute în parametrii normali de zgomot produs;

- respectarea traseului de transport şi acces a vehiculelor şi utilajelor, care asigură un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă şi factorilor de mediu, în baza acceptului autorităţilor administrative locale.

Pentru peisaj:

În perioada de execuţie se vor ocupa anumite suprafeţe de teren în zona de amplasare a obiectivului, pentru organizarea de şantier, pentru depozitul de materiale, spaţii special amenajate pentru deşeurile rezultate, etc.

Pentru protecţia peisajului, activităţile se vor desfăşura în perimetrul desemnat, pe perioadă de timp limitată şi în conformitate cu lucrările şi termenele propuse.

După  încetarea activităţii se vor realiza lucrări de reconstrucţie ecologică, prevăzute în proiect.

Se vor întreţine spaţiile verzi din aliniamentul drumului, intersecţii şi sensuri giratorii.

Se vor întreţine la parametrii normali de funcţionare toate instalaţiile de iluminat;

periodic se va face toaletarea speciilor de arbori şi arbuşti plantaţi.

Pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta cerinţele autorităţii competente de cultură şi patrimoniu cultural privind supravegherea lucrărilor şi  obţinerea , după caz, a certificatelor de descărcare de sarcină arheologică.

În situaţia în care pe amplasamentul lucrărilor proiectate ,în urma realiyării excavaţiilor  se identifică posibile site-uri arheologice, se vor opri lucrările şi se va contacta un reprezentant al autorităţii abilitate în vederea stabilirii soluţiilor necesare.

Pentru radiații: nu este cazul

- Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

- condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

-devierile, subtraversările, protejările de cabluri, conducte, canale, căi de telecomunicaţie,relocările de stalpi se vor realiza numai în condiţiile prevăzute de documentaţiile tehnice aprobate de deţinătorii sau administratorii acestor reţele;

-pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente se vor organiza baze de intreţinere dotate cu personal şi echipamente de intervenţie în caz de accident;

-beneficiarul lucrării va întocmi programe de intervenţie în cazurile de poluare

accidentală;

-se vor respecta prevederile proiectului prezentat în documentaţie şi în raportul la

studiul de evaluarea impactului asupra mediului;

-în etapa de construire a drumului, cât şi în perioada de operare, se vor respecta prevederile din legislaţia de mediu în vigoare:

-managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

Se vor respecta Măsurile impuse  prin ”Avizul de Gospodărire a Apelor”, emis de A. N. APELE ROMÂNE  cu nr. 25 din data de 05.04.2016.

- Nu se admite descărcarea apelor pluviale colectate de pe pod pe terenurile învecinate; este obligatorie dirijarea către emisari naturali, după o prealabilă epurare mecanică - condiţie respectată prin soluţiile tehnice adoptate în proiect;

- Rampele de acces de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea, unde s-au prevăzut lucrări speciale, se vor verifica după fiecare perioadă de precipitaţii majore şi se vor face remedieri dacă este cazul;

- Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligaţia să anunţe orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia;

- Se interzice depozitarea deşeurilor de construcţii, a materialelor precum şi staţionarea utilajelor în albiile cursurilor de apă;

- Beneficiarul cu sprijinul constructorului şi a proiectantului are obligaţia să refacă sistemul de borne CSA, afectate în timpul execuţiei, dacă este cazul;

- Pentru punerea în siguranţă a lucrării de artă se vor lua măsuri de asigurare a stabilităţii albiei şi malurilor în zona acesteia;

- La terminarea lucrărilor se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces şi cu platformele de lucru.

Perioada de execuţie

Principalele operaţii din care rezultă deşeuri în perioada de execuţie sunt reprezentate de:

- Procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor;

- Activităţile desfăşurate în cadrul organizărilor de şantier.

Datorită surselor menţionate mai sus, rezultă o serie de deşeuri, care conform H.G. nr. 856/2002 privind „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase”, sunt codificate astfel:

- 17.05.04 pământ şi material excavat;

- 01.04.08 deşeuri de piatră şi spărturi de piatră;

- 17.03.02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01;

- 17.09.04  deşeuri amestecate de materiale de construcţie;

- 17.01.07 amestec de beton şi cărămizi (moloz);

- 16.01.17 metale feroase;

- 17.04.11 cabluri electrice;

- 15.01.10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

- 17 01 01 beton rezultat din demolare construcţii

- 13 02 07*uleiuri uzate.

Deşeurile de ambalaje (15.01) vor fi colectate selectiv şi valorificate prin centre specializate.

Deşeurile rezultate din curăţarea/pregătirea terenului - arbori, arbuşti şi rădăcini sunt deşeuri biodegradabile, cod: 20 02 01.

Pentru protejarea mediului, se întocmeşte planul de gestiune a deşeurilor în vederea prevenirii generării deşeurilor, ori corectării produselor sau ambalajelor care generează prea multe deşeuri. Acest plan trebuie să conţină tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în teritoriu. Constructorul are obligaţia să ţină evidenţa producerii, stocării temporare, tratării şi transportului deşeurilor în vederea reciclării sau a depozitării permanente a acestora, conform anexei 1 a H.G. nr. 856/2002.

Planul de gestiunea deşeurilor urmăreşte reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi diminuarea cantităţii de deşeuri generate şi pune accent pe colectarea selectivă, reciclarea/valorificarea deşeurilor şi depozitarea acestora în condiţii de siguranţă.

Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija Antreprenorului, revenindu-i şi responsabilitatea gestionarii deşeurilor în perioada de execuţie a podului şi a variantei de traseu.

Ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase vor fi gestionate în conformitate cu cerinţele legale şi anume:

- stocare provizorie - pe platforme betonate;

- valorificare prin returnare la furnizori după ce au fost curăţate „picătură cu picătură”;

- eliminare prin societăţi specializate în colectare/valorificare/eliminare;

- transport cu mijloacele de transport ale societăţilor specializate.

Eventualele reziduuri - uleiuri uzate -  provenite din întreţinerea utilajelor au un regim special de colectare, conform H.G. nr. 235/2007, inclus în sistemul de organizare al echipelor de service specializate în acest scop - se elimină prin terţi.

Transportul deşeurilor menajere şi al deşeurilor inerte se va realiza prin intermediul firmelor specializate şi autorizate la cea mai apropiată groapă de gunoi. deşeurile nu vor fi depozitate (nici măcar temporar) în apropierea cursurilor de apă.

Pe perioada realizării investiţiei va fi generată o cantitate de deşeuri menajere, pământ şi materiale excavate, resturi vegetale, asfalt, piatră şi spărturi de piatră, beton, cărămizi şi moloz rezultat din demolări.

Planul de gestionare a deşeurilor este prezentat în tabelul următor

| Nr. crt. | Tip deşeului | Categorie Deșeu | Cantitatea estimativă | Starea fizică | Cod pentru caracteristicile periculoase | Codul deşeului | Gestionarea deșeurilor - cantitate estimativă | Loc de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Utilizare (reutiliza re/reciclare Valorificată | Eliminare | Depozit Final |  |
| 1. | Pământ vegetal | Lucrări de excavare | 56.000m3 | S |  | 17.05.04 | Utilizate ca materiale de umplutură la lucrare şi alte construcţii |  | - | Depozit temporar în apropierea frontului de lucru |
| 2. | Nămol colectat din fosele septice | Lucrări întreţinere igenizare | necuantificabil | S |  | 20.03.04 |  |  | Aceste deşeuri vor fi transportate cu vidanja în locuri stabilite de comun acord cu autorităţi-le de mediu | Stocat temporar şi predat la firme specializate |
| 3. | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări | Demolare suprafaţă betonată Incintă industrială | 40300 m3 | S |  | 17.09.04 |  |  | 40300 m3 | Stocat temporar şi predat la firme specializate |
| 4. | Piese de schimb metalice | Activitatea de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto | Imposi bil de cuanti-ficat |  |  | 16.01.17 şi 16.01.18 | Stocare tempora-ră pe suprafeţe betonate, valori-ficate prin firme autorizate |  |  | - |
| 5. | Anvelope uzate |  |  | N/A |  | 16.01.03 |  |  | Stocate temporar la sediul central al executan- tului lu crărilor eliminate prin fir-me autorizate | Utilizate pentru controlul eroziunii, valorificare în afara amplasamentului sau co-incinerate/incinerate într-o instalaţie autorizată |
| 15. | Baterii si Acumulatori uzaţi |  |  | S | . | 16.06 |  | Se presupune că nu există reziduuri de materiale periculoase. |  | Depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase şi incinerare într-o instalaţie autorizată |
| 16. | Uleiuri uzate |  |  | L |  | 13.02.07* |  |  |  | Regenerate, utilizate co-incinerate/incinerate într-o instalaţie autorizată |
| 17. | Resturi vege-tale biodegra-dabile | Lucrări de curățare teren |  | S |  | 20.02.01 |  |  |  | Depozit de deşeuri municipale |
| 18. | Deşeuri menajere | Personalul lucrător | 0,4 kg x 360 zile x nr.per. (112 per) = 16 t 0,4 kg x 360 zile x nr.per. (85 per) = 12t | S |  | 20.03.01 |  |  |  | Depozit de deşeuri municipale/depozit desuri inerte |
| 19. | Hârtie şi carton | Personalul lucrător | 2 m3 | S |  | 15.01.01 | 2 m3 | Colectate selectiv în pubele, valorificate prin firme autorizate |  | Valorificate prin agenţi economici autorizaţi |
| 20. | Mase plastice | Personalul lucrător | 1000 kg | S |  | 15.01.02 | 1000 kg |  |  | Valorificate prin agenţi economici autorizaţi |

- condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz:

Beneficiarul va respecta toate măsurile propuse pentru reducerea potenţialului impact care poate fi identificat in urma activităţilor de monitorizare.

- condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

pentru factorul de mediu aer:

- se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de substanțe poluante printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574-

87/Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;

- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

pentru factorul de mediu apă:

- este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

- pe perioada executiei lucrărilor, reparaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face în unitaţi specializate;

- este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă;

- nu se vor creea depozite de carburanţi în cadrul organizărilor de şantier.

pentru factorul de mediu sol/subsol:

- se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;

- depozitarea provizorie a pamântului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse;

- refacerea solului (daca este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria defolosinţa initială;

pentru gestionarea deşeurilor:

- gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

- deşeurile din construcţii vor fi eliminate prin predarea lor, pe baza de contract către un prestator de servicii sau vor fi preluate chiar de constructor;

- în incinta organizarilor de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face in recipienţi adecvaţi tipului de deşeu

-respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii, conform legislaţiei în vigoare.

- Zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de STAS 10009-88/ Acustica în construcţii. Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului

ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

1. Realizarea Planului de monitorizare a mediului

Monitorizarea se va face folosind metoda BACI (Before After Control Impact). Aceasta presupune determinarea condiţiilor înaintea începerii activităţii antropice cu potenţial impact asupra mediului, în timpul desfăşurării acesteia şi după încheierea ei,

pentru a vedea dacă s-au modificat caracteristicile mediului.

Sunt necesare un Plan de Management al Mediului şi un Plan de Monitorizare pentru etapa de construcţie a proiectului şi cea de exploatare.

Planul de Management  al Mediului are următoarele obiective:

- protecţia mediului faţă de activităţile potenţial adverse;

- asigurarea conformării cu cerinţele  legale şi alte cerinţe aplicabile;

- îmbunătăţirea atributelor proiectului, mai ales în privinţa integrării dezvoltării locale;

- verificarea performanţelor de mediu prin informaţii privind impactul asupra mediului;

- monitorizarea, creşterea ponderii impactului pozitiv etc.

Se va respecta Planul de management de mediu propus de elaborator iar rezultatele acestuia se vor transmite anual la APM Tulcea

Pentru determinarea stării iniţiale a mediului se vor efectua următoarele analize:

- sol: prelevarea probelor și determinarea concentraţiilor de metale grele şi de hidrocarburi se va efectua de pe traseul drumului proiectat (la limita amplasamentului) şi din incinta organizărilor de şantier;

- aer: prelevarea probelor și determinarea concentraţiilor de SO2, CO, NO2, NH3, pulberi totale în suspensie şi pulberi sedimentabile se va face de pe traseul drumului proiectat (la limita amplasamentului) şi din incinta organizărilor de şantier;

-nivelul zgomotului va fi măsurat la limita amplasamentului proiectului din vecinătatea zonelor locuite;

- pentru apa de suprafaţă se vor preleva probe din Dunăre;

- pentru biodiversitate: se vor identifica toate speciile vegetale şi animale de pe traseul analizat.

Aceste determinări vor folosi ca probe martor, pentru determinarea stării iniţiale a mediului pe amplasamentul analizat.

Planul de monitorizare a mediului la dezafectare, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecăruifactor – acelasi ca şi la construire.

2. Monitorizarea în timpul perioadei de construcţie a podului a variantei de drum nou

Se recomandă, atât cât este posibil, să se folosească aceleaşi puncte de monitorizare folosite pentru determinarea stării iniţiale a mediului, pentru a asigura reprezentativitatea datelor obţinute.

Pentru determinarea stării mediului în perioada executării lucrărilor de construcţie se vor efectua următoarele analize:

- aer: prelevarea lunară a probelor și determinarea concentraţiilor de SO2, CO, NO2, NH3, pulberi totale în suspensie şi pulberi sedimentabile se va face de pe traseul drumului proiectat (la limita amplasamentului) şi din incinta organizărilor de şantier;

-zgomot: nivelul zgomotului va fi măsurat lunar la limita amplasamentului proiectului, din vecinătatea zonelor locuite;

-sol: prelevarea lunară a probelor și determinarea concentraţiilor de metale grele şi de hidrocarburi se va efectua de pe traseul drumului proiectat (la limita

amplasamentului) şi din incinta organizărilor de şantier;

- apă: vor fi prelevate și analizate lunar probe din perimetrul fronturilor de lucru;

-biodiversitate: vor fi făcute monitorizări bilunare în perimetrul fronturilor de lucru;

-deşeuri: se recomandă raportarea anuală către autoritatea de mediu privind gestiunea deşeurilor generate în timpul lucrărilor de construcţie (tipuri de deşeuri codificate conform H.G.nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile și completarile ulterioare,cantităţile rezultate din activităţile de construcţie/reabilitare, modul de gestionare şi destinaţia finală a acestora).

La prima raportare se vor prezenta şi contractele încheiate cu unităţi autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deşeu in vederea preluării/valorificării/tratării/ eliminării.

Monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului în timpul construcţiei privesc mai ales progresele în atenuarea impactului în activităţile de construcţie la care este obligat constructorul.

Orice poluare accidentală se va notifica cu celeritate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi la  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea.

Rezultatele acestor monitorizări vor fi raportate periodic (în termen de 10 zile de la obtinerea raportului de încercare) către Agenţia de Protecţie a Mediului Tulcea și Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Tulcea şi către administratorul ariei naturale protejate.

Planul de monitorizare în perioada de operare a podului peste Dunăre şi a variantei de drum nou

În această perioadă se vor efectua următoarele categorii de analize:

- apă: monitorizarea semestrială a concentraţiilor de poluanţi în apele pluviale, în zona separatoarelor de hidrocarburi;

- aer: prelevarea semestrială a probelor și determinarea concentraţiilor de SO2, CO, NO2, NH3, pulberi totale în suspensie şi pulberi sedimentabile se va face de pe traseul drumului;

-zgomot: nivelul zgomotului va fi măsurat anual;

- biodiversitate: monitorizarea lunară a stării vegetaţiei şi faunei, în vecinătatea podului şi pe traseul noului drum şi a gradului de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrări.

Beneficiarul va lua  măsuri pentru reducerea potenţialului impact identificat în urma activităţilor de monitorizare

Se recomandă ca monitorizarea mediului pe amplasamentul drumului nou proiectat să se facă în primul an de la darea acestuia în folosinţă. Dacă vor fi înregistrate depăşiri, se va continua monitorizarea şi se vor lua toate măsurile necesare pentru reducerea impactului.

Planul de Monitorizare a factorilor de mediu în etapa de exploatare se face prin grija beneficiarului care va trebui să aloce fonduri necesare acestei activităţi.

Rezultatele monitorizării din perioada de exploatare a podului peste Dunăre şi a variantei de drum nou vor fi raportate periodic (în termen de 10 zile de la obţinerea raportului de încercare) către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea şi către administratorul ariei naturale protejate.

Planul de monitorizare a biodiversităţii

Monitorizarea speciilor şi a habitatelor din amplasamentul podului şi a variantei de drum nou şi a celor din vecinătatea amplasamentului oferă informaţii despre starea lor de conservare şi permit predicţia modificărilor ce pot apărea în structura şi funcţiile ecosistemelor locale.

Monitorizarea amplasamentului s-a făcut după un plan de monitorizare ce a inclus deplasări repetate în teren, în decursul unui an calendaristic. Frecvenţa  monitorizărilor şi a punctelor de monitorizare au fost stabilite la începutul perioadei de monitorizare şi au fost păstrate în toată perioada.

Se recomandă utilizarea aceloraşi metode de monitorizare şi păstrarea punctelor de monitorizare şi în perioada realizării lucrărilor de construcţie şi de operare a proiectului.

Se recomandă o monitorizare în timpul perioadei de implementare a obiectivelor prevăzute în proiect, iar frecvenţa observaţiilor/prezenţelor la faţa locului trebuie să se realizeze la un interval de 15 zile.

În timpul deplasărilor în teren vor fi determinate toate speciile prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia. De asemenea, trebuiesc determinate speciile de păsări ce cuibăresc (dacă este cazul) în zonă cu scopul de a măsura abundenţa speciilor în zona respectivă şi a evalua cât mai corect impactul proiectului asupra păsărilor.

Pentru obţinerea unor rezultate cât mai exacte se recomandă stabilirea unor intervale fixe de observaţie conform prezentului program de monitorizare şi respectarea strictă a acestora pe toata perioada de monitorizare. Menţionăm că durata perioadei de monitorizare va fi pe toata durata realizării proiectului, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de concluziile ce reies din interpretarea datelor din observaţii directe corelate cu datele bibliografice existente.

Intervalul martie-septembrie este perioada cea mai relevantă pentru monitorizarea speciilor de păsări cuibăritoare, păsări în pasaj, mamifere terestre, amfibieni, reptile, însă şi restul anului poate oferi date (ex. monitorizarea păsărilor sedentare şi a mamiferelor mari) care să contureze o imagine de ansamblu asupra efectelor podului şi a variantei de drum nou asupra biodiversităţii.

Fiecare zi de observare la faţa locului trebuie să se materializeze prin completarea următorului tabel:

Denumire locaţie:........................................................................

Nume observator:………………………………………….……

Data:……..........

Ora

Denumire ştiinţifică (populară) a speciei

Număr exemplare

Pasaj

Observaţii

Nota: Tabelul va fi completat la rubrica “Observaţii” cu date despre condiţiile meteo, parametrii fiziciai biotopului, inălţimea de zbor la care au fost observate păsările;

stadiul de dezvoltare al păsărilor (juvenil, matur) identificate pe amplasament, în relaţie cu nivelul de zgomot măsurat la momentul observaţiilor. De asemenea, trebuie specificat dacă au fost întâlnite carcase, motivul decesului precum şi gradul de descompunere. În cazul în care se observă păsări în pasaj, se vor nota detalii despre forma stolului, direcţia şi înălţimea de zbor, perioada şi locul de popas. Tabelul de mai sus poate fi folosit şi pentru alte specii de faună.

Rubrica “Cuibărit” se va completa în cazul în care sunt identificate cuiburi, cu numărul acestora pentru fiecare specie în parte.

Rubrica “Pasaj” se va bifa dacă este cazul.

De asemenea, specificarea exactă în tabel a orei poate furniza date despre perioadele de vulnerabilitate ale păsărilor

Completarea rubricilor menţionate în tabel va oferi posibilitatea realizării unei baze de date referitoare la: compoziţia în specii a zonei analizate şi alternanţa de specii în funcţie de sezon, densitatea şi distribuţia populaţiilor, direcţia dominantă de zbor, înălţimea medie de zbor, încadrarea zonei în funcţie de afinitatea păsărilor pentru habitat (pasaj, cuibărit, migraţie) sau absenţa acestora.

Planul de monitorizare a Biodiversitatii si calendarul implementării și monitorizării măsurilor de reducere a impactului

Raportul de monitorizare a biodiversitatii va fi transmis anual la APM Tulcea şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea pănă la sfărşitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii

Măsuri în timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului post- închidere:

În practica realizării şi exploatării căilor de transport terestru nu se prevăd lucrări de închidere şi monitoring post închidere, întrucât construcţia are funcţiune permanentă.

Se vor realiza lucrări de refacere ecologică a incintelor organizărilor de şantier , a

fronturilor de lucru şi a spaţiilor ocupate temporar

Se vor evacua toate construcţiile provizorii şi facilităţile necesare antreprenorului în şantier, se vor înierba şi planta specii de arbuşti, plante perene care se pretează solului şi zonei unde au fost amplasate organizările de şantier, trebuie să fie plante autohtone, adaptate climatic, rezistente şi uşor de întreţinut.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass-media, pe site-ul A.P.M. Tulcea, la sediul autorităţii publice administrative (Primaria comunei Jijila, Smardan), pe site-ul societăţii, la sediul

societăţii, Primaria Brăila astfel:

- afişare pe site-ul/avizierul A.P.M. Tulcea a anunţului cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în data de 22.10.2015;

- publicare în ziarul Obiectiv de Tulcea din  23.10.2015 a anunţului cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- publicare în ziarul Infobraila din 23. 10 .2015 a anunţului cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

-publicare în ziarul Romania Liberă din 23.10.2016 a anunţului de depunere a solicitarii de acord de mediu;

-afişare la avizier Primaria comunei Vădeni înregistrată cu nr.6486/23.10.2015 a anunţului de depunere a solicitării de acord de mediu;

-afişare la avizier Primaria comunei Smârdan înregistrată cu nr. 6505/23.10.2016 a anunţului de depunere a solicitării de acord de mediu;

-afişare la avizier Primaria comunei Jijila înregistrată cu nr. 3376/23.10.2015a anunţului de depunere a solicitării de acord de mediu;

-afişare pe site C.N.A.N.D.R.  a solicitării de emitere a acordului de mediu ,captură ecran din 26.10.2015;

- afişare la avizierul C.N.A.D.N.R. a anunţului de depunere a solicitării de acord

- afişare pe site-ul APM Tulcea a anuţului cu privire la decizia etapei de încadrare în data de 28.10.2015;

- publicare în ziarul Obiectiv de Tulcea din data de 02.11.2015 a anunţului deciziei etapei de încadrare;

-publicare în ziarul Actualitatea din data de 31.10.2015 anunţului deciziei etapei de încadrare;

-publicare în ziarul  InfoBraila din data de 26.10.2015 si  30.10.2015 a anunţului deciziei etapei de încadrare;

-publicare în ziarul  Evenimentul Zilei  din data de 31.10.2015 a anunțului deciziei etapei de încadrare;

-anunţ public APM Tulcea în ziarul Obiectiv de Tulcea din 02.11.2016 a decizie

etapei de încadrare;

-afişarea la sediul primăriei comunei Jijila înregistrată cu nr. 3451/30.10.2015 a anunţului deciziei etapei de încadrare;

-afişarea la sediul primăriei comunei Smârdan înregistrată cu nr.2819/30.10.2015 a

anunţului deciziei etapei de încadrare;

-afişarea la sediul primăriei Tulcea înregistrată cu nr. 3945/30.10.2015 a anunţului deciziei etapei de încadrare;

-afişarea la sediul primăriei comunei Vădeni înregistrată cu nr. 5185/30.10.2015 a anunţului deciziei etapei de încadrare;

-afişare pe site-ul A.P.M. Tulcea a Studiului de evaluare adecvată în data de  23.02.2015 şi a completărilor înregistrate cu nr. 2681 din 03.03.2016;

- afişarea pe site-ul APM Tulcea a variantei nr 1 a RIM în data de 20.04.2016

-afisare înregistrată cu nr 1838/21.04.2016 la Primaria Jjila a anunţului public privind depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de 18.

.05.2016;

-afişare înregistrată cu nr. 1256/21.04.2016 la Primaria Smârdan a anunţului public privind depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de18 .05.2016;

-afişare înregistrată cu nr. 2608/22.04.2016 la Primaria Vădeni a anunţului public privind depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de 18.05.2016;

-afişare înregistrată cu nr .1498/21.04.2016 la Primaria  Tulcea a anunţului public privind depunerea  Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de 18.05.2016;

- afişare pe site-ul APM  Tulcea a anuţului cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de 21.04.2016;

-afişare pe site-ul CNADNR şi la avizier a anunţului cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului în data de 22.04.2016;

- publicare în ziarul Romania Liberă din22.04.2016  a anunţului public  cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii

publice a raportului privind impactul asupra mediului;

-publicare în ziarul Cotidian INFO Brăila  din 22.04.2016  a anunţului public cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului;

-publicare în ziarul Obiectiv de Tulcea din 22.04.2016 a anunţului public cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizarea dezbaterii  publice a raportului privind impactul asupra mediului;

- dezbatere publică desfăşurată la sediul  Primariei Jijila în data de 18.06.2016.

Nu au fost înregistrate observaţii/comentarii ale publicului cu ocazia şedinţei de dezbatere public;

-afişare pe site-ul A.P.M. Tulcea a Procesului verbal de dezbatere publică înregistrată cu nr. 5597/19.05.2016;

-adresa A.P.M. Tulcea nr. 6007/02.06.2016 prin care se solicită completări la Raportul privind impactul asupra mediului;

-afişare pe site-ul A.P.M. Tulcea a Raportului privind impactul asupra mediului

refăcut şi depus la A.P.M. Tulcea prin adresa nr. 6671/22.06.2016;

- afişare pe site-ul/avizierul A.P.M. Tulcea în data de 08.07.2016 a anunţului public cu privire la emiterea acordului de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente

noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Tulcea și Garda Națională de Mediu  -Comisariatul Judeţean Tulcea, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul verbal încheiat de A.P.M Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 46 din Ord. M.M.P. nr.135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificărileulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu conţine 38 (treizeci şi opt) de  pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. MIRELA-AURELIA RAICU

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Ing .CAMELIA MICU