SC PROPRAMM  SRL

______________________________________________________________________________________

Rm.Valcea str.Ferdinand   nr 23   0350414877;E-mail:sapard2004@yahoo.com

- Cod fiscal RO20668587* Reg.Com.nr. J/38/46/2007*

MEMORIU SPECIALITATE

- INTRODUCURE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTITIEI

- Denumirea studiului      “CENTRU DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARATII  AUTOVEHICULE”

- Beneficiar :                                                                              	S.C. CIRCUIT EXPRES S.R.L.

Amplasament :				        	mun. Rm Vălcea, str. Stolniceni nr. 22-24

- Proiect general  : S.C. ARHITECT S.R.L. Rm.Vilcea – sef proiect arh. Alexandru Suciu

- Proiect specialitate :SC PROPRAMM SRL    -ing Popescu Marin

- Data elaborării	             :   iunie 2016

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

-Prin  proiect se propune   realizarea   unui perimetru cu funcțiunea de activități de servicii - “Centru de întreținere și reparații autovehicole”-faza PUZ.

In incinta se propun: o cladire  cu destinatia de  sala de asteptare,birou,grupuri sanitare, doua statii de spalare  masini cu gabarite mari,spalatorie  autoturisme , etc

Terenul este situat in zona de sud a municipiului Rm Valcea intr-o zona adiacenta depozitelor Comat.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat si a Cerificatului de Urbanism nr 750/20027 din 30.05 2016, terenul este situat in zona de sud  a municipiului pe axa de circulație nord-sud  (DN64), intre aceasta si calea ferata Rm. Vâlcea- Drăgășani

Terenul care face obiectul proiectului   are accese atat la caile de circulație rutieră ,cat și la infrastructura edilitară existentă in zonă

1.3.  Echiparea edilitară existenta

RETELE APA-CANAL

Conform informatiilor pe care le detinem  in  zona exista retea  de apa  din polietilena  pe DN  in care exista    posibilitatea  racordarii incintei  dar  numai dupa  obtinerea avizului tehnic de la operatorul de sistem -SC APAVIL SA   . Conform  acelorasi informatii  exista  retea   de canalizare    menajera  executata  pe fonduri europene  dar nu este   receptionata .

RETELE TERMICE

Zona  nu dispune de sistem centralizat de  producere a energiei termice, toate  imobilele fiind incalzite cu sisteme locale  -centrale  termice cu combustibil solid-lemn,carbune, gaze naturale  ,electric sau sobe de teracota .

RETELE   GAZE

In zona existe retele de gaze naturale  redusa presiune

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICÂ

Pe strada Stolniceni, pe care este situat terenul, există retele electrice aeriene de 0,4kv precum si rețele de cablu si fibră optică

1.4.  Probleme de mediu

- Nu există valori de patrimoniu în zonă

- zona nu are resurse minerale si nu există potențial balnear

- nu există riscuri naturale și antropice

2.

2. Dezvoltarea echipării edilitare

Prin proiect  in incinta studiata se propun  : o cladire  cu destinatia de  sala de asteptare,birou,grupuri sanitare, doua statii de spalare  masini cu gabarite mari,spalatorie  autoturisme , etc pentru care  va fi nevoie de apa  si de racordare la canalizare

2.1.  Alimentare cu apă

Se propune bransament   din reteaua publica existenta in zona  dimensionat corespunzator debitului  de apa necesar   functionalitatii   tuturor  spatiilor propuse a fi  echipate cu  obiecte sanitare  in concordanta cu STAS 1478 functie de destinatia lor ce se vor  calcula si  dimensiona la fazele urmatoare de proiectare .

2.2.  Canalizare

Tinand cont de cele propuse la faza PUZ, in incinta se vor  realiza o reteaua de canalizare menajera si una pluviala  , prevazute  cu  separatoare de hidrocarburi,nisip ,in prima etapa se  poate racorda la un  bazin vidanjabil   amplasat in asa fel incat sa respecte  normele sanitare in vigoare precum si posibilitatea  intregirii   racordului la canalizarea publica dupa  receptia acesteia. Ca  solutie de racordare la canalizare se va ține cont la fazele urmatoare de proiectare, de  cotele   radier ale  rețelei publice  dacă  poate prelua gravițational scurgerea  apelor uzate numai după  obținerea avizului tehnic de la operatorul de sistem . Se vor propune camine de vizitare la schimbarea de direcție și la  intersecții  precum și un cămin de concesie la limita de  proprietate  iar  in cazul in care tehnic , cota radier  existentă  nu poate prelua cota racordului propus de canalizare se va monta o stație de pompare ape uzate .

Apele pluviale din incinta,de pe  acoperis, cele de la parcari  vor fi dirijate spre reteaua de      canalizare  publica  dupa ce  acestea vor trece prin separator de hidrocarburi si nisip.

.

2.3. Alimentare cu energie termica

Incalzirea  cladirii propuse în incintă  se poate realiza cu o centrala  cu gaze naturale  sau electric. si realizarea unei instalatii termice interioare cu  aeroterme  in  zona de productie si corpuri statice tip radiator in birouri. Se va asigura  o ventilatie mecanica  si o  climatizare cu  aparate de climatizare tip split .

Alimentarea cu gaze naturale  se va realiza dupa obtinerea acordului de acces  de la operatorul de sistem SC DISTRIGAZ SUD RETELE pe baza caruia se vor intocmi  proiectele de  executie  pentru bransamentul de gaze,postul de reglare masurare si instalatia de utilizare  gaze naturale in incinta .

2.4. Alimentare cu energie electrică

Pe strazile  adiacente amplasamentului exista retele electrice supratereane din care se va realiza branșamentul electric .

Pentru realizarea obiectivului propus in zona se vor obtine urmatoarele avize de la CEZ DISTRIBUTIE SA

-aviz amplasament in vederea respectarii conditiilor de coexistenta a RED cu obiective 			invecinate convorm NTE 003/04/00 Ord. Nr. 4/2007 al ANRE modificat prin ord. Nr. 			49/2007. NTE 107/2008.PE 101ª

-aviz tehnic de racordare conform HG 90/2008 pentru racordarea la RED a viitoruluiconsumator. Energia electrica se va utiliza la iluminat, la alimentarea echipamentelor tehnologice functionale  -vitrine, lazi frigorifice, frigidere etc precum si pentru  producerea energiei pentru incalzirea si climatizarea  spatiilor din magazin functie de destinatie.

2.5. Telecomunicații

In zona exista retea de telefonie fixa care da posibilitatea  racordarii incntei  functie de avizul tehnic de racordare .In prezent  telecomunicatiile se pot rezolva si cu fibra optica ,telefonia mobila

2.6. Gestionarea deșeurilor

.Beneficiarul  va rezolva  preluarea deseurilor   cu contract cu o firma   autorizata  functie de tipul deseurilor:menajere sau tehnologice  .Zona  pe care se av amplasa   platforma deseurilor menajere va fi prevazuta cu   punct de apa  deci si cu   sifon de .preluare a apelor uzate accidentale ..

2.7. Protecția mediului

Nu se impum masuri speciale de protecție a mediului

2.8. Obiective de utilitate publică

Nu sunt propuse obiective de utilitate publică pe zona studiată

3. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

3.1. Înscrierea dezvoltării propuse în prevederile PUG

Reglementările urbanistice propuse sunt o extensie a reglemetărilor propuse prin PUG pentru zonele adiacente amplasamentului. Prin includerea terenului in zona funcțională de servicii, se creează o dezvoltare coerentă a funcțiunilor si o dezvoltare in sensul tendințelor activităților ce prezintă interes pentru dezvoltatori.

3.2. Categorii principale de intervenții care susțin programul de dezvoltare

- - Racordarea terenului la DN 64 (strada Stolniceni), in condițiile impuse de administratorul Drumurilor Naționale

- Racordarea la rețelele de utilități existente în zonă

Prin prezenta documentatie va rugam a ne informa cu  amplasarea retelelor pe   	care le detineti in zona   (diametre si presiune) chiar   nereceptionate ,in curs de 	executie etc, care  sa permita la fazele urmatoare   solutiile de racordare .

PROIECTANT   GENERAL                               sef proiect

Arh, urb, Alexandru Suciu

PROIECTANT  SPECIALITATE          Ing  Popescu  Marin