RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C.TOPANEL PANELS SA

Octombrie 2019

C U P R I N S

Pag.

1.INTRODUCERE										 4

1.1.Context											 4

1.2.Obiective											 5

1.3.Scop si Abordare									 6

2.DESCRIEREA TERENULUI								 6

2.1.Localizarea terenului									 6

2.2.Proprietatea actuala									 7

2.3 Utilizarea actuala a terenului								 7

2.3.1.Descrierea proceselor din instalaţiile în funcţiune			 7

2.3.2. Activități asociate proceselor de producție				24

2.3.3.Deseuri	 din activitatea de producție 					25

2.4 Folosirea terenului din imprejurimi							26

2.5 Utilizare chimica										26

2.6 Topografie										32

2.7 Geomorfologie, geologie, consideratii tectonice					32

2.7.1 Geomorfologie								32

2.7.2 Geologie									32

2.7.3 Consideratii tectonice							34

2.8 Hidrologie si hidrogeologie								35

2.8.1 Hidrologie 									35

2.8.2 Hidrogeologie 									36

2.9.Actele de reglementare ale activitatii 						37

2.10 Detalii de planificare pentru supravegherea                                                     37

2.11 Accidente si incidente de poluare							37

2.12.Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile		37

2.13 Conditiile cladirilor									38

2.14.Raspuns de urgenta									39

3.ISTORICUL TERENULUI								39

4.RECUNOASTEREA TERENULUI							39

4.1.Probleme identificate									39

4.2 Probleme ridicate									40

4.3.Depozite de produse finite si magazii 						41

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor							42

4.5. Retele de canalizare									42

4.6.Instalatii de preepurare locale								42

4.7.Alte depozite si zone de folosire 							42

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU			42

5.1. Investigatii privind calitatea solului							42

5.2. Investigatii privind calitatea aerului							42

5.3. Investigatii privind calitatea apei							43

6.CONCLUZII 										44

7.RECOMANDARI										45

ANEXE:

-  Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului (copie)

- Plan de incadrare in zona

-  Plan de amplasament

-  Act  de unificare autentificat sub nr.1426/0205.2017

- Raport de încercare nr.1372/ 18.12.2018

- Raportul de incercare nr.1823/20.12.2018

-  Fișe de securitate pentru materii prime în format electronic

1.INTRODUCERE

1.1.Context

Date generale de identificare ale titularului activității și elaboratorului raportului de amplasament.

Numele titularului activității: SC. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A/ SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Adresa sediu social: Strada Ghetarilor nr.23-25, parter, etaj 1, 2, si 4, sector 1-Bucuresti

Adresa punct de lucru S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.: Municipiul Rm. Vâlcea, str. Uzinei, nr.63, Județul Vâlcea.

Număr înregistrare la Registrul Comertului:  J38 / 410 / 2008

Cod Fiscal: RO 23630951

Autorul atestat al solicitarii si raportului de amplasament: Elvira  Dumitriu, poz. nr 45 în Registrul Național al elaboratorilor de studii  pentru protecția mediului

Sediul social: Rm. Vâlcea, Aleea Rozelor, nr.2

Telefon : 0350411248 ; 0721298820

E-mail: elvira.dumitriu@ gmail.com

Lucrarea are ca scop evidențierea situației amplasamentului apartinând SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A situat în  Municipiul Rm. Vâlcea, str. Uzinei, nr.63, Județul Vâlcea.

Domeniul de activitate al societății  pe acest amplasament  îl constituie fabricarea  panourilor termoizolante

Categoria de activitate conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:

4.1 Producerea  compușilor chimici organici cum sunt: h) materiale plastice - polimeri

Profil de activitate-

- principal : cod CAEN 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

-secundar: cod CAEN 5211 - depozitari

Raportul de amplasament este elaborat pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere si control al poluării, conform Legii nr.278/24.10.2013 și oferă informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile din Ghidul Tehnic General pe baza datelor  puse la dispoziție de beneficiar și a verificărilor din teren. Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate în standardele de mediu si în documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:

- Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind Producția de polimeri ( Reference Document on Best Available Techniques in the   Production of polymers –POL/2007) ;

- Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind  emisiile provenite din depozitare (EFS (Reference Document on Best Available Techniques in theEmission from storaj /2006) ;

- Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în eficienta energetica (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency  ENE /2009);

- Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile privind sistemele comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector CWW /2016) .

1.2.Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament avute in vedere, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării sunt:

- să furnizeze informatii despre utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- să reactualizeze informatiile cu privire la activitatile de productie care se desfașoară în amplasament si a accidentelor majore si de poluare care au avut loc;

- să furnizeze informatii despre caracteristicile terenului si despre vulnerabilitatea sa;

- să furnizeze dovezi despre investigatiile făcute privind calitatea solului si subsolului, a calității  apelor de suprafață si subterane din incinta si din zona riverană;

- să furnizeze informatii despre locurile de depozitare materii prime si produse intermediare si finite, depozitele de deșeuri periculoase, nepericuloase si inerte;

- să furnizeze informatii despre zonele contaminate;

- să furnizeze suficiente informatii pentru a descrie interactiunea factorilor de mediu .

1.3.Scop si Abordare

Acest raport a fost elaborat pe baza unor date anterioare si verificarea actuala a  terenului. Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

(Capitolul 1 - introductiv cu prezentarea contextului, scopului si tipului de abordare;

(Capitolul 2 - descrie terenul: localizare, proprietate actuala, utilizare actuala, utilizarea terenului din zona riverana, utilizarea chimica a terenului, topografie si scurgere, geomorfologie, geologie, hidrologie, hidrogeologie, autorizatii curente, actiuni desfasurate pentru supravegherea calitatii amplasamentului, incidente legate de poluare care au avut loc, vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile, conditiile cladirilor, raspunsul de urgenta

(Capitolul 3 - istoricul terenului

(Capitolul 4 - recunosterea terenului: probleme identificate, probleme ridicate, depozite de materii prime, produse intermediare si finite, depozite si magazii, sistemul de alimentare cu apa si retele de canalizare cu instalatii de preepurare a apelor, instalatii auxiliare.

(Capitolul 5 – investigatii privind calitatea factorilor de mediu;

(Capitolul 6 - concluzii

(Capitolul 7 - recomandari

2.DESCRIEREA TERENULUI

2.1.Localizarea terenului

S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este situat în partea de sud a Municipiului Rm. Vâlcea, pe platforma industrială.

Terenul  este proprietate S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN  S.A. conform  Actului de unificare autentificat sub nr.1426/0205.2017. Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.63, are suprafata de 34.485,16mp  din care suprafața construită este de 21409mp.( cladiri cu functiunea spatii de productie, platforme betonate si depozitari  materii prime).

Conform planului de situație anexat, SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A are următoarele vecinătăți:

- in partea de est : SC Altrologistic SRL și str. Bâlciului;

- in partea de sud – sud-est:  calea ferată ;

- in partea de vest:  teren  proprietate particulară Miu Nicolae;

- in partea de nord: strada Uzinei  .

Coordonatele Stereo 70 ale terenului sunt următoarele:

| Nr.pct. | Nord (m) | Est (m) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 394626,365 | 445739,323 |
| 1 | 394658,674 | 445766,299 |
| 11 | 394679,982 | 445784,983 |
| 32 | 394688,595 | 445793,355 |
| 23 | 394695,702 | 445800,398 |
| 234 | 394696,945 | 445799,346 |
| 235 | 394705,085 | 445806,738 |
| 242 | 394713,546 | 445813,767 |
| 241 | 394728,031 | 445826,350 |
| 259 | 394716,130 | 445838,164 |
| 243 | 394712,487 | 445841,781 |
| 236 | 394696,026 | 445858,122 |
| 250 | 394672,312 | 445881,665 |
| 237 | 394654,570 | 445899,278 |
| 249 | 394633,062 | 445920,629 |
| 238 | 394615,320 | 445938,242 |
| 239 | 394578,643 | 445974,653 |
| 240 | 394542,298 | 445975,147 |
| 12 | 394538,052 | 445975,089 |
| 13 | 394525,585 | 445975,149 |
| 14 | 394526,961 | 445966,635 |
| 15 | 394494,085 | 445932,478 |
| 16 | 394475,695 | 445952,564 |
| 17 | 394429,888 | 445910,600 |
| 3 | 394458,832 | 445885,317 |
| Suprafața totală = 34485,16 mp |

Amplasamentul este pe un teren plat, fără pericol de inundabilitate fiind la o distanță de aproximativ   400m de râul Olt.

Proiectul nu intra sub incidenta Legii nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

2.2.Proprietate actuala

Terenul  este proprietate S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN  S.A. conform  Actului de unificare autentificat sub nr.1426/0205.2017. Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.63, are suprafata de 34.485,16mp  din care suprafața construită este de 21409mp

2.3 Utilizarea actuala a terenului

Domeniul de activitate al SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A îl constituie fabricarea panourilor termoizolante precum si a profilelor  stucturale de tip C, U, Z, Sigma, tabla structurala autoportanta tip cuta inalta, foi de table tip tigla, accesorii.

| Nr. | Date despre construcțiile aflate pe amplasament | Suprafață construită mp | Suprafață construită desfasurata mp |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Hala de productie | 9016 | 9363 |
| C2 | Platforma betonata : | 3233 | 3233 |
| C3 | Magazie | 87 | 87 |
| C4 | Rezervor n-pentan | 58 | 58 |
| C5 | Sistem GPL | 5 | 5 |
| C6 | Platforma betonata | 5090 | 5090 |
| C7 | Depozit polioli si izocianat | 181 | 181 |
| C8 | Platforma betonata | 2993 | 2993 |
| C9 | Cantar | 96 | 96 |
| C10 | Platforma betonata | 650 | 650 |
|  | Total | 21409 | 21746 |

2.3.1.Descrierea proceselor din instalaţiile în funcţiune

Produse obținute:

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabricarea panourilor termoizolante | panouri termoizolante cu spuma poliuretanica | Utilizare industrială | 3 600 000 mp/an |
|  | panouri termoizolante cu vata minerala | Utilizare industrială | 1 000 000mp/an |
| Fabricare profile stucturale de tip C, U, Z, Sigma | Tabla profilata structural tip C, U, Z, Sigma | Utilizare industrială | 800 000ml/an |
| Fabricare tabla structurala autoportanta tip cuta inalta | Tabla structurala autoportanta tip cuta inalta | Utilizare industrială | 800 000mp/an |
| Fabricare foi de table tip tigla | Table tip tigla | Utilizare industrială | 5 000mp/an |
| Fabricare accesorii | Accesorii | Utilizare industrială | 240t/an |

Descrierea  proceselor

Funcționare: 330zile/an, 24h/zi

Toate procesele de fabricatie se desfasoara intr-o hala cu suprafata de 9016mp.   In hala de productie sunt montate  urmatoarele utilaje:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Cantitate Buc. | Caracteristic tehnice | Linia deservita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod rulant | 2 | 12,5 tf; 5 ,0 tf | Linia panouri termoizolante, derulatorul de tabla de la linia profile structurale, linia tabla foi tigla |
|  | Pod rulant | 1 | 8t | Linia cuta inalta |
|  | Pod rulant | 1 | 5 t | Linia tabla foi tigla, linia profile structurale, produse finite |
| 2 | Derulor superior | 2 | 4 600 000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 3 | Derulor inferior | 2 | 4 600 000mp/an |  |
| 4 | Ghilotina | 2 | - |  |
| 5 | Statie de profilare | 2 | Profilare tabla la rece prin deformare plastica |  |
| 6 | Cuptor incalzire tabla | 2 | Inductie termica Temperatura de lucru 30 – 600C | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 7 | Echipament dozare, mixare si injectie spuma | 1 | 1 rezervor V=400l pentru poliol 1 rezervor V=400l pentru izocianat ; 2 rezervoare cu V=34mc pentru polioli ; 2 rezervoare cu V=34mc pentru izocianat 1 rezervor V=80l pentru aditivi 1 rezervor V=80l pentru catalizatori 1 pompă dozatoare poliol Q=15l/min; 1 pompă dozatoare izocianat Q=15l/min 1 pompă dozatoare aditivi Q=2l/min 1 pompă dozatoare catalizator Q=2l/min 1 pompă dozatoare pentan Q=3l/min Unitate de mixare Dispozitiv aplicare amestec spumant | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 8 | Presa | 1 | Temperatura de lucru 40 – 600C functie de reteta de fabricatie; L=30m | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 9 | Fierastrau debitare panouri | 1 | - | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 10 | Utilaj de frezare | 1 | - | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 11 | Unitate de racire | 1 | Rastel ptr. Depozitare verticala Capacitate 80 panouri (40 panouri > 5,5 m) | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 12 | Masina de paletizat | 1 | 4600000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 13 | Masina de ambalat | 1 | 4600000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 14 | Ventilator | 1 | Q=1500mc/h |  |
| 15 | Ventilator | 2 | Q= 600mc/h |  |
| 16 | Unitate pentru debitare si frezare lamele vata minerala | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 17 | Grup inserare automata a lamelelor in linia de panouri | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 18 | Grup pentru dozarea , mixarea si aplicarea adezivilor | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 19 | Unitatea de fasiere a benzilor de tabla compusa din derulor unitate de fasiere; unitate de rebobinare a noilor rulouri create. | 1 |  | Linia de profile structurale (C,U,Z, Sigma) |
| 20 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia de profile structurale (C,U,Z, Sigma) |
| 21 | Masini de profilare a tablelor prin deformare plastica la rece | 1 |  |  |
| 22 | Unitate pentru debitarea elementelor | 1 |  |  |
| 23 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 24 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia de foi de tabla cu profil cuta inalta |
| 25 | Casete de profilare a tablelor | 1 | Inaltimile la cute sunt de 53,83,135 si 153mm |  |
| 26 | Unitate de debitare a foilor | 1 |  |  |
| 27 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 28 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia foi de tabla tip tigla |
| 29 | Utilaj de profilare prin deformare la rece | 1 |  |  |
| 30 | Unitate pentru debitarea foilor | 1 |  |  |
| 31 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 32 | Instalatie aer comprimat | 1 | Capacitate: 10.000 litri/minut de aer comprimat la o presiune medie de 6.5-7 bar. Instalatia este compusa din: - un compresor P=22kw; Q=3,2mc/min; - un compresor P=22kw; Q=3,5mc/min; - un compresor P=18kw; Q=2,8mc/min - 3 uscatoare de aer; - 2 vase stocare zincate cu V=1000l si V= 1500l, P=9bar | Subansamblele de la toate liniile |
| 33 | Ciler | 1 | P=80Kw | Presa conformatoare |

Aprovizionarea cu materii prime

Materiile prime si auxiliare sunt aprovizionate de la furnizori externi pe baza de contracte.Acestea sunt livrate astfel :

- poliolii  sunt livrati cu cisterne auto speciale si sunt descarcati in  2 rezervoare de 38mc fiecare  amplasate in depozitul de materii prime si 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie;

- izocianatul este aprovizionat cu cisterna auto speciala si este stocat in 2 rezervoare de 38mc amplasate in depozitul de materii prime si 2  rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie ;

- pentanul este livrat cu  cisterna auto speciala  si descarcat intr-un rezervor subteran cu V=36mc cu manta dubla amplasat la distanta de  hala de productie (conditii de stocare : perna de azot, p=0,2bar)<

- GPL este transportat cu cisterna auto si descarcat intr-un skid cu volumul de 2700l;

- saltelele de vata bazaltica sunt livrate balotate, pe paleti de lemn, se stocheaza pe platforma betonata;

- rulourile  de tabla prevopsita in greutate de 3-10 t /rulou la grosimi de 0,25-0,6mm  sunt transportate cu autotrenuri de 22t, descarcarea si manipularea in zona dedicata se face  cu ajutorul podului rulant de 12,5 t. Raza de actiune a podului rulant

acopera o latime de 18,5m si o lungime de 51m;

- substanțele/amestecurile  care sunt utilizate ca aditivi și catalizatori  sunt livrate in IBC de 1mc pe paleti din lemn si recipient din plastic in cadru /protectie metalica si se depoziteaza in hala de productie.

Toate materiile prime si auxiliare  aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate si fise tehnice de securitate.

A. Fabricarea panourilor termoizolante

1 Fabricarea panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica.                     Interactiunea factorului uman se limiteaza la introducerea datelor de productie in calculatorul de proces, schimbarea tipurilor de fabricatie si rezolvarea incidentelor de productie. Calculatorul de proces, in functie de datele introduse va comanda toti parametri ( viteza, debite de substante,etc)

Panourile termoizolante cu spuma poliuretanica se pot fabrica  in doua variante:

a) panouri termoizolante cu fete metalice

b) panouri izolante  cu spuma poliuretanica Thermotop

a. Fabricarea panourile termoizolante cu spuma poliuretanica cu fete metalice.

Profilarea (crearea fețelor metalice)

Procesul tehnologic de creare a panourilor termoizolante începe cu utilajele care permit realizarea fețelor metalice și care presupun tranformarea acestora din rulouri de tablă prevopsită de maxim 12,5 to în profiluri continue cu anumita geometrie. Linia are în dotare doua sectiuni principale a stației de profilare: partea superioară și inferioară care crează cele 2 fețe de tablă. În acest sens cele 2 secțiuni conțin deruloare pentru desfășurarea tablei (câte 2 pentru fiecare față), ghilotina pentru tăierea tablei pentru fiecare secțiune, acumulator rezervă tablă și pupitru pentru realizarea manuală a îmbinării de tablă cu urmatorul rulou, dar și profilarea propriu-zisă unde se creează fața metalică exact cu geometria și aspectul tipului de panou.

Există urmatoarele tipuri de profilări și se pot produce ca și panouri: panouri de perete cu prindere normală, panouri de perete cu prindere ascunsă, panouri de acoperiș. Profilările pot fi interschimbate în funcție de necesitate prin glisarea pe șine a dispozitivului cadru care le poartă.

În zona stației de profilare se găsește și micronervuratorul care poate aplica diverse modele pe fața panoului tip perete: standard, micro, diamant și arhitectural.

Preincalzirea fetelor metalice (tablelor)

Pentru ca spuma poliuretanica sa expandeze corespunzator si procesul chimic sa se desfasoare in conditii optime, este nevoie, ca in momentul in care spuma gata amestecata are contact cu fetele metalice, aceste fete metalice (inferioara si superioara) trebuie sa aiba o temperatura cuprinsa intre 30ºC si 60ºC, in functie de cerintele furnizorului de chimicale/sistem de chimicale dar si in functie de tipul spumei care este injectata.

Pana la unitatea de spumare se afla doua cuptoare (sus si jos) care incalzesc tabla cu ajutorul inductiei termice (infrarosu). Operatorul poate controla/monitoriza si seta temperaturile fetelor metalice cu ajutorul unui panoul de control digital.

Flux tehnologic panouri termoizolante cu spuma poliuretanica

Spumarea (crearea miezului de spumă)

In functie de comenzi miezul poate fi din spuma poliuretanica( PUR) sau de  spuma polizocianurica (PIR) Substanțele   de bază care stau la baza creării spumei poliuretanice sunt: poliol, izocianat, catalizator (agent care dă timpul de gelifiere/întărire),  aditiv, pentan (agent expandant).  Poliuretanul este un polimer care se obtine prin condensarea poliolilor cu poliizocianati, legarea moleculelor facandu-se prin grupe de uretan  (– NH- (C= O)- O- )

Reactiile dintre izocianat si poliol  sunt urmatoarele:

Aceste substanțe chimice se folosesc în proporția dată de furnizor și cu ajutorul acestora reacția poate fi realizată și controlată.

Dintre cele 5 substanțe pentanul este expandant adică agentul care face ca amestecul respectiv să crească în volum și să acopere toata grosimea panoului. Cantitățile utilizate sunt de ordinul gramelor/mp.

Cu ajutorul calculatorului de proces se stabilesc  proporțiile reactantilor, debitul, monitorizarea presiunilor și a temperaturilor tuturor componentelor chimice care intră în amestec și care sunt injectate pentru a putea realiza miezul de spumă (5 componente). În funcție de parametrii de mediu, operatorul poate ajusta valorile pentanului și catalizatorului pentru a controla reacția conform recomandarilor producatorului de a asigura viteza optima a benzii, densitatea stabilită și profilul de reacție stabilit (timp gelifiere și timp atingere).

Poliolul și izocianatul  sunt stocate în depozitul de materii prime care. deține  2 rezervoare de poliol (2x38mc) și 2 rezervoare de izocianat (2X38mc) si in hala de productie in 2 rezervoare de 34mc pentru poliol si 2 rezervoare de 34mc pentru izocianat.

Poliolul si izocianatul sunt transvazate din rezervoare  cu ajutorul unor pompe către vasele de zi ale masinii de spumat-2 vase cu V=400l. De aici sunt pompate cu pompe dozatoare în unitatea de spumare ( Q pompă poliol=15l/min; Q pompă izocianat 30l/min).

Substanțele/amestecurile  care sunt utilizate ca aditivi și catalizatori  sunt livrate in IBC de 1mc pe paleti din lemn si recipient din plastic in cadru /protectie metalica. Acestea se introduc cu motostivuitorul pâna in imediata apropiere a pompelor pneumatice si se transfera in rezervoarele liniei  de spumare  cu V=80l de unde sunt pompate mai departe  cu pompe dozatoare cu Q=2l/min si introduse in componenta spumei.

Pentanul – este stocat într-un rezervor subteran ,cu manta dublă în care se găsește antigel,  cu volumul de 35mc. Din acest vas, pentanul este pompat direct catre pompa dozatoare, in cantitati mici, nepericuloase, de 100 – 200 gr/min. Toata zona de vehiculare si dozare a pentanului este tratata special din punct de vedere al ventilatiei aerului, monitorizarii eventualelor scurgeri si al protectiei la explozie (pompe si ventilatoare anti-ex, cabine etanse ventilate,senzori etc). La unitatea de dozare a pentanului, pompa dozatoare este montată într-o incăpere etanșă ,antiex ,dotată cu 2 ventilatoare cu Q=1500mc/h,  Q pompă dozatoare =3l/min.

Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt  instalati  senzori  atât  în cameră la nivelul pardoselii (2 buc) cât și în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare (4 buc la nivelul pardoselii).  Ventilatorul  exhaustează și eventualele scăpări din zona masinii de spumare. Atât ventilatorul cât și senzorii sunt controlați electronic  prin calculatorul de proces. Controlul electronic functionează dupa urmatoarele secvente logice:

-nivelul 1 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 15% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + pornirea celui de-al doilea ventilator;

-nivelul 2 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 25% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + oprire pompă dozatoare + decuplare alimentare

electrică.

După injectarea amestecului de spumă între cele 2 fete metalice pentru ca acestea să se transforme în formă solida dar in acelasi timp într-un mod de productie continuu acest complex este introdus într-o presa încalzita la o temperatură peste 400 C și laturi conformatoare astfel încat după ce aceasta este parcursă rezultă un panou solid și închegat corespunzător pregatit pentru debitare.

Tot în etapa de injectie la spumare se aplică pe lateralele panoului, care constituie partile de îmbinare și banda de etanșare și banda adezivă cu brandul TOPANEL.

- Calibrarea . Panoul este supus operatiei de calibrare . Aceasta este efectuata de presa de calibrare care are o lungime de 30m  care are marit lantul de limitatori  cu aproximativ 10m pentru a mari viteza de productie.  Cu aceiasi presa conformatoare se produc  toate tipurile  de panouri, cu miezuri diferite: PUR, PIR si vata minerala bazaltica. Utilizarea   mai multori  tipuri de limitatori  pentru productia  unor noi tipuri de imbinare  a panourilor  termoizolante solicitate pe piata  permit  cresterea productiei.

Pentru a produce panourile cu spuma PUR si vata minerala, presa conformatoare are nevoie de o temperatura de aprox 40 grade Celsius (±2 grade Celsius).

In schimb, pentru panourile cu miez din spuma poliizocianurica PIR, rezistenta la foc, presa este incalzita cu ajutorul rezistentelor electrice si turbinelor cu aer cald la o temperatura de aprox 60  grade Celsius. Cand se schimba productia din panouri cu spuma PIR in panouri cu spuma PUR, presa trebuie racita de la 60°C la 40°C. Fara ajutorul chiller-ului exterior, acest proces de racire ar dura foarte mult timp ceea ce ar duce la oprirea fabricatiei si reducerea productivitatii. Pentru a grabi deci procedeul de racire al presei, se foloseste apa rece la o temperatura  de 7-12°C.

Chiller-ul care raceste aceasta apa este plasat in exteriorul halei, in imediata vecinatate, astfel incat traseul/lungimea conductelor care duc catre presa si retu sa fie una cat mai mica.

Chiller-ul este in permanenta pornit/functional. Este incarcat din cand in cand cu apa, atunci cand presiunea din instalatie scade sub 1,5 bar. Circuitul de racire odata amorsat/incarcat cu apa este unul inchis in care apa este recirculata.

Chiller-ul este dotat cu 4 compresoare cu freon si are o putere de 80kW. Se utilizeaza  freon 410 A

Debitarea

După rezultarea panoului închegat/produs finit acesta este debitat in mod automat conform cerintelor clientului prin introducerea manuală a cotelor din comandă în calculatorul de proces care va realiza acest lucru.

Dacă este necesar, panoul este supus operației de frezare. Aceasta se execută manual, cu ajutorul utilajului de frezare.

Unitatea de răcire

Deoarece pentru a produce miezul panoului a fost folosită o reactie exotermă cu degajare de caldură panoul proaspat debitat trebuie răcit până la intrarea în contact cu alt panou, acest lucru fiind făcut folosind stația de răcire cu dispunerea verticală a panourilor până la răcirea acestora prin tranziție verticală în mediul ambiant existent. Acest utilaj folosit pentru stocarea temporara/racirea panourilor are o capacitate de racire de maxim 80 de panouri simultan (in functie de lungimea acestora). Pentru panouri cu o lungime mai mare de 5500 mm, numarul maxim de panouri care poate fi stocat pentru racire este de numai 40.

Paletizare si ambalare

Paletizarea este utilajul următor de manipulare a panourilor care are ca obiectiv crearea stivelor cu un numar fix de bucăți după anumite reguli de optimizare și lungime utilizate în transporturi.

Manipularea se realizeaza setând modul de lucru din calculatorul de proces existent.

Ambalarea este ultima stație care precede definitivării fluxului de productie în care stiva este ambalata cu folie strech și distanțieri de susținere pentru a facilita manipularea cu motostivuitorul și protecția până la montaj.

B Fabricarea panourile termoizolante THERMOTOP cu spuma poliuretanica.

Panourile termoizolante THERMOTOP se pot produce  in 4 variante in ceea ce priveste suprafetele suport ale miezului de spuma.  Suprafetele suport pot fi:

- folie de aluminiu (Al);

- rasina saturata cu armatura  din fibra de sticla (FG);

- carton bituminat (B);

- hartie Kraft (P).

Productia se realizeaza pe aceeasi linie  pe care se fabrica panourile  termoizolante cu  spuma poliuretanica cu fete metalice.  Procesul tehnologic este similar cu precizarea ca la fabricarea acestor sortimente   fetele nu mai sunt incalzite.

2.Fabricarea panourilor termoizolante cu miez din vata bazaltica

Panourile termoizolante cu miez din vata minerala se fabrica pe aceasi linie la care se elimina grupul de spumare si se introduc in locul acestuia urmatoarele utilaje:

- unitate pentru debitare si frezare lamele din vata minerala;

- grup de inserare automata a lamelelor din vata minerala in linia de panouri;

- grup pentru dozarea, mixarea si aplicarea adezivilor.

Grupul de prelucrare a  saltelelor din vata bazaltica este pozitionat lateral fata de axa liniei principale de fabricare a panourilor.

Saltelele de vata bazaltica cu dimensiunea de 126X1150x2400mm sau 126x845 x2400mm si avand densitatea de 100kg/mc sunt plasate, paletizate  pe platforma de alimentare a grupului.  Sunt  montate  benzi  suplimentare pentru stocarea  lamelelor de vata  minerala astfel incat  sa se elimine timpii de asteptare  pentru debitarea  vatei minerale la dimensiunile  necesare  in procesul de productie; viteza liniei de productie  este de  8-10m/min.De aici fiecare saltea este preluata automat, intra in unitatea de debitare unde se formeaza lamelele cu dimensiunea  de 126 x grosimea panouluix2400mm. La iesirea din grupul de debitare lamelele sunt intoarse la 900, astfel incat fibrele de vata bazaltica  sa fie orientate vertical pentru a conferi rezistenta mecanica viitorului  panou.

Lamelele cu fibra orientata  sunt preluate de conveior care le insereaza  si pozitioneaza in linia principala de fabricatie a panourilor, intre cele doua table profilate anterior. Un sistem complet automat de dozare si distributie asigura aplicarea pe fetele interioare ale tablelor  a adezivului necesar solidarizarii  cu lamelele de vata bazaltica.

Viteza medie de avans a tablelor care este si viteza intregii linii de fabricatie este de 8-10m/min.  Presa lunga de 30m este proiectata  astfel incat sa aiba loc presarea corecta a elementelor constitutive pe timpul intaririi adezivului (cca.4-5min)

La iesire din presa, produsul este calibrat si este transferat cu ajutorul unei benzi transportoare  catre unitatea de debitare unde este taiat la lungimea comandata.

Paletizarea si ambalarea.Operatiile sunt comune atat pentru panourile cu miez de spuma poliuretanica cat si pentru  panourile cu miez de vata bazaltica .

Panourile debitate sunt transferate la masina de paletizat; se formeaza pachete la dimensiuni optimizate in vederea transportului . Pachetul de panouri este ambalat in folie de polietilena , legat si asigurat  in vederea depozitarii si incarcarii in mijloacele de transport .

In interiorul halei  panourile sunt transferate  cu un pod rulant cu sarcina de 5,0t. Transferul panourilor in zona de depozitare se face cu stivuitoare speciale cu incarcare  laterala  si furci cu deschidere marita, cu sarcina de  4,0t. Cu aceleasi incarcatoare se face si incarcarea in mijloacele de transport.

B.Linia de fabricare  profile structurale de tip C, U, Z, si Sigma

Pentru aceasta linie este necesara  pregatirea tablei la diverse dimensiuni. In acest scop rulourile de tabla sunt transportate  cu podul rulant de 12,5t in zona derulorului si fasiate.

Derulatorul si fasietorul de tabla

Activitatea este prevazuta pentru a pregati elemente din tabla pentru o serie de produse finite. In aceasta faza se debobineaza tabla si se fasieaza la dimensiunile dorite. Latimea ruloului primar este de maxim 1500 mm iar tabla poate avea grosimi cuprinse intre 0.3 si 3 mm. Operatinile tehnologice executate pe acest utilaj complet automatizat sunt:

- debobinarea ruloului de tabla zincata prevopsita;

- fasierea tablei la latimile dorite cu ajutorul unor cutite;

- rebobinarea benzilor nou create.

Rulourile de benzi nou create sunt preluate cu podul rulant  si introduse pe linia de fabricare  profile structurale de tip C, U, Z, si Sigma prin profilare la rece

Pe aceasta linie se obtin profile de tip C, U, Z sau Sigma din tabla cu grosimi cuprinse intre 1,5 si 3 mm grosime. Procedura de fabricare a profilelor structurale este:

- debobinarea rulourilor fasiate;

- profilarea prin formare la rece a geometriei elementului structural;

- debitarea la lungime a profilelor finite;

-    paletizarea si ambalarea profilelor.

C. Linia de fabricare  tabla structurala autoportanta tip cuta – inalta

Pe aceasta linie se profileaza la rece tabla provenita din rulouri din otel zincat, galvanizat si/sau prevopsit de diferite latimi. Functie de latimea utila finala a elementului fabricat sunt folosite rulouri cu latimi diferite si grosimi cuprinse intre o,7 si 2,o mm.  Procesul  tehnologic de  fabricarea a foilor de tabla tip cuta inalta  consta in:

- derularea rulourilor de tabla :

– profilarea tablelor prin deformare plastica  la rece  prin intermediul unor casete de profilare  special concepute pentru a realiza inaltimile la cute de 53,83,135 si 153mm;

-  debitarea la lungime a foilor;

- preluarea produselor finite in vederea paletizarii si ambalarii.

D. Linia de fabricare foi de tabla tip tigla Procesul  tehnologic de  fabricarea a foilor de tabla tip tigla consta in:

- derularea rulourilor de tabla :

– profilarea tablelor prin deformare plastica  la rece

-  debitarea la lungime a foilor;

- preluarea produselor finite in vederea paletizarii si ambalarii

E.Linie accesorii metalice .

Pe această linie se fabrică: coltare interioare/ exterioare, coama, subcoama, semicoama stantata, diverse profile de mascare, lacrimare/socluri montaj panou, jgheaburi metalice,bride prindere. Capacitate : 240t/an

Instalatii auxiliare

A.Instalatia de aer comprimat.

Avand in vedere ca foarte multe componente/subansable ale liniilor de productie din hala necesita aer comprimat pentru functionare, este necesara asigurarea unei cantitati si presiuni de aer corespunzatoare pentru functionarea acestora la parametrii optimi. La capacitate maxima, linia are nevoie de o cantitate de aproximativ 10.000 normal litri/minut de aer comprimat la o presiune medie de 6.5-7 bar.

Pentru a asigura un debit si o presiune constante si uniforme in fiecare punct al fabricii, instalatia de aer comprimat este sub forma de inel/circuit inchis.

Aerul este asigurat de catre cele trei compresoare de aer cu surub cu urmatoarele  caracteristici :

1 – compresor aer P= 22kW si Qaer = 3.2mc/min;

2- compresor aer P=22kW si Qaer =3.5mc/min;

3- compresor aer P=18kW si Qaer =2.8mc/min

Fiecare dintre cele trei compresoare este dotat cu uscator de aer, pentru eliminarea

condensului/umiditatii din aer.

Aerul este pompat de catre cele trei compresoare in doua vase de stocare zincate cu capacitatea de 1000 litri, respectiv 1500 litri. Presiunea maxima din instalatie este de 9 bar.

Din vasele tampon, aerul intra in inelul mai sus mentionat. Acest inel este format din teava de 3” si montat pe fermele metalice ale halei.In dreptul fiecarui utilaj coboara o conducta de aer cu diametrul de 1”

B. Instalatia de racire.

Chiller-ul care raceste aceasta apa este plasat in exteriorul halei, in imediata vecinatate, astfel incat traseul/lungimea conductelor care duc catre presa si retu sa fie una cat mai mica.

Chiller-ul este in permanenta pornit/functional. Este incarcat din cand in cand cu apa, atunci cand presiunea din instalatie scade sub 1,5 bar. Circuitul de racire odata amorsat/incarcat cu apa este unul inchis in care apa este recirculata.

Chiller-ul este dotat cu 4 compresoare cu freon si are o putere de 80kW. Se utilizeaza  freon 410 A.

Comparând cu Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind Producția de polimeri ( Reference Document on Best Available Techniques in the   Production of polymers –POL/2007) rezultă următoarele:

| Cerinta BAT /POL | Tehnici utilizate de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu, BAT este să pună în aplicare și să adere la un sistem de management de mediu (SMM) | SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este certificată in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System: SR EN ISO 9001:2015 certificat seria C nr 02129 (rev3); SR EN ISO 14001:2015, certificat seria M nr. 01309 (rev3); SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) .. | Conformare cu BAT 13. |
| BAT consta in a efectua o evaluare a pierderilor fugitive, masurarea pentru a clasifica componentele in ceea ce priveste conditiile, tipul serviciilor si proceselor, de a identifica acele elemente cu cel mai mare potential de piederi fugitive. | Din stadiul de proiectare au fost identificate si evaluate pierderile fugitive, fapt pentru care s-au prevazut echipamente si masuri pentru minimizarea lor. Procesul este automatizat, cantitatile de materii prime sunt setate conform retetelor evitandu-se pierderile inutile de materii prime si deci emisiile fugitive, reducandu-se poluarea . | Conformare cu BAT, secțiunea 13.1 pct.3/12.1.3. |
| BAT consta in a stabili si mentine un control al echipamentelor, de detectare a scurgerilor si reparatii (LDAR) | Utilajele sunt inspectate zilnic inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului pentru a se constata starea tehnica. Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt instalati senzori atât în cameră la nivelul pardoselii (2 buc) cât și în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare (4 buc la nivelul pardoselii). Ventilatorul exhaustează și eventualele scăpări din zona masinii de spumare. Atât ventilatorul cât și senzorii sunt controlați electronic prin calculatorul de proces. Este elaborat plan de revizii/reparatii. O data /an are loc revizia generala. Reviziile/reparatiile se fac fie cu personal intern fie cu firme autorizate conform legislatiei. | Conformare cu BAT, secțiunea.13 .1 pct.4/12.1.4. |
| .BAT este de a reduce emisiile de pulberi prin: - transportul în fază densă ; - reducerea vitezei la sistemele de transport cât mai mult posibil; -reducerea generării prafului în linii de transport printr-un tratament de suprafață și alinierea corespunzătoare a țevilor - utilizarea cicloanelor și / sau filtre pentru gazele unităților de desprăfuire; - utilizarea de filtru textil - utilizarea scruberelor umede. | Materiile prime sunt lichide. Eventualele pulberi sunt dirijate la filtre cu saci | Conformare cu BAT secțiunea 13.1. |
| BAT este reducerea la minim a pornirilor si opririlor. | Procesul tehnologic de fabricare al panourilor cu spuma poliuretanica este continuu. Stabilitatea procesului este imbunatatita de fiabilitatea echipamentelor, de automatizarea proceselor si de monitorizarea continua a parametrilor. | Conformare cu BAT, secțiunea 13 .1 pct.6/12.1.6 |
| BAT este de a preveni poluarea apei din proiectare si materiale adecvate utilizate la conducte. Pentru a facilita inspectarea și repararea sistemelor de colectare a efluenților în instalațiile noi și modernizate, sistemele sunt, de exemplu: - țevi și pompe amplasate deasupra solului; - țevi plasate în conducte accesibile pentru inspecție și reparații | Nu se genereaza ape uzate tehnologice | Neaplicabil BAT, secțiunea 13 .1 pct. 9/12.1.8. |
| BAT este utilizarea de sisteme de colectare a apelor reziduale separat pentru: - ape reziduale rezultate din proces; - apă potențial contaminată de scurgeri și din alte surse, inclusiv apă de răcire - apă necontaminată ( pluviala) | Se utilizeaza sisteme de colectare a apelor uzate separate: apele menajere se dirijeaza prin conducte in reteaua de ape menajere a SC OLTCHIM SA; apele pluviale se dirijeaza prin conducte in reteaua de ape pluviale a SC OLTCHIM SA . | Conformare cu BAT, secțiunea 13.1 pct.10 /12.1.8 |
| BAT este de a utiliza un bazin tampon pentru apele uzate amplasat inainte de stația de epurare a apelor uzate pentru a obține o calitate constantă a apei reziduale. | Nu rezulta ape uzate tehnologice | Neaplicabil BAT, secțiunea13.1pct.17/ 12.1.17 |
| BAT este de a trata apele reziduale în mod eficient. Tratarea apei uzate poate fi efectuată într-o instalație centrală sau într-o instalație destinată în special unei activități. | Tratamentul apei uzate menajere are loc intr-o statie de tratare adecvata , in afara amplasamentului. | Conformare cu BAT, secțiunea13.1pct.18/ 12.1.18 |

Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate în comparație cu prevederile    Documentului de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind  emisiile provenite din depozitare (EFS (Reference Document on Best Available Techniques in the Emission from storaj /2006)sunt redate mai jos:

| Cerinta BAT /EFS | Tehnici utilizate de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Stocarea lichidelor se poate face in: a)Rezervoare verticale cu capac fix potrivite pentru depozitarea la presiune atmosferica, cu guri de aerisire b) Rezervoare orizontale supraterane cu capac fix potrivite pentru depozitarea la presiune atmosferica, cu guri de aerisire ( material:otel,fibra de sticla armat cu poliester) • bidoane de plastic sau recipiente de până la 60 de litri • canistre de metal până la 25 de litri • butoaie de oțel sau GRP (fibra de sticla armat cu poliester) de până la 300 de litri •Containere IBC care pot fi metalice, flexibile sau din plastic dur cu capacitate pana la 3mc pentru plastic dur si maxim1,5mc pentru IBC flexibil. | Stocarea lichidelor pentru fabricarea panourilor termoizolante se face in: b)rezervoare orizontale supraterane (metalice ,fibra de sticla); c) Containere IBC cu capacitate pana la 3mc pentru plastic dur | b)Conformare cu BAT, secțiunea 3.1.4 c) Conformare cu BAT, secțiunea 3.1.13 |
| BAT pentru prevenirea incidentelor și accidentelor este aplicarea unui sistem de management al siguranței |  | Conformare cu BAT 5.1.1.3/ 4.1.6.1 |
| Pierderile operationale nu apar in depozitarea materialelor ambalate. Singurul mod posibil de aparitie a emisiilor sunt incidente sau accidente majore. Exista trei evenimente principale care individual sau in comun au potentialul de a provoca daune semnificative. Focul, avand ca surse: – aprinderea in urma scurgerilor; -autocombustie; - incendiere; - defecte electrice (incalzitoare, motoare); - activitati periculoase- sudare termocontractibila la ambalaj, fumat, incarcare baterie, etc; -evenimente externe- incendiu, fulger,etc 2.Explozie- incendiu , avad ca sursa: -scurgeri de substante chimice incompatibile sau substante inflamabile 3. Eliberarea de substante periculoase, avand ca sursa: -izolare defectuoasa; - eroare operator la umplere, descarcare , manipulare, etc. | 1.Pe amplasament sunt interzise lucrarile cu foc deschis. Personalul este instruit sa nu efectueze lucrari care pot provoca incendii.Instalatia este situata la cca 150m de prima locuinta ceea ce asigura o distanta suficienta in cazul producerii unui incendiu pe alt amplasament. Hala are impamantare. 2.Substantele sunt stocate pe compatibilitati 3.Substantele se depoziteaza pe compatibilitati. Personalul este instruit periodic pentru manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase. | Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7. 2.Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7.4 3.Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7.4 |
| Prevenirea incidentelor si accidentelor printr-un sistem de securitate. Nivelul de protectie va fi decis de la caz la caz in acord cu pompierii. | Nivelul de protectie este stabilit de acord cu pompierii. Sunt luate masuri preventive: - asigurarea pazei si controlului perimetrului; - spatii de depozitare rezistente la foc; - depozitatrea substantelor pe compatibilitati; - dotarea cu stingatoare (50buc); - dotarea cu hidranti (22. hidranti interiori si 4 hidranti exteriori) - sistem de alarma pentru pierderile de pentan | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2/ 4.1.7.6. |
| Numirea unei persoane responsabila cu depozitarea si manipularea substantelor periculoase in conditii de siguranta . Persoana este obligata sa cunoasca riscurile de stocare. | Este numita o persoana care raspunde de stocarea in siguranta a materiilor prime si a produsului finit,pe baza cunoasterii proprietatilor chimice si fizice ale materiiilor prime si ale produselor finite.In cazul in care aceasta lipseste este desemnat un inlocuitor, cu cunostinte in domeniu, care preia atributiile privind stocarea. | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2/4.1.7.1. |
| Managementul sigurantei si al riscului. 1.Depozitarea substantelor periculoase poate intra sub incidenta Directivei 2012/ 18/UE ( Seveso III) 2.Pentru stocarea in conditii de siguranta trebuie sa existe proceduri de operare care includ tipurile de substante periculoase depozitate, incompatibilitatile lor echipamentul de protectie necesar, proceduri de manipulare la scurgeri, evidenta substantelor depozitate, raportarea defectiunilor si a incidentelor. | 1.Cantitatile stocate sunt mai mari decat cantitatile relevante din anexa nr1 coloana 2 partea 1 si coloana 2 partea 2 dar mai mici decat cantitatile prevazute in coloana 3 din partea 1 sau in coloana 3 din partea a 2-a ceea ce face ca amplasamentul sa fie de nivel inferior. Necesita Politica de prevenire accidente majore. 2.Societatea are elaborata procedura PG-04 Controlul produsului neconform care descrie modul de receptionare al materiilor prime .PG 06 Actiuni preventive PG05 Actiuni corective Este elaborata procedura de evacuare in caz de urgenta ; exista plan de evacuare in caz de incendiu. | Conformare cu BAT secțiunea 5.1.2/ 4.1.7.1 2.Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2 /4.1.7.6. |
| Constructia si ventilatia Constructia sa fie din material incombustibil, nelegata la sistemul de canalizare; acoperisul trebuie sa fie din material usor care in caz de explozie sa cedeze lasand structura cladirii intacta. | Hala in care se produc panourile termoizolante si accesoriile are o suprafata de 9016 mp, are structura de rezistenta metalica, invelitorile din panouri termoizolante, tamplaria din PVC cu geam termopan. | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2./4.1.7.2 |
| Izolarea scurgerilor contaminante.Instalarea unui rezervor etans care poate prelua o cantitate partiala sau totala de lichide periculoase. Aceasta depinde de substantele depozitate si poate fi decis de la caz la caz. Măsuri organizatorice adecvate sunt importante pentru siguranta si functionarea instalatiei. Este o practica comuna: Planuri de interventie de urgenta si planuri de comunicare; Instructiunile de utilizare contin informatii referitoare la functionarea instalatiei ; planuri de intretinere, monitorizarea utilajelor, masuri de precautie impotriva defectiunilor; - inregistrari privind modul de stocare; –instruirea angajatilor in mod regulat privind pericolele si consecintele potentiale pentru mediu | Rezervoarele de polioli si izocianat sunt amplasate in cuve care pot prelua tot continutul in cazul producerii unei fisurari. Rezervorul de pentan are o constructie speciala : manta dubla plina cu antigel , pentanul este depozitat sub perna de azot a) Este elaborat ,,Planul de interventie –aparare impotriva incendiilor si Planul de organizare a apararii impotriva incendiilor. b) In instructiunile de lucru pentru manipularea / depozitarea materiilor prime exista instructiuni referitoare la protectia muncii si deversari accidentale de materiale. Utilajele sunt inspectate zilnic inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului pentru a se constata starea tehnica. Este elaborat plan de revizii /reparatii. O data /an are loc revizia generala. Reviziile/reparatiile se fac fie cu personal intern fie cu firme autorizate conform legislatiei c)In instructiunile de lucru sunt prevazute masuri privind stocarea. Angajatii sunt instruiti in ceea ce priveste pericolele pe care le prezinta materiile prime si produsele finite. | Conformare cu BAT, secțiunea.4.1.7.5 a)Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2./4.1.6.1.1. b)Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.6.1.1. c)Conformare cu BAT, secțiunea.4.1.6.1.1. |

### 2.3.2. Activităţi asociate proceselor de producţie

| Nr. crt. | Activitatea | Secţia/Instalaţie | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producţie | Pavilion administrativ | Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producţie |
| 2 | Intreținerea instalațiilor | Departament mentenanta | Atelier mecanic dotat pentru efectuarea operațiilor de întreținere curentă |
| 3 | Activitatea de transport | Parc auto | Mijloacele de transport din componenţa parcului auto sunt următoarele: - 7 motostivuitoare - autoturisme pentru serviciul vanzari. |

.

.2.3.3 Deseurile din activitatea de productie sunt gestionate astfel:

| Nr. crt | Sursele de deşeuri | Codurile deșeurilor | Tipul deșeului | Cantități t/an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Activitatea de ambalare produse finite | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice ( folie) | 34,0t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin agenti autorizati. |
| 2. | Fabricarea panourilor termoizolante, elemente profilate din tabla | 17 04 05 | Tabla | 1196,0 t | Se depozitează în eurocontainer pe platforma betonata și se valorifică prin agenti autorizati |
| 3. | Activitatea de aprovizionare/ ambalare /livrare produse | 15 01 01 | Ambalaje de hartie, carton | 101,0 t | Se depoziteaza in spatiu acoperit si se valorifica prin agenti autorizati. |
| 4. | Activitatea de aprovizionare/ ambalare /livrare produse | 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 350,0 t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin agenti autorizati. |
| 5. | Fabricarea panourilor termoizolante | 17 06 04 | Spuma poliuretanica | 9016,0 mc | Se depozitează în saci de polietilenă, big-bags pe platforma betonata și se elimina prin agenti autorizati.: |
| 6. | Fabricarea panourilor termoizolante | 17 06 04 | Vata minerala |  | Se depozitează în saci de polietilenă, big-bags pe platforma betonata și se elimina prin agenti autorizati. |
| 7. | Administratie | 20 03 01 | Gunoi menajer | 800,0 mc | Se depozitează în habe pe platforma betonată și se elimină prin agenti autorizati. |
| 8 | Activitatea de intretinere reparatii utilaje | 02 01 10 | Deșeuri metalice | 0,5t | Se depozitează pe platforma betonată și se valorifică de societatea prestatoare de servicii de mentenanță |
| 9 | Activitatea de intretinere reparatii utilaje/echipamente electrice | 16 02 14 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 0,050t | Se depozitează pe platformă betonată și se valorifică de societatea prestatoare de servicii de mentenanță |
| 10 | Activitatea de intretinerereparatii utilaje/echipamente | 16 02 16 | Leduri | 50 buc | Se depozitează în ambalaje special și se valorifică prin agenți autorizați |

Colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor se face separat, pe tipuri de deşeuri, traseul de eliminare al acestora fiind cât mai aproape posibil de punctul de producere.

Zonele de depozitare si modul de epurare al apelor uzate este descris in capitolul 4.

2.4 Folosirea terenului din imprejurimi

Terenul din jurul amplasamentului este utilizat in scop industrial.

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A are următoarele vecinătăți:

- in partea de est : SC Altrologistic SRL și str. Bâlciului;

- in partea de sud – sud-est:  calea ferată ;

- in partea de vest:  teren  proprietate particulară Miu Nicolae;

- in partea de nord: strada Uzinei  .

2.5 UTILIZARE CHIMICA.

Avand in vedere profilul de activitate, pe teren se  utilizează substante chimice  periculoase si nepericuloase. Societatea nu detine depozite de  deseuri periculoase.

Pentru prevenirea poluarii solului, instalatiile sunt amplasate  în clădiri pe  platforme betonate.

Toate produsele sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi  și însoțite de fișe tehnice de securitate

Pentru intrările de materii  prime, auxiliare, etc , cantitatea şi calitatea acestora, precum şi furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul compartimentului  economic,aprovizionare şi producţie.

Se precizeaza ca   denumirile  comerciale ale materiilor prime se pot schimba  in functie de oferta pietii ( furnizori) dar substantele chimice  de baza se pastreaza.

Principalele substanţe chimice utilizate ca materii prime, auxiliare prezente pe amplasament  sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

Substanțe și amestecuri de substanțe periculoase utilizate pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Denumire chimica | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate maximă existenta in stoc pe amplasament (t) | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lupranat M50 | Dipheniyl metan diizocyanat 100% ( PMDI) | 9016-87-9 | - | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335; H373 | 150 | L | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie |
| 2 | Ongronat 2510 | Poliizocianat de poliphenyl metan (Polimer MDI) | 9016-87-9 | - | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335;H373 |  | L |  |
| 3 | Ongropur KT 6011 | Amestec polietilic poliolic˃80% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat<15% trietylfosfat<6% | - | - | H315, H319 | 120 | L | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie |
| 4 | Elastopor | Polyeter poliol >25% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat <25% | - | - | H412 |  | L |  |
| 5 | Kimrigid RC060B | Amestec poliol Carbonat de propilenă 1-<2,5% 2,2', oxydietanol 1-<2,5% Tris (1 cloro2-propyl) phosphate 10-<25% | - | - | H302; H332 |  | L |  |
| 6 | Kimrigid PIR 205 | Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate 10-<25% Formic acid 1-<2,5 |  |  | H302,;H312 ,H332 |  | L |  |
| 7 | Kimrigid Pir CAT 300 | Etan1,2diol 50- <75% |  |  | H302; | 2 | L | Depozitat în ambalaje proprii ( IBC de 1mc) ) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 8 | Kimrigid Catalist 101 | Ciclohexildimethylamine 50-<75% NN,N’,N’,N``N``hexamethyl1,3,5triazine, 1,3,5 tripropan amine |  |  | H410, H226; H314 | 3 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 9 | Ongrocat 6902 | Amestec aditivi Ciclohexildimetyl amină max. 50% 2,2oxidietanol max.50% |  |  | H226; H301; H311; H331; H314; H318; H373 H411 | 5 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBCde 1mc) în loc bine ventilat (Ai) |
| 10 | Catalyst KX 216 | Cyclohexyldimethylamina >25% N,N’, N `` tris (dimethylamino –propyl)hexahidrotriazine >5-20% |  |  | H226; H301; H311;H314; H331;H411 | 3 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) în loc aerisit si bine ventilat (Ai) |
| 11 | Kimrigid Cat 100 | Dietylamine 10-25% |  |  | H302+H332; H318;H225;H314;H311 | 2 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C , departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 12 | Pentan | n pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | H225;H304; H336;H411 | 17,668 | L | Rezervor subteran, cu pereți dubli , sub pernă de azot; temperatura 5-350C |
| 13 | GPL | Gaze petroliere lichefiate (propan+butan) | 68476-85-7 | 649-202-00-6 | H220;H280; H340;H350 | 1,17 | L | Rezervor legat la centura de împământare V=2700l |
| 14 | Clorura de metilen | Clorura de metilen min 99% | 75-09-2 | 602 -004-00-3 | H351 | 0,5 | L | Depozitat in butoaie de tabla, in hala |

L- lichid

Substanțele  care intră sub incidența Legii nr 59/2016 sunt redate mai jos:

| Nr crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate maximă existenta in stoc (t) | Cantitate relevanta conf.Legii nr.59/2016, tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Anexa nr 1 partea 1 | Anexa nr 1 partea 2 |
|  |  |  |  |  |  | Coloana 2 | Coloana3 | Coloana 2 | Coloana 3 |
| 1 | Pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | H225;H304; H336;H411 | 17,668 | 10 (P5a) | 50(P5a) | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) | 500(E2) |  |  |
| 2. | GPL | 68476-85-7 | 649-202-00-6 | H220;H280; H340;H350 | 1,17 | - | - | 50( pct 18) | 200(pct.18) |
| 3 | Kimrigid Catalist 101 | - | - | H410, H226; H314 | 3 | 100(E1) | 200(E1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5000(P5c) | 50000(P5c) |  |  |
| 4 | Ongrocat 6902 | - | - | H226; H301; H311; H331; H314; H318; H373 H411 | 5 | 5000(P5c) | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) | 200(H2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) | 500(E2) |  |  |
| 5 | Catalyst KX 216 | - | - | H226; H301; H311;H314; H331;H411 | 3 | 5000(P5c) | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) | 200(H2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) | 500(E2) |  |  |
| 6 | Kimrigid Cat 100 | - | - | H302+H332; H318;H225;H314;H311 | 2 | 5000(P5c) | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) | 200(H2) |  |  |

Calcul:

Inflamabil

17,668/10+  1,17/50 +3/5000 +5/5000 + 3/5000 +2/5000 = 1,7948 ˃ 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

17,668/50 +1,17 /200+3/50000 + 5/50000 + 3/50000 +2/50000 =0,35926 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel superior.

Periculos pentru  mediul acvatic

E1=3/100  = 0,03 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

E2=17,668/200 + 5/200 +3/200 = 0,128 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

E1 +E2 = 0,158< 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

H2= 5/50 +3/50 +2/50 = 0,2< 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

Concluzie :Obiectivul intră  sub incidența  Legii nr.59/2016 la nivel inferior din punct de vedere inflamabil,  fiind obligat să aibă politică de prevenire a accidentelor majore.

2.6 Topografie și scurgere

Amplasamentul  SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. este situat pe malul drept al râului Olt, pe o terasă  ridicată cu 7 – 8 m față de nivelul actualului lac de acumulare Govora. Terenul  este plat, specific reliefului de câmpie. La  cca 400m curge râul OLT.

Dirijarea apelor uzate menajere din societate se face in sistemul de canalizare a SC OLTCHIM SA la o adâncime de 4 – 8 m față  de nivelul solului, având o pantă de scurgere relativ mare pentru evitarea colmatării lor cu suspensii. Rețelele de canalizare au o lungime de cca. 16 km și sunt realizate din beton sau bazalt având cămine placate antiacid.

Evacuarea apelor epurate se face în pârâul Govora după ce în prealabil au fost tratate Stația de Epurare biologică.

Terenul  este plat, specific reliefului de câmpie. La  400m curge râul Olt.

2.7 Geomorfologie, geologie, consideratii tectonice

2.7.1 Geomorfologie

Judeţul Vâlcea este alcatuit din punct de vedere geomorfologic  din mai

multe unităţi geografice, dintre acestea distingându-se : Depresiunea Loviştei,   Valea Oltului si dealurile subcarpatice.

Dealurile subcarpatice – sunt desfăşurate din marginea abruptă a muntelui şi reprezintă un rezultat al acţiunii de modelare a Oltului şi a numeroşilor săi afluenţi, în rocile depuse în marea Depresiunii Getice. Numele de zonă deluroasă subcarpatică îi determină nu numai poziţia faţă de Carpaţi şi altitudinea mai coborâtă decât a munţilor, ci şi geneza mai târzie pe seama materialelor depuse în timpul terţiarului. Trecerea dinspre munte şi dealuri nu se face abrupt, ci prin intermediul unor spinări deluroase, gruiuri şi înşeuări. Spre sud, zona subcarpatică se desfăşoară ca o zonă colinară, cu lărgiri ale văilor şi mici depresiuni, cu trăsături morfologice locale. Câteva dintre resursele dealurilor subcarpatice (petrol, sare, ape minerale, păduri) au dat un anumit specific întregii economii a judeţului.

Zona pentru care se fac considerentele geomorfologice, geologice si tectonice este amplasată în zona colinară.

Motivația dezvoltării în acest areal a industriei chimice, a fost existența bogățiilor naturale în apropiere:

- clorura de sodiu – Salina Ocnele Mari;

- calcarul – cariera Bistrița;

2.7.2 Geologie

Din punct de vedere geologic si conform hartii geologice 1:200.000, elaborate de Institutul Geologic al Romaniei , perimetrul studiat se incadreaza se află  în zona unităţii morfostructurale, cunoscută în literatura de specialitate ca “Depresiunea Getică”. Aceasta se învecinează la nord cu structurile muntoase ale Carpaţilor Meridionali, la est cu Muscelele Argeşului şi Gruiurile Argeşului, la sud în zona Balş cu câmpia Boianului, iar la vest cu Podişul Olteţului.

Depresiunea s-a format la începutul paleogenului după mișcarea tectonică laramică care a ridicat Carpații Meridionali, pe de o parte și a coborât, pe de altă parte, spațiul cristalin din fața acestora creând acest bazin de sedimentare extins cu un rol de avanfosă. În ceea ce privește structura acestei depresiuni sunt caracteristice:

- fundamentul cu o proveniență dublă (V. Mutihac, 1990) carpatică, blocuri cristaline ce coboară în trepte spre sud și Platforma Valahă, blocuri care înclină ușor spre nord;

- suprastructura sedimentară s-a realizat în trei cicluri (V. Mutihac, 1990) și în diferite faciesuri (litoral, de mare adâncă, salmastru, lacustru) care se succed atât de la nord la sud cât și în timp. Cele trei cicluri sunt:

a) ciclul paleogen miocen-inferior cu eocen reprezentat de conglomerate și greșii, oligocen în facies grezos și acvitanian cu conglomerate, gresii și intercalații de argile;

b)ciclul miocen alcătuit din depozite burdigaliene (conglomerate la zi între Topolog și Olănești și la adâncime în rest), badenian (marne, argile și sare la Ocnele Mari) și sarmațian inferior (gresii, marne);

c) ciclul sarmato-pliocen cu caracter transgresiv care înaintează mult la vest de Olt alcătuit din marne nisipoase slab cimentate, argile, nisipuri, marne cu intercalații de cărbuni.

Structura terenului din amplasament

Conform studiului geotehnic elaborat de  SC Geostar SRL pe amplasament s-au executat 3 sondaje geotehnice care au pus in evidenta urmatoarea stratificatie a terenului:

Sondajul  S1 executat in partea de N-V :

- 0,0m- 0,20m – strat vegetal;

- 0,2 – 0,9m – argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie;

- 0,9- 1,4m  - argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie;

- 1,4m – 1,9m –argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare  cenusiu-negricioasa;

- 1,9-2,8m -  argila prafoasa-nisipoasa, plastic vartoasa , culoare cenusie;

- 2,8-5m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie.

Sondajul S2  executat in partea centrala  a amplasamentului:

- 0,0m- 0,20m – strat vegetal;

- 0,2 – 1,0m – argila cenusiu - negricioasa, plastic vartoasa, contractila;

- 1,0- 1,4m – argila plastic vartoasa  culoare cenusie, contractila;

- 1,4-1,9m - argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare  cenusiu-negricioasa;

- 1,9- 2,9m - argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie;

- 2,9- 6m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie.

Sondajul S3  executat in partea E, ESE

- 0,0m- 0,20m – strat vegetal;

- 0,2 – 1,0 m – argila cenusiu - negricioasa, plastic vartoasa, contractila;

- 1,0- 1,4m  - argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare  cenusiu-negricioasa;

- 1,4m – 2,8m – argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie;

- 2,8m - 4,0m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie.

2.7.3 Consideratii tectonice

Judeţul Vâlcea este situat în partea de sud a ţării şi este supus efectelor a două tipuri de mişcări seismice:

- mişcări cu caracter local – seisme legate de falia Loviştei cu focare în zona Rm.Vâlcea, Govora, Călimăneşti, Olăneşti etc., seisme cu focare în zona Câmpulung, Curtea de Argeş (focare făgărăşene), toate aceste focare caracterizându-se prin hipocentre puţin adânci (<60 km.). Aceste cutremure au, în general, intensităţi mai mici sau egale cu 40 R, intensităţi > 50 de apărând la intervale de 89, 97, 187 ani (>73 ani), intensităţi > 60 apărând la intervale de 89, 187 ani (>170 ani);

- mişcări cu caracter regional – cele determinate de zona de seismicitate maximă a ţării, regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafaţă de aproximativ 5.500 km2 (95 x 58 km.) în care se concentrează majoritatea focarelor determinate până acum, cele mai multe dintre ele având hipocentre de adâncime medie (>100 km.). Aceste cutremure au intensităţi mari (6, 70 – 7, 50 R), intensitatea maximă credibilă posibilă fiind de 8-9, 50 R, corespunzând unei perioade de revenire de 200 de ani;

Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, falieri, surpări, alunecări etc. ale terenului datorită configuraţiei geologice sensibile la anumite frecvenţe ale undelor seismice şi datorită apelor subterane, a infiltraţiilor din apele meteorice de suprafaţă, care modifică capacitatea de rezistenţă la forfecare a rocilor şi stivelor de depuneri sedimentare.

Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 7 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).

Macrozonarea de seismicitate 7 corespunde unei zone de intensitate 7 pe scara MSK. Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 0,7s iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de referință(IMR) este de 0,25 ag.

Proiectarea si constructia instalatiilor s-a facut tinand cont de conditiile se zonare seismica.

2.8 Hidrologie si hidrogeologie

2.8.1 Hidrologie

Rețeaua hidrografică.

Ape de suprafață

Principalul curs de apa ce strabate zona este raul Olt. Acest râu străbate judeţul Vâlcea începând de la N, de la localitatea Râul Vadului (comuna Câineni) şi până la S, la Tighina (comuna Voiceşti) pe o distanţă de 135 km, având o pantă medie de 1,5 m/km.

Râul Olt este unul din cele mai importante râuri din România. Izvorăşte din munţii Hăşmaşu Mare, în Carpaţii Orientali. Bazinul hidrografic Olt este situat în partea centrală şi de sud a ţării, având o suprafaţă de 24.050 km2  și o lungime a cursului principal al râului cu acelaşi nume de 615 km. Din punct de vedere al încadrării teritoriale,  bazinul  hidrografic  Olt cuprinde  teritoriile a 8 judeţe:   Harghita  (40%), Covasna (90%), Brașov (95%), Sibiu (60%), Vâlcea (100%), Argeş (10%), Olt (60%),  Dolj (10%).

Bazinul  hidrografic  Olt  cuprinde  toate formele de relief: munți (30%), dealuri (53%) şi câmpie (17%),cu altitudini variind între 2544m ( VF Moldoveanu în Munții Făgăraș ) şi 50 – 100 m în zona de câmpie.

Debite maxime.În bazinul hidrografic Olt, cele mai mari debite au atins, pe râul Olt, următoarele valori la Râmnicu Vâlcea – 1.715 m3/s (1970); 2.134 m3/s (1975).

Debite minime.Scurgerea minimă are loc atât în perioada vară – toamnă ,datorită

cantităţilor mici de apă căzute în lunile august – septembrie şi a temperaturilor ridicate, cât şi în iernile cu temperaturi foarte scăzute, când alimentarea râurilor se face exclusiv din rezervele subterane.Debitul mediu  zilnic minim  la Râmnicu Vâlcea a fost de 17,6 m3/s.

Începând din anul 1976 lunca Oltului a fost ocupată de lacul de acumulare al U.H.E. Govora. Prin regularizarea cursului râului Olt, prin realizarea lacurilor de acumulare pentru scopuri hidrotehnice, sistemul de curgere s-a transformat pe anumite porțiuni din reofil în lentic.

Debitul Oltului crește pe teritoriul județului Vâlcea de la 90 m3/s la 150 m3/s la Drăgășani .

Afluenţii raului Olt în zona Rm.Vâlcea .

Pe partea dreaptă:

- râul Olăneşti ce izvorăşte din munţii Căpăţânii.

- pârâul Sărat se formează sub formaţiunile nisipoase ale dealurilor din zona Ocnele Mari.

Pe partea stângă:

- pârâul Stăncioiu format sub formaţiunile Dealului Feţeni curge pe direcţia est-vest;

- pârâul Sâmnic format sub Platoul Dealul Negru curge pe direcţia sud-vest şi întâlneşte râul Olt aval de UHE Rm.Vâlcea  sud;

- râul Topolog ce izvorăşte de sub masivul Făgăraş curge pe direcţia nord-sud apoi sud-vest şi întâlneşte râul Olt în zona comunei Galicea.

Cursul inferior la râului Olt (între Rm. Vâlcea și confluența cu Dunărea ) este amenajat  și cuprinde 15 lacuri de acumulare cu un volum de apă de 870 milioane m3.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 725,7mm, directia predominantă a vantului – N iar viteza maximă16 m/s.

Ape subterane.

În subbazinul inferior al râului Olt, principalele acvifere freatice sunt localizate în depozitele aluvionare de lunci şi terase ale acestuia (în special pe sectorul dintre Drăgăşani şi confluenţa cu Dunărea) şi ale afluenţilor săi de dreapta, iar pentru acviferele de medie adâncime şi adâncime, posibilităţile de exploatare mai avantajoase sunt atribuite “Stratelor de Cândeşti” şi “Stratelor de Frateşti”.

2.8.2.Hidrogeologie

Apa de suprafață

Râul Olt se formează la contactul dintre masivul calcaros al Hăşmaşului Mare cu

cristalinul masivului Şipoşului, traversând până la vărsare in Dunăre diverse formaţiuni geologice.

În sectorul Brezoi - Râmnicu Vâlcea pe toată lăţimea bazinului se face trecerea

de la formaţiunile metamorfice la formaţiuni sedimentare de diferite vârste.

În aval de Râmnicu Vâlcea până la Dunăre se găsesc numai formaţiuni

sedimentare, astfel:

-  depozite loessoide în zona periferică a bazinului hidrografic;

- aluviuni actuale şi subactuale în zona adiacentă râului;

- depozite fluviatile în zona intermediară.

Apa freatică.

În zona de terase apa subterană are nivel variabil, însă oscilează în limita următoarelor valori:

- în terasele joase (pe malurile râurilor Olt şi Olăneşti ) apa se află la adâncimea de 3,00m;

- în terasele  medii benzile terasei pe dreapta şi stânga Oltului cuprinse între terasele joase şi bazele versanţilor dealurilor, apa se află la 8-12 m adâncime. Începând  de la nord spre sud terasa medie pe teritoriul municipiului Rm.Vâlcea începe de la Bujoreni, traversează zona centrală a municipiului, apoi la sud de râul Olăneşti se continuă cu zona de industrie a municipiului în care predomină SC Oltchim SA, SC.Uzina Mecanică SA , CET  Govora SA şi  S.C.Uzinele Sodice  Govora – Chieh Chemical Group SA. În zona de sud terasa medie se dezvoltă ca lăţime atingând cca 1000m lăţime faţă de zona Troianu unde terasa măsoară cca. 50m lăţime, în zona centrală şi de nord a municipiului terasa are cca 300m lăţime.

Banda terasei medii de pe partea stângă  a râului Olt este mai îngustă decât cea din partea dreaptă a Oltului. Aceasta se întinde de la Malul Alb unde măsoară cca 200m, se îngustează către aval şi se confundă treptat în zona Goranu, cu terasa joasă.

În terasele suspendate apa apare la baza acestora ca pânză (terasa Feţeni) permanentă, care se scurge pe versanţi spre bază, provocând alunecări de teren.

2.9.Actele de reglementare ale activitatii

2.9.1.Acte de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului

- AutorizatieIntegrata de Mediu nr. 3/27 08 2019. eliberata de Agentia Pentru Protectia Mediului Valcea .

2.10.Detalii de planificare  pentru supravegherea calitatii amplasamentului

Principalele actiuni pentru supravegherea calitatii amplasamentului efectuate sunt :

a) urmarirea calitatii apelor uzate evacuate;

b) urmarirea calitatii aerului prin masurarea emisiilor la cosuri;

c) verificari a tuturor aspectelor legate de protectia mediului:

- manipularea si depozitarea deseurilor in conformitate cu prevederile legale;

- depozitarea si manipularea corectă a materiilor prime, produselor intermediare si produselor finite;

- executarea lucrarilor de modernizari si investitii numai dupa obtinerea tuturor aprobărilor legale necesare;

- întretinerea curăteniei în amplasament și a căilor interioare de acces în bună stare;

d)verificarea periodica a starii calitatii constructiilor si instalatiilor industriale.

Monitorizarea factorilor de mediu este efectuata prin contractare cu laboratoare de profil.

2.11 Accidente si incidente de poluare.

În activitatea desfășurată  pe amplasamentul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA  nu au avut loc accidente/incidente  majore.

Societatea a elaborat proceduri și planuri pentru a se evita producerea de accidente majore. Sunt elaborate planurile:

- Planul de organizare a apararii impotriva  incendiilor;

- Plan de  interventie –aparare impotriva  incendiiilor;

- Politica de prevenire a accidentelor majore.

Sunt  elaborate procedurile:

PG 14-02 Identificarea pericolelor  si evaluarea  nivelului de risc;

PG 11-02 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns

2.12.Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone  sensibile

Amplasamentul este localizat în intravilanul Municipiului Rm. Vâlcea în  zonă industrială.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului nu sunt consemnate arii protejate.

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nominalizeaza Rm. Vâlcea cu  arie  de protectie specială  avifaunistică  ROSPA 0106- Valea Oltului inferior.

In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.

Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.

Distanța de la amplasament la sit este de aproximativ 400m.

Limitrof amplasamentului terenurile au  folosință industrială ceea ce face ca fauna să fie reprezentată de animale și păsări comune (rozătoare, vrabie, cioară, etc.), specific  intravilanului unei localități.

Vegetația este specifică intravilanului unei localități (pomi, diverse plante ierboase, etc)

Biodiversitatea existentă în zonă nu este afectată de  funcționarea  obiectivului.

Activitatea desfășurată de S.C.. TOPANEL PRODUCTION PANELS  S.A nu afectează  securitatea ariei  de protectie specială  avifaunistică  ROSPA 0106- Valea Oltului inferior.

2.13 Conditiile cladirilor

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA detine o suprafață de teren de 34485,16mp , din care   suprafață construită 21405 mp adică 62,08%.

Conform planului de situatie anexat, principalele clădiri sunt următoarele :

1.Cladirea C1,  in suprafata de 9016 mp - are structura de rezistenta din stalpi si  ferme metalice, invelitorile  din panouri termoizolante, tamplaria din PVC, podea betonata.În clădire este amenajat :

- sediul administrativ al firmei în regim de P+1   care  include spatiul pentru birouri  (cca.680mp) spatiu pentru vestiare, grup social, sala de mese (280mp),

- spatiu pentru centrala termica(19,34mp) ;

- post trafo (S=40,68mp) ;

- magazie piese (S= 41,01mp) ;

- magazie materiale( S=  42,63mp) ;

- camera chimicale (S=78,56mp) ;

- magazie lemne (S=20,63mp).

2.Cladirea C3 – magazia de lemne S=87mp) are structura de rezistenta din stalpi si  ferme metalice, invelitorile  din panouri termoizolante  podeaua betonata.

3. Cladirea C7 – depozitul de izocianat si polioli are structura de rezistenta din stalpi si  ferme metalice, invelitorile  din panouri termoizolante, tamplaria din PVC, podea betonata.  Este impartit in doua compartimente –unul pentru stocarea izocianatului dotat cu 2rezervoare de 38mc si unul pentru stocarea poliolului  dotat cu 2 rezervoare de 38mc.  Atat rezervoarele de izocianat cat si rezervoarele de polioli sunt amplasate in cuve cu H=80cm si pot prelua intreaga cantitate  de produs in cazul unei spargeri a rezervorului.  Rezervoarele  de polioli si izocianat sunt dotate cu indicare de nivel local (rigla gradata si furtun de nivel) si cu indicare de nivel digital.

Clădirile  au un aspect  îngrijit si se incadreaza in peisajul zonei- zona industriala.

Activitatea de urmărire a comportarii in timp a constructiilor se desfasoară conform prevederilor Legii 10/95 (Legea calitatii in constructii), a Normativului P 130/99 privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor si a tuturor normativelor in vigoare in constructii.

In principal, activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor consta din identificarea urmatoarelor tipuri de degradari:

- Pentru terenul de fundare - tasare, umflare, alunecare, umezire anormala

- Pentru fundatia constructiei - fisurare, deplasare, rotire

- Pentru structura de rezistenta - fisurare, coroziune, atac biologic, deformare, deplasare anormala, defecte la imbinari, rupere, distrugerea unor elemente

- Pentru peretii exteriori si interiori - invelitori, finisaje-fisurare, patare, exfoliere, deformare anormala, condens, atac biologic, infiltratii

- Disconfort - acustic, vibratoriu, hidrotermic

- Instalatii functionale ale obiectelor de constructii - electrice, sanitare, incalzire, gaze, curenti slabi

- Edilitare - apa - canal, termoficare, infiltratii, piese de trecere, pereti, infiltratii la rost de dilatatie, cedari cabluri de precomprimare, degradari conducte de beton armat

- Degradari specifice la drumuri - degradari reazeme, etansari, marcaje, incretiri, uzura avansata a caii de rulare, imbracaminti rutiere, colmatare excesiva a infrastructurii cailor de rulare

Urmarirea comportarii constructiilor in timp are 2 ramuri principale: urmarirea curenta si urmarirea speciala.

Urmarirea curenta se face cu mijloace simple si prin inspectii vizuale, in timp ce urmarirea speciala se face cu mijloace si aparatura complexa, de catre firme specializate in acest gen de activitate.

Pe teritoriul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA nu exista nici un obiectiv de constructii la care să fie instituita urmarirea speciala a comportarii in timp.

2.14.Răspuns de urgență

Amplasamentul intră sub incidența  Legii nr.59/2016- nivel inferior -  prezintă pericol de accident major,

Societatea a elaborat planuri si proceduri  pentru a se evita producere de accidente majore:

- Planul de organizare a apararii impotriva  incendiilor;

- Plan de  interventie –aparare impotriva  incendiiilor;

- Politica de prevenire a accidentelor majore.

PG 14-02 Identificarea pericolelor  si evaluarea  nivelului de risc;

PG 11-02 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns

3. ISTORICUL TERENULUI

Pe amplasamentul actual, initial a fost teren agricol, proprietate privata.  In anul 2008, SC ESTPAN SA  achizitioneaza terenul in suprafata de 16729,26mp si construieste  o hala  de fabricare panouri termoizolante cu vata minerala bazaltica cu capacitatea de 300000mp. In anul 2010  activitatea este preluata de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA  care isi extinde activitatea cu fabricarea de panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si terenul prin Actul de unificare autentificat sub nr.1426/02 05.2017cu

S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN  S.A.

4. RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1.Probleme identificate

În cadrul elaborării prezentului raport, recunoașterea terenului a presupus o analiză a

amplasamentului, cu accent pe următoarele direcţii:

• identificarea și cunoașterea activităţilor practicate pe amplasament și a spaţiilor

de depozitare;

• analiza mecanismelor de transfer a poluanţilor către zonele adiacente,

• identificarea unor receptori sensibili;

• identificarea vizuală a calităţii factorilor de mediu;

• identificarea și localizarea locurilor potenţial contaminate

Pentru identificarea zonelor care necesita investigatii suplimentare s-a verificat amplasamentul in cursul lunii noiembrie 2018

Din verificarea efectuată pentru tot amplasamentul a  rezultat următoarele:

- terenul pe care  se desfășoară activitatea este împrejmuit și păzit;

- toate liniile de fabricatie erau in stare de functionare;

- nu  s-au constatat băltiri de apă;

- terenul nu prezenta poluare  vizibilă;

- nu existau mirosuri;

- clădirea  în care sunt instalații în funcțiune sunt  în stare bună;

- toate căile de acces sunt betonate;

-  toate deșeurile rezultate din fabricație și operații de  întreținere sunt depozitate temporar conform legislației în vigoare ;

4.2 Probleme ridicate

La data elaborarii raportului de amplasament fabrica era în funcțiune.

Principalele probleme care  pot apărea cu repercursiuni asupra factorilor de mediu sunt: a) AER . Emisiile în aerul atmosferic care constau în :

- MDI, pentan , pulberi,  de la fabricarea  panourilor cu spuma poliuretanica;

- pulberi de la fabricarea panourilor cu vata bazaltica;

- NOx, SO2, CO, pulberi - de la arderea combustibilului  (lemn) în centrala  termica

.- NOx, CO2, CO, pulberi- de la arderea combutibilului la mijloacele de transport.

b)Ape de suprafață – nu se deversează direct în ape de suprafață

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitațional in reteaua SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018 .

Apele  pluviale  sunt preluate  de canalizarea pluvială a SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea

c) Sol, subsol. Deoarece cea mai mare parte a solului este betonată,  posibilitatea poluării solului este extrem de redusă. Există posibilitatea poluării solului numai în condițiile  unei  deversari accidentale la descarcarea materiilor prime ( isocianat si polioli)  pe  terenul nebetonat și cu substanțe organice numai în situația spargerii conductelor de canalizare ape menajere.

Sunt analizate  mai jos toate zonele d.p.d.v. al posibilității apariției unor riscuri  de mediu și măsurile luate pentru a preîntâmpina poluarea factorilor de mediu.

In zona halei de productie :

Aer

Poluant -  pulberi.

Măsura –

- În zona  fierastraului  este  amplasat un ventilator  cu Q=200mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un  sistem de filtrare ( filtre textile cu suprafata de filtrare 20mp) care   sunt periodic  curățate automat. Particulele în suspensie sunt colectate într-un   buncăr amplasat in exteriorul halei. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină  prin agenți  autorizati  ca deșeu cu codul   17 06 04

- În zona   spumare si  debitare vata bazaltica panouri este amplasat un ventilator  cu Q=3750 mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un sistem de filtrare ( filtre textile cu S=46mp). In functie de tipurile de panouri care se fabrica  aerul cu particule  in suspensie este  dirijat intr-o baterie de filtre saci si apoi evacuat in atmosfera. Filtrele sunt periodic  curățate automat. în doua buncare amplasate in exteriorul halei  ( unul pentru vata si unul pentru spuma ) Pulberile de vata  depozitate in buncar se pot compacta  intr-un compactor (capacitate de compactare 8-10 :1) in vederea  minimizarii volumului si optimizarii transportului. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină  prin agenți  autorizati  ca deșeu cu codul   17 06 04

Poluant- compuși organici volatili

Măsura –

- Respectarea parametrilor de proces,  coșuri de dispersie, ventilație,   monitorizarea emisiilor de pentan prin senzorii instalati  Eventualele emisii sunt aspirate și evacuate de 2 ventilatoare de 1500mc/h. Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt instalati 2senzori  la nivelul pardoselii în camera în care se află pompa de dozare   și 4 bucati la nivelul pardoselii  în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare. Atât ventilatoarele  cât și senzorii sunt controlați electronic  prin calculatorul de   proces.

- Zgomot

Măsura – utilajele sunt amplasate în spații închise.

Sol

Poluant:  în condiții normale de funcționare nu există surse de poluare a solului . Există posibilitatea poluării solului numai în condițiile  unei  deversari accidentale la descarcarea materiilor prime ( izocianat si polioli)  pe  terenul nebetonat și cu substanțe organice numai în situația spargerii conductelor de canalizare ape menajere.

Măsuri:

- suprafata pe care sunt amplasate instalatiile este betonată;

- se instruieste periodic personalul in ceea ce priveste descarcarea materiilor prime si depozitarea acestora;

- in perioada lucrarilor de revizii, reparatii, modernizari, investitii – se încheie cu cei care execută lucrările protocoale de mediu pentru evitarea poluării si se specifică, pentru fiecare tip de deseu cum se elimina si unde se depozitează.

Apa de suprafață -   nu se evacuează ape uzate în ape de suprafață.

In zona conductelor :

- de canalizare pentru transport ape uzate menajere care necesită epurare– numai la spargerea unor conducte ; posibile poluări cu  substanțe organice;

- de alimentare cu apa – nu sunt probleme de poluare a solului.

In zona depozitelor  de materie prima :

-  Materiile prime:. nu există pericolul unei poluări accidentale, depozitele au pardoselile betonate, sunt fără canalizare și fără sistem de ventilație.

In zonele de depozitare a deseurilor :

- toate deșeurile   sunt depozitate pe suprafețe betonate, nu există posibilitatea poluării solului.

4.3 Depozite de materii prime, produse finite si magazii

Depozite de materii prime

- Depozit materii prime pentru fabricarea  spumelor poliuretanice ( polioli si izocianat ) are o suprafata de 240mp,  pardoseala este betonată, fără canalizare și fără sistem de ventilație. Este impartit in doua compartimente –unul pentru stocarea izocianatului dotat cu 2rezervoare de 38mc si unul pentru stocarea poliolului  dotat cu 2 rezervoare de 38mc.  Atat rezervoarele de izocianat cat si rezervoarele de polioli sunt amplasate in cuve cu H=80cm si pot prelua intreaga cantitate  de produs in cazul unei spargeri a rezervorului.  Rezervoarele  de polioli si izocianat sunt dotate cu indicare de nivel local (rigla gradata si furtun de nivel) si cu indicare de nivel digital.

- Depozit  de pentan –  are o suprafata de 58mp. Pentanul – este stocat într-un rezervor subteran ,cu manta dublă în care se găsește antigel,  cu volumul de 35mc.

- Magaziile  amenajate în clădirea C1au  pardoseala este betonată, fără canalizare și fără sistem de ventilație : magazie piese (S= 41,01mp) , magazie materiale( S=42,63mp) ; camera chimicale (S=78,56mp) ; magazie lemne (S=20,63mp).

- Magazia de lemne (S=87mp) are structura de rezistenta din stalpi si  ferme metalice, invelitorile  din panouri termoizolante  podeaua betonata.

Depozite de deseuri periculoase.

Pe amplasament nu sunt depozite de deșeuri periculoase

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor- Nu este cazul.

4.5.Retele de canalizare

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitațional in canalizarea SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea

Apele pluviale sunt evacuate in reteaua de ape pluviale a SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea

4.6. Instalatii de preepurare locale – Nu este cazul

4.7 Alte depozite si zone de folosire - Nu

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

5.1 Investigatii privind calitatea solului

La verificarea amplasamentului s-a constatat că cca. 62,08% din suprafață este betonată.diferența constituind teren liber inierbat

Materiile prime și auxiliare sunt depozitate în spații închise dedicate cu pardoseala betonata. Depozitele sunt corespunzătoare, nu au canalizare , ventilația este naturală. Materiile prime erau stocate corespunzător, etichetate.

Deșeurile erau depozitate pe platforma betonată.

Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si în freatic ca urmare a spălării poluantilor si migrării, s-au identificat:

- exfiltrații din rețelele de canalizare ape menajere ;

- depozitarea deșeurilor în ambalaje neconforme pe terenul nebetonat ;

- manipularea  și depozitarea defectuoasă a materiilor prime.

Se precizează că acestea au o probabilitate mică de producere ; există toate condițiile  să fie respectate valorile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997 .

5.2.Investigatii privind calitatea aerului

Emisiile rezultate din procese tehnologice  si sunt  exhaustate, nu provin dintr-o sursă punctiformă ci sunt emisii fugitive  care apar în timpul proceselor tehnologice in anumite zone ( de spumare, de debitare, etc) si sunt monitorizate ca emisii la locul de munca; totuși avand în vedere că acestea sunt captate, filtrate si se  exhausteaza printr-un coș , se  consideră sursa ca fiind  fixă, dirijată.

Valorile inregistrate la locul de munca  sunt sub limita admisa ceea ce duce la concluzia ca  poluantii se vor incadra in limitele admise pentru mediu ( Se anexeaza rapoartele de incercare nr.1887,1888,1889, 1990 1991 din 27 11.2017).

Sursa fixa dirijata este si cosul centralei termice care utilizeaza drept combustibil lemnul.

Principalele surse fixe  de poluare a aerului existente pe amplasament sunt :

-  coș dispersie emisii de la  fabricare  panouri termoizolante cu  vata bazalltica si  cu spuma poliuretanica ;

- coș dispersie emisii de la   frezare - zona fierastraului ;

- coș dispersie  emisii  evacuare  emisii fugitive de pentan ;

- coș dispersie centrala termica ;

Caracteristicile sistemelor de dispersie  și poluanții sunt date în tabelul următor:

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Fabricare panouri termoizolante cu vata bazalltica si cu spuma poliuretanica | MDI, Pentan, Pulberi | Sistem de filtrare / Coș evacuare si dispersie H=6m;Dn=800mm |
| Frezare- zona fierastraului | Pulberi | Sistem de filtrare /Coș evacuare si dispersie H=6m; Dn=400mm |
| Emisii fugitive zona vehiculare pentan | Pentan | Coș evacuare si dispersie H=5,5m; Dn=300mm |
| Centala termica | Pulberi, NOx, SO2, CO | Coș evacuare si dispersie H=7m; Dn=300mm |

Nu  au fost stabilite si nu sunt efectuate analize  in aceste puncte de monitorizare.

La data efectuarii verificării amplasamentului nu se percepeau mirosuri.

Zgomotul.

Pentru zgomot  s-au făcut determinari la limita amplasamentului,  Determinarile indica valoarea de 63si 64 dB  ceea ce reprezinta incadrarea  in limita de max. 65 dB prevăzută în STAS 10009/2017

Se anexeaza  raportul de incercare nr.  1823/2018.

5.3. Investigatii privind calitatea apelor

Alimentarea cu apă.

- alimentarea cu apă  potabila se face din reteaua In procesul tenologic nu se consuma apa; se utilizeaza numai apa potabila care este asigurata din reteaua SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018 .

- alimentarea cu apa in caz de incendiu se face din reteaua SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.13/08. 12. 2018 .

prin conducte cu diametrul de 3” si o grosime a peretelui de 5.6mm (88.9mm x 5.6mm). Presiunea apei din instalatia de incendiu este 4 bari.

Nu se utilizeaza apa in procesele tehnologice.

a) Calitatea apelor de suprafață – nu este cazul – nu se deversează ape uzate direct în surse de suprafață.

b)Calitatea apelor uzate

De pe amplasamentul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA rezultă  ape uzate menajere de la grupurile sanitare care  sunt evacuate gravitațional in canalizarea SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018 .

Apele uzate menajere sunt analizate numai la cererea prestatorului de serviciu. Rezultatele  analizelor la apele uzate deversate sunt redate mai jos și indică încadrarea în limitele impuse cu exceptia azotului amoniacal:

| Nr. crt | Indicator analizat | UM | Valori limită conf. AIM nr.3/1019 | Valoarea determinată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Unit.pH | 6,5-8,5 | 6,95 |
| 2 | Materii în suspensie | mg /l | 350 | 58 |
| 4 | CCO-Cr | mg O2/l | 500 | 222 |
| 5 | CBO5 | mg O2/l | 300 | 109,4 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 30 | 29 |
| 7. | Subst.extractibile | mg/l | 30 | <20 |

Se anexează în copie Raport de încercare nr.1372/2018

b)Calitatea apelor subterane. Nu sunt foraje de observație pe amplasament.  Dat fiind faptul că cca.62% din suprafață este protejată iar materia primă se transportă și se depozitează în  spații închise cu pardoseală de beton este de așteptat ca pânza freatică să nu prezinte modificări calitative.

6.Concluzii

Obiectivul general al Raportului  de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului în momentul verificării terenului și a modului în care ar putea evolua  acesta în condițiile funcționării obiectivului.

-   instalatiile  de fabricare erau în funcțiune;

- tehnologia utilizată dovedește aplicarea celor mai bune tehnici în domeniu (BAT privind stocarea materiilor prime și a produselor finite(EFS),  fabricarea polimerilor (POL), eficiența energetică (ENE), epurarea apelor și a gazelor (CWW);

- obiectivul  are implementat sistemul integrat calitate -  mediu - sanatate si securitate ocupationala   Detine urmatoarele certificate emise de  ALL Cert System:

SR EN ISO 9001:2015 certificat  seria C  nr 02129 (rev3);

SR EN  ISO 14001:2015 certificat seria M nr.01309 (rev3);

SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) .

- clădirile sunt bine întreținute;

- căile de acces erau libere,  foarte bine întreținute, curate;

- starea terenului a fost prezentată detaliat in capitolul 4(Recunoasterea terenului);

-  nu existau baltiri de apa, apa cu coloratie schimbata;

- deșeurile erau stocate corespunzător; există o evidență clară  a destinației acestora;

-  nu s-au sesizat semne de afectare a vegetatiei.

-  nu sunt efectuate analize de aer – emisii –la coșuri;  sunt efectuate analize la locul de munca  care  indică încadrarea în limite  prevazute de legislatia in domeniu;

- analizele de ape menajere indica incadrarea in limitele prevazute in contractul de preluare a apelor  de catre SC  Chimcomplex Borzesti- Sucursala Rm.Valcea ;

- analizele  de zgomot indica incadrarea in limitele prevazute de  STAS 10009/2017.

.

Analizând  anterior locurile  cărora li se poate asocia un risc de mediu se poate realiza un model conceptual sursă – cale – receptor pentru factorii de mediu după cum urmează:

- pentru sol, apă freatică

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Spargerea conductelor de canalizare ape uzate menajere | Prin sol | - solul; - pânza freatică |
| Depozitarea necorespunzătoare a substanțelor periculoase, deșeurilor | Prin sol | - solul; - pânza freatică |

- pentru aer

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de pentan, MDI, pulberi | Prin aer | - angajații proprii - angajații agenților economici aflați pe amplasament - receptorul sensibil aflat la cca 150m |

7. Recomandări

Referitor la  factorul de mediu sol

- efectuarea unei  analize de sol   pe o proba prelevata de langa depozitul de materii prime ( izocianat si poliol) conform programului de monitorizare care va connstitui valoarea de referinta pentru sol;

- o mai bună organizare a  depozitării   deșeurilor  pentru a se evita  emisii de pulberi

( se vor depozita numai acoperite);

- continuarea  activității de sortare a deșeurilor pe categorii și valorificarea prin agenți autorizați;

- întreținerea spațiilor verzi;

- manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a se evita poluarea solului.

Referitor la  factorul de mediu aer

-   monitorizărea   emisiilor,  imisiilor  si zgomotului conform  programului de monitorizare.

ELABORAT,

ing. Elvira DUMITRIU