RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL VASLUI

- IANUARIE 2017 -

### CUPRINS

1. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL.......................................................3

# 2. CALITATEA PRECIPITAŢIILOR...................................................................15

3. RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU.....................................16

4. POLUĂRI ACCIDENTALE...............................................................................18

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT........................................18

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE.........................................21

7. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI CHIMICALELOR.................................22

- CALITATEA AERULUI AMBIENTAL

Cadrul juridic naţional privind menţinerea calităţii aerului înconjurător este stabilit prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune în legislaţia naţională:

- Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat petru Europa;

- Directiva 2004/107/CE privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare.

Scopul principal al legislaţiei naţionale, care transpune în totalitate directivele europene, este de a evalua şi gestiona calitatea aerului într-un mod comparabil şi pe baza aceloraşi criterii la nivelul întregii Uniuni Europene.

Prezentul raport are drept obiectiv informarea autorităţilor şi publicului asupra evoluţiei calităţii factorilor de mediu în funcţie de presiunile exercitate de sursele naturale şi antropice, la nivelul judeţului Vaslui.

Monitorizarea calităţii aerului urmăreşte limitarea poluării şi ameliorarea calităţii atmosferei în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător.

Rezultatele obţinute din reţeaua de supraveghere proprie au fost prelucrate şi stocate în baza de date a A.P.M. Vaslui şi au constituit baza elaborării prezentului raport privind starea şi evoluţia calităţii factorului de mediu aer, din judeţ.

# La nivelul A.P.M Vaslui, supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele:

##### Reţeaua manuală

în municipiul Vaslui, reţeaua manuală este constituită- pentru indicatorul amoniac (NH3), din 3 puncte: „Sediu APM”, „Spital judeţean”, „Staţia epurare”, prelevarea făcându-se pe o perioadă de 24 h, în regim manual. Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ţinând cont de sursele de poluare concentrate în zonele respective.

##### La nivel de judeţ, un alt indicator urmărit în cadrul reţelei manuale de monitorizare este indicatorul „pulberi sedimentabile”, prelevarea lunară realizându-se în 6 puncte de control (2 Vaslui, 2 Bârlad, 1 Negreşti, 1 Huşi). în luna ianuarie, nu s-au înregistrat depăşiri la acest indicator în niciuna din aceste locaţii.

Concentraţiile de pulberi sedimentabile determinate în luna ianuarie 2017, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Locul prelevării | Pulberi sedimentabile – probe lunare |
| --- | --- |
|  | Concentrația g/m2/lună | CMA STAS 12574/1987 |
| Stația VS-2 APM Vaslui | 2,32 | 17 g/m2/lună |
| Stația meteo Negrești | 1,92 |  |
| Stația meteo Bârlad | 2,06 |  |
| SC MÂNDRA SA Bârlad | 2,66 |  |
| Stația meteo Vaslui | 2,31 |  |
| Sediu APM Vaslui | 2,71 |  |

Evoluția concentrațiilor medii lunare de pulberi sedimentabile în județul Vaslui – ianuarie 2017

Din datele prezentate, rezultă că nu s-au înregistrat valori depăşite faţă de CMA conform STAS 12574/87.

Variaţia concentraţiilor zilnice măsurate pentru indicatorul specific amoniac (NH3) în punctele de prelevare este prezentată în graficele următoare:

Punctul de prelevare Sediu APM poluantul măsurat NH3, adresa: str. Călugăreni nr.63, Vaslui

Pe parcursul monitorizării, în luna ianuarie, în punctul de prelevare „Sediu APM” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 21,00 μg/mc, în scădere faţă de maxima lunii precedente (26,00 μg/mc).

Punctul de prelevare Spital judeţean poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.233, Vaslui

În cursul lunii ianuarie, în punctul de prelevare „Spital judeţean” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 24,00 μg/mc, în scădere faţă de maxima lunii precedente (33,00 μg/mc).

Punctul de prelevare: Staţie epurare, poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.1, Vaslui

Pentru luna ianuarie, pentru acest punct de prelevare nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 32,00 μg/mc, în creștere faţă de maxima lunii precedente (31,00 μg/mc).

Interpretarea rezultatelor obţinute în urma măsurărilor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574/1987 (NH3 şi pulberi sedimentabile), iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Vaslui.

Reţeaua automată

Calitatea aerului în judetul Vaslui este monitorizată şi prin măsurători continue, prin intermediul a două staţii automate: staţia VS 1 – staţie de fond urban (str. Ştefan cel Mare, nr.56), care a fost amplasată în zonă rezidenţială, departe de sursele de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană şi staţia VS- 2- staţie de fond urban (care funcţionează pe raza municipiul Huşi, str. Recea, nr.1). în ambele staţii se monitorizează următorii poluaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 nefelometric/PM2.5 şi PM10 gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Vaslui

|  | Legendă: VS-1: Str. Stefan cel Mare, mun. Vaslui VS-2: Str. Recea, mun. Huşi |
| --- | --- |

# Staţia VS-1, adresa: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 56

# În cursul lunii ianuarie 2017, nu a fost posibilă calcularea indicilor generali (conform Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului  în vederea facilitării informării publicului - Ordinul nr. 1095/2007, art. 3, pct. 2) în staţia VS-2 datorită unor defecţiuni tehnice ale analizoarelor.

Calitatea aerului este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată amplasată în judeţul Vaslui din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf (SO2)

- dioxid de azot (NO2)

- ozon (O3)

- monoxid de carbon (CO)

- pulberi in suspensie (PM10)

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori:

Valorile medii lunare, minime şi maxime zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în staţiile automate VS-1 şi VS-2 din judeţul Vaslui, în luna ianuarie sunt redate în tabelul următor:

| Poluant | UM | STAŢIA VS-1 | STAŢIA VS-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ianuarie 2017 |
|  |  | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică |
| SO2 | μg/mc | 6,39 | 2,72 | 13,77 | - | - | - |
| NO | μg/mc | 8,57 | 3,00 | 27,00 | - | - | - |
| NOx | μg/mc | 42,58 | 16,00 | 84,00 | - | - | - |
| NO2 | μg/mc | 29,69 | 9,12 | 51,25 | - | - | - |
| CO | mg/mc | - | - | - | - | - | - |
| O3 | μg/mc | 36,53 | 10,71 | 57,90 | 23,13 | 12,35 | 35,01 |
| Benzen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| Toluen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| Etil-benzen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| m-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| p-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| o-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| PM 10 nefel. | μg/mc | 24,34 | 9,32 | 48,23 | - | - | - |
| PM 10 grav. | μg/mc | - | - | - | - | - | - |

* - lipsă date

Parametri meteo înregistraţi în cursul lunii ianuarie în staţiile automate de monitorizare din judeţul Vaslui sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

| Parametri meteo ianuarie 2017 |
| --- |
| Medii lunare | Directie vant (0nord) | Viteza vantului (m/s) | Temperatura (0C) | Umiditate relativa(%) | Presiune (mbar) | Radiatie solara (W/m2) | Precipitatii (mm) |
| Staţia VS-1 | 165,00 | 1,36 | -4,53 | 79,00 | 1009,00 | 38,00 | - |
| Staţia VS-2 | 279,00 | 3,32 | -4,63 | 79,00 | 1012,00 | 48,00 | Pluviometru defect |

Notă: Datele privind condiţiile meteorologice au fost preluate de la Staţiile automate de monitorizare a calităţi aerului.

La staţia VS-1, temperatura minimă zilnică înregistrată în luna ianuarie a fost de  -14,2 ºC (14 ianuarie), iar temperatura maximă zilnică de 2,3 ºC (22 ianuarie) în timp ce la staţia VS-2, temperatura minimă zilnică a fost de -13,8 ºC (7 ianuarie), respectiv cea maximă de 1,9 ºC (22 ianuarie).

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011.

Evoluţiile concentraţiilor medii orare şi/sau zilnice din luna ianuarie sunt prezentate în graficele de mai jos:

Concentraţii medii orare de SO2 în luna ianuarie

Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna ianuarie

În luna ianuarie, la indicatorul dioxid de sulf, raportat la prevederile Legii 104/2011 nu s-au înregistrat valori medii orare şi zilnice mai mari decât valorile limită admise, concentraţia medie lunară fiind de 6,39 μg/m3 la staţia VS-1.

Concentraţii medii orare de NO2 în luna ianuarie

Concentraţii medii zilnice de NO2 în luna ianuarie

În luna ianuarie, la indicatorul dioxid de azot, raportat la prevederile Legii 104/2011 nu s-au înregistrat valori medii orare şi zilnice mai mari decât valorile limită admise, concentraţia medie lunară fiind de 29,69 μg/m3 la staţia VS-1.

Concentraţii medii orare de O3 în luna ianuarie

Concentraţii medii zilnice de O3 în luna ianuarie

La indicatorul ozon, în cursul lunii ianuarie, nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de informare (180 μg/mc pentru mediile orare) sau ale valorii ţintă (120 μg/mc pentru maxima zilnică a mediilor pe 8 ore) prevăzute în Legea 104/2011.

Concentraţia medie lunară, pentru luna ianuarie a fost de 36,53 μg/m3 la staţia VS-1 iar la VS-2 s-a înregistrat valoarea de 23,13 μg/m3 .

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică.

În conformitate cu Legea 104/2011, valoarea limită zilnică pentru PM10 este de 50 μg/mc.

Pentru indicatorul PM10, valorile monitorizate prin măsurători automate (metoda nefelometrică) sunt valori orientative, pentru informare rapidă, metoda de măsurare de referinţă prevăzută de Legea 104/2011 fiind metoda gravimetrică, care se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10, şi determinarea masei acestora prin metoda gravimetrică în laborator.

Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu eventualele surse, se face pe baza datelor meteorologice obţinute în staţie, aceasta fiind prevăzută cu senzori meteorologici de direcţie şi viteză vânt, de temperatură, de presiune, de umiditate, precipitaţii şi de radiaţie solară.

Concentraţii medii zilnice pentru PM10 – metoda nefelometrică

Ȋn cursul lunii ianuarie, în stația VS-2 nu s-a efectuat măsurători ale pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10, datorită unor defecțiuni tehnice ale pompei de prelevare/analizorului.

# 2. CALITATEA  PRECIPITAŢIILOR

Rezultatele monitorizării calităţii precipitaţiilor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Punct de recoltare (perioada de prelevare) | Cantitate (l/mp) | pH (unit.pH) | NH4+ (mg/l) | Conductivi tate (μS/cm) | Mg 2+ (mg/l) | Aciditate/ Alcalinitate (μEg/l) | Cl- (mg/l) | SO42- (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | Duritate totala (0d) | Reziduu fix (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţia meteo Vaslui 06-09.01.2017 | 9,80 | 7,57 | 2,12 | 63,00 | 3,60 | 74,00 | 2,42 | 2,78 | 6,01 | 0,98 | 42,00 |
| Staţia meteo Huşi 06-09.01.2017 | 2,40 | 7,45 | 1,66 | 52,00 | 3,00 | 62,00 | 1,82 | 2,24 | 5,01 | 0,84 | 34,00 |
| Staţia meteo Bârlad 06-09.01.2017 | 6,90 | 7,33 | 1,70 | 54,00 | 1,80 | 66,00 | 2,30 | 2,34 | 5,01 | 0,90 | 36,00 |
| Staţia meteo Negreşti 06-09.01.2017 | 8,60 | 7,18 | 1,24 | 40,00 | 2,40 | 52,00 | 1,72 | 2,46 | 5,20 | 0,84 | 26,00 |
| Staţia meteo Negreşti 11.01.2017 | 5,60 | 7,14 | 1,20 | 36,00 | 1,80 | 46,00 | 2,08 | 2,28 | 5,01 | 0,79 | 24,00 |
| Staţia meteo Vaslui 11.01.2017 | 7,70 | 7,56 | 2,18 | 72,00 | 3,60 | 84,00 | 2,02 | 2,84 | 6,01 | 1,00 | 48,00 |
| Staţia meteo Bârlad 11.01.2017 | 5,50 | 7,44 | 2,12 | 64,00 | 3,00 | 74,00 | 2,26 | 2,38 | 5,41 | 0,90 | 44,00 |
| Staţia meteo Huşi 12.01.2017 | 7,60 | 7,19 | 1,74 | 53,00 | 1,80 | 53,00 | 2,16 | 2,68 | 5,01 | 0,90 | 36,00 |
| Staţia meteo Vaslui 21.01.2017 | 0,50 | 7,62 | 2,10 | 67,00 | 3,60 | 76,00 | 3,18 | 2,84 | 6,01 | 1,00 | 45,00 |
| Staţia meteo Vaslui 25.01.2017 | 0,50 | 7,68 | 2,44 | 73,00 | 3,60 | 84,00 | 2,46 | 3,24 | 6,01 | 1,00 | 50,00 |
| Staţia meteo Negreşti 22-25.01.2017 | 0,60 | 7,20 | 1,70 | 54,00 | 3,00 | 66,00 | 1,82 | 2,80 | 5,01 | 0,84 | 36,00 |
| Staţia meteo Vaslui 28-29.01.2017 | 0,30 | 7,77 | 1,48 | 60,00 | 3,00 | 72,00 | 1,74 | 2,56 | 5,41 | 0,89 | 43,00 |
| Staţia meteo Bârlad 25-29.01.2017 | 0,20 | 7,53 | 1,40 | 55,00 | 1,80 | 66,00 | 2,54 | 2,88 | 5,01 | 0,90 | 35,00 |
| Staţia meteo Negreşti 27-29.01.2017 | 0,60 | 7,62 | 1,30 | 50,00 | 1,80 | 60,00 | 2,18 | 2,36 | 5,01 | 0,90 | 34,00 |

În luna ianuarie au fost recoltate precipitaţii din 4 puncte de prelevare: Staţia meteo Vaslui, Staţia meteo Bârlad, Staţia meteo Negreşti, Staţia meteo Huşi. Cantitatea maximă recoltată a fost de 9,80 l/mp şi s-a înregistrat în punctul de prelevare Staţia meteo Vaslui. Apele din precipitaţii au înregistrat valori medii ale pH-ului care s-au situat în intervalul 7,14 – 7,77 unităţi de pH, valori ce indică faptul că, în luna ianuarie, precipitaţiile din judeţul Vaslui s-au încadrat în limite normale.

- RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Monitorizarea radioactivităţii mediului s-a realizat conform Ordinului 1978/2010 prin măsurători ale activităţii beta globale specifice a principalilor factori de mediu şi măsurători ale debitului dozei gamma absorbite în aer. Monitorizarea s-a făcut în cadrul Staţiei de Radioactivitate Vaslui, staţie ce face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) a Ministerului  Mediului. În urma efectuării măsurătorilor β globale pentru factorii de mediu monitorizaţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de atenţionare.

Determinările efectuate în cadrul Stației de Supraveghere a Radioactivității Mediului Vaslui, pentru luna ianuarie 2017 sunt redate sintetic în tabelul de mai jos:

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atenţionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici - măsurări imediate | aspiraţia 02-07 | Bq/m3 | 10 | 1,50 | 3,90 | 04.01.2017 |
|  |  | aspiraţia 08-13 | Bq/m3 |  | 3,70 | 8,80 | 15.01.2017 |
|  | Debit doza gamma absorbită în aer | μSv/h | 0,250 | 0,104 | 0,134 | 11:01/ora 800 |
|  | Depuneri atmosferice totale - măsurări imediate | Bq/m2*zi | 200 | 2,00 | 2,60 | 25.01.2017 |
| APĂ | Apă brută de suprafaţă râu Bârlad - măsurări imediate | Bq/m3 | 2000 | 420,80 | 437,90 | 18.01.2017 |

Obs: Nu s-au înregistrat depășiri ale limitei de atenționare, pentru factorii de mediu monitorizați, conform ordinului  MMP  nr. 1978/2010 .

4. POLUĂRI ACCIDENTALE

Conform legislaţiei in vigoare, accidentul ecologic se defineşte ca fiind evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice.

În luna ianuarie 2017, nu s-a înregistrat producerea unor incidente de mediu pe teritoriul judeţului Vaslui.

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI  DE ZGOMOT

Zgomotul constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influenţează ambianţa în care se desfăşoară activitatea şi viaţa omului. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc.

Determinările de zgomot în diverse puncte din judeţ (străzi, şcoli, parcuri, pieţe, parcări auto, spaţii comerciale, autogară, zona feroviară, incinte industriale etc.) evidenţiază expuneri ale populaţiei la zgomot în timpul zilei, generat în special de traficul pe şoselele aglomerate din interiorul localităţilor.

APM Vaslui monitorizează nivelul de zgomot exterior în principalele localităţi urbane ale judeţului, pe străzi şi zone funcţionale care pot prezenta riscuri de afectare a populaţiei expuse la niveluri crescute de zgomot exterior.

Măsurătorile pentru evaluarea nivelului de zgomot au fost efectuate în conformitate cu STAS 10009-88, SR ISO 1996/1-2008, SR ISO 1996/2-2008, SR ISO 9613/1-1996, SR 6161/1-2008, SR ISO 9613/2-2006 şi STAS 6161/3-82.

În luna ianuarie 2017, din planul anual de monitorizare a nivelului de zgomot echivalent în mediul urban, s-au efectuat 40 măsurători sonometrice, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Nivel echivalent de zgomot urban – luna ianuarie 2017

| Oraș/municipiu | Punct de măsurare | Nivelul mediu echivalent de zgomot maxim măsurat dB(A) | MIN db(A) | MAX db(A) | Nivelul echiv. de zgomot admisibil dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VASLUI | Intersecţia str. Traian – str. Donici - str. Călugăreni Vaslui | 61,70 | 47,30 | 81,40 | 65 |
|  | Grup Şcolar Ştefan Procopiu Vaslui | 66,10 | 42,50 | 93,30 | 65 |
|  | Intersecţia str. Republicii – str. Traian – str. Ștefan cel Mare | 63,60 | 52,50 | 79,10 | 65 |
|  | Şcoala nr. 8 ''Alexandra Nechita'' Vaslui | 58,10 | 45,80 | 81,50 | 75 |
|  | Şcoala nr. 9 ''Vasile Alecsandri'' Vaslui | 62,50 | 49,60 | 86,00 | 75 |
|  | Autogara Vaslui | 65,60 | 48,70 | 87,30 | 90 |
|  | Intersecția str. Ștefan cel Mare – str. Decebal Vaslui | 61,90 | 49,90 | 83,80 | 70 |
|  | Intersecţia str. Nicolae Bălcescu – str. Ştefan cel Mare Vaslui | 63,00 | 49,50 | 77,00 | 65 |
|  | Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui | 61,10 | 44,40 | 83,60 | 75 |
|  | Policlinica Judeţeană Vaslui | 58,90 | 39,10 | 85,80 | 45 |
|  | Parcul Copou Vaslui | 53,40 | 38,10 | 81,10 | 45 |
|  | Intersecţia str. Vasile Alecsandri – str. Ștefan cel Mare Vaslui | 62,00 | 43,60 | 78,80 | 70 |
|  | Liceul Emil Racoviță Vaslui | 68,00 | 46,00 | 90,80 | 75 |
|  | Liceul Sportiv Vaslui | 60,90 | 44,70 | 80,70 | 75 |
|  | Grădiniţa nr. 18 “Scufița Rosie” Vaslui | 53,40 | 39,40 | 73,10 | 75 |
|  | Intersecția Ștefan cel Mare – str. Sublt. Ioanesi Adrian Vaslui | 56,30 | 41,20 | 73,70 | 70 |
|  | Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui | 68,50 | 44,20 | 93,20 | 45 |
|  | Şcoala generală nr. 5 ''Ştefan cel Mare'' Vaslui | 56,10 | 40,00 | 77,90 | 75 |
| BÂRLAD | Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” - corp A - Bârlad | 63,40 | 44,10 | 85,50 | 75 |
|  | Centru – Primăria Bârlad | 63,10 | 43,00 | 83,70 | 65 |
|  | Liceul Gheorghe Roşca Codreanu Bârlad | 66,20 | 42,00 | 85,10 | 75 |
|  | Intersecţia str. Republicii – str. Cerbul de Aur Bârlad | 68,20 | 54,40 | 86,50 | 70 |
|  | Spitalul de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad | 67,60 | 45,50 | 93,70 | 75 |
|  | Intersecția B-dul Republicii – str. Mihai Eminescu Bârlad | 65,70 | 46,90 | 84,80 | 75 |
|  | Parc Grădina Publică Bârlad | 58,00 | 43,50 | 79,30 | 45 |
|  | Intersecţia Bulevardul Epureanu Bârlad – str. Republicii Bârlad | 65,90 | 45,10 | 86,60 | 70 |
|  | Autogara Bârlad | 69,90 | 50,60 | 96,80 | 90 |
|  | Intersecția B-dul 1Decembrie – str. Bariera Puiești Bârlad | 66,10 | 46,90 | 83,80 | 70 |
|  | Școala generală nr. 5 Bârlad | 66,80 | 47,50 | 85,00 | 75 |
| HUȘI | Autogara Huși | 62,00 | 48,10 | 80,00 | 90 |
|  | Intersecţia Şoseaua Huşi Stănileşti- str. Calea Basarabiei Huşi | 67,40 | 49,20 | 86,60 | 70 |
|  | Centru Huși – str. General Teleman Huși | 60,20 | 46,60 | 81,00 | 65 |
|  | Intersecţia str. Ioan Alex. Angheluş - str. 1 Decembrie Huşi | 66,70 | 49,60 | 81,10 | 65 |
|  | Spitalul Municipal Huşi | 62,50 | 45,10 | 87,80 | 45 |
| NEGREȘTI | Intersecţia Hotel – Renel – str. Unirii Negrești | 65,60 | 41,10 | 83,70 | 70 |
|  | Spitalul Orăşenesc Negreşti | 63,20 | 43,10 | 79,90 | 45 |
|  | Parc – str. Nicolae Bălcescu Negrești | 58,60 | 48,20 | 87,90 | 45 |
|  | Centru – str. Mihail Kogălniceanu Negreşti | 62,80 | 40,80 | 84,60 | 65 |
|  | Autogara Negrești | 61,50 | 39,70 | 82,90 | 90 |
| MURGENI | Spitalul Orăşenesc Murgeni | 49,50 | 31,00 | 75,70 | 70 |

Întocmit,

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

ecolog Mihaela BURLACU

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

- Reţeaua ecologică europeană Natura 2000:

În luna ianuarie 2017 s-a continuat implementarea directivelor europene : Directiva Habitate (Directiva nr. 92/43/EEC) şi Directiva Păsări (Directiva nr. 79/409/CEE), prin analizarea informaţiilor privind proiectele din perimetrul/vecinătatea siturilor Natura 2000, participarea în cadrul şedinţelor colectivului de analiză tehnică şi s-au emis puncte de vedere în număr de 91.

- Controalele efectuate în ANP

S-au efectuat acţiuni de monitorizare în siturile Natura 2000: ROSPA0159 Lacurile din jurul Măscurei și ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei.

- Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună sălbatică

Colaborarea cu autorităţile teritoriale pentru agricultură, silvicultură, Instituţia Prefectului, primării, agenţi economici, ONG-uri, proprietari/administratori de terenuri şi GNM – Comisariatul Judeţean Vaslui pentru realizarea obiectivelor privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică precum şi a habitatelor acestora.

- Grădini zoologice – controale, sancţiuni aplicate cu specificarea locaţiei

Grădina Zoologică Bârlad are autorizaţia de mediu nr. 296/02.12.2013 cu valabilitate 10 ani, conform Ordinului nr.1798/2007.  În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 şi 3 din Ordinul M.M.D.D. nr.755/2007 este reactualizată fişa de evidenţă a grădinii zoologice şi se introduc datele în SIM-CN. Au fost modificări în cadrul colecției de animale, s-au introdus în SIM și s-a transmis raportatea trimestrială.

* introducerea  datelor în SIM-CN se face periodic şi ori de câte ori apare câte o modificare a  efectivelor de animale.

- Autorizarea activităţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi comercializare de plante şi animale sălbatice, flori de mină şi  fosile

În luna ianuarie s-a emis 1 autorizaţie pentru activităţile de vânătoare în conformitate cu Referatul de aprobare nr. 29829/ES/14.11.2016pentru suplimentarea cotei de recoltă la specia fazan, a Ordinului M.M.A.P. nr. 951/19.05.2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, precum şi a Ordinului M.M.D.D. nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional al plantelor şi animalelor din flora şi respectiv, fauna sălbatică.

- Alte activităţi:

- Informarea autorităților publice locale privind identificarea zonelor critice unde există specii de păsări care sunt pe cale de dispariție datorită înghețului și lipsei de hrană.

- Pregătirea activităților de informare și conștientizare cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede; afișarea pe site-ul APM Vaslui a  materialelor informative despre Ziua Mondială a Zonelor Umede.

- Transmiterea raportării referitoare la Cercetarea statistică trimestrială privind Comerțul Internațional cu Servicii (ITS) .

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Monica MOCANU

7. GESTIUNEA  DEŞEURILOR  ŞI CHIMICALELOR

Aplicația SIM

- Verificare şi validare în SIM a evidenţei colectării VSU pentru anul 2015 a operatorilor economici, din judeţul Vaslui;

- Verificare  și validare date in SIM privind colectorii/tratatorii de VSU pentru anul 2015;

- Verificare operatori economici  care colecteaza/trateaza vehicule scoase din uz;

- Raportare lunara privind operatorii economici colectori/tratatori de vehicule scoase din uz: SC Ababei SRL, SC Comppil SA, SC Gigi Kent SRL, SC TSC Electric SRL;

- Lucru in SIM la: Statistica deseurilor; Ambalaje; Uleiuri uzate - urmatoarele operatiuni:

- Verificare, aprobari/respingeri cereri  inregistrare/acces a operatorilor economici

- Verificare introducere date; finalizari/respingeri chestionare.

- Raportare in SIM  Ambalaje 2015 si  Statistica deseurilor 2015;

Raportări/răspunsuri la solicitări

- Reactualizari: Fisa  judet; Plan actiuni; Agenda saptamanala; Sinteza lunara - date de interes privind protectia mediului, macheta APM Vaslui;

- Transmitere  adresă de informare a Ministerului Mediului către Consiliul Judeţean, Prefectură şi primării, privind obiligaţiile ce le revin Autorităţilor Publice Locale în domeniul gestionării deşeurilor, soluţii  şi modele de bune practice.

- Consiliere operatori economici în problematica deşeurilor periculoase şi nepericuloase (statistica deşeuri, colectare/valorificare/eliminare deşeuri, deşeuri de ambalaje, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, DEEE, substanţe chimice periculoase, echipamente cu compuşi bifenili policloruraţi PCB, deşeuri de azbest, deşeuri cu mercur şi compuşi cu mercur, substanţe restricţionate  etc.

Acțiuni/activități desfășurate în perioada raportată

- Participare la comisia de preluare şi distrugere bunuri conf. HG nr.731/2007 şi OG    nr.14/2007: - comisia formata din reprezentantii institutiilor vasluiene: Finante Publice, Politie economica, Protectia Consumatorului si APM, care se intruneste de regula lunar  pentru bunurile confiscate de Politia Vaslui, Jandarmeria Vaslui si Politia de frontiera.

- Prelucrare de date şi informaţii din documentele (preluate prin secretariat) privind:

-      generarea/colectarea şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici din jud. Vaslui

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de către operatori economici     valorificatori/eliminatori     deşeuri;

-    formulare şi transmitere răspunsurilor către – ANPM/ agenţi economici;

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

consilier Panainte GĂNCEANU

# Text boxes

VS1

VS2

CJ-5

CJ-2

CJ-4

CJ-1