Decizia  etapei de încadrare

NR.  - / 03.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA  ZAPODENI cu sediul în sat Zapodeni, comuna Zapodeni, înregistrată la APM Vaslui cu 6575/28.09.2017,în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 49/2011;

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 03.10.2017 că proiectul „Extindere alimentare cu apa, sat Zapodeni, comuna Zapodeni, județul  Vaslui” propus a fi amplasat în sat Zapodeni, comuna Zapodeni, judeţul Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute in anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medii;

Prin proiect se propune extinderea alimentarii cu apa in sistem centralizat  a localitatii Zapodeni cu realizarea urmatoarelor lucrari:

- suplimentarea sursei de apa de la un foraj de medie adincime;

- aductiune prin pompare;

- rezervor tampon cuplat cu statie de repompare;

- retele de distributie gravitationala a apei ;

- bransamente la consumatori

Pentru suplimentarea necesarului de apa al satului Zapodeni se propun urmatoarele lucrari:

- Executie  foraj cu H=150m amplasat in zona de vest a satului in lunca paraului Telejna.

Aductiunea apei

Aductiunea apei de la foraj la rezervoarele de inmagazinare se va realiza prin

pompare.Forajul va fi echipat cu pompa sumersibila care va refula apa printr-o

conducta spre bazinul colector existent. De aici apa va fi pompata spre rezervorul tampon proiectat, partial prin conducta de aductiune existenta, partial printr-o conducta proiectata.

Reteaua de aductiune va fi realizata din tevi de polietilena PE 80-(PN 6-10 barr;

SDR17,6) imbinate prin sudura cap la cap in cimp si imbinare cu electrofitinguri

sudate la ramificatii sau acolo unde se face trecerea de la metal la polietilena.

Diametru -DN 75 mm, PN10; Lungime - 740 ml

Pozare - subteran sub limita de inghet ( 1,0 m), pe pat de nisip

Diametru - DN 90 mm, PN16; Lungime -360 ml

Pozare -subteran sub limita de inghet ( 1,0 m), pe pat de nisip

Statii de pompare

Forajul va fi echipat cu o pompa sumersibila si va avea cabina subterana realizata din beton armat in care vor fi amplasate armaturile de inchidere si manevra de pe refularea pompei, cit si apometrul pentru masurarea debitelor de apa prelevate din subteran.

Incarcarea rezervorului de 200 mc se va realiza prin pompare din rezervorul

tampon proiectat prin intermediul unei instalatii de ridicare a presiunii. Instalatia

va avea in componenta doua pompe centrifuge cu ax vertical, un recipient sub

presiune cu membrana si perna de aer si presostate care vor comanda functionarea pompelor.

Inmagazinarea apei

Se va realiza un rezervor metalic prefabricat suprateran, cu capacitate totala de

inmagazinare 100mc, in care se va pastra rezerva de apa pentru compensarea

consumurilor orare si pentru avarii.

Tratarea apei

In general sursele de apa subterana nu necesita tratarea apei ci doar dezinfectia

cu clor, care se va realiza prin intermediul unei instalatii de clorare amplasata in

zona rezervorului.

Distributia apei

Retelele de distributie vor fi de tip ramificat realizate din tevi agrementate tehnic

pentru apa potabila cu durata de exploatare garantata pentru 50 de ani.

Reteaua de distributie va fi realizata din tevi de polietilena PE 80-(PN 6 barr;

SDR17,6) :

Diametru - DN 110 mm, PN6; Lungime -8300 ml

Pozare -subteran sub limita de inghet ( 1,0 m), pe pat de nisip

Camin de vane -16 buc

Hidranti exteriori Dn 80mm- 22buc

Camin de rupere presiune-1 buc

Bransamente la consumatori -280 buc

Camine de bransament -70 buc

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii in cantitati mici;

- productia de deseuri – deseurile de materiale de constructii se vor depozita la   locul stabilit de primăria Zapodeni.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosfera de la utilaje si mijloacele de transport;

- pulberi sedimentabile şi în suspensie de la manipularea materialelor de construcţii;

Sol si subsol

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibil impact asupra solului in locul organizării şantierului

- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcţiei

- Se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului si subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe şantier (carburanţi, lubrefianţi, deşeuri menajere sau deşeuri rezultate în urma procesului de construcţie etc.)

Apa

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei si carburanţi pe timpul funcţionarii utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuţie a lucrărilor.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul  satului Zapodeni comuna Zapodeni, conform PUG are destinatie  teren constructii neagricol.

- relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – se vor folosi resurse naturale in cantitati mici;

-  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu  este cazul .

Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă. Se va solicita si obtine aviz SGA Vaslui.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spatii special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de materiale de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria Zapodeni, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati. Deseurile medicale rezultate din activitate se vor colecta separat si vor fi preluate de catre firme specializate autorizate in vederea eliminarii.;

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

- La finalizarea lucrarilor sa notifice APM Vaslui si GNM CG Serviciul CJ Vaslui in vederea intocmirii notei de constatare.

- Se va solicita si obtine  autorizatie de mediu inaintea punerii in functiune.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv,                                              Şef Serviciu A.A.A.,                         Mădălina NISTOR 	                                      Mihaela BUDIANU

# Întocmit,

Neculai STANCIU