Decizia  etapei de încadrare

NR.   - / 10.09.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SĂVINESCU  SERGIU  DANIEL și DOINA  CRISTINA  cu domiciliul în mun. Bârlad, str. Islaz, nr. 49, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu 3713/31.05.2018,în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 49/2011;

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 07.09.2018 că proiectul „Spălătorie auto cu caracter provizoriu”, propus a fi amplasat în mun. Bârlad, str. Islaz, nr. 2, jud.Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 10 a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune mici;

Prin proiect se propune  realizarea in regie proprie pe terenul proprietate privata a unei spalatorii auto cu caracter provizoriu de tip selfservice pe baza de monezi sau card, ce va cuprinde 3 posturi auto, parcare de asteptare sau steregere masini cu 2 posturi auto inclusive amplasarea unui container de tip magazie, birou, grup sanitar conform planurilor de situatie anexate.

In acelasi timp va fi amenajata toata incinta proprietatii pentru o cat mai buna desfasurare a activitatii si dirijarii circulatiei rutiere.

Containerul este tip prefabricat cu cote si dimensiuni standard . Container birou 16'4,885 m x 2,435 m x 2,591 m

Posturile de spalare auto au dimensiuni de cca 5,0 x 5,0 metri x 3 posturi, iar parcarea auto este de 2,5 x 5 x 2 posturi.

Asigurarea utilitatilor:

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa existenta in zona prin bransamentul existent legat la un camin apometru amplasat la limita de proprietate

Evacuare ape uzate. Apa uzata menajera de la grupul sanitar este dirijata prin intermediul conductelor si caminelor de canalizare menajera la retea. Instalatia de canalizare se va realiza din tuburi PP F 32¸125 mm coloanele de scurgere urmand a fi legate in exterior folosindu-se camine de vizitare.

Apele uzate rezultate de la spalatoria auto se vor purifica cu ajutorul unui separator de

produse petroliere si namol montat inainte de deversarea in canalizarea stradala.

Scurgerea apelor pluviale din incinta, se face, gravitational, prin retea de canalizare prevazuta cu rigole si camine de canalizare pluviala.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii in cantitati mici;

- productia de deseuri – deseurile de materiale de constructii se vor depozita la   locul stabilit de primăria mun. Barlad;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul  cu S= 283,83 mp este situat în intravilanul mun. Barlad, este proprietatea titularului si conform RLU este incadrat la categoria curti constructii.

- relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – se vor folosi resurse naturale in cantitati mici;

-  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu  este cazul .

Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă. Se va solicita Notificare de la DSP Vaslui.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spatii special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de materiale de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria mun. Barlad, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- La finalizarea lucrarilor sa notifice APM Vaslui/GNM CG Serv. CJ Vaslui in vederea intocmirii notei de constatare privind indeplinirea conditiilor impuse prin decizia etapei de incadrare.

- Se va solicita si se va obtine autorizatie de mediu inaintea punerii in functiune.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv

# Mădălina NISTOR

Avizat: Şef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela

Intocmit: STANCIU Neculai / 10.09.2018                                                                       1050

Avizat: Şef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela

Redactat: CHIRIAC  Iuliana / 22.02.2018