Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

proiect

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de                                                     S.C. RAJA S.A., cu sediul  în judetul Constanta,Municipiul Constanta,str. Calarasi, nr.22-24,înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.15814/30.12.2015 si a solicitarii de revizuire inregistrata cu nr.16169 din 04.12.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.02.2018 că               proiectul : “ PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANTA, IN PERIOADA 2014-2020 – Investitii in judetul DAMBOVITA – Retele apa Crevedia, Darza, Manastirea, Samurcasi, Cocani.Retele canal Crevedia, Darza si Manastirea.Surse de apa Crevedia.Statie de tratare Crevedia.Aductiuni Crevedia ”,  propus a fi amplasat in judetele Dambovita si Ilfov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2 la pct. 10/b , 10/f  si 13/a.

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

Sistemul de alimentare cu apa in Comuna Crevedia

Investitii propuse in cadrul Sistemului zonal de alimentare cu apa Crevedia:

- Front de captare nou alcatuit din 6 foraje;

- Conducta de aductiune noua, L total=875 m din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse intre Dn90 ÷ Dn200 mm;

- Conducta de aductiune reabilitata, L total=130 m din PEID, Pn10, cu diametrul De315mm;

- Extindere statie de tratare existenta (deferizare si demanganizare) cu un modul de 80 mc/h;

- Extindere retea distributie in localitatea Crevedia L total=13.403 m din PEID, PN6, cu diametre cuprinse intre Dn110 ÷ Dn250 mm;

- Retea noua de distributie in localitatea Darza L total=14.829 m din PEID, PN6, cu diametre cuprinse intre Dn110 ÷ Dn160 mm;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

- Retea noua de distributie in localitatea Samurcasi L total=8.013 m din PEID, Pn10, cu diametre cuprinse intre Dn110 ÷ Dn160 mm;

- Statie de pompare pentru ridicarea presiunii in reteaua de alimentare cu apa a localitatii Samurcasi (SP1) 2+1 pompe cu Q pompa=5 l/s si H pompare=30 m;

- Extindere retea distributie in localitatea Manastirea L total=2.979 m din PEID, Pn10, cu diametrul Dn110 mm;

- Retea noua de distributie in localitatea Cocani Ltotal = 6.236 m din PEID, Pn10, cu diametrul Dn110 mm;

- Statie de pompare pentru ridicarea presiunii, in caz de incendiu, in reteaua de alimentare cu apa a localitatii Cocani (SP1) 2+1 pompe cu Qpompa=4 l/s si Hpompare=50 m;

- Sistem SCADA.

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a comunei Crevedia, s-a prevazut realizarea lucrarilor de extindere si infiintare a retelelor de alimentare cu apa, urmarindu-se imbunatatirea calitatii apei si asigurarea unui grad de acoperire de 100% pentru fiecare din localitatile: Crevedia, Darza, Manastirea, Samurcasi, Cocani.

Modificarile aduse proiectului in cadrul sistemului de alimentare cu pa Crevedia ,care fac obiectul revizuirii din data de 30.05.2018, sunt urmatoarele:

-Adaugare 75 m conducta de aductiune noua;

-Adaugare 155 m conducta de aductiune reabilitata;

- Sistemul de canalizare in Aglomerarea Crevedia

Aglomerarea de apa uzata Crevedia este alcatuita din 3 localitati ale comunei Crevedia:

- Crevedia;

- Darza;

- Manastirea.

Investitii propuse in cadrul Aglomerarii de apa uzata Crevedia:

Pentru localitatea Crevedia:

- Extindere retea de canalizare in localitatea Crevedia, L total = 16.580 m din PVC, SN8, Dn250 mm;

- Camine de vizitare din beton: 471 buc.;

- Statii de pompare SPAU si conductele de refulare aferente: 9 buc.;

Pentru localitatea Darza:

- Retea de canalizare noua in localitatea Darza, L total = 13.719 m din PVC, SN8, Dn250 mm;

- Camine de vizitare din beton: 377 buc.;

- Statii de pompare SPAU si conductele de refulare aferente: 4 buc.;

Pentru localitatea Manastirea:

- Extindere retea canalizare in localitatea Manastirea, L total = 3.561 m din PVC, SN8,  Dn250 mm;

- Camine de vizitare din beton: 103 buc.;

- Statii de pompare SPAU si conductele de refulare aferente: 2 buc.;

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Crevedia s-a prevazut un bransament la reteaua existenta a orasului Buftea, la intersectia DN1A cu str. Uzinei. In punctul de bransare, presiunea apei este de cca. 40 mCA.

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 13.403 m.

Lista lungimilor extinderii retelei de distributie pe strazi in localitatea Crevedia

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | 125 | 160 | 180 | 250 |  |
| 1 | DN 1A (Sos. Bucuresti-Targoviste) | 4495 | - | 1263 | 1174 | 1718 | 340 | PEID |
| 2 | Sos. Bucuresti-Targoviste 1 | 201 | 201 | - | - | - | - | PEID |
| 3 | Sos. Bucuresti-Targoviste 2 | 153 | 153 | - | - | - | - | PEID |
| 4 | DC 158 (Str. Darzei) | 1137 | - | - | 1137 | - | - | PEID |
| 5 | Str. Cazanului | 274 | 274 | - | - | - | - | PEID |
| 6 | Str. Berzelor | 955 | 955 | - | - | - | - | PEID |
| 7 | Intrarea Bisericii | 166 | 166 | - | - | - | - | PEID |
| 8 | Str. Salcamilor | 213 | 213 | - | - | - | - | PEID |
| 9 | Str. Morii | 623 | 623 | - | - | - | - | PEID |
| 10 | Str. Dealul Mare | 126 | 126 | - | - | - | - | PEID |
| 11 | Str. Dispensarului Vechi | 812 | 812 | - | - | - | - | PEID |
| 12 | DJ 701 B (Calea Combinatului) | 553 | 553 | - | - | - | - | PEID |
| 13 | Calea Combinatului 1 | 102 | 102 | - | - | - | - | PEID |
| 14 | Str. Bancii | 680 | 680 | - | - | - | - | PEID |
| 15 | Str. Bancii 1 | 432 | 432 | - | - | - | - | PEID |
| 16 | Str. Noua | 673 | 673 | - | - | - | - | PEID |
| 17 | Str. Florilor | 437 | 437 |  |  |  |  | PEID |
| 18 | Str. Campului 1 | 198 | 198 | - | - | - | - | PEID |
| 19 | Str. Campului 2 | 318 | 318 | - | - | - | - | PEID |
| 20 | Str. Campului 3 | 135 | 135 | - | - | - | - | PEID |
| 21 | Str. Plopilor | 294 | 294 | - | - | - | - | PEID |
| 22 | Str. CAP-ului | 235 | 235 | - | - | - | - | PEID |
| 23 | Str. Stadionului | 191 | 191 | - | - | - | - | PEID |
| TOTAL pe diametre | 13.403 | 7.771 | 1.263 | 2.311 | 1.718 | 340 |  |
| Total general | 13.403m |  |

Retea noua de distributie in localitatea Darza

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Darza s-a prevazut un bransament la reteaua din PEID De250mm existenta pe partea stanga a drumului national DN1A, a localitatii Crevedia.

Lucrarile pentru infiintarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Darza sunt:

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 10.861 m;

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 160 mm cu o lungime L = 3.968 m;

- Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, De20mm si De25mm – 1500 buc;

- Camine de  vane, masurare si monitorizare – 55 buc;

- Hidranti - 144 buc.

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 14.829 m.

Lista lungimilor retelei de distributie nou infiintate pe strazi in localitatea Darza

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | 160 |  |
| 1 | DC158 | 3968 | - | 3968 | PEID |
| 2 | Str. Gavanei 1 | 392 | 392 | - | PEID |
| 3 | Str. Gavanei 2 | 741 | 741 | - | PEID |
| 4 | Str. Gavanei 3 | 642 | 642 | - | PEID |
| 5 | Str. Gavanei 4 | 555 | 555 | - | PEID |
| 6 | Str. Gavanei 5 | 449 | 449 | - | PEID |
| 7 | Str. Ion Condeescu | 668 | 668 | - | PEID |
| 8 | Str. Garii 1 | 502 | 502 | - | PEID |
| 9 | Str. Garii 2 | 220 | 220 | - | PEID |
| 10 | Str. Garii 3 | 244 | 244 | - | PEID |
| 11 | Str. Garii 4 | 282 | 282 | - | PEID |
| 12 | Str. Garii 5 | 274 | 274 | - | PEID |
| 13 | Str. Garii 6 | 367 | 367 | - | PEID |
| 14 | Str. Garii 7 | 172 | 172 | - | PEID |
| 15 | Str. Garii 8 | 158 | 158 | - | PEID |
| 16 | Str. Garii 9 | 266 | 266 | - | PEID |
| 17 | Str. Agricultorilor | 966 | 966 | - | PEID |
| 18 | Str. Agricultorilor 1 | 174 | 174 | - | PEID |
| 19 | Str. Agricultorilor 2 | 195 | 195 | - | PEID |
| 20 | Str. Agricultorilor 3 | 140 | 140 | - | PEID |
| 21 | Str. Agricultorilor 4 | 293 | 293 | - | PEID |
| 22 | Str. Agricultorilor 5 | 173 | 173 | - | PEID |
| 23 | Str. Stejarului 1 | 191 | 191 | - | PEID |
| 24 | Str. Florilor | 259 | 259 |  | PEID |
| 25 | Str. Armoniei | 301 | 301 | - | PEID |
| 26 | Str. Laptariei | 203 | 203 | - | PEID |
| 27 | Str. Scolii 1 | 266 | 266 | - | PEID |
| 28 | Str. Scolii 2 | 189 | 189 | - | PEID |
| 29 | Str. Armeneasca 1 | 493 | 493 | - | PEID |
| 30 | Str. Armeneasca 2 | 154 | 154 | - | PEID |
| 31 | Str. Constructorilor 1 | 264 | 264 | - | PEID |
| 32 | Str. Constructorilor 2 | 149 | 149 | - | PEID |
| 33 | Str. Cheii | 116 | 116 | - | PEID |
| 34 | Str. Strajerului | 208 | 208 | - | PEID |
| 35 | Str. Dispensarului | 117 | 117 | - | PEID |
| 36 | Str. Bisericii | 78 | 78 | - | PEID |
| TOTAL pe diametre |  | 10.861 | 3.968 |  |
| Total general |  | 14.829 m |  |

Retea noua de distributie in localitatea Samurcasi

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Samurcasi s-a prevazut un bransament la reteaua existenta din PEID De160 mm a orasului Buftea, la intersectia strazilor Independentei cu Aleea cu Brazi. In punctul de bransare, presiunea apei este de cca. 20 mCA.

Lucrarile pentru infiintarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Samurcasi sunt:

- Lucrari pe teritoriul administrativ al localitatii Samurcasi, comuna Crevedia

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 6.004 m;

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 125 mm cu o lungime L = 874 m;

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 160 mm cu o lungime L = 556 m;

- Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10, De 20mm – 525 buc;

- Camine de  vane si monitorizare – 14 buc.

- Lucrari pentru localitatea Samurcasi pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 160 mm cu o lungime L = 579m, pe strada DJ 602A (str. Independentei);

- Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10, De 20mm – 25 buc;

- Camine de  vane, masurare si monitorizare – 4 buc;

- Hidranti - 5 buc.

Lucrari pe teritoriul administrativ al localitatii Samurcasi, comuna Crevedia

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 7.434 m.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de distributie apa potabila din localitatea Samurcasi sunt prezentate in tabelul urmator:

Lista lungimilor retelei de distributie nou infiintate pe strazi in localitatea Samurcasi

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | 125 | 160 |  |
| 1 | DC 77 A | 2696 | 1266 | 874 | 556 | PEID |
| 2 | Str. Ernest Maftei 1 | 154 | 154 | - | - | PEID |
| 3 | Str.Traian Lalescu | 516 | 516 | - | - | PEID |
| 4 | Str. Guliei | 994 | 994 | - | - | PEID |
| 5 | Str. Ernest Maftei 2 | 240 | 240 | - | - | PEID |
| 6 | Str. Ernest Maftei 3 | 265 | 265 | - | - | PEID |
| 7 | Str. Modolea 1 | 248 | 248 | - | - | PEID |
| 8 | Str. Modolea 2 | 179 | 179 | - | - | PEID |
| 9 | Str. Lacul lui Soaba | 820 | 820 | - | - | PEID |
| 10 | Str. Muncii | 398 | 398 | - | - | PEID |
| 11 | Str. Zidarilor 1 | 190 | 190 | - | - | PEID |
| 12 | Str. Zidarilor 2 | 120 | 120 | - | - | PEID |
| 13 | DC 154 (Darabani 1) | 364 | 364 | - | - | PEID |
| 14 | Str. Darabani 2 | 170 | 170 | - | - | PEID |
| 15 | Str. Darabani 3 | 80 | 80 | - | - | PEID |
| TOTAL pe diametre | 7.434 | 6.004 | 874 | 556 |  |
| Total general |  | 7.434 m |  |

Lucrari pentru localitatea Samurcasi pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 579 m.

Lista lungimilor retelei noua de distributie pentru localitatea Samurcasi pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 160 |  |
| 1 | DJ 602A | 579 | 579 | PEID |
| TOTAL pe diametre | 579 | 579 |  |
| Total general |  | 579 m |  |

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului/terenului la starea initiala.

Extindere retea de distributie in localitatea Manastirea

In vederea extinderii sistemului de alimentarea cu apa a localitatii Manastirea s-au prevazut doua racorduri:

- un punct de racordare la reteaua proiectata de-a lungul drumului national DN1A a localitatii Crevedia.

- un punct de racordare la conducta existenta Dn400 mm care iese din gospodaria de apa 1, pe strada Uzinei.

Lucrarile pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Manastirea sunt:

- Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 2. 979 m;

- Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, De 20mm – 300 buc;

- Camine de  vane, masurare si monitorizare – 13 buc;

- Hidranti – 30 buc.

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 2.979 m.

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii retelei de distributie apa potabila din localitatea Manastirea sunt prezentate in tabelul urmator:

Lista lungimilor extinderii retelei de distributie pe strazi in localitatea Manastirea

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 |  |
| 1 | Manastirii | 1061 | 1061 | PEID |
| 2 | Serbanestilor | 529 | 529 | PEID |
| 3 | Soarelui | 190 | 190 | PEID |
| 4 | Lacului | 163 | 163 | PEID |
| 5 | Zmeului | 116 | 116 | PEID |
| 6 | Str. Serbanestilor 1 | 326 | 326 | PEID |
| 7 | Uzinei | 594 | 594 | PEID |
| TOTAL pe diametre |  | 2.979 |  |
| Total general |  | 2.979 m |  |

Retea noua de distributie in localitatea Cocani

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Cocani s-a prevazut un punct de racord la reteaua proiectata a localitatii Crevedia.

Lucrarile pentru infiintarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Cocani sunt:

- Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 6.236 m;

- Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR17, PN10, De20mm si De25mm – 400 buc;

- Camine de  vane si monitorizare – 17 buc;

- Hidranti - 48 buc.

Reteaua de distributie va avea lungimea totala de 6.236 m.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de distributie apa potabila din localitatea Cocani sunt prezentate in tabelul urmator:

Lista lungimilor retelei de distributie nou infiintate pe strazi in localitatea Cocani

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 |  |
| 1 | DN1 A | 1740 | 1740 | PEID |
| 2 | Str. Principala | 2437 | 2437 | PEID |
| 3 | Str. Izlazului | 324 | 324 | PEID |
| 4 | Str. Narciselor | 107 | 107 | PEID |
| 5 | Str. Scolii | 265 | 265 | PEID |
| 6 | Str. Grecilor | 184 | 184 | PEID |
| 7 | Str. Luncii | 126 | 126 | PEID |
| 8 | Str. Bisericii | 78 | 78 | PEID |
| 9 | Str. Fantanei | 360 | 360 | PEID |
| 10 | Str. Prunilor | 190 | 190 | PEID |
| 11 | Str. Stupilor 1 | 281 | 281 | PEID |
| 12 | Str. Stupilor 2 | 144 | 144 | PEID |
| TOTAL pe diametre |  | 6.236 |  |
| Total general |  | 6.236 m |  |

Extindere retea de apa uzata in localitatea Crevedia

Localitatea Crevedia nu dispune de sistem centralizat de canalizare.

La dimensionarea sistemului de canalizare din localitatea Crevedia s-a tinut cont si de debitele de apa uzata provenite din localitatile Cocani (in vederea unei viitoare extinderi ale retelei de canalizare si in aceasta localitate), Manastirea si Darza a caror descarcare se face in acest sistem.

Investitiile propuse pentru sistemul de canalizare ape uzate menajere din localitatea Crevedia constau din urmatoarele lucrari:

- Lucrari pe teritoriul administrativ al comunei Crevedia

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=16.204 m;

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn315mm, Ltot=159 m;

- Camine de vizitare din beton:  455 buc.;

- Camine de decantare: 9 buc.;

- Racorduri: 1.654 buc.;

- Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 9 buc;

- Conducte de refulare ale SPAU, din PEID, PE 100, RC, SDR17 PN 10 pentru canalizare, cu  diametre De90mm, De 125mm, De160mm si De225mm si lungimea totala Ltot=2.348 m;

- Camine pe conductele de refulare: 8 buc.;

- Lucrari pentru localitatea Crevedia pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere pentru localitatea Crevedia pe teritoriul administrativ al orasului Buftea din PVC, SN8, Dn315mm, Ltot=217 m;

- Camine de vizitare din beton pe teritoriul administrativ al orasului Buftea:  7 buc.;

Lucrari pe teritoriul administrativ al comunei Crevedia

Reteaua de canalizare va avea lungimea totala de 16.363 m.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de canalizare din localitatea Crevedia sunt prezentate in tabelul urmator:

Lista lungimilor retelei de canalizare pe strazi in localitatea Crevedia

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 | 315 |  |
| 1 | DN 1A (Sos. Bucuresti-Targoviste) | 7711 | 7552 | 159 | PVC |
| 2 | Sos. Bucuresti-Targoviste 1 | 200 | 200 |  | PVC |
| 3 | Sos. Bucuresti-Targoviste 2 | 103 | 103 |  | PVC |
| 4 | Sos. Bucuresti-Targoviste 3 | 69 | 69 |  | PVC |
| 5 | DC 158 (Str. Darzei) | 1118 | 1118 |  | PVC |
| 6 | Str. Cazanului | 273 | 273 |  | PVC |
| 7 | Str. Berzelor | 928 | 928 |  | PVC |
| 8 | Intrarea Bisericii | 166 | 166 |  | PVC |
| 9 | Str. Salcamilor | 219 | 219 |  | PVC |
| 10 | Str. Morii | 587 | 587 |  | PVC |
| 11 | Str. Dealul Mare | 109 | 109 |  | PVC |
| 12 | Str. Dispensarului Vechi | 823 | 823 |  | PVC |
| 13 | DJ 701 B (Calea Combinatului) | 554 | 554 |  | PVC |
| 14 | Calea Combinatului 1 | 105 | 105 |  | PVC |
| 15 | Str. Bancii | 672 | 672 |  | PVC |
| 16 | Str. Bancii 1 | 379 | 379 |  | PVC |
| 17 | Str. Noua | 648 | 648 |  | PVC |
| 18 | Str. Florilor | 415 | 415 |  | PVC |
| 19 | Str. Campului 1 | 200 | 200 |  | PVC |
| 20 | Str. Campului 2 | 310 | 310 |  | PVC |
| 21 | Str. Campului 3 | 128 | 128 |  | PVC |
| 22 | Str. Plopilor | 295 | 295 |  | PVC |
| 23 | Str. CAP-ului | 163 | 163 |  | PVC |
| 24 | Str. Stadionului | 188 | 188 |  | PVC |
| TOTAL pe diametre | 16.363 m | 16.204 m | 159 m |  |
| Total general |  | 16.363 m |  |

Pe traseul retelei de canalizare menajera s-au prevazut 455 camine de vizitare din elemente prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de schimbare a directiei canalului.

Configuratia terenului din localitatea Crevedia impune prevederea a 9 statii de pompare a apelor uzate.

Statiile de pompare a apelor uzate SPAU1-CRV ÷ SPAU5-CRV si SPAU7-CRV ÷ SPAU10-CRV vor fi amplasate pe marginea drumurilor, pe  teren apartinand Domeniului Public al Primariei Crevedia.

Statiile de pompare ape uzate menajere vor fi de tip camin, cu diametrul de 1,5÷2,5 m, carosabile si vor fi prevazute cu sistem de separare al solidelor.

Lucrari pentru localitatea Crevedia pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

Reteaua de canalizare va avea lungimea totala de 217 m.

Lista lungimilor retelei de canalizare menajere al localitatii Crevedia pe teritoriul administrativ al orasului Buftea

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 315 |  |
| 1 | DN 1A (Sos. Bucuresti-Targoviste) | 217 | 217 | PVC |
| Total general |  | 217 m |  |

Retea noua de apa uzata in localitatea Darza

Localitatea Darza nu dispune de sistem centralizat de canalizare.

Investitiile propuse pentru sistemul de canalizare ape uzate menajere din localitatea Darza constau din urmatoarele lucrari:

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=13.719 m;

- Camine de vizitare din beton: 373 buc.;

- Camine de decantare: 4 buc;

- Racorduri: 1500 buc.

- Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 4 buc ;

- Conducte de refulare ale SPAU, din PEID, PE 100, RC, SDR17, PN 10 pentru canalizare, cu diametre De90mm si De160mm si lungimea totala Ltot=2.275 m;

- Camine pe conductele de refulare: 9 buc.

Reteaua de canalizare va avea lungimea totala de 13.719 m.

Lista lungimilor retelei de canalizare pe strazi in localitatea Darza

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 |  |
| 1 | DC158 | 3300 | 3300 | PVC |
| 2 | Str. Gavanei 1 | 388 | 388 | PVC |
| 3 | Str. Gavanei 2 | 757 | 757 | PVC |
| 4 | Str. Gavanei 3 | 645 | 645 | PVC |
| 5 | Str. Gavanei 4 | 560 | 560 | PVC |
| 6 | Str. Gavanei 5 | 446 | 446 | PVC |
| 7 | Str. Ion Condeescu | 588 | 588 | PVC |
| 8 | Str. Garii 1 | 457 | 457 | PVC |
| 9 | Str. Garii 2 | 194 | 194 | PVC |
| 10 | Str. Garii 3 | 244 | 244 | PVC |
| 11 | Str. Garii 4 | 250 | 250 | PVC |
| 12 | Str. Garii 5 | 286 | 286 | PVC |
| 13 | Str. Garii 6 | 347 | 347 | PVC |
| 14 | Str. Garii 7 | 150 | 150 | PVC |
| 15 | Str. Garii 8 | 167 | 167 | PVC |
| 16 | Str. Garii 9 | 264 | 264 | PVC |
| 17 | Str. Agricultorilor | 918 | 918 | PVC |
| 18 | Str. Agricultorilor 1 | 175 | 175 | PVC |
| 19 | Str. Agricultorilor 2 | 194 | 194 | PVC |
| 20 | Str. Agricultorilor 3 | 145 | 145 | PVC |
| 21 | Str. Agricultorilor 4 | 295 | 295 | PVC |
| 22 | Str. Agricultorilor 5 | 168 | 168 | PVC |
| 23 | Str. Stejarului 1 | 177 | 177 | PVC |
| 24 | Str. Florilor | 243 | 243 | PVC |
| 25 | Str. Armoniei | 267 | 267 | PVC |
| 26 | Str. Laptariei | 186 | 186 | PVC |
| 27 | Str. Scolii 1 | 252 | 252 | PVC |
| 28 | Str. Scolii 2 | 106 | 106 | PVC |
| 29 | Str. Armeneasca 1 | 495 | 495 | PVC |
| 30 | Str. Armeneasca 2 | 152 | 152 | PVC |
| 31 | Str. Constructorilor 1 | 256 | 256 | PVC |
| 32 | Str. Constructorilor 2 | 147 | 147 | PVC |
| 33 | Str. Cheii | 123 | 123 | PVC |
| 34 | Str. Strajerului | 209 | 209 | PVC |
| 35 | Str. Dispensarului | 100 | 100 | PVC |
| 36 | Str. Bisericii | 68 | 68 | PVC |
| TOTAL pe diametre | 13.719 m | 13.719 m |  |
| Total general |  | 13.719 m |  |

Configuratia terenului din localitatea Darza impune prevederea a 4 statii de pompare a apelor uzate.

Statiile de pompare a apelor uzate SPAU1Darza ÷ SPAU4Darza vor fi amplasate pe marginea drumurilor, pe teren apartinand Domeniului Public al Primariei Crevedia.

Statiile de pompare ape uzate menajere vor fi de tip camin, cu diametrul de 1,5÷2 m, carosabile si vor fi prevazute cu sistem de separare al solidelor.

Canalizarea proiectata in localitatea Darza se va descarca in canalizarea proiectata a localitatii Crevedia.

Extindere retea de apa uzata in localitatea Manastirea

Investitiile propuse pentru extinderea sistemul de canalizare ape uzate menajere din localitatea Manastirea constau din urmatoarele lucrari:

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=3.561 m;

- Camine de vizitare din beton:  101 buc.;

- Camine de decantare: 2 buc;

- Racorduri: 350 buc.;

- Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 2 buc.;

- Conducte de refulare ale SPAU, din PEID, PE100, RC, SDR17 PN10, cu diametrul De90mm si lungimea totala Ltot=800 m;

- Camine pe conductele de refulare: 2 buc.;

Lista lungimilor retelei de canalizare pe strazi in localitatea Manastirea

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta pe strada [m] | Lungime [m] / Diametru [mm] | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 |  |
| 1 | Str. Manastirii | 1003 | 1003 | PVC |
| 2 | Str. Serbanestilor | 413 | 413 | PVC |
| 3 | Str. Soarelui | 172 | 172 | PVC |
| 4 | Str. Lacului | 168 | 168 | PVC |
| 5 | Str. Lacului 1 | 18 | 18 | PVC |
| 6 | Str. Zmeului | 92 | 92 | PVC |
| 7 | Str. Serbanestilor 1 | 303 | 303 | PVC |
| 8 | Str. Uzinei | 842 | 842 | PVC |
| 9 | Str. Pacii 1 | 140 | 140 | PVC |
| 10 | Str. Pacii 2 | 130 | 130 | PVC |
| 11 | Str. Pacii 3 | 90 | 90 | PVC |
| 12 | Str. Cartierului | 190 | 190 |  |
| TOTAL pe diametre |  | 3.561 m |  |
| Total general |  | 3.561 m |  |

Descarcarea canalizarii din localitatea Manastirea se va face in reteaua de canalizare proiectata in localitatea Crevedia si in reteaua de canalizare existenta pe strada Pacii, in localitatea Manastirea.

Toti parametrii utilajelor montate in cadrul sistemului de apa uzata a localitatilor Crevedia, Darza si Manastirea vor fi transmisi la sistemul SCADA central care este instalat la Statia de Epurare a orasului Buftea.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: Investitiile proiectului sunt corelate cu proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa” 2007 -2013, finantat prin programul POS Mediu.

c)utilizarea resurselor naturale:, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: resursa naturala folosita este reprezentata de apa asigurata din sursa Crevedia - 6 foraje localizate in extravilan, pe teritoriul comunei Crevedia.

d)cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate: în perioada executarii lucrarilor vor rezulta deseuri specifice activitatii de construire, care vor fi gestionate corespunzator, astfel deseurile rezultate se vor depozita temporar, selectiv, in spatii special amenajate pe categorii de deseuri pana la preluarea lor de catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii; în perioada de functionare vor rezulta diferite categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere), deseuri rezultate de intretinere/reparatii care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

e)poluare si alte efecte negative  – impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus deoarece perioada de constructie este relativ scurta iar echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante, corespunzatoare si cu nivel redus de zgomot si emisii.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoştinţelor ştiinţifice:redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite

Conform evaluarii riscurilor privind schimbarile climatice prezentate, in general proiectul

este considerat vulnerabil la urmatoarele:

- sistem de alimentare cu apa: seceta, cresterea temperaturii, disponibilitatea apei etc.

- sistem de canalizare: modificari in regimul precipitatiilor extreme, seceta, cresterea temperaturii etc

Pentru fiecare risc rezultat ca urmare a hazardelor climatice identificate in cadrul proiectului au fost luate si integrate in proiect masurile de adaptare la schimbarile climatice, spre exemplu:

- pentru sisteme de alimentare cu apa: 6 surse de apa noi, extindere statie de tratare, achizitia de grupuri electrogene mobile  pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica etc;

- pentru sisteme de canalizare: conductele vor avea  materialele adecvate, din punct de vedere al rezistentei la  solicitarile dinamice si rezistentei la coroziune, statii de pompare prevazute cu instalatii de ventilatie, prevederea sistemului SCADA de monitorizare continua, achizitia de grupuri electrogene mobile  pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica etc.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

Se estimeaza, ca pe perioada de executie a lucrarilor, proiectul va genera un impact nesemnificativ, asupra populatiei si sanatatii umane, iar masurile propuse au rolul de a evita potentialul disconfort asupra acestora.

Dupa realizarea lucrarilor, in operare, proiectul, nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate.

Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv asupra populatiei din zona, prin imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii, si eliminarea riscului de imbolnavire cauzat de descarcari necontrolate de ape uzate neepurate sau insuficient epurate.

2. Amplasarea proiectului:

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luata in considerare , in special in functie de:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor – lucrarile se vor executa pe teritoriul judetelor Dambovita si Ilfov. In vederea realizarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanta, in perioada 2014-2020 – judetul Dambovita au fost obtinute:

- Certificatul de Urbanism nr. 178 din 26.05.2016 emis de Primaria Comunei Crevedia;

- Certificatul de Urbanism nr. 179 din 26.05.2016 emis de Primaria Comunei Crevedia;

- Certificatul de Urbanism nr. 123 din 05.04.2017 emis de Primaria Comunei Crevedia;

- Certificatul de Urbanism nr. 205 din 18.05.2016 emis de Primaria orasului Buftea.

b)bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia: modificarile duse proiectului nu necesita utilizarea de cantitati suplimentare de resurse naturale;

c)capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

(i)zone umede, zone riverane, guri ale râurilor– nu este cazul;

(ii)zone costiere şi mediul marin– nu este cazul;

(iii)zonele montane şi forestiere– nu este cazul;

(v)zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare; situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national  - Sectiunea III – a – zone protejate, zonele de protectie insituite conform prevederilor legilsatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: Proiectul nu este amplasat într-un sit Natura 2000 şi nici în vecinătatea unuia. Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt siturile Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului şi ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului aflate la aproximativ 21 km.

(vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare; situri Natura 2000 zone in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii si relevanate pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;

(vii)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

(viii)peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic– nu este cazul.

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 şi 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la articolul 3 alineatul (1), şi ţinând seama de:

(a)importanţa şi extinderea spaţială a impactului (de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată) – nu este cazul;;

(b)natura impactului-secundar;

(c)natura transfrontalieră a impactuluia)– nu este cazul;

(d)intensitatea şi complexitatea impactului)– redus; Pe perioada de executie a lucrarilor intensitatea si complexitatea impactului potential este redusa, strict in zona amplasamentelor lucrarilor propuse;

(e)probabilitatea impactului este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2; Prin masurile de constructie adoptate, prin tehnologia de executie si de exploatare care vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a impactului

(f)debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - prin realizarea proiectului impactul este local, temporar pe perioada de executie a lucrarilor si redus pe perioada de functionare; impactul nu este suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 80 din 21.04.2017;

(g)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-nu este cazul

Pentru perioada de executie a proiectului in zonele invecinate cu amplasamentele proiectului nu s-au identificat proiecte similare care sa determine un impact cumulat pe aceleasi cai de propagare – aer, corpuri de apa de suprafata, de adancime, pe sol, subsol si biodiversitate;

(h)posibilitatea de reducere efectivă a impactului- prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de executie a lucrarilor si redus pe perioada de functionare, impactul nu este suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 80 din 21.04.2017.

Conditiile de realizare a proiectului:

-respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei, respectarea tuturor solutiilor tehnice, a avizelor solicitate de alte institutii.

-supravegherea lucrarilor se va face prin monitorizare permanenta, avand ca scop principal minimizarea impactului asupra mediului.

-anuntarea Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita in situatia in care apar elemente noi, nespecificate in documentatie, care nu au fost luate in consideratie la emiterea prezentei decizii.

Protectia calitatii apelor :

-nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri, sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane.

Protectia aerului:

-deplasarea cu viteza redusa a vehiculelor implicate in lucrarile prevazute de proiect, astfel incat sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate;

-intretinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate , in scopul reducerii emisiilor de poluanti atmosferici:

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei,cu modificarile si completarile ulterioare.

Protecţia solului şi a subsolului:

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile se vor colecta selectiv în zone special amenajate şi predate pe bază de contract firmelor autorizate;

-  este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-  se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a solicita  revizuirea prezentei decizii dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii ,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata.

La finalizarea obiectivului de investitie titularul va solicita emiterea autorizatiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea  Nistor

Intocmit,                                                           Sef Serviciu Avize, Acorduri,

Autorizatii,

consilier  Elvira Dobra                                             Morcoase Maria