MEMORIU  DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA  ACORDULUI DE MEDIU

(conf. L 292/2018, anexa 5 E)

- Denumirea proiectului:  CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO

- Amplasamentul proiectului : OR.TITU, STR. GARII, NR. 63, JUD. DAMBOVITA

II.Titular
   – numele beneficiarului: STANA ANTON

– domiciliul : Com. Branistea , str. Catanesti, nr.585, jud. Dambovita

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet

– numele persoanelor de contact:  
   – director/manager/administrator:

– responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)	Prezentul proiect s-a intocmit la cererea  beneficiarului in vederea  edificarii unei constructii cu destinatia – spalatorie auto.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

La solicitarea  beneficiarului  s-a elaborat documentatia tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Construire privind construirea unei cladiri cu  destinatia  spalatorie auto.

Obiectul de activitate il constituie serviciile de spalare si lustruire auto.

Realizarea obiectivului este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

- Se creeaza noi locuri de munca;

- Contribuie la dezvoltarea crearea si dezvoltarea microinteprinderilor in mediul urban si incurajarea activitatii productive ;

- Contribuie la dezvoltarea economica a unitatii si a localitatii, cu impact asupra populatiei.

- Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ  de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare. Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic, prin crearea unor locuri de munca, dezvoltarea capacitatiilor, oportunitatilor economice si imbunatatirea calitatii vietii populatiei.

- Administratia publica locala apreciaza ca oportuna dezvoltarea zonei  industriale.

c) valoarea investitiei : 54 500lei

d) perioada de implementare propusa : 24 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren  solicitata pentru a fi folosita temporar ( plan de situatie si de amplsament atsat documentatiei).

- plan incadrare in zona

- plan de situatie

- plan amplasament pe suport topografic

- plan cota + 0,00

f) Caracteristicile constructiei propuse:

- incadrare in localitate si zona:

Terenul este situat in intravilanul orasului Titu, UTR 1.

- descrierea  terenului (parcelei) :

-   categoria de  folosinta : intravilan curti constructii

- functiunea dominanta : IS- zona pentru prestari servicii/ comert,  conform PUZ aprobat prin HCL Titu nr. 155/28.10.2019.

- suprafata : 586.00mp, forma  regulata .

- POT maxim = 50%,  CUT maxim = 1,20;

- H maxim = 10 m la coama superioara.

- SV min. = 20

- vecinatati:

      - Nord – str.  Garii – 13.30m ;

      - Est –   STANA ANTON SI  STANA IOANA MARIA –LOT 2 – 43.22m ;

      - Sud –  STANA ANTON SI STANA  IOANA MARIA – LOT 2– 13.62ml;

      - Vest – Drum  Public  (NC 72141) – 44.70ml;

Pe terenul descris  mai sus se propune amplasarea  unei constructii tip hala metalica, regim de inaltime P, dimensiuni maxime in plan 10.00mX7.00m cu destinatia spalatorie auto, bazin de retentie ape uzate si separator  de hidrocarburi si uleiuri.

| INDICI URBANISTICI |
| --- |
| parcela cu suprafata totala de : | 586.00 | mp | curti constructii |  |
| Constructii EXISTENTE | AC | ADC | AU | AL |
| SPATIU COMERCIAL | 70.00 | 140.00 | 101.00 | 0.00 |
| TOTAL | 70.00 | 140.00 | 101.00 | 0.00 |
| P.O.T. existent = | 11.95 | % | C.U.T. EXISTENT = | 0.24 |
| Constructie propusa | AC | AU | AL | AC terase/ balcoane |
| SPALATORIE AUTO | 111,30 | 104,38 |  |  |
| BAZIN RETENTIE APE UZATE | 6.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| SEPARATOR DE HIDROCARBURI | 1.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SUPRAFTA CONSTRUITA LA SOL = | 118,30 | mp |
| SUPRAFATA DESFASURATA | 118,30 | 104,38 | 0.00 |  |
| P.O.T. PROPUS = | 32,13 | % | C.U.T. PROPUS = | 0,32 |
| (Sc parter+Sc Balcoane)/ S teren x100 | (Sd+Sc Balcoane parter)/ S teren |
| Date despre constructii: |  |  |  |  |  |
| inaltime la cornisa (streasina): +3,75m, de la cota +/-0,00 |
| inaltimea maxima (la coama): +5,00m de la cota +/-0,00 |
| cota teren amenajat : -0.20 m de la cota +/-0,00 |  |  |  |
| cota teren natural : -0,250 m de la cota +/-0,00 |  |  |  |

Constructia  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

- NORD - la 9,12m  de  constructia existenta « Spatiu comercial P+1» si la 27,57m  fata de  limita  proprietatii

- EST– la 0,60m  de limita  proprietatii si  la 29,30m  fata de locuinta  existentă

- SUD– la 2,95-3,72m  de limita proprietatii  si la 25,00m  fata  de  locuinta  existentă

- VEST - la 5.50m fata de limita proprietatii  si la 22,87m  fata de  locuinta  existenta

- Infrastructura:

Sistemul de fundare este realizat din fundatii izolate sub stalpi metalici legate pe ambele directii de grinzi perimetrale. Fundatiile izolate sunt formate din bloc de beton simplu si cuzinet. Dimensiunile elementelor pentru structura principala sunt dupa cum urmeaza: cuzinet 0.60x1.00 si inaltime de 60 cm, bloc de beton 1.30x1.70 si inaltime 40 cm, grinzi de fundare 30x40 cm, placa de pardoseala are inaltime de 15 cm si este armata cu 2 plasa sus si jos. Dimensiunile elementelor pentru fundatiile stalpilor din zona P+1E sunt urmatoarele: cuzinet 0.75x0.75 m cu inaltimea de 60 cm, bloc de beton 1.50x1.50 cu inaltimea de 40 cm.

Planseul peste parter este de tip compozit alcatuit dintr-o tabla cutata cu suprabetoanare armate ce conlucreaza cu grinzile metalice prin intermediul unor conectori.

- Suprastructura

Sistemul structural este de tipul structura in cadre metalice.

Cadrele sunt realizate din stalpi si grinzi. Constructia parter are stalpii formati din  profile de tip IPE200 si grinzile cadrului profil IPE200. Panele sunt pozitionate la nivelul grinzilor si au sectiune de 100x80x5mm,

Contravantuirile in planul acoperisului sunt de tip teava patrata 60x60x6.3, iar contravantuirile dintre stalpi sunt de tip teava patrata 100x100x10.

Acoperisul  este de tip sarpanta  metalica  cu  invelitoare  din panouri din tabla cu  termoizolatie  de  tip  ‘’Sandwich’’, fixate pe riglele de inchidere cu suruburi autoperforante si autofiletante. Acoperisul are o  configuratie generala simpla definita de un contur continuu, rectangular  fara intranduri, in doua  ape deasupra  spalotorie auto si intr-o  apa  deasupra  zonei  pentru  personal si  clienti, cu o  panta constanta si continua de minim 15.00%.  Apele pluviale sunt colectate prin intermediul  jgheaburilor din tabla din care se scurg prin intermediul burlanelor montate  pe  interior pana la cota  terenului amenajat de unde sunt colectate la sistemul de  colectare  ape  pluviale  prevazut pe amplasament.

- Finisajele exterioare:

- Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri  din  tabla  de  tip  sandwich cu  termoizolatie  din  spuma  poliuretanica montate  pe  rigle  metalice prinse  de  stalpii metalici

-  soclu din beton armat , tencuit si  vopsit cu  culoarea  gri  inchis

-  usi metalice cu  panouri din PVC  la  spalatorie

-  ferestre  fixe  si  mobile  din  PVC   cu  geam  termoizolant.

- fatade finisate cu placari de aluminiu compozit

lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora

| Nivel | Destinatie incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| Parter | Receptie / sala asteptare clienti | 15,52 |
|  | G.S. clienti | 1,82 |
|  | W.C. clienti | 1,80 |
|  | Vestiar personal | 4,48 |
|  | w.c. personal | 1,27 |
|  | Camera pompe | 3,56 |
|  | Spalatorie auto 3 posturi | 75,93 |

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE  PROIECTULUI PROPUS:

-profilul si capacitatile de productie:

Obiectul de activitate il constituie serviciile de spalare si lustruire auto.

Nu  exista proces de proces de productie.

- descrierea  instalatiei si a fluxurilor tehnologice :

Spatiul pentru receptie, care este si loc de asteptare pentru clienti (loc unde se ofera o cafea si pot fi citite ziare), grup sanitar  pentru  clienti, de asemenea  este  prevazuta  si  zona  pentru  personal ci  vestiar prevazut  cu  w.c.,  lavoar si dus. si  zona  pentru depozitare a materialelor si accesoriilor si a  pompelor  pentru  splătorie

Spalatoria presteaza urmatoarele servicii:
- spalat exterior
- curatat interior (aspirat, sters, parfumat)
- polishare (ceruire) auto
- spalare motor
- curatire tapiterie de murdarie, pete de grasime, suc, etc

Pentru desfasurarea activitatii de spalatorie vor fi utilizate urmatoarele echipamente /dotari:

- spalatorie auto : 3 boxe autoturisme

- rigole de colectare ape uzate

- separator hidrocarburi

- bazin decantare  ape menajere

- 3 aparate de spalat cu jet de apa rece tip WAP compresor

- 2 nebulizatoare

-  2 aspirator uscat-umed
       - echipamente de birotica: casa de marcat, computer, imprimanta, telefon
       - raft depozitare detergenti, cosmetice auto (se vor folosi detergenti biodegradabili)

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

nu exista proces de productie;

- Materiile prime, energia si combustibulii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

- nu exista proces de productie;

- racordarea la retelele utilitare existente in zona :

- Alimentarea cu energie electrica :

In zona de  prestari  servicii, la  spatiul  comercial  existent  exista  bransament  la  reteaua electrica  aferenta la str. Garii. Pentru  constructia  propusa, Spalatorie  auto, se  propune  realizarea  extinderii retelei  electrice.

- Instalatia de alimentare cu apa rece si calda menajera :

Pentru alimentarea cu apa potabila, se propune  extinderea retelei de distributie apa potabila existenta  in  incintă.

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler electric instant de 200 litri montat  in camera  tehnică. Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Se prevede recircularea apei calde menajere.

- Instalatia de canalizare menajera

Indepartarea apelor uzate menajere, se face numai prin retea de canalizare a apelor uzate; racordata la reteaua  oraseneasca.

- Canalizarea apelor din spalatoria  auto:

- apele uzate realizate in urma procesului de spalare a masinilor se vor colecta prin intermediul canalelor de colectare apa murdare (aflate pe platformele unde se realizeaza spalarea  masinilor), la un  camin de canalizare  din care se vor scurge catre un separator de hidrocarburi si uleiuri (1,00x1.00x2.00m) montat  ingropat  dupa care se vor colecta in intr-un  bazin  decantor iar  ulterior  vor  fi  deversate  la  reteaua  publica de  canalizare  a  orasului  Titu.

# Separatorul de hidrocarburi si uleiuri

Separatorul de hidrocarburi se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă, la distanţe de siguranţă faţă de alte obiecte din incintă.

Separatorul de hidrocarburi este realizat astfel încât să asigure:

- separarea apelor reziduale rezultate in urma prestarii de servicii, spalarii vehiculelor,  curatarii elementelor unse de ulei, sau de alta provenienta;

- epurarea apelor meteorice contaminate de uleiul provenit din zonele impermeabile

- principiul de functionare se bazeaza pe principul diferentei de densitate a apei si a uleiurilor minerale( adica pe principiul coalescentei) si separarea gravitationala a meteriilor grele (noroi).

- Canalizare pluviala

Apele meteorice, colectate de pe acoperisuri de jgheaburi si burlane din tabla de 0.5mm sunt colectate  printr-o  retea  locala de  colectare  ape  pluviale spre  reteaua  publica de  canalizare ape  pluviale;

Evacuarea apelor meteorice de pe platforma obiectivului studiat se va realiza prin pantele cailor de circulatie si ale platformelor de parcare in general. In punctele de racordare ale acestora cu aleea carosabila precum si in lungul acesteia se vor amplasa guri de scurgere stradale (gaigare)  racordate la o conducta subterana din PE Dn 300 mm montata  cu panta de minim 3 %0  spre  separatorul de  hidrocarburi  dupa  care este  colectat  in  bazinul decantor  si  ulterior  deversat la  reteaua publica de  canalizare.

- Alimentarea cu gaze

In zona exista  retea  de  joasa  presiune  de  gaze naturale, iar in incinta zonei de  prestari  servicii exista retea  de utilizare a gazelor naturale .

- Incalzirea spatiilor:

Încălzirea spatiilor se va asigura cu radiatoare electrice.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Se vor mentine spatiile verzi existente cu exceptia spatiului destinat constructiei propriu zise si aleilor betonate.

Pe laturile laterale se va realiza imprejmuiri transparente dublate de vegetatie.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Amplasamentul beneficiaza de acces direct din str. Garii – la  nord  si  din strada PARCULUI la  Vest.

Accesul in incinta obiectivului se va realiza prin executarea  unor racorduri  la  strada  PARCULUI la Vest.  Racordul propus va fi de tip palnie avand raze de 3,00 m, atat pentru intrare cat si pentru iesire si  se va executa in structura elastica din beton asfaltic. Accesul la incinta se va executa pe o latime de minim  7.00m.

- resursele naturale folosite  in constructie si functionare :

Resursele naturale sunt cele uzuale pentru astfel de lucrari, respectiv se vor utiliza agregate                       naturale (nisip, pietris, apa).

Pe perioada de exploatare a  a constructiei nu se utilizeaza resurse naturale.

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Lucrarile de executie nu vor afecta in nici un fel domeniul public parcelele vecine. Organizarea executiei constructiilor se va face astfel ca sa nu fie necesare baracamente si echipamente provizorii pentru  executarea lucrãrilor, aprovizionand santierul, ritmic, cu materialele necesare punerii in opera in ziua respectiva.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosirea ulterioara:

Beneficiarul are obligatia sa execute integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie – conform L 50 /1991 text 05 05 2017 art 37 si sã asigure receptionarea lucrãrilor conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv obtinerea certificatului energetic la  terminarea acestora.

Termenul estimat de punere in functiune a investitiei: 2021

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Proiectul de investitie  «Construire spalatorie auto» propus a fi amplasat in orasul Titu, str. Garii, nr.63,  jud. Dambovita,  nu este in relatie cu alte proiecte.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Din punct de vedere tehnic, in acest moment, nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului.

Din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului deoarece cladirea este  dotata cu cele mai noi tehnologii avand un grad de poluare foarte redus.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 217/31.10.2019, emis de Consiliul Local Titu, s-au solicitat urmatoarele documente si avize/ acorduri:

- D.T.A.C.

-  D.T.O.E.

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu apa

- securitatea la incendiu

- sanatatea populatiei

- acordul de mediu

-

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului :

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare :

Amplasamentul proiectului propus nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic  si declararea unor situri arheologice  ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul propus nu se afla in raza de protectie  sau un in apropierea vreunui monument    istoric.

- Harti, fotografii ale amplasamentului :

- Coordonate geografice ale amplasamentului, in sistemn de proiectie nationala Stereo 1970:

pct	           	       X                  	         Y

1 		 544884.375  		351479.115

2		 544897.672  		351479.035

3		 544897.631  		351474.917

4		 544897.530  		351464.708

5		 544897.716  		351435.824

6		 544884.173  		351434.416

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In urma desfasurarii lucrarilor din activitatea de construire a cladirilor  vor rezulta doar ape uzate menajere de la grupurile sanitare.

Toate  apele uzate  menajere vor  fi conduse catre  reteaua de canalizare a orasului.  Este interzisa  deversarea apelor menajere uzate in mediul ambiant.

In perioada de functionare apele uzate realizate in urma procesului de spalare a masinilor se vor colecta prin intermediul canalelor de colectare apa murdare (aflate pe platformele unde se realizeaza spalarea  masinilor) la un  camin de canalizare din care se vor scurge catre un separator de hidrocarburi si uleiuri  montat  ingropat  dupa care se vor colecta intr-un  bazin  decantor iar  ulterior  vor  fi  deversate  la  reteaua  publica de  canalizare  a  orasului  Titu.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Apele  pluviale de  pe  platformele  betonate, acces  carosabil si  parcari auto se vor  colecta  prin  retea  subterana si  vor  trece  printr-un  separator de  hidrocarburi dupa  care  sunt  deversate in reteaua publica de canalizare.

- Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri :

Sursele mobile de poluare a aerului sunt constituite din utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare.

Utilajele au motoare diesel sau motoare pe benzina (mijloacele auto ale personalului), astfel incat principalele gaze poluante evacuate in atmosfera (prin esapare) sunt: oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanti organici persistenti, pulberi.

In timpul  executiei  se  vor  lua  masuri  pentru  prevenirea  producerii prafului in  urma  realizarii lucrarilor de  construire, astfel  se  va  stropi  cu  apa la  interval  de  timp  regulat  astfel  incat  sa  se impidice  ridicarea prafului.

In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;

In timpul functionarii  incalzirea cladirii se va realiza prin intermediul unei centrale  electrice.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

- sursele de zgomot și de vibrații pe durata executiei lucrarilor de constructie, constructorul va lua toate masurile de eliminare a factorilor de discomfort (praf, zgomot) si incadrarea in standardele si legislatia de protectia mediului; dupa terminarea lucrarilor si punerea in fuctiune a depozitului nu sunt factori care sa produca zgomot si vibratii;

-in faza de exploatare -   Functiunea aferenta obiectivului de investitie nu produce zgomot nici in interior nici in exterior peste limitele normale.

Activitatea care se va desfasura  va fi complementara zonelor  de locuit si prin urmare nu prezinta pericole din punct de vedere al zgomotelor si vibratiilor.

Sursele de zgomot sunt  sursele urbane provenite in special de la circulatiile  rutiere, dar care in zona sunt sub limita  legal admisa.

Amplasarea si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica. Pentru asigurarea unui nivel de zgomot interior de 35dB nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii:
              Prin natura activitatii care se va desfasura  nu vor exista  astfel de poluanti.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

Principalele surse de emisii de poluanti pentru sol sunt reprezentate de:

- inlaturarea stratului de sol vegetal pe culoarul de lucru;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitarea neadecvata;

- depozitarea necontrolata a deseurilor si a materialelor de executie;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de colectare ape uzate si pluviale in zona organizarilor de   santier.

- posibile scurgeri accidentale de carburanti sau lubrifianti de la mijloacele auto si utilajele care deservesc activitatea de construire si apoi la activitatile specifice din etapa de exploatare a halelor.

Natura activitatilor pentru care se propune a se realiza investitia, cat si metodele si tehnicile de construire cat si natura  activitatii nu presupun folosirea  substantelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminari ale solului.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Pe perioada executiei constructiei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele lucrari:

- se va optimiza  durata de mentinere deschisa a santierului in vederea evitarii surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de teren prin respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei tehnologice in timpul operatiilor de constructii- montaj.

- stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la terminarea lucrarilor;

- dimensionarea lucrarilor la suprafata strict necesara;

- delimitarea stricta a culoarului de lucru.

- pe durata lucrarilor se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare.

Pentru a se evita poluarea solului au fost prevazute urmatoarele masuri:

- se asigura, la termen, verificarea functionalitatti motoarelor termice ale mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire

- nu sunt amenajate depozite de carburanti si uleiuri in alte locuri decat cele cu dotarile corespunzatoare prevederilor legale;

- lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport se efectueaza numai in locuri special amenajate in acest sens;

- nu se practica spalarea utilajelor si a mijloacelor auto in cadrul amplasamentului,

- alimentarea cu motorina si cu lubrifianti a utilajelor se face cu sigurarea tuturor conditiilor de evitare a pierderilor accidentale si de protectie a mediului in locuri special amenajate – statii de distributie carburanti;

- toate utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare ruleaza pe drumuri amenajate si sunt parcate doar pe platformele betonate

- deseurile rezultate din etapa de constructie cat si cele din activitatea de exploatare a constructiei sunt  depozitate temporar numai in recipiente speciale, amplasate in locuri special amenajate.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In mod normal activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra ecosistemelor acvatice si terestre.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Se vor lua urmatoarele masuri:

- refacerea zonei la terminarea lucrarilor;

- stocarea substantelor periculose in recipiente etanse si depozitare in locuri speciale;

- colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor;

- folosirea de catre executant de utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii;

- readucerea habitatelor din aria naturala protejata cat mai aproape de starea initiala la finalizarea lucrarilor.

- Protectia sezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de a asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protectie a vreunui monument istoric si de arhitectura.

Constructia propusa este la 22.87m fata de cea mai apropiata locuinta  cu care se invecineaza la vest. Activitatea care se desfasoara  este o activitate  specifica  asezarilor umane si a obiectivelor de interes  public si prin urmare nu poate creea  nici un fel de pericol acestora.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra asezarilor umane si nu se impun masuri suplimentare de protectie a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate de amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- Lista deseurilor( clsificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- Deseuri rezultate in etapa de constructie

Regimul gospodaririi deseurilor produse in faza de executie, va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

      - Menajere sau asimilabile;

      - Metalice ferose – rezultate din activitatea de executie a structurilor metalice

      - Metalice neferose – rezultate din activitatea de realizare a legaturilor electrice

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de construire:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | Amplasarea structurilor metalice pentru constructii | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.05 t |
| Deseuri de cabluri electrice | 17 04 11 | Construirea retelelor si a racordurilor electrice | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.01 t |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplasate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc |

- Deseuri rezultate in etapa de exploatare:

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de exploatare:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaj hartie si carton | 15 01 01 | Activitatea de birou si ambalaje pentru produse | Colectarea se va face selectiv | se vor valorifica prin firme autorizate | 0.1t/luna |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplasate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc/ luna |
| Deseuri ambalaje reciclabile ( materiale plastice) | 15 01 02 | Activitatea personalului angajat | Colectare selectiva | se vor valorifica prin firme autorizate | 0.1 t/luna |
| Reziduuri dela curatarea sistemului de preepurare | 19 08 02 19 08 10* | Activitatea desfasurata | Bazin decantor | Preluate de firme autorizate | 0.2mc/luna |

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate se vor alege inca din faza de proiectare cele mai bune tehnologii. Deseurile generate vor fi colectate selectiv si valorificate.

- Planul de gestionare a deseurilor:

- Gestionarea  deseurilor de hartie si carton:

      - Reducerea folosirii hartiei;

      - Amplasarea  si utilizarea recipientilor pentru colectarea hartiei;

      - Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata in birouri

      - Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton  catre agenti economici autorizati

- Gestionarea ambalajelor din materiale plastice/ hartie/ carton/ metal/ lemn:

- Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive, sau reutilizabile/ returnabile

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plstic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii;

- Achizitionarea de produse vrac pentru a se evita generarea de deseuri de ambalaje

- Predarea selectiva catre agenti economici autorizati

- Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/ acumulatori.

- Repararea echipamentelor  electrice si electronice defecte;

- inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu

durata mare de viata,

- Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor.

- Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici

autorizati in domeniul reciclarii,

- Alte masuri :

- achizitionare de echipamente/ aparate  cu durata de functionare cat mai mare

- preocuparea continua pentru asigurarea conditiilor de depozitare optime pentru  produsele achizitionate

- instruirea intregului personal cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor;

- Respectarea cu strictete a programului de revizii si reparatii in scopul prelungirii duratei de viata a utilajelor si instalatiilor;

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculose:

- substantele si  preparatele chimice periculose utilizate si/ sau produse:

Pe amplasament nu vor fi produse si utilizate substante chimice periculose. Detergentii folositi in activitatea de spalare masini auto vor fii biodegradabili.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculose si sigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:

Nu e cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafata de teren aferenta obiectivului  este de 586.00 mp.

Suprafata de teren aferenta lucrarilor de investitii este de 1781.49 mp, dupa cum urmeaza:

| BILANT PE PARCELA |  |  |  | teren | 586,00 | 100,00 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suprafata construita la cota +/-0,00 | 188,30 | 32,13 | % |
| alei pietonale |  |  |  | 50,65 | 8,64 |  |
| alei carosabile | 185,00 | 31,57 | % |
| parcaje auto - 5 locuri | 40,00 | 6,83 | % |
| spatii verzi amenajare | 122,05 | 20,83 | % |

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare si cea de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfasurarii traficului rutier.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul a asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii( acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilo dintre acesete elemente. Natura impactului ( adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ.):

- Impactul asupra populatiei si sanatatii umane:

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialelor de constructie, precum si de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul;

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare

- Impactul asupra biodiversitatii:

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar. Terenul afectat apartine beneficiarului si nu se suprapune cu arii naturale protejate.

- Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

De semenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafete mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- inlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- aparitia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice;

In perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate

de:

- depozitari necontrolate de deseuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- emisii in atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de

importanta medie, temporar

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Terenul pe care are loc realizarea proiectului este teren apartinand persoana juridica privata.

Folosinta actuala si destinatie: curti constructii ,intravilan,  zona pentru prestari servicii si comert.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu, si temporar prin ocuparea terenului.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin poluarea cu impuritati care ii altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de

constructie;

• ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in

perioada santierului de constructie.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.

In perioada de functionare apele uzate realizate in urma procesului de spalare a masinilor se vor colecta prin intermediul canalelor de colectare apa murdare (aflate pe platformele unde se realizeaza spalarea  masinilor), la un  camin de canalizare  din care se vor scurge catre un separator de hidrocarburi si uleiuri  montat  ingropat  dupa care se vor colecta intr-un  bazin  decantor iar  ulterior  vor  fi  deversate  la  reteaua  publica de  canalizare  a  orasului  Titu.

Apele  pluviale de  pe  platformele  betonate, acces  carosabil si  parcari auto se vor  colecta  prin  retea  subterana si  vor  trece  printr-un  separator de  hidrocarburi dupa  care  sunt  deversate in reteaua publica de canalizare.

- Impactul asupra calitatii aerului

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt : circulatia auto, santierele de constructie si implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitati specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:     - Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul

materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii

sunt intermitente.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de

poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti

specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Prin realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi moderat in perioda de executie,

iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim.

- Impactul asupra climei

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea traficului rutier. Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.

- Impactul zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot in etapa de constructie sunt reprezentate de:

      - utilajele care efectueaza lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la activitatile de transport

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs

Nu au fost efectuate determinari ale nivelului de zgomot si vibratii; putem estima ca nivelul de zgomot nu va depasi, la limita proprietatii, valoarea maxima admisa de Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Utilaj (dbA)

Excavator 80 – 100

Buldozer 80 – 100

Basculanta 75 – 95

Betoniera 75 – 90

Camion greu 70 – 80

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie folosite in mod obisnuit:

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct supra peisajului, de fragmentare a unitatilor teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat se propune construirea intr-o zona pentru institutii publice si servicii de interes general a localitatii, cu spatii verzi ce ocupa 20% din suprafata terenului.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor.

In perioda de executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 si Legea 329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

-extinderea impactului( zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate):

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Nu sunt identificate, la acest moment, informatii care sa conduca la concluzia ca ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerati mai sus.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. Daca se vor respecta masurile  prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu si avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ supra factorilor de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 12 de luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din actele normative (avizele si acordurile emise de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor).

Printre masurile privind diminuarea impactului in faza de executie a lucrarilor putem mentiona:

-perioada de executie cat mai scurta a lucrarilor;

- program de lucru stabilit astfel incat sa nu afecteze locuitorii din zona apropiata

- utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor cat mai silentiose si cu emisii reduse de noxe;

- lucrarile se vor realiza strict pe perimetrul desemnat organizarii de santier;

- imprejmuirea organizarii de santier;

- refacerea ecologica  aterenului ocupat temporar;

- lucrari de completare cu pamant vegetal la zonele afectate de executia lucrarilor

- lucrari de plantatii arbusti si arbori,

- monitorizarea continua a procesului de executie.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se refera la:

    - Perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza Managementul lucrarilor;

    - Redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar.

In perioada executiei lucrarilor propuse se vor monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

In perioada de existenta a proiectului, va fi necesar sa se monitorizeze comportarea echipamentelor utilizate pentru a se putea interveni operativ.

IX. Legatura  cu alte acte normative si/ sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE( IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale( prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/ UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculose, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva- cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European  si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/ CE  a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele.)

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Pe toata durata executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si completari prin OUG 75/20018

-Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- HG 188/2002- pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, actualizata

- Ordinul 756/1997, al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, actualizata

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, astfel incat sa fie respectate precederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor de suspensie, plumbului, benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator., modificat si completat de L 104/2011 si L 188/2018.

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- HG 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental,.

- HG. 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier se va realiza pe terenul aferent si va cuprinde :

- magazie provizorie pentru depozitare materiale

- magazie pentru depozitare unelte si scule

- tablou electric

- punct P.S.I

- platforma pentru depozitare materiale de constructie

-toalete ecologice

- pubele ecologice

Impactul asupra mediului a organizarii de santier este nesemnificativ, constructorul urmand a lua toate masurile pentru paza si protectia utilajelor.

- Localizare organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa la adresa de realizare a obiectivului iar baracamentele, materialele si utilajele necesare se vor depozita conform planului de organizare.

- Descrierea impactului supra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de constructie se va face cu asigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului supra mediului, si anume :

- folosirea de utilaje pentru constructii moderne dotate cu motoare cu emisii minore

- reducerea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport

- stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in amplsament

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat , in spatii special destinate si amenajate

- eliminarea deseurilor prin operatori autorizati

- utilizarea de betoane preparate in spatii specializate evitandu-se folosirea materialelor pulverulente

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care nu sunt implicate in activitate

- masuri de diminuare a zgomotului

- spatii special amenajate pentru pubele de colectare deseuri menajere

- eliminarea periodica a deseurilor prin operatori autorizati

- amplasare de toalete ecologice - interzicerea efectuarii reparatiilor utilajelor si schimbarea uleiurilor in amplsament.

- remedierea imediata a perimetrelor contaminate in urma unor pierderi accidentale de produse petroliere - instrurea periodica a personalului privind protectia mediului

- desemnarea unor persoane responsabile cu protectia mediului in timpul executiei

- Surse de poluanti si insatalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Organizarea de santier nu produce un impact major supra mediului.

Eventuale surse de poluanti sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de amplasare a constructiilor.

Pentru a se contracara efectele asupra factorilor de mediu sol si apa in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea se va asigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile (Nature Sorb, Spill Sorb, etc.)

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

La executia lucrarilor, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii :

In caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea in vedere reducerea     efectelor negative  supra calitatii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibil.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale ;

Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzator:

  - utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, in vederea incadrarii emisiilor in limitele legale

  - transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, in vederea prevenirii descarcarilor accidentale;

  - procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioada cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a  suprafetelor;

  - la sfarsitul saptamanii se va efectua curatarea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

Modul de raspuns in cazul aparitiei unor poluari accidentale:

- pentru factorul de mediu sol :

• se izoleaza imediat sursa de poluare (in cazul in care avem de-a face cu pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti)

• se aplica pe zona poluata material absorbant biodegradabil

• dupa absorbtia produsului petrolier se aduna absorbantul folosit si se depoziteaza in saci impermeabili

• se curata solul afectat si se depoziteaza in saci impermeabili

• se predau aceste cantitati catre firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apa – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer

• se identifica sursa de poluare (acesta poate fi data de emisii de la o sursa mobila sau de la deplasarea pe drumuri a utilajelor si mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire) si se analizeaza cauza

• se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto pana la remedierea cauzelor care au generat emisii in aer cu risc de poluare a acestuia

• in cazul in care poluarea este data de emisiile de pulberi generate de activitatea sau deplasarea utilajelor si/sau mijloacelor auto se iau masuri precum umectarea drumurilor sau a zonei de lucru rularea cu viteza scazuta.

- aspecte referitoare la inchiderea/ dezafectare / demolarea instalatiei;

Durata estimata de  functionare este de cca. 50 ani. Dupa acesta perioada, daca se hotaraste incetarea functionarii acesteia, urmeaza perioada de dezafectare, in care se va urmari, revenirea la folosinta initiala a terenului.

La fel se va intampla si cu reteaua de alimentare cu energie electrica.

In acest caz se vor parcurge urmatorii pasi:

1. scoatere de sub tensiune a retelei de alimentare cu energie electrica

2. demontarea constructiilor

3. se vor transporta toate materialele rezultate la o baza unde se vor sorta si se va decide asupra utilizarii lor ulterioare

- modalitati de refacere a starii initiale/ reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Se vor executa lucrări de refacere pentru aducerea la starea inițială terenului.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului  si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele), planse reprezentand  limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasament);

- Schemele – flux pentru precesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

- Schema flux a gestionarii deseurilor;

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

XIII.  Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele :

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice ( Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului ( X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ;

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul consrvarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- se va estima impactul potential al proiectuluiasupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar ;

- alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

1. Localizarea proiectului : - bazinul hidrografic

- cursul de apa : denumire si codul cadastral

- corpul de apa ( de suprafata si / sau subteran) : denumire si cod

2.  Indicarea starii ecologice / potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3 . Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr.......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare , daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III- XIV.

`

Semnatura si stampila titularului