S.C. RADISON PROJECT S.R.L.

B-dul. Mircea cel Batran, nr. 10, bl. H1,

Sc. A, ap. 27, Targoviste, Dambovita

CUI: RO30847245, J15/740/2012

Tel. 0755.94.94.94/0766.373.447

e-mail : radisonproject@gmail.com

Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

Memoriul de prezentare

I. Denumirea proiectului :

Schimbare destinatie garaj in spatiu pentru activitati comerciale –„Spalatorie auto”

II. Titular

- Numele beneficiarului:  ZORO-CAR-WASH SRL-D

- Adresa postala: sat Baleni Sarbi, comuna Baleni, str. 1 Decembrie, nr. 45, jud. Dambovita

- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel. Mobil : 0733 416 598

Tel. Fax : -

Adresa e-mail (proiectant): radisonproject@gmail.com;

(beneficiar): -;

Adresa pagina internet : -

- Numele persoanelor de contact:

Director/manager/administrator – Zorila Ionut

- Responsabil pentru protectia mediului: - Zorila Ionut

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta schimbarea de destinatie a garajului existent in spatiu pentru activitati comerciale, mai exact in spalatorie autor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

- Realizarea in mediul rural a unui spatiu de prestari servicii pentru spalatorie auto;

- Achizitia de echipamente specifice activitatii;

- Diminuarea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului;

- Creșterea serviciilor non-agricole desfasurate in spatiul urban.

Societatea ZORO CAR WASH SRL-D va desfasura activitate in domeniul non-agricol, respectiv va presta servicii de spalare si intretinere a autovehiculelor, principalii beneficiari fiind locuitorii din mediul rural si din zonele invecinate precum si masinile aflate in tranzit.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Necesitatea implementării acestui proiect poate fi demonstrată prin analiza contextului în care firma îşi va desfăşura activitatea. Deoarece nici o firmă nu acţionează izolat pe piaţă, ci intră în contact cu ceilalţi operatori economici şi poate fi influenţată de diverşi factori, analiza contextului se va referi la analiza mediului extern.

România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, însă nefolosit. Investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu cele din UE.

Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă.

Necesitatea realizarii investitiei se justifica datorita amplasamentului proiectului, la o artera circulata a judetului.

Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea implementării proiectului este justificată prin:

- Investitia priveste schimbarea de destinatia a unui spatiu deja existent intr-o spalatorie auto ceea ce va contribui la dezvoltarea activitatilor non-agricole;

-	Crearea de noi locuri de muncă;

-	Proiectul va sprijini dezvoltarea comunităţii locale generând venituri suplimentare la bugetul local si cel consolidat;

- Detergentii ce vor fi folositi in igienizarea autovehiculelor vor fi detergenti ecologici.

c) valoarea investitiei;

Valoarea investitiei estimata : 27.600 lei;

d) perioada de implementare propusa;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 12 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Amplasamentul proiectului:

Regiunea: Sud Muntenia

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: comuna Baleni, satul Baleni-Sarbi, Bucuresti-Targoviste, nr. 414.

Regimul juridic :

Terenul pe care se va realiza investitia este situat în judeţul Dambovita, comuna Baleni, satul Baleni-Sarbi, T33, P 257/58 si P 257/58/1 (Bucuresti-Targoviste, nr. 414), identificat cu nr. cadastral 73666. Terenul are o suprafata de  3.072 mp aflat in proprietatea domnului Zorila Ionut conform contractului de vanzare cumparare nr. 1066 din 28.12.2017, a actului de alipire nr. 412 din 05.06.2019 si a contractului de comodat nr.1 din 02.05.2019. Terenul se afla in intravilanul comunei Baleni si are categoria de folosinta arabil. Accesul la teren se realizeaza din partea de sud din DCL 335.

Regimul economic :

Conform certificatului de urbanism nr. 242 din 18.11.2019 emis de Primaria comunei Baleni, judetul Dambovita terenul pe care se propune schimbarea de destinatia a garajului existent in spatiu pentru spalatorie auto se afla in intravilanul comunei Baleni, judetul Dambovita si are categoria de folosinta arabil.

Regimul tehnic :

Prin proiect se propune schimbarea de destinatia a garajului existent in activitati comerciale – spalatorie auto. Suprafata totala a terenului este de 3.072 mp , iar constructia existenta ce are functiune de locuinta are o suprafata desfasurata de 329.00 mp.

In ceea ce priveste schimbarea de destinatie a garajului existent, obiectul prezentei documentatii, suprafata acestuia este de 46.50 mp. Aceasta suprafata va fi beneficia de schimbarea de destinatie in vederea realizarii unei spalatorii auto.

Accesul la teren se realizeaza din partea de sud din DCL 335.

Terenul are următoarele vecinătăţi:

- La nord: DE 252 – la o distanta de 83.00 m;

- La est: Maracine Dumitru;

- La sud: DCL 335 – la o distana de 7.64 m ;

- La vest: NC 70364 – la o distanta de 0.15 m.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Coeficienti urbanistici existenti:

- S teren: 3.072 mp;

- Functiunea: Locuinta (existenta);

- Regim inaltime: P+1E;

- H max: 8.35 m;

- suprafata construita parter – 168.00 mp;

- suprafata construita parter – 161.00 mp;

- suprafata desfasurata – 329.00 mp;

- suprafata alei betonate – 93.30 mp;

- suprafata spatii verzi: 2.810 mp;

- P.O.T.: 5.47%

- C.U.T. : 0.11.

- Suprafata garaj propus pentru schimbare de destinatie in spalatorie auto: 46.50 mp

Descrierea cladirii existente pe amplasament:

In prezent pe teren se afla o constructie C1 – cu regim de inaltime P+1E, cu o suprafata construita de 168.00 mp si o suprafata desfasurata de 329.00 mp. Locuinta a fost edificata in anul 2018 conform autorizatiei de construire nr. 17/ 18.05.2018.

Spalatoria auto se va desfasura in cadrul garajului :

- In cadrul garajului ce are o suprafata de 46.50 mp vor putea fi igineizate in acelasi timp 2 autoturisme.

Activitatea de spalatorie a autovehiculelor se va desfasura prin intermediul echipamentelor ce vor fi achizitionate de catre beneficiar, dupa cum urmeaza:

- 2 aparate cu apa pentru spalatrea autovechiculelor,

- 2 aparate cu spuma pentru igienizarea autocehiculelor;

- 2 aspiratoare.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

- profilul si capacitatile de productie:

Spalatoria auto va cuprinde 2 posturi de spalare

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Fluxul in ceea ce priveste igienizarea autovechiculelor se va desfasura prin intermediul echipamentelor mentionate mai sus.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Descrierea activitatii

Activitatea de baza este cea a intretinerii autoturismelor: spalarea caroseriei exterioare, aspirarea prafului interior. Spalarea caroseriei exterioare se va face cu apa rece/calda cu echipamente profesionale. Praful interior va fi aspirat cu ajutorul unor aspiratoare de putere mare. Pentru activitatea de spalatorie auto se vor utiliza aparate profesionale pentru spalarea autovehiculelor.

Principalele servicii prestate de catre personalul societatii sunt de intretinere a autovehiculelor.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora :

In perioada de implementare a proiectului se va utiliza spalarea autovehiculelor se va face cu apa rece si cu echipamente profesionale.

Detergentii folositi in igienizarea autovehiculelor vor fi detergenti ecologici.

- racordarea la retelele utilitare existente în zona;

Retea electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransament de la sistemul public de energie electrica al localitatii, garajul ce urmeaza sa isi schimbe destinatia in spalatorie auto beneficiaza de iluminat din cadrul locuintei.

Retea sanitara

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul putului forat existent pe amplsament.

Reteaua termica

Nu este cazul.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

Avand in vedere faptul ca garajul este deja executat, acesta urmeaza doar a beneficia de echipamentele aferente igienizarii autovehiculelor, nu sunt necesare lucrari de rafacere a amplasamentului.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesul pietonal si carosabil catre investitie se va realiza din DCL 335.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare :

In perioada de functionare resurse naturale folosite vor fi:

- apa

- curent

- metode folosite in constructie:

Garajul ce va deservi activitatii comerciale de igienizare a autovehiculelor este deja realizat, acesta urmad doar a-si schimba destinata astfel incat nu sunt necesare lucrari suplimentare de construire.

Suprastructura

Spatiul aferent spalatoriei auto este realizat din soclu de beton si inchideri din carabida/BCA.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Nu este cazul.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu au fost luate in considerare alternative pentru proiectul propus.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Alimentarea cu apa a spalatoriei auto va fi agisurata prin intermediul putului forat pentru care s-a depus documentatie specifica in vederea obtinerii avizului pentru gospodarirea apei, ce va fi depus la Agentia pentru Protectia Mediului.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

Gestionarea deşeurilor se va realiza avându-se în vedere prevenirea, reducerea cantităţii de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora şi reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare.

Deşeurile menajere se vor depozita într-un container tip europubelă care va fi preluat de către firma de salubritate locală.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Pentru prezentul proiect s-a emis certificatul de urbanism nr. 242 din 18.11.2019. Solicitantul a demarat obtinerea tuturor avizelor solicitate in vederea depunerii catre Primaria comunei Baleni documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Prin proiectul nu se vor realiza lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aceste situri sunt in afara amplasamentului pe care se va realiza investitia.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se va realiza spalatoria auto se afla in judetul Dambovita, comuna Baleni, satul Baleni Sarbi, str. Bucuresti-Targoviste, nr. 414.

Investitia priveste doar schimbarea de destinatiei a garajului existent in activitati comerciale -spalatorie auto.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Terenul va fi utilizat pentru accesul autovehiculelor catre spatiul de spalatorie auto.

- Arealele sensibile;

Amplasarea proiectului este in afara ariilor naturale protejate.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Pentru acest tip de proiect, alegerea amplasamentului a fost determinata de existenta unui drept de utilizare a terenului.

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul avand in vedere faptul ca activitatea de spalatorie auto va fi desfasurata in cadrul garajului existent.

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

Datorită specificului activităţii, proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Apele uzate menajere colectate vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi urmand ca acestea sa fie dirijate prin curgere libera catre bazinul vidanjabil ce va fi vidanjat de cate ori va fi nevoie.

Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi, sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei, iar de aici sunt trecute in separatorul de hidrocarburi. De aici sunt preluate si deversate catre bazinul vidanjabil.

Apele meteorice  colectate de pe toate suprafetele betonate, inclusiv din parcari, se trec prin separator de hidrocarburi, grasimi si deznisipator ce vor fi amplasate in dreptul accesului/iesirii de pe parcela si deversate in bazinul vidanjabil.

In ceea ce priveste activitatea de spalarea a autovehiculelor s-a optat pentru folosirea unor detergenti ecologici astfel incat mediul sa nu fie periclitat.

b)protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Proiectul nu presupune folosirea unor substante care sa pericliteze aerul.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera;

Activitatea nu presupune dispersia poluantilor in atmosfera, apele provenite de la igineizarea autovehiculelor va fi curatata mai intai prin intermediul separatorului de hidrocarburi urmand ca acestea sa fie deversate in bazinul vidanjabil. De asemenea, detergentii folositi vor fi ecologici, astfel incat apele sa nu fie periclitate.

c) protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

– sursele de zgomot si de vibratii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

In perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipamentele care vor igieniza autovehiculele.

Functiunea aferenta investitiei nu produce zgomot nici in interior, nici in exterior peste limitele legale. Tinand cont de specificul proiectului nu sunt necesare amenajari sau dotari impotriva zgomotelor si vibratiilor.

Spalatoria auto nu va genera un zgomot peste limita admisa de legislatia nationala in vigoare.

d) protectia împotriva radiatiilor:

– sursele de radiatii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

Proiectul nu presupune surse de radiaţii.

e) protectia solului si a subsolului:

– sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Măsurile active luate în vederea reducerii la maximum a impactului activităţii analizate asupra solului, sunt:

Apele uzate menajere colectate vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi urmand ca acestea sa fie dirijate prin curgere libera catre bazinul vidanjabil ce va fi vidanjat de cate ori va fi nevoie.

Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi, sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei iar de aici sunt trecute in separatorul de hidrocarburi. De aici sunt preluate si deversate catre bazinul vidanjabil.

Apele meteorice  colectate de pe toate suprafetele betonate, inclusiv din parcari, se trec prin separator de hidrocarburi si deversate in bazinul vidanjabil.

In vederea protejarii la maximul a solului, subsolului precum si a apelor detergentii folositi vor fi ecologici.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul proiectului se afla in afara zonelor naturale protejate. Amplasamentul investitiei propuse, judeţul Dambovita, comuna Baleni, satul Baleni-Sarbi, strada Bacani, str. Bucuresti – Targoviste, nr. 414, se afla la aproximativ la 7.5 km fata de aria protejata ROSCI0014 – Bucsani.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

In zona de amplasament a investitiei nu sunt monumente istorice sau de arhitectura sau alte zone asupra carora sa existe un regim de restrictie.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Datorita specificului proiectului, nu sunt necesare masuri de protejare a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

In timpul exploatarii spalatoriei auto deseurile vor fi stocate in pubele, amplasate pe o platforma, ce vor fi colectate de catre o firma specializata.

– lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In faza de exploatare a activitatii pot fi generat urmatoarele tipuri de deseuri:

Ambalaje de hartie si carton – cod deseu 15 01 01

Ambalaje de plastic – cod deseu 15 01 02

Deseuri municipal amestecate – cod deseu 20 03 01

Deseuri de hartie/carton – cod deseu 20 01 01

– programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

– planul de gestionare a deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Spalatoria auto nu presupune folosirea substantelor sau a preparatelor chimice periculoase. Detergentii folositi la igienizarea autovehiculelor nu vor periclita mediul inconjurator. Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi, sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei, iar de aici sunt trecute in separatorul de hidrocarburi. De aici sunt preluate si deversate in reteaua de bazinul vidanjabil de pe amplasament.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii.

In perioada de functionare a obiectivului se vor utiliza: apa din putul forat si energie electrica de la reteaua existenta.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

– natura transfrontaliera a impactului.

Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona influenta.

In capitolul anterior au fost descrise efectele posibile asupra mediului ale proiectului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul nu se incadreaza in actele normative precizate mai sus.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Nu sunt necesare lucrari pentru organizarea de santier.

- localizarea organizarii de santier;

Nu este cazul.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi, sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei, iar de aici sunt trecute in separatorul de hidrocarburi. De aici sunt preluate si deversate in bazinul vidanjabil astfel incat sa fie protejat atat solul cat si subsolul.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Apele reziduale vor fi colectate asa cum a fost descris mai sus astfel incat sa nu se pericliteze apele sau ecosistemele acvatice. De asemenea, detergent folositi vor fi ecologici iar apa provenita de la igienizarea autovehiculelor va fi mai intai trecuta prin separatorul de hidrocarburi.

- Protectia aerului si fonica.

Specificul proiectului nu impune protectia aerului sau fonetica. Nu se vor depasi limitele legale privind zgomotele.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

In perioada de exploatare nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public.

- Gospodarirea deseurilor.

Gestionarea deşeurilor se va realiza avându-se în vedere prevenirea, reducerea cantităţii de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora şi reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare.

Se va amenaja o platforma speciala pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor menajere. Acestea se vor depozita într-un container tip europubelă care va fi preluat de către firma de salubritate locală.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

Apa reziduala colectata se va directiona catre bazinul vidanjabil. Inainte de colectarea apei in bazinul vidanjabil aceasta va fi filtrata prin intermediului unui separator de hidrocarburi.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

În urma realizării acestei investiţii nu se produc lucrări de distrugere a mediului înconjurător.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin egea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului  roiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b)  numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza daca daca proiectul are legatura directa sau este necesar pentru managementul ariei naturale protejate;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilro art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

– corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Pentru proiect a fost depusa documentatie specifica in vederea obtinerii avizului pentru gospodarirea apei.

XV. Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

Ana Maria Caplescu