#### MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea obtinerii

ACORDULUI DE MEDIU

pentru proiectul

“IMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE CONSUMATORI COMUNA ULIESTI, LOCALITATILE ULIESTI, CROITORI, JUGURENI, OLTENI, MANASTIOARA, STAVROPOLIA, JUDETUL DAMBOVITA”

- Denumirea proiectului:

“Imbunatatire nivel de tensiune consumatori comuna Uliesti, localitatile Uliesti, Croitori, Jugureni, Olteni, Manastioara, Stavropolia, judetul Dambovita”

- Titular :

- Numele: S.D.E.E Muntenia Nord S.A - S.D.E.E. Targoviste;

- Adresa: strada Calea Domnească, nr. 236,  telefon 0245/205702, mun. Târgovişte, jud Dâmboviţa ;

- Telefon/fax: 0245/205702/0245/205704;

- E-mail: office.targoviste@distributie-energie.ro

- Responsabil pentru protectia mediului: ing. Alexandru Liviu Petre.

- Elaboratorul documentatiei

Proiectant General:

- Denumirea unitatii:      S. FISE ELECTRICA  SERV  SA

- Adresa:                         sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, Bucuresti, tel. 0372/050002,

fax 0372/050004.

Proiectant de Specialitate:

- Denumirea unitatii:	EPROCONS PROIECT S.R.L.

- Adresa:		str. G-ral Ion Dragalina, nr. 4, Ploiesti, judetul Prahova.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- Rezumat al proiectului

Documentatia de fata cuprinde lucrari de modernizare retea JT, realizare racorduri medie tensiune si posturi noi de transformare, modernizare echipamente PTA existente, astfel:

- Racorduri MT din LEA 20 kV existent in zona (plantare de stalpi noi si pozare linie electrica subterana LES 20 kV pe teren apartinand domeniului public;

- Realizare posturi de transformare noi (plantare de stalp nou pe care se va monta postul de transformare);

- Modernizare echipamente posturi de transformare existente (inlocuire echipamente existente cu echipamente noi);

- Inlocuire conductoare de Ol-AL neizolate cu conductoare izolate de tip torsadat;

- Inlocuire stalpi, indreptare, reabilitare fundatiilor deteriorate, montarea de suporti pentru cuiburi de barza pe stalpii pe care exista cuiburi de barza;

- Modernizare bransamente existente care sunt realizate cu conductoare AFY 16 si au firida de bransament de bachelita sau metalica;

- Adaptarea bransamentelor existente la noua retea modernizata.

A. Obiect nr. 1 PTA 1 proiectat Stavropolia

Lucrari pentru realizare racord 20kV

- Racordul de medie tensiune proiectat se va realiza din derivatia LEA 20kV Irigatii 1, dupa STEL 69, stalpul de racord existent tip SE 9 nr. 59 catre PTA 5118, care este echipat cu console de beton si izolatori ITFS de intindere;

- Stalpul de racord se va echipa cu separator tripolar vertical cu 9 izolatori si CLP automat, consola suport si set de 3 descarcatori ZnO, priza de pamant circulara cu 2 contururi cu Rp≤4ohmi;

- pozare linie electrica subterana LES 20 kV, in lungime de cca. 950m traseu, intre stalpul nr. 59 existent si postul de transformare proiectat, utilizand cablu 3x(A2XS(FL)2Y1x150/16mmp si capete terminale termocontractibile de exterior. Traseul LES 20kV va fi realizat pe teren apartinand domeniului public al Primariei Uliesti.

Lucrari pentru realizare PTA

Postul de transformare nr. 1 proiectat va prelua o parte din consumatorii existenti pe circuitul nr. 1 al PTA 5118 Stavropolia, si va fi echipat cu:

- stalp tip SC 15014 montat in fundatie turnata;

- consola suport si 3 buc. descarcatori cu disconector ZnO;

- separator tripolar orizontal de exterior de post, 24 kV, 400A/31,5A, cu 9 izolatori compoziti si CLP automat;

- consola suport si 3 buc. izolatori de sustinere cu clema pentru dirijare faze;

- cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//4A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- transformator de putere in ulei, etans, cu pierderi reduse A0Ck, 20/0,4kV, Sn=63 kVA;

- cutie de distributie tip CD 1-4, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 160A, transformatoare de curent TC 100/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- priza de pamant cu 3 contururi de dirijare a potentialului, Rp < 4 ohmi.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1067m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  24 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament;

- Separare iluminat public prin montarea pe primul stalp al circuitului nr. 1 a unui BMPM si a unui PIL, racordate din CD a PTA nr. 1.

B. Obiect nr. 2 PTA 5118 Stavropolia

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire confectie metalica de prindere a cadrului de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=100kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 250A, transformatoare de curent TC 150/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 353m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 375m;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/36A pe circuitul nr. 2, la stalpul nr. 15 tip SE10, spre punctul de calcul 15;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  43 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

C. Obiect nr. 3 PTA 2 proiectat Jugureni

Lucrari pentru realizare racord 20kV

- Racordul de medie tensiune proiectat se va realiza din derivatia LEA 20kV Irigatii 1, dupa STEL69, stalpul de racord existent tip SC1514 nr. 24, care este echipat cu console de beton si izolatori ITFS de intindere;

- La cca. 10 de stalpul nr. 24 se va planta un stalp proiectat de racord nr. 1 tip SC 15014, in fundatie turnata;

- Stalpul de racord nr. 1 se va echipa cu separator tripolar vertical cu 9 izolatori si CLP automat, consola suport si set de 3 descarcatori ZnO, priza de pamant circulara cu 2 contururi cu Rp≤4ohmi;

- pozare linie electrica subterana LES 20 kV, in lungime de cca. 130m traseu, intre stalpul nr. 1 proiectat si postul de transformare proiectat, utilizand cablu 3x(A2XS(FL)2Y1x150/16mmp si capete terminale termocontractibile de exterior. Traseul LES 20kV va fi realizat pe teren apartinand domeniului public al Primariei Uliesti.

Lucrari pentru realizare PTA

Postul de transformare nr. 3 proiectat va prelua o parte din consumatorii existenti pe circuitul nr. 2 al PTA 5118 Stavropolia, si o parte din consumatorii existenti pe circuitul nr. 1 al PTA 5116 Jugureni, si va fi echipat cu:

- stalp tip SC 15014 montat in fundatie turnata;

- consola suport si 3 buc. descarcatori cu disconector ZnO;

- separator tripolar orizontal de exterior de post, 24 kV, 400A/31,5A, cu 9 izolatori compoziti si CLP automat;

- consola suport si 3 buc. izolatori de sustinere cu clema pentru dirijare faze;

- cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//6,3A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- transformator de putere in ulei, etans, cu pierderi reduse A0Ck, 20/0,4kV, Sn=100 kVA;

- cutie de distributie tip CD 1-4, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 250A, transformatoare de curent TC 150/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- priza de pamant cu 3 contururi de dirijare a potentialului, Rp < 4 ohmi.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 147m;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/63A pe circuitul nr. 2, la stalpul nr. 12 tip SE11, sosire din punctul de calcul 8;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  37 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament;

- Separare iluminat public prin montarea pe primul stalp al circuitului nr. 1 a unui BMPM si a unui PIL, racordate din CD a PTA nr. 3.

D. Obiect nr. 4 PTA 5117 Olteni

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire cadrului de sigurante fuzibile existent cu un cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//6,3A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=100kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-6 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 250A, transformatoare de curent TC 150/5A si 6 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 937m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  24 buc;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament;

- Separare iluminat public prin montarea pe primul stalp al circuitului nr. 1 a unui BMPM si a unui PIL, racordate din CD a PTA nr. 5117.

E. Obiect nr. 5 PTA 5116 Jugureni

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire supor metalic pentru cadrul de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=100kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 271m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  30 buc;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

F. Obiect nr. 6 PTA 5115 Manastioara

Lucrari pentru realizare racord 20kV

- Racordul de medie tensiune proiectat al PTA 115 reamplasat se va realiza din derivatia LEA 20kV Irigatii 1, dupa REC19, stalpul de racord existent tip SE9 nr. 33, care este echipat cu console de beton si izolatori ITFS de intindere;

- La cca. 18 de stalpul nr. 33 se va planta PTA 5115;

- Intre stalpul existent de racord nr. 33 si PTA 5115 se va realiza LEA 20kv cu legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat AL/OL 50/8mmp.

Lucrari pentru realizare PTA

Postul de transformare nr. 5115 se va reamplasa datorita starii de uzura avansate a stalpilor PTA existenti, si a amplasarii excentrice fata de centrul de consum. Acesta va fi echipat cu:

- stalp tip SC 15015 montat in fundatie turnata;

- consola CIT 140 si separator tripolar orizontal de exterior de post, 24 kV, 400A/31,5A, cu 9 izolatori compoziti si CLP automat;

- consola suport si 3 buc. izolatori de sustinere cu clema pentru dirijare faze;

- cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//10A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- transformator de putere in ulei, etans, cu pierderi reduse A0Ck, 20/0,4kV, Sn=160 kVA;

- cutie de distributie tip CD 1-4, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 400A, transformatoare de curent TC 250/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- priza de pamant cu 3 contururi de dirijare a potentialului, Rp < 4 ohmi.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 115m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 361m;

- Indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  9 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament;

- Separare iluminat public prin montarea pe primul stalp al circuitului nr. 1 a unui BMPM si a unui PIL, racordate din CD a PTA nr. 5115.

G. Obiect nr. 7 PTA 3 proiectat Manastioara

Lucrari pentru realizare racord 20kV

- Racordul de medie tensiune proiectat se va realiza din derivatia LEA 20kV Irigatii 1, dupa REC19, stalpul de racord existent tip SE 9 nr. 32, care este echipat cu console de beton si izolatori ITFS de intindere;

- Stalpul de racord se va echipa cu separator tripolar vertical cu 9 izolatori si CLP automat, consola suport si set de 3 descarcatori ZnO, priza de pamant circulara cu 2 contururi cu Rp≤4ohmi;

- pozare linie electrica subterana LES 20 kV, in lungime de cca. 780m traseu, intre stalpul nr. 32 existent si postul de transformare proiectat, utilizand cablu 3x(A2XS(FL)2Y1x150/16mmp si capete terminale termocontractibile de exterior. Traseul LES 20kV va fi realizat pe teren apartinand domeniului public al Primariei Uliesti.

Lucrari pentru realizare PTA

Postul de transformare nr. 1 proiectat va prelua o parte din consumatorii existenti pe PTA 5115 Manastioara, si va fi echipat cu:

- stalp tip SC 15014 montat in fundatie turnata;

- consola suport si 3 buc. descarcatori cu disconector ZnO;

- separator tripolar orizontal de exterior de post, 24 kV, 400A/31,5A, cu 9 izolatori compoziti si CLP automat;

- consola suport si 3 buc. izolatori de sustinere cu clema pentru dirijare faze;

- cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//6,3A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- transformator de putere in ulei, etans, cu pierderi reduse A0Ck, 20/0,4kV, Sn=100 kVA;

- cutie de distributie tip CD 1-4, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 2500A, transformatoare de curent TC 150/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- priza de pamant cu 3 contururi de dirijare a potentialului, Rp < 4 ohmi.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1469m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  6 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament;

H. Obiect nr. 8 PTA 5084 Uliesti

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-7 existenta cu cutie de distributie CD 2-8 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 630A, transformatoare de curent TC 400/5A si 8 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 3407m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1048m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x50+1x25mmp, in lungime de aproximativ 447m;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/50A pe circuitul nr. 3, la stalpul nr. 24 tip SE11, sosire din punctul de calcul 5’;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate sau trifazate cu BMPM/BMPT prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014, respectiv ST 4/2014, astfel:

- BMPM - 76 buc;

- BMPT – 1 buc.

- Inlocuire si indreptare stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

I. Obiect nr. 9 PTA 5152 Casa de Vanatoare Uliesti

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire cadrului de sigurante fuzibile existent cu un cadru tripolar cu sigurante fuzibile de exterior 24kV//4A si descarcatoare cu disconector ZnO;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=63kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=63kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x150mmp + 2x70mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 1-2 existenta cu cutie de distributie CD 1-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 160A, transformatoare de curent TC 100/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloana de alimentare circuit de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Bransamente

- Modernizare bransament trifazat existent la casa de vanatoare, prin montare pe stalpul PTA 5152 a unui BMPTd-63A, si preluare retea aeriana de joasa tensiune existenta.

J. Obiect nr. 10 PTA 5075 Croitori

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire confectie metalica de prindere a cadrului de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=160kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=160kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 400A, transformatoare de curent TC 250/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1516m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x50+1x25mmp, in lungime de aproximativ 384m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate sau trifazate cu BMPM/BMPT prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014, respectiv ST 4/2014, astfel:

- BMPM - 47 buc;

- BMPT – 1 buc.

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

K. Obiect nr. 11 PTA 5121 Croitori

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire confectie metalica de prindere a cadrului de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=250kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 630A, transformatoare de curent TC 400/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1836m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x70+1x25mmp, in lungime de aproximativ 702m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x50+1x25mmp, in lungime de aproximativ 162m;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/80A pe circuitul nr. 3, la stalpul nr. 10 tip SE11, plecare spre punctul de calcul 8;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate sau trifazate cu BMPM/BMPT prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014, respectiv ST 4/2014, astfel:

- BMPM - 44 buc;

- BMPT – 1 buc.

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

L. Obiect nr. 12 PTA 5122 Croitori

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire confectie metalica de prindere a cadrului de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=160kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 400A, transformatoare de curent TC 250/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 1436m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x50+1x25mmp, in lungime de aproximativ 690m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x35+1x25mmp, in lungime de aproximativ 188m;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  37 buc;

- Inlocuire stalpi intermediari de bransament cu stalpi tip SE4;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

M. Obiect nr. 13 PTA 5123 Hanu lui Pala

Lucrari de modernizare echipamente PTA

- Inlocuire separator existent cu separator orizontal tripolar de exterior cu 9 izolatori si CLP automat, 24kV, 400A - 1 buc;

- Inlocuire conductoare si izolatie intre stalpul cu separator si PTA, cu montare legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti si conductor neizolat tip AL/OL 50/8mmp;

- Inlocuire confectie metalica de prindere a cadrului de sigurante fuzibile existent;

- Inlocuire transformator de putere existent Sn=100kVA cu transformator de putere etans cu pierderi reduse A0Ck Sn=160kVA – 1 buc;

- Inlocuire coloana JT transformator cu montare conductoare AFYI 3x240mmp + 2x120mmp;

- Inlocuire cutie de distributie CD 2-4 existenta cu cutie de distributie CD 2-4 proiectata, realizata cu carcasa din poliester armat cu fibra de sticla, intrerupator general tripolar fix 400A, transformatoare de curent TC 250/5A si 4 circuite de distributie de joasa tensiune echipate cu sigurante SIST 401;

- Inlocuire coloane de alimentare circuite de distributie joasa tensiune;

- Imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la stalpul cu separator si la PTA.

Lucrari in LEA 0,4kV

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x95+1x25mmp, in lungime de aproximativ 2444m;

- Inlocuire conductoare clasice cu conductoare torsadate tip T2X50-OL+AL3x35+1x25mmp, in lungime de aproximativ 262m;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/50A pe circuitul nr. 1, la stalpul nr. 1.20 tip SE11, sosire de la punctul de calcul 1;

- Montare cutie de sectionare echipata cu SIST101/50A pe circuitul nr. 2, la stalpul nr. 15 tip SE11, plecare spre punctul de calcul 10;

- Inlocuire stalpi necorespunzatori cu stalpi noi proiectati si indreptare stalpi inclinati;

- Montare prize de pamant cu Rp≤4 ohmi la primul stalp, la stalpii cu descarcatoare de joasa tensiune, la derivatii si la capete de retea;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi;

- Toaletari de vegetatie in culoarul LEA 0,4kV.

Bransamente

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM prin inlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial/T2X, montare BMP pe cladire conform ST 3/2014 -  58 buc;

- Inscriptionare si renumerotare stalpi intermediari de bransament.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarii are in vedere urmatoarele:

- reteaua electrica de distributie de joasa tensiune este realizata cu conductoare clasice de aluminiu, cu sectiuni necorespunzatoare, subdimensionate, uzate, cu multiple iinadiri datorate vegetatiei din zona, stalpi in stare avansata de deteriorare;

- circuite cu tronsoane bifazate sau monofazate;

- valori ale caderilor de tensiune si ale curentilor de scurtcircuit care depasesc limitele admise;

- numar mare de deranjamente;

- bransamente realizate cu conductoare AFY de sectiuni 10mmp sau 16mmp, cu un grad ridicat de uzura;

- CPT ridicat.

Datorita dezvoltarii zonei rurale se impun lucrari de imbunatatire tensiune si reducerea pierderilor pe reteaua de joasa tensiune.

- Valoarea investitiei: 4.533.764,55 lei fara TVA.

- Perioada de implementare propusa: Anul 2021 – 2022.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

- Plan de incadrare in zona, scara 1:5000;

- Plan de situatie situatie existenta 1 :2000 (7 file);

- Plan de situatie situatie existenta 1 :2000 (7 file).

- Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, metariale de constructie si altele):

- Profilul: Distributia energiei electrice.

- Capacitatile de productie: Nu este cazul.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) : Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitie, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea: Nu este cazul.

- Materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime si echipamentele vor fi aprovizionate si transportate in site. Echipamentele nou proiectate vor fi amplasate pe locul echipamentelor existente. Posturile de transformare noi vor fi amplasate pe domeniul public al comunei Uliesti.

- Racordarea la retele utilitare existente in zona: Nu este cazul.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

La finalizarea lucrarilor de constructii se vor executa lucrari de refacere a solului si a vegetatiei aferente, care sa se incadreze in aspectul zonei. Se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada realizarii proiectului.

Se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarilor accidentale, iar in cazul unor astfel de incidente, se va actiona imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: Accesul pentru realizarea lucrarilor se face din drumul national DN 61 si a drumurile comunale din zona, atat pietonal cat si auto.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare: Nu este cazul.

- Metode folosite in constructie:

Lucrarile de desfaceri, au ca scop îndepartarea elementelor existente, pentru a se crea posibilitatea executarii şi montarii noilor elemente de construcţie si echipamente proiectate (fundații pentru stalpii noi, lucrari de sapatura pentru pozare LES 20 kV, montare echipamente MT, inlocuire conductoare JT, etc.).

Fundatiile proiectate sunt  fundatii turnate pentru stalpii speciali si burate la stalpii de sutinere.

Conductoarele de joasa tensiune sunt cu izolatie din polietilena reticulata.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara: lucrarile de executie vor incepe dupa obtinerea avizelor si autorizatiilor solicitate de catre autoritatile competente prin certificatul de urbanism.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate: Sunt respectate conditiile si restrictiile impuse de certificatul de urbanism si documentatiile de urbanism elaborate anterior;

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Nu este cazul.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect: Avizele si acordurile necesare demararii lucrarilor de executie se vor obtine in baza certificatului de urbanism, eliberat de Primaria Comunei Uliesti.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Lucrarile de demolare sunt demolarea fundatiilor stalpilor existenti ce trebuie inlocuiti, deoarece acestia nu mai corespund din punct de vedere tehnic.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

In faza de executie a proiectului sunt generate deseuri specifice activitatii de santier:

- Moloz rezultat din fundatiile de stalpi demolati;

- Pamant rezultat din sapaturile pentru fundatii;

- Resturi metalice;

- materiale plastice (PVC, PE);

- lemn (rezultat din cofrajele nerefolosibile, degradate în urma demontării);

- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor şi consumabilelor folosite.

Contractantul lucrărilor de construcţii-montaj va avea contracte de preluare a deşeurilor cu firme specializate în colectarea, depozitarea, reciclarea sau, după caz, neutralizarea acestora pentru cantităţile preconizate ca urmare a executării lucrărilor. Deşeurile vor fi sortate pe categorii de materiale şi vor fi predate firmelor autorizate. Ambalajele refolosibile (cum sunt tamburii pentru cabluri şi conductoare electrice) vor fi returnate producătorului materialelor ambalate.

Materialele şi echipamentele demontate se vor transporta pe cheltuiala executantului la punctul de depozitare indicat de S.D.E.E. Targoviste.

- Descrierea amplasarii proiectului:

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in cintext transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare: Nu este cazul;

- Distanta fata de corpurile de apa de suprafata sau subterane: Nu este cazul;

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

  - Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

  - Politici de zonare si de folosire a terenului;

  - Arealele sensibile: Nu este cazul.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970: Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: Instalatiile electrice proiectate sunt amplasate pe domeniul public din localitatile Stavropolia, Jugureni, Olteni, Uliesti, Croitori, Hanu lui Pala, comuna Uliesti, Judetul Dambovita.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Surse posibile de poluare a apelor

În faza de construcţie a obiectivului poluarea apelor freatice în perimetrul şantierului va atinge valori puţin semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate menajere din oraganizarea de şantier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundaţiilor, inclusiv prin apa folosită la spălarea unor utilaje şi eventualele scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi ca urmare a unor posibile defecte ale vehiculelor de transport şi ale utilajelor de construcţii şi montaj.

Pe durata de viata a obiectivului procesul tehnologic nu implica folosirea apei.

- Măsuri pentru controlul poluării apelor

Pentru evitarea poluării apelor freatice, pe durata realizării lucrărilor proiectate apele uzate menajere rezultate din organizarea de şantier nu vor fi deversate în sol, folosindu-se fie toalete ecologice, fie se va utiliza fosa septică prevăzută pentru deservirea staţiei pe durata exploatării.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzător solicitărilor şi montate corect, respectiv prin asigurarea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculelor de transport a betonului şi a utilajelor folosite la turnarea acestuia. Pentru prevenirea poluării apelor ca urmare a scurgerilor de carburanţi sau lubrifianţi, autovehiculele folosite vor avea inspecţia tehnică periodică valabilă pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor, iar utilajele de şantier vor fi întreţinute conform specificaţiilor producătorilor acestora.

- Protectia aerului:

- Emisii de particule în suspensie

Utilajele si mijloacele de transport folosite la executia lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.

La execuţia lucrărilor proiectate, cu tehnologii şi utilaje specifice şantierelor de construcţii montaj pentru instalaţii tehnologice industriale, se produce praf ca urmare a demolării fundaţiilor unor stâlpi electrici existenţi şi a acţiunii vântului asupra pământului scos din săpături şi asupra zonei decopertate în vederea pregătirii terenului pentru construcţiile proiectate. Activitatea utilajelor de construcţii şi a vehiculelor de transport este de natură să producă praf.

Emisia unor suspensii în atmosferă se realizează şi în timpul operaţiilor tehnologice de mecanică generală (debitare, şlefuire, sudare, lipire), însă volumul acestor operaţii care se execută pe şantier este redus. Cu excepţia componentelor instalaţiei de legare la pământ, confecţiile metalice necesare vor fi executate în hale sau ateliere specializate, în afara şantierului, urmând ca pe şantier să se realizeze doar asamblarea şi montajul final al acestora folosind organe de asamblare demontabile.

Pe durata exploatării instalatiei electrice, regimurile de funcţionare posibile, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de defect, nu determină apariţia de particule în suspensie care să polueze aerul atmosferic.

- Emisii de gaze de eşapament

Pe durata execuţie a lucrărilor aferente proiectului, emisiile de gaze de eşapament sunt generate de motoarele cu ardere internă ale vehiculelor de transport şi ale utilajelor de şantier (autobasculante, camioane, trailere, buldozere, excavatoare, autobetoniere, macarale, PRB, grup electrogen, autolaboratoare etc.). Aceste gaze conţin oxizi de azot (NOx, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, compuşi organici volatili, hidrocarburi aromatice policiclice volatile şi condensabile (în cazul utilajelor) şi particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, Pb).

După punerea în funcţiune, pe durata de viaţă a obiectivului proiectat, gazele de eşapament vor proveni numai de la autovehiculele şi utilajele folosite la lucrările de mentenanţă programate şi la intervenţia în cazul incidentelor şi avariilor.

- Gaze cu impact global şi gaze cu efect de seră

Gazele cu efect de seră datorate surselor naturale şi/sau activităţilor umane sunt bioxidul de carbon (CO2), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NOx), ozonul (O3) şi freonii.

Activitatea de distribuţie a energiei electrice nu este în mod direct generatoare de astfel de emisii. Indirect, prin pierderile de energie inerente, creşte consumul de combustibili fosili, a căror ardere generează gaze cu efect de seră.

- Activităţi pentru protecţia aerului şi măsuri de atenuare a poluării

Limitarea emisiilor de substanţe poluante în atmosferă se realizează cu respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a Ordinului MAPM 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice pentru protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Pentru limitarea impactului acestora asupra calităţii aerului, autovehiculele folosite vor avea inspecţia tehnică periodică valabilă pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. De asemenea, vehiculele şi utilajele folosite la lucrările de mentenanţă programate şi la intervenţia în cazul incidentelor şi avariilor, atât ale titularului proiectului, cât şi ale prestatorilor de servicii de specialitate, vor avea inspecţia tehnică periodică valabilă în perioada de utilizare.

În vederea reducerii atât a poluării atmosferice, cât şi a duratei de execuţie, volumul operaţiilor tehnologice de mecanică generală (debitare, şlefuire, sudare, lipire), care se execută pe şantier va fi minimizat.

Pentru diminuarea poluării cu pulberi în suspensie a aerului atmosferic pe durata şantierului se va evita depozitarea pe timp îndelungat în zonă a surplusului de pământ rezultat din săpături.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

a) Surse de zgomot şi surse de vibraţii

Masinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de nivel acustic.

Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi comunicate, in timp util, beneficiarului.

Avand in vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executarii lucrarilor, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

În faza de executie a proiectului principalele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de transport şi ale utilajelor folosite pe şantier. Activitatea utilajelor este o sursă de vibraţii în perimetrul şantierului. În exteriorul acestui spaţiu, sursa principală de vibraţii o constituie vehiculele de transport greu (autobasculante, autobetoniere, trailere), pe traseele pe care acestea vor circula (în special DN).

După punerea în funcţiune, sursele de zgomot asociate instalatiei electrice destinată distribuţiei de energie electrică sunt:

    - vehiculele de transport şi utilajele de intervenţie în cazul incidentelor şi avariilor, sau în cazul unor lucrări programate.

b) Măsuri de diminuare a zgomotului şi a vibraţiilor

Atât în faza de construcţie a obiectivului, cât şi după punerea acestuia în funcţiune, se va lua măsura menţinerii tuturor vehiculelor şi utilajelor în condiţii de funcţionare normală şi dotarea acestora cu amortizoare eficiente de zgomot. Suplimentar faţă de reducerea nivelului general de zgomot, această măsură va conduce şi la eliminarea emisiilor de zgomote cu tonalitate impulsivă sau intermitentă. Aceste componente de tonalitate sunt adesea generate de funcţionarea defectuoasă a vehiculelor şi utilajelor şi, de regulă, sunt eliminate prin măsuri de întreţinere corespunzătoare.

Nu exista premise de accentuare în timp a impactului negativ al instalaţiilor proiectate asupra ariilor rezidenţiale ca urmare a unei eventuale extinderi a acestora.

c) Protecţia împotriva radiaţiilor

În perimetrul instalatiei de distributie a energiei electrice nu există surse naturale de radiaţii, iar procesul tehnologic nu presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu conţinut de substanţe radioactive.

Nu se preconizează efecte adverse asupra oamenilor şi altor organisme vii, ca urmare a câmpurilor de energie joasă datorate instalaţiilor electroenergetice.

Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţiile electrice în exploatare, IP 65/2007, prevăd o expunere maximă admisă a personalului de exploatare la câmpuri electrice de 10 kV/m pe schimb, iar pentru câmpuri magnetice, o expunere maximă de 0,5 mT pe schimb de lucru.

Prin distanţele de protecţie impuse de normele tehnice în vigoare, luate în considerare la elaborarea proiectului, se asigură încadrarea în aceste valori pentru personalul de exploatare.

- Protectia solului si a subsolului:

- Surse de poluare a solului şi subsolului

În decursul construcţiei obiectivului poluarea solului şi a subsolului în perimetrul şantierului nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate menajere din organizarea de şantier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundaţiilor, inclusiv prin apa folosită la spălarea unor utilaje şi eventualele scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi ca urmare a unor posibile defecte ale vehiculelor de transport şi ale utilajelor de construcţii şi montaj.

Pe durata de viaţă a obiectivului procesul tehnologic nu implică modificări ale formei sau structurii solului, nici a subsolului.

În condiţii de scurtcircuit asimetric (cu componentă homopolară), curentul de defect se închide parţial sau total prin instalaţia de legare la pământ a retelei electrice, cu creşterea punctuală a temperaturii solului. Temperatura maximă a electrozilor instalaţiei de pământ considerată în calculele de dimensionare este de 95°C şi se menţine doar pe durata defectului (maximum 3 s).

b)  Măsuri şi mijloace pentru controlul poluării solului şi subsolului

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, pe durata realizării lucrărilor proiectate apele uzate menajere rezultate din organizarea de şantier nu vor fi deversate în sol, folosindu-se fie toalete ecologice, fie amenajând încă de la această fază fosa septică prevăzută pentru deservirea staţiei pe durata exploatării.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzător solicitărilor şi montate corect, respectiv prin asigurarea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculelor de transport a betonului şi a utilajelor folosite la turnarea acestuia. Pentru prevenirea poluării solului ca urmare a scurgerilor de carburanţi sau lubrifianţi, autovehiculele folosite vor avea inspecţia tehnică periodică valabilă pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor, iar utilajele de şantier vor fi întreţinute conform specificaţiilor producătorilor acestora.

Încălzirea solului în condiţii de scurtcircuit este strict locală şi este limitată în timp din considerente de stabilitate termică a căilor de curent. Limitarea duratei regimului de defect este asigurată de sistemele de protecţie.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Amploarea relativ redusă a lucrărilor şi faptul că se lucrează pe un amplasament existent nu generează un impact semnificativ asupra habitatului natural al florei şi faunei specifice zonei.

Pe durata fazei de construcţie posibilele influenţe poluante asupra ecosistemelor existente în zonă sunt următoarele:

    - perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibraţii şi impact vizual, în perimetrul şantierului şi în vecinătatea acestuia,

    - degradarea habitatului terestru datorită depunerii de praf rezultat din activităţile de şantier, în vecinătatea perimetrului şantierului,

    - creşterea ratei mortalităţii datorită accidentelor rutiere, pe drumurile de transport şi pe drumul de acces.

Se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta intre conductorul LEA si cladiri.

Se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalatiilor in cad de defectiuni.

Se va realiza inscriptionarea stalpilor cu indicatoare de interdictie a atingerii conductoarelor chiar cazute la pamant. Asigurarea soaterii automate de sub tensiune a instalatiilor in caz de defect.

Respectarea gabaritelor si distantelor normate fata de sol, constructii si alte instalatii.

Atât în faza de construcţie, cât şi pe durata de viaţă a obiectivului, respectiv la dezafectarea acestuia, se vor respecta:

    - O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări prin Legea  nr. 49/2011;

    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

    - O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, modificată şi aprobată prin Legea nr. 440/2002;

    - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată prin Legea 212/2006, Legea 241/2007 şi OUG 70/2009;

    - H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii:

Contractantul lucrărilor de construcţii-montaj va avea contracte de preluare a deşeurilor cu firme specializate în colectarea, depozitarea, reciclarea sau, după caz, neutralizarea acestora pentru cantităţile preconizate ca urmare a executării lucrărilor. Deşeurile vor fi sortate pe categorii de materiale şi vor fi predate firmelor autorizate. Ambalajele refolosibile (cum sunt tamburii pentru cabluri şi conductoare electrice) vor fi returnate producătorului materialelor ambalate.

Gospodărirea deşeurilor rezultate din lucrările de construcţii-montaj necesare executiei lucrari  va consta din depozitarea controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu şi comercializare după cum urmează:

- deşeurile menajere vor fi depozitate în containere într-un spaţiu special amenajat, de unde vor fi transportate de către o firmă specializată şi autorizată pentru astfel de servicii la o groapă de gunoi ecologică;

- deşeurile rezultate în urma demolării structurilor din beton simplu sau armat se vor depozita la o groapă de gunoi autorizată, indicată de Primăria Comunei Uliesti, pe raza căreia se desfăşoară lucrările;

- deşeurile metalice vor fi sortate şi depozitate pe tipuri, în spaţii de depozitare special amenajate din incinta şantierului, de unde vor fi predate pentru recuperare la o firma de valorificare a acestor deşeuri;

- deşeurile din materiale inerte (ceramică şi sticlă) pot fi recuperate de o firmă de valorificare, sau se pot transporta la groapa de gunoi de către o firmă specializată;

Pe durata exploatării instalatiei electrice, echipele de intervenţie, respectiv executanţii lucrărilor de mentenaţă vor lua din perimetrul staţiei deşeurile rezultate în urma activităţilor desfăşurate în staţie şi le vor preda la sediul propriu, unde vor fi gestionate conform procedurilor interne.

Depozitarea deşeurilor se va face numai pe bază de contract, în acest scop fiind necesară încheierea de contracte de depozitare definitivă pentru toate tipurile de deşeuri generate atât pe parcursul lucrărilor de construcţii-montaj, cât şi în timpul exploatării instalatiei electrice.

Se vor respecta: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, modificată prin HG 210/2007, HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, HG 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase modificată şi completată prin HG 597/2007, Regulamentul (CE) 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, alături de OG 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase aprobată cu modificări prin Legea 122/2002.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate: Procesul de depozitare, incarcare / descarcare, se realizeaza cu utilaje ce reduc la minim cantitatile de deseuri.

- Planul de gestionare a deseurilor: Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se vor incheia, cu operatori autorizati, contracte de ridicare periodica a deseurilor.

Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol.

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor se prevad platforme betoane echipate cu sisteme de spalare (sifon de pardoseala si furtun cu apa), pe care vor fi amplasate Europubele in vederea depozitarii deseurilor sortate pe categorii.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: Nu este cazul.

- Date specifice ale proiectului, pentru care in etapa de evaluare initiala Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar

Beneficiarul SDEE Muntenia Nord – SDEE Targoviste doreste imbunatatirea nivelului de tensiune pentru consumatorii din comuna Uliesti, localitatile Uliesti, Croitori, Jugureni, Olteni, Manastioara, Stavropolia, judetul Dambovita.

Amplasamentul instalatiilor proiectate nu se regaseste in vecinatatea ariilor naturale protejate.

- Prezenta si efectivele / suprafetele speciilor / habitatelor de interes comunitar in zona proiectului: Nu este cazul.

Estimarea impactului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate mai sus mentionate au fost declarate: Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de conclusiile BAT aplicabile: Nu este cazul.

- Legatura cu alte acte normative si / sau planuri / programme / strategii / documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IED, SEVESO, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deseuri etc): Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier se va face numai in culoarul de lucru din suprafata reprezentand traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizata prin mijloce corespunzatoare de avertizare.

Lucrarile de constructie se vor executa dupa un program bine stabilit astfel incat sa nu se creeze disconfort locuintelor invecinate.

Utilajele si muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de executie al lucrarii.

Materialele necesare executarii lucrarilor de imbunatatire se vor pune in opera in aceeasi zi.

Asigurarea materialelor necesare executiei lucrarii se va face pe drumurile publice de interes local existente in zona.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

Contractantul este responsabil şi obligat să asigure realizarea construcţiilor provizorii necesare pentru organizare de şantier, astfel încât lucrările prevăzute în prezentul proiect (construcţii, instalaţii, montaj, teste, depozitarea echipamentelor şi materialelor ) să se desfăşoare în condiţii optime.

Contractantul este responsabil şi obligat să asigure condiţii decente de viaţă pentru personalul său (apă curentă, electricitate, încălzire, grupuri sanitare) conform legislaţiei în vigoare.

Contractantul este responsabil şi obligat să întocmească un plan de măsuri, vizat de unitatea de achiziţie publică, privind măsurile de protecţie pentru lucrările din apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune.

Nu sunt necesare căi de acces provizoriu, circulaţia realizându-se pe reţeaua de drumuri existente cu delimitarea clara a portiunilor de dumuri pe care se poate realiza accesul in siguranta.

Sursele de apă, de energie electrică şi căile de comunicaţie vor fi asigurate de contractantul lucrari.

Contractantul este responsabil pentru păstrarea curăţeniei la locul de desfăşurare al activităţii şi în vecinătatea zonei cu organizarea de şantier.

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu dotări PSI necesare pentru intervenţiile în caz de incendiu.

Proiectul de organizare a şantierului va fi transmis spre aprobare beneficiarului cu desene complete privind spaţiile şi perimetrele folosite şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă faţă de instalaţiile aflate sub tensiune.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aveste informatii sunt disponibile:

Dupa  dezafectarea  si  evacuarea  de  pe  amplasament  a  componentelor  care apartin realizarii lucrari, amplasamentul  va  fi  reabilitat.  Dupa lucrarile de modernizare, zonele  afectate  vor  fi aduse la cota terenului natural.  Este  necesar  ca  toate  materialele  considerate  riscante  pentru  calitatea  mediului  sa  fie manevrate prin proceduri adecvate si inlaturate prin intermediul unor contractori autorizati.

Sef proiect,							Proiectant,

ing. Catalin PANDELE					ing. Oana PETRE