Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: "SALA DE SPORT SCOLARA"COMUNA POTLOGI, SAT PITARU, STR. N. GRIGORESCU, NR. 2C, JUDETUL DAMBOVITA”

II. Titular: - numele; - adresa poştală; - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; - numele persoanelor de contact: director/manager/administrator; responsabil pentru protecţia mediului.

UAT POTLOGI, JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA POTLOGI, strada Constantin Brancoveanu, nr.63, JUDETUL DAMBOVITA

Tel/fax: 0245722401; 0245722492; email: primariapotlogi@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Functionalitatea principala este aceea de sala de sport pentru competitii de nivel scolar si activitati sportive scolare.

Se propune realizarea unui corp principal de cladire pentru sala de sport, cu structura de rezistenta din cadre din beton armat, cu grinzi metalice zabrelite la invelitoare, inchideri perimetrale din panouri tip sandwich tip PUR si pereti de tip cortina, iar la invelitoare din panouri tip sandwich tip PUR de 15 cm.

Din punct de vedere functional se vor realiza toate grupele de functiuni indicate de

normativele de proiectare:

La parter se vor prevedea spatiul salii de sport cu inaltimea corespunzatoare, zonele de acces si evacuari exterioare, cu rampe mai mici de 8% pentru persoanele cu dizabilitati si toate spatiile destinate vestiarelor si spatii tehnice (vestiarele sportive si personal, anexele aferente, cabinet de prim-ajutor, cu anexele, spatiu centrala termica si centrala ventilatii, spatiu tablou electric, depozitare), hol foyer cu scara de acces interioara si cu holuri de acces si evacuare direct in exterior. Pentru spatiile prezente in cladire se vor asigura dotarile aferente. In sala se vor dispune locuri pentru persoane cu dizabilitati.

La etajul 1 se vor dispune un numar de 102 de locuri pentru public, dimensionate corespunzator( impartite in 2 sectoare de la A la B), cu grupuri sanitare separate pe sexe anexe, spatiu tehnic pentru ventilatii. Deasemena se vor mai prevedea zone de foyer conformate la normele si normativele in vigoare.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Face parte din programul national de dezvoltare, pentru cresterea calitatii vietii comunitatilor, sector Sali de sport, finantat prin CNI S.A.

c) valoarea investiţiei;

aprox. 4.000.000 lei

d) perioada de implementare propusă;

24 de luni;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Conform piese desenate si certificate de urbanism anexate;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Sala de sport cu 102 locuri in tribuna, ce poate fi utilizata si la nivel competitional local, folosita in principal pentru activitati didactice;

Numarul de utilizatori este:

Parter 	-16 sportivi x 4 vestiare (2 B+ 2F) = 64 de persoane

-1 persoana cabinet medical de prim-ajutor

-1 persoana foyer

-4 persoane vestiare profesori

-3 persoane intretinere

Total utilizatori PARTER= 73 persoane

Etaj   1–102 de persoane in tribune

-1 persoana intretinere

Total utilizatori ETAJ= 103 persoane

TOTAL UTILIZATORI CLADIRE: cca 176 persoane

| SUPRAFATA TOTALA TEREN | 3300,00 | mp |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita Sala sport | 1030,00 | mp |
| Suprafata desfasurata Sala sport | 1270,00 | mp |

P.O.T. propus = 31,3%

C.U.T. propus = 0.385

Regim inaltime P+1E(partial)

Accesul se realizeaza de pe latura de Est din strada N. Grigorescu. Sc alei carosabile= 294.80 mp.

S spatii verzi = 1335.00 mp

Pe teren se propun 6 locuri de parcare autoturisme si 2 locuri parcare microbuze in suprafata de 150.00 mp.

| INCADRARE IN ZONA SI LOCALITATE: |  |
| --- | --- |
| JUDETUL: | Dambovita |
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: | Comuna Potlogi |
| ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE | Comuna Potlogi, sat Pitaru, Judetul Dambovita |

Terenul pe care va fi amplasata constructia, precum si constructia apartin Comunei Potlogi.

Vecinatatile:

- Est: Drum asfaltat strada N. Grigorescu-la 23,00 m fata de limita proprietate;

- Vest: Teren proprietate privata liber de constructii-la 3,00 m fata de limita proprietate;

- Sud: Drum de servitute proprietate publica -la 18,40 m fata de limita proprietate;

- Nord: Teren de sport proprietate publica-la 3,00 m fata de limita proprietate.

Accesul se realizeaza de pe latura de Est din strada N.Grigorescu.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Din punct de vedere tehnologic , sunt instalatii de:

Sanitare si de apa-canalizare (rece si calda de consum – centrala termica cu gaze naturale/ boiler electric)

canalizare –la bazin etans vidanjabil

termice – incalzire (centrala termica cu gaze naturale)

electrice – curenti tari (prize, iluminat)

electrice – curenti slabi (tv, internet, camere video etc.)

Cladirea are bransamente la:

-reteaua de energie electrica din zona;

-reteaua de gaze naturale existenta in zona;

-reteua de alimentare cu apa existenta in zona;

-pentru evacuare ape se utilizaeaza bazin vidanjabil;

Se vor face instalatiile electrice cu cablaje si corpuri de iluminat tip LED. Se va introduce un sistem de incalzire centralizat cu radiatoare din otel si centrala termica pe gaze naturale.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Finisaje exterioare

Materialele de finisaj exterior prevazute in cadrul proiectului:

Fatade vor avea panouri tip sandwich cu PUR culoare RAL 9010, cu flashing-urile aferente (la soclu, atic, ancadramente ferestre, colturi, si la zonele de senou prezente la invelitoare .

La soclu se va realiza izolatie cu polistiren extrudat si tencuiala mineral pentru soclu, impermeabila. Pe zona de soclu si la rampele si podestele de scari exterioare se vor prevedea hidroizolatii pensulate verticale si orizontale rezistenta la compresiune si presiune hidrostatica, protejate la exteriorul alcatuirii de pereti de tencuiele hidroizolante sau cu placaje de granit negru fiamat cu tratament antiderapant.

Invelitoare va fi din vata mineral rigida de 150 mm, asezata pe support de table cutata, cu hidroizolatie din folie de PVB, lipita la rece si asigurata mecanic.

TimplariA exterioara va fi de tip perete cortina din Aluminiu culoarea RAL 7021, cu geam termoizolant.

Solutiile de termoizolare vor fi cu panouri sandwich cu PUR de 15 cm la zona de invelitoare, panouri sandwich de 12 cm la pereti, sub placa parter se va dispune polistiren extrudat de 5 cm. Tamplariile vor fi din aluminiu cu geam termoizolant cu doua foi de geam, cu rupere de punte termica.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperirea se realizeaza cu panouri tip sandwich cu PUR DE 15 cm grosime, culoare RAL 9010, pe structura metalica de grinzi de tip zabrelit protejate la foc EI 30’.

Inchideri exterioare propuse :

pereti de inchidere de zidarie de blocuri ceramice 25 cm la zonele tehnice – cu respectarea reglementarilor in vigoare (PSI, eficienta energetica, mediu exterior, etc.)

pereti de inchidere din panouri sandwich cu PUR de 120 mm, cu fatele exterioare microprofilate si riflaj vertical (PSI, eficienta energetica, mediu exterior, etc.)

Compartimentarile interioare sunt :

zidarie din caramida GVP de 25 cm  la spatiile tehnice;

compartimentari usoare cu pereti de gips-carton;

structuri usoare cu panouri HPL (la grupuri sanitare);

Tavanele propuse sunt :

placa de B.A. de 15 cm peste parter si plafoane false din gips-carton lis, cu vopsitorie lavabila alba.

Finisajele exterioare propuse :

podest, rampa si scari acces :

o granit fiamat negru cu tratament antiderapant

suprafete de avertizare tactilo-vizuala la accese

pereti :

o panouri sandwich cu PUR 12 cm culoare RAL 9010

o tencuiala hidroizolanta la soclu culoare gri-antracit

tamplarii :

o tamplarie aluminiu cu geam termoizolant tip perete cortina RAL 7021

invelitoare :

o panouri sandwich cu PUR 15 cm culoare RAL 9010.

Finisajele interioare propuse :

pardoseala :

o gresie antiderapanta(grupuri sanitare, vestiare, dusuri, depozitari)

o Covor PVC culoare RAL 6010 (foyere-e, scari interioare, tribuna, cabinet de prim ajutor, vestiare personal si sportivi; se va dispune covor dielelctric in zona tablou electric)

o beton sclivisit(spatiile tehnice)

pereti :

o vopsitorie lavabila pe:

-tencuieli si glet

o compartiemntari HPL

o faianta h=2.10 m la grupurile sanitare si dusuri

o profile de protectie a colturilor iesite

o elemente de semnalistica privind accesibilitatea persoanelor cu handicap si pentru marcarea functiunilor

o plinte din ceramica, PVC (de tip scafa), plinte vopsitorie epoxidica(spatiile tehnice)

tavane :

o vopsitorie lavabila pe tencuieli si glet.

o plafon fals ghips-carton lis(grupuri sanitare, vestiare, dusuri)

Tamplarie interioara:

Usi :

o lemn simple cu toc MDF , fara praguri, cu elemente de contrast vizual, cu partea inferioara protejata cu materiale rezistente la izbituri, cu manere de actionare operabile si de catre persoane cu handicap la usile incaperilor unde au accesul persoane cu handicap, cu opritoare montate in pardoseala, cu sisteme de inchidere automata si geam armat (unde este cazul).

o usi metalice  rezistente foc EI 90’-EI 60’ la spatiile tehnice;

o usi de sticla cu geam securizat si rama de aluminiu;

usile de exterior se vor prevedea cu bara antipanica si sisteme de autoinchidere.

Glafuri

o Interioare : HPL-dupa caz

o Exterioare : flashing din tabla profilata

Solutia tehnica propusa respecta cerintele fundamentale de calitate la specialitatea arhitectura , va asigura accesibilitatea si integrarea persoanelor cu handicap si a altor persoane cu risc de discriminare, va asigura protectia mediului prin economia de energie (prin solutiile de conformare a anvelopantei si a spatiilor interioare) prin eficientizarea utilizarii resurselor, prin reducerea generarii deseurilor si prin cresterea nivelului de reciclare .

- metode folosite în construcţie/demolare;

Infrastructura

S-au prevazut  fundatii continui sub stalpi si lame din beton armat, alcatuite dintr-o talpa (bloc fundare) si o elevatie din beton armat. Placa de la cota -0,10 va fi din beton armat in grosime de 15 cm. Sub placa se gaseste un strat din polistiren extrudat de 5 cm, asezat pe un strat din pietris de 15 cm, balst de 25 cm si pamnat compactat.

Suprastructura

Se vor realiza stalpi si cadre de beton armat. Se va dispune un sistem de grinzi metalice zabrelite pentru inchiderea la partea superioara.

Placa de peste parter va fi din beton armat, in grosime de 15 cm. Se va mai dispune un sistem de grinzi metalice verticale si orizontale care sa sustine inchiderile exterioare.

Inchiderile exterioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich tip PUR( cu poliuretan) de 120 mm grosime cu fetele cu microprofilate si riflaj vertical, cu zone vitrate cu pereti cortina din aluminiu cu rupre de punte termica, caramida 300x250x238 + 10 cm termosistem din polistiren expandat clasa B1 s2d0, la exterior, la zonele de spatii tehnice.

Compartimentari interioare

Se vor prevedea din compartimentari usoare de tip gip-scarton cu diverse alcatuir (conform piese desenate) cu foi reziatente la umiditate in zonele de grupuri sanitare, dusuri si vestiare, cu rezistentele la foc aferente. La grupurile sanitare se vor dispune comparttimentari de tip HPL.

Finisaje interioare

Pardoselile vor fi, conform cu utilizarea camerelor: Covor PVC in spatiile destinate publicului cu rezistenta la trafic aferenta (Foyer-e, tribune, scari interioare), gresie in

grupuri sanitare si anexe, respectiv pardosela din polipropilena cu absorbtie de socuri in spatiile destinate activitatilor sportive(sala de sport). Se vor asigura marcajele la zonele de terenuri si dotarile specific (filee, cosuri de baschet). Peretii se vor finisa cu vopsele lavabile si pe baza de ulei. In spatiile indicate in planuri se va utiliza culoarea RAL 6010. La spatiile cu destinatie de grupuri sanitare sau dusuri se va dispune faianta pe pereti , pana la inaltimea de 2,10 m, pentru a asigura o intretinere usoara. Pe tavane se vor realiza tencuieli pe intradosul planseului de beton, in spatiile tehniec si se vor dispune plafoane false in restul spatiilor, de tip gips-carton lis cu vopsitorie lavabila (acolo unde este indicat se va folosi RAL 6010)

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se vor executa lucrari conform grafic de executie, se vor face probe tehnologice- dupa caz -si se va pune in functiune dupa o perioada de 24 de luni;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform certificate de urbanism anexat;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Terenul pe care se amplaseaza sala de sport se afla situat la o distanta de peste  500 m fata de urmatoarele situri protejate si monumete istorice(cu numar de ordine, indicativ, locatie, denumire conf. Lista  Monumentelor Istorice publicata in Monitorul Oficial):

342 DB-I-s-B-17108 Aşezare sat PITARU; comuna POTLOGI "Măgura”, la 1 km E de sat, lângă grajdurile CAP Neolitic;

343 DB-I-s-B-17109 Necropolă tumulară sat PITARU; comuna POTLOGI "Movile”, la 1,5 km NE de capătul de N al localităţii şi imediat la E de pădurea satului Epoca bronzului;

996 DB -II - m - B -17644 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat PITARU; comuna POTLOGI Str. Linia Principală 1784;

997 DB -II - m - A -17645 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Strâmbeanu sat PITARU; comuna POTLOGI Str. Strâmbeanu, cartier Nuceşti 1722 -1730

si la o distanta de peste 1500 m fata de urmatoarele situri protejate si monumete istorice:

346 DB-I-s-B-17112 Aşezare sat PODU CRISTINII; comuna POTLOGI "Pod”, în stânga râului Sabar, imediat la SE de podul de pe DC Podul Cristinii-Potlogi sec. II-III p. Chr., Epoca romană;

347 DB-I-s-B-17113 Situl arheologic de la Potlogi, punct "Consiliu” sat POTLOGI; comuna POTLOGI "Consiliu” şi "Şcoala”, în centrul satului, în zona Primăriei şi în curtea palatului brâncovenesc;

348 DB-I-m-B-17113.01 Aşezare sat POTLOGI; comuna POTLOGI "Consiliu” şi "Şcoala”, în centrul satului, în zona Primăriei şi în curtea palatului brâncovenesc sec. IV-VI p. Chr., Epoca dacoromană;

349 DB-I-m-B-17113.02 Aşezare sat POTLOGI; comuna POTLOGI "Consiliu” şi "Şcoala”, în centrul satului, în zona Primăriei şi în curtea palatului brâncovenesc sec. II-III p. Chr., Epoca romană;

350 DB-I-s-B-17114 Aşezare sat POTLOGI; comuna POTLOGI "Grădiniţa Dorobanţu Gheorghe şi Onete Vasilica” şi "Grădiniţa lui Vasile a lui Nitica” sec. IV p. Chr, Epoca dacoromană;

447 DB-I-s-B-17158 Situl arheologic de la Vlăsceni, punct "Măgura” sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI "Măgura”, în dreapta râului Sabar, la capătul de NV al localităţii;

448 DB-I-m-B-17158.01 Aşezare sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI "Măgura”, în dreapta râului Sabar, la capătul de NV al localităţii Epoca bronzului;

449 DB-I-m-B-17158.02 Aşezare sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI "Măgura”, în dreapta râului Sabar, la capătul de NV al localităţii Neolitic;

450 DB-I-s-B-17159 Necropolă tumulară sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI 170, "Puţul lui Boteanu”, pe locul unei păduri tăiate, acum islaz, la 1 km E de localitate Epoca bronzului;

1006 DB-II-a-A-17654 Curtea Brâncovenească sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698; 1007 DB-II-m-A-17654.02 Biserica "Sf. Dumitru”, "Sf. Nicolae” sat POTLOGI; comuna POTLOGI În incinta Ansamblului Brâncovenesc 1683;

1008 DB-II-m-A-17654.01 Ruinele casei vechi sat POTLOGI; comuna POTLOGI cca. 1680;

1009 DB-II-m-A-17654.03 Palatul Brâncovenesc sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1010 DB-II-m-A-17654.04 Ruine case slujitori sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1011 DB-II-m-A-17654.05 Ruine cuhnie sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1012 DB-II-m-A-17654.06 Ruine droşcărie sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1013 DB-II-m-A-17654.07 Turnul porţii principale, cu camere de gardă sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1014 DB-II-m-A-17654.08 Zidul incintelor sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698 ;

1015 DB-II-m-A-17654.09 Fostul eleşteu artificial sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1698;

1016 DB-II-m-B-17655 Casa Constantin Ene sat POTLOGI; comuna POTLOGI Str. Olteni prima jum. a sec. XIX;

1053 DB-II-m-B-17689 Biserica "Sf. Nicolae” sat ROMÂNEŞTI; comuna POTLOGI Str. Crucii 1878-1880 ;

1161 DB-III-m-B-17784 Monumentul Eroilor din războiul 1877 sat POTLOGI; comuna POTLOGI 1910;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Inventar coordinate teren in sistem stereo 70

1.X=546363.630,Y=342429.6752

2.X=546415.259,Y=342453.830

3.X=546439.919,Y=342401.337

4.X=546388.205,Y=342377.363

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sunt prevazute sisteme de preluare si evacuarea a apelor meteorice;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperişul clădirii si terase vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate care terenul natural.

Reţeaua de canalizare pluviala este separata de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătura intre aceste conducte si reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Apele pluviale de pe zona parcarii se vor colecta cu ajutorul unor rigole si directionate catre un separator de hidrocarburi cu by-pass, iar mai apoi catre tunelurile de precolare amplasate ingropat in incinta.

Instalaţiile se execută din :

- pentru instalaţiile interioare ingropate şi exterioare de canalizare menajeră: tuburi si piese de legătură din PVC-KG.

- pentru instalaţiile interioare supraterane de canalizare menajeră: tuburi si piese de legătura din polipropilena - PP;

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Pentru acest imobil s-a proiectat o centrală termică amplasată într-o camera tehnica care corespunde prevederilor normativelor. Sursa de încălzire este alcătuită din 2 cazane termice murale, in condensatie, ce functioneaza cu combustibil gazos, cu o putere utilă de 27 – 72,6 kW fiecare ce prepară apă caldă pentru încălzire +80/+600C. Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul a doua boilere bivalente cu capacitatea de 500 litri.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Toate echipamentele sunt prevazute cu sisteme de amortizare sunet si sunt in parametri normati;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Conform sisteme certificate ale furnizorilor de echipamente;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sunt prezente alei pietonale si carosabile cu sisteme de preluare si evacuare organizata a apelor meteorice, prin separator de hidrocarburi;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Nu este cazul;- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Activitati sportive destinate comunitatii;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseuri menajere obisnuite in cantitate de 720 kg maxim lunar;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deseurile se vor sorta cu depozitarea in pubele speciale pe sortimente;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Evacuare la platforma de gunoi cu ridicarea deseurilor pe baza de contract de catre firma de salubritate;

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Cea  mai apropiata arie naturala protejata este Natura 2000-ROSCI0106 lunca mijlocie a Argesului si distanta fata de aceasta este de 4109.58 m.Activitatea nu afecteaza biodiversitatea si reprezinta un aport pozitiv pentru comunitatea locala.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul;

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul;

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

La adresa unde se executa lucrarile se vor asigura pentru santier:

- Un bransament electric pentru iluminat exterior.

- Tabloul electric aferent din care se va asigura iluminatul containerelor, magazia de materiale si anexe (vezi plan situatie anexat). Se vor asigura in acelasi bransament si tabloul electric destinat iluminatului in santierul din zona aferenta cladirii si alimentarea echipamentelor pentru activitatea din santier.

- Se vor amplasa un numar de 2 containere suprapuse 1+1, (in functie de terenul disponibil)  cu destinatii de magazie de unelte si utilaje, vestiare personal cu dus si loc de luat masa, in numar corespunzator cu numarul de muncitori angajati sau colaboratori.

- Platformele de depozitare se vor face pe strat de pietris si margaritar, in functie de zona de aplicare.

- Se vor amplasa 2 grupuri sanitare cu acces usor pentru vidanjare si intretinere.

- Panoul cu descrierea lucrarilor, durata si autorizatia de construire.

- Se va face imprejmuirea santierului cu dipunerea unei porti de acces, cu cabina poarta pentru control acces si paza; se vor dipune stalpi de iluminat perimetrali.

- Pentru evacuarea deseurilor, se va face un contract intre constructor si operatorul sitului gropii de gunoi pentru transport si depozitare deseuri.

- Containere depozitarea deseurilor vor fi special amplasate pentru a putea fi evacuate facil. Materialele periculoase sau toxice, se vor depozita separat, in recipiente si containere inchise, si nu se vor depozita pe perioade mai lungi de 24 de ore in incinta santierului. Deseurile inflamabile se vor depozita in apropierea unei surse de apa, in spatiul ferit de caldura, razele soarelui, surse de foc. Se va avea in vedere protejarea solului si subsolului de scurgeri accidentale sau voite de substante toxice.La terminarea lucrarilor, amplasamentul va fi adus la starea sa initiala, sau va fi amenajat conform unui proiect de amenajare exterioara.

- Constructorul va asigura paza santierului si a personalului de pe santier.

- Constructorul va incheia contract  cu furnizorul de apa din zona, va asigura pentru santier un bransament la apa si se vor dispune spalatoare pentru personalul din santier sau, va asigura apa potabila ambalata la peturi de plastic si apa menajera in bidon de plastic.

- Santierul va mai avea in dotare un spatiu destinat interventiilor sanitare de prima urgenta, dotat cu truse sanitare si de prim ajutor.

- Spatiul cu dotari PSI de prima urgenta: 2 extintoare tip P6, 2 rangi, 2 cangi, 2 topoare PSI, 2 galeti tip PSI, 1 lada cu nisip, 1 butoi cu apa de 500l. Pichetul va fi amplasat in loc vizibil si accesibil. Aceste obiecte se vor tine sub control strict si se vor verifica zilnic la inceperea programului de lucru si periodic in cursul zilei de lucru. Nu se va consuma apa din recipient, iar stingatoarele vor fi verificate periodic din punct de vedere al incarcaturii si functionarii.

- Se va dispune o rampa auto de curatare a tuturoro autovehiculelor inaintea iesirii din santier;

- Se va dispune o magazie si o platforma balastata pentru depozitare materiale;

Pentru situatii cand se impun lucrari care necesita macara se va aduce o automacara.

Toate constructiile din incinta santierului care servesc organizarii santier sunt provizorii din confectie metalica.

- localizarea organizării de şantier;

In incinta terenului unde se construieste;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Toate lucrarile sunt provizorii;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Se vor utiliza masuri de protectie conform proceselor tehnologice de constructii-la procesele de executare/montaj structuri de beton armat, structuri metalice, montaj panouri sandwich de fatada si invelitoare;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se respecta normele de protectia muncii si de prevenire si combatere a incendiilor;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Prin respectarea derularii lucrarilor de constructii conf. legislatioei in vigoare;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Conform piese desenate anexate;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Sala de sport cu 102 locuri in tribuna pe teren cu coordonatele:

Inventar coordinate teren in sistem stereo 70

1.X=546363.630,Y=342429.6752

2.X=546415.259,Y=342453.830

3.X=546439.919,Y=342401.337

4.X=546388.205,Y=342377.363

Cea  mai apropiata arie naturala protejata este Natura 2000-ROSCI0106 mijlocie a Argesului si distanta fata de aceasta este de 4109.58 m.

ROSCI 0106 Lunca mijlocie a Argesului.

X=527843.376 Y=352946.658

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Natura 2000-ROSCI0106 lunca mijlocie a Argesului.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul proiectul fiind in intravilan.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu are implicatii in managementul conservarii ariei naturale protejate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul proiectul fiind in intravilan.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul proiectul se situeaza la o distanta mai mare de 340 m fata de albia raului Sabar.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului . . . . . . . . .