Anexa nr. 5 la Metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea  proiectului :

„CONSTRUIRE IMOBILE CU REGIM DE INALTIME PARTER CU FUNCTIUNEA DE MAGAZIN RETAIL - LIDL, RESPECTIV SPATIU COMERCIAL, REALIZAREA DE PARCAJE LA SOL, AMENAJARE INCINTA CU SPATII PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, REALIZARE ACCESE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE VERTICALA A TERENULUI, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

amplasament: STRADA CALARASI, nr.505, Municipiul FETESTI, jud. IALOMITA

II. Titular

- Numele beneficiarului: S.C. STECOLFLEX ROMANIA S.R.L.

- Adresa poştală: Soseaua Bucuresti-Buzau, km 57,5, etaj 1, Municipiul Urziceni, judet Calarasi.

- Numărul de telefon,de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

-  tel: / fax: ...................................

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator .................................................

- responsabil pentru protecţia mediului  .......................................

III. Descrierea proiectului

Avantajele realizarii a unui complex de spatii comerciale in aceasta zona constau in asigurarea accesului populației din zonă dar și al celor aflati in tranzit la o funcțiune comercială, care îndeplinește standarde sigure de confort și calitate. Supermarket-urile fac distribuție pentru o mare varietate de produse și asigură și servicii foarte necesare locuitorilor din zona.

Funcțiunea propusă nu numai că nu intră în conflict cu funcțiunile adiacente, ci crește calitatea zonei, prin diversificarea utilizărilor, și printr-o complementaritate favorabilă cu funcțiunea de locuire din UTR-uri învecinate.

Refacerea terenului dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitații.

Accesul, din strada Calarasi, se va realiza prin racordare cu raze de acces de 12,00m.

Obiectivul studiat este situat in zona nordica a Municipiului Fetesti, in plina zona urbana in dezvoltare, in vecinatatea strazii Calarasi, pe o parcela pe care in prezent nu se desfasoara activitati economice. In zona, se gasesc spatii comerciale amenajate, ca functiuni complementare a functiunii de locuire din  aceasta zona.

Pentru acest amplasament a fost emis de catre Primaria Municipiului Fetesti: Certificatul de Urbanism nr.22 din data de 19.02.2018 pentru “construire imobile cu regim de inaltime parter cu functiunea de magazin retail - LIDL, respectiv spatiu comercial, realizarea de parcaje la sol, amenajare incinta cu spatii plantate, alei carosabile si pietonale, realizare accese, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala a terenului, imprejmuire teren si organizare de santier”.

Funcţiunea: magazin retail

Incadrarile construcţiilor proiectate:

- CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ (cf. HGR nr. 766/1997, L. nr.10/1995, ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995)

- CLASA " III " DE IMPORTANŢĂ (conform P100-1 / 2013 si STAS 10100/0-75)

- GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC, RISC MARE DE INCENDIU

OBIECT 1  magazin comercial - LIDL structurat pe mai multe zone:

- zona de acces principala – pentru public;

- zona de vanzare pentru public;

- zona de receptie a marfurilor;

- zona de depozitare;

- zona anexelor tehnice;

- zona administrativa si a grupului social.

Organizarea spatial-functionala a magazinului si suprafetele utile :

| PARTER [±0,00] | S.utila |
| --- | --- |
| P01 | WINDFANG | 25,09 |
| P02 | SALA VANZARE | 1329,95 |
| P03 | DEPOZIT LIVRARE | 38,83 |
| P04 | DEPOZIT 24H | 420,96 |
| P05 | CAMERA PERSONAL | 39,02 |
| P06 | CAMERA SEDINTE | 8,32 |
| P07 | NISA SUPRAVEGHERE VIDEO | 2,94 |
| P08 | CAMERA SEIF | 9,92 |
| P09 | CAMERA ECHIPAMENTE ELECTRICE | 9,72 |
| P10 | CAMERA TEHNICA | 10,77 |
| P11 | SPATIU PREGATIRE COACERE (BRUTARIE) | 76,33 |
| P12a | CAMERA REFRIGERARE LEGUME SI FRUCTE | 54,76 |
| P12b | CAMERA REFRIGERARE PRODUSE PROASPETE | 25,80 |
| P13 | GRUP SANITAR PUBLIC | 5,10 |
| P14-15 | GRUP SANITAR FEMEI - BARBATI | 8,39 |
| P16 | VESTIARE FEMEI - BARBATI | 14,50 |
| P17 | CAMERA ECHIPAMENTE IT | 9,12 |
| TOTAL SUPRAFATA UTILA | 2089,52 |

OBIECT 2 spatiu comercial – tip galerie comerciala(FMZ) este format din  spaţii comerciale independente, fiecare cu acces direct pentru clienţi si aprovizionare, în care se vor comercializa diverse categorii de produse din categoria marfurilor nealimentare (ex: drogherie, produse textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pet-shop, etc.).

Bilant teritorial :

| INDICII INVESTITIEI PROPUSE |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA TEREN PROPRIETATE INVESTITOR | 12,569.00 | mp |  |  |
| SUPRAFATA TEREN AMENAJARE ACCESE(inclusiv benzi circulatie) | 533.87 | mp |  |  |
| SUPRAFATA TEREN TOTAL | 13,102.87 | mp |  |  |
| CONSTRUCTII : |  |  |  |  |
| regim de înălţime: (H max. coama = 6,70m) | PARTER |  |  |
| OBIECT 1 - magazin comercial LIDL |  |  |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL | 2,223.00 | mp |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA | 2,223.00 | mp |  |  |
| OBIECT 2 - galerie comerciala FMZ |  |  |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL | 1,008.00 | mp |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA | 1,008.00 | mp |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA (OBIECT1+OBIECT2) | 3,231.00 | mp |  |  |
| IMPREJMUIRI: | 444.09 | ml |  |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA SOCLU IMPREJMUIRI | 133.10 | mp |  |  |
| SEMNALE PUBLICITARE |  |  |  |  |
| obiect publicitar tip "TOTEM" | 1 | buc |  |  |
| obiect publicitar tip "UNIPOL" | 1 | buc |  |  |
| panou publicitar pe 2 stalpi | 2 | buc |  |  |
| panou publicitar amplasat pe fatada | 3 | buc |  |  |
| reclama luminoasa amplasata pe fatada (2 buc. obiect 1 + 2buc. obiect 2) | 4 | buc |  |  |
| NUMAR LOCURI DE PARCARE | 168 | buc |  |  |
| SUPRAFATA PAVAJE CAROSABILE, PIETONALE SI PLATFORME AMENAJATE PTR INVESTITIE | 6,477.75 | mp | 51.54 | % |
| SUPRAFATA TOTALA SPATII VERZI AMENAJATE PENTRU INVESTITIE | 2,727.15 | mp | 21.70 | % |
| P.O.T. | 25.71 | % |  |  |
| C.U.T. | 0.26 |  |  |  |

Prezenta documentatie nu se refera si la demolarea constructiilor existente pe teren. Demolarea constructiilor existente pe teren se va realiza in baza unei documentatii separate.

OBIECT 1  magazin comercial - LIDL

a. sistemul constructiv

- Fundatiile sunt de tipul fundatii directe, izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat turnat monolit si pahar prefabricat. Pentru zona camerei de descarcare, fundatiile sunt izolate sub stalpi, alcatuite din bloc si cuzinet realizat monolit. Pentru peretii de zidarie din aceste zone, se vor folosi grinzi de fundare turnate monolit, rezemate pe cuzineti. Fundatiile peretilor de inchidere s-au rezolvat sub forma de grinzi de fundare prefabricate rezemate pe pahare si ancorate cu piese metalice de legatura.

- Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat prefabricat ; stalpii sunt incastrati in fundatii ; grinzile precomprimate reazema articulat pe stalpi. Pe grinzile precomprimate se aseaza tabla profilata autoportanta dimensionata pentru zona cu valoarea incarcarii din zapada corespunzatoare amplasamentului.

- Placa de peste parter (cota +3.30 in zona depozitelor si +3.85 in zona de refrigerare) are o grosime de 15cm si este realizata in solutie monolita.

- Grinzile si placile din zona camerei de coacere, spatiului de refrigerare si a camerei de descarcare sunt realizate in solutie monolita.

- Acoperisul este intr-o apa cu inclinare de 2% si va avea sistemul de acoperis din membrana termosudata si fixata mecanic peste panouri sandwich autoportante.

b. inchiderile exterioare:

- zidarie din caramizi cu goluri de 38cm sau 30cm grosime;

- inchideri vitrate cu timplarie de aluminiu si geam termoizolant;

- acoperis: inclinat(panta 2%)  alcatuit din: - membrana tip FPO termosudata si fixata mecanic peste panouri din tabla dublu cutata acoperite cu vata minerala;

c. compartimentarile interioare:

- zidarii din caramizi cu goluri de 25 cm EI > 180 care separa sala de vanzare de spatiul depozitului;

- zidarii din caramizi cu goluri de 25 cm si 11,5 grosime;

- sisteme de inchideri usoare cu pereti de gipscarton;

- partitii cu panouri fixe si usi din HPL 13mm, culoare gri deschis (la grupurile sanitare);

- panouri cu gratare zincate fixe si mobile pentru compartimentarea depozitului.

d.finisajele interioare:

- pardoseli + plinte:

- placi ceramice antiderapante (R9 sau R10 la spatiul coacere), dimensiuni 60x60x1.5 cm si 30x30x1.5 cm, pozate prin vibrare in sapa de ciment.

- pereţi:

- vopsitorie lavabila culoare alba RAL 9010, gri RAL 7024 sau culoare bordeaux;

- zone placate cu faianta 120x60cm bej in sala de vanzare, brutarie sau faianta 60x30cm bej in grupuri sanitare depozit partial, camere pentru personal partial;

- vopsitorie antizgariere culoare alba H=1.80 m – in depozit, in zona de personal de la etaj;

- panouri tabla tip sandwich cu nucleu termoizolant spuma poliuretanica – camere frigorifice;

- zugraveala lavabila in rest.

- plafoane:

- sistem tavan panouri fibre minerale tip "Armstrong" – in zona acces public, brutarie, zona personal;

- sistem de tavan din gipscarton montat in camp continuu – in gr. sanitare, vestiare, camere tehnice;

- placa din b.a. cu vopsitorie lavabila culoare alba peste spatiile tehnice de la parter;

- panouri tabla tip sandwich cu nucleu termoizolant spuma poliuretanica – camerele frigorifice.

- tâmplăria interioară:

- usi interioare metalice;

- usi rezistente la foc conform scenariu de securitate la incendiu;

- usi termoizolante, din inox – la camerele de congelare.

e. finisajele exterioare:

- intreaga cladire va fi tencuita la exterior cu un strat de tencuiala minerala granulatie 0....2 mm,

culoare alba RAL 9010.

- stalpii de sustinere vor fi izolati termic si apoi tencuiti cu tencuiala de exterior, minerala, granulatie

0....2 mm, culoare alb RAL 9010.

- tamplaria va fi din aluminiu cu rupere de punte termica, culoarea gri RAL 7024, cu geam termoizolant.

Toate glafurile exterioare vor fi din tabla de aluminiu, culoarea tamplariei, cu capace laterale cu profil

picurator incastrate in tencuiala.

f. acoperis si invelitoare:

- acoperis: intr-o apa cu panta 2%  si va avea sistemul de acoperis din membrana termosudata, ce este fixata mecanic peste panouri din tabla dublu cutata acoperite cu vata minerala.

Colectarea şi scurgerea apelor pluviale se va realiza la streasina cu ajutorul unui sistem de jgheaburi si burlane, rigole.

OBIECT 2 spatiu comercial – tip galerie comerciala(FMZ)

a. sistemul constructiv

- constructie de tip hala, cu structura prefabricata din stalpi b.a. si grinzi transversale si pane prefabricate b.a. Fundatiile sunt de tipul fundatii directe, izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat turnat monolit şi pahar prefabricat. Fundatiile peretilor de inchidere vor fi sub forma de grinzi de fundare prefabricate rezemate pe pahare si ancorate cu piese metalice de legatura.

- copertina de la intrarea in magazin are structura alcatuita din cadre metalice.

b. inchiderile exterioare:

- pereti exteriori neportanti – panouri metalice sandwich tip Kingspan, cu fete din tabla si miez termoizolant din poliuretan ignifugat, cu o grosime minimă de 10cm; partial, inchiderile exterioare sunt realizate din panouri de tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termică de tip cortina semistructurala cu geam termoizolant.

- invelitoare: sistem învelitoare (tablă cutată autoportantă, termoizolaţie, membrana de acoperis)

c. compartimentarile interioare:

- pereti interiori de separare intre magazine (compartimentele de incendiu diferite): perete neportant din gips-carton pe structura metalica EI 180, cu rol de perete antifoc;

- pereti interiori neportanti de separare in interiorul magazinelor – din gips-carton pe structură metalica.

d.finisajele interioare:

- pardoselile sunt din placi ceramice la majoritatea spatiilor, cu zone de sapa epoxidica in spațiile de receptie marfa si depozitare;

- peretii sunt zugraviti cu vopsitorie lavabila;

- la grupurile sanitare şi in spalator– se prevede placaj de faianta;

- plafoanele sunt de tip plafon casetat.

e. finisajele exterioare:

Pentru fatade:

- întreaga cladire va fi din panouri tablă metalice sandwich tip KINGSPAN, culoare gri grafit RAL 7024;

- soclu din beton aparent neted cu înălţimea de 30 cm vopsit culoare gri inchis;

- tamplăria va fi din aluminiu cu rupere de punte termică, culoarea gri RAL 7024, cu geam termoizolant;

- usile vor fi vopsite culoare gri RAL 7024 pe ambele fete;

- copertinele vor fi metalice, culoare alb RAL 9003.

f. acoperis si invelitoare:

Invelitoarea este cu panta redusa (3%), de tip terasa necirculabila realizată din tabla cutata peste care se aplica un strat termoizolant si unul hidroizolant.

- amenajari exterioare:

- accesul si iesirea din incinta se va face prin realizarea unei cai de acces, atat pentru public cat si pentru aprovizionare din strada Calarasi pe latura vestica a proprietatii, conform planului de situatie.

- suprafata carosabila si a platformelor amenajate ptr. investitie: 6.477,75mp.

- suprafata totala spatii verzi amenajate: 2.727,15mp (21,70%).

- locuri de parcare: 168 (7 locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie conform normativului NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013).

- imprejmuirea se va realiza pe laturile adiacente cu celelalte loturi. Catre strada nu se va realiza imprejmuire.

A.	Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament PEHD 63, PN10, SDR17 din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului.

Necesarul de apa rece de consum

Debitul de apă potabilă necesar satisfacerii nevoilor igenico sanitare ptr. personalul angajat şi vizitatorii s-a determinat conform STAS 1478-90 şi STAS1343–2006.

Destinatie : servicii

Personal lucrator : max. 28 persoane / in 2 schimburi

Instalatii consumatoare de apa: masina de spalat

Necesar specific de apa rece pentru consum : qsp= 40l/zi

Necesarul de apa rece este impartit in:

- baut, gatit, spalat vase:			 7 l / pers / zi;

- igiena personala (apa calda+apa rece):	10 l / pers / zi ;

- wc:					40 l / pers / zi ;

- masina de spalat:			300 l / zi

TOTAL:					57x20+300 = 1440l / zi

Necesarul maxim orar pentru consumul potabil :

Nh maxim = 0,8 mc/h

- debit de calcul pentru apa calda menajera (gr. sanitare + bucatarie + depozit)

Q(1) = 0,3 l/s (Ø25 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru un grup sanitar tip

Q(2) = 0,2 l/s (Ø20 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru apa potabila

Q(3) = 0,2 l/s (Ø20 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru incarcat masina de spalat

Q(4) = 0,3 l/s (Ø25 mm, v = 4 m/s)

Instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi interiori

Numărul de hidranţi de incendiu interiori s-a determinat în funcţie de numărul de jeturi în funcţiune simultană ce trebuie să atingă fiecare punct combustibil din  interiorul cladirii (fiecare produs care poate să ardă) şi de raza de acţiune a hidrantului.

Construcţia având funcţiunea principală comerţ cu aria construita mai mare de 600mp  şi având  volumul unui compartiment de incendiu mai mare de 5000 m³, conform art. 4.37 şi ANEXEI  NR. 3 din Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori va asigura un număr de 2(două) jeturi în funcţiune simultană.

Echipamentul unui hidrant interior pentru stingerea incendiilor cuprinde:

-   robinet de hidrant (cu ventil sferic) cu diametru de Dn= 33 mm;

-   furtun semirigid cu  lungimea  l= 30 m si diametrul duzei de 12 mm;

Cutiile de hidranţi pot fi amplasate aparent sau îngropat, în locuri vizibile, astfel încât să fie accesibili şi uşor de folosit chiar în cazul evacuării persoanelor din încăperi.

Cutiile hidranţilor interiori sunt prevăzute cu uşi care se deschid astfel încât furtunul să fie mişcat liber în toate direcţiile.

Marcarea hidranţilor de incendiu se va face prin inscripţionarea geamului şi prin iluminat de siguranţă.

Reţeaua conductelor de alimentare cu apă a hidranţilor interiori se va realiza  cu conducte din oţel zincat cu diametrul Dn 65mm, pozate aparent in plafonul fals. Hidranţii interiori se vor racorda printr-un racord din ţeavă zincată cu diametrul  Dn50mm.

Alimentarea cu apa a reţelei de conducte a hidranţilor interiori se face din rezervorul de stocare a rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului, prin intermediul grupului de pompare. Debitul necesar al  instalatiei este Qphi = 10 l/s şi înalţimea de presiune necesară Hphi= 65,00 m H2O.  Pentru menţinerea presiunii în reţea s-a prevăzut o pompa pilot cu urmatoarele caracteristici: Qp = 1 l/s si Hp= 75,00 m H2O

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor  interiori este de 10 minute.

Rezerva de apă pentru stingerea incendiului  cu hidranţi interiori este:

Rhi= 4.2 l/s x 600 s= 2520 l (~ Rhi= 3 m³) şi va fi stocată în rezervorul gospodariei de apă pentru stingerea incendiului, prin intermediul unui grup de pompare propriu pentru hidranti interiori format din trei pompe ( una activa + una de rezerva) cu caracteristicile Qp = 10 l/s şi înalţimea de presiune necesară Hp= 65,00 m H2O  si pompa pilot cu urmatoarele caracteristici: Qp = 1 l/s si Hp= 75,00 m H2O.

Instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori

Construcţia fiind o clădire civilă (construcţie închisă) pentru comerţ cu aria construită mai mare de 600 m2 şi gradul II de rezistenţă la foc, conform art. 6.1 şi datelor din ANEXA nr.7 din Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, raportat la volumul compartimentului de incendiu cel mai mare (V= 9.562,30m ³), va fi protejată cu hidranţi exteriori pentru stingerea incendiului, fiind necesar un debit de apă de 10 l/s.

S-au prevăzut hidranţi exteriori supraterani cu diametrul nominal Dn= 80mm.

Hidranţii de incendiu exteriori sunt amplasaţi astfel încât fiecare punct al clădirii să fie stropit de cel puţin un jet, cu debitul unui jet de 5 l/s, la amplasarea hidranţilor luându-se în calcul o rază de acţiune de 120 m.

Hidranţii exteriori se vor amplasa la o distanţă de minimum 5 m faţă de zidul obiectivului pe care îl protejează, la 2 m de bordura părţii carosabile şi la 15 m de obiectivele care radiază intens căldura în caz de incendiu.

Reţeaua de alimentare cu apă a hidranţilor exteriori pentru stingerea incendiului se va realiza cu conducte din PEHD cu diametrul Dn 100mm, pozată îngropat sub adâncimea de îngheţ.

Timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori pentru stingerea incendiului este de 3 ore.

Volumul rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului cu hidranţi exteriori este V= 3 ore x 3600s x 10l/s= 108000l= 108 m³.

Alimentarea cu apă a instalaţiei de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori este asigură din rezerva intengibilă de apă de 108 m³ stocată în rezervorul de apă pentru incendiu din Gospodaria de apă de incendiu, prin intermediul unui grup de pompare propriu pentru hidranti interiori format din trei pompe ( una activa + una de rezerva) cu caracteristicile Qp = 10 l/s şi înalţimea de presiune necesară Hp= 60,00 m H2O  si pompa pilot cu urmatoarele caracteristici: Qp = 1 l/s si Hp= 70,00 m H2O.

Rezerva de apa pentru incendiu

Rezervorul de stocare a apei pentru stingerea incendiului

Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este stocată într-un rezervor subteran pentru hidranţi interiori şi exteriori cu volumul/capacitatea de 111 m³ pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului;

Debitul de apă necesar refacerii rezervei de apă pentru stingerea incendiilor în termen de maxim 24 ore va fi:

Qri= 111:24 = 4.62 m³/h.

Rezervorul de apă pentru incendiu se va amplasa îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi va fi prevăzut cu capac carosabil.

Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează prin conducta de branşament, dimensionată astfel încât să se asigure umplerea rezervorului în timpul normat de 24 ore.

Pe conducta de branşament s-a prevăzut o vană electromagnetică pentru a asigura umplerea automată a rezervorului la scăderea nivelului apei din rezervor.

Rezervorul de apă pentru incendiu este echipat cu:

- sistem automat pentru controlul nivelului apei din rezervor;

- conductă de preaplin cu diametrul Dn=200mm;

- vană de golire, cu diametrul Dn=100mm;

- racord STORZ pentru autospecialele pompierilor, cu diametrul Dn=100mm;

- sorburi de aspiraţie pentru grupurile de pompare.

B. 	canalizare MENAJERA SI PLUVIALA

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reţeaua de canalizare exterioara următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP cu diametrul DN25 şi se va directiona spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele de canalizare montata in radier. Astfel, aceste ape vor fi directionate catre un camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO). Pentru evitarea inghetului se va prevede un sistem de degivrare ce se va monta pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala din inox.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaţional, prin curgere liberă, la reţeaua de canalizare care se va executa in incinta. Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare, prin intermediul unui grup de pompare.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperisul clădirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane. Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire.

Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi cu by pass. Apa rezultat din separatorul de hidrocarburi impreuna cu cele colectate de pe acoperis se vor directiona catre un bazin de retentie. Apele pluviale stocate in bazinul de retentie se vor pompa in reteaua publica, prin intermediul unui grup de pompare format din doua pompe (una activa si una de rezerva).

Se vor utiliza urmatoarele guri de scurgere:

- guri de scurgere pentru montaj in bordura formate din corp din polietilena (prevazut cu depozit de namol, sifonare, cos) si gratar, clasa de sarcini C250 ;

- guri de scurgere pentru montaj in spatiu verde ACO Pointlock din beton cu polimeri, rama si gratar din fonta, dimensiuni 30x30cm, clasa de sarcini B125;

Colectarea apelor pluviale din zona rampei de descarcare a tirurilor se va face cu ajutorul unei rigole ACO V150, D400. Apele colectate de rigole se vor directiona catre separatorul de hidrocarburi.

Instalatiile se executa din :

- pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legatura din polipropilena;

- pentru coloanele de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din PP;

- pentru coloanele de canalizare pluviala: tuburi izolate impotriva inghetului si piese de legatura din PP;

- pentru conductele de canalizare inglobate in radier si conductele de canalizare exterioare :  tuburi si piese de legatura din PVC – KG ;

- se vor utiliza camine de canalizare din polietilena DN800 pentru inaltimi mai mici de 1.5m  si DN1000 pentru inaltimi mai mari de 1.5m.

Ape uzate menajere (luand 100% din consumul de apă potabilă în scopuri menajere)

Ape pluviale:

Considerându-se cerintele SR 1846-2/2007  vom avea:

Debitul de calcul parcare s-a stabilit cu relatia :

Q P =m x 0.0001x I x Ø x Sc [ l/s]

m=0.8

ɸ= 0.95

l = 190[l/s ha]

S = 9842 [m2]

Qp = 142.12 [l/s]

m=0.8 - coeficient reducere a debitelor de calcul, datorat efectului 	de acumulare a apei meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul;

S =[ m2 ] - suprafata de calcul

Φ = 0,95 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S

I = 190 [l/s ha]  - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de frecventa f 1/2 si durata ploii de calcul t=15min, conform STAS 9470-73.

C. 	Incalzire-VENTILATIE / preparare apa calda menajera

OBIECT 1  magazin comercial - LIDL

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire cu sistem de climatizare de tip VRF, functionand cu agent frigorific R410A.

Pentru asigurarea necesarului de racire, respectiv de incalzire, in sala de vanzare au fost prevazute cinci unitati interioare VRF, necarcasate tip duct, cu disponibil mare de presiune, fiecare dintre ele fiind conectate la sistem de tubulaturi si grile de introducere/aspiratie.

Fiecare unitate interioara tip duct are capacitatea totala de racire de 21.6 kW pentru temperatura exterioara 40°C si temperatura interioara 24°C si capacitatea totala de incalzire de

23.8 kW pentru temperatura exterioara -20°C si temperatura interioara 20°C.

Pentru introducerea aerului climatizat in spatiul de vanzare, cele cinci unitati interioare tip duct vor fi racordate la un sistem de distribuţie cu tubulatură rectangulară din panouri sandwich, tip ALP, pentru distributia din zona depozitului, iar in spatiul de vanzare s-a prevazut un sistem cu tubulatura circulara neizolata Ø560mm şi racordari la difuzoare circulare Ø400mm, din aluminiu, cu conuri reglabile in doua pozitii. Racordarile difuzoarelor circulare la tubulatura circulara Ø560mm se realizeaza cu tubulatura rigida circulara tip spiro de ∅ 400mm si vor fi prevazute cu clapete circulare de reglaj manual debit de aer. Legaturile dintre tubulatura rectangulara din panouri sandwich, tip ALP si cea circulara se realizeaza cu piese speciale realizate din tabla zincata.

Aspiraţia aerului evacuat se va face printr-o tubulatura rectangulara din panouri sandwich, tip ALP la care se vor racorda clapete antifoc cu servomotor actionat la 24 V, avand aceiasi rezistenta la foc cu cea a elementului de arhitectura pe care il traverseaza, actionate din centrala de detectie si alarmare la incendiu.

Pentru asigurarea necesarului de racire, respectiv de incalzire, in zona de depozitare au fost prevazute sase unitati interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru directii, fiecare dintre ele avand capacitatea totala de racire de 4.1 kW pentru temperatura exterioara 40°C si temperatura interioara 24°C si capacitatea totala de incalzire de 4.3 kW pentru temperatura exterioara -20°C si temperatura interioara 20°C.

Pentru asigurarea conditiilor de confort termic interior in incaperile destinate personalului au fost prevazute convectoare electrice pentru incaperile in care se realizeaza doar incalzirea spatiilor, respectiv unitati interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru directii, pentru incaperile in care se asigura atat incalzirea cat si racirea spatiilor.

Pentru bateria de incalzire/racire in detenta directa a agregatului de tratare a aerului s-a prevazut un sistem independent compus din unitate exterioara centralizata tip VRF, kit figorific de conectare, trasee de freon si sistem de automatizare si control.

Legaturile dintre unitatile interioare si unitatea exterioara sunt realizate din teva din Cu moale si la bara izolata cu Armaflex de grosimea indicata de furnizorul de echipament in functie de dimensiunea tronsonului si tipul agentului transportat (gaz/lichid), ce rezista la presiuni inalte.

Conductele vor fi fixate cu bratari izolate pentru evitarea aparitiei condensului.

Unitatile exterioare se vor monta pe invelitoare, pe platforme special amenajate in conformitate cu indicatiile producatorului.

La trecerea conductelor prin elemente de construcţie care au rol de siguranţă la foc (pereţi, planşee si tavane) se vor lua măsuri de protecţie necesare (piese de trecere, de etanşare etc.), asigurându-se limita de rezistenţă la foc prevăzută prin proiectul de arhitectura.

Racirea camerei tablourilor electrice, a camerei IT si a camerei seif se va realiza cu sisteme de climatizare monosplit profesionale, cu functionare in regim de racire pentru temperaturi exterioare intre -15°C  si +46°C.

In camera IT au fost prevazute doua sisteme de climatizare profesionale, compuse dintr-o unitate exterioara echipata cu compresor inverter si o unitate interioara pentru montaj pe perete, fiecare, si un sistem de control integrat pentru asigurarea redundantei in functionare si conectare MODBUS. Sistemele de climatizare au capacitatea de racire de 8 kW, fiecare.

In camera tabourilor electrice a fost prevazut un sistem de climatizare profesional compus dintr-o unitate exterioara echipata cu compresor inverter si o unitate interioara pentru montaj pe perete, avand capacitatea de racire de 5 kW, si sistem de control integrat si conectare MODBUS.

Unitatile exterioare se vor monta pe invelitoarea cladirii.

In camera tablourilor electrice si IT se va monta, sub unitatile interioare de climatizare, o tava din otel inoxidabil pentru preluare scurgeri accidentale, echipata cu senzor de umiditate.

PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM MENAJER

Apa calda menajera se produce cu ajutorul boilerelor electrice si instante de apa calda, prevazute in volumul de instalatii sanitare, amplasate in spatiile unde este necesara apa calda.

INSTALATIA DE VENTILARE

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare pentru asigurarea aerului proaspat necesar ocupantilor (cu agregat de tratare a aerului – 100% aer poaspat) si evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare, office manager si vestiare. Se asigura debitul minim de aer proaspat in zona de vanzare.

AGREGAT DE TRATARE A AERULUI PROASPAT

Pentru tot spatiul de vanzare s-a prevazut un agregat de tratare aer proaspat, amplasat in interior, pe o platforma special amenajata, pentru a asigura aerul proaspat necesar ocupantilor.

Agregatul de tratare aer functioneaza in 100% aer proaspat, in constructie alaturata in linie, este compusa din:	MODUL INTRODUCERE:

* prefiltru G4

* baterie electrica de preincalzire, avand urmatoarele caracteristici tehnice :

- temperatura de intrare aer proaspat in baterie: temperatura aer exterior -15°C

- temperatura de iesire din baterie:  -5°C

* recuperator de caldura in placi, echipat cu clapete de by pass pentru reglajul proportiei de aer proaspat, functie de nivelul CO2 si necesitatea protectiei la inghet a recuperatorului, avand eficienta energetica minim conform ERP 2018, avand urmatoarele caracteristici tehnice :

Parametrii de calcul situatie de IARNA:

- temperatura si umiditate intrare aer proaspat in recuperator : -5°C (temperatura de iesire din bateria electrica) / 95%

- temperatura si umiditate relativa aer interior: +19°C / 50%

Parametrii de calcul situatie de VARA:

- temperatura si umiditate relativa aer exterior

( intrare aer proaspat in recuperator ): +35.3°C / 35%

- temperatura si umiditate relativa aer interior: +24°C / 50%

* baterie in detenta directa, reversibila

-  freon R410A

Parametrii de calcul situatie de IARNA:

- temperatura de intrare in baterie:  temperatura de iesire din recuperator (14,7°C)

- temperatura de refulare: +22°C

Parametrii de calcul situatie de VARA:

- temperatura de intrare in baterie: temperatura de iesire din recuperator (27°C)

- temperatura de refulare: +18°C

* ventilator introducere cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici tehnice:

- debit: 5400mc/h

- presiune disponibila: 450Pa

* separator de picaturi

* filtru F7

MODUL EVACUARE:

* ventilator evacuare cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici tehnice:

- debit: 5400mc/h

- presiune disponibila: 350Pa

* filtru G4

-complet echipat cu accesorii de montaj

SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AL AERULUI (INTRODUCERE AER PROASPAT / EVACUARE AER)

Racordarea agregatului de tratare la prizele de aer proaspat si de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura rectangulara din panouri sandwich, tip ALP. Prizele de aer proaspat si de evacuare aer viciat s-au proiectat ca amplasare, avand o distanta minima intre ele de cel putin 5 m si o distanta de minim 8 m intre priza de evacuare si orice cladire adiacenta. Toate prizele de aer proaspat si de evacuare viciat s-au proiectat cu protectie antiploaie.

Introducerea aerului tratat / aspiraţia aerului evacuat se va face printr-un sistem de distribuţie cu tubulatură rectangulară din panouri sandwich, tip ALP, pentru distributia din zona depozitului, iar in spatiu de vanzare s-a prevazut un sistem cu tubulatura circulara neizolata şi racordari la difuzoare circulare ∅ 400mm din aluminiu cu conuri reglabile in doua pozitii. Racordarile difuzoarelor circulare la tubulatura circulara se realizeaza cu tubulatura rigida circulara tip spiro de ∅ 400mm si vor fi prevazute cu clapete circulare de reglaj manual debit de aer. Legaturile dintre tubulatura rectangulara din panouri sandwich, tip ALP si cea circulara se realizeaza cu piese speciale realizate din tabla zincata.

Tubulatura din panouri sandwich, tip ALP, nu necesita izolare suplimentara.

Amplasarea prizelor de aer proaspat si grilelor de evacuare aer viciat, aferente 	agregatului de tratare aer se vor realiza conform planurilor de arhitectura.

Pentru prizele de aer proaspat si grilele de evacuare aer viciat, aferente agregatului de tratare aer, decuparile in caseta de alucobond si in panoul kingspan se vor realiza de catre executantul de fatade.

La traversarea  altor compartimente de incendiu, pe tubulaturile de ventilatie se prevad clapete antifoc cu servomotor actionat la 24 V, avand aceiasi rezistenta la foc cu cea a elementelor de arhitectura pe care le traverseaza, actionate din centrala de detectie si alarmare la incendiu.

SISTEMUL DE EVACUARE AL AERULUI VICIAT DIN GRUPURI SANITARE VESTIARE SI ZONA BIROURI PERSONAL

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare se realizeaza pe invelitoarea cladirii cu ajutorul unor sisteme independente de tubulatura rigida circulara neizolata, racordate la piese speciale de tip pipa intoarsa.

Fiecare grup sanitar si vestiar este prevazut cu cate un ventilator cu montaj pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens si montat deasupra plafonului fals. Aceste ventilatoare vor refula in sistemele independente de tubulaturi de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare si vor evacua aerul viciat in exterior, pe invelitoarea cladirii.

Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele de extractie prevazute cu disc central reglabil.

Functionarea ventilatoarelor va fi comandata de senzorul de prezenta din fiecare incapere in parte si va fi mentinuta functionarea 15 minute dupa parasirea incaperii.

Pentru realizarea aerului de compensare, usile vor fi prevazute cu grile de transfer la partea inferioara. Cantitatile pentru procurarea si montarea grilelor de transfer in usi vor fi prinse in volumul de arhitectura.

Evacuarea aerului viciat din incaperea "Camera seif" se realizeaza prin intermediul unui ventilator cu montaj pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens si montat deasupra plafonului fals.

Realizarea aerului de compensare se va realiza prin intermediul unei grile de transfer expandabila la foc.

SISTEMUL DE EVACUARE FUM DIN SPATIUL DE COACERE

Evacuarea fumului din spatiul de coacere se realizeaza pe invelitoarea cladirii cu un ventilator de evacuare a aerului viciat cu montaj pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens si prevazut cu actionare manuala din buton, racordat la un sistem individual de tubulatura circulara neizolata, conectat la o piesa speciala de tip pipa intoarsa.

SISTEMUL DE VENTILATIE DIN SPATELE PERETILOR CAMERELOR FRIGORIFICE

Pentru introducerea de aer recirculat din depozit in spatele peretilor aferenti camerelor frigorifice s-a prevazut un ventilator de introducere a aerului cu montaj pe tubulatura circulara, prevazut cu functionare 15 minute intr-o ora, racordat la sistem individual de tubulatura circulara neizolata.

SISTEMUL DE DESFUMARE PENTRU DEPOZIT

Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu, din depozitul de mărfuri, se va realiza prin desfumarea mecanică.

Desfumarea se va realiza cu ajutorul unui ventilator axial carcasat, montat la interior in zona de risc, avand debitul de 16750 mc/h si disponibilul de presiune de 200 Pa, iar introducerea aerului pentru compensare se va realiza natural, prin usa exterioara a depozitului, în condiţiile prevăzute de Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99 şi anume:

- canalele/tubulaturile de evacuare a fumului vor fi etanşe la fum şi rezistente la foc 60 minute;

- canalele/tubulaturile de evacuare a fumului nu vor avea raportul dintre laturile secţiunii mai mare de 1/2;

- ventilatorul de evacuare a fumului va fi realizat astfel încât să funcţioneze la temperatura de 400°C, 2 ore, conform prevederilor art. 6.3.18 din “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ I5-2010”;

-pornirea ventilatorului de desfumare se va face prin sistemul de detectare a fumului produs în caz de incendiu, conform prevederililor art. 4.2.2. din standardul CEN/TR 12101;

-oprirea ventilatorului de desfumare se va face manual;

-starea de funcţionare sau nefuncţionare a ventilatorului de desfumare va fi semnalizată la serviciul de pompieri sau într-un loc unde permanenţa este asigurată conform prevederilor art. 2.5.25 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99;

-introducerea aerului de compensare se va asigura prin deschiderea automată a usii exterioare a depozitului, dublata de comanda manuala (conform art. 2.5.6 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99).

-viteza aerului în gurile de aspiraţie a fumului şi în usa de compensare a aerului nu va depasi 5 m/s.

-gurile de evacuarea a aerului cu fum si gaze fierbinti vor fi amplasate in treimea superioara a incaperii.

OBIECT 2 spatiu comercial – tip galerie comerciala(FMZ)

INSTALATII INTERIOARE DE CLIMATIZARE

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul spatiilor tratate, s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire in detenta directa, tip VRF, cu unitati interioare si exterioare.

Sistemul in detenta directa va asigura atât răcirea cât şi încălzirea spatiilor interioare. Pentru spatiul comerciale se va folosi un sistem VRF (variable refrigerant flow) compus din unitati exterioare si unitati interioare tip caseta. Sistemele vor utiliza un agent frigorific ecologic. Unitatile exterioare se vor amplasa pe platforme de beton, in zone special amenajate, respectand  indicatiile producatorului si avand toate conditiile necesare pentru service si intretinere. Traseele de agent frigorific dintre unitatile exterioare si cele interioare se vor realiza din conducte din cupru, izolate termic si impotriva producerii de condens cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex, conform specificatiilor producatorului sistemului VRF.

Grupurile sanitare vor fi incalzite, pe timpul sezonului rece, cu ajutorul unor convectoare electrice, montate pe perete, echipate cu termostat.

INSTALATII DE VENTILATIE

Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune cu ajutorul unor ventilatoare axiale montate pe tubulatura, deasupra plafoanelor false. Extractia aerului se va realiza prin valve cu disc reglabil, conectate la tubulaturi circulare tip spiro.

Aerul va fi evacuat prin grile de exterior, montate pe fatada cladirii, prevazute cu sistem de protectie impotriva patrunderii apei de ploaie, zapezii, insectelor etc.

Aerul evacuat va fi compensat prin grile de transfer montate in usi sau in pereti.

Ventilatoarele vor fi echipate cu clapete anti-retur.

Ventilatoarele se vor conecta la tubulaturi prin racorduri flexibile anti-vibratii.

La  trecerea tubulaturilor prin peretii rezistenti la foc se vor monta clapete antifoc. Clapetele antifoc vor avea o rezistenta la foc egala sau mai mare decat cea a peretilor in care se monteaza. Spatiul dintre perete si clapeta se va izola cu materiale cu rezistenta la foc egala sau mai mare decat cea a peretilor strapunsi.

D.          INSTALATII ELECTRICE

OBIECT 1  magazin comercial - LIDL

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din cadrul cofretului de bransament/post de transformare existent pe amplasament, prin intermediul a doua cabluri din cupru armat tip CYAbY 3x240+120 + CYAbY 1x240, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului.

Contorizarea energiei electrice consumate se va realiza in cadrul tabloului electric general T.HV printr-un bloc de masura si comanda ce inregistreaza si transmite datele catre instalatia de BMS.

Tabloul electric T.HV (tabloul electric general de consumatori normali) se va monta in cadrul camerei tehnice, camera cu acces din exterior.

Tabloul electric T.CV (tabloul electric general de consumatori critici si preferentiali) se va monta in cadrul camerei tehnice, camera cu acces din exterior.

Din cadrul tabloului electric T.HV se realizeaza alimentarea urmatoarelor tablouri electrice secundare:

- T.UV-SPI - alimentarea din sursa de baza pentru statia de pompare incendiu

- T.UV-Desf - alimentarea din sursa de baza pentru tabloul electric de desfumare

- T.CV - alimentarea din sursa de baza pentru tabloul electric general de consumatori critici si preferentiali

- T.UV-Tehnic - tablou electric sistem de climatizare si incalzire

- T.UV-BR - tabloul electric distributie brutarie

- T.UV-2 - tablou electric secundar distributie receptoare normale

Din cadrul tabloului electric T.CV se realizeaza alimentarea urmatoarelor tablouri electrice secundare:

- T.UV-SPI - alimentarea din sursa de rezerva pentru statia de pompare incendiu

- T.UV-Desf - alimentarea din sursa de rezerva pentru tabloul electric de desfumare

- T.UV-Frig - tablou electric alimentare echipamente frigorifice

- UPS - alimentare sursa neintreruptibila

- T.UV-1 - tablou electric secundar distributie receptoare preferentiale

Tabloul statiei de pompe pentru incendiu T.UV-SPI  va fi dublu alimentat, prin intermediul unui AAR (automat de anclansare a rezervei) din cadrul T.CV si inaintea intrerupatorului principal al tabloului T.HV.

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lampi surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, coroborate cu cerintele caietului de sarcini.

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lampi cu surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza, si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, coroborate cu cerintele caietului de sarcini.

Corpurile de iluminat au fost stabilite de catre beneficiar, prin intermediul caietului de sarcini fiind coroborate cu restrictiile impuse de Normativul I7.

Nivelurile de iluminare medie vor fi următoarele:

- sala de vanzare :400lx

- case de marcaj :500lx

- spatii auxiliare :200lx

- depozit :200lx

- birouri: 500 lx pe planul de lucru

- casa scarii: 150 lx pe pardoseala

- toalete: 200 lx pe pardoseala

- iluminat exterior: 10-20 lx

Iluminatul spatiului de vanzare, se realizeaza cu corpuri de iluminat liniare, compensate,  montaj pe sina precablata, realizandu-se un nivel de iluminare de minim 400 lx conform cerintelor beneficiarului.

Aprinderea iluminatului in aceasta zona se realizeaza in 2 etape: 1/3 din iluminat este alimentat din barele de receptoare critice (T.UV-1), cu comanda din BMS iar celelalte 2/3 alimentate din bara sustinuta de generator, comandat de asemenea prin BMS.

In spatiile de depozitare se utilizeaza corpuri de iluminat cu surse LED, montaj aparent, IP20. Aprinderea acestora se realizeaza local prin senzori de miscare montati aparent IP54.

Iluminatul reclamei luminoase, iluminatul din parcare se realizeaza din cadrul tabloului T.HV prin intermediul BMS-ului iar iluminatul suplimentar al fatadelor se realizeaza din cadrul tabloului secundar T.UV-2 prin intermediul BMS-ului.

In spatiile de birouri se utilizeaza corpuri de iluminat cu surse LED montaj aparent, IP20. Nivelul de iluminat realizat in birouri este de 500 lux la nivelul planului de lucru. Aprinderea lor se realizeaza local prin senzori de miscare in montaj aparent coroborat cu comanda BMS-ului.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Se va realiza si un iluminat al reclamelor luminoase de pe fatada cladirii, iluminat ce se va realiza cu lampi etanse cu surse LED. Cablurile electrice vor iesi din perete si vor intra in interiorul profilelor metalice ale panoului. La intrarile/iesirile din acestea se vor monta gulere de protectie din material plastic/polimer flexibil. Aceste gulere vor asigura protectia izolatiei cablurilor dar si o etansare a traseelor de cablu. In exteriorul acestor panouri cablurile se vor monta in tuburi de protectie etanse (se vor monta la capete gulere sau presetupe etanse) ce vor fi fixate pe elementele metalice prin intermediul unor coliere de fixare.

Iluminatul de securitate consta din:

a) iluminat de securitate pentru evitarea panicii realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, nepermanente, autonomie de minim 1h, montate pe caile de evacuare;

b) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, permanente, autonomie de  minim  2h, montate pe caile de evacuare la mai putin de 15m unul de celalalt;

c) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat similare celor pentru iluminatul normal, echipate cu acumulator cu autonomie de minim 3h, montate in camera sefului de magazin, camera de supraveghere video si statia de pompe incendiu;

d) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, permanente, autonomie  de minim 1h, montate in imediata vecinatate a cutiilor pentru hidranti.

Iluminatul exterior va fi de tip iluminat public, cu stalpi de metal cu inaltimea de 8m, cu corpuri de iluminat extrior cu surse LED, stalpi amplasati in zona de parcare si spatiul verde.

Comanda iluminatului exterior si cel de fatada va fi comandat prin intermediul BMS-ului.

Stalpii de iluminat vor avea fundatie de beton, dimensionata corespunzator, alimentare prin interior, legaturi de impamantare. De asemenea se vor monta corpuri de iluminat pe peretii exteriori in zona de aprovizionare, iluminatul rampei fiind comandat de senzori de miscare amplasati in acea zona.

Iesirea cablurilor de sub tablourile electrice spre exterior se vor face in tub de protectie riflat cu pereti dubli din PVC (KOPOFLEX) Φ63/90/150mm. Pozarea cablurilor armate prin pamant se va realiza pe pat de nisip de minim 10cm.

In curtea magazinului se vor monta panouri pentru reclame ce vor fi iluminate de 3 corpuri de iluminat in constructie etansa cu surse LED. Aceste panouri se vor lega la priza de pamant a cladirii prin intermediul unei platbande de OLZn cu dimensiunea de 25x4mm.

Distributia din cadrul cladirii se realizeaza  cu cabluri din cupru tip N2XH halogen free si tensiunea nominala de 0.6/1kV, montate ingropat in elementele de constructie in tuburi de protectie fara halogeni, prin elemente de sustinere GRIP sau pe paturi de cabluri.

Datele electroenergetice de consum pentru supermarket sunt următoarele:

—	putere electrica instalata Pi:		 550 kW;

—	putere electrica absorbita Pa: 	 	 300 kW;

—	curentul de calcul   Ic:		   	 470 A;

—	tensiunea de utilizare Un: 		              3x400/230 V; 50 Hz;

—	factor de putere mediu natural cosφ:	 0.92;

OBIECT 2 spatiu comercial – tip galerie comerciala(FMZ)

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din cadrul cofretului de bransament/post de transformare existent pe amplasament, prin intermediul unui cablu din cupru armat tip CYAbY 3x240+120 + CYAbY 1x240, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului

Contorizarea energiei electrice consumate se va realiza in cadrul firidei de distributie, contorizare si protectie prin blocuri de masura montate pe plecarile aferente fiecarui chirias, blocuri de masura ce inregistreaza si transmite datele la distanta..

Firida de distributie, contorizare si protectie (tabloul electric general) se va monta in in exteriorul cladirii, pe postament de beton.

Din cadrul firidei de distributie se vor realiza plecari catre tablourile electrice ale chiriasilor, catre tablourile electrice ale reclamelor luminoase si catre receptoarele electrice din spatiile comune.

Tablourile electrice aferente chiriasilor si reclamelor luminoase vor fi realizate conform proiectelor de amenajare ale fiecarui chirias.

Instalatia de iluminat interior va fi realizata conform proiectelor de amenajare ale fiecarui chirias si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, coroborate cu cerintele caietului de sarcini.

Instalatia de iluminat exterior va fi realizata utilizand corpuri de iluminat cu surse LED, liniare, de tip proiector si de tip spot incastrabil.

Actionarea sistemului de iluminat se va realiza prin intermediul unui intrerupator crepuscular montat in cadrul firidei de distributie, contorizare si protectie. Pragul de actionare va fi stabilit conform cerintelor beneficiarului.

Iluminatul de securitate consta din:

a) iluminat de securitate pentru evitarea panicii realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, nepermanente, autonomie de minim 1h, montate pe caile de evacuare;

b) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, permanente, autonomie de  minim  2h, montate pe caile de evacuare la mai putin de 15m unul de celalalt;

c) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat similare celor pentru iluminatul normal, echipate cu acumulator cu autonomie de minim 3h, montate in camera sefului de magazin, camera de supraveghere video si statia de pompe incendiu;

d) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri, permanente, autonomie  de minim 1h, montate in imediata vecinatate a cutiilor pentru hidranti

Distributia din cadrul cladirii se realizeaza  cu cabluri din cupru tip N2XH halogen free si tensiunea nominala de 0.6/1kV, montate ingropat in elementele de constructie in tuburi de protectie fara halogeni, pe paturi de cabluri.

Iesirea cablurilor de sub tablourile electrice spre exterior se vor face in tub de protectie riflat cu pereti dubli din PVC (KOPOFLEX) Φ63/90/150mm.Pozarea cablurilor armate prin pamant se va realiza pe pat de nisip de minim 10cm.

Datele electroenergetice de consum pentru supermarket sunt următoarele:

—	putere electrica instalata Pi:		 202 kW;

—	putere electrica absorbita Pa: 	 	 182 kW;

—	curentul de calcul   Ic:		   	 330 A;

—	tensiunea de utilizare Un: 		              3x400/230 V; 50 Hz;

—	factor de putere mediu natural cosφ:	 0.8;

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

Apele uzate, atat menajere cat si datorate executiei, se vor evacua conform celor precizate în mod detailat in capitolul de specialitate (instalatii sanitare). Nu exista alte surse de poluare a apei.

Apele uzate rezultate din spalari de utilaje si trasee din timpul executiei va fi dirijata controlat catre retelele de canalizare.

Deseurile de substantele folosite in executie nu vor fi deversate la canalizare, iar recipientele goale vor fi depozitate corespunzator, in spatii acoperite si inchise, urmand a fi preluate de societati de salubritate autorizate, pe baza de contract.

Alimentarea cu apa se face prin conducte racordate la reteaua oraseneasca.

Evacuarea apelor menajere (de la obiectele sanitare) se va face in reteaua de canalizare oraseneasca.

Apele uzate provenite din zona parcarilor se vor preepura printr-un separator de hidrocarburi iar impreuna cu apele pluviale de pe invelitoare se vor directiona catre un bazin de retentie, dupa care se vor pompa in reteaua publica.

Apele conventional curate (de la evacuarea condensului de la vitrinele frigorifice sau camerei frigorifice vor fi colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseala. Sifoanele de la sectorul lactate va fi prevazut cu racord de protectie contra mirosului si vas colector reziduuri.

Evacuare ape menajere

Legarea racordului la canalizare de reteaua urbana se va realiza in camin de racord si camin de vizitare.

Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere se evacuează la rețeaua de canalizare menajeră stradală prin intermediul unor rețele existente de canalizare menajeră ce se vor completa local, după necesități, cu sectoare de rețele noi de canalizare menajeră.

Colectarea apelor uzate se va realiza in sistemul existent de canalizare a Municipiului Fetesti. Dezvoltarea de activitati pe platforma se va realiza luandu-se strict in considerare capacitatea de epurare a apelor uzate, cu respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate conform prevederilor HG nr, 188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respectiv ale Normativului NTPA-001/2005.

Se vor monta separatoare de grasimi locale in spatiul destinat brutariei [E05] si in camera personal[E14], sub chiuveta.

Evacuare ape pluviale

Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi cu by pass. Apa rezultata din separatorul de hidrocarburi impreuna cu cele colectate de pe acoperis se vor directiona catre reteaua publica.

2. Protecţia aerului:

Pe durata executarii constructiilor se vor lua masuri pentru evitarea disconfortului produs de zgomot si praf, in special  prin  adoptarea  unui orar de lucru  adecvat si utilizarea  unor  utilaje cu capacitati in concordanta cu volumul lucrarilor. Se vor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate in urma operatiunilor de executie și se va practica stropirea cu apa.

Mijloacele de transport vor fi curatate in mod corespunzator la iesirea din santier iar deseurile transportate vor fi asigurate.

Prin grija beneficiarului si antreprenorului nu se admit decat acele echipamente care se incadreaza in valorile maxime prevazute in Ordinul MAPPM 462/93, completat cu Legea 104/2011; cantităţile de poluanţi stabilite prin proiect fiind sub limitele impuse.

Detalierea echipamentelor s-a facut in anterior in capitolul aferent instalatiilor.

Se va asigura controlul si verificare tehnica periodica a echipamentelor si a instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a proceselor de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

Se va monitoriza respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu de catre proprietarii societatilor comerciale care isi vor desfasura activitatea in zona.

- generatorul electric- insonorizat CATERPILLAR OLYMPIAN 88 cu putere 88kVA/64kW, cu panou automatizare si comanda, fara AAR, rezervor de motorina de capacitate 80l.

Generatorul va functiona doar in situatii de urgenta  si pentru perioade scurte de timp deci impactul asupra aerului generat de gazele evacuate va fi minim.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In timpul functionarii obiectivului, zgomotul va fi produs de traficul aferent platformelor de parcari propuse, de autoutilitarele care descarca marfa pe rampa si de  zgomotul de fond al obiectivului.

Instalaţiile vor fi montate în aşa fel încât să nu se transfere vibraţii în spaţiile utilizate.

Asigurarea izolării la zgomotul aerian se realizeaza astfel:

- spatiile tehnice cu utilaje generatoare de zgomot s-au pe fundatii speciale prevazute cu sisteme de atenuare, în zone grupate şi izolate faţă de unităţile funcţionale protejate. Utilajele respective se vor comanda în construcţie silenţioasă, iar montarea lor se va face pe amortizoare de vibraţii.

Avand in vedere elementele constructive ale investitiei consideram ca este asigurata ecranarea necesara pentru reducerea propagarii aeriene a zgomotelor (STAS 6156-86) sub limitele admise ale nivelului de zgomot in acustica urbana (STAS10009-88).

Grupul electrogen (C70 D5 care emite 76 dB la 1 m si 67 dB la 7 m) este amplasat pe o platforma adiacenta constructiei magazinului si va functiona numai in situatiile de intrerupere a alimentarii cu energie electrica.

Nivelul de zgomot al echipamentelor exterioare ale agregatelor frigorifice  este de maxim 60 dB la 1m.

Fiind retras la peste 20 ml fata de zona de locuit, obiectivul nu va afecta locuirea in zona. Pe zona nord-estica a proprietatii pe o lungime de 30m se vor monta suplimentar panouri fonoizolante din policarbonat pentru respectarea prevederilor OMS nr.119/2014, art. 5, alin. (1).

Pe durata  executarii constructiilor se vor lua masuri pentru evitarea  disconfortului produs de zgomot si praf, in special  prin  adoptarea  unui orar de lucru  adecvat si utilizarea  unor  utilaje cu capacitati in concordanta cu volumul lucrarilor. Se va planifica orarul de desfasurare activitatilor generatoare de zgomot astfel incat sa se evite efectele cumulative.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Stratul de sol fertil de la suprafata se va decoperta si  depozita in vederea refolosirii, conform prevederilor Legii nr. 18/ 1991, Legea fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitații.

Deșeurile rezultate vor fi sortate si preluate de catre o firma autorizata.

Organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se limiteaza strict la limitele proprietatii.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Conform cu destinatia si zona de amplasare, atat in exploatare cit si in perioada de executie  se apreciaza ca nu vor fi afectate ecosistemele terestre si acvatice, flora si fauna.

Pe teren nu exista plantatie inalta. De asemenea se va asigura o amenajare peisagera a spatiilor verzi propuse ce va cuprinde plante perene si arbusti.

Se va asigura sistem de irigare pentru crearea unor conditii ideale de dezvoltare a microsistemelor.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In timpul lucrarilor de executie, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Oferta catre populatie a noului spatiu comercial propus va creste nivelul conditiilor de viata locuitorilor din zona atat prin angajarea lor ca forta de munca cat si ca posibilitate de selectie a ofertei de cumparaturi.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor. Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol. Platforma parcarii si platformele vor fi impermeabilizate pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere.

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor de tip menajer rezultate din activitatea magazinului comercial (obiect 1) se prevad europubele si o statie de compactare si conteiner colector de cca. 22mc, echivalent cu cca. 80 mc gunoi menajer.

Europubelele vor fi amplasate intr-un tarc imprejmuit amplasat pe o platforma betonata, adiacent rampei de aprovizionare.

Gospodaria de gunoi va fi prevazuta cu un conteiner de rezerva de aceeasi capacitate, urmand ca ridicarea acestora sa se faca periodic de catre utilajele specifice ale firmelor de specialitate.

Galeria comerciala (obiect 2) va fi prevazuta cu europubele amplasate pe o platforma betonata.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu se produc si nu se folosesc astfel de substante.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivul analizat nu se afla in nici o zona protejata a orasului Fetesti, asa cum prevad planurile de amenajare a teritoriului si documentatiile de urbanism aprobate la nivel de Consiliu Local, nici in zone de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice, perimetre de protectie hidrogeologica, a infrastructurilor de transport de interes public, in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, in zone de protectie sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc.)

Trebuie monitorizati poluantii gazosi (dioxid de sulf, oxizi de azot, clor, acid clorhidric, amoniac, fenoli) si pulberile sedimentabile si sa se efectueze periodic sondaje prin probe momentane (30 min.)

Reteaua de monitorizare a zgomotului are in vedere masurarea nivelului de zgomot:

-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Reteaua de monitorizare a calitatii solului este realizata prin analize fizico-chimice, bacteriologice:
-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Reteaua de monitorizare a radioactivitatii este realizata prin masuratori beta global si dozimetrice pe factorii de mediu in puncte prestabilite

-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Beneficiarii constructiilor comerciale vor implementa sisteme de prevenire a riscurilor unor accidente cu efecte semnificative asupra factorilor de mediu: dotari si masuri pentru instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a punerii in practica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea activitatilor de protectie a mediului, etc.

Se vor preleva periodic probe de apa pentru a verifica incadrarea in indicatorii de calitate a apelor descarcate la emisar. Monitorizarea acestor indicatori va fi facuta de o institutie de profil.

Investitorul va organiza activitatea de urmarire curenta a comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp pe baza actelor normative in vigoare:

-regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat cu HG nr. 766/1997;

-norme metodologice privind urmarirea constructiilor, inclusiv urmarirea curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P130-97.

Urmarirea curenta se va realiza prin revizii periodice sau revizii operative in caz de necesitate dupa evenimente speciale, efectuate de personal specializat.

Rezultatul observatiilor se consemneaza in Jurnalul evenimentelor din Cartea Constructiei.

Instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp se detaliaza la fazele de executie ale proiectarii.

La schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la incetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuarii bilantului de mediu de catre fostul proprietar, in scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatii respective.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)  -  Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - conform celor descrise la CAP. IV, punctele 1-9, referitor la perioada executiei lucrarilor.

Apele uzate, atat menajere cat si datorate executiei, se vor evacua conform celor precizate în mod detailat in capitolul de specialitate (instalatii sanitare). Nu exista alte surse de poluare a apei.

Apele uzate rezultate din spalari de utilaje si trasee din timpul executiei va fi dirijata controlat catre retelele de canalizare.

Deseurile de substantele folosite in executie nu vor fi deversate la canalizare, iar recipientele goale vor fi depozitate corespunzator, in spatii acoperite si inchise, urmand a fi preluate de societati de salubritate autorizate, pe baza de contract.

Pe durata executarii constructiilor se vor lua masuri pentru evitarea disconfortului produs de zgomot si praf, in special  prin  adoptarea  unui orar de lucru  adecvat si utilizarea  unor  utilaje cu capacitati in concordanta cu volumul lucrarilor. Se vor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate in urma operatiunilor de executie și se va practica stropirea cu apa.

Mijloacele de transport vor fi curatate in mod corespunzator la iesirea din santier iar deseurile transportate vor fi asigurate.

Prin grija beneficiarului si antreprenorului nu se admit decat acele echipamente care se incadreaza in valorile maxime prevazute in Ordinul MAPPM 462/93, completat cu Legea 104/2011; cantităţile de poluanţi stabilite prin proiect fiind sub limitele impuse.

Pe durata  executarii constructiilor se vor lua masuri pentru evitarea  disconfortului produs de zgomot si praf, in special  prin  adoptarea  unui orar de lucru  adecvat si utilizarea  unor  utilaje cu capacitati in concordanta cu volumul lucrarilor. Se va planifica orarul de desfasurare activitatilor generatoare de zgomot astfel incat sa se evite efectele cumulative.

Deșeurile rezultate vor fi sortate si preluate de catre o firma autorizata.

Organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se limiteaza strict la limitele proprietatii.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- nu e cazul.

IX. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului (A1-01) şi

planul de situaţie (A2-01) cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):

- Obiect 1 – magazin comercial

PLAN PARTER (A3-01);

PLAN INVELITOARE (A3-03);

FATADE (A4-01);

SECTIUNI (A5-01a si b)

- Obiect 2 – galerie comerciala

PLAN PARTER (A3-01F);

PLAN ETAJ (A3-02F);

PLAN INVELITOARE (A4-01F);

FATADE (A4-02F).

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile depoluare   |    nu e cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului:  -

X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Intocmit,                                                                                          			  Semnătură şi ştampilă

Vasile GHERGHEL

Sef proiect,

arh. Horatiu STAN