ANEXA 5

la metodologie Ordinul 135/2010  privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

MEMORIULUI DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE P+3E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,PARCAJ SI IMPREJMUIRE

- TITULAR

- NUMELE COMPANIEI:

S.C.”MVO CIVIL CONSTRUCT” S.R.L.

- ADRESA POŞTALĂ:

str. Viitorului,nr.13,mun. Fetesti,Jud. Ialomita

- NUMĂRUL DE TELEFON, DE FAX ŞI ADRESA DE E-MAIL, ADRESA PAGINII DE    INTERNET:

Tel:0724147995

e-mail:mvocivilconstruct@gmail.com

- NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT:

Tonea Dragos-0724147995-administrator

Nache Radu Vasilie-0722597907-administrator

- DIRECTOR/MANAGER/ADMINISTRATOR:

Tonea Dragos-0724147995-administrator

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

- UN REZUMAT AL PROIECTULUI-

Beneficiarul  SC MVO CIVIL CONSTRUCT SRL  doreste executia  unei ,,CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE P+3E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, PARCARE SI IMPREJMUIRE’’ in MUNICIPIUL FETESTI, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 5, JUD. IALOMITA.

Folosinta actuala teren: TEREN INTRAVILAN, LIBER DE CONSTRUCTII (constructiile preexistente pe amplasament au fost desfiintate de catre beneficiar, conform Autorizatiei de desfiintare nr. 69 din 20.05.2016 emisa,.

Destinatia conform P.U.G. al localitatii: zona centrala, subzone ZLC – ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE. Functiunea dominanta a zonei: locuire.

Functiuni complementare admise: institutii publice si servicii; spatii verzi amenajate; accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

Reglementari fiscale specifice localitatii: CONFORM CODULUI FISCAL.

- JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI-

Necesitatea si oportunitatea investitiei a fost fundamentata pe baza nivelului actual al dezvoltarii economico-sociale si urbanistice a Municipiului Fetesti.

- PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAŢIE ŞI AMPLASAMENTE)-

- FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ETC.)-

REGIMUL TEHNIC – date specifice obiectivului

INDICI DE OCUPARE A TERENULUI

- suprafata terenului: 769,00 mp.

- aria construita la sol: 316,60 mp.

- aria desfasurata: 1304,20 mp.

- aria alei, pavaje: 42,88mp.

- aria acces: 14,00mp.

- aria parcaj: 197,64mp.

- aria spatiu verde: 197,88mp.

- procentul de ocupare a terenului: pot = 41,17%.

- coeficientul de utilizare a terenului: cut = 1,60.

- regim de inaltime: p+3e.

- ALTE DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI PROIECTAT:

-PARTER-

-este alcatuit din 2 spatii comerciale cu acces din exterior avand 4 camere dupa cum urmeaza:

Spatiu comercial 1 cu acces pe latura vestica a cladirii in suprafata de 137.90mp util :

- Spatiu comert-91.25mp

- Spatiu depozitare-26.60mp-cu acces exterior

- Vestiar-12.37mp

- Grup sanitar-7.68mp

Spatiu comercial 2 cu acces pe latura sudica a cladirii in suprafata de 126.44 mp util :

- Spatiu comert-87.40 mp

- Spatiu depozitare-18.40 mp-cu acces exterior

- Vestiar-12.00mp

- Grup sanitar-8.64 mp

-Etaj1,2,3-

-sunt alcatuite din 4 apartamente  de 2 si 3 camere dupa cum urmeaza:

Apartamentul 1 situat pe latura sud-vestica in suprafata 71.35mp utili de cu acces din casa scarii avand 2 camere:

- Camera de zi+hol acces-38.40mp

- Dormitor-15.60mp

- Baie-4.70mp

- Balcon-4.25mp

Apartamentul 2 situat pe latura nord-vestica in suprafata 86.70 mp utili de cu acces din casa scarii avand 3 camere:

- Camera de zi+hol acces-35.55mp

- Dormitor1-15.70mp

- Dormitor2-15.60mp

- Baie-4.70mp

- Balcon-5.35mp

- Hol-9.80mp

Apartamentul 3 situat pe latura nord-estica in suprafata 70.50 mp utili de cu acces din casa scarii avand 3 camere:

- Camera de zi+hol acces-31.20mp

- Dormitor1-12.25mp

- Dormitor2-12.50mp

- Baie-4.15mp

- Balcon-5.35mp

- Hol-5.05mp

Apartamentul 4 situat pe latura sud-estica in suprafata 72.50 mp utili de cu acces din casa scarii avand 3 camere:

- Camera de zi+hol acces-30.3mp

- Dormitor1-12.10mp

- Dormitor2-12.35mp

- Baie-4.20mp

- Balcon-8.50mp

- Hol-5.05mp

Distributia apartamentelor se pastreaza pe toate cele 3 nivele de peste parter.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare se vor realiza din BCA de dimensiuni 24cmx20cmxcm si cu mortar de ciment marca MZ50. Compartimentarile interioare se vor realiza din caramizi ceramice cu goluri verticale de dimensiuni 15cmx24cmx60 cm si inchideri usoare din gips carton pe structura metalica.

Grosimea pereţilor exteriori este în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare privind asigurarea stării de confort interior in funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Finisaje

Materialele care se vor folosi în vederea finisării constructiei, atât la interior cat şi la exterior, vor fi de bună calitate, asigurându-se astfel confortul maxim al beneficiarului.

Finisaje interioare

Pardoseli

- gresie ceramică în bai, bucătărie, circulaţii;

- parchet  în dormitoare şi camere de zi;

Pereţi

- vopsitorii cu vinarom in camere şi circulaţii;

- faianţă în bai, bucătării, circulaţii.

Finisaje exterioare

-tencuiala decorativa culoare crem si maro.

-tâmplărie PVC cu geam dublu termoizolant.

Accesul pe terasa se face din casa scarii.

Imprejmuirea se va face doar pe laturile din nord si est si va fi executata din panouri de zidarie confinata cu stalpisori si centuri din beton armat.Pe aceste suprafete se va aplica o tencuiala driscuita iar ca finisaj o tencuiala structurata. Lucrarile de imprejmuire se vor executa de la limita de proprietate spre incinta proprietatii si nu vor afecta proprietatile vecine.

Materialele care se vor folosi în vederea finisării gardului, vor fi de bună calitate, iar aspectul general al imprejmuirii se va incadra armonios in zona pastrand aspectul general al zonei.

Latura sudica si vestica vor ramane neiprejmuite,se vor realiza accesul catre parcaj si zona comerciala distribuita la parter.

Parcajul se va face din sistem rutier din beton cu acces din str. Vasile Lupu si Nicolae Grigorescu.Numarul locurilor de parcare va fii de 12 bucati.

- DIMENSIUNILE  PARCELELEI-

Conform planului de situatie anexat-769.00mp

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- PROFILUL ŞI CAPACITĂŢILE DE PRODUCŢIE-

NU ESTE CAZUL

- DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT (DUPĂ CAZ)-

NU ESTE CAZUL

- DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ALE PROIECTULUI PROPUS, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL INVESTIŢIEI, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE OBŢINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA-

NU ESTE CAZUL

- MATERIILE PRIME, ENERGIA ŞI COMBUSTIBILII UTILIZAŢI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA-

NU ESTE CAZUL

- RACORDAREA LA REŢELELE UTILITARE EXISTENTE ÎN ZONĂ-

Cladirea va fi bransata la retelele de utilitati existente in zona: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale si telecomunicatii.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUŢIA INVESTIŢIEI-

Amplasamentul afectat de executia investitiei este situat in cadrul parcelei,va fii ocupat temporar de organizarea de santier,iar ulterior va fii sistematizat prin alei,parcaje si spatii verzi.

- CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE-

Accesul se va face pe acelasi laturi ca in prezent si anume latura sudica si vestica  care vor ramane neiprejmuite.Se va propune accesul catre parcaj si zona comerciala distribuita la parter prin aceste zone.

Parcajul se va face din sistem rutier din beton cu acces din str. Vasile Lupu si Nicolae Grigorescu.Numarul locurilor de parcare va fii de 12 bucati.

- RESURSELE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE ŞI FUNCŢIONARE-

Materialele de construcție sunt materiale naturale sau artificiale folosite în construcții. Drept materie primă pentru fabricarea materialelor de construcție servesc materialele de proveniență minerală (calcar, pietriș, nisip, gips, granit, marmură ș.a.), de proveniență vegetală (lemn, deșeuri agricole etc.), unele produse ale industriei metalurgice, industriei chimice și a industriei de prelucrare a petrolului (bitum, polimeri, gudroane etc.).

După destinație, materialele de construcție se împart în:

- materiale de zidărie;

- lianți;

- agregate;

- materiale hidroizolante;

- materiale termoizolante;

- materiale fonoizolante;

- materiale de finisare.

Materialele de zidărie pot fi:

- naturale – obținute din roci dure sau semidure, poroase sau compacte (piatră brută, blocuri de piatră și calcar, granit, gresie ș.a.);

- artificiale (cărămidă, olane etc.).

Drept materiale de construcție se folosesc pe larg elementele din beton armat.

Din lianți fac parte varul, cimentul, ipsosul, sticla lichidă, argila, bitumurile, gudroanele, rășinile etc. Varul de construcție se folosește ca liant de bază pentru mortare de tencuială sau ca adaos plastifiant la mortarele de ciment. Ipsosul de construcție este unul dintre cei mai răspândiți lianți aerieni. Cimentul se folosește în cele mai diverse domenii ale construcțiilor.

Bitumul se întrebuințează  la executarea izolației hidrofuge, învelitorilor ș.a.

Gudroanele se folosesc la fabricarea materialelor izolante, plăcilor pentru pardoseli, masticurilor fierbinți și reci.

Agregatele pot fi naturale și artificiale. Din cele naturale fac parte calcarul, nisipul, piatra Ponce, pietrișul, tuful, azbestul ș.a. Agregatele se folosesc ca materiale de zidărie, ca adaos activ la lianți, ca agregat pentru mortare ușoare, ca material de lustruire ș.a. Agregatele artificiale sunt zguri și roci arse (deșeuri industriale).

Materialele hidroizolante se folosesc la acoperirea surafețelor contra acțiunii apei și vaporilor. Se deosebesc materiale în rulouri, masticuri de bitum și de gudron. Materialele în rulouri se împart în materiale cu bază (carton, hârtie, pânză de sticlă îmbibate cu lianți organici – bitum, gudron) și fără bază, obținute din amestecuri de lianți cu umpluturi.. Materialele hidroizolante protectoare sunt ruberoidul, cartonul asfaltat etc.

Materialele termoizolante se întrebuințează pentru protecția construcțiilor contra încălzirii sau pierderilor de căldură. Se deosebesc materiale termoizolante dure (betonuri celulare, perlită, sticlă spongioasă, diatomite ș.a.) și flexibile (vată minerală, pâslă, carton gofrat etc.).

În realizarea unui termosistem se folosește: adeziv, polistiren, plasă de armare, amorsă, tencuială decorativă, etc.

Materialele fonoizolante servesc pentru izolarea acustică. În acest scop se folosesc vata minerală, plăcile fibrolemnoase și panourile prefabricate cu înveliș perforat.

Materialele de finisare sunt mortarele, lacurile și vopselele, plăcile și foile de căptușeală etc.

Metalele (oțel, fontă, aluminiu)se folosesc pentru construcțiile portante (poduri, clădiri industriale) și ca armătură.

Materialele de construcție se produc în întreprinderile industriei materialelor de construcție. Materia lor primă se extrage din zăcăminte nemetalifere carbonatice, argiloase, nisipoase, de gresie, de roci eruptive și metamorfice

- METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE-

Procesele de construcţie se definesc ca procese de executie si de punere in opera, în limitele şantierului de construcţii. Acestea pot fi: lucrari de terasamente, cofrare, montarea armaturilor, montarea prefabricatelor, turnarea betonului, montarea confectiilor metalice, zidariisau inchideri perimetrale si de compartimentare, executarea hidroizolaţiilor, lucrari de finisaj,amenajarea terenului, etc.

Prin executarea clădirilor şi edificiilor noi se înţelege realizarea lor pe şantiere noi, în condiţii climaterice şi geologice noi prin realizarea proiectul de executie, în ordinea tehnologica adoptata.

- PLANUL DE EXECUŢIE, CUPRINZÂND FAZA DE CONSTRUCŢIE, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ŞI FOLOSIRE ULTERIOARĂ;

Planul de executie prevede etapa de decopertare, sapaturi si consolidare a terenului, etapa turnare betoane si executare zidarii, confectii metalice, acoperire, finisaje exterioare, amenajari si finisaje interioare, apoi refacerea amplasamentului si amenajarea terenului. O alta categorie de lucrari o constituie transportul de materiale, echipamente si utilaje.

- RELAŢIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE-

Nu este prevazuta in mod direct relatia cu alte proiecte, insa, avand in vedere faptul ca beneficiarul proiectului este o societate comerciala care are ca activitate principala lucrari de executie si proiectare constructii civile la nivel local, proiectul de fata nu face decat sa imbunatateasca si sa dezvolte portofoliul si sa investeasca profitul obtinut in realizarea obiectivului prezentat .

- DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE-

Alternativele luate in considerare ar fi fost aceea de a nu se construi acest imobil sau edificarea a doua locuinte unifamiliale pe acest amplasament . Alternativa de a nu se construi ar fii facut ca terenul sa fie liber de constructii,fara impact asupra mediului inconjurator,dar care nu ar fi adus nici un beneficiu societatii.A II-a alternativa,accea de a edifica 2 locuinte unifamiliale,s-ar fi adresat unui numar mai restrans de persoane, astfel fiind mult mai dezavantajoasă atât din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător cât şi din punct de vedere al impactului asupra afacerii beneficiarilor.Un bloc de locuinte compact asa cum este cel prospus a se edifica are un consum de energie/persoana mult mai mic decat cel al locuintelor unifamiliale

- ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE EXEMPLU, EXTRAGEREA DE AGREGATE, ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE APĂ, SURSE SAU LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CREŞTEREA NUMĂRULUI DE LOCUINŢE, ELIMINAREA APELOR UZATE ŞI A DEŞEURILOR)-

Ca urmare a proiectul de construire a unui bloc de locuinte colective cu spatii comerciale la parter vor creste numarul de apartamente in Municipiul Fetesti cu 12 unitati si 2 spatii comerciale.

In urma realizarii proiectului propus, vor rezulta deseuri menajere in cantitati mici care vor fi aduse la ghena locala prevazuta in zona studiata si preluate de firma specializata de salubritate care detine contractul cu Municipiul Fetesti.

Eliminarea apelor uzate se va face prin intermediul retelei de canalizare a Municipiului Fetesti.

- ALTE AUTORIZAŢII CERUTE PENTRU PROIECT-

Prin certificatul de urbanism nr. 231/16,09,2016, emis de Primaria municipiului Fetesti sunt solicitate urmatoarele avize,altele decat cel de la APM IALOMITA: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, securitate la incendiu, sanatatea populatiei.

LOCALIZAREA PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● FOLOSINŢELE ACTUALE ŞI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATÂT PE AMPLASAMENT, CÂT ŞI PE ZONE ADIACENTE ACESTUIA;

Folosinta actuala este de curti constructii conform certificatului de urbanism

● POLITICI DE ZONARE ŞI DE FOLOSIRE A TERENULUI;

Se vor respecta impunerile urbanistice prevazute prin RGU pentru zonele industriale

● AREALELE SENSIBILE;

Nu sunt areabile sensibile in zona studiata

● DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

Nu a fost luată în calcul nici o altă posibilitate de amplasament,acesta fiind singurul teren detinut de societate in travilanul Municipiului Fetesti.

CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

O SCURTĂ DESCRIERE A IMPACTULUI POTENŢIAL, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A URMĂTORILOR FACTORI:

- IMPACTUL ASUPRA POPULAŢIEI, SĂNĂTĂŢII UMANE, FAUNEI ŞI FLOREI, SOLULUI, FOLOSINŢELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITĂŢII ŞI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITĂŢII AERULUI, CLIMEI, ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR, PEISAJULUI ŞI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC ŞI CULTURAL ŞI ASUPRA INTERACŢIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI (ADICĂ IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG, PERMANENT ŞI TEMPORAR, POZITIV ŞI NEGATIV);

Soluţia recomandatã prin proiect nu introduce efecte negative suplimentare asupra solului,  drenajului,  microclimatului ,apelor  de  suprafaţã,  vegetaţiei,  faunei,  aerului  sau peisajului.Implementarea proiectului  nu  produce  efecte  negative  asupra  mediului,  dar existã riscul ca în perioada de execuţie a modificarilor sã aparã efecte negative. De aceea vom  preciza  în  cele  ce  urmeazã  principalii  factori  poluanţi  ce  pot  apare  şi  masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Masurile curente aplicate de reducere a poluãrii sonore pot fi încadrate în douã categorii:

- de reducere a nivelului de zgomot la sursã.

- de protecţie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursã, se recomandã de proiectant reducerea traficului greu.Se apreciazã cã în timpul execuţiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sã depaşeascã limitele admisibile.

-	Deşeuri toxice şi periculoase.

Lucrãrile proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

-motorina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

-benzina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

-lubrifianţi (ulei, vasilina),

-lacuri şi vopsele, diluanţi, protecţie anticorozivã de marcaje.

Pot  aparea  unele  probleme  la  manipularea  acestor  produse  şi se  recomandã respectarea normelor specifice de lucru şi de securitate şi sãnãtate în munca pentru desfaşurarea în deplinã siguranţã a operaţiilor respective.

Recipienţii folosiţi trebuie recuperaţi şi valorificaţi de unitaţi specializate în acest scop.

Emisii de praf

Pe perioada execuţiei datoritã mişcarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf şi noxe de la gazele de eşapament. Se vor lua mãsuri de micşorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cãilor de acces de cel puţin douã ori pe zi etc.

Poluarea apei

În  perioada de execuţie a  lucrãrilor, sursele posibile de poluare a  apelor sunt datorate manipularii şi punerii în operã a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili şi uleiuri de la utilaje.

Se vor lua mãsuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafaţã pe toatã durata investiţiei

- EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICĂ, NUMĂRUL POPULAŢIEI/HABITATELOR/SPECIILOR AFECTATE)-

Nu este cazul.

- MAGNITUDINEA ŞI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Nu este cazul

- PROBABILITATEA IMPACTULUI-

Nu este cazul

- DURATA, FRECVENŢA ŞI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI-

Nu este cazul

- MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI-

- NATURA TRANSFRONTIERĂ A IMPACTULUI-

Nu este cazul

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- SURSELE DE POLUANŢI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL-

Blocul de locuinte propus nu constituie un factor agresiv la adresa mediului inconjurator, regimului apelor de suprafata sau subterane din zonă.

Apele pluviale sunt receptate pe acoperis prin intermediul jgheaburilor metalice din tabla zincata si trimise prin burlane metalice catre sol, unde se infiltreaza.

Apa  si canalizarea se asigură din reteaua locala.

Nu se vor face nici un fel de deversari de apa menajera sau meteorica sau de deseuri de orice alt fel in canalul de colectare adiacent lotului.

Deseurile menajere se vor evacua in pubele PVC colectate periodic de catre o firma de salubrizare.

- STAŢIILE ŞI INSTALAŢIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVĂZUTE-

Totalitatea apelor uzate vor fii conduse prin intermediul canalizarii locale catre statiile de epurare a Municipiului Fetesti.

2. PROTECŢIA AERULUI:

- SURSELE DE POLUANŢI PENTRU AER, POLUANŢI;

Nu există surse de poluare semnificative a aerului în etapa de funcționare a obiectivului.

Principalele surse de poluați pentru aer le constituie motoarele utilajelor folosite în etapa de construcție.

Limitarea emisiilor de substanţe poluante în atmosferă se realizează cu respectarea OUG 243/2000  privind  protecţia  atmosferei  şi  a  Ordinului  MAPM 462/1993  pentru  aprobarea Condiţiilor tehnice pentru protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Pentru limitarea impactului acestora asupra calităţii aerului, autovehiculele folosite vor avea  inspecţia  tehnică  periodică  valabilă  pe  toata  durata  de  desfasurare  a  lucrarilor.

În vederea reducerii atât a poluării atmosferice, cât şi a duratei de execuţie, volumul operaţiilor tehnologice de mecanică generală (debitare, şlefuire, sudare, lipire), care se execută pe şantier va fi minimizat.

Pentru  diminuarea  poluării  cu  pulberi  în  suspensie  a  aerului  atmosferic  pe  durata şantierului se va evita depozitarea pe timp îndelungat, în zonă, a surplusului de pământ rezultat din săpături.

În vederea diminuării poluării atmosferei cu particule în suspensie ca urmare a acţiunii vântului  asupra  terenului  neocupat  de  construcţii (incinta imobilului studiat), suprafeţele rămase libere în incinta imobilului studiat se vor amenaja peisagistic (se vor semăna cu iarbă şi se vor planta diversi arbori şi arbuşti).

Ca sursa de poluanti pentru aer, se mai identifica centrala termica, insa aceasta este ecologica, adica este conceputa in asa fel incat sa elimine minimul de noxe in aer, fara a depasi maximul admis.

- INSTALAŢIILE PENTRU REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ-

Nu sunt pervazute.

3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR:

- SURSELE DE ZGOMOT ŞI DE VIBRAŢII;

Prin destinatia sa, blocul de locuinte nu este generator de zgomot sau vibratii,cu excepția etapei de construcție când sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite .

Activitatea utilajelor este o sursă de vibraţii în perimetrul şantierului. În exteriorul acestui spaţiu, sursa principală de vibraţii o constituie vehiculele de transport greu (autobasculante, autobetoniere, ), pe traseul pe care acestea vor circula, respectiv pe strada General Al.Averescu.

- AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR-

Nu este cazul

4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR:

- SURSELE DE RADIAŢII-

Nu este cazul.

- AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR.

Nu este cazul.

5. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI:

- SURSELE DE POLUANŢI PENTRU SOL, SUBSOL ŞI APE FREATICE;

Nu existã surse de poluanți pentru sol și subsol, nu este cazul de asigurare a protecției. Amenajarea acestui obiectiv nu presupune modificari asupra terenului care să conducă la măsuri suplimentare de protecţie a mediului.

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, pe durata realizării amenajărilor proiectate, apele uzate menajere rezultate din organizarea de şantier nu vor fi deversate în sol, folosindu-se o toaletă ecologică.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzător solicitărilor  şi  montate  corect,  respectiv  prin  asigurarea  stării  tehnice  corespunzatoare  a autovehiculelor de transport a betonului şi a utilajelor folosite la turnarea acestuia.

Pentru prevenirea poluării solului ca urmare a scurgerilor de carburanţi sau lubrifianţi, autovehiculele folosite vor avea inspecţia tehnică periodică valabilă pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor,  iar utilajele de şantier vor fi întreţinute conform specificaţiilor producătorilor acestora.

- LUCRĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI.

Nu este cazul.

6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE:

- IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT;

Nu sunt areale sensibile in zona.

- LUCRĂRILE, DOTĂRILE ŞI MĂSURILE PENTRU PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII, MONUMENTELOR NATURII ŞI ARIILOR PROTEJATE.

Se va amenaja peisagistic, prin înierbare şi plantare, toată zona neconstruită din interiorul incintei studiate.

Acţiunile de reamenajare a terenului vor începe numai după încheierea tuturor lucrărilor care  presupun  deplasări  de  utilaje  şi  manipulări  de  materiale  grele  în  zona  instalaţiilor proiectate.

Dupa îndepărtarea resturilor de materiale de construcţii şi a molozului, se va aduce terenul  la  configuraţia  iniţială.  Pentru  a  preveni  tasările  ulterioare  însoţite  de  apariţia denivelărilor, toate umpluturile de pământ vor fi compactate.

Porţiunile de sol poluate accidental cu carburanţi, lubrifianţi, vopsele sau solvenţi vor fi îndepartate prin decopertare şi vor fi predate odată cu molozul firmei sau, după caz, firmelor cu care executantul are contract pentru preluarea acestui tip de deşeuri.

Denivelarea rezultată va fi umplută cu pământ nepoluat, rezultat din săpăturile făcute pentru lucrările executate.

Acţiunile preventive de protecţie a mediului care trebuie desfăşurate pe întreaga durată a lucrărilor de construcţii-montaj sunt următoarele:

- Gestionarea selectivă a deşeurilor generate în conformitate cu prevederile O.U.G. 78/2000 şi  H.G. 856/2002,

- Adoptarea unei conduite preventive în scopul evitării apariţiei incidentelor sau accidentelor cu impact asupra mediului,

- Intervenţia rapidă şi eficientă în vederea înlăturării efectelor nocive asupra mediului rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului înconjurător pe durata lucrărilor de execuţie, simultan cu anunţarea  în regim de urgenţă a beneficiarului lucrărilor referitor la evenimentele cu impact de mediu

7. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

- IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANŢA FAŢĂ DE AŞEZĂRILE UMANE, RESPECTIV FAŢĂ DE MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICŢIE, ZONE DE INTERES TRADIŢIONAL ETC-

Folosinta actuala teren: TEREN INTRAVILAN, LIBER DE CONSTRUCTII (constructiile preexistente pe amplasament au fost desfiintate de catre beneficiar, conform Autorizatiei de desfiintare nr. 69 din 20.05.2016 emisa,.

Destinatia conform P.U.G. al localitatii: zona centrala, subzone ZLC – ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE. Functiunea dominanta a zonei: locuire.

Distantele fata de vecinatati se regasesc in planul A02 atasat documentatiei.Obiectivul se afla in centru unei asezari umane-Municipiul Fetesti.

- Alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente si vecinatatile imobilului

VECINATATE LA NORD: propr. Dobre Violeta; propr. Dobre Florin (0,91 – 8,75m);

VECINATATE LA SUD: str. Vasile Lupu (4,20m);

VECINATATE LA EST: propr. Grigore Doina (15,07m);

VECINATATE LA VEST: str. Nicolae Grigorescu (2,50m).

- Retrageri propuse: din analiza fondului construit existent al zonei, se constata caracterul necoerent al fronturilor stradale (cladirile de pe parcele situate in proximitatea lotului fiind amplasate la aliniament, alte cladiri mai indepartate avand diferite retrageri,). Acest fapt face neidentificabil un aliniament preexistent, bine determinat, in care sa se inscrie constructia propusa

Din ratiuni care au in vedere crearea unor benzi/distante de protectie (existenta LEA la limita lotului), asigurarea vizibilitatii in zona, utilizarea optima, eficienta a lotului, cladirea nu poate fi amplasata la aliniament, ci se propune un regim de aliniere nou, cu retrageri ale cladirii proiectate fata de aliniamentele existente care sa permita inscrierea in prevederile RGU aprobat cu H.G.R. nr. 525 din 1996*), conform planului de situatie anexat

- LUCRĂRILE, DOTĂRILE ŞI MĂSURILE PENTRU PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ŞI/SAU DE INTERES PUBLIC.

Lucrarile nu vor afecta asezarile umane fiind respectata functiunea admisa in zona.

8. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT:

- TIPURILE ŞI CANTITĂŢILE DE DEŞEURI DE ORICE NATURĂ REZULTATE;

In etapa de constructie se identifica generarea de deseuri din constructii si deseuri menajere-50 tone/obiect de investitie

Dupa punerea in functiune a obiectivului rezulta prepoderent deseuri menajere-10 tone/an

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeuri solide, rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor si aleilor. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea.

Precolectarea se realizează  în containere standardizate, acoperite.

- MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR.

Deșeurile menajere (rezulatate în cantitate mai mare în etapa de construcție-montaj şi în cantitate foarte mică în perioada de funcţionare a imobilului) se colectează în tomberoane și vor fi ridicate de către societatea de salubritate a localității Fetesti. Depozitarea temporară pe amplasament se va face în pubele pvc.

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt supuse proceselor de reciclare şi recuperare, find reutilizate, după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare. Deşeurile nepoluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, sunt utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor. Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, sunt colectate separat, transportate si eliminate la un depozit conform pentru deseuri periculoase.

9. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE:

- SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE ŞI/SAU PRODUSE;

Nu este cazul.

- MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE PROTECŢIE A FACTORILOR DE MEDIU ŞI A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI.

Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU.

Nu este cazul.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.)

Pe  toată  durata execuţiei lucrărilor  se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

-Ordonanţa  de Urgenţă   a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006.

-Legii  426/2001  pentru  aprobarea  OUG  78/2000  privind  regimul  deşeurilor	cu

modificările şi completările ulterioare;

-HG 188/2002  pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005;

-Ordinul  756/1997    Ordin  al  MAPPM  pentru  aprobarea  Reglementarii  privind evaluarea poluării mediului;

Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei cu modificările şi completările ulterioare;

-HG	321/2005	privind	evaluarea	si	gestionarea zgomotului	ambiental	cu modificările şi completările ulterioare;

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER;

Proiectul pentru organizarea de şantier se va elabora de către executantul lucrării cu concursul beneficiarului.

Organizarea de santier pentru realizarea cladirii solicita rezolvarea unor probleme care se refera la asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatii de baza. Asadar, este necesara realizarea unor spatii de depozitare a materialelor,a unui birou tehnic si a unor spatii tehnice de dulgherie,fierarie etc..

Totodata se va asigura:

- apa - care se va folosi in prepararea unor betoane manuale, mortare, adezivi si alte materiale de constructii ce necesita apa in punerea lor in opera. Aceasta utilitate este asigurata prin bransarea la reteaua de apa locala.

- energia electrica - necesara pentru punerea in functiune a majoritatii sculelor din domeniul constuctiilor. Aceasta utilitate se va rezolva print-un bransament specific pentru organizare de santier.

- canalizarea - necesara pentru nevoile muncitori, se va rezolva printr-un WC temporar legat la reteaua stradala .

- LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER;

Organizarea de santier se va executa exclusiv in aplasamentul studiat STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 5, JUD. IALOMITA fara a afecta vecinatatile

- DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ŞANTIER;

Organizarea de santier nu va avea impact semnificativ asupra mediului,masurile fiind respectate intocmai cu cele prezentate mai sus.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER;

Existã totusi riscul ca în perioada de execuţie a organizarii sã aparã efecte negative. De aceea vom  preciza  în  cele  ce  urmeazã  principalii  factori  poluanţi  ce  pot  apare  şi  masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Masurile curente aplicate de reducere a poluãrii sonore pot fi încadrate în douã categorii: de reducere a nivelului de zgomot la sursã; de protecţie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursã, se recomandã de proiectant reducerea traficului greu.Se apreciazã cã în timpul execuţiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sã depaşeascã limitele admisibile.

-	Deşeuri toxice şi periculoase.

Lucrãrile proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

-motorina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

-benzina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

-lubrifianţi (ulei, vasilina),

-lacuri şi vopsele, diluanţi, protecţie anticorozivã de marcaje.

Pot  aparea  unele  probleme  la  manipularea  acestor  produse  şi se  recomandã respectarea normelor specifice de lucru şi de securitate şi sãnãtate în munca pentru desfaşurarea în deplinã siguranţã a operaţiilor respective.

Recipienţii folosiţi trebuie recuperaţi şi valorificaţi de unitaţi specializate în acest scop.

-	Emisii de praf

Pe perioada execuţiei datoritã mişcarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf şi noxe de la gazele de eşapament. Se vor lua mãsuri de micşorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cãilor de acces de cel puţin douã ori pe zi etc.

-	Poluarea apei

În  perioada de execuţie a  lucrãrilor, sursele posibile de poluare a  apelor sunt datorate manipularii şi punerii în operã a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili şi uleiuri de la utilaje.

Se vor lua mãsuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafaţã pe toatã durata investiţiei.

- DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU-

Nu este cazul.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

- LUCRĂRILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII;

Amplasamentul afectat de executia investitiei este situat in cadrul parcelei,va fii ocupat temporar de organizarea de santier,iar ulterior va fii sistematizat prin alei,parcaje si spatii verzi.

- ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ŞI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE;

Nu este cazul.

- ASPECTE REFERITOARE LA ÎNCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALAŢIEI;

Nu este cazul.

- MODALITĂŢI DE REFACERE A STĂRII INIŢIALE/REABILITARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI.

Nu este cazul.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

1.PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI ŞI PLANUL DE SITUAŢIE, CU MODUL DE PLANIFICARE A UTILIZĂRII SUPRAFEŢELOR

A01-PLAN DE INCADRARE IN ZONA

A02-PLAN DE SITUATIE

FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ETC.)

Sistemul constructiv si principalele materiale de constructive sunt urmatoarele:

Infrastructura va fi constituita din fundatii continue din beton armat, iar suprastructura va fi de tip mixt, cu cadre si diafragme din zidarie portanta inramata cu stalpi si centuri din beton armat si plansee din beton armat. Inchiderea laterala se va face cu pereti din zidarie de caramida inramata.               Pentru asigurarea confortului termic în conformitate cu normele actuale, pe suprafata peretilor exteriori se va aplica un termosistem din placi de PEX si tencuiala subtire armata cu plasa de fibra de sticla.

Acoperisul cladirii va fi de tip “terasa”. Cladirea va avea elemente de tamplarie din PVC cu geam termoizolant.

Aspectul exterior al constructiei: se propune o plastica de fatada care sa asigure incadrarea in cadrul construit existent compus preponderant din cladiri de locuit colective. Finisajele exterioare sunt executate din tencuieli driscuite si zugraveli pe baza de var lavabil pentru exterior.

PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAŢIE ŞI AMPLASAMENTE)

Nu este cazul.

2. SCHEMELE-FLUX PENTRU:

- PROCESUL TEHNOLOGIC ŞI FAZELE ACTIVITĂŢII, CU INSTALAŢIILE DE DEPOLUARE.

Nu este cazul.

3. ALTE PIESE DESENATE, STABILITE DE AUTORITATEA PUBLICĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI.

Nu este cazul.

X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INIŢIALĂ AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARĂRII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

A) DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ŞI DISTANŢA FAŢĂ DE ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR, PRECUM ŞI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL CU REFERINŢĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 1970 SAU DE UN TABEL ÎN FORMAT ELECTRONIC CONŢINÂND COORDONATELE CONTURULUI (X, Y) ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 1970;

B) NUMELE ŞI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR;

C) PREZENŢA ŞI EFECTIVELE/SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECII ŞI HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI;

D) SE VA PRECIZA DACĂ PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR;

E) SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENŢIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR;

F) ALTE INFORMAŢII PREVĂZUTE ÎN GHIDUL METODOLOGIC PRIVIND EVALUAREA ADECVATĂ.

Semnătura şi ştampila

.......................