Decizia  etapei de încadrare

Proiect afișat pe site-ul APM Iași în data de   17.01.2020

Pentru proiectul de ” PUZ-Introducere teren în intravilan, construire complex cu destinație mixtă(rezidențial, retail și servicii)” în mun. Iași, NC 156703, 156704, jud. Iaşi

Ca urmare a :

Solicitării de emitere a avizului de mediu adresate de WINKLER ANDREEA-LAVINIA, SCRIPCARIU SADIYE-IOANA ȘI WINKLER ALFRED EMANUEL cu domiciliul în mun. Iași, str. Nicolae Gane nr. 32, jud. Iaşi pentru proiectul de plan urbanistic „PUZ-Introducere teren în intravilan, construire complex xu destinație mixtă(rezidențial, retail și servicii)” în mun. Iași, NC 156703, 156704, jud. Iaşi și analizei documentației înregistrate la APM Iaşi cu nr. 9279/23.07.2019 și a completărilor înregistrate cu nr. 31/07.01.2020;

În  baza HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit  desfăşurată la APM Iaşi în data de 16.01.2020, a luat decizia etapei de încadrare conform căreia  Proiectul de Plan Urbanistic Zonal ” PUZ-Introducere teren în intravilan, construire complex cu destinație mixtă(rezidențial, retail și servicii)” în mun. Iași, NC 156703, 156704, jud. Iași, nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu, cu propunerea de a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:

1.	Caracteristicile planului urbanistic zonal cu privire, în special la:

a)	Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare în ceea ce priveşte:

-	amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare:

Terenul studiat are suprafaţă totală de de 50.230 mp, situat in zona periferica a municipiului lasi, șos. Bucium nr. 36, in vecinatatea Spitalului Socola, și se compune din:

- suprafața de 9.785 mp, identificata cu NC 156704, intabulata in CF156704, situata in extravilanul municipiului lași;

- suprafața de 40.445 mp, identificata cu NC 156703, intabulata in CF 156703, situata in intravilanul municipiului lași.

Obiectul PUZ consta in propuneri de organizare functionala, estetica si tehnica a zonei, urmarindu-se relationarea coerenta cu zonele invecinate.

Prevederile programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata:

Conform prevederilor PUG avizat si aprobat in baza Hotararii  Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 163 din 9 august 1999 sunt prevăzute pentru unitatea teritoriala de referinta in care se afla amplasamentul  : LV1 – locuinte individuale si colective mici cu P, P+1niveluri, in conditii special de densitate foarte redusa, realizabile punctual pe baza de studii si expertize geotehnice,  CB - Zona cu functiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala situate in afara zonei centrale cu  subzona CB7 alte unitati dispersate existente, zona intravilan fara regulament si zona de extravilan.

Prin PUZ se propun urmatoarele zone:

- LV1 – locuinte  colective, in conditii speciale de densitate foarte redusa, realizabile punctual pe baza de studii si expertize geotehnice;

- CB - Zona cu functiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala situate in afara zonei centrale cu  subzona CB7 alte unitati dispersate existente;

- LA1 - locuinte colective mari si medii in ansambluri recent realizate cu P+10 – P+4 niveluri

Bilanţ teritorial total propus:

| Zone funcţionale | Suprafaţa (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Constructii propuse | 9.790,82 | 19,49% |
| Circulaţii, platforme, parcari la sol | 18.845,81 | 37,52% |
| Spatii verzi | 21.104,12 | 42,02% |
| Spaţiu plantat in lungul str. Visan | 489,25 | 0,97% |
| TOTAL teren studiat prin PUZ | 50.230,00 | 100,00% |

Reglementari urbanistice

Tinand cont de omogenitatea terenului si de suprafaţa totala a imobilului studiat, zona va fi structurata in trei Unitati Teritoriale de Referinţa, dupa cum urmeaza:

- UTR1 - LV1 - locuinţe colective, in condiţii speciale de densitate foarte redusa, realizabile punctual pe baza de studii si expertize geotehnice;

- UTR2 - CB - Zona cu funcţiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala situate in afara zonei centrale cu subzona CB7 alte unitati dispersate existente;

- UTR3 – LA1 - Locuinţe colective mari si medii in ansambluri recent realizate cu P+10 - P+4 niveluri;

LV1 - locuințe colective, in condiții speciale de densitate foarte redusa, realizabile punctual pe baza de studii si expertize geotehnice;

Bilanţul teritorial total propus:

| Zone funcţionale | Suprafaţa (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Constructii propuse | 2.747,56 | 10,00% |
| Circulaţii, platforme, parcari la sol | 10.990,24 | 40,00% |
| Spatii verzi | 13.737,80 | 50,00% |
| TOTAL teren studiat prin PUZ | 27.475,60 | 100,00% |

Indicatori urbanistici:

- Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T. maxim = 10 %;

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului; C.U.T. maxim= 0,36 mp ADC / mp teren;

- Regimul maxim de inaltime: D+P+4E+Et. teh

CB - Zona cu funcţiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala situate in afara zonei centrale cu subzona CB7 alte unitati dispersate existente;

Bilanţul teritorial total propus:

| Zone funcţionale | Suprafaţa (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Constructii propuse | 2.637,00 | 60,00% |
| Circulaţii, platforme, parcari la sol | 879,00 | 20,00% |
| Spatii verzi | 879,00 | 20,00% |
| TOTAL teren studiat prin PUZ | 4.395,00 | 100,00% |

Indicatori urbanistici:

- Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T. maxim = 60 %;

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului: C.U.T. maxim = 2,0 mp ADC / mp teren;

- Regimul maxim de inaltime: D+P+7E+Et, teh

LA1 - Locuinţe colective mari si medii in ansambluri recent realizate cu P+10 - P+4 niveluri;

Bilanţul teritorial total propus:

| Zone funcţionale | Suprafaţa (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Constructii propuse | 4.406,26 | 24,00% |
| Circulaţii, platforme, parcari la sol | 6.976,57 | 38,00% |
| Spatii verzi | 6.487,32 | 35,34% |
| Spaţiu plantat in lungul str. Visan | 489,25 | 2,66% |
| TOTAL teren studiat prin PUZ | 18.359,40 | 100,00% |

Indicatori urbanistici:

- Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T. maxim = 24 %;

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului: C.U.T. maxim=1,9 mp ADC / mp teren;

- Regimul maxim de inaltime: P+7E+Et. teh.

Asigurarea locurilor de parcare:

- conf. HCL 425/2007 pe total teren studiat sunt necesare :

  - 549 locuri la locuinte colective (75mp Adc/ 1loc): 41160 mp (30600 + 10500 mp) / 75 mp/adc

  - 200 locuri la spatii comerciale (50mp Adc / 1loc): 9960 mp / 50 Adc/1loc

- Se recomandă amenajarea unui demisol pentru parcaje subterane, la toate clădirile ce urmeaza a fi construite pe acest teren – recomandare prin Avizul favorabil al comisiei municipale de circulație nr. 123247/26.11.2019;

- Conform propunerii urbanistice, ținând cont de spațiul disponibil, parcajele se propun la suprafața terenului și la subsol.

-	alocarea resurselor: nu este cazul.

b)	Gradul în care planul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se integrează sau care derivă din ele:

Proiectul de plan propune realizarea de construcții pentru locuințe, retail și servicii. Amenajarea urbanistică propusă este o dezvoltare firească a intravilanului mun. Iași și urmează tendințele de expansiune urbanistică

c)	Relevanţa planului sau programului în/ pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile:

Proiectul de plan creează cadrul pentru dezvoltarea unui proiect de realizare construcții pentru locuințe, retail, servicii, și nu este relevant  din perspectiva dezvoltării durabile;

- Problemele de mediu relevante pentru plan:

Zona este complet echipată din punct de vedere utilitar. Proiectul de plan prevede racordarea la reţelele de utilităţi din zonă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele obţinute de la autorităţile avizatoare:

•	Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin extinderea reţelei de distributie a apei in satul Visan, respectiv din rezervorul de inmagazinare a apei cu volumul de 100 mc Visan, conform precizărilor curprinse in Avizul de principiu nr. 47507 din 03.10.2019, emis de APAVITAL S.A. Iaşi, in calitate de administrator al reţelelor publice.

•	Colectarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele propuse se va realiza prin intermediul unor reţele interioare, ce vor deversa in reţeaua publica de canalizare menajera B Dext 1000 mm, existenta in ampriza Sos. Bucium, dupa executarea lucrărilor de extindere a reţelei orăşeneşti pana la amplasamentul aflat in studiu, in conformitate cu precizările curprinse in Avizul de principiu nr. 47507 din 03.10.2019, emis de APAVITAL S.A. lasi, in calitate de administrator al reţelelor publice.

•	Apele pluviale colectate de pe platformele prevăzute pentru circulaţii auto vor fi epurate prin intermediul unui separator de hidrocarburi, dupa care vor fi evacuate in cursul de apa Doi Peri prin intermediul unei guri de varsare ce urmeaza a se amenaja.

- Există și posibilitatea de conectare la sistemul centralizat de energie termică. Decizia privind modul de încălzire a spațiilor va fi luată ulterior în funcție de considerente tehnico-economice și de mediu.

• 	Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv şi preluate în vederea valorificării/ eliminării de către operatori autorizaţi.

•	Conform studiului de trafic, accesul se va face prin 3 puncte: 1 punct din șoseaua Bucium și 2 puncte din str. Vișan. Pentru eficientizarea traficului în zonă, studiul de trafic a prevăzut și o pasarelă peste râul Vămășoaia, care să descongestioneze traficul de pe bulevardul Bucium. Această investiție va deservi mai multe zone reglementate prin PUZ. Pentru deservirea noilor investiții propuse sunt necesare 749 locuri de parcare. Acestea vor fi asigurate la suprafața terenului și la subsol, după caz și conform proiectului tehnic care va fi întocmit. Suplimentarea numărului de mașini în zonă va conduce la o solicitare a traficului care poate fi absorbită de rețeaua rutieră existentă, conform studiului de trafic.

•	Conform studiului de impact asupra sănătății, amenajările propuse nu sunt de natură să afecteze semnificativ sănătatea potențialilor receptori, prin poziționarea și profilul acestora.

e)	Relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Proiectul de plan, prin funcţiunea şi soluţiile propuse, respectă prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

2.	Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

- Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: funcţiunea propusă nu prezintă risc pentru mediu;

Aer

PUZ-ul prevede amenajarea unei suprafețe de teren din orașul Iași, construirea de locuințe colective, spatii comerciale. Activitățile de construcție vor genera presiuni suplimentare asupra stării calității aerului din oraș prin emisii de pulberi / praf din construcții, emisii de gaze de eșapament de la utilaje și emisii de zgomot. În timpul funcționării, complexul propus prin PUZ va fi o sursă de emisii suplimentare de gaze de ardere din centralele termice pentru încălzirea spațiilor și din gazele de eșapament ale autovehiculelor care vor suplimenta zona.

Emisiile suplimentare preconizate pot fi reduse substanțial prin metode și măsuri specifice. Oricum, acestea sunt locale și nu se preconizează că vor influența modificarea calității generale a aerului înregistrată în stațiile de monitorizare.

Perioada de execuție

Sursele mobile de poluare pentru aer:

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor/ instalațiilor.

Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon ( CO2); oxizi de azot ( NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse

Surse nedirijate- difuze:

- Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcții

- Executarea lucrărilor de construcţii

- Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii

Poluanți specifici: Pulberi sedimentabile; Pulberi PM 10- în aerul ambiental.

Proiectul de plan prevede adoptarea de măsuri tehnice și operaționale pentru reducerea emisiilor:

- Protejarea solului decopertat, depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer.

- Folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor;

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale, pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție;

- Stropirea cu apă a deşeurilor de construcţie depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor din construcții la locul de producere;

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

În condițiile respectării măsurilor propuse  în perioada de implementare a proiectului de plan, respectiv în perioada de construcție, nivelul concentraţiilor de poluanţi în zona PUZ-ului, respectiv în zonele sensibile- zonele rezidențiale- nu va fi influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se va situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule totale în suspensie (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987.

Perioada de funcționare

Sursele de poluare a aerului sunt influențate de dezvoltarea urbanistică a zonei, ca urmare a:

- Intensificării traficul rutier din zona PUZ-ului,

- Producția de energie termică și apă caldă pentru noile funcțiuni propuse a fi implementate, conform PUZ;

- Lucrările de construcții asociate dezvoltării PUZ-ului (ulterioare construcției).

Poluanți specifici:

- Arderea gazului metan în centrale termice de apartament: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon ( CO2); oxizi de azot ( (NOx); dioxid de sulf ( SO2); pulberi.

- Trafic rutier-circulația autovehiculelor: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon ( CO2); oxizi de azot ( NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse.

- Lucrările de construcții asociate dezvoltării PUZ-ului: pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie

Pentru diminuarea impactului poluantilor generati in perioada de functionare a obiectivelor din cadrul investitiei asupra calitatii aerului sunt prevazute urmatoarele masuri:

- prevederea la centralele termice a unor cosuri corect dimensionate pentru asigurarea unei dispersii bune a poluantilor;

- utilizarea la centralele termice a gazelor naturale;

- intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, a instalatiilor de ventilatie, precum si a centralelor termice;

- mentinerea curateniei pe drumurile de acces si pe platformele destinate parcarii autovehiculelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor de marfa in perioadele de stationare in amplasament.

Apă

Lucrarile propuse se afla in zona aval a acumularii Doi Peri, pe cursul de apa Doi Peri - afluent de stanga al cursului de apa Vamasoaia. Debitele maxime sunt: Q1% = 21.5 mc/s; Q5% = 11.5 mc/s. Pentru amplasamentul analizat nu au fost consemnate in Hărţile de Risc si Hazard la Inundații precizări specifice; in ceea ce privește cursul de apa Doi Peri ce traverseaza amplasamentul, se propune realizarea unor lucrări de amenajare a acestuia ce constau in devierea traseului spre limita proprietății si casetarea pe toata lungimea de traversare, astfel încât sa asigure tranzitarea spre aval a debitelor ce se pot inregistra in secțiunea analizata.

Apele pluviale colectate de pe alei carosabile și clădiri vor fi evacuate în pârâu după o preepurare prealabilă în separatoare de hidrocarburi, astfel încât să nu influențeze calitatea apelor pârâului. Soluţia de evacuare a apelor pluviale va fi stabilită ulterior, la faza PAC în funcţie de recomandările autorităţilor responsabile.

Perioada de execuție

Dezvoltarea zonei conform PUZ nu are impact semnificativ asupra solului și apelor subterane, în condițiile respectării tehnologiilor de construcții-montaj conform reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv a adoptării măsurilor tehnice și operaționale stabilite pentru exploatarea funcțiunilor noi, propuse a se realiza conform PUZ.

Surse potențiale de poluare a apelor subterane și de suprafață:

- Executarea lucrărilor de excavare în vederea execuției lucrărilor;

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor de construcții;

- Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții;

- Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele de construcție folosite, ca urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora.;

Proiectul de plan prevede, pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcții, în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra calităţii solului și a apelor subterane:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje numai în stații de distribuție carburanți autorizate;

- Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate;

- Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

Măsurile propuse de proiectul de plan pentru prevenirea poluării apelor în perioada executării lucrărilor de construcții:

- Depozitarea materialelor utilizate în construcţii în spaţii special amenajate;

- Manipularea și utilizarea materialelor de construcții astfel încât să se evite antrenarea acestora de apele de precipitaţii.

- Aplicarea, în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale , conform prevederilor legislației în vigoare.

Proiectul de plan prevede, în cadrul organizării de şantier, adoptarea de măsuri specifice pentru prevenirea impactului potenţial asupra calităţii apelor de suprafață și subterane.

Prin implementarea acestor măsuri, în etapa de construcție, impactul asupra solului si subsolului se situează la un nivel nesemnificativ.

Perioada de funcționare

Solul și apele subterane nu vor fi afectate de PUZ.

Sol

Istoricul zonei semnaleaza prezenta apelor subterane la adancimi care variaza intre 1,00...8,00 m, caracterul acestora fiind sub presiune. Sistemul structural al viitoarelor constructii se va alcatui astfel incat sa se poata adapta unor eventuale tasari neuniforme sau sa poata prelua in bune conditii eventualele eforturi suplimentare ce ar putea aparea in urma deformarii neuniforme a terenului.

Se va acorda o atentie sporita sistematizarii pe orizontala a terenului astfel incat, prin intermediul pantelor de scurgere ale platformelor orientate spre rigole liniare perimetrale, apele de suprafata sa fie evacuate cat mai rapid. De asemenea, avand in vedere faptul ca apele subterane sunt alimentate, in perioadele cu precipitatii, din surse de suprafata, se recomanda realizarea unui sistem de drenaj vertical perimetral, care sa impiedice contactul terenului de fundare cu apele infiltrate. Astfel se asigura executia si exploatarea investitiei intreprinse, in limitele unor parametri tehnico-economici optimi.

PUZ-ul prevede ocuparea terenului cu un POT maxim de 60%. Singura presiune posibilă asupra solului este de ocupare a terenului. Riscul de poluare chimică sau fizică este nesemnificativ.

Populație

Conform studiului de impact asupra sănătății, amenajările propuse nu sunt de natură să afecteze semnificativ sănătatea potențialilor receptori, prin poziționarea și profilul acestora.

Biodiversitate

În zona PUZ-ului nu sunt elemente de biodiversitate valoroase care să necesite atenție deosebită.

Patrimoniu cultural

PUZ-ul nu afectează obiectivele istorice în raza cărora este amplasat:

- 901 IS-II-a-B-03756  Ansamblul Spitalului Socola 1877- 1899

- 902 IS-II-a-B-03757  Biserica "Schimbarea la Fata" a Manastirii 1819 Socola si Biserica "Nasterea Maicii Domnului"

Poluare fonica

Perioada de execuție:

Sursele de poluare fonica sunt utilajele folosite pentru mecanizarea lucrărilor. Zgomotul produs de aceste utilaje, la 3 m de sursa de zgomot – motor - conform prevederilor din literatura de specialitate sunt:

- excavator: 		78 dB(A);

- basculanta: 		70 dB(A);

- compactor:		80 dB(A).

Nivelul de zgomot produs de funcționarea simultana a acestor surse este de: 83,7 dB(A). Aportul perioadelor de execuție a amplasamentului la poluarea fonica a zonei este minor pentru populația din zonă, dacă se respectă o serie de măsuri specifice, care vor fi enumerate ulterior. Nivelul total de zgomot, obținut prin adunarea energetica a nivelelor corespunzătoare fiecărei surse in parte (execuția amplasamentului si zgomotul produs de traficul rutier in zona) nu depășește 85 dB(A). La limita receptorilor potențiali (casele de locuit din zonă), zgomotul produs de utilaje este resimțit doar pe timp de zi și pe perioada de execuție a lucrărilor.

Perioada de funcționare

Zgomotul în zonă se va intensifica odată cu creșterea traficului rutier. Cu toate acestea, nivelul de zgomot la receptorii potențiali nu va depăși limitele maxim admise. Sursele de poluare fonica sunt reprezentate de:

- autovehiculele sosite pentru aprovizionarea cu diverse produse;

- autovehiculele proprii ale viitorilor locatari;

- autovehiculele in tranzit.

Pe teritoriul analizat autovehiculele vor fi in stationare, pornirile si opririle repetate nu vor depasi nivelul de zgomot stradal. Se apreciaza ca obiectivul nu va constitui o sursa de zgomot si vibratii in perioada de exploatare. Toate aceste surse suplimentare de zgomot se adaugă la fondul de zgomot existent, dat in principal de traficul rutier. Chiar și așa, limitele maxime admisibile nu vor fi depășite.

Deșeuri

Perioada de execuție

- Pământ rezultat din decopertări şi excavaţii. Se va prelua cu mijloace auto şi transportate pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iași. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil.

- Deşeuri de tip menajer: se colectează selectiv, se depozitează temporar pe amplasament, în containere specializate şi se predau la operatori autorizaţi în vederea valorificării/eliminării finale.

In aceasta categorie intra pamantul excavat pentru executarea fundatiilor si realizarea drumurilor interioare si a platformelor. Stratul de sol fertil va fi decopertat si depozitat corespunzator pentru a putea fi folosi ulterior la amenajarea spatiilor verzi din incinta sau in alta locatie unde va fi nevoie. Deseurile nevalorificate si nepericuloase rezultate din constructii vor fi stocate pe amplasament in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, si vor fi eliminate prin depozitare finala la locul desemnat de autoritatile locale. Deseurile valorificabile rezultate din constructii vor fi stocate pe amplasament in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana si vor fi predate la unitati specializate in valorificarea acestora.

Perioada de funcționare

Din procesul functional ce se va desfasura pe amplasament vor rezulta deseuri menajere, resturi de ambalaje (hârtie, carton) si materiale plastice. Acestea vor fi colectate in recipienti din PVC si periodic vor fi eliminate prin serviciul de salubritate din zona, pe baza de contract :

| Denumire deseu | Starea fizica (solid – S, lichid - L) | Cod deseu |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 |
| Resturi ambalaje (hartie, carton) | S | 15 01 01 |
| Materiale plastice | S | 15 01 02 |

Eficiența energetică și a resurselor regenerabile naturale

Alimentarea cu energie electrică a zonei studiate se va realiza de la reţeaua electrică existentă în zonă. Energia termică se va asigura prin intermediul centralelor termice individuale ce vor funcţiona utilizând drept combustibil, gazul metan.

Alimentarea cu gaze naturale a zonei studiate se propune a se realiza prin racordare la reţeaua de distribuţie existentă în zonă.

Dezvoltarea zonei conform PUZ, implică un consum de resurse pentru construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii de transport (suprafețe de teren, piatră, nisip, apă, lemn). Cea mai importantă resursă utilizată în funcționarea ansamblului sunt combustibilii fosili- carburanții utilizați în traficul rutier și gaz metan pentru încălzire.

Măsurile ce vor fi adoptate în etapa de realizare a construcțiilor, respectiv în etapa de funcționare, pentru creșterea eficienței energetice prin izolarea corespunzătoare a clădirilor ce se vor construi, respectiv utilizarea în exploatare a instalațiilor/ echipamentelor cu consum de energie scăzut, vor reduce în mod semnificativ impactul asupra resurselor utilizate.

b)	Natura cumulativă a efectelor: Nu este cazul;

c)	Natura transfrontieră a efectelor: Nu este cazul;

d)	Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:

Proiectul de plan prevede realizarea în zona de amplasament a unei funcţiuni care nu prezintă risc pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurător cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Titularul proiectului de plan a obținut Avizul favorabil al Direcției de sănătate publică nr. 24044/03.12.2019.

e)	Mărimea şi spaţialitatea efectelor:

Proiectul de plan, prin funcţiunea propusă(locuințe colective, birouri, servicii), nu are efecte semnificative asupra mediului şi a populaţiei din  zonă;

f)	Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil afectat, dată de:

-	Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu este cazul;

-	Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Nu este cazul;

-	Folosirea terenului în mod intensiv: Nu este cazul

g)	Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international: Nu este cazul.

3. 	Condiţiile de realizare a funcţiunii propuse prin PUZ

  - Respectarea întocmai a prevederilor documentaţiei tehnice aferente proiectului Proiectul PUZ - “ PUZ-Introducere teren în intravilan, construire complex cu destinație mixtă(rezidențial, retail și servicii)” în mun. Iași, NC 156703, 156704, judeţul Iaşi şi a avizelor emise de autorităţile avizatoare;

  - Realizarea proiectului de investiții se va face cu respectarea regulamentului local de urbanism, fără afectarea calității factorilor de mediu, a peisajului și a cadrului natural existent.

  - Respectarea Condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 149/17.12.2019 (extras):

-Având in vedere faptul ca amplasamentul analizat este traversat de cursul de apa necodificat Doi Peri, la urmatoarea faza de proiectare se propune realizarea unor lucrări de amenajare a albiei acestuia prin devierea traseului cursului de apa spre limita estica/sudica a proprietatii si casetarea acestuia pe toata lungimea de traversare.

-Dimensionarea casetei se va face ulterior in baza unui proiect tehnic elaborat in conformitate cu legislaţia in vigoare, astfel incat aceasta sa asigure tranzitarea spre aval a debitelor maxime cu probabilitatea de depăşire stabilita in concordanta cu dasa de importanta a obiectivului, in corelare cu Strategia Naţionala de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobata prin H.G. 846/2010.

-Apele pluviale convenţional curate pot fi utilizate la udarea spatiilor verzi, in	perioada de vegetatie a plantelor, in concordanta cu prevederile legale aflate in vigoare. Sistematizarea terenului se va face astfel incat prin realizarea lucrărilor propuse pe amplasament sa nu fie sau stanjenita scurgerea libera a apelor pluviale, cauzand astfel deficiente in exploatarea corespunzătoare a obiectivului sau a proprietăţilor aflate in invecinate.

-Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere pot fi descărcate într-un receptor naturale numai după o prealabilă epurare prin intermediul unei instalații de tip separator de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent, astfel încât efluentul final să se încadreze în limitele de calitate prevăzute de HGR nr. 188/2002, modificată și completată prin HGR nr. 352/2005-NTPA 001.

  - Respectarea limitelor impuse prin NTPA 002 pentru apele uzate igienico sanitare.

  - Amenajarea pe amplasament a unei zone pentru colectarea selectivă a deşeurilor provenite din din activitatea desfășurată pe amplasament.

  - Se va respecta întocmai funcţiunea propusă prin proiectul de Plan Urbanistic Zonal prezentat;

  - Se vor respecta întocmai limitele suprafeţelor construibile şi aliniamentele stabilite prin proiectul de Plan Urbanistic Zonal prezentat și distanțele impuse de legislația în vigoare cu privire la respectarea zonelor de protecție pentru zonele protejate;

  - Respectarea Condițiilor impuse prin Avizul favorabil al Direcției de sănătate publică nr. 24044/03.12.2019 (extras):

-Respectarea concluziilor si recomandărilor din „Referatul de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la obiectivul de investitie propus, asupra confortului si sanatatii populaţiei din zona” nr. 6117 din 27.11.2019 întocmit de INSP- Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi,

-Respectarea concluziei Studiului de insorire intocmit de arh. loan Angela

-Respectarea condiţiilor prevăzute de Ord. M.S. nr. 119/2014 cu modificările ulterioare.

  - Amenajarea şi întreţinerea de către titularul proiectului de plan a spaţiului verde dintre construcții prin înierbare sau amenajare de grădini de fațadă, plantarea de arbori pentru constituirea de perdele de protecție în zona de protecție a drumurilor, aliniamentelor stradale, vecinătăți şi prevederea de arbori cu coroană pentru protecţia parcajelor.

  - Spațiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonală, se vor amenaja ca spații verzi pe cât posibil, în baza unor studii de amenajare peisagistică.

  - Amplasarea, proiectarea și realizarea construcțiilor se va face cu respectarea recomandărilor/condițiilor din studiul geotehnic.

  - Numărul locurilor de parcare amenajate în incinta parcelei va respecta prevederile HCL nr. 425/29.10.2007 privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcție în Municipiul Iași.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului în mass-media de către titularul proiectului de plan urbanistic zonal.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, |
| --- | --- |
| jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina Ana SIMIONESCU ÎNTOCMIT, ing. Cristina Dascălu |