-

RAPORT ANUAL DE MEDIU

2019

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, Jud. Iaşi,

Fermă pentru creşterea industrială a porcilor

Raportul de mediu cuprinde date şi elemente privind exploatarea fermei pentru creşterea intensive a  porcilor din cadrul S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, Jud.Iaşi, comparativ cu datele şi condiţiile de emitere ale AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU nr.2/06.07.2016 emisă de APM IASI, conform metodologiei pentru funcționarea instalațiilor care se integrează în activități supuse controlului integrat al poluării IPPC. Conform datelor specifice din Raportul de mediu pentru anul 2019 rezultă încadrarea în prevederile Autorizației de mediu privind emisiile și imisiile de mediu care determină integrarea armonioasă a  fermei în amplasamentul existent.

- Datele de identificare ale titularului activităţii

- 1.Denumirea firmei şi adresa

1.1. Titular de activitate/ Operator

Tabelul 1

| Numele aplicantului | Adresa | Telefon | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC LATINI COM S.R.L. Belceşti | Comuna Belceşti Judeţul Iaşi | 0232/724666 0744/545035 | 0232/724666 | info@latinicom.eu |
| Data înfiinţării organizaţiei: 24.10.2001 |
| Număr de înmatriculare: J 22/943/2001 |
| Cod Fiscal: RO 14238445 |

1.2. Categoria de activitate, prevederi legislative, încadrarea:

Tabelul 2

| cod CAEN | Anexa 1 IPPC Legea 645/2002 OUG 152/2005 HG 1213/2006 Anexa | COD NOSE-P/SNAP OMMAPM 1144/2002 | Anexa 1 IPPC OM MAPM 860/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0146 | 1.Agricultura 1.1.instalaţii pentru creştere intensivă a porcilor cu o capaci- tate cel puţin egală b) 2000 de locuri ptr. creşterea porcilor > 30 kg. | 110.04 / 1004 (fermentaţia enterică) 110.05 / 1005 (managementul dejecţiilor) | 1. Agricultura. 1.2.instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor; b) >3000 loc.porci ANEXA 1 HG 445/2009 |
| S.C. LATINI COM S.R.L. BELCESTI CAPACITĂŢI AUTORIZATE | 15000 capete / serie | 110.04 / 1004 110.05 / 1005 | 1. Agricultură. 1.2 instalaţii creştere intensivă a porcilor; b) >3000 loc.porci |

1.3. Datele de înregistrare a titularului activităţii

Tabelul 3

| Numele titularului | Adresa | Telefon | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti | Localitatea Satu Nou,comuna Belcești, judeţul Iaşi | 40232 /724666 0744/545035 | 40232 / 724666 | info@latinicom.eu |
| DATA ÎNFIINŢĂRII ORGANIZAŢIEI: 24.10.2001; |
| NUMĂR DE ÎNMATRICULARE : J 22/943/2001; |
| COD FISCAL : RO 14238445. |

1.4. Proprietarul terenului şi adresa:

Tabelul 4

| Deţinătorul titlului de propr. | Actul de Proprietate | Adresa | Telefon | Fax | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latini Corazzini Filippo Administrator | Contract de vânzare- cumpărare nr.1092/ 24.09.2001 | Monte Copiolo Italia | 40232/724666 0744/545035 | 40232/ 724666 | info@latinicom.eu |
| ADRESA în Romania: Satu Nou, comuna Belceşti, judeţul Iaşi. |

## II.  2. LOCALIZAREA, CONDIŢII NATURALE.

## 2.1. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor :

S.C. LATINI COM S.R.L. ocupă o suprafaţă de 13,7 ha de teren situat în extremitatea estică a comunei Belceşti şi anume în partea de SE a localităţii Satu Nou (localitate care aparţine  comunei Belceşti), pe drumul care duce spre Munteni, la circa 1000 m de limita intravilan.

Amplasamentul de 13,7 ha, se află pe partea dreaptă a drumului amintit, în sensul de mers spre Munteni, terenul având o pantă uşoară. Între limita nord-estică, unde se află intrările în unitate, şi cea sud-vestică este o diferenţă de nivel de circa 5-10 m.

Ca vecinătăţi, amplasamentul se găseşte într-o zonă nepopulată , drumul comunal constituind  limita nordică a societății.

Tabelul 5

| Limita | Destinaţia suprafeţelor | Proprietari învecinaţi | Construcţii / distanţe de limita amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nord | Teren arabil | Proprietăţi private | Limită intravilan 1000 m |
| Vest | Teren arabil | idem | Râu Bahlui 2000 m |
| Est | D.C.Belceşti-Munteni şi terenuri arabile | Proprietăţi private | Clădire construită la 200 m est de complex - exploatare agricolă |
| Sud | Teren arabil | idem | Lacul Tansa –Belceşti 1000 m |

Rezultă că pe laturile de est, sud, vest şi nord se învecinează cu proprietăţi particulare constituite din terenuri agricole şi cu un drum de exploatare care face legătura între drumul comunal şi tarlalele din zonă. În vecinătate nu există locuinţe cu excepţia unei clădiri situată la cca 200 m est de complex construită după execuția Complexului AEICIP BELCEȘTI. Conform PUG Belceşti zona care cuprinde şi amplasamentul, este încadrată în zonă industrială.

2.2. Condiţii naturale.

Geomorfologia.

Arealul în care este situată societatea aparţine interfluviului Bahlui – Jijia, fiind amplasat în extremitatea sud-vestică a acestuia, la o distanţă de circa 1km, în linie dreaptă, de albia majoră a râului Bahlui. Din punct de vedere geomorfologic, zona aparţine Câmpiei Moldovei şi anume extremităţii sudice a acesteia, cu altitudini cuprinse între 100 şi 200 m. În zona amplasamentului societăţii altitudinea maximă este de 138 m, punct situat la circa  250 m de limita nordică a unităţii, iar altitudinea din incintă este de 115-120 m.

Formele de relief sunt reprezentate prin dealuri şi coline sculpturale joase (100-200 m) dezvoltate pe seama unui facies argilos sarmaţian. Relieful are caracter sculptural, cu numeroase procese de versant, dezvoltându-se intens fenomene de eroziune, în special prin apă şi alunecare. Amplasamentul de cca 14 ha, se află pe partea dreaptă a drumului comunal ce duce de la Satu Nou la Munteni, terenul având o pantă uşoară de la nord–est, unde se află intrarea principală în unitate, la sud-vest, cu o diferenţă de nivel de 5-10 m.

Geologia şi hidrogeologia.

Amplasamentul se află în teritoriul care, din punct de vedere geologic, apartine Platformei Moldoveneşti, cu o structură monoclinală pe direcţia NV-SE. Depozitele geologice aparţin sarmaţianului, reprezentat prin Volhinian şi Bessarabian.

Volhinianul apare la zi la nord de aliniamentul Hârlău-Bivolari, fiind constituit din intercalaţii de gresii, marne şi gresii calcaroase oolitice.În zona cercetată Volhinianul se află la adâncime.

Bessarabianul apare în continuitate de sedimentare peste Volhinian, fiind alcătuit dintr-o succesiune monotonă argilo-nisipoasă, depus într-un facies litoral nertic. În fruntea cuestei ce domină valea Bahluiului apar gipsuri.

Cuaternarul este format din depozite de remaniere a celor anterioare şi este dispus peste Bessarabian sub forma albiilor majore sau a arealelor deluviale, coluviale şi proluviale pe versanţi, depozite care reprezintă materialul parental al solurilor.

Majoritatea rezervelor de apă exploatabile se găsesc în albia majoră  a râului Bahlui în acestea fiind cantonate ape cu grad de mineralizare crescut, duritate mare şi cu grad de potabilitate redus. Din punct de vedere chimic, apa  din forajele reţelei hidrogeologice naţionale corespunde unor tipuri de apă specifice variaţiilor litofaciale tipice Platformei Moldoveneşti, fiind ape cu încărcare crescută în săruri, ape bicarbonatate calcice, bicarbonatate magneziene şi bicarbonatate calcice şi magneziene, care, prezintă depăşiri ale valorilor admise la indicatorii reziduu fix, duritate, amoniu şi azotaţi care le înscriu în ape cu grad de potabilitate redus.

Gradul de mineralizare crescut se datorează unor cauze naturale care ţin de natura litologică a acviferelor, de condiţiile şi procesele hidrogeochimice care au favorizat trecerea în soluţie a unor săruri (cationi şi anioni). Nu trebuie neglijat nici faptul că mineralizarea  constituie și o consecință (care este încă prezentă și în anul 2019, după cum rezultă din analizelor efectuate asupra solului și apelor freatice) a dezvoltării intensive a agriculturii în perioada 1970-1980 cu utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice şi organice rezultate de la complexele zootehnice ( în acest caz nu este de neglijat vechiul AEICIP de 30000 capete capacitate de cazare care a funcţionat  până în anul 1989 ) dar şi datorită exploatării sistemelor de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese.

Pe amplasament şi în zona limitrofă, apa subterană se află la cca 10 m adâncime şi este exploatată în scop gospodăresc deși apa nu corespunde reglementărilor, pentru utilizare în scop potabil conform prevederilor legii apei potabile nr. 458/2003 . În compensare în localitatea Belcești se distribuie apă potabilă pentru populație prin sistemul de distribuție centralizat administrat de operatorul regional S.C. APAVITAL S.A. Iași , care furnizează apa și preia apele uzate prin sistemul centralizat de canalizare sau prin autovidanjare și transport la stația de epurare a localității Belcești.

Toate datele din studiile efectuate conduc spre existenţa unei pânze de apă subterană cu scurgerea spre albia râului Bahlui pe care îl alimentează.

Analizele din studiile existente precum și analizele efectuate în anul 2019 pe probe de apă și sol recoltate din incinta S.C.LATINI –COM S.R.L. Belcești au pus în evidenţă mineralizarea pânzei subterane de apă ca rezultat a degradărilor suferite de scurgerile de ape uzate rezultate de la complexul de porci de 30000 capete care a funcționat în perioada 1983 - 1990.

Nu s-au înregistrat rezultate necorespunzătoare privind calitatea apelor râului Bahlui în secțiunile monitorizate în aval de ferma de porci Belcești.

Hidrologia şi climatologia.

Amenajările hidrotehnice efectuate în b.h. al râului Bahlui şi al afluenţilor, lacuri de acumulare şi regularizări în vederea  asigurării scurgerii la debite maxime şi minime, au determinat un potenţial de inundabilitate scăzut în zona situată în aval de amplasament, amplasamentul complexului şi al terenului pe care se administrează dejecţiile nefiind supus inundabilităţii la asigurarea de calcul normată conform standardelor. Configuraţia actuală a reţelei hidrografice este datorată văilor subsecvente Bahlui şi Valea Oii, completată de o generaţie mai nouă cu caracter consecvent (Hârtop). Prin intermediul acestei reţele se preia şi se elimină volumul de material scos din sistem prin eroziune mecanică sau chimică şi se îndepărtează o parte din surplusul de apă. Evoluţia în timp a reţelei hidrografice şi energia maximă de relief au determinat fragmentarea tot mai accentuată a teritoriului prin eroziunea afluenţilor secundari ai Bahluiului şi apariţia unor procese geomorfologice recente şi actuale. Pe lângă râul Bahlui, oglinda de apă a zonei este completată de o serie de lacuri precum acumularea cu rol complex de la Tansa-Belceşti amenajată pe râul Bahlui  şi o serie de lacuri cu rol preponderent piscicol amenajate pe râul Gurguiata, afluent de stânga al râului Bahlui ca de exemplu, Iazul Plopilor, Iazul Huc, Lacul Ureche, Lacul Cicadia şi alte iazuri mai mici amenajate pentru folosinţă piscicolă şi apărare împotriva inundaţiilor.

Din punct de vedere al calităţii apelor de suprafaţă, se poate considera ca reprezentativă calitatea apelor din lacul Tansa-Belceşti, acesta fiind situat la sud -vest de amplasament dar cu observaţia că influenţa activităţii desfăşurate este minimă datorită faptului că nu sunt deversări directe de ape sau deşeuri în zona din apropierea  lacului sau în cursurile de apă care alimentează această acumulare4.

Suprafaţele de lucii de apă influenţează într-o anumită măsură microclimatul local.

Climatul zonei este de tip temperat-continental cu unele nuanţe de excesivitate. Temperatura medie anuală este ridicată (9,1oC), valoarea medie a precipitaţiilor fiind de 540 mm anual, cu mari variaţii de la un an la altul. Evapotranspiraţia potenţială  (675 mm) depăşeşte valoarea precipitaţiilor. În intervalul de timp mai-octombrie se constată un important deficit de precipitaţii, rezultând condiţii pentru deshidratarea dejecţiilor şi administrarea în câmp în perioada de toamnă.

Rezultă că atât d.p.d.v. a calităţii solurilor, climei cât şi scurgerii apelor de suprafaţă, situaţia existentă a permis la nivelul anului 2019 distribuirea pe terenul agricol administrat de S.C. Latini Com SRL a cantității de 11500 tone de dejecţii rezultate din stocul de dejecții din anul 2018 și de la numărul echivalent de 20840 capete de porci echivalenți crescuți/an de la naștere sau de la 25 Kg la 110 Kg crescuți în anul 2019. Administrarea în câmp a dejecțiilor lichide mineralizate în platformele de nămol s-a efectuat conform Programului de fertilizare, în condiţiile respectării regulilor Bunelor Practici Agricole.

- Date privind desfăşurarea activităţii.

II.1. Istoric, dotări.

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti s-a format în urma preluării prin contractul de vânzare-cumpărare de la AEICIP Belceşti, a amplasamentului de 14 ha, situat în extremitatea estică a comunei Belceşti, constituit din construcţii agrozootehnice, grajduri, magazii, fânare, depozite de furaje, pavilion administrativ. O parte din această suprafaţă 5,7 ha este formată din spaţii verzi şi plantaţii de pomi.

Activitatea principală o constituie creşterea şi ingrăşarea porcilor în regim industrial pentru comercializare in viu şi parţial ca produse de abator, capacitate de abatorizare 250 tone anual (abator 1tona/zi) .

Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament.

| Marimea amplasamentului | Suprafaţa totală ( m2) 136 936 mp din care : | Destinaţia |
| --- | --- | --- |
| I.Clădiri şi suprafete pentru alte destinatii : - 1 hala industriala pentru depozitare utilaje echipamente ; Repartiţia animalelor în halele de creştere condiţiile de hranire, adăpare, clima, ventilaţia se realizează în conformitate cu : ORDIN NR 20 din 24.02.2012 al Autorităţii Naţionale Sanitar- Veterinare privind Norme metodologice în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor în exploataţiile comerciale | ZONA I Clădiri Stotal = 14 hale porci din care :13 active, 1 hala magazie Spaţiile achiziţionate sunt folosite pentru animale, capacitatea fiind de 15000 capete porci echivalenţi crescuti in regim industrial. 1 hala de porci este folosita de proprietar ca magazie şi depozite utilaje, echipamente. | 50 362 | 2 Hale creştere porci tineret 17- 40 Kg 7 Hale porci graşi 60-110Kg 15000 capete 3 Hală maternitate-gestaţie 2200 -scroafe 150 Kg 1 Hala 412 vieri si scrofite>150 kg Pătule, F.N.C., Moară modernizată 10 tone ABATOR 1 tona/zi Pavilion administrativ, 1hala-magazie-depozitare echipamente si utilaje. |
|  | Platforme betonate Stotal = | 29 615 | Platforme parcare Platforme circulaţie |
|  | Spaţii verzi Stotal= | 56 959 | Spaţii libere între hale şi în zona sediului administrativ |
|  | ZONA II Platforme Stocare Dejecţii Stotal= | 7 000 | La exteriorul zonei I, hale, moara delimitare cu latura sudică. |

Activitatea se desfăşoară în două zone distincte : zona I, care reprezintă suprafaţa de amplasare a halelor industriale  şi zona II care reprezintă zona de stocare a dejecţiilor, respectiv platformele de stocare a dejecţiilor, zonă separată de restul incintei prin împrejmuire şi acces distinct în scopul protecţiei din punct de vedere sanitar – veterinar.

Activitatea de creştere a porcilor se desfăşoară in zona I, în incinta achiziţionată de la fostul Complex Belceşti în suprafaţă totală de 136.936mp., în care se regăsesc fostele hale de creştere a porcilor amenajate, după cumpărare, de către noul proprietar, instalaţiile modernizate  de depozitare şi distribuţie a furajelor, sediul administrativ cu  anexele gospodăreşti, moară de furaje, seră şi atelierul de reparaţii. În zona II se află parţial resturi din fosta treaptă de epurare mecanică demolată a apelor uzate amplasată în afara incintei, la limita sudică a amplasamentului, fiind în funcţiune numai platformele de deshidratare-stocare dejecţii şi bazinul central de colectare dejecţii lichide.

Capacitatea  complexului de porci  planificată iniţial şi construită a fost de 30.000 porci la îngrăşat (30.000  de porci crescuţi în regim industrial în două serii / an, capacitatea de livrare 54.000).

Activitatea complexului a fost sistată  după 1990 şi a fost reluată după cumpărarea întregului complex zootehnic de către domnul Latini Corazzini Celso prin firma S.C. ITAL PROD S.A. care ulterior a devenit S.C. LATINI COM S.R.L. Belcești.

În anul 2019 ferma de porci a ajuns la o capacitate de livrare de 40.399 capete porci produşi cu 4039,9 tone. La nivel echivalent anual a rezultat un numar  de 20840 capete /an , plecând de la popularea cu purcei din maternitate de 42.188 capete porci care se cresc 6 luni, și de la 140 capete purcei (scrofite) din import cu greutate de 35-40 Kg.

II.2. Activitatea IPPC, desfăşurată în anul 2019

II.2.1. Activitatea de creştere a porcilor - s-a desfăşurat în condiţiile autorizate , în    conformitate cu schema alăturată.

2.1.1. Dotărea – capacităţi care au funcţionat în anul 2012.

Dotarea, descrierea si destinatia constructiilor existente in  2016 se regasesc in tabelul 7.

Tabelul 7

II.2.2. Dotarea, descrierea si destinatia constructiilor existente in anul 2019

Tabelul 6

| Obiectivul | Dotări în funcțiune | Elemente specifice, amenajări, echipamente . | Destinaţia în anul 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Creşterea şi îngrăşare porci. PRODUS 2019 40399 nr. capete porci produşi cu 4039900 Kg | 14 hale industriale din care: 13 hale active(populate) + 1 hala transformata în magazie materiale, utilaje si echipamente | Stotal hală =2124 mp - inst.producere furaj; -inst.furnizare hrană; -inst. automate aliment. apă prin suzetă ; - ventilaţia mixtă. | - reproducţia ; - achiziţia de purcei ; - creşterea ; - îngrăşarea ; - livrarea in viu ; - abatorizare 250to/an |
| B.Stocare – valori- ficare dejecţii. | Rigole cu pante 0,4% praguri15cm,l=1,5m,h=1,0m. | -Instalaţii transport- evacuare dejecţii la platforme stocare. | - eliminarea dejecţiilor din halele de creştere. |
|  | Staţionar carantină | Stotal= 100mp. Igienizare,comparti-mentări,utilităţi. | - Utilizarea în funcţie de necesitate ; -izolare animale |
|  | Post trafo | Post trafo Transformatori după 1980 | Post trafo Alimentarea cu E.E.a consumatorilor din fermă |
|  | 6 Buncare siloz | Capacitate 15 mc | Depozitare temporara furaje, deervire hale productie |
|  | 8 Silozuri cereale | Capacitate = 8 x 1000 = 8000 tone - amestecuri furaje | Depozitarea cerealelor |
|  | 1 Moară furaje | Capacitate 10,0 t/h P=55 KW | Producerea furajelor |
|  | 2 Filtre sanitare | Tratare-Stalosan, , Vanosept,Kenosan | Dezinfecţia |
|  | 1 Atelier mecanic | Stotal = 100 mp. | Atelier intreţinere |
|  | Seră | Stotal = 300 mp. | Cultivarea de legume şi flori |
|  | 1 Pavilion administrativ | Clădire din beton S+P+1 Stotal= 700 mp. | Birouri, Spaţii cazare personal de întreținere. |
|  | Puţ săpat apă | Dn=1000mm H=10m, Q=1,4mc/h | Alimentare apă stropit, spălat. |
|  | Bazin vidanjabil ptr. Pavilion ad-tiv. | Canal Dn 250mm Bazin beton (4,0x3,0x5,0)m | Transportul şi colectarea apelor fecaloid-menajere |
|  | 2 Cabină poartă | Stotal= 26,60 mp. | Cabină poartă*. |
|  | Platforma | Betonată acoperită cu o copertină | Parcarea mijloacelor de transport |
| P.S.I. | Rez.PSI | R din beton semiîn- gropat Vinc.= 500mc. | Presiune şi debit de incendiu |
| Amenajări hidrotehnice | Rigole apă | Beton l=0,25m, h= 0,40 – 0,60m | Evacuarea apelor pluviale |
| Zona II de activitate Stotal=7000 mp. | Instalaţii de colectare stocare, stabilizare dejecţii + ape de antrenare şi spălare. | Canale beton Dn 600 - 800mm ; | Transportul dejecţiilor din halele de creştere. |
|  |  | Platforme stocare 6 x (55x 12,0 x2,0) m | Stocarea in vederea mineralizării. |
|  |  | Bazin stocare Dejecţii lichide | Stocarea dejecţiilor în platforme. |

In dotarea fermei se afla , de la preluarea complexului AEICIP Belcesti, 14 hale de crestere porci destinate activitatii, din care 13 hale populate efectiv si 1 hala folosita ca depozit de materiale, respectiv utilaje si echipamente.

II.2.3. Capacitatile halelor de la SC Latini Com SRL , Belcesti

Tabelul 7

| 1 8 9 10 11 12 13 (13) 2 3 14 4 6 7 5 | 420 1.790 1.850 1.832 1.858 1.861 924 584 1.876 1.864 1.680 1.878 1.710 890 x | 2 4 4 4 4 4 6 8 2 2 2 6 10 4 x | vieri, scrofite porc gras porc gras porc gras porc gras porc gras fătare-maternitate veche tineret scroafe scroafe și scrofițe scroafe fătare-maternitate nouă tineret porc gras magazie | 228 2.393 2.473 2.449 2.483 2.488 3.060 (180 scroafe, 2.880 purcei) 2.652 724 719 687 5.796 (396 scroafe, 5.400 purcei) 7.771 1190 Depozitare utilaje, echipamente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Activitatea cuprinde creşterea, intreţinerea, reproducţia, selecţia si producţia de porci livrabili în viu, abatorizarea,  producerea furajelor, administrarea hranei, a apei, asigurarea conditiilor optime de viata a animalelor, asistenta sanitar-veterinara, igienizarea spatiilor de cazare, valorificarea dejectiilor in camp, eliminarea deseurilor din tesuturi animale, a cadavrelor si sangelui provenit de la abator prin preluarea acestora de catre SC Protan SA, respectiv SC Ecovet Consult SRL.

Capacităţi realizate în 2019. Porci crescuti 20840 capete de porci echivalent/an crescuți in sistem industrial, din care 140 scrofite import (faţă de 20000 capete de porci capacitate maximă autorizata( porci livraţi crescuți de la o zi la 6 luni), in hale construite din beton, dotate cu instalaţii de distribuţie a hranei şi apei potabile (administrarea apei prin sistem tip suzetă), de evacuare controlată a dejecţiilor cu consum minim de apă , prin sistem de colectoare din tuburi din beton cu Dn 600 mm şi Dn 800 mm racordate la un colector principal care asigură transportul la platformele de stocare a dejecţiilor.

Dejecţiile depozitate şi stocate în platforme, sunt preluate cu tractoare  cu cisternă şi transportate pe terenurile agricole (924 ha, conform unor contracte de prestari servicii incheiate intre proprietarii terenurilor si firma SC Latini Com SRL), de catre S.C.Latini Com S.R.L.- Belceşti in vederea distribuirii lor in camp.

II.3.1.Procesul tehnologic practicat  în anul 2019, cuprinde următoarele faze:

( igienizarea şi dezinfecţia inainte de populare, aplicarea soluţiilor dezinfectante, Vanosept-Compozitia- 100 ml produs contin: Glutaral 15 gr, Alkyl(C12-C16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADSAC/BKC(C12-C16) 9gr si Stalosan ce contine sulfat de cupru 2,25-2,75%G/g , fier sulfat 1-2%G/g, oxid de fier <5%G/g, Virocid – clorura de alchidimetilbenzil-amoniu 170,6g, clorura de didecildimetil-amoniu 78g, glutaraldehida 107,25g., Kenosan, Topaz,Virkon, Viragri.

( asigurarea utilităţilor, alimentarea cu apă – sursa Belceşti (APAVITAL S.A. IAŞI) , verificarea funcţionării instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă din grajduri, a instalaţiilor de distribuţie a hranei, a instalaţiilor de ventilaţie (ventilaţia mixtă naturală şi forţată la maternitate) şi de eliminare a dejecţiilor;

( prepararea furajelor , in principal se utilizeaza moara de furaje, cu o capacitate de 10 to/h , existenta pe platforma complexului, depozitarea în silozurile de  furaje şi transportul la cicloanele de furaj amplasate la exteriorul halelor de porci;

( compoziţia furajelor  utilizate : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tărâţe grâu 10%, PREMIX 5% (conţine vitamine + minerale) nu se adaugă cupru (in conformitate cu legislaţia U.E.care a impus reducerea  semnificativă a  nivelului de cupru permis in hrana porcilor) ;

( popularea cu exemplare achiziţionate (în anul 2019 s-au achiziţionat purcei din import în număr de 149 cap., din care: 9 vieri şi 140 scrofite; s-au asigurat 42188 exemplare de purcei prin maternitatea proprie) ;

Producția s-a concretizat 40399 capete porci livrați în anul 2019 care s-au produs din  purcei sugari obţinuţi în maternitate și porci importaţi precum și un număr 245 porci decedați și o diferenta de capete porci în stoc.

Capacitatea medie a complexului rezultă  din valoarea medie de 40 Kg /cap porc x 15000 capete/serie, respectiv de 600000 Kg sau 600 unităţi G.V.(greutate vie medie);

( creşterea, administrarea hranei , bazata pe tehnologia de furajare ad-libidum , in regim permanent ;

( valorificarea in viu a exemplarelor la atingerea optimului de creştere, 90 - 110 Kg în viu ; Valoarea medie obţinută este pentru anul 2019, 100  Kg/ cap de porc viu livrat.

(abatorizarea, transarea, ambalarea in instalatiile realizate in anul 2019, care constau in abator containerizat cu o capacitate de 1 tona/zi.

( colectarea, stocarea in fosele din grajduri, transportul dejecţiilor (în amestec solid–lichid, la platforma de depozitare, platformă existentă cu 6 compartimente fiecare, cu o capacitate de depozitare de 1320 mc la o umplere de 90 %). Platforma de dejecţii, la capacitatea sa actuală, a fost preluată prin Contractul de vânzare – cumpărare iniţial  din anul 1997, când complexul a fost preluat de către firma S.C. “ ITALPROD“     S.A. de la S.C.“Belsuin“ S.A. (fostul AEICIP SA Belceşti) instalaţiile fiind dimensionate pentru depozitarea nămolului rezultat din complexul de 30000 capete cazare, pus în funcţiune în anul 1983;

( valorificarea dejecţiilor după mineralizare (conform caracteristicilor rezultate din controlul periodic chimic, biologic şi bacteriologic) pe terenurile agricole în suprafaţă de 924 ha, situate  în comuna Belceşti, care au facut obiectul Studiului Agrochimic efectuat de OSPA IAŞI .

( alte date relevante pentru evaluarea impactului de mediu determinat de  tehnologia utilizată :

- utilizarea pompelor de apă cu presiune in vederea reducerii cantităţii de apă utilizată la indepărtarea dejecţiilor din grajduri – pompe de 200 atmosfere cu debit de 15 l/minut ;

- eliminarea folosirii de aşternut (paie, coceni) in halele de îngrăşare şi utilizarea  strictului necesar în maternitate, scroafe gestante, sugari ;

- utilizarea ventilaţiei naturale in halele de îngrăşare, determinând  ca emisiile de gaze să fie la mică înălţime, parte ajungând la sol, micşorându-se astfel suprafaţa de dispersie din afara incintei ;

- utilizarea dejecţiilor in agricultură, după mineralizarea şi stabilizarea în platformele de depozitare–stocare, sub formă de  amestec lichid - solid, funcţie de capacitatea de preluare a solului şi de valorificare a potenţialului nutritiv la producţia de  culturi de câmp, conform contractului cadru încheiat cu deţinătorii de terenuri agricole;

- supravegherea prin organisme de specialitate a caracteristicilor solurilor în zona de administrare a dejecţiilor (OSPA Iaşi) ;

- asigurarea impermeabilităţii platformelor de depozitare dejecţii in vederea protecţiei apelor subterane (platforme din beton cu radier din beton);

- respectarea prevederilor DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea sub nivelul maxim admis de 170KgN/ha/an;

- asigurarea unei mortalităţi minime în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in padocuri deschise de vară, la exterior, dezinfecţia imediată a spaţiilor).

Conform celor de mai sus tehnologia se înscrie în tehnologii BAT, determinând reduceri ale impactului de mediu generat de activitatea de creştere a porcilor. Impactul detaliat  se va prezenta la capitolul emisii şi starea amplasamentului.

Ca surse tehnologice cu impact potenţial asupra mediului, se enumeră :

-colectarea dejecţiilor solide + lichide, stocarea in fosele din grajduri, transportul, depozitarea şi stocarea  pe platformele existente, valorificarea in agricultură a dejecţiilor mineralizate;

-transportul, depozitarea, manipularea, administrarea substanţelor de erbicidare pentru combaterea dăunătorilor şi a dezinfectantelor;

- ventilarea halelor - emisia in atmosferă a gazelor poluante.

RECOLTAREA PRODUCTIEI   -recoltarea şi livrarea  porcilor se realizează la obţinerea greutăţii de 90 –110 Kg, in cadrul unui proces continuu, in care are loc igienizarea şi repopularea. Numărul maxim de porci livraţi pentru tăiere 30000 porci/an.

MONITORIZAREA  -monitorizarea cuprinde activitati legate de administrarea hranei, alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate şi a dejecţiilor din halele de producţie, asigurarea aerului de calitate în halele de creştere si producţie prin ventilaţie naturală - manevrarea deschiderilor existente şi asigurarea căldurii necesare;  pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării se asigură supravegherea eliminării dejecţiilor şi a emisiilor de NH3 în atmosferă, în zona I a incintei, în zona II a platformelor de deshidratare şi în zona III a terenului agricol pe care se administrează dejecţiile  în vederea recuperării.

Monitorizarea se realizeaza prin forţe proprii şi prin terţi, urmând a se asigura cerinţele impuse prin Autorizaţia Integrată de Mediu.

Alte activităţi conexe desfăşurate pe amplasament.

ABATORUL de porci - în care are loc sacrificarea animalelor, taierea, eviscerarea, curăţarea, tranşarea şi ambalarea. Capacitate aprox.1 tonă/zi, 250 tone anual.

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE

Sediul administrativ al complexului  se află în pavilionul administrativ, construcţie din beton P+1 cu o suprafaţă construită Stotal = 700mp., având următoarele utilizări: birouri, săli instruire, camere cazare personal. În sediul administrativ sunt asigurate utilităţile necesare : energie electrică, apă, incălzire( centrala termica pe lemne).

ACTIVITATI AUXILIARE

Producerea nutreţurilor combinate. Moara de furaje

In cadrul  fermei se afla amplasate 8 silozuri de cereale, 6 buncare siloz x15mc, 1 moară furaje de 10 tone/h, magazii de furaje si de materiale, vestiare pentru lucrători, atelier mecano-electric, magazii, seră, platformă de  parcare a  mijloacelor  de transport, 2 cabine poartă.

Combaterea dăunătorilor.

Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor- grupa III-IV,  sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precauţie de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel incât să se prevină pierderile necontrolate in mediul inconjurător.

Tehnologia utilizată corespunde tehnologiilor BAT( asigurând un impact redus asupra mediului, în conformitate cu strategia UE de dezvoltare durabilă.

În anul 2019  nu s-au semnalat incidente legate de calitatea mediului.

Personalul utilizat pentru desfăşurarea activităţii este cuprins în tabelul 8.

Tabelul 8

| Capital social RON | Număr total de angajaţi ai societăţii* | Număr de angajaţi la activitatea IPPC |
| --- | --- | --- |
|  | mediu | maxim | mediu | maxim |
| 296.340 | 39 | 45 | 35 | 40 |
| * Personalul total cuprinde salariaţii pentru toate activităţile desfăşurate în fermă. |

Datele de bază ale tehnologiei utilizate pentru creşterea porcilor comparativ cu BAT

Tabelul 9

| Ciclu de producţie | Porci graşi medii BAT | Porci- LATINI Com 2019 /media |
| --- | --- | --- |
| Durata ciclului zile* | 180* | 90 - 180 |
| Greutatea la livrare kg | 98 - 110 | 90-110 |
| Rata de îngrăşare kg | 75-110 | 75-100 |
| Încărcarea halei : nr/m2 kg/m2 | 2,5 – 3,0 250 - 300 | 2,5 250 |

* În situaţia achiziţionării de purcei din Danemarca si Canada de 25 -35 Kg timpul de creştere a fost de 90 zile, 42188 capete sugari crescuţi 180 zile ( 245 capete porci decedați..). Porci livrați 40399 cu media 100 Kg (diferența porci aflati în stoc la sfârșitul anului 2018).

II.3.2. Producţia realizată în anul 2019.

Ferma de producţie a livrat în anul 2019 către abator 40399 porci reprezentând  o producţie de 4039900 tone carne în viu (100 Kg/cap porc viu) - vezi tabelul 10

Tabelul 10

| Producţia 2019 nr / tone | Capete porci livraţi nr. | Carne în viu livrată/ produsă tone | Greutate medie la livrare Kg/cap |
| --- | --- | --- | --- |
| 40399/4039,9 | 40399 | 4039,9 | 100 |

### II.4.  Regimul de lucru

Regimul de lucru a fost de 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, respectiv 365 zile/an. Se prevad, de regula, 2-3 cicluri /an, in functie de performanta de atingere a greutatii optime de 90-110kg.

### Materii  prime şi auxiliare utilizate în anul 2019.

Furajele folosite pentru hrana de bază a porcilor sunt produse local si/sau achizitionate de la terti şi procesate la moara de furaje,care aparţine S.C. LATINI COM S.R.L. Administrarea furajelor s-a realizat conform tehnologiei, în cantitate de 13024,73 tone în anul 2019 . Un kg de furaj conţine şi următoarele microelemente: Mo, Fe, Mg, Zn, Se şi I , care sunt introduse prin substanţele auxiliare adăugate (Premix).

Consumul de apă a fost de 53.806 mc apă în anul 2019 pentru fermă. Au rezultat pentru consumurile specifice în anul 2019, următoarele valori: 3,22 Kg de furaj / Kg carne produsă în viu,  faţă de 4,0 kg furaj / kg carne produsa in viu calculat şi de 13,32 mc apă / tona carne viu,  faţă de 18mc apă / tona carne în viu calculat la bilanțul de masă.

Dezinfectantele folosite au fost Stalosan (4,01 tone/an ), Kenosan (0,14 tone/an) şi Vanosept (1,03 tone/an), Topaz (0,33tone/an) si alte dezinfectante (0,191tone/an), valori autorizate. Dezinfectantele utilizate au fost necesare datorită măsurilor de securitate impuse de autoritatea sanitar veterinară.

III.1.  Materii prime utilizate în anul 2019

In tabelele 11 şi 12 sunt prezentate consumurile de materii prime şi auxiliare, precum şi consumurile specifice.

Materii prime şi auxiliare intrate în proces, mod de ambalare, depozitare

Tabelul 11

| Nr. crt. | Producţia capacităţi | Materia primă/auxiliară 2019 | Ambalare transport | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr.capete | Denumire | Cantităţi t/an mc/an kw/h/an |  |  |
| Creşterea intensivă a porcilor |
|  | 42188 sugari/ 20 purcei de 35 Kg | Furaje Premix, Prestarter | 13.024,73* | Transport auto cereale | Silozuri cereale |
|  |  | Apa potabilă băut porci | 49.806,0 | Sursă : Sistem alimentare cu apă potabilă -localitate Belceşti, asigurata de SC Apavital SA | Rezervor |
|  |  | Apa spălare + alţi consumatori | 4.000,0 |  |  |
|  |  | Virocid,Stalosan,Vanosept , alti dezinfectanti | 5,701 | Furnizori autorizati pentru dezinfectanţi | Magazie |
|  |  | Energie electrică KW/h | 1.067.077,0 | REȚEA EON | - |

* furaje utilizate combinate din : grâu, porumb, orz, tărâţe de grâu, srot de soia, srot de floarea soarelui, faina de peste, ulei brut de soia, premix, prestarter.

III.2. Materii prime intrate în proces, cantităţi, compoziţie, consumuri specifice

Tabelul 12

| Materia primă | Cantităţi tone/an 2019 | Compoziţie specifică % | Conţinut de microelemente | Consumuri specifice kg/kg carne viu 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaje + premix | 13.024,73 | Proteină Minerale Apa | Cu, Mo, Fe, Mg, Zn, Se, I | 3,22 kg furaj/kg carne viu |
| Apa | 53.806 mc | Potabilă | - | 13,32 kg/kg carne viu |
| Dezinfectanti | 5,701 | Diverse | - | 1,41 g/kg carne viu |
| Energia electrică | 1.067.077 Kw/h | Reţea zonă | - | 0,265 Kw/h/Kg carne viu |

IV. Utilizarea eficientă a energiei.

Consumul de energie în anul 2019 a înregistrat 1.067.077 Kw/h . Consumul specific de energie de 0.265Kw/h / Kg porc viu faţă de valoarea evaluată de consum energetic care s-a situat la 0,1 Kwh / Kg porc viu, se datorează măsurilor de asigurare a bunei stari de viață animalelor și a energiei consumate pentru funcţionarea la capacitate a complexului. Consumul de energie se situează peste consumul BAT de energie. Realizarea performanţei de utilizare eficientă a energiei s-a asigurat prin măsuri de control sever al utilizatorilor de energie dar şi prin utilizarea de instalaţii de consum eficiente cum ar fi instalaţiile de ventilaţie, care valorifică la maxim condiţiile naturale care nu au fost favorabile în anul 2019. În anii precedenți au fost luate  măsuri pentru eliminarea pierderilor de căldură, izolarea termică a spaţiilor de cazare şi  monitorizarea consumurilor de energie electrică.

Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice se desfăşoară în continuare în cadrul managementului pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de producţie şi de  mediu ale societăţii.

V.  Modul de gestionare a deşeurilor în anul  2019

V.1.  Colectarea, depozitarea şi valorificarea dejecţiilor.

Valorificarea dejecţiilor in agricultură, după mineralizarea şi stabilizarea în platformele de depozitare–stocare, sub formă de  amestec lichid – solid are loc pe suprafaţa de 924 ha de teren arabil, funcţie de capacitatea de preluare a solului şi de valorificare a potenţialului nutritiv la producţia de  culturi de câmp , în următoarele condiţii ;

- supravegherea prin organisme de specialitate a caracteristicilor solurilor în zona de administrare a dejecţiilor în agricultură - a fost efectuat în 2016 si respectiv 2019 studiul agrochimic prin care s-au efectuat analize de sol și dejecții  de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Iași. Rezultatele s-au concretizat în Raportul care cuprinde starea solurilor fertilizate de către S.C. Latini Com SRL  cu dejecții lichide rezultate de la S.C. LATINI COM S.R.L.

-  monitorizarea impermeabilităţii platformelor de depozitare dejecţii in vederea protecţiei apelor subterane şi evitării migrării elementelor din conţinutul dejecţiilor spre mediul geologic (sol şi ape subterane) ;

- colectarea şi stocarea optimă a dejecţiilor în platformele de dejecţii din dotare pentru asigurarea stabilizării şi obţinerii caracteristicilor optime în vederea administrării în agricultură ;

- respectarea prevederilor DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea  pe  terenurile fertilizate a cantităților maxime de 170KgN/ha/an;

În tabelul 13 sunt prezentate cantităţile şi instalaţiile de colectare, stocare dejecţii în anul 2019.

Cantităţile de dejecţii generate în anul 2019

Tabelul 13

| Obiectivul | Sursa dejectii /secţiune evacuare | Instalaţii evacuare dejecţii + apă de antrenare - spălare | DEJECŢII GENERATE tone/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracteristici |  |
| Producţie/an2019 40399 porci livraţi 100Kg/cap.porc | Producerea dejecţiilor brute în halele de creştere, stocarea în fosele din hale, transportul hidraulic la platformele din apropierea complexului – incinta II . |
|  | Evacuare dejecţii din hale | Fose în hale Canale evacuare dejecţii | Dn 600mm Dn 800mm | 12130 (valorificate 11500 cu 4130 dejectii din stoc ) Calitate dejecţii brute 92 % apă şi 1% Ntotal / tonă rezultă 1 x 5000 /100=50tone/anNtotal distribuit în câmp de S.C.LatiniComS.R.L. |
|  | În hale are loc emisia în aer de NH3 prin descompunerea ureei şi amonificarea Norg. + emisii de CO2, H2O, prin consum biologic. |
|  | Staţia de stocare – mineralizare dejecţii. | 6 Platforme stocare dejecţii cu rigole colectare lichid | L x l x h 55x12x2m Vtotal=7920 mc stocare | Gaze emise 133,2to/anNH3 +166,7to/anCH4 + N2O + alte gaze |
| Platforme de stocare – mineralizare 6 x 1320=7920mc. | Pe platformele de stocare are loc mineralizarea dejecţiilor, aici fiind realizate emisii de NH3, prin procesele de amonificare cât şi a celorlalte gaze de fermentaţie, N2O, N2,H2O prin procese de amonificare, nitrificare, denitrificare. |
| În vederea mineralizării dejecţiilor în platformele de stocare pentru o perioadă de 6 luni, alimentarea compartimentelor platformelor s-a realizat prin scurgerea din canalizare în platformele disponibile. PRELUAREA DEJECŢIILOR DIN PLATFORME S-A REALIZAT CU POMPA DE ALIMENTARE CU NĂMOL A AUTOCISTERNEI, ÎN VEDEREA TRANSPORTULUI PENTRU FERTILIZAREA TERENULUI AGRICOL. FERTILIZAREA S-A REALIZAT CONFORM PROGRAMULUI DE FERTILIZARE ACTUALIZAT ANUAL DE CATRE S.C. LATINI COM SRL , FUNCȚIE DE STUDIILE AGROCHIMICE EFECTUATE. În anul 2016 si respectiv 2019 firma S.C.LATINI COM S.R.L. a efectuat Studiul agrochimic pe solurile administrate cu dejecții provenite din ferma LATINI Com SRL. Rezultatele studiului au fost valorificate la stabilirea terenurilor și a dozelor optime de administrare a dejecțiilor corespunzatoare. |

V.2. Cantitatea şi calitatea dejecţiilor rezultate –COD 02 01 06

În tabelul 14 sunt prezentate caracteristicile dejecţiilor conform analizelor efectuate în anul 2019

Tabelul 14

| Surse generatoare deşeuri* | Tip caracteristici | Cod HG 856/2002 | Cantităţi tone generate /tone stoc | Depozitare- - stocare | Valorificare**2019 nutrienţi din dejecţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale porci Platforme de stocare | Dejecţii brute generate 2019 | 02 01 06 | 12130 /4130 | Platforme de stocare | Valorificat 11500 tone dejecții cu nutrienți Ntotal 0,98% = 112,7 tone din care pierderi în atmosferă 5%=6 tone |
|  | Dejecţii mineralizate administrate | 02 01 06 | 11500 | 9,8Kg N/Tonă de dejecții administrate | Distribuire pe teren Ntotal = 112,7 -6=106,7 tone, 6 tone în atmosfera |
| * deşeurile specifice activităţii sunt reprezentate de dejecţiile eliminate din hale cu apa de spălare-transport, alte deşeuri sunt nesemnificative dpv al impactului de mediu. ** caracteristicile deşeurilor reprezentate de dejecţiile eliminate sunt: umiditatea (W-92% dejecții brute – 76 % dejecții mineralizate deshidratate prin pierderea apei de transport, evaporare), substanţa uscată (Su- 8% - 24%). Datele din tabel sunt date calculate conform tehnologiei practicate şi corespund BAT. |

Dejecţiile lichide se depoziteazã pe platforma amenajatã fiind transportate ulterior cu mijloace auto specifice, tractoare cu cisterna, în zona în care se distribuie pe sol, pe terenul de 924 ha , de către S.C. Latini Com SRL . În anul 2019 s-au distribuit 11500 tone dejectii cu 106,7 tone Ntotal.

Terenul pe care s-au administrat dejecțiile a totalizat cca 924 ha . Doza de fertilizare s-a înscris, în medie, în 12,45 tone/ha/anul 2019.

Evacuarea ritmicã a dejecţiilor în câmp conform Programului de fertilizare anual , prin SC Latini Com SRL, face ca acestea sã fie valorificate în condiții admise , care asigură protecția terenurilor și a apelor subterane.

În tabelul 15 sunt prezentate datele referitoare la fertilizarea terenurilor cu dejecții.

V.3.  Administrarea dejecţiilor pe terenul agricol, doze de administrare

Verificarea respectării DIRECTIVEI 91/676/EEC la S.C. LATINI COM S.R.L. în anul 2019.

Tabelul 15

| Surse generatoare/ deşeuri | Azot total | Cantităţi dejecţii adminis-trate | Suprafaţa teren de administrat | Doza de administrat dejecţii | Doza admisă de D91/676/EEC Ntotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone/an | tone/an | ha | tone/ha/an | Kg/ha/an |
| Dejecţii animaliere: 11500 tone valorificate prin administrare in câmp | 112,7 | 11500 9,8 Kg N/tona de dejecții | s-a administrat pe 924 ha | 12,45 tone/ha dejecţii 9,8 x 12,45= 122,00 122 KgNt/ha/an 2019 | 170 |
| Sunt respectate prevederile DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC. Datele cu privire la calitatea dejecţiilor au fost preluate din rezultatele obţinute cu ocazia analizelor efectuate privind calitatea dejecţiilor în cadrul Studiu agrochimic OSPA IAȘI , 2016-2019. Acestea corespund cu datele specificate în CODUL BUNELOR PRACTICI AGRICOLE . |

Din calculele efectuate s-a constatat că prin aplicarea a 11500 tone  de dejecţii pe o suprafaţă de 924 ha cu o doză maximă de 12,45 tone dejecţii / ha, respectiv 122 kg Ntotal / ha / an corespunde dozei admise de Directiva 91/676/EEC şi anume de 170 kgNtotal / ha. Prin urmare sunt respectate prevederile acestei Directive aşa cum rezultă din tabelul 15.

.

V.4.  Deşeuri rezultate din ferme– ţesuturi animale 02 01 02

Tabelul 16

| Surse generatoare | Deşeuri generate | Depozitare provizorie | Eliminare * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Cantităţi 2018 Kg/an |  |  |
| Hale porci | Ţesuturi animale | 8899 (245 cap x 36,32 Kg) | Cameră frigorifică | S.C. Protan S.A., SC Ecovet Consult SRL |
| * Firma deţine contractul cu S.C. Protan S.A. Bacau si S.C. Ecovet Consult SRL Bacau pentru preluarea subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman. |

V.5. Alte deşeuri  rezultate din activitatea IPPC în anul 2019, deșeuri menajere, cu excepția dejecțiilor prezentate în Tabelul 15, sunt  nesemnificative.

V.6. Realizarea măsurilor din Planul de revizii şi întreţinere a instalaţiilor.

S-a asigurat, conform planului, întreţinerea instalaţiilor de distribuire a hranei şi a apei , nefiind consemnate incidente cu privire la aceste aspecte.

Programul de intretinere cuprinde toate echipamentele.

Programul de acţiuni de asigurare a calităţii mediului. Registrul de evidenţă a cantităţilor de dejecţii colectate, stocate şi ulterior transportate, în vederea distribuirii pe terenurile de administrare stabilite, şi evaluat în anul 2016, respectiv 2019 prin STUDIUL AGROCHIMIC întocmit de OSPA IAȘI și a analizelor efectuate privind calitatea solurilor pe terenurile utilizate pentru valorificarea dejecțiilor și a calității dejecțiilor administrate.

V.7.  MONITORIZAREA, rezultate privind calitatea emisiilor în anul 2019

V.7.1. Investigarea calităţii solului.

1.1.Calitatea solului.

Principalele însuşiri chimice ale solului din incinta S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

Tabelul 17

| Nr. pct. recoltare | Adânc. | pH H2O | Humus | Ntotal | C/N | N-NO3 | N-NH4 |  | PAL | PAL corect. | KAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm |  | % |  | mg/kg |  | mg/kg |
| 1 | 0-5 25-35 | 7,90 7,90 | 2,88 3,30 | 0,206 0,194 | 14 12 | 5,7 7,5 | urme urme |  | 86 81 | 49 45 | 295 302 |
| 2 | 0-5 25-35 | 7,60 8,10 | 5,34 5,47 | 0,328 0,344 | 11 12 | 28,5 17,6 | 1,2 urme |  | 26 95 | 18 46 | 155 280 |
| 3 | 0-5 25-35 | 8,10 8,00 | 4,20 2,22 | 0,224 0,158 | 13 10 | 4,6 4,6 | urme urme |  | 69 68 | 34 6 | 220 210 |
| 4 5 6 | 0-5 25-35 0-5 25-35 0-5 25-35 | 8,10 8,00 6,50 7,30 7,90 7,90 | 4,68 4,04 4,11 3,88 4,08 4,10 | 0,300 0,212 0,187 0,195 0,201 0,204 | 11 13 12 13 11 12 | 15,0 21,3 17,4 15,8 14,6 13,9 | 2,4 urme urme urme urme 1,1 |  | 77 86 75 66 190 163 | 35 43 72 51 105 90 | 200 215 170 180 325 307 |
| 7 | 0-5 25-35 | 7,80 8,00 | 3,30 2,04 | 0,212 0,134 | 11 10 | 19,8 9,0 | urme urme |  | 76 70 | 45 35 | 175 219 |
| 8 | 0-5 25-35 | 8,00 8,10 | 3,48 3,12 | 0,232 0,204 | 10 10 | 8,4 9,0 | urme urme |  | 92 100 | 46 46 | 188 170 |
| 9 Martor | 0-5 25-35 | 6,39 7,00 | 3,48 3,48 | 0,214 0,206 | 11 11 | 6,9 11,1 | 2,4 urme |  | 8 6 | 7,8 5,2 | 310 270 |
| Analize efectuate în anul 2015-2019 şi prezentate în raport în vederea analizei calității solului comparativ cu datele obtinute in anul 2009. |

Conţinutul total de metale grele (ppm/kg s.u.) din solul incintei

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

T                                                           Tabelul 18

| Nr.crt. | Indicator analizat | UM/ ppm | Valori determinate | Ordinul MMGAnr.344/2004/708 Norme tehnice 16.08.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cd |  | 0,19 | 3 |
| 2. | Co |  | 15,45 | - |
| 3. | Cr |  | 15,52 | 100 |
| 4. | Cu |  | 10,15 | 100 |
| 5. | Hg |  | <0,1 | 1 |
| 6. | Ni |  | 24,4 | 50 |
| 7. | Pb |  | 10,05 | 50 |
| 8. | Zn |  | 80,0 | 300 |

Analizele au fost efectuate de către OSPA Iași, în anul 2019, în cadrul Studiului agrochimic .

Rezultatele analitice pentru proba de namol provenita de la ferma

S.C.LATINI COM S.R.L. BELCEȘTI

Tabelul 19

| Nr. crt. | Elementul analizat | Unitatea de masura | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH (extract apos 1 :5 ) | - | 7,26 |
| 2. | Substanta uscata | % | 17,75 |
| 3. | Umiditatea | % | 82,25 |
| 4. | Fosfor total (P2O5) | % s.u. | 0,96 |
| 5. | Potasiu (K2O) | % s.u. | 0,61 |
| 6. | Azot total | % s.u. | 0,98 |
| 7. | Pierdere la calcinare | % | 65,76 |
| 8. | Reziduu mineral | % | 34,23 |
| 9. | Carbonic organic total | % s.u. | 14,61 |
| 10. | Calciu (CaO) | % | 0,76 |

Caracterizarea calităţii solurilor se realizează conform rezultatelor analizelor efectuate în 2019 în cadrul Studiului agrochimic, efectuat de către OSPA Iași.

Învelişul de sol din incinta S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti se încadrează în clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate (după SRCS-1980)* sau în clasa antrisoluri (după SRTS-2003)** O mică porţiune aferentă spaţiului verde şi grădinii de zarzavat este acoperită cu un sol aparţinător al clasei molisoluri (după SRCS-1980) sau cernisoluri (după SRTS-2003).

Tipul de sol dominant, denumit după SRTS-2003 este antrosolul calcaric, provenit dintr-un cernoziom erodat, îmbogăţit secundar, antropic, în carbonaţi, pe un fond natural de carbonaţi.

Cernoziomul pe care se administrează dejecțiile preluate  de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti se află în gestiunea S.C Latini Com SRL.

Nu s-a constatat degradarea calității solurilor.

T                                                                  Tabelul 20

Analizele au fost efectuate de ICPA BUCUREȘTI.

Rezultatele sunt comparabile cu valorile obținute din investigațiile privind calitatea solurilor efectuate în anii precedenți .

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din zonele de valorificare a dejecţiilor. Valoarea raportului C/N, cuprinsă între 10 şi 14 arată o rată normală de mineralizare a materiei organice introdusă cu dejecțiile în soluri odată cu nutrienții, N și P .

Conţinutul de microelemente metalice pe terenul administrat cu dejecţii este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic. Nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Conţinutul total de metale grele este, în general, situat sub pragul de alertã pentru folosinte sensibile, iar la unele elemente chiar sub valorile normale ale acestora în soluri (valori de referinţã pentru conţinutul de elemente chimice în sol sunt date în MMGA nr. 344/2004).

Activităţile învecinate sunt de natură agricolă şi anume cultura plantelor, acestea neinfluenţând calitatea solului de pe amplasament şi în afara lui.

Probele din solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti au fost recoltate dintr-un profil efectuat din tarlalele pe care se administrează dejecțiile.

Prin urmare, solul din comuna Belcești administrat de SC LATINI COM se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării lui şi a pânzei freatice.  Se asigură respectarea la administrarea în agricultură a dejecțiilor și prevederile Directivei 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse din agricultură prin administrarea dozelor de 12,45 tone /ha/an cu un conținut de Ntotal= 122 Kg /ha/an.

Conform investigațiilor, solul pe care pe care se aplică nămol, provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti , este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20% faţă de P.I.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul se aplică numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Analizele au fost efectuate de catre Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Iasi.       Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului exprimat la material uscat, rezultă că în anul 2019 s-a aplicat doza de 12,45 t/ha/an dejecţii stocate în platforme pentru a introduce în sol o doză medie echivalentă cu 122,00 kg N total/ha/an.

# V.7.2.  Învestigarea calitãţii apei subterane în anul 2019

Apa subterană din puțul existent (fântâna) situată în apropierea serei se menține în parametrii de calitate constatați la bilanțul de mediu, cu un reziduu crescut datorat activității precedente înființării fermei de porci” Latini Com” S.R.L.. Calitatea apei subterane din incinta societăţii, aşa cum rezultă din Buletinele de analiză efectuate în anul 2019, este staționară fiind concentrată în saruri.

Calitatea apelor subterane , in aval de bazinul de dejectii , din incinta

amplasamentului

T                                                                      Tabelul 21

| Puţ incintă | pH | CCOCr | NO3- | Amoniu | Subst extractibile cu solventi | Reziduu filtrate la 1050C | P total | Fosfati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit | mg x dmc-1 |  |
|  | x | x |  | x | x | x | x | x |
| aval | 7,29 | <30,0 | 76,6 | 0,09 | <20,0 | 1761,0 | <0,04 | 0,06 |
| Apă necorespunzătoare consumului potabil-apă cu un coținut bogat de saruri. Se constată puternica mineralizare a apei specifică zonei amplasamentului cu apă subterană agresivă determinată de litologia zonei dar și de istoricul utilizării terenurilor pentru creșterea porcilor 30000 porci AEICIP BELCEȘTI |

S.C. Latini Com. S.R.L. este racordată la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează  apa din acumularea de la Tansa-Belceşti. Apa din sursa Belceşti este utilizată ca apă potabilă pentru porci, pentru consumul igienico-sanitar al personalului, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Datele analitice referitoare la calitatea apei furnizate de gospodăria de apă a localităţii, furnizor fiind S.C. APAVITAL S.A. IAŞI, aşa cum a rezultat din probele din reţeaua de alimentare a unităţii, arată un pH 7,5 şi un conţinut de săruri de 400 mg/l. Apa corespunde calitativ din punct de vedere al conţinutului de săruri solubile, al pH-ului și celorlalți indicatori de calitate conform reglementărilor privind apa potabilă specificate în legea 458/2002 și completărilor ulterioare.

V.7.3. Calitatea apelor uzate evacuate.

3.1.  Investigarea poluării apelor

Apa potabilă este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Apa uzată menajeră este rezultată  din consumul igienico-sanitar din Pavilionul administrativ si abator. Analizele efectuate pe probele prelevate din bazinul vidanjabil au pus în evidenţă înscrierea în VLE acceptate de NTPA 002/2005. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată ca atare. Apa utilizată la transportul dejecțiilor spre platforma de stocare este  evacuată cu  dejecțiile  (dejectii mineralizate cu 92% apă), după mineralizare în batalele existente ca fertilizator agricol pe terenurile utilizate pentru producerea culturilor de cereale furajere.

Tabelul 22

| Obiectivul | Secţiune | Instalaţii evacuare apă uzată | Volume evacuate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | evacuare | Denumire | Caracteristici | mc/an |
| Evacuarea apelor uzate |
| Ape uzate Sediu Administrativ +ABATOR | Staţia epurare Belceşti (ApaVital Iaşi,SC Ecosalubris Harlau) | Bazin beton de colectare ape pavilion administ. si abator (apele uzate reprezintă 100% din volumul captat) | V1sediu = 20mc mc V2abator =10mc | Apă uzată menajera 72 * Se vidanjează 6mc/lună în cazul consumului de apă conform normelor. |
| * Ape uzate din consum igienico-sanitar corespund NTPA 002/2002 Se transportă cu autovidanja la staţia de epurare Belceşti. Vidanjarea se va efectua la umplerea bazinului la 2/3 din capacitatea utilă. |

Calitatea apelor uzate, evacuate prin vidanjare în sistemul de canalizare al localității Belcești, a fost monitorizată în anul 2019 atat  de către Laboratorul ‘’ Lacmed ‘’, din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi Iasi, cat si in cadrul Laboratorului statiei de epurare al SC Apavital Iasi. Rezultatele de laborator relevă înscrierea concentraţiilor în poluanţi în valori admise de NTPA 002/ 2005 , rezultatele fiind prezentate în tabelul 23.

Calitatea apelor uzate din Bazinul Vidanjabil de la Sediul Administrativ

Tabelul 23

| Indicatori de calitate. | U/M | Valori determinate analiza semestrială 1probă/semestru | Valori admise HG 352/2005 NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | unit.pH | 7,51 | 6,5 – 8,5 |
| MTS | mg/l | 42,00 | 350,0 |
| CBO5 | mg O2/l | 16,73 | 300,0 |
| CCOCr | mg O2/ l | 47,82 | 500,0 |
| Azot amoniacal | mg/l | < 0,05 | 30,0 |
| Fosfor total | mg/l | 0,12 | 50,0 |
| Detergenti sintetici anionici | mg MBAS/l | 0,23 | 25,0 |
| Sulfuri | mg/dm3 | <2,00 | 1,00 |
| Hidrogen sulfurat | mg/dm3 | 0,11 | 1,00 |
| Indice de fenol | mg/l | 0,13 | 30,0 |
| Substante extractibile cu solventi | mg/dm3 | <20 | 30,0 |

# V.7.4. Investigarea poluãrii aerului în anul 2019

În vederea verificării emisiilor de poluanţi în atmosferă, aşa cum prevede AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU, se impun măsurători care să conducă la concentraţiile poluanţilor specifici emişi. În conformitate cu activitatea desfăşurată emisiile de poluanţi din activitatea IPPC (fermele de porci) are loc prin ventilaţia halelor de creştere. Concentraţiile de poluanţi emişi sunt fluctuante, acestea fiind influenţate de  vârsta , temperatură si condiţiile de funcţionare a instalaţiilor. Monitorizarea calităţii aerului în halele de creştere trebuie sa se  realizeze tehnologic pentru  asigurarea condiţiilor optime de creştere a porcilor.

Cantitățile de NH3 și CH4 emise se stabilesc teoretic conform factorilor de emisie stabiliti de metodologii care tin cont de tehnologia de creștere. Pentru cei 20840 porci echivalenți/an

crescuți în complex au rezultat emisii în atmosferă functie de numărul de porci crescuți respectiv de 133,16 tone NH3 și 166,72 tone CH4.

Verificarea prin analiza calităţii imisiilor în aer a fost efectuată de MetaTech-CD SRL. S-au obtinut următoarele rezultate ,care sunt prezentate în tabelul 24.

Tabelul 24

| Secţiunea de probare ZONA | Interval de probare | Parametrii analizaţi | Valori înregistrate mg/m3 | Valori Limite Admise mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale porci -emisii | 30 minute | NH3 | 11 - 30 | 30 OMAPPM nr. 462/93 |
| Limită incintă sediu adm-tiv | 30 minute | NH3 | 0,15 | 0,3 Legea 104/2011 privind calitatea aerului. |
| Limita incintă - imisii incintă | 30 minute | NH3 | 0,15 |  |

Rezultatele demonstrează că imisiile sunt nesemnificative și că nu constituie un factor perturbator pentru calitatea aerului din zona de amplasament.  De asemenea calitatea aerului corespunde calitativ pentru protejarea animalelor care sunt crescute în fermă și a personalului de exploatare.

Utilizarea cu precădere a ventilaţiei naturale în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate continuu de masa de aer , valorile fiind  micşorate de suprafaţa mare de dispersie . Ventilaţia în halele de creştere se asigură natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitivă (difuză) a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi CH4 care sunt emise la nivelul halelor industriale.

În halele de creştere prin ventilaţia naturală se asigură pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan, în funcţie de necesităţi.

Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

Tabelul 25

| Nr. halei | Supraf utilă m2 | Ventilatia Capacităţi instalate | Emisii in aer mg/mc | Nr. maxim de porci capete | Centrale termice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr/mc/h | Total mc/h | NH3 | CH4 | T0C |  | Pkw | Combustibil Tip/Kg/h |
| 1 | 420 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 228vieri/scrofite | x | Fara incalzire |
| 8 | 1.790 | 12/40.000 | 490000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.393 porc gras | x | Fara incalzire |
| 9 | 1.850 | 12/40.000 | 490000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.473 porc gras | x | Fara incalzire |
| 10 | 1.832 | 12/8.000 6/40.000 | 96000 240000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.449 porc gras | x | Fara incalzire |
| 11 | 1.858 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.483 porc gras | x | Fara incalzire |
| 12 | 1.861 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.488 porc gras | x | Fara incalzire |
| 13 1/2 | 924 | 12/8000 | 96000 | 30 | 10 | 28-31 | 3.060 (180 scroafe, 2.880 purcei) | 35 | CT Lemne/10 |
| 13 1/2 | 584 | 16/8000 | 128000 | 30 | 10 | 22-26 | 2.652 tineret | 35 | CT Lemne/10 |
| 3 | 1.864 | 19/8000 | 152000 | 30 | 10 | 12-23 | 719 scroafe | x | Fara incalzire |
| 14 | 1.680 | 10/8.000 6/40.000 | 80000 240000 | 30 | 10 | 12-23 | 687 scroafe | x | Fara incalzire |
| 4 | 1.878 | 18/8000 | 144000 | 30 | 10 | 28-31 | 5.796 (396 scroafe, 5.400 purcei) | 35 | CT Lemne/10 |
| 6 | 1.710 | 30/8000 | 240000 | 30 | 10 | 22-26 | 7.771 tineret | 35 | CT Lemne/10 |
| 5 | 1.710 | x | x | x | x | x | Utilaje echipamente | x | x |
| 7 | 890 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 1190 porc gras | x | Fara incalzire |
| 2 | 1876 | x | x | x | x | x | 724 scroafe | X | X |
| Total | 11 Hale active | Ventilaţia instalată * 3198000mc/h 107 mc/h/porc vara | Ventilaţia medie* 2588400 mc/h 85 mc/h/porc iarna | Ordinul ANSV nr.20/ 24.02.2012 STATUS MINIM DE BUNASTARE PORCINE |
| Valori aproximate.Ventilaţia funcţionează funcţie de senzorii de temperatură, automat şi manual. |

Centrala termica pavilion administrativ: 32 Kw lemne consum 10kg/ora 

Cosuri de fum la CT sunt din inox cu diametrul de 25 cm si inaltimea 7m.

Abatorul este ALIMENTAT ELECTRIC, ventilaţie , şi caldura cu apa calda.

V.7.5.  Emisii în mediu - impactul asupra calităţii mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului ca rezultat al activităţii desfăşurate în anul 2019

Nămolul (dejecțiile + apa de antrenare)  stocat și mineralizat în platformele de stocare este aplicat pe terenul societăţii S.C. Latini Com SRL. Producția de 40.399 capete porci livraţi  în anul 2019 permite preluarea dejecţiilor sub formă semilichidă , după mineralizarea parţială prin staţionarea peste 6 luni, în platformele de deshidratare.

Utilizarea în agricultură a dejecţiilor sub formă de amestec lichid - solid se foloseşte la capacităţi verificate privind potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive. Se respectă prevederile DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea unor doze până la nivelul maxim admis de 170 kg N/ha/an. Operaţiunea se execută conform contractelor de utilizare şi supraveghere de specialitate. În anul 2019 dejecțiile au fost administrate pe o suprafață 924 ha evaluate drept corespunzătoare pentru fertilizare cu dejecții.

Eliminarea folosirii de aşternut (paie, coceni) în halele de îngrășare şi utilizarea acestora la strictul necesar în maternitate pentru scroafe gestante şi sugari, determina reducerea cantitatii de deşeuri generate din fermă.

In acelaşi scop, de reducere a deşeurilor, s-a reuşit să se obţină o mortalitate redusă în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamente  adecvate aplicate corespunzator.

Rezultă că atât d.p.d.v. a calităţii solurilor, climei cât şi scurgerii apelor de suprafaţă, situaţia existentă a permis la nivelul anului 2019 distribuirea pe terenul agricol administrat de S.C. Latini Com SRL a cantității de 11.500 tone de dejecţii rezultate din stocul de dejecții din anul 2018 și de la numărul echivalent de 20.840 capete de porci echivalenți obtinuti în anul 2019. Administrarea în câmp a dejecțiilor lichide mineralizate în platformele betonate s-a efectuat conform Programului de fertilizare, în condiţiile respectării regulilor Bunelor Practici Agricole.

Conform strategiei de dezvoltare a societăţii se asigură permanent îmbunătăţiri în activităţile desfăşurate, prin implicarea permanentă a managerilor în activitățile de limitare a impactului de mediu pe amplasament şi în zonele limitrofe.

Apa uzată este rezultată numai din consum igienico-sanitar( pavilion administrativ si abator). Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (dejectii lichide mineralizate cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de beton existente din cadrul fostei staţii de epurare.

Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut pentru animale şi de împingere a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

Evacuarea dejecţiilor din halele de creştere a porcilor.

Tabelul 26

| Obiectivul | Sursa dejectii /secţiune evacuare | Instalaţii evacuare dejecţii + apă de spălare. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracteristici |  |
| Capacitate 15000 porci (500 G.V.) Producţie/an 30000 porci 90 – 110Kg | Producerea dejecţiilor brute în halele de creştere, stocarea în fosele din hale, transportul la platformele de stocare |
|  | Evacuare dejecţii din hale | Fose în hale Canale evacuare dejecţii | Dn 600mm Dn 800mm |
|  | În hale are loc emisia în aer de NH3 prin descompunerea ureei şi amonificarea Norg. + emisii de CO2, H2O, prin consum biologic. |
|  | Staţia de stocare – mineralizare dejecţii. | 6 Platforme stocare dejecţii, cu rigole colectare lichid | L x l x h 55x12x2m Vtotal= 7920 mc stocare |  |
|  |  | Bazin de colectare lichid din beton, amplasat între cele 2 grupe de câte 3 platforme. | Vtotal= 200 mc |  |
| Platforme de stocare – mineralizare 6x 1320=7920mc | Pe platformele de stocare are loc mineralizarea dejecţiilor, aici fiind realizate emisii de NH3, prin procesele de amonificare cât şi a celorlalte gaze de fermentaţie, N2O, N2,H2O, prin procese de nitrificare – denitrificare. |

Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigură preluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca 6 luni, tehnologia de eliminare a dejecţiilor impunând existenţa spaţiilor de depozitare în vederea stocării pentru mineralizare avansată. Funcţionalitatea platformelor, grupate câte trei, impune stocarea încă 6 luni după ultima încărcare. Sunt necesare capacităţi de stocare distincte pentru minim 6 luni . Extinderea capacităţii de stocare este realizabilă astfel încât să se asigure funcţionalitatea distinctă a platformelor prin amenajarea separată a alimentării cu dejecţii din grajduri. Capacitatea de 7920 mc asigură astfel necesarul de stocare de 6 luni şi evitarea pierderii de azot prin stocare suplimentară.

- Analiza difuză a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi H2O care sunt emise la nivelul halelor industriale.

2.  În halele de creştere prin ventilaţia naturală se asigură pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate, cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan în funcţie de necesităţi.

3. Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

4. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precaţiune de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel încât să se prevină manipularea necorespunzatoare si pierderile necontrolate în mediu.

5. Apa uzată rezultată este  numai din consum igienico-sanitar (sediu administrativ si abator). Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (dejectii mineralizate cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de beton existente din cadrul fostei staţii de epurare a complexului AEICIP Belceşti.

6. Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut şi de împingere cu jet sub presiune a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

7. S.C. Latini Com. S.R.L. este racordat la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează apă din acumularea Tansa-Belceşti. Apa este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Alimentarea cu apă de băut a personalului se asigură ambulatoriu în recipienţi ambalaţi (apa potabilă livrată nu corespunde Legii 458/2003).

8. Unitatea este amplasată la circa 500 m de ultima casă a localităţii. În incinta unităţii nu se semnalează zgomote; dacă animalele sunt corect hrănite şi îngrijite nu se înregistrează zgomote.

9. Mortalitatea este scăzută în complex datorită aplicării de metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in tabere de vară, la exterior, furajarea cu hrană adecvată, dezinfecţia imediată a spaţiilor de cazare dupa depopulare);

10. Deşeurile sunt folosite după cum urmează:

- Dejectiile mineralizate se aplică ca fertilizant pe terenul societăţii și pe terenuri  contractate, în doze care respectă potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive.

Conţinutul de microelemente metalice este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg) şi acestea indică faptul că nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din vecinătatea acesteia.

Solul, pe care pe care se aplică dejectiile mineralizate provenite de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20%.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea dejectiilor mineralizate provenite de la  porcii din ferma SC Latini Com SRL, fără incertitudinea poluării solului şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului stipulate în Ordinul 344/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură şi în Directiva 91/676/EEC- directiva nitraţilor.

Solul pe care se aplică dejectiile mineralizate de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este un cernoziom cu o reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii.

Conţinutul total de metale grele se situează în limite normale, caracteristic fondului pedogeochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Solul pe care se vor aplica dejecțiile zootehnice este, de asemenea, pretabil, având un conținut redus de azot și fosfor mobil. Urmează ca acesta să fie analizat în detaliu pedologic și agrochimic.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Dejectiile mineralizate trebuie aplicate însă numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale acestora şi cu însuşirile agrochimice ale solului, după aplicare trebuind încorporate imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Nămolul relativ proaspăt din platforme are reacţie slab respectiv mediu alcalină, iar nămolul uscat, mineralizat are reacţie moderat acidă. Reacţia alcalină a nămolului proaspăt şi a supernatantului este dată de conţinutul ridicat de amoniac. Prin uscare şi pierderea amoniacului cantitatea de N total din nămol s-a redus, fosforul a rămas aproape constant şi ambele probe de nămol prezintă cantităţi semnificative de potasiu.

Conform analizelor efectuate  nămolul rezultat în urma stocării dejecţiilor de la porci în platformele de deshidratare  conţine cantităţi însemnate de macroelemente.

Faţă de valorile întâlnite în mod obişnuit în soluri, în nămolul analizat conţinutul de Cu este de până la 7,5 ori mai mare, iar cel de Zn de aproape 11 ori mai ridicat fără a depăşi valorile admise petru conţinutul admis în nămoluri când se administrează în agricultură. Conţinutul este datorat pe de o parte probabil suplimentelor în microelemente care se dau în hrana animalelor, pe de altă parte dejecţiile prezintă în mod normal conţinuturi mai mari în aceste elemente esenţiale vieţii comparativ cu solurile.

Conţinuturile celorlalte  metale grele din nămolul cercetat sunt mult inferioare concentraţiilor maxime admise de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură cât şi concentraţiilor normale în soluri.

În concluzie, datele analitice ale nămolului (dejecţiilor) rezultat de la creşterea industrială a porcilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, arată că acesta conţine însemnate cantităţi de elemente nutritive, atât macro- cât şi microelemente. Nămolul constituie un foarte bun material fertilizant.

Drept componentă restrictivă ar putea fi considerată salinizarea dar având în vedere tipul de sol pe care se aplică acest nămol care este un cernoziom cu textură  lutoasă şi doza de material aplicată, circa 30 t/ha/an, maxim 40t/ha/an, se poate  considera că administrarea nu ridică probleme de salinizare secundară a solului.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din platforme ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha valoare situată sub nivelul admis de Directiva nitraţilor 91/676/EEC pentru asigurarea protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării cu nutrienţi. Nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate cu mijloace şi tehnici care să permită respectarea dozelor de administrare în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane poate fi asigurată prin măsuri de supraveghere şi de respectare a tehnologiei de colectare , transport şi administrare în agricultură a dejecţiilor.

Conform strategiei de dezvoltare a societăţii se asigură permanent îmbunătăţiri în activităţile desfăşurate, prin implicarea permanentă a managerilor în activitățile de limitare a impactului de mediu pe amplasament şi în zonele limitrofe.

### Incidente legate de poluare

Nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasament sau în zona de administrare a dejecţiilor.

### Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Amplasamentul obiectivului nu se află situat în apropiere de zone protejate. Se menţionează însă apropierea în zona de sud, sud-vest de cursul de apă Bahlui , cca 1,2 km, şi de principalul lac de acumulare din regiune Tansa-Belceşti, utilizat ca sursă de apă potabilă pentru localitatea Belceşti. Acumularea Tansa-Belceşti se află la distanţă de cca 2,0 Km  la sud de terenul pe care se administrează dejecţiile.

VI.1.  INVESTIȚII DIN FONDURI EUROPENE

Tabelul 27

| Titlul proiectului | Valoare proiect | Realizat la 31.12.2019 Valoric / fizic |
| --- | --- | --- |
|  | Total EURO | Fonduri UE % | Fonduri Proprii % |  |
| Nu este cazul | - | - | - | - |

VI.2. Costuri pentru operarea instalaţiei IPPC în conformitate cu BAT.

Tabelul 28

| Activităţi de producție și de mediu. | Costuri 2019 din fonduri proprii | Scopul |
| --- | --- | --- |
| Total investiţii din care: | Ron |  |
|  |  | Funcționarea optima la capacitatea autorizată. |
| Soft Porcitec | 4.744,5 | ( atingerea capacității autorizate; ( asigurarea condițiilor optime de creștere; ( asigurarea condițiilor de viață pentru animale conform BAT; ( respectarea tehnologiilor de crestere asigurandu-se astfel un impact redus asupra mediului si calitatile acestuia. Modernizări hale, asigurarea unor condiții de viață optime animalelor , conform cerințelor europene, respectiv: densitate, ventilație, igienă, apa, hrana si status sanitar. |
| Sistem frigorific | 28.789,26 |  |
| Termonebulizator IGEBA TF35 | 5.864,12 |  |
| Centrala termica( cazan Vidrus)U22 | 9.187,5 |  |
| Incinta dusuri din panouri izolante si instalatie de ventilatie | 21.620,95 |  |
| Grup de pompare River 2120-M Hawk | 7.170,0 |  |
| Pompa submersibila MC 30/70 | 3.303,96 |  |
| Statie incarcare masina electrica Wallbox Pulsar | 3.775,2 |  |
| TOTAL INVESTIȚII | 84.455,49 |  |
| Cheltuieli mediu și Întreținere | Lei |  |
| Medicamente si vaccinuri | 2.694.314,48 | Distribuitori autorizati |
| Eliminare deseuri menajere | 5.007,69 | Contract S.C. Ecosalubris SA Harlau |
| Eliminare ţesuturi animaliere- cadavre | 84.746,74 | Contract S.C. Protan SA, SC Ecovet SRL, predare deşeuri animaliere- eliminare. |
| Monitorizare mediu | 15.419,00 | Analize mediu terţi |
| Alimentare apă | 199.227,54 | Contract S.C. Apavital SA, Iasi |
| Energie : |  |  |
| Energie electrică | 500.701,3 | Contract Eon, Tg. Mures |
| Dezinfecții, deratizare | 65.771,31 | Personal autorizat |
| Vidanjare | 5628,9 | Contract S.C. Apavital SA, Iasi |
| FONDUL DE MEDIU | 5907,00 |  |

VII.   Reclamaţii, sesizări.

Nu au fost înregistrate în anul 2019.

S.C LATINI COM S.R.L.

ADMINISTRATOR,                              CONSULTANT MEDIU,

LATINI CORAZZINI FILIPPO                  DR.GEOCHM. CATRINA VIRGINIA

28.02.2020

# Footnotes

Actul de vânzare –cumpărare confirmă dreptul de folosinţă asupra terenului de 187.876,95 mp, din care 136936,30mp amplasamentul incintei  S.C.LATINI COM S.R.L. Belceşti.

Clădirea care a fost construită după anul inființării AEICIP BELCEȘTI, 1983, se află peste drumul de acces în fermă în zona intrării principale zonă în care se află obiective ca sediul administrativ și gradina de legume care nu prezintă impact asupra calității mediului.

4 Acumularea Tansa-Belceşti, realizată în anul 1975, cu S=352ha şi Vutil=10mil.mc.,scop principal alimentare cu apă, irigaţii, apărare inundaţii. Apele lacului prezintă o calitate corespunzătoare pentru potabilizare cu valori ușor crescute ale  substanţelor organice provenite de la sursele locale de impurificare, localitățile Cotnari și Hârlău și ca urmare a  utilizării lacului de acumulare pentru piscicultură intensivă.

Platformele de stocare sunt in fapt bazine din beton cu un volum de 1320  mc x 6 = 7920  mc volum total dejectii.

( BAT - Best Available Techniqus - Cele mai bune tehnici disponibile.

Conform analize OSPA IAȘI efectuate în anul 2016,2019 pe tulbureală (dejecții lichide rezultate din halele de creștere depozitate în platforme (batale din beton). Dejecțiile au fost preluate cu autocisterna pentru distribuirea în camp, în vederea fertilizării.

122,0 kg N/ha se considera îndeplinită condiția de protecție a apelor împotriva poluării cu nitrați avand în vedere conținutul în azot total al dejecțiilor din stoc.

Managementul integrat de mediu se aplică prin integrarea  problemelor de mediu în cadrul sistemului de management  general al fermei bazat pe procesul ciclic şi dinamic, planificare, implementare, verificare şi analiză.

Complexul nu deţine certificarea privind implementarea managementului de mediu, din partea unui organism abilitat.

* Sistemul Român de Clasificare a Solurilor

** Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor

# Text boxes

S.C. LATINI COM S.R.L. BELCEȘTI FERMA DE PORCI 15000 CAPETE.

Luna februarie2020

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2019

RAPORT DE MEDIU PENTRU ANUL 2019

S.C.LATINI COM S.R.L. BELCEȘTI.

Ferma de porci capacitate -15.000 porci

COD CAEN 0146

LATINI CORAZZINI FILIPPO ADMINISTRATOR

Telefon/fax -40232724666;email-info@latinicom.eu

Proprietate – 100% privat.

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR.2/06.07.2016

Analiza de mediu a pus în evidență următoarele:

Emisii în mediu în anul 2019:

- dejecții valorificate în camp 11500 tone

din 12130 to generate în 2019 +4130 to stoc 2018

- NH3 în aer 133,16 tone;

- CH4 în aer 166,72 tone;

- Ape uzate menajere 125 mc;

- Cadavre eliminate 8,899 tone

- Deșeuri eliminate 72,0 mc deșeuri menajere

- Abator porci containerizat, cap.<1tona/zi

IMISII ÎN MEDIU ANUL 2019

- CALITATEA AERULUI

- CALITATEA SOLURILOR

- CALITATEA APEI

IV.GESTIUNEA DEȘEURILOR

CONFORM PREVEDERILOR

AUTORIZAȚIEI INTEGRATE

DE MEDIU.

Producție –40399 nr.capete

Echivalent an –20840 nr/an

Poluanți emisi în aer:

COD SNAP 100404

CH4 = 1,0 Kg/cap

COD SNAP 100503

CH4= 7,0 Kg/cap

NH3= 6,390 Kg/cap

S.C.LATINI COM SRL Belceşti  COD CAEN 0146

Stotal=136 936 mp.

|  | Abator mobil |
| --- | --- |

Activitatea cuprinde creștereade la maternitate la 6 luni de la

1 la 100 Kg sau creșterea purceilor de import de la 35 Kg la

110 Kg. .

Porci crescuți în 2019 – sugari 42188 si purcei import 140 ;

Porci livrați abator -40399.Porci echivalenți 20840 rezultați din

42188x 180/365 +140 x 90/365 = 20840 capete porci/365zile

Numar efectiv mediu /an = 20840 capete porci  echivalenț/an

Dejectii calculate40kgx600gv=24to/zi; 8760to/an

DOTĂRI:                                                                                                HALE INDUSTRIALE – Proiectat 15000 capete/serie x 2 serii x 6 luni /, 2-3 cicluri/an                                                                                                                                              -    2019  Realizat 20840  capete porci mediu echivalent /an                                                                                                                                                                                                                         MOARĂ FURAJE 55 Kw capacitate 10 tone/h. Asigură furaje pentru ferma

SILOZURI 8 x1000 tone

VALORIFICAREA DEJECTIILOR: Dejectii generate -2019= 12130 to/an

Reciclarea nutrienţilor din dejecţii      PLATFORME DEJECŢII      LAGUNE BETON                     prin integrarea complexului in acti-     6x(55,0x12,0x2,0) m

vitatea de productie agricola din

zona amplasamentului

BAZIN DEJECŢII LICHIDE

TRACTOR + CISTERNĂ transport dejecţii solide + lichide pentru fertilizare terenuri agricole.

Ad

minist

6.6.Creştere porci –30000capete >30Kg

NOSE- P 11004  SNAP  1004

NOSE- P 11005  SNAP  1005

PORCI LIVRAŢI 2019

40399 = 4039900 Kg

Moară furaje 10to/h

non IPPC

13  Hale porci   Activit.IPPC 6.6. a)

SPAŢII VERZI St= 56959mp

Terenuri de admini-

strare dejecţii

924 ha, administrate de S.C. Latini Com SRL

Activităţi administrat.

Personal, laborator.

Non IPPC

Platforme

deshidratare

12130tone

dejecţii în 2019

FURAJE

13024,73 tone   în  2019

anul 2008