MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA Bucureşti Bd. Mărăşti nr. 61, cod postal 011464, sect. 1, Bucureşti, ROMÂNIA Cont: RO72RZBR0000060000671307 – Raiffeisen BANK Agenţia Dorobanţi, Cont: RO30TREZ7015069xxx006353 – Trezoreria Sector 1 Bucureşti Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005; Tel.: +40-0213184458, 0213184349; Fax: +40-0213184348 Web:http://www.icpa.ro E-mail: office@icpa.ro CP nr. 71, Oficiul Poştal 32

RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. LATINI COM S.R.L.

BELCEŞTI, Judeţul IAŞI

2016

Colectivul de lucru:

Prof. dr., CS I, Radu Lăcătușu

Dr. Virginia Catrina

Dr., CS I, Mihaela Lungu

Dr., CS I, Anca Rovena Lăcătușu

CS III Rodica Lazăr

Dr., CS III, Venera Mihaela Stroe

# C U P R I N S

1. INTRODUCERE	5

1.1. Context	5

1.2. Obiectivele Raportului	5

1.2.1. Obiective principale.	5

1.2.2. Obiective specifice	5

1.3. Scop şi abordare	6

1.4. Aspecte de mediu asociate creşterii intensive de porci.	7

2. Prezentarea titularului de activitate	8

2.1. Denumirea firmei și adresa	8

2.1.1. Titular de activitate/Operator	8

2.1.2. Proprietarul terenului şi adresa:	8

2.1.3. Categoria de activitate, prevederi legislative, încadrarea:	8

2.1.4. Datele de înregistrare a titularului activităţii	9

3. Descrierea terenului	9

3.1. Condiții naturale	9

3.1.1. Aspecte geomorfologice	9

3.1.2. Aspecte geologice și hidrogeologice	9

3.1.3. Aspecte de hidrologie și climatologie	10

3.1.4. Aspecte privitoare la vegetație	11

3.2. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor	11

3.3. Proprietatea actuală	12

3.4. Activitatea IPPC desfășurată în ultimul timp	12

3.4.1. Activitatea de creștere a porcilor	15

3.4.1.1. Istoric, dotări	15

3.4.1.2. Procesul tehnologic de creştere a porcilor	15

3.4.1.3. Producţia realizată în anul 2015.	18

3.4.1.4. Materii  prime şi auxiliare utilizate în anul 2015.	19

3.4.1.5. Utilizarea energiei.	20

3.4.1.6.  Regimul de lucru	20

3.4.2. Gestionarea deşeurilor	20

3.4.2.1. Colectarea, depozitarea şi valorificarea dejecţiilor	20

3.4.2.2. Cantitatea și calitatea dejecțiilor	20

3.4.2.3. Alte deşeuri rezultate din ferme– ţesuturi animale 02.01.02	25

3.4.3. Abatorizare	26

3.4.3.1. Descrerea abatorului mobil ahiziționat	26

3.4.3.2 Traseul mașinii de vidanjare	28

3.5. Moniorizarea factorilor de mediu	30

3.5.1. Calitatea solului din incintă	30

3.5.2. Calitatea solului pe care se adminstrează dejecții zootehnice mineralizate	33

3.5.2.1. Situația agrochimică a terenurilor cu suprafața de 265,05 ha, situate în partea              sud-sud-estică a sediulu firmei, pe care s-au administrat dejecții mineralizate	33

3.5.3. Calitatea solurilor pe care se vor administra dejecții zootehnice	33

3.5.4. Calitatea apei subterane	35

3.5.5. Calitatea apelor uzate evacuate	35

3.5.6. Calitatea apelor de suprafaţă.	36

3.5.7. Calitatea aerului	37

3.5.8. Evaluarea impactului asupra mediului ca rezultat al activităţii desfăşurate în anul 2015	38

3.6. Probleme ridicate pe amplasament.	39

3.6.1. Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate.	39

3.6.2. Tratarea dejecţiilor.	39

3.6.3. Evaluarea impactului şi dezvoltarea unui model conceptual al amplasamentului	41

3.6.4. Incidente legate de poluare	42

3.6.5. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile	42

3.6.6. Costuri pentru operarea instalaţiei IPPC în conformitate cu BAT și investițiile din fonduri europene	42

3.6.7. Autorizări curente	43

3.7. Concluzii și recomandări pentru prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării pe amplasament	44

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. Context

Raportul întocmit de I.C.P.A. Bucureşti, conform contractului cu S.C. Latini Com S.R.L. Belceşti, are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea de creştere şi îngrăşare a porcilor aparţinând firmei S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, după 10 ani de la atingerea capacității proiectate. Firma este înregistrată la Registrul Comerţului cu activitatea principală de creştere a porcilor cod CAEN 0146 la nr înregistrare J22/943/2001. Raportul de amplasament este elaborat pentru instalaţiile de creşterea intensivă a porcilor şi prezintă o situaţie de referinţă pentru calitatea terenului de amplasare a firmei și a terenurilor pe care se administrează dejecțiile mineralizate. Raportul a fost întocmit pentru a oferi informaţii relevante cu privire la îndeplinirea  cerinţelor  de prevenire, reducere şi control al poluării la funcţionarea complexului  cu o capacitate de producţie totală de 15.000 de porci de producţie livrabili la 6 luni respectiv 30.000 porci/an (porci de tăiere), capacitate care, conform punctului 6.6.b din OUG 34/2002, aprobată prin Legea 645/2002, înscrie complexul în activităţile şi capacităţile pentru care este obligatorie solicitarea autorizaţiei integrate de mediu. S.C. LATINI Com S.R.L. are în vedere și punerea în funcțiune a unui abator mobil de mica capacitate (sub 1tona/zi).

## 1.2. Obiectivele Raportului

### 1.2.1. Obiective principale.

Principalele obiective ale Raportului de amplasament sunt în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării şi rezultă din următoarele:

( să furnizeze date şi informaţii asupra caracteristicilor fizice și chimice ale terenului şi a vulnerabilităţii la impactul determinat de agresiunea antropică reprezentată de creşterea în regim industrial a 15 000 capete porci;

( să cuprindă dovezi ale investigaţiilor anterioare, să identifice utilizările anterioare ale terenului şi ale surselor cu impact potenţial de contaminare;

(să cuprindă extinderea ariei amplasamentului, în afara lui, pe terenul din zona de administrare a dejecţiilor, în vederea descrierii impactului existent sau potenţial determinat de utilizarea nămolurilor în stare umedă pe solurile cultivate în vederea fertilizării.

### 1.2.2. Obiective specifice

Ca obiective specifice ale Raportului se nominalizează: evidenţierea surselor potenţiale de poluare şi evaluarea contaminării factorilor de mediu cu dejecţii rezultate din creşterea porcilor, implicit cu produsele de degradare ale acestora, cum sunt NH3 pentru atmosferă sau pentru apele de suprafaţă şi subterane, rezultate din aceste activităţi comparativ cu date şi elemente referitoare la cadrul natural al terenului în condiţiile în care acesta nu ar fi supus impactului generat de activităţile de pe amplasament.

Obiectivele au fost atinse gradual, în scopul asigurării unor informaţii suficiente pentru dezvoltarea unui model conceptual care să permită tratarea integrată a calităţii mediului ca rezultantă a interacţiunii dintre factorii de mediu pe amplasament şi împrejurimi.

## 1.3. Scop şi abordare

Pentru abordarea Raportului de amplasament s-au efectuat următoarele etape:

- documentarea privind aspectele de mediu;

- poziţia amplasamentului în PUG al comunei Belceşti, destinaţia din PUG al amplasamentului;

- analiza activităţilor desfăşurate comparativ cu BAT;

- stabilirea fazelor de Bilanţ de mediu nivel 0, I şi II;

- bilanţul de materiale, comparaţii cu BAT;

- emisii de poluanţi specifici activităţii şi tehnologiei practicate în  raport cu BAT;

- instalaţii de prevenire şi combatere a poluării;

- prelevarea probelor pentru analiza emisiilor şi imisiilor pe amplasament;

- analiza probelor în cadrul Laboratoarelor ICPA Bucureşti, OSPA Iași, SC Apele Române și Universitatea Politehnică „Gh. Asachi” Iași;

- evaluarea imisiilor de poluanţi în mediu, aer,ape subterane şi de suprafaţă, sol;

- validarea datelor de laborator, interpretarea şi stabilirea impactului existent şi potenţial pe amplasament;

- stabilirea măsurilor pentru siguranţă, prevenire şi combatere a poluării pe amplasament;

- stabilirea condiţiilor obligatorii pentru controlul impactului de mediu – managementul activităţii şi al mediului, monitorizarea emisiilor şi imisiilor pe amplasament şi în afara acestuia în zona de transport-valorificare dejecţii (nămol din platforme de fermentare, deshidratare);

## 1.4. Aspecte de mediu asociate creşterii intensive de porci.

Aspectul cheie al creşterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale, deoarece animalele metabolizează hrana şi excretă aproape toţi nutrienţii din hrană prin dejecţii.

Calitatea şi compoziţia dejecţiilor precum şi modul de stocare şi de manipulare sunt factori determinanţi pentru nivelul de emisii.

Fenomene de mediu produse de creşterea intensivă a porcilor :

- acidifierea	NH3, SO2, NOx

- eutrofizarea	N, P

- creşterea efectului de seră	CO2, CH4, N2O

- sărăturarea solurilor

- poluarea apelor subterane şi de suprafaţă

- disconfort în zona de amplasament  prin zgomot şi miros

- poluarea solului cu metale grele Cu, Zn, pesticide.

Dezvoltarea regională, cultivarea cerealelor, producţia de carne, pun o serie de probleme legate de aspectele economice în paralel cu aspectele de mediu având în vedere că strategia de dezvoltare durabilă a UE include dimensiunea de mediu, în sensul că pe termen lung creşterea economică trebuie să asigure şi  protecţia mediului. În acest sens sunt abordate problemele mediului generate pe amplasament de creşterea porcilor la capacitatea stabilită de 15.000 capete, abordarea urmând să stabilească soluţii la nivelul celor impuse de legislaţia U.E.în domeniu.

| Aspecte economice | Aspecte de mediu pe amplasament | Soluţii la nivel UE* pe amplasament |
| --- | --- | --- |
| Disponibil de hrană Pieţe de desfacere Profitabilitatea Criterii financiare | Densitatea spaţială Mirosul Excesul de reziduuri Nivel crescut N,P în hrană şi reziduuri Import hrană=import nutrienţi | Echilibrare regională |
|  |  | Reciclarea dejecţiilor |
|  |  | Investiţii de mediu |
|  |  | Ferme mixte |
|  |  | Reduceri efective |
|  |  | Distribuirea pe tere- nuri agricole,silvice |
| * Distribuţia dejecţiilor pe terenuri economie de fertilizatori chimici, îmbunătăţirea structurii, eliminarea deşertificării, dezvoltare şi investiţii. |
| * Impact de mediu impune limitarea dezvoltării în cazul în care rezultă imposibilitatea preluării de suprafeţele de teren disponibile a cantităţilor de nutrienţi rezultate. |
| * Investiţii de mediu tehnici producţie – nivel de trai animale, aşternut, acces spaţii eschise, reduceri mortalitate; controlul fertilizatorilor, gestionarea dejecţiilor (canalizări,mineralizare dejecţii distribuirea pe terenuri faze lichide+solide, construirea bazinelor de colectare dejecţii). |
| Distribuirea pe teren – este abordată ca activitate responsabilă pentru imisiile compuşilor specifici în sol, ape subterane, ape de suprafaţă şi aer. Aplicarea pe teren constituie încă cea mai utilizată practică inclusiv la nivelul statelor membre U.E. dacă se asigură capacitatea de absorbţie a solului şi necesarul producţiei de cereale, în caz contrar această practică devine o sursă majoră de emisii cu transferul de poluare în ceilalţi factori de mediu respectiv în aer şi apă. |

# 2. Prezentarea titularului de activitate

## 2.1. Denumirea firmei și adresa

### 2.1.1. Titular de activitate/Operator

Tabelul 1

| Numele aplicantului | Adresa | Telefon | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC LATINI COM S.R.L. Belceşti | Comuna Belceşti Judeţul Iaşi | 0232/724666 0744/545035 | 0232/724666 | info@latinicom.eu |
| Data înfiinţării organizaţiei: 24.10.2001 |
| Număr de înmatriculare: J 22/943/2001 |
| Cod Fiscal: RO 14238445 |

### 2.1.2. Proprietarul terenului şi adresa:

Tabelul 2

| Deţinătorul titlului de propr. | Actul de Proprietate | Adresa | Telefon | Fax | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latini Corazzini Filippo Administrator | Contract de vânzare- cumpărare nr.1092/ 24.09.2001 | Monte Copiolo Italia | 40232/724666 0744/545035 | 40232/ 724666 | info@latinicom.eu |
| ADRESA în Romania: Satu Nou, comuna Belceşti, judeţul Iaşi. |

### 2.1.3. Categoria de activitate, prevederi legislative, încadrarea:

Tabelul 3

| cod CAEN | Anexa 1 IPPC Legea 645/2002 OUG 152/2005 HG 1213/2006 Anexa | COD NOSE-P/SNAP OMMAPM 1144/2002 | Anexa 1 IPPC OM MAPM 860/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0146 | 1.Agricultura 1.1.instalaţii pentru creştere intensivă a porcilor cu o capaci- tate cel puţin egală b) 2000 de locuri ptr. creşterea porcilor > 30 kg. | 110.04 / 1004 (fermentaţia enterică) 110.05 / 1005 (managementul dejecţiilor) | 1. Agricultura. 1.2. instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor; b) >3000 loc.porci ANEXA 1 HG 445/2009 |
| S.C. Latini Com S.R.L. Belceşti capacitate autorizata | 15000 capete / serie creștere 6 luni | 110.04 / 1004 110.05 / 1005 | 1. Agricultură. 1.2 instalaţii creştere intensivă a porcilor; b) >3000 loc.porci |

### 2.1.4. Datele de înregistrare a titularului activităţii

Tabelul 4

| Numele titularului | Adresa | Telefon | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti | Localitatea Satu Nou, comunaBelcești,judeţul Iaşi | 40232 /724666 0744/545035 | 40232 / 724666 | info@latinicom.eu |
| DATA ÎNFIINŢĂRII ORGANIZAŢIEI: 24.10.2001; |
| NUMĂR DE ÎNMATRICULARE : J 22/943/2001; |
| COD FISCAL : RO 14238445. |

# 3. Descrierea terenului

## 3.1. Condiții naturale

### 3.1.1. Aspecte geomorfologice

Arealul în care este situată societatea aparţine interfluviului Bahlui – Jijia, fiind amplasat în extremitatea sud-vestică a acestuia, la o distanţă de circa 1km, în linie dreaptă, de albia majoră a râului Bahlui. Din punct de vedere geomorfologic, zona aparţine Câmpiei Moldovei şi anume extremităţii sudice a acesteia, cu altitudini cuprinse între 100 şi 200 m. În zona amplasamentului societăţii altitudinea maximă este de 138 m, punct situat la circa  250 m de limita nordică a unităţii, iar altitudinea din incintă este de 115-120 m.

Formele de relief sunt reprezentate prin dealuri şi coline sculpturale joase (100-200 m) dezvoltate pe seama unui facies argilos sarmaţian. Relieful are caracter sculptural, cu numeroase procese de versant, dezvoltându-se intens fenomene de eroziune, în special prin apă şi alunecare. Amplasamentul de cca 14 ha, se află pe partea dreaptă a drumului comunal ce duce de la Satu Nou la Munteni, terenul având o pantă uşoară de la nord–est, unde se află intrarea principală în unitate, la sud-vest, cu o diferenţă de nivel de 5-10 m.

### 3.1.2. Aspecte geologice și hidrogeologice

Amplasamentul se află în teritoriul care, din punct de vedere geologic, apartine Platformei Moldoveneşti, cu o structură monoclinală pe direcţia NV-SE. Depozitele geologice aparţin sarmaţianului, reprezentat prin Volhinian şi Bessarabian.

Volhinianul apare la zi la nord de aliniamentul Hârlău-Bivolari, fiind constituit din intercalaţii de gresii, marne şi gresii calcaroase oolitice. În zona cercetată Volhinianul se află la adâncime.

Bessarabianul apare în continuitate de sedimentare peste Volhinian, fiind alcătuit dintr-o succesiune monotonă argilo-nisipoasă, depus într-un facies litoral nertic. În fruntea cuestei ce domină valea Bahluiului apar gipsuri.

Cuaternarul este format din depozite de remaniere a celor anterioare şi este dispus peste Bessarabian sub forma albiilor majore sau a arealelor deluviale, coluviale şi proluviale pe versanţi, depozite care reprezintă materialul parental al solurilor.

Majoritatea rezervelor de apă exploatabile se găsesc în albia majoră  a râului Bahlui în acestea fiind cantonate ape cu grad de mineralizare crescut, duritate mare şi cu grad de potabilitate redus. Din punct de vedere chimic, apa  din forajele reţelei hidrogeologice naţionale corespunde unor tipuri de apă specifice variaţiilor litofaciale tipice Platformei Moldoveneşti, fiind ape cu încărcare crescută în săruri, ape bicarbonatate calcice, bicarbonatate magneziene şi bicarbonatate calcice şi magneziene, care, prezintă depăşiri ale valorilor admise la indicatorii reziduu fix, duritate, amoniu şi azotaţi care le înscriu în ape cu grad de potabilitate redus.

Gradul de mineralizare crescut se datorează unor cauze naturale care ţin de natura litologică a acviferelor, de condiţiile şi procesele hidrogeochimice care au favorizat trecerea în soluţie a unor săruri (cationi şi anioni). Nu trebuie neglijat nici faptul că mineralizarea  constituie și o consecință (care este încă prezentă și în anul 2015, după cum rezultă din analizelor efectuate asupra solului și apelor freatice) a dezvoltării intensive a agriculturii în perioada 1970-1980 cu utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice şi organice rezultate de la complexele zootehnice ( în acest caz nu este de neglijat vechiul AEICIP de 30000 capete capacitate de cazare care a funcţionat  până în anul 1989 ) dar şi datorită exploatării sistemelor de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese.

Pe amplasament şi în zona limitrofă, apa subterană se află la cca 10 m adâncime şi este exploatată în scop gospodăresc, deși apa nu corespunde reglementărilor pentru utilizare în scop potabil, conform prevederilor legii apei potabile nr. 458/2003. În compensare în localitatea Belcești se distribuie apă potabilă pentru populație prin sistemul de distribuție centralizat administrat de operatorul regional S.C. APAVITAL S.A. Iași , care furnizează apa și preia apele uzate prin sistemul centralizat de canalizare sau prin autovidanjare și transport la stația de epurare a localității Belcești.

Toate datele din studiile efectuate conduc spre existenţa unei pânze de apă subterană cu scurgerea spre albia râului Bahlui pe care îl alimentează.

Analizele din studiile existente precum și analizele efectuate în anul 2015 pe probe de apă și sol recoltate din incinta S.C.LATINI –COM S.R.L. Belcești au pus în evidenţă mineralizarea pânzei subterane de apă ca rezultat a degradărilor suferite de scurgerile de ape uzate rezultate de la complexul de porci de 30000 capete care a funcționat în perioada 1983 - 1990.

Nu s-au înregistrat rezultate necorespunzătoare privind calitatea apelor râului Bahlui în secțiunile monitorizate în aval de ferma de porci Belcești.

### 3.1.3. Aspecte de hidrologie și climatologie

Configuraţia actuală a reţelei hidrografice este datorată văilor subsecvente Bahlui şi Valea Oii, completată de o generaţie mai nouă cu caracter consecvent (Hârtop). Prin intermediul acestei reţele se preia şi se elimină volumul de material scos din sistem prin eroziune mecanică sau chimică şi se îndepărtează o parte din surplusul de apă. Evoluţia în timp a reţelei hidrografice şi energia maximă de relief au determinat fragmentarea tot mai accentuată a teritoriului prin eroziunea afluenţilor secundari ai Bahluiului şi apariţia unor procese geomorfologice recente şi actuale. Pe lângă râul Bahlui, oglinda de apă a zonei este completată de o serie de lacuri precum acumularea cu rol complex de la Tansa-Belceşti amenajată pe râul Bahlui  şi o serie de lacuri cu rol preponderent piscicol amenajate pe râul Gurguiata, afluent de stânga al râului Bahlui ca de exemplu, Iazul Plopilor, Iazul Huc, Lacul Ureche, Lacul Cicadia şi alte iazuri mai mici amenajate pentru folosinţă piscicolă şi apărare împotriva inundaţiilor.

Amenajările hidrotehnice efectuate în b.h. al râului Bahlui şi al afluenţilor, lacuri de acumulare şi regularizări în vederea  asigurării scurgerii la debite maxime şi minime, au determinat un potenţial de inundabilitate scăzut în zona situată în aval de amplasament, amplasamentul complexului şi al terenului pe care se administrează dejecţiile nefiind supus inundabilităţii la asigurarea de calcul normată conform standardelor. Acest lucru rezultă şi din actul deţinut de firmă privind funcţionarea pe amplasament.  În anul 2007 a fost emisă de către DAP Iași AUTORIZAŢIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR. .

Din punct de vedere al calităţii apelor de suprafaţă, se poate considera ca reprezentativă calitatea apelor din lacul Tansa-Belceşti, acesta fiind situat la sud -vest de amplasament dar cu observaţia că influenţa activităţii desfăşurate este minimă datorită faptului că nu sunt deversări directe de ape sau deşeuri în zona din apropierea  lacului sau în cursurile de apă care alimentează această acumulare.

Suprafaţele de lucii de apă influenţează într-o anumită măsură microclimatul local.

Climatul zonei este de tip temperat-continental cu unele nuanţe de excesivitate. Temperatura medie anuală este ridicată (9,1oC), valoarea medie a precipitaţiilor fiind de 540 mm anual, cu mari variaţii de la un an la altul. Evapotranspiraţia potenţială (675 mm) depăşeşte valoarea precipitaţiilor. În intervalul de timp mai-octombrie se constată un important deficit de precipitaţii, rezultând condiţii pentru deshidratarea dejecţiilor şi administrarea în câmp în perioada de toamnă.

### 3.1.4. Aspecte privitoare la vegetație

Din punct de vedere al vegetaţiei, arealul studiat aparţine zonei de silvostepă şi anume districtului nordic al Podişului Moldovei cu păduri mici de stejar şi gorun, fără sau sporadic cu specii termofile.

În teritoriul Tansa-Belceşti, vegetaţia este constituită în principal din culturi agricole, formate în principal din cereale şi plante tehnice. La acestea se adaugă pajiştile. Vegetaţia ierboasă naturală este constituită din: Echinochloa crusgalli, Polygonum convolvulus, Cirrsium arvense, Gypsophila muralis, Stacys annua, s.a. De asemenea, se mai evidenţiază şi o vegetaţie halofilă cu asociaţii de Puccinelia distans, Artemisia maritima, Limonium gurelini, Sueda maritima, Iris halophilla s.a. specifică solurilor inventariate.

## 3.2. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor

S.C. LATINI S.R.L. ocupă o suprafaţă de 13,7 ha de teren situat în extremitatea estică a comunei Belceşti şi anume în partea de SE a localităţii Satu Nou (localitate care aparţine  comunei Belceşti), pe drumul care duce spre Munteni, la circa 1000 m de limita intravilan.

Amplasamentul de 13,7 ha, se află pe partea dreaptă a drumului amintit, în sensul de mers spre Munteni, terenul având o pantă uşoară. Între limita nord-estică, unde se află intrările în unitate, şi cea sud-vestică este o diferenţă de nivel de circa 5-10 m.

Ca vecinătăţi, amplasamentul se găseşte într-o zonă nepopulată, drumul comunal constituind  limita nordică a societății.

Tabelul 6

| Limita | Destinaţia suprafeţelor | Proprietari învecinaţi | Construcţii / distanţe de limita amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nord | Teren arabil | Proprietăţi private | Limită intravilan 1000 m |
| Vest | Teren arabil | idem | Râu Bahlui 2000 m |
| Est | D.C.Belceşti-Munteni şi terenuri arabile | Proprietăţi private | Clădire construită la 200 m est de complex - exploatare agricolă |
| Sud | Teren arabil | idem | Lacul Tansa –Belceşti 1000 m |

Rezultă că pe laturile de est, sud, vest şi nord se învecinează cu proprietăţi particulare constituite din terenuri agricole şi cu un drum de exploatare care face legătura între drumul comunal şi tarlalele din zonă. În vecinătate nu există locuinţe cu excepţia unei clădiri situată la cca 200 m est de complex construită după execuția Complexului AEICIP BELCEȘTI. Conform PUG Belceşti zona care cuprinde şi amplasamentul, este încadrată în zonă industrială.

În partea sud-sud-estică a amplasamentului sediului fermei se întind, pe o suprafață de 265,05 ha, terenurile pe care s-au administrat dejecțiile fermentate (figura 1, amplasamentul 2), iar amplasamentul 3 reprezintă terenurile pe care urmează să se administreze dejecțiile de la creșterea porcilor.

Figura 1	Amplasarea S.C. Latini com SRL Belcești (1), a terenurilor pe care s-au administrat dejecții fermentate (2) și a terenurilor pe care urmează a se administra (3)

## 3.3. Proprietatea actuală

Firma S.C. LATINI COM S.R.L.Belceşti, a devenit proprietara terenului de 13,7 ha în urma achiziţiei de active din cadrul fostului AEICIP Belceşti, complex de 30000 capete porci care după 1990 s-a transformat în S.C.  Belsuin  Belceşti. În cadrul procesului de privatizare, proprietatea a fost achiziţionată iniţial de firma de S.C. ITALPROD S.A. prin Contractul de vânzare – cumpărare nr.1844/11.04.1997. Ulterior societatea s-a transformat în S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, înregistrată cu J-22/943/24.oct.2001 şi RO14238445.

## 3.4. Activitatea IPPC desfășurată în ultimul timp

Activitatea principală o constituie creşterea şi ingrăşarea porcilor în regim industrial pentru comercializare în viu sau, în viitorul apropiat, și în produse abatorizate.

Activitatea se desfăşoară în două zone distincte : zona I, care reprezintă suprafaţa de amplasare a halelor industriale (figura 2) şi zona II care reprezintă staţia de epurare, respectiv platformele de stocare a dejecţiilor, zonă separată de restul incintei prin împrejmuire şi acces distinct în scopul protecţiei din punct de vedere sanitar – veterinar.

Activitatea de creştere a porcilor se desfăşoară in zona I (figura 2), în incinta achiziţionată de la fostul Complex Belceşti în suprafaţă de 136.936 mp în care se regăsesc halele de creştere a porcilor amenajate după cumpărare de către noul proprietar, instalaţiile modernizate de depozitare şi distribuţie a furajelor, sediul administrativ cu  anexele gospodăreşti, moară de furaje, seră, atelierul de reparaţii și abatorul mobil. În zona II se află fosta staţie de epurare a apelor uzate amplasată în afara incintei, la limita sudică a amplasamentului, fiind în funcţiune numai platformele de deshidratare-stocare dejecţii (nămoluri). Capacitățile halelor sunt înscrise în tabelul 6.

Tabelul 6

Capacitățile halelor de la SC Latini Com SRL

| Nr. halei | Suprafața utilă m2 | Nr. de compartimente | Destinație | Nr. maxim de porci capete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 13 2 3 14 4 6 | 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 924 584 1.907 1.907 1.757 1.878 1.710 | 4 4 4 4 4 6 8 2 2 2 6 10 | porc gras porc gras porc gras porc gras porc gras fătare tineret scroafe scroafe și scrofițe scroafe fătare tineret | 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 3.060 (180 scroafe, 2.880 purcei) 2.652 770 899 709 5.796 (396 scroafe, 5.400 purcei) 7.771 |

Figura 2	Imagine de ansamblu a SC Latini Com SRL Belcești, județul Iași

### 3.4.1. Activitatea de creștere a porcilor

#### 3.4.1.1. Istoric, dotări

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti s-a format în urma preluării prin contractul de vânzare-cumpărare de la AEICIP Belceşti, a amplasamentului de 14 ha, situat în extremitatea estică a comunei Belceşti, constituit din construcţii agrozootehnice, grajduri, magazii, fânare, depozite de furaje, pavilion administrativ. O parte din această suprafaţă 5,7 ha este formată din spaţii verzi şi plantaţii de pomi.

Capacitatea  complexului de porci  planificată iniţial şi construită a fost de 30.000 porci la îngrăşat (30.000  de porci crescuţi în regim industrial în două serii / an, capacitatea de livrare 54.000).

Activitatea complexului a fost sistată  după 1990 şi a fost reluată după cumpărarea întregului complex zootehnic de către domnul Latini Corazzini Celso prin firma S.C. ITAL PROD S.A. care ulterior a devenit S.C.LATINI COM S.R.L. Belcești.

În anul 2015 ferma de porci a ajuns la o capacitate de livrare de 22193 capete porci produşi cu 2219,300 tone, popularea ajungand la capacitatea  maximă.  La nivel echivalent anual a rezultat un numar  de 12486 capete /an  plecând de la popularea cu purcei din maternitate de 24443 capete porci care se cresc 6 luni,  și de la 1753 capete purcei din import cu vârsta de 3 luni și greutate de 25-30 Kg, cu timp de creștere de 3 luni.

#### 3.4.1.2. Procesul tehnologic de creştere a porcilor

Activitatea cuprinde creşterea, intreţinerea, reproducţia, selecţia si producţia de porci livrabili în viu. Creșterea se realizează cu animale de la maternitate, la vârsta de 6 luni, și cu purcei de import de la 3 luni.

Capacităţi realizate în 2015. Porci crescuti 12486 capete de porci echivalenti/an crescuți in sistem industrial, din care 1753 de la 3 luni la 6 luni deci 90 zile (faţă de 20000 capete de porci capacitate maximă autorizată porci livraţi crescuți de la o zi la 6 luni), in hale construite din beton, dotate cu instalaţii de distribuţie a hranei şi apei potabile (administrarea apei prin sistem tip suzetă), de evacuare controlată a dejecţiilor cu consum minim de apă, prin sistem de colectoare din tuburi din beton cu Dn 600 mm şi Dn 800 mm racordate la un colector principal care asigură transportul la platformele de stocare a dejecţiilor.

Dejecţiile depozitate şi stocate în platforme, sunt preluate cu tractoare  cu cisternă şi transportate pe terenurile agricole (265,05 ha) administrate de S.C.Latini Com S.R.L.- Belceşti în vederea distribuirii lor în câmp.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

( igienizarea şi dezinfecţia înainte de populare, aplicarea soluţiilor dezinfectante, Virocid– Compoziţia: Fiecare litru are în compoziţie următoarele: Substanţe active: Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu (CAS 68424-85-1) 170,60 g, Clorură de didecildimetil-amoniu (CAS 7173-51-5) 78,00 g, Glutaraldehidă (CAS 111-30-8): 107,25 g, Vanosept – Compozitia: 100 ml produs conțin: Glutaral 15 g, Alkyl(C12-C16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADSAC/BKC(C12-C16) 9 g și Stalosan care conține sulfat de cupru 2,25-2,75% G/g , fier sulfat 1-2% G/g, oxid de fier < 5% G/g și Cloramina T (actual se utilizează cu preponderenţă VIROCID);

( asigurarea utilităţilor, alimentarea cu apă – sursa Belceşti (APAVITAL S.A. IAŞI) , verificarea funcţionării instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă din grajduri, a instalaţiilor de distribuţie a hranei, a instalaţiilor de ventilaţie (ventilaţia mixtă naturală şi forţată la maternitate) şi de eliminare a dejecţiilor;

( prepararea furajelor în instalaţiile de nutreţuri existente pe platforma complexului, depozitarea în silozurile de  furaje şi transportul la cicloanele de furaj amplasate la exteriorul grajdurilor de animale;

( compoziţia furajelor  utilizate : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tărâţe grâu 10%, PREMIX 5% (conţine vitamine + minerale) nu se adaugă cupru (in conformitate cu legislaţia U.E.care a impus reducerea  semnificativă a  nivelului de cupru permis in hrana porcilor) ;

( popularea cu exemplare achiziţionate (în anul 2015 s-au achiziţionat purcei din import în număr de 1753 cap.  şi s-au asigurat 24443 exemplare de purcei prin maternitatea proprie) ;

Producția s-a concretizat în 22.193 capete porci livrați în anul 2015 care s-au produs din  purcei sugari obţinuţi în maternitate și porci importaţi precum și un număr 217 purcei decedați și o diferenta de capete porci în stoc.

Capacitatea medie a complexului rezultă din valoarea medie de 50 kg/cap porc (                               10.000 capete/serie, respectiv de 500.000 kg sau 500 unităţi G.V. (greutate vie medie);

Figura 3	Fluxul tehnologic la SC Latini Com SRL Bilcești

Dotările la SC Latini Com SRL Belcești

Tabelul 7

| Obiectivul | Dotări în funcțiune | Elemente specifice, amenajări, echipamente | Destinaţia în anul 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Creşterea şi îngrăşare porci. PRODUS 2015 22193 nr. capete porci produşi cu 2219300 Kg. | 14 hale industriale din care: 11 hale active(populate) + 3 hale transformate în magazie materiale | Stotal hală =2124 mp - inst.producere furaj; -inst.furnizare hrană; -inst. automate aliment. apă prin suzetă ; - ventilaţia mixtă. | - reproducţia ; - achiziţia de purcei de 30kg ; - creşterea ; - îngrăşarea ; - livrarea. |
| B.Stocare – valori- ficare dejecţii. | Rigole cu pante 0,4% praguri15cm,l=1,5m,h=1,0m. | -Instalaţii transport- evacuare dejecţii la platforme stocare. | - eliminarea dejecţiilor din halele de creştere. |
|  | Staţionar carantină | Stotal= 100mp. Igienizare,comparti-mentări,utilităţi. | - Utilizarea în funcţie de necesitate ; -izolare animale |
|  | Post trafo | Post trafo Transformatori după 1980 | Post trafo Alimentarea cu E.E.a consumatorilor din fermă |
|  | 8 Silozuri cereale | Capacitate = 8 x 1000 = 8000 tone - amestecuri furaje | Depozitarea cerealelor |
|  | 1 Moară furaje | Capacitate 10,0 t/h P=55 KW | Producerea furajelor |
|  | 2 Filtre sanitare | Tratare-Virocid , Vanosept , Stalosan | Dezinfecţia |
|  | 1 Atelier mecanic | Stotal = 100 mp. | Atelier intreţinere |
|  | Seră | Stotal = 300 mp. | Cultivarea de legume şi flori |
|  | 1 Pavilion administrativ | Clădire din beton S+P+1 Stotal= 700 mp. | Birouri, Spaţii cazare personal de întreținere. |
|  | Puţ săpat apă | Dn=1000mm H=10m, Q=1,4mc/h | Alimentare apă stropit, spălat. |
|  | Bazin vidanjabil pentru Pavilion ad-tiv. | Canal Dn 250mm Bazin beton Vutila=5mc | Transportul şi colectarea apelor fecaloid-menajere |
|  | 2 Cabină poartă | Stotal= 26,60 mp. | Cabină poartă*. |
|  | Platforma | Betonată acoperită cu o copertină | Parcarea mijloacelor de transport |
| P.S.I. | Rez.PSI | R din beton semiîn- gropat Vinc.= 500mc. | Presiune şi debit de incendiu |
| Amenajări hidrotehnice | Rigole apă | Beton l=0,25m, h= 0,40 – 0,60m | Evacuarea apelor pluviale |
| Zona II de activitate Stotal=7000 mp. | Instalaţii de colectare stocare, stabilizare dejecţii + ape de antrenare şi spălare. | Canale beton Dn 600 - 800mm ; | Transportul dejecţiilor din halele de creştere. |
|  |  | Platforme stocare 6 x (55x 12,0 x2,0) m | Stocarea in vederea mineralizării. |
|  |  | Bazin stocare Dejecţii lichide | Stocarea dejecţiilor în platforme. |

( creşterea, administrarea hranei in regim permanent ;

( valorificarea in viu a exemplarelor la atingerea optimului de creştere, 100-110 kg în viu; Valoarea medie obţinută este pentru anul 2015,  100  Kg/ cap de porc viu livrat.

( colectarea, stocarea in fosele din grajduri, transportul dejecţiilor (în amestec solid–lichid, la platforma de depozitare, platformă existentă cu 6 compartimente fiecare, cu o capacitate de depozitare de 1188 mc la o umplere de 90 %).

Tehnologia utilizată corespunde tehnologiilor BAT( asigurând un impact redus asupra mediului, în conformitate cu strategia UE de dezvoltare durabilă.

În anul 2015 nu s-au semnalat incidente legate de calitatea mediului.

Personalul utilizat pentru desfăşurarea activităţii este cuprins în tabelul 8.

Tabelul 8

| Capital social RON | Număr total de angajaţi ai societăţii* | Număr de angajaţi la activitatea IPPC |
| --- | --- | --- |
|  | mediu | maxim | mediu | maxim |
| 296.340,0 | 33 | 40 | 30 | 35 |
| * Personalul total cuprinde salariaţii pentru toate activităţile desfăşurate în fermă. |

Datele de bază ale tehnologiei utilizate pentru creşterea porcilor comparativ cu BAT.

Tabelul 9

| Ciclu de producţie | Porci graşi medii BAT | Porci- LATINI Com 2015 /media |
| --- | --- | --- |
| Durata ciclului zile* | 180* | 90 - 180 |
| Greutatea la livrare kg | 98 - 110 | 100 |
| Rata de îngrăşare kg | 75-110 | 75-100 |
| Încărcarea halei : nr/m2 kg/m2 | 2,5 – 3,0 250 - 300 | 2,5 250 |

* În situaţia achiziţionării de purcei din Danemarca de 25 Kg timpul de creştere a fost de 90 zile.  În anul 2015, 1753 capete crescuţi 90 zile, 24443 capete sugari crescuţi 180 zile (217 capete porci decedați.) Porci livrați 22193 cu media 100 Kg (Diferența porci aflati în stoc la sfârșitul anului 2014 si stoc la finele anului 2015).

#### 3.4.1.3. Producţia realizată în anul 2015.

Ferma de producţie a livrat în anul 2015 către abator 22193 capete porci reprezentând  o producţie de 2219300 tone carne în viu (100 Kg/cap porc viu) -vezi tabelul 10

Tabelul 10

| Producţia 2015 nr / tone | Capete porci livraţi nr. | Carne în viu livrată/produsă tone | Greutate medie la livrare Kg/cap |
| --- | --- | --- | --- |
| 22193/2219 | 22193 | 2219 | 100 |

#### 3.4.1.4. Materii  prime şi auxiliare utilizate în anul 2015.

Furajele folosite pentru hrana de bază a porcilor sunt produse local si/sau achizitionate de la terti şi procesate cu moara de furaje, care aparţine S.C. LATINI COM S.R.L. Administrarea furajelor s-a realizat conform tehnologiei, în cantitate de 8100,904 tone în anul 2015 . Un kg de furaj conţine şi următoarele microelemente: Mo, Fe, Mg, Zn, Se şi I , care sunt introduse prin substanţele auxiliare adăugate (Premix).

Consumul de apă a fost de 37.988 mc apă în anul 2015 pentru fermă. Au rezultat pentru consumurile specifice în anul 2015, următoarele valori: 3,65 Kg de furaj / Kg carne produsă în viu,  faţă de 4,0 kg furaj / kg carne produsa in viu calculat şi de 17.11 mc apă / tona carne viu,  faţă de 18mc apă / tona carne în viu calculat la bilanțul de masă.

Dezinfectantele folosite au fost Stalosan (1.05 tone/an ), Virocid (aprox. 0,05 tone/an) şi Vanosept (aprox. 17 kg/an), valori autorizate. Dezinfectantele utilizate au fost necesare datorită măsurilor de securitate impuse de autoritatea sanitar veterinară.

În tabelele 11 şi 12 sunt prezentate consumurile de materii prime şi auxiliare, precum şi consumurile specifice.

Materii  prime şi auxiliare intrate în proces, mod de ambalare, depozitare

Tabelul 11

| Nr. crt. | Producţia capacităţi | Materia primă/auxiliară 2015 | Ambalare transport | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr. capete | Denumire | Cantităţi t/an |  |  |
| Creşterea intensivă a porcilor |
|  | 24.443 sugari 1.753 purcei de 25 Kg. | Furaje Premix | 8100,904* (20) | Transport auto cereale | Silozuri cereale |
|  |  | Apa potabilă băut porci | 35.488,0 | Sursă Sistem alimentare cu apă potabilă -localitate Belceşti | Rezervor |
|  |  | Apa spălare + alţi consumatori | 2.500,0 |  |  |
|  |  | Virocid Stalosan Vanosept | 1.11 | Furnizori pentru dezinfectanţi | Magazie |
|  |  | Energie electrică KW/h | 622.956,0 | REȚEA EON | - |

* furaje utilizate combinate din : grâu,porumb,orz,tărâţe de grâu,srot de soia, srot de floarea soarelui, premix.

Materii prime intrate în proces, cantităţi, compoziţie, consumuri specifice

Tabelul 12

| Materia primă | Cantităţi tone/an 2015 | Compoziţie specifică % | Conţinut de microelemente | Consumuri specifice kg/kg carne viu 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaje + premix | 8100,904 | Proteină Minerale Apa | Cu, Mo, Fe, Mg, Zn, Se, I | 3,650 kg furaj/kg carne viu |
| Apa | 37.988,0 | Potabilă | - | 17.11 kg/kg carne viu |
| Dezinfectanti | 1.11 | Diverse | - | 0,5 g/kg carne v |
| Energia electrică | 622.956 Kw/h | Reţea zonă | - | 0,280 Kw/h/Kg |

#### 3.4.1.5. Utilizarea energiei.

Consumul de energie în anul 2015 a înregistrat 622.956 Kw/h . Consumul specific de energie de 0,280 Kw/h / Kg porc viu faţă de valoarea evaluată de consum energetic care s-a situat la 0,1 Kwh / Kg porc viu, se datorează măsurilor de asigurare a bunei stari de viață animalelor și a energiei consumate pentru funcţionarea la capacitate a complexului. Consumul de energie se situează peste consumul BAT de energie. Realizarea performanţei de utilizare eficientă a energiei s-a asigurat prin măsuri de control sever al utilizatorilor de energie dar şi prin utilizarea de instalaţii de consum eficiente cum ar fi instalaţiile de ventilaţie, care valorifică la maxim condiţiile naturale care nu au fost favorabile în anul 2015. În anii precedenți 2006 -2008, au fost luate  măsuri pentru eliminarea pierderilor de căldură, izolarea termică a spaţiilor de cazare şi  monitorizarea consumurilor de energie electrică.

Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice se desfăşoară în continuare în cadrul managementului pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de producţie şi de  mediu ale societăţii.

#### 3.4.1.6.  Regimul de lucru

Regimul de lucru a fost de 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, respectiv 365 zile/an.

### 3.4.2. Gestionarea deşeurilor

#### 3.4.2.1. Colectarea, depozitarea şi valorificarea dejecţiilor

Valorificarea dejecţiilor in agricultură, după mineralizarea şi stabilizarea în platformele de depozitare–stocare, sub formă de  amestec lichid – solid are loc pe suprafaţa de 265,05 ha de teren arabil, funcţie de capacitatea de preluare a solului şi de valorificare a potenţialului nutritiv la producţia de  culturi de câmp , în următoarele condiţii ;

- supravegherea prin organisme de specialitate a caracteristicilor solurilor în zona de administrare a dejecţiilor în agricultură - a fost efectuat în anul 2015 studiul agrochimic prin care s-au efectuat analize de sol și dejecții  de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Iași. Rezultatele s-au concretizat în Raportul care cuprinde starea solurilor fertilizate de către S.C. Latini Com SRL  cu dejecții lichide rezultate de la S.C. LATINI COM S.R.L.

-  monitorizarea impermeabilităţii platformelor de depozitare dejecţii in vederea protecţiei apelor subterane şi evitării migrării elementelor din conţinutul dejecţiilor spre mediul geologic (sol şi ape subterane) ;

- colectarea şi stocarea optimă a dejecţiilor în platformele de dejecţii din dotare pentru asigurarea stabilizării şi obţinerii caracteristicilor optime în vederea administrării în agricultură ;

- respectarea prevederilor DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea  pe      terenurile fertilizate a cantităților maxime de 170KgN/ha/an;

#### 3.4.2.2. Cantitatea și calitatea dejecțiilor

În tabelul 13 sunt prezentate cantităţile şi instalaţiile de colectare, stocare dejecţii în anul 2015.

Cantităţile de dejecţii generate în anul 2015

Tabelul 13

| Obiectivul | Sursa dejec ţii /secţiune evacuare | Instalaţii evacuare dejecţii + apă de antrenare - spălare | DEJECŢII GENERATE tone/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracteristici |  |
| Producţie/an 2015 22193 porci livraţi 100Kg/cap.porc | Producerea dejecţiilor brute în halele de creştere, stocarea în fosele din hale, transportul hidraulic la platformele din apropierea complexului – incinta II . |
|  | Evacuare dejecţii din hale | Fose în hale Canale evacuare dejecţii | Dn 600mm Dn 800mm | 6020 (valorificate 5000) Calitate dejecţii brute 92 % apă şi 1% Ntotal / tonă rezultă 1 x 5.000 /100=50 tone/an Ntotal distribuit în câmp de S.C. Latini Com S.R.L. |
|  | În hale are loc emisia în aer de NH3 prin descompunerea ureei şi amonificarea Norg. +emisii de CO2,H2O,prin consum biologic. |
|  | Staţia de stocare – mineralizare dejecţii. | 6 Platforme stocare dejecţii cu rigole colecta- re lichid | L x l x h 55x12x2m Vtotal = 7.920 mc stocare | Gaze emise t/an 79 t/anNH3 + 87 t/an CH4 + N2O + alte gaze |
| Platforme de stocare – mineralizare 6 x 1.320=7920mc. | Pe platformele de stocare are loc mineralizarea dejecţiilor,aici fiind realizate emisii de NH3, prin procesele de amonificare cât şi a celorlalte gaze de fermentaţie, N2O, N2,H2O prin procese de amonificare, nitrificare, denitrificare. |
| În vederea mineralizării dejecţiilor în platformele de stocare pentru o perioadă de 6 luni, alimentarea compartimentelor platformelor s-a realizat prin scurgerea din canalizare în platformele disponibile. PRELUAREA DEJECŢIILOR DIN PLATFORME S-A REALIZAT CU POMPA DE ALIMENTARE CU NĂMOL A AUTOCISTERNEI, ÎN VEDEREA TRANSPORTULUI PENTRU FERTILIZAREA TERENULUI AGRICOL. FERTILIZAREA S-A REALIZAT CONFORM PROGRAMULUI DE FERTILIZARE ACTUALIZAT ANUAL DE S.C. LATINI COM SRL ,FUNCȚIE DE STUDIILE AGROCHIMICE EFECTUATE. În anul 2011 firma S.C.LATINI COM S.R.L. a efectuat Studiul agrochimic pe solurile administrate cu dejecții provenite din ferma LATINI Com SRL. Rezultatele studiului au fost valorificate în anii 2012 , 2013, 2014 si 2015 la stabilirea terenurilor și a dozelor de administrare a dejecțiilor corespunzatoare. Rezultatele studiului agrochimic efectuat in anul 2015 vor fi utilizate la stabilirea programelor de fertilizare din anii 2016, 2017. |

În tabelul 14 sunt prezentate caracteristicile dejecţiilor conform analizelor efectuate în anul 2015.

Dejecţiile lichide se depoziteazã pe platforma amenajatã şi sunt transportate cu mijloace auto, tractoare cu cisternă, în zona în care se distribuie pe sol, pe terenul de 265.05 ha ,de către  S.C. Latini Com SRL . În anul 2015 s-au distribuit 5000 tone de dejectii cu 42 tone Ntotal.

Terenul pe care s-au administrat dejecțiile a totalizat cca 265.05 de ha , administrat de SC Latini Com SRL. Doza de fertilizare s-a înscris, în medie, în 18.8 tone/ha/anul 2015.

Caracteristicile deșeurilor

Tabelul 14

| Surse generatoare deşeuri* | Tip caracteristici | Cod HG 856/2002 | Cantităţi tone generate tone stoc | Depozitare- - stocare | Valorificare**2015 nutrienţi din dejecţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale porci Platforme de stocare | Dejecţii brute generate 2015 | 02.01.06 | 6020 4350 | Platforme de stocare | Valorificat 5000 tone dejecții cu nutrienți Ntotal 0,84% = 42 tone din care pierderi în atmosferă 5%=5 tone |
|  | Dejecţii mineralizate administrate | 02.01.06 | 5000 | 8,4Kg N/Tonă de dejecții administrate | Distribuire pe teren Ntotal = 42 tone 5 tone în atmosfera |
| * deşeurile specifice activităţii sunt reprezentate de dejecţiile eliminate din hale cu apa de spălare-transport, alte deşeuri sunt nesemnificative dpv al impactului de mediu. ** caracteristicile deşeurilor reprezentate de dejecţiile eliminate sunt: umiditatea (W-92% dejecții brute – 76 % dejecții mineralizate deshidratate prin pierderea apei de transport, evaporare), substanţa uscată (Su- 8% - 24%). Datele din tabel sunt date calculate conform tehnologiei practicate şi corespund BAT. |

Evacuarea ritmicã a dejecţiilor în câmp conform Programului de fertilizare anual, prin SC Latini Com SRL, face ca acestea sã fie valorificate în condiții admise ,care asigură protecția terenurilor și a apelor subterane. În tabelul 16 sunt prezentate datele referitoare la fertilizarea terenurilor cu dejecții.

Administrarea dejecţiilor pe terenul agricol, doze de administrare

Verificarea respectării DIRECTIVEI 91/676/EEC la S.C. LATINI COM S.R.L. în anul 2015.

Tabelul 15

| Surse generatoare/ deşeuri | Azot total | Cantităţi dejecţii adminis-trate | Suprafaţa teren de administrat | Doza de administrat dejecţii | Doza admisă de D91/676/EEC Ntotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone/an | tone/an | ha | tone/ha/an | Kg/ha/an |
| Dejecţii animaliere: 5000 tone valorificate prin administrare în câmp | 42 | 5000 8,4 Kg N/tona de dejecții | s-a administrat pe 265,05 ha | 18.8 tone/ha dejecţii 8,4 x 18,8= 158 158 kg Nt/ha/an 2015 | 170 |
| Sunt respectate prevederile DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC. Datele cu privire la calitatea dejecţiilor au fost preluate din rezultatele obţinute cu ocazia analizelor efectuate privind calitatea dejecţiilor în cadrul Studiu agrochimic OSPA IAȘI , 2015 Acestea corespund cu datele specificate în CODUL BUNELOR PRACTICI AGRICOLE . |

Din calculele efectuate s-a constatat că prin aplicarea a 5000 tone  de dejecţii pe o suprafaţă de 265.05 ha cu o doză maximă de 18.8 tone dejecţii / ha, respectiv 158 kg Ntotal / ha / an corespunde dozei admise de Directiva 91/676/EEC şi anume de 170 kgNtotal / ha. Prin urmare sunt respectate prevederile acestei Directive aşa cum rezultă din tabelul 15.

Rezultatele analitice pentru proba de dejectii provenita de la ferma

S.C. LATINI COM S.R.L. BELCEȘTI

Analize efectuate în anul 2015

Tabelul 16

| Nr. crt. | Elementul analizat | Unitatea de masura | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH (extract apos 1 :5 ) | - | 7,03 |
| 2. | Substanta uscata | % | 17,0 |
| 3. | Umiditatea | % | 83,0 |
| 4. | Fosfor total (P2O5) | % s.u. | 0,94 |
| 5. | Potasiu (K2O) | % s.u. | 0,46 |
| 6. | Azot total | % s.u. | 0,84 |
| 7. | Pierdere la calcinare | % | 69,05 |
| 8. | Reziduu mineral | % | 30,95 |
| 9. | Carbonic organic total | % s.u. | 13,7 |
| 10. | Calciu (CaO) | % | 0,69 |

Cernoziomul pe care se administrează dejecțiile preluate  de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti se află în gestiunea S.C Latini Com SRL.

Nu s-a constatat degradarea calității solurilor.

Rezultatele sunt comparabile cu valorile obținute din investigațiile privind calitatea solurilor efectuate în anii precedenți și prezentate în acest RAPORT în tabelele nr 17 și 18.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din zonele de valorificare a dejecţiilor. Valoarea raportului C/N, cuprinsă între 10 şi 14 arată o rată normală de mineralizare a materiei organice introdusă cu dejecțiile în soluri odată cu nutrienții, N și P .

Conţinutul de microelemente metalice pe terenul administrat cu dejecţii este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic. Nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Conţinutul total de metale grele este, în general, situat sub pragul de alertã pentru folosinte sensibile, iar la unele elemente chiar sub valorile normale ale acestora în soluri (valori de referinţã pentru conţinutul de elemente chimice în sol sunt date în MMGA nr. 344/2004).

Activităţile învecinate sunt de natură agricolă şi anume cultura plantelor, acestea neinfluenţând calitatea solului de pe amplasament şi în afara lui.

Prin urmare, solul din comuna Belcești administrat de SC LATINI COM se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării lui şi a pânzei freatice. Se asigură respectarea la administrarea în agricultură a dejecțiilor și prevederile Directivei 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse din agricultură prin administrarea dozelor de 18,8 tone/ha/an cu un conținut de Ntotal = 158 kg/ha/an.

Figura 4	Localizarea arealului de recoltare a probelor de sol din zona în care s-au administrat dejecții zootehnice

Date analitice  privind conţinutul total de microelemente (metale grele) ale probelor de sol recoltate din tarlalele pe care s-au administrat dejecţii

Tabelul 17

| Localizare | Adâncime | Zn | Cu | Hg | As | Pb | Ni | Cr total | Co | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | ppm |
| S.C. LATINI COM PARCELA ADTĂ CU DEJECȚII | 0-20 | 241,3 | 98 | 0,2 | 0,41 | <1 | 16,4 | 30,1 | 2,1 | <1 |
| Valori normale (Ordin 344/2004)* | 2000 | 500 | 5 | 10 | 300 | 100 | 500 | 50 | 10 |

* Valori de referinţă pentru urme chimice în soluri conform Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării solului

Conform investigațiilor, solul pe care pe care se aplică nămol, provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20% faţă de P.I. (figura 4).

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică dejectii de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul se aplică numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Date analitice privind conținutul total de microelemente ale probelor de sol*

Tabelul 18

| Localizare | Adâncime cm | Zn | Cu | Hg | As | Pb | Ni | Cr | Co | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg s.u. |
| Proba a fost recoltata la limita amplasamen-tului- latura de vest- SC Latini Com SRL | 30 | 241,3 | 98 | 0,2 | 0,410 | <1 | 16,4 | 30,10 | 2,10 | <1 |

Analizele au fost efectuate de catre Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Iasi.       Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului exprimat la material uscat, rezultă că în anul 2015  s-a aplicat doza de 18,8 t/ha/an dejecţii stocate în platforme pentru a introduce în sol o doză medie echivalentă cu 158 kg N total/ha/an.

#### 3.4.2.3. Alte deşeuri rezultate din ferme– ţesuturi animale 02.01.02

Alte deşeuri rezultate din activitatea IPPC în anul 2015, deșeuri menajere, cu excepția dejecțiilor prezentate în tabelul 19, sunt  nesemnificative.

Tabelul 19

| Surse generatoare | Deşeuri generate | Depozitare provizorie | Eliminare * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Cantităţi 2015 Kg/an |  |  |
| Hale purcei | Ţesuturi animale | 1389 (217 purcei x 1-20Kg) | Cameră frigorifică | S.C. PROTAN S.A. |
| * Firma deţine contractul cu S.C. PROTAN S.A. BUCUREŞTI pentru preluarea subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman. |

### 3.4.3. Abatorizare

#### 3.4.3.1. Descrierea abatorului mobil achiziționat

Abatorul descris este de tip „moving  slaughterhouse”, model „Bologna”, având numărul de înregistrare 140301/2014, construit de „Sint Tecnologie” în  conformitate cu normele europene:

Directive machines 2006/42/ce

Directive low voltage 2006/95/ce

Uni en iso 12100:2010

Uni en iso 13857;2008

Cei en 60204-1:2006

Dimensiuni:

- lungime 2,44 m

- lățime 12,19 m

- înălțime 2,89 m

- greutate 7.000 kg

Modulul este amplasat în container de tip maritim, construit din metal  la exterior și căptușit cu material tip p.v.c la interior.

Modulul este împărâit de producător în zona murdară, prevăzută cu utilaje pentru asomare, sacrificare, sângerare, opărire și depilare și zona curată, prevazută cu utilaje pentru eviscerare, porționare si toaletare.

Întreg modulul este conectat la rețeaua de electricitate cu un voltaj de 400 vsi 34 A, având o putere instalata de 20,5 kW; rețeaua de apă potabilă, cu un debit instalat de 12 l/sec; sistem propriu de colectare a apelor uzate prevăzut cu separator de grăsimi cu o capacitate totală de 8.000 l.

Zona murdara cuprinde:

Rampă acces animale vii fabricată din oțel zincat;

Capcană pneumatică fabricată din oțel inoxidabil;

Rampă înjunghiere prevăzută cu dren pentru colectare sânge fabricată din oțel inox;

Cuvă inox cu o capacitate de 50 l pentru colectare sânge fabricată din oțel inox;

Cuvă opărire și depilare la cald , 60-63 c, cu  o capacitate de 180 l, prevăzută cu colector pentru păr, fabricată din oțel inox;

Linii aeriene pneumatice, fabricate din oțel inox.

Zona curata cuprinde

Linii aeriene pneumatice din oțel inox;

Trapă evacuare s;n;c;u, fabricată din oțel inox;

Stand spălare carcasă, prevăzut cu duș din oțel inox;

Întregul modul este deservit de rampa de drenare ape uzate conectată la capăt cu sistemul de captare ce duce la bazinul vidanjabil.

Capacitati instalate  ce deservesc abatorul

Sistemul de colectare ape uzate

Se află în  vecinătatea abatorului și este compus din 3 fose etanșe.

- fosă ape menajere cu o capacitate de 10.000 l ce deservește filtrul vestiar,  destinată colectării apelor provenite din activități igienizare operatori;

- fosă abator cu separator de grăsimi.

## Cod: 48910001000

## Dimensiunea nominală (NG) (litri/secundă) = 10
Dimensiuni (L×l×h) (milimetri) = 2.400 × 1.400 ( 1.820
Conectări DN (milimetri) = 200
Înălţimea racordurilor intrare/ieșire (milimetri) = 485/515
Volumul separatorului (litri) ≈ 3.000
Volumul trapei de nămol (litri) ≈ 1.000
Capacitatea depozitare grăsimi (litri) ≈ 700

- Bazin vidanjabil  ape uzate prefiltrate,  este conectat la fosa cu separator grăsimi, este construit din material tip p.v.c. și are o capacitate de 5.000 l.

Camera de frig pentru produse finite – carcase

Este amplasată în prelungirea abatorului și are un volum de 70 m3, respectiv 30 tone capacitate depozitare și o putere instalată de 2,5 kW, cu destinație refrigerare.

Sistem preluare și depozitare s.n.c.u

Este compus din cuva oțel inox mobilă cu o capacitate de 300 kg, conectată la trapa de evacuare a abatorului cu rolul de a colecta subprodusele nedestinate consumului uman ce urmează a fi dirijate în camera de frig cu destinație specială, livrare periodică pentru neutralizare.

Camera depozitare s.n.c.u

Are o capacitate de depozitare de 18 m3, respectiv 5tone, și este prevazută cu instalație de refrigerare.

Flux tehnologic instalat

Abatorul  are instalată o capacitate funcțională de producție de maxim 1 tonă carcasă/zi sau 25 tone carcasă/lună

Tabel parametric consum abator

| Nr. crt. | Parametri funcționare | Consum/ 1.000 kg produs | Consum/ capacitate maximă totală/lună | Destinație | observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apă potabilă | 500 l | 12.500.l | Flux tehnologic |  |
| 2 | Energie electrică | 50 kW | 1.250.kW | Flux tehnologic |  |
| 3 | Detergent /dezinfectant | 3 kg | 75 kg | Flux tehnologic | Igienizare |

## Tabel deșeuri abator

| Nr. crt. | Denumire | Rezultat/ 1.000 kg produs | Rezultat/capacitate maximă totală/lună | destinație | observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate | 500 l | 12,500 | Bazin vidanjabil |  |
| 2 | S.N.C.U | 150 kg | 3,750 kg | neutralizare | Fără sânge |
| 3 | Sânge | 40 kg | 1.000 kg | neutralizare |  |

#### 3.4.3.2 Traseul mașinii de vidanjare

În figura 5 se arată traseul mașinii de vidanjare în interiorul SC Latini Com SRL care colectează apele menajere de la pavilionul administrativ, respectiv de la filtru muncitori. În acest traseu este prevăzută și colectarea apelor uzate și a altor materiale biologice neutile provenite de la abatorul care se va insera în procesul tehnologic al unității.

## 3.5. Monitorizarea factorilor de mediu

### 3.5.1. Calitatea solului din incintă

Învelişul de sol din incinta S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti se încadrează în clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate (după SRCS-1980)* sau în clasa antrisoluri (după SRTS-2003)** . O mică porţiune aferentă spaţiului verde şi grădinii de zarzavat este acoperită cu un sol aparţinător al clasei molisoluri (după SRCS-1980) sau cernisoluri (după SRTS-2003).

Tipul de sol dominant, denumit după SRTS-2003 este antrosolul calcaric, provenit dintr-un cernoziom erodat, îmbogăţit secundar antropic în carbonaţi, pe un fond natural de carbonaţi.

Datele analitice  privitoare la reacţie şi la conţinutul în macro- şi microelemente de natură metalică sunt prezentate în tabele 20 şi 21 preluate din bilanţul de mediu nivel II.

Bilanţul de mediu nivel II. Tabelul 20

Principalele însuşiri chimice ale solului

din incinta S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

| Nr. pct. recoltare | Adânc. | pH H2O | Humus | Ntotal | C/N | N-NO3 | N-NH4 | Ptotal | PAL | PAL corect. | KAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm |  | % |  | mg/kg | % | mg/kg |
| 1 | 0-5 25-35 | 7,81 7,90 | 2,88 3,30 | 0,206 0,194 | 14 12 | 5,7 7,5 | urme urme | 0,063 0,045 | 91 61 | 54 34 | 360 250 |
| 2 | 0-5 | 7,70 | 5,34 | 0,328 | 11 | 28,5 | 1,2 | 0,184 | 1588 | 1015 | 700 |
| 3 | 0-5 25-35 | 7,98 8,18 | 4,20 2,22 | 0,224 0,158 | 13 10 | 4,6 4,6 | urme urme | 0,071 0,046 | 73 15 | 38 6 | 370 210 |
| 4 | 0-5 25-35 | 7,70 7,07 | 4,68 4,04 | 0,300 0,212 | 11 13 | 15,0 21,3 | 2,4 urme | 0,066 0,056 | 68 32 | 43 27 | 250 200 |
| 7 | 0-5 25-35 | 7,11 8,03 | 3,30 2,04 | 0,212 0,134 | 11 10 | 19,8 9,0 | urme urme | 0,062 0,047 | 524 90 | 439 44 | 220 210 |
| 8 | 0-5 25-35 | 7,80 7,60 | 3,48 3,12 | 0,232 0,204 | 10 10 | 8,4 9,0 | urme urme | 0,050 0,058 | 92 122 | 55 116 | 460 380 |
| 9 Martor | 0-5 25-35 | 6,39 7,00 | 3,48 3,48 | 0,214 0,206 | 11 11 | 6,9 11,1 | 2,4 urme | 0,047 0,044 | 8 6 | 7,8 5,2 | 310 270 |

Din analiza acestora rezultă că reacţia oscilează într-un domeniu cuprins între slab acid (pH= 6,60) şi slab alcalin (pH= 8,18), cu o valoare medie a pH-ului de 7,62, caracteristică domeniului slab neutru, care este predominant.

Conţinutul de humus este mic, pentru textura lutoasă pe care o are solul, cu valori cuprinse între 2,22 şi 5,34% şi o valoare medie de 3,51%. Conţinutul total de azot, cuprins între 0,194% şi 0,328%, cu o valoare medie de 0,220%, arată un nivel mijlociu de aprovizionare cu acest element chimic.

Valoarea raportului C/N, cuprinsă între 10 şi 14 arată o rată normală de mineralizare a materiei organice.

În schimb, aprovizionarea solului cu forme minerale de azot (N-NO3 şi N-NH4) este deficitară. Conţinutul de N-NH4 este redus, în general, la nivel de urme, iar cel de N-NO3 oscilează între 4,6 mg/kg şi 28,5 mg/kg, cu o valoare medie de 11,7 mg/kg

Bilanţ de mediu nivel II. Tabelul 21

Conţinutul total de metale grele (mg/kg) din solul incintei

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

| Nr. pct. recoltare | Adânc. cm | Cu | Zn | Co | Cr | Ni | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-5 25-35 | 15 13 | 73 70 | 28 26 | 41 37 | 41 50 | 20 45 |
| 2 | 0-5 | 21 | 135 | 35 | 48 | 50 | 40 |
| 3 | 0-5 25-35 | 12 11 | 68 65 | 36 35 | 45 41 | 60 70 | 40 50 |
| 4 | 0-5 25-35 | 15 12 | 88 118 | 28 31 | 49 40 | 50 48 | 50 40 |
| 7 | 0-5 25-35 | 13 11 | 113 13 | 36 35 | 30 40 | 56 63 | 45 30 |
| 8 | 0-5 25-35 | 11 10 | 65 64 | 33 31 | 39 40 | 50 60 | 30 35 |
| 9 Martor Limite O.756/ 1997 | 0-5 25-35 P.Alerta P.Interv Zone sensibile | 15 13 100 200 | 85 63 300 600 | 35 33 30 50 | 44 41 100 300 | 73 66 75 150 | 40 35 50 100 |
|  |  | Se consideră zonă sensibilă având în vedere profilul unităţii de zootehnie ceea ce impune siguranţa calităţii produselor rezultate. |

Spre deosebire de azot, aprovizionarea cu fosfor este foarte bună. Conţinuturile normale de P solubil în AL, valori corectate după pH, sunt cuprinse în intervalul mărginit de valorile 32 şi                   122 mg/kg, valori care indică o aprovizionare foarte mare. La acestea se mai adaugă valori excesive de 1588 şi 524 mg/kg PAL corectat, caracteristice probelor recoltate de lângă unele hale de creştere a porcilor.

Aprovizionarea solului din incintă cu potasiu mobil, solubil în AL este de asemenea, mare şi foarte mare, cu valori cuprinse între 200 şi 700 mg/kg K mobil.

Comparativ cu solul din incintă, solul din afara ei, şi anume cernoziomul cambic situat la circa 50 m nord de unitate, pe un teren agricol (proba 9 în tabelele 20 şi 21), are însuşiri chimice apropiate de solul din incintă în privinţa reacţiei, a conţinutului de humus şi azot total şi chiar fosfor total, dar diferite în privinţa nivelului de aprovizionare cu forme mobile de macroelemente şi anume nivel mult mai redus în solul agricol din vecinătatea incintei.

Conţinutul de microelemente metalice (tabelul 23) este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr              (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg). După cum se observă nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Principalele însuşiri chimice ale solului- analize efectuate în anul 2009

din incinta S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

Tabelul 22

| Nr. pct. recoltare | Adânc. | pH H2O | Humus | Ntotal | C/N | N-NO3 | N-NH4 | Ptotal | PAL | Săruri solubile | KAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm |  | % |  | mg/kg | % | mg/kg |
| 1 | 0 - 20 | 8,22 | 3,0 | 0,2 | 11 | 6,1 | urme | x | 15 | x | 49 |
| Analizele au fost efectuate în anul 2009, în luna noiembrie. x = nu au fost efectuate analize la indicatori generali. |

Conţinutul total de metale grele (mg/kg s.u.) din solul incintei

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

Tabelul 23

| Nr. crt. | Indicator analizat | UM | Valori determinate | Ordinul MMGAnr.344/2004 Norme tehnice 16.08.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | As | mg/kg s.u. | 0,410 | 10 |
| 2. | Cd |  | <1 | 10 |
| 3. | Co |  | 2,10 | 50 |
| 4. | Cr total |  | 30,10 | 500 |
| 5. | Cu |  | 98,0 | 500 |
| 6. | Hg |  | 0,2 | 5 |
| 7. | Ni |  | 16,4 | 100 |
| 8. | Pb |  | <1 | 300 |
| 9. | Zn |  | 241,3 | 2000 |
| 10. | Substanță uscată | % |  | 17,0 |

Analizele au fost efectuate de către OSPA Iași, în anul 2015, în cadrul Studiului agrochimic.

Evaluarea pretabilității, după criterii pedo-geomorfologice, în baza Ordinului nr.344 din                  16 august 2004, arată că US 5 și US 6, cu suprafața de 106,21 ha, reprezentând 40% din întreaga suprafață, sunt excluse de la administrarea deșeurilor zootehnice.

Dacă ne referim la situația agrochimică a acestor terenuri, constatăm, în baza aceluiași studiu, că majoritatea sourilor au reacție slab alcalină (92,50%), diferența reprezentând soluri neutre (1,25%) și slab acide (6,25%).

În privința nivelului de asigurare cu fosfor mobil, solubil în acetat lactat de amoniu la pH 3,7 (P-AL), se constată că 72,50% din soluri sunt bine și foarte bine aprovizionate cu fosfor, suprafațe pe care deocamdată nu trebuie să se mai administreze acest macroelement. Diferența de 27,50% reprezintă soluri slab și mijlociu aprovizionate cu fosfor mobil, care mai pot primi fosfor, însă numai sub strict control analitic.

Situația aprovizionării solurilor cu potasiu mobil, solubil în același reactiv convențional             (K-AL), este ușor diferită de a fosforului, în sensul că numai 45% din uprafața totală a solurilor conțin acest element chimic la niveluri de apriovizionare de bine și foarte bine, iar diferența de 55% reprezintă soluri cu o aprovizionare slabă și mijlocie. Prin urmare, aceste soluri mai pot primi noi cantități de potasiu, dar tot sub control analitic.

Datele referitoare la valorile indicelui de azot (IN), cuprinse între 5,02 și 5,32, arată că solurile au o stare bună de asigurare cu azot.

Însă determinările analitice efectuate de ICPA în acest an (buletin de analize nr.17/2016, vezi anexa) arată că într-adevăr conținutul total de azot, cuprins între 0,221 și 0,313%, indică o aprovizionare ridicată și foarte ridicată cu acest macroelement, dar în formă organică, deoarece formele minerale, adică azotul nitric (N-NO3) și azotul amoniacal (N-NH4), sunt mici, prin urmare avem de-a face cu o sabă posibilitate de aprovizionare imediată a plantelor cu azot.

În privința nivelului de aprovizionare cu fosfor mobil, se constată valori contrastante, și anume patru valori excesive (154-194 mg/kg) și șase valori care indică un nivel slab și mediu de aprovizionare cu fosfor.

Conținuturile de potasiu mobil, de peste 318 mg/kg și până la 520 mg/kg, arată o aprovizionare foarte bună cu acest microelement.

În concluzie, pe unele din blocurile fizice, stabilite de OSPA Iași, se mai pot administra dejecții zootehnice, dar numai sub control analitic și cu calcularea de doze de nămol pentru fiecare bloc fizic în parte.

### 3.5.2. Calitatea solului pe care se adminstrează dejecții zootehnice mineralizate

#### 3.5.2.1. Situația agrochimică a terenurilor cu suprafața de 265,05 ha, situate în partea sud-sud-estică a sediulu firmei, pe care s-au administrat dejecții mineralizate

Conform studiului special pedologic și agrochimic privind protecția solurilor pentru utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură, studiu efectuat de OSPA Iași, în anul 2015, pentru SC Latini Com SRL, a rezultat că suprafața gestionată de această firmă este constituită din șase unități de souri. Acestea sunt formate din tipuri diferite de sol, cu suprafețe contrastante și aparținând la clase de pretabilitate pentru administrarea nămolului, de asemenea, diferite         (tabelul 24).

Tabelul 24

Unitățile de sol gestionate de SC Latini Com SRL pentru administrarea dejecțiilor de la porcine

| Unitatea de sol | Tipul de sol | Suprafața, ha | Clasa de pretabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| US 1 | Aluviosol calcaric, proxicalcaric | 108,83 | IV |
| US 2 | Cernoziom epicalcaric | 34,21 | III |
| US 3 | Cernoziom epicalcaric | 8,34 | II |
| US 4 | Cernoziom cambic | 7,46 | III |
| US 5 | Cernoziom calcaric, molic | 103,33 | V |
| US 6 | Antrosol erodic-cernic | 2,88 | V |
|  | Total | 265,05 |  |

### 3.5.3. Calitatea solurilor pe care se vor administra dejecții zootehnice

Dar cel mai inidcat este să se administreze astfel de dejecții pe terenuri care nu au mai primit astfel de materiale. În acest sens, SC Latini Com SRL contractează cu deținătorii terenurilor din partea nord-vestică a Satului Nou, comuna Belcești (figura 6) o nouă suprafață de teren. Din aceasta, SC Latini Com SRL a trimis spre analiză la ICPA șase prbe mediia grochimice, recoltate pe două adâncimi (0-20 și 20-40 cm), al căror buletin de analiză este prezentat în anexă (Buletin de analiză nr.25/2016). Din acesta rezultă că solurile sunt slab acide – neutre, au un conținut mijlociu de azot total și foarte mic de forme minerale, mobile de azot (nitric și amoniacal). Arovizionarea cu forme mobile de fosfor (P-AL) este slabă și foarte slabă, cu excepția unei singure probe, care are un nivel mijlociu de aprovizionare cu fosfor mobil. În schimb, aprovizionarea cu forme mobile de potasiu (K-AL) este bună și foarte bună.

În concluzie, pe solurile în discuție se pot administra dejecții zootehnice de la SC Latini Com SRL.

Figura 6	Amplasarea solurilor pe care se vor administra dejecții zootehnice de către SC Latini Com SRL Belcești

### 3.5.4. Calitatea apei subterane

Apa subterană din puțul existent (fântâna) situată în apropierea serei se menține în parametrii de calitate constatați la bilanțul de mediu, cu un reziduu crescut datorat activității precedente înființării fermei de porci” Latini Com” S.R.L.. Calitatea apei subterane din incinta societăţii, aşa cum rezultă din Buletinele de analiză efectuate în anul 2015 (tabelul 25), este staționară fiind concentrată în săruri.

Calitatea apelor subterane, în aval și amonte de bazinul de dejecții, din incinta amplasamentului

Tabelul 25

| Puţ incintă | pH | CCOCr |  |  | CBO5 | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | P total | Rfix | sulfuri, H2S- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit | mg x dmc-1 |  |
| amonte | 8,01 | SLD(<30) | 4,72 | 0,04 | 8,15 | Duritate totală 0G = 5 | x | < 0,04 | x | < 2 |
| aval | 6,94 | 30,98 | 4,95 | 0,03 | 10,20 |  | x | <0,04 | x | 2,51 |
| Apă necorespunzătoare consumului potabil-apă cu un coținut bogat de saruri. Se constată puternica mineralizare a apei specifică zonei amplasamentului cu apă subterană agresivă determinată de litologia zonei dar și de istoricul utilizării terenurilor pentru creșterea porcilor 30000 porci AEICIP BELCEȘTI |

S.C. Latini Com. S.R.L. este racordată la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează  apa din acumularea de la Tansa-Belceşti. Apa din sursa Belceşti este utilizată ca apă potabilă pentru porci, pentru consumul igienico-sanitar al personalului, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Datele analitice referitoare la calitatea apei furnizate de gospodăria de apă a localităţii, furnizor fiind S.C. APAVITAL S.A. IAŞI, aşa cum a rezultat din probele din reţeaua de alimentare a unităţii, arată un pH 7,5 şi un conţinut de săruri de 400 mg/l. Apa corespunde calitativ din punct de vedere al conţinutului de săruri solubile, al pH-ului și celorlalți indicatori de calitate conform reglementărilor privind apa potabilă specificate în legea 458/2002 și completărilor ulterioare.

### 3.5.5. Calitatea apelor uzate evacuate

Apa potabilă este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Apa uzată menajeră este rezultată  din consumul igienico-sanitar din Pavilionul administrativ. Analizele efectuate pe probele prelevate din bazinul vidanjabil au pus în evidenţă înscrierea în VLE acceptate de NTPA 002/2005. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată ca atare. Apa utilizată la transportul dejecțiilor spre platforma de stocare este  evacuată cu  dejecțiile  (nămol cu 92% apă), după mineralizare în batalele existente ca fertilizator agricol pe terenurile utilizate pentru producerea culturilor de cereale furajere.

Calitatea apelor uzate, evacuate prin vidanjare în sistemul de canalizare al localității Belcești, a fost monitorizată în anul 2015 de către Laboratorul „Lacmed”, din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi Iasi, cat si in cadrul Laboratorului statiei de epurare al SC Apavital Iasi. Rezultatele de laborator relevă înscrierea concentraţiilor în poluanţi în valori admise de NTPA 002/ 2005, rezultatele fiind prezentate în tabelul 26.

Calitatea apelor uzate din Bazinul Vidanjabil de la Sediul Administrativ

Tabelul 26

| Indicatori de calitate | U/M | Valori determinate analiza semestrială 1probă/semestru | Valori admise CONTRACT APAVITAL IAŞI. | Valori admise HG 352/2005 NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit.pH | 7,65 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| MTS | mg/L | 125 | 350 | 350,0 |
| CBO5 | mg O2/L | 176,32 | 300 | 300,0 |
| CCOCr | mg O2/ L | 480,13 | 500 | 500,0 |
| Azot amoniacal | mg/L | 9,93 | 30 | 30,0 |
| Fosfor total | mg/L | 31,92 | 50 | 50,0 |
| Substanțe extractibile cu solvenți | mg/L | 124,00 | - | - |

### 3.5.6. Calitatea apelor de suprafaţă.

În vederea caracterizării calităţii apelor de suprafaţă din zona amplasamentului s-a considerat relevantă caracterizarea  apelor din lacul de acumulare Tansa-Belceşti, acesta reprezentând sursa de apă importantă pentru localităţile din regiune. Rezultatele analizelor fizico-chimice sunt prezentate în tabelul nr.27, datele fiind preluate din  rapoartele de calitatea mediului şi de la D.A. Prut care asigură monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

Calitatea apelor de suprafaţă din Acumularea Tansa-Belceşti.

Tabel nr. 27

| Nr. crt. | U.M. | NH4+ | NO3- | Cu | Zn | Ni | Cr | Pb | Rfix | SO42- | Cl- | CCOCr | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mg/l | 0.7 | 3 | 0.025 | 0,025 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 400 | 140 | 30 | 41 | 10 |
| 2 | mg/l | 0.6 | 3 | 0.008 | 0,025 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 500 | 150 | 30 | 50 | 10 |
| O. 1146/ 2002 | * | III | II | V | IV | I | I | III | I | II | I | III | III |
|  | * Clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în Categorii de calitate conform valorilor de referinţă din Ordinul MAPM nr. 1146/2002. |
| Rezultă încadrarea în categ. a III-a la regimul de oxigen; în categ. a IV-V-a la metale (Zn şi Cu) ; în categ. I-II-a la salinitate. Se face observaţia necesităţii supravegherii evoluţiei calităţii apelor ca urmare a încetării activităţii unor surse de poluare – ca de ex. Complex avicol Hârlău. |

Conform Tabelului nr.27 apele din Tansa suportă consecinţele poluării determinate de surse de poluare încă nesoluţionate din amonte de amplasament şi există probabilitatea acumulării în sedimente a compuşilor metalici ca rezultat al practicării pisciculturii în ultimii 20 de ani şi a dispersării în bazinul hidrografic al reziduurilor de la fostul complex avicol din oraşul Hârlău şi fostul AEICIP Belceşti.

D.A. Prut monitorizează calitatea apelor lacului Tansa-Belceşti.

Calitatea apelor uzate din Bazinul Vidanjabil de la Sediul Administrativ

Tabelul 28

| Indicatori de calitate. | U/M | Valori determinate analiza semestrială 1 probă/semestru | Valori admise CONTRACT APAVITAL IAŞI. | Valori admise HG 352/2005 NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit.pH | 7,65 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| MTS | mg/L | 125 | 350 | 350,0 |
| CBO5 | mg O2/L | 176,32 | 300 | 300,0 |
| CCOCr | mg O2/ L | 480,13 | 500 | 500,0 |
| Azot amoniacal | mg/L | 9,93 | 30 | 30,0 |
| Fosfor total | mg/L | 31,92 | 50 | 50,0 |
| Substanțe extractibile cu solvenți | mg/L | 124,00 | - | - |

### 3.5.7. Calitatea aerului

În vederea verificării emisiilor de poluanţi în atmosferă, aşa cum prevede AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU, se impun măsurători care să conducă la concentraţiile poluanţilor specifici emişi. În conformitate cu activitatea desfăşurată emisiile de poluanţi din activitatea IPPC (fermele de porci) are loc prin ventilaţia halelor de creştere. Concentraţiile de poluanţi emişi sunt fluctuante, acestea fiind influenţate de  vârsta , temperatură si condiţiile de funcţionare a instalaţiilor. Monitorizarea calităţii aerului în halele de creştere trebuie sa se  realizeze tehnologic pentru  asigurarea condiţiilor optime de creştere a porcilor.

Cantitățile de NH3 și CH4 emise se stabilesc teoretic conform factorilor de emisie stabiliti de metodologii care tin cont de tehnologia de creștere. Pentru cei 12486 porci echivalenți/an crescuți în complex au rezultat emisii în atmosferă functie de numărul de porci crescuți respectiv de 79,785 tone NH3 și 87,402 tone CH4.

Verificarea prin analiza calităţii imisiilor în aer a fost efectuată de Laboratorul „PRO MEDIU ECO” Iaşi în treisprezece  secţiuni de control. S-au obtinut următoarele rezultate ,care sunt prezentate în tabelul 29.

Tabelul 29

| Secţiunea de probare ZONA | Interval de probare | Parametrii analizaţi | Valori înregistrate mg/m3 | Valori Limite Admise mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale porci -emisii | 30 minute | NH3 | 11 - 35 | 30 - OMAPPM nr. 462/1993 |
| Limită incintă sediu adm-tiv | 30 minute | NH3 | 0,80 | 0,3 - Legea 104/2011 privind calitatea aerului. |
| Limita incintă - imisii incintă | 30 minute | NH3 | 0,35 |  |

Rezultatele demonstrează că imisiile sunt nesemnificative și că nu constituie un factor perturbator pentru calitatea aerului din zona de amplasament.  De asemenea, calitatea aerului corespunde calitativ pentru protejarea animalelor care sunt crescute în fermă și a personalului de exploatare.

Utilizarea cu precădere a ventilaţiei naturale în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate continuu de masa de aer ,valorile fiind  micşorate de suprafaţa mare de dispersie . Ventilaţia în halele de creştere se asigură natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitivă (difuză) a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi CH4 care sunt emise la nivelul halelor industriale.

### 3.5.8. Evaluarea impactului asupra mediului ca rezultat al activităţii desfăşurate în anul 2015

Nămolul (dejecțiile + apa de antrenare)  stocat și mineralizat în platformele de stocare este aplicat pe terenul societăţii S.C. Latini Com SRL. Producția de 22193 capete porci livraţi  în anul 2015, permite preluarea dejecţiilor sub formă semilichidă, după mineralizarea parţială prin staţionarea, peste 6 luni, în platformele de deshidratare.

Utilizarea în agricultură a dejecţiilor sub formă de amestec lichid - solid se foloseşte la capacităţi verificate privind potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive. Se respectă prevederile DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea unor doze până la nivelul maxim admis de 170 kg N/ha/an. Operaţiunea se execută conform contractelor de utilizare şi supraveghere de specialitate. În anul 2015 dejecțiile au fost administrate pe o suprafață 265.05 ha evaluate drept corespunzătoare pentru fertilizare cu dejecții.

Eliminarea folosirii de aşternut (paie, coceni) în halele de îngrășare şi utilizarea acestora la strictul necesar în maternitate pentru scroafe gestante şi sugari, determina reducerea cantitatii de deşeuri generate din fermă.

In acelaşi scop, de reducere a deşeurilor, s-a reuşit să se obţină o mortalitate redusă în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamente  naturale.

Rezultă că atât d.p.d.v. a calităţii solurilor, climei cât şi scurgerii apelor de suprafaţă, situaţia existentă a permis la nivelul anului 2015 distribuirea pe terenul agricol administrat de S.C. Latini Com SRL a cantității de 5000 tone de dejecţii rezultate din stocul de dejecții din anul 2015 și de la numărul echivalent de 12486 capete de porci echivalenți crescuți/an de la naștere sau de la 25 Kg la 110 Kg crescuți în anul 2015. Administrarea în câmp a dejecțiilor lichide mineralizate în platformele de nămol s-a efectuat conform Programului de fertilizare, în condiţiile respectării regulilor Bunelor Practici Agricole.

# Conform strategiei de dezvoltare a societăţii se asigură permanent îmbunătăţiri în activităţile desfăşurate, prin implicarea permanentă a managerilor în activitățile de limitare a impactului de mediu pe amplasament şi în zonele limitrofe.

## 3.6. Probleme ridicate pe amplasament.

### 3.6.1. Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate.

| Obiectivul | Sursa de apa/secţiu- ne evacua- re. | Instalatii de alimentare cu apă Instalaţii evacuare apă uzată. | Volume necesare/ Volume evacuate mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracte- ristici |  |
| Ferma Capacitate 10000 porci (500 G.V.) Producţie/an 30000 porci 90 – 110Kg I. Porci 15000cap. II. Salariaţi =100 normă consum = 25l/om/zi Necesar de apă 2,5mc/zi 76mc/lună 912mc/an III.ref.500mc 20,8 X 24h=499mc | r.Bahlui(acumulare –Tansa-Belceşti) prin sistem de alimentare localitatea Belceşti. | Racord apă pot. sistem centralizat Belceşti; Rezervor beton semiîngropat; Staţie pompare Conducte de distribuţie apă potabila Pompa inceniu Hidranţi | Dn=150mm Q=10mc/h D=12m H=4,5m V=500mc. Q=6mc/h Dn=150mm Qinst=55mc/h 13 x 10l/s 42mCA | I Apă pota- bilă tehno- logică 37960 II Apă potabilă salariaţi * 912 III Apă PSI Qref.inc= 20,8 mc/h IV Apă stropit spaţii verzi(5,7hax50 l/mpx5luni) ( 14250) |

Apa uzată este rezultată numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare.

Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut pentru animale şi de împingere a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

### 3.6.2. Tratarea dejecţiilor.

În tabelul 30 sunt prezentate date privind instalaţiile de evacuare a dejecţiilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

Tabelul 30

Evacuarea dejecţiilor din halele de creştere a porcilor.

| Obiectivul | Sursa dejec ţii /secţiu- ne evacua- re. | Instalaţii evacuare dejecţii + apă de spălare. | Volume evacuate mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracte- ristici |  |
| Capacitate 15000 porci (500 G.V.) Producţie/an 30000 porci 90 – 110Kg | Producerea dejecţiilor brute în halele de creştere, stocarea în fosele din hale, transportul la platformele de stocare |
|  | Evacuare dejecţii din hale | Fose în hale Canale evacu- are dejecţii | Dn 600mm Dn 800mm | 20076,1- NH3 46,4 20029,7 |
|  | În hale are loc emisia în aer de NH3 prin descompunerea ureei şi amonificarea Norg. +emisii de CO2,H2O,prin consum biologic. |
|  | Staţia de stocare – mineraliza- re dejecţii. | 6 Platforme stocare dejecţii curigole colecta- lichid | L x l x h 55x12x2m Vtotal=7920 mc stocare | 20029,7- NH3 34,92 H2O 6009 +alte gaze 13985,8* reprezintă dejecţii mineralizate cu 92 % apă şi 20,2 tone Ntotal care se distribuie în câmp prin S.C.IVIS TANSA Belceşti. |
|  |  | Bazin de colec- tare lichid din beton amplasat între cele 2 grupe de câte 3 platforme. | Vtotal= 200 mc. |  |
| Platforme de stocare – mineralizare 6 x 1320= 7920mc. | Pe platformele de stocare are loc mineralizarea dejecţiilor, aici fiind realizate emisii de NH3, prin procesele de amonificare(34,92 tone amoniac) cât şi a celorlalte gaze de fermentaţie, N2O, N2,H2O(6009mc)prin procese de nitrificare – denitrificare. |
| Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigură preluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca 6 luni, tehnologia de eliminare a dejecţiilor impunând existenţa spaţiilor de depozitare în vederea stocării pentru mineralizare avansată. Funcţionalitatea platformelor grupate câte trei impune stocarea încă 6 luni după ultima încărcare. Sunt necesare capacităţi de stocare distincte pentru minim 6 luni . Extinderea capacităţii de stocare este realizabilă astfel încât să se asigure funcţionalitatea distinctă a platformelor prin amenajarea separată a alimentării cu dejecţii din grajduri. Capacitatea de 7920mc asigură astfel necesarul de stocare de 6 luni şi evitarea pierderii de azot prin stocare suplimentară. |

### 3.6.3. Evaluarea impactului şi dezvoltarea unui model conceptual al amplasamentului

Evalaurea impactului și modelul conceptual al amplasamentului sunt prezentate în schema de mai jos:

### 3.6.4. Incidente legate de poluare

Nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasament sau în zona de administrare a dejecţiilor.

### 3.6.5. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Amplasamentul obiectivului nu se află situat în apropiere de zone protejate. Se menţionează însă apropierea în zona de sud, sud-vest de cursul de apă Bahlui , cca 1,2 km, şi de principalul lac de acumulare din regiune Tansa-Belceşti, utilizat ca sursă de apă potabilă pentru localitatea Belceşti. Acumularea Tansa-Belceşti se află la distanţă de cca 2,0Km , la sud de terenul pe care se administrează dejecţiile.

### 3.6.6. Costuri pentru operarea instalaţiei IPPC în conformitate cu BAT și investițiile din fonduri europene

În tabelele 31 și 32 este prezentată situația la zi privitoare la investițiile din fonduri proprii și din fonduri europene. Se observă că valoarea totală a costurilor din cele două fonduri s-a ridicat la 1.087.373 lei, iar cheltuielile de mediu și întreținere au fost de 2.140.219 lei. Investițiile din fonduri europene s-au cifrat la 739.807 euro.

Tabelul 31

| Activităţi de producție și de mediu. | Costuri 2015 din fonduri proprii | Costuri 2015 din fonduri europene | Scopul |
| --- | --- | --- | --- |
| Total investiţii din care: | euro | euro |  |
|  |  |  | Funcționarea optima la capacitatea autorizată. |
| Modernizare hala 3 | 49467 | - | ( atingerea capacității autorizate; ( asigurarea condițiilor optime de creștere; ( asigurarea condițiilor de viață pentru animale conform BAT; ( respectarea tehnologiilor de crestere asigurandu-se astfel un impact redus asupra mediului si calitatile acestuia. Modernizări hale, asigurarea unor condiții de viață optime animalelor , conform cerințelor europene, respectiv: densitate, ventilație, igienă, apa, hrana si status sanitar. |
| Modernizare hala 4 | 59376 | - |  |
| Modernizare hala 6 | 74536 | - |  |
| Modernizare hala 9 | 30521 | - |  |
| Modernizare hala 10 | 42575 | - |  |
| Modernizare hala 11 | 20168 | - |  |
| Modernizare hala 12 | 37079 | - |  |
| Modernizare centru macinis | - | 227169 |  |
| Modernizare hale depozitare | - | 362467 |  |
| Bazin depozitat dejectii | 29999 | - |  |
| Cantar rutier | - | 19123 |  |
| Cisterna transport dejectii | 4045 | - |  |
| Incarcator frontal | 116348 | 116348 |  |
| Racitor de cereale/racleta aerare | - | 14700 |  |
| TOTAL INVESTIȚII | 1087573 |  |
| Cheltuieli mediu și Întreținere | Lei |  |  |
| Medicamente | 1686340,00 |  | Distribuitori autorizati |
| Eliminare dejecţii menajere | 331,20 |  | Contract vidanjare SC Apavital. |
| Eliminare ţesuturi animaliere- cadavre | 7544,00 |  | Contract S.C. PROTAN S.A. predare deşeuri animaliere-eliminare. |
| Monitorizare mediu | 9163,84 |  | Analize mediu terţi |
| Alimentare apă | 146761,00 |  | Contract APAVITAL S.A.IAŞI |
| Energie : |  |  |  |
| Energie electrică | 274368,00 |  | Contract Eon Tg. Mures |
| Dezinfecții, deratizare | 6019,38 |  | Personal calificat |
| FONDUL DE MEDIU | 6692,00 |  |  |
| Rapoarte mediu | 3000,00 |  |  |

Investiții din fonduri europene

Tabelul 32

| Titlul proiectului | Valoare proiect | Realizat la 31.12.2015 Valoric/fizic |
| --- | --- | --- |
|  | Total EURO | Fonduri UE % | Fonduri Proprii % |  |
| Modernizare baza de procesare si depozitare cereale in localitatea Belcesti | 739807 | 37 | 63 | 739807 EURO/100% |

### 3.6.7. Autorizări curente

În tabelul 33 este prezentnată lista cu autorizările curente ale firmei.

Autorizări SC Latini Com SRL

Tabelul 33

| Nr. Crt. | E M I T E N T | E X P L I C A T I E | NR. / DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediu |  |  |
| 2 | Apele Romane |  |  |
| 3 | DSVSA Iasi | Autorizare mijloc transport animale vii ( remorca I.M. MIRSA ) | IS - 001 / 16.02.2016 |
| 4 | DSVSA Iasi | Abator de mica capacitate | 289 / 06.01.2016 |
| 5 | DSVSA Iasi | Macelarie | VA 1286 / 21.10.2015 |
| 6 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara veterinara pentru mijloacele de transport de produse de origine animala ( autoutilitara Citroen ) | 237 / 23.10.2015 |
| 7 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara-veterinara exploatatie | 02 / 17.01.2014 |
| 8 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara-veterinara pentru utilizarea produselor de la nerumegatoare in cadrul unitatii de fabricare a furajelor pentru hrana animalelor de ferma ( faina peste ) | 7 / 02.05.2012 |
| 9 | DSVSA Iasi | Inregistrare sanitar-veterinara pentru formatiune dezinfectie, dezinsectie, deratizare proprie | 279 / 05.05.2011 |
| 10 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara veterinara pentru fabricarea preparatelor pentru animalele de ferma | 023 / 11.04.2011 |
| 11 | Pompieri | Referat | 621926 / 22.10.2001 |
| 12 | DSP | Referat | 784 / 25.10.2001 |

## 3.7. Concluzii și recomandări pentru prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării pe amplasament

1.Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigură preluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca. 5 luni şi la care prin efectuarea separării intrărilor în fiecare compartiment se poate asigura un timp de stocare de 6,8 luni.

2.Utilizarea ventilaţiei naturale în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate de masa de aer de pe suprafaţa platformei iar ventilaţia în halele de creştere se asigură natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitivă (difuză) a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi H2O care sunt emise la nivelul halelor industriale.

În halele de creştere prin ventilaţia naturală se asigură pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan, în funcţie de necesităţi.

3. Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

4. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precaţiune de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel încât să se prevină pierderile necontrolate în mediu.

5. Apa uzată rezultată este  numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare a complexului AEICIP Belceşti.

6. Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut şi de împingere cu jet sub presiune a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

7. S.C. Latini Com. S.R.L. este racordat la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează apă din acumularea Tansa-Belceşti. Apa este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Alimentarea cu apă de băut a personalului se asigură ambulatoriu în recipienţi ambalaţi (apa potabilă livrată nu corespunde Legii 458/2003).

8. Unitatea este amplasată la circa 500 m de ultima casă a localităţii. În incinta unităţii nu se semnalează zgomote; dacă animalele sunt corect hrănite şi îngrijite nu se înregistrează nici un zgomot.

9. Mortalitatea este scăzută în complex datorită aplicării de metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in tabere de vară, la exterior, asigurarea unei  hrane adecvată, dezinfecţia imediată a spaţiilor);

10. Deşeurile sunt folosite după cum urmează:

- Nămolul rezultat în urma procesului de mineralizare se aplică ca fertilizant pe terenul societăţii și în viitor pe un teren contractat, în doze care respectă potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive.

Conţinutul de microelemente metalice este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg) şi acestea indică că nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din vecinătatea acesteia.

Solul pe care pe care se aplică nămolul provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20%.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării solului şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului stipulate în Ordinul 344/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură şi în Directiva 91/676/EEC- directiva nitraţilor.

Solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este un cernoziom cu o reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi   N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii.

Conţinutul total de metale grele se situează în limite normale, caracteristic fondului pedogeochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Solul pe care se vor aplica dejecțiile zootehnice este, de asemenea, pretabil, având un conținut redus de azot și fosfor mobil. Urmează ca acesta să fie analizat în detaliu pedologic și agrochimic.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul trebuie aplicat însă numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Nămolul relativ proaspăt din platforme are reacţie slab respectiv mediu alcalină, iar nămolul uscat, mineralizat are reacţie moderat acidă. Reacţia alcalină a nămolului proaspăt şi a supernatantului este dată de conţinutul ridicat de amoniac. Prin uscare şi pierderea amoniacului cantitatea de N total din nămol s-a redus, fosforul a rămas aproape constant şi ambele probe de nămol prezintă cantităţi semnificative de potasiu.

Conform analizelor efectuate  nămolul rezultat în urma stocării dejecţiilor de la porci în platformele de deshidratare  conţine cantităţi însemnate de macroelemente.

Faţă de valorile întâlnite în mod obişnuit în soluri, în nămolul analizat conţinutul de Cu este de până la 7,5 ori mai mare, iar cel de Zn de aproape 11 ori mai ridicat fără a depăşi valorile admise petru conţinutul admis în nămoluri când se administrează în agricultură. Conţinutul este datorat pe de o parte probabil suplimentelor în microelemente care se dau în hrana animalelor, pe de altă parte dejecţiile prezintă în mod normal conţinuturi mai mari în aceste elemente esenţiale vieţii comparativ cu solurile.

Conţinuturile celorlalte  metale grele din nămolul cercetat sunt mult inferioare concentraţiilor maxime admise de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură cât şi concentraţiilor normale în soluri.

În concluzie, datele analitice ale nămolului(dejecţiilor) rezultat de la creşterea industrială a porcilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, arată că acesta conţine însemnate cantităţi de elemente nutritive, atât macro- cât şi microelemente. Nămolul constituie un foarte bun material fertilizant.

Drept componentă restrictivă ar putea fi considerată salinizarea dar având în vedere tipul de sol pe care se aplică acest nămol care este un cernoziom cu textură  lutoasă şi doza de material aplicată, circa 30 t/ha/an,maxim 40t/ha/an, se poate  considera că administrarea nu ridică probleme de salinizare secundară a solului.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din platforme ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha valoare situată sub nivelul admis de Directiva nitraţilor 91/676/EEC pentru asigurarea protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării cu nutrienţi. Nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate cu mijloace şi tehnici care să permită respectarea dozelor de administrare în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane poate fi asigurată prin măsuri de supraveghere şi de respectare a tehnologiei de colectare , transport şi administrare în agricultură a dejecţiilor.

# Footnotes

Actul de vânzare – cumpărare confirmă dreptul de folosinţă asupra terenului de 187.876,95 mp, din care 136936,30mp amplasamentul incintei  S.C.LATINI COM S.R.L. Belceşti.

Acumularea Tansa-Belceşti, realizată în anul 1975, cu S=352ha şi Vutil=10mil.mc.,scop principal alimentare cu apă, irigaţii, apărare inundaţii. Apele lacului prezintă o calitate corespunzătoare pentru potabilizare cu valori ușor crescute ale  substanţelor organice provenite de la sursele locale de impurificare, localitățile Cotnari și Hârlău și ca urmare a  utilizării lacului de acumulare pentru piscicultură intensivă.

Clădirea care a fost construită după anul inființării AEICIP BELCEȘTI, 1983, se află peste drumul de acces în fermă în zona intrării principale zonă în care se află obiective ca sediul administrativ și gradina de legume care nu prezintă impact asupra calității mediului.

Platformele de stocare sunt în fapt bazine din beton cu un volum de 1.320  mc ( 6 = 7.920  mc volum total dejecții.

( BAT - Best Available Techniqus - Cele mai bune tehnici disponibile.

Conform analizelor OSPA IAȘI efectuate în anul 2011, 2015 pe tulbureală (dejecții lichide rezultate din halele de creștere depozitate în platforme (batale din beton). Dejecțiile au fost preluate cu autocisterna pentru distribuirea în camp, în vederea fertilizării.

167 Kg N/ha se considera îndeplinită condiția de protecție a apelor împotriva poluării cu nitrați avand în vedere conținutul în azot total al dejecțiilor din stoc.

* SRCS -1980 - Sistemul Român de Clasificare a Solurilor, 1980

** SRTS -2003 - Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor, 2003

Probele reprezintă imisii în atmosferă de NH3 în incinta fermei efectuate în anul 2006 cand s-a efectuat verificarea incadrarii aerului in parametrii admisi de reglementarile privind calitatea aerului.

# Text boxes

Ad-

minist

Abator mobil

furaje

Terenuri de      administrare

500 ha

S.C.LATINI COM SRL Belceşti

Reciclarea nutrienţilor din dejecţii

prin integrarea complexului în ac-

tivitatea de producţie agricolă din

zona amplasamentului.

Platforme

deshidratare

Activităţi adm.

Moară furaje

non IPPC

Hale porci

Activit.IPPC

6.6.Creştere porci –15.000 capete >30Kg

NOSE- P 11004

NOSE- P 11005

Figura 5	Traseul mașinii de vidanjare

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti                                                          NH3

Schema  de  integrare în mediu

ZONA I

Incintă complex

13,69 ha

Norg

N-NO3-

N N

N2                                                                           N2

N2O                                       ZONA II        NH3

Platforme dejecţii

NO3-                                                                                 0,59ha

ZONA III

Teren distribuire

Dejecţii –500ha

ZONA I   –  amplasament incintă, emisii în aer prin ventilaţie naturală.

ZONA II  –  platforme dejecţii, stocare – mineralizare, NH3        NO3   N2O

ZONA III – terenuri agricole în afara amplasamentului, reciclarea nutri-

enţilor, N şi P, prin preluarea culturilor agricole pentru fura-

jare.

1. Epurarea apelor uzate în afara amplasamentului, prin transport cu auto-

vidanja în staţia de epurare a localităţii Belceşti.

Emisii în aer NH3=

46,44 tone/

an

Instalaţii

utilizare

Procesul de hrănire

a porcilor, creştere

şi îngrăşare.

11 hale-15000porci

Instalaţie IPPC

NOSE  10104,10105

FURAJE

APA POTABILA

APA SPĂLARE

VITAMINE

DEZINFECTAN.

4

5

2

3

Apa subterană

Apa de suprafaţă

Solul

Dejecţii

20029mc/

an W= 94%

Produse

3000 tone/

an porci vii

Ape uzate f.menajere

732mc/an

1

500 ha

IVIS -     agri-

TANSA  col

Procesul de tratare a dejecţiilor

Platforme deshidratare 6x1320= 7920mc

Dejecţii mineralizate =16425mc/an

W =92% N-NO3= 70.5 tone

Emisii în aer - NH3=95 tone/an

Depozitare

Materii prime