Anexa nr. 5.E

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

TRANSFORMARE PARC ZOO ÎN GRĂDINĂ PUBLICĂ, MODERNIZARE CONSTRUCȚII, AMENAJARE AMFITEATRU, SPAȚII CREAȚIE - EXPUNERE, SERĂ, AMENAJARE INCINTĂ

II. Titular:

| Beneficiar: | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ |
| --- | --- |
| Adresa beneficiar: | Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 |
| Persoana de contact din partea beneficiarului: Numărul de telefon, adresa de e-mail | Dobriban Lacramioara, 0740009521, e-mail: lacramioara.dobriban@primariapn.ro |
| Amplasament: | Jud. Neamț, mun. Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 30B |
| Proiectant general: | S.C. ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURĂ SRL Arh. Marius Bortas, Tel: 0727172794, email: office.arhivolta@gmail.com |
| Număr proiect: | 04/2022 |
| Faza de proiectare: | P.Th. |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Tema de proiectare propune remodelarea actualei grădini zoologice şi transformarea acestui spaţiu într-un loc al comunităţii (grădină publică) reprezentativ din punct de vedere funcţional atât spaţiu peisagistic eficient organizat dar şi ca landmark/poartă de acces către muntele Cozla şi traseele turistice pe care acesta le oferă.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Terenul este ocupat de 13 construcții după cum urmează:

- C1 casă bilete 4 mp (propus: punct info) – nu sunt interventii asupra constructiei

- C2 vestiar 4 mp (propus: punct info) – nu sunt interventii asupra constructiei

- C3 adăpost animale 6 mp - propus spre desfacere*

- C4 foișor 14 mp -propus spre recondiționare/renovare

- C5 foișor 15 mp -propus spre desfacere*

- C6 magazin 50 mp - propus spre înlocuire cu seră urbană

- C7 magazie 20 mp - propus spre desfacere*

- C8 magazie 77 mp - propus spre desfacere*

- C9 toaletă publică 20 mp - propus spre reconstruire și extindere

- C10 adăpost animale 59 mp - propus spre desfacere*

- C11 foișor 18 mp -propus spre recondiționare/renovare

- C12 bazin apă 66 mp -propus spre reconstruire

- C13 foișor 15 mp -propus spre recondiționare/renovare

________________________________________________________________________

* fiind vorba despre adaposturi pentru animale si magazii furaje, acestea sunt constituite doar din imprejmuiri/tarcuri si partial acoperite cu sarpante.

SITUAȚIA PROPUSĂ

lntervenţiile vor avea ca rezultat refuncţionalizarea fostei Grădini zoologice, luând în considerare următoarele elemente: contextul general şi caracteristicile specifice locului, utilizatori, activităţi, aspectele tehnice conform documentaţiei fumizate, intervenţii la configuraţia spaţială, vegetaţie, paviment, mobilier urban etc.

Spaţiul nou propus va fi destinat activităţilor de relaxare, sport, creaţie, prin propunerea unor zone specifice. Totodată se doreşte reamenajarea actualei cuşti a ursului şi transformarea acesteia într-un element arhitectural al memoriei, făcând o trimitere la precedenta funcţiune a spaţiului. Parcul poate fi spațiul în care se pot organiza spectacole în aer liber, expoziții de fotografie, zone cu caracter recreațional provizoriu şi multe altele, evenimente care contribuie în mod decisiv la creşterea atractivităţii zonei pentru vizitatorul local sau turistii aflaţi în zonă.

Parcul va trebui sa fie perceput şi ca un punct în sine de atracţie în parcurgerea str. Ştefan cel Mare (odihnă, recreere, socializare, etc.) dar şi ca un punct de plecare pentru zona verde şi traseele turistice ale muntelui Cozla;

Va fi amplasat pe zona cu declivitate mare de pe latura de est un amfiteatru prin modificarea minimală a terenului pentru a oferi o perspectivă spre scena pentru spectacole estivale, prezentări de film, alte evenimente culturale;

Se păstrează grota ursului (inclusiv bazinul de apă) cu studierea posibilităţii de a se amenaja spaţii de expunere privind istoria locului;

Se va confecţiona un monument al ursului, o siluetă stilizată realizată din barele fostei cuşti;

Vor fi introduse în compoziție module container ce pot fi utilizate de persoane pentru ateliere de creaţie şi învăţare pe timp de vară şi târguri temporare pe timp de iarnă. Materiale utilizate pentru finisarea exterioară vor fi de preferinţă lemn-metal-piatră-sticlă;

Platformă exterioară (zonă versatilă pentru expoziţii temporare) delimitată de fosta împrejmuire a leului;

Se propune marcarea istoriei parcului în evoluția sa, cu punerea în evidență a personalității fondatorului Nicu Albu;

Se remodelează lacul existent ( element central al parcului) transformându-se într-o amenajare cu un curs de apă care să cuprindă bazine, cascadă si podeste;

Terenuri special amenajate, destinate copiilor cu vârste cuprinse între 2- 6 ani și respectiv 6-12 ani, fiecare dotat cu obiecte de joacă corespunzatoare vârstei;

Delimitarea acestor spatii se va face cu gard viu;

Se vor propune echipamente cu garanție 15 ani;

Se va păstra trama actuală şi se va extinde/modifica în zonele de intervenţie, cu legătură spre punctele de interes din amonte (trasee turistice de pe Cozla, Aleea Trei Căldări);

Porțile propuse, care replică cele originale, se vor monta la accesul din nord-est. Datorită

conformării terenului, cele două porti laterale se vor bloca cu jardiniere/vase din ceramică.

Publicul are nevoie de spatii largi de socializare, cu mobilier urban modern, cu posibilitatea sa petreaca timpul in aer liber, pe peluze de gazon curate, la umbra masivelor de arbori;

Bănci amplasate în zona aleilor, zona locurilor de joacă;

Bănci şi mese fixe pentru jocuri statice (şah, table);

Este necesara completarea acestui mobilier urban cu obiecte arhitecturale cu rol de odihnă şi socializare amplasate nu numai în zona de circulaţii pietonale, ci şi în zonele verzi. Trebuie eliminat conceptul ,,nu călcaţi iarba''. Publicul trebuie să se bucure de spaţiul verde urban în toate formele lui - peluze de gazon, la umbra arborilor, etc.;

Coșuri de gunoi de tip ECO fiecare dotat cu compartimente diferite pentru selectarea ecologică a deșeurilor;

Concept accesibilitate în toate zonele;

Pe timp de noapte, iluminatul arhitectural poate asigura scenografii minunate într-un spaţiu public, punând în valoare formele şi volumetriile masivelor de arbori indiferent de anotimp, aruncă umbre şi descoperă conuri de lumină, astfel încât spaţiul este viu şi direcţionează privirea vizitatorului către întreg parcul;

Montare stâlpi de iluminat pietonal cu înălţimea de 6m, fiecare dotat cu cate un corp de iluminat LED cu proiectie verticala (de sus in jos) şi spoturi încastrate in zonele verzi pentru iluminat ambiental (sub masivele de arbori existenti si/sau propusi), proiectoare LED pentru iluminat arhitectural construcţiile şi amenajările existente şi proiectate;

Sistemul de iluminat va fi proiectat cu telegestiune;

Păstrarea împrejmuirii pe zonele strict necesare (zona cu declivitate mare de pe latura de nord, proprietăţi particulare de pe latura de est), în rest delimitare cu gard viu. Parcul trebuie sa devină un spaţiu primitor şi relaxant, care să indemne la parcurgere şi exploarare;

Se va asigura construirea unei alveole pentru statie autobuz;

Reţele noi de canalizare pluvială (inclusiv pentru irigaţii - min 20 mc), apă, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică, sistem CCTV, sistem automatizare; Realizare zonă pază şi protecţie (gardieni);

Realizare zonă funcţională toalete;

Reconfigurarea construcției C6 (magazin) in vederea amenajarii unei sere urbane si a unui mic spatiu de relaxare tip cafenea in interior, păstrându-se suprafața construită a fostei clădiri.

- justificarea necesităţii proiectului:

Proiectul isi propune sa puna in valoare pe de o parte aspectul material al amplasamentului iar pe de alta parte memoria locului, acesta constituind un simbol al orasului. Reconversia Parcului Zoologic presupune transformarea acestuia într-un spatiu reprezentativ al orasului cu valoare de simbol, vector de dezvoltare economică și socială pentru comunitatea locală. Astfel se propune o interventie minim invaziva asupra existentului în vederea valorificarii potentialului zonei. Transformarea Parcului Zoologic în Grădină Publică se doreste a fi un moment important în istoria Municipiului Piatra Neamt, o articulatie de legătură între trecutul orasului si viitorul ce îmbrătisează tehnologia, inovatia, arta. Proiectul este gandit in context actual oferind insa posibilitatea dezvoltarii mai multor directii de actiune la nivel local si nu numai.

c)  valoarea investiției: 6.400.000 lei

d)  perioada de implementare propusă: 9 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

lmobilul este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt.

lmobilul cu destinatia de Parc Zoologic compus din terenul cu suprafata de 8.343 mp cu NC 68803 si constructiile aferente conform Certificatului de Urbanism nr 1146 / 15.12.2021 este  proprietatea Municipiului Piatra Neamt - domeniul public conform actelor inscrise in Extrasul de carte funciara pentru informare cu Nr. cerere 67018 din 18.11.2021.

Proiectul se realizeaza pe limitele amplasamentului actual, mai sus indicat si NU este solicitata nici o suprafață de teren pentru folosinta temporară.

ANEXAT  PLAN DE SITUATIE

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie; - Nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); - Nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; - Nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- Pentru desființatea construcțiilor se vor folosi utilaje specifice alimentate cu motorină și curent electric.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

| Alimentarea cu energie electrică | Racord existent în incintă DelGaz Grid |
| --- | --- |
| Alimentarea cu gaze naturale | Nu este cazul. |
| Alimentarea cu apă | Racord existent în incintă ApaServ |
| Apele uzate și cele meteorice | Racord existent în incintă ApaServ |

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- Dupa finalizarea lucrărilor de demolare/construire  se vor reface spațiile verzi și circulațiile pietonale afectate.

- După desființarea construcțiilor și amenajărilor se vor preleva probe de sol din zonele cu posibile contaminări (fostele țarcuri pentru animale) pentru a fi analizate și pentru a se lua măsurile ce se impun.

- Lista punctelor de prelevare în coordinate Stereo 70

| Nr. pct | Locație | coordonata X | coordonata Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | țarc mufloni | 604075 | 604941 |
| 2 | țarc mufloni | 604065 | 604956 |
| 3 | țarc cerb | 604066 | 604979 |
| 4 | țarc cerb | 604079 | 604970 |
| 5 | țarc cerb | 604062 | 604938 |

- În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor se vor identifica și alte zone posibil contaminate se vor preleva probe suplimentare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

In prezent sunt trei cai de acces:

| Căi de acces public | Auto | Strada Ion Creangă |
| --- | --- | --- |
|  | Pietonal | Strada Ștefan cel Mare Aleea Parc Cozla, Nr. Cad.: 53774 |

Se propune un nou acces pietonal în incinta parcului din Aleea Trei Căldări pentru a se face legătura cu traseul turistic adiacent.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; - Nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare;

Tinand cont de faptul ca proiectul presupune si  desfaceri, acestea vor fi realizate conform LEGII nr. 50/1991, (R) 2018, cu respectarea Tenologiei de executie pentru executarea lucrarilor de desfiintare specificate in cadrul Memoriului Tehnic General.  Elementele de constructie care fac obiectul desfacerilor NU contin azbest sau alte materiale cu regim special.

Înainte de a începe lucrările de demolare se va înştiinţa în scris DELGAZ GRID PIATRA NEAMT pentru debranşarea construcțiilor de la reţeaua electrică, izolând şi înlăturând pericolul de electrocutare si de explozie.

Următoarea fază este dezafectarea instalaţiilor electrice în scopul demontării tuturor cablurilor şi a aparaturii electrice care mai poate fi folosită (intrerupatoare şi tablouri electrice , corpuri de iluminat, etc.).

Echipa de muncitori constructori va începe lucrul numai după ce societatea comerciala enumerata mai sus a terminat operaţiile specificate.

Se va delimita un perimetru cu ajutorul benzilor de avertizare care sa marcheze zona santierului perimentral pe toate laturile amplasamentului.

Se vor desface şi demonta de sus in jos, respectând urmatoarele etape:

- Demontarea şi depozitarea tâmplăriei interioare si exterioare existente

- Desfacerea şi depozitarea părţilor superioare ale magaziilor si adaposturilor pentru animale.

- Desfacerea învelitorii din tabla

- Desfacerea asterealei si a şarpantei din lemn.

- Desfacerea, demontarea şi demolarea structurii

- Demolarea pereţilor din lemn

- Desfacerea treptelor exterioare de acces şi a trotuarelor

- Desfacerea învelitorii din tabla

Tehnologia desfaceri învelitorii din tabla constă in urmatoarele lucrări:

- Desfacerea învelitorii se va începe de la coamă spre streaşină ;

- Se desprinde tabla prin extragere sau tăierea elementelor de fixare ;

- Tabla se vor depozita în stive ;

- Se vor scoate elementele de fixare a componentelor şarpantei (scoabe,şuruburi,bride metalice,etc.).

- Desfacerea asterealei şi a şarpantei din lemn

Tehnologia desfacerii consta în urmatoarele operaţii:

- Desfacerea şipcilor şi asterealei se va începe de la coamă spre straşină

- Se vor desface în urmatoarea ordine:

- Căpriorii (cornii) cu ajutorul unei răngi despicate,tesla,cleşte de cuie,etc.;

- La desfacerea panelor de coama, a celei intermediare şi de streaşină se vor scoate mai întâi scoabele şi cuiele cu ajutorul cărora sunt prinse de popi (de grinzi în cazul panelor de streaşină) apoi se vor desface îmbinarile care asigură continuitatea panei;

- În cazul popilor se vor desface mai intâi cleştii din lemn care asigură rigidizarea lor în plan orizontal , a eventualelor contrafise, apoi scoabele şi cuiele care fixează popii de tălpi.

- Tălpile fixate prin intermediul scoabelor sau mustăţilor de planşeu;

- La demontarea cosoroabei se desfac legăturile şi planşeul care pot fi rigidizate prin intermediu mustăţilor şi a scoabelor, apoi se vor desface îmbinările care asigură continuitatea în plan;

- Elementele de şarpantă vor fi coborâte de pe clădire prin intermediul unor scări de lemn,metal sau aluminiu care vor fi bine ancorate, sau cu ajutorul frânghiilor ori a jgheaburilor din material plastic / lemn;

- Materialele combustibile din demolări vor fi depozitate în stive, într-un ţarc închis la o distanţă de min.12m de o eventuală sursă de incendiu.

- Desfacerea, demontarea şi demolarea structurii

- Demolarea pereţilor din lemn

- Desfacerea treptelor exterioare de acces şi a trotuarelor

- Demolarea peretilor din lem.

Tehnologia desfacerii consta în urmatoarele operaţii:

- Se va desface anvelopanta perimetrala prin extragerea elementele din scandura cu ajutorul: ranga, ciocan de dulgher si tesla.

- Se vor desface contrafisele si elementele oblice de contravantuire a structurii iar, in final, popii/montantii verticali si talpile acestora.

- Desfacerea trotuarului:

Tehnologia de demolare constă in:

- Desfacerea trotuarului

- Transportul molozului rezultat

Construcţiile propuse pentru desființare nu prezintă elemente sau detalii valoroase de arhitectură.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Faza de constructie este faza DTAC/P.Th. conform documetatiei anexate.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate- Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; - Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); - Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. - Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Vor fi executate lucrarile de desfacere ale imprejmuirilor/tarcurilor pentru animale precum si a magaziilor pentru nutret. Tarcurile animalelor fiind realizate din elemente/grilaje metalice iar magaziile pentru nutret sunt simple imprejmuiri partial acoperite cu sarpanta, invelitoarea fiind realizata din tabla. Aceste constructii avand un caracter provizoriu nu au fost prevazute cu fundatii. Defacerea acestor amenajari va fi realizata conform  Tenologiei de executie pentru executarea lucrarilor de desfiintare specificate in cadrul Memoriului Tehnic General.

Aprovizionarea cu materiale si evacuarea molozului se va efectua prin accesul existent din str. Ion Creangă.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Refacerile sunt specificate in solutia de proiectare propusa, realizata conform cerintelor din Certificatul de Urbanism si Temei de proiectare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; - Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

- se vor folosi utilaje si echipamente performante care sa scurteze perioada de executie si sa reduca impactul asupra vecinatatilor (zgomot, praf, vibratii);

Etapele principale:

- Debransarea de la sursa de electricitate,

- Desfacerea se va realiza de sus in jos, de la elementele de sarpanta pana la elementele de ancorare la sol si de la interior catre exterior, conform Tehnologiei de executie pentru executarea lucrarilor de desfiintare specificate in cadrul Memoriului Tehnic General.  Elementele de constructie care fac obiectul desfacerilor Nu contin azbest sau alte materiale cu regim special.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; -  Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) –

In acest sens beneficiarul a incheiat un contract cu agentia de salubrizare Brantner Green Solution.

După desființarea construcțiilor și amenajărilor se vor preleva probe de sol din zonele cu posibile contaminări (fostele țarcuri pentru animale) pentru a fi analizate și pentru a se lua măsurile ce se impun

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Distanţe faţă de graniţe conform „Natura 2000Network Viewer” :

1. Vânători-Neamț  (SiteCode: ROSCI0270) cca. 16.3km;

2. Munții Goșman  (SiteCode: ROSCI0156) cca. 1,6km;

3. Lacurile Vaduri și Pângărați  (SiteCode: ROSPA0125)cca. 1,7km.

4. Pădurea și Lacul Mărgineni  (SiteCode: ROSCI0424) cca. 16,4km.

5. Masivul Ceahlău  (SiteCode: ROSPA0129) cca. 19,7km.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Distanţe faţă de Monumentele Istorice conform “Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)”

NT-II-m-B-10579 – Casa Albu cca. 11m

NT-II-m-B-10578- Casa cca. 27m

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

In Studiul Istoric anexat regasiti documentatia foto cu situatia existenta.

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Conform Certificatului de urbanism atasat prezentei documentatii, lmobilul este incadrat conform PUG in UTR 1 cu functiunea dominanta: institutii, servicii publice de interes general si rezidentiala, subzona subzona V2 a spatilor verzi publice, cu acces limitat de  folosinta specializata.

Utilizari admise: sunt admise numai constructiile legate de programul specific functiunii specializate.

Utilizari interzise: se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate; se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate; se interzice conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale; se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor.

Prin proiectul de față se doreste remodelarea actualei grădini zoologice şi transformarea acestui spaţiu într-un loc al comunităţii (grădină publică).

 politici de zonare şi de folosire a terenului - Nu este cazul

 arealele sensibile  - Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonate geografice prezente in ilustrare topo.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare - Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - Nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. - Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În faza de execuție pulberi nepericuloase, praf și noxe ale utilajelor de construcție.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Folosirea de utilaje moderne și performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În faza de execuție utilajele și uneltele folosite pentru construcție.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Folosirea de utilaje moderne și performante care să scurteze perioada lucrărilor, stabilirea unui program strict de lucru.

În faza de exploatare pe latura de sud spre str. Ștefan cel Mare și est spre locuința existentă s-aue prevăzut perdele de vegetație cu rol în combaterea poluării în general și a zgomotelor și vibrațiilor în special.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; - Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. - Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În faza de execuție, în mod accidental, produse petroliere de la utilajele și uneltele folosite pentru construcție.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Folosirea de utilaje moderne și performante.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. - Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

În partea de est a amplasamentului studiat identificam la o distanta de cca. 5m o locuință.

Distanţe faţă de Monumentele Istorice conform “Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)”

NT-II-m-B-10579 – Casa Albu cca. 11m

NT-II-m-B-10578- Casa cca. 27m

Față de nici una din cele enumerate mai sus nu este instituit un regim de restricție.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

În vederea protejării împotriva poluării fonice se va amplasa pe latura de est către cea mai apropiată locuință o barieră verde, care acționează atât ca protecție fonică cât și ca protecție vizuală.

În timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a demolărilor (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- în timpul lucrărilor de execuție se va asigura împrejmuirea și curățenia în șantier. Ieșirea mașinilor ce transportă materiale se va face numai după curățarea acestora, pentru a preîntâmpina murdărirea drumurilor publice din apropiere. Toate încărcăturile vor fi acoperite.

- organizarea de șantier va fi împrejmuită pentru a preîntâmpina accesul persoanelor neautorizate. În incinta astfel creată se vor amenaja suprafețe pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor.

- toate echipamentele de lucru vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizării in exterioarul clădirilor. Deasemenea se va stabili un program strict de lucru.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării,inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeuri rezultate din demolare:

| Zona/Obiect propus spre demolare | Materiale rezultate in urma demolării |
| --- | --- |
|  | Beton/mortar/ caramida cod: 17. 01.07 | Material lemnos cod 20.01.38 | Metal (tablă, plasa metal, profile metalice) cod 17.04.05 | Sticlă cod 17.02.02 |
|  | [mc] | [ mc] | [kg] | [mp] |
| C3 - ADAPOST ANIMALE |  | 0.5 | 3 |  |
| C5 - FOISOR |  | 2 | 12 |  |
| C6 - MAGAZIN |  |  | 1950 | 32.25 |
| C7 - MAGAZIE | 15 |  | 300 |  |
| C8 - MAGAZIE |  | 7 | 50 |  |
| C9 - TOALETA PUBLICA | 20 | 1 | 180 |  |
| C10 - ADAPOST ANIMALE |  |  | 646.4 |  |
| Plăci din beton adiacente zonelor C6, C7 | 110 |  |  |  |
| Imprejmuire | 40 |  | 6200 |  |
| TOTAL [UM] | 185 | 10.5 | 9341.4 | 32.25 |

Noxe rezultate din demolare :

- Emisii de pulberi nepericuloase şi praf, cantitate estimatã: 0,5 mc;

- Alte tipuri de deşeuri : nu.

- Deșeuri menajere ce vor fi colectate selectiv, depozitate în locuri special amenajate în vederea eliminării/valorificării

- Deșeuri de pământ și pietriș (rezultate din săpături) ce vor fi refolosite în lucrări de terasamente pentru sistematizarea terenului, la umpluturi, cât și pentru alte lucrări provizorii de drumuri, platforme.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

Demolarea se va face cu perdele de protecție împotriva prafului.

Nivelul de zgomot, nivelul acustic echivalent continuu, în zona vecinătăţilor existente, în perioadele diurne şi nocturne, se va încadra în prevederile Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului se va încadra în SR 10009/2017.

Demolarea construcțiiilor existente pe amplasament sau schimbarea de destinație a clădirilor se va face numai cu solicitarea acordului de mediu la APM Neamț;

In faza anterioara proiectarii, conform adresei nr. 4895/30.06.2021 de la APM Piatra Neamt, au fost prevazute, la finalizarea lucrărilor de desființare (demolare), modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului astfel încât la predarea amplasamentului categoria de folosință să fie coroborată cu Planul Urbanistic General, ce determină tipul de folosință a solului. Limitele la indicatorii de calitate sunt stabilite de legislația în vigoare respectiv Ordinul MAPPM nr. 756/1997 (în condițiile fondului natural aferent amplasamentului);

- planul de gestionare a deșeurilor – am anexat prezentei Planul de masuri privind reducerea impactului asupra mediului

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; - Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. - Nu este cazul

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- Nu este cazul. Prin acest proiect se propune “TRANSFORMAREA PARCULUI ZOO ÎN GRĂDINĂ PUBLICĂ, MODERNIZARE CONSTRUCȚII, AMENAJARE AMFITEATRU, SPAȚII CREAȚIE - EXPUNERE, SERĂ, AMENAJARE INCINTĂ”

Proiectul beneficiaza de un Cadasru Verde care ilustreaza situatia existenta.  Solutia propusa NU prevede desființarea sau relocarea plantelor arboricole prezente in Cadastrul Verde ci, dimpotriva sunt prevazute plantari de plante arboricole si floricole din categoria celor deja existente in parc astfel incat plantarile sa aiba un impact pozitiv pe termen scurt, mediu si lung asupra ecosistemului actual.

Bilantul cu indicatorii urbanistici ramane invariat prin urmare, suprafata spatiilor verzi propuse va fi egala cu suprafata spatiilor verzi  existente.

In acest areal NU este cazul de specii si/sau abitate protejate. Gradina Publica va beneficia de o arie in care vegetatia va fi una spontana, de tipul pajistilor montane, unde speciile de flora autohtone vor prolifera in mod natural.

Cadrul natural va fi completat prin solutia propusa cu un curs de apa artificial. Aceasta interventie va avea un impact pozitiv asupra ambientului contribuind la crearea unor conditii favorabile pentru habitatele naturale de pasari, animale de talie mica si insecte.

Pe latura Sud, catre strada Stefan cel Mare, si pe latura de Est vor fi plantate perdele de vegetatie cu rol in combaterea poluarii in general si in special, in combaterea zgomotelor şi vibraţiilor.

Transformarea Parcului Zoo in Gradina Publica are totodata rolul de a sensibiliza si educa cetatenii in spiritul repectarii biodiversitatii si a aprecierii diverselor forme de viata in cadrul natural caruia apartin.  Eliberarea animalelor salbatice tinute in captivitate fiind poate cel mai mare castig din punctul de vedere al educatiei ecologice si al construirii unui raport optim si sustentabil intre mediu natural si mediu antropic.

Privitor la patrimoniul istoric si cultural, proiectul a primit avizul Directiei Judetene de Patrimoniu si Cultura Neamt.

Gradina Publica va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii contribuind atat din punct de vedere al comunitatii cat si din punct de vedere al mediului la crearea unui cadru urban adecvat si contemporan.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - Nu este cazul

- probabilitatea impactului; - Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; - Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului. - Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. - Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)  -  Nu este cazul

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat – Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; - Conform Memoriului si Plansei de Organizare de Santier

- buna desfasurare a lucrarilor va fi asigurata de imprejmirea terenului afectat de executie cu panouri de protecţie metalice montate pe picioare metalice (mijloace fixe, proprietatea  constructorului);

- depozitarea materialelor rezultate din demolare se va face in incinta propusa spre imprejmuire (conform planului de situaţie-organizare de șantier);

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

- se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului, apei si solului in timpul lucrarilor de executie;

- se vor lua toate masurile pentru protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare);

- în timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a demolărilor (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- aprovizionarea cu materiale si evacuarea molozului se va efectua prin accesul existent din str. Ion Creangă.

- localizarea organizării de şantier; Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 30B

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; - Nu este cazul

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; - Nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. - Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; - Nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; - Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; - Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. - Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) – Este atasat Planul de Incadrare si Planul de Situatie existent si propus precum si Planul de Organizare de Santier

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. – Nu este cazul

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor –  Conform Avizului de salubritate de la Brantner, preluarea si depozitarea in rampa a gunoiului rezultat va fi preluat de catre aceasta societate. Pentru depunerea molozului va fi pus la dispozitie de catre societatea Brantner un container pentru maxim 2 zile.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; - Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului- Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; - Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; - Nu este cazul

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare. - Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic- Nu este cazul

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral- Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod- Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

- Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului