MEMORIU DE PREZENTARE

(ANEXA 5E - LEGEA 292/2018)

AMENAJARE IAZ PISCICOL CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL  NEAMŢ

Titular: S.C. VOEVODAL AGRO   S.R.L.

Întocmit,

S.C. EUDES PROJECT S.R.L.

# - 2021 -

# MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018

I. Denumirea proiectului AMENAJARE IAZ PISCICOL CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL  NEAMŢ

II. Titular:

- numele: S.C. VOEVODAL AGRO S.R.L.   - adresa poștală: sat Cordun, str. Vasile Alecsandrii, nr. 89, judetul Neamt, RO9979493,  J27/626/1997

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet telefon 0722958968

- numele persoanelor de contact:  administrator dl. Negru Gheorghe Dan

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Terenului in suprafata totala de 39.159mp, pe care este va fi realizat Iazul piscicol se afla in domeniul public al primariei Trifesti, iar prin contractul de concesiune nr. 5599 din 27.07.2021 a fost concesionat catre  S.C. VOEVODAL AGRO S.R.L. pe o perioada de 25 ani.

Din suprafata totala a terenului de 39159mp, Iazul piscicol ocupa o suprafata de 37652mp avand in vedere ca s-a pastrat o zona de siguranta,  de 2 m latime fata de limita de proprietate.

Obiectivul este amplasat în judeţul Neamţ, în extravilanul comunei Trifesti, in punctul "Moldova Seaca", inscris in Cartea Funciara a comunei Trifesti nr. 55742, la peste 1,9 km de raul Moldova. Viitoarea exploatare piscicolă nu va bara vreo vale sau albia unui râu.

Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  zonei, într-o zonă cu un potenţial turistic prin construirea unor spaţii de recreere, relaxare, prin amenajarea unui iaz înconjurat de verdeaţă.

Necesitatea investiţiei derivă si din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv asupra zonei, având în vedere că zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

Investiţia nu va influenţa negativ factorii de mediu şi nici comunitatea din zonă. Influenţa va fi pozitivă prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare solicitat pentru avizare,  având coordonate   în sistem STEREO 70, sunt:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 602953 | 643543 |
| 2. | 602989 | 643591 |
| 3. | 603029 | 643639 |
| 4. | 603078 | 643676 |
| 5. | 603070 | 643713 |
| 6. | 603055 | 643765 |
| 7. | 603036 | 643793 |
| 8. | 602986 | 643806 |
| 9. | 602913 | 643807 |
| 10. | 602893 | 643785 |
| 11. | 602860 | 643769 |
| 12. | 602819 | 643746 |
| 13. | 602821 | 643732 |
| 14. | 602889 | 643671 |
| S = 37652 mp |

Accesul  auto se face din drumul judetean DJ 157 pe un drum de exploatare de pe teritoriul comunei Trifesti pana la amplasamentul iazului propus. Beneficiarul a obtinut de la Primaria Trifesti Acordul de reabilitare nr. 721 din 27.09.2021 pentru folosirea drumurilor comunale pe toata perioada de functionare a Amenajarii Iazului Piscicol.

- justificarea necesității proiectului;

Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  terenului, într-o zonă cu un potenţial turistic prin construirea unor spaţii de recreere, relaxare, prin amenajarea unui iaz înconjurat de verdeaţă. Necesitatea investiţiei derivă si din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv asupra zonei.	Investiţia nu va influenţa negativ factorii de mediu şi nici comunitatea din zonă. Influenţa va fi pozitivă prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Amenajarea proiectată pentru piscicultură are drept scop creșterea peștilor ierbivori și planctofagi cu reproducere naturală.

- valoarea investiției;  60000lei

- perioada de implementare propusă; 2021-2026

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform plan de anexate -  Planuri de situatie;

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  zonei, într-o zonă cu un potenţial turistic, relaxare, prin amenajarea unui iaz înconjurat de verdeaţă.

Necesitatea investiţiei derivă si din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv asupra zonei, având în vedere că zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

Investiţia nu va influenţa negativ factorii de mediu şi nici comunitatea din zonă. Influenţa va fi pozitivă prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu

Amenajarea proiectată pentru piscicultură are drept scop creșterea peștilor ierbivori și planctofagi cu reproducere naturală.

Iazul va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 37652mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L= 236m

- lăţime   (medie):   l= 159.65m (S:L)

- cca. 228364 mc agregate minerale posibil a fi exploatate;

- suprafaţa  perimetru  închiriat  cu Contract de inchiriere anexat:   S = 39159 mp

- suprafaţa  perimetru  de exploatare	S = 37652 mp

- disponibil în perimetrul de exploatare de 37652 mp:  228364mc

- adâncimea maximă de exploatare 7,65 m în dreptul profilului  P2

- adâncimea medie de exploatare( pentru 228364mc) =6,06 m (fără a depăşi talvegul albiei în zonă).

  - Adâncimea maximă a apei:   3,45m.

  - Nivel maxim apă în acumulare:   cota  184,41 (corespunzător N.N.R)

  - Suprafata luciului de apa - 32003mp

Alimentarea cu apă a iazului se face din  - acviferul freatic cantonat in depozitele terasei inferioare a raului Moldova.

Volumul de umplere a iazului: Vumplere = 110412mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 3,2003ha x 1,5l/s/ha = 4,80 l/s (414,76 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale :

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 1,44 l/s=124,41mc/zi

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

110412 mc + (414,76mc/zi x 365 zile) + (124,41mc/zi + 365 zile) =

110412mc + 151387,40mc + 45409,65mc = 307209,05mc

Total volum anul 1 de functionare: 	307209,05mc

Creșterea peștelui în iazul propus a se realiza se va face în regim semi-natural, cu furajare minimă în scopul utilizării luciului de apă pentru pescuit sportiv. Furajarea se va face numai cu furaje naturale (spărturi de cereale), distribuirea furajelor fiind manuală. Nu se va recolta peștele decât prin pescuit sportiv, cu undițe.

Iazul piscicol proiectat este alimentat exclusiv de afluxul natural al acviferului freatic din zonă. Alimentarea cu apă a iazului se face în mod permanent cu debitele preluate din freatic prin circulația acviferului subteran.

Alimentarea cu apă și primenirea se realizează prin infiltrare din pânza freatică, fără a fi necesare lucrări de captare, transport și evacuare a apelor.

Prin activitatea desfăşurată în cadrul amplasamentului analizat - creştere peşti - pe lângă materiile organice naturale obişnuite din cadrul acumulării, mai apar excreţiile de la peşti. Şi acestea reprezintă materii organice ce se depun pe toată suprafaţa fundului acumulării. Tipic pentru metabolismul apelor este faptul că procesele de creare şi cele de distrugere a materiei organice se succed în permanenţă, aşa încât materiile organice depuse pe fundul acumulării sunt descompuse de bacterii şi reduse la forma de substanţe nutritive primare, consumate de flora şi fauna acvatică, fără a se crea depozite pe fundul acumulării. Rezultă că excreţiile peştilor nu reprezintă materii poluante. De asemenea, nici produşii rezultaţi din descompunerea acestora nu reprezintă substanţe poluante pentru apa acumulării. Acestea îmbogăţesc mediul acvatic şi ridică productivitatea apei acumulării. Substanţele primare, aflate sub forma celor mai variate combinaţii chimice, sunt utilizate de plantele acvatice.  În concluzie, activitatea de creştere a peştelui nu conduce la eliminarea în apă şi pânza freatică de substanţe poluante.

Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”, pentru a asigura stabilitatea taluzelor naturale, cu berme care să permită circulaţia utilajelor.

Solul vegetal rezultat din decopertare, se va depozita separat de agregatele minerale, urmând ca la finalizarea cuvetei, să se aştearnă pe taluzurile iazului piscicol, pentru a favoriza înierbarea acestora.

Taluzurile de deasupra luciului apei se vor acoperi cu sol vegetal si se vor inierba.

Taluzul de sub luciul apei şi din zona de variaţie a nivelului acviferului freatic, se va arma cu geogrile.

Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator tip draglina si se va mentine un pat de inaintare a utilajului astfel incat acesta sa vina in contact cu acviferul.

Panta taluzurilor se recomandă a fi 1:1,5, conform prevederile Normativului C 169 – 88.

Materialul excavat în vederea realizării cuvetei iazului va fi valorificat sub formă de agregate minerale sau sorturi.

După finalizarea lucrărilor de excavare, se va verifica respectarea taluzurilor iazului. Debleul rezultat în urma exploatării resursei de balast şi nisip va fi amenajat ca iaz piscicol.

Adâncirea săpăturii sub luciul apei, pentru amenajarea iazului, nu modifică nivelul hidrostatic al acviferului freatic.	Iazul propus nu este un iaz de acumulare, este un iaz în cuvetă naturală (tip heleşteu), fără baraj. Pe tot conturul iazului piscicol se va mentine o zona de protectie, conform planului de situatie atasat.

Suprafetele taluzate vor fi insamantate cu iarba pentru a nu fi erodate de scurgerea apelor pluviale pe suprafata acestora.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Tehnologia de exploatare propusă este următoarea:

Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”, pentru a asigura stabilitatea taluzelor naturale, cu berme care să permită circulaţia utilajelor.

Solul vegetal rezultat din decopertare, se va depozita separat de agregatele minerale, urmând ca la finalizarea cuvetei, să se aştearnă pe taluzurile iazului piscicol, pentru a favoriza înierbarea acestora.

Taluzurile de deasupra luciului apei se vor acoperi cu sol vegetal si se vor inierba.

Taluzul de sub luciul apei şi din zona de variaţie a nivelului acviferului freatic, se va arma cu geogrile. Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator tip draglina si se va mentine un pat de inaintare a utilajului astfel incat acesta sa vina in contact cu acviferul.

Panta taluzurilor se recomandă a fi 1:1,5, conform prevederile Normativului C 169 – 88.

Materialul excavat în vederea realizării cuvetei iazului va fi valorificat sub formă de agregate minerale sau sorturi.

După finalizarea lucrărilor de excavare, se va verifica respectarea taluzurilor iazului. Debleul rezultat în urma exploatării resursei de balast şi nisip va fi amenajat ca iaz piscicol.

Adâncirea săpăturii sub luciul apei, pentru amenajarea iazului, nu modifică nivelul hidrostatic al acviferului freatic.

Suprafetele taluzate vor fi insamantate cu iarba pentru a nu fi erodate de scurgerea apelor pluviale pe suprafata acestora.

Transportul agregatelor minerale se va face cu autobasculantele de mare capacitate la diferite statii de sortere sau catre Beneficiari directi.

Amenajare are caracter provizoriu, pe o perioadă corespunzătoare  Contractului de concesiune anexat la documentatie

Combustibili utilizaţi în procesul tehnologic:- motorină

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Se va face conform Planului de refacere

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;   nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;  nu este cazul;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;   nu este cazul;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;   nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect.  - nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Obiectivul este amplasat în judeţul Neamţ, în extravilanul comunei Trifesti, in punctul "Moldova Seaca", inscris in Cartea Funciara a comunei Trifesti nr. 55742, la peste 1,9 km de raul Moldova. Viitoarea exploatare piscicolă nu va bara vreo vale sau albia unui râu.

S-au prezentat: Plan de incadrare in zona si Plan de stuatie

 Politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

 Arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- conform planse anexate - Plan de situație;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În procesul de producţie nu se utilizează apă şi nu se evacuează ape uzate. Tehnologia de exploatare stabilită prin actele de reglementare eliberate  de autoritatea de gospodărire a apelor  va asigura protejarea calităţii apei. În cazul pierderilor accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport se va interveni imediat cu material absorbant pentru colectarea şi eliminarea acestora.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Activitatea de extragere a agregatelor minerale din obiectivul propus nu este generatoare de poluanţi pentru aer.

Singurele emisii sunt în aer sunt gazele de eşapament de la utilajele terasiere şi  mijloacele de transport . Acestea se încadrează în limitele admise.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Amplasamentul  propus pentru exploatarea agregatelor minerale este în extravilanul comunei Trifesti la peste 1 km  de orice receptor protejat (locuinţe, instituţii etc.). În aceste condiţii impactul  funcţionării obiectivului este inexistent.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt : utilajele terasiere şi mijloacele de transport.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele potenţiale de poluarea a solului şi subsolului sunt pierderile accidentale de combustibil şi ulei de la utilajele terasiere şi  mijloacele de transport.

Se va asigura colectarea imediată cu material absorbant (nisip, rumeguş) a eventualelor pierederi de produse petroliere şi stocarea acestora în recipienţi metalici  în vederea neutralizării.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Obiectivul nu se află în zona aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public. Distanţa faţă de acestea este de cca. 1 km.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate sunt:  Deşeurile metalice, anvelopele şi uleiul uzat care se predau la unităţile specializate pentru reciclare.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- deşeuri menajere evacuate pe baza de contract de salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- Investiția proiectată se încadrează în specificul funcțional al zonei.

- Lucrările propuse vor avea un impact redus asupra mediului, nefiind utilizate materiale sau substanțe periculoase din acest punct de vedere.

- Ţinând cont de specificul investiţiei, rezultă că prin realizarea acesteia, zona nu va suferi degradări ale mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- nu este cazul;

- probabilitatea impactului;

- nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului.

- nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se vor face determinări privind nivelul de zgomot în incinta şi se vor adopota măsurile de protecţie adecvate pentru personalul de exploatare.

Se va asigura colectarea riguroasă a deşeurilor , depozitarea controlată şi valorificarea sau reciclarea totală

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- nu este cazul

pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- nu este cazul;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Nu se preconizează a exista zone şi factori de mediu afectaţi de poluare.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- nu este cazul; proiectul nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privimd regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;  SIRET

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  Moldova ; XII 1.040.00.00.00.0

Obiectivul este amplasat în judeţul Neamţ, în extravilanul comunei Trifesti, in punctul "Moldova Seaca", inscris in Cartea Funciara a comunei Trifesti nr. 55742, la peste 1,9 km de raul Moldova. Viitoarea exploatare piscicolă nu va bara vreo vale sau albia unui râu.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: stare ecologica buna.

Proiectant 						Beneficiar

S.C. EUDES PROJECT S.R.L.		   S.C. VOEVODAL AGRO S..R.L.