MEMORIU DE PREZENTARE (TEHNIC)

CAP.I. Introducere

  - Date de recunoastere a documentaiei:

Denumirea obiectivului de investiţie:	ELABORARE SI APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL

– SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ

ÎN ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM MIC

DE INALTIME SI LOTIZARE TEREN

  - Zona:		       mun. Roman, jud. Neamț

1.2. Beneficiar:	S.C. DANLIN XXL S.R.L.

1.3. Amplasament:		NC 60600, str. Tirului, nr. 6 si str. Mihai Viteazu, nr. 15,

mun. Roman, jud. Neamț

1.4. Proiectant general:    S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L. – biroul de proiectare și arhitectură

Arh. Dan Ababei

Horia, str. Cîmpului, nr. 56 – RO 34745744  J27/424/2015

1.5. Număr proiect:	04/2023

1.6. Data întocmirii:	februarie 2023

1.7. Faza de proiectare:	P.U.Z.

  - Obiectul P.U.Z.:

Solicitări ale temei program

Prin tema de proiectare s-a solicitat proiectantului de catre beneficiar lotizarea terenului in proprietate pentru construirea de locuinte individuale cu regim de inaltime ≤ P+2E. Amplasamentul se afla in intravilanul mun. Roman, cu accese din strada Mihai Viteazu si strada Tirului.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 18 din 25.01.2023, emis de Primaria mun. Roman, s-a solicitat investitorului elaborarea unei documentatii PUZ si supunerea aprobarii acesteia Consiliului Local înainte de parcelare conform Articolului 47, aliniatul 3, Prevederi ale programului de dezvoltare a municipiului pentru zona studiata. Conform Planului Urbanistic General al mun. Roman, terenul studiat face parte din UTR 13, zona I, zona unitatilor industriale si functiuni complementare, fara restrictii de construire.

In cadrul acestui studiu se consideră a fi necesar sa se rezolve urmatoarele obiecte principale in incinta amplasamentului:

- Lotizarea terenului;

- Construirea unor locuine individuale;

- Amenajarea circulatiei auto si pietonale la nivelul cerintelor din zona si a legaturilor corespunzatoare;

- Completarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- Rezolvarea acceselor in incinta, fara incomodarea fluxului auto si pietonal existent in zona, pentru lucrarea propusa.

Pentru realizarea obiectivelor temei program cerute in P.U.Z. s-a analizat situatia existenta a vecinatatilor permise precum si a restrictiilor legale impuse in vederea realizarii scopului final de construire cat si a legaturilor auto cu caile de comunicatie rutiera importante.

  - Surse documentare

Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Mun. Roman,

Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.08.2000 al Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare.

H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbansim.

CAP. II. Studiul actual al dezvoltarii

  - Evolutia zonei

Terenul care a generat prezentul P.U.Z., este amplasat in intravilanul Mun. Roman, inregistrat cu nr. cad. 60600, Mun. Roman, Jud. Neamț.

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu pentru cladiri rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele oraşului devenind insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri rezidenţiale.

Amplasamentul se gasește in partea nordică a mun. Roman, in zonă se află construcții cu regim redus și mediu de inăltime.

Terenul este situat intr-o zona inclusa in intravilanul mun. Roman o data cu aprobarea P.U.G. al mun. Roman si are funcțiunea de zonă industrială, fără restricții de construire.

  - Incadrarea in localitate

Zona reglementata se găsește în intravilanul municipiului Roman si are urmatoarele vecinatati:

Nord	- Teren consiliul local Roman, N.C. 54842, N.C. 54836, N.C. 54837, N.C. 54833, N.C. 54684, N.C. 58461, N.C. 58460, N.C. 54686;

Est:	- N.C. 55911, N.C. 53403, N.C. 53222, N.C. 57732;

Sud	- N.C. 52089, N.C. 53240, N.C. 52464, N.C. 58880, N.C. 57787, N.C. 57812, N.C. 55823, N.C. 52310, N.C. 52379, Str. Mihai Viteazu;

Vest:	- Str. Tirului, N.C. 55386, N.C. 50931, N.C. 57008, N.C. 57006.

Terenul care a stat la baza certificatului de urbanism are urmatoarele vecinatati:

Nord	- Teren consiliul local Roman, N.C. 60601;

Est:	- N.C. 60601;

Sud	- N.C. 60601;

Vest:	- Str. Tirului, N.C. 60601.

  - Elemente ale cadrului natural

Zona de analiza care constituie obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 102736,39 mp iar zona reglementată are o suprafată de 52378,00 mp din intravilanul mun. Roman.

Suprafață zonei este aproximativ plana si nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitatea construcțiilor propuse.

Adancimea de ingheț este de 0.8 -0.9m conform STAS 6054-85.

Zona seismica de calcul (conform normativului P100-1/2013) :

- Incarcare seismica ag = 0.30, Tc = 0.7s.

- Incarcare din vant: conform hartii de zonare a incarcarilor date de vant – pv  0.7kPa.

- Incarcare din zapada : conform hartii de zonare a incarcarilor date de zapada – S0 = 2.5kPa.

Seismic. Conform cu macrozonarea seismica, municipiul Roman, zona amplasamentului se incadreaza in urmatorii parametri: Incarcare seismica ag = 0.30, perioada de colt Tc = 0.7s, conform Normativului P100-1/2013. Microzonarea teritoriului municipiului Bacau, tinand seama de geomorfologie si natura terenurilor de fundare, determina variatii ale intensitatii seismice de ± 1 grad seismic.

Climatic. Teritoriul municipiului Roman se inscrie in sectorul de clima continentala, dinamica atmosferei caracterizandu-se printr-o prdominanta a vanturilor de nod-est. In conditiile acestor dinamici atmosferice si a regimului termic, cantitatea anulala a precipitatiilor atinge 550mm/mp.

Judetul Neamt se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si veri calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest.  Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat si ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice).

Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie-primavara-toamna favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii. Acestea provoaca uneori pagube insemnate; vanturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est si sud-est.

Regimul precipitatiilor prezinta cantitati mici iarna si mari vara.

  - Circulatia

In situatia existenta, terenul este accesibil prin străzile: Mihai Viteazu dinspre Sud și Tirului dinspre Vest. Pe str. Mihai Viteazu sunt prezente trotuare pentru circulatia pietonala. Nu sunt prezente trotuare amenajate pe str. Tirului.

  - Ocuparea terenurilor

Zona reglementata, in suprafata totală de 52378,00mp, ce face obiectul prezentului P.U.Z. se află in proprietatea DANLIN XXL S.R.L.

Constructiile existente pe amplasament (C1, C2, C3 si C4) detin Autorizatie de desfiintare si sunt in curs de inregistrare a radierii la O.C.P.I.

Zona analizată, in suprafață de 102736,39 mp, din care zona reglementată reprezinta o suprafata de 52378,00mp, prezintă urmatoarele zonificari functionale:

- Zonă locuințe individuale cu P+1,2					17644.02 mp		17.17%

- Zonă unități industriale/ depozitare					73229.35 mp		71.28%

- Zonă căi de comunicatie feroviara si contrucții aferente		3522.02 mp		  3.43%

- Zonă căi de comunicație rutieră si construcții aferente			5711.43 mp		  5,56%

- Zonă parcuri si plantații protecție					2629.57 mp		  2.56%

TOTAL							          		102736.39 mp	          100.00%

  - Echiparea edilitara

Unitațile existente in zonă sunt corelate cu infrastructura localitatii, astfel:

-reteaua de alimentare cu apă este, in general, pe străzile principale;

-canalizarea menajeră este pozată pe strazile existente, iar canalizarea pluvială este realizată exclusiv pentru preluarea apelor meteorice provenite de pe aceste străzi;

-alimentarea cu energie termica a constructiilor existente se realizeaza in sistem individualizat;

-alimentarea cu gaze naturale – zona analizată este conectată la reteaua de distribuție de gaze naturale;

-alimentarea cu energie electrică pentru constructiile existente, se realizează din reteaua orașului, prin intermediul posturilor trafo existente;

-telecomunicații, municipiul Roman, implicit zona studiată este deservită de o centrală telefonică digitală, conectată la reteaua națională, prin retele subterane si aeriene.

  - Probleme de mediu

Zona de studiu nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Terenurile de pe amplasament sunt in loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente ce ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor. Desi zona este reglementata ca zona industriala, activitatea reala este de comert si prestari servicii, depozitare.

  - Optiuni ale populatiei

Terenurile sunt situate intr-o zona relativ noua de dezvoltare, cu construcții industriale, comerciale si locuinte.

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu pentru cartierele rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele oraşului devenind insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri rezidenţiale.

Amplasamentul se gaseste in partea nordică a mun. Roman si a fost inclusa in intravilanul Mun. Roman prin aprobarea P.U.G. actual. Atractivitatea pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale in cadrul zonei analizate se poate observa prin multitudinea de P.U.Z.-uri aprobate in zona ce au ca obiect construirea de locuinte.

Optiunile populatiei sunt exprimate conform raportului de informare si consultare a populatiei, intocmit de Primaria Mun. Roman, conform HCL nr. 166/2013.

CAP. III. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Certificat de urbanism Nr.18 din 25.01.2023

Functiunea actuala: curți construcții – zona industriala

Terenul se afla in zona „  B ” de impozitare

Terenul se afla in UTR. Nr. 13 – zona I, zona unitatilor industriale si functiuni complementare, fara restrictii de construire.

Zona reglementata, in suprafata totală de 52378,00mp, este situata in intravilan si are destinatia de curti-construcții. Se află in proprietatea S.C. DANLIN XXL S.R.L. conform contractelor de vanzare-cumparare, puse la dispozitie de catre beneficiar.

Imobilul nu se afla in zona protejata sau cu interdictie de construire.

Asupra terenului nu greveaza sarcini si nu sunt notate litigii.

Conform codului fiscal, terenul este inclus in zona B de impozitare, folosinta actuala de curti-constructii.

Conform Planului Urbanistic General, terenul este situat in Unitatea teritoriala de referinta nr. 13, zona I, zona unitatilor industriale si functiuni complementare, fara restrictii de construire.

Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbansim a Mun. Roman

Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbansim a Mun. Roman a acordat avizul de oportunitate nr. 3 din 20.03.2023 pentru lucrarea ELABORARE SI APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM MIC DE INALTIME SI LOTIZARE TEREN, cu respectarea conditiilor impuse prin P.U.G.-ul Mun. Roman.

Prevederi ale Planului Urbanistic General al municipiului Roman

Conform P.U.G., zona analizata prin prezenta documentatie, este inclusa in UTR nr. 13, cu urmatoarele zone si subzone functionale:

- I – zona unitati industriale/ depozitare - dominanta;

- Is – zona institutii si servicii publice (Isî, Isco, ISt);

- GC – zona gospodarie comunala (GCc, GCs);

- ZCPMIS M – zona protejata a Cimitirului Municipiului Roman;

- CC – zona cai de comunicatie si constructii aferente (CCr, CCf);

- L2 – zona locuinte individuale si colective cu maxim P+1,2 si respectiv maxim P+4 niveluri;

- S – zona terenuri cu destinatie speciala;

- A – zona unitati agro-zootehnice (Asu);

Pentru zona reglementata prin prezenta documentatie, este inclusa in UTR nr. 13 zona I, zona unitatilor industriale si functiuni complementare, fara restrictii de construire.

Pentru functiunea existenta I – zona unitati industriale/ depozitare - dominanta:

Indicatorii urbanistici obligatorii sunt P.O.T. = 50% si C.U.T. = 2,5

Regim maxim de inaltime: P+4E si H max=16,00m.

Utilizari admise:

- activităţi productive şi de servicii cu profil nepoluant desfăşurând activitatea în construcţii industriale mari şi mijlocii;

- distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse;

- cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren.

- sedii de companii şi firme;

- unităţi industriale mici şi mijlocii productive şi de servicii dispersate, situate în

- vecinătatea unor arii predominant rezidenţiale, compatibile cu caracterul ariilor

- rezidenţiale vecine.

- depozitare en-gros;

- amenajări aferente: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, împrejmuiri, lucrări tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari:

- se permite construirea locuinţelor strict necesare pentru asigurarea conducerii, supravegherii şi pazei unităţilor şi serviciilor subzonei.

- depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi şi depozitare care necesită suprafeţe mari de teren (Smax=3000 mp ADC – 1500 mp suprafaţă vânzare per unitate şi / sau amplasament);

- parcaje multietajate cu condiţia realizării lor într-o arhitectură adecvată zonei.

Utilizari interzise:

- efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

- efectuarea lucrărilor de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele învecinate sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesaţi;

- activităţile productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi alte servicii de interes general, a oricăror alte servicii nespecificate la punctul Art.2.

  - Valorificarea cadrului natural

Suprafata terenului este aproximativ plana. Se vor crea spatii verzi ce vor cuprinde plantatii ornamentale si alte spatii verzi plantate de protectie. Constructiile propuse vor presupune echiparea zonei cu suprafete de spatii verzi in interiorul fiecarui lot propus, fapt ce va mari calitatea spatiului construit cat si aspectul zonei se va imbunatati considerabil.

  - Modernizarea circulatiei

Loturile propuse vor fi deservite de circulatii carosabile si pietonale prin indermediul carora se va realiza accesul pietonilor catre cladiri cat si a autovehiculelor in interiorul amplasamentului.

Circulatiile existente in zona sunt constituite din:

- Strada Mihai Viteazu de 10.50 m latime, existenta, amplasata in partea de Sud a terenului. Aceasta are doua sensuri de mers cu o banda pe fiecare sens de 5.25 m latime si cu trotuare pe ambele parti. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului. Accesul se face printr-o alee de acces existenta, de 7.00 m latime, cu doua sensuri de mers si o banda pe fiecare sens. Accesul este cu relatie stanga-dreapta si iesire relatie stanga-dreapta ce va fi marcata cu indicatorul rutier “STOP”;

- Strada Tirului, cu latimea de 7.00 m, amplasata pe latura de Vest a terenului. Aceasta are dublu sens de circulatie, cu o banda de mers pe sens de 3.50 m latime, fara trotuare. Accesul propus va fi cu relatie stanga-dreapta si iesire relatie stanga-dreapta ce va fi marcata cu indicatorul rutier “STOP”. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului.

Circulatiile propuse in zona reglementata vor fi constituite din:

- Profil stradal propus de 9.00 m latime, cu dublu sens, cate o banda pe sens de 3.50 m latime, cu circulatie pietonala pe ambele sensuri de 1.00 m latime. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului.

- Profil stradal propus de 9.00 m latime, cu un singur sens, o banda pe sens de 4.00 m latime, cu circulatie pietonala pe ambele parti de 1.00 m latime si spatiu verde ce alterneaza pe ambele parti ale drumului. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului.

- Profil stradal propus de 5.50 m latime, cu un singur sens, o banda pe sens de 4.00 m latime, cu circulatie pietonala pe o parte de 1.50 m latime. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului.

- Accesul pietonilor dinspre strazile adiacente terenului in studiu catre loturile propuse va fi asigurat prin trotuare de 1.50 m latime care bordeaza circulatiile carosabile din exteriorul amplasamentului.

- Accesul mijloacelor de interventie pentru situatii de urgenta se va asigura din strazile existente cu dublu sens adiacente imobilului studiat.

- Intrucat colectarea deseurilor se va face prin europubele si zona reglementata este de locuinte individuale nu este necesara amenajarea unei platforme de depozitare a deseurilor. Va fi exceptata Zona de institutii publice si servicii de interes general IS, unde se va amenaja o platforma de colectare selectiva a deseurilor menajere.

- Fiecare parcela va dispune de acces carosabil cu latime de minim 4.00 m, parcajul fiind realizat in interiorul parcelelor. Acesta va fi de minim un loc.

Semnalizarea rutiera va fi materializata in plansa U05 – Posibilitati de mobilare urbanistica.

  - Zonificare functionala reglementari. Bilant teritorial, indici urbanistici

Terenul este situat in Nordul Mun. Roman, pe strazile Mihai Viteazu si Tirului. Constructiile propuse vor avea un regim maxim de inaltime P+2, cu inaltimea maxima de 10 m.

Pentru fiecare lot propus in parte, constructiile vor fi formate dinr-un singur corp de cladire  cu cote gabaritice detaliate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice.

Prin prezentul P.U.Z. se propun reglementari urbanistice privind functiunea zonei, P.O.T., C.U.T., regim de inaltime, aliniament, retrageri fata de limitele parcelei, dimensiunea suprafetei construibile (edificabile), asigurarea de utilitati a zonei studiate, lotizare.

In urma consultarii P.U.G.-ului, a autoritatilor locale cat si a factorilor interesati cu privire la organizarea zonei se propun urmatoarele optiuni:

- imbunatatirea aspectului arhitectural;

- realizarea unei zone de locuinte individuale cu functiuni comlementare;

- amplasare, retrageri conform plansei U2 – Reglementari urbansitice;

- indici urbanistici, P.O.T. si C.U.T.;

- rezolvarea circulatiei pietonale si carosabile fara afectarea fluentei traficului existent cat si  imbunatatirea conditiilor din zona de studiu;

- analiza circulatiei juridice a terenului;

- asigurarea utilitatilor tehnico-edilitare;

- integrarea amenajarilor propuse.

Pentru zona studiata in suprafata totala de 102736,39mp, bilantul teritorial este urmatorul:

| Nr. | Zona functionala | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri | 17644.02 | 17.17 | 59731.02 | 58.14 |
| 2. | Zona locuinte colective | 0.00 | 0.00 | 3432.22 | 3.34 |
| 3. | Zona unitati industriale/ depozitare | 73229.35 | 71.28 | 19352.69 | 18.84 |
| 4. | Zona institutii publice si servicii de interes general | 0.00 | 0.00 | 1952.00 | 1.91 |
| 5. | Zona cai de comunicatie feroviara si constructii aferente | 3522.02 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente | 5711.43 | 5.56 | 13933.43 | 13.56 |
| 7. | Zona parcuri si plantatii protectie | 2629.57 | 2.56 | 4218.03 | 4.10 |
| 8. | Zona echipare tehnico-edilitara | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.11 |
|  | TOTAL | 102736.39 | 100.00 | 102736.39 | 100.00 |

Indici urbanistici

- 1.	Zona locuinte individuale P+1,2 niveluri

S teren existent=17644.02mp

S teren propus=59731.02mp

Existent			Propus

A.C.=3007.76mp		A.C.=14932.75mp

A.D.=3466.38mp		A.D.=44798.26mp

P.O.T.=17.07%		P.O.T. maxim propus=25.00%

C.U.T.=0.19			C.U.T. maxim propus=0.75

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 2.	Zona locuinte colective

S teren existent = 0.00mp

S teren propus = 3432.22mp

Existent		            Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=1029.66mp

A.D.=0.00mp			A.D.=5148.33mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=30.00%

C.U.T. existent=0.00		C.U.T. maxim propus=1.50

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 3.	Zona unitati industriale/ depozitare

S teren existent = 73229.35mp

S teren propus = 19352.69mp

Existent			Propus

A.C.=13623.50mp		A.C.=9676.34mp

A.D.=24133.39mp		A.D.=48381.72mp

P.O.T. existent=18.59%	P.O.T. maxim propus=50.00%

C.U.T. existent=0.32		C.U.T. maxim propus=2.50

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 4.	Zona institutii publice si servicii de interes general

S teren existent=0.00mp

S teren propus=1959.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=979.50mp

A.D.=0.00mp			A.D.=4897.50mp

P.O.T.=0.00%			P.O.T. maxim propus=50.00%

C.U.T.=0.00			C.U.T. maxim propus=2.5

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 5.	Zona cai de comunicatie feroviara si constructii aferente

S teren existent=3432.22mp

S teren propus=0.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=0.00mp

A.D.=0.00mp			A.D.=0.00mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=conform

C.U.T. existent=0.00		studiilor de specialitate

C.U.T. maxim propus=conform

studiilor de specialitate

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 6.	Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente

S teren existent=5711.43mp

S teren propus=13933.43mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=6966.71mp

A.D.=0.00mp			A.D.= -.-- mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=50,00%

C.U.T. existent=0.00		C.U.T. volumetric maxim propus=15mc/mp teren

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 7.	Zona parcuri si plantatii protectie

S teren existent = 2629.57mp

S teren propus = 4218.03mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=0.00mp

A.D.=0.00mp			A.D.=0.00mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=0.00%

C.U.T. existent=0.00		C.U.T. maxim propus=0.00

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

- 8.	Zona echipare tehnico-edilitara

S teren existent = 0.00mp

S teren propus = 110.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=77.00mp

A.D.=0.00mp			A.D.=110.00mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=70.00%

C.U.T. existent=0.00 		(incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri)

C.U.T. maxim propus=1.00

(incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri)

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

Pentru zona reglementata in suprafata totala de 52378,00mp, bilantul teritorial este urmatorul:

| Nr. | Zona functionala | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Zona locuinte individuale si functiuni complementare P, P+2 | 0.00 | 0.00 | 42087.00 | 80.35 |
| 2. | Zona institutii publice si servicii de interes general | 0.00 | 0.00 | 1959.00 | 3.74 |
| 3. | Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente | 0.00 | 0.00 | 8222.00 | 15.70 |
| 4. | Zona echipare tehnico-edilitara | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.21 |
| 5. | Zona unitati industriale/ depozitare | 50444.44 | 96.31 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Zona cai de comunicatie feroviara si constructii aferente | 1933.56 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL | 52378.00 | 100.00 | 52378.00 | 100.00 |

Indici urbanistici

- 1.	Zona locuinte individuale si functiuni complementare P, P+2

S teren existent=0.00mp

S teren propus=42087.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=14730.45mp

A.D.=0.00mp			A.D.=37878.30mp

P.O.T.=0.00%			P.O.T. maxim propus=35.00%

C.U.T.=0.00			C.U.T. maxim propus=0.6 (P+1) si 0.9 (P+2)

Regim de inaltime max. Propus = P+2

H max. Propus = 10.00 m

- 2.	Zona institutii publice si servicii de interes general

S teren existent=0.00mp

S teren propus=1959.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=979.50mp

A.D.=0.00mp			A.D.=4897.50mp

P.O.T.=0.00%			P.O.T. maxim propus=50.00%

C.U.T.=0.00			C.U.T. maxim propus=2.5

Regim de inaltime max. Propus = P+4

H max. Propus = 16.00 m

- 3.	Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente

S teren existent=0.00mp

S teren propus=8222.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=979.50mp

A.D.=0.00mp			A.D.= -.-- mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=50,00%

C.U.T. existent=0.00		C.U.T. volumetric maxim propus=15mc/mp teren

H max. Propus = 12.00 m

- 4.	Zona echipare tehnico-edilitara

S teren existent = 0.00mp

S teren propus = 110.00mp

Existent			Propus

A.C.=0.00mp			A.C.=77.00mp

A.D.=0.00mp			A.D.=110.00mp

P.O.T. existent=0.00%	P.O.T. maxim propus=70.00%

C.U.T. existent=0.00 		(incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri)

C.U.T. maxim propus=1.00

(incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri)

(cf. P.U.G. 2010, aprobat)

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE EDIFICABILE

- Clădirile dispuse izolat se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 3,0 m pe o laterala; aceasta se poate reduce dacă nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- Construcţiile se vor amplasa la minim 3.00 m faţă de limita posterioară a loturilor propuse;

- Construcţiile se vor amplasa la minim 4.00 m faţă de limita de la strada a loturilor propuse;

- În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendiu şi alte norme tehnice specifice;

- În cazuri bine justificate (dimensiune front, etc.) dimensiunile se pot reduce, dar cu respectarea Codului Civil şi a legislaţiei în vigoare.

  - Dezvoltarea echiparii edilitare

INSTALATII ELECTRICE:

In zonă există reţea de joasă tensiune, alimentarea cu energie electrică urmând să fie realizată conform soluţiei stabilite prin avizul energetic de racordare care va fi solicitat la S.C. Delgaz Grid S.A. Sucursala Neamt.

Pe terenul studiat nu există reţea electrică. În scopul alimentării noilor consumatori se va alege schema optimă ce va sta la baza unui studiu tehnico-economic avându-se în vedere realizarea capacităţilor solicitate şi satisfacerea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică cerută de consumatori, extinderea retelei electrice şi realizat numai la solicitarea acestora în urma comenzii înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la Delgaz Grid Neamt. Clădirile propuse vor fi racordate la reteaua de distribuţie curent electric prin bransamente propuse, suficiente pentru consumatorii nou-proiectati. Alimentarea cu energie electrica a receptorilor electrici proiectati se va realiza printr-un cablu electric tip ACyAby propus. Măsurarea energiei electrice si delimitarea instalatiilor dintre furnizor si consumator se va face intr-un bloc de masura-protectie trifazat amplasat la limita de proprietate.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform “Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri -NP 061-2002” si cerintelor beneficiarului.

INSTALATII DE PROTECŢIE:

Protecţia la incendiu – nu este cazul

INSTALATII  SANITARE :

Alimentare cu apă :

Municipiul Roman dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă atât pentru deservirea populaţiei cât şi a celorlalte obiective. Alimentarea cu apă pentru amplasamentul studiat se va realiza prin extinderea retelei de la reţeaua existentă în zonă, cu respectarea prescripţiilor tehnice cu privire la distanţele minime dintre reţelele de apă şi elementele constructive, cu avizele necesare.

Canalizare exterioară :

Apele uzate orăşeneşti sunt colectate de reţeaua de canalizare a oraşului, în zona amplasamentului existând reţea de canalizare menajeră, ce se va aextinde in zona reglementata si va prelua apele menajere a clădirilor propuse. Evacuarea apelor pluviale atât de pe acoperişurile clădirilor cât şi de pe carosabilul străzilor propuse, sunt preluate prin guri de scurgere în colectoare.

Evacuarea apelor uzate menajere din cladiri se va face pe traseul cel mai scurt, in caminele care vor fi executate pe reteaua de canalizare din jurul cladirilor.

INSTALATII  DE  GAZE  NATURALE :

Pentru alimentarea cu gaze naturale va fi solicitat acord de acces la furnizorul DelGaz Grid. Extinderea retelui si racordurile vor fi realizate din strazile adiacente amplasamentului prin extinderea retelei, astfel incat sa se asigure debitele necesare. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se va face prin instalatia de utilizare gaze naturale proiectata, printr-o conducta in montaj subteran. Instalatia interioara de joasa presiune va fi montata intre electrovana de gaz si receptorii legal aprobati.

GOSPODARIA COMUNALA:

Deşeurile menajere rezultate in exploatare vor fi colectate selectiv în europubele, pentru fiecare lot in parte. Evacuarea lor se va face prin contract cu firme specializate de salubritate si transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale folosite.

Europubelele vor fi pozitionate la minim 10 m de ferestrele locuintelor.

Pe terenul aflat in Zona de institutii publice si servicii de interes general IS se ava amenaja o platforma de colectare selectiva a deseurilor menajere.

Construcţii şi reţele pentru utilităţi

Pentru asigurarea conditiilor specifice corespunzatoare, obiectivul va avea asigurate utilitatile necesare astfel:

- asigurarea cu apa rece – pe baza aviz de la furnizor, la reteaua existenta in zona;

- asigurarea evacuarii la canalizare - pe baza aviz de la furnizor, la reteaua existenta in zona;

- asigurarea cu energie termica - centrala termica proprie;

- asigurarea cu energie electrica - pe baza aviz de la furnizor si proiect de specialitate, la reteaua existenta in zona;

- asigurarea cu gaze naturale - pe baza aviz de la furnizor si proiect de specialitate, la reteaua existenta in zona;

- asigurarea telecomunicatiilor - pe baza aviz de la furnizor, la retelele existente in zona.

  - Protectia mediului

Amplasamentul se gasteste in partea sudica a Mun. Roman. Zona studiata este libera de constructii. Terenul care a generat studiul este ocupat de patru constructii (C1, C2, C3 si C4) ce detin autorizatie de desfiintare si sunt in curs de inregistrare a radierii la O.C.P.I.

Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exeptia cutremurelor de pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Terenul este amplasat in loc ferit de surse de poluare si de orice elemente ce ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor.

Executantul lucrarilor de constructie va asigura ca zona de santier sa fie imprejmuita cu panouri metalice. Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionari din care sa reiasa denumirea lucrarii si executantul acesteia, astfel incat sa nu se permita accesul persoanelor straine in acest perimetru. Se vor lua masuri de paza suplimentara pentru perioadele de repaus atat pentru evitarea efractiilor si furturilor cat si pentru a se evita producerea unor accidente.

Depozitarea materialelor de constructie se va face intr-o locatie stabilita de constructor si cu acordul autoritatilor, in afara incintei. Betoanele si mortarele se vor prelua de la statiile de preparare betoane si mortare. Alte materiale care nu necesita pregatirea in sit, vor fi realizate intr-o locatie diferita si vor fi transportate pe amplasament doar pentru a fi puse in opera. Se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule si zgomot.

Prin organizarea de santier nu se vor ocupa suprafete suplimentare de teren, fata de cele planificate pentru realizarea obiectivului.

Deseurile de tip material excavat se vor folosi ca umplutura, iar excedentul va fi transportat catre alte locatii la indicatia Primariei Mun. Roman.

Materialele de constructii reziduale se vor colecta pe categorii si se vor transporta catre societati care le valorifica prin concasare si ca material de umplutura la infrastructura drumurilor, la acoperirea depozitelor de deseuri menajere etc.

Resturile de metal si lemn se vor colecta pe categorii si se vor preda societatilor autorizate in valorificarea acestora, sau vor fi utilizate la alte activitati de organizare de santier de pe alte amplasamente.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin SR 10009:2017 si Ord. 536/1997. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele prevazute in H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Toate autovehiculele folosite pentru transportul materialelor/deseurilor vor avea inspectia tehnica efectuata prin Statiile de Inspectie Tehnica autorizate, iar viteza de circulare a acestora, in interiorul parcului se va restrictiona la 1 km/h. Intretinerea si schimbul de uleiul la utilaje, se va efectua in unitati specializate si nu pe amplasament.

Dupa incheierea lucrarilor se va face curatarea terenului de pamant, betoane, resturi de caramida, b.c.a., moloz, praf, ciment, nisip, agregate minerale si transportarea acestora in locurile special amenajate.

Dupa construire Deşeurile menajere rezultate in exploatare vor fi colectate selectiv în europubele, pentru fiecare lot in parte. Evacuarea lor se va face prin contract cu firme specializate de salubritate si transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale folosite.

Vor fi propuse :

- plantatii inalte, medii si joase;

- sistem de alei si platforme pentru circulatii pietonale si carosabile;

- mobilier urban;

- zona va fi echipata edilitar complet si se va da o deosebita atentie iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

  - Obiective de utilitate publica

Prin prezentul P.U.Z. se va urmari imbunatatirea confortului urban prin realizarea unei trame stradale noi, de spatii verzi si/sau plantate, prin dotarea cu vegetatie medie si inalta, prin realizarea de spatii publice dotate cu mobilier urban: banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat, etc.

De asemenea se vor realiza si retelele edilitare necesare functionarii obiectivelor propuse. Acestea se vor realiza pe sub trama stradala propusa.

Obiective de utilitate publica propuse

| SPECIFICATIE | TIP | SCOP |
| --- | --- | --- |
| Circulatie rutiera propusa profil A | Cai de comunicatii | Realizarea unor circulatii rutiere cu dublu sens, o banda pe sens pentru acces la loturile propuse |
| Circulatie rutiera propusa profil B | Cai de comunicatii | Realizarea unor circulatii rutiere cu sens unic, o banda pe sens pentru acces la loturile propuse |
| Circulatie rutiera propusa profil C | Cai de comunicatii | Realizarea unor circulatii rutiere cu sens unic, o banda pe sens pentru acces la loturile propuse |
| Retele edilitare | Sisteme de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, canalizare, telefonizare | Realizarea retelelor edilitare necesare functionarii obiectivelor propuse. Acestea se vor realiza pe sub reteaua stradala propusa |

  - Planul de actiune

Execuția lucărilor va începe cu lotizarea terenului in 83 de loturi, din care 80 pentru constructia de locuinte individuale, unul pentru institutii publice si servicii de interes general, unul pentru circulatii carosabile si pietonale si unul pentu echipare tehnico-edilitara.

După aprobarea Planului Urbanistic Zonal, se vor realiza următoarele pentru atingerea tuturor obiectivelor de investiție asumate prin proiect:

- Inregistrarea lotizarii la OCPI Neamt – iunie 2023;

- Intocmire documentatii extindere retele edilitare – octombrie 2023;

- Executie lucrari extindere retele edilitare si a infrastructurii rutiere cat si transfer lot 2 in domeniu public – martie 2024;

- Obținerea certificatelor de urbansim aferente realizarii noilor construcții si a racordurilor la utilități – perioadă estimata - aprilie 2024

- Obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire pentru construcția propusa – perioadă estimată – iunie 2024

- Realizarea racordurilor la utilițăți cât și a constructiilor propuse – iunie 2026.

Recepția obiectivelor de investiție se va face în luna următoare finalizării acestora, în conformitate cu datele specificate anterior.

Recepția obiectivelor de investiție se va face etapizat în luna următoare finalizării acestora, în conformitate cu datele specificate anterior.

Toate lucările de construire, inclusiv lucări de realizare a branșamentelor și de redimensionare a rețelelor edilitare din zonă (după caz) vor fi realizate pe cheltuiala beneficiarului.

CAP. IV. Concluzii – masuri in continuare

Scenariul  tehnico-economic  prin care obiectivele Proiectului de Urbanism Zonal pot fi atinse:

- este cea mai buna solutie tinand cont de dimensiunile terenului studiat, solutiile si tehnologiile constructive existente in acest moment pe piata;

- proportia investitiei/suprafata obtinuta este mult mai buna decat in cazul altor scenarii ce pot fi recomandate;

- din punct de vedere functional constructiile noi ar asigura spatiul necesar functionarii in bune conditii a activitatilor propuse;

- permite beneficiarului sa asigurare conditii optime pentru cresterea calitatii zonei;

- se realizeaza o sistematizare unitara cu impact semnificativ in contextul tesutului urban.

Astfel:   S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L. SI BIA ION NICOLAE. -  recomanda acest PUZ  prin atingerea obiectivelor beneficiarului.

În baza documentaţiei, beneficiarul poate să înceapă demersurile cu privire la stabilirea dreptului de folosinţă asupra terenului. După aprobarea Planului Urbanistic Zonal acesta va deveni element de control în urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de investiţie. Prezenta documentaţie oferă soluţii optime de rezolvare a tuturor problemelor tehnico-economice ridicate de acest gen de investiţie coroborate cu condiţiile concrete de amplasament în contextul socio-urban actual, urmând ca aceste soluţii să stea la baza aprobării investiţiei. După recepţionarea documentaţiei, beneficiarul dispune de baza de date necesară aprobării începerii demersurilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire.

CAP. V. Dispozitii finale

Documentatia este intocmita in faza de Plan Urbanistic Zonal numai pentru obtinerea aprobarii in consiliul local, iar beneficiarul are obligatia de a nu folosi aceasta documentatie in alte scopuri fiind interzisa multiplicarea sau instrainarea acesteia fara acordul proiectantului general. Pentru orice neconcordanta a datelor inscrise in documentatie, beneficiarul este rugat sa semnaleze proiectantului general. Documentatia a fost intocmita cu respectarea normativelor si legilor in vigoare.

Întocmit,									          Proiectant de specialitate,

S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L.					          BIA ION NICOLAE

Arh. Dan Ababei								          urb. Ion Nicolae