MEMORIUL DE PREZENTARE

AMENAJAREA A DOUĂ IAZURI PISCICOLE CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TUPILAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ

TITULARUL ACTIVITĂȚII

S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.

Întocmit,

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULARUL INVESTIŢIEI	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	5

III.1. Rezumatul proiectului	5

III.2. Justificarea necesităţii proiectului	7

III.3. Valoarea investiției și perioada de implementare propusă	7

III.4. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului	7

III.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului	9

III.6. Profilul și capacitățile de producție	11

III.7. Descrierea instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	13

III.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, mărimea, capacitatea, produse și subproduse obținute	15

III.9. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, modul de asigurare a acestora	21

III.10. Racordarea la rețelele de utilități din zonă	21

III.11. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului	23

III.12. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente	23

III.13. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare	23

III.14. Metode folosite în construcție	24

III.15. Planul de execuție cuprinzând etapele de construire, de punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară	25

III.16. Relația proiectului cu alte proiecte existente sau planificate	25

III.17. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	25

III.18. Alte activități care pot să apară ca urmare a implementării proiectului	25

III.18. Alte documente cerute pentru implementarea proiectului	25

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	26

IV.1. Planul de execuție al lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului	26

IV.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	26

IV.3. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente	26

IV.4. Metode folosite în demolare	26

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.	26

IV.6. Alte activități care pot să apară ca urmare a demolării	27

IV. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	27

IV.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care intră sub incidența Convenției de la Espoo din 1991	30

V.2. Amplasamentul proiectului în raport cu patrimoniul cultural	30

V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului proiectului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului (naturale, artificiale	30

V.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasamentul proiectului și zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului	31

V.5. Areale sensibile	31

V.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în consideraţie	31

VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI	32

VI.A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	32

VI.A.1. Protecţia calităţii apelor	32

VI.A.2. Protecţia aerului atmosferic	33

VI.A.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	33

VI.A.4. Protecţia împotriva radiaţiilor	35

Nu este cazul, proiectul, prin dotările propuse, nu generează radiații.	35

VI.A.5. Protecţia solului și a subsolului	35

VI.A.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	35

VI.A.7. Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public	39

VI.A.8. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în toate etapele de implemntare ale proiectului (construire, exploatare, desființare)	39

VI.A.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	42

VI.B. Utilizarea resurselor naturale (în special a solului, terenurilor, apei și biodiversității)	44

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE SĂ FIE AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	45

VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului	45

VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului	45

VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului	46

VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.	46

VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic, climei și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului	48

VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului	49

VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului	50

VII.8. Natura transfrontieră a impactului	50

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	51

VIII.1. Dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile	51

VIII.2. Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu	51

CAPITOLUL XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE	52

XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității	52

XI.2. Prevenirea și modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale	52

CAPITOLUL XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 49/2011, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR	54

XIII.1. Descrierea succintă a amplasamentului proiectului în raport cu ANPIC	54

XIII.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii și habitate de interes comunitar, în zona  amplasamentului proiectului	55

XIII.4. Legătura dintre proiect și managementul conservării ANPIC	58

XIII.5. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor de pe teritoriul ANPIC	59

XIV.2. Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de	64

XIV.3. Obiectivul/obiectivele de mediu pentru corpul/corpurile de apă pe care se realizează sau cu care are legătură proiectul	64

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

# AMENAJAREA A DOUĂ IAZURI PISCICOLE CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TUPILAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ

# II. TITULARUL INVESTIŢIEI

S.C. DRAGOS INVEST S.R.L

- forma de proprietate: capital  privat

- profilul de activitate: - extracţia nisipului şi pietrişului şi  alte activităţi

- cod CAEN : 0821

- atribut fiscal  RO 23720663 din 15.04.2008

- numãr de înregistrare în registrul comerţului: J 27/615/2008

- adresa sediului principal: loc. Secuieni Noi, comuna Secuieni, judetul Neamţ

-adresa punctului de lucru: extravilan comuna Tupilați, jud. Neamţ.

- telefon: 076906691

- reprezentant: dl. Prepeliță Ionut Cosmin

Proiectant de specialitate S.C. EUDES PROJECT.R.L. Piatra Neamţ, str. Progresului nr. 103, bl. D31, sc. B, et. 1, ap. 23, Nr inreg. Registrul Comertului J27/801/2012, C.U.I. RO29472184, tel. 0722520324, unitate atestată de M.M.A.P. cu Certificat de atestare nr. 321  din 25.06.2016, pentru întocmire documentaţii tehnice pentru obţinerea  aviz/autorizaţie de Gospodărirea a Apelor.

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

## III.1. Rezumatul proiectului

Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  zonei, într-o zonă cu un potenţial turistic, relaxare, prin amenajarea unor iazuri înconjurate de spațiu verde.

Necesitatea investiţiei derivă și din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv atât economic cât și din punct de vedere al protecției mediului, având în vedere că zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

Pe terenul proprietate a S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L., se vor realiza două iazuri piscicole Iaz piscicol Tupilati 1 si Iaz piscicol Tupilati 2.

Investiţia nu va influenţa negativ factorii de mediu şi nici comunitatea din zonă. Influenţa va fi pozitivă prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu și contribuție la dezvoltarea economică a zonei.

Amenajarea proiectată pentru piscicultură are drept scop creșterea peștilor ierbivori și planctofagi cu reproducere naturală.

Creșterea peștelui în iazurile  propuse a se realiza se va face în regim semi-natural, cu furajare minimă în scopul utilizării luciului de apă pentru pescuit sportiv. Furajarea se va face numai cu furaje naturale (spărturi de cereale), distribuirea furajelor fiind manuală. Peștele va fi recoltat numai prin pescuit sportiv, cu undițe.

Iazurile  piscicole proiectate vor fi alimentate exclusiv de afluxul natural al acviferului freatic din zonă. Alimentarea cu apă a iazurilor se face în mod permanent cu debitele preluate din freatic prin circulația acviferului subteran.

Nu vor fi necesare lucrări de captare, transport și evacuare a apelor.

Cele doua iazuri piscicole se vor realiza prin săpare și excavare și realizarea  unor forme  geometrice (poligonale) regulate.

Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”, pentru a asigura stabilitatea taluzelor naturale, cu berme care să permită circulaţia utilajelor.

Solul vegetal rezultat din decopertare, se va depozita separat de agregatele minerale, urmând ca la finalizarea cuvetei, să se aştearnă pe taluzurile iazurilor piscicole, pentru a favoriza înierbarea acestora.

Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator tip draglina si se va mentine un pat de inaintare a utilajului astfel încât acesta să vină în contact cu acviferul.

Panta taluzurilor se recomandă a fi 1:1,5, conform prevederile Normativului C 169 – 88.

Materialul excavat în vederea realizării cuvetei iazului va fi valorificat sub formă de agregate minerale sau sorturi.

După finalizarea lucrărilor de excavare, se va verifica respectarea taluzurilor iazurilor. Debleul rezultat în urma exploatării resursei de balast şi nisip va fi amenajat ca iazuri  piscicole.

Taluzurile de deasupra luciului apei se vor acoperi cu sol vegetal și se vor înierba; taluzul de sub luciul apei și din zona de variație a nivelului apei se va arma cu geogrile.

Adâncirea săpăturii sub luciul apei, pentru amenajarea iazului, nu modifică nivelul hidrostatic al acviferului freatic.

Iazurile propuse nu sunt un iazuri de acumulare, sunt iazuri  în cuvetă naturală (tip heleşteu), fără baraj.

Pe tot conturul iazurilor piscicole se va mentine o zona de protectie.

Principala condiţie pentru amenajarea piscicolă este ca apa să corespundă din punct de vedere calitativ şi să conţină oxigen dizolvat minim 4–8 mg/l. În perioada caldă trebuie asigurat oxigenul dizolvat în parametrii de mai sus folosind şi mijloace mecanice (instalaţii de aerare a apei).

Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Iazul nu va fi golit. Nu se vor evacua ape  din iaz în râul Moldova. În cazul în care cantitatea de oxigen dizolvat din apa iazului nu va asigura dezvoltarea peştilor, se va realiza aerarea apei folosind şi mijloace mecanice (instalaţii de aerare a apei).

Nu se asigură debit de servitute, având în vedere faptul că acumularea nu este racordată la nicio sursă - apă curgătoare, izvor  şi niciun emisar.

Accesul  auto.

Accesul auto spre obiectiv se realizează din DC 180, prin intermediul unui drum de exploatare existent, în lungime de aproc 900 m, până la amplasamentul propus pentru a se realiza iazurile piscicole

## III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  terenului, într-o zonă cu un potenţial turistic prin construirea unor spaţii de recreere, relaxare, prin amenajarea a două iazuri înconjurate de spațiu verde. Prezenţa unui număr mai mare de societăţi care valorifică agregatele minere are un impact pozitiv din punct de vedere economic prin formarea unei pieţi concurenţiale reale cu efecte benefice asupra economiei locale. Necesitatea investiţiei rezultă și din cererea  mare de agregate minerale utilizate pentru fabricarea betoanelor şi a mortarelor.

Funcționarea iazurilor piscicole nu va influenţa negativ factorii de mediu şi nici comunitatea din zonă. Influenţa va fi pozitivă prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.

Amenajarea proiectată pentru piscicultură are drept scop creșterea peștilor ierbivori și planctofagi cu reproducere naturală. Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.

Comunităţile locale fiind situate la distanţă relativ mare faţă de perimetrul studiat  nu sunt influenţate în niciun fel de realizarea investiţiei.

Din punct de vedere al protecţiei naturii executarea lucrărilor nu va determina schimbări la nivelul ecosistemelor din regiune.

## III.3. Valoarea investiției și perioada de implementare propusă

- Valoarea investiției: 100.000 lei

- Perioada de implementare: trim III 2021 – trim II 2022

## III.4. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

## III.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Obiectivul studiat este situat în zona nordică a comunei Tupilaţi, judeţul Neamţ, pe malul drept al râului Moldova, cod bazin hidrografic XII -1.040.00.00.00.0,  la circa min. 50 m și max. 156 m, de albia minoră a acestui râu

Terenul pe care se va realiza investiția este proprietate a S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. și este înscris în CF a comunei Tupilați sub numărul 51672 cu suprafaț de 180433 mp. Categoria de folosință  a terenului este neproductiv.

Terenul pe care va fi amplasată investiţia este neproductiv şi prezintă o ușoară înclinare de la NV către SE, dar şi de la V către E. Pe acest teren nu se află reţele de alimentare cu apă, canalizare, electrice sau gaze naturale.

Viitoarea exploatare piscicolă,  nu va bara vreo vale sau albia unui râu.

Iazurile se vor realiza prin săpare și excavare, prin realizarea în final a unor forme geometrice (poligonale) regulate.

Iazul piscicol Tupilati 1 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 91375 mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L = 546 m

- lăţime   (medie):   l = 167,35 m (S:L)

- Volum total de material excavat = 559903 mc

- Volum sol vegetal excavat:  9137 mc

- Adâncimea maximă de săpătură va fi de 6,98 m în dreptul profilului  P9

- Adâncimea medie de sapatura (pentru 559903mc)= 6,12 m

- Suprafata Iaz piscicol Tupilati 1: 91375 mp

- Suprafata luciu de apa Iaz piscicol Tupilati 1: 82762 mp

- Adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilati 1):   3,4 m.

- Nivel maxim apă în acumulare (pentru Iazul piscicol Tupilați 1): 227.00 mdMN (corespunzător N.N.R)

- Cota de fund a cuvetei Iazului piscicol Tupilați 1: 223.50 mdMN

- Adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 1): 2,37 m

- Volum de apă înmagazinat la finalizarea  lucrărilor de amenajare a iazului piscicol Tupilati 1: 195771 mc.

Iazul piscicol Tupilați 2 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 67447 mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L = 391 m

- lăţime  (medie):   l = 172,94 m (S:L)

- Volum total de material excavat - iaz piscicol Tupilați 2 = 503126 mc

- Volum sol vegetal excavat - iaz piscicol Tupilați 2:  6745 mc

- Adâncimea maximă de săpătură - iaz piscicol Tupilați 2  va fi 8,59 m în dreptul profilului  P16, unde cota terenului natural este 230,09 mdMN

- Adâncimea medie de săpătură - iaz piscicol Tupilați 2 (pentru 503126 mc)= 7,46 m

- Suprafață Iaz piscicol Tupilați 2: 67447 mp

- Suprafață luciu de apă Iaz piscicol Tupilați 2: 60000 mp

- Adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2):   3,0 m

- Nivel maxim apă în acumulare (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 225,00 mdMN (corespunzător N.N.R)

- Cota de fund a cuvetei Iazului piscicol Tupilați 2 variază de la 222,00 mdMN (în dreptul profilului P13) la 221,50 mdMN (în dreptul profilului P19)

- Adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 2.92 m

- Volum de apă înmagazinat la finalizarea  lucrărilor de amenajare a iazului piscicol Tupilati 2: 175275mc

Pentru apărarea impotriva inundațiilor pentru realizarea investitiei “AMENAJAREA A DOUĂ IAZURI PISCICOLE CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TUPILAȚI, JUDETUL NEAMȚ” lucrările proiectare sunt următoarele:

- dig perimetral care se va realiza pentru scoaterea amplasamentului de sub efectul inundațiilor pentru debitul cu probabilitatea de 1% a râului Valea Alba. Digul va avea o lungime de L= 393 m, cu H mediu=2m, lațime coronament de 2 m și panta de 1:1,5. Digul se va realiza dinspre latura vestică a amplasamentului, din zona punctului 6 (în zona profilului P6) până pe latura dinspre râul Moldova a amplasamentului, în zona punctului 17 (dintre profilele P3 și P4). Cota coronamentului va fi 231,95m.

- digul perimetral se continuă pe latura estică a amplasamentului, inclusiv în partea de aval, până în zona punctului 37 (punctul cel mai din aval al proprietății) și va avea rolul de împrejmuire a iazurilor piscicole, în urma calculelor hidraulice doar în zona profilului P15 terenul beneficiarului este inundabil pentru debitul cu probabilitatea de 1% al râului Moldova, dar iazul piscicol Tupilați 2 se va amenaja la 12 m față de zona inundabilă. Totuși, se va  realiza digul perimetral ca protecție suplimentară pentru situațiile încare s-ar putea înregistra debite mai mari decât debitul cu probabilitarea de 1% sau blocaje în albie și în mod special ca împrejmuire.

- Digul se va continua de la punctul 17 până la punctul 37 pe o lungime totală de L= 944 m. Având în vedere configurarea terenului natural, cotele trenului natural sunt variabile iar digul se va continua astfel încât cota coronamentului va fi 231,00 (în zona profilului P4), 230,50 (de la profilul P5 la P13), 229,50 (în zona profilului P14) si 229,00 (de la P15 la P19) cu Hmediu= 2m, lățime coronament de 2 m și panta de 1:1,5.

## III.6. Profilul și capacitățile de producție

### III.6.1. Profilul de activitate al societăţii

S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L este o societate cu capital privat, cu sediul în sediul în comuna Secuieni, jud. Neamț, acare are ca activitate autorizată înscrisă în Certificatul constatator emis de ONRC extracţia nisipului şi pietrişului - cod CAEN 0812.

### III.6.2. Capacitatea de producţie a punctului de lucru

A. LUCRĂRI DE EXECUTARE A CUVETEI BAZINULUI PISCICOL

S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L va realiza lucrări de excavare în vederea amenajării a două cuvete pentru bazine piscicole la nivelul terasei râului Moldova. Ca urmare a lucrărilor efectuate pentru implementarea proiectului vor rezulta:

Iazul piscicol Tupilati 1

- Volum total de material excavat = 559903 mc

- Volum sol vegetal excavat:  9137 mc

Iazul piscicol Tupilați 2

- Volum total de material excavat - iaz piscicol Tupilați 2 = 503126 mc

- Volum sol vegetal excavat - iaz piscicol Tupilați 2:  6745 mc

Volum total

- Volum total de material excavat = 1063029 mc

- Volum sol vegetal excavat:  15882 mc

Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea de infrastructuri, la drumuri.

Din punct de vedere al gospodăririi apelor, realizarea iazului piscicol propus cu valorificarea agregatelor minerale nu va afecta Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Moldova.

Capacitatea de extracţie anuală nu va depăşi un volum mai mare de nisipuri şi pietrişuri decât cel stabilit  conform preliminarului de exploatare, iar extracţia se va desfăşura cu intermitenţă în funcţie de:

- caracteristicile fizice ale materialului (depozit heterogen de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, cu intercalaţii argiloase, cu o dezvoltare tabulară);

- dotare tehnico - materială;

- prevederile avizului de gospodărire a apelor;

- perioadele în care sunt condiţii meteo nefavorabile (temperaturi scăzute, precipitaţii abundente).

B. FUNCŢIONAREA AMENAJĂRII PISCICOLE

Caracteristicile amenajării piscicole:

Iazul piscicol Tupilati 1 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 91375 mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L = 546 m

- lăţime   (medie):   l = 167,35 m (S:L)

- Suprafata luciu de apa Iaz piscicol Tupilati 1: 82762 mp

- Adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilati 1):   3,4 m.

- Nivel maxim apă în acumulare (pentru Iazul piscicol Tupilați 1): 227.00 mdMN (corespunzător N.N.R)

- Cota de fund a cuvetei Iazului piscicol Tupilați 1: 223.50 mdMN

- Adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 1): 2,37 m

- Volum de apă înmagazinat la finalizarea  lucrărilor de amenajare a iazului piscicol Tupilati 1: 195771 mc.

Iazul piscicol Tupilați 2 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 67447 mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L = 391 m

- lăţime  (medie):   l = 172,94 m (S:L)

- Volum total de material excavat - iaz piscicol Tupilați 2 = 503126 mc

- Volum sol vegetal excavat - iaz piscicol Tupilați 2:  6745 mc

- Suprafață luciu de apă Iaz piscicol Tupilați 2: 60000 mp

- Adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2):   3,0 m

- Nivel maxim apă în acumulare (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 225,00 mdMN (corespunzător N.N.R)

- Cota de fund a cuvetei Iazului piscicol Tupilați 2 variază de la 222,00 mdMN (în dreptul profilului P13) la 221,50 mdMN (în dreptul profilului P19)

- Adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 2.92 m

- Volum de apă înmagazinat la finalizarea  lucrărilor de amenajare a iazului piscicol Tupilati 2: 175275mc

## III.7. Descrierea instalațiilor și a fluxurilor tehnologice

În scopul amenajăriii iazului piscicol vor fi realizate excavaţii în amplasamentul propus. Lucrările de excavare vor fi executate în regie proprie de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L., execuția nu va fi subcontractată.

Dotări specifice:

- 1 camion –20 T ,

- 1 Excavator. – 1 mc,

- 5 Camioane – 16 to ÷ 27 to

- 1 încărcător frontal având cupa de 3 mc.

Fluxul tehnologic al lucrărilor de construcție cuprinde următoarele operații:

- trasarea zonei de excavare conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;

- delimitarea fâșiilor, conform cu morfologia terenului și caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- îndepărtarea copertei și stocarea separată pentru a fi utilizată la refacerea amplasamentului;

- extracția depozitului de aluviuni se face cu un excavator CU CUPĂ ȘI BRAȚ MOBIL , iar pentru lucrări speciale de încărcare a materialului depozitat se utilizează un încărcător frontal;

- transportul este asigurat cu autobasculante;

- excavarea fâșiilor va respecta adâncimea de exploatare;

- amenajarea taluzelor.

Fluxul tehnologic al amenajării piscicole:

Alimentarea cu apă pentru asigurarea necesarului de umplere, primenire şi compensare a evapotranspiraţiei se va face din freaticul de suprafaţă situat în subsolul amplasamentului.  Pentru anul mediu hidrologic bilanţul volumelor de apă folosite este următorul:

Iazul piscicol Tupilați 1

Volumul de umplere a iazului: Vumplere = 195771mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 8,2672ha x 1l/s/ha = 8,2672 l/s (714,286 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale :

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 2,48 l/s=214,27 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691 mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

195771 mc + (714,286mc/zi x 365 zile) + (214,27 mc/zi + 365 zile) =

195771mc + 260712 mc + 78208 mc = 534691mc

Iazul piscicol Tupilați 2

Volumul de umplere a iazului: Vumplere = 175275mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 6,0ha x 1l/s/ha = 6, l/s (518,40 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale :

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 1,80 l/s=155,52 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

175275 mc + (518,40 mc/zi x 365 zile) + (155,52 mc/zi + 365 zile) =

175275mc + 189216 mc + 56765 mc = 421256 mc

Hrana va fi compusă din cerealele: şrot din floarea soarelui (17%), şrot din soia (13%), grâu (20%), orz (12%), porumb (18%), făină de peşte (10%), drojdie de bere (10%).

Furajarea se face cu hrană proteică-furaje naturală în funcţie  de temperatura apei din bazin şi de greutatea puietului.

Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Iazul nu va fi golit. Nu se vor evacua ape  din iaz în râul Moldova. În cazul în care cantitatea de oxigen dizolvat din apa  iazului nu va asigura dezvoltarea peştilor, se va realiza aerarea apei folosind şi mijloace mecanice (instalaţii de aerare a apei).

## III.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, mărimea, capacitatea, produse și subproduse obținute

Suprafaţa pe care se va amenaja ferma piscicolă propusă este în prezent încadrată în categoria „teren neproductiv”. Având în vedere poziţionarea amplasamentului o folosinţă superioară care poate fi atribuită terenului este amenajarea piscicolă.

Realizarea iazului se va desfăşura în următoarele etape:

a) lucrări de deschidere;

b) lucrări de excavare;

c) lucrări de prelucrare;

d) protecţia zăcământului;

e) lucrări de realizare a amenajării piscicole;

f) funcţionarea amenajării piscicole;

g) lucrări dezafectare.

- Lucrările de deschidere

Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse şi a tehnologiei de excavare  mecanică, încărcare şi transport. La nivelul amplasamentului se vor realiza lucrări de decopertare a solului vegetal şi a sterilului reprezentat de praf nisipos argilos cafeniu şi nisip prăfos până la o adâncime de cca 0,60 m.

Volumul de material pământos rezultat din decopertare va fi depozitat la nivelul pilierilor de siguranță, separat solul vegetal de steril, fiind utilizat ulterior la reconstrucţia ecologică a suprafeţei afectate de exploatare (taluzare, copertare) și la realizarea digului care va asigura protecția la inundații.

Se recomandă ca suprafaţa decopertată să nu depăşească necesarul de balast pe un trimestru.

- Exploatarea  agregatelor  minerale

Excavarea nisipului şi pietrişului din subsolul amplasamentului se va face ţinând cont de:

- caracteristicile fizice ale materialului (depozit heterogen de nisipuri şi pietrişuri bolovănişuri );

- dotare tehnico - materială;

- prevederile avizului de gospodărire a apelor;

- perioadele în care sunt condiţii meteo nefavorabile (temperaturi scăzute, precipitatii abundente).

Lucrări de excavare se vor efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”, pentru a asigura stabilitatea taluzelor naturale, cu berme care să permită circulaţia utilajelor.

Lucrări de excavare se vor face în limitele fiecarul iaz piscicol proiectat/perimetrului bornat conform punctelor care delimitează perimetrul de exploatare (conturul iazurilor piscicole proiectate), în coordonate STEREO’70.

Lucrări de excavare din partea superioară a iazului se va face cu excavatorul cu cupă și braț mobil, pe fâșii longitudinale, cu lățimi de 2-3m, până la 1,5 m desupra nivelului hidrostatic în primul an de exploatarea urmând ca începând cu anul II să se continue exploatarea tot pe fâșii longitudinale până la interceptarea nivelului hidrostatic, pe transonul specific anului de exploatare.

Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator cu cupă și braț mobil și se va păstra un pat de înaintare a utilajului de cel puţin 0,5 m deasupra nivelului hidrostatic pentru a preîntâmpina poluarea stratului acvifer cu combustibili sau lubrefianţi. Exploatarea se va face în fâșii cu lățimea de 3 m și adâncimea maximă de 2,0 m. Pe perioada efectuării excavațiilor se vor lua măsuri pentru a preveni surparea taluzelor și alunecările de teren, precum și realizarea unui taluz cu panta de 1:1,5.

În perioada efectuării excavaţiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor şi alunecările de teren.

Activitatea de excavare a nisipului şi pietrişului se va desfăşura după următoarea tehnologie de exploatare:

- bornarea perimetrului de extracţie;

- delimitarea fâşiilor de exploatare;

- îndepărtarea copertei;

- transportarea agregatelor cu autobasculante la statia de sortare-spălare, sau direct la beneficiari;

- sortarea agregatelor minerale pe bază de contract de prestări servicii în staţia de sortare spălare a  societăţii .

În perioada excavaţiilor pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi realizate construcţii.

Vor fi amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale.

Pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu vor exista suprafeţe betonate pentru gararea utilajelor, acestea fiind parcate, după finalizarea programului de lucru zilnic, pe suprafeţe betonate, în staţia de sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. Tupilați, pe baza protocolului semnat de cele două societăţi comerciale.

Pentru exploatarea nisipului şi pietrişului vor fi utilizate următoarele tipuri utilaje şi mijloace de transport:

- excavator cu cupă;

- autobasculante cu capacitatea benei de 16 to ÷ 27 to.

Din lucrările miniere de pregătire vor rezulta următoarele volume totale de steril:

- Volum total de material excavat = 1063029 mc

- Volum sol vegetal excavat:  15882 mc

Acumulările prezintă o copertă aproximativ continuă cu grosimi medii de cca. 0,60 m, formată din sol vegetal cu pietriş și praf nisipos argilos gălbui-cafeniu.

Pe tot parcursul execuției excavațiilor se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor. Se vor borna colţurile panoului de exploatare.

Regimul de lucru este de 8 - 10 ore/zi, 5 zile /săptămână, aproximativ 300 zile/an. În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ, nu se excavează.

Numărul de persoane angajate este de 9: 8 muncitori (7 conducători auto și 1 operator utilaje terasiere) şi 1 șef balastieră.

- Lucrări de prelucrare

Agregatele minerale excavate vor fi transportate şi sortate în staţia de sortare-spălare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. pe baza protocolului de colaborare dintre cele două societăţi comerciale.

Compoziţia mineralogică a zăcământului

Nisipul nesortat are următoarea compoziţie mineralogică medie: 75 – 85% SiO2 reprezentat prin granule de cuarţ şi fragmente de roci silicioase; 1 – 5 % CaCO3 (sub formă de fragmente organogene), 5–6 % minerale argiloase, 0,1 – 0,2 mice, 1-2 % minerale melanocrate etc.

Pietrişul este de toate sortimentele (8 – 17 mm, 17 – 31 mm şi peste 31 mm), are aproximativ aceeaşi constituţie mineralogică şi pietrografică.

- Protecţia zăcământului

Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menţine un unghi de taluz de 1:1,5,  taluz pe care vor fi realizate lucrări de terasare precum şi de stabilizare.

Pentru a evita poluarea zăcămintele de pe amplasament şi din zonă cu uleiuri şi hidrocarburi rezultate din funcţionarea defectuoasă a utilajelor sau autocamioanelor vor fi luate următoarele măsuri:

- vor fi utilizate numai utilaje terasiere şi autocamioane cu inspecţiile tehnice efectuate la zi;

- personalul care deserveşte utilajele va verifica buna funcţionare a acestora şi va anunţa imediat eventualele defecţiuni;

- utilajele defecte vor fi îndepărtate de pe suprafaţa amplasamentului;

- nu se vor realiza intervenţii de întreţinere şi reparare a utilajelor şi autocamioanelor pe suprafaţa amplasamentului.

În vederea protecţiei acviferului, S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va respecta adâncimea de excavare impusă prin Avizul de gospodărire al apelor.

Taluzurile de deasupra luciului apei se vor acoperi cu sol vegetal și se vor înierba; taluzul de sub luciul apei și din zona de variație a nivelului apei se va arma cu geogrile.

e) Lucrări de realizare a fermei piscicole

Excavarea solului şi a straturilor geologice de pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului are ca scop realizarea unei ferme piscicole alcătuită din 2 iazuri ale căror caracteristici sunt prezentate mai jos.

Alimentarea cu apă a iazurilor se face din - acviferul freatic cantonat în depozitele terasei inferioare a râului Moldova.

Iazul piscicol Tupilati 1 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 91375mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L=  546m

- lăţime   (medie):   l= 167,35m (S:L)

- suprafață Iaz piscicol Tupilati 1: 91375mp

- suprafață luciu de apă Iaz piscicol Tupilați 1: 82762 mp

- adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 1):   3,4 m.

- adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 1): 2.37 m

Volumul de umplere a iazului: Vumplere = 195771mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 8,2672ha x 1l/s/ha = 8,2672 l/s (714,286 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale :

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 2,48 l/s=214,27 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

195771 mc + (714,286mc/zi x 365 zile) + (214,27 mc/zi + 365 zile) =

195771mc + 260712 mc + 78208 mc = 534691mc

Iazul piscicol Tupilati 2 va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 67447mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L= 391m

- lăţime  (medie):   l= 172,94m (S:L)

- suprafață luciu de apa Iaz piscicol Tupilati 2: 60000 mp

- adâncimea maximă a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2):   3,0 m

- adâncimea medie a apei (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 2.92 m

- suprafața luciului de apă (pentru Iazul piscicol Tupilați 2): 60000mp

Volumul de umplere al iazului: Vumplere = 175275mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 6,0ha x 1l/s/ha = 6, l/s (518,40 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale:

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 1,80 l/s=155,52 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

175275 mc + (518,40 mc/zi x 365 zile) + (155,52 mc/zi + 365 zile) =

175275mc + 189216 mc + 56765 mc = 421256mc

Digurile de contur, vor fi din materialul rezultat în urma lucrărilor de excavaţii a cuvetei, respectând granulometria şi caracteristicile geotehnice ale terenului.

Sterilul va fi utilizat în totalitate în lucrările de reconstrucţie ecologică a amplasamentului – amenajarea taluzelor deasupra nivelului apei.

Suprafeţele taluzate care nu asigură retenţia apei vor fi însămânţate cu iarbă pentru a nu fi erodate de scurgerea apelor pluviale pe suprafaţa lor. Pe suprafaţa taluzelor nu se vor administra fertilizante sau pesticide,  pentru a evita poluarea cu substanţe chimice a apelor din bazine şi a pânzei freatice.

Alimentarea cu apă a amenajării piscicole se va face din freatic.

Caracteristicile iazurilor piscicol:

Adâncimea maximă a apei: 3,40 m în iazul Tupilați 1 și de 3,0 în iazul Tupilați 2.

- Suprafața luciului de apă – 142.762 mp pentru cele două iazuri

f) Funcţionarea amenajării piscicole

După realizarea amenajării piscicole societatea comercială va administra iazurile în regim de furajare minimă. În perioada de funcţionare a fermei piscicole, bazinele vor fi populate periodic cu puiet de peşte. În această perioadă societatea comercială care va administra ferma piscicolă are obligaţia asigurării gestionării corespunzătoare a deşeurilor generate pe amplasament, vidanjarea periodică a toaletelor, realizarea lucrărilor necesare menţinerii unei stări ecologice bune în iazuri şi pe spaţiile verzi din incintă (evitarea eutrofizării, eliminarea vegetaţiei dezvoltate în exces la nivelul taluzelor prin cosire manuală, îndepărtarea arbuştilor uscaţi şi toaletarea celor viabili, etc.), paza amplasamentului.

În ferma piscicolă se propune creşterea următoarelor specii de peşti: peşti ierbivori şi planctofagi – crap, novac, caras, fitofag.

Modul de furajere:  având în vedere câ amenajarea piscicolă se va afla în contact direct cu stratul freatic, se recomanda furajarea cu hrană naturală a puietului de pește introdus în iaz, evitarea hranei concentrate și a suprafurajării.

Recoltarea se face în orice perioadă a anului, în funcţie de necesităţi, folosind undița.

g) Lucrări dezafectare

Deşi în proiect nu este specificată durata de funcţionare a amenajării piscicole, este posibil ca după o perioadă de timp societatea comercială să dorească închiderea activităţii. În acest scop vor fi efectuate pescuiri pentru colectarea unei cantităţi cât mai mari de peşte, vor fi capturate exemplare din speciile de importanţă comunitară care au colonizat habitatele noi formate prin înfiinţarea iazurilor (amfibieni și reptile – dacă este cazul), aceste exemplare vor fi relocate în zone cu condiţii de habitat similare, se va realiza o dragare a bazinului şi îndepărtarea vegetaţiei palustre. Excavațiile vor fi umplute până la cota iniţială a terenului, se va distribui pe suprafaţa amplasamentului o copertă uniformă de sol şi se va înierba.

### III.9. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, modul de asigurare a acestora

##### Materii prime utilizate

Pentru implementarea proiectului nu vor fi utilizate materii prime.

Materiale utilizate

- Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi  - 40 kg;

- Anvelope – 8 buc/an.

Combustibili utilizaţi

- Motorină pentru autobasculante şi utilajele terasiere:

0,48  tone/zi lucrătoare x 300 zile lucrătoare = 144 tone/an.

Lubrifianţi  utilizaţi

- Uleiuri minerale – 300 kg/an;

- Vaselină – 210 an/lună.

## III.10. Racordarea la rețelele de utilități din zonă

A. Alimentarea cu apă.

Pentru realizarea lucrărilor de excavare nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apa plată necesară îmbuteliată în recipiente de plastic.

Apa tehnologică

În perioada realizării lucrărilor de constrcuție nu se va folosi apă tehnologică.

În perioada funcționării iazurile vor fi alimentate cu apă din freatic utilizându-se volumele precizate mai jos.

Iazul piscicol Tupilati 1:

Volumul de umplere a iazului: Vumplere = 195771mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 8,2672ha x 1l/s/ha = 8,2672 l/s (714,286 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale :

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 2,48 l/s=214,27 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

195771 mc + (714,286mc/zi x 365 zile) + (214,27 mc/zi + 365 zile) =

195771mc + 260712 mc + 78208 mc = 534691mc

Iazul piscicol Tupilati 2:

Volumul de umplere al iazului: Vumplere = 175275mc

Volumul de primenire la NNR: Vprimenire = 6,0ha x 1l/s/ha = 6, l/s (518,40 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale:

Vcompensare = 30% x vol. de primenire = 1,80 l/s=155,52 mc/zi

Total volum anul 1 de functionare: 	534691mc

Vumplere + Vanual primenire + Vanual compensare

175275 mc + (518,40 mc/zi x 365 zile) + (155,52 mc/zi + 365 zile) =

175275mc + 189216 mc + 56765 mc = 421256mc

B. Evacuarea apelor uzate.

Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale angajaţilor care vor fi permanent prezenţi la nivelul amplasamentului societatea comercială va amplsa 2 toalete ecologice vidanjabile la nivelul pilierior de siguranță.

În perioda de funcționare a amenajării piscicole societatea comercială care administrează iazul piscicol va amplasa toalete ecologice care vor fi vidanjade ori de câte ori este nevoie prin contract cu un prestator de servicii autorizat.

Evacuarea apei din iazuri se face ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Golirea iazurilor (pentru curățare) se va realiza doar prin pompare.

Nu vor fi evacuate ape din ferma piscicolă în râul Moldova.

C. Alimentarea cu energie electrică.

Pe suprafaţa amplasamentului nu există și nu vor exista reţele de alimentare cu energie electrică.

D. Alimentarea cu gaz metan.

Pe suprafaţa amplasamentului nu există și nici nu vor fi amplasate reţele de alimentare cu gaz metan.

## III.11. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului

## Deşi în proiect nu este specificată durata de funcţionare a fermei piscicole, este posibil ca după o perioadă de timp societatea comercială să dorească închiderea activităţii. În acest scop vor fi efectuate pescuiri pentru colectarea unei cantităţi cât mai mari de peşte, vor fi capturate exemplare din speciile de importanţă comunitară care au colonizat habitatele noi formate prin înfiinţarea iazurilor (amfibieni și reptile – dacă este cazul), aceste exemplare vor fi relocate în zone cu condiţii de habitat similare, se va realiza o dragare a bazinului şi îndepărtarea vegetaţiei palustre. Excavațiile vor fi umplute până la cota iniţială a terenului, se va distribui pe suprafaţa amplasamentului o copertă uniformă de sol şi se va înierba.

## III.12. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente

Accesul auto spre obiectiv se realizează din DC 180, prin intermediul unui drum de exploatare existent, în lungime de aproc 900 m, până la amplasamentul propus pentru a se realiza iazurile piscicole

Nu vor fi create căi noi de acces.

## III.13. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale folosite în perioda de construcție:

- terenul ocupat: 180433 mp;

- Volum total de material excavat = 1063029 mc

- Volum sol vegetal excavat:  15882 mc

- Volumul de umplere a iazului: Vumplere Tupilați 1 = 195771mc

- Volumul de umplere al iazului: Vumplere Tupilați 2 = 175275mc

Resursele naturale folosite în perioda de funcționare:

Volumul de primenire la NNR: V primenire Tupilați 1 = 6,0ha x 1l/s/ha = 6, l/s (518,40 mc/zi)

Volumul de primenire la NNR: V primenire Tupilați 2 = 8,2672ha x 1l/s/ha = 8,2672 l/s (714,286 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale:

V compensare Tupilați 1= 30% x vol. de primenire = 1,80 l/s=155,52 mc/zi

V compensare  Tupilați 2 = 30% x vol. de primenire = 2,48 l/s=214,27 mc/zi

## III.14. Metode folosite în construcție

Lucrările de deschidere și pregătire vor consta în amenajarea accesului la zăcământul util și crearea frontului de lucru. Se vor realiza lucrări de decopertare a solului vegetal, materialul rezultat se va folosi la realizarea digului de protective, si la la amenajarea taluzurilor iazurilor.

Lucrări de excavare se vor efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”, pentru a asigura stabilitatea taluzelor naturale, cu berme care să permită circulaţia utilajelor.

Lucrări de excavare se vor face în limitele fiecarul iaz piscicol proiectat/perimetrului bornat conform punctelor care delimitează perimetrul de exploatare (conturul iazurilor piscicole proiectate), în coordonate STEREO’70.

Lucrări de excavare din partea superioară a iazurilor se va face cu excavatorul cu cupă și braț mobil, pe fâșii longitudinale, cu lățimi de 2-3 m, până la 1,5 m desupra nivelului hidrostatic în primul an de exploatarea urmând ca începând cu anul II să se continue exploatarea tot pe fâșii longitudinale până la interceptarea nivelului hidrostatic, pe transonul specific anului de exploatare.

Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator cu cupă și braț mobil și se va păstra un pat de înaintare a utilajului de cel puţin 0,5 m deasupra nivelului hidrostatic pentru a preîntâmpina poluarea stratului acvifer cu combustibili sau lubrefianţi. Exploatarea se va face în fâșii cu lățimea de 3 m și adâncimea maximă de 2,0 m. Pe perioada efectuării excavațiilor se vor lua măsuri pentru a preveni surparea taluzelor și alunecările de teren, precum și realizarea unui taluz cu panta de 1:1,5.

În perioada efectuării excavaţiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor şi alunecările de teren.

Față de limita de albia minoră a râului Moldova se va menține un pilier de siguranță de minim 50 m.

## III.15. Planul de execuție cuprinzând etapele de construire, de punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Cantitatea de agregate care urmează a fi exploatată pentru realizarea cuvetei iazurilor a fost defalcată pe 5 ani, volumele exploatate anual vor fi cele aprobate de ANRM prin permisul de exploatare. După finalizarea excavațiilor vor fi realizate lucrările necesare amenajării cuvetelor și popularării cu pește pe o perioadă de cca 2 ani.

## III.16. Relația proiectului cu alte proiecte existente sau planificate

### În vecinătatea amplasamentului nu există în prezent alte exploatări de agregate minerale din terasă. Se derulează activităţi similare în albia minoră a râului Moldova, cu scopul de reprofilare şi decolmatare a acesteia. Implementarea proiectului de extracţie agregate minerale „Amenajarea a două iazuri piscicole cu utilizarea materialului excavat, extravilan comuna Tupilați, județul Neamț” nu presupune relaţionare cu aceste obiective.

## III.17. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Problema analizei mai multor alternative pentru amplasamentul perimetrului propus pentru implementarea proiectului nu a fost necesară, amplasarea acestuia fiind impusă de dreptul de proprietate asupra terenului exercitat S.C. DRAGOS INVEST S.R.L.

## III.18. Alte activități care pot să apară ca urmare a implementării proiectului

Din implementarea proiectului nu rezultă alte activităţi.

## III.18. Alte documente cerute pentru implementarea proiectului

- Certificat de urbanism nr.

- Acord de reabilitare pentru accesul pe drumurile comunale pentru a ajunge la amplasamentul analizat;

- Studiu hidrogeologic intocmit de S.C. Alco Trade S.R.L si Studiul hidrologic nr. 7285 din 04.04.2022 elaborat de ABA Siret – SPBHH

- Aviz de gospodărire al apelor.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

## IV.1. Planul de execuție al lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu vor fi executate lucrări de construcție pe suprafața amplasamentului astfel încât nu vor fi necesare lucrări de demolare.

Deşi în proiect nu este specificată durata de funcţionare a amenajării piscicole, este posibil ca după o perioadă de timp societatea comercială să dorească închiderea activităţii. În acest scop vor fi efectuate pescuiri pentru colectarea unei cantităţi cât mai mari de peşte, vor fi capturate exemplare din speciile de importanţă comunitară care au colonizat habitatele noi formate prin înfiinţarea iazurilor (amfibieni și reptile – dacă este cazul), aceste exemplare vor fi relocate în zone cu condiţii de habitat similare, se va realiza o dragare a bazinului şi îndepărtarea vegetaţiei palustre. Excavațiile vor fiu mplute până la cota iniţială a terenului, se va distribui pe suprafaţa amplasamentului o copertă uniformă de sol şi se va înierba.

## IV.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Lucrările de refacere au fost prezentate anterior.

## IV.3. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente

Nu este cazul.

## IV.4. Metode folosite în demolare

Pe suprafața amplasamentului nu există contrucții.

Nu vor fi executate lucrări de construcție pe suprafața amplasamentului astfel încât nu vor fi necesare lucrări de demolare.

## IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.

Nu se aplică în cazul proiectului analizat.

## IV.6. Alte activități care pot să apară ca urmare a demolării

Nu se aplică în cazul proiectului analizat.

# IV. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul perimetrului Horia terasă

- bazinul hidrografic - Siret

- cursul de apã – râul Moldova zona  localităţii Tupilati, comuna Tupilati, judeţul Neamţ.

- cod cadastral: XII - 1.040.00.00.00.0

- corpul de apã – RORW12.1.40_B3

Obiectivul studiat este situat în zona nordică a comunei Tupilaţi, judeţul Neamţ, pe malul drept al râului Moldova și pe malul drept al râului Valea Alba, în aval de confluența celor 2 râuri.

Terenul pe care se vor amenaja iazurile piscicole este în proprietatea S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. conform  cărții funciare a localității Tupilați  CF 51672.

Categoria de folosință a terenului este: teren neproductiv, în suprafață totală de 180433 mp.

Având în vedere configuratia terenului si cota nivelului hidrostatic din zona terenului proprietate a beneficiarului, se vor amenaja 2 iazuri piscicole: iaz Tupilati 1, in suprafata de 91375 mp si iaz Tupilati 2 in suprafata de 67477 mp, astfel la finalizarea investitiei se va realiza o Ferma piscicola. Fata de limita de albia minora a raului Moldova s-a pastrat un pilier de siguranta de minim 50m.

Punctele care vor delimita Iazul piscicol Tupilati 1, având coordonate

în sistem STEREO’70,  sunt:

| Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 620239 | 627010 |
| 2 | 626966 | 620270 |
| 3 | 626943 | 620326 |
| 4 | 626930 | 620398 |
| 5 | 626915 | 620465 |
| 6 | 626940 | 620565 |
| 7 | 626973 | 620778 |
| 8 | 626976 | 620784 |
| 9 | 626982 | 620791 |
| 10 | 626990 | 620795 |
| 11 | 627028 | 620805 |
| 12 | 627035 | 620805 |
| 13 | 627044 | 620802 |
| 14 | 627049 | 620798 |
| 15 | 627057 | 620789 |
| 16 | 627062 | 620758 |
| 17 | 627066 | 620717 |
| 18 | 627103 | 620533 |
| 19 | 627124 | 620473 |
| 20 | 627170 | 620386 |
| 21 | 627174 | 620349 |
| 22 | 627166 | 620321 |
| 23 | 627162 | 620304 |
| 24 | 627151 | 620286 |
| 25 | 627136 | 620276 |
| 26 | 627054 | 620251 |
| Suprafata =91375mp |
| Perimetrul = 1356mp |

Punctele care vor delimita Iazul piscicol Tupilati 2, având coordonate

în sistem STEREO’70,  sunt:

| Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 620.256 | 627.184 |
| 2 | 620.207 | 627.211 |
| 3 | 620.165 | 627.223 |
| 4 | 620.126 | 627.307 |
| 5 | 620.084 | 627.335 |
| 6 | 620.035 | 627.360 |
| 7 | 620.010 | 627.370 |
| 8 | 619.994 | 627.361 |
| 9 | 619.989 | 627.356 |
| 10 | 619.954 | 627.335 |
| 11 | 619.913 | 627.283 |
| 12 | 619.952 | 627.242 |
| 13 | 619.977 | 627.208 |
| 14 | 619.976 | 627.174 |
| 15 | 619.990 | 627.135 |
| 16 | 620.031 | 627.093 |
| 17 | 620.100 | 627.076 |
| 18 | 620.155 | 627.042 |
| 19 | 620.159 | 627.050 |
| 20 | 620.219 | 627.003 |
| 21 | 620.226 | 627.004 |
| 22 | 620.232 | 627.013 |
| 23 | 620.270 | 627.140 |
| Suprafata = 67447 mp |
| Perimetrul = 1118 mp |

Punctele care vor delimita Ferma piscicola (formata din iaz tupilati 1 si iaz Tupilati 2), având coordonate în sistem STEREO’70,  sunt:

| Nr. Crt | X | Y | Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 620.239 | 627.010 | 49 | 620.270 | 627.140 |
| 2 | 626.966 | 620.270 | 27 | 620.256 | 627.184 |
| 3 | 626.943 | 620.326 | 28 | 620.207 | 627.211 |
| 4 | 626.930 | 620.398 | 29 | 620.165 | 627.223 |
| 5 | 626.915 | 620.465 | 30 | 620.126 | 627.307 |
| 6 | 626.940 | 620.565 | 31 | 620.084 | 627.335 |
| 7 | 626.973 | 620.778 | 32 | 620.035 | 627.360 |
| 8 | 626.976 | 620.784 | 33 | 620.010 | 627.370 |
| 9 | 626.982 | 620.791 | 34 | 619.994 | 627.361 |
| 10 | 626.990 | 620.795 | 35 | 619.989 | 627.356 |
| 11 | 627.028 | 620.805 | 36 | 619.954 | 627.335 |
| 12 | 627.035 | 620.805 | 37 | 619.913 | 627.283 |
| 13 | 627.044 | 620.802 | 38 | 619.952 | 627.242 |
| 14 | 627.049 | 620.798 | 39 | 619.977 | 627.208 |
| 15 | 627.057 | 620.789 | 40 | 619.976 | 627.174 |
| 16 | 627.062 | 620.758 | 41 | 619.990 | 627.135 |
| 17 | 627.066 | 620.717 | 42 | 620.031 | 627.093 |
| 18 | 627.103 | 620.533 | 43 | 620.100 | 627.076 |
| 19 | 627.124 | 620.473 | 44 | 620.155 | 627.042 |
| 20 | 627.170 | 620.386 | 45 | 620.159 | 627.050 |
| 21 | 627.174 | 620.349 | 46 | 620.219 | 627.003 |
| 22 | 627.166 | 620.321 | 47 | 620.226 | 627.004 |
| 23 | 627.162 | 620.304 | 48 | 620.232 | 627.013 |
| 24 | 627.151 | 620.286 |  |  |  |
| Suprafata totala =159950mp |
| Suprafata zona de protectie =1128mp |
| Suprafata de exploatare =158822mp |

Zona de protectie de 1128 mp, care nu se va exploata reprezinta suprafata dintre punctele 1-26-25-24-49-47, zona care desparte cele două iazuri propuse a se realiza pe terenul apartinand S.C. DRAGOS INVEST S.R.L.

## IV.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care intră sub incidența Convenției de la Espoo din 1991

Proiectul nu intră sub incidența Convenției de la Espoo, se află de cca 80 km de cea mai apropiată graniță.

## V.2. Amplasamentul proiectului în raport cu patrimoniul cultural

Amplasamentul este situat, în extravilanul comunei Tupilaţi. În apropierea perimetrului nu există obiective incluse în patrimoniul cultural național. Implementarea proiectului nu ava impact asupra patrimoniului cultural național.

## V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului proiectului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului (naturale, artificiale

Ortofotoplan amplasament proiect ” Amenajarea a două iazuri piscicole cu utilizarea materialului excavat, extravilan comuna Tupilați, județul Neamț”

## V.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasamentul proiectului și zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului

Perimetrul este situat în albia majoră a râului Moldova, pe un teren neproductiv, aflat în proprietate S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. Categoria de folosință a terenului este teren neproductiv în prezent, iar după implementarea proiectului terenul va deveni fermă piscicolă.

.

## V.5. Areale sensibile

Amplasamentul este situat în aria naturală protejată Sit Natura 2000 ROSCI 0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman.

## V.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în consideraţie

Problema analizei mai multor alternative pentru amplasamentul perimetrului propus pentru implementarea proiectului nu a fost necesară, amplasarea acestuia fiind impusă de dreptul de proprietate asupra terenului exercitat S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.

# VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

## VI.A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### VI.A.1. Protecţia calităţii apelor

Construcție:

Lucrările de excavare nu generează ape uzate industriale. În aceste condiţii emisiile pentru factorul de mediu apă pot fi considerate nule.

Apele meteorice care cad pe suprafaţa amplasamentului se infiltrează în substrat.

Pot să apară poluări accidentale cu uleiuri şi/sau carburanţi de la utilajele care realizează lucrările. Aceste substanţe pot fi antrenate de apele meteorice, scurgându-se pe suprafaţa solului sau infiltrându-se în substrat, determinând poluarea apelor de suprafaţa sau/și a celor freatice. Cantităţile de combustibili şi uleieri prezente în rezervoarele şi mecanismele utilajelor nu sunt mari astfel încât nu produc poluări importante. Pentru a preveni poluările accidentale utilajele vor fi menţinute în parametri normali de funcţionare, având inspecţiile şi reviziile tehnice efectuate. Personalul care deserveşte utilajele va avea obligaţia să urmărească şi să raporteze orice scurgere de uleiuri sau/şi combustibil din rezervoare şi mecanismele utilajelor. În cazul înregistrării unor defecţiuni ale utilajelor acestea vor fi transportate la ateliere service autorizate.

Funcționare:

În perioada de funcționare a fermei piscicole nu vor fi utilizate substanțe care pot produce impurificarea factorului de mediu apă.

Evacuarea apei din iazuri se face ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Creșterea peștelui în iazurile propuse a se realiza se va face în regim semi-natural, cu furajare minimă în scopul utilizării luciului de apă pentru pescuit sportiv. Furajarea se va face numai cu furaje naturale (spărturi de cereale), distribuirea furajelor fiind manuală. Peștele se va recolta numai prin pescuit sportiv, cu undițe.

Nu vor fi evacuate ape din ferma piscicolă în râul Moldova.

Prin activitatea desfăşurată în cadrul amplasamentului analizat - creştere peşti - pe lângă materiile organice naturale obişnuite din cadrul acumulării, mai apar excreţiile de la peşti. Şi acestea reprezintă materii organice ce se depun pe toată suprafaţa fundului acumulării. Tipic pentru metabolismul apelor este faptul că procesele de creare şi cele de distrugere a materiei organice se succed în permanenţă, aşa încât materiile organice depuse pe fundul acumulării sunt descompuse de bacterii şi reduse la forma de substanţe nutritive primare, consumate de flora şi fauna acvatică, fără a se crea depozite pe fundul acumulării. Rezultă că excreţiile peştilor nu reprezintă materii poluante. De asemenea, nici produşii rezultaţi din descompunerea acestora nu reprezintă substanţe poluante pentru apa acumulării. Acestea îmbogăţesc mediul acvatic şi ridică productivitatea apei acumulării. Substanţele primare, aflate sub forma celor mai variate combinaţii chimice, sunt utilizate de plantele acvatice. În concluzie, activitatea de creştere a peştelui nu conduce la eliminarea în apă şi pânza freatică de substanţe poluante

### VI.A.2. Protecţia aerului atmosferic

Surse de emisii în perioda de construcție

În perioada de constrcuție, sursele de poluare a aerului de pe suprafaţa amplasamentului propus pentru realizarea iazurilor piscicole sunt reprezentate de utilajele care execută excavaţia şi temporar de autobasculantele care pătrund în amplasament pentru a prelua cantităţi de balast.

Cantitatea de noxe eliberată în aer variază periodic în funcţie de volumul excavat şi de sezon.

Motoare cu aprindere prin compresie elimină în aer următoarele noxe: NOX – oxizi de azot, HC – hidrocarburi nearse, CO şi CO2 – oxid şi dioxid de carbon şi  SOX – oxizi de sulf.

Conform STAS 11369/1-88 la arderea a 1 l motorină se eliberează în atmosferă următoarele noxe: 11 g CO, 25 g NOX, 310 g CO2.

Pe baza consumului de total de motorină pot fi calculate cantităţile de noxe care vor fi dispersate în aerul atmosferic.

O altă sursă de poluare a aerului o reprezintă pulberile antrenate de autobasculante la tranzitarea drumurilor de exploatare. Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, acestea să se încadreze în prevederile legale în vigoare.

Surse de emisii în perioda de funcționare

În etapa de funcţionare a amenajării piscicole nu există surse de poluare a factorului de mediu aer.

### VI.A.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Surse de emisii în perioda de construcție

Din momentul începerii lucrărilor de amenajare a cuvetei iazurilor şi până la finalizarea acestora  pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor şi încărcarea basculantelor cu agregate. Pe amplasament nu se vor produce zgomote în mod continuu, emisiile sonore fiind generate în timpul programului de lucru.

Sursele potenţiale care generează zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice pentru lucrările de excavare şi cuprind în general:

  - operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

  - operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele amplasamentului excavatoare, buldozere, încărcătoare.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate excavare:

  - excavator: 1 buc. Lw ≈ 115 dB(A);

  - încărcător frontal cu cupa Lw ≈ 110 dB(A);

  - autocamioane:  buc cu capacitatea de 16 m3 Lw ≈ 107 dB(A).

Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite.

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va  trebui să ia următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile sonore să se încadreze în prevederile legale.

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

Surse de emisii în perioda de funcționare

În perioada de funcţionare a amenajării piscicole, pe amplasament vor fi generate zgomote periodic, la intervale mari de timp. Emisiile sonore din această etapă vor fi generate de mijloacele de transport (cisterne) care transportă puietul de peşte si de autovehiculele care vor transporta furajele achiziţionate.

### VI.A.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

### Nu este cazul, proiectul, prin dotările propuse, nu generează radiații.

### VI.A.5. Protecţia solului și a subsolului

Potenţialele surse de impurificare a solului/subsolului în perioada de construcție

Din punct de vedere pedologic, solul este slab dezvoltat având ca rocă mamă loessul, are structură nisipoasă.

Fertilitatea redusă a determinat încadrarea terenurilor în categoria neproductiv și utilizarea lor predominant pentru pășunat.

Depozitele de pietrişuri şi nisipuri din subsol fac parte din acumulări de vârstă pleistocen superior – holocen.

Ca urmare a implementării proiectului solul de pe suprafaţa terenului propus va fi afectat prin decopertare, iar la nivelul zonei de siguranță solul existent va fi tasat ca urmare a depozitării decopertei de pe amplasament.

Din lucrările miniere de pregătire vor rezulta următoarele volume totale de steril:

- Volum total de material excavat = 1063029 mc

- Volum sol vegetal excavat:  15882 mc

Accidental solul poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Moldova şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

Potenţialele surse de impurificare a solului/subsolului în perioada de funcționare

În etapa de funcţionare a amenajării piscicole nu există surse de poluare a factorului de mediu sol.

### VI.A.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul propus pentru realizarea fermei piscicole este situat în ROSCI0364 care a fost desemnat prin Ordinul nr. 2387/2011 al ministrului mediului şi pădurilor, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Cod: ROSCI0364

Suprafaţa sitului este de  4718 ha.

Vulnerabilitatea sitului

Pierderea şi/sau distrugerea habitatelor determinată de activităţile: practicarea agriculturii, suprapăşunatul, lipsei păşunatului, dragării şi drenării habitatului umed, activităţilor industriale, exploatării miniere de suprafaţă sau subterane, dezvoltării  teritoriale, circulaţiei auto, poluării cu îngrăşăminte chimice.

Managementul sitului . Plan de management

Managementul ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman se realizează de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în baza Planului de management al ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor, nr. 1554/2016 (publicat în MO Partea I,  nr. 1062 din 29.12.2016).

Clasele de habitate de pe teritoriul sitului

| Cod | Clase de habitate | Pondere (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 19,50 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,85 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 5,09 |
| N14 | Păşuni | 34,99 |
| N16 | Păduri de foiase | 37,18 |
| N21 | Vii și livezi | 0,67 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 1,71 |

Situl Natura 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman nu a fost desemnat pentru habitate de importanță comunitară. Habitatele din vecinătatea proiectului sunt reprezentate de mediul acvatic al râului Moldova, acumulările de aluviuni din albie, suprafețe înierbate, acoperite cu specii din flora spontană intens pășunate.

Suprafaţa ROSCI0364 este de 4718 ha din care proiectul ocupă 18,0433 ha ceea ce reprezintă 0,38 % din suprafața sitului. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de teren cu funțiunea neproductiv acoperit cu vegetației ierboasă slab dezvoltată.

Nu avem date pentru a afirma daca această suprafață se încadrează sau nu în vreuna din clasele de habitate menționate în formularul standard Natura 2000 deoarece nu cunoaștem cum a fost consideraă această zonă la desemnarea ariei naturale protejate.

## Implementarea proiectului,  având ca titular S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. nu afectează integritatea ROSCI0364 deoarece:

- nu reduce numărul speciilor de importanţă comunitară și nici a suprafețele ocupate de acestea pentru satisfacerea necesităților ecologice;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară – situl nu a fost declarat pentru protecția habitatelor;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor acvatice și terestre din zonă sunt recomandate următoarele:

- toate etapele lucrările se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi cu Pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor acvatice și terestre din zonă sunt recomandate următoarele:

- toate etapele lucrările se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele  emise  de  instituţiile de  avizare nominalizate în  certificatul  de  urbanism;

- vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces – pentru a evita impactul asupra ecosistemelor terestre care s-au dezvoltat la nivelul teraselor râului Moldova şi a speciilor din aceste zone;

- pentru evitarea impurificării factorilor de mediu şi implicit a schimbării condiţiilor de biotop:

- este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi – pentru a evita poluarea mediului solului la nivelul terasei;

- personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi specializate;

- de asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa amplasamentului proiectului;

- toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor terasiere sau a celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate;

- efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de realizare a excavațiilor, astfel încât să se încadreze în prevederile legale în vigoare;

- administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat;

- administratorul S S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. nu va permite angajaţilor să depoziteze deşeuri în ecosistemele naturale din albia râului Moldova;

- S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va urmări evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va instrui angajaţii să nu pătrundă în zonele acoperite de vegetaţie arbustivă şi arborescentă sau stufărişuri în lunile aprilie-iunie pentru a nu deranja eventualele exemplare cuibăritoare.

### VI.A.7. Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public

Proiectul propus de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. nu influenţează sănătatea umană deoarece nu generează poluări chimice, fizice sau microbiologice ale factorilor de mediu.

### VI.A.8. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în toate etapele de implemntare ale proiectului (construire, exploatare, desființare)

Deşeuri generate

Din activitatea de excavare în vederea realizării cuvetei iazurilor, pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;

- deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în proiect;

- deşeuri de ambalaje (PET-uri).

### Deşeuri tehnologice

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, pe perioada derulării activităţii de extracţie şi transport a agregatelor minerale rezultă următoarele deşeuri tehnologice:

- uleiuri uzate pentru mijloacele de transport auto şi pentru utilaje – 250 l/an;

- anvelope uzate – 8 bucăți.

### Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice care rezultă de la personalul care asigură e ame4najarea cuvetei iazului – 10 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 80 kg.

Ca urmare a amenajării fermei piscicole vor rezulta deşeuri menajere generate de angajaţii care vor deservi ferma piscicolă. Pentru eliminarea acestor deşeuri S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va instala containere etanşe, fără scurgere în mediu, pentru colectare selectivă şi va încheia un contract de prestări servii cu o firmă specializată în gestionarea acestor tipuri de deşeuri.

### Deşeuri de ambalaje

PET-uri – 2,0 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 16 kg/an.

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Gestionarea deşeurilor

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate,  beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora;

- să instruiască angajaţii care vor fi implicați în activitatea de construcție, în vederea gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Deşeuri tehnologice

# Uleiuri uzate

# Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  13 02 05*  Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

# Schimburile periodice de ulei se vor realiza în service dar în cazul apariţiei unei defecţiuni care necesită remediere imediată schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta solul, apele de suprafaţă sau freatice.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar, anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Deşeuri din excavare

Deşeul inert rezultat din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone, va fi utilizat la amenajarea taluzelor.

Deşeul inert (care poate rezulta ca urmare a interceptării unor zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.) este definit ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Cantitatea totală de levigat şi conţinutul de poluanţi ai deşeului, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafaţă şi/sau subterane.

Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafeţe de teren în perioada activităţii extractive desfăşurate în suprafaţa respectivă şi care nu este considerat poluat conform <LLNK 11997   756 503101   0 75>Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte amplasamentul analizat vor fi colectate într-un recipient (europubelă) etanş (fără scurgere în mediu), acoperit, pus la dispoziţia personalului de către  beneficiar şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Deşeuri de ambalaje

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

### VI.A.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele periculoase utilizate în procesul de producţie sunt:

- Motorină pentru autobasculante şi utilajele terasiere - 0,48  tone/zi lucrătoare x 300 zile lucrătoare = 144 tone/an.

- Uleiuri minerale folosite ca lubrifianţi pentru mijloacele auto şi pentru utilaje – 250 l/an.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.

Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise.

Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioară, % vol. - 6,0;

- superioară, % vol. - 13,5.

Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute.

Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze apariţia cancerului de piele.

Pe amplasamentul propus nu vor fi stocaţi combustibili, în nici un fel de rezervoare sau recipienţi.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină zilnic, din bidoane metalice omologate aduse cu  basculanta.

Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale, atât din considerente de protecţia mediului, cât şi economice.

# Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi, în nici un fel de recipienţi.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

# Uleiurile uzate fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  13 02 05*  Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a schimbului de ulei la utilaje va fi colectat într-un recipient metalic şi predat unui operator economic care este autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.  Schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta solul, apele de suprafaţă sau freatice.

Este interzisă deversarea uleiurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

- să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea corespunzătoare până la predare;

- să asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate;

- să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.

Este interzisă:

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;

- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

## VI.B. Utilizarea resurselor naturale (în special a solului, terenurilor, apei și biodiversității)

Resursele naturale folosite în perioda de construcție:

- terenul ocupat: 180433 mp;

- Volum total de material excavat = 1063029 mc

- Volum sol vegetal excavat:  15882 mc

- Volumul de umplere a iazului: Vumplere Tupilați 1 = 195771mc

- Volumul de umplere al iazului: Vumplere Tupilați 2 = 175275mc

Resursele naturale folosite în perioda de funcționare:

Volumul de primenire la NNR: V primenire Tupilați 1 = 6,0ha x 1l/s/ha = 6, l/s (518,40 mc/zi)

Volumul de primenire la NNR: V primenire Tupilați 2 = 8,2672ha x 1l/s/ha = 8,2672 l/s (714,286 mc/zi)

Volum pentru compensarea pierderilor naturale:

V compensare Tupilați 1= 30% x vol. de primenire = 1,80 l/s=155,52 mc/zi

V compensare  Tupilați 2 = 30% x vol. de primenire = 2,48 l/s=214,27 mc/zi

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE SĂ FIE AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

## VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului

Proiectul propus nu va avea impact asupra populației, sănătății umane prin urmare nu sunt necesare măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

## VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Suprafaţa ROSCI0364 este de 4718 ha din care proiectul ocupă 18,0433 ha ceea ce reprezintă 0,38 % din suprafața sitului. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de teren cu funțiunea neproductiv acoperit cu vegetației ierboasă slab dezvoltată.

Nu avem date pentru a afirma daca această suprafață se încadrează sau nu în vreuna din clasele de habitate menționate în formularul standard Natura 2000 deoarece nu cunoaștem cum a fost consideraă această zonă la desemnarea ariei naturale protejate.

Implementarea proiectului având ca titular S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  nu afectează integritatea ROSCI 0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu întrerupe conectivitatea râului;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura  şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru a nu afecta habitatele de pe  suprafaţa Sitului Natura 2000, pentru toate etapele realizării proiectului se va avea în vedere următoarele aspecte:

- realizarea excavaţiilor numai în amplasamentul aprobat, fără a depăşi limitele acestuia;

- deplasarea utilajelor şi a autocamioanelor numai pe căile de acces existente;

- nu se vor depozita agregate minerale la nivelul teraselor din vecinătatea amplsamentului propus pentru implementarea proiectului.

## VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi  și nu vor fi depozitate deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale te renurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Moldova şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

## VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

Construcție:

Lucrările de excavare nu generează ape uzate industriale. În aceste condiţii emisiile pentru factorul de mediu apă pot fi considerate nule.

Apele meteorice care cad pe suprafaţa exploatării se infiltrează în substrat.

Pot să apară poluări accidentale cu uleiuri şi/sau carburanţi de la utilajele care realizează lucrările. Aceste substanţe pot fi antrenate de apele meteorice, scurgându-se pe suprafaţa solului sau infiltrându-se în substrat, determinând poluarea apelor de suprafaţa sau respectiv a celor freatice. Cantităţile de combustibili şi uleieri prezente în rezervoarele şi mecanismele utilajelor nu sunt mari astfel încât nu produc poluări importante. Pentru a preveni poluările accidentale utilajele vor fi menţinute în parametri normali de funcţionare, având inspecţiile şi reviziile tehnice efectuate. Personalul care deserveşte utilajele va avea obligaţia să urmărească şi să raporteze orice scurgere de uleiuri sau/şi combustibil din rezervoare şi mecanismele utilajelor. În cazul înregistrării unor defecţiuni ale utilajelor acestea vor fi transportate la ateliere service autorizate.

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- în perioada realizării lucrărilor la ultima treaptă se va menţine un pat de înaintare a utilajelor şi autobasculantelor astfel încât acestea să nu intersecteze acviferul,  acest pat de înaintare va avea înălţimea de minim 0,5 m deasupra nivelului apei şi o lăţime care să permită deplasarea şi manevrarea în siguranţă;

- manipularea şi stocarea materialului util sau a sterilului astfel încât să nu fie antrenat de apele pluviale;

- realizarea de drenuri şi canale în jurul zonei de excavare şi a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitaţii;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă amplasate;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi a modului de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite.

Funcționare:

În perioada de funcționare a fermei piscicole nu vor fi utilizate substanțe care pot produce impurificarea factorului de mediu apă.

Evacuarea apei din iazuri se face ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Creșterea peștelui în ferma piscicolă a se realiza se va face în regim semi-natural, cu furajare minimă în scopul utilizării luciului de apă pentru pescuit sportiv. Furajarea se va face numai cu furaje naturale (spărturi de cereale), distribuirea furajelor fiind manuală. Nu se va recolta peștele decât prin pescuit sportiv, cu undițe.

Golirea iazurilor (pentru curățare) se va realiza doar prin pompare.

Nu vor fi evacuate ape în râul Moldova.

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în perioada de funcționare se impun următoarele măsuri:

- amplasarea unei toalete ecologice şi vidanjarea periodică a acesteia;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă amplasate la nivel pilierilor de siguranţă;

- furajarea cu hrană naturală a puietului de pește introdus în iazuri, evitarea hranei concertate și a suprafurajării;

- pentru a împiedica apariţia fenomenului de „înflorire a apelor” pe perioada funcţionării amenajării piscicole se va folosi un sistem de aerare cu suflante;

- malurile iazurilor piscicole se recomandă a fi înnierbate şi plantate cu vegetaţie specifică luncii râului Moldovei.

## VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic, climei și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului

Sursele de poluare a aerului de pe suprafaţa perimetrului propus pentru ecvarea agregatelor minerale sunt reprezentate de utilajele care execută excavaţia şi temporar de autobasculantele care pătrund în perimetrul pentru a prelua cantităţi de aluviuni excavate.

Cantitatea de noxe eliberată în aer variază periodic în funcţie de volumul exploatat şi de sezon.

Motoare cu aprindere prin compresie elimină în aer următoarele noxe: NOX – oxizi de azot, HC – hidrocarburi nearse, CO şi CO2 – oxid şi dioxid de carbon şi  SOX – oxizi de sulf.

Conform STAS 11369/1-88 la arderea a 1 l motorină se eliberează în atmosferă următoarele noxe: 11 g CO, 25 g NOX, 310 g CO2.

O altă sursă de poluare a aerului o reprezintă particule de nisip antrenate de către autobasculante la tranzitarea drumurilor de exploatare. Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, acestea să se încadreze în prevederile legale în vigoare.

## VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Extracţia şi transportul agregatelor minerale sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite.

Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite (la distanță de circa 0,8 km față de localitățile din zonă).

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va  trebui să ia următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile sonore să se încadreze în prevederile legale.

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

## VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Perimetrul Horia terasă este amplasat în albia majoră a albiei râului Moldova, în extravilanul comunei Horia. În apropierea perimetrului, nu se află obiective cuprinse în patrimoniul istoric și cultural național. De asemenea proiectul se va desfășura într-o zonă cu peisaj antropizat, în vecinătatea localității Horia.

## VII.8. Natura transfrontieră a impactului

Nu este cazul, amplasamentul perimetrului Horia terasă este situat la o distanță de cca 80 km de cea mai apropiată frontieră.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

## VIII.1. Dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Nu este cazul.

## VIII.2. Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice care să analizeze modul în care se conformează societatea.

Se vor face măsurători topografice pentru a nu depăşi perimetrul de exploatare.

Personalul care deserveşte utilajele de exploatare şi transport va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate în cel mai scurt timp. Periodic se va face inspecţia tehnică a utilajelor utilizate pe amplasament pentru ca noxele rezultate din funcţionarea acestora să nu depăşească parametri admişi.

Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere prin păstrarea evidenţei cantităţilor conform HG 856/2002.

După finalizarea lucrărilor de excavare, se va verifica respectarea taluzurilor iazurilor.

Concavitățile rezultate în urma exploatării resursei de balast şi nisip vor fi amenajte ca iazuri piscicole.

# CAPITOLUL XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

## XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

Deşi în proiect nu este specificată durata de funcţionare a amenajării piscicole, este posibil ca după o perioadă de timp societatea comercială să dorească închiderea activităţii. În acest scop vor fi efectuate pescuiri pentru colectarea unei cantităţi cât mai mari de peşte, vor fi capturate exemplare din speciile de importanţă comunitară care au colonizat habitatele noi formate prin înfiinţarea iazurilor (amfibieni și reptile – dacă este cazul), aceste exemplare vor fi relocate în zone cu condiţii de habitat similare, se va realiza o dragare a bazinului şi îndepărtarea vegetaţiei palustre. Excavaţia va fi umplută până la cota iniţială a terenului, se va distribui pe suprafaţa amplasamentului o copertă uniformă de sol şi se va înierba.

## XI.2. Prevenirea și modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale

Administratorul societăţii va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale după începerea exploatării.

În concordanţă cu profilul de activitate al unităţii cauzele care pot determina poluarea mediului determinate de:

- funcţionarea anormală a utilajelor utilizate la excavarea, încărcarea  şi transportul a agregatelor exploatate;

- poluare cu deşeuri menajere a apelor de suprafaţă;

- prăbuşirea taluzelor verticale;

Pentru a preveni poluarea accidentală a apelor de suprafaţă şi freatice, a solului şi subsolului pe amplasamentul analizat  se va asigura funcţionarea în parametri normali a utilajelor din dotare și va fi menținută adâncimea de excavare la 1 m deasupra freaticului de suprafață. De asemenea personalul care va acces pe amplasament va fi instruit pentru a colecta şi depozita deşeurile menajere la punctul de colectare din incinta staţiei de sortare care aparţine  S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  în caz de poluare accidentală se vor lua următoarele măsuri:

1. Persoana care observă fenomenul anunţă imediat conducerea unităţii;

2. Conducerea unităţii dispune:

- anunţarea echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale;

- anunţarea imediată a S.G.A.- ului pe raza căruia s-a produs poluarea.

3. Colectivele şi echipele de intervenţie din unitate acţionează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

4. Informarea periodică a SGA asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării, respectiv de combatere a efectelor acesteia.

5. În situaţii în care se constată că forţele şi mijloacele disponibile în unitate nu sunt suficiente pentru sistarea/eliminarea efectelor poluării, conducerea unităţii  va solicita sprijin altor unităţi.

6. După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii poluanţilor în zone adiacente, conducerea unităţii va informa S.G.A. asupra sistării poluării.

La solicitarea autorităţilor conducerea unităţii va dispune subordonaţilor colaborarea cu aceste organe, în vederea stabilirii răspunderilor şi vinovaţilor pentru poluarea accidentală.

XI.3. Aspecte referitoare la închidere/dezafectare/demolare

La închiderea obiectivului nu vor fi  efectuate lucrări de demolare sau dezafectare. Lucrările de închidere au fost prezentate anterior.

# CAPITOLUL XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 49/2011, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR

## XIII.1. Descrierea succintă a amplasamentului proiectului în raport cu ANPIC

Amplasamentul proiectului Amenajarea a două iazuri piscicole cu utilizarea materialului excavat, extravilan comuna Tupilați, județul Neamț este situat în perimetrul sitului Natura 2000 – ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman.

XIII.2. Informații despre ANPIC, posibil să fie afectată de implementarea proiectului

Perimetrul propus pentru exploatarea agregatelor din terasă este amplasat în ROSCI0364 care a fost desemnat prin Ordinul nr. 2387/2011 al ministrului mediului şi pădurilor, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Cod: ROSCI0364

Suprafaţa sitului este de  4718 ha.

Vulnerabilitatea sitului

Pierderea şi/sau distrugerea habitatelor determinată de activităţile: practicarea agriculturii, suprapăşunatul, lipsei păşunatului, dragării şi drenării habitatului umed, activităţilor industriale, exploatării miniere de suprafaţă sau subterane, dezvoltării  teritoriale, circulaţiei auto, poluării cu îngrăşăminte chimice.

Managementul sitului . Plan de management

Managementul ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman se realizează de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în baza Planului de management al ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor, nr. 1554/2016 (publicat în MO Partea I,  nr. 1062 din 29.12.2016).

Clasele de habitate de pe teritoriul sitului

| Cod | Clase de habitate | Pondere (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 19,50 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,85 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 5,09 |
| N14 | Păşuni | 34,99 |
| N16 | Păduri de foiase | 37,18 |
| N21 | Vii și livezi | 0,67 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 1,71 |

## Harta utilizării terenurilor în ROSCI 0364

Situl Natura 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman nu a fost desemnat pentru habitate de importanță comunitară. Habitatele din vecinătatea proiectului sunt reprezentate de mediul acvatic al râului Moldova, acumulările de aluviuni din albie, suprafețe înierbate, acoperite cu specii din flora spontană intens pășunate, ecosisteme forestiere.

Suprafaţa ROSCI0364 este de 4718 ha din care proiectul ocupă 18,0433 ha ceea ce reprezintă 0,38 % din suprafața sitului. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de teren cu funțiunea neproductiv acoperit cu vegetației ierboasă slab dezvoltată.

Nu avem date pentru a afirma daca această suprafață se încadrează sau nu în vreuna din clasele de habitate menționate în formularul standard Natura 2000 deoarece nu cunoaștem cum a fost considerată această zonă la desemnarea ariei naturale protejate.

## XIII.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii și habitate de interes comunitar, în zona  amplasamentului proiectului

Obiectivele de conservare ale sitului sunt 15 SPECII  DE FAUNĂ de interes comunitar, enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populaţie | Sit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AIBICID | AIBIC |
|  |  | Tip | Categorie CIRIVIP | Pop. | Conser vare | Izolare | Global |
| 1355 | Lutra lutra/Vidra | P | C | C | B | C | B |
| 1335 | Spermophilus citellus Popândău | P | C | C | B | C | B |
| 1323 | Myotis bechsteini Liliac cu urechi mari | P | P | C | B | C | C |
| 1324 | Myotis myotis Liliacul comun | P | P | C | B | C | C |
| 1308 | Barbastella barbastellus Liliacul cârn | P | P | D |  |  |  |

Specii de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populaţie | Sit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AIBICID | AIBIC |
|  |  | Tip | Categorie CIRIVIP | Pop. | Conser vare | Izolare | Global |
| 1188 | Bombina bombina Buhai de baltă | P | C | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata Buhai de baltă cu burta galbenă | P | C | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus Triton cu creastă | P | P | C | C | C | C |

Specii de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populaţie | Sit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AIBICID | AIBIC |
|  |  | Tip | Categorie CIRIVIP | Pop. | Conser vare | Izolare | Global |
| 1138 | Barbus meridionalis Mreană vânătă | P | C | C | B | C | C |
| 1149 | Cobitis taenia Zvârlugă | P | C | C | B | C | C |
| 2511 | Gobio kessleri/ipetroc | P | C | C | B | C | B |
| 1122 | Gobio uranoscopus/chetrar | P | C | C | B | C | B |
| 1145 | Misgurnus fossilis/chișcar | P | P | D |  |  |  |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus/Boarța | P | C | C | B | C | B |
| 1146 | Sabanejewia aurata Dunarinţă | P | C | C | B | C | C |

Din punct de vedere al legislaţiei privind conservarea speciilor, nici unul dintre taxonii menționați în formularul standard Natura 2000 nu se află în categoria speciilor strict protejate.

Populaţia unei specii (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional), este un criteriu care are ca scop evaluarea mărimii relative sau densităţii relative a populaţiei în sit, în raport cu mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente la nivel naţional.

Situaţia populaţiilor:

- C - Mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit este mai mică de 2%, faţă de populaţia speciei de pe teritoriul naţional;

- R – Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;

- W – Specie care iernează pe teritoriul sitului.

Categorie CIRIVIP:

- P – Specie prezentă în sit;

- C -  Specie comună.

Sit

Conservare:

- B - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate, sau, în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut;

- D - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt mediu conservate şi mai greu de refăcutde refăcut.

Izolare

- C - La nivelul sitului specia are o populaţie ne-izolată, cu o arie de răspândire extinsă.

Global:

- B -  Situl are o valoare bună pentru conservarea populaţiilor speciei;

- C -  Situl are o valoare considerabilă pentru conservarea speciei.

## XIII.4. Legătura dintre proiect și managementul conservării ANPIC

Proiectul nu are legătură cu managementul conservării ariei naturale protejate.

## XIII.5. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor de pe teritoriul ANPIC

Date ecologice și evaluarea impactului proiectului asupra speciilor de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEEmentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1355 Lutra lutra vidra | Habitat. Vidra trăiește pe malurile apelor curgătoare și stătătoare, prezența ei fiind un indicator al apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare. Nu are preferinte pentru anumite tipuri de habitat, traind pe malurile apelor putin poluate, în imediata vecinatate a luciului de apa. | La deplasările în teren, specia nu a fost identificată şi nici nu sunt prezente semnalmente ale prezenței acestei (adăposturi, urme) în zona propusă pentru implementarea proiectului. De asemenea, specia nu a fost observată în zonă nici în perioada de realizare a studiilor pentru fundamentarea planului de management. Realizarea fermei piscicole va genera un ecosistem favorabil acestei specii. |
| 2 | 1335 Spermophilus citellus popândăul | Habitat. Popândaul are un habitat foarte specific, anume cel de stepa, cu vegetatie ierboasa joasa si foarte joasa (pasuni si suprafete cu sol bine drenat), unde-si face galeriile. Pentru galerii cauta taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost semnalat si în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a preîntâmpina riscul distrugerii galeriilor). În România este raspândit de la nivelul marii pâna la cca 450 m altitudine, dar în Bulgaria urca chiar la 2500 m. | La deplasările în teren, specia nu a fost identificată şi nici nu sunt prezente semnalmente ale prezenței acestei (intrări în galerii) pe suprafața propusă pentru implementarea proiectului. Implementarea proiectului în perimetrul propus, nu va avea nici un fel de efecte asupra populaţiei de popândău lanivelul ROSPA0364. |
| 3 | 1323 Myotis bechsteini Liliac cu urechi mari | Habitat. Este o specie caracteristică a pădurilor mature de foioase, cu mulţi arbori bătrâni, dar poate fi prezentă şi în păduri mixte. Pădurile de conifere sunt populate numai când se situează în apropierea unor habitate optime. Cele mai mari densităţi ale populaţiilor sunt în pădurile de fag şi de stejar, cu un procentaj ridicat de arbori bătrâni, scorburoşi. Poate fi observat vânând şi deasupra păşunilor cu arbori, mai ales dacă aceste habitate sunt situate în apropierea unor păduri. Zboară la lizieră, pe drumuri forestiere, uneori și pe pajiștile cosite, în zone ripariene. Zonele de hrănire sunt reprezentate de păduri dar și de habitatele deschise, din cadrul sau din jurul acestora. | Specia este prezentă în zona propusă pentru implementarea proiectului dar nu va fi afectată de realizarea lucrărilor. Implementarea și funcționarea proiectului nu va avea impact asupra habitatelor folosite de liliacul cu urechi mari pentru necesitățile ecologice. |
| 4 | 1324 Myotis myotis Liliacul comun | Habitat. Primăvara și toamna, pădurile sunt cele mai importante zone de hrănire pentru liliacul mare comun. Vânează deasupra pajiștilor, pășunilor, în poieni, deasupra tufărișurilor, la marginea pădurii. Poate parcurge distanţe de peste 10 km de la adăposturi până la habitatele de hrănire. Fiind iubitor de căldură - până la 45ºC, caută podurile caselor pentru coloniile maternale și peșterile, tunelele, chiar cămările, pentru hibernare. Coloniile de naştere alcătuite uneori din câteva mii de exemplare pot fi găsite în turnuri de biserici, poduri spaţioase sau în peşteri. Hibernează în adăposturi subterane. În România este o specie răspândită şi comună, prezentă în toate regiunile ţării. | Specia este prezentă în zona propusă pentru implementarea proiectului dar nu va fi afectată de realizarea lucrărilor. Implementarea și funcționarea proiectului nu va avea impact asupra habitatelor folosite de liliacul comun pentru necesitățile ecologice. |
| 5 | 1308 Barbastella barbastellus Liliacul cârn | Habitat. Raspandit in regiunile muntoase din centrul Europei, precum si in cele de stepa si silvostepa din partea sud-estica. Se hrănește în păduri de foioase, în jurul vegetaţiei de pe marginea apelor, dar şi peste suprafeţe de apă. Vara folosește scorburi sau fisurile de sub scoarţa arborilor bătrâni. Coloniile de naştere sunt formate din 10-15 femele. Hibernează în adăposturi subterane sau scorburi de copaci. | Specia este prezentă în zona propusă pentru implementarea proiectului dar nu va fi afectată de realizarea lucrărilor. Implementarea și funcționarea proiectului nu va avea impact asupra habitatelor folosite de liliacul cârn pentru necesitățile ecologice. |

Date ecologice și evaluarea impactului proiectului asupra speciilor de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEEmentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1188 Bombina bombina Izvorasul (Buhaiul) de Balta cu Burta Rosie | Habitat. Nu este o specie pretentioasa, traieste în orice ochi de apa, temporar sau permanent, la altitudini între 0-400 m. Este prezenta în lacurile din lunca si delta Dunarii, pe maluri sau în zonele cu vegetatie, cel mai adesea fiind gasita în baltile temporare | La deplasările în teren, specia a fost identificată în bălți temporare din lunca râului Moldova, amonte de zona analizată. Implementarea proiectului nu va avea efecte asupra populaţiei speciei Bombina bombina la nivelul ariei natural protejate. |
| 2 | 1193 Bombina variegata | Habitat. Ocupa orice ochi de apa, preponderent balti temporare, putându-se reproduce inclusive în denivelari ale solului ce contin sub un litru de apa, spre deosebire de B. bombina care prefera baltile mai mari din lunca sau valea apelor curgatoare. Este întâlnita aproape pretutindeni unde gaseste un minim de umiditate, de la 150 m pâna la aproape 2000 m altitudine. | La deplasările în teren, specia a fost identificată în bălți temporare din lunca râului Moldova, amonte de zona analizată. Implementarea proiectului nu va avea efecte asupra populaţiei speciei Bombina variegata la nivelul ariei natural protejate. |
| 3 | 1166 Triturus cristatus Tritonul cu Creasta | Habitat. Este o specie predominant acvatica, preferând ape stagnante mari si adânci, cu vegetatie palustra. Deseori poate fi întâlnita în bazine artificiale (locuri de adapat, iazuri, piscine). În perioada de viata terestra prefera pajistile umede. Datorita dimensiunilor mari nu se reproduce în balti temporare mici. Este frecvent în iazuri si lacuri, mai ales daca exista vegetatie acvatica în care sa se poata ascunde | La deplasările în teren, specia nu a fost identificată în zona propusă pentru implementarea proiectului analizat. Implementarea proiectului nu va avea efecte asupra populaţiei speciei Triturus cristatus la nivelul ariei natural protejate |

Date ecologice și evaluarea impactului proiectului asupra speciilor de pești  enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEEmentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0364 „Râul Moldova între Tupilați și Roman”

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1138 Barbus meridionalis Moioaga | Habitat. Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste chiar din cursul lor superior care este ndăm ca măsură rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si reci, cat si unele paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. Arata preferinta mai ales pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 2 | 1149 Cobitis taenia Zvarluga | Habitat. Traieste în ape lent curgatoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât si în ape statatoare, evitând însa în general pe cele cu mult mâl; în balti se întâlneste mai ales pe fund tare, nisipos sau argilos. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 3 | 1146 Sabanejewia aurata | Habitat. Traieste în ape dulci curgatoare din zona montana pâna la ses. Prefera substratul de pietris cu nisip dar se întâlneste si în portiunile exclusiv nisipoase. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 4 | 1122 Romanogobio uranoscopus porcuşorul de vad | Habitat: Trăieşte în râuri de munte şi deal, localizându-se în zona vadurilor şi repezişurilor, unde apa are o viteză de 70 - 115 cm/s iar substratul este predominant bolovănos. Există cazuri în care această specie ajunge şi spre zonele de şes ale unor râuri, dar poate fi găsit doar în sectoarele cu repezişuri. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 5 | 1134 Rhodeus amarus boarţa | Habitat Trăieşte exclusiv în ape dulci. Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlneşte mai ales în braţele laterale, dar este destul de frecvent şi în plin curent, până aproape de zona montană a râurilor. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 6 | 2511 Romanogobio kessleri Petroc, Porcusorul de nisip | Habitat. Traieste în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioara a zonei scobarului pâna în zona crapului; în unele râuri mici de ses traieste în zona cleanului. Prezenta speciei este legata de o viteza a apei de 45 - 65, rar pâna la 90 cm/s; aceasta viteza este caracteristica râurilor de câmpie, si anume portiunilor lor putin adânci, cu substrat nisipos. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |
| 7 | 1145 Misgurnus fossilis Chiscar, Tipar) | Habitat. Specia este dulcicola de apa statatoare sau lent curgatoare, raspândita în balti pâna în zona de coline mai rara în râurile de ses. În râuri se localizeaza în portiunile mâloase si în bratele laterale. Prefera substratul mâlos si cu vegetatie. | Implementarea proiectului nu va avea impact asupra ihtiofaunei. Lucrările de constrcuție propuse nu afectează mediul lotic al râului Moldova. În perioada funcționării fermei piscicole nu vor exista deversări de ape uzate in râul Moldova. |

CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că proiectul propus de  S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L., are asupra speciilor de iinteres comunitar care fac obiectul protecției în ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman următorul impact:

- nici un impact asupra popândăului  - specia nu a fost identificată în zonă pe suprafețele din terasa malului drept al râului Moldova;

- impact potențial pozitiv asupra speciei Lutra lutra prin crearea unui habitat favorabil acestei specii.;

- proiectul nu are impact asupra speciilor de amfibieni care constituie obiective de protecție în ROSCI0364;

- nici un impact asupra speciilor de pești care sunt obiective de conservare în ROSCI00364  - proiectul analizat nu are impact asupra mediului lotic al râului Moldova (lucrările sunt situate în terasa malului drept la distanță față de albia râului), pentru implementarea proiectului nu vor fi prelevate debite de apă din râu;

- proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru odihnă și reproducere utilizate de cele 12 de specii de interes conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii;

- implementarea proiectului cuprinde o suprafață de 18,0433 ha ceea ce reprezintă 0,38 % din suprafața sitului.

Propunerile de dezvoltare ale S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. nu vin în contradicție cu Planul de management al ROSCI0364.

Creșterea peștelui în ferma piscicolă propusă a se realiza se va face în regim semi-natural, cu furajare minimă în scopul utilizării luciului de apă pentru pescuit sportive – cu undița – activitate permisă conform capitolului 3 din Regulamentul sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman.

XIV.2. Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafaţă, starea cantitativă şi chimică a corpului de apă subteran

Sub aspect hidrogeologic zona în care se va realiza proiectul se caracterizează prin prezenţa a două categorii de strate acvifere:

- stratele acvifere din depozitele acumulative cuaternare, care cantonează apele freatice;

- strate acvifere de adâncime, de regulă sub presiune, din depozitele de vârstă sarmaţian – cuaternară, situate sub acviferul freatic.

  - În depozitele acumulative cuaternare cu ape freatice se remarcă:

- hidrostructura teraselor de 5–8 m, 10–12 m și 15–20 m, care reprezintă depozite importante de apă;

- hidrostructura șesurilor propriu-zise ale râului Moldova (lunca și albia majoră), care cuprinde acviferul freatic al teraselor inferioare de luncă de 0,5–1 m, 1,5– 2 m și 3–4 m, toate cu ape bogate situate la adâncime subcritică și critică.

În funcţie de nivelul morfologic în care sunt cantonate și modul de alimentare, în zonă se evidenţiază următoarele tipuri de acvifere:

- acviferul de adâncime cantonat în intercalaţiile nisipoase ale rocii de bază, de vârstă Bassarabian;

- acviferul freatic cantonat în depozitele aluviale ale terasei inferioare a râului Moldova;

- acviferul freatic cantonat în depozitele aluviale ale terasei mijlocii a râului Moldova;

- acviferul freatic cantonat în depozitele aluviale ale terasei superioare a râului Moldova.

### XIV.3. Obiectivul/obiectivele de mediu pentru corpul/corpurile de apă pe care se realizează sau cu care are legătură proiectul

Conform Planului de management al BAZINULUI hidrografic Siret, obiectivele de mediu pentru acest corp de apă sunt:

- menținerea în ”starea bună” pentru corpuri de apă naturale

- „nedeteriorarea stării” corpurilor de apă.

Întocmit,

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

# Text boxes

MEMORIUL DE PREZENTARE

AMENAJAREA A DOUĂ IAZURI PISCICOLE CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT, EXTRAVILAN COMUNA TUPILAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ

2022

TITULARUL ACTIVITĂȚII

S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.

Amplasamentul proiectului analizat