MEMORIU DE PREZENTARE

conform Anexei nr. 5E din Legea nr. 292/10.12.2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„AMENAJARE DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR IN SATUL OGLINZI

COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. TITULAR
- numele beneficiarului – COMUNA RĂUCEȘTI

- adresa postala –  strada Principală, localitatea Răuceşti, judeţul Neamţ
- numarul de telefon: 0233 / 788.003, Fax 0233 / 788.239.

- reprezentant legal Bălăjel Dumitru - primar.

- responsabil proiect - Bălăjel Dumitru - primar.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.a.  Rezumatul proiectului;

- Descrierea amplasamentului

Din punct de vedere administrativ, imobilul este situat în intravilanul satului Oglinzi, comuna Răucești, jud. Neamț. Terenul aparține domeniului public al comunei Răucești conform Lista inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al Comunei Răucești, Anexa nr. 10 la HG nr. 131/2010 pentru modif. și completarea unor anexe la HG nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț și a extrasului de carte funciară pentru informare eliberat la cerere nr. 8632 din 27.03.2019. Imobilele sunt identificate prin nr. cadastral 51679. Nu se află în zonă cu interdiție de construire. Folosința actuală a terenului este ”drum”. Conform PUG com. Răucești, terenul se află în UTR nr. 10. Conform HCL nr. 70/2018, terenul se află în zona fiscală A de impozitare.

Fig. 1 - Localizarea amplasamentului proiectului

Comuna Răuceşti face parte din cele 70 de comune ale Judeţului Neamţ, situată în partea nordică a acestuia, străjuită de dealul Herlei, dealul Muntenilor şi dealul Cioroiului, deoparte şi de alta a pârâului Sarata şi până la în valea Râştei şi a Moldovei pe o lungime de 10 km. de la nord-vest spre sud-est. Comuna Răuceşti se află situată la o distanţă de 50 km de Municipiul Reşedinţă de Judeţ Piatra Neamţ, iar faţă de oraşul Târgu Neamţ la o distanţă de 5 km, comuna se mărgineşte la nord cu comuna Drăguşeni, judeţul Suceava prin hotarul natural al râului Moldova, pe o lungime de 4 km, la vest cu comuna Brusturi, la sud cu oraşul Târgu Neamţ, la sud-vest cu comuna Vânători şi la est cu comuna Timişeşti.

Fig. 1 – Harta județului Neamț și localizarea comunei Răucești

Comuna Răuceşti are o suprafaţă totală de 7.710 ha, din care 4.031 ha reprezintă teren arabil. Comuna Răuceşti are în componenţă 4 sate: Răuceşti, Oglinzi, Săveşti şi Ungheni cu o populaţie totală de 7.781 locuitori - conform Anexa 7 - Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr. 3.

Economia locală  a comunei este agricultura, reprezentată prin creşterea animalelor şi cultivarea plantelor, beneficiază de un teren de bună calitate pentru cereale, iar păşunea este folosită pentru hrana animalelor.

Activităţile economice specifice locuitorilor comunei sunt determinate de următorii factori:

- terenul arabil care ocupă aproape tot teritoriul comunei, cu excepţia unor porţiuni care sunt terenuri împădurite;

- zăvoaiele, luncile şi terenul pentru păşune existent de-a lungul albiei majore a Râului Moldova şi ale afluenţilor acestuia Râşca, Sarata, Brustura şi Topoliţa, cât şi importante straturi cu prundiş şi nisip;

Pe raza comunei Răuceşti îşi desfăşoară activitatea numeroşi agenţi economici: există un Agromec, 3 asociaţii agricole, o societate de prelucrare a metalelor, 3 societăţi de prelucrare a laptelui, o societate de confecţii tricotaje, unităţi de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare, 3 mori de grâu şi porumb, microferme de creştere a animalelor.

Transportul călătorilor din şi spre centrele urbane din judeţ sunt asigurate de transportul în comun care se desfăşoară în condiţii improprii datorate stării necorespunzătoare a drumurilor ce se află în administrarea comunei, comuna având resurse financiare reduse care sunt insuficiente pentru a asigura o stare de viabilitate corespunzătoare necesităţilor actuale pentru drumurile locale.

Deasemeni este foarte cunoscută Staţiunea turistică Oglinzi unde sunt organizate tabere pentru elevi, zona fiind deosebit de frumoasă şi permite vizitarea multor obiective turistice cum ar fi Cetatea Neamţului, Mănăstirile Agapia, Văratec, Secu, Sihăstrie.

Proiectele de perspectivă ale localităţii prevăd în special reabilitarea infrastructurii (apă, canalizare, drumuri), sprijinirea activităţilor agricole, economice, comerciale şi turistice, ameliorarea condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurare unui nivel ridicat de urbanism al întregii localităţi.

Conceptul modern privind dezvoltarea economică și socială a unei zone rurale pleacă de la premise că starea și dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea creștere economică în toate sectoarele.

Infrastructura urbană are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei localități, fiind unul din factori principali care conduc la realizarea de noi construcţii cu funcţiune de case de locuit sau obiective economice si turistice.

Obiectivul podeț dalat propus prin C.U. va face obiectul altei investitii.

Sectorul de drum DS108 pentru care beneficiarul doreste sa asigure scurgerea apelor pluviale este situat în satul Oglinzi, comuna Răucești, și este cuprins de la intersecția cu DJ157G până la Biserica Sfântul Nicolae - sat Oglinzi.

Drumul DS108 este în proprietatea și administrarea Comunei Răucești conform Lista inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al Comunei Răucești, Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, publicat in Monitorul Oficial nr. 177 bis/2010.

| Nr. Crt. | Denumire drum | Numar carte funciara |
| --- | --- | --- |
| 1 | DS108 km. 0+000 - 0+472 | 51679 |

- Topografia

Studiile topografice cuprind planurile topografice cu amplasamentele reperilor şi listele cu repere în sistemul de referinţă naţional, studiile topografice fiind realizate cu staţii totale. Ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost determinate în sistemul naţional de referinţă Marea Neagră 1975.

Lungimea zonei ridicate a fost de 600,00 ml (inclusiv zona dintre partea carosabila si limitele proprietatilor riverane respectiv a acceselor și a intersecțiilor), materializarea pe teren făcându-se printr-un număr de staţii care să permită ridicarea profilelor transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu (ampriza drumurilor şi zona de siguranţă a drumurilor conform O.G. nr. 43/1997 cu modificările şi completările ulterioare). Calculul drumuirii şi a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utilizându-se programe specifice (AUTOCAD CIVIL3D, BricsCad, ADVANCED ROAD DESIG).

Suprafaţa ocupată de lucrarile pentru amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor este de aproximativ 1.850,00 mp, traseul fiind amplasate integral în intravilanul comunei Răucești.

- Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

În conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionare sistemelor rutiere suple şi semirigide indicativ PD 177/2001, drumurile se găsesc într-o regiune cu tip climateric II, iar din punct de vedere al SR 174/1 din 2009 drumurile se regăsesc în zonă climaterică rece.

Condiţiile naturale ale zonei favorizează cultura cerealelor, leguminoaselor şi creşterea animalelor. Referitor la condiţiile de climă se poate afirma că Comuna Răuceşti se află într-o zonă cu climă temperat-continentală, diferenţa între valorile extreme ale temperaturii (iarna  - 26,50C, vara + 38,60C) ajungând la 67,10C, diferenţă caracteristică acestui tip de climă. Precipitaţiile anuale au valori medii de 550-600 l/mp, vânturile predominante fiind cele din vest sud – sud-est şi nord - nord-vest.

În ansamblu, teritoriul comunei Rãuceşti are o dispunere de amfiteatru natural, cu faţa expusă către nord – est. Ca poziţie pe glob, centrul comunei se află la intersecţia paralelei de 47°16’26” N cu meridianul de 26° 32’07” E. Aşezarea pe latitudinea amintită face ca să primească o cantitate de căldură solară mai mică decât localităţile din sudul ţării, toamna să vină mai timpuriu iar iernile să fie mai lungi. Aşezarea pe longitudine face să se resimtă influenţa climatului continental excesiv.

Sarcini climatice. Normativul NP 082-2004, recomanda pentru presiunea de referinta a vantului valoarea qv=0,5 KPa şi pentru viteza vantului v=35 m/s.

Reţeaua hidrologică locală este reprezentată de pârâul Sărata şi afluenţii acestuia şi care brăzdează teritoriul localității Oglinzi.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este intre 0,90-1,00 m de la cota terenului natural.

Având în vedere natura terenului din patul drumului, presiunea convențională de calcul este de pconv = 160 kPa, respectiv modului de elasticitate liniar Emed = 6000 kPa.

Seismic, conform Reglementarii tehnice ’Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri’, indicativ P 100-1/2006, aprobat de MTCT, valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare in perimetrul studiat ag = 0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, in timp ce perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este intre 0,90-1,00 m de la cota terenului natural.

Fig. 1. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

- Geologia, seismicitatea

Studiul geotehnic a fost pus la dispoziţie de către beneficiar şi cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor, fişele cu rezultatele de laborator, analiza apelor subterane, precum şi raportul geotehnic cu recomandările pentru realizarea în condiţii optime a lucrărilor de modernizare.

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani  (fig. 2).

Fig. 2. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, este ag = 0.25 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec (fig. 3 si 4).

Fig. 3. Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Fig. 4. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns

Conform normativului G.T. 006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor (fig. 5).

Fig. 5. Zonarea teritoriului Romaniei functie de potentialul

producerii alunecarilor de teren

E. Devierile şi protejările de utilităţi afectate

În amplasamentul lucrării s-au constatat existența următoarelor tipuri de instalații:

- conducte de alimentare cu apă;

- stâpli și cabluri electrice;

- stâlpi și cabluri telecomunicații.

Având în vedere că natura lucrărilor de propuse pentru obiectivul proiectului, acestea nu interferează și nu afectează funcționarea sau capacitatea tehnică actuală a instalațiilor tehnico-edilitare existente.

În cazuri excepționale, atunci când situația o impune, relocarea rețelelor tehnico-edilitare se va efectua ținând cont de Ordinul 1294/2017 - Norme tehnice din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane șu rurale.

F. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Investiţia „AMENAJARE DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PE DS108 IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ", nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) pentru execuţia lucrărilor menționate prin prezenta documentație.

G. Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Accesul în comuna Răuceşti şi în satele componente ale acesteia se realizează în principal din drumurile naţionale DN 15C Piatra Neamţ – Târgu Neamţ – Fălticeni, DN 15B Poiana Largului – Târgu Neamţ – Paşcani şi din drumul judeţean DJ 157G Târgu Neamţ – Oglinzi – Răuceşti.

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a obiectivelor  proiectului, accesul la acesta realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale, judeţene, comunale şi locale existente.

H. Căile de acces provizorii

Nu este cazul.

I. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2. Soluția tehnică

A. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria D de importanţă;

Lungimea amenajare scurgerea apelor:

DS108 km. 0+000 - 0+472

Clasa tehnică a drumurilor: clasă tehnică V - conform Ord. M.T. nr. 1295/2017.

Șanțuri betonate :

DS108 - 562 ml

Rigole carosabile:

DS108 - 295 ml

B. Varianta constructivă de realizare a investiției

În vederea realizării lucrărilor de asigurare a scurgerii apelor pluviale de pe drumul DS108 km. 0+000 - 0+472 din satul Oglinzi, comuna Răucești, se propune executia de dispozitive de scurgere a apelor de tip șanțuri de beton și amenajarea acceselor la proprietățile riverane cu rigole carosabile din beton necesare asigurării scurgerii apelor din zona drumurilor. Soluția este compatibilă cu situatia existenta, asigurându-se astfel preluarea și evacuarea apelor provenite din precipitații din zonă către podețul de la km. 0+000 la intersecția cu DJ157G.

C. Trasarea lucrărilor

Traseul a fost pichetat pe teren în momentul realizării studiului topo. Înainte de începerea lucrării, proiectantul va preda executantului traseul cu picheţi şi reperaje.

Lucrările vor fi trasate pe teren cu ajutorul picheţilor şi reperilor. Înainte de trecerea la realizarea elementelor geometrice ale lucrărilor executantul va transmite picheţii în zone de siguranţă.

D. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Pentru protejarea lucrărilor de terasamente executantul vor lua măsuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri în zonele de băltire.

Lucrările care cuprind betoane şi mortare de ciment vor fi executate în perioada optimă, nefiid necesare măsuri speciale de protecţie.

În caz de întrerupere a lucrărilor din diverse cauze se va urmări asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu caietele de sarcini incluse in prezenta documentatie şi detaliile de execuţie prezentate în volumul II Piese Desenate.

Măsurarea lucrărilor se va efectua pe şantier pentru fiecare etapă constructivă în parte, de către dirigintele de şantier desemnat de către Benficiar, după recepţia efectuată pentru fiecare fază la care participă toţi factorii implicaţi în realizarea investiţiei.

Avizul final pentru cantiţăţile de lucrări realizate şi măsurate va fi dat de către  Ordonatorul principal de credite împreună cu reprezentantul legal desemnat de către Benficiar pentru supervizarea lucrărilor.

Lucrările executate pe faze de execuţie vor fi însoţite la recepţie de documente care să ateste calitatea materialelor puse în operă şi a lucrărilor executate conform caietelor de sarcini, documente elaborate de către laboratoare autorizate, verificate şi însuşite de către dirigintele de şantier, conform legislaţiei în vigoare.

Toate testele şi probele ce trebuie efectuate cad în grija directă a Antreprenorului General care prin laboratoarele sale proprii sau prin laboaratoare cu care antreprenorul are contract, vor fi predate dirigintelui de şantier care va întocmi şi finaliza cartea tehnică a construcţiei.

E. Organizarea de șantier

Lucrarea propusă nu necesită organizare de șantier.

Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curăţenia în şantier, serviciile sanitare, organizarea şi semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru revin în sarcina directă a antreprenorului.

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru, normele de protectie a muncii în vigoare. La execuţia lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare privind situaţiile de urgenţă şi apărarea împotriva incendiilor - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Constructorul va asigura semnalizarea punctelor de lucru conform NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDITIILE DE INCHIDERE A CIRCULATIEI SI DE INSTITUIRE A RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI IN ZONA DRUMULUI PUBLIC SI/SAU PENTRU PROTEJAREA DRUMULUI cf. Ord.MI/MT 1112/411/08.06.2000 publicat in M.O. 397/24.08.2000.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţie existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetaţiei sau din punct de vedere al  zgomotului si peisajului.

Obiectivul proiectat nu necesita lucrări speciale de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor de execuție.

După realizarea lucrărilor,  suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţială, pământul excedentar sau deşeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor şi transportate la rampa de gunoi a municipiului.

După realizarea lucrării proiectate se va reda circulaţiei suprafeţele afectate/  reabilitate după readucerea la forma iniţială; din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant, lucrările neintroducând disfuncționalități faţă de situaţia actuală.

Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, şi se integrează în mediul înconjurător.

Se vor coordona lucrările din prezenta documentaţie cu alte lucrări edilitare din zonă.

Prin tehnologia utilizată  la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu  producă poluări ale mediului.

La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării s-a avut în vedere pe lângă costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi următoarele:

-  Utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri;

-  Utilizarea de materiale/substanţe mai puţin periculoase;

-   Promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;

-   Instalaţii şi metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes la scara industrială;

-   Utilizarea de tehnologii avansate şi a nivelului de cunoştinţe ştiinţifice în domeniu;

-   Luarea în considerare a naturii, efectelor şi volumului emisiilor produse pe un anumit amplasament;

-   Date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente;

-   Perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

- Consumul şi natura materiilor prime, inclusiv apa, utilizate în proces şi eficienţa energetică a acestora;

- Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;

-  Necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu;

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Sectorul de drum DS108 pentru care beneficiarul doreste sa asigure scurgerea apelor pluviale este situat în centrul satului Oglinzi, în zona de interes general a satului, respectiv școală, grădiniță, dispensar, centru de informare turistică, biserică etc.

In prezent pe sectorul studiate al drumului DS108 km. 0+000 - 0+472, scurgerea apelor se reaizează prin șanturi de pământ, iar pe o lungime de aprox. 120 m prin intermediul unui canal din beton acoperit cu gratar metalic.

Accesele la proprietăți sunt amenajate de către riverani, iar unele sunt subdimensionate sau prezintă un grad mare de deteriorare. Modul de amenajare diferă de la o proprietate la alta, de la plăci de beton turnate monolit, la podețe tubulare din beton, fier sau material plastic, până la podețe din lemn.

Pentru preluarea, colectarea și evacuarea apelor pluviale din zonă, se dorește amenajarea de dispozitive de scurgere și evacuare a apelor dimensionate corespunzător, astfel încât să se înlăture efectele inundării pe timpul precipitațiilor abundente a zonei studiate.

In prezent pe sectorul studiat nu este asigurata în mod corespunzător scurgerea apelor de pe platforma drumului, ceea ce duce la inundarea zonei în timpul precipitațiilor abundente. Aceste efecte sunt accentuate și de faptul că drumul DS108 colectează cea mai mare parte din apele pluviale de pe străzile laterale, pe care le evacuează în zona intersecției cu drumul județean DJ157G.

Pentru preluarea, colectarea și evacuarea apelor pluviale din zonă, se dorește amenajarea de dispozitive de scurgere și evacuare a apelor dimensionate corespunzător, astfel încât să se înlăture efectele inundării pe timpul precipitațiilor abundente a zonei studiate.

In prezent drumul DS108 pe sectorul km. 0+000 - 0+472 prezinta o imbracaminte asfaltica aflata in stare foarte buna, cu partea carosabila modernizata in anul 2017-201. La nivelul dispozitivelor de scurgere a apelor, drumul prezintă în mare partea șanțuri de pământ, iar in dreptul acceselor au fost betonate de către riverani. Șanțurilor sunt inerbate, având un profil natural neuniform, cu unele obturări ale ariei de scurgere și profilul longitudinal necorespunzător.

În zona acceselor s-au observat ”gâtuiri” rezultate ca urmare a amenajării unor accese din dale de beton peste șanț. Pe alocuri sunt depozitate temporar materiale de construcții, material lemnos sau agregate. In unele zone se observa aparitia de accese noi ca urmare a constructiilor noi de case.

Prin lucrarile de asigurare corespunzatoare a scurgeii apelor pluviale pe sectorul studiat se va elimina stagnarea apei pe platforma drumului, se va evita patrunderea apelor in terasamentul/corpul drumurilor, ceea ce va duce la cresterea duratei de exploatare a acestora și implicit se va imbunătăți starea infrastructurii locale.

Prin lucrarile de asigurare corespunzatoare a scurgeii apelor pluviale pe sectorul studiat, se va elimina stagnarea apei pe platforma drumului, se va evita patrunderea apelor in terasamentul/corpul drumurilor, ceea ce va duce la cresterea duratei de exploatare a acestora.

SOLUŢIA PROPUSĂ

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria D de importanţă;

Lungimea amenajare scurgerea apelor:

DS108 km. 0+000 - 0+472

Clasa tehnică a drumurilor: clasă tehnică V - conform Ord. M.T. nr. 1295/2017.

Șanțuri betonate :

DS108 - 562 ml

Rigole carosabile:

DS108 - 295 ml

Dispozitive de scurgere a apelor:

- rigolele carosabile se vor executa din beton de tip C30/37, armate cu OB 37 Ø8-10 și dale din beton armate cu OB 37 Ø6-10;

- santuri betonate din beton de tip C30/37 in grosime de 10 cm, pe un substrat de nisip in grosime de 5 cm;

- acostamente din beton de tip C30/37 in grosime de 12 cm, pe un substrat de nisip in grosime de 5 cm și armate cu plasă sudată 116 GQ283 cu ochiuri de 6x100x100 mm;

Etape de realizare a lucrarilor:

- semnalizarea punctului de lucru;

- pichetarea traseului;

- demolare elemente degradate de pe amplasament (accesele in stare buna ce asigura aria de scurgere se vor menține și se vor stabili la fața locului împreună cu beneficiarul și executantul);

- realizarea umpluturilor de pământ și compactarea cu placa vibranta;

- săpături și finisări la profil ale acostamentelor, sanțurilor, rigolelor carosabile;

- realizarea acostamentelor betonate, rigolelor carosabile si a santurilor betonate;

- nivelarea și finisarea suprafețelor din zona banchetelor șanțurilor;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor cu verificările, probele, remedierile și finisajele stabilite de comisia desemnată, în cazul în care acestea există.

Lucrările se vor executa conform prescripţiilor tehnice de execuţie prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini din cadrul proiectului tehnic de execuţie.

La proiectarea elementelor geometrice ale lucrărilor în plan, s-a avut în vedere menţinerea traseului existent, astfel încât să se evite exproprierile de terenuri sau demolări.

Acostamentele se vor amenaja cu beton cu lațimea de 0,75 m din beton și vor avea panta de 4% înspre rigole carosabile/șanțuri.

Șanțurile de beton de tip 1 au dimensiunile în plan de 60x40x40 cm cu bancheta dinspre taluz de 25 cm și adâncimea de 40 cm. Panta dispre drum se va realiza de 2:3 iar dispre taluz de 1:1.

Șanțurile de beton de tip 2 au dimensiunile în plan de 75x50x50 cm cu bancheta dinspre taluz de 25 cm și adâncimea de 50 cm. Panta dispre drum se va realiza de 2:3 iar dispre taluz de 1:1.

În dreptul acceselor la proprietăți se vor executa rigole carosabile acoperite cu dale din beton armat.

Santurile betonate se vor fi amplasate dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire drum | STANGA tip 2 | DREPTA tip 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kmi | kmf | Lungime (m) | kmi | kmf | Lungime (m) |
| 1 | DS108 | 0+000 | 0+472 | 247 | 0+000 | 0+472 | 315 |
| TOTAL GENERAL | 562 ml |

Rigolele carosabile vor fi amplasate conform tabelelor de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire drum | STANGA tip 2 | DREPTA tip 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kmi | kmf | Lungime (m) | kmi | kmf | Lungime (m) |
| 1 | DS108 | 0+020 | 0+026 | 6 | 0+028 | 0+030 | 2 |
| 2 |  | 0+036 | 0+038 | 2 | 0+041 | 0+050 | 9 |
| 3 |  | 0+047 | 0+052 | 5 | 0+062 | 0+067 | 5 |
| 4 |  | 0+063 | 0+068 | 5 | 0+097 | 0+113 | 16 |
| 5 |  | 0+178 | 0+187 | 9 | 0+120 | 0+126 | 6 |
| 6 |  | 0+187 | 9 | 0+158 | 0+164 | 6 |
| 7 |  | 0+226 | 0+288 | 62 | 0+182 | 0+188 | 6 |
| 8 |  | 0+412 | 10 | 0+194 | 0+195,5 | 1,5 |
| 9 |  | 0+412 | 0+448 | 36 | 0+204 | 0+210 | 6 |
| 10 |  | 0+420 | 10 | 0+221 | 0+222,5 | 1,5 |
| 11 |  | - | - | - | 0+235 | 0+239 | 4 |
| 12 |  | - | - | - | 0+246 | 0+252 | 6 |
| 13 |  | - | - | - | 0+280 | 0+281,5 | 1,5 |
| 14 |  | - | - | - | 0+302 | 0+308 | 6 |
| 15 |  | - | - | - | 0+327 | 0+333 | 6 |
| 16 |  | - | - | - | 0+344 | 0+345,5 | 1,5 |
| 17 |  | - | - | - | 0+352 | 0+362 | 10 |
| 18 |  | - | - | - | 0+379 | 0+380,5 | 1,5 |
| 19 |  | - | - | - | 0+388 | 0+393 | 5 |
| 20 |  | - | - | - | 0+398 | 0+399,5 | 1,5 |
| 21 |  | - | - | - | 0+405 | 0+412 | 7 |
| 22 |  | - | - | - | 0+434 | 0+466 | 32 |
| Total 1 | 154 | Total | 141 |
| TOTAL GENERAL | 295 ml |

Pe DS108 de la km. 0+288 - 0+412 pe partea stângă se vor executa reparații la rigola carosabilă existentă și inlocuirea gratarului metalic cu dale din beton armat noi.

La rigola carosabilă amplasată transversal drumului DS71 (la poziția km. 0+440 stânga aferent drumului DS108) se va amenaja camere de captare pe ambele părți pentru a asigura colectarea apelor pluviale provenite de pe acesta.

La proiectarea elementelor geometrice în plan s-a avut în vedere evitarea exproprierilor de terenuri sau demolări, mutarea de retele de iluminat, telefonie, etc.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţie existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetaţiei sau din punct de vedere al  zgomotului si peisajului.

Obiectivul proiectat nu necesita lucrări speciale de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor de execuție.

După realizarea lucrărilor,  suprafeţele temporare de teren afectate de lucrări sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţială, pământul excedentar sau deşeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor şi transportate la rampa de gunoi  zonală.

După realizarea lucrării, se va reda circulaţiei suprafeţele afectate după readucerea la forma iniţială; din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant, lucrările neintroducând disfuncționalități faţă de situaţia actuală.

Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, şi se integrează în mediul înconjurător.

Prin tehnologia utilizată  la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu  producă poluări ale mediului.

Prevederile tehnice prevăzute prin prezenta documentație sunt valabile în condițiile în care nu se modifică substanțial situația din amplasamentul studiat ori starea de degradare actuală nu se accentuează ca urmare a unor fenomene extreme (viituri, inundații, cutremure, alunecări de teren etc.) sau a executării unor lucrări care se suprapun sau interferează cu amplasamentul studiat și conduc implicit la aplicarea unor soluții tehnice suplimentare.

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri. Materialele folosite pentru realizarea  lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi OUG nr. 55/2006  privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

III.b.  Justificarea necesitatii proiectului;

Sectorul de drum DS108 pentru care beneficiarul doreste sa asigure scurgerea apelor pluviale este situat în centrul satului Oglinzi, în zona de interes general a satului, respectiv școală, grădiniță, dispensar, centru de informare turistică, biserică etc.

In prezent pe sectorul studiate al drumului DS108 km. 0+000 - 0+472, scurgerea apelor se reaizează prin șanturi de pământ, iar pe o lungime de aprox. 120 m prin intermediul unui canal din beton acoperit cu gratar metalic.

Accesele la proprietăți sunt amenajate de către riverani, iar unele sunt subdimensionate sau prezintă un grad mare de deteriorare. Modul de amenajare diferă de la o proprietate la alta, de la plăci de beton turnate monolit, la podețe tubulare din beton, fier sau material plastic, până la podețe din lemn.

Pentru preluarea, colectarea și evacuarea apelor pluviale din zonă, se dorește amenajarea de dispozitive de scurgere și evacuare a apelor dimensionate corespunzător, astfel încât să se înlăture efectele inundării pe timpul precipitațiilor abundente a zonei studiate.

In prezent pe sectorul studiat nu este asigurata în mod corespunzător scurgerea apelor de pe platforma drumului, ceea ce duce la inundarea zonei în timpul precipitațiilor abundente. Aceste efecte sunt accentuate și de faptul că drumul DS108 colectează cea mai mare parte din apele pluviale de pe străzile laterale, pe care le evacuează în zona intersecției cu drumul județean DJ157G.

Pentru preluarea, colectarea și evacuarea apelor pluviale din zonă, se dorește amenajarea de dispozitive de scurgere și evacuare a apelor dimensionate corespunzător, astfel încât să se înlăture efectele inundării pe timpul precipitațiilor abundente a zonei studiate.

In prezent drumul DS108 pe sectorul km. 0+000 - 0+472 prezinta o imbracaminte asfaltica aflata in stare foarte buna, cu partea carosabila modernizata in anul 2017-201. La nivelul dispozitivelor de scurgere a apelor, drumul prezintă în mare partea șanțuri de pământ, iar in dreptul acceselor au fost betonate de către riverani. Șanțurilor sunt inerbate, având un profil natural neuniform, cu unele obturări ale ariei de scurgere și profilul longitudinal necorespunzător.

În zona acceselor s-au observat ”gâtuiri” rezultate ca urmare a amenajării unor accese din dale de beton peste șanț. Pe alocuri sunt depozitate temporar materiale de construcții, material lemnos sau agregate. In unele zone se observa aparitia de accese noi ca urmare a constructiilor noi de case.

Prin lucrarile de asigurare corespunzatoare a scurgeii apelor pluviale pe sectorul studiat se va elimina stagnarea apei pe platforma drumului, se va evita patrunderea apelor in terasamentul/corpul drumurilor, ceea ce va duce la cresterea duratei de exploatare a acestora și implicit se va imbunătăți starea infrastructurii locale.

Prin lucrarile de asigurare corespunzatoare a scurgeii apelor pluviale pe sectorul studiat, se va elimina stagnarea apei pe platforma drumului, se va evita patrunderea apelor in terasamentul/corpul drumurilor, ceea ce va duce la cresterea duratei de exploatare a acestora.

Obiectivul proiectului are ca scop amenajarea de dispozitive de scurgere a apelor pe DS108 de tip șanțuri de beton și amenajarea acceselor la proprietățile riverane cu rigole carosabile din beton necesare asigurării scurgerii apelor din zona drumurilor și evacuarea apelor provenite din precipitații din zonă către podețul (emisarul) de la km. 0+000 amplasat la intersecția cu drumurul județean DJ157G.

Obiectivul principal al proiectului este de a asigura scurgerea corespunzatoare a apelor pluviale si evacuarea acestora de pe sectoarele de drum studiate respectiv DS108 km. 0+000 - 0+472, priorităţile care au stat la baza scenariului propus prin prezenta documentație sunt:

- asigurarea scurgerii apelor si protectia corpului drumului;

- colectarea și evacuarea apelor;

- asigurarea debitelor corespunzătoare;

- diminuarea efectelor și calamităților provocate în timpul precipitațiilor abundente;

- asigurarea acceselor la proprietățile riverane;

- dezvoltarea din punct de vedere al infrastructurii rutiere a zonei.

Prin  nerealizarea  investiţiei apar următoarele efecte negative:

* neasigurarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale corespunzător;

* accelerarea degradărilor drumurilor studiate prin stagnarea apelor în zona acestora și infiltrarea în corpul drumului conducând la costuri mari de refacere și aducere la starea inițială;

* inundarea zonei datorată unor dispozitive colmatate sau având o arie de scurgere necorespunzătoare;

* neasigurarea accesului propietarilor la imobilele adiacente drumului;

Avantajele si facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt:

* se vor crea condiţii optime de circulaţie;

* se vor reduce factorii poluanţi de mediu;

* se va reduce gradul de inundare în timpul precipitațiilor abundente;

* se vor crea condiţii optime pentru asigurarea scurgerii apelor pe zona studiată;

* dezvoltarea urbanistică a comunei din punct de vedere al infrastructurii rutiere.

În urma execuției lucrărilor, zona pe care se desfăşoară traseul nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile cum ar fi aducerea elementelor drumului la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă ale tuturor utlizatorilor inclusiv a traficului pietonal si asigurarea corespunzatoare a scurgerii apelor de pe partea carosabila precum și îmbunătățirea capacității de colectare și evacuare a apelor pluviale de pe sectorul menționat.

III. c. Valoarea investiției;

| Valoarea totală (INV) cu TVA din care construcţii-montaj (C+M) | 577.986,63 lei (C+M) 519.219,81 lei |
| --- | --- |
| Valoarea totală (INV) fara TVA din care construcţii-montaj (C+M) | 485.703,05 lei (C+M) 436.319,17 lei |

III. d. Perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a proiectului se preconizează a fi de 8 de luni compusă din:

- perioada de implememnatare (studii, DALI, avize, PTH): - 2 luni;

- perioada de achiziție a lucrărilor: - 2 luni;

- perioada de execuție a lucrărilor: - 4 luni.

III. e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasamentele proiectului și a suprafețelor ocupate de obiectivele propuse prin acest proiect sunt reprezentate în planșele anexate prezentului memoriu de prezentare:

-  Plan de amplasare in zona;

-  Planurile de situatie.

Sectorul de drum DS108 pentru care beneficiarul doreste sa asigure scurgerea apelor pluviale este situat în satul Oglinzi, comuna Răucești, și este cuprins de la intersecția cu DJ157G până la Biserica Sfântul Nicolae - sat Oglinzi, respectiv pozițiile kilometrice 0+000 - 0+472.

Drumul DS108 este în proprietatea și administrarea Comunei Răucești conform Lista inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al Comunei Răucești, Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, publicat in Monitorul Oficial nr. 177 bis/2010.

| Nr. Crt. | Denumire drum | Numar carte funciara |
| --- | --- | --- |
| 1 | DS108 km. 0+000 - 0+472 | 51679 |

III. f. O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria D de importanţă;

Lungimea amenajare scurgerea apelor:

DS108 km. 0+000 - 0+472

Clasa tehnică a drumurilor: clasă tehnică V - conform Ord. M.T. nr. 1295/2017.

Șanțuri betonate :

DS108 - 562 ml

Rigole carosabile:

DS108 - 295 ml

III. f.1.  Profilul si capacitatile de productie

Drumul fiind un bun public, decizia privind protejarea mediului de agresiunea sa revine statului, deciziilor politice. Dezvoltarea amenajărilor rutiere peste gradul de suportabilitate al mediului ambiant, conduce la degradarea sau distrugerea ireversibilă al acestuia, efectele fiind suportate de societate.

Cuantificarea impactului străzii asupra mediului înconjurător, implică identificarea şi evaluarea consecinţelor. Ea este o analiză de senzitivitate a sistemului drum – vehicul – mediu, analiză care stabileşte cât de sensibil este mediul la incidenţa amenajărilor rutiere ce îl traversează.

În condiţiile reţelei rutiere din România, apare ca legitimă, preocuparea administratorilor de drumuri, a proiectanţilor şi utilizatorilor, privind reabilitarea, îmbunătăţirea stării tehnice, reabilitarea drumurilor existente, a noi reţele de autostrăzi şi drumuri expres pe direcţia culoarelor europene, adaptării acestora la cerinţele traficului greu, sporirii capacităţii de circulaţie, asigurarea confortului şi siguranţei de mers.

Informatii privind utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Aprovizionarea cu materiale naturale (balast, nisip, etc) se va face de la balastierele și carierele din județul Neamț și a județelor limitrofe, reglementate conform normelor si normativelor in vigoare, cu agremente tehnice ale agregatelor.

Lucrarile se vor executa pe traseul strazii, inclusiv pe zonele adiacente limitrofe pentru rezolvarea sistematizarii pe verticala.

Operatia de sapatura se va executa cu excavatoare in straturi succesive pana la ajungerea cotei de fundare prevazuta in proiect, precum si manual in spatii limitate.

Pamantul in exces rezultat din sapatura  se va incarca in autobasculante si se va transporta in depozit, unde se va efectua o imprastiere si nivelare.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curătarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”.

Betoanele se vor produce în instalații centralizate (stații de betoane) folosind agregate naturale prelucrate din balastierele sau carierele locale, respectiv materiale auxiliare (ciment, aditivi, etc.) aprovizionate de la furniorii locali. Toate materialele folosite pentru prepararea betoanelor vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi insoțite de agremente tehnice de calitate.

Elementele specifice de impact, enumerate pe scurt, sunt:

- ocuparea definitivă şi/sau provizorie a unor terenuri;

- traficul rutier actual şi de perspectivă medie are un grad mare de responsabilitate în ceea ce priveşte poluarea cu CO, CO2, Pb, NOx, hidrocarburi, praf, a aerului, soluţii, a apelor, zgomot şi vibraţii;

- deficienţe de organizare, monitorizare rutieră, legislaţie insuficientă, trafic nedisciplinat;

- dezmembrarea coordonării unitare a politicii privind sectorul rutier, acceptarea „de facto” a mai multor centre de decizie, o susţinere financiară cu sincope, conjuncturale

- resurse insuficiente privind politica fondului de mediu, către o educaţie eco-rutieră mai accentuată a proiectanţilor, constructorilor, administratorilor, dar şi a utilizatorilor.

Modernizarea străzilor va avea un impact pozitiv asupra mediului datorita reducerii emisiilor poluante (CO, CO2, Pb, NOx, hidrocarburi, praf) prin diminuarea timpului de tranzit si a consumului de carburant. De asemenea se va înregistra o reducere importanta a zgomotului şi vibraţiilor produse de vehicule.

Impactul pozitiv asupra mediului este asigurat si de lucrarile de colectare si evacuare a apelor pluviale, diminuându-se astfel fenomenele de eroziune a solului.

III.f.2.  Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Prin programul de Control al Calităţii şi în baza caietelor de sarcini care vor fi elaborate la faza proiect tehnic, se va urmări:

- calitatea materialelor utilizate;

- punerea în operă a materialelor;

- recepţia lucrărilor pe faze de execuţie.

III.f.3.  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria D de importanţă;

Lungimea amenajare scurgerea apelor:

DS108 km. 0+000 - 0+472

Clasa tehnică a drumurilor: clasă tehnică V - conform Ord. M.T. nr. 1295/2017.

Șanțuri betonate :

DS108 - 562 ml

Rigole carosabile:

DS108 - 295 ml

În vederea realizării lucrărilor de asigurare a scurgerii apelor pluviale de pe drumul DS108, se propun executia de dispozitive de scurgere a apelor de tip șanțuri de beton și amenajarea acceselor la proprietățile riverane cu rigole carosabile din beton, necesare asigurării scurgerii apelor din zona drumurilor, dimensionate corespunzător conform STAS 10796-1/2.

Clasele de betoane utilizate la lucrările de execuție a șanțurilor/rigolelor se vor respecta condițiile SR EN 206, Anexa f, privind clasele de expunere.

La proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor se vor ține cont de normativele și standardele în vigoare privind proiectarea și execuția lucrărilor de drumuri și poduri.

La realizarea lucrărilor, toate lucrările se vor executa mecanizat, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de execuţie ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce se vor elabora în cadrul proiectului tehnic de execuţie.

Pe sectorul de drum studiat nu sunt prevazute lucrari de taiere, translocare sau plantare.

La execuţia lucrărilor propuse prin prezentul proiect nu sunt necesare ocuparea de noi suprafeţe de teren, proiectarea făcându-se pe ampriza existentă a străzii.

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri. Materialele folosite pentru realizarea  lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi OUG nr. 55/2006  privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

III.f.4.  Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

În perioada de construcţie se utilizează materii prime pentru:

- realizarea santurilor si rigolelor pereate;

- realizarea acostamentelor pereate;

- realizarea rigolelor carosabile;

Pentru construirea lucrarilor mai sus mentionate, vor fi necesare cantităţi de beton, nisip, balast, prefabricate, etc.

Toate materiale vor fi aduse la punctul de lucru si puse in opera de Antreprenor.

Betonul va fi preparat la o statie de betoane autorizate si transportat la punctul de lucru cu autobetoniera.

Celelalte materiale vor fi procurate de la depozite de material de constructii autorizate.

Vehiculele şi utilajele folosite la lucrări de construcţii funcționează cu carburanți aprovizionați din stații de carburanți special amenajate și autorizate.

Soluţia constructivă propusă nu utilizează materiale combustibile în exploatare, astfel că nu există pericolul amplificării unor evenimente rutiere prin aportul combustibil al obiectivului. 	Obiectivul este încadrat în categoria construcţiilor cu grad I de rezistenţă la foc.

Soluţiile tehnice au fost propuse astfel încât în caz de incendiu să se asigure:

- protecţia utilizatorilor căii de acces;

- protecţia serviciilor mobile de pompieri care pot interveni pentru stingerea incendiilor, evacuarea utilizatorilor și a bunurilor materiale;

- limitarea pierderilor de vieţi omeneşti și bunuri materiale ;

- împiedicarea extinderii incendiului.

III.f.5.   Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Investiţia „AMENAJARE DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PE DS108 IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ", nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) pentru execuţia lucrărilor menționate prin prezentul proiect.

Vor fi identificate și marcate vizibil toate utilitățile, în prezența deținătorilor acestora: electrice, telecomunicații, apă sau altă natură, ce vor fi intersectate sau în raza cărora vor fi dezvoltate lucrările proiectului, în vederea protejării acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de deținători, inclusiv recomandările suplimentare specifice amplasamentului STAS 9570/1-1989.

Orice deviere necesară la utilitățile existente, se va face de către compania care exploatează respectiva utilitate, iar Executantul are obligația de a asigura accesului acestora pe șantier pentru executarea devierii.

În cazul unei defecțini a utilităților existente datorată de execuția lucrărilor, Executantul are următoarele obligații:

- Să notifice compania de utilități respectivă;

- Să ia măsurile necesare pentru remedierea defecținilor fără întârziere fiind răspunzător pentru costurile intervenției.

În amplasamentul lucrării s-au constatat existența următoarelor tipuri de instalații:

- conducte de alimentare cu apă;

- stâpli și cabluri electrice;

- stâlpi și cabluri telecomunicații.

Având în vedere că natura lucrărilor de propuse pentru obiectivul proiectului, acestea nu interferează și nu afectează funcționarea sau capacitatea tehnică actuală a instalațiilor tehnico-edilitare existente.

În cazuri excepționale, atunci când situația o impune, relocarea rețelelor tehnico-edilitare se va efectua ținând cont de Ordinul 1294/2017 - Norme tehnice din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane șu rurale.

III.f.6.   Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei ;

Lucrarile proiectate pentru realizarea dispozitivelor de scurgere a aplelor pe DC108 se vor executa pe ampriza existentă a străzii fara sa afecteze cadrul natural din afara zonei de protectie a drumului.

În timpul lucrărilor se va asigura curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri(pământ, beton, etc) rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cât şi curăţenia pe porţiunile de drum recent modernizate şi asfaltate. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe o suprafață de teren stabilită de către beneficiar.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv – Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi:

- cod 17.01. – beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice;

- cod 17.05.04 – pământ şi pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03;

- cod 17.09 – alte deşeuri provenite din construcţii şi demolări.

Se va impune reciclarea deşeurilor refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri. Stratul vegetal decopertat ar putea fi folosit la refacerea terenurilor ocupate de organizările de şantier.

III.f.7.  Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul în comuna Răuceşti şi în satele componente ale acesteia se realizează în principal din drumurile naţionale DN 15C Piatra Neamţ – Târgu Neamţ – Fălticeni, DN 15B Poiana Largului – Târgu Neamţ – Paşcani şi din drumul judeţean DJ 157G Târgu Neamţ – Oglinzi – Răuceşti.

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a obiectivelor  proiectului, accesul la acesta realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale, judeţene, comunale şi locale existente.

IIIf.8.  Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Materialul folosite pentru execuția lucrărilor propuse prin proiect sunt agregate naturale necesare execuției substraturilor și betoanelor, dar și pentru producerea materialelor derivate (betoane, mortare, prefabricate etc) necesare execuției dispozitivelor de scruegere a apelor în conformitate cu soluțiile tehnice stabilite prin proiect.

Acestea se vor aproviziona din balastiere și cariere autorizate și certificate.

III.f.9.   Metode folosite in constructie

La proiectare s-a ţinut seama de categoria funcţionala a strazilor, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.

III.f.10.   Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata de realizare a lucrarilor efective de executie este de 4 luni.

Etapele principale de realizare ale investiţiei sunt impuse de tehnologia de execuţie, executându-se lucrări de trasare, pregătire teren, lucrări de amenajare a dispozitivelor de scurgere a apelor.

Etapele principale de realizare a investitiei sunt:

Lucrari pregatitoare (spargeri si desfaceri);

Lucrari de amenajare santuri de beton;

Lucrari de amenajare rigole carosabile;

Lucrari de amenajare acostamente de beton; Lucrari conexe (camera de cadere si reparatii canal existent).

Punctele de lucru se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea accidentelor de muncă şi de circulaţie. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor ține cont de normele tehnice de execuția în domeniul drumurilor și podurilor dar și a normelor privind organizarea procesului de lucru și normele de protectie a muncii prevazute de legislația în vigoare.

Constructorul va asigura semnalizarea punctelor de lucru conform NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDITIILE DE INCHIDERE A CIRCULATIEI SI DE INSTITUIRE A RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI IN ZONA DRUMULUI PUBLIC SI/SAU PENTRU PROTEJAREA DRUMULUI cf. Ord.MI/MT 1112/411/08.06.2000 publicat in M.O. 397/24.08.2000.

III.f.11.   Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

În acest moment sunt în derulare mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii locale în comuna Răucești, insă stadiul de implementare a acestora diferă în funcție de faza acestora (faza de proiectare, faza de execuție, faza de recepție, finalizate sau în curs de finalizare).

Proiectul de amenajare a dispozitivelor de scrurgere a apelor pe DS108 propuse prin prezentul proiect sunt compatibile din punct de vedere ale soluțiilor tehnice, continuă sau completează ansamblu de dezvoltare durabilă a infrastructurii locale.

III.f.12.   Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

– nu este cazul;

III.f.13.   Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) - cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone.

Prin amenajarea dispozitivelor de scrurgere a apelor pe DS108 propuse prin proiect, se realizează o infrastructură modernă completă care să asigure intregul rol al unui drum - acces modern și predictibil în condiții de siguranță și confort.

III.f.14.   Alte autorizatii cerute pentru proiect

- nu este cazul;

III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- nu este cazul;

V.   DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Investiția de față nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Investiția de față nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, consevarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Investiția de față intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul proiectului se află pe drumul sătesc DS108, pe teritoriul localității Oglinzi, comuna Răucești, județului Neamț, având coordonatele de inceput 47°14'51.0"N 26°20'58.2"E și coordonatele de sfârșit 47°15'02.3"N 26°20'57.4"E.

Plan general - amplasare proiect

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului se vor anexa prezentei documentații în format digital.

VI.   DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
	– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Platforma tronsonului de strada unde se propun lucrări de amenajare a dispozitivelor de scurgere a apelor pe DS108, nu se interferează cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

Pentru a prevedea care va fi impactul trebuie să se cunoască asupra căror factori de mediu se va acţiona sau care sunt factorii de mediu care vor fi afectaţi, atât pe perioada de execuţie, cât şi pe perioada de funcţionare a obiectivului propus a fi realizat.

Analiza stării iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu prevederile Directivei nr.97/11/EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/337/EEC precum şi cu prevederile legislaţiei româneşti.

Pe timpul execuţiei, impactul asupra componenţilor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare şantierului de construcţii, etc;

- Circulaţia intensă a echipamentului de construcţii în zonele de lucru pentru transportul materialelor şi a prefabricatelor, execuţia terasamentelor, turnarea betonului, etc.

- Funcţionarea staţiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de menţinere şi de reparaţii, depozite pentru materiale şi combustibili, tabere de şantier, etc;

- Suspendarea şi devierea temporară a traficului de pe drumul modernizat;

- Creşterea poluării fonice, conţinutul de particule în suspensie (praf) şi noxe, erodarea şi degradarea terenului, în general în zonele unde funcţionează şantierele de constucţii;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuţie depinde în principal de mărimea lucrărilor de construcţii şi de modul în care acestea sunt conduse.

În timpul perioadei de funcţionare poluarea mediului datorată circulaţiei pe drum se reduce faţă de situaţia actuală.

Trebuie menţionat faptul că, în general, lucrările schimbă favorabil impactul asupra mediului.

Riscul accidentelor şi a poluării accidentale se reduce, datorită echipamentelor performante şi a sistemelor de protecţie şi avertizare.

Evaluarea impactului asupra calităţii aerului

Pentru evaluarea calităţii aerului vor fi luate în considerare informaţiile din faza de elaborare a studiului de fezabilitate/DALI şi de alegere soluţiei tehnologice. Evaluarea şi proiectarea constituie părţi ale unui proces iterativ. Pentru evaluarea impactului asupra calităţii aerului, va fi aplicată următoarea metodologie:

Identificarea pe o hartă la sc. 1:25.000 sau 1:10.000 toate proprietăţile unde se presupune o modificare a calităţii aerului. Se vor lua în considerare numai proprietăţile/zonele rezidenţiale situate la o distanţă de până la 200 m de la traseul respectiv.

Pentru perioada de execuţie, se calculeaza emisiile specifice activităţilor din zona gropilor de împrumut, a organizării de şantier, traficului pe drumurile de acces şi se va evalua impactul acestora asupra factorilor de mediu, aşezărilor umane, factorului uman. Valorile obţinute vor fi comparate cu valorile concentraţiilor maxime admise (CMA) prevăzute de:

- Standardul naţional pentru calitatea aerului (STAS 12574-87)

- Standardele de calitatea aerului din UE

- Valorile-ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

- Valorile-ghid recomandate de Uniunea Internaţională a Organizaţiilor de Cercetare a Pădurilor (IURFO) pentru protecţia vegetaţiei.

Evaluarea impactului asupra calităţii apelor

În studiu se analizeaza evacuările de ape uzate produse în urma scurgerilor provenite din:

- organizarea de şantier;

- gropile de împrumut;

- apele pluviale.

Deşi, în general sunt prezenţi aceeaşi poluanţi specifici, concentraţia înregistrată de aceştia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente şi depinde şi de precipitaţiile specifice în cadrul fiecărui amplasament, elemente care vor fi prezentate în studiu. Pentru evaluarea gradului de poluare se va ţine seama de calitatea apelor din amonte de evacuare, posibilităţile de diluţie şi viteza de amestec a apelor evacuate cu apele din emisar. De asemenea, vor fi analizate sursele potenţiale de contaminare a scurgerilor de pe drum care sunt diverse şi pot fi generate de lucrările de construcţie, de trafic, de întreţinere, de scurgeri accidentale cauzate de accidente de circulaţie, precum şi de depunerile din atmosferă.

Se va avea în vedere faptul că substanţele poluante, considerate a avea cel mai mare impact probabil asupra emisarilor sunt: substanţele solide în suspensie, hidrocarburile, metalele, pesticidele şi ierbicidele, agenţii utilizaţi pentru dezgheţare, îngrăşămintele, substanţele rezultate din deversări accidentale precum şi de la alte surse cum ar fi depunerile din atmosferă.

În evaluarea impactului asupra calităţii apelor se va analiza cu atenţie următoarele:

- caracteristicile acestor resurse supuse riscului (debit sezonier şi anual etc.), regimul precipitaţiilor, posibilităţile de stocare etc.;

- utilizarea în prezent a resurselor de apă: în scopuri menajere, comerciale, industriale, agricole sau recreative;

- existenţa evacuărilor de apă şi a deversărilor, care ar putea fi determinante pentru calitatea apelor, măsuri de remediere deja adoptate sau proiectate;

- efecte asupra peştilor, a vieţii sălbatice;

- efecte posibile ale proiectului asupra debitului apelor, a adâncimii şi lăţimii albiilor, a eroziunii malurilor, a ratei de sedimentare (în amonte şi în aval) şi asupra turbulenţei;

- istoricul poluării sau utilizării necorespunzătoare a resurselor de apă care au afectat sănătatea oamenilor sau au fost vătămătoare pentru animale, viaţa acvatică, păsări sau peşti.

De asemenea se va analiza modul în care organizarea de şantier va influenţa calitatea apelor din zonă, iar execuţia lucrărilor va influenţa asupra liberei scurgeri a apelor pentru a se evita producerea de inundaţii în zona de lucru.

La analiza impactului se va ţine cont de prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi de Ordinul MAPM nr.1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Evaluarea impactului asupra florei şi faunei

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitatii se manifestata prin:

- Generarea  deseurile de tip menajer produse de lucratori care trebuie eliminate pe masura generarii;

- Posibile pierderi de produse petroliere din functionarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport;

- Generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru si transportul materialelor care se depun pe culoarul de transport si in jurul santierului;

- Poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii, activitatile de transport materiale si muncitori.

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu este cumulativ.

Vegetaţia din apropierea zonelor în care se vor executa lucrările poate fi afectată potential de poluarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul lucrarilor.

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului  in zona sunt masuri constructive si organizatorice, respectiv:

- Alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat;

- punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile;

- utilizarea utilajelor  performante, mai silentioase si cu gabarit mai redus;

- Drumul de acces trebuie sa urmeze strict drumul existent si sa nu se distruga suprafete ocupate cu vegetatie in mod inutil;

Evaluarea impactului provocat de zgomot

În evaluarea impactului vor fi identificate sursele de zgomot şi nivelele anticipate de zgomot exprimate în decibeli. Nivelul de zgomot va fi corelat cu distanţa, punând accentul pe nivelul de zgomot înregistrat dincolo de limitele amplasamentului drumurilor, ţinând seama de variaţia condiţiilor meteorologice.

Pentru evaluarea nivelului de zgomot se va utiliza indicele L 10 dB(A), care corespunde la media aritmetică a nivelului de zgomot ce este depăşit pentru 10% din timp, pentru o perioadă de timp dată, de regulă 18 ore. Se va analiza acceptabilitatea zgomotului ţinând seama de natura zonei înconjurătoare cum ar fi agricultura, spaţii libere, spaţii comerciale, industriale sau rezidenţiale.

Pentru stabilirea măsurilor de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor se au în vedere următoarele aspecte:

- Identificarea zonelor sensibile la zgomot şi vibraţii, cauza sensibilităţii;

- Identificarea principalelor surse de zgomot locale;

- Verificarea existenţei unor reglementări locale în ceea ce priveşte nivelul de zgomot şi

- vibraţiile, atât în cursul zilei, cât şi în cursul nopţii.

La alegerea soluţiilor de protecţie împotriva zgomotelor se va ţine cont de de factorul de mediu ce trebuie protejat, încadrarea în peisaj a măsurii propuse, efectele obţinute.

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

A. 1. Protectia calitatii apelor

A. 1.1.   Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada execuţiei lucrărilor se vor folosi cantităţi de apă preluate în cisterne auto de la sursele de apă locale astfel încât să îndeplinească parametrii de calitate necesari.

Această apă va fi folosită la prepararea amestecurilor şi la compactarea straturilor din materiale granulare. Apa ce va fi folosită la compactarea acestor materiale fie se va evapora, fie va intra în consistenţa materialului, iar unele cantităţi se vor scurge pe marginea drumului, dar aceasta va fi convenţional curata şi nu va polua, prin infiltrarea sa, pânza freatică sau apele de suprafaţă.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia drumurilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

A. 1.2.   Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata  obiectivului nu sunt  ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare a acestor ape.

Prin santurile nepereate sau pereate, apa provenita din precipitatii este dirijata spre podete si apoi tot prin santuri spre emisari naturali.

A. 2. Protectia aerului
	A. 2.1.   Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Principalele surse de poluare a aerului sunt pulberile sedimentabile şi praful rezultate din activităţile de construcţii (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente) cât şi din activităţile de transport a deşeurilor nerecuperabile.

Pentru a evita degajarea prafului în cursul realizării acestor lucrări, se va stropi cu jet de apă sub presiune praful degajat în timpul lucrărilor de terasamente şi construcţie.

Pentru combaterea prafului, a depunerilor atmosferice şi a particulelor de cauciuc, rezultate din uzura pneurilor şi a noxelor rezultate din funcţionarea motoarelor se va stropi suprafaţa carosabilă cu o emulsie de bitum diluat cu apă în proporţie de 1/10 , 0,3 l/m2.

Reducerea gradului de poluare din noxele degajate de autovehicule, se realizează prin asigurarea fluenţei circulaţiei, astfel încât noxele să nu depăşească: 0,5% CO2; 1,0 CH4 şi 0,3%  CO. De asemenea, la lucrările de terasamente şi construcţie se va încerca utilizarea numai de autocamioane şi utilaje terasiere noi, dotate cu motoare ce îndeplinesc normele de protecţie a atmosferei aflate în vigoare (Euro III).

De asemenea, pentru reducerea poluării atmosferice cu substanţe provenite din deşeurile de construcţie prăfoase, autocamioanele care vor transporta deşeuri de şantier vor fi acoperite cu prelată de protecţie.

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.

Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei  şi anume:

- oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H(SO3)2);

- aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului înaintea arderii cât şi în timpul acesteia;

- particule (pulberi în suspensie);

- oxidul de carbon (CO);

- oxizi de azot ( NOx);

- hidrocarburi nearse;

Având în vedere:

- că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 12 luni;

- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport;

- cantităţile modeste de combustibili folosiţi;

- numărul redus de surse de emisii;

- sursele de emisii sunt mobile în majoritate;

Apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi anume:

- NO2 = 0,75 mg/m3;

- Compuşi organici = 0,3 mg/m3;

- Particule = 0,5 mg/m3.

În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

În  scopul  limitării  emisiilor  de  gaze  şi  particule  poluante  provenite  de  la motoarele  autovehiculelor  şi utilajelor, vor fi urmărite  măsurile necesare  pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

A. 2.2.   Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, emanatiile incadrandu-se in limitele admisibile.

A. 3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

A. 3.1.   Sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot şi vibraţii în perioada execuţiei sunt cele provenite de la instalaţii, utilaje, scule şi unelte utilizate în construcţii. Pe perioada lucrărilor de construcţie se prevede asigurarea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor exterioare SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007. De aceea, în contractul cu executantul se va prevedea executarea majorităţii lucrărilor pe timpul zilei.

De asemenea, prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

A. 3.2.   Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

A. 4. Protectia impotriva radiatiilor

A. 4.1.   Sursele de radiații

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, iar pe timpul execuției constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii.

De aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie impotriva radiatiilor.

A. 4.2.   Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de radiații în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia.

A. 5. Protectia solului si a subsolului

A. 5.1.   Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluare a solului, în perioada lucrărilor de execuţie le reprezintă depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor solide provenite din activitatea de şantier (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente), cât şi scurgerile de uleiuri şi carburanţi de la utilaje şi mijloace auto, ce se infiltrează şi în sol şi subsol.

Aceste reziduuri pot fi:

- resturi metalice;

- resturi rezultate din activitatea omului;

- utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor;

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe platforma punctului gospodăresc, ce deserveşte şantierul. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare dar şi a pământului ce rezultă din excavări.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

A. 5.2.    Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Pentru eliminarea poluării accidentale a solului şi subsolului cu uleiuri şi carburanţi, executantul lucrărilor va trebui să deţină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinerea drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului  atât în perioada de construire, cât şi în perioada de funcţionare obiectivului aferent proiectului constau în:

- evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strângerea şi valorificarea resturilor  rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de lucru;

Reglementările ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciază că impactul produs asupra factorilor de mediu sol şi subsol este neglijabil.

A. 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

A. 6.1.   Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala. Prin natura obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu se invecineaza cu nici o zona protejata - situri Natura 2000 si prin urmare nu sunt necesare masuri de conservarea a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Lucrarile proiectate se vor executa pe amplasamentul actual ale drumurlui DS108.

A. 6.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

In acesta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre si nici a biodiversitatii.

Lucrarile de amenajare a dispozitivelor de scurgere a apelor pe DS108 se vor executa in intravilanul comunei Răucești, județul Neamț, unde nu sunt zone protejate de interes national pe care este interzis execuția lucrărilor de construire.

A. 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
	A. 7.1.   Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Amplasamentul studiat - platforma tronsonului de drum pe care se propun lucrări, nu se interferează cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

În urma executării lucrărilor zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea căilor de comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului de zgomot. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea 137/1995 privind protecţia mediului; ORDINUL 860/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul mediului.

A. 7.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Scopul lucrarilor proiectate este de a asigura colectarea, dirijarea și evacuarea apelor pluviale si de a conduce apa in emisari naturali si protectia impotriva inundatiilor si de protejare a drumurilor impotriva infiltratiilor care conduc la cedari de capacitate portanta, ravenari, defecte de structura, gropi, fagase, tasari etc.

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri.

A. 8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

A. 8.1.  Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Principalele produse generate de activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt materialele rezultate din decapări şi din demolări.

În activitatea de construcţie şi întreţinere a infrastructurilor rutiere, se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Obligaţiile care rezultă din prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului sunt următoarele:

- se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator;

- deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările de drumuri, se vor colecta, depozita şi preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi consumatori;

- se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special amenajate în acest scop;

- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul şi / sau autorizaţia de mediu;

- întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare.

A. 8.2.  Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate  conform HG nr.856/2002  privind  evidenţa  gestiunii  deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deşeuri din construcţii: cod 17

- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

- deşeuri  de  materiale  de  construcţie,  cod  17  01  rezultate  din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

- deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01  rezultate  din  activităţile  de  birou  în  cadrul  organizării  de şantier;

- deşeuri  de  lemn  de  la  ambalaje  -  cod  20  01  38/15  01  03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 2002.

- deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electriceşi cablurilor electrice - cod 16 02;

- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06.

A. 8.3.  Planul de gestionare a deșeurilor;

Surplusul  de  excavaţie  constând  în  piatră  sfărâmată  şi  eventual  pământ vegetal se va utiliza de către primărie pentru diferite lucrări de construcţii şi pietruirea drumurilor; cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea  optimă a colectării şi transportului deşeurilor  şi  materialelor  reciclabile  se  va  avea  în  vedere  alegerea  unui  sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor  dintr-un loc în altul pe teritoriul României  este supus unei  proceduri  de  reglementare  şi  control  stabilite  prin  Hotărârea  nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura  de reglementare  şi control  al transportului  de deşeuri  se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator,  avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

A. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
	A. 9.1.   Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In timpul executării lucrărilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Activitatea desfășurată în urma execuției lucrărilor propuse prin prezenta documentație nu presupune generarea de substanţe toxice şi periculoase, acestea asigurând cadrul normal de circulație în incintă.

Utilajele folosite la executia proiectului nu sunt generatoare de substante toxice, zgomote iar vibraţii, vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88 (55 dB).

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Solutia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a străzii.

A. 9.2.   Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII. 1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Administratorul drumului impreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrării, astfel incat să poată fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul drumului va stabili programe si responsabilităti in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregătit.

In urma evaluării potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmărirea respectării, pe durata realizării si exploatării lucrării, a următoarelor măsuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Măsuri preventive și de protecție propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apă a straturilor de pământ autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatră li se va impune circulația cu viteză redusă beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emană fum, și va urmări îndepărtarea din șantier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | lucrări de amenajare santuri si camere de cădere (liniștire) se vor face, pe cât posibil lucrări de înierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodării solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianți | vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul depozitarea pe șantier a combustibilului se va face, pe cât posibil departe de zonele de protecție severe ale surselor de apă sau de fântâni, la o distanța de minim 100 m. spălarea autovehiculelor și a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apă sau de fântână |
| 4. | Zgomot | pe cât posibil, se va urmări ca activitățile zgomotoase să se realizeze în zona instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și dispensarului uman, în afara orelor de funcționare a acestora se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase în zona locuințelor, între orele 6 - 8 dimineața. |

Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafată, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurător. Prin executarea lucrărilor de intretinere vor apărea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalităti suplimentare fată de situatia actuală, ci dimpotrivă, un efect pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului etc.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME /STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X. 1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pentru realizarea obiectivelor prezentului proiect nu este necesara amenajarea unei organizari de santier.

X. 2. Localizarea organizării de șantier

Nu este necesar amenajarea unei organizari de santier.

X. 3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizării de șantier

Nu este necesar amenajarea unei organizari de santier.

X. 4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este necesar amenajarea unei organizari de santier.

X. 5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

XI. 1.   Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La finalizarea lucrarii se vor amenaja spatiile verzi ramase intre santuri si limitele de proprietate prin nivelarea terenului si aducerea la forma initiala.

XI. 2.   Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.

Materialele de masă (balast, misip, beton, prefabricate etc.) se aprovizionează direct la locul de punere în operă pentru evitarea de manipulări suplimentare.

Pentru materialele de tipul cimentului, emulsii bituminoase cationice, se vor respecta condiţiile specifice de depozitare şi, după caz, de durată a depozitării.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinerea drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curăţarea locului accidentului de resturi de metal şi sticlă, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere şi alte substanţe periculoase, refacerea vegetaţiei, precum şi repararea îmbrăcăminţii rutiere şi lucrările de consolidare a drumurilor avariate intră în sarcina celor vinovaţi de producerea incidentului.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia drumurilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

XI. 3.   Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

La terminarea lucrărilor, spaţiile de depozitare temporară a materialelor rezultate în urma  decapărilor şi demolărilor şi care nu au mai putut fi refolosite, vor fi dezafectate, reamenajate şi redate circuitului natural.

Porţiunile care au fost destinate lucrărilor se vor elibera de orice deşeuri provenite pe parcursul lucrărilor de execuţie si se va nivela suprafata.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

După executarea lucrărilor proiectate vor apare influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico-social, în strânsa corelaţie cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare.

XI. 4.   Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XII. 1.   Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

La prezenta documentatie sunt anexate Planul de amplasare în zona, planuri de situație, profilurile transversale tip și detaliile de execuție propuse pentru executarea lucrărilor de amenajare a dispozitivelor de scurgere a apelor pe DS108.

Piesele desenate cuprind următoarele planșe:

| 1. Plan de amplasare în zonă | PI_1 |
| --- | --- |
| 2. Planuri de situație | PS_1-3 |
| 3. Profiluri transversale tip | PT_1 |
| 4. Detaliu rigola carosabila | DR_1 |
| 5. Detaliu reparatii canal de beton existent | DR_2 |
| 6. Detaliu camera de captare | DR_3 |

XII.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

Nu este cazul.

XII.3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

XII.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

Beneficiar,

Comuna Răucești, județul Neamț

Semnătura şi ştampila titularului

Coordonate geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

"AMENAJARE DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PE DS108 IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ"

| DEN PCT | X | Y | COTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1518 | 602177.8 | 639565.9 | 374.72 |
| 499 | 602197.5 | 639868.1 | 391.5 |
| 500 | 602197.5 | 639868.7 | 392.06 |
| 501 | 602198.6 | 639868.6 | 392.03 |
| 502 | 602199.2 | 639867.6 | 391.09 |
| 503 | 602200.2 | 639868 | 392.02 |
| 504 | 602203.9 | 639866.1 | 391.95 |
| 505 | 602205.7 | 639869.7 | 392.21 |
| 506 | 602207 | 639864.5 | 391.77 |
| 507 | 602207.9 | 639863.5 | 391.49 |
| 498 | 602197.1 | 639867.7 | 392.11 |
| 508 | 602208.4 | 639863.2 | 391.79 |
| 510 | 602201.4 | 639849.2 | 391.09 |
| 511 | 602201.8 | 639846.6 | 391.07 |
| 512 | 602198.7 | 639845.4 | 390.56 |
| 513 | 602198.1 | 639845.9 | 389.96 |
| 514 | 602197.5 | 639846 | 390.45 |
| 515 | 602197.2 | 639846.1 | 390.49 |
| 516 | 602196 | 639843.1 | 390.23 |
| 517 | 602192.2 | 639824.1 | 389.52 |
| 518 | 602190.7 | 639824.5 | 389.4 |
| 509 | 602208.3 | 639861.7 | 391.96 |
| 519 | 602189.3 | 639825.2 | 388.58 |
| 497 | 602196.3 | 639866.8 | 392.1 |
| 495 | 602194 | 639867.7 | 392.07 |
| 475 | 602251.1 | 639901.3 | 395.28 |
| 476 | 602220.7 | 639875 | 393 |
| 477 | 602221 | 639874.5 | 393.02 |
| 478 | 602218.2 | 639871.7 | 392.82 |
| 479 | 602216.7 | 639872.7 | 392.42 |
| 480 | 602214.7 | 639873.7 | 392.64 |
| 481 | 602210 | 639875.4 | 392.7 |
| 482 | 602203.5 | 639877.8 | 392.69 |
| 483 | 602207.4 | 639884.7 | 393.21 |
| 496 | 602195 | 639867.3 | 392.11 |
| 484 | 602206.7 | 639886.8 | 392.72 |
| 486 | 602200.6 | 639877.4 | 392.82 |
| 487 | 602199.7 | 639876.2 | 392.79 |
| 488 | 602201.8 | 639875.3 | 392.45 |
| 489 | 602198.6 | 639875 | 392.36 |
| 490 | 602197.3 | 639872.3 | 392.38 |
| 491 | 602195.9 | 639870 | 392.22 |
| 492 | 602195.5 | 639869.4 | 392.17 |
| 493 | 602195.1 | 639868.3 | 392.16 |
| 494 | 602195.2 | 639868.9 | 391.83 |
| 485 | 602204.3 | 639886.7 | 393.6 |
| 520 | 602188.3 | 639825.6 | 389.05 |
| 521 | 602185.8 | 639826.5 | 389.17 |
| 522 | 602183.4 | 639827.7 | 389.01 |
| 548 | 602177.2 | 639820.8 | 388.69 |
| 549 | 602179.4 | 639820 | 388.53 |
| 550 | 602177.9 | 639819.4 | 388.51 |
| 551 | 602176.9 | 639830.2 | 389.61 |
| 552 | 602184.9 | 639836.8 | 389.85 |
| 553 | 602186.6 | 639836 | 389.68 |
| 554 | 602188.8 | 639840.8 | 390.01 |
| 555 | 602188.2 | 639841.6 | 389.47 |
| 556 | 602185.9 | 639843.8 | 390.5 |
| 547 | 602175.1 | 639823.4 | 389.04 |
| 557 | 602184.6 | 639844.2 | 390.49 |
| 559 | 602194.2 | 639853.3 | 390.96 |
| 560 | 602194.6 | 639854.4 | 391 |
| 561 | 602194 | 639854.9 | 390.18 |
| 562 | 602182.9 | 639871.9 | 392.47 |
| 563 | 602183.5 | 639874.1 | 392.58 |
| 792 | 602096.1 | 639661.8 | 378.09 |
| 793 | 602093.1 | 639653.7 | 377.44 |
| 794 | 602093.8 | 639653.8 | 377.26 |
| 795 | 602093.5 | 639652.8 | 377.42 |
| 558 | 602192.8 | 639854 | 391.06 |
| 546 | 602159.2 | 639791.2 | 386.75 |
| 545 | 602160.9 | 639792.3 | 386.79 |
| 544 | 602157.7 | 639776.5 | 385.87 |
| 523 | 602182.8 | 639827.9 | 389.01 |
| 524 | 602182.3 | 639828.1 | 388.37 |
| 525 | 602180.8 | 639828.6 | 389.57 |
| 526 | 602186.2 | 639810.7 | 388.66 |
| 527 | 602185.1 | 639809.5 | 388.52 |
| 528 | 602184.2 | 639809.4 | 388.39 |
| 529 | 602180.1 | 639804.2 | 387.51 |
| 530 | 602181.9 | 639803.6 | 387.8 |
| 531 | 602179.7 | 639803.2 | 387.42 |
| 532 | 602172.3 | 639781.3 | 386.4 |
| 533 | 602171 | 639782 | 385.44 |
| 534 | 602170 | 639782.4 | 385.73 |
| 535 | 602167.4 | 639783.4 | 385.84 |
| 536 | 602164.7 | 639784.6 | 385.71 |
| 537 | 602164.1 | 639784.8 | 385.71 |
| 538 | 602163.7 | 639785 | 385.04 |
| 539 | 602163.2 | 639785.1 | 385.78 |
| 540 | 602154.5 | 639762.5 | 384.1 |
| 541 | 602154.1 | 639762.8 | 383.44 |
| 542 | 602152.2 | 639763.7 | 384.82 |
| 543 | 602150.5 | 639765.4 | 384.81 |
| 474 | 602250.5 | 639904 | 395.45 |
| 473 | 602249.6 | 639906.8 | 395.47 |
| 472 | 602249.3 | 639908.3 | 395.59 |
| 471 | 602230.9 | 639902.6 | 395.03 |
| 1244 | 602251.1 | 639560 | 374.2 |
| 1246 | 602258.6 | 639556.2 | 374.1 |
| 1247 | 602250.9 | 639559.1 | 374.03 |
| 1248 | 602250.4 | 639558.3 | 373.42 |
| 1249 | 602250.7 | 639557.7 | 374.25 |
| 1250 | 602249.2 | 639560.4 | 374.14 |
| 1251 | 602246.6 | 639558.2 | 374.25 |
| 1252 | 602237.5 | 639560.8 | 374.25 |
| 1253 | 602242.5 | 639560.9 | 374.34 |
| 1243 | 602258.7 | 639553.7 | 374.08 |
| 1254 | 602239.4 | 639561.1 | 374.33 |
| 1256 | 602237.3 | 639559.4 | 373.67 |
| 1257 | 602238.9 | 639558.8 | 374.4 |
| 1258 | 602237.3 | 639558.2 | 374.45 |
| 1259 | 602237.6 | 639561.2 | 374.21 |
| 1260 | 602236.7 | 639553 | 374.45 |
| 1261 | 602237.1 | 639555.6 | 374.57 |
| 1262 | 602236.8 | 639552.4 | 374.33 |
| 1263 | 602236.2 | 639548.7 | 373.3 |
| 1264 | 602255.9 | 639548.7 | 373.18 |
| 1255 | 602239.1 | 639560.4 | 374.32 |
| 1242 | 602254.3 | 639559.8 | 374.22 |
| 1241 | 602258.9 | 639550.9 | 373.94 |
| 1240 | 602259.1 | 639556.9 | 374.12 |
| 1219 | 602281.2 | 639546.5 | 373.63 |
| 1220 | 602286.1 | 639557.7 | 374.06 |
| 1221 | 602286 | 639555.9 | 373.8 |
| 1222 | 602284.5 | 639548.6 | 373.91 |
| 1223 | 602285.8 | 639554.5 | 374.11 |
| 1224 | 602284.5 | 639546.3 | 373.49 |
| 1225 | 602285.3 | 639551.6 | 374.19 |
| 1226 | 602275.6 | 639543.7 | 373.24 |
| 1227 | 602275.3 | 639557.5 | 374.25 |
| 1228 | 602273.8 | 639538.7 | 372.75 |
| 1229 | 602272.3 | 639539.2 | 372.73 |
| 1230 | 602268.8 | 639538.4 | 372.76 |
| 1231 | 602264.5 | 639558 | 374.44 |
| 1232 | 602265.7 | 639537.8 | 372.67 |
| 1233 | 602267 | 639552.8 | 374 |
| 1234 | 602263.1 | 639537.7 | 371.84 |
| 1235 | 602261 | 639537.3 | 372.4 |
| 1236 | 602261.5 | 639556.4 | 374.09 |
| 1237 | 602259.3 | 639556.6 | 374.14 |
| 1238 | 602260.2 | 639557 | 372.93 |
| 1239 | 602262.2 | 639557.1 | 373.45 |
| 1265 | 602256.2 | 639549.7 | 372.9 |
| 796 | 602094.5 | 639655 | 377.95 |
| 1266 | 602256.5 | 639551.1 | 373.98 |
| 1268 | 602262 | 639548.5 | 373.72 |
| 451 | 602208.4 | 639907.7 | 394.13 |
| 452 | 602207.6 | 639907.5 | 394.6 |
| 453 | 602205.6 | 639907.2 | 394.83 |
| 454 | 602210.4 | 639895.8 | 393.99 |
| 455 | 602209.8 | 639896.4 | 394.16 |
| 456 | 602209.2 | 639895.7 | 393.42 |
| 457 | 602215.9 | 639897.3 | 394.15 |
| 458 | 602220.7 | 639900.8 | 394.72 |
| 459 | 602221.3 | 639901.7 | 394.93 |
| 450 | 602208.9 | 639907.6 | 394.48 |
| 460 | 602221.3 | 639886.3 | 393.8 |
| 462 | 602222.8 | 639879.1 | 393.05 |
| 463 | 602222.7 | 639878.2 | 393.38 |
| 464 | 602223.4 | 639877.7 | 393.51 |
| 465 | 602234.2 | 639887.7 | 394.55 |
| 466 | 602239.7 | 639891.9 | 394.57 |
| 467 | 602237.9 | 639894 | 394.71 |
| 468 | 602236.7 | 639896.7 | 394.91 |
| 469 | 602236 | 639900.8 | 394.94 |
| 470 | 602236.3 | 639902.4 | 395.06 |
| 461 | 602222.4 | 639881.5 | 393.45 |
| 449 | 602209.1 | 639906.3 | 394.43 |
| 448 | 602209.1 | 639901.5 | 393.74 |
| 447 | 602210.1 | 639901.4 | 394.36 |
| 1269 | 602262.4 | 639546.7 | 373.42 |
| 1270 | 602261 | 639547.9 | 372.59 |
| 1271 | 602262.8 | 639548.8 | 373.72 |
| 6 | 602210.2 | 639868.6 | 392.11 |
| 7 | 602154.3 | 639760 | 383.97 |
| 431 | 602205.3 | 639913.2 | 395.19 |
| 432 | 602207 | 639913.5 | 394.85 |
| 433 | 602207.8 | 639914 | 394.42 |
| 434 | 602208.7 | 639914 | 394.64 |
| 435 | 602210.6 | 639914 | 394.64 |
| 436 | 602212.8 | 639914.2 | 394.69 |
| 437 | 602213.6 | 639914.2 | 394.33 |
| 438 | 602214.9 | 639914.7 | 395.24 |
| 439 | 602217.5 | 639901.2 | 394.68 |
| 440 | 602216.2 | 639901.3 | 394.53 |
| 441 | 602216.1 | 639899.3 | 394.28 |
| 442 | 602214.7 | 639901.2 | 393.63 |
| 443 | 602214.2 | 639901.3 | 394.28 |
| 444 | 602214.9 | 639900.6 | 394.16 |
| 445 | 602213.7 | 639901.7 | 394.32 |
| 446 | 602212.1 | 639901.3 | 394.33 |
| 1267 | 602259.1 | 639550 | 373.8 |
| 797 | 602095.2 | 639657.3 | 378.01 |
| 798 | 602095.9 | 639659.6 | 378.03 |
| 799 | 602096 | 639660.7 | 377.6 |
| 923 | 602172.5 | 639586.6 | 375.23 |
| 924 | 602171.5 | 639586.1 | 375.02 |
| 925 | 602171.8 | 639583 | 374.85 |
| 926 | 602172.3 | 639583.3 | 374.48 |
| 927 | 602174.8 | 639582.2 | 374.89 |
| 928 | 602180 | 639577.2 | 374.85 |
| 929 | 602179.4 | 639576.2 | 374.38 |
| 930 | 602173.7 | 639567.5 | 374.29 |
| 931 | 602171 | 639558 | 372.91 |
| 922 | 602179 | 639566.9 | 374.85 |
| 932 | 602175 | 639554.5 | 373.09 |
| 934 | 602176.8 | 639562.6 | 373.8 |
| 935 | 602190.6 | 639556.1 | 373.85 |
| 936 | 602193.9 | 639568.1 | 374.61 |
| 937 | 602195.8 | 639553.7 | 373.78 |
| 938 | 602193.4 | 639567.1 | 374.19 |
| 939 | 602193.1 | 639565.7 | 374.65 |
| 940 | 602200.8 | 639552.3 | 373.84 |
| 941 | 602192 | 639563.3 | 374.8 |
| 942 | 602191.1 | 639560.8 | 374.79 |
| 933 | 602175 | 639553.4 | 372.98 |
| 921 | 602170.5 | 639586.7 | 375.2 |
| 920 | 602175.3 | 639570 | 374.9 |
| 919 | 602168.7 | 639591.3 | 375.09 |
| 898 | 602138.1 | 639629.2 | 376.46 |
| 899 | 602136.1 | 639627.7 | 376.38 |
| 900 | 602133.7 | 639626.4 | 376.57 |
| 901 | 602131.7 | 639625.5 | 376.54 |
| 902 | 602142.2 | 639605.6 | 375.73 |
| 903 | 602130.4 | 639624.9 | 376.1 |
| 904 | 602142.6 | 639604.4 | 375.48 |
| 905 | 602129 | 639624 | 376.32 |
| 906 | 602161 | 639595.4 | 375.19 |
| 907 | 602162.3 | 639596.2 | 375.29 |
| 908 | 602163.8 | 639596.1 | 375.19 |
| 909 | 602151.1 | 639592.1 | 374.93 |
| 910 | 602161.2 | 639596.2 | 374.78 |
| 911 | 602155.7 | 639591.2 | 375.05 |
| 912 | 602161.2 | 639594.7 | 375.26 |
| 913 | 602156.6 | 639591.6 | 375.39 |
| 914 | 602159.1 | 639593.1 | 375.4 |
| 915 | 602165.3 | 639593.6 | 375.18 |
| 916 | 602171.9 | 639570.1 | 374.46 |
| 917 | 602165.7 | 639594.9 | 375.02 |
| 918 | 602174.6 | 639569.3 | 374.84 |
| 943 | 602190.7 | 639559.4 | 373.98 |
| 897 | 602138.2 | 639629.7 | 376.61 |
| 944 | 602202.9 | 639564.5 | 374.58 |
| 946 | 602208.4 | 639563.5 | 374.49 |
| 981 | 602154.6 | 639744.5 | 383.01 |
| 982 | 602140.3 | 639741.5 | 382.97 |
| 983 | 602155.9 | 639744.1 | 383.27 |
| 984 | 602155.4 | 639744.5 | 382.92 |
| 985 | 602140.3 | 639742.7 | 383.31 |
| 986 | 602140.8 | 639743.3 | 383.35 |
| 987 | 602137.8 | 639743.6 | 383.57 |
| 988 | 602144.8 | 639741 | 382.02 |
| 989 | 602143.5 | 639742 | 383.05 |
| 980 | 602138.4 | 639736.5 | 382.73 |
| 990 | 602145.9 | 639742 | 382.76 |
| 992 | 602149 | 639749 | 383.13 |
| 993 | 602148.4 | 639749.7 | 382.46 |
| 994 | 602143.5 | 639750.1 | 383.61 |
| 995 | 602142.5 | 639750.5 | 383.6 |
| 996 | 602149.8 | 639749.2 | 383.18 |
| 997 | 602152.4 | 639748 | 383.29 |
| 998 | 602154.7 | 639747 | 383.15 |
| 999 | 602157.6 | 639746 | 383.86 |
| 1516 | 602116.1 | 639654.5 | 377.85 |
| 991 | 602144.7 | 639742.5 | 382.96 |
| 979 | 602154.3 | 639743.4 | 382.95 |
| 978 | 602137.5 | 639731.1 | 382.53 |
| 977 | 602139.4 | 639730.2 | 382.19 |
| 947 | 602210.4 | 639563.3 | 374.34 |
| 948 | 602215.6 | 639563 | 374.2 |
| 949 | 602215.5 | 639565.3 | 374.17 |
| 950 | 602214.2 | 639564.6 | 374.25 |
| 951 | 602213.1 | 639565.4 | 374.3 |
| 952 | 602211.7 | 639570.9 | 374.32 |
| 953 | 602210.2 | 639570.8 | 374.38 |
| 954 | 602208.3 | 639570.5 | 374.32 |
| 955 | 602207.1 | 639555.5 | 374.63 |
| 956 | 602210.9 | 639555 | 374.61 |
| 957 | 602210.7 | 639552.6 | 374.24 |
| 958 | 602210.9 | 639553.3 | 373.91 |
| 959 | 602211.2 | 639557.9 | 374.64 |
| 960 | 602216.3 | 639550.1 | 373.83 |
| 961 | 602211.9 | 639555 | 374.61 |
| 962 | 602216.8 | 639550.5 | 373.71 |
| 963 | 602227.1 | 639550.5 | 374.01 |
| 973 | 602147.2 | 639721.2 | 381.93 |
| 974 | 602147.9 | 639721 | 382.26 |
| 975 | 602148.4 | 639726.7 | 381.96 |
| 976 | 602140.7 | 639729.8 | 382 |
| 945 | 602207.7 | 639562.8 | 374.6 |
| 1216 | 602290.5 | 639546.1 | 373.57 |
| 896 | 602135.8 | 639631.1 | 376.09 |
| 894 | 602135.2 | 639630.9 | 376.57 |
| 825 | 602118.6 | 639654.5 | 377.8 |
| 826 | 602116.5 | 639658.4 | 377.95 |
| 827 | 602120.1 | 639655.2 | 377.98 |
| 828 | 602116.9 | 639659.7 | 378.17 |
| 829 | 602118 | 639655.1 | 377.77 |
| 830 | 602119 | 639655.3 | 377.77 |
| 831 | 602118.6 | 639655.5 | 377.09 |
| 832 | 602116.6 | 639642.6 | 377.56 |
| 833 | 602118.5 | 639640.2 | 377.44 |
| 824 | 602114.7 | 639656.9 | 377.8 |
| 834 | 602120 | 639632.6 | 376.91 |
| 836 | 602120.8 | 639627.1 | 376.78 |
| 837 | 602125.6 | 639628.6 | 376.59 |
| 838 | 602109.8 | 639641.6 | 377.35 |
| 839 | 602123.5 | 639636 | 376.47 |
| 840 | 602124.8 | 639637 | 377.09 |
| 841 | 602127.4 | 639637.9 | 377.1 |
| 842 | 602130.1 | 639638.6 | 376.97 |
| 843 | 602131.5 | 639639.2 | 376.35 |
| 844 | 602126.3 | 639648.9 | 377.53 |
| 835 | 602116.4 | 639642 | 377.52 |
| 823 | 602123.7 | 639649 | 377.69 |
| 822 | 602098.7 | 639631 | 376.16 |
| 821 | 602121.3 | 639646.5 | 377.62 |
| 800 | 602096.3 | 639661.6 | 378.03 |
| 801 | 602096.3 | 639662 | 377.97 |
| 802 | 602107.6 | 639648.6 | 377.48 |
| 803 | 602101.6 | 639650.3 | 377.44 |
| 804 | 602108.4 | 639647.5 | 377.53 |
| 805 | 602107.4 | 639651.5 | 377.79 |
| 806 | 602108.7 | 639649.6 | 377.65 |
| 807 | 602112.4 | 639652.4 | 377.87 |
| 808 | 602111.7 | 639646.9 | 377.6 |
| 809 | 602113.6 | 639648.8 | 377.75 |
| 810 | 602112.1 | 639644.4 | 377.57 |
| 811 | 602115.3 | 639649.2 | 377.76 |
| 812 | 602109.4 | 639640.8 | 377.39 |
| 813 | 602118.5 | 639647.3 | 377.57 |
| 814 | 602103.3 | 639629 | 376.2 |
| 815 | 602119.9 | 639646.9 | 377.55 |
| 816 | 602102 | 639629.7 | 376.22 |
| 817 | 602119.3 | 639646.6 | 376.86 |
| 818 | 602100.7 | 639630.3 | 376.2 |
| 819 | 602119.4 | 639647.8 | 377.65 |
| 820 | 602099.4 | 639630.7 | 376.21 |
| 845 | 602133 | 639639.7 | 376.6 |
| 895 | 602136.7 | 639631.8 | 376.77 |
| 846 | 602128.3 | 639648.2 | 377.04 |
| 848 | 602130 | 639647.5 | 377.48 |
| 874 | 602137.2 | 639699.4 | 380.48 |
| 875 | 602128.8 | 639709.1 | 381.07 |
| 876 | 602131.8 | 639707.5 | 380.53 |
| 877 | 602129.2 | 639710.4 | 381.17 |
| 878 | 602141.1 | 639707.9 | 381.08 |
| 879 | 602130.5 | 639711.5 | 381.19 |
| 880 | 602139.6 | 639708.3 | 380.33 |
| 881 | 602131.1 | 639710.7 | 380.83 |
| 882 | 602138.7 | 639708.8 | 380.75 |
| 873 | 602126.5 | 639702.7 | 380.71 |
| 883 | 602132.2 | 639710.4 | 379.79 |
| 885 | 602136.2 | 639709.6 | 380.94 |
| 886 | 602133.6 | 639710 | 380.81 |
| 887 | 602133.5 | 639712.4 | 380.77 |
| 888 | 602132.4 | 639713.1 | 380.82 |
| 889 | 602132.5 | 639713.6 | 381.02 |
| 890 | 602132.9 | 639714.9 | 381.03 |
| 891 | 602130.8 | 639714.3 | 382.07 |
| 892 | 602131.1 | 639715.5 | 382.07 |
| 893 | 602132.6 | 639635.8 | 376.78 |
| 884 | 602133 | 639710.1 | 380.59 |
| 872 | 602136.4 | 639697.5 | 380.39 |
| 871 | 602125.9 | 639696.9 | 379.96 |
| 870 | 602127.8 | 639696 | 379.88 |
| 849 | 602126.6 | 639653 | 377.71 |
| 850 | 602118.6 | 639659.1 | 377.64 |
| 851 | 602126.2 | 639658.4 | 377.95 |
| 852 | 602120.2 | 639659.2 | 378.14 |
| 853 | 602128.8 | 639658.1 | 378.05 |
| 854 | 602122.8 | 639659.4 | 378.17 |
| 855 | 602129.1 | 639658 | 378.07 |
| 856 | 602125.6 | 639659.3 | 378.01 |
| 857 | 602127.3 | 639658.6 | 377.5 |
| 858 | 602128.3 | 639665.5 | 378.47 |
| 859 | 602126.7 | 639673.8 | 378.73 |
| 860 | 602127.8 | 639678.9 | 379.01 |
| 861 | 602119.1 | 639682.3 | 379.21 |
| 862 | 602130.6 | 639678.4 | 379.04 |
| 863 | 602131.2 | 639678.3 | 379.08 |
| 864 | 602121.8 | 639681.3 | 378.41 |
| 865 | 602129.2 | 639678.8 | 378.47 |
| 866 | 602122.8 | 639681.1 | 379.17 |
| 867 | 602127.9 | 639679.5 | 379.03 |
| 868 | 602125.5 | 639680.3 | 379.2 |
| 869 | 602131 | 639681.7 | 379.57 |
| 847 | 602131.2 | 639643.2 | 377.14 |
| 25 | 602269.4 | 639555.8 | 374.1 |
| 934 | 602176.8410 | 639562.5920 | 373.800 |
| 935 | 602190.5630 | 639556.0990 | 373.850 |
| 936 | 602193.9330 | 639568.0560 | 374.610 |
| 937 | 602195.8420 | 639553.7010 | 373.780 |
| 938 | 602193.4200 | 639567.1020 | 374.190 |
| 939 | 602193.0900 | 639565.7250 | 374.650 |
| 940 | 602200.8190 | 639552.3440 | 373.840 |
| 941 | 602191.9910 | 639563.2890 | 374.800 |
| 942 | 602191.1480 | 639560.7530 | 374.790 |
| 943 | 602190.6810 | 639559.3550 | 373.980 |
| 944 | 602202.9380 | 639564.4530 | 374.580 |
| 958 | 602210.8860 | 639553.3470 | 373.910 |
| 957 | 602210.6600 | 639552.6150 | 374.240 |
| 956 | 602210.8540 | 639554.9910 | 374.610 |
| 955 | 602207.1060 | 639555.4590 | 374.630 |
| 954 | 602208.2610 | 639570.5010 | 374.320 |
| 953 | 602210.1920 | 639570.8320 | 374.380 |
| 960 | 602216.2690 | 639550.0520 | 373.830 |
| 952 | 602211.6770 | 639570.8680 | 374.320 |
| 950 | 602214.2230 | 639564.5510 | 374.250 |
| 949 | 602215.5060 | 639565.2570 | 374.170 |
| 948 | 602215.5920 | 639562.9560 | 374.200 |
| 947 | 602210.3970 | 639563.2680 | 374.340 |
| 946 | 602208.3660 | 639563.4690 | 374.490 |
| 945 | 602207.6760 | 639562.8390 | 374.600 |
| 951 | 602213.1360 | 639565.3720 | 374.300 |
| 857 | 602127.2630 | 639658.6270 | 377.500 |
| 856 | 602125.6020 | 639659.2790 | 378.010 |
| 855 | 602129.0930 | 639658.0320 | 378.070 |
| 754 | 601981.9210 | 639666.2090 | 376.770 |
| 755 | 601995.3200 | 639664.3020 | 376.900 |
| 756 | 601997.1460 | 639666.2210 | 377.340 |
| 757 | 602002.3290 | 639665.7460 | 377.370 |
| 758 | 602002.2350 | 639664.1070 | 377.130 |
| 759 | 602002.4320 | 639664.9810 | 376.930 |
| 760 | 601983.0270 | 639675.7290 | 377.510 |
| 761 | 602007.4560 | 639663.4650 | 377.260 |
| 762 | 602007.3110 | 639663.7930 | 377.270 |
| 763 | 602007.1240 | 639665.7740 | 377.430 |
| 764 | 602006.9780 | 639668.3000 | 377.640 |
| 765 | 602007.1180 | 639670.9340 | 377.680 |
| 766 | 602005.6430 | 639672.0650 | 377.640 |
| 767 | 602005.5840 | 639672.6760 | 377.350 |
| 768 | 602005.9940 | 639674.2440 | 377.790 |
| 769 | 602010.9550 | 639673.9670 | 377.840 |
| 770 | 602010.1410 | 639665.1370 | 377.380 |
| 784 | 602071.2730 | 639665.7750 | 378.080 |
| 783 | 602062.6920 | 639668.6270 | 377.900 |
| 782 | 602064.7510 | 639668.5700 | 377.900 |
| 781 | 602045.5680 | 639662.4950 | 377.390 |
| 780 | 602045.4700 | 639661.8510 | 377.570 |
| 779 | 602055.4210 | 639661.6080 | 377.620 |
| 753 | 601972.0480 | 639674.9160 | 377.280 |
| 778 | 602045.4600 | 639663.2240 | 377.680 |
| 776 | 602039.7460 | 639670.6520 | 377.830 |
| 775 | 602014.7830 | 639663.9240 | 377.320 |
| 774 | 602014.6120 | 639663.3360 | 377.540 |
| 773 | 602012.6880 | 639672.8980 | 377.770 |
| 772 | 602014.5390 | 639664.8510 | 377.440 |
| 771 | 602010.9280 | 639671.7650 | 377.690 |
| 777 | 602044.2320 | 639663.3010 | 377.680 |
| 785 | 602070.1780 | 639659.6990 | 377.670 |
| 752 | 601981.7540 | 639664.7760 | 377.020 |
| 750 | 601971.8630 | 639667.1290 | 376.990 |
| 719 | 601899.6760 | 639669.1940 | 377.820 |
| 720 | 601904.8250 | 639664.4040 | 377.600 |
| 721 | 601899.7110 | 639673.7750 | 377.710 |
| 722 | 601898.7590 | 639672.7570 | 377.730 |
| 723 | 601906.8390 | 639664.2830 | 377.580 |
| 724 | 601904.8600 | 639673.9440 | 377.710 |
| 725 | 601904.8240 | 639673.1070 | 377.730 |
| 726 | 601927.6180 | 639662.6660 | 377.230 |
| 727 | 601904.9980 | 639671.8580 | 377.410 |
| 728 | 601927.9430 | 639664.4660 | 377.350 |
| 729 | 601927.8430 | 639666.4020 | 377.540 |
| 730 | 601939.9160 | 639663.6910 | 377.260 |
| 731 | 601926.9670 | 639668.2140 | 377.600 |
| 732 | 601940.0110 | 639662.0890 | 377.030 |
| 733 | 601927.1380 | 639671.1980 | 377.530 |
| 734 | 601927.2510 | 639672.4140 | 376.910 |
| 735 | 601944.7260 | 639664.6250 | 377.280 |
| 749 | 601961.4510 | 639665.6730 | 377.220 |
| 748 | 601961.1780 | 639666.7360 | 376.710 |
| 747 | 601953.9070 | 639674.5440 | 377.220 |
| 746 | 601954.1740 | 639674.2890 | 377.070 |
| 745 | 601955.2360 | 639673.5130 | 376.760 |
| 744 | 601955.9620 | 639672.0750 | 377.520 |
| 751 | 601981.7280 | 639666.7560 | 377.130 |
| 743 | 601956.0960 | 639669.5690 | 377.530 |
| 741 | 601939.2010 | 639673.9020 | 377.050 |
| 740 | 601956.8210 | 639665.2710 | 377.090 |
| 739 | 601937.7980 | 639672.7450 | 376.320 |
| 738 | 601938.7300 | 639671.9490 | 377.270 |
| 737 | 601936.2580 | 639672.0720 | 377.380 |
| 736 | 601926.7920 | 639673.5170 | 377.450 |
| 742 | 601956.2840 | 639667.4970 | 377.410 |
| 717 | 601898.9070 | 639663.3750 | 377.520 |
| 786 | 602070.4700 | 639660.4290 | 377.580 |
| 788 | 602070.9080 | 639663.5400 | 378.030 |
| 824 | 602114.7210 | 639656.9170 | 377.800 |
| 825 | 602118.6340 | 639654.5360 | 377.800 |
| 826 | 602116.4730 | 639658.4210 | 377.950 |
| 827 | 602120.1140 | 639655.2490 | 377.980 |
| 828 | 602116.8570 | 639659.7180 | 378.170 |
| 829 | 602117.9670 | 639655.1110 | 377.770 |
| 830 | 602119.0190 | 639655.2920 | 377.770 |
| 831 | 602118.5530 | 639655.5460 | 377.090 |
| 832 | 602116.6230 | 639642.5850 | 377.560 |
| 833 | 602118.5320 | 639640.2020 | 377.440 |
| 834 | 602119.9530 | 639632.5580 | 376.910 |
| 835 | 602116.3910 | 639641.9950 | 377.520 |
| 836 | 602120.7910 | 639627.0730 | 376.780 |
| 837 | 602125.6420 | 639628.5500 | 376.590 |
| 838 | 602109.8170 | 639641.5680 | 377.350 |
| 839 | 602123.4980 | 639636.0240 | 376.470 |
| 840 | 602124.7750 | 639636.9730 | 377.090 |
| 854 | 602122.8490 | 639659.3880 | 378.170 |
| 853 | 602128.8390 | 639658.0940 | 378.050 |
| 852 | 602120.2030 | 639659.2100 | 378.140 |
| 851 | 602126.1690 | 639658.3750 | 377.950 |
| 850 | 602118.5690 | 639659.0820 | 377.640 |
| 849 | 602126.5970 | 639653.0100 | 377.710 |
| 823 | 602123.6530 | 639648.9870 | 377.690 |
| 848 | 602130.0310 | 639647.5410 | 377.480 |
| 846 | 602128.2750 | 639648.1970 | 377.040 |
| 845 | 602133.0090 | 639639.6670 | 376.600 |
| 844 | 602126.2790 | 639648.8680 | 377.530 |
| 843 | 602131.5490 | 639639.2480 | 376.350 |
| 842 | 602130.1030 | 639638.5890 | 376.970 |
| 841 | 602127.4130 | 639637.9380 | 377.100 |
| 847 | 602131.1630 | 639643.1990 | 377.140 |
| 787 | 602070.3030 | 639661.2290 | 377.960 |
| 822 | 602098.6640 | 639631.0470 | 376.160 |
| 820 | 602099.3890 | 639630.7490 | 376.210 |
| 789 | 602071.5990 | 639667.9520 | 378.000 |
| 790 | 602069.3900 | 639667.0960 | 377.740 |
| 791 | 602084.7460 | 639665.3520 | 378.280 |
| 792 | 602096.1070 | 639661.8150 | 378.090 |
| 793 | 602093.0860 | 639653.6670 | 377.440 |
| 794 | 602093.8150 | 639653.8420 | 377.260 |
| 795 | 602093.5220 | 639652.7750 | 377.420 |
| 796 | 602094.5110 | 639655.0490 | 377.950 |
| 797 | 602095.2140 | 639657.2980 | 378.010 |
| 798 | 602095.9360 | 639659.5870 | 378.030 |
| 799 | 602095.9530 | 639660.6840 | 377.600 |
| 800 | 602096.2640 | 639661.6330 | 378.030 |
| 801 | 602096.2760 | 639661.9870 | 377.970 |
| 802 | 602107.5890 | 639648.6240 | 377.480 |
| 803 | 602101.5840 | 639650.3240 | 377.440 |
| 804 | 602108.4260 | 639647.5470 | 377.530 |
| 805 | 602107.3840 | 639651.4800 | 377.790 |
| 819 | 602119.4000 | 639647.7940 | 377.650 |
| 818 | 602100.7190 | 639630.2610 | 376.200 |
| 817 | 602119.3380 | 639646.6250 | 376.860 |
| 816 | 602102.0490 | 639629.6560 | 376.220 |
| 815 | 602119.9350 | 639646.8660 | 377.550 |
| 814 | 602103.2620 | 639629.0340 | 376.200 |
| 821 | 602121.3480 | 639646.4540 | 377.620 |
| 813 | 602118.5000 | 639647.2550 | 377.570 |
| 811 | 602115.3470 | 639649.2070 | 377.760 |
| 810 | 602112.0760 | 639644.4070 | 377.570 |
| 809 | 602113.6440 | 639648.7790 | 377.750 |
| 808 | 602111.6510 | 639646.9470 | 377.600 |
| 807 | 602112.3520 | 639652.4230 | 377.870 |
| 806 | 602108.7270 | 639649.6180 | 377.650 |
| 812 | 602109.3570 | 639640.8280 | 377.390 |
| 25 | 602269.3810 | 639555.8430 | 374.100 |

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A

CANTITĂȚII DE DEȘEURI GENERATE

pentru proiectul

„AMENAJARE DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PE DS108 IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Prin soluția de proiectare aleasă s-au căutat soluții pentru generarea de cantități minime de deșeuri.

La execuția lucrării se vor lua următoarele măsuri pentru prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate:

- Instruirea angajaților în ceea ce privește gestionarea deșeurilor (depunerea deșeurilor în containere diferite, pe categorii de deșeuri), atât în incinta organizării de șantier cât și pe amplasamentul lucrării, astfel încât acestea să poată fi valorificate, în limita posibilitătii;

- Monitorizarea fluxului de materii prime utilizate (nisip, balast, piatră spartă, ciment) și rezultate (mixturi asfaltice, beton), pentru ca acestea să fie la calitatea și cantitatea prevăzută în proiect și să nu apară rebuturi sau consumuri suplimentare;

- Materialele sensibile la acțiunea apei vor fi depozitate în spații închise pentru a evita contaminarea apelor și a solului, generarea de deșeuri datorate depozitării incorecte și consumuri suplimentare de materii prime;

- Colectarea și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de construcții se va face astfel încât odată cu această colectare să se realizeze și sortarea acestora pe categorii și valorificarea lor ca material de umplutură inclusiv la alte lucrări să poată fi făcută în mod eficient;

- Se va efectua un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetonierele, pentru a se elimina în totalitate descărcările accidentale pe traseu, evitând astfel contaminarea solului, apariția de deșeuri din beton și consumuri suplimentare;

- Materialele aprovizionate vor fi strict cele prevăzute în proiect și vor fi însoțite de certificate de calitate pe baza cărora se va efectua recepția;

- Așternerea mixturilor asfaltice se va efectua  respectând strict tehnologia și temperatura de așternere, astfel încât să nu rămână cantități ce nu pot fi folosite, ceea ce ar duce la apariția de deșeuri și consumuri suplimentare;

- Deșeurile solide rezultate (pământ, pietre, sparturi din betoane, precum si materiale conforme pentru realizarea umpluturilor) vor fi sortate în limita posibilităților pe categorii și transportate în zona de umplere pentru aducere la cotă cu materiale din construcții și demolări sau vor fi folosite ca material de umplutură la alte lucrări, iar materialele feroase si prefabricatele desfăcute de pe actualul amplasament vor fi recondiționate în limita posibilităților, depozitate în condiții optime și refolosite la alte lucrări.

Beneficiar,

Comuna Răucești, județul Neamț

Semnătura şi ştampila titularului

# Text boxes

Răucești