|  | S.C. CEPROMIN S.A. DEVA |
| --- | --- |
|  | Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judetul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comertului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro |
|  | Atestări: Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de înregistrare înscris la Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţia nr. 372/14.12.2011 pentru: RM, RIM, BM, RA Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de atestare nr. 41/28.11.2012 pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru: Elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – Atestat tip Bp nr. 9204/12.08.2013 |

# RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A

# IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CU PRIVIRE LA ,,PROIECTUL TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI LEŞU URSULUI – U.P. TARNIŢA,

JUD. SUCEAVA”

Contract:		19/14.05.2013

Etapa:			D.T.

Simbol:		CP-CM-46

Beneficiar:		S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti

Exemplar nr. ____

- 2014 -

|  | S.C. CEPROMIN S.A. DEVA |
| --- | --- |
|  | Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judetul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comertului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro |
|  | Atestări: Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de înregistrare înscris la Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţia nr. 372/14.12.2011 pentru: RM, RIM, BM, RA Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de atestare nr. 41/28.11.2012 pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru: Elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – Atestat tip Bp nr. 9204/12.08.2013 |

# RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A

# IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CU PRIVIRE LA ,,PROIECTUL TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE A MINEI LEȘU URSULUI – U.P. TARNIȚA,

JUD. SUCEAVA”

Contract:		19/14.05.2013

Etapa:			D.T.

Simbol:		CP-CM-46

## Beneficiar:		S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti

Director general 		ing.   Auner Florica	 			___________

Şef proiect			ing.   Ciobanu Paul				___________

Şef proiect specialitate:	ing. Rusu Marinela		            	___________

Aceasta documentatie nu se poate utiliza fara acordul scris al S.C. CEPROMIN S.A. Deva, indiferent de scop.

Exemplar nr. ____

- 2014 -

COLECTIV DE PROIECTARE

CUPRINS

FOAIA DE SEMNATURI                                                                                                                 1

COLECTIV DE ELABORARE									2

CUPRINS												3

CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE

1.1. Informatii despre titularul proiectului si 	denumirea proiectului				5

1.2. Informatii despre autorul atestat al raportului de evaluare a impactului			6

1.3. Descrierea proiectului, descrierea etapelor acestuia si durata etapei de functionare	6

1.4. Resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii activitatii		23

1.5. Materii prime si substante sau preparate chimice					24

1.6. Poluanti fizici/biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa		25

1.7. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea

motivelor alegerii unei alternative							27

1.8. Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului proiectului		28

1.9. Utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, etc.,

arii naturale protejate, etc								30

1.10. Modalitati propuse pentru conectare la infrastructura existenta			32

1.11. Informatii despre efectele cumulative cu alte proiecte existente			32

CAPITOLUL  2 - PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Procese tehnologice de productie	 - descrierea proceselor tehnologice propuse

(a tehnicilor si echipamentelor necesare)	;						33

2.2. Activitati de dezafectare				       					38

2.3. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT)						38

CAPITOLUL 3 - DESEURI - generarea deseurilor, managementul deseurilor, eliminarea si

reciclarea deseurilor							40

CAPITOLUL 4 - IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA, ASUPRA

COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

4.1. APA 											44

4.1.1. Conditii hidrogeologice ale amplasamentului - informatii despre corpurile de

apa de suprafata si apa subterana						44

4.1.2. Alimentarea cu apa, consumul de apa						52

4.1.3. Managementul apelor uzate							52

4.1.4. Prognozarea impactului asupra apei						55

4.1.5. Masuri de diminuare a impactului						60

4.2. AERUL											61

4.2.1. Date generale - clima, meteorologie, temperaturi, precipitatii, vant, etc	61

4.2.2. Surse si poluanti generati							62

4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului						65

4.2.4. Masuri de diminuare a impactului						66

4.3. SOLUL si subsolului									66

4.3.1. Surse de poluare a solurilor	  						67

4.3.2. Prognozarea impactului asupra solului						68

4.3.3. Masuri de diminuare a impactului						70

4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI								70

4.4.1. Date generale									70

4.4.2. Impactul prognozat								71

4.4.3. Masuri de diminuare a impactului						72

4.5. BIODIVERSITATEA									72

4.5.1. Date generale									72

4.5.2. Impactul prognozat								74

4.5.3. Masuri de diminuare a impactului						75

4.6. PEISAJUL										76

4.6.1. Date generale									76

4.6.2. Impactul prognozat								77

4.6.3. Masuri de diminuare a impactului						77

4.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC							78

4.7.1. Caracteristici principale si impactul potential					78

4.7.2. Masuri de diminuare a impactului						79

4.8. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL		80

CAPITOLUL 5 - MONITORIZAREA								80

CAPITOLUL 6 - ANALIZA ALTERNATIVELOR							82

6.1. Descrierea alternativelor									82

6.2. Analiza marimii impactului								84

CAPITOLUL 7 - SITUATII DE RISC								89

7.1. Riscuri naturale										89

7.2. Analiza de risc										90

CAPITOLUL 8 - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC					93

8.1. Descrierea lucrarilor de investitie propuse						93

8.2.Impactul produs asupra apelor								98

8.3. Impactul produs asupra aerului								99

8.4. Impactul produs asupra solului si subsolului						101

8.5. Impactul produs asupra vegetatie si faunei terestre					101

8.6. Impactul produs asupra peisajului							102

8.7. Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective				102

8.8. Masuri de diminuare a impactului			    				103

8.9. Sistemul de control si urmarire factori de mediu						104

ANEXE - Anexe scrise si Planse desenate								106

FOAIA FINALA											107

1.  INFORMATII GENERALE

  - Titularul proiectului si denumirea proiectului

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Resurse Minerale prin SC CONVERSMIN SA Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, Bucureşti, telefon 021-2100831, fax 021-3118399.  cod poştal 010366, nr. de înregistrare la Registrului Comerţului J40/9811/2002, cod de înregistrare fiscală RO 14923006, cont nr. RO50 TREZ 7005 070X XX001349 deschis la D.G.F.P. M.B., cont RO87 BRDE 410S V260 8525 4100 BRD Agenţia Piaţa Romană, reprezentată prin ing. Stamin Ion Purcaru, director general.

Titularul şi beneficiarul investiţiei: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI – D.G.R.M. (Direcţia Generală Resurse Minerale) – S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti.

Denumire proiect:

Documentatia tehnica in faza Raport la Studiu de evaluare a impactului asupra mediului este necesara pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul „Inchiderea si ecologizarea minei Lesu Ursului” a S.C CONVERSMIN S.A BUCURESTI

Cadrul legislativ

Prezenta lucrare s-a întocmit in conformitate cu prevederile legale specifice si având în vedere cerinţele legislative actuale privind necesitatea evaluării impactului asupra mediului în cazul proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prevăzute în:

- Ordinul M.M.P. nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

-  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări  prin  Legea	nr. 265/2006,  cu modificările	 și completările ulterioare;

-  Ordinul nr. 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

-  HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

-  Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Prin acest proiect, societatea S.C. CONVERSMIN S.A Bucureşti, doreste sa realizeze lucrari de inchidere si ecologizare a amplasamentului minier Lesu Ursului – U.P. Tarnița, Jud. Suceava.

Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) este o metoda prin care o actiune propusa este analizata din perspectiva sociala, economica si de mediu. Aceasta va permite tuturor celor interesati sa inteleaga, sa comenteze si sa participe la procesul decizional. RIM a fost elaborat in conformitate cu legislatia nationala si presupune :

- analiza efectelor posibile ale proiectului propus asupra mediului si populatiei ;

- stabilirea masurilor de prevenire si/sau diminuare a impactului ;

- prezentarea acestor efecte si masuri intr-un raport de evaluare;

- consultarea publicului asupra proiectului si raportului ;

- luarea in considerare, cand se ia decizia finala, a raportului si observatiilor primite de la public;

- informarea publicului asupra deciziei finale.

Pentru a facilita accesul la toate informatiile despre realizarea proiectului si eventualul impact si efecte posibile ale proiectului asupra mediului si populatiei, a fost elaborat raportul de evaluare a impactului asupra mediului, care are ca scop sa descrie activitatea si posibilele consecinte asupra mediului generate de lucrarile de inchidere si ecologizare a amplasamentului minier.

1.2. Autorul atestat al raportului de evaluare a impactului asupra mediului

S.C. CEPROMIN S.A., str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judeţul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comerţului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro, atestat pentru RIM in „Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 372 (anexat)

1.3. Descrierea proiectului, descrierea etapelor acestuia si durata etapei de  functionare

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat în judeţul Suceava, pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni.

În Ostra se poate ajunge pe drumul inter-regional care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B.

Activitatea minieră de exploatare şi preparare a minereului extras a fost deservită la suprafaţă de următoarele incinte, în cadrul cărora au funcţionat mai multe construcţii cu caracter administrativ şi industrial astfel:

- Incinta Leşu Ursului + compresoare, este amplasată în localitatea Ostra, cota +840m, fiind şi sediul administrativ al perimetrului de exploatare;

- Incinta minieră Tarniţa, este organizată la gura tunelului Aluniş, cota +840m pe valea pârâului Brăteasa în apropierea incintei Leşu Ursului;

- Incinta minieră Pârâul Ursului, este organizată pe valea pârâului cu acelaşi nume, la gura tunelului (din partea opusă) Aluniş, cota +875m;

- Incinta minieră Isipoaia, este organizată pe valea pârâului cu acelaşi nume, la gura galeriei Isipoaia cota +732m;

Incintele miniere Pârâul Ursului şi Isipoaia sunt localizate la 7km spre S.E. de comuna Broşteni, între pâraiele Ursului şi Isipoaia;

- Incinta uzinei de preparare Tarniţa, găzduieşte în afara uzinei de preparare a minereurilor neferoase, uzina de preparare a minereului de baritină, centrala termică, depozit de concentrate, captarea apei din pârâul Brăteasa, staţia de pompare a sterilului la iaz şi depozitarea sterilului în iazul de decantare „Valea Straja” (pe pârâul Obcioara, din bazinul hidrografic al râului Moldova). Uzina de preparare Tarniţa, unde se prelucra minereul cuprifer este amplasată pe teritoriul comunei Ostra, judeţul Suceava, în aval de incinta minieră Tarniţa şi este legată de incinta Pârâul Ursului (incinta de colectare a producţiei) prin tunelul Aluniş 6,1+0,9km, distanţa între incinta Tarniţa şi silozurile de minereu de la U.P. Tarniţa.

- Iazul de decantare Straja apartinator perimetrului minier Lesu Ursului este situat pe Valea Straja, pe teritoriul comunei Ostra, judetul Suceava.

Iazul de decantare Valea Straja este amplasat pe pârâul Straja (Obcioara), afluent necadastrat de dreapta al pârâului Brăteasa.

Iazul de decantare este amplasat la circa 700m amonte de confluenţa pârâului Straja cu pârâul Brăteasa.

Pârâul Brăteasa este afluent de dreapta al râului Suha, care este afluent de dreapta al râului Moldova, care la rândul său este afluent de dreapta al râului Siret.

Codul cadastral al pârâului Brăteasa este XIII – 1.40.25.1.

Iazul de decantare este situat la circa 500-600m distanţă de Uzina de preparare Tarniţa. Iazul de decantare era destinat depozitării în condiţii de siguranţă a sterilului minier de preparare, fin măcinat şi transportat hidraulic.

Accesul la iazul Straja se realizeaza pe un drum forestier cu acces din Drumul Judetean Frasin – Holda racordat la D.N. Suceava – Vatra Dornei (E 576).

Notă: Prin adresa nr. 1387/09.07.2013 MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei ne comunică faptul ca în cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului, cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu. Pe aceste incinte nu sunt cuprinse lucrări de ecologizare în actuala documentaţie.

Se precizeaza faptul ca: Acordul de mediu solicitat de către S.C. CEPROMIN S.A. Deva se referă, strict, la lucrările prevăzute în Proiectul tehnic și prezentate în continuare, fără legătură cu lucrările care intrau sub incidența acordului de mediu nr. 2/17.04.2008.

De asemenea, Proiectul tehnic elaborat de către SC Cepromin Deva, nu se suprapune cu lucrările desfășurate de către S.C. TURNOVI S.R.L., fiind independent și de sine stătător.

Pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a incintelor miniere, haldelor de steril și iazului de decantare, s-au propus o serie de lucrări ce urmează a fi executate, care asigură şi o foarte bună stabilitate în timp a acestora.

Aceste lucrări sunt după cum urmează:

A. Închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa

B. Lucrări de demontare şi demolare a structurilor, construcţiilor şi utilităţilor de la suprafaţă

C. Lucrări de eliberare a terenului şi reabilitarea ecologică a zonelor afectate:

C.1- Amenajarea haldelor de steril

C.2 - Amenajarea incintelor şi a altor zone afectate

C3. - Lucrări de intervenție, remediere, eliminare a efectelor avariei, amenajarea și

ecologizarea iazului Valea Straja

D. Monitorizare în perioada de garanţie (2 ani după recepţia la terminarea lucrărilor)

E. Monitorizare postînchidere

Descrierea proiectului si etapelor acestuia

- ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR MINIERE DE LEGĂTURĂ CU SUPRAFAŢA

►Lucrări miniere de deschidere

Zăcământul de la Leşu Ursului a fost dat în exploatare la 01.07.1965, minereul extras fiind supus preparării prin flotare în uzina de preparare Tarniţa, care a intrat în funcţiune în anul 1965 cu trei linii de măcinare–flotare. Deschiderea zăcământului pentru exploatarea piritei cuprifere, din Zona a II-a s-a realizat cu ajutorul galeriilor de coastă şi a puţurilor de extracţie.

Zăcământul pentru exploatarea piritei cuprifere din Zona a II-a a perimetrului minier a fost deschis prin puţurile verticale nr.7 şi nr.1, care au fost săpate între cotele +874 m şi +390 m (Puţul nr.7) şi respectiv, între cotele +1100 m şi +730 m (Puţul nr.1). Cu aceste puţuri zăcământul a fost deschis la următoarele orizonturi: orizontul +1050 m, orizontul +1000 m, orizontul +950 m, orizontul +900 m, orizontul +840 m, orizontul +790 m, orizontul +740 m, orizontul +690 m, orizontul +640 m, orizontul +590 m, orizontul +540 m, orizontul +490 m, orizontul +440 m şi orizontul +390 m.

Lucrările miniere executate până la data sistării activităţii în cadrul minei Leşu Ursului, atât cele de deschidere cât şi cele de exploatare, au fost executate cu respectarea dimensiunilor pilierilor de siguranţă pentru obiectivele din subteran şi pentru cele de suprafaţă.

Lucrările miniere de legătură cu suprafaţa sunt situate în aceste incinte şi vor fi închise prin rambleere, exclusiv cu material provenit din haldele de steril minier formate în timp ca urmare a lucrărilor de deschidere şi pregătire desfăşurate anterior.

Zăcământul Lesu Ursului a fost deschis prin  lucrari miniere orizontale (galerii de coasta) şi lucrări miniere verticale ( puturi).

►Lucrări necesare pentru închiderea gurilor de mină şi a celorlalte căi de acces în subteran

În conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003 activitatea minieră de exploatare în zonele miniere care se închid a încetat în conformitate cu “art. 51,,c” datorită exploatării economice nerentabile.

Lucrările de închidere a minei Lesu Ursului vor fi:

| Denumirea lucrării miniere | Lucrări de rambleiere | Plăci si diguri de beton |
| --- | --- | --- |
| Lucrări miniere verticale |
| -silozul de steril 1 cota +870m incinta Paraul Ursului | Rambleere pe o lungime de 10m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului.Φplaca=8,1m |
| -silozul de steril 2 incinta Paraul Ursului | Rambleere pe o lungime de 10m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului .Φplaca=8,1m |
| -colector Moara de rambleu | Rambleere pe o lungime de 10m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului .Φplaca=8,1m |
| -Putul nr.7 incinta Paraul Ursului | Rambleere pe o lungime de 484m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului. Φplaca=10,5m |
| -Putul nr.1 incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 370m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului. Φplaca=9,5m |
| -Suitor de aeraj la depozitul de exploziv | Rambleiere pe o lungime de 35m | Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului. Φplaca=4,3m |
| Lucrări miniere orizontale |
| -galeria Magistrala 2 Sud B incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 80m | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -galeria Tunel Alunis incinta Paraul Ursului iesire | Rambleiere pe o lungime de 160m | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -galerie incinta put 1 | Rambleiere pe o lungime de 85m | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria de evacuare siloz de steril 1 incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 20m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria de evacuare siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 20m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria Isipoaia, incinta Isipoaia | Rambleiere pe o lungime de 85m | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria 36 A | Rambleiere pe o lungime de 60m Sapare si evacuare de la gura galeriei 5m3 de steril | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria 1 la statia de aeraj | Rambleiere pe o lungime de 5m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria 2 la statia de aeraj | Rambleiere pe o lungime de 5m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| - galeria Tunel Alunis intrare incinta Tarnita | Rambleiere pe o lungime de 200m | -un dig interior cu rol de sustinere a rambleului -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -mina scoala incinta Tarnita | Rambleiere pe o lungime de 10m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -depozitul de exploziv incinta Tarnita | -Rambleierea camerelor si a niselor pe o lungime de 87m -Rambleierea galeriei de acces pe lungimea de 281m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| Lucrari miniere suplimentare prinse in tabelul de deasupra |
| - galeria de evacuare siloz 2 de steril incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 20m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -put nr.10 Isipoaia | Este rambleiat | -deplasare placa de beton armat la gura putului |
| -siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului | Rambleiere pe o lungime de 10m | -Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului. Φplaca=8,1m |
| -galeria 1 la statia de aeraj | Rambleiere pe o lungime de 5m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -galeria 2 la statia de aeraj | Rambleiere pe o lungime de 5m | -un dig la gura galeriei cu rol de sustinere a rambleului si de izolare |
| -suitor la galeria hidrotehnica | Rambleiere pe o lungime de 31m | -Placa de beton armat, împrejmuiri temporare pe o rază de 20 m în jurul colectorului. Φplaca=8,1m |

La stabilirea lungimii pe care se vor rambleia galeriile s-a tinut cont de faptul ca inaltimea stratului de roci acoperitoare trebuie sa fie de minimum 50m  pentru ca golul ramas sa fie remanent, astfel incat pana la o inaltime mai mica de 50m a stratului de roci acoperitoare galeriile se vor rambleia.

Digurile vor fi executate în funcţie de profilul galeriei în care urmează a fi amplasate. Pentru executarea celui de al doilea dig dintr-o galerie (nu cel de la gura galeriei) este necesar a se verifica şi eventual reface zonele slabe din punct de vedere a susţinerii, pe porţiuni, după caz.

Digurile  se  vor  executa  din  beton  Bc15  (B200) C12/15,  având o grosime de 0,5m ele urmând a fi încastrate în pereţii, tavanul şi vatra galeriilor pe o adâncime de 0,5 m. După executarea  spaţiului de încastrare prin derocarea din pereţi, vatră şi tavan, se vor executa cofrajele pentru betonare. Odată cu turnarea betonului în diguri se va executa şi montarea în ele a ţevilor de evacuare a apelor şi de evacuare a gazelor. Ţeava de evacuare a apelor va fi prevăzută la gură cu gât de lebădă. După întărirea betonului din diguri se va executa decofrarea digurilor din partea exterioară, cofrajele urmând a fi recuperate şi refolosite la alte diguri.

Pe partea exterioară a fiecărui dig (de la gura galeriilor) se va monta o plăcuţă care va avea inscripţionată data închiderii lucrării miniere respective, iar suprafaţa digurilor va fi sclivisită şi apoi văruită.

Materialul pentru rambleiere va fi prelevat din halde sau din demolări. Dimensiunea maximă a bulgărilor va fi de 250 mm.

Acolo unde cel de-al doilea dig sau zona până la care urmează a fi rambleiată galeria este mai mare de 10 m, aerajul frontului de lucru se va realiza cu ventilatoare VE-6,5kW, montate la intrarea în galerii, tubulatura fiind prelungită până la 10 m de frontul de lucru.

Ventilatoarele se vor monta pe dispozitive simple (confecţii metalice) astfel încât să nu incomodeze transportul materialului pentru rambleu. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la grupuri electrogene de 15–16 kVA/400 V.

Puturile de la mina Lesu Ursului se vor închide în baza unui program care va cuprinde:

- cantitatea necesară de material de rambleu

- felul materialului de rambleu şi granulaţia acestuia.

Mărimea maximă a bulgărilor nu va depăşi 250 mm pe primul tronson. Pe ultimul tronson de 50 m spre suprafaţă se foloseşte un material ce nu are tendinţă de formare a bolţilor, cu granulaţia sub 100 mm (pietriş, zgură de furnal, gresie, bucăţi de beton sau cărămidă).

Rambleul folosit pentru umplerea puţului va proveni din demolări şi din haldele de steril.

Plăcile din beton de la gura puturilor si suitorilor se vor amenaja cu ferestre de observaţie a nivelului coloanei de rambleu şi ţevi de drenare a gazelor în caz de necesitate.

Împrejmuirea se va executa din sârmă ghimpată pe bulumaci din lemn de foioase plantaţi la 3m, cu 4 rânduri de sârmă ghimpată, pe o rază de 20m în jurul puţului; Putul nr.10 este rambleiat, placa de beton este turnata, dar se afla la aprox. 10m de gura putului, fiind nevoie doar de transportarea acesteia.

La suprafaţă, centrele gurii puţurilor si suitorilor vor fi marcate şi inscripţionate cu numele şi coordonatele axelor şi diametrele aferente lucrărilor respective.

B.  LUCRĂRI DE DEMONTARE ŞI DEMOLARE A STRUCTURILOR,

CONSTRUCŢIILOR ŞI UTILITĂŢILOR DE LA SUPRAFAŢĂ

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Leşu Ursului rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu:

- V demolări  total 		( 21.501,45 mc,

din care:

- Vdemolări suprastructură 	( 19.269,77 mc

- Vdemolări  infrastructură 	( 2.231,68 mc

Alte deseuri rezultate din demolari: azbociment, materiale bituminoase, vata minerală:

- azbociment 			( 7.300 mc

- materiale bituminoase/gudronate 	( 115 mc

- vata minerală (termoizolaţii) 	( 51mc

- material lemnos			( 93 mc

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de  38.703 mc şi va fi transportat la piciorul taluzului digului iazului Valea Straja.

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil - pământ vegetal (2.232mc), aprovizionat din zona precizată de către beneficiar.

Notă: Prin adresa nr. 1387/09.07.2013 MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei ne comunică faptul ca în cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului, cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu.

Pe aceste incinte nu sunt cuprinse lucrări de ecologizare în actuala documentaţie.

►Dezafectare echipamente si confectii metalice

In cadrul programului tehnologic de inchidere si ecologizare sunt cuprinse principalele lucrari  de dezafectare a echipamentelor si confectiilor metalice necesare a se executa pentru perimetrul Minei Lesu Ursului, jud Suceava.

Echipamentele si confectiile metalice care urmeaza a se dezafecta la inchiderea si ecologizarea Minei Lesu Ursului sunt situate in incinta miniera Isipoaia.

In urma dezafectarii echipamentelor si confectiilor metalice din incinta Isipoaia rezulta urmatoarele deseuri :

- deșeuri metalice feroase		11,226 t.

C. LUCRĂRI DE ELIBERARE A TERENULUI ŞI REABILITAREA ECOLOGICĂ A

ZONELOR AFECTATE:

Sterilul provenit din realizarea lucrărilor de deschidere şi de investiţii executate în zona a II-a a obiectivului Leşu Ursului, a fost depozitat lângă gura galeriilor de coastă şi a puţurilor, rezultând astfel haldele de steril actuale. Ulterior pe aceste halde s-au dezvoltat actualele incinte miniere.

C.1 Amenajarea haldelor de steril şi a depozitelor de deşeuri

În perimetrul Leşu Ursului există următoarele depozite de steril:

- halda galeria Isipoaia: suprafaţa ocupată 3,86 ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de înierbare;

- halda galeria 36: suprafaţa 1,13ha

- halda de steril Pârâul Ursului: suprafaţa ocupată 4,42 ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de împădurire naturală;

►Refacerea şi ecologizarea terenurilor din hălzi

Hălzile sunt alcătuite din roci specifice zăcământului în general se găsesc într-un stadiu mai mult sau mai puţin alterat în funcţie de factorii atmosferici.

Acestea nu prezintă fenomene de instabilitate majore,fiind înierbate parţial şi având un echilibru relativ stabil. Eventualele deplasări ale masei de material pot apărea în perioade de ploi abundente s-au în cele de topire a zăpezilor. Pentru a se evita apariţia fenomenelor de alunecare a hălzilor, în perioada de refacere a terenurilor şi reconstrucţie ecologică s-a prevăzut a se executa lucrări de stabilizare şi ecologizare a acestora.

Halda galeriei Isipoaia

Taluzul hălzii se va amenaja prin taluzare la 35º, apoi pe acesta se vor monta geocelule (10cel/mp) cu h=15cm care au rolul de a frâna procesul de eroziune şi a asigura stabilitatea şi protecţia taluzului. O dată montate geocelule ele vor fi umplute cu sol fertil iar apoi întreaga suprafaţă astfel amenajată va fi însămânţată cu ierburi perene. Halda este destul de stabilă şi parţial împădurită natural pe o parte a versantului care va rămâne în stadiul actual. Suprafaţa considerată că va fi astfel amenajată este de 11643mp

S-a regeometrizat taluzul de la +728m la +730m care era destul de neregulat, prin lucrări de terasamente de debleu si rambleu

S-au mai propus lucrări de decolmatare, defrişare arbuştilor crescuţi pe traseul canalului existent, demolare podeţ existent cu realizarea pe locul său a secţiunii văii  şi reparaţii a canalului ce are o lungime de cca 600m şi care dirijează apele de la galerie şi din precipitaţii până la deversare în Bistriţa. Pentru operaţia de reparaţii şi decolmatare a acestui canal s-a propus devierea temporară unei portiuni din acest canal (de la podeţul de unde acest canal coboară în trepte materializat în planul de situaţie DCF-14) pe lângă drumul existent de acces pe haldă catre râul Bistriţa iar in partea de jos întrucât cursul apei astfel deviat traversează drumul de acces la incinta Pârâul Ursului s-a prevăzut un podeţ tubular cu Dn =1000mm cu caracter provizoriu.

Pentru aceste operaţii s-au prevăzut cantităţi de pereu zidit cu grosimea de 40cm (din acest tip de pereu este construit canalul existent) cantitate de 183mp, dar şi beton simplu B200 în cantitate de 50mc

De asemenea s-a prevăzut şi decolmatarea şanţului de la drumul ce coboară la +728m.

Halda galeriei 36

Această haldă este o haldă mică cu o suprafaţa de 1,13ha, are o bună stabilitate şi realitatea din teren a arătat că aceasta este acoperită parţial cu vegetaţie.

Astfel stând lucrurile pe suprafaţa  rămasă neacoperită natural cu vegetaţie, aprox. 4883mp, se vor executa lucrări de nivelare iar apoi se va depune un strat de sol fertil în grosime de 20cm, se va însămânţa apoi cu ieburi perene şi se vor planta puieţi de salcâm.

Halda Pârâul Ursului

Taluzul care urmează a fi stabilizat prin lucrări de ecologizare are o suprafaţă de 5105mp.

Lucrările care urmează a se executa sunt lucrări de nivelare, aşternere de sol fertil în grosime de 20cm, înierbare cu ierburi perene şi plantare de puieţi de salcâm pe o suprafaţă 1058mp. Pe suprafaţa de 4046mp se vor monta geocelule (10cel./mp) cu h=15cm.peste care se va aşterne sol fertil şi se va înierba cu ierburi perene.

S-a regeometrizat taluzul care era destul de neregulat prezentând şi un unghi de taluz mare, prin lucrări de terasamente de debleu si rambleu, operaţie exemplificată în planşa DCF-12

C.2. Amenajarea incintelor şi altor zone afectate

Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele:

- Incinta minieră Lesu Ursului care ocupă o suprafaţă de 72411mp

- Incinta minieră Pârâul Ursului cu o suprafaţă de 25826mp

- Incinta minieră Isipoaia ce se dezvolta pe o suprafaţă de 29126mp

Terenurile ocupate de construcţiile ce vor fi demolate şi procesate (mărunţite), din cadrul incintelor, vor fi supuse lucrărilor de refacere şi ecologizare care prevăd următoarele categorii de lucrări:

- modelarea suprafeţei prin lucrări de nivelare mecanică cu buldozerul, pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor provenite din precipitaţii.

- umplerea gropilor cu pământ, inclusiv a golurilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor clădirilor existente.

- depunerea, împrăştierea şi compactarea materialului demolat şi procesat pe suprafaţa ramasă liberă a incintelor cu excepţia incintei Lesu Ursului a cărui material demolat se va transporta la baza iazului de decantare, la piciorul taluzului acestuia.

- asternerea unui strat de pământ în grosime de 10cm

- asternerea de sol fertil în grosime de 20cm

- plantarea de puieţi din categoria celor din unitatea amenajistică limitrofă celei amenajate (salcâmi). Aceştia vor fi plantaţi în gropi de 0,3 x 0,3 x 0,4m.

- refertilizarea cu îngrăşăminte chimice.

La intrarea în incinta Pârîul Ursului transversal văii ce traversează incinta s-a proiectat o greblă care să împiedice înfundarea văii cu corpuri străine mari. Aceasta este formată dintr-un bloc de beton, având dimensiunea de 8,30m x 1,50m x 0,4m în care se vor încastra profile I 10 pe o adâncime de 0,50m, iar deasupra betonului rămânând liber 1,00m. Acest bloc pentru greblă, se va executa din beton tip B250, Bc20-C16/20.

In incinta Pârâul Ursului la intrarea văii în canalul subteran s-a proiectat o bordură din beton B250, Bc20-C16/20 care va avea rolul de a împiedica curgerea pământului în vale, cu următoarele dimensiuni: Helevaţie=1m, Hfundaţie=0,80m, grosimea=0,35m, pe o lungime de 20m, armată constructiv cu OB37, 5Ø10/m. Deasemenea s-au refăcut pe o lungime totală de 40m dalele ce acoperă canalul subteran de preluare ape din Pârîul Ursului, dale ce au următoarele dimensiuni: L=3,40m, l=0,80m, h=0,30m.

Numarul total de dale este de 50 bucăţi şi se vor executa în şantier, din beton B300, Bc22,5-C18/22,5 cu armătură din PC52.

C.3 Lucrări de intervenție, remediere, eliminare a efectelor avariei, amenajarea și ecologizarea iazului Valea Straja

Iazul Straja se afla in conservare din 2006 pana în prezent. Iazul a avut documentatia de executie pentru inchidere si ecologizare P.T. ,,Inchiderea si ecologizarea perimetrului Lesu Ursului inclusiv U.P. Tarnita” elaborat, la care i-au expirat toate avizele.

Lucrarile prevazute in documentatia de mai sus nu au fost executate.

In 10 iunie 2012 datorita fenomenelor meteo de exceptie (ploi torentiale cu durata mare) au fost antrenate de pe versanti cantitati însemnate de aluviuni si plutitori care au colmatat gratarul de pe inelul deversor. In bazinul amonte de barajul de deviere de la coada iazului s-au acumulat cantitati importante de apa ce nu a putut fi evacuata prin galeria hidrotehnica din cauza colmatarii gurii inelului deversor. Sub presiunea acumularii, gratarul de pe gura inelului deversor a cedat si a cazut in suitor.

Sistemul constructiv si dimensionarea gratarului s-au dovedit inadecvate serviciului de evacuare a apelor pluviale din amonte in conditii extreme.

Evenimentele meteo de exceptie (ploi torentiale de mare intensitate) conform statisticii din ultimii 15 ani se petrec la intervale de cca 2 ani in perioada lunilor iunie - iulie, demonstrand schimbari climaterice zonale.

Cauzele viiturilor care genereaza pericole iminente asupra iazului Straja sunt impartite in cauze naturale favorizante si cauze agravante antropice.

Dintre cauzele naturale favorizante enumeram:

- Suprafata mare a bazinului hidrografic amonte de iaz ;

- Gradientul topografic zonal mare al versantilor (20÷30÷45)º ;

- Morfologia terenului nefavorabila; existenta eroziunilor torentiale de adancime ;

- Densitatea retelei de drenaj ;

- Gradul de impadurire redus;

- Textura solului (deluviu cu substrat de roci eruptive) si capacitatea redusa de inmagazinare a coloanei de sol (coloana de sol 0,1÷0,3 m) ;

- Modificare (cresterea) regimului precipitatiilor in ultima perioada.

Dintre cauzele agravante antropice enumeram:

- Lipsa masurilor antierozionale si de corectare a formatiunilor torentiale din amonte de iaz;

- Exploatarea forestiera excesiva din amonte de iazul de decantare ;

- Nerespectarea normelor silvice de taiere, depozitare si curatire a deseurilor lemnoase;

- Lipsa impaduririlor dupa exploatarea forestiera.

In data de 01.04.2013 la sesizarea S.C. MINBUCOVINA, ca urmare a topirii zapezilor si a ploilor abundente de primavara, s-a constatat de catre comisia formata din reprezentantii Prefecturii Judetului Suceava, GNM Suceava, ISU Suceava, DS Suceava, Primaria Comunei Ostra şi SC CONVERSMIN  Vatra Dornei, existenta unei acumulari de apa amonte de barajul de deviere a paraului Straja datorata obturării sistemului de evacuare a apelor de la iazul Straja.

Ca urmare a celor sesizate reprezentantul beneficiarului S.C. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, insotit de expertul in siguranta a barajelor ing. Grozea Mihai, au verificat in teren si au constatat iesirea din functiune a sistemului de evacuare a apelor din bazinul hidrografic amonte de iazul de decantare Valea Straja, acumularea unui volum important de apa in spatele barajului de deviere a paraului Straja, si evacuarea la un debit redus a apei (cca 10 l/s) prin sistemul de evacuare existent, sistem avariat probabil datorita obturarii suitorului de evacuare si a galeriei hidrotehnice, fapt constat si in data de 05.12. 2012.

In urma avariilor din 01. 04. 2013 s-a intocmit ,,Nota de constatare nr. 1463/ 01 04 2013” si s-a dat ,,Dispozitia de santier nr. 40/03.04.2013”, acte anexate prezentei, in care s-au propus masuri alternative imediate pentru marirea debitului de evacuare a apei din amonte de barajul de deviere prin sistemul de sonde inverse, existente la iaz si intocmirea in regim de urgenta de catre proiectantul iazului a unei documentatii tehnico-economice pentru masurile recomandate.

În cadrul acestei documentaţii, pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a acestui iaz de decantare s-au propus o serie de lucrări ce urmează a fi executate, care asigură şi o foarte bună stabilitate în timp a acestui iaz. Aceste lucrări sunt după cum urmează:

- realizarea unui dig de compartimentare, amplasat în amonte de digul de coronament actual la cca.86m (din ax în ax) care are rolul de a opri apele provenite din precipitaţiile abundente şi dirijarea lor spre canalul deversor.Digul are secţiunea transversală trapezoidală, cu următoarele dimensiuni:

-lăţimea coronamentului         4,00m

-baza mare                           18,00m

-înălţimea                              2,00m

-lungimea                               245m

-taluz aval şi amonte                 1:3,5

Acesta va fi construit din material local, din corpul iazului, va fi o construcţie omogenă, datorită posibilităţilor de adaptare la condiţiile locale. Materialul din care se realizează profilul digului se aşează în straturi succesive şi se tasează ajungându-se la un grad de compactare de 95%. În final digul se va înierba pe coronament şi pe taluzul aval iar pe taluzul amonte se va placa cu un strat de argilă în grosime de 30cm.Digul se va sprijini pe o fundaţie de refuz de ciur a cărui adâncime de împănare în plaja de steril va  fi de aprox. 0,40m, aceasta tasându-se până la atingerea gradului de compactare de 95%.Refuzul de ciur se va aşeza pe o geogrilă care va avea dedesuptul ei o geotextila neţesută

- lucrări de nivelare a suprafetei existente a iazului în sensul tăierii dâmburilor şi împingerea în goluri a pământului (material din iaz) săpat cu buldozerul;

- reprofilarea taluzului barajului la un un unghi de 16º(1:3,5), care prezintă fenomenul de ravenare cu ravene foarte adânci care ajung şi până la 3,00m. Excedentul de material rezultat din această reprofilare va fi împrăştiat pe suprafaţa întregului depozit, dar şi pe o suprafaţa de 14043mp aflată în aval de taluzul astfel reprofilat;

- molozul rezultat din demolările de pe incinta Lesu Ursului se va depozita la piciorul taluzului de la iazul Straja pe o suprafaţă de 14043m, după ce în prealabil se va supraînălţa căminul existent pe această locaţie, a fost prevăzută o supraînălţare a acestuia din beton monolit cu dimensiunile în plan de 3,40mx3,40mx3,90m.

Pereţii căminului proiectat se vor turna perimetral lângă cel existent pe o înălţime de 50cm. Pereţii proiectaţi se vor turna din beton marca B200-Bc15-C12/15 şi oţel beton OB37 şi PC52. Accesul în interiorul căminelor se va face prin scările înglobate în beton. Pentru siguranţa execuţiei cofrarea şi armarea se vor executa pe poziţie (la faţa locului).

- impermeabilizarea plajei iazului (68.950mp) cu un strat de argilă în grosime de 30cm cu următoarele caracteristici:kf ≤ 5·10-9m/s, porozitate < 5%,Dpr ≥ 92%;

- pe o suprafaţă de 14043mp aflată în aval de taluzul iazului reprofilat unde a fost depus moloz se va aşterne un strat de pământ cu grosimea de 10cm;

- după efectuarea acestei lucrări se trece la acoperirea întregii suprafeţe a iazului(plajă+taluz) si a celor 14043mp  cu un strat de 20cm de sol fertil care va fi înierbat cu ierburi perene;

- pe suprafaţa aflată aval de taluzul reprofilat se vor planta un număr de 6320 puieţi de salcâm în gropi de 0,3m x 0,3m x0,4m care vor fi umplute cu sol fertil.Tipul de puieţi s-a ales după consultarea cu un specialist în pomicultură;

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor sub 50%  din suprafaţă,completarea lipsurilor;

►Realizarea căii de acces

Luând în considerare situaţia actuală a iazului, în urma verificărilor din teren, a informatiilor prezentate de beneficiar, a documentaţiilor şi studiilor avute la dispoziţie, în vederea încetării activităţii acestui obiectiv este necesar şi reabilitare căii de acces existente care rezolvă  accesul pe iaz.

Lucrările care stau la baza acestei reabilitări sunt:

-lucrări de terasamente la calea de acces existentă, ce are o lungime de 1500m, care o aduce la lăţimea de 3,50m din care 2,75m parte carosabilă şi două acostamente de 0,375m;

-lucrări de suprastructură care constau din aşternerea unui strat de 10cm de balast şi a unui strat de 10cm de piatră spartă pe partea carosabila si a unui strat de piatră spartă în grosime de 10cm asezat pe 5cm de nisip pentru acostamente;

-amenajarea de podeţe tubulare pe torenţii existenţi care să protejeze calea de acces:acestea sunt în număr de 7(şapte) din care 3buc sunt cu Ø = 1000mm,iar 4(patru) cu Ø =800mm.Pentru toate aceste podeţe s-au construit amonte şi câte o greblă care să împiedice înfundarea podeţelor cu corpuri străine mari.Acestea sunt formate dintr-un bloc de beton aşezat transversal văii, având dimensiunea de 3,00m x 1,50m x 0,4m în care se vor încastra profile I 10 pe o adâncime de 0,50m, iar deasupra betonului rămânând liber 1,00m.Timpanele (fundaţiile, elevaţiile), radierul şi elevaţia camerelor de cădere ale podeţelor, blocul de beton pentru greblă se vor executa din beton B250, Bc20-C16/20, iar tuburile PREMO se vor aşeza pe un strat în grosime de 20cm de beton B100, Bc7,5-C6/7,5.

►Lucrări executate la galeria de deviere a pârâului Valea Straja

▪ Descrierea lucrarilor de functionare a Galeriei hidrotehnică (existenta)

Profilul longitudinal se prezintă în felul următor:

- deversor tip pâlnie amplasat la cota 910 m, creasta deversorului fiind amplasată la cota 913m (avariat);

- suitor vertical tip SB-2,8 (L=31 m) de încărcare a galeriei de deviere, in prezent avariat, care va fi rambleiat pe toată lungimea şi prevăzut cu placă din beton armat (placă = 8,1m;

- tronson de galerie tip GSBc-4,6 în lungime de 664,40m înclinat (cu diferenţă de nivel 22,80m);

- tronson aval cu secţiunea GSBc-4,6  în  lungime de 640,40m;

- suitor de aeraj, situat la cota 893,43m, la 622m aval de sistemul de încărcare galerie de deviere apă pârâu Straja (în acest suitor se va racorda canalul C5 de preluare a debitului de asigurare Q10% = 12 mc/s – canalul C5 va fi executat din tub precomprimat Dn1500mm, Pn 7 barri şi racordat la suitor conform planşei H-01), care în prezent, se află în stare bună şi este prevăzut la gura de intrare cu grilaj metalic.

Tronsonul de galerie aval de suitorul de aeraj, în lungime de aproximativ 648m, va rămâne pe timpul execuţiei lucrărilor de închidere şi ecologizare în funcţiune, ca a doua cale de evacuare a apelor mari. Având în vedere această soluţie tehnică, pentru a preîntâmpina eventuale accidente prin intrarea unor persoane pe tronsonul de galerie amonte de suitorul de aeraj, pe parcursul execuţiei racordului între canalul C5, suitorul de aeraj şi galeria hidrotehnică s-a prevăzut un grilaj metalic încastrat în pereţii galeriei. Acest grilaj metalic se va monta la 1-2m de la intersecţia suitorului de aeraj cu galeria hidrotehnică (fiind asigurat aerajul natural pe timpul execuţiei grilajului).

Canal de descărcare (racord cu albia naturală)

Canalul de descărcare face legătura între galeria de deviere şi albia naturală cu o diferenţă de nivel de cca 9,4 m, a fost executat din beton cu secţiunea transversală trapezoidală S = 5,62 mp.

Radierul canalului a fost realizat în trepte (h = 0,20m) având rol de rugozitate artificială mărită.

La ieşirea din galeria hidrotehnică spre canalul de descărcare se va executa un grilaj metalic, la 1-2m de gura galeriei, încastrat, pentru a preîntâmpina intrarea persoanelor neautorizate în această lucrare hidrotehnică.

►Descrierea canalelor de garda proiectate

▪ Canal C1 de preluare a apelor din precipitaţii de pe versantul stang al iazului Valea Straja

Canalul preia apele de pe versantul stâng şi le conduce spre canalul C2 de la piciorul digului proiectat.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  0,6 m, înălţimea de  0,4 m (unghiul făcut de marginile laterale ale canalului cu orizontala este de 60 grade) şi panta radierului i = 0,014.

▪ Canal  C2  de preluare a apelor din precipitaţii ce cad pe plaja iazului Valea Straja

Canalul preia apele din precipitaţii ce cad pe plaja iazului şi cele aduse de canalul C1 de pe  versantul stâng şi le conduce  spre canalul C4 de preluare a apelor mari din iazul Valea Straja.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  1,3 m, înălţimea 0,5 m şi panta radierului  i = 0,0035.

▪ Deversor canal  C3

Deversorul canal este o construcţie din beton armat cu lungimea de 23 m, frontul deversor cu lăţimea de 18 m si pragul deversor de 0,6 m. Panta radierului canalului este de 3,5 %.

Deversorul canal preia debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 1,3m si debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 0,9m.

▪ Canal C4 de preluare ape mari

Acest canal este dimensionat sa preia debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) şi debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) şi se va executa din beton armat. Canalul are lăţimea de 6 m, înălţimea pereţilor laterali de 1,5 m şi  panta radierului i = 0,02.

▪ Canal  C5  de preluare a apelor din iazul Valea Straja si dirijarea lor in galeria de deviere

Acest canal preia apa din precipitaţiile care ajung în iaz pană la debitul de asigurare Q10% = 12 mc/s şi o conduce spre galeria de evacuare existenta prin puţul de aerisire al galeriei aflat pe versantul drept al iazului.

Canalul este de forma circulară şi se va executa din tuburi de beton precomprimat cu diametrul interior Ø 1500 mm montate cu panta i = 0,01.

Apa din iaz intră în canalul C5 prin intermediul unui bazin de incarcare din beton armat cu dimensiunile interioare 6 m x 6 m şi înălţimea de 1 m, prevăzut cu grătar de protecţie cu rolul de oprire a plutitorilor aduşi de viituri.

▪ Bazin de incarcare a canalului C5: Bazinul de incarcare este o construcţie din beton cu dimensiunile interioare 6m x 6m, înălţimea de 1m si panta radierului de 1%.

▪ Canal C6 de dirijare a apelor din pâraul Valea Straja în aval de  barajul de încărcare a galeriei de deviere, situat în amonte de  iazul Valea Straja

Acest tronson de canal se va executa din pământ şi va strapunge digul din amonte de iaz care avea în trecut rolul de a încărca galeria de deviere a pârâului Straja, înainte de surparea acesteia.

Acest canal  este de  formă trapezoidală şi are dimensiunile: baza mică = 6 m, înălţimea variabila şi va avea o pantă i = 0,01.

►Ordinea de execuţie a lucrărilor la canalele de garda

Lucrările de construcţii la canalele sus menţionate se vor executa în următoarea ordine:

- se va executa cu prioritate digul de formă trapezoidală cu baza mică de 4 m, baza mare de 18 m, înălţimea de  2 m, pe plaja iazului, între cei doi versanţi ce mărginesc iazul;

- canalul C5 de preluare a apelor din iazul Valea Straja şi dirijare a lor în galeria de deviere (din tuburi de beton precomprimat cu diametrul interior Ø1500 mm montate cu panta i=0,01);

- se va executa canalul C4, pentru ape mari, din aval înspre amonte până în aval de digul proiectat, menţionat mai sus;

- se va executa deversorul canal C3,  prin digul din pamant proiectat;

- se va executa canalul C1, de pe versantul stâng al iazului şi canalul C2, de la piciorul digului proiectat;

- se va executa canalul C6, din pământ.

- după terminarea tuturor lucrărilor la canalele de gardă se vor blinda sondele inverse cu flansă oarbă.

►Execuţia de canale de gardă

Canalele de gardă ce s-au proiectat sunt de patru tipuri:

- tipul A de formă trapezoidală având b=0,6m, B=1,06m, h=0,4 şi lungimea de 52 m, se desfăşoară pe plaja iazului între punctele 1-2 cu o pantă longitudinală de 1,4%,

- tipul B de formă trapezoidală având b=1,3m, B=1,88, h=0,5m şi lungimea  de 246 m, se desfăşoară pe plaja iazului între punctele 2-C cu o pantă longitudinală de 3,5‰,  la 1m de piciorul taluzului digului de compartimentare,

- tipul C de formă dreptunghiulară având dimensiunile următoare: b=6,00m iar h=1,70m care se desfăsoară pe malul drept al iazului între punctele C-E’ cu o lungime de 87 m având o pantă a radierului de 2%

- tipul C’ respectiv tronsonul E’-Z cu lungimea de 372 m având b=6,00m, h=1,50m, care se realizează pe teren natural şi întrucât panta naturală a terenului pe acest tronson este destul de mare, în vederea ruperii energiei cinetice a apei s-au proiectat praguri ce au inălţimea de 1,0m, în număr de 36 iar unul (ultimul) cu înălţimea de 0,70m. Panta radierului pe acest tronson este de 2%.Lungimea totală a acestui canal intre punctele A-Z este de 459 m.

►Amenajare torenţi

Pe malul drept al depozitului de steril există 7(şapte) torenţi care o dată cu execuţia canalului de gardă de pe acest mal o parte dintre ei (respectiv T1’ şi T2) au trebuit dirijaţi spre acest canal printr-o construcţie care să conducă apele în mod controlat. Această construcţie constă într-un canal din beton armat cu plasă sudată tip 110GQ196 care dirijează apa către canalul de gardă de pe malul drept al depozitului.

Canalul din beton pentru torentul T1’ are o formă dreptunghiulară cu următoarele dimensiuni: b=1,2m şi h=0,90m are o lungime de 20m şi pentru ruperea energiei cinetice a apei s-au proiectat patru praguri cu h=1,00m. Panta radierului este de 2%. Pentru preluarea apei torentului în acest canal s-a prevăzut un pinten din beton armat B250 ,Bc20 - C16/20, cu armături PC52 şi OB37

Canalul din beton pentru torentul T2 are o formă dreptunghiulară cu următoarele dimensiuni; b=1,00m şi h=0,70m are o lungime de 14m şi pentru ruperea energiei cinetice a apei s-au proiectat trei praguri cu h=1,00m. Panta radierului este de 2%. Pentru preluarea apei torentului în acest canal s-a prevăzut un pinten din beton armat B250, Bc20 -C16/20 cu armături PC52 şi OB37

Torentul T1 este preluat într-un tub cu Dn=800mm existent care se desprinde dintr-un dig de beton deasemenea existent şi se va racorda la canalul de gardă proiectat.

- PROGRAMUL DE MONITORIZARE ÎN PERIOADA DE EXECUŢIE ŞI GARANŢIE  (2 ani după recepţia la terminarea lucrărilor)

Este necesar ca in perioada de execuţie şi garanţie, sa se verifice permanent starea celor 20 borne topografice de urmarire (12 borne la haldele de steril, din care câte 2 in terenul natural, 8 borne la iazul de decantare, din care două in terenul natural), conform proiectului tehnic, astfel incat sa fie verificate semestrial cotele topografice (x, y, z) pentru reteaua de borne (stabilitatea haldelor si iazului de decantare).

De asemenea, se va urmari in mod deosebit starea vegetatiei si a lucrarilor de ecologizare realizate.

Pentru factorii de mediu aer, apa, sol, indicatorii urmariti vor fi:

- factorul de mediu aer: – cantitatea de pulberi in suspensie si noxe gazoase (in perioada de executie) – 9 probe - câte 1 proba pentru fiecare haldă (halda Gal. 36, halda Isipoaia, halda Pârâul Ursului), câte 1 proba pentru fiecare incintă (incinta Tarniţa-Leşu Ursului, incinta Isipoaia, incinta Pârâul Ursului, inc. Galeria 36), 2 probe la iazul de decantare Straja, trimestrial/semestrial:

- factorul de mediu apă: 11 probe ape uzate si de suprafata - 1 pr. la evacuare din sondele inverse iaz, 2 probe emisar paraul V. Straja si confluenta parau Brateasa (amonte/aval iaz), 1 pr. din apa de mină evacuată pe galeria 740 Isipoaia, 2 pr. emisar parau Isipoaia (amonte/aval de galeria 740 Isipoaia), 2 probe emisar paraul Ursului (amonte/aval de halda); şi 3 probe ape subterane - din forajele de cercetare hidro-chimică (3 foraje), trimestrial/semestrial:

Se determină: pH-ul, suspensii, reziduu fix, sulfati, azotati, CCO-Cr, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni), amoniu, cloruri.

In urma analizelor si inregistrarilor in registrele de evidenta vor fi marcate vizibil toate valorile care nu se incadreaza in NTPA–001/2005 privind calitatea apelor uzate evacuate in receptori naturali şi Ord.MMGA 161/2006 privind calitatea apelor de suprafata.

- factorul de mediu sol: 20 probe anual (6 la haldele de steril, din care câte 1 din terenul natural; 6 la iazul de decantare Straja, din care 1 în terenul natural, 8 în incintele Tarniţa-Leşu Ursului, Isipoaia, Pârâul Ursului, Galeria 36, din care câte 1 în terenul natural).

Se vor preleva probele (la 15 - 30 cm adancime) in perioada de execuţie şi garanţie - analize de material din haldele de steril, iazul de decantare şi incinte, si soluri din terenul natural, la care se vor determina: pH, sulfati, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni, Co).

Recoltarea probelor se va efectua conform STAS 7184/1–84.

Rezultatele analizelor se vor compara cu valorile de referinta pentru elementele chimice prezente in sol, din tabelul nr.1 din Anexa la Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997, in care sunt reglementate valorile normale, pragurile de alerta si pragurile de interventie.

- PROGRAMUL DE MONITORIZARE ÎN PERIOADA POST-ÎNCHIDERE

(programul anual)

Este necesar ca in perioada post-închidere, sa se verifice permanent stabilitatea haldelor de steril si iazului de decantare prin masuratori topometrice la cele 20 borne topografice de urmarire (12 la haldele de steril, din care câte 2 in terenul natural, 8 la iazul de decantare, din care două in terenul natural), astfel incat sa poata fi verificate semestrial cotele topografice (x, y, z) ale retelei de borne.

De asemenea, se va urmari in mod deosebit starea vegetatiei si a lucrarilor de ecologizare realizate.

Pentru factorii de mediu aer, apa, sol, indicatorii urmariti vor fi:

- factorul de mediu aer: – cantitatea de pulberi in suspensie (mg/mc) - 5 probe: câte 1 proba pentru fiecare haldă (halda gal. 36, halda Isipoaia, halda Pârâul Ursului), si 2 probe la iazul de decantare Straja, anual:

- factorul de mediu apă: 9 probe ape suprafata - 1 pr. la evacuare din sondele inverse iaz, 2 probe emisar paraul V. Straja si confluenta parau Brateasa (amonte/aval iaz), 1 pr. din apa de mină evacuată pe galeria 740 Isipoaia, 2 pr. emisar parau Isipoaia (amonte/aval de galeria 740 Isipoaia, şi 3 probe ape subterane - din forajele de cercetare hidro-chimică, semestrial:

Se determină: pH-ul, suspensii, reziduu fix, sulfati, azotati, CCO-Cr, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni), amoniu, cloruri.

In urma analizelor si inregistrarilor in registrele de evidenta vor fi marcate vizibil toate valorile care nu se incadreaza in NTPA–001/2005 privind calitatea apelor uzate evacuate in receptori naturali şi Ord.MMGA 161/2006 privind calitatea apelor de suprafata.

- factorul de mediu sol: 8 probe anual (5 la haldele de steril, din care câte 1 din terenul natural; 3 la iazul de decantare Straja, din care 1 în terenul natural).

Se vor preleva probele (la 15 - 30 cm adancime) in perioada post-închidere, la care se vor determina: pH, sulfati, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Ni, Co).

Recoltarea probelor se va efectua conform STAS 7184/1–84.

Rezultatele analizelor se vor compara cu valorile de referinta pentru elementele chimice prezente in sol, din tabelul nr.1 din Anexa la Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997, in care sunt reglementate valorile normale, pragurile de alerta si pragurile de interventie.

► Durata etapei de realizare a lucrarilor

Perioada propusa de executie a tuturor lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica este de 2 ani.

| Faza | Durata (ani) |
| --- | --- |
| Lucrari propriu zise de inchidere (demontari, demolari, constructii, rambleeri, etc.) | 1,5 |
| Lucrari de ecologizare | 0,5 |
| Total | 2 |

1.4. Resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii

activitatii

Utilajele si mijloacele de transport (autobasculantele) folosite în procesele de demolari, demontari, constructie, rambleeri şi transport utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiuri.

Consumurile de materiale, carburanti, etc., sunt rezultate din indicatoarele de norme de deviz pentru lucrarile de constructii, respectiv extrasele de materiale, utilaje de constructii si transporturi (constructorul, in functie de dotarea sa, va stabili numarul de utilaje cu care va lucra).

Utilajele de transport si de constructii echipate cu moatoare Diesel, utilizate pentru executarea lucrărilor de investitie prevazute in proiectul de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului sunt:

- autobasculante de 16 t

- motocompresor (45 CP)

- excavator pe senile (140 CP)

- buldozer pe senile (65-80 CP)

- buldozer pe senile (81-180 CP)

- autogreder (175 CP)

- automacara (6-9,9 TF (215 CP))

- macara pe pneuri (9,9-20 TF (215 CP))

- compactor cu rulouri (valturi) (65 CP)

- malaxor mec. de asfalt (65 CP)

- motopompe (6-16 CP)

Consumurile medii de motorina / utilaj, determinate la timpul mediu de lucru si la distantele parcurse, pentru fiecare utilaj (consumurile specifice de carburanţi ale utilajelor care vor asigura desfăşurarea activităţii/executarea lucrarilor) sunt prezentate in tabelul nr.1 de mai jos.

Se specifica: Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h, pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de ulei este de 0,9 – 1 % din consumul de motorina. Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de cca. 30 litri / 100 km la o viteza de cca. 30 km/h.

Tabel nr.1

| Utilaje echipate cu motoare Diesel | Ore de functionare ore/utilaj | Consum total de motorina l | Consum orar de motorina l/ora | Consum de ulei motor l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobasculante 16 t | 4600 | 41400 | 9 | 414 |
| Excavator pe senile cu o cupa (140 CP) | 1048 | 30224 | 28 | 505 |
| Buldozer pe senile (65-80 CP) | 1708 | 22870 | 12 |  |
| Buldozer pe senile (81-180 CP) | 1428 | 23828 | 15 |  |
| Motocompresor (45 CP) | 3 | 28 | 10 |  |
| Autogreder (175 CP) | 3 | 108 | 30 |  |
| Automacara (215 CP) | 21 | 930 | 44 |  |
| Macarale pe pneuri (215 CP) | 38 | 1683 | 44 |  |
| Compactor cu rulouri (valturi) (65CP) | 1489 | 19938 | 12 |  |
| Malaxor mec. de asfalt (65 CP) | 26 | 348 | 12 |  |
| Motopompe (6-16 CP) | 306 | 1009 | 5 |  |
| Total litri utilaje transport |  | 41400 | 9 |  |
| Total litri utilaje constructii, functionare in sarcina |  | 100966 | 212 |  |
| Total litri utilaje constructii (50 % functionare in sarcina) |  | 50483 | 106 |  |
| TOTAL LITRI |  | 41400+50483= 91883 | 115 | 919 |

1.5. Materii prime si substante sau preparate chimice

► Informaţii de spre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

In  activitatea desfasurata din cadrul lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, se vor folosi substante periculoase, toxice, dar aceste materiale si substante necesare vor fi aduse/folosite de firma angajata pentru executarea lucrarilor specifice, care se vor executa sub forma de prestari de servicii de catre personal specializat si autorizat.

Principalele tipuri de materii prime si substante / preparate chimice periculoase care se vor utiliza pe durata lucrarilor de inchidere si ecologizare, sunt: combustibil – motorina, ulei de motor, lubrifianti, si bitum (prezentate in Tabelul nr.2).

In afara acestora se vor mai utiliza materii prime ce sunt specificate in proiectul tehnic (otel beton, ciment, agregate, cherestea, moloz, caramida, etc.)

Tabel nr.2.

| Denumirea materialului sau a substantei chimice | Cantitatea necesara | Clasificarea/etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | periculoase/ nepericuloase | periculozitate* / fraze de risc* |
| Motorina | 91883 litri nu este stocata pe amplasament | P | Toxic (T)-carc.cat.2 - R 45, inflamabil (F) - R10-11 |
| Ulei de motor | 919 litri nu este stocat pe amplasament | P | Toxic (T) )-carc.cat.2 – R 45 |
| Lubrifianti | 510 kg nu se stocheaza pe amplasament | P | Toxic (T) – R 45 |
| Bitum | 260 kg nu este stocat pe amplasament | P | Toxic (T) – R 45, inflamabil |

*) Conform Hotărârii nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase

1.6. Poluanti fizici/biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea

propusa

Poluarea fizica generata de activitatea propusa va consta din:

- traficul auto si toate lucrarile desfasurate pe amplasamentul minier constituie surse de poluare cu:

    - praful (pulberi în suspensie) rezultate în urma traficului auto si a lucrarilor de demontare, demolare, etc;

- zgomotul si vibratiile produse de activitatea de santier – demolari, demontari, constructii;

- zgomotul si vibratiile produse de utilajele de contructii si transport - trafic;

Nu exista surse de poluare prin radiatii si nici surse de poluare biologica.

Sursele fixe

Sursele generatoare de zgomote sunt utilajele tehnologice care funcţionează în perimetrele miniere: motocompresor, excavator, buldozer, compactor, automacara, etc.

Generarea zgomotului în timpul activităţii din cadrul lucrarilor ce folosesc utilajele tehnologice aminitite, este un fenomen comun tuturor ramurilor de constructii si industriale, nivelul sonor putând fi redus în unele cazuri, iar în alte cazuri reducerea este minimă.

Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la demolare, excavare, compactare, transport în timpul funcţionării.

Nivelul de zgomot produs de unele utilaje care lucrează în perimetrul minier - excavatoare, buldozere, autobasculante, are caracter de joasă frecvenţă şi nu afectează mediul înconjurător şi personalul din zona.

Receptorii cei mai apropiaţi de perimetrul minier sunt locuitorii comunei Ostra. Iazul de decantare Valea Straja este amplasat în apropierea incintei uzinei de preparare (la cca. 500m), pe valea pârâului Obcioara (Straja), la cca. 6km de comuna Ostra. Incinta miniera Isipoaia este aplasata la cca. 500 m de cateva gospodarii particulare si la cca. 5 km de satul Holda. Intreg perimetrul minier Leşu Ursului–UP Tarniţa este situat pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni, la distante mari faţă de casele particulare.

Sursele mobile

Sursa mobilă de zgomot o constituie autovehiculele/autobasculantele care asigură transportul diferitelor materii prime, materiale, etc. necesare lucrarilor, pe si/sau de pe amplasamentul minier. Trebuie făcută precizarea că verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului atât în incintele miniere cât şi în afara lor.

Nivelul maxim admisibil de zgomot fata de cel mai apropiat receptor, nu trebuie sa depaseasca valoarea limita maxim admisa de 65 dB(A) (conf. STAS 10 009 / 1988), în conditiile de functionare a utilajelor in regim normal, cu respectarea tehnologiei de exploatare si a normelor de protectie a muncii.

Datorita faptului ca zonele locuite (gospodariile particulare) cele mai apropiate sunt la distante variabile de la min. 500 m pana la 5-6 km, cea mai mare parte a populatiei nu va fi afectata de zgomotele si vibratiile generate in interiorul incintelor miniere, de traficul auto si de poluantii generati.

Informațiile despre poluanții fizici care pot afecta mediul, generați de activitatea propusă, sunt prezentate in tabelul de mai jos  – Tabelul nr.3.

Informații despre poluarea fizică şi biologică generată de activitatea de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului

Tabel nr. 3.

| Tip de poluare | Sursa poluarii | Numar surse poluare | Limita maxima admisa | Poluare de fond | Poluare calculata si masuri de ameliorare | Masuri de ameliorare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | In zona obiectivului | In zone de protectie/restrictie | Zone rezidentiale si de recreere |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fara ameliorare | Cu ameliorare |  |
| Poluare fonică - zgomot | Traficul auto -sursa discontinua | Utilajele de transport si contructii; Vehicule de transport –autobasculante pentru aprovizionare, transport etc. | 87 dB(A) la locul de muncă 65 dB(A) la limitele amplasamentului | 45 - 50 dB(A) Poluarea de fond în zona obiectivului nu poate depăşi limita maximă admisă | 55 - 65dB(A) | 45 - 50 dB(A) | - | - | - |
|  | Activitatea de santier – demolari, demontari, constructii -sursa discontinua | Utilajele de demolare, excavare, compactare, contructii, etc. | 87 dB(A) la locul de muncă 65 dB(A) la limitele amplasamentului |  | 60 - 70dB(A) | 45 - 50 dB(A) |  |  |  |

1.7. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si

indicarea motivelor alegerii unei alternative

Conform recomandărilor din „Ghiduri sectoriale pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului- Joint Assistance to Support Projects in European Regions ”, prezentarea si evaluarea diverselor alternative investigate de către titular reprezintă o cerinţă importantă a procesului de evaluare a impactului asupra mediului.

Lucrarile de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere Lesu Ursului sunt ghidate de propriile imperative care cercetează metode si tehnologii optimale care să permită obţinerea unui cost de realizare a lucrarilor cât mai scăzut.

Delimitarea perimetrului minier ce urmeaza a fi inchis si ecologizat s-a facut pe baza gradului de cunoastere, a conditiilor de calitate si de realizare a investitiei cu costurile cele mai reduse.

Alegerea lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier a ţinut cont de o serie de factori, cum ar fi:

-  Situarea într-o anumita zonă bogată din punct de vedere al resurselor naturale de sol vegetal si argila;

-  Forţa de muncă este suficientă în zonă, cererea de locuri de muncă fiind importantă;

- Activitatile ce se vor desfăşura nu determină impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

La proiectarea lucrărilor s-a avut în vedere ca suprafeţele afectate de activitatea de inchidere si refacere sa fie cât mai restrânse (sa se limiteze strict la vechile zone miniere), iar lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului.

Varianta 1:

Prima varianta a Proiectului tehnic de inchidere si ecologizare a fost realizata/propusa de S.C. IPROMIN SA BUCUREŞTI, (in calitate de proiectant) in anul 2007, unde s-a propus varianta de etanşare a platformei iazului (S = 9,4ha) cu strat impermeabil din Trisoplast de 7 cm grosime si strat drenant din geocompozit de drenaj si dupa stratul de pamant vegetal (10 cm) se foloseste si o saltea biodegradabilă preînsămânţată cu fertilizator.

In PT-ul SC. Ipromin, s-a propus dezafectarea depozitului de pirita, microiazurilor prin transportarea concentratului de pirită, steril, material din microiazuri pe iazul de decantare Valea Straja, pentru a fi folosite la umplerea cavităţii formate în coada iazului.

Varianta 2 – cea aleasa:

Varianta aleasa, din actualul Proiect tehnic de inchidere si ecologizare, realizat de S.C CEPROMIN SA Deva, propune impermeabilizarea întregii suprafeţe a iazului/plajei iazului (68950m2 plajă) cu un strat de argilă în grosime de 30 cm cu următoarele caracteristici: kf  ≤ 5·10-9 m/s, porozitate < 5%, Dpr ≥ 92%. Pe o suprafaţă de 14043mp aflată în aval de taluzul iazului reprofilat (unde a fost depus moloz) se va aşterne un strat de pământ cu grosimea de 10cm, iar după efectuarea acestei lucrări se trece la acoperirea întregii suprafeţe a iazului (plajă+taluz) si a celor 14043mp cu un strat de 20cm de sol fertil.

S-a ales aceasta varianta deoarece conditiile de calitate, de procurare si de realizare a impermeabilizarii se face cu costurile cele mai reduse.

În cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului (inclusiv depozitul de pirita, 3 microiazuri si iazul de avarie statie pompe de steril), cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu.

DAR, datorita faptului ca pirita (concetratul) este un material considerat periculos – deoarece intra sub incidenta articolului 1 a Directivei 91/689/CEE (genereaza ape acide), nu este indicat ca aceasta sa se transporte si depozita pe iazul de decantare Valea Straja, în coada iazului (dupa executia lucrărilor de inchidere şi ecologizare, iazul devine uscat). Conform studiilor, pirita este principala responsabila de producerea de acid/ape acide si solubilizarea metalelor grele. Cand pirita este expusa la oxigen si apa, va fi oxidata, rezultand aciditate ioni de sulfat si cationi de metale solubili in apa.

Scurgerile de ape acide pot reprezenta o problemă de mediu majoră pe termen lung pentru sol, subsol ape de suprafata si subterane. Unul din aspectele cele mai grave legate de scurgerile acide o reprezinta persistenţa acestora si faptul ca odată ce procesul de generare a scurgerilor acide a început, este de dificil de oprit.

In cazul acesta, concentratul de pirita este propus spre comercializare.

Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, cuprinde o singura varianta de inchidere, cea conform prevederilor continute in manualul de inchideri elaborat de Ministerul Economiei si Finanţelor - Directia Generala Resurse Minerale, toate inchiderile si ecologizarile unitatilor miniere fiind realizate in mod unitar.

Inchiderea lucrarilor miniere de legatura cu suprafata – inchiderea gurilor de mina si a celorlalte căi de acces în subteran (galerii, suitori, puturi) se face in varianta inchiderii cu diguri de beton, rambleere si placi de beton. S-a ales acesta varianta deoarece stratul de roca deasupra galeriilor este mai mic de 50 m. Nu s-a folosit varianta rapirii sustinerii metalice, inundarii sau parasirii lucrarii in starea in care se alfa datorita instabilitatii terenului.

Se specifica faptul, ca datorita fondurilor de finantare limitate, s-a ales varianta clasica de ecologizare a amplasamentelor miniere - încadrarea în mediu ambiant si redarea in circuitul silvic prin înierbare si împădurire, in locul posibilitatii de utilizare a suprafetelor perimetrelor miniere ecologizate ca zone de servicii (spatii de birouri, sali de conferinte, centru informational, centru comercial, reprezentante banci, restaurante, institutii de invatamant) sau locuri de agrement, recreere (parcuri, locuri de antrenament).

1.8. Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului proiectului

S.C. MINBUCOVINA S.A. are sediul administrativ pe str. Mihai Eminescu nr. 1, Vatra Dornei, jud. Suceava.

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat în judeţul Suceava, pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni.

În Ostra se poate ajunge pe drumul inter-regional care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B.

Activitatea minieră de exploatare şi preparare a minereului extras a fost deservită la suprafaţă de următoarele incinte, în cadrul cărora au funcţionat mai multe construcţii cu caracter administrativ şi industrial astfel:

- Incinta Leşu Ursului + compresoare, este amplasată în localitatea Ostra, cota +840m, fiind şi sediul administrativ al perimetrului de exploatare;

- Incinta minieră Tarniţa, este organizată la gura tunelului Aluniş, cota + 840 m pe valea Pârâului Brăteasa în apropierea incintei Leşu Ursului.

- Incinta minieră Pârâul Ursului, este organizată pe valea pârâului cu acelaşi nume, la gura tunelului (din partea opusă) Aluniş, cota +875m.

- Incinta minieră Isipoaia, este organizată pe valea pârâului cu acelaşi nume, la gura galeriei Isipoaia cota +732m.

Incintele miniere Pârâul Ursului şi Isipoaia sunt localizate la 7km spre S.E. de comuna Broşteni, între pâraiele Ursului şi Isipoaia, unde s-a desfăşurat activitatea de extracţie cu sediul la E. M. Leşu Ursului.

Incinta uzinei de preparare Tarniţa, a găzduit în afara uzinei de preparare a minereurilor neferoase, uzina de preparare a minereului de baritină, centrala termică, depozit de concentrate, captarea apei din pârâul Brăteasa, staţia de pompare a sterilului la iaz şi depozitarea sterilului în iazul de decantare „Valea Straja” (pe pârâul Obcioara, din bazinul hidrografic al râului Moldova).

Uzina de preparare Tarniţa, este amplasată pe teritoriul comunei Ostra, judeţul Suceava, în aval de incinta minieră Tarniţa şi este legată de incinta Pârâul Ursului (incinta de colectare a producţiei) prin tunelul Aluniş 6,1+0,9km distanţa între incinta Tarniţa şi silozurile de minereu de la U.P. Tarniţa.

Din prelucrarea minereului la uzina de preparare în urma proceselor tehnologice a rezultat sterilul de flotaţie care a fost depozitat controlat în două iazuri de decantare amplasate pe terenurile din apropierea uzinei. Iazul care face obiectul documentaţiei este iazul Valea Straja.

- Iazul de decantare Straja apartinator perimetrului minier Lesu Ursului este situat pe teritoriul comunei Ostra, judetul Suceava, pe pârâul Straja (Obcioara), afluent necadastrat de dreapta al pârâului Brăteasa.

Iazul de decantare este amplasat la circa 700m amonte de confluenţa pârâului Straja cu pârâul Brăteasa.

Pârâul Brăteasa este afluent de dreapta al râului Suha, care este afluent de dreapta al râului Moldova, care la rândul său este afluent de dreapta al râului Siret.

Iazul de decantare este situat la circa 500-600m distanţă de Uzina de preparare Tarniţa. Iazul de decantare era destinat depozitării în condiţii de siguranţă a sterilului minier de preparare, fin măcinat şi transportat hidraulic.

Accesul la iazul Straja se realizeaza pe un drum forestier cu acces din Drumul Judetean Frasin – Holda racordat la D.N. Suceava – Vatra Dornei (E 576).

Notă: Prin adresa nr. 1387/09.07.2013 MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei ne comunică faptul ca în cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului, cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu. Pe aceste incinte nu sunt cuprinse lucrări de ecologizare în actuala documentaţie.

Sterilul provenit din realizarea lucrărilor de deschidere şi de investiţii executate în zona a II-a a obiectivului Leşu Ursului, a fost depozitat lângă gura galeriilor de coastă şi a puţurilor, rezultând astfel haldele de steril actuale (pe aceste halde s-au dezvoltat actualele incinte miniere).

În proprietatea unităţii există halde de steril ocupând o suprafaţă de cca. 9 ha care în urma ecologizării vor fi disponibilizate în vederea reintroducerii în circuitul economic al zonei.

Odată cu încetarea activităţii de extracţie, nu s-a mai depus steril pe aceste halde şi a început procesul natural de împădurire şi înierbare a acestora.

În cadrul perimetrului Leşu Ursului inclusiv U.P. Tarniţa există urmatoarele depozite de steril (halde):

- halda galeriei Isipoaia - are o suprafaţa ocupată de cca. 3,8 ha şi un volum de cca. 500.000m3, este inactivă şi parţial înierbată;

- halda galeriei (36) de aeraj - are o suprafaţă ocupată de cca. 1 ha şi un volum de cca. 30.000m3, inactivă din anul 1987, înierbată natural şi revegetată sporadic cu arini;

- halda Pârâul Ursului (incintă) - are o suprafaţa ocupată de cca. 4 ha şi un volum de cca. 440.000 m3 fiind inactivă din anul 1994;

Haldele nu prezinta fenomene majore de instabilitate fiind înierbate parţial şi având un echilibru relativ stabil. Eventualele deplasări ale masei de material pot apărea în perioadele de ploi abundente sau în cele de topire a zăpezilor. Pentru a se evita apariţia fenomenelor de alunecare a haldelor, se vor proiecta lucrări de stabilizare (ex. diguri de sprijin, sisteme de gestionare a apelor, gărduleţe de coastă etc.) şi ecologizare (ex. înierbare, revegetare pe cât posibil cu plante perene, specifice zonei).

Ulterior pe aceste halde s-au dezvoltat actualele incinte miniere.

Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele:

- Incinta minieră Lesu Ursului care ocupă o suprafaţă de 72411mp

- Incinta minieră Pârâul Ursului cu o suprafaţă de 25826mp

- Incinta minieră Isipoaia ce se dezvolta pe o suprafaţă de 29126mp

1.9. Utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale,

istorice, etc., arii naturale protejate, etc

Terenurile utilizate pentru activitatea de exploatare a zăcământului Leşu Ursului sunt terenurile pe suprafeţele cărora s-au dezvoltat incintele: Tarniţa, Pârâul Ursului, Isipoaia, UP Tarniţa şi iaz de decantare Valea Straja,  aferente gurilor galeriilor de coastă, suitorilor, depozitul de exploziv, haldele de steril.

Terenurile pe care şi-a desfăşurat activitatea SC MINBUCOVINA SA au fost date în folosinţă şi deţinute prin OMEF 111/1963; HCM 3283/1967; HCM 2787/1967; HCM 1630/1970; HCM 323/1970, DCM 1429/1967, HCM 943/1973, HCM 2148/1967, DCM 567/1964, HCM 464/1961, DCM 203/1967, DCS 194/1969, HCM 495/1969, DCS 137/1964, HCM 1880/1967, DCS 811/1964, DCM 367/1967, HCM 1790/1966, DCS 1116/1964, DCS 710/1964, DP 29/1986, OMAPP 388/1996.

În acest sens, terenurile aferente perimetrului minier, cu destinaţia şi categoria lor însumează o suprafaţă totală dobândită/ocupată 711.858mp, suprafaţa de 240.836mp reprezintă terenurile aflate în folosinţa perimetrului de exploatare Leşu Ursului Zona II  (incinta Leşu Ursului, incinta Isipoaia, incinta Pârâul Ursului Puţ 7, hălzi, drumuri, staţii de aeraj, staţii de pompe apă potabilă) iar suprafaţa de 471.022mp reprezintă terenuri aflate în folosinţa uzinei de preparare Tarniţa (flotaţia de baritină, flotaţia de neferoase, iazuri de avarie, staţii de pompe, iazul Valea Straja).

Conform adresei S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei nr. 1387/09.07.2013, terenurile din perimetrul Leşu Ursului UP Tarniţa sunt în folosinţa S.C. MINBUCOVINA S.A., ele nefiind înscrise în cartea funciară.

SITUAŢIA

terenurilor aflate în folosinţa E.M. Leşu Ursului – perimetrul Leşu Ursului – zona II

(incinta Leşu Ursului, incinta Isipoaia, incita Pârâul Ursului – Puţ 7, hălzi, drumuri, staţii de aeraj, apă potabilă)

| Nr. crt. | Actul de dobândire a terenului | Suprafaţa dobândită (mp) | Suprafaţa ocupată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total, din care: | Arabil | Silvic | Altele | Total, din care: | Cariere | Halde | Incinte | Drumuri | Altele (iazuri) |
| 1 | Ordin 111/1963 | 35.544 |  | 35.544 |  | 35.544 |  |  | 35.544 |  |  |
| 2 | DCM 1429/1967 | 4.225 |  | 4.225 |  | 4.225 |  |  | 4.225 |  |  |
| 3 | HCM 943/1973 | 25.771 |  | 25.771 |  | 25.771 |  |  | 25.771 |  |  |
| 4 | HCM 2787/1967 | 36.119 | 36.119 |  |  | 36.119 |  | 36.119 |  |  |  |
| 5 | HCM 3283/1967 | 44.077 | 23.526 | 20.551 |  | 44.077 |  |  | 23.526 |  | 20.551 |
| 6 | HCM 2148/1967 | 13.223 | 13.223 |  |  | 13.223 |  |  |  |  | 13.223 |
| 7 | DCM 567/1964 | 20.700 |  | 20.700 |  | 20.700 |  |  | 20.700 |  |  |
| 8 | HCM 464/1961 | 36.900 |  | 36.900 |  | 36.900 |  | 36.900 |  |  |  |
| 9 | HCM 323/1970 | 877 | 877 |  |  | 877 |  |  |  |  | 877 |
| 10 | HCM 1630/1970 | 23.400 |  | 23.400 |  | 23.400 |  |  |  | 23.400 |  |
|  | Total | 240.836 |  |  |  | 240.836 |  |  |  |  |  |

SITUAŢIA

terenurilor aflate în folosinţa UP Tarniţa (flotaţia de baritină, flotaţia de neferoase, iazuri de avarie, staţii de pompe, iaz Valea Straja)

| Nr. crt. | Actul de dobândire a terenului | Suprafaţa dobândită (mp) | Suprafaţa ocupată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total, din care: | Arabil | Silvic | Altele | Total, din care: | Cariere | Halde | Incinte | Drumuri | Altele (iazuri) |
| 1 | DCM 203/1967 | 16.730 | 16.730 |  |  | 16.730 |  |  | 16.730 |  |  |
| 2 | DCS 194/1969 | 13.279 | 13.279 |  |  | 13.279 |  |  | 13.279 |  |  |
| 3 | HCM 495/1969 | 24.821 | 20.900 | 3.921 |  | 24.821 |  |  | 24.821 |  |  |
| 4 | OMEF 111/1963 | 61.845 |  | 61.845 |  | 61.845 |  |  | 61.845 |  |  |
| 5 | DCS 137/1964 | 7.835 | 7.835 |  |  | 7.835 |  |  | 7.835 |  |  |
| 6 | HCM 1880/1967 | 15.466 |  | 15.466 |  | 15.466 |  |  | 15.466 |  |  |
| 7 | DCS 811/1964 | 5.965 | 5.965 |  |  | 5.965 |  |  | 5.965 |  |  |
| 8 | DCM 367/1967 | 6.498 | 6.498 |  |  | 6.498 |  |  | 6.498 |  |  |
| 9 | HCM 1790/1966 | 3.795 |  | 3.795 |  | 3.795 |  |  | 3.795 |  |  |
| 10 | DCS 1116/1964 | 2.900 | 2.900 |  |  | 2.900 |  |  | 2.900 |  |  |
| 11 | DCS 710/1964 | 2.770 | 2.770 |  |  | 2.770 |  |  | 2.770 |  |  |
| 12 | DP 29/1986 | 178.444 |  | 178.444 |  | 178.444 |  |  | 178.444 |  |  |
| 13 | OMAPP 388/1996 | 130.674 |  | 130.674 |  | 130.674 |  | 12.675 | 117.999 |  |  |
|  | Total | 471.022 |  |  |  | 471.022 |  |  |  |  |  |

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni, judeţul Suceava, infrastructura existenta fiind constituita in primul rand din drumurile ce fac legatura intre localitatile amintite : drumul inter-regional (ce trece prin Ostra) care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B si drumul judetean D.J. 177A ce face legatura cu mun. Suceava. Drumul 78B trece prin loc. Crucea.

În plus, faţă de drumurile judeţene menţionate, pe teritoriul localităţiilor Ostra, Crucea, Isipoaia, se mai găseşte o reţea de drumuri comunale secundare de acces la perimetrele miniere, sau de exploataţie forestieră.

Valori naturale, istorice, culturale, arheologice

Localitatea Ostra:

- Codrii seculari de la Slătioara;

- Bisericile şi Mănăstirile din zonă

- Valea Bistriţei

În Ostra sunt atestate şi descoperite materialele arheologice: capete de buzdugan, vârfuri de lance şi un coif care are partea exterioară acoperită cu desene aurite, toate datănd din socolele XIII - XIV. Coiful a aparţinut unei căpetenii tătăreşti care a fost ingropată la Ostra.

Localitatea Crucea:

- Masivul Rarau ce adaposteste in partea nordica una din cele mai interesante forme geologice din lantul Carpatilor Orientali, cunoscuta sub numele de Pietrele Doamnei.

- Manastirea Rarau, o sihăstrie înfiinţată de cuviosul Sisoe, spre sfârşitul secolului al XV-lea;

- Biserica Ortodoxa ''Sf. Arh.Mihail si Gavriil'' Crucea, ctitorita in anul 1888;

- Biserica Ortodoxa Cojoci

- Rezervaţia naturală Rarău Todirescu; Munţii Rarău, Giumalău, Pietrosu: Cheile Zugreni

- Peştera Liliecilor Rarău

Localitatea Broşteni:

- Biserica din lemn Sfântul Nicolae din Broșteni – cunoscută și sub denumirea de Biserica-muzeu „Ion Creangă”, datează din anul 1779. Astăzi lăcașul de cult adăpostește câteva piese de muzeu cu vechime de peste 200 de ani, precum și icoane pictate pe lemn de renumiții pictori Tătărăscu, Grigorescu și Tonița.

- Școala din Holdița – construită în 1905.

- Piatra simbolică „Ion Creangă” – ce face referire la scena din opera „Amintiri din copilărie”

Arii naturale protejate

În cadrul amplasamentului minier Leşu Ursului si in zonele limitrofe acestuia nu există arii naturale protejate.

1.10. Modalitati propuse pentru conectare la infrastructura existenta

Informaţiile despre modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura existentă au fost furnizate la cap.1.3. „Descrierea proiectului”.

Solutiile propuse au ca scop obtinerea unui ansamblu unitar, ecologizarea zonei miniere si aducerea ei cat mai aproape de starea initiala/naturala, care sa deserveasca zona in mod corespunzator, obtinerea unui punct important in relatie cu dezvoltarile ulterioare legate de infrastructura judeteana si nationala.

1.11. Informatii despre efectele cumulative cu alte proiecte existente

Prin adresa nr. 1387/09.07.2013 MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei ne comunică faptul ca în cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului, cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu

Proiectul tehnic elaborat de către SC Cepromin SA Deva nu se suprapune și nu se inter-condiționează, în nici un fel, cu lucrările desfășurate de către S.C. TURNOVI S.R.L. (conform adreselor prezentate în Anexe), fiind independent și de sine stătător.

Se preconizeaza ca nu vor exista efecte cumulative datorita lucrarilor de inchidere si ecologizare a perimetrelor miniere.

Facem precizarea, că Proiectul tehnic elaborat de către S.C. CEPROMIN S.A. Deva prezintă soluțiile, respectiv lucrările finale, actualizate, revizuite și aprobate/avizate/agreate de către toate autoritățile în drept (revizuire solicitată de către Ministerul Economiei din cauza avariilor apărute la iazul de decantare Valea Straja în anii anteriori).

Acordul de mediu solicitat de către S.C. CEPROMIN S.A. Deva se referă, strict, la lucrările prevăzute în Proiectul tehnic și prezentate în prezenta lucrare, fără legătură cu lucrările care intrau sub incidența acordului de mediu nr. 2/17.04.2008.

2 - PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Descrierea lucrarilor de investitie

Descrierea detaliata a tuturor lucrarilor ce vor fi executate in cadrul proiectului tehnic si care au ca scop principal inchiderea si refacerea ecologica a perimetrului minei Lesu Ursului si a zonelor afectate, a fost prezentata in subcapitolul 1.3. a prezentei documentatii.

Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului prevede urmatoarele principale lucrari:

    - LUCRARI DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE A MINEI LESU URSULUI

1.  Lucrări de intervenție, remediere, eliminare a efectelor avariei, amenajarea și

ecologizarea iazului Valea Straja:

În cadrul acestei documentaţii, pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a acestui iaz de decantare s-au propus o serie de lucrări care asigură şi o foarte bună stabilitate în timp a acestui iaz. Aceste lucrări sunt după cum urmează:

- realizarea unui dig de compartimentare, amplasat în amonte de digul de coronament actual la cca.86m (din ax în ax) care are rolul de a opri apele provenite din precipitaţiile abundente şi dirijarea lor spre canalul deversor. Digul are secţiunea transversală trapezoidală, cu dimensiunile: lăţimea coronamentului 4,00m; baza mare 18,00m; înălţimea 2,00m; lungimea 245m; taluz aval şi amonte 1:3,5, paramentul amonte placat cu argilă;

- lucrări de nivelare a suprafetei existente a iazului;

- reprofilarea taluzului barajului la un un unghi de 16º (1:3,5), care prezintă fenomenul de ravenare cu ravene foarte adânci care ajung şi până la 3,00m. Excedentul de material rezultat din această reprofilare va fi împrăştiat pe suprafaţa întregului depozit, dar şi pe o suprafaţa de 14043mp aflată în aval de taluzul astfel reprofilat;

- molozul rezultat din demolările de pe incinta Lesu Ursului se va depozita la piciorul taluzului de la iazul Straja pe o suprafaţă de 14043m, după ce în prealabil se va supraînălţa căminul existent pe această locaţie; a fost prevăzută o supraînălţare a acestuia din beton monolit cu dimensiunile în plan de 3,40mx3,40mx3,90m.

- impermeabilizarea plajei iazului (68.950mp) cu un strat de argilă în grosime de 30cm cu următoarele caracteristici:kf ≤ 5·10-9m/s, porozitate < 5%,Dpr ≥ 92%;

- aşternerea unui strat de pământ cu grosimea de 10cm pe o suprafaţă de 14043mp aflată în aval de taluzul iazului reprofilat unde a fost depus moloz;

- acoperirea întregii suprafeţe a iazului (plajă+taluz) si a celor 14043mp cu un strat de 20cm de sol fertil care va fi înierbat cu ierburi perene;

- pe suprafaţa aflată aval de taluzul reprofilat se vor planta un număr de 6320 puieţi de salcâm;

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor sub 50%  din suprafaţă,completarea lipsurilor;

►Realizare căii de acces

Lucrările care stau la baza acestei reabilitări sunt:

- lucrări de terasamente la calea de acces existentă, ce are o lungime de 1.500m

- lucrări de suprastructură care constau din aşternerea unui strat de 10cm de balast şi a unui strat de 10cm de piatră spartă pe partea carosabila;

- amenajarea de podeţe tubulare pe torenţii existenţi care să protejeze calea de acces: acestea sunt în număr de 7 (şapte) din care 3buc sunt cu Ø = 1000mm, iar 4 (patru) cu Ø = 800mm.

► Lucrări executate la galeria de deviere a pârâului Valea Straja

Galeria hidrotehnică (existenta)

Profilul longitudinal se prezintă în felul următor:

- deversor tip pâlnie amplasat la cota 910m, creasta deversorului fiind amplasată la cota 913m (avariat);

- suitor vertical tip SB- 2,8 (L = 31m) de încărcare a galeriei de deviere, in prezent avariat, care va fi rambleiat pe toată lungimea şi prevăzut cu placă din beton armat (placă = 8,1m;

- tronson de galerie tip GSBc-4,6 în lungime de 664,40m înclinat (cu diferenţă de nivel 22,80m);

- tronson aval cu secţiunea GSBc- 4,6  în  lungime  de 640,40m;

- suitor de aeraj situat la cota 893,43m, la 622m aval de sistemul de încărcare galerie de deviere apă pârâu Straja (în acest suitor se va racorda canalul C5 de preluare a debitului de asigurare Q10% = 12m3/s – canalul C5 va fi executat din tub precomprimat Dn1500mm, Pn 7 barri şi racordat la suitor), care, în prezent, se află în stare bună şi este prevăzut la gura de intrare cu grilaj metalic.

Tronsonul de galerie aval de suitorul de aeraj, în lungime de aproximativ 648m, va rămâne pe timpul execuţiei lucrărilor de închidere şi ecologizare în funcţiune, ca a doua cale de evacuare a apelor mari. Pe parcursul execuţiei racordului între canalul C5, suitorul de aeraj şi galeria hidrotehnică s-a prevăzut un grilaj metalic încastrat în pereţii galeriei. Acest grilaj metalic se va monta la 1-2m de la intersecţia suitorului de aeraj cu galeria hidrotehnică (fiind asigurat aerajul natural pe timpul execuţiei grilajului).

Canal de descărcare (racord cu albia naturală)

Canalul de descărcare face legătura între galeria de deviere şi albia naturală cu o diferenţă de nivel de cca. 9,4 m, si are secţiunea transversală dreptunghiulara (Sc = 5,62 mp).

La ieşirea din galeria hidrotehnică spre canalul de descărcare se va executa un grilaj metalic, la 1-2m de gura galeriei, încastrat, pentru a preîntâmpina intrarea persoanelor neautorizate în această lucrare hidrotehnică.

►Execuţia de canale de gardă

▪ Canal C1 de preluare a apelor din precipitaţii de pe versantul stang al iazului Valea Straja

Canalul preia apele de pe versantul stâng şi le conduce spre canalul C2 de la piciorul digului proiectat.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  0,6 m, înălţimea de  0,4 m (unghiul făcut de marginile laterale ale canalului cu orizontala este de 60 grade) şi panta radierului i = 0,014.

▪ Canal  C2  de preluare a apelor din precipitaţii ce cad pe plaja iazului Valea Straja

Canalul preia apele din precipitaţii ce cad pe plaja iazului şi cele aduse de canalul C1 de pe  versantul stâng şi le conduce  spre canalul C4 de preluare a apelor mari din iazul Valea Straja.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  1,3 m, înălţimea 0,5 m şi panta radierului  i = 0,0035.

▪ Deversor canal  C3

Deversorul canal este o construcţie din beton armat cu lungimea de 23 m, frontul deversor cu lăţimea de 18 m si pragul deversor de 0,6 m. Panta radierului canalului este de 3,5 %.

Deversorul canal preia debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 1,3m si debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 0,9m.

▪ Canal C4 de preluare ape mari

Acest canal este dimensionat sa preia debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) şi debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) şi se va executa din beton armat. Canalul are lăţimea de 6 m, înălţimea pereţilor laterali de 1,5 m şi  panta radierului i = 0,02.

▪ Canal  C5  de preluare a apelor din iazul Valea Straja si dirijarea lor in galeria de deviere

Acest canal preia apa din precipitaţiile care ajung în iaz pană la debitul de asigurare Q10% = 12 mc/s şi o conduce spre galeria de evacuare existenta prin puţul de aerisire al galeriei aflat pe versantul drept al iazului.

Canalul este de forma circulară şi se va executa din tuburi de beton precomprimat cu diametrul interior Ø 1500 mm montate cu panta i = 0,01.

Apa din iaz intră în canalul C5 prin intermediul unui bazin de incarcare din beton armat cu dimensiunile interioare 6 m x 6 m şi înălţimea de 1 m, prevăzut cu grătar de protecţie cu rolul de oprire a plutitorilor aduşi de viituri.

▪ Bazin de incarcare a canalului C5: Bazinul de incarcare este o construcţie din beton cu dimensiunile interioare 6m x 6m, înălţimea de 1m si panta radierului de 1%.

▪ Canal C6 de dirijare a apelor din pâraul Valea Straja în aval de  barajul de încărcare a galeriei de deviere, situat în amonte de  iazul Valea Straja

Acest tronson de canal se va executa din pământ şi va strapunge digul din amonte de iaz care avea în trecut rolul de a încărca galeria de deviere a pârâului Straja, înainte de surparea acesteia.

Acest canal  este de  formă trapezoidală şi are dimensiunile: baza mică = 6 m, înălţimea variabila şi va avea o pantă i = 0,01.

►Amenajare torenţi

Pe malul drept al depozitului de steril există 7 (şapte) torenţi care o dată cu execuţia canalului de gardă de pe acest mal se vor amenaja pentru conducerea dirijată a apelor spre canal.

2. Lucrări de demontare şi demolare a structurilor, construcţiilor şi utilităţilor de la

suprafaţă

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Leşu Ursului rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu:

- V demolări  total 		( 21.501,45mc,

din care:

- Vdemolări suprastructură 	( 19.269,77mc

- Vdemolări  infrastructură 	( 2.231,68mc

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de  38.703mc şi va fi transportat la piciorul taluzului digului iazului Valea Straja.

Alte deseuri rezultate din demolari: azbociment, materiale bituminoase, vata minerală:

- azbociment 			( 7300 mc

- materiale bituminoase/gudronate 	( 115 mc

- vata minerală (termoizolaţii) 	( 51mc

- material lemnos			( 93 mc

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- pământ vegetal (2.232mc) (sursa de pământ vegetal/sol fertil va fi indicată de către primăria Ostra).

►Dezafectare echipamente si confectii metalice

Echipamentele si confectiile metalice care urmeaza a se dezafecta la inchiderea si ecologizarea Minei Lesu Ursului sunt situate in incinta miniera Isipoaia.

In urma dezafectarii echipamentelor si confectiilor metalice din incinta Isipoaia rezulta urmatoarele deseuri: 	  - deseuri metalice feroase – 11,226 t.

3. Lucrările de eliberare a terenului şi reabilitare ecologică a zonelor afectate

3.1. Amenajarea haldelor de steril şi a depozitelor de deşeuri

În perimetrul Leşu Ursului există următoarele depozite de steril:

- halda galeria Isipoaia: suprafaţa ocupată 3,86ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de înierbare;

- halda galeria 36: suprafaţa 1,13ha;

- halda de steril P. Ursului: suprafaţa ocupată 4,42ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de împădurire naturală;

Pe haldele de steril sunt prevăzute următoarele lucrări:

Halda galeriei Isipoaia

- amenajarea taluzului haldei la un unghi de 350

- montarea de geocelule pe suprafaţa de 11.643mp (10 celule/mp, cu h = 15cm) pentru preîntâmpinarea procesului de eroziune şi asigurarea stabilităţii, umplerea cu sol fertil a geocelulelor, însămânţarea cu ierburi perene;

- lucrări de dec  olmatare a traseului canalului existent, repararea canalului în lungime de 600m până la deversarea în pârâul Bistriţa, podeţ tubular Dn 1.000mm

- decolmatarea şanţului de la drumul ce coboară la +728m

Halda galeriei 36

- lucrări de nivelare pe suprafaţa de 4883mp, depunere strat de sol fertil în grosime de 20cm, plantarea de puieţi de salcâm

Halda Pârâul Ursului

- lucrări de nivelare pe suprafaţa de 5.105mp

- aşternere de sol fertil în grosime de 20cm, înierbarea cu ierburi perene şi plantarea de puieţi pe suprafaţa de 1.058mp

- montarea de geocelule (10 celule/mp, cu h = 15cm), umplerea cu sol fertil a geocelulelor, însămânţarea cu ierburi perene pe suprafaţa de 4.046mp.

Sursa de pământ vegetal/sol fertil va fi indicată de către primăria Ostra.

3.2. Amenajarea incintelor şi altor zone afectate

Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele:

- Incinta minieră Lesu Ursului care ocupă o suprafaţă de 72.411mp

- Incinta minieră Pârâul Ursului cu o suprafaţă de 25.826mp

- Incinta minieră Isipoaia ce se dezvolta pe o suprafaţă de 29.126mp.

Terenurile ocupate de construcţiile ce vor fi demolate şi procesate (mărunţite), din cadrul incintelor, vor fi supuse lucrărilor de refacere şi ecologizare care prevăd următoarele categorii de lucrări:

  - modelarea suprafeţei prin lucrări de nivelare mecanică cu buldozerul, pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor provenite din precipitaţii;

  - umplerea gropilor cu pământ, inclusiv a golurilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor clădirilor existente;

  - depunerea, imprăştierea şi compactarea materialului demolat şi procesat pe suprafaţa ramasă liberă a incintelor cu excepţia incintei Lesu Ursului a cărui material demolat se va transporta la baza iazului de decantare, la piciorul taluzului acestuia;

  - asternerea unui strat de pământ în grosime de 10cm;

  - asternerea de sol fertil în grosime de 20cm;

  - plantarea de puieţi din categoria celor din unitatea amenajistică limitrofă celei amenajate (salcâmi). Aceştia vor fi plantaţi în gropi de 0,3 x 0,3 x 0,4m;

  - refertilizarea cu îngrăşăminte chimice.

La intrarea în incinta Pârâul Ursului, s-a proiectat o greblă care să reţină flotanţii.

In incinta Pârâul Ursului, la intrarea văii în canalul subteran, s-a proiectat o bordură din beton care va avea rolul de a împiedica curgerea pământului în vale. De asemenea, s-au refăcut pe o lungime totală de 40m dalele ce acoperă canalul subteran de preluare ape din Pârâul Ursului.

3.3. Închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa

Lucrările de închidere a minei Lesu Ursului vor fi:

►Lucrări necesare pentru închiderea gurilor de mină şi a celorlalte căi de acces în subteran:

  - Diguri de beton pentru închiderea galeriilor de coastă şi rambleerea acestora

  - Plăci din beton armat pentru acoperirea puturilor, suitoarelor şi rambleerea acestora.

Lucrările de închidere a minei Lesu Ursului vor cuprinde:

    - Lucrari miniere verticale – rambleieri si executie placi de beton armat pentru: silozul de steril 1 cota +870m incinta Paraul Ursului; silozul de steril 2 incinta Paraul Ursului; colector Moara; Putul nr.7 incinta Paraul Ursului; Putul nr.1 incinta Paraul Ursului; Suitor de aeraj la depozitul de exploziv.

    - Lucrări miniere orizontale – rambleieri si executie diguri de beton pentru: galeria Magistrala 2 Sud B  incinta Paraul Ursului; galeria Tunel Alunis incinta Paraul Ursului iesire; galerie incinta put 1; galeria de evacuare siloz de steril 1 incinta Paraul Ursului; galeria de evacuare siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului; galeria Isipoaia; galeria 36 A; galeria 1 la statia de aeraj; galeria 2 la statia de aeraj; galeria Tunel Alunis intrare incinta Tarnita; mina scoala incinta Tarnita; depozitul de exploziv incinta Tarnita.

    - Lucrari miniere suplimentare – rambleieri + executie dig si/sau placa beton, pentru: galeria de evacuare siloz 2 de steril incinta Paraul Ursului; put nr.10 Isipoaia (este rambleiat); siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului; galeria 1 la statia de aeraj; galeria 2 la statia de aeraj; suitor la galeria hidrotehnica.

B. LUCRARI DE MONITORIZARE

1. Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrărilor de inchidere si reconstruţie ecologică (2 ani);

2. Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garanţie a lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului si a zonelor afectate de activitatea din perimetrul minier (2 ani);

3. Monitorizarea post-inchidere a factorilor de mediu si a lucrarilor de reconstructie ecologica a zonelor afectate (3 ani pentru halde steril si 30 ani pentru iazul decantare Straja).

2.1.1. Echipamente necesare

Utilajele de transport si de constructii echipate cu moatoare Diesel, utilizate pentru executarea lucrărilor de investitie prevazute in proiectul de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului sunt:

- autobasculante de 16 t

- motocompresor (45 CP)

- excavator pe senile (140 CP)

- buldozer pe senile (65-80 CP)

- buldozer pe senile (81-180 CP)

- autogreder (175 CP)

- automacara (6-9,9 TF (215 CP))

- macara pe pneuri (9,9-20 TF (215 CP))

- compactor cu rulouri (valturi) (65 CP)

- malaxor mec. de asfalt (65 CP)

- motopompe (6-16 CP)

2.2. Activitati de dezafectare - inchiderea santierelor

La încheierea lucrarilor si încetarea activităţii santierelor, se vor fi efectuate activitati de dezafectare, ce constau în:

• retragerea/evacuarea utilajelor şi echipamentelor;

• dezafectarea barăcilor;

• evacuarea eventualelor deşeuri rezultate din activitate;

• renaturarea/ecologizarea ultimelor zone afectate de santiere, prin acoperirea cu sol vegetal şi revegetalizare.

2.3. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

Directiva Consiliului 61/96/CEE din 24 Septembrie 1996 privind Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării (care a fost modificata de mai multe ori) si Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării, prevad că  trebuie să se ia toate măsurile  de  prevenţie  împotriva  poluării atmosferei, apei, solului, prin aplicarea celor mai  bune tehnici disponibile - BAT (Best Available Techniques).

Documentul de Referinţă IPPC "Principiile Generale ale Monitorizării" precum şi utilizarea altor documente cunoscute ca documente BREF pentru industria minieră: Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock  in Mining Activities - Cele mai Bune Tehnici Disponibile de Management al Sedimentelor şi Rocii Sterile în Activitatea Minieră, Best Environmental Practice (BEP) - Cele mai bune practici de mediu si Best Available Techniques (BAT) - Cele mai bune Tehnologii Disponibile, prezintă relevanţă generală pentru închiderea minelor.

Cele mai bune practici de mediu (BEP) este recomandata ca fiind aplicarea celei mai adecvate combinaţii de măsuri. Următoarele măsuri ar trebui săfie luate în calcul raportat la Închiderea Minelor şi Refacerea Mediului:

• La determinarea combinaţiei de măsuri care constituie cea mai bună practică de mediu, în cazuri generale sau individuale, o atenţie specială trebuie acordată la:

- Aria de aplicare – strict a perimetrului minier existent;

- Potenţialul beneficiu de ordin ecologic al utilizării unor materiale sau activităţi alternative in cadrul lucrarilor. Astfel in cadrul lucarilor de inchidere si ecologizare se vor utiliza materiale naturale – argila pentru impermeabilizare si sol vegetal, din zona amplasamentului minier care au aceiasi mineralizatie si parametrii calitativi a zonei miniere;

- Intervalul de timp pentru implementare – s-au prevazut 2 ani pentru toate lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica;

- Implicaţiile sociale şi economice - investiţia va avea un impact pozitiv din punct de vedere social si economic;

- Principiul măsurilor de prevenire – pentru toti factorii/aspectele de mediu relevante pentru investitia analizata s-au prevazut masuri de prevenire si diminuare a impactului;

• Dacă reducerea aporturilor rezultată în urma folosirii celei mai bune practici de mediu nu conduce la rezultate acceptabile din punct de vedere al mediului, atunci să fie aplicate măsuri suplimentare – se vor lua măsuri speciale (ca ex.: acoperirea basculantelor, stropirea materialelor care generează praf, restrictionarea vitezei autobasculantelor si a programului lucrarilor intre anumite ore, etc);

• În scopul atingerii obiectivelor, schimbul intensificat de informaţii şi cunoştinţe privind cea mai bună practică de mediu să fie promovat;

Cele mai bune Tehnologii Disponibile (BAT) – sunt recomandate ca fiind cele mai actuale stadii de dezvoltare al proceselor, facilităţilor sau metodelor de operare care indică cât de adecvată este o măsură de limitare a deversărilor si emisiilor. Pentru a determina dacă o serie de procese, facilităţi sau metode de operare reprezintă cea mai bună tehnologie disponibilă, o atenţie deosebită trebuie acordată următoarelor aspecte, raportat la Închiderea Minelor şi Refacerea Mediului:

• Procesele, facilităţile sau metodele de operare comparabile care au fost recent aplicate cu succes - Ministerul Economiei si Finanţelor - Directia Generala Resurse Minerale, a realizat si alte inchideri si ecologizari a unitatilor miniere, in mod unitar, conform prevederilor continute in manualul de inchideri de mine;

• Fezabilitatea economică a unei tehnologii/operatii;

• Intervalul de timp pentru aplicare - s-au prevazut 2 ani pentru toate lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica;

• Principiul măsurilor de prevenire - pentru toti factorii/aspectele de mediu relevante pentru investitia analizata s-au prevazut masuri de prevenire si diminuare a impactului;

• Dacă reducerea emisiilor rezultată în urma utilizării celei mai bune tehnologii disponibile nu conduce la rezultate acceptabile din punct de vedere al mediului, atunci să fie aplicate măsuri suplimentare (se vor lua masuri speciale);

• În scopul atingerii obiectivelor, să fie promovat schimbul intensificat de informaţii şi cunoştinţe privind cea mai bună tehnologie disponibilă;

BAT este de asemenea definităde IPPC Directive 61/96/EEC, în Articolul 2 ca fiind cel mai eficient şi cel mai avansat stadiu în dezvoltarea activităţilor şi metodelor acestora de operare, care indică cât de adecvate sunt anumite tehnologii, instalatii, utilaje pentru limitarea valorilor emisiilor , pentru a preveni şi pentru a reduce emisiile şi impactul lor ecologic per ansamblu.

De asemenea, Organizaţia internaţională Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils  (FIDIC) a elaborat un model standard de contracte care este aplicabil la contractele de închidere a minelor şi stipuleazădrepturile şi obligaţiile Angajatului, Contractorului şi Firma de Dirigenţie.

Utilajele si mijloacele de transport care vor functiona in perimetrele miniere Lesu Ursului, vor fi actionate de motoare Diesel .

Consumurile medii de motorina / utilaj, determinate la timpul mediu de lucru si la distantele parcurse, pentru fiecare utilaj (consumurile specifice de carburanţi ale utilajelor care vor asigura desfăşurarea activităţii) sunt prezentate in tabelul nr.1 din capitolul 1.3.2., de unde rezulta un consum orar de motorina de 115 l/h, in cazul functionarii tuturor utilajelor si autobasculantelor.

Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h, pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de 30 litri / 100 km la o viteza de cca. 30 km/h.

Datorita faptului ca specificul lucrarilor de inchidere si ecologizare determină funcţionarea neconcomitenta si intermitentă a utilajelor şi a mijloacelor de transport auto, se poate considera un consum real orar mediu de motorina de circa 70 l/h.

Factorii de emisie pentru gazele de esapament ale motoarelor Diesel, conform metodologiei Corinair, sunt urmatorii :

- pulberi:  4,30 g/l

- SOx :     10,0 g/l

- CO :      16,00 g/l

- CH4 :     0,17 g/l

- NOx :    32,70 g/l

Poluantii si debitele masice rezultate din functionarea autobasculantelor si utilajelor (excavator, buldozere, automacara, compactor, etc) actionate de motoare Diesel, cu un consum orar mediu de motorina de cca. 70 l/h, sunt prezentate in tabelul nr. 4., urmator:

Tabel nr. 4.

| Poluant | Debit masic (utilaje+autobasculante) g/h | Debit masic conf. Ordinului 462/93* g/h |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | 301,0 | 500 |
| SOx | 700,0 | 5.000 |
| CO | 1120,0 | - |
| CH4 | 11,9 | - |
| NOx | 2289,0 | 5.000 |

*Anexa nr.1, pct. 4 si pct. 6..

3 - DESEURI

Din activitatea desfăşurată la Mina Lesu Ursului (extracţie si preparare a minereului metalifer) au rezultat ca principale categorii de deşeuri: sterilul de mină si sterilul de flotatie (tulbureala sterilă), si alte categorii de deşeuri din diverse activităţi (de întreţinere, reparaţii, administrative).

Deşeurile care au rezultat din activităţile Minei Lesu Ursului (in perioada de exploatare), codificate conform H.G. nr. 856/2008–Gestionarea deseurilor din industria extractiva, pentru clasificarea deseurilor in conformitate cu Decizia 2000/532/CE, sunt urmatoarele :

- Sterilul de mină, depozitat în haldele de steril – cod 01 01 01 deşeuri de la extractia minereurilor metalifere (3 halde = halda galeriei Isipoaia cu 500.000m3, halda galeriei 36 cu 30.000m3, halda Pârâul Ursului cu 440.000 m3);

- Steril de la prepararea minereului, depozitat în iazul de decantare Straja – cod 01 02 01 (cantitatea de steril depozitat în iaz, de la punerea în funcţiune, este 1.929.050 tone, respectv 1.330.380 mc);

- Deşeuri de la activitatea de întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice – cod 17 04 07 amestecuri metalice

Prin executarea lucrărilor de inchidere si reconstrucţie ecologică in perimetrul minier Leşu Ursului, se vor genera urmatoarele deseuri:

- deseuri metalice/amestecuri metalice (cod 17 04 07), rezultate din dezafectare si eventuale piese de schimb;

- molozul rezultat din demolări (17 07 03) - spărturi de beton şi moloz rezultat din cărămizi;

- azbociment rezultat din demolări (17 01 05)

- materiale bituminoase/gudronate rezultate din demolări (17 03 03)

- vata minerală (termoizolatii) rezultata din demolări (17 06 02)

- deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate - 16 01 03), provenite de la utilajele mobile echipate cu pneuri ;

- uleiuri uzate hidraulice si de motor (13 01 03*; 13 02 02*) de la utilaje si autobasculante si materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei (15 02 02*);

- deseu de lemn (cherestea) (17 02 01);

- ambalaje: ambalaje de hârtie/carton (cod 15 01 01); ambalaje de plastic (15 01 02); amestec de ambalaje (15 01 06)

- deseuri menajere si asimilabil menajere rezultate din activitatea sociala a personalului implicat în realizarea lucrarilor (cod 20 03 01).

► Deseurile metalice care vor rezulta de la dezafectarea constructiilor, utilajelor si utilitatilor din incintele minei Leşu Ursului - 11,226 tone, se vor depozita într-un spaţiu special amenajat şi se vor valorifica prin vânzare la agenţi economici specializaţi cu respectarea prevederilor O.U.G.R. nr.16 /26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor reciclabile.

In incintele/perimetrele minire nu se vor efectua lucrarile de intretinere curentă, doar eventuale reparatii urgente/accidentale ale utilajelor. In urma acestor lucrari, pot rezulta deseuri metalice (piese mici) in cantitati mici, ce vor fi predate unitatilor specializate de colectare fier vechi.

► Molozul

În urma demolării construcţiilor, materialele rezultate sunt în mare parte spărturi de beton şi moloz rezultat din cărămizi, care însumate pe ansamblu dau un volum de moloz de 21.501,45 mc

(cca. 43.003 t), din care 19.269,77 din suprastructura si 2.231,68 mc din infrastructura.

Molozul rezultat din demolări se va utiliza la rambleerea puturilor iar metalele recuperate se vor depozita până la valorificare ca fier vechi, pe o platformă amenajata din incinta minei.

► Deseurile de azbociment, materiale bituminoase, si vata minerala rezultate din demolarile tuturor construcţiilor şi instalaţiilor din cadrul amplasamentului minier vor fi depozitate pe o platforma special amenajata/betonata, pe o perioada limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de colectare/eliminare.

► Deseuri din cauciuc

Schimbul anvelopelor uzate de la utilajele mobile nu se va face in incintele miniere, doar in cazuri accidentale aceste deseuri de cauciuc vor fi depozitate pe o platforma special amenajata, pe o perioada limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de colectare.

► Uleiuri uzate

Schimbul de ulei pentru utilaje si autobasculante nu se va face perimetrele miniere, iar in cazurile de scurgeri accidentale de uleiuri, colectarea acestora se va face in recipienti speciali (de 100 l), care  se vor trimite periodic la unitati specializate in colectarea si reciclarea uleiurilor, impreuna cu materialele absorbante folosite la curatirea locurilor infestate accidental.

► Deseurile de lemn (cherestea) pentru cofrare (cca.50 mc/40 t in 1,5 ani), vor fi valorificate.

► Ambalaje si Deseuri menajere

Pe pacursul lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, se vor acumula diferite tipuri de deseuri, care se vor gospodarii diferit.

Deseurile care vor rezulta in perioada ansamblului de lucari - inchidere/ecologizare, sunt constituite din: deseuri menajere de la personalul care îşi desfasoara activitatea si deseuri de ambalaje din carton, hartie sau PVC.

Ambalajele provenite de la ierburile perene/seminte de plante graminee si ingrasamintele organice necesare ecologizarii (cutii carton, saci de hartie sau PVC, etc), se vor colecta in containere speciale, fiind evacuate de pe amplasamente in mod organizat, impreuna cu deseurile menajere.

Depozitarea deseurilor menajere se va face in containere speciale metalice (pubele de colectare) si se va încheia un contract cu firma de salubritate din zonă pentru ridicarea acestora.

Cantitatea de deseuri menajere este in functie de numarul de personal ce munceste intr-o zi in perimetrele miniere, si deoarece acesta poate fluctua zilnic datorita varietatii ansamblului de lucrari, se ia in considerare un numar mediu de personal muncitor – 30 pers/zi, care lucreaza simultan in toate perimetrele miniere.

Deseurile menajere care vor rezulta din activitatea desfasurata, se calculeaza astfel:

Q DM = 30 persoane x 0,25 kg/pers/zi x 260 zile/an = 1950 kg/an

Managementul deseurilor este prezentat in tabelul nr. 5.

Tabel nr. 5.

| Denumire deseu | Cantitatea generata in perioada deschiderii, exploatarii si exec. inchiderii si ecologizarii (t/an) | Starea fizica S – solid L – lichid SS–semisolid | Codul deseului conf. Deciziei 2000/532/CE (si H.G. 856/2002) | Codul privind principala proprietate periculoasa | Codul clasificarii statistice | Mangementul deseurilor – cantitatea generata – (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valori ficata | Elimi nata | Ramasa in stoc |
| Deseuri metalice – amestecuri metalice | 7,5 Total 11,226 t | S | 17 04 07 |  |  | 7,5 | - | - |
| Moloz – amestecuri desuri (21501,45 mc) | 28668,7 Total 43.003 t |  | 17 07 03 |  |  | 28668,7 |  |  |
| Azbociment din demolări | 1945 Total 7300 mc / 2920 t | S | 17 01 05 |  |  |  | 1945 |  |
| Materiale bituminoase /gudronate | 92 Total 115mc/138 t | S | 17 03 03 |  |  |  | 92 |  |
| Vata minerală (termoizolatii) | 8,7 Total 51mc / 13 t | S | 17 06 02 |  |  |  | 8,7 |  |
| Lemn (cherestea) | 49 Total 93 mc / 74 t | S | 17 02 01 |  |  | 49 | - | - |
| Ambalaje hârtie/carton Ambalaje de plastic Amestec de ambalaje | 0,20 | S | 15 01 02 15 01 02 15 01 06 |  |  | - | 0,2 | - |
| Uleiuri uzate hidraulice si de motor | 0,06 | L | 13 01 03* 13 02 02* |  |  | - | 0,06 | - |
| Materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei | 0,02 | S | 15 02 02* |  |  | - | 0,02 | - |
| Deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate) | 0,10 | S | 16 01 03 |  |  | - | 0,10 | - |
| Deseuri menajere | 1,95 | S | 20 03 01 |  |  | - | 1,95 | - |

Modul de eliminare deșeuri, este prezentat mai jos:

Tabel nr.6.

| Tip deşeu | Cod deşeu* | Mod propus de eliminare / valorificare a deşeurilor |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere | 20 03 01 | La rampă de deşeuri conformă, prin operator autorizat |
| Deşeuri din ambalaje – hartie, carton, plastic | 15 01 02 15 01 02 15 01 06 | Se colectează selectiv în recipiente speciale şi se elimină prin unităţi specializate |
| Deşeuri metalice | 17 04 07 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseu amestecuri de moloz | 17 07 03 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se va utiliza la rambleerea puturilor |
| Azbociment Materiale bituminoase/gudronate Vata minerală (termoizolatii) | 17 01 05 17 03 03 17 06 02 | Se depozitează temporar pe platforme betonate şi se elimina prin unităţi specializate |
| Deseu de lemn (cherestea) | 17 02 01 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate) | 16 01 03 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se elimina prin unităţi specializate |
| Materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei | 15 02 02* | Se colectează în recipiente speciale şi se elimină prin unităţi specializate |
| Uleiuri uzate hidraulice si de motor | 13 01 03* 13 02 02* | Se colectează în recipiente metalice speciale şi se elimină prin unităţi specializate |

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile  periculoase prevăzută în Decizia 2000/532/CE.

4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

Riscul ca activitatile din incintele/perimetrele minei Lesu Ursului, să producă impact transfrontier este practic inexistent.

4.1. APA

4.1.1. Conditii hidrogeologice si hidrochimice ale amplasamentului

Bazinul hidrologic al amplasamentului studiat este reprezentat de raul Bistrita si Raul Moldova.

Din punct de vedere geologic în regiune se întâlnesc :

- Roci cristaline reprezentate prin şisturi epizonale;

- Roci sedimentare de vârstă cretacică reprezentate prin alternanţe de gresii şi şisturi argiloase.

Aceste două tipuri de roci formează fundamentul regiunii, deci a haldelor de steril şi a iazului de decantare. Pătura acoperitoare a fundamentului este formată din roci sedimentare cuaternare reprezentate prin deluvii argiloase cu fragmente de roci remaniate din fundament şi aluviuni alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri.

Din punct de vedere hidrologic, iazul de decantare V.Straja este amplasat pe valea Obcioara (Straja), afluent de dreapta a pârâului Brăteasa, bazinul hidrografic al râului Moldova.

Secţiunea galeriei de deviere a pârâului Straja a fost dimensionată la debitul maxim cu probabilitatea de depăşire 1:1000 ani, barajul amonte al iazului fiind necesar condiţiei de punere sub presiune a galeriei hidrotehnice.

Pentru zona în care este amplasat iazul precipitaţia maximă pentru f = 1/20 la 60 minute este 110 l/s.ha, aceste date fiind folosite la dimensionarea sistemelor de evacuare a apei din iaz.

Conform studiului hidrologic întocmit de Administraţia Bazinală de Apă Siret (anexat), debitele de calcul şi de verificare în secţiunea barajului iazului Straja sunt: Qc (1%) = 32 m³/s, Qv(0,1%)= 55m³/s.

Bazinul hidrologic este reprezentat de raul Bistrita si Raul Moldova

Paraiele V Straja, V Tarnita, V Poarta Veche sunt afluenti ai Pârâului Brăteasa, afluent la randul sau a văii Suha ce deversează în valea Moldovei. Pâraiele Leşu Ursului, Şarpelui şi Valea Puzdra, sunt afluenţi ai Raului Bistriţei care are un curs aproximativ paralel cu direcţia de dezvoltare a zăcământului, se găseşte la o distanţă min.de 1200m şi la o cotă medie de + 670 m.

Zona perimetrului analizat se caracterizează printr-un climat temperat-continental de tip montan, cu o temperatură medie anuală de 6-7 0 C in vai si depresiuni.

Cantitatea anuala medie de precipitatii este de cca 850 l/mp.

►Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor

Din activitatea de producţie a Minei Leșu Ursului rezultau, in perioada functionarii, următoarele categorii de ape uzate:

● Ape de mină

Apele de mină ce se evacuau pe galeria Isipoaia Q max.= 10 l/sec, se colectau la nivelul galeriei +740m în bazinul staţiei de pompare SP1 Isipoaia, de unde refulau în incinta minieră Pârâul Ursului. În această incintă se colectau toate apele de mină din sectorul minier Pârâul Ursului (Qmax.=63 l/sec), în bazinul staţiei de pompare şi prin intermediul unei conducte de oţel cu diametrul Dn=300 mm se vehiculau prin tunelul Aluniş spre incinta Uzinei de Preparare Tarniţa unde se amestecau cu tulbureala sterilă provenită de la prepararea minereurilor și transportate la Iazul de decantare.

● Ape uzate menajere și ape pluviale din incinte

Canalizarea apelor uzate din Incinta Minieră Tarniţa era de tip divizor, fiind racordate şi o parte din apele pluviale, în special cele provenite de pe platforma industrială a U.P.Tarniţa. Aceste ape ajungeau în staţia de epurare aflată aval de U.P.Tarniţa, pe cale gravitaţională, iar evacuarea în pârâul Brăteasa se făcea tot gravitaţional.

● Ape de suprafață

Apele limpezite evacuate din iazul de decantare V. Straja, cu ajutorul sondelor inverse ajungeau în Valea Straja. Iazul de decantare era destinat depozitării în condiţii de siguranţă a sterilului minier de preparare, fin măcinat şi transportat hidraulic.

A doua funcţie, la fel de importantă, era aceea de epurare mecanică a apelor rezultate din depozitarea sterilului şi a apelor de mină.

În prezent, situația este următoarea:

● Apele de mină încărcate cu ioni de metale grele şi cu pH acid, rezultate după oprirea activităţii din subteran, nu mai sunt pompate spre suprafaţă, deoarece sistemul de evacuare nu mai funcționează, stațiile de pompe sunt dezafectate, mina este inundată, apele sunt evacuate gravitaţional pe galeria de coastă Isipoaia (cota +732 m), motiv pentru care în această incintă a fost prevăzută realizarea unei staţii de epurare a apelor de mină, după monitorizarea acesteia pe o perioada de 12 luni sau până la emiterea unei decizii la nivel naţional cu privire la epurarea apelor de mină.

Rezultatele monitorizării cantitativă şi calitativă (fizico-chimică) a apelor care vor fi evacuate prin galeria Isipoaia pe perioada postînchidere, vor putea stabili necesitatea construirii unei staţii de epurare a apelor eliminându-se astfel deversarea (apelor poluate) în mediul înconjurător.

● Ape uzate menajere nu mai există, și ca urmare, astfel de ape nu se mai evacuează.

● Apele pluviale din incintele în care s-a desfăşoară activitatea în cadrul perimetrului E.M. Leşu Ursului sunt preluate de canalele colectoare existente și evacuate în emisari.

● Ape limpezite evacuate din iazul de decantare V. Straja, cu ajutorul sondelor inverse ajung în Valea Straja.

►Analiza hidrochimica

Pentru determinarea calităţii apelor evacuate de pe suprafața amplasamentului s-au recoltat şi analizat în laboratorul propriu S.C. CONVERSMIN S.A. Laboratorul Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 3 a Ordinului MAPPM nr. 184/1997, următoarele probe de apă:

- apă din pârâul Isipoaia – cămin la gura galeriei 740 (proba 1)

- apă ieșire tunel Aluniș (proba 2)

- apă de pe galeria 36 (proba 3)

- apă intrare in sonda inversă la iaz Straja

- apă galeria Isipoaia

- apă pârâu amonte iaz Straja

- apă ieșire din sonda inversă in aval de iaz Straja

Compoziţia fizico-chimică a probelor recoltate este prezentată (mai jos) în Buletinul de analiză nr. 137/17.09.2013 al SC CEPROMIN SA Deva (apă din zona iazului de decantare V. Straja) și Buletin de analiză nr. 1 (probele nr. 1…3) al SC CONVESRMIN SA Bucuresti (Laborator Vatra Dornei).

Interpretare analize chimice:

- Apa intrare in sonda inversa la iaz Straja

Conform analizei fizico-chimice din Buletinul nr. 137/17.09.2013, concentratia poluantilor din apa uzata din iazul Straja – intrare in sonda inversa, se incadreaza pentru majoritatea parametrilor  in normativul NTPA-001/2005 (valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali), cu exceptia concentratiei urmatorilor ioni metalici:

- ionii de Cu care depasesc limitele admise de normativ (0,1mg/l) cu 22 %

- ionii de Zn care depasesc limitele admise de normativ (0,5mg/l) cu 118 %

- Apa iesire din sonda inversa in aval de iaz Straja

Conform analizei fizico-chimice din Buletinul nr. 137 / 17.09.2013, concentratia poluantilor din apa uzata – iesire din sonda inversa in aval de iaz Straja, se incadreaza pentru majoritatea parametrilor  in normativul NTPA-001/2005 (valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali), cu exceptia concentratiei urmatorilor parametrii calitativi:

- ionii de Zn care depasesc limitele admise de normativ (0,5mg/l) cu 39 %

- ionii de Mn care depasesc limitele admise de normativ (1,0mg/l) de 7,35 ori

- sulfatii care depasesc limitele admise de normativ (600mg/l) cu 21 %

- suspensii care depasesc limitele admise de normativ (60mg/l) cu 87 %

- Apa de la gura galeriei +740m galeria Isipoaia

Conform analizei fizico-chimice din Buletinul nr. 1, concentratia poluantilor din apa uzata – gura galeriei +740m galeria Isipoaia, se incadreaza pentru majoritatea parametrilor  in normativul NTPA-001/2005 (valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali), cu exceptia concentratiei urmatorilor parametrii calitativi:

- ionii de Zn care depasesc limitele admise de normativ (0,5mg/l) de 46 ori

- ionii de Mn care depasesc limitele admise de normativ (1,0mg/l) de 30 ori

- ionii de Fe care depasesc limitele admise de normativ (5,0mg/l) de 53 ori

- sulfatii care depasesc limitele admise de normativ (600mg/l) de 4 ori

- reziduu fix care depasesc limitele admise de normativ (2000mg/l) cu 100 %

- Apa iesire din tunelul Aluniș și Galeria 36

Conform analizei fizico-chimice din Buletinul nr. 1, concentratia poluantilor din apa uzata – iesire din tunelul Aluniș și Galeria 36, se incadreaza pentru parametri in normativul NTPA-001/2005 (valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali).

După soluţiile tehnice care vor fi aplicate în iazul de decantare Valea Straja nu vor mai exista evacuări de ape limpezite pe actualul sistem de sonde inverse, se renunţă la sondele inverse, apele din amonte de iaz vor fi dirijate pe canalul de gardă. Soluţia tehnică aleasă este susţinută si de rezultatele  buletinelor de analiză efectuate pe perioada conservării, atât de către laboratorul S.C. CEPROMIN S.A. cât şi de către laboratorul S.C. CONVERSMIN – Vatra Dornei. Apa de intrare în sonda inversă are parametrii de calitate cu valori mai bune de încadrarea în NTPA – 001/2005 decât apa de iesire din sonda inversă, valori ce demonstrează mai mult ca sigur defecţiuni în sistemul de funcţionare al sondelor inverse.

Prin urmare, apa rezultată din iazul V. Straja poate constitui un factor de poluare pentru emisar – Valea Straja, dar, dupa executia lucrărilor de inchidere şi ecologizare, din iazul de decantare nu vor mai rezulta ape, iazul devine uscat.

În ce privește apele de mină evacuate de pe Galeria +740 Isipoaia se pot considera următoarele:

Apa de mină Isipoaia evacuată pe gura Galeriei 740 - este apă de zăcământ si de infiltraţii care spală galeriile cu mineralizatie utila de pirită cuprifera asociată cu sulfuri de zinc si plumb, din zăcământul Lesul Ursului.

Zăcământul Lesul Ursului este constituit din sisturi cuartitice, sisturi grafitoase, sisturi sericito-cloritoase, calcare cu concentratii de pirita, calcopirita si sulfuri polimetalice, din acest motiv apa de mină Isipoaia prezintă aciditate, continut de sulfati, săruri solubile (reziduu fix) si ioni de metale grele (Fet, Mnt, Zn, Cu) in concentraţii ce depăşesc mult valorile admise de normativ (NTPA 001/ 2005).

Datorita concentraţiei mari de impurificatori din apele de mină (metale grele, sulfati, săruri), evacuarea lor direct in emisarii naturali, poate conduce la poluări ale apelor de suprafaţă şi/sau subterane care le receptează (parau Isipoaia) .

Conform Directivei Cadru a Apei principalele aspecte abordate de Gestionarea Apei in cadrul industriei miniere, in special după încetarea activităţii de extracţie minieră sunt:

- Scăderea impactului fizic asupra ecosistemelor mediului acvatic, prin asigurarea faptului că apa uzată deversată nu conţine materii în suspensie si alti impurificatori.

- Reducerea riscului de contaminare chimică a apelor subterane şi de suprafaţă pe termen lung datorată scurgerii apelor de mină, prin monitorizare atentă şi implementarea  măsurilor de diminuare a efectelor datorate  evacuarilor de apă uzată.

In concordanţă cu aceste aspecte, si datorita faptului ca activităţile de exploatare a minereurilor generează surse de ape uzate cu caracter acid provenite din lucrările miniere subterane, cariere miniere si halde de roci sterile - scurgeri de ape de mina provenite mai ales din galerii miniere cu concentraţii ridicate de metale grele şi de alţi contaminanţi (ex. sulfati), s-a luat decizia experimentarii/implementarii unei tehnologii de epurare avansata a apelor de mina cu continuturi mari de metale grele si sulfati, prin reducerea metalelor prin precipitare cu vat, reducerea sulfatiilor prin precipitare ca etringit şi separarea cu membrană, într-o Staţie de epurare pilot, si obtinerea unei ape epurata la calitatea permisă de legislaţia pentru evacuare în emisar, conform normativului NTPA 001/2005.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are interesul de a dezvolta un proces de tratare a apelor acide în scopul îndeplinirii viitoarelor cerinţe operaţionale şi angajamente privind protecţia mediului, si de a dezvolta tehnologii de tratare aplicabile multor amplasamente miniere vechi din România care prezintă probleme în ceea ce priveşte scurgerile de ape de mina acide. In acest sens, SC Conversmin SA a fost beneficiarul unui proiect de testare/experimentare si operare a unei Staţii modulare pilot de epurare a apelor de mină din cadrul a 8 perimetre miniere: Nistru 8 Mai–11 Iunie, Toroiaga, Tyuzosa si Alunis–Fata Mare–V.Colbului – jud. Maramures, Socea – jud. Satu Mare, Rodna–Valea Vinului – jud. Bistrita Nasaud, Mestecăniş – jud. Suceava si Boita Hateg – jud. Hunedoara,  care s-a desfasurat in perioada anilor 2011 pana la inceputul anului 2013 (testarea Statiei pilot a inceput pe amplasamentul minier Rosia Montana – Galeria 714, si a fost mutata pe cele 8 amplasamente miniere amintite mai sus).

Investigatiile efectuate in toata perioada de functionare a Statie pilot de epurare a apelor de mina, a indicat eficienta tehnologiei de epurare experimentata (precipitarea metalelor grele cu var urmata de precipitarea sulfatiilor ca ettringit), care conduce la reducerea concentratiei tuturor impurificatorilor, insa rezulta o cantitate mare de namol. Totusi, pana in prezent nu s-a luat nici o decizie la nivelul institutiilor statului, in privinta acestei tehnologii de epurare.

Prin adresa nr 1485/20.08.2013 S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti, referitor la contractul nr 19/14.05.2013 ne comunică acordul de a creea în Devizul General un provizion pentru executarea unei eventuale staţii de tratare a apelor de mină evacuate din galeria Isipoaia, provizion care să ţină seama de ultimele cercetări reieşite din ,,Studiul pentru stabilirea celor mai adecvate soluţii de optimizare a staţiilor de epurare ape de mină aferente etapei a III a din Programul unic de etapizare convenit cu A.N.A.R. aprobat prin H.G. nr. 997/2010, pentru realizarea lucrărilor şi măsurilor necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de gospodărirea apelor pentru cele 8 staţii de epurare din patrimoniul M.E.C.M.A.- D.G.R.M.”, studiu la care S.C. CEPROMIN S.A. a colaborat.

În perioada de elaborare a documentaţiilor ,,Servicii de proiectare pentru revizuirea proiect tehnic de închidere şi ecologizare mina Leşu Ursului – UP Tarniţa, jud. Suceava” contract de prestări servicii nr. 19/14.05.2013 încheiat între S.C. CONVERSMIN S.A. şi S.C. CEPROMIN S.A. Deva, în urma analizării Acordului de mediu nr. 2/17.04.2008 referitor la apele de mină din galeria Isipoaia (cota +730m) se precizează ca acestea se vor monitoriza timp de 12 luni, conform Minutei încheiate la sediul  S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei, pentru a se determina oportunitatea execuţiei unei staţii de epurare a apelor de mină evacuate în emisar.

In concluzie:

Analiza indicatorilor fizico-chimici din apele de mină Isipoaia – camin la gura galeriei 740 Isipoaia, prelevate in ultimii ani (2011 ÷ 2014), comparativ cu valorile admise de normativul NTPA- 001/2005, indica urmatoarele:

- Apa de mina evacuate din galeria 740, prezinta continuturi de sulfati, săruri solubile (reziduu fix) si ioni de metale grele – Fet, Mnt, Zn si Cu, în concentratii ce depasesc foarte mult valorile admise de normativ (de ex.: concentratia ionului de fier depaseste si de 53 de ori limita admisa (CMA), concetratia ionilor de zinc depaseste de 46 de ori limita CMA, concetratia ionilor de mangan depaseste de 30 de ori CMA, etc) ;

- pH-ul apei de mina este acid/slab acid, fiind inafara limitei admisa de normativ.

Oxidarea minereurilor si deşeurilor miniere de pirita/sulfidice, are drept consecinţă generarea de ape uzate/ape de mina - scurgeri acide, si reprezintă principala sursa de poluare si toxicitate pentru mediu (sol, subsol ape de suprafata si subterane), pe termen lung. Conform studiilor Agentiei Nucleare de Stiinta si Tehnologie din Austria, procesul de generare a apelor de mina care necesita a fi epurate este susceptibil de a continua intre 240 ÷ 750 ani.

Unul din aspectele cele mai grave legate de scurgerile acide o reprezinta persistenţa acestora si faptul ca odată ce procesul de generare a scurgerilor acide a început, este dificil de oprit.

Din aceste considerente, se impune minimizarea posibilitatilor de generare a apelor acide si epurarea acestora.

In urma „Studiului pentru stabilirea celor mai adecvate soluţii de optimizare a staţiilor de epurare ape de mină din Programul unic de etapizare convenit cu A.N.A.R.”, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- prioritar pentru apele de mina este indepartarea metalelor grele si corectia pH-ului;

- limitele de incadrare a poluantilor: sulfat (SO42-), Ca2+, Mg2+ sunt prea restrictive, toxicitatea acestora (de ex. a CaSO4) asupra florei/faunei acvatice apare la concentratii mai mari decat solubilitatea lor (2000 mg/l), (limitele sunt mai mici decat cele din Uniunea Europeana – in Germania ionii Ca2+, Mg2+ nu sunt limitati iar sulfatii au limita admisa de evacuare mult mai mare de 600 mg/l); limitele de incadrare sunt comune pentru toate categoriile de ape uzate, indiferent de sectorul de provenienta, zona geografica, calitatea receptorilor (fondul natural), ceea ce in multe tari europene (Ungaria, Germania, Cehia etc) normarea se face diferentiat pe tronsoane de rau si pe receptori ce primesc ape de mina, pe zone si activitati industriale; se practica stabilirea limitelor in functie de apa de mina (ex. sulfati);

- tehnologia de indepartare a sulfatilor prin precipitarea etringittului implica o investitie mare - cost f. mare de epurare (pret ridicat a cimentului super aluminos folosit la precipitare) si rezulta o cantitate mare de namol. Pentru epurarea la scara industriala aceasta tehnologie este complexa, greoaie si necesita suprafete mari de teren (atat pentru flux cat si pentru depozitarea namolului rezultat);

- in Europa nu exista instalatii industriale de eliminare a SO42-, Ca2+, Mg2+;

- in Romania exista cel putin 40 de areale in care sunt generate ape de mina care ar trebui epurate.

Elaborarea unui proiect tehnic pentru executarea staţiei de epurare a apelor de mină de la galeria Isipoaia va fi demarată în funcţie de decizia adoptată la nivel naţional de către factorii responsabili, privind oportunitatea executării acestei investiţii.

LABORATOR ANALIZE CHIMICE

SC CEPROMN SA DEVA

Buletin analiza nr. 137 / 17.09.2013

- Beneficiar: LESU URSULUI

- Data primirii probelor: 05.09.2013

- Data efectuarii analizelor: 05-09.09.2013

| Nr. proba | Denumire proba | pH (unitati pH) | Concentratie (mg/dm3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suspensii | Reziduu fix | Sulfati | Cu | Pb | Zn | Fe | Mn | Cd |
| 1 | Apa intrare in sonda inversa la iaz Straja | 7.67 | 28 | 412 | 198.75 | 0.122 | 0.043 | 1.09 | 0.40 | 0.401 | 0.0067 |
| 2 | Apa galeria Isipoaia | 6.8 | 448 | 3672 | 2040.21 | 0.961 | 0.107 | 6.07 | 88.27 | 18.40 | 0.011 |
| 3 | Apa parau amonte iaz Straja | 7.62 | 4 | 288 | 40.74 | 0.065 | 0.024 | 0.107 | 0.30 | 0.011 | 0.0022 |
| 4 | Apa iesire din sonda inversa in aval de iaz Straja | 7.1 | 112 | 1452 | 728.35 | 0.011 | 0.023 | 0.697 | 0.60 | 7.35 | 0.0042 |

DIRECTOR GENERAL								SEF LABORATOR

Ing. Auner Florica								ing. Moga Marinela

4.1.2. Alimentarea cu apa, consumul de apa

Alimentarea cu apă potabilă

Apa potabilă necesară consumului individual al angajaţilor se va aduce, în recipienţi din plastic.

Consumul de apa potabila estimat, este urmatorul:

- zilnic maxim: 0,12 mc/zi, pentru 30 persoane (30 pers x 4 l/om.zi = 120 l/zi= 0,12mc/zi)

- anual maxim:  31,2 mc/an  (260 zile/an)

Necesarul de apa pentru nevoi igienico–sanitare ale personalului se estimeaza a fi urmatorul:

Q n ig zi med – necesarul zilnic mediu de apa pentru nevoi igienico – sanitare

Q n ig zi med = Ni x qi	[ m3/ zi ]

Ni = 30 (numar de consumatori)

Conform normativului qi = 50 l / om•zi = 0,050 m3/om•zi (necesarul specific de apa), dar datorita faptului ca pe amplasamentul minier vor exista toalete ecologice, necesarul specific de apa va fi mai redus : qi = 10-20 l / om•zi = 0,010 – 0,020 m3/om•zi

Q n ig zi med = 0,6 m3/ zi (600 l/zi)

Pe amplasamentele miniere unde se va desfasura realizarea lucrarilor, se vor monta toalete ecologice mobile.

Total apa potabila: 0,12 mc/zi + 0,6 mc/zi = 0,72 mc/zi

Alimentarea cu apă industrială

Apa industrială necesară in perioada de executie a lucrarilor, pentru stropirea cailor de acces/transport, a materialelor (rezultate din demolare) în zona de depunere/depozitare, a materialului transportat, in perioadele secetoase, se va sigura din cisterne.

Se estimeaza un consum de cca. 900 mc/an.

Bilantul consumului de apa al obiectivului este prezentata in tabelul 4.1.2.

Tabel nr. 4.1.2.

| Proces tehnologic | Sursa de apa (furnizor) | Consum total de apa | Apa prelevata din sursa | Recirculata/ reutilizata | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial |  |  |
| Consum individual | apa potabila - recipienti | 0,12 m3/zi 31,2 m3/an | 0,12m3/zi 31,2m3/an | 0,12m3/zi 31,2m3/an | - | - | Apa potabila adusa in recipienti plastic |
|  | apa pt. nevoi igienico-sanit. | 0,6 m3/ zi 156 m3/an | 0,6 m3/ zi 156 m3/an | 0,6 m3/ zi 156 m3/an | - | - | Apa din recipienti+ toalete ecologice |
| Umectare, stropire cai acces, material | apa din cisterna | 3,5 m3/zi 900 m3/an | 3,5 m3/zi 900 m3/an | - | 3,5 m3/zi 900 m3/an | - |  |

4.1.3. Managementul apelor uzate

Din activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare nu vor rezulta ape uzate menajere sau tehnologice, deci nu vor fi deversări de ape industriale uzate în apele de suprafaţă.

Din perimetrul Minei Lesu Ursului se evacueaza următoarele categorii de ape uzate:

● ape reziduale industriale:

1. ape de mină – evacuate din subteran, în urma activităţilor de extracţie a minereului;

2. ape limpezite de la iazul de decatare Straja – evacuate după sedimentarea sterilului  rezultat din activitatea de preparare a minereului.

● ape pluviale

►Apele reziduale industriale (in prezent)

1. Principalele ape de mina care se evacueaza in prezent in perimtrul Minei Lesu Ursului, sunt:

● ape de mină - evacuate direct in emisari - paraul Isipoaia si paraul Valea Straja, si anume apele evacuate pe canalele galeriei Isipoaia, galeriei 36 (infiltratii), si tunel Aluniș;

După oprirea staţiilor de pompe şi închiderea perimetrului minier, nivelul hidrostatic al apelor de mină s-a stabilizat la un anumit nivel, apele de mină ieşind la suprafaţă pe galeriile de coastă, de unde pe canale sunt deversate în emisari.

2. Apele limpezite de la iazul de decantare V. Straja au rezultat după depunerea sterilului pe suprafaţa iazului de decantare, si sunt evacuate printr-un sistem de captare/evacuare – sonde inverse in emisarul pr. Valea Straja.

In prezent, apa rezultată din iazul V. Straja poate constitui un factor de poluare pentru emisar – Valea Straja, dar, dupa executia lucrărilor de inchidere şi ecologizare, din iazul de decantare nu vor mai rezulta ape, iazul devine uscat.

►Apele pluviale din incintele miniere în care s-a desfăşurat activitatea în cadrul perimetrului E.M. Leşu Ursului sunt preluate de canalele colectoare existente și evacuate în receptorii naturali prin reţeaua hidrografică din zonă.

- Debitul apelor uzate industriale

- debitul apei de mina de la galeria +740m Isipoaia: Qmed = 4,2 l/sec ;  Qmax = 8,7 l/sec

- debitul apei de mina de la galeria 36 (infiltratii): Qmed = 0,2 l/sec ;  Qmax = 0,31 l/sec

- debitul apei de mina ieșire tunel Aluniș: Qmed = 2 l/sec ;  Qmax = 4,1 l/sec

- debit apa limpezita si meteorica de pe iazul de decantare Straja, evacuata prin sistemul de captare/evacuare – sonda inversa: Qmed = 10 l/sec = 36 mc/h

- Debitul apelor pluviale evacuate

- Debitul mediu al apelor pluviale de pe suprafata iazului Straja (platforma+taluze)

Q uz pluvial  = S x (med x Qp     unde :

S – suprafata de colectare a apelor pluviale: 109866 m2

(med – coeficient mediu de scurgere = 0,10 (conf SR 1846/2006)

Qp – media multianuala a precipitatiilor din zona: 850 mm / an = 0,850 m3 / m2 x an

Q uz pluvial  = 109866 x 0,10 x 0,850 = 9338,6 m3/an = 25,58 m3 / zi = 1,07 m3 / h.

- Debitul maxim al apelor meteorice de pe suprafata iazului Straja (conf. STAS 1846-90 inlocuit cu SR 1846/2006)

Q uz Mp = m x S x (med x i	  [ l / s ]              unde :

m – coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, ce tine seama de capacitatea de inmagazinare in timp a canalelor si de durata ploii de calcul = 0,8 pentru t ( 40 min

S – suprafata de colectare a apelor pluviale [ ha ] = 10,99 ha

(med – coeficient mediu de scurgere = 0,10 (suprafeţe amenajate)

i – intensitatea normala a ploii de calcul, in functie de frecventa f si durata ploii, [l/s x ha]

Pentru  f = 1/20 si t = 60 min, zona 19, din STAS 9470 – 73  intensitatea ploii maxime de calcul este  i = 110 l/s x ha

Q uz Mp = 0,8 x 10,99 x 0,10 x 110 = 96,71 l/s = 348,16 m3/h = 8355,84 mc/zi

- Debit mediu ape pluviale de pe suprafetele haldelor steril (platforme+taluze = 9,41 ha)

Q uz pluvial  = S x (med x Qp               (med = 0,10

Q uz pluvial  = 94100 x 0,10 x 0,850 = 7998,5 m3/an = 21,91 m3 / zi = 0,91 m3 / h

- Debitul maxim al apelor pluviale de pe suprafetele haldelor de steril

Q uz Mp = m x S x (med x i	  [ l / s ]

Q uz Mp = 0,8 x 9,41 x 0,10 x 110 = 82,81 l/s = 298,12 m3 / h = 7154,88 mc/zi

- Debitul mediu al apelor pluviale de pe suprafetele incintelor (total incinte = 127363 mp)

Q uz pluvial  = 127363 x 0,10 x 0,850 = 10825,85 m3/an = 29,66 m3/zi = 1,24 m3 / h

- Debitul maxim al apelor pluviale de pe suprafetele incintelor

Q uz Mp = 0,8 x 12,74 x 0,10 x 110 = 112,11 l/s = 403,60 m3/h = 9686,4 mc/zi

- Debitul apelor menajere evacuate

Debitul de apă uzată menajera reprezintă 80% din debitul necesar de apă pentru nevoi igienico-sanitare si este de cca. 1,4 mc/zi (pentru 30 persoane).

Pentru apa necesara nevoilor igienico-sanitare, pe amplasamentele miniere unde se va desfasura activitate, se vor monta toalete ecologice mobile (cu rezervor interschimbabil).

- Bilantul apelor uzate

Bilantul apelor uzate este prezentat in tabelul nr. 4.1.3.

Tabel nr. 4.1.3.

| Sursa apelor uzate | Total ape uzate generate | Ape uzate evacuate | Ape reutilizate recirculate | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/zi | mc/an | menajere | industriale | pluviale |  |  |
|  |  |  | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | - | Evacuare in emisar (pr.Isipoaia) |
| Apa de mina galeria +740m Isipoaia (evac.in emisar) | Total ape mina 553 med 1132,7max | Total ape mina 201845med 413428max | - | - | 362,9med 751,7max | 132458med 274363 max | - | - |  |  |
| Apa de mina gal. 36 (infiltratii) |  |  | - | - | 17,3med 26,8max | 6314,5med 9782 max | - | - | - |  |
| Apa mina tunel Alunis (evacuare in emisar) |  |  | - | - | 172,8med 354,2max | 63072med 129283max | - | - | - | Evacuare in emisar (pr.V.Straja) |
| Apa limpezita+meteo. iaz decantare V.Straja | Ape iaz 864 med | Ape iaz 315360 med | - | - | 864 med | 315360 med | - | - | - | Evacuare in emisar (pr.V.Straja) |
| Ape pluviale de pe supraf. iaz V. Straja | Total ape pluviale 77,15med 25197,12mx | Total ape pluviale 28162,95med 9196948,8 | - | - | - | - | 25,58med 8355,84max | 9338,6med 3049881,6max | - | evac.rigole in emisari |
| Ape pluviale de pe suprafete haldelor |  |  | - | - | - | - | 21,91med 7154,88max | 7998,5med 2611531,2max | - | Evacuare in emisari |
| Ape pluviale de pe suprafete incintelor |  |  | - | - | - | - | 29,66 med 9686,4max | 10825,85med 3535536max | - | Evacuare in emisari |

- Poluantii continuti in apele evacuate

Compoziţia fizico-chimică a probelor recoltate din apele de mina (gal. 740 Isipoaia, gal. 36 si tunel Alunis) si apele iazului de decantare este prezentată în Buletinul de analiză nr. 137/17.09.2013 al SC CEPROMIN SA Deva (apă din zona iazului de decantare V. Straja) și Buletin de analiză nr. 1 (probele nr. 1…3) al SC CONVESRMIN SA Bucuresti (Laborator Vatra Dornei), impreuna cu interpretarea rezultatelor – in cap. 4.1.1. (al prezentei documentatii)

Apele de mină din galeria Isipoaia (+740m) se vor monitoriza timp de 12 luni, (conform Minutei încheiate la sediul  S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei), pentru a se determina oportunitatea execuţiei unei staţii de epurare a apelor de mină evacuate în emisar.

4.1.4. Prognozarea impactului asupra apei

►Impactul produs de apele de mina asupra emisarilor

Evacuarea apelor de mină neepurate conduce la poluări semnificative ale apelor de suprafaţă şi subterane. Descarcarea directa in receptori naturali a apelor de mină afecteaza ecosistemele la scară şi niveluri funcţionale diferite, impactul multiplu asupra mediului datorându-se:

- Creşterii cantităţii de materii în suspensie si a continutului sărurilor solubile (rez. fix) din apa receptorului natural al apelor de mina;

- Poluării cu metale grele a receptorului natural al apelor de mină;

- Efectelor pH-ului scăzut cauzate de scurgerile de ape acide ;

- Deoxigenarii apei receptorului natural dupa preluarea apelor de mină.

Poluarea cu metale grele este cel mai semnificativ impact cauzat de apele de mină, datorită persistenţei (acestor indicatori) şi a uşurinţei relative cu care poate trece nedetectată.

Metale grele eliberate în mediul acvatic prezintă pericol de contaminare si degradare a calitatii receptorilor naturali datorită toxicitătii acestora pentru organismele acvatice si persistenţei lor în diferite compartimente ale mediului (apă, materii în suspensie şi sedimente, particulelor fine de sol rezultate din eroziunea de pe traseul parcurs de la evacuarea din mina pana la punctul de deversare in receptorul natural). datorită:

- Persistenţei lor în diferite compartimente ale mediului (apă, materii în suspensie şi sedimente, particulelor fine de sol rezultate din eroziunea de pe traseul parcurs de la evacuarea din mina pana la punctul de deversare in receptorul natural);

- Toxicitatii lor pentru organismele acvatice, in care se bioacumulează;

- Bioamplificarii de-a lungul reţelei trofice şi efectelor indirecte asupra biotei.

Datorita impurificatorilor deversati in receptorii naturali de apele de mina, acestea au impact asupra calitatii emisarilor in care se evacueaza.  Impactul produs de evacuarea apelor de mină de pe galeria Isipoaia si tunel Alunis asupra calitatii emisarilor (pârâul Isipoaia si pr. Valea Straja), care preiau aceste ape de mină, se observa din Rapoartele de incercare nr. 2, nr. 3 si nr. 5 (anexate), care prezinta calitatea emisarilor: pârâul Isipoaia – aval de galeria 740 si pâr. Valea Straja - aval de incinta Tarnita/iesire tunel Alunis (pr. V. Straja amonte iaz V. Straja).

Continuturile indicatorilor chimici din apele emisarilor receptori ai apelor de mina, prezentate in Rapoartele de incercare (si in Tabelul nr. 7), trebuie interpretate/comparate cu Ord. 161/2006 – Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, ceea ce indica:

- impactul produs de apele de mină iesire tunel Alunis asupra apei pârâului Valea Straja (in care ajunge prin intermediul unei văi ce curge in aval de incinta Tarnita) este 0 - inexistent. Calitatea apelor Văii Straja (aval de tunel Alunis si amonte de iaz V. Straja) se incadreaza in clasa de calitate aI-a a normativului Ord. 161/2006 - privind calitatea apelor de suprafata ;

- impactul produs de apa de mină evacuata pe galeria 740 Isipoaia asupra calitatii apei pârâului  Isipoaia - este semnificativ, toate continuturile indicatorilor chimici din apa paraului Isipoaia aval de preluarea apei de mina din galeria 740, se modifica semnificativ. Concentratiile de: saruri solubile (reziduu fix, sulfati), pH, ioni de metale (zinc, fier, mangan, cupru, nichel, cadmiu), cresc, depăşind cu mult valorile admise de Ord. 161/2006 - clasa de calitate a-Va pentru toti indicatorii de calitate.

Datorita aciditatii si continutului de impurificatori - sulfati si metale grele (Fe, Mn, Zn,Cu, Ni), apele de mina din galeria 740 Isipoaia - deversate direct in pârâul Isipoaia au un impact negativ, conducand la degradarea calitatii acestui receptor natural, degradare vizibila chiar si fara o analiza chimica a apei paraului, care şi-a schimbat aspectul – are culoare brun-roscata, datorita precipitarii hidroxizilor si sulfatilor de fier, mangan si zinc.

Continuturile indicatorilor chimici din apele emisarilor receptori ai apelor de mina din perim. minier Lesu Ursului

Tabel nr. 7.

| Nr crt | Încercare executată | UM | Proba / analiza / depasire concetratia maxima admisa de normativul specific | Metoda de încercare | Valori conf. Ord. 161/2006 (clasele I ÷ IV) | Limita de cuantificare (LOQ) (conf. Labor. Vatra Dornei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pârâul Isipoaia aval galeria 740 Rap.Inc. nr.2/2012 | Pârâul Isipoaia aval galeria 740 Rap.Inc. nr.3/2012 | Parau Valea Straja amonte iaz V.Straja (aval tunel Alunis) Rap.Inc. nr.5/2013 |  |  |  |
| 1 | pH / temperatura | unit.pH/ºC | 4.76 / 20.6 | Depasire CMA | 5.10 / 19.2 | Depasire CMA | 8.05 / 18.5 | Depasire CMA | SR EN ISO 10523/2012 | 6.5-8.5 | - |
|  |  |  |  | acid |  | acid |  | neutru |  |  |  |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 3430 | - | 3100 | - | 436 | - | SR EN 27888/1997 |  | 2.6 |
| 3 | Reziduu fix105oC | mg/l | 4338 | 3.3 ori | 4143 | 3.2 ori | 290.6 | 0 (cl.I) | STAS 9187/1984 | 500 ÷ 1300 | 18.96 |
| 4 | Materii in suspensie | mg/l | - | - | - | - | - | - | STAS 6953-81, | - | 16.71 |
| 5 | Sulfati | mg/l | 2646.73 | 8.8 ori | 2447.7 | 8.1 ori | 40.45 | 0 (cl.I) | STAS 8601 cap3/1970 | 60 ÷ 300 | 18.52 |
| 6 | Fier total | mg/l | 235.49 | 117.7 ori | 241.32 | 120.6 ori | 0.084 | 0 (cl.I) | SR 13315 /1996 | 0.3 ÷ 2 | 0.08 |
| 7 | Mangan total | mg/l | 30.28 | 30.2 ori | 30.15 | 30.1 ori | < LOQ* | 0 (cl.I) | SR 8662-2/1996 | 0.05 ÷ 1 | 0.068 |
| 8 | Cupru | mg/l | 0.37 | 3.7 ori | 0.431 | 4.3 ori | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.02 ÷ 0.1 | 0.044 |
| 9 | Zinc | mg/l | 24.33 | 24.3 ori | 20.52 | 20.5 ori | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.1 ÷ 1 | 0.040 |
| 10 | Cadmiu | mg/l | 0.006 | 1.2 ori | <0.02 | 1.2 ori | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.0005 ÷ 0.005 | 0.030 |
| 11 | Nichel | mg/l | 0.17 | 1.7 ori | 0.17 | 1.7 ori | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.01 ÷ 0.1 | 0.091 |
| 12 | Plumb | mg/l | - | - | - | - | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.005 ÷ 0.05 | 0.23 |
| 13 | Cobalt | mg/l | - | - | - | - | < LOQ | 0 (cl.I) | SR ISO 8288/2001. | 0.01 ÷ 0.1 | 0.06 |

Executant: Laboratorul  Vatra Dornei

* < LOQ = sub limita de cuantificare/detectie

Depasirea CMA a Ord. 161/1006 este calculata „de x ori”

►Impactul produs de apele evacuate din iazul de decantare Valea Straja

Impactul produs de evacuarea apei limpezite+meteorice din iazul de decantare V. Straja, asupra calitatatii receptorului natural – paraul Valea Straja, se observa din Rapoartele de Incercare nr. 2459/2012, nr. 4899/2012, nr. 9177/2013, nr. 5/2013 (Laborator Vatra Dornei), din Buletinul de analiză nr. 137/17.09.2013 al SC CEPROMIN SA Deva, si din Tabelul nr. 8. (comparativ cu limitele Ord. 161/2006), care prezinta si calitatea emisarului (pârâul V. Straja) amonte de iaz si aval de evacuarea apei din iaz.

Continuturile indicatorilor chimici din apa emisarului receptor ai apelor evacuate din iaz, indica urmatoarele:

- impactul produs de apele limpezite+meteorice evacuate din iazul de decantare V. Straja asupra apei pârâului V. Strajas, este semnificativ. Calitatea apei pârâului se modifica pentru indicatorii chimici de calitate sulfati, ionii metalici Fe, Mn, Cu, Zn, care depasesc valorile admise de Ord. 161/2006 (conf. tabel nr. 8);

Tabel nr. 8.

| Nr crt | Încercare executată | UM | Proba / analiza / depasire CMA | Valori conf. Ord. 161/2006 (clasele I ÷ IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parau Valea Straja amonte iaz V.Straja Rap.Inc. nr.5/2013 | Parau Valea Straja la confl. cu pr. Brateasa–aval iaz V. Straja Rap.Inc. nr.9177/2013 | Parau Valea Straja la confl. cu pr. Brateasa – aval iaz V. Straja R.I. nr.2459–4899/2012 |  |
| 1 | pH | unit.pH | 8.05 | Depasire CMA | 7.84 | Depasire CMA | 6.99–7.75 | Depasire CMA |  |
|  |  |  |  | neutru |  | neutru |  | neutru | 6.5-8.5 |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 436 | - | 1471 | - | - | - | - |
| 3 | Reziduu fix105oC | mg/l | 290.6 | 0 (cl.I) | 1088.2 | 0 (cl.III) | 1085–632.5 | 0 (cl.III-II) | 500 ÷ 1300 |
| 4 | Suspensii | mg/l | - | - | - | - | – 10.2 | - | - |
| 5 | Sulfati | mg/l | 40.45 | 0 (cl.I) | 575.44 | 1.9 ori | 418.2–306.7 | 1.39 – 1.02 | 60 ÷ 300 |
| 6 | Fier total | mg/l | 0.084 | 0 (cl.I) | 11.35 | 5.6 ori | 129.99–6.53 | 64.9 – 3.2 | 0.3 ÷ 2 |
| 7 | Mangan total | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | - | - | 4.09–1.04 | 4 – 1.04 | 0.05 ÷ 1 |
| 8 | Cupru | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | 0.0398 | 0 (cl.III) | 1.25–0.3 | 12.5 – 3 | 0.02 ÷ 0.1 |
| 9 | Zinc | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | 0.37 | 0 (cl.III) | 2.85–0.57 | 2.8 – 0 | 0.1 ÷ 1 |
| 10 | Cadmiu | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | < LOQ | 0 | 0.0–0.003 | 0 (cl.III) | 0.0005÷0.005 |
| 11 | Nichel | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | 8.80 | 88 ori | 0.023–0.005 | 0 (cl.II-I) | 0.01 ÷ 0.1 |
| 12 | Plumb | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | < LOQ | 0 | - | - | 0.005 ÷ 0.05 |
| 13 | Cobalt | mg/l | < LOQ | 0 (cl.I) | - | - | - | - | 0.01 ÷ 0.1 |

< LOQ = sub limita de cuantificare/detectie

►Impactul drenajului rocilor acide (ARD - Acid Rock Drainage)

Rocile sterile de mina si sterilul rezultat la procesarea minereurilor, depozitate in halde si iazuri de decantare, sunt expuse la efecte de alterare datorita apei meteorice si oxigenului, putand genera ape acide. Aciditatea este generată de oxidarea sulfurilor din compozitia sterilelor, şi precipitarea fierului feric.

Drenajul rocilor acide (ARD) - are loc când aciditatea rezultată este transportată de apă.

Eliberarea si transportul aciditatii are loc în apele de suprafaţă şi apele subterane (implicit in sol), deteriorand calitatea apelor receptoare de suprafata, a solului, subsolului si apelor subterane, şi conduce la o serie de efecte, cum ar fi:

- diminuarea alcalinităţii si acidifierea apelor;

- bioacumulării de metale;

- acumulării de metale în sedimente;

- impact asupra habitatelor - eliminarea unor specii sensibile şi ecosisteme instabile.

►Impactul produs in timpul lucrarilor de inchidere si ecologizare

In timpul derularii lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului exista riscul deversarilor de materiale fluide (reziduuri de carburanti, de ulei si/sau de produse petroliere de la utilaje) si materiale solide (deseuri din demolari, moloz/pământ, etc., din timpul transportului auto), ce pot contamina solul, ajungand si in emisarii de suprafata sau in apa freatica.

Cantitatea de ape pluviale care spala perimetrele miniere unde se desfasoara activitatea de inchidere si care pot transporta materiele poluante si materiele in suspensie, ce apot ajunge in emisari, este dependenta de regimul pluviometric al zonei.

Perimetrele minei Lesu Ursului sunt amplasate intr-o regiune cu precipitatii relativ abundente, ce au determinat formarea unei retele hidrografice cu cursuri de apa cu un debit care variaza in functie de cantitatile de precipitatii. Regiunea aparţine bazinului hidrologic reprezentat de raul Bistrita si Raul Moldova, cu afluentii săi mai importanti din zona (pâraiele Valea Straja, V. Tarnita, V. Poarta Veche sunt afluenti ai Pârâului Brăteasa, afluent la randul sau a văii Suha ce deversează în valea Moldovei, pâraiele Leşu Ursului, Şarpelui şi Valea Puzdra, sunt afluenţi ai Raului Bistriţei), iar valoarea medie multianuală a precipitaţiilor variează între 700 -1000 mm.

Structura geologică (şisturi epizonale, gresii şi şisturi argiloase) şi compoziţia litologică a zonei - mai ales în sectorul montan - datorită impermeabilităţii rocilor nu permite o infiltraţie masivă în subsol, reducând la minim rolul drenajului subteran. Dar datorită variaţiilor mari a temperaturii şi a altor elemente climatice, inundaţiile se pot produce în orice perioadă a anului.

Sursele de poluare posibile pentru apele subterane si apele de suprafata sunt :

- apele meteorice ce spala suprafetele perimetrelor miniere, prin infiltrarea in sol si/sau deversarea in emisarii de suprafata cu antrenarea de suspensii;

- colmatarea canalelor de garda/rigole sau a canalelor de scurgere/evacuare a apelor de mina, a apei limpezite din iaz, prin deversari accidentale a materialelor transportate sau depozitate/stocate temporar sau definitiv;

- apa uzata cu poluanti peste limitele admise, scursă ca urmare a evacuarii luciului de apa de pe iazul V. Straja ;

- scurgeri de combustibili sau de diverse materiale (moloz, ciment, balast, etc) în timpul transportului si lucrarilor;

- deversari accidentale de reziduuri de carburanti, de ulei;

- praful si noxele gazoase rezultate din demolari, traficul auto si functionarea in sarcina a utilajelor (arderea carburantilor), prelucrarea (maruntirea) materialor demolate, pulberile antrenate de pe iaz, care din aer ajung pe sol si in apele de suprafata.

Eventualul impact negativ asupra calitatii apelor subterane si apelor de suprafata este temporar, limitat la durata de executie a lucrarilor de inchidere si ecologizare, in functie de intensitatea ploilor torentiale si de conditiile hidrogeologice.

Ploile de intensitate mare si de lunga durata, precum si topirea brusca a zapezilor pot marii volumul de apa din raul Bistrita si raul Moldova peste cota de inundatie, dar datorita amenajarii / regularizarii albiilor raului Bistrita si raului Moldova, a lucrarilor executate la galeria de deviere a pârâului Valea Straja si a canalelor de garda, riscul de inundare sau alunecare a terenului in zona perimetrelor miniere este mic.

In concluzie, eventualul impact negativ a activitatii de inchidere si ecologizare a perimetrelor miniere asupra factorului de mediu APA (asupra calitatii apei subterane freatice si apei de suprafata), este temporar si nesemnificativ, in functie de conditiile hidrogeologice si de intensitatea ploilor torentiale care pot antrena suspensii anorganice solide, si atat timp cat toate masurile si sistemele pentru protectia mediului sunt respectate si functionale (pentru evitarea antrenarii in ape a substantelor petroliere, reziduuri combustibil, ulei, moloz)

Activitatea de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, nu va avea impact asupra apelor subterane si va afecta in limite admisibile apa de suprafata datorita urmatoarelor:

- toate lucrarile de investitie se vor realiza deasupra nivelului panzei freatice;

- din activitatea desfasurata nu rezulta ape uzate menajere sau industriale;

- apele pluviale evacuate din perimetrele miniere nu vor contine materiale sau substante poluante/chimice care ar putea afecta calitatea receptorilor naturali din zona, vor contine eventuale suspensii anorganice solide (nepoluante chimic).

In ceea ce priveste impactul transfrontier, acesta este practic inexistent.

4.1.5. Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea efectului lucrarilor de inchidere si ecologizare a perimetrului minier Lesu Ursului, asupra apelor – receptorilor naturali din perimetrele respective, se vor efectua următoarele lucrări :

– Lucrări de intervenţie, remediere, eliminare a efectelor avariei, amenajarea şi ecologizarea iazului Valea Straja ;

- Execuţia de canale de gardă de preluare si dirijare a apelor din iazul de decantare V. Straja (6 canale)si amenajare torenti;

– Amenajarea haldelor de steril, a depozitelor de deşeuri, a incintelor miniere şi a altor zone afectate de activitatea miniera;

Toate aceste lucrari sunt prezentate in capitolul 1.3.

– Lucrari de monitorizare a calitatii apelor, in perioada de executie a lucrarilor, in perioada de garantie si post-inchidere, in vederea tinerii sub control a parametrilor calitativi, conform Ord.161/2006 – calitate ape suprafata si conform NTPA 001 / 2005 – calitatea apelor uzate evacuate in receptori naturali, ce constau in :

- monitorizarea  calitătii apeilor de mină evacuate pe galeria 740 Isipoaia;

- monitorizarea calitatii apei evacuate din iazul de decantare V. Straja ;

- monitorizarea calitătii apei din emisarii naturali din zonele de influenta a apelor de mina, a haldelor de steril si a iazului de decantare - amonte si aval: paraul Isipoaia, paraul V. Straja, pr. Ursului, paraul Brateasa.

Pe parcursul lucrărilor de inchidere si ecologizare (amenajarea terenurilor, consolidarea si stabilizarea haldelor, iazului, etc) se recomandă luarea de măsuri speciale, de prevenire si diminuare a poluării accidentale şi de protecţie a calităţii apelor cum ar fi:

- verificarea lunară a tuturor mijloacelor de transport (autobasculantele) utilizate, pentru încadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protectia mediului;

- materialele rezultate de la demolări respectiv din dezafectarea instalaţiilor – deşeuri metalice, moloz, azbociment, materiale bituminoase, vata minerală etc., vor fi depozitate separat în zone special amenajate (pentru evitarea infiltratiilor pana la panza freatica);

- marcarea, cu indicatoare sau prin imprejmuire, a limitelor canalelor prin care se evacueaza apele de mină - pentru a se evita poluarea apelor de mină si a apei paraurilor cu suspensii sau diverse materiale (scurgeri de steril, moloz, etc) în timpul operaţiilor mecanizate de curăţire şi nivelare a terenurilor;

- se interzice folosirea materialului de rambleu necorespunzător (deşeuri de fier vechi sau material plastic, etc.), pentru a evita poluarea eventualelor acumulări de apă subterană, cu metale grele, suspensii sau alti compusi;

- se vor decolmata şi curăţa, periodic, de depuneri (crengi, pământ, materiele solide, etc) canalele de evacuarea a apei de mina, apei din iaz si canalele de garda, in special după ploi abundente (primăvara şi toamna). Decolmatarea tuturor canalelor asigură mentinerea funcţionalităţii (evacuarea apelor) prin pastrarea secţiunii la parametri proiectaţi, permitand şi evitarea poluării emisarilor naturali – paraul Isipoaia, paraul Valea Straja, paraul Brateasa, cu suspensii sau diverse materiale.

- supravegherea exfiltraţiilor, respectiv apele subterane din zona aval a iazului de decantare V. Straja, prin 3 puţuri hidrochimice de control, amplasate pe direcţia de curgere a pânzei freatice;

- transportul materialelor (moloz, pământ, steril, etc.) mai ales in afara şantierului, prin zonele locuite, se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru evitarea oricaror pierderi de material si cu o viteza de deplasare de max. 30 km/h;

- echiparea tuturor mijloacelor de transport si utilajelor care executa lucrarile cu motoare Diesel Euro 4-5.

4.2. AERUL

4.2.1. Date generale - clima, meteorologie, temperaturi, precipitatii, vant, etc

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat în judeţul Suceava, pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni.

În Ostra se poate ajunge pe drumul inter-regional care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B.

Configuratia generala a reliefului din zona este muntos-inalta. Altitudinea variaza intre 650 m in Brosteni si 1.700 m limita superioara impadurita, iar altitudinea cea mai frecvent intalnita este de 900m.

Climatul zonei este continental, cu diferente pronuntate si specifice zonei de munte, cu ierni lungi si geroase, cu primaveri lungi si ploioase, veri scurte si calde. Temperatura medie anuala este de 5 0C, cele doua extreme fiind de - 6 0C (media lunii ianuarie) si + 16 0C (media lunii iulie). Perioada calda, cu temperaturi medii intre 10 0C si 22 0C este de 140 de zile.

Precipitatiile atmosferice, urmeaza o curba ascendenta din bazinul inferior spre cel superior al vaii Bistritei si din vai spre culmile montane.

Precipitatiile ambundente in aceasta regiune se datoresc muntilor inalti iar mediile anuale din zona sunt de 800-850 mm.

Vanturile cele mai frecvente sunt cele din nord-est si sud-est reprezentate de austrul si crivatul. 
Crivatul bate atat iarna cat si vara, iar austrul de regula primavara.

4.2.2. Surse si poluanti generati

Din activitatea de executie a lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, pot fi identificate urmatoarele surse de poluare a aerului:

- emisii de noxe gazoase si pulberi in suspensie si sedimentabile rezultate din activitatile de inchidere si ecologizare (operatii de demolare, dezafectare, rambleere, nivelare, incarcare-descarcare autobasculante, etc.), constituie o sursa periodica – sursa stationara;

- emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile datorate activitatii de transport din cadrul perimetrelor miniere – sursa mobila;

- emisii de noxe gazoase provenite de la gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor care functioneaza pe amplasament  - surse stationare si mobile;

- emisii sub forma de pulberi in suspensie si sedimentabile rezultate din antrenarea in atmosfera sub efectul vantului a particulelor de praf de pe suprafetele iazului de decantare, haldelor de steril – surse stationare.

In  perioada de realizare a lucrarilor de investitie, emisiile de noxe gazoase si pulberi in suspensie – aerosoli si pulberi sedimentabile ce vor fi degajate in atmosfera, contin urmatorii poluanti specifici :

- gazele de combustie (noxe gazoase) de la arderea motorinei in motoarele Diesel ale utilajelor si autobasculantelor. Gazele de esapament evacuate prin tubulatura de esapament contin CO, SO2, NOx, HC (hidrocarburi nearse), CO2, COV, pulberi, aldehide, ulei.

- praf/pulberi de la operatiile de demolare, incarcare-descarcare, rambleere, etc, cand vor rezulta pulberi in suspensie (aerosoli) si pulberi sedimentabile si praf antrenat datorita vantului (in special in perioadele verilor secetoase cu vanturi) de la circulatia autovehiculelor si de pe suprafetele haldelor si iazului.

- Comportarea in atmosfera a poluantilor

Atmosfera este un adevarat laborator chimic, in care compusii de sulf si de azot, oxigenul, radiatia solara, atomii si moleculele libere sunt implicati in procese chirnice. Se formeaza in mod continuu noi substante, au loc reactii complexe, in mai multi pasi, adesea sub actiunea radiatiei solare.

In contextul poluarii si acidifierii aerului, substantele sunt discutate in trei faze principale:

- gaze;

- particule solide (la care pot fi atasate diferite substante);

- substante dizolvate in picaturi de apa sau in filme umede de pe suprafata particulelor.

Gazele ca: SO2, NO2 si COV pot reactiona cu oxigenul si formeaza acizi (H2SO4 si HNO3 fac parte din grupa acizilor tari).

Efectele lor asupra mediului au loc prin prezenta in atmosfera (gaze, particule in suspensie), prin depunere uscata (gaze, particule acide) si prin depunere umeda (acizi, particule).

Oxizii de sulf si de azot sunt principalele cauze ale aparitiei ploilor acide (dizolvarea lor in picaturile de apa si formarea acizilor care conduc la scaderea pH-lui sub valorile normale), fenomen evidentiat la scara globala.

Hidrocarburile pot avea diferite surse naturale sau artificiale. Cele artificiale sunt foarte raspandite: arderea combustibililor fosili, traficul, uzinele chimice si petrochimice.

- Efecte potentiale asupra omulul si asupra factorilor mediului natural si artifIcial

Dioxidul de sulf

Efectele, atat la expunerea pe termen scurt (10 - 30 minute), cat si la expunerea pe termen mediu (24 h) si lung (an) sunt legate de alterarea functiei respiratorii.

Expunerea repetata la concentratii mari pe termen scurt combinata cu expunerea pe termen lung la concentratii mai mici, creste riscul aparitiei bronsitelor cronice, in special la fumatori.

Expunerea pe termen lung la concentratii mai mici conduce la efecte in special asupra subiectilor sensibili (astmatici, copii, oameni in varsta).

Dioxidul de sulf si particulele in suspensie au efect sinergic, asocierea acestor poluanti (prezenti simultan in gazele de ardere) conduce la cresterea mortalitatii, morbiditatii, prin actiuni cardio respiratorii si a deficientelor functiei pulmonare. Efectul sinergic apare atat la expunerea pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Dioxidul de azot

Expuneri pe termen scurt conduc la schimbari in functia respiratorie, atat la subiectii normali, cat si la cei cu bronsita. In amestec cu ozonul are efecte sinergice, ca si in prezenta pulberilor in suspensie. Expuneri pe termen lung conduc la efecte asupra plămânului, splinei, ficatului si sangelui.

Monoxidul de carbon

Sunt cunoscute 4 tipuri de efecte (in special cele care se produc la cresterea carboxihemoglobinei de pana la 10 %): efecte cardiovasculare; efecte neurocomportamentale; efecte de fibrinoliza; efecte perinatale. In atmosfera, cea mai mare contributie la impurificarea cu monoxid de carbon o are traficul rutier

Particulele in suspensie

In cadrul acestui poluant se inscriu particulele solide netoxice cu diametrul pana la 20 μm.

Dintre acestea, cele cu diametre micronice si submicronice patrund prin tractul rspirator in plaman, unde se depun. Atunci cand, cantitatea inhalata intr-un interval de timp depseste cantitatea ce poate fi eliminata in mod natural, apar disfunctii ale plamanului, incepand cu diminuarea capacitatii respiratorii si a suprafetei de schimb a gazelor din sange. Aceste fenomene favorizeaza instalarea sau cronicizarea afectiunilor cardio respiratorii.

In cazul in care particulele contin substante toxice (metale grele), acestea devin foarte agresive, eliberarea in plasma si in sange a ionilor metalici conducand, in functie de metal si de doza, la tulburari foarte serioase.

COV

Efecte asupra sanatatii omului apar la concentratii mari, concentratii ce caracterizeaza de regula locurile de munca.

De remarcat ca din arderea produselor petroliere pot apare si: benz-a-pyrenul, compsii aromatici heterociclici (carbazol, acridina) si hidrocarburile cu grupare NO2 (nitro - HAP).

- Surse de poluare stationare si mobile

● Emisii din activitatile de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, sub forma de pulberi in suspensie, sedimentabile si noxe gazoase

Aceste emisii formate din pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile si gaze de esapament (CO, SO2, NOx, CO2, COV, pulberi), sunt degajate in timpul operatiilor de demolare, dezafectare, rambleieri, nivelare, incarcare-descarcare autobasculante.

Mentionam ca aceste emisii sunt periodice, ocazionale si avand in vedere ca realizarea lucrarilor propriu zise de inchidere (demontari, demolari, constructii, rambleeri, etc) se va face in circa 1,5 ani de zile, ele nu pot afecta factorul de mediu aer in limite cuantificabile.

In tabelul de mai jos sunt prezentate sursele stationare nedirijate:

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- |
| Realizarea lucrarilor propriu zise de inchidere, cu toate operatiile aferente si manipularea tuturor materialelor necesare/utilizate in lucrarile de inchidere | pulberi, CO, CO2, NO2, SO2, COV | nu sunt cunatificabile |

● Emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile datorate activitatii de transport (surse mobile)

Utilajele si mijloacele de transport care vor functiona in perimetrele miniere Lesu Ursului, vor fi actionate de motoare Diesel .

Consumurile medii de motorina / utilaj, determinate la timpul mediu de lucru si la distantele parcurse, pentru fiecare utilaj (consumurile specifice de carburanţi ale utilajelor care vor asigura desfăşurarea activităţii) sunt prezentate in tabelul nr.1 din capitolul 1.3.2., de unde rezulta un consum orar de motorina de 115 l/h, in cazul functionarii tuturor utilajelor si autobasculantelor.

Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h, pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de 30 litri / 100 km la o viteza de cca. 30 km/h.

Datorita faptului ca specificul lucrarilor de inchidere si ecologizare determină funcţionarea neconcomitenta si intermitentă a utilajelor şi a mijloacelor de transport auto, se poate considera un consum real orar mediu de motorina de circa 70 l/h.

Factorii de emisie pentru gazele de esapament ale motoarelor Diesel, conform metodologiei Corinair, sunt urmatorii :

- pulberi:  4,30 g/l

- SOx :     10,0 g/l

- CO :      16,00 g/l

- CH4 :     0,17 g/l

- NOx :    32,70 g/l

Poluantii si debitele masice rezultate din functionarea autobasculantelor si utilajelor (excavator, buldozere, automacara, compactor, etc) actionate de motoare Diesel, cu un consum orar mediu de motorina de cca. 70 l/h, sunt prezentate in tabelul nr. 4., urmator:

Tabel nr. 4.

| Poluant | Debit masic (utilaje+autobasculante) g/h | Debit masic conf. Ordinului 462/93* g/h |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | 301,0 | 500 |
| SOx | 700,0 | 5.000 |
| CO | 1120,0 | - |
| CH4 | 11,9 | - |
| NOx | 2289,0 | 5.000 |

*Anexa nr.1, pct. 4 si pct. 6..

Din calculul efectuat rezultă că valorile estimate pentru debitele masice de poluanţi se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 462/93 – norme de limitare preventiva a emisiilor de poluanti in atmosfera.

● Emisii sub formă de pulberi în suspensie (aerosoli) şi pulberi sedimentabile antrenate datorita vantului de la circulaţia mijloacelor de transport si de pe suprafetele haldelor si iazului de decantare (in special in perioadele verilor secetoase cu vanturi)

Rularea autobasculantelor pe drumurile perimetrelor miniere determină emisii de pulberi în suspensie şi sedimentabile antrenate de pe suprafaţa de rulare, mai ales în perioadele calde. Tot in perioadele de veri secetoase, sub efectul vantului, a fenomenului de deflatie, este antrenat praful fin de pe suprafetele neinierbate ale haldelor de steril si iazului de decantare V. Straja.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile în atmosferă ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport, se vor lua măsuri pentru stropirea drumurilor de transport şi circulaţie în zona perimetrelor miniere, cu ajutorul unei autocisterne, iar pentru reducerea fenomenului de deflatie a prafului, suprafetele haldelor si iazului de decantare vor fi ecologizate prin inierbare si impadurirev (conf. lucrarilor descrise).

4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului

În timpul activitatilor de inchidere si ecologizare, emisiile de poluanţi (noxe gazoase si pulberi) rezultate, nu vor genera un impact semnificativ asupra aerului, dar in anumite conditii atmosferice sau accidente, pot afecta calitatea aerului din zonă. Acestea sunt:

- Noxele gazoase si pulberile rezultate in timpul operatiilor de demolare, dezafectare, rambleieri, nivelari, incarcare-descarcare autobasculante, care datorita dispersiei rapide sub influenta factorilor atmosferici si a frecventei periodice de demolare, de rambleere, etc, nu vor afecta in mare masura calitatea aerului din zona ;

- Pulberi in suspensie (aerosoli) si pulberi sedimentabile datorate activitatii de transport pe drumurile de acces, rezultate si prin antrenarea datorita vantului a materialului fin si uscat de pe suprafetele haldelor si iazului, situatie in care debitul masic al pulberilor emise se va situa sub 0,5 kg/h (500 g/h), limita maxima prevazuta de Ordinul 462/93 ;

- Noxele rezultate din gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor, utilizate pentru executarea lucrarilor de inchidere si ecologizare, care se situeaza sub valorile maxime admise de Ordinul 462/93 (conform tabel nr. 4.).

Aşadar, sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de surse staţionare nedirijate (reprezentate de totalitatea utilajelor de pe amplasament si a diferitelor lucrari/operatii) şi surse mobile (reprezentate de mijloacele de transport utilizate pentru transporturi).

Cantităţile de praf eliberate sunt greu cuantificabile, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi: umiditatea căii de transport, umiditatea atmosferică, gradul de acoperire cu piatră al căii de transport, viteza de deplasare a mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport care rulează concomitent pe drumurile de acces în unitatea de timp.

Determinarea cantităţilor de praf eliberate în atmosferă de activitatea de transport pe drumurile de acces si in timpul diferitelor lucrari, se va putea face numai prin măsurători. Acestea se vor efectua in locuri si pe porţiuni reprezentative din punct de vedere al lucrarii si căii de transport, pentru diferite valori de trafic şi pentru diferite condiţii atmosferice.

In aceste conditii, impactul lucrarilor de investitie asupra aerului se va situa in limite admisibile.

In ceea ce priveste impactul transfrontier, acesta este practic inexistent, avand in vedere distanta pana la granitele cu tarile vecine.

Concluzii :

►Activitatile din timpul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, vor avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu AER, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului, iar in aceste conditii impactul asupra calitatii aerului se va situa in limite admisibile. Impactul resimtit asupra factorului de mediu AER, se va datora pulberilor rezultate din operatia de demolare, acestea constituind o sursa periodica de scurta durata.

4.2.4. Masuri de diminuare a impactului

Pentru prevenirea si reducerea impactului asupra mediului înconjurător in timpul lucrărilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, este necesară luarea următoarelor măsuri speciale:

- Umezirea/stropirea cu apa a suprafetei drumurilor de acces din perimetrele miniere si din zonele limitrofe si stropirea materialelor (demolate, transportate) în zona de depunere si/sau basculare. Prelucrarea materialelor demolate se va realiza prin procesare umedă;

- Utilizarea de utilaje şi autovehicule moderne, a căror motoare (Euro 4-5) să asigure o combustie bună, astfel încât poluanţii emişi datorită funcţionării lor să aibă valori cât mai reduse;

- Restrictionarea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport (autobasculante) la 25 - 30 km/h, utilizarea de combustibil si uleiuri de calitate, reglarea corespunzatoare a motoarelor, evitarea accelerarilor sau franarilor bruste ;

- Acoperirea autobasculantelor pe timpul transportului daca materialele generează praf excesiv, in special in zonele populate;

    - Verificarea tuturor utilajelor si mijloacelor de transport (autobasculantele) utilizate, pentru incadrarea din punct de vedere tehnic in normele de protectia mediului si in parametrii stabiliti de  fabricant si efectuarea periodică a reviziilor tehnice a motoarelor în ateliere specializate;

    - Monitorizarea calitatii aerului in special in perioadele de veri excesiv de secetoase si cu vanturi, in vederea tinerii sub control  a poluarii;

4.3. SOLUL si SUBSOLUL

- Caracteristicile zonei si solurilor

Zacamantul LESU URSULUI face parte din zona acumularilor vulcanogene sedimentare metamorfozate de pirita si sulfuri polimetalice localizate in formatiunile seriei de Tulghes.

Geologia zonei cuprinde fâşia vestica a Carpatilor Orientali si anume zona cristalina si zona flisului. Fundamentul zonei cristaline este format din roci metamorfice, peste care sunt dispuse cateva straturi de roci sedimentare dispuse in mezozoic, in triasic si cretacic formand resturile unui geosinclinal ce se intinde pe toata ramura vestica a Carpatilor Occidentali. Cristalinul este alcatuit din doua serii de roci distincte: roci mai intens metamorfozate si roci mai slab metamorfozate.

Perimetrul studiat – zăcământul Lesu Ursului este situat in zona zăcământul de minereu complex din cadrul structural al zonei cristalino–mezozoice din sectorul nordic al Carpaţilor Orientali, pe malul stang al raului Bistrita.

Configuratia generala a reliefului din zona este muntos-inalta. Ambianta zonei prezinta doua caractere geomorfice distincte: creste care sunt in general bine pronuntate si văi foarte accidentate in special spre obarsiile paraielor iar in partea inferioara vaile principale sunt in general bine pronuntate si vai foarte accidentate in special in obarsiile paraielor iar in partea inferioara vaile principale sunt mai largi. Altitudinea variaza intre 650 m in Brosteni si 1700 m limita superioara impadurita iar altitudinea cea mai frecvent intalnita este de 900 m.

Solul este format din 8 tipuri generale de sol in care predomina solul brun acid montan si solul brun galbui. Subsolul zonei adaposteste de veacuri substante minerale utile: minereuri complexe si zacaminte metamorfozate in filoane sideretice cu blenda si galena, baritina, uraniu si piatra de constructie, respectiv calcar.

- Poluarea existenta, tipuri si concentratii de poluanti

Terenurile pe care se vor desfasura lucrarile de inchidere si ecologizare, prezinta o poluare istorica, inca din anul 1960 (inceputul activitatii geologice) - la 01.07 1965 zacamantul LESU URSULUI intra in exploatare cu o productie anuala de 125 mii tone de minereu, productia crescand an de an, astfel ca in anul 1984 s-a ajuns la o productie anuala de un milion tone de minereu..

In perioada anilor 1965-2006, cat a durat activitatea extractiva la Mina LESU URSULUI, mineritul si-a pus puternic amprenta pe aceasta zona.

Mina LESU URSULUI a fost parte componenta a Combinatului Minier Gura Humorului devenit in anul 1990 Sucursala Miniera “BUCOVINA” reorganizat dupa restucturarea din anul 1997 in Sucursala Miniera Vatra Dornei iar din 30.05.2002 in SC MINBUCOVINA SA Vatra Dornei.Pina in anul 2002, unitatea miniera suceveana  a functionat ca unitate a Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” Baia Mare.

Poluarea solului s-a datorat activitatilor tehnologice care s-au desfasurat in cadrul minei Lesu Ursului: extracţia in subteran a minereului complex, prepararea minereului în uzina de preparare Tarnita, transportul si depozitarea sterilui de mina in halde si a sterilului de flotatie in iazul de decantare V. Straja. In prezent intreaga activitate a obiectivului analizat este oprita.

Prin activitatea antropică desfăşurată - exploatarea minereurilor în perimetrul minier Lesu Ursului, constituirea haldelor de steril de mină şi a iazului de decantare - importante suprafeţe de sol şi-au modificat structura şi au fost scoase din circuitul agricol sau silvic, fiind ocupate de depozitele de deseuri miniere, care au determinat poluarea solului cu metale (poluare istorica). După încetarea activităţii şi până la reconstrucţia ecologică a zonei, haldele de steril de mină şi iazul de decantare V. Straja vor mai constitui o sursă de impurificare cu particule de steril (praf) a terenurilor din vecinătate.

4.3.1. Surse de poluare a solului

Poluarea si afectarea solului reprezinta orice actiune care produce dereglarea functionarii normale a solului ca suport de mediu de viata in cadrul ecosistemelor.

În perioada de execuţie a lucrărilor de investiţii pentru inchiderea si ecologizarea minei Lesu Ursului, se va interveni, in unele zone, în structura naturală a solului pe măsura realizării lucrărilor.

In timpul realizării lucrărilor de inchidere, şi reconstrucţie ecologică sursele posibile de afectare si contaminare ale solului si subsolului , pot fi:

    - traficul autovehiculelor si utilajelor in timpul lucrului si transporturilor, prin degajarea prafului si noxelor gazoase si depunerea lor pe sol;

    - scurgerile de combustibili, ulei sau de diverse materiale (moloz, pământ vegetal, ciment, balast, etc) în timpul transportului si lucrarilor;

    - posibilitatea aparitiei de fisuri, alunecari de teren sau surpări în terenul limitrof puturilor sau suitorilor, ca urmare a lucrarilor (excavare, demolare, etc).

Alimentarea si intretinerea utilajelor si autobasculantelor se va face inafara perimetrelor miniere, in locuri special amenajate stabilite de proprietarul parcului auto angajat.

Scurgerile de combustibili sau uleiuri pe amplasamentele miniere vor fi doar accidentale, luandu-se masuri imediate de inlaturare a petelor de produse petroliere, cu ajutorul materialelor absorbante.

In ceea ce priveste probabilitatea aparitiei alunecarilor de teren sau a surparilor, lucrarile ce se vor executa – canale de garda, consolidari, rambleieri, terasamente, impaduriri, etc, vor elimina riscul aparitiei alunecarilor de teren si dezastrelor cauzate de ploi torentiale. Desemenea, pentru protejarea suprafetelor terenurilor, lucrarile miniere de legatura cu suprafata (galerii de costa, suitori, puturi) vor fi rambleiate, iar prin plantare de pomi se va asigura o stabilizare mare si permanenta a terenurilor si taluzelor.

4.3.2. Prognozarea impactului asupra solului si subsolului

Solul este factorul de mediu cel mai stabil, care integreaza toate consecintele poluarii si pastreza mult timp urmele poluarii. Poluarea solului duce implicit la poluarea subsolului - a apei subterane.

Deversarea unui poluant pe suprafaţa unui sol conduce, de obicei, la formarea în zona nesaturată a unui corp de impregnare, datorat în cea mai mare parte fenomenelor de dispersie, adsorbţie, precipitare şi activitate biologică. Direcţia şi viteza de deplasare a poluantului depind în principal de starea de agregare a acestuia, de morfologia terenului şi de permeabilitatea solului şi a rocilor din acoperişul acviferului.  Prin urmare, dacă solul este permeabil, poluantul se infiltrează în sol după o componentă verticală. De asemenea, se înregistrează şi o impregnare laterală cu poluant, datorată dispersiei, care este controlată de porozitatea solului. Avansând spre acvifer poluantul poate fi filtrat de către particulele solului, poate fi adsorbit, volatilizat, precipitat, biodegradat şi într-o măsură mai mică, hidrolizat, oxidat şi redus. El poate fi oprit, de asemenea, de către o barieră impermeabilă.

Procesele fizice, chimice şi biologice care se desfăşoară într-un sol supus poluării au de cele mai multe ori ca rezultat reţinerea poluantului şi transformarea parţială sau totală a acestuia, astfel încât inconvenientele poluării se diminuează în mod considerabil.

În afara proprietăţilor calitative ale solului, foarte important pentru protecţia apelor subterane este latura cantitativă, respectiv grosimea solului şi a stratelor petrografice situate deasupra pânzelor freatice. Nu trebuie ignorat si faptul că poluanţii reţinuţi de sol pot fi antrenaţi spre apele subterane sub acţiunea motrică a apelor provenite din precipitaţii.

Factorii principali luaţi în considerare pentru estimarea migrării poluanţilor, sunt: textura, structura, porozitatea şi permeabilitatea zonei nesaturate, precum şi vâscozitatea, solubilitatea şi volatilitatea poluanţilor.

Daca prevederile proiectului vor fi respectate si se va avea in vedere o anumita disciplina tehnologica in timpul lucrarilor de inchidere si ecologizare, impactul negativ din punct de vedere al poluarii solului pe perioada executiei lucrarilor va fi moderat si se va manifesta doar pe perioada de derulare a investitiei si limitat la perimetrele miniere si a drumurilor de acces la acestea.

Solurile afectate de activitatea miniera, chiar si suprafetele scoase din circuitul silvic (halde steril si iaz), la sfarsitul lucrarilor vor fi repuse in circuitul economic, prin ecologizare.

- Impactul prognozat produs asupra solului si subsolului de lucrarile de inchidere si ecologizare:

● Lucrarile de excavatie executate pot conduce la modificarea morfologiei naturale a solului, modificarea reliefului zonei si imprimarea unui aspect specific de santier;

● Depozitarea materialului demolat si excavat, va conduce la ocuparea unei suprafete de teren, dar ocuparea terenului va fi temporara, materialul steril (moloz) si solul vegetal urmând a fi utilizate ulterior la lucrările de reconstrucţie ecologică a zonei si la renaturarea/revegetalizarea terenului în cadrul lucrărilor de refacere a mediului.

● Specificul activitatii din cadrul lucrarilor nu va determina poluarea cu produse petroliere, dar pot apare in mod accidental scurgeri de produse petroliere de la autovehicule/utilaje. Aceste produse petroliere ar putea produce o poluare a solului care va necesita luarea de masuri imediate de stopare si remediere a suprafetelor afectate, prin masuri si procedee specifice. Astfel, petele de motorina vor fi colectate si indepartate cu materiale absorbante, iar eventualul sol poluat datorită deversarilor accidentale a produselor petroliere va fi prelevat, depozitat în ambalaje de plastic şi transportat la o societate care se ocupă de depoluarea sau eliminarea solurilor contaminate.

Poluarea solului cu produse petroliere nu se va produce dacă manipularea acestora se va face corespunzător şi numai în zona special amenajată. De aceea, se considera ca o poluare semnificativa cu produse petroliere poate sa apara accidental, doar in cazul unor situatii extreme de risc sau in urma unor grave incalcari de disciplină a muncii.

● Lucrările de punere in siguranta, asigurarea stabilitatii si ecologizare/amenajare a iazului, haldelor, terenurilor afectate de demolare, etc., vor avea un impact temporar asupra solului prin modificarea reliefului si imprimarea unui aspect specific de santier. Transportul materialului din demolari si folosirea lui la rambleieri, transportul si provenienta solului vegetal, pot avea infuente negative asupra calitatii solului si zonelor adiacente in timpul primului an de executie a lucrarilor (executie terasamente, transport, imprastieri materiale [pamant, sol vegetal, etc.], rambleieri), dar la incheierea activitatilor de asigurare a stabilitatii iazului, haldelor, terenurilor, etc., si de ecologizare a acestora, influentele negative resimtite se vor transforma intr-un impact pozitiv asupra tuturor perimetrelor afectate de activitatea miniera.

Specificatie: Sursa de pământ vegetal/sol fertil va fi indicată de către primăria Ostra, conform adresei prezentate în Anexe (nr. 3374/10.09.2013).

Pentru ecologizare se va folosi pamant vegetal/sol fertil = 71717mc si argila = 20700mc, astfel:

- Iaz Straja: argila = 20700 mc si pamant/sol fertil = 25550 mc

- Incinte + halde: pamant/sol fertil = 46167 mc

Concluzie: In conditii normale de desfasurare a lucrarilor, daca prevederile proceselor de inchidere si ecologizare vor fi respectate si se va avea in vedere o anumita disciplina tehnologica, impactul negativ din punct de vedere al poluarii solului in perioada activitatii desfasurate, va fi diminuat, limitandu-se la incintele/perimetrele miniere, iar in zonele adiacente (zonele de influenta a iazului, haldelor), impactul va fi nesemnificativ.

4.3.3. Masuri de diminuare a impactului

Limitarea impactului pe care activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizarea minei Lesu Ursului le vor avea asupra mediului înconjurător, se realizeaza prin masuri constructive si prin modul de organizare, conducere si gestiune a lucrarilor.

Masurile principale de protectie a solului si subsolului, sunt urmatoarele:

- verificarea lunară a tuturor mijloacelor de transport (autobasculantele) utilizate, pentru încadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protectia mediului;

- transportul materialelor (moloz, pământ, materiale, etc.) mai ales in afara şantierului, prin zonele locuite, se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru evitarea oricaror pierderi de material si cu o viteza de deplasare de max.30 km/h;

- pentru asigurarea stabilităţii iazului de decantare, a haldelor, a suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzelor, se vor respecta elementele geometrice specifice: înălţime, lăţime, unghi de taluz, întreţinerea canalelor de gardă, a galeriei de deviere pârâu Valea Straja, etc, pentru evitarea antrenării materialului din amonte, a surparilor şi/sau a alunecărilor de teren;

- urmărirea în timp a eventualelor fisuri, surpari, alunecari apărute la iaz, halde si/sau în terenurile limitrofe ca urmare a lucrarilor de investitie executate ;

- materialele rezultate de la demolări respectiv din dezafectarea instalaţiilor – deşeuri metalice, moloz, azbociment, materiale bituminoase, vata minerală, etc., vor fi depozitate separat în zone special amenajate/betonate;

- stropirea materialelor demolate, depozitate, transportate si umectarea drumurilor de acces din perimetrele miniere si din afara lor, pentru reducerea pulberilor ;

- resturile menajere si industriale (gunoi), deşeurile nepericuloase şi cele inerte, rezultate pe parcursul lucrărilor de ecologizare, vor fi depozitate in containere speciale/specifice;

- se vor folosi vase colectoare pentru scurgerilor accidentale de ulei si/sau combustibili din utilaje si autobasculante si materiale absorbante pentru indepartarea lor;

- prepararea betonului se va efectua, cu echipamente mecanice, numai în locuri special amenajate, iar transportul acestuia la locul de punere în lucru se va efectua numai cu echipamente speciale;

- basculantele vor fi menţinute curate în timpul lucrului, atât în zona şantierului cât şi în afara acestuia;

- intreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protecţie a mediului si respectarea disciplinei muncii;

- monitorizarea factorului de mediu sol si subsol atat in perioada de executie a lucrarilor de inchidere si ecologiza cat si in perioada de garantie a acestora si post-inchidere, in vederea tinerii sub control a poluarii, si a calitatii si eficientei lucarilor executate.

4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI

4.4.1. Date generale

Geologia zonei cuprinde fasia vestica a Carpatilor Orientali si anume zona cristalina si zona flisului. Fundamentul zonei cristaline este format din roci metamorfice, peste care sunt dispuse cateva straturi de roci sedimentare dispuse in mezozoic, in triasic si cretacic formand resturile unui geosinclinal ce se intinde pe toata ramura vestica a Carpatilor Occidentali. Cristalinul este alcatuit din doua serii de roci distincte: roci mai intens metamorfozate si roci mai slab metamorfozate.

Din punct de vedere geologic în regiunea aplasamentului minier Lesu Ursului se întâlnesc :

- Roci cristaline reprezentate prin şisturi epizonale;

- Roci sedimentare de vârstă cretacică reprezentate prin alternanţe de gresii şi şisturi argiloase.

Aceste două tipuri de roci formează fundamentul regiunii, deci a haldelor de steril şi a iazului de decantare. Pătura acoperitoare a fundamentului este formată din roci sedimentare cuaternare reprezentate prin deluvii argiloase cu fragmente de roci remaniate din fundament şi aluviuni alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri.

In judetul Suceava, apele subterane sunt cantonate in depozitele unor straturi cristalino-mezozoice, de flis, in depozite miocene si, in special, in formatiunile aluvionare cuaternare.

In zona montana se gasesc acumulate cantitati imense de apa subterana in depozitele aluvionare de lunca si terasa, precum si la baza altor roci de suprafata, iar in zona de podis apele subterane sunt cantonate in depozitele luncilor si teraselor raurilor, in straturile de nisipuri si pietrisuri sarmatiene, in glacisuri, conuri de dejectie, la baza unor depozite deluvionale.

- Protecţia subsolului şi a resurselor de apă subterane

Toate activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare se vor face cu grijă pentru evitarea deversărilor accidentale de produse petroliere de la motoarele utilajelor si autobasculantelor.

- Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor

În mod analog, cu acţiunile întreprinse în vederea protecţiei împotriva poluării solului, şi subsolul zonei va fi protejat împotriva poluării prin:

  - evitarea accidentelor – a deversărilor accidentale ale unor substanţe periculoase (produse petroliere cu care funcţionează motoarele utilajelor, reziduuri de uleiuri si carburanti) pe sol, cu posibilitatea infiltrării acestora în subsol şi pânza freatică;

  - gospodărirea corespunzătoare a deşeurilor în zona amplasamentului minier;

- Zone protejate, peisaj

Specificul activitatilor din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare va afecta valoarea peisagistica a zonei. Impactul pe care il vor avea totalitatea lucrarilor de reconstructie ecologica asupra peisajului se va ameliora dupa incheierea acestora, avand in final un impact pozitiv.

Nu sunt zone protejate în vecinătatea obiectivului minier.

- Procese geomorfologice – alunecari de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecarilor de teren

Din punct de vedere geotehnic, terenul perimetrelor miniere studiate nu prezinta indicii de existenta a unor fenomene geodinamice care sa afecteze stabilitatea amplasamentelor, cu exceptia zonelor puturilor de mina, suitorilor si galeriilor de coasta – zone predispuse pricolului de surpare, alunecare a terenului, probabilitatea aparitiei acestor fenomene fiind mult diminuata datorita lucrarilor de rambleiere si realizare a digurilor si placilor de beton.

4.4.2. Prognozarea impactului asupra subsolului

Impactul prognozat asupra factorului de mediu subsol a fost prezentat la capitolul 4.3.2. (referitor la factorul de mediu sol) specificul activitatiilor, determinand analizarea celor doi factori de mediu – sol, subsol , impreuna.

Datorită lucrărilor ce se vor executa, nu va fi afectată din punct de vedere chimic calitatea subsolului, însă, vor fi afectate proprietăţile fizico-mecanice şi morfologia terenurilor, temporar, pana la terminarea lucrarilor.

Formaţiunile geologice existente în zonă sunt cele prin care s-a executat şi prima galerie de deviere rezultănd că galeria traversează mineralizaţiile districtului, cunoscute prin cele cinci orizonturi: Arama Oltului, Sedolca, Fagul Cetăţii, Valea Băilor şi orizontul Bălan cu minereu compact şi diseminat de pirită şi calcopirită şi şisturi cloritoase coarţoase şi clorito–sericitoase.

Activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, afectează micro-flora şi microfauna caracteristică ce vieţuieşte în sol şi subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora şi prin zgomotul generat de utilajele din dotare care va avea ca şi consecinţă migrarea eventualelor specii de mezofaună din perimetru.

4.4.3. Masuri de diminuare a impactului

Masurile de diminuare a impactului asupra asupra factorului de mediu subsol a fost prezentat la capitolul 4.3.3. (referitor la factorul de mediu sol) specificul activitatii obiectivului – lucrari de inchidere si reconstructie ecologica, determinand analizarea celor doi factori de mediu – sol, subsol , impreuna.

4.5. BIODIVERSITATEA

4.5.1. Date generale

Termenul biodiversitate descrie întreaga gamă a variabilităţii organismelor vii în cadrul unui complex ecologic. Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului şi diversitatea genetică a unei specii din acest ecosistem. Biodiversitatea se împarte în biodiversitate vegetală si biodiversitate animală.

Ecologia este stiinta despre gospodarirea naturii.

Asadar ecologia este o stiinta biologica de sinteza cu un profund caracter interdisciplinar, care studiaza relatiile complexe ale omului si ale celorlalte vietuitoare cu mediul inconjurator planetar.

ECOLOGIA

MEDIUL DE VIATA                               ORGANISMELE VII

(factorii abiotici, biotici, antropici)                 (plante, animale, oameni)

Deteriorarea mediului inconjurator este resimtita in zilele noastre tot mai acut, indeosebi în centrele urbane cu mari aglomerari industriale si de populatie, poluarea afectand toate cele trei componente principale ale mediului înconjurator: apa, atmosfera si solul.

Deteriorarea conditiilor de mediu este rezultatul actiunilor constiente sau inconstiente a omului asupra mediului ambiant.

Cei mai importanti factorii perturbatori ai mediului sunt :

1) factori naturali:    - eruptii vulcanice si solare;

- cutremure catastrofale;

- incendii, inundatii.

2) factori antropici (rezultati din activitatea umana):

- cresterea demografica;

- dezvoltarea agriculturii;

- dezvoltarea industriei si eliminarea deseurilor si reziduurilor;

- exploatarea rezervelor naturale, etc..

Importanta vegetatiei consta in faptul ca este: o componenta insemnata a peisajului geografic; o sursa de material lemnos; mediu pentru existenta animalelor; element de protectie a solului impotriva eroziunii si a alunecarilor.

Zona localitatilor Brosteni, Ostra, Crucea se afla imprejumuita de muntii Bistritei si muntii Stanisoara. Cea mai mare parte a suprafetei zonei este acoperita cu paduri si terenuri cu vegetatie forestiera.

Relieful predominant al zonei îl constituie munții, ce acoperă 85% din teritoriu, 12% fiind zonă de deal și doar 3% teren arabil. Altitudinea variază între 1.000 metri și 1.700 metri spre limita superioară păduroasă. Cea mai înaltă cotă este în Munții Călimani (2.100 metri).

Vegetatia se suprapune etajului coniferelor si zonei alpine din muntii din jur unde predomina pajistile impiestritate cu tufe de merisor, afin si bujor de munte.

Padurea ocupa cea mai mare parte a zonei detinand primul loc in privinta fondului forestier din judetul Suceava.

Fauna padurilor si a apelor din zona constituie un punct de atractie deosebita pentru turisti, vanatorii si pescarii prin existenta abundenta a exemplarelor valoroase de: cerbi, capriori, ursi, mistreti, cocosi de munte, etc.  Iar, in apele repezi se gasesc: pastravi, lipani, lostrita etc.

Natura locului a fost prielnica in toate componentele ei, de la relief, clima, la ape, formatii vegetale si sol a constituit un cadru de statornica asezare a populatiei.

Valori naturale

Localitatea Ostra:

- Codrii seculari de la Slătioara;

- Valea Bistriţei

Localitatea Crucea:

- Masivul Rarau ce adaposteste in partea nordica una din cele mai interesante forme geologice din lantul Carpatilor Orientali, cunoscuta sub numele de Pietrele Doamnei.

- Rezervaţia naturală Rarău Todirescu; Munţii Rarău, Giumalău, Pietrosu: Cheile Zugreni

- Peştera Liliecilor Rarău

Localitatea Broşteni:

- Piatra simbolică „Ion Creangă” – ce face referire la scena din opera „Amintiri din copilărie”

Arii naturale protejate

În cadrul amplasamentului minier Leşu Ursului si in zonele limitrofe acestuia nu există arii naturale protejate.

Concluzie:

In zona de impact a activitatiilor din cadrul lucrarilor de reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, nu sunt semnalate specii rare, amenintate cu disparitia, sau arii protejate, iar in zonele limitrofe nu sunt rezervatii naturale, dar exista specii rare, cu valoare stiintifica cum ar cocosul de munte, floarea de colt.

4.5.2. Impactul prognozat

Pentru evaluarea impactului poluantilor evacuati in atmosfera in timpul lucrarilor de reconstructie ecologica, asupra vegetatiei si faunei terestre este necesara raportarea la asa numitele limite sau norme de protectie a fiecarui ecosistem.

Aceste limite (norme) reprezinta concentratiile maxime in atmosfera asociate unui timp de mediere (expunere) si unui factor de mediu sub care nu apar efecte nocive si care asigura integritatea acelui factor de mediu.

Efectele poluantilor asupra vegetatiei depind de:

- concentratia si timpul de actiune a acestora,

- conditiile de mediu si de nutritie.

Modificarile pe care noxele toxice atmosferice si substantele toxice antrenate de ape sau cele care imbiba solul, le provoaca plantelor, sunt extrem de diverse si afecteaza multe din numeroasele mecanisme ale vietii celulei si ale organismului vegetal.

Cercetarile au pus in evidenta schimbari in continutul substantelor acumulate in procesul de fotosinteza si modificari ale structurii cloroplastelor.

Se apreciaza ca poluantii pot influenta direct respiratia plantelor si continutul in clorofila, metabolismul tesuturilor radiculare. In maniere diferite, noxele influenteaza procesele de crestere ale plantelor, procesul de fotosinteza si regimul apei, afectand dezvoltarea, vitalitatea si existenta vegetatiei.

Impactul prognozat asupra biodiversităţii, datorat lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, in timpul activitatii desfasurate, va lasa amprente asupra mediului inconjurator – asupra florei si faunei.

Intreaga activitate care se va desfasura in perimetrele miniere Lesu Ursului, poate influenta ecosistemul terestru prin zgomotul continuu care se va realiza si noxele emise, care vor alunga animalele salbatice si pasarile din zona.

Se considera astfel ca impactul asupra biodiversitatii va fi de nivel ridicat, fara insa a produce dezechilibre majore la nivelul biostratelor locale sau de disturbare a unor populatii ale biotopurilor terestre. Habitatele din imediata proximitate vor putea prelua impactul evacuator datorat lucrarilor de reconstructie ecologica, nefiind afectate populatii de specii migratoare.

Din activitatile care se vor desfăşura în perimetrele minei lesu Ursului - se pot identifica urmatorii factori de disconfort pentru vegetaţia şi fauna din zonă:

- noxele din gazele de eşapament ale utilajelor si autobasculantelor acţionate de motoare Diesel. Gazele de combustie de la autovehiculele contin : CO, CO2, SO2, NO2, HC (hidrocarburi nearse), plumbul (aerosoli) conţinut în vaporii de benzina sub forma de tetraetil de plumb Pb(C2H5)4 ;

- praful eliberat în atmosferă în urma activităţilor de încărcare – descărcare, transport, demolare, excavare, imprastiere pamant, etc - pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi eventuale metale (Pb, Cu, Fe, Mn);

- zgomotul produs de activitatea din cadrul lucrarilor si transportului (operatiile de demolare, rambleerea puturilor, procesarea molozului, activitatea utilajelor, etc).

Fauna din zonă va fi afectată de zgomotul produs în perimetrele miniere, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de cuibărire.

Vegetaţia din zona obiectivului poate fi, eventual, afectată de depunerea prafului pe frunzele plantelor, ceea ce duce la deranjarea proceselor fiziologice ale acestora (fotosinteza, etc.), având ca efect îngălbenirea şi căderea prematură a frunzelor şi implicit scăderea ritmului de creştere a acestora. Acest efect va avea, eventual, un caracter strict local si temporar, limitat la imediata vecinătate a minei Lesu Ursului si a drumurilor de acces.

La distanţe mai mari impactul pulberilor si noxelor gazoase generate asupra vegetaţiei va fi neglijabil, contribuţii pozitive în acest sens având şi precipitaţiile care asigură spălarea periodică a prafului depus pe frunze.

Efectele poluantilor asupra vegetatiei si faunei depind de :

- concentratia si tipul de actiune a cestora ;

- forma chimica a poluantilor, si solubilitatea acestora in apa si sol ;

- specia plantelor ;

- procesele de absorbtie-desorbtie ;

- conditiile de mediu – de sol si clima.

Modul de manifestare a emisiilor de poluanti asupra vegetaţiei şi faunei terestre

Emisiile de SO2 provoaca distrugerea clorifilei din tesuturile plantelor (mai ales frunzele mature sunt afectate) care se decolorează datorită metabolizarii SO2 –ului.

În cazul animalelor, SO2 produce tulburări la nivelul aparatului respirator asupra organelor de simţ, ţesuturilor superficiale, scăderea fecundităţii, leziunea ficatului, etc.

Expunerea la NO2 un timp mai îndelungat la concentraţii mai mari de 25 ppm NO2, determină apariţia unor leziuni necrotice pe frunzele plantelor.

Acţiunea pulberilor asupra vegetaţiei se manifestă prin obturarea asteolelor şi reducerea numărului stomatelor funcţionale.

În cazul animalelor, pulberile produc o poluare de inconfort şi frecvente tulburări la nivelul aparatelor respirator şi digestiv.

Plumbul se acumulează de regulă la suprafaţa solurilor, el fiind preluat uşor de plantele cu sistem radicular dezvotat la nivelul orizontului biologic.

Efectele negative ale prezenţei plumbului în sol se regăsesc prin încetinirea sau blocarea proceselor de fermentaţie, fapt ce conduce implicit la diminuarea recoltelor. Plumbul se acumulează în plante (frunze, paie, boabe, tuberculi) de unde trece la consumatori.

Deşi poluanţii eliberaţi de sursele de poluare pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei şi faunei, datorită măsurilor de reducere a emisiilor luate, debitele masice şi concentraţiile acestora se vor situa preponderent sub limita maxim admisă în normativele specifice în vigoare, putându-se estima că impactul produs de aceşti poluanţi asupra vegetaţiei şi faunei nu va avea efecte majore – nu vor produce un impact negativ cuantificabil.

Activitatea desfasurata nu are impact transfrontier.

In concluzie, activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului va produce un impact asupra biodiversitatii, fara insa a produce dezechilibre majore.

4.5.3. Masuri de diminuare a impactului

Masurile care se pot lua in activitatea de reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, pentru a evita sau diminua poluarea mediului inconjurator sunt:

- utilizarea de utilaje EURO 4 (cel puţin EURO 3) la transport şi a catalizatorilor de gaze de eşapament la celelalte utilaje ;

- reducerea cantităţilor de noxe gazoase toxice, prin echiparea utilajelor si masinilor de transport cu dispozitive de esapare a gazelor (tobe) în stare buna de functionare, cu sisteme de filtrare a gazelor, care sa duca la diminuarea noxelor gazoase si a zgomotului in timpul functionarii motorului;

- limitarea încărcăturii utile în autobasculante şi a vitezelor de trafic a autobasculantelor la 20 – 30 km/ora, pentru evitarea ridicarii si imprastierii prafului si ameliorarea nivelului de zgomot;

- măsuri tehnice de reducere a cantităţii de praf prin utilizarea stropirii cu apă atât a materialului care se încarcă în autobasculante, a materialului depozitat, a suprafetelor  neecologizate cât şi a drumurilor de acces / a cailor de rulare;

- în cazul lucrarilor si/sau constructiilor care vor necesita demolare se va restrictiona programul de demolare de la 8:00 – 18:00.

Masurile de diminuare a impactului se vor lua in perioada de executie a lucrarilor in zonele care vor deveni zone active. Lucrarile vor viza atât stoparea eroziunii solului cât şi reconstrucţia ecologică a zonei afectate, prin acoperirea cu sol vegetal şi însămânţarea cu vegetaţie ierboasă şi diferite specii de arbuşti specifici climei şi solului regiunii.

Evolutia renaturarii suprafetelor se va monitoriza si post-inchidere, pe o perioada de 5 ani.

In acest mod impactul asupra biodiversitatii va disparea dupa terminarea lucrarilor, creându-se conditii de reluare a ciclurilor de viata a biotopurilor terestre din zona.

4.6. PEISAJUL

    - Date generale

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat în judeţul Suceava, pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni.

Orasul Brosteni se afla amplasate in partea de sud a judetului Suceava, pe cursul mijlociu al raului Bistrita, avand coordonatele geografice 47o14’20" latitudine nordica si 23o21’10" latit. estica.

Relieful predominant al zonei îl constituie munții, ce acoperă 85% din teritoriu, 12% fiind zonă de deal și doar 3% teren arabil. Altitudinea variază între 1000 metri și 1700 metri spre limita superioară păduroasă. Cea mai înaltă cotă este în Munții Călimani (2.100 metri), ce se află în afara zonei Broștenilor

În Ostra se poate ajunge pe drumul inter-regional care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B.  La nivelul orasului Brosteni principala cale de acces rutiera este D.N. 17B care traverseaza localitatea si face legatura cu orasele si localitatile judetului.

Vegetaţia aparţine zonei alpine şi subalpine, de esenţă lemnoasă, predominată de specii de conifere, mai puţin specii foioase.

Bazinul hidrologic al zonei este reprezentat de raul Bistrita si Raul Moldova

Paraiele V Straja, V Tarnita, V Poarta Veche sunt afluenti ai Pârâului Brăteasa, afluent la randul sau a văii Suha ce deversează în valea Moldovei. Pâraiele Leşu Ursului, Şarpelui şi Valea Puzdra, sunt afluenţi ai Raului Bistriţei.

Din punct de vedere hidrologic, iazul de decantare V.Straja este amplasat pe valea Obcioara (Straja), afluent de dreapta a pârâului Brăteasa, bazinul hidrografic al râului Moldova.

4.6.2. Impactul prognozat

Activităţile desfăşurate pe amplsamentele minei Lesu Ursului, şi anume lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica, vor imprima zonei unui aspect specific de santier, care va avea impact negativ asupra valorii peisagistice a zonei, caracterizandu-se printr-o degradare temporară a cadrului natural şi peisagistic.

Prin lucrarile/măsurile de reconstrucţie ecologică, de refacere a mediului care vor fi executate pe amplasamentul minei Lesu Ursului, acest aspect se va îmbunătăţi în timp, urmând ca la finalizarea lucrarilor degradarea peisajului să fie total refăcută, efectele finale fiind minime. Putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv din punct de vedere al cadrului peisagistic.

Modul de utilizare a terenului in zona amplasamentului minei Lesu Ursului, este după cum urmează:

- halde 9,41 ha

- iazul de decantare 10,99 ha

- drumuri 2,34 ha

- incinte 12,74 ha

4.6.3. Masuri de diminuare a impactului

Impactul pe care îl va avea activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologică, care vor consta în măsuri de ecologizare a suprafeţelor afectate, descrise in capitolul 1.3.

Principalele lucrări privind refacerea mediului afectat de activitatea minei Lesu Ursului, vor fi legate de inchiderea lucrarilor miniere si renaturarea suprafetelor afectate de activitatea miniera - refacerea terenurilor/solurilor şi asigurarea stabilităţii acestora (închiderea gurilor de mină şi a celorlalte căi de acces în subteran - executarea de diguri, plăci de beton, rambleeri, etc.; dezafectarea, demolarea structurilor, utilajelor, constructiilor, etc) si eliberarea terenurilor şi reabilitarea ecologică a zonelor afectate – punere in siguranta si redare in circuitul silvic (amenajare incinte, halde, iaz decantare V Straja si asigurarea stabilitatii acestora, amenajarea scurgerii apelor de mina, etc.)

Concomitent cu principalele lucrari care se vor executa, se va efectua si monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrărilor de reconstruţie ecologică, in perioada de  garanţie a acestora (2 ani) si monitorizarea post–inchidere (3 ani pentru halde steril si 30 ani pentru iazul de decantare).

Sunt însă necesare şi lucrări menite să îndepărteze din perimetrele miniere, toate potenţialele surse de poluare şi protejarea zonei din punct de vedere peisagistic.

În acest sens, se vor efectua următoarele lucrări:

- retragerea tuturor utilajelor şi a instalaţiilor de pe amplasamente;

- transportarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din activitatea lucrarilor executate;

- nivelarea tuturor zonelor excavate si a platformelor ;

- redarea în circuitul natural a suprafeţelor degradate/afectate – acoperirea cu sol vegetal, insamantare, aplicare ingrasaminte, plantare arbuşti specifici zonei, etc.

4.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

4.7.1. Caracteristici principale si impactul potential

Din punct de vedere administrativ, perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni, la distante mari faţă de casele particulare.

Receptorii cei mai apropiaţi de perimetrul minier sunt locuitorii comunei Ostra. Iazul de decantare Valea Straja este amplasat în apropierea incintei uzinei de preparare (la cca. 500m), pe valea pârâului Obcioara (Straja), la cca. 6km de comuna Ostra. Incinta miniera Isipoaia este aplasata la cca. 500 m de cateva gospodarii particulare si la cca. 5 km de satul Holda.

Cea mai veche mentiune documentara ce se refera direct la zona Brostenilor este documentul dat de Moise Movila din Harlau la 26 octombrie 1630, reprodus si de N. Iorga. Acest document reproducea "Uricul cel vechiu" dat de Stefan cel Mare in 1488, prin care face o danie ce inzestreaza manastirea Voronet cu o mosie - braniste - in care intra si partea din valea Bistritei ce formeaza astazi localitatile Brosteni si Crucea.

Principala ocupatie a locuitorilor a fost mineritul si extractia, prelucrarea si extractia în subteran a minereului complex.

Cele mai atractive obiective turistice din zona sunt :

Localitatea Ostra:

- Codrii seculari de la Slătioara;

- Bisericile şi Mănăstirile din zonă

- Valea Bistriţei

Localitatea Crucea:

- Masivul Rarau ce adaposteste in partea nordica una din cele mai interesante forme geologice din lantul Carpatilor Orientali, cunoscuta sub numele de Pietrele Doamnei.

- Manastirea Rarau, o sihăstrie înfiinţată de cuviosul Sisoe, spre sfârşitul secolului al XV-lea;

- Biserica Ortodoxa ''Sf. Arh.Mihail si Gavriil'' Crucea, ctitorita in anul 1888;

- Biserica Ortodoxa Cojoci

- Rezervaţia naturală Rarău Todirescu; Munţii Rarău, Giumalău, Pietrosu: Cheile Zugreni

- Peştera Liliecilor Rarău

Localitatea Broşteni:

- Biserica din lemn Sfântul Nicolae din Broșteni – cunoscută și sub denumirea de Biserica-muzeu „Ion Creangă”, datează din anul 1779. Astăzi lăcașul de cult adăpostește câteva piese de muzeu cu vechime de peste 200 de ani, precum și icoane pictate pe lemn de renumiții pictori Tătărăscu, Grigorescu și Tonița.

- Piatra simbolică „Ion Creangă” – ce face referire la scena din opera „Amintiri din copilărie”

Poluanţii care pot afecta aşezările umane în timpul lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, ce constau în demolari de constructii, procesarea materialelor demolate, transportul şi depunerea materialelor rezultate din demolări (moloz, azbociment, materiale bituminoase), transportul diverselor materiale necesare, lucrari de constructie si reabilitare, etc., sunt: praful, noxele gazoase (CO, NO2, SO2, etc), zgomotul si vibratiile.

Utilajele de exploatare şi de transport de pe amplasamentele miniere vor fi acţionate de motoare Diesel care emit zgomote de joasă frecvenţă, care nu afectează organismul uman.

În situaţia funcţionării simultane a tuturor surselor de zgomot (utilaje, autobasculante), luând în considerare doar distanţa dintre sursă şi receptor şi neglijând atenuările datorate vegetaţiei, reliefului şi vântului, nivelul zgomotului la cel mai apropiat receptor (cele mai apropiate resedinte se afla la cca. 500 m), va fi nesemnificativ.

Limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica la zgomot este de 87 dB, conform H. G. nr. 493/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru expunerea la riscurile generate de zgomot.

Pentru locurile de munca cu solicitare neuropsihica şi psihosenzoriala crescuta şi deosebita, conform Ordinului nr. 933 / 2002, aceasta limita se reduce la 75 dB si respectiv 60 ÷ 50 dB, iar conform normativul STAS 10009/88 - limite admisibile ale nivelului de zgomot, nivelul de zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv nu trebuie sa depaşeasca valoarea maxima admisibila de 65 dB(A).

Din cele prezentate in cap 4.2. rezulta ca activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, va avea un impact asupra calitatii factorului de mediu AER ce se va situa in limite admisibile, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului. Impactul resimtit asupra factorului de mediu AER, se va datora prafului si noxelor gazoase de esapament, acestea constituind o sursa periodica de scurta durata.

Importanţa social-economică a investiţiei va consta în crearea de locuri de muncă pe perioada derularii proiectului de inchidere si reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, cu efect benefic şi asupra situaţiei economice din localităţile învecinate.

Prin realizarea investiţiei nu se va înregistra o creştere a ratei îmbolnăvirilor profesionale la nivelul locuitorilor şi nu există public posibil nemulţumit de realizarea proiectului. Din acest punct de vedere, putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv din punct de vedere social si economic.

In timpul derularii lucrarilor de investitie exista riscul apariţiei unor accidente sau avarii care pot avea impact asupra mediului si/sau populatiei din perimetrele minei Lesu Ursului, cum ar fi:

- accidente de circulaţie a mijloacelor care transportă materiale;

- rularea cu viteza prea mare a autovehiculelor pe drumurile de circulatie, degajand praf si noxe de esapament in cantitati mai mari si zgomot/vibratii;

- manevrarea incorectă la încărcarea şi descărcarea materialelor;

- pierderi de materiale – moloz, ciment, pământ in timpul transportului

Proiectul de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului nu va avea influenta majora asupra caracteristicilor demografice si a populatiei din zona, astfel incat aceasta nu sufera modificari sau schimbari majore in urma punerii in aplicare a acestuia.

In conditii normale de fuctionare a activitatii din cadrul proiectului, riscul declansarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, este practic inexistent.

4.7.2. Masuri de diminuare a impactului

In zona perimetrelor miniere exista obiective civile amplasate la distante variabile incepand de la cca. 500 m pana la 5 km.

Pentru prevenirea si ameliorarea riscului poluării asezarilor umane din zonele limitrofe perimetrelor miniere, a drumurilor de acces spre/dinspre perimetrele miniere, in timpul transportului materialelor, pe toata durata lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, este necesară luarea următoarelor măsuri speciale:

- acoperirea basculantelor pe timpul transpostului materialelor care generează praf si/sau umectarea lor;

- prelucrarea materialelor demolate se va realiza prin procesare umedă;

- stropirea materialelor (rezultate de la demolare) în zona de depunere si a cailor de rulare (a cailor de acces in perimetrele de lucru si in zonele exterioare);

Masuri de ameliorare a nivelului de zgomot:

- pe timpul transportului materialelor se va restrictiona viteza autobasculantelor la 25 - 30 km/ora;

- programul de demolare va fi restrictionat intre orele 8 – 16, de luni până vineri.

Măsurile de ameliorare pentru evitarea poluării cu noxe gazoase pe timpul lucrărilor vor elimina riscul influenţei îmbolnăvirii populaţiei.

Măsurile luate pentru reducerea nivelului de zgomot datorită transportului şi manipulării materialelor cu autobasculante previne disconfortul pentru aşezările umane.

4.8. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL

Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice şi culturale din zonă. În cadrul amplasamentului minier Leşu Ursului si in apropierea acestuia nu există arii naturale protejate, monumente istorice, obiective de patrimoniu cultural, etnic sau arhitectonic.

5 - MONITORIZAREA

Pe parcursul executarii lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, in vederea diminuarii impactului produs asupra factorilor de mediu, s-a instituit un sistem de urmarire a  factorilor de mediu sol, apa, aer.

► Sistemul de monitoring cuprinde:

5.1. Monitorizarea in perioada de executie a lucrarilor

● Monitorizarea factorului de mediu sol va cuprinde :

- urmărirea vizuală, zilnica a posibilelor scurgeri de combustibili, lubrifianţi din motoare, în timpul executării divereselor operatii ;

- urmărirea vizuala a posibilelor pierderi (scurgeri) de materiale (moloz, pămînt vegetal, ciment, etc) pe timpul transportului sau in diverse puncte de depozitare atat pe traseele de transport cat şi in incintele unde sunt executate lucrările de ecologizare;

- recoltarea periodica de probe de sol, din zonele cele mai expuse poluarii si cu efecte asupra asezarilor umane si ecosistemelor, (halde, incite ce fac obiectul lucrarilor de inchidere si ecologizare), probe ce vor fi analizate în laboratorare de specialitate pentru determinarea pH, sulfati, metale grele - Cu, Zn, Pb, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (anual).

● Monitorizarea factorului de mediu apa va cuprinde :

- urmarirea calitatii si debitului apei de mina evacuate (galeria 740 Isipoaia), a calitatii  apei limpezite evacuata din iazul V. Straja, si a calitatii apei subterane din forajele hidrochimice de la iaz, prin recoltarea de probe si analizarea lor in laborator de specialitate in vederea determinarii compozitiei fizico-chimice (trimestrial);

- urmarirea calitatii apelor emisarilor naturali din zonele de influenta a apelor de mina, a haldelor de steril si a iazului de decantare: paraul Isipoaia, paraul V. Straja/confl.paraul Brateasa, pr. Ursului - in amonte si aval de puctele de descarcare a apei de mina si a apelor limpezite din iaz, respectiv in amonte si aval de halda de steril, prin prelevarea periodica de probe si analizarea lor in laborator de specialitate pentru determinarea compozitiei chimice: pH, suspensii, rez. fix, sulfati, azotati, CCOCr, amoniu, cloruri, metale gr.- Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni (trimestrial).

● Monitorizarea factorului de mediu aer

- urmărirea vizuală sau cu echipament special pentru motoare, a prafului şi gazelor generate de lucrările de demolare, de trafic şi utilajele (autobasculante, buldozere, etc) utilizate la lucrările de dezafectare şi ecologizare;

- recoltarea periodica de probe de pulberi in suspensie, CO, NO2, SO2 din zonele unde se executa lucrarile de inchidere/ecologizare şi analizarea lor in laboratoare de specialitate.

● Monitorizarea factorului de mediu zgomot

- in perioada de executie a lucrarilor, a transportului prin zonele rezidentiale, se impune monitorizarea zgomotului – trimestrial. Limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica la zgomot este de 87 dB, conform H. G. nr. 493/2006, iar conform normativul STAS 10009/88  - limite admisibile ale nivelului de zgomot, nivelul de zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv nu trebuie sa depaşeasca valoarea maxima admisibila de 65 dB(A), iar pentru traficul auto pe strazile de legatura limita este 80 dB(A)-nivel de zgomot de varf

5.2. Monitorizarea in perioada de garantie (2 ani)

Pentru aprecierea eficientei lucrarilor de ecologizare in primii 2 ani dupa incheierea acestora, evolutia calitatii factorilor de mediu va fi urmarita printr-un sistem de monitoring care cuprinde următoarele sectiuni:

● Monitorizarea factorului de mediu sol

- urmărirea calităţii solului prin recoltări de probe de sol din incintele miniere, zona haldelor de steril si a iazului de decantare V.Straja şi analizarea lor în laborator de specialitate (anual);

- urmărirea vizuală a stabilităţii iazului de decantare V.Straja si haldelor de steril;

- urmărirea dinamicii suprafeţelor de teren prin măsurători topometrice la bornele topo amplasate pe haldele de steril (Isipoaia și Pârâul Ursului, cate 6 borne pe fiecare halda – 4 pe halda si 2 in teren natural) si pe iazul de decantare V.Straja (8 borne topo – 6 pe iaz si 2 in teren natural) – in total 20 borne topo, (semestrial);

- intretinerea/curătirea canalelor de evacuare a apei de mină si a tuturor canalelor de garda, pentru indepartarea diverselor materiale antrenate de apele meteorice si a împiedica pătrunderea materialelor antrenate in emisari;

- urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele de teren amenajate prin însămânţare respectiv plantare şi completarea lipsurilor pe haldele de steril de mină si iazul de decantare Straja;

- urmărirea tasarii tuturor rambleurilor in puturi, suitori, galerii, etc.;

- masuratori nivel hidrostatic la tuburile piezometrice (5 buc) ale iazului Straja, semestrial.

● Monitorizarea factorului de mediu apa

- urmarirea periodica – timp de 2 ani, semestrial, dupa terminarea lucrarilor de punere in siguranta si ecologizare, a debitelor si calitatii apei de mina evacuata gal. 740 Isipoaia si a apei limpezite evacuata din iazul de decantare V. Straja;

- urmarirea calitatii apelor din emisari/receptori naturali, amonte si aval de zonele de influenta a deversarilor apei de mina, a apei din iaz Straja si a haldei de steril (semestrial);

- urmarirea calitatii apei subterane din cele 3 foraje de control hidrochimic de la iazul Straja (semestrial)

● Monitorizarea factorului de mediu aer si a conditiilor meteorologice

- recoltarea periodica de pulberi in suspensie (aerosoli) din perimetrele haldelor de steril de mină si a iazului de decantare, si analizarea lor in laborator de specialitate (semestrial)

5.3. Monitorizarea post-inchidere (3 ani pentru halde steril si 30 ani pentru iaz Straja)

Pentru aprecierea eficienţei măsurilor proiectate în scopul protecţiei mediului, s-a instituit un sistem de urmărire a calităţii factorilor de mediu post-inchidere:

● Monitorizarea factorului de mediu sol

- urmărirea calităţii solului prin recoltări de probe de sol din incintele haldelor de steril si a iazului de decantare Straja şi analizarea lor în laborator de specialitate (anual);

- urmărirea vizuală a stabilităţii iazului de decantare si haldelor de steril de mină;

- urmărirea stabilitatii suprafeţelor de teren prin măsurători topometrice la bornele topo amplasate pe haldele de steril si pe iazul de decantare (12 + 8 borne topo);

- urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele de teren amenajate prin însămânţare respectiv plantare şi completarea lipsurilor pe haldele de steril de mină si iazul de decantare Straja;

- intretinerea/curatirea canalelor de garda pentru indepartarea diverselor materiale antrenate de apele meteorice de pe versanţi;

- masuratori nivel hidrostatic la tuburile piezometrice (5) ale iazului de decantare Straja (semestrial).

● Monitorizarea factorului de mediu apa

- urmarirea periodica (pentru iazul de decantare, timp de 30 ani), dupa terminarea lucrarilor de punere in siguranta si ecologizare, a debitelor si calitatii apei de mina evacuata pe gal. 740 Isipoaia si a apei limpezite evacuata din iazul de decantare V.Straja (semestrial);

- urmarirea calitatii apelor din emisari/receptori naturali, amonte si aval de zonele de influenta a deversarilor apei de mina si a apelor din iazul Straja (semestrial);

- urmarirea calitatii apei subterane din cele 3 foraje de control hidrochimic de la iazul Straja (semestrial)

● Monitorizarea factorului de mediu aer a conditiilor meteorologice

- recoltarea periodica de pulberi in suspensie (aerosoli) din perimetrele haldelor de steril si a iazului de decantare Straja si analizarea lor in laborator de specialitate (anual).

6. ANALIZA ALTERNATIVELOR SI MARIMEA IMPACTULUI

6.1. Descrierea alternativelor

Conform recomandărilor din „Ghiduri sectoriale pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului- Joint Assistance to Support Projects in European Regions ”, prezentarea si evaluarea diverselor alternative investigate de către titular reprezintă o cerinţă importantă a procesului de evaluare a impactului asupra mediului.

Lucrarile de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere Lesu Ursului sunt ghidate de propriile imperative care cercetează metode si tehnologii optimale care să permită obţinerea unui cost de realizare a lucrarilor cât mai scăzut.

Delimitarea perimetrului minier ce urmeaza a fi inchis si ecologizat s-a facut pe baza gradului de cunoastere, a conditiilor de calitate si de realizare a investitiei cu costurile cele mai reduse.

Alegerea lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivului minier a ţinut cont de o serie de factori, cum ar fi:

-  Situarea într-o anumita zonă bogată din punct de vedere al resurselor naturale de sol vegetal si argila;

-  Forţa de muncă este suficientă în zonă, cererea de locuri de muncă fiind importantă;

- Activitatile ce se vor desfăşura nu determină impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

La proiectarea lucrărilor s-a avut în vedere ca suprafeţele afectate de activitatea de inchidere si refacere sa fie cât mai restrânse (sa se limiteze strict la vechile zone miniere), iar lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului.

Varianta 1:

Prima varianta a Proiectului tehnic de inchidere si ecologizare a fost realizata/propusa de S.C. IPROMIN SA BUCUREŞTI, (in calitate de proiectant) in anul 2007, unde s-a propus varianta de etanşare a platformei iazului (S = 9,4ha) cu strat impermeabil din Trisoplast de 7 cm grosime si strat drenant din geocompozit de drenaj si dupa stratul de pamant vegetal (10 cm) se foloseste si o saltea biodegradabilă preînsămânţată cu fertilizator.

In PT-ul SC. Ipromin, s-a propus dezafectarea depozitului de pirita, microiazurilor prin transportarea concentratului de pirită, steril, material din microiazuri pe iazul de decantare Valea Straja, pentru a fi folosite la umplerea cavităţii formate în coada iazului.

Varianta 2 – cea aleasa:

Varianta aleasa, din actualul Proiect tehnic de inchidere si ecologizare, realizat de S.C CEPROMIN SA Deva, propune impermeabilizarea întregii suprafeţe a iazului/plajei iazului (68950m2 plajă) cu un strat de argilă în grosime de 30 cm cu următoarele caracteristici: kf  ≤ 5·10-9 m/s, porozitate < 5%, Dpr ≥ 92%. Pe o suprafaţă de 14043mp aflată în aval de taluzul iazului reprofilat (unde a fost depus moloz) se va aşterne un strat de pământ cu grosimea de 10cm, iar după efectuarea acestei lucrări se trece la acoperirea întregii suprafeţe a iazului (plajă+taluz) si a celor 14043mp cu un strat de 20cm de sol fertil.

S-a ales aceasta varianta deoarece conditiile de calitate, de procurare si de realizare a impermeabilizarii se face cu costurile cele mai reduse.

În cursul anului 2011 au fost vândute activele Uzina de Preparare Tarniţa şi Platforma Pârâul Ursului (inclusiv depozitul de pirita, 3 microiazuri si iazul de avarie statie pompe de steril), cumpărătorului S.C. TURNOVI S.R.L., acestuia revenindu-i toate obligaţiile de mediu.

In cazul acesta, concentratul de pirita este propus spre comercializare.

Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, cuprinde o singura varianta de inchidere, cea conform prevederilor continute in manualul de inchideri elaborat de Ministerul Economiei si Finanţelor - Directia Generala Resurse Minerale, toate inchiderile si ecologizarile unitatilor miniere fiind realizate in mod unitar.

Inchiderea lucrarilor miniere de legatura cu suprafata – inchiderea gurilor de mina si a celorlalte căi de acces în subteran (galerii, suitori, puturi) se face in varianta inchiderii cu diguri de beton, rambleere si placi de beton. S-a ales acesta varianta deoarece stratul de roca deasupra galeriilor este mai mic de 50 m. Nu s-a folosit varianta rapirii sustinerii metalice, inundarii sau parasirii lucrarii in starea in care se alfa datorita instabilitatii terenului.

Se specifica faptul, ca datorita fondurilor de finantare limitate, s-a ales varianta clasica de ecologizare a amplasamentelor miniere - încadrarea în mediu ambiant si redarea in circuitul silvic prin înierbare si împădurire, in locul posibilitatii de utilizare a suprafetelor perimetrelor miniere ecologizate ca zone de servicii (spatii de birouri, sali de conferinte, centru informational, centru comercial, reprezentante banci, restaurante, institutii de invatamant) sau locuri de agrement, recreere (parcuri, locuri de antrenament).

6.2. Analiza mărimii impactului

Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în ansamblu s-au elaborat modele de apreciere globală menite să sintetizeze aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui factor de mediu.

Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de interpretare, dar pot fi privite şi ca metode de integrare. Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi pot reprezenta abordări de tip cantitativ cât şi calitativ.

Metoda  Rojanschi se înscrie în categoria metodelor ilustrative de apreciere globală a stării de calitate a mediului. Condiţia principală care i se cere unei astfel de metode este de a permite compararea stării mediului la un moment dat cu starea înregistrată într-un moment anterior, în diferite condiţii de dezvoltare.

Metoda Rojanschi apreciază starea de poluare a mediului, pe care o exprimă cantitativ pe baza unui indicator rezultat din raportul dintre valoarea ideală şi valoarea reală dintr-un anumit moment a unor indicatori consideraţi specifici pentru factorii de mediu analizaţi.

În acest sens se propune încadrarea calităţii momentane a fiecărui factor de mediu într-o scară de bonitate, cu acordarea unor note care să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală.

Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 la 10, unde nota 10 reprezintă starea naturală neafectată de activitatea umană, iar nota 1 reprezintă o situaţie ireversibilă şi deosebit de gravă de deteriorare a factorului de mediu analizat.

În cazul documentaţiei prezente, aprecierea globală se va face prin prisma calităţii celor trei factori de mediu (apă, aer, sol) si a aspectelor de mediu (fauna, vegetatie, asezari umane), analizaţi şi evaluaţi prin prisma reglementărilor.

Notele de bonitate obţinute pentru fiecare factor de mediu/aspect de mediu, în zona analizată servesc la realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic. Figura geometrică pentru suprafata ideala (Si) poate fi un triunghi echilateral sau un patrulater regulat (pentru 3 sau 4 factori de mediu). Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor ce exprimă starea reală se obţine un triunghi sau un patrulater  interior, cu suprafaţa mai mică (Sr).

Indicele stării de poluare globală (IPG) a unui ecosistem rezultă din raportul dintre două suprafeţe (ideală şi reală)

Estimarea indicilor de calitate a-i mediului înconjurător se face după scara de bonitate a acestora, prezentată în tabelul următor:

| Nota de bonitate | Valoarea IC | Efectele activitatii asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic = 0 | − Mediu neafectat |
| 9 | Ic = 0,0 - 0,25 | − Mediu afectat în limite admise − Nivel 1 − Influenţe pozitive mari |
| 8 | Ic = 0,25 - 0,50 | − Mediu afectat în limite admise − Nivel 2 − Influenţe pozitive medii |
| 7 | Ic = 0,50 - 1,0 | − Mediu afectat în limite admise − Nivel 3 − Influenţe pozitive mici |
| 6 | Ic = -1,0 | − Mediu afectat peste limitele admise − Nivel 1 − Efectele sunt negative |
| 5 | Ic = -1,0 → -0,5 | − Mediu afectat peste limitele admise − Nivel 2 − Efectele sunt negative |
| 4 | Ic = -0,5 → -0,25 | − Mediu afectat peste limitele admise − Nivel 3 − Efectele sunt negative |
| 3 | Ic = -0,25 → -0,025 | − Mediul este degradat − Nivel 1 − Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic = -0,025 → -0,0025 | − Mediul este degradat − Nivel 2 − Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic = sub -0,0025 | − Mediul este degradat − Nivel 3 − Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

► Indicele de calitate pentru SOL, SUBSOL si VEGETATIE, FAUNA (IC SSVF)

Factorii de mediu sol, subsol, si aspectele de mediu vegetatie, fauna vor fi afectati de lucrarile de inchidere si ecologizare, prin modificarea proceselor pedogenetice.

Prin lucrarile de ecologizare prevazute, impactul asupra acestor factori de mediu va fi mult diminuat, incat afectarea mediului se va incadra in limitele admise, ceea ce corespunde unui indice de calitate IC SSVF  = 0,50 – 1,00 rezultand o nota de bonitate Nb = 7

► Indice de calitate pentru APA (IC APA)

Având în vedere faptul că în perioada lucrarilor, de pe amplasamentele miniere nu vor rezulta ape uzate din activitatile depuse, lucrarile nu vor intercepta stratul freatic, ele situandu-se deasupra nivelului hidrostatic, iar receptorii naturali din zona vor prelua doar apa de precipitatii care va depasi capacitatea de retentie a solului si de drenare prin fisuri si crapaturi, factorul de mediu apa va fi afectat de lucrarile de inchidere si ecologizare, in limite admisibile, rezultand un indice de calitate:  IC APA = 0 – 0,25   (  Nb = 9

► Indice de calitate pentru AER (IC AER)

Din cele prezentate in documentatie, factorul de mediu aer va fi influenţat de funcţionarea motoarelor autovehiculelor/utilajelor si de diferite operatii din cadrul lucrarilor - demolare, rambleere, etc., dar va fi afectat in limitele admise (atat timp cat se respecta o anumita disciplina tehnologica).

Se apreciaza un indice de calitate IC AER = 0,25 – 0,50 cu nota de bonitate Nb = 8

► Indice de calitate pentru ASEZARI UMANE (IC AsUm)

Datorită faptului că obiectivul analizat nu va aduce prejudicii aşezărilor umane (cele mai apropiate gospodarii pariculare sunt la cca 500 m pana la 5 km de zona obiectivului), impactul asupra aşezărilor umane nu va avea efecte negative, activitatea resimtindu-se doar in zonele de circulatie a autobasculantelor pe drumurile ce trec prin zone locuite. Realizarea investitiei poate avea efecte pozitive asupra populatiei din zona, prin crearea de locuri de munca.

Se apreciaza un indice de calitate IC AsUm = 0 – 0,25  (  Nb = 9

► Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculat pentru fiecare factor de mediu se face utilizând Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat.

| Factori de mediu | IC | Nb |
| --- | --- | --- |
| SOL, SUBSOL | 0,50 – 1,00 | 7 |
| VEGETATIE, FAUNA | 0,50 – 1,00 | 7 |
| APA | 0 – 0,25 | 9 |
| AER | 0,25 – 0,50 | 8 |
| ASEZARI UMANE | 0 – 0,25 | 9 |

Din analiza notelor de bonitate rezultă următoarele concluzii:

- Factorul de mediu SOL, SOBSOL, va fi afectat în limite admise, nivel 3;

- Aspectele de mediu VEGETATIE, FAUNA, vor fi afectat în limite admise, nivel 3

- Factorul de mediu APĂ va fi afectat in limite admise, nivel 1;

- Factorul de mediu AER va fi afectat în limite admise, nivel 2

- Aspectul de mediu AŞEZĂRI UMANE va fi afectat in limite admise, nivel 1.

► Calculul indicelui de poluare globală

Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globală I.P.G. Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului.

Metoda grafică, propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dinte suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică:

I.PG (             unde:  Si = suprafata ideala  ;   Sr = suprafata reala

Atunci cand:

I.PG  ( 1 – nu exista poluare, nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu

I.PG  ( 1 – exista modificari de calitate a factorilor de mediu.

În functie de valoarea indicelui de poluare globala s-a stabilit o scara de calitate din care rezulta impactul asupra mediului, respectiv efectul activitatii antropice asupra factorilor de mediu analizati, si care este prezentata în tabelul de mai jos:

| Valoarea indicelui de poluare globala IPG | Efect asupra mediului înconjurator |
| --- | --- |
| 1 | Mediu natural neafectat de activitatea antropica |
| 1 – 2 | Mediul este supus efectului activitatii umane, în limite admisibile |
| 2 – 3 | Mediul este supus efectului activitatii umane provocand starea de disconfort formelor de viata |
| 3 – 4 | Mediul este afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata. |
| 4 – 6 | Mediul este grav afectat de activitatea umana si este periculos pentru formele de viata. |
| ( 6 | Mediul este degradat , impropriu formelor de viata |

Pentru obiectivul studiat, relatia grafica intre notele de bonitate pentru factorii de mediu este o figura geometrica neregulata, a carei arie reala Sr = 151,69 , incadrata intr-un poligon regulat a carui arie/suprafata ideala Si = 237,76

Indicele de poluare globala pe care il vor determina lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica a amplasamentului minei Lesu Ursului, va fi:

I.P.G. = 237,76 : 151,69 = 1,57

I.P.G. = 1,57  deci < 2   (  Mediul este afectat de activitatea umana în limite admisibile.

Figura nr.1 , de mai jos, reprezinta evaluarea impactului asupra mediului:

| Elemente | sol, subsol | vegetatie, fauna | apa | aer | asezari umane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Aria poligon neregulat | 151,69 |
| Aria poligon regulat | 237,76 |
| Indice de poluare | 1,57 |

7 - SITUATII DE RISC

Evaluarea riscului pentru amplasamentul minei Lesu Ursului se poate face pentru două situaţii de risc:

1. Riscuri naturale: datorate erozunii solului, posibilelor alunecări de teren si fenomenelor naturale;

2. Accidente potenţiale aparute prin incalcari grave ale disciplinei in munca sau de nerespectare a tehnologiilor operatiilor executate :

- nerespectarea tehnologiilor operatiilor din timpul lucrarilor de inchidere si ecologizare: la demolari, dezmembrari, excavare, lucrari de stabilizare/consolidare, rambleere, etc. Nerespectarea tehnologiilor pot conduce la accidente de munca, surpari ale haldelor sau taluzurilor iazului, puturilor, etc;

- manipularea incorecta a utilajelor si manipularea neglijenta a diferitelor materiale (substanţe cu grad ridicat de inflamabilitate şi cu potenţial de poluare al mediului în cazul deversărilor accidentale);

- colmatarea canalelor de garda, canalelor de evacuare apa mina, sondelor inverse de scurgere si evacuare a apei din iaz;

## 7.1. Riscuri naturale

Cutremur

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100-1/2013, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica „E”, cu urmatoarele caracteristici :

- coeficientul de seismicitate 		Ks = 0,15

- perioada de colt			Tc = 0,7 sec

În cazul depăşirii sarcinilor seismice conform Normativ P100/92, în zona de amplasament minei Lesu Ursului, se pot produce modificări structurale care în funcţie de situaţie vor putea fi remediate. Echipa de specialişti după o expertiză prealabilă, va delimita zona avariată, va stabili lucrările necesare în vederea remedierii şi vor contracta aceste lucrări cu firme care dispun de specialişti şi utilaje necesare în acest sens..

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, judetul Suceava si implicit localit. Brosteni, Isipoaia, Ostra, Crucea sunt încadrate în zonele de risc natural – Cutremure cu o intensitate seismica de VII grade MSK.

Inundaţii

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, localitatile Isipoaia, Ostra, Crucea nu sunt încadrate în zonele de risc natural – Unitati teritoriale afectate de Inundaţii (nu sunt afectate de inundatii), iar localit. Brosteni este incadrata în zonele de risc natural – Unitati teritoriale afectate de Inundaţii, pe cursuri de apa.

Alunecări de teren

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, numai localitatea Brosteni este încadrata în zonele de risc natural – Alunecari de teren cu potential de producere a alunecarii, mediu (alunecare primara), localitatile Isipoaia, Crucea si Ostra nu sunt incadrate in zona de risc natural - Alunecari de teren.

In concluzie, principala situaţie de risc ce poate să apară pe amplasamentul minei Lesu Ursului este posibilitatea apariţei surparilor, alunecărilor de teren în zona puturilor, galeriilor, haldelor, iazului, în cazul unor fenomene meteorologice extreme (în special ploi de foarte mare intensitate si de lunga durata) şi/sau posibile eroziuni în zonă.

Influenţele lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă si măsurile prevăzute pentru evitarea unor pagube, constau în:

- lucrările proiectate nu influenţează negativ obiectivele existente în zonă, acestea fiind amplasate la distanta, o parte din lucrari, la finalizarea lor, influentand pozitiv situatia actuala;

- în raza perimetrului lucrarilor propuse nu sunt instituite zone de protecţie;

- executia lucrarilor se va face cu respectarea condiţiilor de scurgere a apelor şi de asigurare a stabilităţii terenurilor (taluzelor haldelor, iazului, etc);

- zonele cu activitati in desfasurare vor fi delimitate astfel încât să nu fie afectate zonele adiacente;

- traficul autovehiculelor prin zone populate, se vor efectua in conditiile impuse pentru evitarea poluarii/afectarii factorilor de mediu si asezarilor umane si evitarea unor accidente sau avarii care pot avea impact asupra mediului si populatiei.

## 7.2. Accidente potentiale si analiza de risc

Activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii (SSM) si paza contra incendiilor (PSI) si procedura in caz de accidente.

La închiderea perimetrelor tratate în prezenta documentaţie, se respectă prevederile Legii Securităţii şi Sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Conducerea unităţii va elebora Instrucţiuni proprii pentru lucrările de dezafectare şi va lua toate măsurile de protecţie a muncii necesare la dezafectarea activelor, a materialelor, instalaţiilor şi utilajelor.

Titularul de activitate trebuie să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment, în conformitate cu  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi O.M.A.I. nr. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Managementul securitatii va cuprinde :

- planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- masuri de transmitere a informatiilor autoritaţilor responsabile;

- masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru

interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia;

- planurile de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra

sanatatii personalului si mediului inconjurator.

In conditii normale de functionare, prin respectarea disciplinei in munca si a tehnologiilor lucrarilor prevazute, activitatea depusa nu prezinta un risc de declansare a unor accidente sau avarii cu impact major asupra factorului uman si a mediului inconjurator.

Surse de risc

Situatia de risc privind activitatea din cadrul lucrarilor, poate aparea in cazul folosirii, manipularii necorespunzatoare a utilajelor, materialelor, la nerespectarea tehnologiilor lucrarilor de demolare, dezmembrari, excavare, stabilizare/consolidare, rambleere, etc.. In acest caz apare riscul de poluare pentru sol si aer.

Masuri de prevenire a riscurilor

Prevenirea riscurilor de declanşare a unor accidente sau avarii se va asigura în toate etapele de proiectare şi execuţie, exploatare, dezafectare, prelucrare si ecologizare a obiectivului, respectându-se cu stricteţe prevederile legislaţiei şi normativelor în vigoare.

Pentru prevenirea unor eventuale accidente, surpari, alunecări de teren în zonele miniere – puturi, galerii, respectiv halde, iaz (riscuri naturale), se vor realiza lucrări de stabilizare a terenurilor, taluzelor, astfel:

- Lucrări de stabilizare se vor realiza pe toate suprafeţele ce pot fi eventual afectate de fenomene de instabilitate.

- Lucrările de asigurare a stabilităţii taluzurilor, constau remodelarea acestora, consolidarea taluzelor prin terasare, corectare panta taluz, montare geocelule, etc.

- Pentru prevenirea unor accidente potenţiale, datorate manipulării diferitelor materiale, substante (deseuri, etc), personalul va trebui să cunoască normele generale, departamentale şi specifice de protecţia muncii, să cunoască bine modul de intervenţie în caz de incendiu, dispunerea şi modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor.

-  Respectarea procedurilor de revizii si reparatii a utilajelor si mijloacelor de transport care activeaza pe amplasamentele miniere si transporta materialele necesare, precum si asigurarea asistentei tehnice corespunzatoare la executarea acestora.

-  Respectarea programului de monitorizare in cadrul obiectivelor din zona.

-  Inteventia rapida pentru eliminarea avariilor si remedierea factorilor de mediu afectati.

Evaluarea riscului cu impact asupra sanatatii populatiei si a mediului inconjurator

Evaluarea riscului, din punct de vedere al protecţiei mediului şi al acidentelor potenţiale, presupune calculul probabilităţii pentru un ecosistem, de a primi o doză de poluant (concentraţie) sau de a fi în contact cu el.

Evaluarea riscului implică o estimare incluzând identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifestări. Pentru a stabili riscul producerii unui incident potenţial este necesar a se analiza şi coordona trei categorii de factori interdependenţi:

- sursa de pericol (poluarea);

- vectorii de transfer;

- ţinta (sursa protejată).

Sursa de pericol sau sursa de poluare se caracterizează prin:

− natura poluanţilor şi cantitatea evacuată în mediu;

− caracteristicile fizice, chimice, biologice ale poluanţilor (densitate, solubilitate în apă, volatilitatea, biodegrabilitatea).

Vectorii de transfer sunt:

− aerul;

− apa (subterană şi de suprafaţă);

− solul (ca suprafaţă de contact).

Ţinta (sursa protejată): factorii de mediu şi sănătatea umană.

Evaluarea riscului se bazeaza pe un sistem de clasificare in functie de factorii probabilitate de aparitie a unui eveniment si gravitate a unui eveniment.

Riscul şi probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de tip specifică este descrisă astfel:

Risc = Pericol x Expunere

Calcularea / cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare, unde probabilitatea şi gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescător, atribuindu-li-se un punctaj.

Clasificarea probabilităţii                   Clasificarea gravităţii

3 - mare                                                         3 - majoră

2 - medie                                                       2 - medie

1 - mică                                                         1 - uşoară

Riscul se calculează prin înmulţirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate. Cu cat rezultatul este mai mare, cu atat mai mare va fi prioritatea care va trebui acordata in controlarea riscului.

Cand in evaluare exista un numar mare de agenti poluanti importanti, atunci se efectueaza un rezumat al informatiilor sub forma unei matrice, prezentata in tabelul nr. 7.2. de mai jos.

Matricea de evaluare a riscului poluarii amplasamentului  		       Tabel nr. 7.2.

| Nr.crt. | Factor de mediu | Poluant | Pericol | Mod de poluare | Proba- bilitate | Gravi-tate | Risc | Remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Aer | Pulberi in suspensie si sedimentabile | Asfixiant | Dispersie aer | 2 | 2 | 4 | Da |
|  |  | Dioxid de sulf |  |  | 1 | 1 | 1 | Da |
|  |  | Dioxid de azot |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | CO (CO2) |  |  | 2 | 2 | 4 | Da |
| 2. | Apa de suprafata, parauri | Variatii de debit | Temporar | Inundatii | 2 | 1 | 2 | Nu |
|  |  | pH | Actiune sistematica | Dispersie apa | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Suspensii |  |  | 2 | 1 | 2 | Da |
|  |  | Ioni de metale grele |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Reziduu fix, SO42-, Cl- |  |  | 1 | 1 | 1 | Da |
| 3. | Apele subterane | Variatii de debit | Temporar | Inundatii | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | pH | Actiune sistematica | Dispersie apa | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Suspensii |  |  | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Ioni de metale grele |  |  | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Rez.fix, SO42-, Cl- |  |  | 1 | 1 | 1 | Nu |
| 4. | Sol | Distrugerea fertilitatii | Actiune sistematica | Contact direct | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Metale grele |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Hidrocarburi (HTP) |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Ocupare teren |  |  | 2 | 1 | 2 | Da |
|  |  | Pierderea utilitatii initiale |  |  | 2 | 2 | 4 | Da |
| 5. | Zgomot vibratii | Intensitate | Efecte psihologice si ontologice | Propagare in aer | 2 | 2 | 4 | Da |
|  |  | Influente asupra biosferei si asez.umane |  |  | 2 | 1 | 2 | Da |
|  |  | Disconfort psihic |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Disconfort ergonomic |  |  | 1 | 2 | 2 | Da |
| 6. | Ecosisteme | Fauna acvatica | Disparitie | - | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Fauna terestra | Afectare specie | - | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Pasari |  | - | 1 | 2 | 2 | Da |
|  |  | Flora spontana |  | - | 1 | 1 | 1 | Da |
|  |  | Fond silvic |  | - | 1 | 1 | 1 | Da |
|  |  | Culturi agricole |  | - | 1 | 1 | 1 | Nu |
|  |  | Specii protejate |  | - | - | - | - | - |

Conform datelor din tabelul nr. 7.2., rezulta urmatoarele valori ale gradului de risc (

- aer 				risc ( 11

- apa de suprafata		risc ( 8

- apa subterana                        risc = 5

- sol				risc ( 12

- zgomot, vibratii		risc ( 10

- ecosisteme			risc ( 8

Din cele prezentate in tabelul nr.7.2., se constata ca cel mai afectat factor de mediu ar putea fi : solul si aerul (zgomot si vibratii).

In conditii normale de fuctionare a activitatiilor din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, riscul declansarii unor accidente cu impact asupra sanatatii umane este redus, iar impactul asupra factorilor de mediu este in limite admisibile.

Nu au fost întâmpinate dificultăţi tehnice sau practice în timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului.

8 - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat în judeţul Suceava, pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni.

În Ostra se poate ajunge pe drumul inter-regional care face legătura dintre drumul european E58 şi drumul naţional 17B.

8.1. Lucrarile de investitii propuse

Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului prevede urmatoarele principale lucrari:

    - LUCRARI DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE A MINEI LESU URSULUI

1.  Lucrări de intervenție, remediere, eliminare a efectelor avariei, amenajarea și

ecologizarea iazului Valea Straja:

În cadrul acestei documentaţii, pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a acestui iaz de decantare s-au propus o serie de lucrări care asigură şi o foarte bună stabilitate în timp a acestui iaz. Aceste lucrări sunt după cum urmează:

- realizarea unui dig de compartimentare, amplasat în amonte de digul de coronament actual la cca.86m (din ax în ax) care are rolul de a opri apele provenite din precipitaţiile abundente şi dirijarea lor spre canalul deversor. Digul are secţiunea transversală trapezoidală, cu dimensiunile: lăţimea coronamentului 4,00m; baza mare 18,00m; înălţimea 2,00m; lungimea 245m; taluz aval şi amonte 1:3,5, paramentul amonte placat cu argilă;

- lucrări de nivelare a suprafetei existente a iazului;

- reprofilarea taluzului barajului la un un unghi de 16º (1:3,5), care prezintă fenomenul de ravenare cu ravene foarte adânci care ajung şi până la 3,00m. Excedentul de material rezultat din această reprofilare va fi împrăştiat pe suprafaţa întregului depozit, dar şi pe o suprafaţa de 14043mp aflată în aval de taluzul astfel reprofilat;

- molozul rezultat din demolările de pe incinta Lesu Ursului se va depozita la piciorul taluzului de la iazul Straja pe o suprafaţă de 14043m, după ce în prealabil se va supraînălţa căminul existent pe această locaţie; a fost prevăzută o supraînălţare a acestuia din beton monolit cu dimensiunile în plan de 3,40mx3,40mx3,90m.

- impermeabilizarea plajei iazului (68.950mp) cu un strat de argilă în grosime de 30cm cu următoarele caracteristici:kf ≤ 5·10-9m/s, porozitate < 5%,Dpr ≥ 92%;

- aşternerea unui strat de pământ cu grosimea de 10cm pe o suprafaţă de 14043mp aflată în aval de taluzul iazului reprofilat unde a fost depus moloz;

- acoperirea întregii suprafeţe a iazului (plajă+taluz) si a celor 14043mp cu un strat de 20cm de sol fertil care va fi înierbat cu ierburi perene;

- pe suprafaţa aflată aval de taluzul reprofilat se vor planta un număr de 6320 puieţi de salcâm;

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor sub 50%  din suprafaţă,completarea lipsurilor;

►Realizare căii de acces

Lucrările care stau la baza acestei reabilitări sunt:

- lucrări de terasamente la calea de acces existentă, ce are o lungime de 1.500m

- lucrări de suprastructură care constau din aşternerea unui strat de 10cm de balast şi a unui strat de 10cm de piatră spartă pe partea carosabila;

- amenajarea de podeţe tubulare pe torenţii existenţi care să protejeze calea de acces: acestea sunt în număr de 7 (şapte) din care 3buc sunt cu Ø = 1000mm, iar 4 (patru) cu Ø = 800mm.

► Lucrări executate la galeria de deviere a pârâului Valea Straja

Galeria hidrotehnică (existenta)

Profilul longitudinal se prezintă în felul următor:

- deversor tip pâlnie amplasat la cota 910m, creasta deversorului fiind amplasată la cota 913m (avariat);

- suitor vertical tip SB- 2,8 (L = 31m) de încărcare a galeriei de deviere, in prezent avariat, care va fi rambleiat pe toată lungimea şi prevăzut cu placă din beton armat (placă = 8,1m;

- tronson de galerie tip GSBc-4,6 în lungime de 664,40m înclinat (cu diferenţă de nivel 22,80m);

- tronson aval cu secţiunea GSBc- 4,6  în  lungime  de 640,40m;

- suitor de aeraj situat la cota 893,43m, la 622m aval de sistemul de încărcare galerie de deviere apă pârâu Straja (în acest suitor se va racorda canalul C5 de preluare a debitului de asigurare Q10% = 12m3/s – canalul C5 va fi executat din tub precomprimat Dn1500mm, Pn 7 barri şi racordat la suitor), care, în prezent, se află în stare bună şi este prevăzut la gura de intrare cu grilaj metalic.

Tronsonul de galerie aval de suitorul de aeraj, în lungime de aproximativ 648m, va rămâne pe timpul execuţiei lucrărilor de închidere şi ecologizare în funcţiune, ca a doua cale de evacuare a apelor mari. Pe parcursul execuţiei racordului între canalul C5, suitorul de aeraj şi galeria hidrotehnică s-a prevăzut un grilaj metalic încastrat în pereţii galeriei. Acest grilaj metalic se va monta la 1-2m de la intersecţia suitorului de aeraj cu galeria hidrotehnică (fiind asigurat aerajul natural pe timpul execuţiei grilajului).

Canal de descărcare (racord cu albia naturală) face legătura între galeria de deviere şi albia naturală cu o diferenţă de nivel de cca. 9,4m, si are secţiunea transversală dreptunghiulara (Sc=5,62mp)

La ieşirea din galeria hidrotehnică spre canalul de descărcare se va executa un grilaj metalic, la 1-2m de gura galeriei, încastrat, pentru a preîntâmpina intrarea persoanelor neautorizate în această lucrare hidrotehnică.

►Execuţia de canale de gardă

▪ Canal C1 de preluare a apelor din precipitaţii de pe versantul stang al iazului Valea Straja

Canalul preia apele de pe versantul stâng şi le conduce spre canalul C2 de la piciorul digului proiectat.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  0,6 m, înălţimea de  0,4 m (unghiul făcut de marginile laterale ale canalului cu orizontala este de 60 grade) şi panta radierului i = 0,014.

▪ Canal  C2  de preluare a apelor din precipitaţii ce cad pe plaja iazului Valea Straja

Canalul preia apele din precipitaţii ce cad pe plaja iazului şi cele aduse de canalul C1 de pe  versantul stâng şi le conduce  spre canalul C4 de preluare a apelor mari din iazul Valea Straja.

Acest canal este de formă trapezoidală, se va executa din beton armat şi va avea dimensiunile: baza mică de  1,3 m, înălţimea 0,5 m şi panta radierului  i = 0,0035.

▪ Deversor canal  C3

Deversorul canal este o construcţie din beton armat cu lungimea de 23 m, frontul deversor cu lăţimea de 18 m si pragul deversor de 0,6 m. Panta radierului canalului este de 3,5 %.

Deversorul canal preia debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 1,3m si debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) la o grosime a lamei deversante h= 0,9m.

▪ Canal C4 de preluare ape mari

Acest canal este dimensionat sa preia debitul de calcul (Q1% = 32 mc/s) şi debitul de verificare (Q0,1% = 55 mc/s) şi se va executa din beton armat. Canalul are lăţimea de 6 m, înălţimea pereţilor laterali de 1,5 m şi  panta radierului i = 0,02.

▪ Canal  C5  de preluare a apelor din iazul Valea Straja si dirijarea lor in galeria de deviere

Acest canal preia apa din precipitaţiile care ajung în iaz pană la debitul de asigurare Q10% = 12 mc/s şi o conduce spre galeria de evacuare existenta prin puţul de aerisire al galeriei aflat pe versantul drept al iazului.

Canalul este de forma circulară şi se va executa din tuburi de beton precomprimat cu diametrul interior Ø 1500 mm montate cu panta i = 0,01.

Apa din iaz intră în canalul C5 prin intermediul unui bazin de incarcare din beton armat cu dimensiunile interioare 6 m x 6 m şi înălţimea de 1 m, prevăzut cu grătar de protecţie cu rolul de oprire a plutitorilor aduşi de viituri.

▪ Bazin de incarcare a canalului C5

Bazinul de incarcare este o construcţie din beton cu dimensiunile interioare 6m x 6m, înălţimea de 1m si panta radierului de 1%.

▪ Canal C6 de dirijare a apelor din pâraul Valea Straja în aval de  barajul de încărcare a galeriei de deviere, situat în amonte de  iazul Valea Straja

Acest tronson de canal se va executa din pământ şi va strapunge digul din amonte de iaz care avea în trecut rolul de a încărca galeria de deviere a pârâului Straja, înainte de surparea acesteia.

Acest canal  este de  formă trapezoidală şi are dimensiunile: baza mică = 6 m, înălţimea variabila şi va avea o pantă i = 0,01.

►Amenajare torenţi

Pe malul drept al depozitului de steril există 7 (şapte) torenţi care o dată cu execuţia canalului de gardă de pe acest mal se vor amenaja pentru conducerea dirijată a apelor spre canal.

2. Lucrări de demontare şi demolare a structurilor, construcţiilor şi utilităţilor de la

suprafaţă

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Leşu Ursului rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu:

- V demolări  total 		( 21.501,45mc,

din care:

- Vdemolări suprastructură 	( 19.269,77mc

- Vdemolări  infrastructură 	( 2.231,68mc

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de  38.703mc şi va fi transportat la piciorul taluzului digului iazului Valea Straja.

Alte deseuri rezultate din demolari: azbociment, materiale bituminoase, vata minerală:

- azbociment 			( 7300 mc

- materiale bituminoase/gudronate 	( 115 mc

- vata minerală (termoizolaţii) 	( 51mc

- material lemnos			( 93 mc

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- pământ vegetal (2.232mc) (sursa de pământ vegetal/sol fertil va fi indicată de către primăria Ostra).

►Dezafectare echipamente si confectii metalice

Echipamentele si confectiile metalice care urmeaza a se dezafecta la inchiderea si ecologizarea Minei Lesu Ursului sunt situate in incinta miniera Isipoaia.

In urma dezafectarii echipamentelor si confectiilor metalice din incinta Isipoaia rezulta urmatoarele deseuri: 	  - deseuri metalice feroase – 11,226 t.

3. Lucrările de eliberare a terenului şi reabilitare ecologică a zonelor afectate

3.1. Amenajarea haldelor de steril şi a depozitelor de deşeuri

În perimetrul Leşu Ursului există următoarele depozite de steril:

- halda galeria Isipoaia: suprafaţa ocupată 3,86ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de înierbare;

- halda galeria 36: suprafaţa 1,13ha;

- halda de steril P. Ursului: suprafaţa ocupată 4,42ha, este inactivă, parţial prezintă fenomenul de împădurire naturală;

Pe haldele de steril sunt prevăzute următoarele lucrări:

Halda galeriei Isipoaia

- amenajarea taluzului haldei la un unghi de 350

- montarea de geocelule pe suprafaţa de 11.643mp (10 celule/mp, cu h = 15cm) pentru preîntâmpinarea procesului de eroziune şi asigurarea stabilităţii, umplerea cu sol fertil a geocelulelor, însămânţarea cu ierburi perene;

- lucrări de dec  olmatare a traseului canalului existent, repararea canalului în lungime de 600m până la deversarea în pârâul Bistriţa, podeţ tubular Dn 1.000mm

- decolmatarea şanţului de la drumul ce coboară la +728m

Halda galeriei 36

- lucrări de nivelare pe suprafaţa de 4883mp, depunere strat de sol fertil în grosime de 20cm, plantarea de puieţi de salcâm

Halda Pârâul Ursului

- lucrări de nivelare pe suprafaţa de 5.105mp

- aşternere de sol fertil în grosime de 20cm, înierbarea cu ierburi perene şi plantarea de puieţi pe suprafaţa de 1.058mp

- montarea de geocelule (10 celule/mp, cu h = 15cm), umplerea cu sol fertil a geocelulelor, însămânţarea cu ierburi perene pe suprafaţa de 4.046mp.

Sursa de pământ vegetal/sol fertil va fi indicată de către primăria Ostra.

3.2. Amenajarea incintelor şi altor zone afectate

Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele:

- Incinta minieră Lesu Ursului care ocupă o suprafaţă de 72.411mp

- Incinta minieră Pârâul Ursului cu o suprafaţă de 25.826mp

- Incinta minieră Isipoaia ce se dezvolta pe o suprafaţă de 29.126mp.

Terenurile ocupate de construcţiile ce vor fi demolate şi procesate (mărunţite), din cadrul incintelor, vor fi supuse lucrărilor de refacere şi ecologizare care prevăd următoarele categorii de lucrări:

  - modelarea suprafeţei prin lucrări de nivelare mecanică cu buldozerul, pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor provenite din precipitaţii;

  - umplerea gropilor cu pământ, inclusiv a golurilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor clădirilor existente;

  - depunerea, imprăştierea şi compactarea materialului demolat şi procesat pe suprafaţa ramasă liberă a incintelor cu excepţia incintei Lesu Ursului a cărui material demolat se va transporta la baza iazului de decantare, la piciorul taluzului acestuia;

  - asternerea unui strat de pământ în grosime de 10cm;

  - asternerea de sol fertil în grosime de 20cm;

  - plantarea de puieţi din categoria celor din unitatea amenajistică limitrofă celei amenajate (salcâmi). Aceştia vor fi plantaţi în gropi de 0,3 x 0,3 x 0,4m;

  - refertilizarea cu îngrăşăminte chimice.

La intrarea în incinta Pârâul Ursului, s-a proiectat o greblă care să reţină flotanţii.

In incinta Pârâul Ursului, la intrarea văii în canalul subteran, s-a proiectat o bordură din beton care va avea rolul de a împiedica curgerea pământului în vale. De asemenea, s-au refăcut pe o lungime totală de 40m dalele ce acoperă canalul subteran de preluare ape din Pârâul Ursului.

3.3. Închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa

Lucrările de închidere a minei Lesu Ursului vor fi:

►Lucrări necesare pentru închiderea gurilor de mină şi a celorlalte căi de acces în subteran:

  - Diguri de beton pentru închiderea galeriilor de coastă şi rambleerea acestora

  - Plăci din beton armat pentru acoperirea puturilor, suitoarelor şi rambleerea acestora.

Lucrările de închidere a minei Lesu Ursului vor cuprinde:

    - Lucrari miniere verticale – rambleieri si executie placi de beton armat pentru: silozul de steril 1 cota +870m incinta Paraul Ursului; silozul de steril 2 incinta Paraul Ursului; colector Moara; Putul nr.7 incinta Paraul Ursului; Putul nr.1 incinta Paraul Ursului; Suitor de aeraj la depozitul de exploziv.

    - Lucrări miniere orizontale – rambleieri si executie diguri de beton pentru: galeria Magistrala 2 Sud B  incinta Paraul Ursului; galeria Tunel Alunis incinta Paraul Ursului iesire; galerie incinta put 1; galeria de evacuare siloz de steril 1 incinta Paraul Ursului; galeria de evacuare siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului; galeria Isipoaia; galeria 36 A; galeria 1 la statia de aeraj; galeria 2 la statia de aeraj; galeria Tunel Alunis intrare incinta Tarnita; mina scoala incinta Tarnita; depozitul de exploziv incinta Tarnita.

    - Lucrari miniere suplimentare – rambleieri + executie dig si/sau placa beton, pentru: galeria de evacuare siloz 2 de steril incinta Paraul Ursului; put nr.10 Isipoaia (este rambleiat); siloz de steril 2 incinta Paraul Ursului; galeria 1 la statia de aeraj; galeria 2 la statia de aeraj; suitor la galeria hidrotehnica.

B. LUCRARI DE MONITORIZARE

1. Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrărilor de inchidere si reconstruţie ecologică (2 ani);

2. Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garanţie a lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului si a zonelor afectate de activitatea din perimetrul minier (2 ani);

3. Monitorizarea post-inchidere a factorilor de mediu si a lucrarilor de reconstructie ecologica a zonelor afectate (3 ani pentru halde steril si 30 ani pentru iazul decantare Straja).

8.2. Impactul produs asupra apelor

Din activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare nu vor rezulta ape uzate menajere sau tehnologice, deci nu vor fi deversări de ape industriale uzate în apele de suprafaţă.

Cantitatea de ape pluviale care spala perimetrele miniere unde se desfasoara activitatea de inchidere si care pot transporta materiele poluante si materiele in suspensie, ce apot ajunge in emisari, este dependenta de regimul pluviometric al zonei.

Apele pluviale din zonă sunt evacuate în receptorii naturali prin reţeaua hidrografică din zonă.

In timpul derularii lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului exista riscul deversarilor de materiale fluide (reziduuri de carburanti, de ulei si/sau de produse petroliere de la utilaje) si materiale solide (deseuri din demolari, moloz/pământ, etc., din timpul transportului auto), ce pot contamina solul, ajungand si in emisarii de suprafata sau in apa freatica.

Sursa de poluare posibila pentru apele subterane o constituie apele meteorice ce spala suprafetele miniere, prin infiltrarea in sol, cu influenta neglijabila, nesemnificativa.

In concluzie, eventualul impact negativ a activitatii de inchidere si ecologizare a perimetrelor miniere asupra factorului de mediu APA (asupra calitatii apei subterane freatice si apei de suprafata), este temporar si nesemnificativ, in functie de conditiile hidrogeologice si de intensitatea ploilor torentiale care pot antrena suspensii anorganice solide, si atat timp cat toate masurile si sistemele pentru protectia mediului sunt respectate si functionale (pentru evitarea antrenarii in ape a substantelor petroliere, reziduuri combustibil, ulei, moloz)

Activitatea de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, nu va avea impact asupra apelor subterane si va afecta in limite admisibile apa de suprafata datorita urmatoarelor:

- toate lucrarile de investitie se vor realiza deasupra nivelului panzei freatice;

- din activitatea desfasurata nu rezulta ape uzate menajere sau industriale;

- apele pluviale evacuate din perimetrele miniere nu vor contine materiale sau substante poluante/chimice care ar putea afecta calitatea receptorilor naturali din zona, vor contine eventuale suspensii anorganice solide (nepoluante chimic).

8.3. Impactul produs asupra aerului

În timpul activitatilor de inchidere si ecologizare, emisiile de poluanţi (noxe gazoase si pulberi) rezultate, nu vor genera un impact semnificativ asupra aerului, dar in anumite conditii atmosferice sau accidente, pot afecta calitatea aerului din zonă. Acestea sunt:

- Noxele gazoase si pulberile rezultate in timpul operatiilor de demolare, dezafectare, rambleieri, nivelari, incarcare-descarcare autobasculante, care datorita dispersiei rapide sub influenta factorilor atmosferici si a frecventei periodice de demolare, de rambleere, etc, nu vor afecta in mare masura calitatea aerului din zona ;

- Pulberi in suspensie (aerosoli) si pulberi sedimentabile datorate activitatii de transport pe drumurile de acces, rezultate si prin antrenarea datorita vantului a materialului fin si uscat de pe suprafetele haldelor si iazului, situatie in care debitul masic al pulberilor emise se va situa sub 0,5 kg/h (500 g/h), limita maxima prevazuta de Ordinul 462/93 ;

- Noxele rezultate din gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor, utilizate pentru executarea lucrarilor de inchidere si ecologizare, care se situeaza sub valorile maxime admise de Ordinul 462/93 (conform tabel nr. 4.).

Aşadar, sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de surse staţionare nedirijate (reprezentate de totalitatea utilajelor de pe amplasament si a diferitelor lucrari/operatii) şi surse mobile (reprezentate de mijloacele de transport utilizate pentru transporturi).

Cantităţile de praf eliberate sunt greu cuantificabile, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi: umiditatea căii de transport, umiditatea atmosferică, gradul de acoperire cu piatră al căii de transport, viteza de deplasare a mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport care rulează concomitent pe drumurile de acces în unitatea de timp.

Determinarea cantităţilor de praf eliberate în atmosferă de activitatea de transport pe drumurile de acces si in timpul diferitelor lucrari, se va putea face numai prin măsurători. Acestea se vor efectua in locuri si pe porţiuni reprezentative din punct de vedere al lucrarii si căii de transport, pentru diferite valori de trafic şi pentru diferite condiţii atmosferice.

In aceste conditii, impactul lucrarilor de investitie asupra aerului se va situa in limite admisibile.

Concluzii :

►Activitatile din timpul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, vor avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu AER, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului, iar in aceste conditii impactul asupra calitatii aerului se va situa in limite admisibile. Impactul resimtit asupra factorului de mediu AER, se va datora pulberilor rezultate din operatia de demolare, acestea constituind o sursa periodica de scurta durata.

8.4. Impactul produs asupra solului si subsolului

În perioada de execuţie a lucrărilor de investiţii pentru inchiderea si ecologizarea minei Lesu Ursului, se va interveni, in unele zone, în structura naturală a solului pe măsura realizării lucrărilor.

In timpul realizării lucrărilor de inchidere, şi reconstrucţie ecologică sursele posibile de afectare si contaminare ale solului si subsolului , pot fi:

    - traficul autovehiculelor si utilajelor in timpul lucrului si transporturilor, prin degajarea prafului si noxelor gazoase si depunerea lor pe sol;

    - scurgerile de combustibili, ulei sau de diverse materiale (moloz, pământ vegetal, ciment, balast, etc) în timpul transportului si lucrarilor;

    - posibilitatea aparitiei de fisuri, alunecari de teren sau surpări în terenul limitrof puturilor sau suitorilor, ca urmare a lucrarilor (excavare, demolare, etc).

- Impactul prognozat produs asupra solului si subsolului de lucrarile de inchidere si ecologizare:

● Lucrarile de excavatie executate pot conduce la modificarea morfologiei naturale a solului, modificarea reliefului zonei si imprimarea unui aspect specific de santier;

● Depozitarea materialului demolat si excavat, va conduce la ocuparea unei suprafete de teren, dar ocuparea terenului va fi temporara, materialul steril (moloz) si solul vegetal urmând a fi utilizate ulterior la lucrările de reconstrucţie ecologică a zonei si la renaturarea/revegetalizarea terenului în cadrul lucrărilor de refacere a mediului.

● Specificul activitatii din cadrul lucrarilor nu va determina poluarea cu produse petroliere, dar pot apare in mod accidental scurgeri de produse petroliere de la autovehicule/utilaje. Aceste produse petroliere ar putea produce o poluare a solului care va necesita luarea de masuri imediate de stopare si remediere a suprafetelor afectate, prin masuri si procedee specifice. Astfel, petele de motorina vor fi colectate si indepartate cu materiale absorbante, iar eventualul sol poluat datorită deversarilor accidentale a produselor petroliere va fi prelevat, depozitat în ambalaje de plastic şi transportat la o societate care se ocupă de depoluarea sau eliminarea solurilor contaminate.

Poluarea solului cu produse petroliere nu se va produce dacă manipularea acestora se va face corespunzător şi numai în zona special amenajată. De aceea, se considera ca o poluare semnificativa cu produse petroliere poate sa apara accidental, doar in cazul unor situatii extreme de risc sau in urma unor grave incalcari de disciplină a muncii.

● Lucrările de punere in siguranta, asigurarea stabilitatii si ecologizare/amenajare a iazului, haldelor, terenurilor afectate de demolare, etc., vor avea un impact temporar asupra solului prin modificarea reliefului si imprimarea unui aspect specific de santier. Transportul materialului din demolari si folosirea lui la rambleieri, transportul si provenienta solului vegetal, pot avea infuente negative asupra calitatii solului si zonelor adiacente in timpul primului an de executie a lucrarilor (executie terasamente, transport, imprastieri materiale [pamant, sol vegetal, etc.], rambleieri), dar la incheierea activitatilor de asigurare a stabilitatii iazului, haldelor, terenurilor, etc., si de ecologizare a acestora, influentele negative resimtite se vor transforma intr-un impact pozitiv asupra tuturor perimetrelor afectate de activitatea miniera.

In ceea ce priveste probabilitatea aparitiei alunecarilor de teren sau a surparilor, lucrarile ce se vor executa – canale de garda, consolidari, rambleieri, terasamente, impaduriri, etc, vor elimina riscul aparitiei alunecarilor de teren si dezastrelor cauzate de ploi torentiale. Desemenea, pentru protejarea suprafetelor terenurilor, lucrarile miniere de legatura cu suprafata (galerii de costa, suitori, puturi) vor fi rambleiate, iar prin plantare de pomi se va asigura o stabilizare mare si permanenta a terenurilor si taluzelor.

Concluzie:

In conditii normale de desfasurare a lucrarilor, daca prevederile proceselor de inchidere si ecologizare vor fi respectate si se va avea in vedere o anumita disciplina tehnologica, impactul negativ din punct de vedere al poluarii solului in perioada activitatii desfasurate, va fi diminuat, limitandu-se la incintele/perimetrele miniere, iar in zonele adiacente (zonele de influenta a iazului, haldelor), impactul va fi nesemnificativ.

8.5. Impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei terestre (biodiversitatea)

Impactul prognozat asupra biodiversităţii, datorat lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, in timpul activitatii desfasurate, va lasa amprente asupra mediului inconjurator – asupra florei si faunei.

Intreaga activitate care se va desfasura in perimetrele miniere Lesu Ursului, poate influenta ecosistemul terestru prin zgomotul continuu care se va realiza si noxele emise, care vor alunga animalele salbatice si pasarile din zona.

Se considera astfel ca impactul asupra biodiversitatii va fi de nivel ridicat, fara insa a produce dezechilibre majore la nivelul biostratelor locale sau de disturbare a unor populatii ale biotopurilor terestre. Habitatele din imediata proximitate vor putea prelua impactul evacuator datorat lucrarilor de reconstructie ecologica, nefiind afectate populatii de specii migratoare.

Din activitatile care se vor desfăşura în perimetrele minei lesu Ursului - se pot identifica urmatorii factori de disconfort pentru vegetaţia şi fauna din zonă:

- noxele din gazele de eşapament ale utilajelor si autobasculantelor acţionate de motoare Diesel. Gazele de combustie de la autovehiculele contin : CO, CO2, SO2, NO2, HC (hidrocarburi nearse), plumbul (aerosoli) conţinut în vaporii de benzina sub forma de tetraetil de plumb Pb(C2H5)4 ;

- praful eliberat în atmosferă în urma activităţilor de încărcare – descărcare, transport, demolare, excavare, imprastiere pamant, etc - pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi eventuale metale (Pb, Cu, Fe, Mn);

- zgomotul produs de activitatea din cadrul lucrarilor si transportului (operatiile de demolare, rambleerea puturilor, procesarea molozului, activitatea utilajelor, etc).

Fauna din zonă va fi afectată de zgomotul produs în perimetrele miniere, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de cuibărire.

Vegetaţia din zona obiectivului poate fi, eventual, afectată de depunerea prafului pe frunzele plantelor, ceea ce duce la deranjarea proceselor fiziologice ale acestora (fotosinteza, etc.), având ca efect îngălbenirea şi căderea prematură a frunzelor şi implicit scăderea ritmului de creştere a acestora. Acest efect va avea, eventual, un caracter strict local si temporar, limitat la imediata vecinătate a minei Lesu Ursului si a drumurilor de acces.

La distanţe mai mari impactul pulberilor si noxelor gazoase generate asupra vegetaţiei va fi neglijabil, contribuţii pozitive în acest sens având şi precipitaţiile care asigură spălarea periodică a prafului depus pe frunze.

Deşi poluanţii eliberaţi de sursele de poluare pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei şi faunei, datorită măsurilor de reducere a emisiilor luate, debitele masice şi concentraţiile acestora se vor situa preponderent sub limita maxim admisă în normativele specifice în vigoare, putându-se estima că impactul produs de aceşti poluanţi asupra vegetaţiei şi faunei nu va avea efecte majore – nu vor produce un impact negativ cuantificabil.

In concluzie, activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului va produce un impact asupra biodiversitatii, fara insa a produce dezechilibre majore.

In zona de impact a activitatiilor din cadrul lucrarilor de reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, nu sunt semnalate specii rare, amenintate cu disparitia, sau arii protejate, iar in zonele limitrofe nu sunt rezervatii naturale, dar exista specii rare, cu valoare stiintifica cum ar cocosul de munte, floarea de colt.

8.6. Impactul produs asupra peisajului

Activităţile desfăşurate pe amplsamentele minei Lesu Ursului, şi anume lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica, vor imprima zonei unui aspect specific de santier, care va avea impact negativ asupra valorii peisagistice a zonei, caracterizandu-se printr-o degradare temporară a cadrului natural şi peisagistic.

Prin lucrarile/măsurile de reconstrucţie ecologică, de refacere a mediului care vor fi executate pe amplasamentul minei Lesu Ursului, acest aspect se va îmbunătăţi în timp, urmând ca la finalizarea lucrarilor degradarea peisajului să fie total refăcută, efectele finale fiind minime. Putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv din punct de vedere al cadrului peisagistic.

8.7. Impactul produs asupra aşezărilor umane si altor obiective

Din punct de vedere administrativ, perimetrul minier Leşu Ursului – UP Tarniţa este situat pe teritoriul comunelor Ostra, Crucea, Isipoaia şi oraşul Broşteni, la distante mari faţă de casele particulare.

Receptorii cei mai apropiaţi de perimetrul minier sunt locuitorii comunei Ostra. Iazul de decantare Valea Straja este amplasat în apropierea incintei uzinei de preparare (la cca. 500m), pe valea pârâului Obcioara (Straja), la cca. 6km de comuna Ostra. Incinta miniera Isipoaia este aplasata la cca. 500 m de cateva gospodarii particulare si la cca. 5 km de satul Holda.

Poluanţii care pot afecta aşezările umane în timpul lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, ce constau în demolari de constructii, procesarea materialelor demolate, transportul şi depunerea materialelor rezultate din demolări (moloz, azbociment, materiale bituminoase), transportul diverselor materiale necesare, lucrari de constructie si reabilitare, etc., sunt: praful, noxele gazoase (CO, NO2, SO2, etc), zgomotul si vibratiile. Utilajele de exploatare şi de transport de pe amplasamentele miniere vor fi acţionate de motoare Diesel care emit zgomote de joasă frecvenţă, care nu afectează organismul uman.

În situaţia funcţionării simultane a tuturor surselor de zgomot (utilaje, autobasculante), luând în considerare doar distanţa dintre sursă şi receptor şi neglijând atenuările datorate vegetaţiei, reliefului şi vântului, nivelul zgomotului la cel mai apropiat receptor (cele mai apropiate resedinte se afla la cca. 500 m), va fi nesemnificativ.

Activitatea din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, va avea un impact asupra calitatii factorului de mediu AER ce se va situa in limite admisibile, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului. Impactul resimtit asupra factorului de mediu AER, se va datora prafului si noxelor gazoase de esapament, acestea constituind o sursa periodica de scurta durata.

Importanţa social-economică a investiţiei va consta în crearea de locuri de muncă pe perioada derularii proiectului de inchidere si reconstructie ecologica a minei Lesu Ursului, cu efect benefic şi asupra situaţiei economice din localităţile învecinate.

Prin realizarea investiţiei nu se va înregistra o creştere a ratei îmbolnăvirilor profesionale la nivelul locuitorilor şi nu există public posibil nemulţumit de realizarea proiectului. Din acest punct de vedere, putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv din punct de vedere social si economic.

In timpul derularii lucrarilor de investitie exista riscul apariţiei unor accidente sau avarii care pot avea impact asupra mediului si/sau populatiei din perimetrele minei Lesu Ursului, cum ar fi:

- accidente de circulaţie a mijloacelor care transportă materiale;

- rularea cu viteza prea mare a autovehiculelor pe drumurile de circulatie, degajand praf si noxe de esapament in cantitati mai mari si zgomot/vibratii;

- manevrarea incorectă la încărcarea şi descărcarea materialelor;

- pierderi de materiale – moloz, ciment, pământ  in timpul transportului

Proiectul de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului nu va avea influenta majora asupra caracteristicilor demografice si a populatiei din zona, astfel incat aceasta nu sufera modificari sau schimbari majore in urma punerii in aplicare a acestuia.

Concluzie:

In conditii normale de fuctionare a activitatii din cadrul proiectului, riscul declansarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, este practic inexistent.

8.8. Masuri de diminuare a impactului

Limitarea impactului pe care activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, le vor avea asupra mediului înconjurător, se realizeaza prin masuri constructive si prin modul de organizare si gestionare a lucrarilor.

Pentru prevenirea si diminuarea impactului asupra mediului înconjurător in timpul lucrărilor de investitie, este necesară luarea următoarelor măsuri:

    - Verificarea lunară a tuturor mijloacelor de transport (utilaje, autobasculantele) utilizate, pentru încadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protectia mediului si in parametrii stabiliti de  fabricant si efectuarea periodică a reviziilor tehnice a motoarelor în ateliere specializate. Basculantele vor fi menţinute curate în timpul lucrului, atât în zona şantierului cât şi în afara acestuia;

    - Materialele rezultate de la demolări respectiv din dezafectarea instalaţiilor – deşeuri metalice, moloz, azbociment, materiale bituminoase, vata minerală, etc., vor fi depozitate separat în zone special amenajate (pentru evitarea infiltratiilor pana la panza freatica);

    - Marcarea, cu indicatoare sau prin imprejmuire, a limitelor canalelor prin care se evacueaza apele de mină - pentru a se evita poluarea apelor de mină si a apei paraurilor cu suspensii sau diverse materiale (scurgeri de steril, moloz, etc) în timpul operaţiilor mecanizate de curăţire şi nivelare a terenurilor;

    - Se interzice folosirea materialului de rambleu necorespunzător (deşeuri de fier vechi sau material plastic, etc.), pentru a evita poluarea eventualelor acumulări de apă subterană, cu metale grele, suspensii sau alti compusi;

    - Se vor decolmata şi curăţa, periodic, de depuneri (crengi, pământ, materiele solide, etc) canalele de evacuarea a apei de mina, apei din iaz si canalele de garda, in special după ploi abundente (primăvara şi toamna). Decolmatarea tuturor canalelor asigură mentinerea funcţionalităţii (evacuarea apelor) prin pastrarea secţiunii la parametri proiectaţi, permitand şi evitarea poluării emisarilor naturali – paraul Isipoaia, paraul Valea Straja, paraul Brateasa, cu suspensii sau diverse materiale.

    - Supravegherea exfiltraţiilor, respectiv apele subterane din zona aval a iazului de decantare V. Straja, prin 3 puţuri hidrochimice de control, amplasate pe direcţia de curgere a pânzei freatice;

    - Transportul materialelor (moloz, pământ, steril, deseuri, etc.) mai ales in afara şantierului, prin zonele locuite, se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru evitarea oricaror pierderi de material si cu o viteza de deplasare de max. 30 km/h;

    - Utilizarea de utilaje şi autovehicule moderne, a căror motoare (Euro 4-5) să asigure o combustie bună, astfel încât poluanţii emişi datorită funcţionării lor să aibă valori cât mai reduse;

    - Umezirea/stropirea cu apa a suprafetei drumurilor de acces din perimetrele miniere si din zonele limitrofe si stropirea materialelor (demolate, transportate) în zona de depunere si/sau basculare. Prelucrarea materialelor demolate se va realiza prin procesare umedă;

    - Restrictionarea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport (autobasculante) la 25 - 30 km/h, utilizarea de combustibil si uleiuri de calitate, reglarea corespunzatoare a motoarelor, evitarea accelerarilor sau franarilor bruste si limitarea încărcăturii utile în autobasculante;

    - Pentru asigurarea stabilităţii iazului de decantare, a haldelor, a suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzelor, se vor respecta elementele geometrice specifice: înălţime, lăţime, unghi de taluz, întreţinerea canalelor de gardă, a galeriei de deviere pârâu Valea Straja, etc, pentru evitarea antrenării materialului din amonte, a surparilor şi/sau a alunecărilor de teren;

    - Urmărirea în timp a eventualelor fisuri, surpari, alunecari apărute la iaz, halde si/sau în terenurile limitrofe ca urmare a lucrarilor de investitie executate ;

    - Resturile menajere si industriale (gunoi), deşeurile nepericuloase şi cele inerte, rezultate pe parcursul lucrărilor de ecologizare, vor fi depozitate zilnic in containere speciale;

    - Se vor folosi vase colectoare a scurgerilor accidentale de ulei si/sau combustibili din utilaje si autobasculante ;

    - Prepararea betonului se va efectua, cu echipamente mecanice, numai în locuri special amenajate, iar transportul acestuia la locul de punere în lucru se va efectua numai cu echipamente speciale;

    - Reducerea cantităţilor de noxe gazoase toxice, prin echiparea utilajelor si masinilor de transport cu dispozitive de esapare a gazelor (tobe) în stare buna de functionare, cu sisteme de filtrare a gazelor (catalizatori), care sa duca la diminuarea noxelor gazoase si a zgomotului in timpul functionarii motorului;

    - Redarea în circuitul natural a suprafeţelor degradate/afectate – acoperirea cu sol vegetal, insamantare, aplicare ingrasaminte, plantare arbuşti specifici zonei, etc

    - Intreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protecţie a mediului.

    - Monitorizarea calitatii aerului (in special in perioadele de veri excesiv de secetoase si cu vanturi), a apelor, a stabilitatii haldelor de steril si iazului, si a zgomotului, in vederea tinerii sub control a poluarii factorilor de mediu;

8.9. Sistemul de control si urmarire a factorilor de mediu – aer, apa, sol

Pe parcursul executarii lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, in vederea diminuarii impactului produs asupra factorilor de mediu, dar si in perioada de garantie a lucrarilor si perioada post-inchidere, s-a instituit un sistem de urmarire a  factorilor de mediu sol, apa, aer, prezentat mai jos:

- Monitorizarea factorilor de mediu (sol, apa, aer), a stabilitatii terenurilor (haldele de steril si Iazul de decantare Straja), a zgomotului si a conditiilor meteorologice pe perioada de executie a lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica a perimetrelor Minei Lesu Ursului.

- Monitorizarea factorilor de mediu (sol, apa, aer), a stabilitatii terenurilor (haldele de steril si Iazul de decantare Straja) si a lucrarilor de reconstructie ecologica a zonelor afectate, in perioada de garantie a lucrarilor executate (2 ani).

- Monitorizarea factorilor de mediu (sol, apa, aer), a stabilitatii terenurilor (haldele de steril si Iazul de decantare Straja) si a lucrarilor de reconstructie ecologica, in perioada post-inchidere (3 ani haldele, 30 ani iaz 4).

| Nr. | Factorul de mediu / Parametrii urmariti | In perioada de executie lucrari | In perioada de garantie | In perioada post-inchidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APA |  |  |  |
| 1.1 | Calitatea apei de mina evacuata pe gal.740 Isipoaia, apa limpezita evacuare iaz decantare Straja : pH, suspensii, rez. fix, CCO-Cr, SO42, Cl-, amoniu, Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni | trimestrial | semestrial | semestrial |
| 1.2 | Calitatea receptorilor naturali din zonele de influenta a lucarilor, a haldelor steril, a apelor de mina, a iazului Straja: paraul Isipoaia, pr. V. Straja/confl.pr. Brateasa, pr. Ursului - amonte si aval: pH, suspensii, rez. fix, CCO-Cr, SO42, Cl-, amoniu, Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni | trimestrial | semestrial | semestrial |
| 1.3 | Calitatea apei subterane din cele 3 foraje hidrochimice de la iaz Straja: pH, suspensii, rez. fix, CCO-Cr, SO42, Cl-, amoniu, Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni | trimestrial | semestrial | semestrial |
| 2 | AER |  |  |  |
| 2.1 | Probe aer din perimetrele haldelor, iazului, incinte (zone active): pulberi, CO, SO2 , NO2 | trimestrial | semestrial | semestrial/ anual |
| 3 | SOL |  |  |  |
| 3.1 | Urmarirea vizuala a posibilelor scurgeri de materiale poluante Sol amplasament halde, iaz, incinte | zilnic | anual | anual |
| 4 | STABILITATE TEREN/NIVEL HIDROSTATIC |  |  |  |
| 4.1 | Monit. stabilitate halde, iaz prin masuratori topometrice : 12 + 8 borne topo | - | semestrial | anual |
| 4.2 | Masuratori nivel hidrostatic la iaz - 5 tuburi piezometrice | - | semestrial | semestrial |
| 5 | ZGOMOT/VIBRATII |  |  |  |
| 5.1 | Nivelul de zgomot in zonele asezarilor umane, in timpul transporturilor | trimestrial | - | - |

În concluzie, se estimeaza ca activitatile din cadrul lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Lesu Ursului, vor produce o poluare/un impact asupra factorilor de mediu: APA, AER si SOL, SUBSOL, VEGETATIE, FAUNA, ASEZARI UMANE care se va situa in limitele admise de normativele specifice.

ANEXE – PIESE SCRISE

- Certificat de inregistrare – SC CEPROMIN SA, pentru elaborare Raport de Mediu  - inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia nr 372 (pentru: RM, RIM, BM, RA)

- Certificat de Urbanism nr. 09/06.03.2014;

- Aviz de Gospodărire a apelor nr. 93/05.06.2014, ABA Siret;

- Aviz nr. 83/24.02.2014, Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor – CONSIB;

- Acord nr. 83/24.02.2014, Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor – CONSIB;

- Aviz nr. 4023/20.03.2014, Direcția de Sănătate Publică Suceava;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 1000624881/08.05.2014, E.ON Moldova Distribuție S.A.;

- Acord nr. 10986/19.05.2014 – Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est;

- Aviz nr. 15011/23.06.2014 - Direcția Silvică Suceava;

- Adresa nr. 3374/10.09.2013 – Primaria Comunei Ostra

- Studiu hidrologic, nr. 12442/18.07.2013 – Administratia Bazinala de Apa Siret

- Raport de incercare nr 2/24.01.2012 – Laborator Vatra Dornei

- Raport de incercare nr 3/28.03.2012 – Laborator Vatra Dornei

- Raport de incercare nr 5/24.09.2013 – Laborator Vatra Dornei

- Raport de incercare nr 2459/29.03.2012 – Laborator Vatra Dornei

- Raport de incercare nr 4899/07.08.2012 – Laborator Vatra Dornei

- Raport de incercare nr 9177/25.07.2013 – Laborator Vatra Dornei

ANEXE - PIESE DESENATE

Plansa nr.

- Plan de incadrare  in zona (2 planse)							A

- Plan de situatie - incinta Tarnita							A1

- Plan de situatie - incinta Isipoaia							A2

- Plan de situatie - incinta Isipoaia - galeria 36         					A3

- Plan de situatie - incinta Pârâul Ursului   						A4

- Plan de situatie iaz Valea Straja- Situația existentă                 	   		T-01

- Plan de situatie iaz Valea Straja- Situația proiectată                  	  		DCF-01

- Amenajare torenti                                                                         			DCF-09

- Plan de situatie Incinta Lesu Ursului - Ecologizare                        			DCF-13

- Plan de situatie Incinta Isipoaia - Ecologizare                               			DCF-14

- Plan de situatie Incinta Paraul Ursului - Ecologizare                       			DCF-15

- Plan de situatie Incinta gal. 36 - Ecologizare                      	   			DCF-16

FOAIA FINALA

Lucrarea:

# RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A

# IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CU PRIVIRE LA ,,PROIECTUL TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE A MINEI LEȘU URSULUI – U.P. TARNIȚA,

JUD. SUCEAVA”

Contract:		19/14.05.2013

Etapa:			D.T.

Simbol:		CP-CM-46

Beneficiar:		   S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti

Lucrarea contine un numar total de  107  pagini scrise, 36 pagini diferite  si  12  piese desenate.

Lucrarea a fost elaborata si tehnoredactată de ing. Moga Marinela.

Lucrarea a fost multiplicată într-un număr de 3 exemplare, a căror destinaţie este următoarea:

- exemplarele nr. 1, 2 :			S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti

- exemplarul nr. 3 :				S.C. CEPROMIN S.A. Deva

Şef proiect:					ing. Ciobanu Paul		__________________

Responsabil S.M.C.:				ing. Moga Marinela		__________________

# Text boxes

ISO 9001 REGISTERED 27198/05/R

ISO 14001 REGISTERED EMS-4068/R

ISO 9001 REGISTERED 27198/05/R

ISO 14001 REGISTERED EMS-4068/R