MASTER  PLAN  Revizuit

Martie 2016

| Numarul Contractului | CJC/Nr. 5653/17.03.2015 - LB/Nr. 355/23.03.2015 |
| --- | --- |
| Finantare | POS MEDIU2007-2013 |
| Titlul Documentului | MASTER PLAN revizuit |

| Elaborat de: Louis Berger SAS |
| --- |
| Nume | Functie | Semnatura |
| Ghineraru Mariana | Expert tehnic in managementul deseurilor |  |
| Moisenco Nicolae | Expert Mediu |  |
| Ghemus Vasile | Expert Financiar |  |
| Popescu Mihaela | Expert Institutional |  |
| Nistor Calina | Director Tehnic |  |
| Verificat de: Louis Berger SAS |
| Mihai Iuga | Lider de echipa |  |
| Irinel Tudorache | Adjunct Lider de Echipa |  |

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	8

1.1	CADRUL  PROIECTULUI	10

1.2	MOTIVATIE	13

1.3	ABORDARE  GENERALA	15

1.4	STRUCTURA  ACESTUI  DOCUMENT	18

1.4.1	STADIUL CONTRACTELOR IN CADRUL PROIECTULUI SMID	18

1.4.2	ANALIZA PROGRESULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI SMID	20

2.	ANALIZA  SITUATIEI  ACTUALE	22

2.1	SINTEZĂ	22

2.2	ZONA  DE  IMPLEMENTARE  A  PROIECTULUI	28

2.3	CARACTERISTICI  NATURALE	29

2.3.1	Mediu  inconjurator	29

2.3.2	Clima	29

2.3.3	Relief  si  topografie	31

2.3.4	Geologie  si  Hidrogeologie	31

2.3.5	Ecologie  si  zone  sensibile	37

2.3.6	Zone  urbane  si  rurale  /Modul  de  folosinta  al  terenurilor	44

2.4	INFRASTRUCTURA	45

2.4.1	Sistemele  de  furnizarea  a  apei  si  de  canalizare	45

2.4.2	Furnizarea  gazelor  naturale	47

2.4.3	Sisteme  de  incalzire	47

2.4.4	Infrastructura  de  transport	48

2.5	EVALUAREA  SOCIO-ECONOMICA	51

2.5.1	Profilul  socio-economic  al  Romaniei	51

2.5.2	Aspecte  economice	57

2.5.3	Profilul  socio-economic  al  judetului  Constanta	67

2.6	EVALUAREA  CADRULUI  INSTITUTIONAL  SI  LEGAL	74

2.6.1	Cadrul  general  administrativ	74

2.6.2	Cadrul  legal	79

2.6.3	Institutii  de  protectie  a  mediului	89

2.7	DATE  DESPRE  GENERAREA  DESEURILOR  SI  FLUXURI	95

2.7.1	Metodologie  si  ipoteze	95

2.7.2	Date  generale  despre  generarea  deseurilor	97

2.7.3	Cantitati  si  tipuri  de  deseuri generate si colectate	101

2.7.4	Fluxuri speciale de deseuri	112

2.7.5	COMPOZITIA  DESEURILOR	122

2.7.6	ELIMINAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE	126

2.8	SISTEMUL  DE  MANAGEMENT  AL  DESEURILOR  SI  FACILITATI  EXISTENTE	129

2.8.1	Colectare  si  transport	129

2.8.2	Reciclare  si  recuperare	132

2.8.3	Tratarea  deseurilor  biodegradabile	133

2.8.4	Depozite  ecologice  in  judet	134

2.9	TARIFE  SI  COSTURI  PENTRU  MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR	136

2.9.1	TARIFE  CURENTE SI  VENITURI	136

2.9.2	Costuri pentru managementul deseurilor	139

2.10	SUFICIENTA DATELOR	140

2.11	CONCLUZII	141

3.	PROIECTII	144

3.1	SINTEZA	144

3.2	METODOLOGIE  SI  IPOTEZE	144

3.3	PROIECŢII  SOCIO-ECONOMICE	149

3.4	TENDINTE  MACROECONOMICE  SI  PERSPECTIVE	153

3.5	PROIECTII  DEMOGRAFICE	160

3.6	PROIECTIA  VENITULUI  PE  GOSPODĂRIE	165

3.7	PROIECTIA  ACTIVITĂTILOR  ECONOMICE	167

3.8	PROIECTII  CANTITĂTI  DE  DEŞEURI	167

3.9	PROIECTII  COMPOZIŢIA  DEŞEURILOR	170

3.10	PROIECTII  FLUXURI  DEŞEURI	170

3.11	CONCLUZII	183

4.	OBIECTIVE  NATIONALE  SI  TINTE  JUDETENE	185

4.1	SINTEZA	185

4.2	OBIECTIVE  NAŢIONALE  CU  PRIVIRE  LA  MANAGEMETNUL  DEŞEURILOR	185

4.3	CORELAREA  CU  PLANURILE  SI  STRATEGIILE  NAŢIONALE  SI  REGIONALE	200

4.4	TINTELE  JUDEŢENE  IN  SECTORUL  MANAGEMENTULUI  DEŞEURILOR	201

4.5	CONCLUZII	201

5.	ANALIZA  OPTIUNILOR	204

5.1	SINTEZA	204

5.2	METODOLOGIE  SI  IPOTEZE	209

5.2.1	CRITERII  PENTRU  ALEGEREA/OPTIMIZAREA  LOCATIILOR  INFRASTRUCTURII	211

5.2.2	CRITERII  TEHNICO-ECONOMICE  CU  IMPACT  FINANCIAR  RELATIV  LA  AMPLASARE	215

5.2.3	METODOLOGIE  SI  IPOTEZE  DEFINIRE/EVALUARE  ZONE  DE  GESTIUNE  DESEURI.	215

5.2.4	EVALUARE  OPTIUNI  TEHNOLOGICE  PE  COMPONENTE  DE  INVESTITII,  SCHEMA  DE  MANAGEMENT  INTEGRAT  TRATARE  DESEURI	216

5.3	EVALUAREA  OPŢIUNILOR	227

5.3.1	Colectarea  si  transportul  deseurilor	227

5.3.2	Operatiunea  de  transfer  —  statii  de  transfer	231

5.3.3	Valorificarea  deseurilor  (refolosire / reciclare)	233

5.3.4	Depozitarea  deseurilor	252

5.4	OPTIUNI  EVALUATE	254

5.4.1	OPTIUNI  TEHNICE  ALTERNATIVE.  PREVENIREA  GENERARII  DESEURILOR	254

5.4.2	GESTIONAREA  FLUXURILOR  DE  DESEURI  SPECIALE	257

5.5	CONCLUZII	283

5.6	VARIANTA  PROPUSĂ	286

6.	STRATEGIA  JUDETEANA	287

6.1	EVALUAREA  SITUAŢIEI  ACTUALE  SI  A  SITUAŢIEI  PROGNOZATE	287

6.2	STRATEGIA  GENERALA	291

6.3	STRATEGIA  GENERALA  JUDEŢEANĂ.  TINTE  JUDEŢENE  SI  TERMENE  DE  REALIZARE	291

6.4	ANALIZA  OPŢIUNILOR	292

6.5	STRATEGIA  DETALIATA	292

7.	PLAN  DE  INVESTITII  PE  TERMEN  LUNG	316

7.1	SINTEZA	316

7.2	CONTEXTUL  PLANIFICĂRII	318

7.3	MĂSURILE  INVESTITIONALE  PE  TERMEN  LUNG	320

7.3.1	Colectare  si  transport	322

7.3.2	Reciclare	323

7.3.3	Tratarea  biologica  a  deseurilor  –  Compostare	323

7.3.4	Depozitarea	323

7.3.5	Constientizarea  publicului	324

7.3.6	Dezvoltarea  cadrului  institutional	325

7.4	PARAMETRII  DE  BAZA  PENTRU  PROIECTARE  SI  PRE-DIMENSIONARE	335

7.5	COSTURI  UNITARE	336

7.6	COSTURI  DE  INVESTITIE	338

7.7	COSTURI  DE  OPERARE,  ÎNTREŢINERE  SI  ADMINISTRARE	345

7.8	PROGRAMUL  DE  IMPLEMENTARE  SI  ETAPIZAREA  MĂSURILOR	346

7.8.1	Criterii  pentru  etapizare	346

7.8.2	Implementarea  Calendarului  si  a  Planului  de  Etapizare	346

7.9	IMPACTUL  MASURILOR  PROPUSE	346

7.10	ATINGEREA  ŢINTELOR	347

7.11	CERINŢE  INSTITUŢIONALE	347

7.12	CONCLUZII	365

8.	ANALIZA  FINANCIARĂ  SI  ECONOMICĂ	368

8.1	SINTEZA	368

8.2	IPOTEZE  SI  BAZE  DE  DATE	368

8.3	COSTURILE  INVESTIŢIEI	371

8.4	COSTURI  DE  FUNCŢIONARE  SI  ÎNTREŢINERE	380

8.4.1	Costuri  cu  salarii	385

8.4.2	Costuri  cu  energie  electrică  si  combustibii	385

8.4.3	Costuri  de  întretinere	385

8.4.4	Costuri    administrative	386

8.4.5	Costuri  de  flux  –  colectare  si  transport  statii  de  transfer	386

8.4.6	Costuri  de  flux  –    transport  de  la  statii  de  transfer  la  facilităti  centrale	387

8.5	VALOARE  NETA  ACTUALIZATA	390

8.6	CONCLUZII	391

9.	ANALIZA  SUPORTABILITATII	392

9.1	SINTEZA	392

9.2	METODOLOGIE  SI  ABORDARE	392

9.3	IPOTEZE	393

9.4	TARIFE	395

9.5	SUPORTABILITATE	397

9.5.1	Suportabilitatea  autoritatilor  locale	397

9.5.2	Suportabilitatea  populatiei	398

9.6	CONCLUZII	399

10.	PROGRAMUL  DE  INVESTITII  PRIORITARE  IN  INFRASTRUCTURA	400

10.1	SINTEZA	400

10.2	PRIORITIZAREA  MASURILOR	400

10.2.1	Criterii	400

10.2.2	Rezultate	401

10.3	INDICATORI  CHEIE  DE  PERFORMANTA	401

10.4	LISTA  MASURILOR  DE  INVESTITII  PRIORITIZATE	404

11.	PLAN  DE  ACTIUNE  PENTRU  IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI	405

12.	ANEXE	408

Lista de Abrevieri

AC		Autoritate contractanta

ACIS		Autoritatea pentru  Coordonare a Instrumentelor Structurale

ADI		Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara

AF		Aplicatie de Finantare

AM		Autoritate de Management

AM POS Mediu	Autoritatea de Management pentru POS Mediu

ANAR		Administratia Nationala “Apele Romane”

ANPM		Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

ANRSC	Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

APM		Agentia pentru Protectia Mediului

AT		Asistenta tehnica

BEI		Banca Europeana de Investitii

BERD		Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

BM		Banca Mondiala

CE		Comisia Europeana

CE DG Regio	Directia Generala Politica Regionala, Comisia Europeana

CE DG Environment	Directia Generala Mediu, Comisia Europeana

CMID		Centru de Management Integrat al Deseurilor

CJ		Consiliul Judetean

CJC		Consiliul Judetean Constanta

CS		Caiet de sarcini

CSNR		Cadru Strategic National de Referinta

DTAC		Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie

EIM		Evaluarea impactului asupra mediului

FEDR		Fondul European de Dezvoltare Regionala

FIDIC		Fédération Internationale Des Ingenieurs Conseils

GNM		Garda Nationala de Mediu

ICP		Indicatori cheie de performanta

IFI		Institutii Financiare Internationale

IID		Intretinere, inlocuire si dezvoltare

IP		Indicatori de performanta

ISPA		Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare

MFP		Ministerul Finantelor Publice

MP		Master Plan

MS		Ministerul Sanatatii

OI		Organism intermediar

O&M  (O&I)	Operare si Mentenanta

ONG		Organizatie non-guvernamentala

OR		Operator Regional

PA		Plan de Actiune

PHARE	Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstructia Economiei - Instrument de preaderare finantat de UE initial pentru Polonia si Ungaria, destinat ulterior pentru inca 8 state printre care si Romania

PDNU		Program de Dezvolare al Natiunilor Unite

PND		Planul National de Dezvoltare

POS Mediu	Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013

SAPARD		Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

SF		Studiu de fezabilitate

SMID		Sistem de Management Integrat al Deseurilor

SSM		Sanatate si securitate in munca

SS		Statie de sortare

ST		Statie de transfer

TMB		Tratare mecano-biologica

UAT		Unitate administrativ-teritoriala

UE		Uniunea Europeana

UIP (PIU)		Unitate de Implementare a Proiectelor

VAN			Valoare actualizata neta

# 1.INTRODUCERE

Obiectivul  general  al  contractului  pentru  “Asistenta  tehnica  pentru  Managementul  Proiectului  “Sistem  de  Management  Integrat  al  Deseurilor  in  judetul  Constanta”,  in  cadrul  caruia  s-a  elaborat  prezentul  document,  este  asigurarea  unui  management  eficient  pentru  implementarea  proiectului,  una  din  principalele  activitati  o  reprezinta  reactualizarea  Master  Planului  existent  pentru  judetul  Constanta.

Indeplinirea  angajamentelor  asumate  de  Romania  in  procesul  de  negociere  pentru  Capitolul  22  –  Protectia  Mediului  implica  realizarea  unor  proiecte  majore  de  investitii  in  infrastructura  de  mediu.  Inainte  de  integrarea  Romaniei  o parte  din  fonduri  necesare  pentru  investitii  in  domeniul  protectiei  mediului  au  fost  disponibile  prin  programele  europene  de  „preaderare”  (PHARE,  ISPA,  SAMTID,  SAPARD),  iar  alta parte  prin  institutii  financiare  internationale  (BERD,  BEI,  BM,  PDNU,  etc).

Conform  cerintelor Caietului  de  sarcini (CS),  trebuie  pregatit  un  program  investitional  pe  termen  mediu  si  lung  pentru  perioada  2015-2040,  luând  in  calcul  aspectele  legate  de  capacitatea  de  suportabilitate  a  populatiei  din  zona  de  proiect.

Master  Planul care a stat la baza reviziei prezentului document a fost  necesar  ca  un  prim  pas  spre  elaborarea  documentatiei pentru  Cererea  de  finantare  din  Fonduri  Europene,  pentru  perioada  cuprinsa in Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, cu regula de finantare n+2, adica posibilitatea de tragere a fondurilor inca 2 ani, pana la finele anului 2015. La finele anului 2015 ar fi trebuit sa fie finalizate investitiile din POS-Mediu aprobate prin Contractul de Finantare (nr. 636/RP/ 17.02.2014) ca parte a SMID Constanta-Sistem de Managementi Integrat al Deseurilor, insa, la nivel national elaborarea Studiilor de Fezabilitate si a Aplicatiilor de Finantare au acumulat intarzieri din diverse cauze obiective, astfel incat Contractul de Finantare a fost incheiat in  februarie.2014.

Ca parte a acestui Contract de Finantare, in martie 2015 a inceput proiectul CS 1 - Contract de Prestari Servicii CJC/Nr. 5653/17.03.2015 – LB/Nr. 355/23.03.2015 - “Asistenta tehnica de Management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”. Intre livrabilele acestui contract se numara si Master Planul revizuit.

Trebuie mentionat de la inceput faptul ca o revizie a Master Planului care a stat la baza Aplicatiei de Finantare ar fi fost mult mai utila daca ar fi fost programata dupa 2 ori 3 ani de la intrarea in functiune a facilitatilor de management al deseurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor –SMID- din Judetul Constanta.

Dupa intrarea in functiune a SMID vor exista date certe referitoare la cantitatile de deseuri generate si colectate, intrucat fiecare dintre facilitatile din cadrul SMID (statii de transfer/sortare/TMB/depozit) vor fi dotate cu sisteme de cantarire a deseurilor. Mai mult decat atat, prin Regulamentul serviciului de salubrizare, toti operatorii de pe lantul SMID au obligatii clare de inregistrare a cantitatilor si de raportare a acestora, astfel incat in cca 2-3 ani de zile se pot obtine serii de date complete privitoare la cantitati, la compozitia deseurilor, etc. In acest fel prognozele efectuate ar avea o baza de pornire reala, iar alternativele propuse ar putea fi mai corecte si ar simula mai bine cerintele reale ale sistemului.

Dupa cativa ani de functionare a SMID se va putea face o analiza SWOT  pertinenta, din care sa rezulte fara echivoc necesitatile de mentinere ori de imbunatatire ale sistemului.

Consultantul a analizat cat mai multe serii de date referitoare la managementul deseurilor (cantitati, indicatori de generare/colectare, compozitie, etc.), din surse diverse, pentru a avea o baza de prognozare cat mai apropiata de realitate.

Master Planul  revizuit include  urmatoarele  informatii:

- Inventarierea  sistemelor  existente  de  management  al  deseurilor  (colectare,  transport,  transfer, sortare,  reciclare, tratare mecano-biologica (TMB),  depozitare; facem mentiunea ca facilitatile construite in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor (SMIS) Constanta, ori in curs de realizare au fost considerate ca facilitati existente, intrucat ele vor trebui sa intre in functiune in urmatoarele luni, in principiu pana la jumatatea anului in curs;

- Analiza  elementelor  de  planificare  din  domeniul  gestionarii  deseurilor  existente  in  prezent  la  nivel  national,  regional  si  judetean,  precum  si  a  prevederilor  documentelor  de  planificare  existente  in  domeniul  deseurilor  din  judet;

- Analiza  gradului  de  realizare  a  investitiilor  planificate  si  realizate,  partial  sau  total,  in  perioada  de  timp  scursa  de  la  ultima  actualizare  a  Planului  Judetean;

- Revizia  prognozelor  privind  demografia judetului,  previziunile la nivelul judetului si la nivelul zonei  deservite, pe termen scurt, mediu si lung, folosind date statistice de populație la nivel an 2015;

- Prognoze cu privire la generarea/colectarea deseurilor si structura acestora pe termen scurt, mediu si lung;

- Prognoze  cu  privire  la  cererea  de  servicii  de  gestionare  a  deseurilor;

- Utilizarea  obiectivelor  în  prezent  şi  planificarea  utilizării  viitoare;

- Revizia activitatilor de management al deseurilor din cadrul SMID si propuneri  de  imbunatatiri  necesare  pentru  satisfacerea  cererii  de  servicii  de  gestionare  a  deseurilor  in  viitor  şi  o  estimare  a  nevoilor  pe  termen  lung;

- Justificarea  selectarii  unei  anumite  imbunataţiri  a  sistemului,  cu  revizia  analizei tehnice, financiar-economice  si  de  accesibilitate;

- Reprezentari grafice  care  să  prezinte  componentele  îmbunatăţirii  şi  zonele  deservite;

- Documentaţia  şi  descrierea  costurilor  îmbunatăţirilor  sistemului;

Obiectivul  general    al revizuirii Master Planului existent este asigurarea  unei  baze  de  decizie  pentru imbunatatirea ulterioara a SMID Constanta si pentru un Plan la nivelul judetului  Constanta, in  vederea  unei bune gestionari a SMID implementat,  in  concordanta  cu  obiectivele  generale  negociate  de  Romania,  in  cadrul  procesului  de  aderare  si  post-aderare.

In  cadrul  acestui  contract  de  servicii,  Consultantul,  compania  Louis  Berger,  a  revizuit  Master  Plan-ul  existent activitate desfășurată în perioada iunie 2015 – martie 2016, in  vederea  definirii  programului  investitional  pe  termen  mediu  si  lung.

Master  Planul  actualizat  acopera  perioada  2015  –  2040,  pentru  sistemul  de  management  integrat  a  deseurilor  termenul  de  referinta  pentru  descrierea  situatiei  existente  a  infrastructurii  de  management  deșeuri  este  anul  2015.

Scopul  general  al  acestui  document  este  de  a  identifica  si  ierarhiza  masurile  de  investitii  in  vederea  conformarii  pe  deplin  cu  Directivele  CE  relevante,  tinand  cont  de  gradul  de  suportabilitate  al  populatiei  din  aria  proiectului.

Master  Planul  revizuit  prezinta  investitiile  necesare  in  implementare  si  stabileste  o  ordine  de  prioritati  a  viitoarelor  investitii.

In  elaborarea  acestui  Master  Plan,  Consultantul  a  cooperat  cu  toate  partile  implicate,  considerand  fiecare  reprezentant  drept  membru  al  echipei.

Consultantul  a  efectuat  studii/cercetari  de  recunoastere,  inclusiv  consultari  cu  factorii  cheie  implicati,  utilizand  chestionare  specifice,  atat  pentru  datele  tehnice  cat  si  pentru  cele  socio-economice.

Obiectivul  general  al SMID  Constanta  este  dezvoltarea  unui  sistem  integrat,  durabil  de  gestiune  a  deseurilor,  prin  imbunatatirea  managementului  deseurilor  pe  baza  unei  infrastructuri  adecvate,  reducerea  numarului  de  zone  poluate  din  judet,  vizand  in  principal  respectarea  aquis-ului  comunitar  de  mediu  si  avand  ca  efect  cresterea  standardelor  de  viata  si  de  mediu  din  Judetul  Constanta.

In  ceea  ce  priveste  obiectivele  specifice  ale  proiectului  de  investitii,  acestea  au  tinut  cont  de  urmatoarele  cerinte:

	Respectarea  angajamentelor  legale  asumate  de  Romania  prin  semnarea  Tratatului  de  Aderare  la  UE.  Investitiile  propuse  vor  contribui  la  respectarea  cerintelor  acestui  Tratat,  cu  respectarea  Directivelor  relevante  din  domeniul  gestionarii  deseurilor;

	Conformitatea  cu  obiectivele  POS  Mediu  si  alte  obiective  nationale,  cu  planurile  regionale  si  judetene  de  gestionare  a  deseurilor;

	Contributia  masurilor  si  a  investitiilor  propuse  la  realizarea  obiectivelor  propuse  prin  planurile  nationale,  regionale  si  judetene  de  gestionare  a  deseurilor;

	Definirea  unui  Program  de  investitii,  care  sa  urmareasca  identificarea  investitiilor  prioritare  in  vederea  conformarii  cu  cele  mai  importante  termene-limita  cerute;

	Dezvoltarea  strategica  a  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor,  incluzand  sortarea,  transportul,  depozitarea  si  alte  procese  de  tratare,  inchiderea  si  reabilitarea  depozitelor  neconforme  existente;

	Eficienta  sistemului  propus,  tinand  cont  de  serviciile  oferite  si  de  suportabilitatea  populatiei;

	Contributia  la  imbunatatirea  calitatii  mediului  si  a  conditiilor  de  viata  din  zonele  respective;

	Dezvoltarea  cadrului  institutional  adecvat  pentru  seviciile  de  salubritate,  in  conformitate  cu  cerintele  UE  si  legislatia  nationala.

## CADRUL  PROIECTULUI

Proiectul  Sistem  de  Management  Integrat  al  Deseurilor  in  judetul  Constanta  face  parte  din  Programul  Operational  Sectorial  Mediu  –  POS  MEDIU  2007  –  2013,  care  continuă  programele  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  mediu  la  nivel  national  si  care  au  fost  initiate  în  cadrul  asistentei  de  pre-aderare,  în  particular  PHARE  si  ISPA  (Instrumentul  pentru  Politici  Structurale  de  Pre-Aderare).

La  elaborarea  sistemului  de  management  al  deseurilor  s-a  tinut  seama  de  toate  elementele  de  planificare  din  domeniul  gestionării  deseurilor  existente  în  prezent  la  nivel  national,  regional  si  judetean,  dar  si  de  documente  în  curs  de  adoptare  de  catre  Romania:

- Planul National de Gestionare a Deseurilor aprobat prin  HG 1470/2004;

- Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor aprobata prin HG 870/2013 (revizuirea SNGD aprobata initial impreuna cu PNGD prin HG 1470/2004);

- Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  pentru  Regiunea  2  Sud-Est (2006), aprobat prin OM 1364/14 dec. 2006;

- Planul  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor  pentru  Judetul  Constanta (2008)  aprobat de CJ Constanta;

- Planul de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deşeurilor în judetul Constanţa, aprobat prin HCJ nr. 250/2009 (Master Planul care a constituit baza prezentului document revizuit).

Din  punct  de  vedere  geografic,  sistemul  de  management  integrat al  deseurilor  se va implementa prin intermediul proiectului POS-Mediu, conform Contractului de Finantare, in toate unitatile administrativ teritoriale membre ale ADI Dobrogea, atât  mediul  urban,  cât  si  mediul  rural.

Aria proiectului (aria ADI) este împărtită  în  6  zone  de  gestionare  a  deseurilor,  descrise  mai  jos:

- Zona  1  si  zona  2  –  sunt  localizate  in  zona  litorala  a  judetului  si  includ  principalele  orase,  astfel:

- Zona  1  –  Constanta  –  reprezinta  partea  de  nord  a  zonei  de  coasta,  numita  dupa  capitala  judetului  –  Constanta.  Populatia  totala  a  zonei  1  este  de  400806 locuitori,  reprezentand  aproape  52,02%  din    populatia  judetului  totala  si  64,36% din  populatia  urbana  care beneficiaza de  proiect.  Facilitatile  existente  pentru  tratarea  deseurilor  in  zona  includ  depozitul  de  deseuri  ecologic  din  localitatea  Ovidiu,  statie  de  sortare/compostare  de  capacitate  mica  in  comuna  Corbu,  statie  de  sortare  MM  Recycling  din  Constanta,  statie  sortare  si  statie  tratare  mecano-biologica,  in  localitatea  Ovidiu,  obiectiv introdus prin  proiect  SMID.Zona  2  –  Eforie  –  reprezinta  partea  de  sud  a  zonei  de  coasta,  numita  dupa  Eforie,  o  bine  cunoscuta  statiune  la  Marea  Neagra  si  de  asemenea  principalul  oras  din  zona.  Populatia  este  de  83957 locuitori,  reprezentand  aproape  10,9%  din  populatia  judetului  totala  si  5,46%  din  populatia  urbana  care beneficiaza  de  proiect.  Facilitatile  existente  pentru  tratarea  deseurilor  in  zona  sunt:  depozitul  ecologic  de  la  Costinesti,  statia  de  sortare  construita  pe  site-ul  depozitului  de  deseuri  si  statia de  sortare  de  mica  capacitate  in  comuna  Cumpana.

- Zonele  3,  4,  5,  6  sunt  situate  in  partea  centrala  si  de  vest  a  judetului  Constanta,  astfel:

- Zona  3  –  Deleni  –  reprezinta  coltul  de  sud-vest  a  judetului,  numita  dupa  comuna  Deleni.  Populatia  este  de  34031 locuitori,  reprezentand  aprox.  4,42%  din  populatia  judetului  totala  si  1,28%  din  populatia  urbana  care beneficiaza  de  proiect.  Facilitatile  existente  de  gestionare  a  deseurilor  in  zona  au  fost  furnizate  prin  proiect  Phare,  care  a  implementat  un  sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor,  prin  proiectul  SMID  este  construita  o  statie  de  transfer    -  Deleni,  aceasta  zona  beneficiaza  de  acces  la  infrastuctura  CMID  Tortoman  (localizat  in  zona  6),  in  conformitate  cu  fluxurile  de  deseuri  definite.

- Zona  4  –  Cernavoda  –  situata  in  partea  de  vest  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Cernavoda,  in  aceasta  zona  printr-un  proiect  Phare  a fost  implementat în 2010 sistemul  de  management  integrat  al  deseurilor  urbane.  Populatia  este  de  27188 locuitori,  reprezentand  aproape  3,53%  din  populatia  totala  a  judetului  si  4,30%  din  populatia  urbana  care beneficiaza  de    proiect.  Facilitatile  de  gestionare  a  deseurilor  in  zona  furnizate  de  proiectul  Phare  au fost:  colectarea  selectiva  a  deseurilor  si  de  sistem  de  transport,  statie  de  sortare  /  transfer  de  la  Cernavoda.  Prin  implementarea  SMID  aceasta  zona  beneficiaza  de  acces  la  infrastuctura  CMID  Tortoman  (localizat  in  zona  6),  in  conformitate  cu  fluxurile  de  deseuri  definite.

- Zona  5  –  Harsova  –  reprezinta  coltul  de  nord-vest  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Harsova.  Populatia  totala  din  zona  5  este  de  29658 locuitori,  reprezentand  aprox.  3,85 %  din  populatia  totala  a  judetului  si  2,5%  din  populatia  urbana  care beneficiaza  de  proiect.  Prin  proiect  SMID  este  construita  o  statie  de  transfer  la  Harsova,  aceasta  zona  beneficiaza  de  acces  la  infrastuctura  CMID  Tortoman  (localizat  in  zona  6),  in  conformitate  cu  fluxurile  de  deseuri  definite.

- Zona  6  –  Medgidia  –  reprezinta  partea  centrala  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Medgidia.  Populatia  este  de  79497 locuitori,  reprezentand  10,32%  din  populatia  totala  a  judetului  si  10,22%  din  populatia  urbana  care beneficiaza  de  proiect.  Facilitatile  de  gestionare  a  deseurilor  in  zona  furnizate  de  proiectul  Phare,  care  a  implementat  un  sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor  sunt  completate  prin  construirea  depozitului  conform  -  CMID  Tortoman,  care  asigura  accesul  la  depozitare  si  pentru  zonele  de  gestionare  3,4  si  5.

Avand  in  vedere  aceasta  zonare  in  judetul  Constanta,  au  fost  stabilite  solutii  optime  pentru  fiecare  componenta  a  sistemului  de  management  al  deseurilor.

Proiectul  SISTEM  DE  MANAGEMENT  INTEGRAT  AL  DESEURILOR  ÎN  JUDETUL  CONSTANTA  –  SMID  CONSTANTA  este  finantat  prin  POS  MEDIU,  Axa  Prioritara  2,  COD  proiect  CCI  2010  RO  161  PR  004  Cod  SMIS: 48462

Scopul  principal  al  proiectului  SMID  CONSTANTA  este  implementarea  unui  sistem  integrat  de  management  al  deseurilor  si  a  unui  program  de  investitii  pentru  judetul  Constanta,  ajutand  astfel  Romania  sa-si  indeplineasca  obligatiile  asumate  prin  transpunerea  Directivei  Cadru  privind  Deseurile  75/442/EEC  precum  si  a  Directivei  privind  Deseurile  Periculoase  91/689/EEC.

În  vederea  parcurgerii  etapelor  pe  termen  mediu  si  lung  a  gestionării  deseurilor  din  judetul  Constanta  au  fost  stabilite  obiective  care  să  corespundă  prevederilor  Planului  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  Regiunea  2  Sud-Est  si  a  Planului  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor.  Obiectivele  s-au  stabilit  pornind  de  la  situatia  din  judet  si  respectând  prevederile  legislative  europene  si  nationale.

Obiectivele  specifice  care  contribuie  la  realizarea  obiectivului  general  al  Proiectului  SMID  CONSTANTA  sunt  după  cum  urmează:

- Asigurarea  conformitatii  cu  legislaţia  UE  si  cu  legislaţia  românească  privind  depozitarea deşeurilor  biodegradabile,  prin  construirea  a  2  statii  de  tratare  mecano-biologica  a  deseurilor  si  compostare,  una  la  Ovidiu  si  alta  la  Tortoman,  unde  va  fi  construit  noul  depozit  de  deseuri  conform, precum si  prin  achizitionarea  de  compostoare  individuale  pentru  o  parte  din  populatia  rurala  a  judetului.

- Asigurarea  conformitatii  cu  legislaţia  UE  si  cu  legislaţia  românească  privind  colectarea deşeurilor  din  ambalaje,  prin  construirea  facilitatilor  de  sortare  a  deşeurilor,  precum  si  prin  implementarea  unui  sistem  de  colectare  selectiva  a  acestora.

- Reducerea  costurilor  de  transport  al  deşeurilor  municipale,  prin  construirea  a  doua  statii  de  transfer  (Harsova  si  Deleni)  si  achiziţia  echipamentelor  si  utilajelor  necesare  pentru  transferul  deseurilor.

- Realizarea  unei  depozitari  a  deşeurilor  eficienta  din  punct  de  vedere  ecologic,  prin  construirea  unui  centru  de  management  integrat  al  deseurilor (CMID),  a  carei  componenta  principala  o  reprezinta  construirea  depozitului  ecologic  din  localitatea  Tortoman.

- Minimizarea  impactului  depozitelor  urbane  asupra  mediului,  prin  închiderea  si  reabilitarea depozitelor  urbane  neconforme  în  judeţul  Constanta.

La  nivelul  judetului  Constanta  a  fost  constituita  „Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Dobrogea”,  inregistrata  la  data  de  02.02.2010,  conform  extrasului  din  registrul  fundatiilor  si  asociatiilor,  avand  codul  de  inregistrare  fiscal  nr.  26470391.

Consiliul  Judetean  Constanta  –  este  membru  ADI  si  va  participa  impreuna  cu  ceilalti  membri  ai  asociatiei,  conform  statutului  acesteia,  la  implementarea  si  functionarea  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  la  nivelul  judetului  Constanta.

In  conformitate  cu  ultimele  modificari  ale  legii  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  al  localitatilor,  Consiliul  Judetean  este  beneficiarul  proiectului  in  sensul  ca  toate  bunurile  achizitionate  sau  realizate  prin  intermediul  proiectului  vor  intra  in  domeniul  public  al  Consiliului  Judetean.  Consiliul  Judetean  va  fi  principalul  actor  in  managementul  si  implementarea  investitiilor  necesare  realizarii  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor.

Proiectul  este  gestionat  de  catre  Unitatea  de  Implementarea  a  Proiectului (UIP) din  cadrul  Consiliului  Judetean  Constanta,  in  calitate  de  Angajator  al  proiectului  POS  Mediu.

## MOTIVATIE

Serviciile  de  Asistenta  Tehnică  Management  necesare  Autoritătii  Contractante  (AC)  in  vederea  implementarii  proiectului  SMID  CONSTANTA  au  fost  achizitionate  prin  contractul  CJC  Nr.5653/17.03.2015  –  LB  Nr.3555/23.03.2015  si  constau  in  principal  in  asistarea  si  sprijinul  personalului  Unitătii  de  Implementare  a  Proiectului  (UIP),  atât  pentru  implementarea  efectivă  a  Proiectului  cât  si  pentru  pregătirea  documentatiilor  de  atribuire,  derularea  procedurilor  de  achizitie  publică,  semnarea  si  derularea  contractelor  de  lucrări,  servicii  si  bunuri  din  cadrul  Proiectului  pentru  Judetul  Constanta.  Totodată  AT  Management  asigura  instruirea  adecvată  a  personalului  UIP  în  scopul  consolidării  capacitatii  de  implementare  a  proiectelor  de  investitii  în  toate  fazele  de  realizare  ale  acestora  si  acordarea  de  sprijin  in  vederea  realizarii  obiectivului  privind  comunicarea,  informarea  publicului  si  publicitatea  Proiectului.

Serviciile  asigurate  prin  contractul  de  Asistentă  Tehnică  pentru  Managementul  proiectului  SMID  CONSTANTA  disting  următoarele  activităti  si  subactivităti:

Activitatea  1.  INTARIREA  CAPACITATII  INSTITUTIONALE  A  UIP  DIN  CADRUL  CONSILIULUI  JUDETEAN  CONSTANTA

A.1.1.  Întocmirea  si  revizuirea  Manualului  de  Proceduri  pentru  urmarirea  implementarii  Proiectului

A.1.2.  Pregatirea  unui  sistem  de  monitorizare,  raportare  si  arhivare  pentru  UIP

A.1.3.  Revizuirea  organigramei  si  a  fiselor  de  post  ale  expertilor  UIP

A.1.4.  Instruirea  personalului  UIP

Activitatea  2.  SUPORT  ÎN  GESTIONAREA  SI  IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI  PENTRU  UIP  DIN  CADRUL  CONSILIULUI  JUDETEAN  CONSTANTA

A.2.1.  Managementul  contractelor  cuprinse  in  Proiect

A.2.2.  Monitorizarea  indeplinirii  conditiilor  asumate  prin  Decizia/  Contractul  de  finantare

A.2.3.  Asistenta  specifica  in  managementul  Proiectului

Activitatea  3.  ASISTENTA  TEHNICA  IN  DERULAREA  PROCEDURILOR  DE  ACHIZITIE  PUBLICA

A.3.1.  Elaborarea  documentatiilor  de  atribuire  inclusiv  asistenta  pe  parcursul  perioadei  de  depunere  a  ofertelor

A.3.2.  Asistenta  tehnica  in  evaluarea  ofertelor  si  contractarea  serviciilor

Activitatea  4.  ACTUALIZAREA  MASTER  PLANULUI  SI  STABILIREA  INVESTITIILOR  PRIORITARE  PENTRU  CONFORMAREA  CU  OBIECTIVELE  PREVAZUTE  IN  PRGD,  PJGD  SI  RESPECTAREA  TINTELOR  IMPUSE  DE  LEGISLATIA  EUROPEANA

A.4.1.  Actualizarea  Master  Planului  si  stabilirea  investitiilor  prioritare  pentru  conformarea  cu  obiectivele  prevăzute  in  PRGD,  PJGD  si  respectarea  tintelor  impuse  de  legislatia  europeană.

## ABORDARE  GENERALA

Scopul initial al Master Planului, cuprinzand Planul de investitii pe termen scurt, mediu si lung a fost acela de a analiza si stabili un set de masuri care sa conduca treptat la un standard de viata ridicat al populatiei din judetul Constanta, precum si la un mediu mai putin poluat. Astfel putem defini obiectivul Master Planului ca fiind urmatorul:

La elaborarea reviziei Master Planului s-a tinut seama de toate elementele de planificare din domeniul gestiunii deseurilor existente in prezent la nivel national, regional si judetean, precum si de documentele de planificare existente, ori in curs de elaborare in domeniul apei la nivel judetean, acestea din urma fiind necesare pentru planificarea gestionarii namolului ca flux special de deseuri.

Etapele de planificare ale Master Planului initial si ale prezentei versiuni revizuite a acestuia, incluzand Planul de Investitii pe termen mediu si lung sunt prezentate sugestiv in figura de mai jos.

Figura 1.3-1. Etapele elaborarii si revizuirii Master Planului

Asa cum s-a mentionat deja in  cap. 1.2, revizia Master Planului care a stat la baza Cererii de finantare impreuna cu celelalte documente suport (Aplicatie de Finantare, Studiu de Fezabilitate, etc.) este urmare a cerintei activitatii A.4.1.  „Actualizarea  Master  Planului  si  stabilirea  investitiilor  prioritare  pentru  conformarea  cu  obiectivele  prevăzute  in  PRGD,  PJGD  si  respectarea  tintelor  impuse  de  legislatia  europeană” asigurate  prin  contractul  de  Asistentă  Tehnică  pentru  Managementul  proiectului  SMID  CONSTANTA.

Pe  langa  elementele  de  abordare  generala  a  Master Planului  sunt  incluse  si  aspectele  pe  care  Consultantul  le-a sesizat  referitoare  la  specificul aparte al judetului Constanta, si anume  preponderenta turismului estival, diferentele notabile intre zona  litorala  frecventata de turisti si  restul  localitatilor  din  judet.

Prin investitiile aferente SMID si prin propunerile de imbunatatire cuprinse in Planul de Investiţii pe Termen Lung (PITL) se are in vedere să se asigure atingerea tuturor tintelor prevazute în Tratatul de aderare a României la UE şi în legislatia actuala.

Obiectivele Planului vor fi atinse prin furnizarea unui program de investitii in domeniul managementului deseurilor pentru judetul Constanta si prin imbunatatirea capacitatii administrative locale, ajutand astfel Romania sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin transpunerea Directivei Cadru privind Deseurile 75/442/EEC precum si a Directivei privind Deseurile Periculoase 91/689/EEC. Dezvoltarea Planului de Investitii pe Termen Mediu si Lung la nivel judetean se va face avand in vedere toate aglomerarile urbane si rurale din judet.

Programul este structurat astfel incat sa conduca la respectarea termenelor asumate de tara noastra in timpul negocierilor cu Comisia Europeana privind Tratatul de Aderare. Ca prim pas, Master Planul initial a identificat o serie de investitii prioritare care au fost analizate in detaliu, in Studiul de Fezabilitate ce a stat la baza Aplicatiei de Finantare in vederea obtinerii co-finantarii din Fondurile Structurale pentru Romania, prin Contractul de Finantare a investitiilor din SMID. Pasul urmator este implementarea SMID conform Contractului de Finantare, urmand ca in perioada de dupa finalizarea Contractului de finantare sa fie implementate si masurile alternative de imbunatatire a SMID propuse prin Master Planul revizuit.

Conceptul de abordare integrata a sistemului de management al deseurilor se refera la atenuarea impactului generat de activitatile de colectare, transport, tratare si depozitarea finala, luate ca un intreg. Acest lucru implica estimarea impactului gestionarii deseurilor in toate fazele si, in final, luarea deciziei asupra gestiunii deseurilor pe baza impactului combinat.

Acest document trebuie revizuit şi actualizat concomitent cu progresul inregistrat în implementarea măsurilor, modificarea cererii, integrarea totală a măsurilor adecvate pentru fluxurile de deşeuri municipale şi evoluţia legislaţiei, obiectivelor şi tintelor europene şi nationale. O noua revizie si actualizare ar fi oportuna dupa cel putin 2-3 ani de la intrarea in functiune a SMID, pe baza datelor concrete de cantitati si compozitie a deseurilor ce vor fi colectate, raportate si monitorizate in mod constant in cadrul SMID implementat.

## STRUCTURA  ACESTUI  DOCUMENT

PITL a fost elaborat în conformitate cu Metodologia pusa la dispozitie de către Autoritatea Centrala pentru Protectia Mediului (Master Plan Guidance for Waste Management, 5 October 2007) şi cuprinde urmatoarele capitole:

- Introducere – prezentarea cadrului general al proiectului, a obiectivelor şi a modului de abordare;

- Analiza situatiei actuale – acest capitol cuprinde informatii privind situatia socio-economica a judeţului, date privind cantităţile de deşeuri generate, sistemul actual de gestionare a deşeurilor din judeţ, tarife şi costuri actuale privind gestionarea deşeurilor, precum şi descrierea proiectelor actuale existente în judeţ în domeniul gestionarii deşeurilor;

- Proiecţii  – este prezentată proiecţia socio-economica, proiecţia de generare a deşeurilor municipale, a compoziţiei, precum şi proiecţia de generare a principalelor fluxuri de deşeuri pentru intreaga perioada de planificare;

- Obiective şi tinte nationale, regionale şi judeţene  – sunt prezentate principalele obiective şi tinte existente în documentele de planificare din domeniul gestionarii deşeurilor existente la nivel naţional şi regional, precum şi obiectivele şi tintele stabilite pentru judeţul Constanta;

- Analiza opţiunilor – sunt prezentate şi analizate principalele optiuni alternative viabile de imbunatatire a SMID referitor la colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor municipale, iar pe baza analizei multicriteriale este  stabilita optiunea recomandata;

- Strategia judeţului descrie masurile prioritare ce trebuie adoptate pentru atingerea obiectivelor si tintelor judetene propuse, in conformitate cu cerintele planului regional si a celui judetean, avand in vedere si concluziile asupra situatiei existente si optiunile identificate in cadrul Capitolului 5;

- Planul de investiţii pe termen lung identifica si prioritizeaza necesitatea investitiilor in serviciile de management al deseurilor, avand in vedere suportabilitatea investitiei de catre populatie si capacitatile de implementare si operare locale si/sau regionale;

- Analiza economico-financiara descrie in detaliu costurile de investitii si reinvestitii ale masurilor propuse in capitolul anterior, precum si costurile generale de operare si intretinere a sistemului propus de management al deseurilor, pregatind si o estimare preliminara a valorii nete actualizate a intregii investitii;

- Analiza suportabilitatii estimeaza capacitatea de contributie a diferitelor grupuri de consumatori la acoperirea costurilor investitionale si de operare generate in cadrul sistemului de management al deseurilor. Sunt analizate tarifele actuale pentru serviciile de salubritate (colectarea si tratarea deseurilor) si valoarea maxima cu care mai pot fi marite acestea in urma introducerii noului sistem, astfel incat noile tarife sa poata fi suportate de populatie;

- Programul prioritar de investiţii în infrastructura prezinta investitiile din cadrul SMID co-finantate din Fondul de Coeziune, parte a primei etape dintr-un program de investitii pe termen lung, ce include masurile prioritare cu impact pozitiv asupra calitatii si cantitatii serviciilor furnizate  si asupra protectiei mediului;

- Planul de actiune pentru implementarea proiectului – cuprinde planificarea investitiilor.

PITL fiind destinat să reprezinte cel mai important document strategic al judeţului, nivelul sau de detaliu este optimizat şi corelat în funcţie de acest scop, într-o maniera clara şi simpla.

- In anexe sunt prezentate date detaliate atât în ceea ce priveşte situatia existenta, cat şi proiecţia anuală pentru intreaga perioada de planificare (2015 – 2042).

### 1.4.1. STADIUL CONTRACTELOR IN CADRUL PROIECTULUI SMID

Date referitoare la Contractul de Finantare a proiectului SMID Constanta

Denumire contract: Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta

Contract de Finantare: Nr. 636/RP/ 17.02.2014

Beneficiar: Consiliului Judetean Constanta

Pret la data semnarii contractului : 249.631.354 (inclusiv TVA)

Dată semnare Contract de finanţare : 17.02.2014

Dată finalizare Contract de finanţare: 30.06.2016

Perioada de implementare a proiectului: 22 luni+6 luni extensie

Implementarea Proiectului SMID presupune atribuirea şi derularea următoarelor contracte de prestări servicii, executie lucrări şi furnizare bunuri:

- Contracte de servicii:

- Contract de servicii 1: Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta” – in derulare

- Contract de servicii 2: Asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente proiectului SMID in judeţul Constanţa – dirigenţie de şantier - in derulare

- Contract de servicii 4: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID din judetul Constanta - in derulare

- Contract de servicii 3: Servicii pentru realizarea comunicarii, informarii si publicitatii Proiectului - in derulare

- Contract de servicii 5: Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID din judetul Constanta - finalizat

- Contract de servicii 6: Servicii de audit financiar al proiectului privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Constanta - in derulare

- Contracte de lucrări:

- Contract de lucrari 1: Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme din judetul Constanta (Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar si Medgidia) – finalizat

- Contract de lucrari 2.1: Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman - finalizat

- Contract de lucrari 2.2: Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Tortoman - in derulare

- Contract de lucrari 3: Construirea statiilor de transfer Harsova si Deleni - finalizat

- Contract de lucrari 4: Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Ovidiu – contract neincheiat

- Contracte de furnizare bunuri:

- Contract de furnizare 1: Achizitii de echipamente pentru colectarea deseurilor - finalizat

- Contract de furnizare 2: Achizitii de echipamente pentru transportul deseurilor din judetul Constanta - finalizat

- Contracte altele decat cele eligibile:

- Contract de lucrări: Proiectarea şi execuţia drumurilor de acces – contract neincheiat

### 1.4.1-1. ANALIZA PROGRESULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI SMID

| Cod Contract | Denumire Contract | Valoare Contractata | Valoare realizata 31.12.2015 | Rest de realizat 31.12.2015 | Stadiul implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fizic % | Valoric % |
| CL.1 | Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme (Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar si Medgidia) | 31.372.940 | 26.713.735 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| CL.2.1 | Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman | 19.972.519 | 17.859.405 | 2.113.114 | 88% | 88% |
| CL.2.2 | Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman | 23.308.134 | 9.919.810 | 13.388.324 | 42% | 42% |
| CL.3 | Construirea statiilor de transfer Harsova si Deleni | 5.793.592 | 5.680.932 | 112.660 | 98% | 98% |
| CL.4 | Construirea statiei de sortare si a statiei TMB Ovidiu | 55.039.209 | 0 | 55.039.209 | 0,00% | 0,00% |
| CL.5 | Drumuri de acces | 6.129.597 | 0 | 6.129.597 | 0,00% | 0,00% |
| CF.1 | Achizitii de echipamente de colectare aferente SMID in judetul Constanta | 14.389.914 | 14.389.914 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| CF.2 | Achizitii de echipamente de transport aferente SMID in judetul Constanta | 10.842.220 | 10.842.220 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| CS.1 | Asistenta tehnica de Management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul Constanta | 1.891.890 | 730.260 | 1.161.630 | 38% | 38% |
| CS.2 | Asistenta tehnica privind Supervizarea contractelor aferente SMID in judetul Constanta | 1.798.167 | 716.193 | 1.081.974 | 39% | 39% |
| CS.3 | Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor | 1.430.310 | 1.365.946 | 64.364 | 95% | 95% |
| CS.4 | Asistenta tehnica pentru realizarea comunicarii, informarii si publicitatii Proiectului | 1.977.118 | 857.877 | 1.119.241 | 43% | 43% |
| CS.5 | Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID in judetul Constanta | 63.443 | 63.443 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| CS.6 | Servicii de audit financiar al proiectului privind SMID din judetul Constanta | 301.000 | 180.600 | 120.400 | 60,00% | 60,00% |
|  | Total Contracte | 174.310.053 | 89.320.335 | 80.330.513 | 64,50% | 64,50% |

# ANALIZA  SITUATIEI  ACTUALE

## SINTEZĂ

Aceasta  sectiune  urmareste  sa  furnizeze  datele  de  baza  relevante  in  analizarea  situatiei  actuale  si  stabilirea  elementelor  necesare  întocmirii  prognozelor  si  dezvoltarea  optiunilor  aferente  noii  strategii  de  management  integrat  al  deseurilor.  In  continuare  vor  fi  detaliate  date  despre  conditiile  naturale  (mediu  inconjurator  si  clima,  peisaj  si  topografie,  geologie  si  hidrogeologie,  zone  sensibile),  infrastructura  (utilitati,  transport),  conditiile  socio-economice  (populatie,  venituri,  PIB,  dezvoltare economica), aspecte institutionale, precum si date specifice despre generarea deseurilor si managementul acestora.

Capitolul este structurat pe mai multe subcapitole ce prezinta urmatoarele aspecte relevante referitoare la situatia actuala:

  - Zona implementarii proiectului – date despre localizarea proiectului;

  - Caracteristici naturale – date sintetice relevante referitoare la caracteristicile naturale;

  - Infrastructura – date sintetice referitoare la infrastructuta de apa, canal, transport, termie, etc.

  - Evaluare socio-economica – date de referinta din Anuarul statistic si din alte surse, referitor la principalele ramuri de activitate din judet, industrie, comert, transport, turism, servicii, numar de angajati, produs intern brut, etc.

  - Evaluarea cadrului institutional si legal – cadrul legal in domeniul gestiunii deseurilor, activitatilor de salubrizare, legislatie primara, secundara, etc.; institutii cu rol in  reglementarea domeniului, in gestionarea deseurilor, rolul ADI Dobrogea, al UIP din cadrul CJ, etc;

  - Date despre generarea deseurilor – prezentarea datelor referitoare la generarea si colectarea deseurilor menajere, asimilabile si celorlalte tipuri de deseuri ce impreuna alcatuiesc deseurile municipale; structura si evolutia cantitatilor de deseuri municipale si a fluxurilor speciale de deseuri.

  - Sistemul de management al deseurilor si facilitati existente – prezentarea infrastructurii existente de gestionare a deseurilor realizata prin proiecte PHARE si a infrastructurii aflata actualmente in faza de constructie sau licitatie pentru realizarea investitiei din cadrul SMID finantate prin Fondul de Coeziune;

  - Tarife si costuri pentru managementul deseurilor – analiza a costurilor actuale si a celor preconizate prin Studiul de Fezabilitate al SMID;

  - Suficienta datelor – analizeaza sursele si datele colectate

  - Concluzii – prezinta concluziile analizei efectuate

  - Anexe

Pe baza analizei situatiei existente s-au stabilit datele de baza, de referinta pentru elaborarea prognozelor si optiunilor in vederea implementarii sistemului integrat de management al deseurilor.

Tabel 2.1-1. Date de baza pentru elaborarea prognozelor si optiunilor

| Tabel centralizator |
| --- |
| Judet | Constanta |
| Regiunea de Dezvoltare | Regiunea 2 Sud - Est |
| Organizare administrativa | 3 municipii (Constanta - resedinta de judet, Mangalia si Medgidia) 9 orase (Baneasa, Cernavoda, Eforie, Harsova, Murfatlar, Navodari, Negru-Voda, Ovidiu, Techirghiol) 58 comune si 188 sate; |
| Suprafata | 7.071 km |
| Activitati economice principale | Agricultura, viticultura; Industrie: constructii navale, industria chimica si petrochimica, alimentara, textila, confectii, materiale de constructii; Comert si servicii; Turism |
| Lungimea retelei drumurilor publice | 2.325 km |
| Lungimea retelei de furnizare a apei potabile | 2295 km |
| Lungimea retelei de canalizare | 1098 km |
| Populatia dupa domiciliu (la 1 ianuarie ) |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 771444 | 771458 | 771785 | 771506 | 770750 |
| Urban 70182% Rural 2817% | Urban 70,33% Rural 29,66% | Urban 70,11% Rural 29,88% | Urban 69,98% Rural 23001% | Urban 69,84% Rural 30,15% |
| PIB judet milioane RON (conform CAEN Rev2)% |
| 22203,6 | 26694,1 | 30908 |  |  |
| PIB regional pe locuitor - Lei |
| 4729,6 | 25615,7 | 28671,8 |  |  |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Evolutia numarului de salariati |
| 172236 | 177034 | 176736 | 177384 |
| Venitul mediu net lunar pe locuitor |
| 1403 | 1424 | 1486 | 1571 |
| Gradul de acoperire cu servicii de salubritate in urban |
| 99,45 | 100 | 100 | 100 |
| Gradul de acoperire cu servicii de salubritate in rural [%] |
| 69,96 | 69,85 | 79,81 | 84,97 |
| Gradul de acoperire cu servicii de salubritate pe total judet [%] |
| 89,98 % | 90,78% | 93,75% | 95,48% |
| Cantitati totale de deseuri municipale generate [tone] |
| 362497 | 357405 | 365624 | 369728 |
| Cantitati totale de deseuri municipale colectate [tone] |
| 352305 | 352109 | 359021 | 364638 |
| Cantitati de deseuri colectate pe categorii [tone] |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Deşeuri menajere colectate, din care: | 277170 | 280539 | 272244 |
|  în amestec | 274436 | 278534 | 270078 |
|  selectiv | 2733 | 2006 | 2166 |
| Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) | 66382 | 72529 | 83922 |
| Deşeuri din construcţii şi demolări | 8532 | 5952 | 8472 |
| Total deşeuri municipale colectate | 352083 | 359020 | 364638 |
| Deşeuri menajere necolectate | 5322 | 6604 | 5090 |
| Total deşeuri municipale generate | 357405 | 365624 | 369728 |
| Structura deseurilor municipale (%) |
|  | Urban | Rural |
|  | % din municipal generat | % din municipal generat |
| Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | 51 | 65 |
| Deseuri asimilabile din comert, industrie institutii | 25 | 20 |
| Deseuri din parcuri si gradini | 4 | 1,5 |
| Deseuri din piete | 1 | 0,5 |
| Deseuri stradale | 16 | 10 |
| Deseuri voluminoase | 1,2 | 1,2 |
| Periculoase | 0,5 | 0,5 |
| Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | 1,3 | 1,3 |
| Structura deseurilor de ambalaje (%) – ca medie a anilor 2008-2012 date validate la nivel national de ANPM |
| Sticla | 16,12 |
| Plastic | 28,57 |
| H&C | 28,59 |
| Metal | 5,92 |
| Lemn | 20,80 |
| Tinte de reciclare si valorificare la ambalaje de atins din 2016, pe tipuri de materiale [%] |
| Valorificare totala | 60,00 |
| reciclare totala | 55,00 |
| Tinte pe tip de ambalaj |  |
| Hartie si carton | 60,00 |
| Plastic | 22,50 |
| Sticla | 60,00 |
| Metale | 50,00 |
| Lemn | 15,00 |
| Tinta de reducere la depozitare pentru deseuri biodegradabile pentru anul 2016 si urmatorii – se deviaza de la depozitare 65% din cantitatea de biodegradabile aferenta anului 1995 |
| Cantitate biodegradabile in 1995 in jud. Constanta | Cantitate ce se trebuie deviata de la depozitare in 2016 |
| 156.000 tone | 101.400 tone |
| Ponderea fractiei biodegradabile din deseurile municipale |
| Tip deseu | Fractie biodegradabila (%) |
| Deseuri menajere colectate de la populatie | 69 % |
| Deseuri asimilabile colectate mixt | 60 % |
| Deseuri din gradini si parcuri | 90 % |
| Deseuri din piete | 80 % |
| Deseuri stradale | 44 % |
| Depozite conforme (sursa APM Constanta –ianuarie 2016) |
| OVIDIU | Suprafata (ha) | Total 32,7 ha |
|  | Capacitatea totala de depozitare in faza initiala de proiectare (m3; tone) | Total 8 celule: 1945100 m3 ; 1.750590 t |
|  | Celule inchise I-IV: Capacitate celule proiectata (grad de compactare 0.9t/mc) Volum deseuri depozitate (densitate medie 1,685 t/mc) | 942400 1291540 |
|  | Stare actuala Capacitate celula proiectata (grad de compactare 0.9t/mc) Volum deseuri depozitate (densitate medie 1,685 t/mc) | Celula 5 in functiune din 2007, este in curs de sistare 335500 901899 |
|  | Celula VI (in curs de executie) Capacitate celula proiectata (grad de compactare 0.9t/mc) | 720400 (volum estimat de depozitare 212500 |
|  | Celula VII Capacitate celula proiectata (grad de compactare 0.9t/mc) | 215700 |
|  | Celula VIII Capacitate celula proiectata (grad de compactare 0.9t/mc) | 239000 |
| COSTINESTI | Suprafata (ha) | Total: 10 ha Prima celula: 1,45 ha |
|  | Capacitatea proiectata (m3) | Total: 1.200.000 m3 |
|  | Celula I | 250.000 m3 |
|  | Celuala II si celula III | 950.000 m3 |
|  | Starea actuala | In functiune din 2007 |
| ALBESTI | Suprafata (ha) | Total : 11,69 ha Prima celula: 0.78 ha |
|  | Capacitatea totala proiectata (m3) | Total celule: 1.400.000 m3 |
|  | Celula 1 (celula de deseuri nepriculoase) Densitate medie 0,5 t/mc | 137390 m3 |
|  | Celula 2 (Celula de deseuri periculoase stabile) Densitate medie 1,67 t/mc | 54000 m3 |
|  | Stare actuala | In functiune din 2007 |
| DEPOZIT NOU TORTOMAN | Capacitatea totala (tone) | 970.000 |
|  | Capacitatea totala (mc) | 850.000 |
|  | Cantitatea anuala ce se va depozita inclusiv materialul de acoperire | 35.000 |
|  | Cantitatea totala ce se va depozita intre 2015-2040 | 970.000 |
|  | Durata de viata estimata | 27 ani |

## ZONA  DE  IMPLEMENTARE  A  PROIECTULUI

Situat  in  Sud  Estul  tarii,  judetul  Constanta  face  parte  din  regiunea  de  dezvoltare  2  SE  si  se  invecineaza  cu  judetul  Tulcea,  in  nord,  Marea  Neagra  spre  est,  fluviul  Dunarea  la  vest,  Bulgaria  in  sud,  pe  coordonatele  44O11’N  si  28O39’E.

Suprafata  totala  a  judetului  este  de  7.071  km2,  reprezentand  3%  din  suprafata  tarii

Figura  1-Localizarea  judetului  Constanta  pe  harta  Romaniei

Din  punct  de  vedere  administrativ,  judetul  Constanta  este  format  din  trei  municipii  (Constanta  resedinta  de  judet,  Mangalia  si  Medgidia),  9  orase  (Baneasa,  Cernavoda,  Eforie,  Harsova,  Murfatlar,  Navodari,  Negru-Voda,  Ovidiu,  Techirghiol),  58  comune  si  188  sate.

Suprafata  judetului  Constanta  este  de  7.071  km2,  reprezentand  3%  din  teritoriul  Romaniei,  incadrandu-se  in  Regiunea  de  Dezvoltare  Sud-Est,  care  reprezinta  15,46  %  din  suprafata  Romaniei.

Populatia  in  judetul  Constanta  numara 770465  de  locuitori (sursa Anuarul statistic INS – 1 ianuarie  2015) , cu o pondere de 69,85% populatie urbana si 31,13 % populatie rurala,  iar  densitatea  populatiei  este  de  108,96  loc/km2

Numarul  total  de  gospodarii  din  judet,  estimat  la datele de populatie din ianuarie 2015 era de 236338,  luand  in  considerare  un  numar  mediu  de 3,26  persoane  intr-o  gospodarie.

Dezvoltare  si  tendinte:  economia  judetului  are  profil  industrial,  agrar  si  turistic.  Sectoarele  economice  mai  dezvoltate  sunt  o  consecinta  a  evolutiei  istorice  a  regiunii,  precum  si  a  cerintelor  pietii.

Sectoare  principale:  constructiile  navale,  industria  alimentara,  industria  chimica  si  petrochimica,  industria  materialelor  de  constructii.  Alte  sectoare  importante:  agricultura  si  viticultura.

Forta  de  munca  este  concentrata  in  sectoarele:  Agricultura,  Industrie,  Industrie  prelucratoare,  Comert, Servicii,  Turism.

Rata  somajului  a inregistrat  valori  de  4,3%  pe  judet,  fata  de  5,5% cat a fost rata somajului la nivel national in ianuarie 2015.  La  nivel  de  judet,  se  constata  o  scadere  a  ratei  somajului  in  ultimii  ani,  acest  fapt  intamplandu-se  pe  fondul  unei  dinamici  pozitive  a  activitatilor  economice  din  perioada  in  calcul

## CARACTERISTICI  NATURALE

### 2.3.1. Mediu  inconjurator

Judetul  Constanta  se  remarca  printr-un  numar  important  de  habitate  naturale,  si  seminaturale  cu  o  mare  diversitate,  raspandite  in  toate  mediile,  acvatic,  terestru  si  subteran  astfel:

- habitate  acvatice:  habitate  acvatice  dulcicole,  salmastre,  marine  si  costiere;

- habitate  terestre:  habitate  de  padure,  de  pajisti  stepice  si  tufarisuri  (local  denumite  si

bleacuri),  habitate  de  silvostepa,  habitate  de  mlastini  si  turbarii;

- habitate  subterane:habitate  cavernicole  sau  de  pestera.

In  contrast  cu  zonele  naturale,  apar  peisaje  puternic  antropizate,  aflate  intr-o  continua  transformare.

Interventia  omului  s-a  facut  simtita  in  mai  multe  directii:  agricultura,  industrie,  cai  de  comunicatie,  turism,  etc.

Activitatile  antropice  sunt  numeroase  si  diverse,  multe  avand  un  impact  semnificativ  asupra

ecosistemelor  si  biodiversitatii.  Printre  principalele  activitati  umane  cu  impact  asupra  mediului  se  pot enumera:  agricultura,  pescuitul,  vanatoarea  si  braconajul,  mineritul,  urbanizarea,  zone  industriale  sau comerciale,  depozitarea  deseurilor  menajere,  industriale  si  inerte  in  conditii  improprii,  retele  de comunicare,  turismul,  poluarea  s.a.

### 2.3.2. Clima

Judetul  Constanta  apartine  in  proportie  de  80%  sectorului  cu  clima  continentala  (zona  de  clima  de  campie  si  pe  o  zona  restransa  clima  de  dealuri)  si  in  proportie  de  circa  20%  sectorului  cu  clima  de  litoral  maritim  (zona  cu  clima  de  campie).

Regimul  climatic  general  se  caracterizeaza,  in  partea  continentala  a  judetului,  prin  veri  fierbinti  si  sarace  in  precipitatii  si  prin  ierni  nu  prea  reci,  uneori  cu  viscole  puternice,  dar  si  cu  dese  intervale  de  incalzire  care  fac  ca  stratul  de  zapada  sa  aiba  un  caracter  episodic,  iar  in  partea  maritima,  prin  veri  a  caror  caldura  este  atenuata  de  briza  racoroasa  a  marii  si  prin  ierni  blande,  marcate  de  vanturi  puternice  si  umede  dinspre  mare.

Caracteristicile  climatice  sunt  determinate  de  urmatorii  factori:

- Evaporarea  continua  a  apei  din  Marea  Neagra  si  Dunare  asigura  umiditatea  permanenta  a  aerului  si  totodata  provoaca  reducerea  incalzirii  acestuia;

- Radiatia  prezinta  unele  diferentieri,  in  sensul  ca  durata  de  stralucire  a  soarelui  este  mai  mare  in  partea  sudica  (la  Mangalia,  cerul  se  mentine  senin  circa  180  zile  pe  an),  decat  in  cea  nordica  (la  Constanta,  unde  se  inregistreaza  150  zile  senine  pe  an);

- Vara,  circulatia  maselor  de  aer  este  determinata  de  anticiclonul  Azorelor  care  se  deplaseaza  spre  Marea  Mediterana  si  invadeaza  teritoriul  judetului  cu  aer  tropical  nord-african,  provocand  temperaturi  ridicate,  secete,  timp  senin.  Iarna,  circulatia  atmosferica  este  mai  intensa,  fiind  determinata  de  anticiclonul  siberian,  ceea  ce  duce  la  patrunderea  vanturilor  puternice  si  uscate  din  nord-est  (Crivatul);

- Temperatura  aerului  este  elementul  climatic  asupra  căruia  se  manifestă  mai  intens  influența  marii  si  a  Dunarii.  Astfel  in  ianuarie,  zona  Mangalia  este  singurul  loc  din  tara  unde  temperatura  medie  a  lunii  ramane  pozitiva  (1,1°C).  Primul  inghet  in  partea  centrala  se  produce  in  jur  de  1  noiembrie,  iar  pe  litoral  dupa  10  si  chiar  15  noiembrie  (la  Mangalia),  iar  ultimul  inghet  se  produce  la  sfarsitul  lunii  martie  si  inceputul  lunii  aprilie.  Minima  absolută  inregistrata  a  fost  de  -25,0°C  la  Constanța  (februarie  1929),  iar  in  interior  la  Basarabi,  de  -33,1°C  (25  ianuarie  1942).  Maxima  absolută  a  fost  de  38,5°C  la  Constanța  (10  iulie  1927),  iar  la  Cernavoda  de  42,2°C  (20  august  1945).  Pe  litoral,  datorita  influentei  Marii  Negre,  se  constata  o  intarziere  a  perioadei  de  racire  si  incalzire  a  aerului,  ceea  ce  face  ca  toamnele  sa  fie  lungi,  calduroase,  iar  primaverile  intarziate  si  mai  racoroase.

- Vanturile  sunt  determinate  de  circulatia  generala  atmosferica  si  de  condtiile  geografice  locale.  Vanturile  predominante  bat  iarna  dispre  nord-est  si  sud-est,  iar  vara  dinspre  sud-est  si  uneori,  dispre  nord.  Caracteristice  zonei  maritime  si  dunarene  sunt  brizele  de  zi  si  de  noapte.  In  timpul  verii,  ele  bat  ziua  dispre  balti  si  mare  spre  uscat,  iar  noaptea  dinspre  uscat  spre  mare  sau  balti.  Iarna,  insa,  uscatul  ramane  mai  rece  in  comparatie  cu  apele  marii  si  ale  Dunarii.

- Precipitatiile  prezintă  valori  anuale  cuprinse  între  377,8  mm  pe  litoral  (Mangalia)  si  469,7  mm  la  Oltina,  ceea  ce  situeaza  judetul  Constanta  intre  regiunile  cu  cele  mai  putine  precipitatii  din  tara.  Valorile  scazute  se  explica  prin  continentalizarea  maselor  de  aer  care  se  deplaseaza  de  la  vest  spre  est,  precum  si  prin  particularitatile  locale  -  ca  existenta  bazinelor  de  apa  ale  Mării  Negre  si  a  Dunării,  a  reliefului  de  altitudine  coborata.

Din  analiza  principalelor  elemente  climatice  rezulta  ca  pe  teritoriul  judetului  se  disting  trei  topoclimate:

- topoclimatul  stepic,  in  zona  centrala,  caracterizat  prin  ariditate,  amplitudini  anuale  si  diurne  mari,  media  anuala  a  precipitatiilor  variind  intre  400-500  mm  (mai  scazute  in  microzona  Cogealac);

- topoclimatul  litoralului,  caracterizat  printr-o  temperatura  relativ  omogena,  ca  si  prin  frecventa  brizelor  marine,  prezinta  cel  mai  scazut  nivel  de  precipitatii  (350-400  mm);

- topoclimatul  zonei  dunarene,  in  vestul  judetului,  prezinta  influenta  brizelor  dunarene,  dar  si  variatii  de  temperatura  si  umiditate  de  la  sud  la  nord,  precipitatiile  fiind  de  400-450  mm,  mai  crescute  in  microzonele  de  padure  si  silvostepa.

Temperatura  aerului

Mediile  anuale  sunt  de  11.00°C  la  Basarabi,  11.20°C  la  Constanta  si  Mangalia  si  de  11.30°C  la  Cernavoda.

Mediile  lunii  celei  mai  calde,  iulie,  sunt  de  22.90°C  la  Basarabi,  22.40°C  la  Constanta  si  de  21.80°C  la  Mangalia.  Influenta  marii  se  manifesta  in  semestrul  cald,  prin  scaderea  usoara  a  mediilor  lunare  pe  litoral.  Mediile  lunii  celei  mai  reci,  ianuarie,  sunt  de  -1.30°C  la  Cernavoda,  -1.00°C  la  Basarabi,-0.30°C  la  Constanta  si  0.20°C  la  Mangalia.

Precipitatiile  atmosferice

Sunt  mai  reduse  decat  in  celalalte  judete  ale  tarii.  Cantitatile  medii  anuale  totalizeaza  427.0  mm  la  Cernavoda,  378.7  mm  la  Constanta  si  377.8  mm  la  Mangalia.  Cantitatile  medii  lunare  cele  mai  mari  cad  in  iunie,  cand  la  Cernavoda  se  inregistreaza  63.9  mm,  la  Constanta  43.5  mm,  iar  la  Mangalia  39.9  mm.  Cea  mai  mare  parte  a  precipitatiilor  cade  in  semestrul  cald,  mai  ales  sub  forma  de  averse.

Stratul  de  zapada  prezinta  numeroase  variatii  atat  spatiale  cat  si  temporale.  Durata  medie  anuala  de  inzapezire  este  24  zile  in  zona  litoralului  si  28  zile  in  interiorul  judetului.  Grosimile  medii  ale  stratului  de  zapada  ating  valori  maxime  in  decada  a  treia  a  lunii  februarie.

Vanturile

Prezintă  frecvente  si  viteze  care  se  diferentiaza  in  functie  de  relief.  Frecventele  medii  anuale  înregistrate  la  Cernavoda  indica  predominant  vanturi  din  NV  (21.8%),  NE  (19.5%)  si  SE  (17.2%).

La  Constanta  frecventele  cele  mai  mari  se  inregistreaza  pentru  directiile  N  (21.5%),  V  (12.7%)  si  NE  (11.7%),  iar  la  Mangalia  pentru  directiile  NE  (17.3%),  NV  (15.6%)  si  N  (13.7%).

Frecventa  medie  anuala  a  calmului  este  redusa,  ea  reprezentand  11.3%  din  cazuri  la  Cernavoda,  15.2%  la  Constanta  si  10.9%  la  Mangalia.

### 2.3.3. Relief  si  topografie

Teritoriul  judetului  Constanta  este  format  dintr-un  podis  suspendat  relativ  la  Marea  Neagra  si  Dunare,  cu  altitudini  de  160-200  m  la  N  si  la  S,  iar  in  culoarul  transversal  al  Vaii  Carasu,  mai  coborat,  altitudini  de  50-100m.

Cele  mai  scazute  altitudini  sunt  înregistrate  in  lungul  litoralului  (0m)  si  in  lunca  joasa  a  Dunarii  (8-10m).

Sub  raport  morfostructural,  relieful  apartine  celor  doua  mari  unitati  de  podis:  Dobrogea  de  Sud  si  Dobrogea  Centrala  sau  Podisul  Casimcei.

Podisul  Dobrogei  de  Sud  corespunde  in  fundament  soclului  rigid  de  platforma  format  din  sisturi  cristaline  mezometamorfice,  iar  la  suprafata  cuverturii  sedimentare  cretatice  si  sarmatiene  acoperita  cu  loess.  Aceasta  din  urma  confera  podisului  un  caracter  structural  cvasitabular.  Aproape  2/3  din  suprafata  sa  este  drenata  de  bazine  hidrografice  ce  se  indreapta  spre  Dunare,  cumpana  lor  de  ape  gasindu-se  foarte  aproape  de  tarmul  Marii  Negre  la  altitudini  mai  scazute  (70-80m)  decat  inaltimile  dinspre  latura  dunareana  (130-180m)  pe  care  le  strabate.  Unele  diferentieri  geomorfologice  permit  impartirea  acestui  podis  in  trei  subunitati:  Pod.  Carasu,  Pod.  Oltinei  si  Pod.  Cobadin.

Podisul  Carasu,  cunoscut  si  sub  numele  de  Podisul  Medgidiei  sau  Podisul  Dorobantu,  situat  la  N  de  valea  Carasu,  este  constituit  dintr-o  suita  de  platouri  joase  ce  coboara  in  panta  domoala  catre  valea  Carasu,  sau  catre  Dunare  ce  au  altitudini  de  50-130m.  Valea  Carasu,  ce  separa  podisul  cu  acelasi  nume  de  podisurile  ceva  mai  inalte  din  S,  apare  ca  o  arie  depresionara  transversala  ce  uneste  latura  dunareana  cu  cea  maritima  a  judetului.  Este  marginita  de  versanti  inalti  si  abrupti  de  loess.

Podisul  Oltinei,  situat  in  partea  de  SV  a  judetului,  este  format  dintr-o  serie  de  poduri  interfluviale,  cu  altitudini  de  130-180m,  ce  coboara  usor  catre  NV,  oprindu-se  cu  50-  100m  deasupra  luncii  joase  a  Dunarii.  Intre  acestea,  reteaua  dunareana  de  vai  -  Ceairu,  Canaraua  Fetei,  Valea  Mare,  Urluia,  Baciu,  Pestera  -  apare  sub  forma  unor  culoare  depresionare,  puternic  adancite,  marginite  de  versanti  abrupti.  Este  cel  mai  fragmentat  podis  al  Dobrogei  de  Sud.  In  interiorul  podisului  aceste  vai  au  aspect  de  canioane.  Spre  Dunare  se  largesc  insa  mult,  sub  forma  unor  palnii  largi,  in  care  sunt  cantonate  limane  fluviatile.

Podisul  Cobadin  constituie  partea  centrala  si  estica  a  Dobrogei  de  Sud.  Este  mai  putin  fragmentat  si  are  aspect  tabular  format  din  intinse  poduri  interfluviale  usor  ondulate.  In  cadrul  sau  se  deosebesc  doua  trepte  morfologice:  treapta  inalta  vestica,  de  100  -180  m,  sectionata  de  valea  Urluia  in  doua  subunitati  (Podisul  Cobadin  propriu-zis  in  N  si  Podisul  Negru  Voda  in  S)  si  treapta  joasa  estica  (Podisul  Topraisar)  cu  altitudini  de  40-90m.  Contactul  cu  Marea  Neagra  se  realizeaza  printr-un  tarm  inalt,  cu  faleze,  întrerupt  de  zone  joase  cu  limanuri  fluvio-maritime.  Prezenta  calcarelor  sarmatiene  si  cretacice  a  determinat  aparitia  reliefului  carstic:  vai  seci,  chei,  doline,  pesteri.

Podisul  Dobrogei  Centrale  sau  Podisul  Casimcei  se  extinde  in  judet  numai  prin  ramnificatiile  sale  sudice  ce  vin  in  contact  pe  un  aliniament  NV-SE  cu  Podisul  Dobrogei  de  S.  Este  un  podis  de  eroziune  cu  inaltimi  medii  de  150  -180  m,  depasind  uneori  200  m,  fragmentat  pe  directia  NV-SE  de  valea  Casimcea.  Masivele  calcaroase,  resturi  ale  unei  vechi  bariere  de  corali  din  marea  jurasica,  ramase  sub  foma  unor  martori  de  eroziune  pe  alinimentul  Harsova  -  Crucea  -  Gura  Dobrogei,  introduc  o  nota  de  diversitate  in  peisaj.  Relieful  calcaros  este  evidentiat  prin  martori  de  eroziune:  chei  (Mireasa,  Sirtoman,  Valea  Seaca),  doline,  pesteri  (Gura  Dobrogei).  Pe  laturile  dunareana  si  maritima  altitudinile  podisului  coboara  sub  100  m,  conturandu-se  astfel  doua  subunitati:  Podisul  Harsovei  in  V  si  Podisul  Istriei  in  E,  care  domina  laguna  Sinoie  si  campia  joasa  litorala  de  grinduri  si  perisipuri  Tasaul-Chituc.

### 2.3.4. Geologie  si  Hidrogeologie

Geologie

Teritoriul  judetului  Constanta  aparţine  in  întregime  unitatii  structurale  de  platforma  ale  Dobrogei  de  Sud  si  Dobrogei  Centrale.

Platforma  Dobrogei  de  Sud  se  intinde  in  sudul  unei  dislocatii  tectonice  profunde  -  falia  Topalu-Palazu  Mare,  si  are  un  fundament  constituit  din  formatiuni  granitice  si  cristaline.  Acesta  este  fracturat  si  scufundat  la  adancimi  de  peste  1000  m.  Peste  fundamental  cristalino  -  magmatic  se  dispune  o  stiva  groasa  de  roci  sedimentare  apartinand  silurianului  (sisturi  argiloase,  cuartite),  devonianului  (gresii,  marnocalcare),  jurasicului  (calcare),  cretacicului,  ce  apare  la  zi  in  lungul  vailor  dunarene  (calcare,  marnocalcare,  gresii,  conglomerate,  creta,  roci  glauconitice),  eocenului  (calcare,  nisipuri  glauconitice),  tortonianului  (argile,  gresii  calcaroase,  nisipuri),  sarmatianului,  deschis  in  lungul  vailor  si  in  falezele  Marii  Negre  (marne,  argile  nisipoase,  bentonite,  calcare  lumaselice)  si  pliocenului  (marne,  nisipuri,  calcare  lacustre).  Suprafata  podisului  este  acoperita  cu  o  cuvertura  groasa  de  loess.

Platforma  Dobrogei  Centrale  ocupa  partea  de  N  a  judetului  fiind  constituita  dintr-un  fundament  de  sisturi  cristaline,  mezometamorfice  (micasisturi,  amfibolite,  cuartite)  acoperite  de  formatiunea  sisturilor  verzi  (pelite,  sisturi  sericito-cloritoase,  cuartite,  gresii,  conglomerate).  Acestea  din  urma  apar  la  zi  pe  valea  Casimcea.  Peste  acest  soclu,  mult  inaltat  fata  de  Dobrogea  de  Sud,  s-a  depus  o  cuvertura  sedimentara,  partial  inlaturata  de  eroziune,  formata  din  roci  jurasice  (calcare),  cretacice  (pietrisuri,  gresii  glauconitice)  si  sarmatiene  (pietrisuri,  nisipuri),  toate  acestea  acoperite  de  o  cuvertura  de  loess.

Hidrologie

Existenta  stratelor  acvifere  este  in  stransa  legatura  cu  constitutia  litologica  a  rocilor  care  intra  in  alcatuirea  regiunii  respective,  iar  pozitia  lor  este  dependenta  de  conditiile  tectonice  regionale.

In  Dobrogea  sunt  cunoscute  strate  acvifere  subterane,  la  baza  loessului  si  a  depozitelor  deluviale:  in  Pliocen  trei  strate,  in  Sarmatian  doua  strate,  in  Senonian,  Cenomanian  -  Turonian,  Aptian,  Barremian,  Jurasic  si  pe  suprafata  Sisturilor  verzi,  a  rocilor  metamorfice  si  eruptive  cate  un  strat.

Dobrogea  Centrala

Mai  la  sud  de  linia  Peceneaga  -  Camena,  se  dezvolta  zona  Sisturilor  verzi;  acestea  sunt    impermeabile,  astfel  ca  niciunul  dintre  felurile  de  sisturi  verzi  nu  poate  înmagazina  apa.  Numai  grohotisurile  adunate  la  poalele  coastelor  vailor  ce  strabat  platoul  zonei  cu  sisturi  verzi,  amestecate  cu  material  lutos  si  acoperite  cu  un  strat  subtire  de  loess,  permit  formarea  unor  mici  bazine  locale  ce  contin  apa;  puturile  sapate  pana  la  baza  lutului  au  debite  mici,  circulatia  apei  fiind  dificila  (coeficientii  de  permeabilitate  sunt  de  ordinul  10  -3  la  10  -4  cm/sec).  Apa  care  este  in  contact  cu  sisturile  verzi  capata  o  mineralizare  puternica.  In  forajele  din  zona  Navodari  si  in  zona  de  pe  marginea  lacului  Tasaul,  apa  obtinuta  de  la  contactul  Sisturilor  verzi  cu  loessul  este  caracterizata  ca  fiind  nepotabila,  agresiva  fata  de  betoane.  Acest  strat  de  la  baza  loessului,  s-a  denumit  „panza  suprasiluriana”.

In  zona  sisturilor  verzi  se  mai  gaseste  banda  de  calcare  jurasice  din  lungul  Vaii  Casimcea.  Aceasta  reprezinta  o  „zona  de  calcare  masive  cu  circulatie  activa,  neregulata,  prin  fisuri  si  goluri”.  In  zona  satului  Piatra  (Mihail  Kogalniceanu)  se  gaseste  un  izvor  cu  un  debit  ce  variaza  intre  2-3  l/sec,  cunoscut  sub  denumirea  de  „Izvorul  Turcului”.

Dobrogea  de  Sud

La  sud  de  linia  sisturilor  verzi,  adica  la  sud  de  linia  Hirsova  -  Canara,  se  dezvolta  calcarele  jurasice    care  sunt  acoperite  de  un  strat  de  loess  in  cea  mai  mare  parte.

O  parte  din  calcarele  jurasice  sunt  compacte  si  tari,  o  alta  parte  sunt  calcare  moi,  alte  straturi  sunt  brecifiate.  Calcarele  jurasice  prezinta  fisurari,  fracturi,  dislocatii  si  falieri  de  importanta  mai  mult  sau  mai  putin  locala,  prin  care  circula  fie  apa  Dunarii,  fie  apa  din  precipitatiile  atmosferice  care  patrunsa  in  aceste  calcare  jurasice  poate  avea  o  circulatie  neregulata  subterana.

Sondajele  executate  in  calcarele  jurasice  la  Caragea  si  in  zona  Canara,  in  anii  1949  -  1952,  au  indicat  un  nivel  acvifer.  Astfel,  in  zona  Canara,  nivelul  apei  subterane  in  calcare  se  gaseste  la  +10  m  (in  zona  cea  mai  inalta)  si  coboara  spre  Siutghiol,  pana  la  nivelul  acestuia  ca  strat  acvifer.  Patul  acestui  acvifer  este  situat  pe  sisturile  verzi  sau  pe  alte  depozite  impermeabile  mai  vechi  decat  Jurasicul  (cuartite).  Acesta  se  gaseste  la  Caragea  -  Darmen,  la  adancimi  de  500  m  sub  nivelul  Marii  Negre.

La  Caragea  -  Darmen,  Jurasicul,  erodat  pana  la  -20  m,  este  acoperit  de  calcare  barremiene,  peste  care  stau  argilele  aptiene,  care  sunt  impermeabilie  si  constituie  acoperisul  apelor  din  Jurasic.  Stratul  acvifer  de  la  Caragea  -  Dermen,  practic  se  gaseste  in  nisipurile  aptiene,  in  fisurile  cretei  senoniene  si  in  depozitele  cuaternare,  la  un  nivel  ceva  mai  inalt  decat  al  Lacului  Siutghiol  (+2  m  la  +2.5  m).

Exista  la  Caragea  -  Dermen  2  strate  acvifere:  unul  freatic,  care  sta  in  legatura  cu  apele  Lacului  Siutghiol  si  este  alimentat  de  precipitatii  atmosferice,  si  al  doilea  in  calcarele  jurasice,  captiv,  sub  argilele  aptiene.

Sonda  5001  Palazu  Mare,  de  la  nord  de  orasul  Constanta,  a  forat  in  calcare  jurasice  500  m,  in  care  s-a  identificat  un  aflux  puternic  de  apa  prin  fisuri  pe  intreaga  adancime,  nivelul  fiind  usor  ascensional  pana  la  cota  de  +5  m  (NMN).

In  sondajele  de  la  Vasile  Roaita,  adanci  de  478  m,  si  in  sonda  de  la  Eforie  de  438  m,  s-au  intalnit  ape  ascensionale  cu  miros  puternic  de  H2S.  Prezenta  hidrogenului  sulfurat  in  sondele  din  vecinatatea  marii  s-ar  putea  explica  prin  legatura  apelor  subterane  cu  cele  marine,  zona  de  echilibru  fiind  undeva  intre  Eforie  si  Techirghiol.  Debitele  obtinute  din  sondele  de  la  Vasile  Roaita,  Eforie  si  Techirghiol  sunt  importante:  cca  5  l/sec.

La  baza  formatiunilor  jurasice  se  gasesc  in  mai  multe  puncte  izvoare,  fiindca  apa  infiltrata  prin  loess  si  calcarele  jurasice  este  oprita  pe  suprafata  sisturilor  verzi  impermeabile.

Zona  de  calcare  jurasice  acoperita  de  loess  reprezinta  „zona  purtatoare  de  strate  acvifere  freatice  si  ape  cu  circulatie  neregulata  in  profunzime  prin  fisuri”,  iar  portiunile  neacoperite  de  loess  ca  „zone  calcaroase  cu  circulatie  activa,  neregulata,  prin  fisuri  si  goluri”.

Pe  Valea  Carasu,  stratul  acvifer  este  constituit  din  pietrisuri,  nisipuri,  maluri  afanate,  loessuri  re-sedimentate  prin  spalare  de  ape  si  lehmuri.  Puturi  sapate  la  Basarabi  produc,  din  pietrisurile  intalnite  la  12-14m  de  la  suprafata,  debite  de  ordinul  10-12l/sec.  Un  alt  put,  la  Poarta  Alba,  in  nisipuri  si  prafuri  argiloase,  produce  un  debit  de  apa  de  3l/sec.  Alimentarea  stratului  freatic  cuarternar  din  Valea  Carasu  se  face  din  straturile  acvifere  din  versanti,  din  balti  si  pe  prima  parte  a  vaii  Carasu,  din  Dunare.

Zona  de  la  S  de  valea  Carasu  este  caracterizata  de  prezenta  unui  strat  acvifer  cuaternar,  ce  se  gaseste  la  baza  loessului,  patul  fiind  constituit  de  argilele  de  la  partea  superioara  a  complexului  sarmatian,  iar  in  unele  cazuri  de  lehmurile  de  la  baza  loessului.  Acest  strat  acvifer  constituie  sursa  de  alimentare  a  asezarilor  ce  se  gasesc  pe  Platoul  Dobrogean  propriu-zis  (Ciocirlia,  Cobadin,  Topraisar  etc).  Apa  este  in  cantitati  mici,  coeficientii  de  permeabilitate  ai  materialului  loessoid  fiind  redusi  (10-3-10-4  cm/sec).  Mineralizarea  puternica  a  acestor  ape  le  claseaza  intre  cele  nepotabile.

Reteaua  hidrografica  a  teritoriului  judetului  Constanta  se  imparte  in  doua  unitati  distincte  si  anume:  grupa  danubiana  si  grupa  maritima.  Raurile  din  grupa  danubiana  dreneaza  partea  vestica  a  judetului,  majoritatea  lor  terminandu-se  prin  limane  fluviatile.

Topologul  -  izvoraste  din  Podisul  Babadagului,  de  la  o  altitudine  de  200  m,  se  varsa  in  Balta  Bentu  si  are  o  suprafata  totala  de  bazin  de  343  km2,  o  lungime  de  38  km  si  o  panta  medie  a  raului  de  5.4‰.

Teritoriul  judetului  Constanta  este  drenat  numai  de  sectorul  sau  inferior  pe  o  lungime  de  18  km.  La  S  de  Topolog  urmeaza  in  ordine  o  serie  de  rauri  cum  sunt:  Chichirgeaua  (S  =  147  km2,  L=  13  km),  Dunarea  (S=  143  km2,  L  =  50  km),  dupa  care  urmeaza  Urluia  (S=  1356  km2,  L  =  48  km).    Sunt  de  mentionat,  in  continuare,  Valea  Mare  care  se  varsa  in  Lacul  Dunareni,  Canaraua  Fetei  (S  =  2630  km2,  din  care  numai  205  km2  pe  teritoriul  Romaniei)  care  debuseaza  in  Lacul  Oltina  si  alte  4  rauri:  Almalaul,  Girlita,  Cuiu  Jucalcea  si  Cazarlic,  care  converg  catre  Lacul  Girlita,  cu  vai  mult  deformate  de  fenomene  carstice.

Raurile  din  grupa  maritima  dreneaza  in  general  partea  estica  a  judetului.  Cel  mai  important  rau  din  acestea  este  Casimcea  care  isi  are  izvorul  langa  comuna  Razboieni,  in  platforma  inalta  din  jud.  Tulcea,  la  o  altitudine  de  300  m  si  se  varsa  in  Lacul  Tasaul.  Suprafata  totala  a  bazinului  sau  este  de  737  km2,  lungimea  raului  de  60  km,  iar  panta  medie  de  la  izvor  la  varsare  de  5.1‰  .  Pe  teritoriul  judetului  Constanta  suprafata  bazinului  sau  de  receptie  este  de  circa  550  km2,  iar  lungimea  de  45  km.

Afluentul  sau  principal  este  Cartalul,  pe  partea  dreapta,  cu  o  suprafata  de  bazin  de  128  km2  si  o  lungime  de  15  km.  Tot  din  aceasta  grupa  mai  pot  fi  mentionate  raurile  Istria,  Nuntasi  si  Corbu,  toate  la  N  de  raul  Casimcea  si  care  se  varsa  in  lacurile  cu  acelasi  nume,  Dereaua  care  se  varsa  in  Lacul  Techirghiol  si  Albesti  care  debuseaza  in  Lacul  Mangalia.

In  general,  judetul  Constanta  are  o  retea  hidrologica  saraca  a  carei  densitate  medie  este  sub  0.1  km/km2.  Debitele  medii  multianuale  specifice  sunt  scazute,  sub  1  l/s  /km2,  valori  ceva  mai  mari  fiind  numai  in  zonele  de  izvoare  ale  raurilor  Casimcea  si  Topolog.  Debitele  medii  multianuale  sunt  relativ  mici  comparativ  cu  marimea  suprafetelor  bazinelor  de  receptie.  De  la  an  la  an  debitele  medii  anuale  variaza  mult  in  functie  de  conditiile  meteorologice  ale  anului  respectiv.

Urmare  a  ploilor  torentiale,  viiturile  care  se  produc  sunt  de  scurta  durata  (cateva  ore)  si  au  debite  de  varf  foarte  ridicate.

Regimul  de  inghet  caracterizat  pe  baza  datelor  de  la  statia  hidrometrica  Casian,  pe  Casimcea,  arata  ca  fenomene  de  inghet  obisnuite  (gheata  la  mal,  curgeri  de  sloiuri),  apar  in  fiecare  iarna  si  au  o  durata  medie  de  circa  40  zile,  durata  maxima  înregistrata  fiind  de  82  zile  iar  cea  minima  de  11  zile.  Podul  de  gheata  apare,  de  asemenea,  in  mod  obisnuit  in  fiecare  iarna  dar  are  durate  mai  reduse  in  medie  de  25-30  zile.

Dunarea  nu  traverseaza  judetul  Constanta,  dar  reprezinta  limita  acestuia  cu  jud.  lalomita  si  jud.  Calarasi,  pe  o  lungime  de  137  km.  Cateva  date  caracteristice  ale  fluviului  pe  acest  sector:  suprafata  bazinului  de  receptie  la  intrarea  in  judet  este  de  circa  960.000  km2,  lungimea  de  la  izvor  de  2484  km,  iar  panta  de  4  cm/km.  Imediat  in  aval,  Dunarea  se  desparte  in  doua  brate,  Bratul  Borcea  pe  stanga  si  Dunarea  Veche  pe  dreapta  -  care  de  fapt  delimiteaza  la  E  judetul  Constanta  si  la  V  Balta  lalomitei.  Aceste  brate  se  reunesc  intr-un  singur  curs,  dupa  circa  134  km,  la  Vadu  Oii,  dupa  care  urmeaza  o  noua  despletire  in  3  brate:  Cremenea,  Vilciu  si  Macin,  ultimul  delimitand  pe  prima  portiune  jud  Constanta  de  jud  Braila.  In  aval  de  Ostrov  (km  346)  din  Bratul  Dunarea  Veche  se  desparte  Bratul  Bala  care  conflueaza  cu  Bratul  Borcea  la  km  68  si  transporta  un  debit  important  in  acesta.  Debitul  mediu  multianual  al  Dunarii  pe  sector  este  de  circa  6000  m3/s  din  care  circa  90%  sescurge  pe  Bratul  Dunarea  Veche,  procent  care  se  diminueaza  in  aval  de  Bratul  Bala,  la  circa  39%.

Dunărea  delimiteaza  judetul  Constanta  spre  vest,  Podisul  Dobrogei  coboara  abrupt  spre  Dunare  prin  terase  de  abraziune  lacustra  si  fluviatila  cunoscute  ca:  Prispa  Daenilor,  Prispa  Harsovei  sau  platforma  levantina.  Acest  complex  de  trepte  de  relief  este  traversat  de  vai  adanci,  late,  puternic  aluvionate.  Datorita  unor  miscari  de  inaltare  pe  verticala  ale  Podisului  Dobrogei,  malul  drept  al  Dunarii  este  bine  individualizat  fata  de  zona  larga  cuprinsa  in  sectorul  baltii  Ialomitei.

In  amonte  de  Ostrov,  valea  Dunarii  se  desparte  in  doua  brate  principale:  Dunarea  propriu-zisa  spre  est  si  Borcea  spre  vest.  Podul  de  la  Cernavoda  uneste  malul  abrupt  al  Dobrogei  cu  zona  joasa  de  campie  de  la  malul  stang  al  Borcei.

In  sectorul  Vadu  Oii,  cele  doua  brate  se  unesc  intr-o  vale  comuna,  pe  o  lungime  de  2  km;  aici  s-a  realizat  podul  rutier  ce  leaga  Dobrogea  de  restul  tarii.  In  continuare,  valea  se  bifurcă  din  nou  in  bratele  Dunarea  veche  si  Dunarea  noua.  Urmarind  regimul  hidrologic  al  Dunarii  se  constată  unele  particularitati  in  functie  de  structura  fizico-geografica  a  zonei  pe  care  o  strabate.  Alimentarea  cu  apa  este  influentata  de  afluentii  carpatici  si,  in  mica  masura,  de  cei  de  pe  teritoriul  judetului  Constanta.

Variatia  nivelului  Dunarii  este  in  functie  de  caracteristicile  climatului  de  tip  continental,  cu  nivel  maxim  in  luna  mai,  cu  nivel  minim  in  septembrie  si  cu  fenomene  de  inghet  care  apar  frecvent  in  iernile  cand  mase  de  aer  reci  dispre  est  patrund  in  acest  sector.

Apele  acestui  fluviu  transporta  o  mare  cantitate  de  aluviuni,  iar  panta  fiind  redusa  in  aceasta  zona  au  loc  revarsari,  materialele  transportate  in  suspensie  sunt  depuse,  formandu-se  ostroave  bine  consolidate.

In  zona  judetului  Constanta,  Dunărea  are  o  adancime  care  variaza  de  la  1,  30  m  la  23  m,  ceea  ce  permite  realizarea  navigatiei  fluviale,  dezvoltandu-se  unele  localitati  ca  Cernavoda,  Harsova.  Orasul  Cernavoda  are  un  port  dotat  cu  instalatii  moderne  de  manipulare  mecanizata  si  este  prevazut  cu  bazine  destinate  atat  satisfacerii  traficului  de  marfuri  si  calatori,  cat  si  adapostirii  navelor  in  timpul  iernii.  Pentru  judetul  Constanta,  fluviul  Dunarea  este  o  cale  lesnicioasă  de  navigatie,  o  sursa  importanta  de  hidroenergie  si  de  ape  pentru  irigatii.  Lucrarile  de  îndiguire,  de  regularizare  a  cursului,  constructia  de  diguri,  inchiderea  unor  brate  secundare,  dragajele,  intarirea  malurilor  acolo  unde  actiunea  de  eroziune  este  puternica  au  permis  ca  acest  sector  al  Dunarii  sa  ofere  multiple  posibilitati  de  amenajare  si  valorificare  economica.

Marea  Neagra

Apele  Marii  Negre  scalda  linia  de  tarm  din  estul  judetului  Constanta,  o  mare  de  tip  continental  cu  o  suprafata  de  410000  km2.  In  adancime  bazinul  Marii  Negre  este  alcatuit  din  platforma  continentala  care  coboara  până  la  180-200  m  si  reprezintă  30%  din  suprafata  marii.

In  dreptul  tarmului  românesc,  aceasta  platforma  are  aspectul  unei  trepte  late  de  100-200  km.  Un  alt  sector,  povarnisul  continental,  are  adancimea  de  180-200  m  si  1000-1500  m  (10%  din  suprafata  marii),  iar  in  interiorul  bazinului  marin  este  zona  adanca  (abisala)  inconjurata  de  izobata  de  1000-1500  m,  atingand  adancimile  cele  mai  mari  (in  jur  de  2200  m).  Marea  Neagra  are  tarmurile  putin  crestate,  cu  golfuri  larg  deschise,  cu  putine  peninsule  si  insule.

Particularitatile  climatice  ale  uscatului  influenteaza  puternic  regimul  termic  al  apelor  de  la  suprafata  marii,  astfel  temperatura  medie  anuala  a  apelor  marine  in  zona  litoralului  romanesc  este  de  12,  7°C  depasind  temperatura  medie  a  aerului  numai  cu  1°C.  La  Constanta,  vara  se  intalnesc  cele  mai  ridicate  temperaturi  ale  apei  de  22,4°C,  iar  cele  mai  reci  ape  sunt  in  februarie  2,9°C.

Salinitatea  oscileaza  intre  17  %  pe  litoralul  romanesc  si  18  %  in  larg,  iar  in  adancimi  atinge  22  %.  Aceasta  distributie  a  salinitatii  impiedica  patrunderea  oxigenului  in  straturile  mai  adanci  si  ca  urmare,  sub  180  m  pot  trai  doar  bacterii  anaerobe.

Lacurile.

Exista  patru  tipuri  de  lacuri:  limane  fluviatile,  limane  fluvio-maritime,  lagune  si  iazuri.

Lacurile  prezintă  câteva  tipuri  genetice:  limanele  fluviale,  legate  de  Dunare,  sunt  situate  pe  partea  dreaptă  a  acesteia,  in  zona  cuprinsa  între  Harsova  si  Ostrov.  Ele  s-au  format  in  depresiuni  alungite,  meandrate  si  chiar  ramificate,  separate  de  fluviu  prin  depuneri  aluvionare,  indicand  ca  sunt  guri  de  varsare  ale  raurilor.  Astfel  de  lacuri  sunt  Garlita,  Oltina,  Vederoasa,  Baciu,  suprafața  lor  variind  intre  13,  8  km2  si  3,4  km2.  Datorita  nivelului  redus  de  precipitatii  și  evaporatiei  puternice,  raurile  care  alimenteaza  aceste  limane  au  cursul  intermitent,  iar  regimul  lor  hidrografic  este  determinat  de  nivelul  Dunarii,  in  special  de  revarsari.

In  est  este  situata  cea  mai  mare  întindere  lacustra  din  tara,  complexul  Razim-Sinoie  (863,  47  km2)  constituit  din  lagune  si  limane  izolate  de  depunerile  curentului  litoral  de  coasta,  pe  direcția  nord-sud.  Din  acest  complex,  in  judetul  Constanta  se  afla  lacul  Sinoie,  separat  de  mare  prin  grindul  Chituc  si  de  lacul  Zmeica  prin  Insula  Lupilor.

Grindul  Chituc,  format  în  perioade  istorice,  cu  aspect  de  peninsula  nisipoasa,  are  27  km  lungime,  4,3  km  lățime  și  altitudinea  de  2  m.  Este  strabatut  de  portite  si  priboine-canale  care  permit  patrunderea  apelor  marine  si  asigura  pastrarea  valorii  piscicole.

In  vestul  lacului  Sinoie  se  află  lacurile  Istria  si  Nuntasi,  acesta  din  urma  este  deosebit  de  restul  complexului  Razim-Sinoie  datorită  proprietatilor  sale  terapeutice:  concentratia  ridicata  de  saruri  si  namol  de  buna  calitate  care  poate  fi  utilizat  in  tratamente  balneologice.

De  la  Capul  Midia  la  Mangalia  se  afla  mai  multe  limane  fluvio-marine,  Tasaul,  Corbu,  Techirghiol,  Mangalia  si  cateva  lagune,  Siutghiol,  mlastina  Hergheliei.

Lacul  Tasaul  cu  suprafata  de  23,  35  km2  este  situat  in  prelungirea  vaii  Casimcea  si  are  forma  alungita  si  relativ  sinuoasa,  cu  tarmuri  inalte  de  5-12  m.

Lacul  Corbu,  situat  pe  valea  Corbului  are  formă  circular-alungita  si  tarmuri  abrupte,  sapate  in  loess  si  partial  in  calcare.

Lacul  Siutghiol  cu  suprafata  de  19  km2  este  alimentat  de  puternice  izvoare  cu  apa  dulce  si  izolat  de  mare  printr-un  perisip  pe  care  s-a  dezvoltat  statiunea  Mamaia.

Lacul  Tabacarie  cu  suprafata  de  0,98  km2  situat  la  marginea  de  nord  a  orasului  Constanta  intr-un  golf  marin  este  legat  prin  canale  de  lacul  Siutghiol  si  de  Marea  Neagra.

La  sud  de  Constanta  este  amplasat  lacul  Techirghiol  cu  suprafata  de  11,61  km2  format  intr-o  vale  inecata  de  apele  marii  si  apoi  izolata  printr-  un  cordon  de  nisip  de  circa  200  m  latime,  pe  care  se  află  o  cale  ferata,  o  sosea  si  o  plaja  mult  cautata  de  turisti.

La  sud  de  Techirghiol,  in  zona  turistica  Mangalia  Nord,  mlastina  Comorova,  fost  golf  marin,  a  fost  asanata,  pe  locul  ei  amenajandu-se  lacurile  de  agrement  Neptun  (15,  6  ha),  Jupiter  (18,  2  ha),  Tismana  (1,  56  ha).  Mlastina  Hergheliei  (Iezerul  Mangaliei)  ocupă  o  suprafata  de  110  ha,  are  o  forma  relativ  semicirculară  si  este  aproape  in  intregime  colmatata.  Cel  mai  sudic  este  lacul  Mangalia  (2,  6  km2),  situat  in  cuveta  unui  rau  cu  gura  de  varsare  barata  de  perisip.  Are  forma  meandrata,  iar  versantii  au  aspectul  unui  canion.  Prin  construirea  a  doua  baraje  de  pamant  pe  valea  Mangaliei,  au  luat  nastere  lacul  Mangalia,  iazul  Limanu  si  iazul  Hagieni.

Toate  aceste  lagune  și  limane  au  o  deosebita  importanta  economica  pentru  necesitatile  de  apa  industriala,  irigatii  ca  si  din  punct  de  vedere  terapeutic,  piscicol,  cinegetic  si  turistic.  In  partea  central-sudica  a  judetului,  in  zona  semiendoreică,  s-au  format  lacuri  temporare  sau  permanente,  Plopeni,  Negresti,  Negru  Voda  avand  o  importanta  locala  pentru  economie.

Limanele  fluviatile,  formate  prin  bararea  gurilor  de  varsare  a  raurilor  de  catre  aluviunile  Dunarii,  sunt  situate  de-a  lungul  malului  drept  al  fluviului  si  au  adancimi  sub  1.5  m.  Cele  mai  importante  sunt:    Bugeacul  sau  Girlita  (S  =  13.86  km2),  Oltina  (S  =  19  km2),  Mirleanu  (S  =  7.7  km2),  Vederoasa  (6.08  km2)  si  Baciu  (S  =  3.4  km2).  La  acestea  s-ar  mai  putea  mentiona  si  fostele  limanuri  Cochirleni,    Seimenii  Mari  si  Seimenii  Mici  in  prezent  desecate.

Limanele  fluvio-maritime  situate  pe  latura  estica  a  judetului  s-au  format  prin  anastomozarea  gurilor  de  varsare  a  raurilor  de  catre  cordoanele  marine.  Din  aceasta  categorie  fac  parte:  Corbu  sau  Gargalic  (S  =  5.39  km2),  Tasaul  (S  =  22.8  km2),  Agigea  (S  =  0.55  km2),  Techirgiol  (S  =  10.68  km2),  Tatlageac  (S  =  1.41  km2)  si  Mangalia  (S  =  2.61  km2).

Lagunele  sunt  reprezentate  prin  Lacul  Sinoie  (S  =  165.6  km2)  -  component  al  complexului  lacustruRazim,  cu  anexele  sale  Istria  si  Nuntasi-Tuzla,  Lacul  Siutghiol  (S  =  19.56  km2)  cu  anexa  sa  Tabacaria  (S  =  0.96  km2)  din  care  sunt  separate  printr-un  grind  nisipos,  Iezerul  Mangaliei  si  Comorova.

Iazurile  sunt  in  general  mici  si  de  importanta  locala.  Majoritatea  au  fost  amenajate  in  bazinul  Carasu  (37  iazuri).

Apele  subterane

Unele  ape  subterane  provin  din  Dunare  isi  fac  loc  prin  jurasice  din  jurul  Harsovei  si  se  canalizeaza  spre  sud  pe  linia  de  fractura  Topalu-Ovidiu.  Doua  surse  bogate  alimenteaza  lacul;  a  treia  depistata  la  sud  de  Ovidiu,  are  un  debit  de  2000  l/s.  Alte  surse  au  fost  depistate  in  interiorul  judetului,  la  Basarabi  si  Biruinta  120-150  l/s  ca  si  in  sudul  litoralului,  la  coada  lacului  Tatlageac  175  l/s.

Izvoarele  de  ape  minerale,  majoritatea  sunt  ape  termale,  cu  proprietati  terapeutice  ridicate.  Astfel,  in  zona  Harsova  un  foraj  de  mica  adancime  a  dat  de  o  apa  puternic  mineralizata,  cu  temperaturi  de  38-40°C  cu  debit  mare.  Tot  in  zona  Harsovei  se  afla  izvoare  sulfuroase,  cu  namol  negru  care  pot  fi  valorificate  prin  protejarea  zonei  inundabile.  In  zona  Topalu,  se  gasesc  izvoare  hipotermale  26,  5°C  care  pot  fi  folosite  in  cura  interna.  Un  alt  grup  de  izvoare  cunoscute,  utilizate  in  ultimii  ani  cu  foarte  bune  rezultate  sunt  cele  de  la  Mangalia  -  sunt  ape  termale  si  minerale,  sulfuroase,  clorurate,  bicarbonatate,  sodice.

Fenomenele  de  inghet  reprezentate  prin  gheata  la  mal,  sloiuri  sau  pod  de  gheata  cu  ochiuri  si  pod  de  gheata  compact  -  apar  in  fiecare  iarna  si  au  o  durata  totala  medie  de  circa  50  -  60  zile  (podul  de  gheata  complet  avand  o  durata  mai  mica,  de  25  -  45  zile).  Excepţie  face  Lacul  Tabacaria  unde  atat  durata  medie  a  fenomenelor  de  inghet  cat  si  a  podului  de  gheata  sunt  mai  mici,  respectiv  de  42  si  12  zile.Temperatura  medie  anuala  a  apei  lacurilor,  stabilita  pe  baza  datelor  masurate  pe  perioade  relative  reduse,  variaza  intre  10.8°C  si  12.9°C,  cea  mai  mica  fiind  a  lacului  Agigea,  iar  cea  mai  ridicata  a  lacului  Tabacaria.

### 2.3.5. Ecologie  si  zone  sensibile

In  judetul  Constanta  exista  un  numar  de  38  de  arii  naturale  protejate  din  care  21  sunt  rezervatii  naturale  (categoria  IV  IUCN),  12  sunt  monumente  ale  naturii  (categoria  III  IUCN),  iar  5  sunt  rezervatii  stiintifice (categoria  I  IUCN),  36 de arii  protejate  sunt  declarate  la  nivel  national,  iar  2  sunt  declarate  la  nivel  judetean,  prin  hotarari  locale.  Suprafata  totala  a  ariilor  protejate  este  de  19617,1  ha,  ceea  ce  reprezinta  2,77%  din  suprafata  judetului  si  0,082%  din  suprafata  tarii.  Dintre  acestea,  pentru  un  numar  de  11  rezervatii  naturale  s-a  acordat  custodia,  iar  pentru  cele  4  arii  strict  protejate  din  perimetrul  R.B.D.D.  responsabilitatea  admnistrarii  revine  Administratiei  Rezervatiei  Biosferei  Delta  Dunarii .

Pe  teritoriul  judetului  se  regasesc  2  regiuni  biogeografice:  stepica  si  pontica  cu  un  numar  de  20  situri  de  importanta  comunitara  (SCI)  si  un  numar  de  22  arii  de  protectie  avifaunistica  (SPA),  declarate  prin  H.G.  1284/2007  privind  declararea  ariilor  de  protectie  speciala  avifaunistica  ca  parte  integranta  a  retelei  ecologice  europene  Natura  2000  in  Romania.

Siturile  din  Reteaua  Ecologica  Europeana  Natura  2000  includ  34  din  cele  38  de  arii  protejate  la  nivel  national  sau  local.  Astfel,  16  situri  de  protectie  speciala  avifaunistica(SPA)  si  13  situri  de  importanta  comunitara  (SCI)  se  suprapun  total  sau  partial  pe  arii  protejate.  Unele  din  siturile  Natura  2000  pot  include  in  limitele  lor  mai  multe  arii  protejate  de  importanta  nationala  sau  locala.  .

Suprafata  acestora  ocupa  cca  30%  din  teritoriul  judetului  Constanta,  exceptand  zonele  marine,  care  reprezinta  aproximativ  70.000  ha.  Suprafata  totala  a  ariilor  de  protectie  speciala  avifaunistica  este  de  203.755  ha,  iar  cea  a  siturilor  de  importanta  comunitara  148.729  ha  (inclusiv  zona  marina).

Pe  teritoriul  judetului  se  afla  si  o  parte  din  cea  mai  importanta  arie  naturala  protejata  din  reteaua  nationala  si  una  din  cele  mai  reprezentative  la  nivel  mondial,  Rezervatia  Biosferei  Delta  Dunarii,  remarcabila  prin  suprafata  si  biodiversitate.  Este  cea  mai  intinsa  arie  compacta  de  stufarisuri  si  una  din  cele  mai  intinse  zone  umede  din  lume,  habitat  al  pasarilor  acvatice  reprezentate  prin  mai  mult  de  300  de  specii.

Vegetatia

Vegetatia  de  pe  teritoriul  judetului  este  variata,  repartitia  geografica  a  asociatiilor  floristice  este  conditionată  de  clima,  sol  si  relief.  Astfel  in  componenta  vegetatiei  spontane  se  intalnesc  elemente  central-europene,  mediteraneene,  balcanice,  pontice,  unele  din  ele  fiind  endemice.

Conditiile  fizico-geografice  de  pe  teritoriul  judetului  asigura  existenta  unei  mari  diversitati  de  ecosisteme:  de  stepa,  silvostepa,  padure,  precum  si  acvatice  (marine  si  lacustre).

Zona  stepei  cu  limita  superioară  de  50-100  m  altitudine,  cuprinde  cea  mai  mare  parte  din  teritoriul  judetului.  Vegetatia  spontana  este  evidentiata  pe  fașsile  de  păauni  ori  îi  rezervatiile  naturale  si  cuprinde  cu  precadere  elemente  ca  pelinita,  aliorul,  paisul,  firuta  bulboasa,  pirul  crestat,  coliliile,  negara,  coada  soricelului.

Silvostepa  ocupa  spatii  restranse  in  special  in  sud-vestul  judetului,  in  zonele  podisurilor  Oltina  si  Negru  Voda.  Alaturi  de  elemente  caracteristice  padurii,  ca  stejarul  brumariu,  stejarul  pufos  si  mojdreanul  (intalnite  si  pe  litoral,  in  padurile  de  la  Comorova  si  Hagieni),  se  remarca  abundenta  subarboretului  mediteranean  cu  frunze  cazatoare  si  prezenta  unor  specii  sudice  mai  rare.  Subarboretul  acopera  si  coastele  abrupte  din  silvostepa  si  stepa,  formand  tufisuri,  cunoscute  sub  numele  de  sibliac,  alcatuite  din  plante  arbustive  si  arbusti  termofili  ca:  paliurul,  iasomia  salbatica,  scumpia,  carpinita,  migdalul  pitic,  paducelul  si  altele.

Padurea,  in  comparatie  cu  stepa  si  silvostepa,  ocupa  arealul  cel  mai  restrans  din  teritoriul  judetului,  fiind  reprezentata  izolat  pe  litoral  si  cu  oarecare  evidenta  in  partea  sud-vestica  a  judetului.  In  ansamblu,  este  o  padure  de  tip  balcanic,  cu  diferite  specii  de  stejar  -  cerul,  garnita,  stejarul  brumariu  si  pufos,  precum  si  cu  frasin,  jugastru,  carpinita,  tei  argintiu  si  pufos.

In  zona  litorala,  pe  nisipurile  de  origine  marina,  se  intalnesc  frecvent  perisorul,  volbura  de  nisip,  ciucusoara  de  nisip,  lucerna  de  nisip,  varza  de  mare,  mustarul  de  mare,  gusa  porumbelului,  unele  fiind  plante  endemice  sau  rare.

Pe  solurile  saraturate,  de-a  lungul  zonei  nordice  a  litoralului,  apare  o  vegetatie  halofila  de  saraturi,  dominata  de  caprita,  gherin,  balanică,  pipirig  de  mare.

In  lacurile  din  zona  dunareana  sau  de-a  lungul  litoralului,  vegetatia  este  dominata  de  stufarisuri  dominate  de  trestie,  papura,  pipirig,  rogoz,  la  care  se  adauga  plante  submerse  ca  broscarita,  penita.

Fauna

In  zona  de  stepa,  ca  urmare  a  modificarilor  pedoclimatice  survenite  si  a  evoluției  istorico-geografice,  fauna  prezintă  un  amestec  de  elemente  mediteraneene,  balcanice  și  pontice,  unele  fiind  endemice.

Fluctuatiile  petrecute  in  componenta  faunei  au  facut  ca  in  prezent  in  stepa  sa  predomine  rozatoarele  si  pasarile.  Speciile  de  animale  caracteristice  stepei  sunt:  popandaul,  grivanul  cu  coada  scurta,  soarecele  de  stepa,  la  care  se  adauga  iepurele  de  camp,  precum  si  alte  rozatoare.  Cele  mai  tipice  carnivore  de  stepa  dobrogeana  sunt:  dihorul  de  stepa,  dihorul  patat,  nevastuica  si  vulpea  roscata.

Dintre  speciile  de  pasari  caracteristice  stepei  enumerăm:  graurul,  lacustarul,  potarnichea,  prepelita,  ciocarlia,  unele  specii  prezente  numai  in  Dobrogea.  Speciile  de  pasari  rapitoare  care  se  întâlnesc  mai  ales  în  timpul  pasajului,  sunt  eretele  alb  si  sorecarul  mare.  Dintre  soparle  mentionam  soparla  de  stepa  si  gusterul  vargat.  Dintre  nevertebratele  cele  mai  caracteristice  amintim  melcii  si  unele  insecte  ca  greierul  bortos  si  calugarita  Amelis.  In  stepa  se  constata  o  micsorare  a  componentei  specifice  faunei,  a  elementelor  rare,  o  diminuare  a  densitatii  unor  specii  ca  broasca  testoasa  de  uscat,  gusterul  vargat,  sarpele  asiatic,  sarpele  Eryx,  dropia,  sparcaciul,  dihorul  patat.

Fauna  silvostepei  este  mult  mai  bogata  ca  numar  de  specii,  predominand  pasarile,  reptilele  si  batracienii.  Dintre  speciile  caracteristice  padurii  mentionam:  gugustiucul,  turtureaua,  porumbelul  gulerat,  sitarul,  fazanul  (colonizat),  mistretul,  caprioara  si  muflonul  (colonizat).

Fauna  lacurilor  dulci  din  judet  este  reprezentata  prin  pesti  cu  valoare  economică:  crapul,  salaul,  platica,  stiuca,  bibanul,  carasul,  obletul,  babusca,  la  acestea  se  adaugă  molustele,  viermii,  crustaceii.

Fauna  si  flora  Marii  Negre

Marea  Neagra  luata  in  ansamblul  ei  are  o  fauna  si  flora  specifica  bogata,  nemaiintalnita  in  alte  mari  din  acest  motiv  fiind  considerata  un  "unicum  hidrobiologicum".

In  patura  superficiala,  in  masa  apei,  totalitatea  fiintelor  vii  formeaza  așa-numitul  "plancton".  Dupa  tipul  organismelor,  exista  un  "phytoplancton",  care  cuprinde  toate  organismele  vegetale  din  componenta  "planctonului"  (alge  unicelulare)  si  un  "zooplancton",  in  componenta  caruia  intra  toate  organismele  animale  ce  plutesc  liber  în  masa  apei.

Speciile  cele  mai  frecvent  intalnite  de-a  lungul  intregului  an  in  "phytoplancton"  sunt:  Cyclotella  caspia,  Exuviaella  cordata,  Chaetoceros  similis,  Ch.  Socialis,  Scelltonema  costatum,  Nitzchia  seriata.

Zooplanctonul  contine  reprezentanti  in  special  din  clasa  crustaceelor  din  grupele:  Copepode  (Calanus,  Acartia,  Paracalanus,  Pseudocalanus,  Anomalocera),  Cladocere  (Podon,  Evadne,  Penilia,  Daphnia,  Bosmina),  Rotiferi  (Synchaeta,  Keratella),  Protozoare  (Tintinnopsis,  Noctiluca,  Stenosemella).

Tot  in  masa  apei  traiesc  o  serie  intreaga  de  animale,  dintre  care  pestii,  cu  numeroasele  specii  cu  o  mare  valoare  economică.  Asa  este  grupul  sturionilor:  morunul  (Huso  huso),  nisetrul  (Acipenser  guldenstaedti),  pastruga  (Acipenser  stellatus),  furnizorii  icrelor  negre  si  care  se  intalnesc  in  special  in  vecinatatea  gurilor  Dunarii,  in  apele  carora  migreaza  primavara  si  toamna.  Dintre  ceilalti  pesti  cu  o  carne  gustoasa  si  apreciata  amintim  scrumbia  de  Dunare  (Alosa  pontica  pontica),  scrumbia  de  Azov  (Alosa  maeotica  maeotica),  scrumbia  albastra  (Scomber  scombrus),  rizeafca  (Alosa  caspia  nordmanni),  sardeaua  (Sardina  pilchardus  sardina),  labanul  (Mugil  cephalus),  hamsia  (Engraulis  encrasicholus  ponticus),  lufarul  (Pomatomus  saltatrix),  palamida  (Sarda  sarda),  barbunul  (Mullus  barbatus  ponticus),  zarganul  (Belone  belone),  anghila  (Anguilla  anguilla),  aterina  (Atherina  boyeri),  stavidrul  (Trachurus  ponticus),  etc.  Pe  fundurile  nisipoase  din  zona  litorala,  intre  30-80  m,  se  intalneste  calcanul  (Rhombus  maeoticus),  iar  pe  fundurile  nisipoase  de  mai  mici  adâncimi  cambula  (Pleuronectus  flesus),  limba  de  mare  (Solea  nasuta)  ambele  avand  carnea  gustoasa.  Alaturi  de  aceste  ultime  trei  specii,  tot  pe  fundurile  nisipoase  pot  fi  intalniti  reprezentantii  familiei  rechinilor  in  Marea  Neagra:  vulpea  de  mare  (Ruja  clavata),  pisica  de  mare  (Dasyatis  pastinaca),  cainele  de  mare  (Squalus  acanthias).

In  Marea  Neagra  traiesc  putine  mamifere  marine,  ele  sunt  reprezentate  prin  trei  specii  de  delfini:  porcul  de  mare  (Phocaena  phocaena),  delfinul  cel  mai  mic  (circa  1,5  m),  apoi  delfinul  comun  (Delphinus  delphis)  și  delfinul  cu  bot  gros  (Tursiops  truncatus),  cel  mai  mare,  ajungând  la  o  lungime  de  3    m.

Vegetatia  fixata  reprezentata  prin  alge  macrofite,  se  gaseste  localizata  in  apropierea  tarmurilor,  in  special  pe  fundurile  pietroase.

Pe  fundurile  nisipoase  și  nisipo-maloase  intalnim  o  singura  planta  cu  flori,  o  monocotila  marina,  iarba  de  mare  (Zostera  marina)  si  o  specie  de  alga  filamentoasa  verde-galbuie  (Vaucheria  dichotoma).

Flora  algala  macrofitica  la  tarmul  romanesc  este  saraca  in  specii,  in  schimb  cateva  dintre  acestea  sunt  bine  reprezentate  cantitativ,  dand  campuri  bogate  cu  o  biomasa  ridicata.

Dintre  algele  verzi  se  pot  întâlni  frecvent,  de  la  începutul  primaverii  si  pana  la  sfarsitul  toamnei,  Enteromorpha,  Clodophora,  o  alga  filamentoasa  cu  aspect  de  tufa,  salata  de  mare  (Ulva  lactuca),  prezenta  numai  in  sectorul  sudic  (Mangalia-Vama  Veche).  Iarna  si  primavara  se  pot  gasi  pe  stancile  din  apropierea  malului  Urospora  penicilliformis  si  Bryopsis  plumosa,  o  tufa  ale  carei  filamente  au  aspectul  unor  pene  de  culoare  olivacee.

Dintre  algele  brune,  trebuie  amintita  in  primul  rand  cea  mai  mare  alga  de  la  litoralul  nostru,  Cystoseira  barbata,  prezenta  in  tot  cursul  anului,  cu  aspectul  unui  mic  arbust,  depasind  uneori  inaltimea  de  1  m,  mai  abundenta  in  sectorul  sudic.  Iarna  si  primăvara  se  poate  vedea  pe  pietrele  de  la  mal  o  alga  cu  talul  sub  forma  de  filamente  lungi  si  mai  groase,  Scytosiphon  lomentaria,  insotita  de  tufele  mici  si  maronii  ale  micutei  alge  brune  Ectocarpus.

Algele  rosii  sunt  cele  mai  numeroase  in  apele  litoralului  nostru.  De-a  lungul  intregului  an  pot  fi  intalnite  in  cantitati  mari  speciile  de  Ceramium,  Callithamnion  corymbosum,  Polysiphonia.

Iarna  si  primavara,  pe  pietrele  stropite  de  valuri  se  gasesc  filamentele  neramificate  ale  firavei  alge  rosii  Bengia  fuscopurpurea,  iar  in  masa  apei  o  alga  cu  talul  ca  o  frunza  rosie-maronie,  foarte  subtire,  Porphyra  leucosticta.

Solul

Solul  este  format  din  particule  minerale,  materii  organice,  apa,  aer,  organisme  vii.  Este  un  sistem  dinamic  care  îndeplineste  multe  functii  si  este  vital  pentru  activitatile  umane  si  pentru  supravietuirea  ecosistemelor.  Ca  interfata  dintre  pamant,  aer  si  apa,  solul  este  o  resursa  neregenerabila.

In  functie  de  destinatia  lor,  terenurile  se  impart  in  mai  multe  categorii:

- Terenuri  cu  destinatie  agricola;

- Terenuri  cu  destinatie  forestiera;

- Terenuri  aflate  permanent  sub  ape;

- Terenuri  din  intravilan,  aferente  localitatilor  urbane  si  rurale  pe  care  sunt  amplasate            constructiile,  alte  amenajari  ale  localitatilor,  inclusiv  terenurile  agricole  si  forestiere;

- Terenuri  cu  destinatii  speciale  cum  sunt  cele  folosite  pentru  transporturile  rutiere,  feroviare,  navale  si  aeriene,  plajele,  rezervatiile,  monumentele  naturii,  ansamblurile  si  siturile  arheologice  si  istorice  etc.

Fondul  funciar  reprezintă  una  din  cele  mai  importante  resurse  naturale  ale  tarii  si  a  fost  reglementat  prin  Legea  nr.  18/1991  cu  modificarile  si  completările  ulterioare.  Acesta  este  descris  prin  doi  indicatori  majori:  dimensiunea  categoriilor  de  teren  si  schimbarile  aparute  in  utilizarea  terenurilor.

Din  totalul  suprafeței  de  707129  ha,  inregistrate  in  evidenta  statistică  a  terenurilor  conform  datelor  transmise  de  DAJ  Constanta,  aproape  80%  sunt  terenuri  agricole  (558000  ha),  restul  de  20%  fiind  terenuri  neagricole  (ha).

In  perioada  2007-  2014,  la  nivelul  judetului  Constanta,  suprafata  de  teren  agricol  este  repartizată  astfel:

Tabel 2.3.5 -1. Categorii de folosinta teren agricol

| Nr. Crt. | Categoria de folosinta | Suprafata (ha) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Arabil | 485802 | 485802 | 485702 | 485622 | 484154 | 484154 | 484100 | 484168 |
| 2 | Pasuni | 61179 | 61779 | 61779 | 61779 | 58693 | 58639 | 58700 | 58713 |
| 3 | Fanete si pasuni naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vii | 13343 | 11541 | 12048 | 11459 | 11563 | 11563 | 11600 | 11543 |
| 5 | Livezi | 3477 | 3427 | 3512 | 3740 | 3794 | 3794 | 3800 | 3700 |
| TOTAL TEREN AGRICOL | 564401 | 562549 | 562549 | 563041 | 562600 | 558000 | 558200 | 558204 |

Sursa  date  OSPA  Constanta, actualizare cu date din Raport annual privind starea Mediului

Solurile  din  judetul  Constanta  prezinta  o  mare  diversitate  de  conditii  genetice  si  de  mediu.  In  general,  in  conditii  naturale  fertilitatea  si  potentialul  de  productie  al  acestor  soluri  permit  diversificarea  structurii  culturilor.  In  ultima  perioada,  datorita  atat  modificărilor  climatice  cat  si  factorului  uman  starea  fertilitatii  solurilor  a  scazut,  crescand  suprafetele  cu  terenuri  degradate.  Din  punct  de  vedere  genetic  majoritatea  solurilor  au  ca  material  parental  loessul  care  contribuie  la  degradarea  mai  rapida  a  solurilor.  Situatia  privind  tipurile  de  sol  intalnite  pe  suprafata  cartata  in  perioada  2002  -2012  este  redata  in  tabelul  de  mai  jos:

Tabel 2.3.5-2. Tipuri de sol

| Tipuri de sol | Suprafata (ha) | Procentual (%) |
| --- | --- | --- |
| protisoluri | 42290 | 13,94 |
| cernosoluri | 245152 | 80,93 |
| hidrisoluri | 3690 | 1,22 |
| salsodisoluri | 2485 | 0,82 |
| antrisoluri | 11829 | 3,91 |
| altele | - | - |
| TOTAL | 302961 |  |

(Sursa  date  OSPA  Constanta)

Potentialul  productiv  al  terenurilor  este  reflectat  de  nota  de  bonitare  pentru  folosinte  si  culturi  agricole.  Nota  de  bonitare  rezultă  din  cumularea  favorabilitatii  factorilor  principali  şi  anume:  temperatură  medie  anuala,  precipitatii  medii  anuale,  stare  de  gleizare,  de  pseudogleizare  a  solului,  salinizare  si  alcalizare  a  solului,  textura  solului  in  orizontul  superior,  gradul  de  poluare  a  solului,  panta  terenului,  alunecari  de  teren,  adancimea  apei  freatice,  inundabilitate,  porozitate  totala,  continutul  de  carbonat  de  calciu  total,  reactia  solului,  volumul  edafic,  rezerva  de  humus,  excesul  de  umiditate  de  suprafata.

Fiecare  cultura,  in  funcţie  de  factorii  enumerati  mai  sus  si  fiecare  folosinta  primesc  diferiţi  coeficienti  care  variaza  intre  0  si  1,  dupa  cum  insusirea  respectiva  este  total  nefavorabila  sau  optima  pentru  exigentele  folosintei  sau  plantei  luate  în  considerare.  Notele  de  bonitare  pentru  conditii  naturale  se  obtin  inmultind  cu  100  produsul  coeficientilor  indicatorilor  enumerati  mai  sus.

Pentru  categoria  de  folosinta  arabil  nota  de  bonitare  naturala  reprezinta  media  aritmetica  a  notelor  de  bonitare  pentru  8  culturi  cu  aria  de  raspandire  cea  mai  mare  si  anume:  grau,  orz,  porumb,  floarea-soarelui,  sfecla  de  zahar,  cartof,  soia  si  mazare/fasole,  iar  pentru  livezi  este  media  aritmetica  a  notelor  pentru  speciile:  mar,  par,  prun,  la  care  se  adauga,  după  caz,  nota  speciei  cires-visin  ori  piersic-cais.  Pentru  vita  de  vie  nota  de  bonitare  naturala  este  media  aritmetica  a  celor  doua  categorii.

Gruparea  terenurilor  in  clase  de  calitate  se  face  in  functie  de  nota  de  bonitare  naturala  pentru  categoria  de  folosinta  existenta  in  momentul  cartarii,  dupa  cum  urmeaza:

Tabel 2.3.5-3. Clasa de calitate soluri

| Clasa de calitate | puncte de bonitare |
| --- | --- |
| Clasa I | 81-100 puncte de bonitare |
| Clasa a II-a | 61-80 puncte de bonitare |
| Clasa a III-a | 41-60 puncte de bonitare |
| Clasa a IV-a | 21-40 puncte de bonitare |
| Clasa a V-a | 1-20 puncte de bonitare |

(Sursa  date  OSPA  Constanta)

Incadrarea  terenurilor  în  clase  de  pretabilitate  se  realizeaza  pe  criteriul  factorilor  limitativi  ai  productiei  in  cazul  unei  anumite  folosinte  (arabil,  livezi,  vii,  pajisti).

Gruparea  terenurilor  se  face  în  6  clase  de  pretabilitate  (I-VI),  in  functie  de  intensitatea  factorului  sau  factorilor  limitativi  sau  restrictivi  pentru  producţia  agricola.  Semnificatia  claselor  de  pretabilitate  este  redata  in  tabelul  de  mai  jos:

Tabel 2.3.5-4. Gruparea terenurilor functie de pretabilitate

| Clasa de pretabilitate | Tipul de teren |
| --- | --- |
| Clasa I | - terenuri fara limitari sau restrictii (nu ridica probleme de folosire) |
| Clasa II | - terenuri cu limitari sau restrictii slabe (ridică probleme relativ simple in folosire, in general de prevenire a unor procese sau fenomene de degradare) |
| Clasa III | - terenuri cu limitari sau restrictii moderate (ridica probleme mai complicate de folosire, amenajare, ameliorare) |
| Clasa IV | - terenuri cu limitari sau restrictii severe (ridica probleme relativ dificile de amenajare, ameliorare, exploatare) |
| Clasa V | - terenuri cu limitari sau restrictii foarte severe care pot fi partial corectate (pot fi utilizate intr-un anumit scop numai dupa corectarea unor limitari) |
| Clasa VI | - terenuri cu limitari sau restrictii extrem de severe, care nu pot fi corectate (si deci improprii pentru utilizare intr-un anumit scop) |

Sursa  date  OSPA  Constanta

Repartitia  terenurilor  pe  clase  de  pretabilitate  in  judetul  Constanta  (s-au  avut  in  vedere  terenurile  cartate,  cat  si  faptul  ca  anumite  suprafete  nu  mai  sunt  ocupate  cu  anumite  culturi)  este  prezentata  in  tabelul  de  mai  jos:

Tabel 2.3.5-5. Clase de pretabilitate teren

| Nr. crt. | Specif. | U.M. (ha) | Clase de pretabilitate ale solurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | Total cartat |
| 1 | Arabil | ha | 62805 | 115149 | 64345 | 8793 | 8254 | 714 | 260060 |
| 2 | Pasuni | ha |  | 961 | 4351 | 29545 |  |  | 34821 |
| 3 | Vii | ha |  |  |  | 4909 | 1025 | 849 | 6783 |
| 4 | Livezi | ha |  |  | 3 | 1 |  | 1293 | 1297 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 302961 |

Sursa  date  OSPA  Constanta

Dupa  cum  se  observa  in  tabelul  de  mai  sus  terenurile  arabile  se  incadreaza  cu  preponderenta    in  clasa    a  II-a  de  calitate,  ajungand  pana  la  61-80  puncte  de  bonitare.  In  perioada  2002-2012,  la  nivelul  judetului  Constanta  au  fost  cartate  302961  ha.

In  judetul  Constanta,  datorita  particularitatilor  climatice  si  de  relief,  ca  si  altor  cauze  (ape  subterane,  depozite  superficiale,  vegetatie),  predomina  solurile  tipice  de  climat  arid,  cele  mai  intalnite  fiind  cernoziomurile  si  solurile  balane.

Cernoziomurile  ocupă  cea  mai  mare  parte  din  suprafata  judetului  si  au  cea  mai  ridicata  fertilitate  naturala.  Ele  s-au  format  in  partile  centrala  si  estica  a  judetului,  pe  loess-uri,  argile,  aluviuni,  unde  stratul  acvifer  este  pana  la  20  m  adancime.  După  procentul  de  humus  si  gradul  de  spalare  a  carbonatilor,  se  intalnesc:  cernoziomul  carbonatic  (cel  mai  întins),  castaniu,  ciocolatiu  și  levigat  (amestecat).  Zona  cernoziomului  carbonatic  se  desfasoara  pe  suprafata  cuprinsa  intre  Negru  Voda  si  Ion  Corvin  la  sud  si  Cogealac  si  Pantelimon  la  Nord.

De  asemenea,  cernoziomul  carbonatic  se  afla  in  zona  litorala,  intre  Istria  si  Corbu  si  la  sud  de  Constanta.  Celelalte  subtipuri  se  află  in  fasii,  astfel:  cele  castanii  si  ciocolatii  sunt  dispuse  intre  zona  centrala  si  cea  litorala  a  solurilor  carbonatice  si  in  prelungirea  lor,  iar  cele  levigate  se  remarca  mai  ales  la  sud  de  Techirghiol  si  Costinesti  si  in  sud-vestul  judetului.

Solurile  balane  se  afla  in  vestul  judetului,  formand  o  fasie  spre  Dunare,  mai  ingusta  intre  Rasova  si  Cernavoda,  din  ce  în  ce  mai  lata  spre  Topalu  si  Harsova,  pana  la  Garliciu.  Ocupa  in  general  relieful  cu  altitudini  joase,  trecand  in  cernoziomuri  odata  cu  cresterea  altitudinii.  Solurile  balan  tipic  si  balan  inchis  sunt  folosite,  prin  masuri  de  ameliorare,  la  cultivarea  unor  cereale  si  plante  tehnice  (grau,  orz,  floarea-soarelui).  Solurile  balan  slab,  moderat  erodat  sunt  folosite  pentru  pasuni.

Alte  tipuri  de  soluri  (de  paduri  xerofile,  litomorfe,  aluviale,  etc.)  apar  insular  si  pe  mici  suprafete.  Specifice  litoralului  in  zona  Razim-Sinoie  sunt  solurile  saline  si  alcaline.

Resurse  naturale  in  subsol.

Au  fost  descoperite  minereuri  de  fier  in  zona  Palazu  Mare.

Substante  si  roci  utile  ca  materiale  de  constructii:  fosforite  la  Pestera,  Ivinezu;  creta  la  Basarabi,  Medgidia,  Nazarcea;  diatomit  la  Adamclisi,  Zorile,  Urluia,  Rasova;  bentonit  la  Adamclisi;  calcar  la  Mircea  Voda,  Saligny,  Medgidia,  Techirgiol,  Hirsova,  Topalu,  Corbu,  Lespezi,  Deleni  etc.;  dolomite  la  Ovidiu;  caolin  la  Tibrinu,  Basarabi,  Cuza  Voda  etc;  sisturi  verzi  si  cuartite  la  Istria,  Mihai  Viteazu,  Pantelimon,  Fantanele;  nisipuri  glauconitice  si  cuartoase  la  Remus  Opreanu  (Medgidia).  Acesora  li  se  adauga  apele  minerale  de  la  Mangalia  si  Topalu.

Biodiversitatea

Judetul  Constanta  se  remarca  printr-un  numar  important  de  habitate  naturale,  si  seminaturale  cu  o  mare  diversitate,  raspandite  in  toate  mediile,  acvatic,  terestru  si  subteran  astfel:

- Habitate  acvatice:  habitate  acvatice  dulcicole,  salmastre,  marine  si  costiere;

- Habitate  terestre:  habitate  de  padure,  de  pajisti  stepice  si  tufarisuri  (local  denumite  si  bleacuri),  habitate  de  silvostepa,  habitate  de  mlastini  si  turbarii;

- Habitate  subterane:  habitate  cavernicole  sau  de  pestera.

In  contrast  cu  zonele  naturale,  apar  peisaje  puternic  antropizate,  aflate  intr-o  continua  transformare.  Interventia  omului  s-a  facut  simtita  in  mai  multe  directii:  agricultura,  industrie,  cai  de  comunicatie,  turism,  etc.

Activitatile  antropice  sunt  numeroase  si  diverse,  multe  avand  un  impact  semnificativ  asupra  ecosistemelor  si  biodiversitatii.  Printre  principalele  activitati  umane  cu  impact  asupra  mediului  se  pot  enumera:  agricultura,  pescuitul,  vanatoarea  si  braconajul,  mineritul,  urbanizarea,  zone  industriale  sau  comerciale,  depozitarea  deseurilor  menajere,  industriale  si  inerte  in  conditii  improprii,  retele  de  comunicare,  turismul,  poluarea  s.a.

In  judetul  Constanta  exista  un  numar  de  38  de  arii  naturale  protejate  din  care  21  sunt  rezervatii  naturale  (categoria  IV  IUCN),  12  sunt  monumente  ale  naturii  (categoria  III  IUCN),  iar  5  sunt  rezervatii  stiintifice  (categoria  I  IUCN),  36  de  arii  protejate  sunt  declarate  la  nivel  national,  iar  2  sunt  declarate  la  nivel  judetean,  prin  hotarari  locale.  Suprafata  totala  a  ariilor  protejate  este  de  19617,1  ha,  ceea  ce  reprezinta  2,77%  din  suprafata  judetului  si  0,082%  din  suprafata  tarii.  Dintre  acestea,  pentru  un  numar  de  11  rezervatii  naturale  s-a  acordat  custodia,  iar  pentru  cele  4  arii  strict  protejate  din  perimetrul  R.B.D.D.  responsabilitatea  admnistrarii  revine  Administratiei  Rezervatiei  Biosferei  Delta  Dunarii.

Pe  teritoriul  judetului  se  regasesc  2  regiuni  biogeografice:  stepica  si  pontica  cu  un  numar  de  20  situri  de  importanta  comunitara  (SCI)  si  un  numar  de  22  arii  de  protectie  avifaunistica  (SPA),  declarate  prin  H.G.  1284/2007  privind  declararea  ariilor  de  protectie  speciala  avifaunistica  ca  parte  integranta  a  retelei  ecologice  europene  Natura  2000  in  Romania.

Siturile  din  Reteaua  Ecologica  Europeana  Natura  2000  includ  34  din  cele  38  de  arii  protejate  la  nivel  national  sau  local.  Astfel,  16  situri  de  protectie  speciala  avifaunistica(SPA)  si  13  situri  de  importanta  comunitara  (SCI)  se  suprapun  total  sau  partial  pe  arii  protejate.  Unele  din  siturile  Natura  2000  pot  include  in  limitele  lor  mai  multe  arii  protejate  de  importanta  nationala  sau  locala.  Lista  siturilor  Natura  2000  se  regaseste  in  Anexa  ….

Suprafata  acestora  ocupa  cca  30%  din  teritoriul  judetului  Constanta,  exceptand  zonele  marine,  care  reprezinta  aproximativ  70.000  ha.  Suprafata  totala  a  ariilor  de  protectie  speciala  avifaunistica  este  de  203.755  ha,  iar  cea  a  siturilor  de  importanta  comunitara  148.729  ha  (inclusiv  zona  marina).  Pe  teritoriul  judetului  se  afla  si  o  parte  din  cea  mai  importanta  arie  naturala  protejata  din  reteaua  nationala  si  una  din  cele  mai  reprezentative  la  nivel  mondial,  Rezervatia  Biosferei  Delta  Dunarii,  remarcabila  prin  suprafata  si  biodiversitate.  Este  cea  mai  intinsa  arie  compacta  de  stufarisuri  si  una  din  cele  mai  intinse  zone  umede  din  lume,  habitat  al  pasarilor  acvatice  reprezentate  prin  mai  mult  de  300  de  specii.

### 2.3.6. Zone  urbane  si  rurale  /Modul  de  folosinta  al  terenurilor

Zona  Metropolitana  Constanta  constituita  din  localitati  la  cel  mult  30  km  de  Constanta,  este  formata  din  14  localitati,  din  care  6  orase  (Constanta,  Navodari,  Ovidiu,Basarabi,  Techirghiol  si  Eforie)  si  8  comune  (Agigea,  Cumpana,  Valul  lui  Traian,  Poarta  Alba,  Lumina,  Corbu,  Mihail  Kogalniceanu  si  Tuzla)  incluzand  si  satele  aferente.  Populatia  Zonei  Metropolitane  Constanta  este  de  aproximativ  550.000  locuitori  reprezentand  65  %  din  populatia  judetului  Constanta.

Utilizarea  terenurilor

Din  suprafata  totala  a  judetului  de  707129  ha,  79,75  %  reprezinta  suprafata  agricola  (68,76%  arabil),  5,68  %  reprezinta  padurile  si  alte  terenuri  cu  vegetatie  forestiera  si  6,44%  ape  si  balti.

Tabel 2.3.6-1. Utilizarea terenurilor

|  | Suprafata judet Constanta (km2) |
| --- | --- |
| Suprafata totala a fondului funciar | 707,1 |
| Suprafata agricola | 563,9 |
| Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera | 72,3 |
| Ape si balti | 45,6 |
| Constructii | 29,7 |
| Drumuri si cai ferate | 13,2 |
| Alte suprafete | 14,5 |

Repartitia  terenurilor  pe  tipuri  de  folosinta,  din  judetul  Constanta,  este  redata  in  urmatorul  tabel:

Tabel  2.3.6-2:  Suprafete  si  utilizarea  terenului  in  judetul  Constanta

|  | Suprafata judet Constanta (km2) | Suprafata Regiune (km2) |
| --- | --- | --- |
| Suprafata agricola | 563,9 | 23.289,70 |
| - arabil | 486,2 |  |
| - pasuni | 61,3 |  |
| - fanete | - |  |
| - vii si pepiniere viticole | 12,4 |  |
| - livezi si pepiniere pomicole | 4,0 |  |
| Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera | 72,3 | 5.635,72 |
| Ape si balti | 45,6 | 4.669,93 |
| Alte suprafete (constructii) | 14,5 | 2.166,74 |

Sursa:  PRGD-Regiunea  2  SE

## INFRASTRUCTURA

### 2.4.1.Sistemele  de  furnizarea  a  apei  si  de  canalizare

Conform  recensamantului  din  anul  2011  populatia  Judetului  Constanta  a  fost  estimata  la  630.679  locuitori,  din  care  69,4%  locuitori  din  zona  urbana  si  numai  30,6%  din  zona  rurala.  Din  acest  punct  de  vedere,  judetul  Constanta  este  unul  din  judetele  cu  cel  mai  ridicat  nivel  de  urbanizare,  semnificativ  deasupra  mediei  nationale  (unde  populatia  urbana  reprezinta  55,1%)  dar  de  asemenea  si  deasupra  mediei  regionale  Sud  Est  (55,0%).

Judetul  Constanta  cuprinde  3  municipii,    Constanta,  Mangalia  si  Medgidia,  cu  o  populatie    de 319.168,  42.525 si respectiv 46.407 locuitori (populatie dupa domiciliu– Anuarul statistic ianuarie 2015).

In  total  judetul  numara  39  de  aglomerari  cu  o  populatie  echivalenta  (p.e)  mai  mare  de  2.000  locuitori  si  un  numar  mare  de  sate  si  comune  cu  p.e  mai  mica  de  2.000,  totalul  populatiei  echivalente  pe  judet  este  de  939.643.

Serviciile  de  alimentare  cu  apa  potabila  si  canalizare  pentru  o  parte  a  localitatilor  din  judet  sunt  furnizate  de  catre  SC  RAJA  Constanta  SA.  Din  totalul  asezarilor  umane  din  judetul  Constanta,  82%  sunt  prevazute  cu  sisteme  de  alimentare  cu  apa  si  56%  cu  sisteme  de  canalizare.

Accesul  la  instalatiile  de  apa  potabila  si  canalizare  menajera  in  judetul  Constanta  pot  fi  centralizate  dupa  cum  urmeaza:

Tabel 2.4.1-1    Centralizatorul  informatiilor  privind  alimentarea  cu  apa  in  judetul  Constanta

| Note | Populatia 2013 | % din total populatie |
| --- | --- | --- |
| Alimentare cu apa centralizata existenta Populatie racordata | 514.765 | 82% |
| Alimentare cu apa centralizata existenta Populatie neracordata | 115.914 | 18% |
| Total | 630.679 | 100.00% |

Tabel 2.4.1-2  Centralizatorul  informatiilor  privind  sistemul  de  apa  uzata  in  judetul  Constanta

| Note | Populatia 2013 | % din total populatie |
| --- | --- | --- |
| Sistem existent de apa uzata - Populatie racordata | 353.010 | 56% |
| Sistem existent de apa uzata - Populatie neracordata | 277.669 | 44% |
| Total | 630.679 | 100.00% |

Din  aceste  doua  tabele  pot  fi  facute  urmatoarele  observatii:

- sunt  multe  localitati  in  care  exista  sistem  de  alimentare  cu  apa,  dar  nu  exista  canalizare;

- localitatile  cu  instalatii  existente  au  nevoie  de  o  imbunatatire  a  conectivitatii;

- se  promoveaza  scheme  de  alimentare  cu  apa  in  zonele  rurale  prin  programe  de  finantare  ;

- se  promoveaza  scheme  de  canalizare,  dar  sunt  insuficient  asigurate  pentru  populatiile  intre  2.000  si  10.000.

Servicii  de  alimentare  cu  apa  la  nivelul  judetului  Constanta

Rata  de  racordare  la  rezervele  centralizate  de  apa  arata  discrepante  intre  mediul  urban  si  cel  rural.  De  asemenea,  este  de  asteptat  si  evident  ca  vor  exista  rate  mai  mari  de  racordare  in  comunitatile  mai  mari,  asa  cum  este  prezentat  in  tabelele  de  mai  jos:

Tabel 2.4.1-3  Racordarea  la  sistemul  de  alimentare  cu  apa

| Descriere | Rata de racordare la sistemul de alimentare cu apa |
| --- | --- |
| Zona urbana | 64 % |
| Zona rurala | 18 % |
| Total | 82 % |

Rata  generala  de  racordare  este  peste  media  in  Romania,  care  este  de  52%,  si  trebuie  imbunatatita  pentru  a  o  aduce  la  standardele  UE.

Servicii  de  apa  uzata  la  nivelul  judetului  Constanta

Modelul  ratei  de  racordare  la  retelele  centralizate  de  apa  uzata  este  similar  cu  cel  observat  la  alimentarea  cu  apa,  doar  ca  localitatile  mai  mari  au  instalatii  de  apa  uzata,  in  timp  ce  localitatile  mai  mici  nu  au  astfel  de  instalatii.

Totusi,  in  multe  comunitati  rurale  sunt  foarte  putine  localitati  cu  instalatii  de  apa  uzata  si  aici  apar  deficientele  majore.

Prin  aceasta  se  intelege  ca  multe  dintre  comunitatile  rurale  si  dintre  acelea  neracordate  la  instalatiile  centralizate  de  apa  uzata  utilizeaza  fose  septice.  Desi  aceste  sisteme  de  tratare  cu  fosa  septica  pot  asigura  tratament  adecvat  daca  sunt  construite  corespunzator,  exista  dovezi  ca  utilizarea  foselor  septice  nu  este  bine  gestionata  si  standardele  sanitare  nu  sunt  respectate.

Tabel 2.4.1-4  Racordari  la  retelele  de  apa  uzata

| Descriere | Rata de racordare la retelele de apa uzata |
| --- | --- |
| Zona urbana | 55 % |
| Zona rurala | 1 % |
| Total | 56 % |

Diferentele  dintre  ratele  de  racordare  in  zonele  urbane  si  rurale  sunt  foarte  mari  si  se  anticipeaza  ca  prin  crearea  de  aglomerari  pentru  servicii  de  apa  uzata  va  ajuta  la  oferirea  de  alternative  pentru  reducerea  acestor  diferente  in  modul  cel  mai  eficient  din  punct  de  vedere  economic.

Alimentarea  cu  apa

Resursele  de  apa  de  suprafata  din  interiorul  judetului  Constanta  sunt  dependente  direct  de  reteaua  de  ape  curgatoare  care  are  debite  oscilante  (caracteristica  densitatii  foarte  scazute  a  retelei  hidrografice,  de    0,1  km/km2  este  faptul  ca  reprezinta  cea  mai  redusa  valoare  de  pe  teritoriul  tarii).  O  alta  caracteristica  proprie  este  prezenta  marginala  a  numeroase  lacuri  –  limane  fluviatile  sau  fluvio-marine    si  existenta  fluviului  Dunarea  si  respectiv  a  Marii  Negre  care  bordeaza  teritoriul  judetului  la  vest  si  est.

Resursele  de  apa  subterana  sunt  dependente  de  conditiile  structurale,  geologice  si  hidrogeologice  existente  pe  teritoriul  judetului  Constanta  care  apartine  de  doua  mari  unitati  separate  de  o  falie  tectonica  regionala  denumita  „linia  de  incalecare  Capidava  –  Ovidiu”,  dupa  numele  celor  doua  localitati  extreme.

Masuratorile  pentru  Nivelurile  si  calitatea  resurselor  de  apa  de  suprafata,  precum  si  al  resurselor  de  apa  subterana  este  asigurat  de  Directia  Apelor  Dobrogea  –  Litoral  Constanta  si  de  Agentia  pentru  Protectia  Mediului  a  judetului  Constanta.

Aglomerarile  urbane  aflate  de-a  lungul  litoralului  Marii  Negre,  au  resurse  de  apa  subterana  exploatate  prin  sisteme  de  alimentare  cu  apa  existente.  Aceste  sisteme  sunt  solicitate  diferit:  in  functie  de  sezon  estival  cu  un  varf  maxim  in  lunile  iulie  si  august  se  inregistreaza  coborari  spectaculoase  ale  nivelelor  piezometrice  ale  acviferelor,  cu  reveniri  in  intersezon  si  implicit  cu  realimentarea  si  refacerea  rezervelor  de  apa  initiale  cauzate  de  un  aflux  important  dinspre  muntii  Prebalcanici  din  Bulgaria.

In  Romania,  nivelul  admis  pentru  nitrati  in  apa  potabila,  este  in  conformitate  cu  recomandarile  Organizatiei  Mondiale  a  Sanatatii  (OMS),  care  sunt  prezentati  in  tabelul  urmator:

Tabel 2.4.1-5  Nivelele  admise  pentru  nitrati  si  nitriti

| Parametru | Maximum admis | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Nitriti | 0.50 mg/l | Expunere pe termen scurt |
| Nitrati | 50.0 mg/l | Expunere pe termen scurt |

Sursele  subterane  de  pe  teritoriul  judetului  Constanta  nu  corespund  in  totalitate  conditiilor  minime  privind  calitatea  apei  impuse  de  Directiva  Consiliului  80/778/CEE,  prezentand  uneori  depasiri    ale  valorii  limita  a  indicatorului  nitrati  (ex:  Biruinta,  Dumbraveni,  Independenta,  Movila  Verde,  Valcele,  Tataru,  Albesti,  Crucea  si  Mihai  Viteazu),  atat  in  cadrul  sursei,  cat  si  la  rezervoare,  conform  analizelor  de  laborator  efectuate  in  cadrul  Laboratorului  de  Apa  Potabila  al  Departamentului  de  Calitate  din  cadrul  S.C.  RAJA  Constanta  S.A..

### 2.4.2. Furnizarea  gazelor  naturale

In anul 2009 se inaugurau 700 de kilometri de reţea de distribuţie gaze naturale, cu instalaţiile aferente (staţii de reglare, filtrare, măsurare etc.) dezvoltate în municipiul Constanţa (inclusiv în staţiunea Mamaia şi în Palazu Mare), precum şi în localităţile Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Lumina şi Cumpăna.

Actualmente în județul Constanța sunt amplasate 16 sisteme de distribuție a gazelor naturale. Iată care sunt acestea: Lazu, Cogealac, Constanța, Mamaia; Palazu Mare, Cumpăna, Lumina, Medgidia, Mihail Kogalniceanu, Mamaia-Sat, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, Valu lui Traian, Corbu  si Cuza Vodă.

„Datorită modului în care au fost realizate toate aceste investiţii, consumatorii beneficiază de unul dintre cele mai moderne şi sigure sisteme de distribuţie de gaz natural din România”,

### Sisteme  de  incalzire

Tabel 2.4.2-1: Distributia energiei termice in judetul Constanta (la nivelul anului 2007)

| Judetul Constanta | Localitati in care se distribuie energie termica |
| --- | --- |
| Total | 10 |
| din care: municipii si orase | 9 |

Constanta se afla pe locul al treilea in topul judetelor din Romania cu cele mai multe debransari de la sistemul centralizat de incalzire in 2014, peste 2.500 de familii optand pentru un sistem individual de incalzire a locuintei.

Ultimii ani au adus debransari masive de la sistemul centralizat de incalzire din judetul Constanta. Astfel, in ultimii 5 ani, incepand cu luna ianuarie 2010 si pana in decembrie 2014, peste 7.000 de familii au optat pentru un sistem individual de incalzire. Din acest total, numai in anul 2014 au fost realizate peste 2.500 de debransari, cu aproape 30% mai multe fata de anul 2013. Din numarul total de debransari raportate in 2014 in intreg judetul, Municipiul Constanta reprezinta o pondere de 70%. Astfel, peste 1.700 de familii din acest oras au optat pentru deconectarea de la RADET in 2014.

Raportat la situatia din ultimii 12 ani, din 2002 si pana in 2014, circa 15% dintre apartamentele bransate la sistemul centralizat de incalzire din judetul Constanta au fost debransate. Astfel, daca, in 2002, CET-urile locale aveau peste 118.900 de abonati, la finele lui 2014 doar 104.100 se mai regasesc pe listele de clienti, potrivit datelor ANRSC.

Desi in multe alte judete din tara debransarile au fost peste 80% sau chiar de 100%, in Constanta procentul este mai scazut deoarece infrastructura retelei de gaze s-a extins doar in ultimii ani si, pana in acest moment, cea mai mare parte a familiilor nu aveau alterantiva la sistemul centralizat. Principalele cauze ce au determinat tot mai multe familii din judet sa opteze pentru debransare au fost cresterea pretului la energia termica din ultimii 5 ani, problemele CET-urilor si facturile mari. Potrivit datelor ANRSC, circa 80% din totalul locuintelor bransate la CET-uri sunt din Municipiul Constanta, astfel locuitorii din acest oras sunt cei mai afectati de problemele enumerate mai sus referitoare la CET-uri.

### 2.4.3. Infrastructura  de  transport

Lungimea  drumurilor  publice  din  judetul  Constanta  totalizeaza  2.325  km,  din  care  524  km  sunt  modernizate  si  903  km  cu  imbracaminte  asfaltica  usoara.  Judetul  este  strabatut  de  sase  artere  rutiere  principale  care  converg  in  municipiul  Constanta.

Tabel 2.4.3-1 Drumuri publice

| Drumuri publice - total | 2325 |
| --- | --- |
| Modernizate | 524 |
| Cu imbracaminti usoare rutiere | 903 |
| Drumuri nationale | 483 |
| Modernizate | 458 |
| Cu imbracaminti usoare rutiere | 25 |
| Drumuri judetene si comunale | 1842 |
| Modernizate | 66 |
| Cu imbracaminti usoare rutiere | 878 |

Sursa:  INSSE-DJS  Constanta  -  „Anuarul  statistic  al  Judetului  Constanta  -2008”

Principalele  cai  rutiere  din  judetul  Constanta

Reteaua  feroviara  a  judetului  masoara  776  km,  din  care  89  km  linie  dubla  electrificata,  cu  o  densitate  medie  109,7  /1000  km2.

Tabel 2.4.3-2.  Principalele  cai  ferate  din  judetul  Constanta

| Nr.crt. | Ruta | Lungimea (km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bucuresti - Fetesti - Cernavoda - Constanta | 226 |
| 2 | Tulcea - Medgidia - Constanta | 179 |
| 3 | Negru-Voda - Medgidia - Constanta | 92 |
| 4 | Mangalia - Constanta | 43 |

Transporturile  fluviale  se  realizeaza  pe  Dunare,  canalul  Dunare-Marea  Neagra  intre  porturile Ostrov,  Oltina,  Cernavoda,  Harsova,  cu  legatura  spre  Marea  Nordului  prin  magistrala  Dunare-Maine.

Locul  cel  mai  important  in  transporturile  judetului  il  ocupa  transportul  maritim,  cu  porturile  Constanta,  Mangalia  si  Midia.  Portul  Constanta  se  gaseste  pe  tarmul  vestic  al  Marii  Negre,  la  182  mile  maritime  departare  de  Stramtoarea  Bosfor  si  la  85  mile  maritime  de  orasul-port  Sulina.

Principalele caracteristici  ale  portului  Constanta  sunt:

- Suprafata:  3.222  ha,  din  care  acvatoriul  1.518  ha;

- Lungimea  digurilor:  18  km;

- Adancimea:  7-22,5m;

- Capacitate  de  transport:  237  mil.  t/an.

Portul  Constanta  ofera  posibilitati  exceptionale  pentru  prelucrarea  traficului  de  marfuri  in  tranzit,  facilitati  oferite  de  Canalul  Dunare  -  Marea  Neagra  care  debuseaza  in  portul  Constanta.  Canalul  Rhin-Maine-Dunare  a  creat  un  adevarat  culoar  de  navigatie  europeana,  portul  Constanta  aflandu-se  la  extremitatea  sud-estica  acestuia.  Distanta  navigabila  Rotterdam-Constanta  se  reduce  cu  circa  3000  km.  Prin  pozitia  sa  geografica,  Romania  si  principala  sa  poarta  maritima  Constanta,  vor  juca  un  rol  cheie  in  realizarea  zonei  de  cooperare  economica  a  Marii  Negre.

## EVALUAREA  SOCIO-ECONOMICA

### 2.5.1. Profilul  socio-economic  al  Romaniei

#### Populaţia

Romania  este  o  tara  de  dimensiuni  medii,  a  doisprezecea  tara  ca  marime  din  Europa,  cu  o  suprafata    de    238.391  km2  si  cu  o  populatie  de  22.279.183  locuitori,  in  data  de  1  ianuarie  2015.  Densitatea  medie  a  populatiei  este  de    93.45    locuitori/km2.

Ultimul recensământ a fost făcut în anul 2011, conform datelor acestuia populația stabilă a României a fost de 20.121.641 locuitori.

In  ceea  ce  priveste  raportul  populatiei  pe  medii,  in  data  de  1  ianuarie  2015,  din  populatia  totala  a  Romaniei,  in  mediul  urban  locuiau  12.571.845    (56%)  de  locuitori,  in  timp  ce  in  mediul  rural  se  regaseau  9.707.338  (44%)  de  locuitori.  La  nivelul  regiunilor,  cea  mai  urbanizata  zona  dupa  Bucuresti-Ilfov,  este  Regiunea  Nord-Est,  unde  populatia  urbana  reprezinta  1.757.782  de  locuitori  (44%).  Antagonica  acestei  zone,  cea  mai  putin  urbanizata    este  Regiunea  Vest  Oltenita,  unde  populatia  urbana  atinge  pragul  de  1.107.548    de  locuitori.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-  Populatia  rezidenta  la  1  ianuarie  pe  grupe  de  varsta  si  varste,  sexe  si  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

#### Migratia

Fluxurile  migratorii  au  constituit,  pe  langa  sporul  natural  negativ,  o  a  doua  cauza  care  a  influentat  modificarile  in  structura  demografica  a  Romaniei,  conducand  de  la  o  scadere  a  populatiei  de  la  23  de  milioane  (1990)  la  21  de  milioane  (2015).

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Plecari  cu  domiciliul  pe  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Plecari  cu  domiciliul  (inclusiv  migratia  externa)  pe  judete  si  localitati

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Stabiliri  de  domiciliu  pe  medii  de  rezidenta  si  sexe.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-  Stabiliri  de  domiciliu  pe  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-    Imigranti  definitivi  pe  judete  si  localitati  de  destinatie.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-    Imigranti  temporari  pe  sexe,  grupe  de  varsta,  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Emigranti  definitivi  pe  judete  si  localitati  de  plecare.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Emigranti  temporari  pe  sexe,  grupe  de  varsta,  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

#### Organizarea  administrativa  a  Romaniei

Din  punct  de  vedere  administrativ,  Romania  este  impartita  la  finalul  anului  2011  in  42  de  judete  si    320  de  orase  si  munincipii,  dintre  care  103  de  munincipii,  2.861  de  comune  si  12.957  de  sate

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Repere  economice  si  sociale  regionale:Statistica  teritoriala.

### 2.5.2. Aspecte  economice

Produsul  Intern  Brut

Anul  2013  a  reprezentat  pentru  Romania  o  crestere  de  3,4%,  in  ceea  ce  priveste  economia  tarii.  Aceasta  crestere  a  fost  diminuata  in  2014  la  2,8%,  din  cauza  contributiei  mult  mai  mici  a  exporturilor  nete  si  a  investitiilor  slabe.  In  conformitate  cu  strategia  BERD,  este  estimata  o  crestere  de  3,0%  ,in  anul  2015  si  de  3,2%,  in  anul  2016  (Strategia  BERD  pentru  Romania,  2015).

*SURSA:  Institutul  National  de  Statistica-Produsul  intern  brut  trimestrial  al  Romaniei,  in  perioada  2000-2015

Anul  2009  a  reprezentat  pentru  Romania  un  an  de  crestere  economica,  continuand  cu  perioada  imediat  urmatoare.  Fluctuatiile  PIB-ului  au  fost  pozitive  si  continue,  inregistrand  o  crestere  de  la  153,6  milioane  de  lei,  in  2009,  la  171,6  milioane  de  lei,  in  2015.

Produsul  Intern  Brut  estimat  pentru  trimestrul  IV  2009  a  fost  de  152295,3  milioane  lei  preţuri  curente,  in  scădere  –  in  termeni  reali  –  cu  6,5%  faţă  de  trimestrul  IV  2008.  Cresterea  a  fost  reliefata  in  domenii  precum  agricultura,  silvicultura  şi  piscicultura  (+0,7)  şi  industrie  (+4,0).

*SURSA:  Institutul  National  de  Statistica-Produsul  intern  brut  trimestrial  al  Romaniei,  in  perioada  2000-2015

Comparativ,  in  anul  2015,  fata  de  trimestrul  trecut  din  anul  2014,  PIB-ul  a  inregistrat  o  crestere  cu  3,6%.La  cresterea  economica  au  contribuit  toate  ramurile  economiei,  insa    de  la  acestea  fac  abstractie  urmatoarele:  agricultura,  silvicultura  si  pescuitul.  Contributii  pozitive  la  PIB-ul  Romaniei  au  fost  produse

si  de  ramuri  precum:

- Comertul  cu  ridicata  si  cu  amanuntul;  repararea  autovehiculelor  si  motocicletelor,  transport  si  depozitare,  hoteluri  si  restaurante  (+1,1%),  cu  o  pondere  de  16,7%,  la  formarea  PIB,  al  carui  volum  de  activitate  a  fost  majorat  cu  7,1%.

- Informatiile  si  comunicatiile  (+0,8%),  cu  o  ponderer  mai  redusa  la  formarea  PIB  (6,7%),  dar  care  au  inregistrat  o  crestere  semnificativa  a  volumului  de  activitate  (12,8%);

- Industria  (+0,5%)  are  o  pondere  de  22,7%  la  formarea  PIB,  inregistrand  o  majorare  cu  2%;

- Impozitele  nete  pe  produs  (+0,8%),  au  o  pondere  de  12,6%  in  formarea  PIB,  inregistrand  o  majorare  cu  6,3%.

In  structura,  contributia  ramurilor  la  crearea  produsului  intern  brut  releva  o  imbunatatire  a  starii  deproportionalitate,  dar  si  o  evolutie  catre  structurile  moderne,  caracteristice  economiilor  dezvoltate.
Semnificativ  este  faptul  ca,  datorita  reformelor  structurale,  economia  romaneasca  are  in  prezentcapacitatea  de  a  raspunde  rapid  cerintelor  pietei,  valorificand  in  timp  real  oportunitatile  mediului economic  international.

In  perioada  2009-2011,  agricultura  a  in  registrat  o  crestere  de  2  %,  in  ceea  ce  priveste  procentul  alocat  din  PIB,  fiind  urmata  de  o  scadere  semnificativa  in  2012  .  Asadar,  ponderea  sectorului  agricultura  a  crescut  din  2009,  de  la  11%,  pana  in  2011,  la  13%,  avand  o  urma  semnificativa  de  scadere,  la  9%,  in  2012.Dupa  alte  fluctuatii,  sectorul  va  ajunge  la  procentul  de  10%,  in  anul  2015.

Insa,  in  domeniul  constructiilor,  ponderea  valorii  din  PIB  a  scazut  de  la  28%  (2009)  la  22%(2011),  reprezentand  o  scadere  semnificativa.  In  decursul  anilor  urmatori,  domeniul  constructiilor  nu  detine  fluctuatii  semnificative,  ramand  aproape  constant.    In  comparatie  cu  celelalte  sectoare,  cel  al  serviciilor  detine  mici  fluctuatii,  cu  cresteri  de  la  16%  (2009-2011)  pana  la  18  %(2015).

Inflatia

Dupa  anul  2008,  rata  inflatiei  a  inregistrat  o  crestere,  in  urma  declansarii  Crizei  Economice  Mondiale.In  perioada  2009-2010,  se  poate  sesiza  cu  usurinta  o  crestere  a  ratei  inflatiei  de  la  5,59%  (2009)  la  6,09%  (2010).  Acestei  cresteri  ii  este  succesiva  o  scadere  continua  de  la  5,  79%(2011)  la  cel  mai  mic  prag  in  perioada  prezentata  1,07%(2015),  Romania  consemnand  un  proces  sustinut  de  dezinflatie.

Evolutia  ratei  inflatiei  in  perioada  2009  -  2014

*SURSA:  Institutul  National  de  Statistica-Evolutia  ratei  inflatiei  in  perioada  2009-2014

Agenti  economici

Numarul  agentilor  economici  a  crescut  in  Romania  de  la  336.019  in  anul  2002,  la  530.997  in  anul  2007,  inregistrand  o  crestere  de  58%.  La  nivel  national,  cei  mai  multi  agenti  economici  se  inregistreaza  in  domeniul  comertului,  urmatorul  sector  ca  numar  de  agenti  fiind  cel  al  tranzactiilor  imobiliare  si  alte  sevicii.

La  nivel  regional,  cei  mai  multi  agenti  economici  se  regasesc  in  Regiunea  Bucuresti  -  Ilfov  (123.588)  si  in  Regiunea  Nord  -  Vest  (74.550).

In  tabelele  urmatoare  este  prezentata  evolutia  numarului  de  agenti  economici  la  nivel  regional  si national,  precum  si  pe  activitati  ale  economiei  nationale.

Tabel  2.5.2-1:  Evolutia  in  Romania  in  perioada  2008  -  2013

| ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Milioane lei RON | Milioane lei RON | Milioane lei RON | Milioane lei RON | Milioane lei RON | Milioane lei RON |
| AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 3393,3 | 2919,5 | 2659,8 | 3285,1 | 3371,7 | 4257,3 |
| INDUSTRIE | 32071,5 | 25679,9 | 27187,7 | 33108,7 | 35519,7 | 34664,8 |
| INDUSTRIA EXTRACTIVA | 4477,2 | 3639,4 | 2797,2 | 4581,7 | 4747 | 5062,4 |
| INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 21113,9 | 15492,9 | 12753,2 | 17497,2 | 17371,2 | 14195,6 |
| PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 5103,3 | 5039,2 | 9895,4 | 9326,2 | 11497,1 | 12696 |
| DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 1377,1 | 1508,4 | 1741,9 | 1703,6 | 1904,4 | 2710,7 |
| CONSTRUCTII | 13538 | 9175,5 | 9228,3 | 12649,1 | 13049,6 | 8815,3 |
| COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR | 14403,6 | 8974,7 | 6840,9 | 8389,3 | 8632,3 | 7633,4 |
| TRANSPORT SI DEPOZITARE | 8656,9 | 5959,7 | 4381,6 | 6775,5 | 5564,4 | 6125 |
| HOTELURI SI RESTAURANTE | 1993,4 | 1353,3 | 1528,2 | 1134,2 | 1223,3 | 872,7 |
| INFORMATII SI COMUNICATII | 4824,7 | 3395,3 | 2438,7 | 2844,2 | 2729,5 | 2150 |
| INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 1382,3 | 879,4 | 829,1 | 600,4 | 588,3 | 826,5 |
| TRANZACTII IMOBILIARE | 3388 | 3650 | 3795 | 3159,2 | 3666,4 | 2330,2 |
| ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 3262,8 | 1909,4 | 1273,3 | 2285 | 2359 | 1926,4 |
| ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 2053,2 | 1194,1 | 1347,3 | 2257,8 | 1664,7 | 1462,6 |
| ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 6180,3 | 6551,3 | 8064,9 | 8199,1 | 7901,4 | 7381,2 |
| INVATAMANT | 2087,8 | 1064 | 919,3 | 1005,1 | 570,8 | 444,8 |
| SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 1223,5 | 1275,6 | 980,5 | 943,9 | 1283,5 | 952,9 |
| ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 430,9 | 381,5 | 359 | 273,5 | 210,2 | 171 |
| ALTE ACTIVITATI DE SERVICII | 635,4 | 576,1 | 461,1 | 905,7 | 757,5 | 834,9 |

*Sursa:Institutul  National  de  Statistica-  Investitii  nete  pe  activitati  ale  economiei  nationale  la  nivel  de  sectiune  si  diviziune,  CAEN  REV.2

Forta  de  munca

In  ceea  ce  priveste  forta  de  munca  la  nivel  national,  cei  mai  multi  angajati  la  finalul  anului  2014  erau in  sectorul  industrial  (1.302.576  angajati),  reprezentand  28,89 %  din  totalul  fortei  de  munca  angajate. Urmatorul  sector  al  economiei  nationale  ca  pondere  a  numarului  de  salariati  este  industria prelucratoare  (1.084.769 angajati),  in  care  la  finalul  anului  2007  erau  angajati  24,06%  din  salariatii  de  la  nivel  national.  La  nivel  regional,  cel  mai  mare  efectiv  de  salariati  la  sfarsitul  anului  2007  a  fost  înregistrat  in  Regiunea Bucureşti  -  Ilfov  (932.699),  reprezentand  20.69%  din  totalul  salariatilor  la  nivel  national.

Tabel  2.5.2-2.  Forta de munca

| REGIUNI DE DEZVOLTARE | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane |
| TOTAL | 5046317 | 4774263 | 4376044 | 4348739 | 4442865 | 4443554 | 4507729 |
| Regiunea NORD-VEST | 646075 | 614616 | 573728 | 569195 | 582932 | 591258 | 614810 |
| Regiunea CENTRU | 632847 | 586433 | 544191 | 546445 | 567851 | 573807 | 579874 |
| Regiunea NORD-EST | 592399 | 556601 | 499314 | 492185 | 505799 | 497928 | 499798 |
| Regiunea SUD-EST | 590799 | 557300 | 503193 | 488966 | 498940 | 498958 | 503319 |
| Regiunea SUD-MUNTENIA | 600776 | 575161 | 518977 | 514078 | 523551 | 528069 | 531232 |
| Regiunea BUCURESTI - ILFOV | 1025786 | 992590 | 918069 | 911534 | 918900 | 915542 | 932699 |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 423895 | 401130 | 363808 | 361744 | 369294 | 361793 | 359789 |
| Regiunea VEST | 533740 | 490432 | 454764 | 464592 | 475598 | 476199 | 486208 |

*SURSA:  Institutul National de Statistica-Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

*SURSA:  Institutul  National  de  Statistica  -  Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Rata șomajului

*SURSA-Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

In  perioada  2008  -  2015  numarul  somerilor  la  nivel  national  a  inregistrat diverse fluctuatii, de  la  549.371  in  anul  2008,  la  613.376  in  trimestrul III, al anului 2015,  in  timp  ce  rata  somajului  a  înregistrat  o  crestere  considerabila,  de  la  4.4%  la4.9% .

Evolutii  si  tendinte

Conform  previziunilor  macro-economice  realizate  de  Comisia  Nationala  de  Prognoza,  in  Prognoza interimara  (februarie  2016),  Produsul  Intern  Brut  al  Romaniei  va  creste  in  prima  perioada  cu  valori medii  de  3%,  fapt  datorat  situatiei  economice  de  la  nivel  mondial,  urmand  ca  din  anul  2018,  PIB-ul  sa creasca  in  medie  cu  3,5%.  Populatia   ocupata  va creste gradual cu 0,1% in  anul  2018,  avand o crestere crestere medie  anuala  de  1%.

Sintetic,  prognoza  Comisiei  Nationale  de  Prognoza  pentru  principalii  indicatori  in  perioada  2013- 2018  este  prezentata  in  Anexa  2.4

### 2.5.3. Profilul  socio-economic  al  judetului  Constanta

#### Populaţia  judetului  Constanta

In  conformitate  cu  ultimele  date  (1  ianuarie  2015),  populatia  judetului  este  de  770.465,  judetul  fiind  situat  pe  al  treilea  loc  in  tara,  din  acest  punct  de  vedere.    Conform  datelor  furnizate  de  Institutul  National  de  Statistica,  la  1  ianuarie  2015,  din  populatia  totala  a  judetului  Constanta,  538.164  (69%)  de  locuitori  se  afla  in  mediul  urban,  iar  232.301  (31%)  sunt  situati  in  mediul  rural.  In  ceea  ce  priveste  structura  sa  etnica,  majoritari  sunt  romanii,  detinand  un  procend  de  84,43%  (570.754).  Pe  langa  acestia,  se  vor  mai  adauga  si  minoritatile  nationale  (turci  reprezinta  un  procent  de  3%;tatarii  2,86%;  romii  1,82;  rusii-lipoveni  0,06%;  restul  procentelor  fiind  distribuite  intre  celelalte  minoritati  precum:  germani,  sarbi,  bulgari,  greci,  italieni,  polonezi,  cehi,  armeni,  macedoni).

Specific  judetului  este  litoralul  Marii  Negre,  care  se  intinde  pe  o  suprafata  de  82  km,  detinand  o  populatie  stabila  de  peste  684.000  de  locuitori  si  cuprinde  urmatoarele  orase  si  statiuni:  Constanta,  Navodari,  Mamaia,  Techirghiol,  Eforie  Nord  si  Eforie  Sud,  Costinesti,  Neptun,  Cap  Aurora,  Olimp,  Venus,  Saturn,  Jupiter,  Mangalia  si  localitatile  2  Mai  si  Vama  Veche.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Populatia  rezidenta  la  1  ianuarie  pe  grupe  de  varsta  si  varste,  sexe  si  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Populatia  rezidenta  la  1  ianuarie  pe  grupe  de  varsta  si  varste,  sexe  si  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Populatia  rezidenta  la  1  ianuarie  2015  pe  grupe  de  varsta  si  varste,  sexe  si  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

*Sursa:  Institutul  National  de  Statistica-Populatia  rezidenta  la  1  ianuarie  2015,  pe  grupe  de  varsta  si  varste,  sexe  si  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

#### Aspecte  economice  ale  judetului  Constanta

*SURSA-Institutul  National  de  Statistica- Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Numarul mediu al salariatilor din judetul Constanta reprezinta 3.75% din numarul de salariati total, la finele anului 2014.

Se poate observa cu facilitate o scadere a numarului de salariati cu 8.72%, in perioada 2008-2014, la nivelul judetului Constanta. Judetul Constanta urmeaza in totalitate tendinta generala, intrucat si la nivelul intregii tari se constata o scadere a numarului mediu de salariati, cu 8.92%, in perioada 2008-2014.

2.5.3-1. Tabel distributia numarului de salariati in sectoarele economice, in judetul Constanta.

| CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROMANIA (TOTAL) | 242266 | 231556 | 209055 | 200069 | 202279 | 204907 | 205406 |
| AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | 5280 | 5186 | 4013 | 4102 | 4181 | 4319 | 3407 |
| INDUSTRIE | 48541 | 44422 | 39071 | 37050 | 37068 | 37168 | 36341 |
| INDUSTRIA EXTRACTIVA | 1752 | 1861 | 1700 | 1437 | 1495 | 1485 | 1444 |
| INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 35405 | 31153 | 26754 | 25492 | 25303 | 25213 | 25000 |
| PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT | 4270 | 4400 | 4179 | 4157 | 4152 | 4057 | 3779 |
| DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE | 7114 | 7008 | 6438 | 5964 | 6118 | 6413 | 6118 |
| CONSTRUCTII | 19662 | 18647 | 15706 | 14276 | 14988 | 15419 | 15222 |
| COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLET | 33262 | 32418 | 29446 | 29902 | 31498 | 31905 | 32182 |
| TRANSPORT SI DEPOZITARE | 24302 | 22266 | 20078 | 19639 | 18924 | 18725 | 18081 |
| HOTELURI SI RESTAURANTE | 8879 | 8511 | 9914 | 9110 | 8691 | 9290 | 11396 |
| INFORMATII SI COMUNICATII | 2387 | 2223 | 2086 | 2026 | 2141 | 2817 | 3111 |
| INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI | 3283 | 3228 | 2974 | 2862 | 2739 | 2674 | 2465 |
| TRANZACTII IMOBILIARE | 1597 | 1611 | 1469 | 1256 | 983 | 933 | 1064 |
| ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE | 3293 | 3416 | 2528 | 2776 | 2517 | 2912 | 3421 |
| ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT | 9983 | 9836 | 9431 | 9544 | 11018 | 10980 | 11450 |
| ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC | 6358 | 7230 | 6908 | 6140 | 6018 | 5879 | 5921 |
| INVATAMANT | 12284 | 11775 | 11457 | 11023 | 10868 | 10632 | 11344 |
| SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | 11331 | 11739 | 11536 | 10120 | 10241 | 10184 | 9800 |
| ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE | 1501 | 2773 | 1830 | 1858 | 1866 | 2254 | 2478 |
| ALTE ACTIVITATI DE SERVICII | 1782 | 1853 | 1537 | 1335 | 1470 | 1648 | 1382 |

*SURSA-Institutul National de Statistica: Numarul mediu al salariatilor pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Tabelul de mai sus ilustreaza distributia numarului salariatilor, in principalele sectoare economice, la nivelul judetului Constanta. Forta de munca a este distribuita in principalele arii economice.

Se poate observa cu usurinta ca la nivelul anului 2014, cel mai mare procentaj este acaparat de sectorul industrial, acesta din urma inregistrand 36.341 de salariati. In pozitia secunda, in ceea ce priveste numarul  mediu de salariati, se afla sectorul comercial, care insumeaza un numar de 32.182 de salariati la finele anului 2014. La polul opus se afla sectorul care cuprinde alte activitati de servicii, inregistrand cel mai mic numar de salariati si anume 1382, in anul 2014.

Veniturile  populatiei

In  ceea  ce  priveste  veniturile  populatiei, la nivel national,  castigul  salarial  mediu  net  lunar  la  nivel  national  a  crescut  in  perioada  2008  -  2014  de  la  1309RON  la  1697RON.

La nivelul judetului Constanta, castigul salarial mediu net lunar a crescut in perioada 2008 - 2014 de  la  1291 RON  la  1571 RON

Cheltuielile  medii  lunare  pe  o  gospodarie, la nivel national,  au  fost  in  anul  2014  de 2351,37 RON,  in  crestere  cu  18,6 %  fata  de  1915,19 RON, anul  2008

Comparativ cu nivelul national, in ceea ce priveste cheltuielile  medii  lunare  pe  o  gospodarie, in regiuea de dezvoltare Sud Est, pentru anul 2014 valoarea este de 1922,04, cu 11,2% mai mare față de anul 2008, cand a fost inregistrata valoarea cheltuielilor de 1748,01.

Valoarea cheltuielilor  medii  lunare  pe  o  gospodarie, la nivelul regiunii Sud Est, pt anul 2015, este de 2027.72 RON, cu o distributie de 2089,13 RON trimestrul I, 1968,72 RON trimestrul II respectiv 2025,31 RON trimestrul III.

## EVALUAREA  CADRULUI  INSTITUTIONAL  SI  LEGAL

### 2.6.1. Cadrul  general  administrativ

Potrivit  prevederilor  Strategiei  nationale  de  gestionare  a  deseurilor  2014-2020  (SNGD  2014-2020),  aprobata  prin  Hotararea  Guvernului  nr.  870/2013,  pentru  obiectivele  strategice  si  indicatorii  de  monitorizare  stabiliti  in  strategie  institutiile  responsabile  sunt:

- Autoritatea  publica  centrala  pentru  protectia  mediului  –  Ministerul  Mediului,  Apelor  si  Padurilor  (MMAP);

- Autoritatea  publica  centrala  pentru  economie  si  energie;

- Autoritatea  publica  centrala  pentru  sanatatea  populatiei;

- Autoritatea  publica  centrala  pentru  educatie;

- Autoritatea  publica  centrala  pentru  dezvoltare  regionala  si  administratie;

- Autoritatile  administratiei  publice  locale.

SNGD  2014-2020  stabileste  un  set  de  opt  obiective  strategice,  care  urmeaza  a  fi  detaliate  in  cadrul  Planului  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (preconizat  a  fi  revizuit  pana  la  finalul  anului  2016).

Printre  cele  opt  obiective  strategice  ale  SNGD  2014-2020  se  numara  intarirea  capacitatii  institutionale  a  entitatilor  relevante  prin:

- Actualizarea  si  completarea  cadrului  legal  existent;

- Completarea  schemei  de  personal  implicat  in  gestionarea  deseurilor  din  cadrul  autoritatilor  de  mediu;

- Consolidarea  sistemului  de  control  si  modernizarea  sistemului  de  supraveghere;

- Instruirea  permanenta  a  personalului  din  cadrul  institutiilor  aflate  in  subordinea  MMAP.

Un  alt  obiectiv  este  reprezentat  de  corelarea  prevederilor  politicilor  de  gestionare  a  deseurilor  cu  cele  privind  schimbarile  climatice  prin  integrarea  aspectelor  privind  schimbarile  climatice  in  planurile  de  gestionare  a  deseurilor  si  prin  sustinerea  investitiilor  care  reduc  amprenta  de  carbon.

De  mentionat  in  acest  context  sunt  Strategia  nationala  privind  schimbarile  climatice  si  cresterea  economica  bazata  pe  emisii  reduse  de  carbon  (CRESC)  si  Planul  National  de  Actiune  2016-2020  privind  schimbarile  climatice,  elaborate  in  cadrul  Programului  privind  schimbarile  climatice  si  o  crestere  economica  cu  emisii  reduse  de  carbon,  realizat  cu  asistenta  tehnica  din  partea  Bancii  Mondiale  si  co-finantat  prin  Programul  Operational  Asistenta  Tehnica  2007-2013.  Planul  National  de  Actiune  2016-2020  privind  schimbarile  climatice  propune  actiuni  specifice  in  sectorul  gestionarii  deseurilor  in  vederea  indeplinirii  obiectivelor  stabilite  pentru  acest  sector  in  CRESC,  precum:

Obiectivul  1  –  Promovarea  prevenirii  generarii  deseurilor

Obiectivul  2  –  Creșterea  gradului  de  reutilizare  si  reciclare  a  materialelor  incluse  in  fluxul  de  deseuri,  reducerea  volumului  de  material  ce  trebuie  gestionat  drept  deseu  prin  promovarea  proceselor  de  simbioza  industriala  si  aplicarea  conceptului  de  eficienta  resurselor  in  gestionarea  durabila  a  deseurilor

Obiectivul  3  –  Colectarea  separata  a  deseurilor  biodegradabile  si  compostarea  lor

Obiectivul  4  –  Producerea  energiei  din  deseuri

Implementarea  politicilor  si  strategiilor  la  nivel  judetean/local  se  realizeaza  in  principal  prin  intermediul:

- Autoritatilor  administratiei  publice  locale,  Consiliului  Judetean  si  asociatiilor  de  dezvoltare  intercomunitara  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  salubrizare  create  la  nivel  de  judet;

- Serviciilor  publice  deconcentrate  ale  ministerelor  si  ale  celorlalte  organe  ale  administratiei  publice  centrale  din  unitatile  administrativ-teritoriale,  cu  competente  si  responsabilitati  in  domeniul  managementului  deseurilor.

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.  101/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor,  autoritatile  administratiei  publice  locale  elaboreaza,  aproba  si  controleaza  aplicarea  strategiilor  locale  cu  privire  la  dezvoltarea  si  functionarea  pe  termen  mediu  si  lung  a  serviciului  de  salubrizare.  Autoritatile  deliberative  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  au  competente  exclusive  in  ceea  ce  priveste  infiintarea,  organizarea,  gestionarea,  coordonarea  si  atribuirea  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor.  Consiliile  Judetene  pot  avea  competente  cu  privire  la  infiintarea,  organizarea,  gestionarea  si  coordonarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor,  precum  si  a  activitatilor  specifice  realizate  prin  intermediul  acestora.  Sistemul  de  management  integrat  al  deseurilor  deserveste  unitatile  administrativ-teritoriale  membre  intr-o  asociatie  de  dezvoltare  intercomunitara.  Aceasta  din  urma  reprezinta  o  structura  de  cooperare  cu  personalitate  juridica  de  drept  privat  si  statut  de  utilitate  publica,  mandatata  de  catre  unitatile  administrativ-teritoriale  membre  sa  exercite,  in  numele  si  pe  seama  lor,  anumite  atributii,  drepturi  si  obligatii  legate  de  serviciul  public  de  salubrizare  a  localitatilor,  inclusiv  dreptul  de  a  delega  gestiunea  acestui  serviciu.

Infrastructura  tehnico-edilitara  prin  intermediul  careia  se  realizeaza  serviciul  de  salubrizare  se  afla  in  proprietatea  publica  sau  privata  a  unitatilor  administrativ-teritoriale.  Legea  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  dispune  ca  partile  componente  ale  infrastructurii  realizate  in  comun  prin  programe  de  investitii  noi  realizate  in  cadrul  asociatiei  de  dezvoltare  intercomunitara  se  inregistreaza  in  proprietatea  publica  a  unitatilor  administrativ-teritoriale  pe  baza  urmatoarelor  criterii:

- Bunurile  situate  exclusiv  pe  raza  unei  singure  unitati  administrativ-teritoriale,  pe  care  o  si  deservesc,  apartin  domeniului  public  al  acesteia;

- Bunurile  situate  pe  raza  mai  multor  unitati  administrativ-teritoriale  si/sau  care  deservesc  mai  multe  unitati  administrativ-teritoriale  apartin  proprietatii  publice  a  judetului,  daca  toate  unitatile  administrativ-teritoriale  implicate  sunt  situate  in  acelasi  judet  si  judetul  este  membru  al  asociatiei;

- Apartenenta  bunurilor  situate  pe  raza  mai  multor  unitati  administrativ-teritoriale  si/sau  care  deservesc  mai  multe  unitati  administrativ-teritoriale  se  stabileste  de  adunarea  generala  a  asociatiei  si  este  prevazuta  in  contractul  de  delegare  a  gestiunii,  daca  unitatile  administrativ-teritoriale  sunt  situate  in  judete  diferite  sau  daca  judetul  nu  este  membru  al  asociatiei.

De  asemenea,  Legea  nr.  101/2006  stabileste  ca  bunurile  aferente  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  sau  parti  ale  acestuia,  dupa  caz,  apartin  proprietatii  publice  a  judetului.

In  conformitate  cu  dispozitiile  art.  2  alin.  (5)  din  Legea  nr.  101/2006,  unitatile  administrativ-teritoriale  au  calitatea  de  detinator  legal  al  deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare,  depozitate  in  recipientele  amplasate  in  aria  lor  teritoriala.

In  perioada  de  programare  2014-2020,  prin  Programul  Operational  Infrastructura  Mare  (POIM),  Axa  prioritara  3,  se  urmareste  cresterea  capacitatii  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor  municipale  in  concordanta  cu  ierarhia  deseurilor.  Actiunile  promovate  in  vederea  indeplinirii  Obiectivului  specific  3.1  –  Reducerea  numarului  depozitelor  neconforme  si  cresterea  gradului  de  pregatire  pentru  reciclare  a  deseurilor  includ,  printre  altele:

- Proiecte  integrate  de  consolidare  si  extindere  a  sistemelor  integrate  de  management  al  deseurilor;

- Consolidarea  capacitatii  institutionale  a  beneficiarilor  in  domeniul  sistemelor  integrate  de  management  al  deseurilor,  ca  parte  integranta  a  proiectelor  individuale.

Astfel,  prin  POIM  vor  fi  finantate  in  continuare  proiectele  integrate  de  management  al  deseurilor  la  nivel  de  judet  demarate  in  perioada  2007-2013.  Tipul  de  beneficiar  este  reprezentat  de  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  prin  Consiliile  Judetene.  Cadrul  institutional  este  in  concordanta  cu  recomandarile  cheie  rezultate  din  exercitiul  de  promovare  a  conformarii  derulat  de  Comisia  Europeana  in  perioada  2013-2015,  cu  scopul  de  a  evalua  si  monitoriza  implementarea  legislatiei  Uniunii  Europene  in  sectorul  deseurilor  si  de  a  oferi  suport  tehnic  si  recomandari  Statelor  Membre.  Printre  aceste  recomandari  se  numara  reforma  structurilor  administrative  si  a  procedurilor  pentru  simplificarea  managementului  deseurilor,  un  exemplu  de  buna  practica  fiind  reprezentat  de  cumularea  capacitatilor  prin  intermediul  asociatiilor  inter-municipale.

In  cadrul  POIM  se  preconizeaza  masuri  dedicate  cu  caracter  orizontal  vizand  capacitatea  beneficiarilor,  prin  punerea  la  dispozitie  a  unor  instrumente  de  benchmarking  al  performantei  sistemului  integrat.  In  acest  sens,  urmeaza  sa  fie  promovate  masuri  de  imbunatatire  a  guvernantei  in  sectorul  deseurilor,  cu  scopul  de  a  asigura  stabilitatea  cadrului  institutional  si  operational  si  de  a  consolida  capacitatea  acestora  de  a  gestiona  contractele  de  operare,  prin:

- Realizarea  unui  exercitiu  de  benchmarking;

- Emiterea  de  documente  standardizate;

- Recrutarea  si  instruirea  permanenta  a  personalului;

- Adoptarea  de  masuri  legale  privind  conditiile  de  retragere  din  ADI  si  de  modificare  a  procesului  de  de  luare  a  deciziilor.

### 2.6.2. Cadrul  legal

Politica  europeana  în  domeniul  gestiunii  deseurilor

La  nivelul  Uniunii  Europene  preocuparile  în  domeniul  protectiei  mediului  au  aparut  incepand  cu    anul  1972,  ca  un  domeniu  separat,  în  cadrul  conferintei  Organizatiei  Natiunilor  Unite  asupra  mediului  inconjurator,  care  a  avut  loc  la  Stockholm,  si  au  continuat  pe  parcursul  a  20  de  ani  de-a  lungul  a  patru  Programe  de  Actiune  (PAM  1  –  PAM  4)  succesive,  bazate  pe  problem  ecologice,  avand  atat  o  abordare  verticala,  cat  si  sectoriala.

In    anul  1992  a  fost  adoptat  PAM  5  (1993  –  1999),  primul  prorgam  care  a  facut  trecerea  de  la  abordarea  bazata  pe  comanda  si  control  la  introducerea  instrumentelor  economice  si  fiscale,  corelata  cu  consultarea  partilor  interesate  în  procesul  de  decizie.  De  asemenea,  PAM  5  a  transformat  dezvoltarea  durabila  în  strategie  a  politicii  de  mediu.

Un  pas  extrem  de  important  în  ceea  ce  priveste  politica  de  mediu  a  Uniunii  Europene  a  fost  realizat  în  anul  1997,  cand  prin  semnarea  Tratatului  de  la  Amsterdam,  politica  de  mediu  a  devenit  politica  orizontala  a  Uniunii  Europene.  Ulterior,  anul  2000  a  reprezintat  anul  evaluarii  rezultatelor  PAM  5  si  de  definire  a  prioritatilor  pentru  al  6-lea  Program  de  Actiune  –  PAM  6  (2001-2010)  -  care  sustine  strategia  dezvoltarii  durabile  si  accentueaza  responsabilitatea  implicata  în  deciziile  ce  afecteaza  mediul.

Din  punct  de  vedere  al  gestiunii  deseurilor,  legislatia  concreta,  specifica,  a  aparut  în  statele  membre  ale  Uniunii  Europene  incepand  cu  anii  ‘70,  cand  o  data  cu  cresterea  importantei  protectiei  mediului,  s-a  recunoscut  necesitatea  si  a  unei  legislatii  specifice  a  sectorului  privind  gestiunea  deseurilor,  în  vederea  implementarii  ei  unitare  la  nivelul  tuturor  oraselor  si  comunelor.

Astfel,  prin  Directiva  –cadru  privind  deseurile  75/442  a  Consiliului  s-a  inceput  în  anul  1975  pentru  prima  data,  armonizarea  legislatiei  referitoare  la  gestiunea  deseurilor  în  Comunitatea  Europeana.  Directiva  -  cadru,  modificata  pana  în  prezent  de  mai  multe  ori,  stabilea  principalel  linii  directoare  pentru  colectarea,  tratarea,  valorificarea  si  indepartarea  deseurilor  din  locuinte.

Directivele  aparute  ulterior  contin  date  de  specialitate  si  trateaza  gestiunea  deseurilor  intr-un  mod  evident  mai  detaliat.  în  acest  context,  a  fost  elaborat  cadrul  general  de  management  al  deseurilor,  ce  cuprinde  reglementari  referitoare  la  implementarea  legislatiei  în  domeniul  deseurilor,  precum:  gestiunea  deseurilor,  gestionarea  deseurilor  periculoase  (Directiva  Consiliului  91/689/CEE),  a  uleiurilor  uzate  (Directiva  Consiliului  75/439/CEE),  a  namolurilor  de  epurare  (Directiva  Consiliului  86/278/CEE)  sau  prevenirea  si  reducerea  efectelor  negative  ale  depozitarii  deseurilor  (Directiva  Consiliului  99/31/CE)  etc.

Politica  Uniunii  Europene  în  domeniul  gestionarii  deseurilor  se  fundamenteaza  pe  trei  principii,

dupa  cum  urmeaza:

- Prevenirea  generarii  deseurilor  –  un  factor  cheie  pentru  orice  strategie  de  management.  Daca  poate  fi  redusa  cantitatea  de  deseuri  generata  si  efectele  sale  daunatoare,  atunci  valorificarea  si  eliminarea  deseurilor  devin  simple  operatiuni.

- Valorificarea  deseurilor  (reciclarea,  reutilizarea)  –  Daca  nu  poate  fi  redusa  cantitatea  de  deseuri  generata,  atunci  trebuiesc  valorificate  cat  mai  multe  materiale  posibile,  de  preferat  prin  actiuni  de  reciclare.  Fluxurile  de  deseuri  care  necesita  o  atentie  speciala,  conform  Comisiei  Europene,  sunt:  deseurile  din  ambalaje,  vehiculele  scoase  din  uz,  bateriile  uzate  si  deseurile  din  echipamente  electrice  si  electronice.

- Imbunatatirea  tehnicilor  de  eliminare  a  deseurilor  si  a  tehnicilor  de  monitorizare  –  Daca  nu  este  posibila  reciclarea  deseurilor  generate,  atunci  este  necesara    tratarea  termica  cu    valorificare  energetica  a  acestora,  intrucat  depozitarea  deseurilor  reprezinta  solutia  finala.  Atat  în  cazul    tratarii  termice  cu    valorificare  energetica,  cat  si  în  cazul  depozitarii  deseurilor  este  nevoie  de  o  monitorizare  stricta,  datorita  impactului  semnificativ  asupra  mediului,  pe  care  il  pot  avea  aceste  doua  tipuri  de  activitati.

In  vederea  conformarii  Romaniei  cu  politicile  Uniunii  Europene  în  domeniul  gestiunii  deseurilor,  ca  urmare  a  dobandirii  calitatii  de  stat  membru,  au  fost  elaborate  documente  strategice  nationale  pentru  gestiunea  deseurilor  care  contin  doua  componente  principale,  dupa  cum  urmeaza:

- Strategia  Nationala  de  Management  al  Deseurilor  (SNMD),  care  contine  cadrul  legislativ  national  si  statutul  implementarii,  date  despre  situatia  existenta  în  domeniul  gestiunii  deseurilor,  informatii  despre  activitatile  de  gestiune  a  deseurilor,  principii  si  obiective  strategice.  SNMD  a  fost  elaborata  iniţial  pentru  perioada  2003  –  2013,  pentru  ca  mai  apoi  prin  Hotărârea  nr.  870  din  06/11/2013  Publicată  in  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  750  din  04/12/2013  să  se  aprobe  Strategia  naţionale  de  gestionare  a  deşeurilor  2014-2020

- Planul  National  de  Management  al  Deseurilor  a  fost  elaborat  pe  baza  prevederilor  legale  europene  si  nationale  în  domeniu  PNMD  are  drept  scop  stabilirea  cadrului  necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  sistem  integrat  de  gestiune  a  deseurilor  care  sa  fie  eficient  din  punct  de  vedere  economic  si  ecologic.

Armonizarea  legislatiei  nationale  cu  legislatia  europeana

In  timpul  negocierilor  pentru  aderarea  Romaniei  la  Uniunea  Europeana,  au  fost  elaborate  cinci  planuri  de  implementare  a  Directivelor  privind  gestionarea  deseurilor  pentru  care  s-au  solicitat  perioade  de  tranzitie,  dupa  cum  urmeaza:

- Planul  de  Implementare  a  Regulamentului  (CEE)  nr.  259/93  privind  supravegherea  si  controlul  transportului  de  deseuri  in,  dinspre  si  inspre  Comunitatea  Europeana,  abrogate  de  Regulamentul  (CE)  nr.1013/2006  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  privind  transferurile  de  deseuri;

- Planul  de  Implementare  a  Directivei  94/62/CE  privind  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje,  amendata  prin  Directiva  2004/12/EC;

- Planul  de  Implementare  a  Directivei  1999/31/CE  privind  depozitarea  deseurilor,  amendata  prin  Regulamentul  (CE)  nr.1882/2003;

- Planul  de  Implementare  a  Directivei  2002/96/CE  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  amendata  prin  Directiva  2003/108/CE  si  Directiva  2008/34/CE;

- Planul  de  Implementare  a  Directivei  2000/76/CE  privind  incinerarea  deseurilor.

Planurile  de  implementare  au  fost  finalizate  în  perioada  iunie  –  octombrie  2004  si  prezinta    modul  în  care  Romania  se  va  conforma  cu  acquis-ul  comunitar  si,  de  asemenea,  fundamenteaza  solicitarile  de  perioade  de  tranzitie.

Legislatia  nationala  relevanta  privind  protectia  mediului

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de către  aduse de către Rectificarea nr. 195 din 22 decembrie 2005; Legea nr. 265 din 29 iunie 2006; O.U.G. nr. 57 din 20 iunie 2007; O.U.G. nr. 114 din 17 octombrie 2007; O.U.G.  nr. 164 din 19 noiembrie 2008; O.U.G. nr. 71 din 31 august 2011; O.U.G. nr. 58 din 10 octombrie 2012; Legea nr. 117 din 24 aprilie 2013; Legea nr. 226 din 15 iulie 2013; Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016. reprezinta actul normativ de referinta în domeniul protectiei mediului. Aceasta defineste cadrul unitar prin care sa se statueze principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a mediului, si traseaza principalele directii de reglementare a activitatilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public si fundamenteaza dezvoltarea durabila a societatii romanesti.  In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005, statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, garantand în acest scop:

- accesul  la  informatia  privind  mediul,  cu  respectarea  conditiilor  de  confidentialitate  prevazute  de  legislatia  în  vigoare;

- dreptul  de  asociere  în  organizatii  pentru  protectia  mediului;

- dreptul  de  a  fi  consultat  în  procesul  de  luare  a  deciziilor  privind  dezvoltarea  politicii  si  legislatiei  de  mediu,  emiterea  actelor  de  reglementare  în  domeniu,  elaborarea  planurilor  si  programelor;

- dreptul  de  a  se  adresa,  direct  sau  prin  intermediul  organizatiilor  pentru  protectia  mediului,  autoritatilor  administrative  si/sau  judecatoresti,  dupa  caz,  în  probleme  de  mediu,  indifferent  daca  s-a  produs  sau  nu  un  prejudiciu;

- dreptul  la  despagubire  pentru  prejudiciul  suferit.

Cât  priveşte  partea  de  gestiune  a  deseurilor,  actul  normativ  instituie  reguli  exprese,  dupa  cum  urmeaza:

- gestionarea  deseurilor  trebuie  sa  se  desfasoare  în  conditii  de  deplina  siguranta  pentru    sanatatea  populatiei  si  a  mediului  inconjurator;

- controlul  gestionarii  deseurilor  revine  autoritatilor  publice  competente  pentru  protectia    mediului  si  celorlaltor  autoritati  cu  competente  stabilite  de  legislatia  în  vigoare;

- introducerea  pe  teritoriul  Romaniei  a  deseurilor  de  orice  natura,  în  scopul  eliminarii    acestora,  este  interzisa.  Introducerea  pe  teritoriul  Romaniei  a  deseurilor,  în  scopul  recuperarii,  este  permisa,  în  conditiile  respectarii  reglementarilor  specifice  în  domeniu,  cu  aprobarea  Guvernului,  în  conformitate  cu  prevederile  Tratatului  privind  aderarea  Romaniei  la  Uniunea  Europeana,  ratificat  prin  Legea  nr.  157/2005;

- valorificarea  deseurilor  se  realizeaza  numai  în  instalatii,  prin  procese  sau  activitati    autorizate  de  autoritatile  publice  competente;  tranzitul  si  exportul  de  deseuri  de  orice  natura  se  realizeaza  în  conformitate  cu  acordurile  si  conventiile  la  care  Romania  este  parte  si  cu  legislatia  nationala  specifica  în  domeniu;

- transportul  intern  al  deseurilor  periculoase  se  realizeaza  în  conformitate  cu  prevederile  legale  specific;

- transportul  international  si  tranzitul  deseurilor  periculoase  se  realizeaza  în  conformitate  cu  prevederile  acordurilor  si  conventiilor  internationale  la  care  Romania  este  parte.

H.G.  nr.  878/2005  privind  accesul  publicului  la  informatia  privind  mediul  cu  modificările  şi  completările  aduse  de  ORDONANŢA  DE  URGENŢĂ  nr.  70  din  14  iunie  2009,  este  actul  normativ  care  reglementeaza  si  asigura,  totodata,  dreptul  de  acces  la  informatia  privind  mediul  detinuta  de  sau  pentru  autoritatile  publice  si  stabileste  conditiile,  termenii  de  baza  si  modalitatile  de  exercitare  a  acestui  drept.  Astfel,  autoritatile  publice  sunt  obligate  sa  puna  la  dispozitia  oricarui  solicitant,  la  cererea  acestuia,  informatia  privind  mediul  detinuta  de  sau  pentru  ele,  fara  justificarea  scopului  în  care  aceasta  informatie  a  fost  ceruta.  Cererile  de  informatii  trebuie  solutionate  rapid  si  corect  în  termenele  limita  stabilite  de  lege,  dar  nu  mai  tarziu  de  o  luna  de  la  data  primirii  cererii.  Acest  termen  poate  fi  extins  pana  la  maxim  doua  luni  daca  volumul  de  informatii  este  prea  mare  si  prea  complex.  în  acest  caz  solicitantul  este  informat  de  prelungirea  termenului.

H.G.  nr.  564/2006  privind  cadrul  de  realizare  a  participarii  publicului  la  elaborarea  anumitor  planuri  si  programe  în  legatura  cu  mediul  –  are  drept  scop  realizarea  implementarii  obligatiilor  rezultate  din  Conventia  privind  accesul  la  informatie,  participarea  publicului  la  luarea  deciziei  si  accesul  la  justitie  în  probleme  de  mediu,  semnata  la  Aarhus  la  25  iunie  1998,  prin  stabilirea  cadrului  de  participare  a  publicului  la  elaborarea  anumitor  planuri  si  programe  în  legatura  cu  mediul.  Actul  normativ  reglementeaza  rolul  important  al  publicului  în  procesul  de  luare  a  deciziilor  cu  privire  la  aprobarea,  din  punct  de  vedere  al  protectiei  mediului,  a  realizarii  unor  planuri,  programe,  proiecte/  investitii  publice  sau  private.  Aceasta  inseamna  ca  opiniile,  propunerile  si  comentariile  publicului  trebuie  sa  fie  luate  în  considerare  de  catre  autoritatile  publice  de  protectie  a  mediului  atunci  cand  se  proiecteaza  o  investitie.

Legislatia  incidentă  în  domeniul  gestiunii  deşeurilor

Dobandirea  de  catre  Romania  a  statutului  de  stat  membru  al  Uniunii  Europene  a  impus    conformarea,  transpunerea  si  implementarea  la  nivel  national  a  unui  numar  mare  de  reglementari  europene  care  alcatuiesc  acquis-ul  comunitar  în  domeniul  gestiunii  deseurilor.

Principalele  reglementari  europene  în  domeniul  gestiunii  şi  managementului  deseurilor,  precum  si  principalele  acte  normative  romanesti  de  transpunere  a  acestora  la  nivel  national  sunt  prezentate  în  cele  ce  urmează.  Totodată  se  vor  prezenta  şi  anumite  articole  de  lege  conexe.

REGIMUL  DEŞEURILOR:

- Directiva  2008/98/EC  privind  deşeurile  şi  de  abrogare  a  anumitor  directive

- LEGE  nr.  211  din  15  noiembrie  2011  (*republicată*)  privind  regimul  deşeurilor*)  cu  aplicare  din  28.03.2014.  Republicată  în  temeiul  art.  248  din  Legea  nr.  187/2012  pentru  punerea  în  aplicare  a  Legii  nr.  286/2009  privind  Codul  penal,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  757  din  12  noiembrie  2012,  dându-se  textelor  o  nouă  numerotare.  Transpune  Directiva  2008/98/CE  (Directiva  Cadru  a  Deşeurilor)  şi  abrogă  vechile  acte  normative  referitoare  la  regimul  deşeurilor:  OUG  78/2000  şi  Legea  426/2001.  La  art.  59,  lit.  B  legea  prevede  obligaţia  Consiliului  Judeţean  de  a:

- elabora,  adopta  si  revizui  planurile  județene  de  gestionare  a  deșeurilor  şi  participa  la  elaborarea  planurilor  regionale  de  gestionare  a  deșeurilor;

- coordona  activitatea  Consiliilor  Locale,  în  vederea  realizării  serviciilor  publice  de  interes  județean  privind  gestionarea  deşeurilor;

- acorda  Consiliilor  Locale  sprijin  şi  asistenţă  tehnică  în  implementarea  planurilor  județene  şi  regionale  de  gestionare  a  deșeurilor;

- hotărăsc  asocierea  sau  cooperarea  cu  alte  autorităţi  ale  administrației  publice  locale,  cu  persoane  juridice  române  sau  străine,  cu  organizații  neguvernamentale  şi  cu  alți  parteneri  sociali  pentru  realizarea  unor  lucrări  de  interes  public  privind  gestiunea  deșeurilor,  în  condițiile  prevăzute  de  lege;

- analizează  propunerile  făcute  de  consiliile  locale,  în  vederea  elaborării  de  prognoze  pentru  refacerea  şi  protecția  mediului;

- urmăresc  şi  asigură  respectarea  de  către  consiliile  locale  a  prevederilor  Legii  211/2011.

- asigură  monitorizarea  activităților  legate  de  gestionarea  deşeurilor  rezultate  din  activitatea  medicală.

- HOTĂRÂRE  nr.  1470  din    9  septembrie  2004  (*actualizată)  privind  aprobarea  Strategiei  naţionale  de  gestionare  a  deşeurilor  şi  a  Planului  naţional  de  gestionare  a  deşeurilor

- Hotărâre  nr.  870  din  06/11/2013  Publicat  in  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  750  din  04/12/2013  privind  aprobarea  Strategiei  naţionale  de  gestionare  a  deşeurilor  2014-2020,  intrată  in  vigoare  la  01/01/2014

- HOTĂRÂRE  nr.  856  din  16  august  2002  privind  evidenţa  gestiunii  deşeurilor  şi  pentru  aprobarea  listei  cuprinzând  deşeurile,  inclusiv  deşeurile  periculoase  cu  modificările  şi  completările  aduse  de  HOTĂRÂRE  nr.  210  din  28  februarie  2007.

- ORDIN  nr.  1364/1499  din  14  decembrie  2006  de  aprobare  a  planurilor  regionale  de  gestionare  a  deşeurilor.  Anexa  7  din  Ordinul  1364/1499/2006  abrogată  prin  ORDIN  2854/2011  ART  2

- ORDIN  nr.  1385  din  29  decembrie  2006  privind  aprobarea  Procedurii  de  participare  a  publicului  la  elaborarea,  modificarea  sau  revizuirea  planurilor  de  gestionare  a  deşeurilor,  adoptate  sau  aprobate  la  nivel  naţional,  regional  şi  judeţean

- ORDIN  nr.  951  din    6  iunie  2007  privind  aprobarea  Metodologiei  de  elaborare  a  planurilor  regionale  şi  judeţene  de  gestionare  a  deşeurilor

- Decizia  Comisiei  2000/532/CE  (cu  modificările  ulterioare  )  de  înlocuire  a  Deciziei  94/3/CE  de  stabilire  a  unei  liste  de  deșeuri  în  conformitate  cu  art.  1  lit.  a)  din  Directiva  75/442/CEE  si  a  Deciziei  94/904/CE  de  stabilire  a  unei  liste  de  deșeuri  periculoase  în  conformitate  cu  art.  1  alin.  (4)  din  Directiva  Consiliului  91/689/CEE  privind  deșeurile  periculoase

TRANSPORT  DEŞEURI;

- Regulamentul  (CE)  nr.  1013/2006  al  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  din  14  iunie  2006  privind  transferurile  de  deşeuri  cu  modificările  si  completările  ulterioare.  Acest  regulament  a  intrat  în  vigoare  începând  cu  data  de  15  iulie  2007,  înlocuind  Regulamentul  nr.  259/93/CEE  pentru  supravegherea  si  controlul  transporturilor  de  deșeuri  în,  înspre  si  dinspre  Comunitatea  Europeana

- HOTĂRÂRE    nr.  788  din  17  iulie  2007  privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru  aplicarea  Regulamentului  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  (CE)  nr.  1.013/2006  privind  transferul  de  deşeuri  -  abroga  HG  nr.  895/2006  pentru  aplicarea  Regulamentului  CEE  259/93,  (Monitorul  Oficial  nr.  255/02.08.2007  modificata  si  completata  prin  H.G.  nr.  1453/2008  (Monitorul  Oficial  nr.  783  din  24  noiembrie  2008);

- HOTĂRÂRE  nr.  1453  din  12  noiembrie  2008  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  788/2007  privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru  aplicarea  Regulamentului  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  (CE)  nr.  1.013/2006  privind  transferul  de  deşeuri

- HOTĂRÂRE  nr.  1061  din  10  septembrie  2008  privind  transportul  deşeurilor  periculoase  şi  nepericuloase  pe  teritoriul  României

- ORDIN  nr.  1119  din    8  noiembrie  2005  privind  delegarea  către  Agenţia  Naţională  pentru  Protecţia  Mediului  a  atribuţiilor  ce  revin  Ministerului  Mediului  şi  Gospodăririi  Apelor  în  domeniul  exportului  deşeurilor  periculoase  şi  al  transportului  deşeurilor  nepericuloase  în  vederea  importului,  perfecţionării  active  şi  a  tranzitului

DEPOZITAREA  DEŞEURILOR

- Directiva  1999/31/CE  privind  depozitarea  deşeurilor,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- Decizia  Consiliului  2003/33/CE  privind  stabilirea  criteriilor  si  procedurilor  pentru  acceptarea  deșeurilor  la  depozite  ca  urmare  a  art.  16  si  anexei  II  la  Directiva  1999/31/CE

- HOTĂRÂRE  nr.  349  din  21  aprilie  2005  privind  depozitarea  deşeurilor    (Monitorul  Oficial  nr.  394  din  10  mai  2005),  completata  prin  H.G.  nr.  210/28.02.2007  pentru  modificarea  si  completarea  unor  acte  normative  care  transpun  acquis-ul  comunitar  în  domeniul  protectiei  mediului,  modificata  si  completata  prin  H.G.  nr.  1292/2010.  Acest  act  normativ  determina  cadrul  legal  pentru  depozitarea  deseurilor,  cat  si  pentru  organizarea,  functionarea,  monitorizarea  si  inchiderea  si  operatiunile  de  reabilitare  ale  depozitelor  existente.

- HOTĂRÂRE  nr.  210  din  28  februarie  2007  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  care  transpun  aquis-ul  comunitar  în  domeniul  protecţiei  mediului

- HOTĂRÂRE  nr.  1292  din  15  decembrie  2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  349/2005  privind  depozitarea  deşeurilor

- ORDIN  nr.  757  din  26  noiembrie  2004  pentru  aprobarea  Normativului  tehnic  privind  depozitarea  deşeurilor.  Se  aprobă  normele  tehnice  de  depozitare  a  deşeurilor,  de  construire,  funcţionare,  monitorizare  şi  închidere  a  depozitelor.

- ORDIN    nr.  1230  din  30  noiembrie  2005  privind  modificarea  anexei  la  Ordinul  ministrului  mediului  şi  gospodăririi  apelor  nr.  757/2004  pentru  aprobarea  Normativului  tehnic  privind  depozitarea  deşeurilor

- ORDIN    nr.  95  din  12  februarie  2005  privind  stabilirea  criteriilor  de  acceptare  şi  procedurilor  preliminare  de  acceptare  a  deşeurilor  la  depozitare  şi  lista  naţională  de  deşeuri  acceptate  în  fiecare  clasă  de  depozit  de  deşeuri.  Prin  acest  ordin  se  aproba  normele  tehnice  cu  privire  la  procedurile    preliminare  de  acceptare  a  deseurilor,  criteriile  de  acceptare  a  deseurilor  si  lista  nationala  de  deseuri    acceptate  pe  fiecare  tip  de  depozit.

- ORDIN    nr.  775  din  28  iulie  2006  pentru  aprobarea  Listei  localităţilor  izolate  care  pot  depozita  deşeurile  municipale  în  depozitele  existente  ce  sunt  exceptate  de  la  respectarea  unor  prevederi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  349/2005  privind  depozitarea  deşeurilor.  Prin  acest  ordin  se  aproba  o  lista  cu  localitatile  izolate  care  ar  putea  sa  isi  elimine  deseurile  in  anumite  depozite  care  nu  sunt    complet  conforme  cu  GD  349/2005  cu  privire  la  eliminarea  deseurilor.

INCINERAREA  DEŞEURILOR

- Directiva  2000/76/CE  privind  incinerarea  deşeurilor  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- ORDIN  nr.  756  din  26  noiembrie  2004  pentru  aprobarea  Normativului  tehnic  privind  incinerarea  deşeurilor

- ORDIN  nr.  1274  din  14  decembrie  2005  privind  emiterea  avizului  de  mediu  la  încetarea  activităţilor  de  eliminare  a  deşeurilor,  respectiv  depozitare  şi  incinerare.  Impune  obligativitatea  titularului  activităţii  de  a  solicita  autorităţii  publice  judeţene  pentru  protecţia  mediului  emiterea  avizului  de  mediu  în  scopul  stabilirii  obligaţiilor  privind  refacerea  calităţii  mediului  în  zona  de  impact  a  activităţilor  desfăşurate  pe  amplasament,  denumit  în  continuare  aviz  de  mediu  la  încetarea  activităţilor  de  eliminare  a  deşeurilor,  respectiv  depozitare  şi  incinerare.

- ORDIN    nr.  636  din  28  mai  2008  pentru  completarea  Ordinului  ministrului  mediului  şi  gospodăririi  apelor  nr.  1.274/2005  privind  emiterea  avizului  de  mediu  la  încetarea  activităţilor  de  eliminare  a  deşeurilor,  respectiv  depozitare  şi  incinerare

NĂMOLURI  DE  LA  STAŢIILE  DE  EPURARE

- Directiva  Consiliului  nr.  86/278/CEE  privind  protecţia  mediului  şi  în  special  a  solurilor,  când  se  utilizează  nămolurile  de  epurare  în  agricultură,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prin  Directiva  91/692/CEE  şi  Regulamentul  (CE)  nr.  807/2003

- ORDIN  nr.  344/708  din  16  august  2004  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  protecţia  mediului  şi  în  special  a  solurilor,  când  se  utilizează  nămolurile  de  epurare  în  agricultură. Aprobă normele tehnice de protecţie a mediului şi în special a solului, atunci când nămolul de canalizare este utilizat în agricultură.

- ORDIN  nr.  27  din  10  ianuarie  2007  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  ordine  care  transpun  acquis-ul  comunitar  de  mediu

VEHICULE  SCOASE  DIN  UZ

- Directiva  2000/53/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  18  septembrie  2000  privind  vehiculele  scoase  din  uz,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- LEGE  nr.  212  din  21  iulie  2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a  vehiculelor  şi  a  vehiculelor  scoase  din  uz.  Această lege stabileşte măsuri care urmăresc prevenirea formării de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri, precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a activităţii operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. De asemenea, legea se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale relevante, în special cu privire la standardele de siguranţă, emisiile în atmosferă şi nivelul emisiilor de zgomot, precum şi la cele referitoare la protecţia solului şi a apei

AMBALAJE  ŞI  DEŞEURI  DE  AMBALAJE

- Directiva  nr.  94/62/CE  privind  ambalajele  şi  deşeurile  de  ambalaje,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje [notificată cu numărul C (2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

- ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

- Ordinul  nr.  794/2012  privind  procedura  de  raportare  a  datelor  referitoare  la  ambalaje  şi  deşeuri  de  ambalaje.  Stabileşte  responsabilităţile  operatorilor  economici,  producători  şi  importatori  de  ambalaje  de  desfacere,  producători/importatori  de  produse  ambalate,  precum  şi  a  celor  care  supra-ambalează  produse  ambalate,  care  îşi  îndeplinesc  în  mod  individual  obiectivele  prevăzute  la  art.  16  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  621/2005  privind  gestionarea  ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de  ambalaje,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  de  a  raporta  agenţiei  judeţene  pentru  protecţia  mediului  datele  cuprinse  în  anexa  nr.  1  referitoare  la  ambalaje  şi  deşeuri  de  ambalaje.  Prin  acest  Ordin  s-a  instituit  o  nouă  procedură  de  raportare  a  datelor  referitoare  la  ambalaje  şi  deșeuri  de  ambalaje.  Obligația  de  raportare  revine  următoarelor  categorii  de  operatori  economici:  producători  de  ambalaje,  importatori  de  ambalaje,  producători  de  produse  ambalate,  importatori  de  produse  ambalate  precum  şi  unităţi  specializate  care  preiau  de  la  agenți  economici  deșeurile  de  ambalaje  în  vederea  valorificării,  respectiv  consiliile  locale.

ULEIURI  UZATE

- Directiva nr. 75/439/EEC cu privire la eliminarea  uleiurilor uzate, modificata de Directiva nr. 87/101/EEC si Directiva nr. 91 /692/EEC

- HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.

DEŞEURI  DE  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI  ELECTRONICE.  SUBSTANŢE  PERICULOASE  ȊN  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  ŞI  ELECTRONICE

- Directiva  2002/96/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  27  ianuarie  2003  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- Directiva  2002/95/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  privind  limitarea  utilizării  anumitor  substanţe  periculoase  în  echipamentele  electrice  şi  electronice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- Directiva  nr.  2012/19/UE  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice  (DEEE).

- ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  5  din  2  aprilie  2015  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice

Transpune:

- Directiva  2012/19/UE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  4  iulie  2012  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice  (DEEE),  publicată  în  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene,  seria  L,  nr.  197  din  24  iulie  2012

Abrogă:

a)  Hotărârea  Guvernului  nr.  1.037/2010  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  728  din  2  noiembrie  2010;

b)  Ordinul  ministrului  mediului  şi  pădurilor  nr.  2.264/2011  privind  aprobarea  metodologiei  de  calcul  al  ratei  anuale  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  715  din  11  octombrie  2011;

c)  Ordinul  ministrului  mediului  şi  gospodăririi  apelor  nr.  901/S.B./2005privind  aprobarea  măsurilor  specifice  pentru  colectarea  deşeurilor  de  echipamente  electrice  şi  electronice  care  prezintă  riscuri  prin  contaminare  pentru  securitatea  şi  sănătatea  personalului  din  punctele  de  colectare,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  910  din  12  octombrie  2005.

- HOTĂRÂRE  nr.  322  din  29  mai  2013  privind  restricţiile  de  utilizare  a  anumitor  substanţe  periculoase  în  echipamentele  electrice  şi  electronice

- ORDIN  nr.  1441  din  23  mai  2011  privind  stabilirea  metodologiei  de  constituire  şi  gestionare  a  garanţiei  financiare  pentru  producătorii  de  echipamente  electrice  şi  electronice

DEŞEURI  DE  BATERII  ŞI  ACUMULATORI

- Directiva  2006/66/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  6  septembrie  2006  privind  bateriile  şi  acumulatorii  şi  deşeurile  de  baterii  şi  acumulatori  şi  de  abrogare  a  Directivei  91/157/CEE,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

- HOTĂRÂRE  nr.  1132  din  18  septembrie  2008  privind  regimul  bateriilor  şi  acumulatorilor  şi  al  deşeurilor  de  baterii  şi  acumulatori

- HOTĂRÂRE  nr.  1079  din  26  octombrie  2011  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  1.132/2008  privind  regimul  bateriilor  şi  acumulatorilor  şi  al  deşeurilor  de  baterii  şi  acumulatori

- ORDIN  nr.  669/1304  din  28  mai  2009  privind  aprobarea  Procedurii  de  înregistrare  a  producătorilor  de  baterii  şi  acumulatori

- ORDIN  nr.  1399/2032  din  26  octombrie  2009  pentru  aprobarea  Procedurii  privind  modul  de  evidenţă  şi  raportare  a  datelor  referitoare  la  baterii  şi  acumulatori  şi  la  deşeurile  de  baterii  şi  acumulatori

- ORDIN  nr.  2743/3189  din  21  noiembrie  2011  privind  aprobarea  Procedurii  şi  criteriilor  de  evaluare  şi  autorizare  a  organizaţiilor  colective  şi  de  evaluare  şi  aprobare  a  planului  de  operare  pentru  producătorii  care  îşi  îndeplinesc  în  mod  individual  obligaţiile  privind  gestionarea  deşeurilor  de  baterii  şi  acumulatori,  precum  şi  componenţa  şi  atribuţiile  comisiei  de  evaluare  şi  autorizare

DEŞEURI  DIN  INDUSTRIILE  EXTRACTIVE

- HOTĂRÂRE  nr.  856  din  13  august  2008  privind  gestionarea  deşeurilor  din  industriile  extractive

- ORDIN  nr.  2934/180  din  22  noiembrie  2010  privind  aprobarea  Procedurii  pentru  aprobarea  planului  de  gestionare  a  deşeurilor  din  industriile  extractive  şi  a  normativului  de  conţinut  al  acestuia

AZBEST

- HOTĂRÂRE  nr.  124  din  30  ianuarie  2003  (*actualizată*)  privind  prevenirea,  reducerea  şi  controlul  poluării  mediului  cu  azbest

- HOTĂRÂRE  nr.  734  din    7  iunie  2006  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  124/2003privind  prevenirea,  reducerea  şi  controlul  poluării  mediului  cu  azbest

Legislaţie conexă:

- LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) privind bunurile proprietate publică**) LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale

- HOTĂRÂRE nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice

- HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate

- LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale

- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

- LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

- LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

- ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

- HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţie

- ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

- ﻿ ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

- ORDIN nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

- ﻿ ORDIN nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

- ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) cu privire la asociaţii şi fundaţii

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Legislația  primara  si  secundara  a  serviciilor  de  salubritate:

- LEGE  nr.  51  din  8  martie  2006  (**republicată**)(*actualizată*)  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  cu  modificările  şi  completările  aduse  de  către  ORDONANŢA  DE  URGENŢĂ  nr.  68  din  21  octombrie  2014;

- LEGE  nr.  101  din  25  aprilie  2006  (*republicată*)  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  în  temeiul  art.  V  din  Legea  nr.  99/2014  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor  nr.  101/2006,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  505  din  8  iulie  2014,  dându-se  textelor  o  nouă  numerotare.  Legea  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor  nr.  101/2006  a  fost  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  393  din  8  mai  2006  şi  ulterior  a  fost  modificată  şi  completată  prin  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  92/2007  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor  nr.  101/2006,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  671  din  1  octombrie  2007,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  224/2008

### Institutii  de  protectie  a  mediului

Institutiile  si  autoritatile  cu  competente  in  domeniul  protectiei  mediului  si  functiile  principale  ale  acestora,  inclusiv  in  sectorul  de  management  al  deseurilor,  sunt  prezentate  in  tabelul  urmator:

| Denumirea institutiei | Atributii principale |
| --- | --- |
| Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Nivel central | Autoritate publica centrala pentru protectia mediului, care asigura coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului; Asigura elaborarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, inclusiv a planului de prevenire a generarii deseurilor la nivel national si revizuirea acestora; Promoveaza reciclarea de inalta calitate prin aplicarea colectarii separate a deseurilor, in masura in care este fezabila din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se conformeaza cu standardele de calitate in sectorul de reciclare respectiv; Elaboreaza propuneri de acte normative de reglementare a categoriilor de deseuri; Initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislatia Uniunii Europene; Participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, in vederea incurajarii utilizarii acestor materiale; Promoveaza/propune masuri cu caracter legislativ sau nelegislativ privind regimul raspunderii extinse a producatorului; Avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de alte autoritati publice; Monitorizeaza impactul activitatilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu; Prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor; Organizeaza impreuna cu alte autoritati publice si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor; Elaboreaza procedura de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje; Elaboreaza procedura privind raportarea, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; Publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana. |
| Ministerul Sanatatii Nivel central | Evalueaza, prin structurile competente, posibilul impact asupra sanatatii populatiei determinat de functionarea obiectivelor generatoare de deseuri de orice fel si/sau a obiectivelor care proceseaza deseuri; Elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale; Monitorizeaza si controleaza activitatile de gestionare a deseurilor, conform legii. |
| Nivel judetean – 41 de Directii de Sanatate Publica Judetene si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti | Monitorizeaza si coordoneaza pe plan teritorial activitatea de gestionare si neutraliyare a deseurilor medicale din toate categoriile de unitati sanitare si elaboreaza propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situatiilor de risc evaluat. |
| Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Nivel central | Elaboreaza strategii, programe si politici sectoriale de dezvoltare a activitatilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deseurilor industriale de reconstructie ecologica si urmareste implementarea acestora; Initiaza reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri; Coordoneaza si supravegheaza activitatea de reciclare a deseurilor industriale; Notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. |
| Ministerul Transporturilor Nivel central | Participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre operatorii economici aflati in subordinea sau in coordonarea sa; Participa la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare; Participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor. |
| Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nivel central | Elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria alimentara; Participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din industria alimentara; Avizeaza propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinatie agricola pentru instalatii pentru gestionarea deseurilor, depozite de deseuri, etc.; Aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor in agricultura. |
| Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Nivel central | Participa la elaborarea PNGD, urmareste indeplinirea obiectivelor acestuia si sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru atingerea acestor obiective; Sprijina metodologic si/sau financiar autoritatile administratiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor de la detinatorii de deseuri; Sprijina autoritatile administratiei publice locale in vederea elaborarii de strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor municipale; Elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale legate de gestionarea deseurilor. |
| Nivel regional – Organisme intermediare regionale organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2014, ca directii in subordinea DG POIM | Organisme intermediare pentru Programul operational „Infrastructura Mare” |
| Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – institutie publica in subordinea MMAP Nivel central | Atributii pentru realizarea functiei de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale; Colaboreaza la elaborarea si monitorizarea planurilor de gestionare a deseurilor; Asigura evaluarea planurilor judetene de gestionare a deseurilor; Urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare, constata neconformitatile si ia masurile care se impun; Gestioneaza baza de date privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; Asigura reprezentanti in cadrul Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje; Asigura secretariatul Comisiilor de evaluare si autorizare in vederea preluarii responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori, vehicule scoase din uz; Inainteaza catre MMAP rapoarte privind actiunile de implementare a legislatiei referitoare la gestionarea deseurilor; Colecteaza, prelucreaza si valideaza la nivel national date si informatii referitoare la generarea si gestiunea deseurilor, conform cerintelor legislatiei in vigoare; Elaboreaza si transmite rapoarte sectoriale la Comisia Europeana in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare conform legislatiei din domeniul deseurilor; Initiaza si coordoneaza grupuri de lucru de experti ai autoritatilor si institutiilor publice, in vederea colaborarii si coordonarii activitatilor legate de gestionarea deseurilor; Monitorizeaza procesul de conformare a operatorilor economici la cerintele legislatiei de mediu in domeniul gestionarii deseurilor; Gestioneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru deseuri, asigurand coordonarea stiintifica si metodologica din cadrul laboratoarelor din cadrul agentiilor judetene pentru protectia mediului, in domeniul analizelor de probe relevante pentru estimarea poluarii rezultate din gestionarea deseurilor. |
| Nivel judetean – 41 de Agentii Judetene pentru Protectia Mediului si Agentia pentru Protectia Mediului a Municipiului Bucuresti | Emit acte de reglementare; Participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si la monitorizarea obiectivelor stabilite prin aceste planuri; Informeaza MMAP cu privire la revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor; Gestioneaza functionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza deseurilor; Aproba transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei in vigoare; Realizeaza colectarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor in domeniul gestionarii deseurilor la nivel judetean. |
| Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – institutie publica de interes national, in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Nivel central | Elaboreaza reglementarile-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizeaza modul de aplicare a legislatiei in domeniu si acorda licenta operatorilor de salubrizare. |
| Nivel teritorial – 8 agentii teritoriale (Bucuresti, Alba Iulia, Bistrita, Botosani, Deva, Galati, Ploiesti, Slatina) |  |
| Garda Nationala de Mediu – institutie publica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea MMAP Nivel central – Comisariatul General | Exercita la nivel national controlul activitatilor operatorilor economici privind conformarea la cerintele legislatiei de mediu in domeniul gestiunii deseurilor de orice natura; Constata neconformitatile din actele de reglementare emise pentru activitatile din domeniul gestiunii deseurilor, aplica masurile legale si stabileste proceduri de control al surselor de poluare care au ca origine activitati de eliminare a deseurilor (incineratoare, depozite de deseuri); Controleaza activitatile operatorilor economici privind transportul deseurilor; Participa la elaborarea strategiilor si politicilor de mediu privind gestionarea deseurilor care sunt incluse in Strategia Nationala pentru Gestionarea Deseurilor si in Planul National pentru Gestionarea Deseurilor; Constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. |
| Nivel teritorial – 41 de Comisariate Judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti, Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” |  |
| Administratia Fondului pentru Mediu – institutie publica in coordonarea MMAP Nivel central | Urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu; Analizeaza, selecteaza si finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului; Urmareste si controleaza implementarea proiectelor si programelor finantate din Fondul pentru mediu; Desfasoara activitati de control la operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor privind deseurile de ambalaje. |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – persoana juridica de drept public, in coordonarea MMAP | Activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica privind metode si tehnologii de reciclare, reutilizare si eliminare a deseurilor; Proiectare tehnologica in domeniul statiilor de tratare a deseurilor si proiectare tehnologica in domeniul facilitatilor pentru deseuri; Studii privind modernizarea si exploatarea componentelor sistemului informational de mediu referitoare la gestiunea deseurilor. |
| Institutia prefectului Nivel judetean | Conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului, Comisariatele Judetene ale Garzii Nationale de Mediu, Directiile de Sanatate Publica Judetene; Verifica legalitatea actelor administrative ale Consiliului Judetean, ale Consiliului Local sau ale primarului; Dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarate de Guvern. |
| Consiliul Judetean Nivel judetean | Asigura elaborarea si revizuirea planului judetean de gestionare a deseurilor; Coordoneaza activitatea autoritatilor administratiei publice locale in vederea realizarii serviciului public de salubrizare; Are competente cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea sistemelor de management integrat al deseurilor; Are calitatea de Beneficiar in cadrul proiectelor finantate prin POS Mediu 2007 – 2013 si de reprezentant al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. |
| Autoritatile administratiei publice locale Nivel local | Asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana; Urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor planului judetean de gestionare a deseurilor; Hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor; Elaboreaza, aproba si controleaza aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare; Asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor conform legii; Asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora; Asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor; Stabilesc taxe speciale si aproba tarife pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare; Indeplinesc atributii cu privire la stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operatori; Asigura medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorii serviciului de salubrizare; Asigura monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare; Se asociaza sau coopereaza cu persoanele juridice care preiau obligatiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in conditiile prevazute de lege; Promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, sensul marcajelor de pe ambalaje existente pe piata, elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national si judetean, cu privire la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. |

## DATE  DESPRE  GENERAREA  DESEURILOR  SI  FLUXURI

Deseurile de orice fel, rezultate din multiplele activitati umane, constituie o problema de o deosebita actualitate, datorata atat cresterii continue a cantitatilor si a tipurilor acestora, cat si datorita însemnatelor cantitati de materii prime, materiale refolosibile si energie care ar putea fi recuperate si introduse în circuitul economic.

### 2.7.1. Metodologie  si  ipoteze

In Romania, primele date referitoare la gestionarea deseurilor au inceput sa fie colectate dupa 1981, iar primul set complet de date la nivel national a fost disponibil abia in 1995. In 1994-1995, in Municipiul Bucuresti au fost facute studii amanuntite referitoare la compozitia deseurilor colectate de la populatie si agenti economici si la determinarea puterii calorice a acestora, in vederea stabilirii oportunitatii construirii unui incinerator de deseuri municipale la nivelul capitalei si imprejurimilor. Studiile de compozitie si putere calorica au fost realizate in cadrul unui proiect finantat de JICA – Agentia pentru Cooperare Internationala a Japoniei – de un colectiv pluridisciplinar, prin cooperarea mai multor institute din Bucuresti si au aratat ca procentul de deseuri biodegradabile era foarte ridicat (cca. 80%), umiditatea deseurilor de asemenea foarte ridicata, iar puterea calorica scazuta, ceea ce facea nefezabila la acel moment constructia unui incinerator. La acea data, in restul tarii, si in special in mediul rural componenta biodegradabila din deseurile municipale ajungea la peste 80-90%, datorita continutului ridicat de deseuri umede si lipsei ambalajelor. Cu timpul, dar in special dupa anul 2000, compozitia deseurilor a cunoscut o modificare sensibila, prin scaderea procentului de biodegradabil si marirea treptata a componentelor de deseuri reciclabile, provenite in mare masura din ambalaje.

Pana in anul 2003, Agentiile  Judetene pentru Protectia Mediului au adunat date despre managementul deseurilor cu ajutorul chestionarelor statistice, care apoi au fost procesate in cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti, in cooperare cu Institutul National de Statistica. In anul 2004, in cadrul proiectului de asistenta tehnica PHARE RO 0107.04.03 a fost realizata o investigatie statistica pilot a situatiei deseurilor (metodologie si chestionare), punand bazele noilor chestionare statistice pe baza carora trebuiau facute raportarile anuale la Eurostat.

Incepand cu 2005, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, impreuna cu INS au realizat studii statistice anuale referitoare la managementul deseurilor, ulterior acestea fiind transferate doar in sarcina ANPM, care de curand colecteaza datele on –line prin intermediul APM-urilor Judetene, pe platforma dedicata, dupa care datele sunt prelucrate si validate de APM-uri si apoi de ANPM, fiind agregate la nivel national.

In ceea ce priveste deseurile municipale, cercetarea statistica se face exhaustiv, fiind realizata cu ajutorul a doua chestionare:

- AS-GD-PRODDES „Cercetare statistica privind gestiunea deseurilor, pentru generatorii de deseuri”;

- AS-GD-MUN „Cercetare statistica pentru primarii si agenti de salubritate”;

- AS-GD-TRAT „Cercetare statistica privind tratarea deseurilor”.

Una dintre problemele cu care se confrunta institutiile care desfasoara aceste cercetari statistice, este calitatea datelor, care este puternic influentata de o serie de conditii existente la nivel de unitati de raportare:

- conditii tehnice referitoare la înregistrarea deseurilor (se constata in principal lipsa cantarelor pod- bascula, in majoritatea cazurilor datele referitoare la cantitati fiind facute pe baza estimarilor volumetrice si a densitatilor);

- organizarea defectuoasa a managementului deseurilor;

- competenta si dedicarea personalului responsabil de completarea chestionarelor statistice.

Astfel, datele raportate de operatorii de salubritate sau de catre autoritatile administratiei publice locale au un grad mic de acuratete, bazandu-se in mare parte pe estimari. Autoritatile judetene responsabile cu protectia mediului analizeaza datele primite ca raspuns la chestionare, le valideaza si apoi le trimit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), care le analizeaza, le valideaza si le agrega la nivel national. Analiza datelor si validarea acestora este realizata in principal pe baza datelor si informatiilor provenite de la Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului (APM) si avand in vedere indicatorii de generare estimati la nivel national.

Datorita faptului ca pana acum n-a existat o analiza clara a datelor si o procedura de validare, este posibil sa apara diferente intre date, ori sa existe si cazuri in care se pot identifica anumite erori de raportare, dupa ce datele au fost trimise catre ANPM. Asa se explica unele diferente intre datele referitoare la un anumit an cuprinse in ultimul Raport Anual privind Starea Mediului si datele publicate pentru acelasi an in rapoartele mai vechi (cu 2-4 ani in urma).

In general procesul de validare a datelor dureaza cca 2-3 ani. De exemplu, pentru cantitatile de ambalaje ultimele date validate existente la inceputul anului 2016 sunt datele aferente anului 2012. Rapoartele privind starea mediului, care cuprind date agregate la nivel de judet sunt in general disponibile in a doua  jumatate a anului urmator celui pentru care se face raportarea. Asadar, pentru revizia Master Planului au fost folosite datele de deseuri disponibile la APM Constanta aferente anului 2014. Date referitoare la deseuri pentru anul 2015 au fost colectate direct de la operatorii de salubritate care colecteaza deseuri si gestioneaza diverse facilitati de tratare a acestora, ca de exemplu, statii de transfer / statii de sortare, etc.

Date certe referitoare la cantitatile de deseuri pe tipuri de deseuri si stabilirea compozitiei deseurilor pe tipuri de provenienta (urban/rural, menajer/asimilabil, parcuri si gradini, strazi, piete) si pe tipuri de materiale se vor putea obtine doar dupa implementarea Sistemelor Integrate de Management al Deseurilor prin cantarirea deseurilor pe toate verigile lantului de gestionare si monitorizarea atenta a datelor de catre autoritatile contractante. Abia dupa 2-3 ani de monitorizare atenta si corecta  a gestiunii deseurilor si de corelare a datelor obtinute, pe baza seriilor de date rezultate, a indicatorilor de generare pe tipuri de deseuri si pe tipuri de provenienta si a trendurilor indicatorilor obtinuti, se va putea realiza o planificare bazata pe date concrete, reale, o planificare care aiba la baza previziuni corecte pentru urmatorii 5-10 ani.

Trebuie subliniat faptul ca revizuirea Master Planului ar fi fost oportuna abia dupa 2-3 ani de la implementarea SMID pe baza unor date reale si a unor studii dedicate de compozitie; mentionam inca o data acest fapt pentru a constientiza Beneficiarul asupra importantei  monitorizarii SMID si a faptului ca, pe baza Rapoartelor anuale ale operatorilor facilitatilor SMID Beneficiarul va trebui sa ia in calcul o reactualizare a Master Planului inainte ori la finalizarea Contractului de finantare, pentru a putea face niste alegeri corecte de sustenabilitate viitoare a SMID, in corelatie cu obiectivele, tintele si prevederile legale de la momentul respectiv.

Facem aceste mentiuni si pe baza faptului ca seriile de date analizate de consultant provenite din diverse surse (Rapoarte anuale privind Starea Mediului, date colectate de la operatorii facilitatilor existente de transfer/sortare/depozitare deseuri) nu sunt intotdeauna convergente catre valori similare de indicatori, ci dimpotriva.

Acest capitol prezinta in general date înregistrate in perioada 2010 - 2014, pentru urmatoarele categorii de deseuri:

- Deseurile municipale (cod EWC 20, 15 01);

- Deseurile provenite din constructii si demolari (cod EWC 17).

- Deseurile din echipamente electrice si electronice (DEEE) (cod EWC 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);

- Vehicule scoase din uz (VSU) (cod EWC 16 01 06)

- Deseuri municipale periculoase (orice deseu care contine un compus periculos, notat in EWC cu codul respectiv al categoriei/tipului de deseu la care se indica prin * caracterul periculos);

- Namoluri rezultate din statiile urbane de tratare a apelor menajere (cod EWC 19 08 05);

Acolo unde au fost disponibile sunt prezentate date si din perioada anterioara, respectiv incepand cu 2008.

Referitor la deseurile municipale, vor fi prezentate cantitatile de deseuri asa cum au fost colectate din sursele de informare directa si indirecta, respectiv din Rapoartele anuale privind starea mediului emise de Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta, adrese de raspuns primite de la APM Constanta si de la operatori de salubritate locali din mediul urban si rural, ce colecteaza deseuri si gestioneaza diverse facilitati de deseuri:

- cantitatile de deseuri menajere si asimilabile (colectate separat si in amestec) - coduri EWC 20 01, 15 01 si 20 03 01; 20 01, 15 01 and 20 03 01;

- cantitatile de deseuri din servicii municipale (deseuri stradale, deseuri din piete, deseuri din gradini si parcuri, inclusiv din cimitire)	- cod EWC 20 02; cod EWC 20 03 02.

- cantitatile de deseuri din constructii si demolari (cod EWC 17).

Cantitatile de deseuri necolectate generate in gospodarie au fost calculate pe baza numarului populatiei care nu beneficiaza de servicii de salubritate (pe zone, urban si rural) si pe baza indicatorilor de generare stabiliti la nivel national.

Datele care privesc deseurile din constructii si demolari sunt date cu un grad scazut de acuratete, deoarece, in prezent, in Romania nu exista reglementari clare privind managementul acestor tipuri de deseuri si o mare parte dintre ele nu sunt colectate prin operatori specializati, astfel ca mare parte din cantiati sunt depozitate ilegal.

### 2.7.2. Date  generale  despre  generarea  deseurilor

Acest capitolul este considerat ca punct de referinta si identifica necesitati pentru dezvoltari ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deseurilor. Scopul descrierii situatiei actuale este de a identifica starea prezenta (tipuri si cantitati de deseuri), de a stabili trendul generarii si colectarii deseurilor, de a analiza SMID existent cu facilitatile ce vor fi implementate si date in functiune in cadrul Contractului de Finantare, precum si de a depista anumite puncte slabe în cadrul sistemului, ori puncte care nu au putut fi abordate datorita constrangerilor de ordin financiar din cadrul proiectului si de a veni in sprijinul Beneficiarului cu recomandari de imbunatatire a SMID existent in ceea ce priveste:

- Organizarea sistemului de gestionare a deseurilor;

- Colectarea si transportul deseurilor;

- Tratarea si valorificarea deseurilor;

- Eliminarea deseurilor.

Generarea deseurilor este in directa relatie cu populatia, gradul de dezvoltare al societatii, mediul - urban sau rural - si alti factori (natura bunurilor de larg consum, tehnologii de productie pentru industrii, obiceiuri, etc.). In mediul rural exista  tendinta de a reutiliza in gospodariile proprii anumite deseuri, cum ar fi sticlele si borcanele care sunt utilizate pentru depozitarea bauturilor si a conservelor pentru iarna, sticlele de PET care sunt utilizate pentru pastrarea ori comercializarea laptelui produs in gospodaria taraneasca, etc. De asemenea exista si o anumita categorie de deseuri de echipamente electrice si electronice de care persoanele din mediul rural se despart mai greu, de exemplu frigiderele stricate sunt de multe ori utilizate ca spatii de depozitare in dependintele din gospodaria taraneasca.

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi în mediul rural, din gospodarii, instituţii, unităţi comerciale şi prestatoare de servicii (deşeuri menajere), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări. Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau separat), cât şi deşeurile generate şi necolectate.

Datele prezentate în acest capitol au fost furnizate de administratiile publice locale si de operatorii economici, în raportarile periodice cu privire la cantitatile de deseuri generate, colectate, eliminate sau valorificate. Datele au fost prelucrate pentru a prezenta evolutia cantitatilor de deseuri generate, cât si cantitatile de deseuri eliminate sau valorificate de catre operatorii economici în perioada 2008 - 2014.

Principalele fluxuri de deseuri si categoriile dupa care se clasifica sunt prezentate sintetic mai jos:

Tabel 2.7.2 -1. Fluxuri principale de deseuri generate

| Fluxuri principale | Categorii de deseuri |
| --- | --- |
| Deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie, institutii | Deseuri menajere si asimilabile, din care: |
|  | colectate in amestec |
|  | colectate separat |
|  | Deseuri voluminoase |
| Deseuri din servicii municipale | Deseuri din gradini si parcuri (inclusiv cimitire) |
|  | Deseuri din piete |
|  | Deseuri stradale |
| Deseuri din constructii si demolari | Deseuri inerte sau in amestec provenite din activitatile de constructii si demolari |
|  | Deseuri generate si necolectate |
| Fluxuri speciale | Deseuri de ambalaje |
|  | Deseuri periculoase din deseuri menajere si asimilabile |
|  | Deseuri de echipamente electrice si electronice |
|  | Vehicule scoase din uz |
|  | Namoluri provenite de la statiile de epurare ape uzate |

In cele ce urmeaza sunt prezentate orientativ sursele care genereaza categoriile de deseuri din tabelul de mai sus, iar acolo unde este cazul este prezentata si in sarcina cui este responsabilitatea colectarii si monitorizarii in conformitate cu cerintele legale in vigoare:

- deseurile menajere reprezinta deseurile generate de gospodariile populatiei si reprezinta principala sursa de deseuri biodegradabile

- deseurile asimilabile sunt deseuri similare in compozitie celor menajere provenite de la populatie, dar care provin din diferite activitati ale agentilor economici, institutiilor, industriei (cladiri administrative, cantine, etc).

- deseurile menajere si asimilabile colectate in amestec reprezinta principalul flux de deseuri; in general, deseurile menajere au un continut mai mare de fractie biodegradabila decat cele asimilabile,

- deseurile menajere colectate separat reprezentate in principal de deseurile de ambalaje din diverse tipuri de materiale hartie & carton, plastic, sticla, metal, lemn, provin in special de la agentii economici, dar pot proveni si de la populatie in cazul in care este implementata colectarea selectiva la sursa ori prin aport voluntar la puncte/platforme de colectare selectiva a fractiilor uscate reciclabile, in vederea reciclarii-recuperarii de material. Deseurile colectate separat includ si o fractie biodegradabila si eventual alte fractii, in cantitate mai mare ori mai mica in functie de nivelul de constientizare si educatie ecologica al generatorilor. Cu cat gradul de constientizare si nivelul de educatie ecologica este mai ridicat, cu atat mai corect este facuta selectarea deseurilor, obtinandu-se materiale reciclabile de buna calitate si refuzuri de sortare cat mai mici.

- deseurile voluminoase sunt reprezentate de deseuri cu forme si volume necorespunzatoare pentru a fi depuse in containerele de colectare - piese de mobilier, utilaje de bucatarie, etc. si sunt generate atat de populatie, cat si de agentii economici, institutii.

- deseurile din servicii municipale cuprind  diverse tipuri de deseuri rezultate din activitatile de curatenie si intretinere a infrastructuii municipale, ca de exemplu deseurile stradale rezultate din curatenie, de la maturatul stradal, din pubelele ori cosurile de gunoi publice, reprezinta un amestec de fractii biodegradabile, materiale recuperabile/reciclabile, dar si deseuri reziduale, tip praf si alte deseuri; deseurile din parcuri si gradini sunt reprezentate in special de deseurile verzi rezultate din activitatile de curatenie si intretinere a spatiilor verzi, iar deseurile din piete sunt reprezentate in general de resturi specifice activitatilor din piete, respectiv de deseurile verzi si deseuri de ambalaje.

Responsabilitatea colectarii si transportului tipurilor de deseuri prezentate mai sus este in sarcina operatorului de colectare pentru deseurile de la populatie si deseurile similare de la agentii economici, institutii, etc. Acolo unde serviciile de curatenie stradala/parcuri si gradini/piete sunt incredintate altor operatori, responsabilitatea colectarii si transportului catre facilitati de transfer/tratare/depozitare este in sarcina acestora.

- deseurile generate si necolectate sunt cele care ajung sa fie aruncate la intamplare de detinatorii cu deficit de constiinta civica si educatie ecologica, si se constituie in asa numita depozitare salbatica; aceasta atitudine este prezenta in special in zonele neacoperite de servicii de salubritate, ori in zonele in care operatorul de salubritate nu respecta o anumita frecventa de colectare ori nu ridica toate tipurile de deseuri generate in gospodarii. Responsabilitatea colectarii acestora revine autoritatilor publice locale prin serviciile proprii sau contractate cu operatorii de salubritate.

Fluxuri speciale de deseuri:

- deseurile de ambalaje sunt generate atat de populatie, cat si de sectorul industrial, comercial si institutii. Asupra acestui flux de deseuri se aplica responsabilitatea extinsa a producatorului si importatorului care le-a introdus pe piata, dar colectarea acestora intra in responsabilitatea operatorilor de salubritate care colecteaza si transporta deseurile si a celor care se ocupa de curatenia stradala, a parcurilor, gradinilor, pietelor.

- deseurile periculoase din deseuri menajere si asimilabile sunt reprezentate de mici cantitati de baterii pentru aparataj electronic, medicamente expirate, resturi de vopsele si diluanti, recipienti de pesticide/insecticide/ierbicide folosite in  gospodarii, repelanti, otrava pentru rozatoare, etc.; sunt deseuri care au proprietati periculoase: oxidante, grad mare de inflamabilitate, explozive, corozive, infectioase, iritante, cancerigene, mutagene, reactive, ecotoxice. Responsabilitatea colectarii acestora revine operatorilor de salubritate.

- deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) sunt reprezentate de tuburi fluorescente si alte corpuri de iluminat cu continut de Hg ori alte substante periculoase, echipamente cu continut de CFC (clorofluorohidrocarburi) de tipul frigidere, aparate de aer conditionat, echipamente casate cu continut de diversi compusi periculosi, echipamente electrocasnice, etc. si sunt generate atat in gospodariile populatiei, cat si de agentii economici, comerciali si institutii. Pentru DEEE conform legislatiei nationale exista responsabilitatea extinsa a producatorului. Operatorii zonali de salubritate si autoritatile publice locale au atributii doar in efectuarea de campanii periodice de colectare de la populatie si in punerea la dispozitie a unor amplasamente pe care sa fie pozitionate containere speciale pentru colecta DEEE-urilor. Containerele sunt puse la dispozitie de societatile care au preluat responsabilitatea de la producatorii si importatorii de echipamente electrice si electronice, si tot aceste societati sunt si cele care  golesc aceste containere si transporta la reciclatori DEEE-urile colectate in punctele de colectare.

- deseurile din constructii si demolari includ diverse tipuri de materiale, ca de exemplu: lemn, metal, sticla, plastic, etc - mare parte a acestor materiale sunt recuperate, restul consituie un refuz inert, care de obicei se depoziteaza.  Deşeurile inerte sunt deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane. Depozitarea deseurilor nepericuloase inerte trebuie facuta in depozite de deseuri inerte, pentru a nu incarca in mod inutil depozitele conforme de deseuri municipale si a micsora durata de viata a celulelor acestor depozite. Responsabilitatea gestionarii acestor deseuri revine generatorului de deseuri.

- namolurile de la statiile de tratare apa si de la statiile de epurare intra si ele in categoria fluxurilor speciale de deseuri; responsabilitatea gestionarii acestora revine generatorului de deseuri, respectiv operatorului statiilor de tratare si de epurare prin prisma implementarii principiului „poluatorul plateste”.

- vehiculele scoase din uz (VSU) si anvelopele uzate devenite deseuri completeaza gama fluxurilor de deseuri speciale; pentru acestea se aplica principiul responsabilitatii extinse a producatorului, care are sarcina reciclarii/valorificarii acestora. Operatorul de salubritate care colecteaza deseurile din zonele de management al deseurilor are obligatia de a colecta si deseurile de anvelope uzate care sunt aduse de populatie la platformele de colectare plurifamiliale. In general, in ultima vreme anvelopele se schimba la service-uri auto, si de acolo sunt preluate de societatile care au preluat responsabilitatea de la producatorii si importatorii de anvelope. Pentru VSU – prin Administratia Fondului de Mediu au fost derulate programe de colectare a masinilor uzate, operatorul zonal de salubritate neavand nici o obligatie in sensul colectarii acestor deseuri.

Conform  Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata (2014), art. 2:,

(1) se exclud din domeniul de aplicare al legii deseurilor, urmatoarele:

a)efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, cu modificarile ulterioare, sau exclusi din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;

b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;

c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;

d) deseurile radioactive;

e) explozibilii declasati;

f) materiile fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:

a) apele uzate;

b) subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare, cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;

c) carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu modificarile ulterioare;

d) deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor, care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

(3) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, in cazul in care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin in completarea dispozitiilor prezentei legi

### 2.7.3. Cantitati  si  tipuri  de  deseuri generate si colectate

In acest subcapitol este prezentata situatia actuala si evolutia istorica (perioada 2008 - 2014) in ceea ce priveste diferitele fluxuri de deseuri municipale generate si colectate in judetul Constanta. Asa cum s-a prezentat in cadrul metodologiei, deseurile municipale cuprind urmatoarele categorii pentru care exista date raportate la APM Constanta, pe baza carora s-au facut centralizarile la nivel de judet, pe fiecare an in parte, in perioada mentionata:

- Deşeuri de tip menajer colectate, sunt deseurile provenite de la populatie si cele provenite de la agenti economici/institutii publice (asa numitele deseuri asimilabile ori similare celor menajere). Aceste deseuri sunt colectate in cea mai mare parte in amestec, dar se face si colectare selectiva pe tipuri de materiale reciclabile;

- Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi, inclusiv cimitire);

- Deşeuri din construcţii şi demolări;

Cantitatile de deseuri mentionate mai sus, insumate reprezinta cantitatea totala de deşeuri municipale colectate.

- Deşeuri necolectate

Suma cantitatilor de deseuri municipale colectate si a celor necolectate reprezinta cantitatea totala de deseuri municipale generate.

Trebuie facuta diferenta intre deseuri ‘colectate’ si deseuri ‘generate’. Prin deseuri colectate se inteleg acele deseuri generate care sunt colectate de catre operatorii de salubritate. Deseurile necolectate sunt acele deseuri generate dar necolectate de catre operatorii de salubritate (in general provenite de la populatia din mediul urban si rural care nu beneficiaza de servicii de salubritate), si care sunt aruncate in mod necontrolat, la marginea drumurilor, pe vai, in spatele curtilor, pe terenuri virane, etc., si care creaza in mod evident un discomfort visual semnificativ si un impact negativ asupra mediului. Prin deseuri generate se intelege suma cantitatilor colectate si necolectate, atat din mediul urban cat si din mediul rural.

Urmare a centralizarii si prelucrarii datelor colectate, la nivelul judetului Constanta au rezultat urmatoarele cantitati de deseuri in perioada 2008-2014.

Din tabelul de mai jos si din figura atasata acestuia se observa cu usurinta evolutia cantitatilor de deseuri pe fiecare tip, precum si structura deseurilor municipale in perioada analizata.

Tabel 2.7.3-1: Cantitati de deseuri in perioada 2008-2014 [in tone] (date validate de APM Constanta – Rapoarte anuale privind starea mediului)

|  | Deşeuri municipale | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de tip menajer colectate | 360068 | 340601 | 296824 | 283589 | 277170 | 280539 | 272244 |
| 1.1 | · în amestec | 359213 | 340084 | 296398 | 280864 | 274436 | 278534 | 270078 |
| 1.2 | · selectiv | 856 | 517 | 426 | 2725 | 2733 | 2006 | 2166 |
| 2 | Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) | 51096 | 61214 | 69899 | 64800 | 66382 | 72529 | 83922 |
| 3 | Deşeuri din construcţii şi demolări | 3945 | 3907 | 1701 | 3915 | 8532 | 5952 | 8472 |
| 4=1+2+3 | Total deşeuri municipale colectate | 415110 | 405722 | 368424 | 352305 | 352083 | 359020 | 364638 |
| 5 | Deşeuri de tip menajer necolectate | 26529 | 19792 | 21720 | 10193 | 5322 | 6604 | 5090 |
| 6= 4+5 | Total deşeuri municipale generate | 441638 | 425514 | 390144 | 362498 | 357405 | 365624 | 369728 |

Figura 2.7.3-1. Cantitati de deseuri municipale in perioada 2008-2014

Evolutia trendului generarii si colectarii deseurilor pe perioada 2008-2014 se poate vizualiza usor in figura ce urmeaza.

Figura 2.7.3-2. Trendul evolutiei deseurilor municipale generate si colectate in perioada 2008-2014

Asa cum se vede in figura de mai sus, este de notat ca trendul generarii deseurilor  municipale a fost in general clar descendent in perioada 2008 – 2012, urmat de o usoara crestere in 2013  si in 2014.

Trendul evolutiei cantitatilor colectate de deseuri de tip menajer (de la populatie si de la agenti economici/institutii) in perioada analizata a fost de asemenea descrescator in perioada 2008-2012, dupa care a urmat o usoara crestere in 2013 si apoi din nou o scadere in 2014, sub valoarea din 2012.

Din analiza datelor rezulta si faptul ca deseurile rezultate din serviciile municipale (stradale, piete, parcuri, gradini, etc.) au avut in general un trend crescator, ceea ce inseamna ca in ultimii ani a fost acordata o mai mare atentie acestor servicii si au crescut progresiv cantitatile generate si colectate.

Din aceeasi analiza se poate observa ca deseurile necolectate au scazut practic de peste 5 ori in decursul celor 7 ani analizati, adica de la cca 26.500 t in anul 2008, la cca 5000 t in 2014. Aceasta arata o mai mare grija in colectarea deseurilor menajere si municipale generate de comunitati. De asemenea, implementarea unor proiecte locale finantate prin PHARE, ISPA ori Fondul pentru Mediu, dar si sporirea gradului de constientizare a autoritatilor locale din mediul rural privitor la colectarea deseurilor menajere si asimilabile, au condus la cresterea progresiva a gradului de acoperire cu servicii de salubritate atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

Totusi trebuie subliniat urmatorul fapt: cantitatile de deseuri menajere necolectate sunt cantitati estimate. Estimarea acestora s-a facut cu indici de generare standard din Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD aprobat prin HG  1470/2004), care corespund si indicilor de generare recomandati de Banca Mondiala, respectiv cca 0,9 kg/loc/zi in mediul urban si cca. 0,4 kg/ loc/zi in mediul rural. Asadar estimarea deseurilor necolectate s-a facut cu indici de colectare mai mici decat cei ce ar rezulta din cantitatile de deseuri municipale colectate, ceea ce conduce la o subestimare a cantitatilor de deseuri generate si necolectate, in special in mediul rural, in care mai exista zone neacoperite cu servicii de salubritate. Cu alte cuvinte, este posibil ca deseurile necolectate sa fie in cantitati ceva mai ridicate, insa trendul ar ramane in general acelasi, adica un trend sensibil descrescator.

Trendul cantitatilor de deseuri municipale colectate urmeaza aceasi evolutie cu cel al cantitatilor de deseuri municipale generate.

Structura deseurilor municipale generate in perioada analizata este prezentata in tabelul ce urmeaza si in figura atasata acestuia.

Tabelul 2.7.3-2. Structura deseurilor municipale generate in perioada 2008-2014, in judetul Constanta (calculata in procente)

|  | Deşeuri municipale | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de tip menajer colectate, din care: | 81,53 | 80,04 | 76,08 | 78,23 | 77,55 | 76,73 | 73,63 |
|  |  în amestec* | 99,76 | 99,85 | 99,86 | 99,04 | 99,01 | 99,29 | 99,20 |
|  | selectiv* | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 0,97 | 1,00 | 0,72 | 0,80 |
| 2 | Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) | 11,57 | 14,39 | 17,92 | 17,88 | 18,57 | 19,84 | 22,70 |
| 3 | Deşeuri din construcţii şi demolări | 0,89 | 0,92 | 0,44 | 1,08 | 2,39 | 1,63 | 2,29 |
| 4=1+2+3 | Total deşeuri municipale colectate | 93,99 | 95,35 | 94,43 | 97,19 | 98,51 | 98,19 | 98,62 |
| 5 | Deşeuri menajere necolectate | 6,01 | 4,65 | 5,57 | 2,81 | 1,49 | 1,81 | 1,38 |
| 6=4+5 | Total deşeuri municipale generate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*procentele calculate – in amestec, respectiv selectiv -sunt raportate la cantitatea de deseuri de tip menajer (deseuri menajere si asimilabile) colectata, pe cand restul tipurilor de deseuri este raportat la cantitatea totala de deseuri municipale generate.

(Sursa: Prelucrarea Consultantului dupa date validate de APM Constanta)

Figura 2.7.3-3. Structura deseurilor municipale in perioada 2008-2014

Colectare selectiva si colectare in amestec

Din deseurile de tip menajer (deseuri menajere de la populatie si deseuri asimilabile de la agenti economici/institutii) doar o foarte mica parte sunt colectate selectiv. Trendul desi este usor crescator din 2008 pana in 2012, ramane ingrijorator de scazut in comparatie cu cerintele de colectare selectiva pentru atingerea tintelor de reciclare la ambalaje pe tipuri de material.

Tabelul 2.7.3-3. Colectare selectiva si colectare in amestec in perioada 2008-2014

|  | Deşeuri municipale | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de tip menajer colectate [tone] | 360068 | 340601 | 296824 | 283589 | 277170 | 280539 | 272244 |
| 1.1 | - în amestec [t] | 359213 | 340084 | 296398 | 280864 | 274436 | 278534 | 270078 |
| 1.1 | - în amestec [%] | 99,76 | 99,85 | 99,86 | 99,04 | 99,01 | 99,29 | 99,20 |
| 1.2 | - selectiv [t] | 856 | 517 | 426 | 2725 | 2733 | 2006 | 2166 |
| 1.2 | - selectiv [%] | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 0,97 | 1,00 | 0,72 | 0,80 |
| 6 | Total deseuri municipale generate [t] | 441638 | 425514 | 390144 | 362498 | 357405 | 365624 | 369728 |
| 1.2 | Procent de colectare selectiva din total deseuri municipale generate in perioada 2008-2014 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,77 | 0,78 | 0,56 | 0,59 |

Procentul de colectare selectiva, desi a crescut incepand cu anul 2011, totusi a ramas in jurul valorii de 1% din cantitatea de deseuri de tip menajer colectata.

Figura 2.7.3-4. Procentul de colectare selectiva raportat la cantitatea de deseuri menajere si similare colectata

Dupa cum se observa din tabelul de mai sus si din figura urmatoare, procentul de colectare selectiva din total deseuri municipale generate in perioada 2008-2014, este evident si mai mic, inscriindu-se in valorile 0,21% in 2008 si atingand un maxim la 0,78 % in 2012; asadar si acest procent este sub 1%.

Figura 2.7.3-5. Procentul de colectare selectiva raportat la cantitatea de deseuri municipale generata in perioada 2008-2014

Din declaratiile unor operatori actuali de salubritate si din practica intalnita si in alte zone ale tarii, se pare ca din punctele de colectare selectiva, fractiile uscate de ambalaje (hartie&carton, plastic, metal si sticla) sunt sustrase de diverse persoane care actioneaza ilegal (in special persoane aflate la limita subzistentei, oameni ai strazii, etc.), sunt preluate si vandute direct la reciclatori, astfel incat nu mai trec prin fluxul normal de deseuri colectate de operatorul de salubritate local/zonal si, ca atare, nu sunt declarate de acesta.

Pentru a minimiza furturile de deseuri se vor avea in vedere masuri de impiedicare a patrunderii de persoane nearondate la punctele de colectare selectiva a deseurilor, prin imprejmuirea  platformelor de colecatre selectiva si dotarea acestora cu lacate. Operatoriii de salubritate impreuna cu administratiile locale vor avea in sarcina identificarea punctelor de colectare supuse cel mai des vandalizarii si luarea masurilor de minimizare a fenomenului semnalat.

Indicatori de generare si de colectare deseuri

Indicatorul de generare deseuri municipale se inscrie si el intr-un trend descrescator pe perioada mentionata, cu exceptia anului 2013 in care are o usoara crestere fata de anul precedent 2012. Oricum este de notat faptul ca in 2014 indicatorul de generare deseuri municipale a scazut la mai putin de jumatate fata de anul 2008.  Evolutia este asadar previzibila catre o scadere a cantitatilor de deseuri in viitor, pe de o parte datorita crizei economice care s-a facut simtita si in Romania incepand cu anul 2009, iar pe de alta parte datorita faptului ca la nivelul Uniunii Europene strategiile de dezvoltare durabila pun accent pe scaderea cantitatilor de deseuri inca din faza de proiectare a produselor.

In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii de generare deseuri municipale si respectiv evolutia acestora in perioada 2008-2014. Indicatorul de generare a fost calculat in kg/loc/an si respectiv in kg/loc/zi.

Din cantitatile raportate si validate de APM Constanta au reiesit indicii de generare deseuri pe judet, care sunt sensibil mai mari decat indicii de generare recomandati de PNGD si de Banca Mondiala pentru zonele in care nu exista indicatori calculati pe baza de cantitati de deseuri cantarite.

Tabel 2.7.3-4. Indicatori de generare deseuri municipale (inclusiv C&D) in perioada 2008-2014, in judetul Constanta

| Deşeuri municipale- Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIE JUDET | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Total deşeuri municipale generate, inclusiv C&D | 721735 | 425514 | 390144 | 362497 | 357405 | 365625 | 369728 |
| Indicator de generare deseuri municipale, inclusiv C&D kg/loc/an | 1003 | 589 | 539 | 500 | 493 | 505 | 480 |
| Indicator de generare deseuri municipale, inclusiv C&D kg/loc/zi | 2,75 | 1,61 | 1,48 | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,31 |

Figura 2.7.3-6. Evolutia indicatorului de generare deseuri municipale pe perioada 2008-2014, in judetul Constanta

Deseurile menajere si asimilabile  colectate de la populatie si de la agentii economici/institutii urmeaza si ele un trend general descrescator al indicelui de colectare, ajungand de la 1,37 Kg/loc /zi in 2008, la 0,97 kg/loc/zi in 2014.

Tabel 2.7.3-5. Indicatori de generare deseuri de tip menajer (inclusiv asimilabile si exclusiv C&D) in perioada 2008-2014, in judetul Constanta

| Deşeuri municipale- Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIE JUDET | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Deşeuri de tip menajer colectate | 360068 | 340601 | 296824 | 283589 | 277170 | 280539 | 272244 |
| Indicator de generare deseuri kg/loc/an | 1003 | 589 | 539 | 500 | 493 | 505 | 480 |
| Indicator de generare deseuri kg/loc/zi | 2,75 | 1,61 | 1,48 | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,31 |
| Indicator de colectare deseuri menajere si asimilabile [Kg/loc/an] | 500 | 472 | 410 | 392 | 383 | 387 | 353 |
| Indicator de colectare deseuri menajere si asimilabile [Kg/loc/zi] | 1,37 | 1,29 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 0,97 |

Diferentele si evolutia indicatorului de generare deseuri municipale (inclusiv C&D) si a indicelui de colectare deseuri menajere si asimilabile este prezentata in graficul de mai jos.

Figura 2.7.3-6. Indicatori de generare deseuri menajere si deseuri municipale 2008-2014

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate

Pana la intrarea in operare a noilor facilitati de gestionare a deseurilor si implementarea SMID, gradul de acoperire cu servicii de salubritate ramane mai mic de 100% in special in localitatile din mediul rural.

In tabelul de mai jos este prezentata situatia gradului de acoperire cu servicii de salubritate in perioada 2010-2014 (perioada pentru care au fost gasite date validate de APM Constanta).

Tabel 2.7.3-5: Populatia deservita cu servicii de salubritate in judetul Constanta

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie judet | 723696 | 724276 | 724746 | 724506 | 770783 |
| Populatie deservita cu servicii de salubritate, din care: | 587574 | 655243 | 657930 | 679276 | 735921 |
| -populatie in mediul urban | 497893 | 502205 | 502393 | 500478 | 538859 |
| -populatie in mediul rural | 89681 | 153038 | 155537 | 178798 | 197062 |
| Procent populatie deservita cu servicii de salubritate din total populatie din mediul urban (%) | 98,6 | 99,45 | 100 | 100 | 100 |
| Procent populatie deservita cu servicii de salubritate din total populatie din mediul rural (%) | 41 | 69,96 | 69,85 | 79,81 | 84,97 |
| Procent populatie deservita cu servicii de salubritate din total populatie – judet Constanta | 81,20% | 89,98% | 90,78% | 93,75% | 95,48% |

(Sursa de date: Directia Judeteana de Statistica si operatori de salubritate)

În anul 2014, in județul Constanța au beneficiat de servicii de salubrizare 12 localități urbane și 42 de commune; gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de 100% in mediul urban și 84,97% în mediul rural, iar gradul de acoperire pe judet a fost de 95,48%.

Figura 2.7.3-7. Evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubritate in judetul Constanta

In 2014 o diferenta de 4,52% din populatia judetului nu beneficiaza de servicii de salubritate.

Figura 2.7.3-8. Procentul de populatie neacoperit cu servicii de salubrizare (2014)

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii

In acest caz, colectarea se realizeaza de catre aceeasi operatori existenti, pe baza de contracte individuale cu agentii economici/institutii, frecventa depinzind de activitatea agentului economic, de anotimp si de tipul contractului. Luand in considerare faptul ca toate societatile comerciale si institutiile sunt obligate sa aiba incheiate contracte cu operatorii de salubrizare in vederea colectarii deseurilor, pentru aceasta categorie de deseuri s-a considerat un grad de conectare la servicii de salubrizare de 100%, astfel incat toate deseurile generate sunt colectate.

Odata cu implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta, respectiv in aria de operare a ADI Dobrogea se preconizeaza ca atat in mediul urban, cat si in mediul rural gradul de acoperire cu servicii de salubritate va fi de 100%, astfel incat cantitatile de deseuri generate sa fie colectate integral, cu exceptia deseurilor biodegradabile din gospodariile rurale care vor fi compostate individual, si deviate de la depozitare.

Deseuri din servicii municipale

In aceasta categorie intra colectarea materialelor organice (frunze, crengi, alte materii vegetale) si anorganice (praf, sol, pietre, resturi de asfalt, beton) din activitatile de curatenie a strazilor, parcurilor si gradinilor, materiale in principal organice din piete. Activitatile sunt executate de catre operatorii carora li s-a incredintat acesta activitate.

| An | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) | 51096 | 61214 | 69899 | 64800 | 66382 | 72529 | 83922 |
| POPULATIE JUDET [nr. locuitori] | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Indicator de generare Kg /loc/an | 70,99 | 84,80 | 96,59 | 89,47 | 91,64 | 100,11 | 108,88 |

Evolutia deseurilor rezultate din serviciile municipale – deseurile stradale de curatarea strazilor si golirea cosurilor de gunoi publice, deseurile din parcuri si gradini, din piete, etc. – a fost sinusoidala, dar cu un trend general ascendent fata de anul 2008. In 2014 cantitatea de deseuri provenita din serviciile municipale a crescut cu cca. 64% fata de cantitatea din 2008.

Figura 2.7.3-9. Evolutia deseurilor provenite din serviciile municipale (2008-2014)

### 2.7.4. Fluxuri speciale de deseuri

#### Deseurile de ambalaje

Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (amendată prin Directiva 2004/12/CE) a fost transpusă în legislaţia românească prin H.G. 621/2005 (privind  gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare). Reglementările cuprinse în Directiva 94/62/EC sunt bazate pe convingerea că atingerea obiectivelor stabilite prin acest act necesită un efort din partea tuturor părţilor implicate în domeniul comercializării ambalajelor şi al depozitării deşeurilor aferente, respectiv: agenţii de salubritate, autorităţile publice locale, producătorii şi importatorii, precum şi producătorii de materii prime.

Astfel, operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate şi/sau ambalaje de desfacere, precum şi cei care ambalează produse ambalate sunt responsabili de atingerea obiectivelor anuale privind valorificarea şi respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje. Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deşeurilor de ambalaje se pot realiza individual sau prin transferarea responsabilităţii către un operator autorizat în acest scop.

Cantitățile de ambalaje introduse pe piața, raportate de operatorii economici la nivelul județului, nu sunt reprezentative, deoarece operatorii economici raportează datele în județul în care au înregistrat sediul social. Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitatea organizațiilor de transfer de responsabilitate nu au obligația de raportare, raportările fiind realizate de aceste organizații.

Cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un județ nu sunt reprezentative deoarece aceste deșeuri de ambalaje sunt generate și în alte județe în care nu există reciclatori de astfel de deșeuri. Asadar cantitatile de deseuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate intr-un judet de catre societatile reciclatoare din respectivul judet sunt diferite de cantitatile de deseuri de ambalaje colectate din respectivul judet. Pe de alta parte cantitatea de deseuri de ambalaje colectata dintr-un judet nu poate fi comparata cu cantitatea de deseuri de ambalaje generata si cu cantitatea de ambalaje pusa pe piata in respectivul judet.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată, în anul 2012, de operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului, în județul Constanța a fost de aproximativ 61064.61 tone. Datele pentru anul 2012 sunt date validate la nivel național.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje colectate, in judetul Constanta, este reflectată în tabelul 2.7.4.1-1 si in figura 2.7.4.1-1 de mai jos.

Tabel 2.7.4.1-1. Cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de operatorii economici în anul 2012

| Material | Cantitatea de deșeuri de ambalaje colectate |
| --- | --- |
|  | Cantitate (tone) | Cantitate totală (tone) | Compozitie - % de material raportat la cantitate totala | Din care cantitate deșeuri periculoase (tone) |
| Sticlă |  | 20381,37 | 33,38 |  |
| PET | 1606,04 |  |  |  |
| Alte plastice | 3566,94 |  |  | 330,16 |
| Total plastic |  | 5172,98 | 8,47 |  |
| Hartie si carton |  | 5143,14 | 8,42 |  |
| Aluminiu | 182,12 |  |  |  |
| Otel | 397 |  |  |  |
| Total metal |  | 579,12 | 0,95 |  |
| Lemn |  | 29788 | 48,78 |  |
| Total |  | 61064,61 |  |  |

(Sursa: Baza date naționala (ANPM)- prelucrare date din raportări operatori economici și administrații publice locale)

Figura 2.7.4.1. Compozitia ambalajelor colectate pe tipuri de materiale (2012)

La nivelul anului 2014 operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt:

- SC ECOLOGIC 3R SA

- SC INTERSEMAT SRL

- SC SOTA GRUP 21 SRL

- SC ECO-ROM AMBALAJE SA

- SC ECO-X SA

- SC ECO PACK MANAGEMENT SA

- SC RESPO WASTE SRL

- SC ECOPIM RECYCLING SA

- SC ROM PACK MANAGEMENT SA

- SC NEXT ECO RECYCLING SA

Informaţii privind cantităţile de ambalaje şi deşeuri de ambalaje gestionate de operatorii economici importatori nu pot fi prezentate deoarece autoritățile de mediu nu dispun de aceste informații la nivel de județ.

Țintele îndeplinite la nivel național, în anul 2012, sunt reflectate în tabelul 2.7.4.1-2.

Tabel 2.7.4.1-2. Tinte indeplinite la nivel national in anul 2012

| Tip material | % reciclare | % valorificare |
| --- | --- | --- |
| Sticlă | 66,3 | 66,3 |
| Plastic | 51,3 | 51,9 |
| Hartie si carton | 69,8 | 70,2 |
| Metal - total | 55,5 | 55,5 |
| Lemn | 41,1 | 42,8 |
| Altele | 0 | 0 |
| Total general | 56,8 | 57,4 |

In legatura cu ambalajele si deseurile de ambalaje trebuiesc facute si urmatoarele mentiuni:

- cantitatea de amblalaje introdusa pe piata intr-un an se considera ca devine deseu de ambalaj in aceslasi an, astfel incat se porneste de la ipoteza ca deseurile de ambalaje rezultate la finele unui an sunt egale cantitativ cu ambalajele introduse pe piata in anul respectiv.

- intrucat este dificil de realizat o evidenta stricta a ambalajelor puse pe piata intr-un judet intr-un  an la nivel de judet, se foloseste o formula de calcul pentru a estima cantitatea de ambalaje introduse pe piata la nivel de judet. Formula ia in calcul venitul nominal mediu net lunar al salariatilor din judet si numarul salariatilor, avand in vedere ca acesti indicatori au legatura cu puterea de cumparare a populatiei si deci cu cantitatile de ambalaje

- intrucat ultimul an pentru care datele pentu ambalaje sunt validate de ANPM este anul 2012, formula de calcul stabilita prin  PNGD se utilizeaza inca si porneste de la cantitatea validata la nivel national.

-formula de calcul din PNDG este prezentata in cele ce urmeaza:

Qj = Vj / Vn x Qn, unde:

Qj =cantitatea de deseuri de ambalaje generata în judet în anul 2012

Vj = castigul salarial nominal mediu net lunar în judet x numarul mediu al salariatilor în judet

Vn = castigul salarial nominal mediu net lunar la nivel national x numarul mediu al salariatilor din Romania

Qn = cantitatea de deseuri de ambalaje generata în Romania în anul 2012

Determinarea cantitatii de deseuri de ambalaje generate în judetul Constanta în anul 2012:

- Castigul salarial nominal mediu net lunar în judet în anul 2012 a fost de: 1424 RON/luna

- Castigul salarial nominal mediu net lunar în Romania în anul 2012 a fost de: 1507 RON/luna

- Numarul de salariati în judet în anul 2012 a fost de: 165.200

- Numarul de salariati în Romania în anul 2012 a fost de: 5.054.178

Astfel incat aplicand formula mentionata mai sus se obtine cantitatea estimata de ambalaje introduse pe piata in 2012 in judetul Constanta:

Qj=Vj/Vn x Qn = 32.725 tone

La acesta cantitate de ambalaje se adauga si cea generata de turistii din anul 2012, si anume 490 tone si se obtine cantitatea totala de ambalaje, respectiv de deseuri de de ambalaje din anul 2012, 33215 tone, aceasta fiind cantitatea care se va avea in vedere la estimarea prognozei deseurilor de ambalaje din capitolul 3.

Mai trebuie subliniat si urmatorul aspect: dupa raportarile anuale la Eurostat, Comisia Europeana a facut sesizarea ca raportarile de deseuri reciclate/valorificate depaseau cantitatile introduse pe piata, acesta fiind punctul de plecare al anchetelor la nivelul operatorilor economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

S-a mentionat acest aspect pentru a avea in vedere premisele de la care s-a plecat in prognozarea cantitatilor de ambalaje ce va fi abordata in cap.3.

Date mai aproape de realitate despre cantitatile de deseuri de amblaje se vor putea obtine doar dupa implementarea corecta a SMID, prin cantarirea tuturor tipurilor de deseuri, inclusiv a celor provenite din ambalaje si urmarirea trasabilitatii traseului acestora de la introducerea pe piata pana la valorificatori/reciclatori; aceasta inseamna si punerea la punct a unor mecanisme de monitorizare a tuturor operatorilor implicati pe lant, incepand cu cei de colectare deseuri municipale.

#### Deșeurile  voluminoase

Deseurile voluminoase sunt deseurile provenite din deseurile de mari dimensiuni din locuinte, de regula obiecte de mobilier, gen dulapuri, paturi, saltele, etc. Colectarea acestora este in sarcina operatorului de salubritate de colectare si transport deseuri si trebuie efectuata cu mijloace proprii adecvate incarcarii si transportului acestor tipuri de deseuri.

In cadrul SMID ce va fi implementat in judetul Constanta este prevazuta colectarea acestor deseuri ca fiind sarcina operatorului de salubritate zonal, urmand ca la statiile de transfer, si la statiile de sortare sa fie amenajate locuri special pentru depozitarea/transportul si respectiv selectarea materialelor reciclabile din aceste tipuri de deseuri, urmand ca deseurile nevalorificabile, reziduale sa fie ulterior depozitate pe depozitele conforme.

La nivel national si la nivel de judet nu exista date referitoare la cantitatile generate/colectate de astfel de tipuri de deseuri. De multe ori, in practica trecuta si probabil ca inca si in prezent o serie de astfel de deseuri ajung sa fie aruncate pe asa numitele depozite salbatice, depozitare necontrolata, pe marginea cailor ferate, a drumurilor, pe vai, etc.

Locurile respective trebuiesc curatate, deseurile colectate si transportate in depozitele de deseuri conforme; aceasta operatiune intra in sarcina autoritatilor publice locale, care ar trebui sa impuna si niste reguli locale si amenzi pentru cei ce arunca necontrolat deseurile in locuri neautorizate.

#### Deșeurile  periculoase din deseuri menajere

In ceea ce priveste cantitatea de deseuri periculoase continute in deseurile menajere, nu s-au facut masuratori pentru determinarea acesteia. Se estimeaza pe baza indicatorilor statistici din tarile europene ca in zonele urbane rata de generare ar fi de aproximativ 2,5 kg/persoana pe an, iar pentru regiunile rurale ar trebui sa fie considerabil mai mica si anume 1,5 kg/persoana pe an.

In general se considera in medie ca un procent de pana la 0,5% din cantitatea de deseuri municipale ar fi reprezentat de deseurile periculoase provenite din deseurile menajere.

Cele mai frecvente tipuri de deseuri periculoase din deseurile menajere sunt: baterii, DEEE electrocasnice mici (mixere, uscatoare, rasnite, etc.), becuri, tuburi luminiscente, lacuri, vopsele, pesticide, ierbicide, fungicide, solventi, acizi, baze, lubrifianti, tuburi de spray, innalbitori, dezinfectanti, produse chimice de protectie a lemnului, produse chimice antirugina, produse de curatat, de lustruit, medicamente, ambalaje de produse periculoase,  etc.

Pana in prezent, nici la nivel national si nici la nivelul judetului Constanta nu exista dezvoltate sisteme pentru colectarea separata a deseurilor periculoase din deseurile menajere.

Prin proiectul SMID care este in curs de implementare la nivelul judetului Constanta sunt prevazute a fi achizitionate 2 vehicule speciale de colectare deseuri periculoase – asa numitele haz-mobile – cu ajutorul carora prin campanii periodice derulate in fiecare localitate a judetului vor fi colectate aceste tipuri de deseuri. Deseurile colectate vor fi predate unor societati autorizate sa desfasoare activitati de neutralizare/reciclare/valorificare si eliminare deseuri periculoase.

Ceea ce este imbucurator pentru judetul Constanta este faptul ca la nivel de judet exista astfel de societati, precum si societati de eliminare prin incinerare a deseurilor periculoase.

Astfel, instalația aparținând SC ECO FIRE SISTEMS SRL, amplasată în localitatea Lumina, a fost autorizată în anul 2009 (Autorizatie integrata de mediu nr. 2/2009 revizuita in 20.09.2010, revizuita in 20.09.2011 si valabila pana in 12.02.2019) și are o capacitate de 1200kg/ora. Autorizatia a fost eliberata pentru colectarea/tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase si a celor periculoase. Facilitatea cuprinde 2 linii de incinerare : una de 700kg /h (Model H.P. 1500) si cea de a doua de 500 kg/h (Model H.P. 1250).

De asemenea SC Lafarge Ciment SA – CHR Ciment (Romania) Punct de lucru Uzina Medgidia (avand autorizatia integrata de mediu 5/20.12.2013) asigura preluarea si valorificarea energetica, dar si ca substituienti de materie prima a numeroase tipuri de deseuri periculoase, astfel ca pe viitor se poate utiliza si co-incinerarea ca metoda de eliminare pentru anumite tipuri de deseuri periculoase din deseuri menajere.

SC Greentech Servicii Ecologice S.R.L – Navodari (Autorizatie de mediu nr. 161/29.05.2013 rev in 28.03.2014 si in 05.10.2015) este autorizata pentru colectare/transport/tratare/valorificare deseuri periculoase si nepericuloase,  deseuri petroliere si tratare solutii lichide acide, inclusiv  tratare amabalaje ce contin ori sunt contaminate cu substante periculoase, uleiuri uzate.

S.C. Gremlin Computers srl – Constanta  (Autorizatie de mediu nr.  49/24.03.2016) trateaza baterii cu plumb prin desulfurare si DEEE-uri.

#### Deșeurile  de  echipamente  electrice  și  electronice  (DEEE)

Numărul producătorilor de echipamente electrice şi electronice, din judeţul Constanţa, înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Ordinului comun 1223/715/2005 (privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice), este de 42. Categoriile de echipamente pentru care sunt înregistraţi producătorii din judeţul Constanţa, sunt aparate de uz casnic, echipamente informatice şi de telecomunicaţii, echipamente de iluminat, unelte electrice şi electronice şi instrumente de supraveghere şi control.

La nivelul județului Constanța, în anul 2014 au fost autorizați pentru colectarea DEEE, 32 operatori economici.

In tabelele urmatoare se prezinta cantitatile colectate de la populatie si de la agentii economici in judetul Constanta in perioada 2008-2014. Trebuie mentionat faptul ca sursa- pentru anii 2010, 2011 si 2012 o reprezinta Baza naționala de date, iar pentru anii 2013 si 2014 raportări ale operatorilor economici . Datele pentru anii 2013 si 2014, reprezintă date parțiale nefiind finalizată prelucrarea și validarea datelor la nivel național.

Tabel 2.7.4.4-1: Cantitatile de DEEE colectate de la gospodariile particulare

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitati de DEEE colectate de la populatie in perioada 2008-2014 (t) | 599 | 662 | 1349 | 372 | 211 | 161 | 94 |
| POPULATIE JUDET [nr. locuitori] | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Indicator de generare Kg /loc/an | 0,83 | 0,92 | 1,86 | 0,51 | 0,29 | 0,22 | 0,12 |

Din tabel se evidentiaza faptul ca tintele de generare/colectare a DEEE de la gospodariile particulare nu au fost atinse (tinta fiind de 4 Kg/ loc/an)

Figura 2.7.4.4-1: Evolutia cantitatilor de DEEE colectate de la populatie

Tabel 2.7.4.4-2: Cantitatile de DEEE colectate de operatorii economici autorizati

| An | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitati de DEEE colectate de operatorii economici autorizati in perioada 2008-2014 (t) | 4789 | 4916 | 1524 | 406 | 235 | 389 | 281 |
| POPULATIE JUDET [nr. locuitori] | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Indicator de generare Kg/loc/an | 6,65 | 6,81 | 2,11 | 0,56 | 0,32 | 0,54 | 0,36 |

Figura 2.7.4.4-1: Evolutia cantitatilor de DEEE colectate de operatorii economici autorizati

Din cauza nivelului scazut de trai, echipamentele electrice si electronice sunt utilizate cu mult peste durata medie indicata de producator. De asemenea, este imposibila atingerea unui indice de colectare din gospodariile populatiei de 100%. In plus, datorita intarzierii implicarii producatorilor in procesul de colectare a acestor deseuri, multe din punctele de colectare stabilite de autoritatile locale nu sunt functionale.

Pentru tratarea DEEE, la nivelul județului Constanța, a fost autorizată o singură societate.

Din anul 2007, societatea GREMLIN COMPUTER SRL detine o instalatie tip MEWA pentru tratarea DEEE, cu o capacitate de 10000 tone/an. Instalatia a fost autorizata din punct de vedere a protectiei mediului in anul 2008, ulterior fiind autorizate si instalatii pentru tuburi catodice si pentru echipamente frigorifice. In aceasta instalatie pot fi tratate toate categoriile de deseuri de echipamente electrice si electronic. In aceasta societate, in anul 2014 au fost tratate urmatoarele cantitati de DEEE:

-În instalația pentru tuburi catodice – 27,93 tone DEEE,

- În instalația pentru echipamente frigorifice - 35,018 tone DEEE.

- În instalația MEWA - 206,2318 tone DEEE.

Gremlin Computer SRL a fost reautorizata in 2016 (Autorizatia 49/24.03.2016).

În anul 2014, au deţinut licenţe de operare, opt organizaţii colective care preiau responsabilităţile producătorilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv:

Asociaţia ECO TIC : Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 001/2013 valabilă până la 02.04.2015, pentru categoriile 1,2,3,4,5 (a si f),6,7,8,9,10.

- Asociaţia RoREC: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 002/2007 valabilă până la 11.09.2009, pentru categoriile 1-10, cu excepţia categoriei 5 literele b-f.

- Asociaţia RECOLAMP : Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 003/2014 valabilă până la 11.03.2016, pentru categoria 5 literele b-f.

- Asociaţia ENVIRON: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 004/2014 valabilă până la 24.07.2016, pentru categoriile 1-10, cu excepţia categoriei 5 literele b-f.

- Asociaţia CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 006/2013 valabilă până la 12.06.2015 pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOPOINT – Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE- 006/2013 valabila pana la 12.06.2015, pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOSYS RECYCLING – Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-006/2009 valabila pana la 03.06.2011, pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOMOLD– Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-008/2011 valabila pana la 07.11.2013, pentru categoriile 1-7

- Asociația ECO LIGHT COLLECT– Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-09/2013 valabila pana la 30.08.2015, pentru categoriile 1-7

#### Deșeurile  rezultate  din  construcții  și  demolări

Aceasta categorie cuprinde deseurile din activitatile de constructii si demolari (resturi de caramizi, moloz, elemente de structura - buiandrugi, placi, etc - lemn (ferestre, usi, astereala, sarpante), sparturi de gresie si faianta, sticla (geamuri obisnuite, geam armat), resturi de elemente de izolatii (carton asfaltat, polistiren, etc). Colectarea acestor deseuri este asigurata de catre firmele de constructii (prin contracte obligatorii la nivel de autorizatie de construire sau demolare). In acest moment nu exista date suficiente in ceea ce priveste modul de colectare, transport, reciclare si recuperare a acestui tip de deseuri. De asemenea, exista date insuficiente si in ceea ce priveste cantitatile de deseuri din constructii si demolari colectate, acestea fiind înregistrate distinct de catre APM Constanta in Rapoartele despre starea factorilor de mediu, incepand cu anul 2003.

Cantitatile de deseuri din constructii si demolari colectate in perioada 2008 - 2014 sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 2.7.4.5-1: Cantitatile de deseuri din constructii si demolari colectate (tone)

| An | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din construcţii şi demolări | 3945 | 3907 | 1701 | 3915 | 8532 | 5952 | 8472 |

Figura 2.7.4.5-1: Evolutia colectarii deseurilor din constructii si demolari

Se observa ca evolutia generarii deseurilor C&D a urmat o scadere drastica odata cu limitarea dezvoltarilor imobiliare datorate crizei economice ce a atins si acest sector, urmand ulterior o crestere, datorata revigorarii sectorului si probabil si gradului de responsabilizare mai ridicat al generatorilor de deseuri C&D.

Din anul 2008, in localitatea Ovidiu a fost autorizata functionarea depozitului de deseuri inerte SC OVI-PRESTCON srl,, unde sunt eliminate deseurile din constructii si demolari generate in judetul Constanta.

Responsabilitatea tratarii, inclusiv a transportului deseurilor din constructii si demolari revine generatorilor/detinatorilor acestora, primariile fiind obligate sa indice amplasamente pentru eliminare, modalitatea de eliminare si ruta de transport.

#### Deseurile de vehicule scoase din uz (VSU) si deseurile de anvelope

Directiva 53/2000/CE (privind vehiculele scoase din uz) prevede obligativitatea producătorilor de a asigura colectarea cel puţin gratuită de la ultimul deţinător al vehiculelor scoase din uz şi implicit organizarea individuala sau prin contracte cu terţi a tratării acestora.

Prin această reglementare sunt vizate, în primul rând, prevenirea producerii deşeurilor de la vehicule şi pe de altă parte, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării.

În judeţul Constanţa au fost autorizaţi din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, 9 operatori economici. Aceştia au colectat, în anul 2014, 1155 vehicule şi au tratat (dezmembrat) 1178 vehicule.

Tabel 2.7.4.6-1. Număr de vehicule scoase din uz colectate/tratate în perioada 2010-2014

| An | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar VSU colectate | 4521 | 2356 | 1182 | 623 | 1155 |
| Numar VSU tratate | 4795 | 2328 | 1147 | 591 | 1178 |

Figura 2.7.4.6-1. Număr de vehicule scoase din uz colectate/tratate în perioada 2010-2014

Deşeurile rezultate din dezmembrarea VSU (deşeuri metalice, anvelope uzate, acumulatori uzaţi, etc.) se află pe stoc sau au fost predate către operatori economici autorizaţi pentru eliminarea sau valorificarea acestora.

Îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare la nivel național/local jurmeaza un trend ascendent, ajungand la 83,81 % si respectiv 86,26% in anul 2012, pentru care exista date de raportare la APM Constanta.

Colectarea anvelopelor depozitate la punctele de colectare plurifamiliale, ori din gospodarii intra in responsabilitatea operatorului de salubritate, care le va preda ulterior societatilor de reciclare/tratare/eliminare a acestor tipuri de deseuri.

#### Nămoluri  de  la  statiile  de  epurare.

In mod normal, responsabilitatea tratarii si valorificarii namolurilor revine poluatorului, in cazul de fata, proprietarul statiei de epurare.

Prin proiectele noi cu finantari europene sau guvernamentale s-a prevazut deshidratarea namolului mecanic prin centrifugare sau filtre presa. Proiectantul statiilor de epurare va prevedea pentru fiecare tip de statie modalitatea de tratare a namolurilor rezultate.

Mai multe detalii referitoare la alternativele de gestionare actuale si cele pe termen mediu si lung privitor la namolurile de epurare sunt prezentate in cap 5, la fluxurile speciale de deseuri, unde este abordata pe larg problematica namolurilor.

### 2.7.5. STRUCTURA  DESEURILOR

Problema stabilirii structurii deseurilor este o problema la nivel national, neexistand date in acest sens si nici proiecte locale care sa prezinte public datele obtinute, in caz ca au fost efectuate astfel de studii. De aceea, pentru contextul revizuirii acestui Master Plan vor fi folosite ca si la elaborarea primei versiuni a acestuia, date din Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor pentru judetul Constanta, ce au fost preluate din Planul Regional de Gestiune a Deseurilor pentru regiunea 2 Sud-Est. Dupa cum noteaza elaboratorii PRGD Sud-Est, nici in aceasta regiune nu exista analize recente privind structura deseurilor menajere, care ar putea fi utilizate pentru verificarea datelor. Datele prezentate sunt estimate pe baza informatiilor primite de la agentii de salubritate, nefiind determinate prin masuratori.

Pe viitor este necesara determinarea structurii  deseurilor prin masuratori atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Trebuie determinate prin masuratori si structura pe tipuri de material a deseurilor de ambalaje.

Numai astfel se vor putea face estimari si previziuni corecte la nivel de judet pentru perioadele urmatoare.

In estimarile noastre am pornit de la datele din Rapoartele anuale de starea mediului si am facut comparatii cu datele recente pe ultimii 5 ani primite de la operatorii de salubritate din Cernavoda si Cumpana care gestioneaza facilitati de colectare/selectare deseuri.

Structura deseurilor municipale generate in perioada 2008-2014, in judetul Constanta (calculata in procente), din Rapoartele anuale privind starea mediului este prezentata mai jos.

Tabel 2.7.5-1. Structura deseurilor municipale in perioada 2008-2014

|  | Deşeuri municipale | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de tip menajer colectate, din care: | 81,53 | 80,04 | 76,08 | 78,23 | 77,55 | 76,73 | 73,63 |
|  |  în amestec* | 99,76 | 99,85 | 99,86 | 99,04 | 99,01 | 99,29 | 99,20 |
|  | selectiv* | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 0,97 | 1,00 | 0,72 | 0,80 |
| 2 | Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) | 11,57 | 14,39 | 17,92 | 17,88 | 18,57 | 19,84 | 22,70 |
| 3 | Deşeuri din construcţii şi demolări | 0,89 | 0,92 | 0,44 | 1,08 | 2,39 | 1,63 | 2,29 |
| 4=1+2+3 | Total deşeuri municipale colectate | 93,99 | 95,35 | 94,43 | 97,19 | 98,51 | 98,19 | 98,62 |
| 5 | Deşeuri menajere necolectate | 6,01 | 4,65 | 5,57 | 2,81 | 1,49 | 1,81 | 1,38 |
| 6=4+5 | Total deşeuri municipale generate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*procentele calculate – in amestec, respectiv selectiv -sunt raportate la cantitatea de deseuri de tip menajer (deseuri menajere si asimilabile) colectata, pe cand restul tipurilor de deseuri este raportat la cantitatea totala de deseuri municipale generate.

(Sursa: Prelucrarea Consultantului dupa date validate de APM Constanta)

Figura 2.7.5-1 Structura deseurilor municipale in perioada 2008-2014

Au fost culese din teritoriu date referitoare la cantitatile de deseuri colectate si tratate in statia de sortare de la Cernavoda, de la data intrarii in functiune a statiei de transfer/sortare pana in prezent. Statia de transfer/sortare Cernavoda a fost realizata in 2010 printr-un proiect PHARE; in zona prin acelasi proiect a fost finantata si investitia de achizitie de pubele si containere pentru populatie si pentru platformele plurifamiliale destinate colectarii selective.

Datele centralizate si prelucrate sunt prezentate in tabelele ce urmeaza.

Din discutiile cu responsabilul statiei si al sistemului de colectare  din zona proiectului, a reiesit insa faptul ca deseurile colectate selectiv pe platformele de colectare selectiva sunt sistematic „furate” de populatia cu nivel de trai foarte redus pentru a fi vandute direct catre societatile de reciclare.

Asadar, nici cantitatile acestea care sunt  raportate nu reprezinta in totalitate realitatea generarii si colectarii deseurilor, pentru a putea trage niste concluzii pertinente din seriile de date studiate.

2.7.5-2. Date de cantitati deseuri municipale in perioada 2010-2015- Cernavoda

| Deşeuri municipale Cernavoda | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, din care: | 8566 | 6724 | 4846 | 4460 | 3796 | 3876 |
| Deseuri menajere si asimilabile colectate in amestec | 7733 | 5351 | 3596 | 3155 | 2723 | 2581 |
| Deşeuri menajere colectate in amestec de la populatie | 3515 | 3870 | 1825 | 1823 | 1639 | 1511 |
| Deşeuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii | 4218 | 1481 | 1771 | 1332 | 1084 | 1070 |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate separat (exclusiv deseuri C&D) | 5 | 28 | 54 | 108 | 66 | 70 |
| Deşeuri din grădini si parcuri | 301 | 239 | 213 | 309 | 153 | 157 |
| Deşeuri din pieţe | 137 | 53 | 99 | 88 | 96 | 61 |
| Deseuri stradale (maturat, etc) | 390 | 1053 | 884 | 800 | 758 | 1007 |
| Total municipale fara C &D | 8566 | 6724 | 4846 | 4460 | 3796 | 3876 |
| Deşeuri din construcţii şi demolări | 555 | 1452 | 1108 | 2639 | 1280 | 873 |
| Total deşeuri municipale colectate (inclusiv C&D) | 9121 | 8176 | 5954 | 7099 | 5076 | 4749 |

(Sursa: Date prelucrate de Consultant din raportarile anuale ale operatorului de salubritate Cernavoda)

Tabel 2.7.5-3. Deseuri colectate in amestec si separat - Cernavoda

| Deşeuri municipale Cernavoda | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | tone | tone | tone | tone | tone | tone |
| Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, din care: | 8566 | 6724 | 4846 | 4460 | 3796 | 3876 |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate separat (exclusiv deseuri C&D) | 5 | 28 | 54 | 108 | 66 | 70 |
| UM | % | % | % | % | % | % |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate separat (exclusiv deseuri C&D) | 0,06 | 0,42 | 0,92 | 2,43 | 1,75 | 1,80 |

(Sursa: Date prelucrate de Consultant din raportarile anuale ale operatorului de salubritate Cernavoda)

Din seriile de date analizate si comparate s-a ajuns la urmatoarea structura a deseurilor ce a fost utilizata ulterior pentru prognoza deseurilor pe perioada 2016-2040.

| Tipuri de deseuri din deseuri municipale | Urban | Rural |
| --- | --- | --- |
|  | % din municipal generat | % din municipal generat |
| Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | 51 | 65 |
| Deseuri asimilabile din comert industrie institutii | 25 | 20 |
| Deseuri din parcuri si gradini | 4 | 1,5 |
| Deseuri din piete | 1 | 0,5 |
| Deseuri stradale | 16 | 10 |
| Deseuri voluminoase | 1,2 | 1,2 |
| Periculoase | 0,5 | 0,5 |
| Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | 1,3 | 1,3 |

### 2.7.6.ELIMINAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE

Depozitarea deşeurilor a continuat să reprezinte principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale. Cantitatea de deşeuri eliminată prin depozitare, în anul 2013, a fost de  359325,6 tone.

Depozitul de deşeuri menajere şi asimilabile, amplasat în localitatea Ovidiu, administrat de SC TRACON SA, deserveşte localităţile Constanţa, Ovidiu şi Năvodari. Din anul 2009 în acest depozit au fost transportate şi deşeuri provenite din localităţile rurale unde au fost înfiinţate servicii de salubrizare sau au fost încheiate contracte pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere de către operatori economici autorizaţi.

Depozitul de deşeuri menajere şi asimilabile amplasat în localitatea Costineşti deserveşte 53000 de locuitori din localităţile învecinate la care se adaugă şi 70000-80000 de turişti/an in perioada estivala, in mod special.

Depozitul de deşeuri menajere şi asimilabile amplasat în localitatea Albeşti deserveşte localităţile din sudul judeţului, cât şi staţiunile din această zonă.

Din anul 2008, a fost autorizat depozitul de deşeuri menajere, stradale, industriale şi asimilabile acestora, din incintă Port Constanţa, operat de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI Filiala Costinești SRL. În acest depozit sunt eliminate deșeurile generate de operatorii economici din Portul Constanta.

Cantitățile de deșeuri eliminate în depozitele ecologice sunt reflectate în tabelul 2.7.7-1., iar cantitățile de deșeuri eliminate în depozite neconforme sunt reflectate în tabelul 2.7.7-2.

Tabel 2.7.7-1 Cantităţile  de deşeuri eliminate în depozite ecologice

| Denumire depozit | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2009 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2010 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2011 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2012 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2013 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile Ovidiu – operator : SC TRACON SRL | 270902,7 | 239375,2 | 240558 | 240285 | 240556,78 | 244473,44 |
| Depozit ecologic de deşeuri menajere şi industriale Costineşti operator : SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI SRL | 47395,07* | 75775,365* | 84098* | 91864,63 | 88626,26 | 109335,77* |
| Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase si periculoase stabile Albesti (Mangalia) Operator : SC ECO GOLD INVEST SA | 19274,35 | 825,95* | 5639* | 20520,09 | 13147,62 | 3031,15 |
| Depozit ecologic de deşeuri menajere şi industriale CNAPMC – PORT Operator : SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI SRL | 21545,32* | 9125,26 | 7904,26 | 6424 | 5651,5 | 6268,94 |
| total | 359117,44 | 325101,775 | 338199 | 350093,72* | 347982,16* | 363109,3 |

*Cantitățile mentionate în tabel includ și deșeurile de grit, cenusa si namol

Sursa date –ancheta gestionare deseuri  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 si raportări operatori depozite 2014

În depozitele municipale conforme au mai fost depozitate și alte tipuri de deșeuri: deseuri de grit, cenusa si namol. Astfel în anul  2013 au mai fost depozitate: 692,8 tone grit, 195,04 cenușă de la incinerare și 2717,06 tone nămol de la stația de epurare Eforie.

Tabel 2.7.7-2. Cantitatea de deşeuri eliminată în depozite neconforme

| Depozit | Operator | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2009 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2010 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2011 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2012 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2013 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit Hârşova | Primăria Hârşova | 8529 | 4972 | 3593 | 923 | 0 |
| Depozit Cernavodă | SC Utilități Publice Cernavodă | 8879,069 | 7729 | 8150 | 6838 | 3043,47 |
| Depozit Murfatlar | Primăria Murfatlar | 7321 | 6400 | 6483 | 6251 | 6203 |
| Depozit Techirghiol | Primăria Techirghiol | 6007 | 5242 | 6069 | 2521 | 0 |
| Depozit Medgidia | Primăria Medgidia | 18090,73 | 12446 | 3859 | 0 | 0 |
| Total | 48826,799 | 36789 | 28154 | 16533 | 9246,47 |

Sursa date –ancheta gestionare deșeuri  2009, 2010  și operatori depozite 2011,2012,2013 (Raport privind statrea mediului 2013)

Datele agregate privind cantitatile de deseuri depozitate in depozite conforme si neconforme au fost reajustate si validate in Raportul privind starea mediului aferent anului 2014, rezultand mici diferente la anii 2012 si 2013, iar datele pentru 2014 au fost cele transmise de operatorii depozitelor (a se vedea tabelul 2.7.7-3).

Tabel 2.7.7-3. Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate în perioada 2009 – 2014 pe depozite conforme si neconforme

| Depozit | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2009 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2010 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2011 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2012 (tone | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2013 (tone) | Cantitatea de deşeuri depozitată în 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozite autorizate | 359117 | 325101,8 | 338199 | 359093,72* | 347982,16* | 363109,304 |
| Depozite neautorizate urbane | 48827 | 37750,7 | 28154 | 15630 | 9247,69 | 1843 |
| Total | 407944 | 362852,5 | 366353 | 374723,72 | 357229,85 | 364952,304 |

Cantitatea de deşeuri eliminată în depozite neconforme a continuat să scadă, ajungând în anul 2014 la 1843 tone.

Cantităţile de deşeuri eliminate în depozite conforme şi  în depozite neconforme, în perioda 2010 - 2014, sunt reprezentate, comparativ,  în figura 2.7.7-1.

Fig. 27.7-1. Situatia comparativa privind eliminarea deseurilor in depozite conforme si neconforme

(Sursa: Raport privind starea mediului judet Constanta 2014)

Odata cu incheierea lucrarilor de infrastructura prin proiectul de implementare a SMID, depozitarea se va face numai in depozite conforme (cele existente si cel de la Tortoman construit prin proiect), iar depozitele neconforme inchise prin acest proiect vor fi monitorizate timp de 30 de ani conform legislatiei in vigoare. Monitorizarea post-inchidere a acestor depozite va fi in sarcina operatorului CMID Tortoman.

## SISTEMUL  DE  MANAGEMENT  AL  DESEURILOR  SI  FACILITATI  EXISTENTE

### Colectare  si  transport

Sistemul  actual  de  gestionare  a  deşeurilor  include  colectare,  transport  si  servicii  de  depozitare  finala  a  deşeurilor  colectate  atat  de  la  populaţie  cat  si  de  la  agenţii  economici.

In  judeţul  Constanta  sunt  incheiate  si  puse  in  operare  o  serie  de  proiecte  finantate  prin  programul  PHARE  -  CES  sau  alte  surse  de  finanţare,  care  au  furnizat  infrastructura  si  echipamente  pentru  colectarea  deşeurilor,  completate  mai  apoi  de  proiect  SMID,  aşa  cum  este  prezentat  mai  jos:

Tabel.  Proiecte  PHARE  in  operare  in  judeţul  Constanta

| Nr.crt. | Beneficiar/ Localitati deservite | Numele proiectului | Investitii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consiliul local Limanu / Limanu, Vama Veche, 2 Mai, Hagieni | Colectare selectiva si transport in zone turistice | Construirea a 111 platforme de colectare selectiva si achizitionarea containerelor si a maşinilor de compactare |
| 2. | Consiliul local Medgidia | Reabilitarea instalaţiilor municipale existente de colectare si transport | Construirea a 40 de puncte de colectare selectiva, 2 in satele Remus Opreanu si Valea Dacilor, dotarea cu containere pentru 4 tipuri de deşeuri reciclabile, prese de compactare |
| 3. | Consiliul local Cernavoda / Orasele Cernavoda, Seimeni, comunele Rasova si Saligny | Sistem integrat de management al deşeurilor municipale din oraşul Cernavoda si comunele Seimeni, Rasova, Saligny | Reabilitarea a 33 de platforme existente, construirea a 57 noi platforme, construirea si montajul unei noi staţii de transfer la Cernavoda, achizitionare camioane de colecta, camioane de transport pubele si noi pubele. |
| 4. | Consiliul local Deleni/ Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipnita | Sistem de colectare selectiva si transport a deseurilor in localitatile Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipniţa | Stabilirea a 50 de platforme de colectare selectiva, achizitia pubelelor, compactoarelor si a masinilor de transport. |
| 5. | Consiliul local Cumpana / Comuna Cumpana | Implementarea unui sistem de colectare selectiva si construirea unei statii de sortare in comuna Cumpana | Infiintarea a 32 de platforme de colectare selectiva, realizarea unei statii de sortare si achizitia pubelelor. |
| 6. | Consiliul local Corbu / Comuna Corbu | Implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor in comuna Corbu | Infiintarea a 30 platforme de colectare selectiva si achizitia compactoarelor, construirea unei statii de sortare si a unei statii de compostare |

Gestionarea  sistemului  de  management  deseuri  se  realizeaza  prin  impartirea  judeţului  in  6  zone,  si  anume:

Zona  1  si  zona  2  sunt  localizate  in  zona  litorala  a  judeţului  si  includ  principalele  orase,  dupa  cum  se  prezinta  in  continuare:

Zona  1  -  Constanta,  reprezinta  partea  de  nord  a  zonei  de  coasta,  numita  dupa  capitala  judetului  -  Constanta.

Orase:  Municipiul  Constanta,  orasele  Ovidiu  si  Murfatlar.

Comune:  Valul  lui  Traian,  M.Kogalniceanu,  Gradina,  Fantanele,  Targusor,  Sacele,  Istria,  M.  Viteazu,  Corbu.

Fluxul  deşeurilor  in  Zona  1  va  fi:

- Deşeurile  reziduale  biodegradabile  -  vor  fi  transportate  catre  statia  de  tratare  mecano-biologica  Ovidiu;

- Deşeurile  reciclabile  colectate  de  la  populaţie  si  de  la  agenţii  economici  vor  fi  sortate  in  statiile  existente  in  Corbu  (deşeuri  generate  in  comuna  Corbu),  MM  Recycling  (deşeuri  generate  in  municipiul  Constanta)  si  in  statia  de  sortare  din  localitatea  Ovidiu  (deşeurile  generate  in  zona  1);

- Deşeurile  stradale  vor  intra  in  statia  de  tratare  mecano-biologica  TMB;  refuzul  de  sortare  si  deşeurile  bio-stabilizate  -  vor  fi  depozitate  pe  depozitul  conform  existent  in  localitatea  Ovidiu.

Zona  2  -  Eforie,  reprezinta  partea  de  sud  a  zonei  de  coasta,  numita  dupa  Eforie,  o  bine  cunoscuta  statiune  la  Marea  Neagra  si  de  asemenea  principalul  oras  din  zona.

Orase:  Eforie,Techirghiol,  Negru  Voda

Comune:  Agigea,  Baraganu,  Mereni,  Pecineaga,  Topraisar,  Tuzla,  Cumpana,  Amzacea,  Comana,  Chirnogeni,  Limanu

Fluxul  deşeurilor  in  Zona  2  va  fi:

- Deşeurile  reciclabile  vor  fi  transportate  pentru  sortare  la  statia  de  sortare  de  pe  amplasamentul  depozitului  ecologic  din  Costinesti,  cu  exceptia  deşeurilor  din  comuna  Cumpana,  care  vor  fi  sortate  in  statia  existenta  in  localitate;

- Deşeurile  stradale  provenite  din  cosurile  de  gunoi  stradale  vor  intra  in  statiile  de  sortare  mentionte  mai  sus,  iar  deşeurile  reziduale  si  cele  provenite  din  maturarea  strazilor  vor  fi  depozitate  in  depozitul  ecologic  existent  in  Costinesti.

Zonele  3,4,5,6  sunt  situate  in  partea  centrala  si  de  de  vest  a  judetului  Constanta,  asa  cum  sunt  prezentate  mai  jos:

Zona  3  -  Deleni,  reprezinta  coltul  de  sud-vest  al  judetului,  numit  dupa  Comuna  Deleni.

Orase:  Baneasa  (5500  locuitori)

Comune:  Deleni,  Ostrov,  Aliman,  Lipnita,  Oltina,  Dobromir,  Ion  Corvin,  Adamclisi,  Independenta,  Dumbraveni

Fluxul  deşeurilor  in  zona  3  va  fi:

- Deşeurile  reciclabile  colectate,  vor  fi  transportate  din  statia  de  trasfer  Deleni  prin  intermediul  camioanelor  lung-curier  catre  statia  de  sortare  de  pe  amplasamentul  depozitului  Tortoman  amplasat  in  zona  6;

- Deşeurile  reziduale,  biodegradabile  si  deşeurile  stradale  vor  fi  transportate  din  statia  de  trasfer  Deleni  prin  intermediul  camioanelor  de  lung-curier  catre  statia  de  tratare  mecano-  biologica    (TMB)  de  pe  amplasamentul  Tortoman  amplasata  in  zona  6  pentru  tratare,  iar  reziduurile  rezultate  din  statia  TMB  si  deşeurile  biostabilizate  se  vor  depozita  pe  depozitul  conform  Tortoman  .

Zona  4  -  Cernavoda,  reprezinta  zona  proiectului  Phare:  "Implementarea  sistemului  de  management  integrat  al  deşeurilor  urbane",  situata  in  partea  de  vest  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Cernavoda.

Orase:  Cernavoda

Comune:  Saligny,  Rasova,  Silistea

Fluxul  deşeurilor  in  zona  4  va  fi:

- Deşeuri  reciclabile  -  vor  fi  tratate  in  Statia  de  Sortare  Cernavoda;

- Deşeuri  reziduale&biodegradabile  si  deşeurile  stradale  -  vor  fi  transportate  la  statia  TMB  Tortoman  amplasata  in  zona  6,  pentru  tratare,  iar  reziduurile  rezultate  din  statia  TMB  si  deşeurile  biostabilizate  se  vor  depozita  pe  depozitul  Tortoman.

Zona  5  -  Harsova,  reprezinta  partea  de  nord-vest  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Harsova.

Orase:  Harsova

Comune:  Ciobanu,  Crucea,  Ghindaresti,  Pantelimon,  Topalu,  Garliciu,  Horia,  Saraiu,  Vulturu

Fluxul  deşeurilor  in  zona  5  va  fi:

- Deşeurile  reciclabile  vor  fi  transportate  din  statia  de  transfer  Harsova  prin  intermediul  camioanelor  lung-curier  catre  statia  de  sortare  de  pe  amplasamentul  depozitului  Tortoman;

- Deşeurile  reziduale,  biodegradabile  si  deşeurile  stradale  vor  fi  transportate  din  statia  de  transfer  Harsova  prin  intermediul  camioanelor  lung-curier  catre  statia  de  tratare  mecano-biologica  de  pe  amplasamentul  depozitului  Tortoman  amplasata  in  zona  6,  iar  reziduurile  rezultate  din  statia  TMB  si  deşeurile  biostabilizate  se  vor  depozita  in  cadrul  CMID  Tortoman.

Zona  6  -  Medgidia,  reprezinta  partea  centrala  a  judetului,  denumita  dupa  numele  orasului  Medgidia.

Orase:  Medgidia

Comune:  Tortoman  ,Mircea  Voda,  N.Balcescu,  Cobadin,  Cuza  Voda,  Ciocarlia,  Pestera

fluxul  deşeurilor  in  zona  6  va  fi:

- Deşeurile  reciclabile  vor  fi  transportate  catre  statia  de  sortare  de  pe  amplasamentul  depozitului  Tortoman;

- Deşeurile  reziduale&biodegradabile  si  deşeurile  stradale  vor  fi  transportate  catre  statia  de  tratare  mecano-  biologica,    iar  reziduurile  rezultate  din  statia  TMB  si  deşeurile  biostabilizate  se  vor  depozita  pe  depozitul  Tortoman

O  prezentare  grafica  a  fluxurilor  la  nivel  de  judet  este  urmatoarea:

### Reciclare  si  recuperare

Statiile  de  sortare  prezentate  sunt  conectate  in  mod  direct  cu  sistemul  de  colectare  selectiva  cu  4  pubele:  hartie/carton,  plastic/metal,  sticla  si  deşeuri  reziduale.

Necesitatile  de  sortare  pentru  sistemul  integrat  de  management  al  deşeurilor  sunt  asigurate  de  statiile  de  sortare:

In  zona  1:

- Statia  de  sortare  MM  Recycling  –  Constanta,  cu  o  capacitate  de  sortare  de  cca.  23000  de  t/an,  care  proceseaza  in  special  deseurile  de  ambalaje  colectate  de  la  agenţii  economici  si  reciclabilele  de  la  populatie  colectate  selectiv  in  punctele  de  colectare.  Acelaşi  operator  detine  o  instalaţie  de  valorificare  PET  cu  o  capacitate  de  450  kg/ora.

- Statia  de  sortare  Ovidiu,  construita  in  apropierea  depozitului  conform  de  deşeuri  Ovidiu,  capacitate  de  23000  t/an

- Instalatie  pentru  sortarea  deseurilor  reciclabile  de  450  t/an,  in  comuna  Corbu;

In  zona  2:

- Instalatie  pentru  sortarea  deseurilor  reciclabile  de  500  t/an,  in  comuna  Cumpana.

- Statie  de  sortare  situata  in  zona  tehnologica  a  depozitului  conform de  deseuri  din  Costinesti  (operator  privat  SC  Iridex  Group  Import-Export  SRL)  capacitate  de  procesare  de  50000  t/an  deseuri  reciclabile  colectate.  in  zona  arondata  (in  proximitatea  zonei  2  de  colectare,  localitatea  Costinesti  nu  face  parte  din  ADI  Dobrogea  la  data  acestui  document)

In  zona  4:

- Statie  de  sortare/transfer  Cernavoda,  capacitate  de  sortare  de  cca.  3000  t/an,  pentru  cantitatile  de  deseuri  generate  in  localitatile  Cernavoda,  Rasova,  Seimeni,  Saligny,  pentru  o  populatie  totala  de  28,000  locuitori.

Pentru  zonele  3,  5  si  6:

- Statie  de  sortare  Tortoman  -  construita  in  CMID  Tortoman,  capacitate  de  11000  t/an.

### Tratarea  deseurilor  biodegradabile

Deseurile  ce  intra  in  facilitatile  Tratare  Mecano-Biologica  sunt  direct  legate  de  sistemul  de  colectare.

Deseurile  transportate  catre  aceste  instalatii  sunt  cele  generate  de  sistemul  de  colectare  selectiva.  Deseurile  municipale  colectate  in  zonele  urbane,  excluzand  materialele  reciclabile  care  se  vor  colecta  separat,  vor  alimenta  statiile  TMB  descrise  mai  jos:

Zona  1  -  Constanta

Facilitati  pentru  tratarea  deşeurilor:

- statia  de  tratatare  a  deşeurilor  mecano-  biologica  Ovidiu,  capacitate  de  120000  t/an

Zona  6  -  Medgidia

- statia  de  tratatare  a  deşeurilor  mecano-  biologica  Tortoman,  capacitate  de  35000  t/an

Se mentioneaza ca APM Constanta a eliberat Acordul de mediu nr. 8/09.05.2016 pentru proiectul privat al SC Iridex Group Import Export Bucuresti filiala Costinesti SRL, proiect intitulat „Infiintare Centru de Management Integrat al Deseurilor”; acesta va avea in componenta o statie de sortare de capacitate 50.000t/an si o statie de tratare mecano-biologica de cca 70.000 t/an. Acordul de mediu a fost eliberat de APM Constanta pe baza avizului favorabil emis de CJ Constanta prin adresa 28478/UIP 978/08.12.2015 prin care se arata faptul ca instalatia va asigura in  principal tratarea deseurilor biodegradabile provenite sezonier din igienizarea plajei si a zonei 2.

Pentru  atingerea  tintelor  cu  privire  la  reducerea  cantitatilor  de  deşeuri  biodegradabile  directionate  spre  depozitare,  au  fost  achizitionate  compostoare  individuale  pentru  50%  din  gospodariile  din  mediul  rural,  pentru  toate  cele  6  zone.

Fractile  reziduale  colectate  separat  in  zonele  urbane  sunt  tratate  in  statiiile  TMB  pentru  a  se  produce  CLO  (output  asemanator  compostului).  Procesul  de  compostare  ce  se  va  utiliza  este  un  proces  de  aerare  in  celule  modulare  cu  structura  de  ciment,  acoperite  cu  folie  permeabila.  Aceasta  solutie  permite  de  asemenea  posibilitatea,  daca  deseurile  organice  sunt  colectate  selectiv,  sa  se  realizeze  procedeele  necesare  pentru  obtinerea  compostului  de  buna  calitate.

Materialul  CLO  se  utilizeaza  ca  si  material  de  acoperire  a  celulelor  de  depozitare;  se  urmareste  cresterea  calitatii  CLO  pentru  utilizarea  ca  material  vandabil  pe  piata.

„Deseurile  verzi”  colectate  din  parcuri,  gradini  si  piete  sunt  tratate  in  cadrul  facilitatilor,  intr-un  compartiment  separat,  pentru  a  produce  compost  de  buna  calitate.

Mai multe detalii referitoare la statiile TMB sunt prezentate in cap 5.

### Depozite  ecologice  in  judet

- depozitul  de  deşeuri  ecologic  Ovidiu,  aflat  in  zona  1  de  gestionare;

- depozitul  ecologic  Costinesti,  operator  privat  SC  Iridex  Group  Import-Export  SRL,  in  proximitatea  zonei  2  de  gestionare

- depozitul  ecologic  de  deseuri  Albesti,  in  proximitatea  zonei  2  de  gestionare

| Depozit conform Ovidiu Proprietar Primaria Ovidiu - Operator : SC TRACON SRL |
| --- |
| Informatii conform Acord Integrat de mediu nr. 20/16.07.2007 revizuit in 22.12.2011 | Informatii conform Chestionar completat de operator in 2012 |
| Locatie -zona industriala din NV localitatii Ovidiu, acces din DJ 87 Ovidiu-Poarta Alba; Populaţia deservita: 350,000 de locuitori din Constanta si alte localitati invecinate. St=32,7 ha, Sdepozitare = 16,7 ha, nr celule-8, Capacitatea totala proiectata: 1945100 m3, reprezentând 1.750590 t pentru o rată de compactare de 0,9 t/m3 Celulele nr.1,2,3 si 4 au incetat depozitarea si sunt in prezent inchise; celula 5 in operare din 2007 este in curs de sistare activitate: S5= 3.06 ha si V5=335,500 m3- Celula 6 este in curs de executie cu o capacitate proiectata de 212500 mc; Celulele nr. 7 si 8 vor fi realizate succesiv pe masura ce capacitatea celulei precedente va fi aproape epuizata. Durata de viata =20 ani | Localitati deservite: municipiul Constanta, orasele: Ovidiu, Navodari, comunele: Ovidiu Poarta Alba, Corbu, Mihail Kogalniceanu, Mihai Viteazu Echipamente: incărcătoare, poduri cantar electronic de 60 t, staţie de tratare prin osmoza inversa, compactor. Tarif: 14 USD/tona |
| Depozit conform Costinesti -(nu face parte din ADI Dobrogea) Proprietar si Operator : SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL |
| Informatii conform Acord Integrat de mediu nr. 25/02.11.2006 revizuit in 15.03.2012. | Informatii conform Chestionar completat de operator in 2012 |
| Locatie: localitatea Costinesti, sat Schitu, acces din DN 39 - 2 km Est Depozitul deserveste 53.000 de locuitori in satele invecinate plus 70.000-100.000de turisti/an. St=10 ha, Sdepozitare = 7 ha, nr celule-3 Capacitatea totala proiectata: 1.200.000 m3 cu o rata de compactare de 1.25 datorita unitatii de balotare Capacitatea celulei 1: 250,000 m3, aprox. 200,000 t Capacitatea compartimentului 2 (celula 2+ celula 3): 950.000 m3; aprox. 760,000 tone Celula 2 in operare, Durata de viata =20 ani | Localitati deservite: comune Agigea, Cumpana, 23 August, Costinesti, Tuzla, Pecineaga, Topraisar, Comana, Amzacea, Mereni, Ion Corvin, Independenta, Ostrov, Oltina, Dobromir, Adamclisi, Lipnita, Dumbraveni, Baraganu, Fantanele Capacitatea totala proiectata: 1,200,000m3 Capacitatea disponibila: 1,020,000 m3 Cantitate depozitata anual: 81,980 tons/an Celulele 1 si 2 in operare Echipamente: statie de sortare, incarcatoare, pod cantar electronic de 60t, compactor, unitate de balotare Tarif: 10 euro/tona |
| Depozit conform Albeşti (Mangalia) Proprietar Primaria Mangalia - Operator : SC ECO GOLD INVEST SA -nu face parte din ADI Dobrogea- |
| Depozitul va continua sa fie operat/sa functioneze pentru Mangalia si comuna Albesti si nu va fi utilizat in proiectul SMID. |  |

- depozitul  de  deşeuri  conform  Tortoman

Depozitul  conform  de  deşeuri,  deserveste  populaţia  din  zonele:  Zona  3  -  Deleni,  Zona  4  -  Cernavoda,  Zona  5  -  Harsova  si  Zona  6  -  Medgidia,

Tabelul.  Depozitul  ecologic  Tortoman  -  capacitate

| Locatia | Zone arondate | Capacitate totala (tone) | Capacitatea totala * (m3) | Cantitatea anuala ce se va depozita inclusiv materialul de acoperire (tone) | Cantitatea totala ce se va depozita intre 2013-2040 (tons) | Durata de viata estimata (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tortoman | Zonele 3 - 6 | 970,000 | 850,000 | 35,000 | 970,000 | 27 |

*  Volumul  a  fost  determinat  pe  baza  unei  densitati  de  1,15 tone/mc (Sursa : Tabel 6.7.2-, pag.140,  din Studiul de Fezabilitate al SMID Judetul Constanta)

In  cadrul  depozitului  Tortoman  se  depoziteaza  deseurile  menajere  si  asimilabile,  este  dimensionat  pentru  perioada  2014-2020,  cu  o  durata  de  viata  de  27  ani,  cantitatea  de  deseuri  ce  se  va  depozita  in  aceasta  perioada  este  970.000  tone.  Totusi,  este  necesara  o  capacitate  de  850.000  m3,  avand  in  vedere  gradul  de  compactare  al  deseurilor  de  1.15.

## TARIFE  SI  COSTURI  PENTRU  MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR

In cadrul acestui subcapitol sunt prezentate caracteristicile financiare ale serviciilor de management al deseurilor din judetul Constanta, pe baza datelor adunate de la operatori si autoritati locale, fiind analizate in detaliu tarifele percepute de fiecare operator, pe categorii de consumatori (gospodarii sau agenti economici), precum si costurile de operare si intretinere aferente fiecarui operator de salubritate.

### TARIFE  CURENTE SI  VENITURI

Nivelele tarifelor si unitatea de masura difera de la operator la operator, deci nu se poate face o comparatie amanuntita decat transformand tarifele in aceeasi unitate monetara.

Conform datelor preluate din Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 2 Sud-Est (elaborat in anul 2006), in judetul Constanta se practica cele mai mari tarife din regiune pentru colectarea deseurilor de la agentii economici, dupa cum se poate observa in tabelul urmator:

Tabel 2.9.1-1: Nivelul tarifelor pentru gestionarea deseurilor in Regiunea 2 (2006)

| Operatorul | Tariful (incluzand TVA)* |
| --- | --- |
|  | Populatie | Companii si institutiipublice |
|  | RON/pers/luna | RON/mc/luna |
| Braila | 5,40 | 40,49 |
| Buzau | 4,28 | 46,54 |
| Constanta | 3,00 | 69,00 |
| Galati | 2,25 | 29,78 |
| Focsani | 2,99 | 27,47 |
| Tulcea | 4,00 | 39,00 |
| Tarif mediu Reg. 2 | 3,42 | 40.14 |

Sursa: Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 2, 2006

Tabelul include cateva exemple de tarife pentru serviciul de management al deseurilor, aplicate de cativa prestatori de servicii din Regiunea 2.

Situatia acoperirii cu servicii de salubritate si nivelul tarifelor, asa cum a fost comunicat catre
Consultant de catre Consiliul Judetean Constanta, este prezentat in Tabel 2.9-2.

Tabel 2.9.1-2: Tarife curente ale operatorilor de salubritate in judetul Constanta

| 23August | 20 euro/tona fata TVA colecatre, transport si depozitarea deseurilor municipale |
| --- | --- |
| Baneasa | 2 lei/ luna/persoana la bloc |
|  | 2,2 lei/luna/persoana la case |
| Cernavoda | 4 lei/persoana/luna - taxa habitat pentru case |
|  | 3 lei/persoana/luna - taxa habitat pentru blocuri |
|  | 118,054 lei/m3 pentru agenti economici - chirie container, colecatre si neutralizare |
| Constanta | 3 lei/luna/persoana precolecatre, colectare si transport deseuri municipale: 162,671 tone de la |
|  | populatie si 172,496 tone de la agenti economici |
|  | 8,887 lei / 1000m2 maturat manual |
|  | 6,9 lei / 1000 m2 maturat mecanizat |
|  | 0,0988 lei/ml razuit rigole |
| Costinesti | 12 euro/tona la depozitare |
|  | 87 lei colectare si depozitare |
| Eforie | 80,47 lei/tona salubrizare menajera, colectare, transport de la populatie |
|  | 105 lei/tona colectare, transport deseuri menajere de la agenti economici si institutii |
|  | 4,092lei / 1000 m2 maturat mecanizat |
|  | 6,5 lei / 1000 m2 maturat manual |
| Harsova | 29 lei cu TVA /persoana/an taxa de gunoi |
|  | 14 lei cu TVA /persoana/an taxa de salubrizare |
|  | 30 lei fara TVA/m3 pentru agenti economici |
| Navodari | 12,63 lei / 1000 m2 maturat manual |
|  | 102,08 lei/tona precolectare, colecatre, transport deseuri municipale inclusiv deseuri menajere |
|  | 3,5 lei/luna/persoana taxa habitat |
|  | 54 lei/ m3 transport si depozitare |
| Ovidiu | 135,41 lei/tona precolecatre, colecatre, transport de la populatie |
|  | 170,41 lei/tona precolectare, colectare, transport si neutralizare deseuri de la agenti economici |
|  | 0,192 lei / m2 salubrizare domeniu public - maturat manual |
|  | 0,209 lei / m2 maturat mecanizat |
|  | 6 euro/tona sau 3 euro/m3 depozitare deseu inert |
|  | 14 $/ tona depozitare deseuri menajere de la populatie |
|  | 20$ / tona depozitare deseuri de la agenti economici |
| Tuzla | 3,83 lei/persoana/luna pentru salubrizare |

Referitor la modul de incasare a tarifelor, situatia difera in functie de operator; in general pentru persoanele fizice, in urma efectuarii serviciului, se factureaza trimestrial, cu scadenta la 30 zile de la data emiterii facturii, in timp ce pentru persoane juridice: se efectueaza serviciul conform contractului incheiat si se factureaza lunar, in functie de cantitatea de deseuri ridicata si confirmata pe bonurile de confirmare, cu scadenta la 30 zile de la facturare cu specificatia ca nu se respecta intodeauna acest lucru obligand agentii economici la plata unei cantitati minime si in varianta cand cantitatea de deseuri ridicata este zero.

Operatorii de salubritate se confrunta cu o serie de probleme legate de încasarea tarifelor pentru colectarea deseurilor, printre care amintim:

- refuzul persoanelor fizice de a incheia contracte;

- declarare eronata a numarului de persoane ce locuiesc intr-un imobil;

- refuzul de a achita facturile emise;

- multi agenti economici pentru a evita plata facturilor inchid firmele fara a anunta in prealabil.

### Costuri pentru managementul deseurilor

Costurile de operare si intretinere aferente activitatii serviciului de salubritate variaza de la operator la operator, in functie de marimea acestuia, marimea si specificul zonei in care isi desfasoara activitatea, calitatea infrastructurii de care dispune. Analiza costurilor de operare si intretinere releva costuri mai ridicate pentru operatorii de pe raza municipiului Constanta, comparativ cu restul operatorilor. Ponderea cea mai mare in costul total o au costurile cu personalul.

De importanta, valoric vorbind, sunt si costurile cu carburantii, care sunt direct proportionale cu aria zonei deservite de operator, precum si costurile de intretinere, influentate de calitatea infrastructurii, in termeni de vechime si uzura.

## SUFICIENTA DATELOR

Pentru efectuarea analizei situatiei existente s-au utilizat informatii preluate de de la institutii si autoritati legale, rapoarte si sinteze, raportari ale autoritatilor de mediu, chestionare. Principalele surse de informatii au fost: Agentia de Protectie a Mediului Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Institutul National de Statistica. Ca si documente oficiale au fost consultate: Planul regional de Gestionare a Deseurilor pentru regiunea 2 Sud-Est, Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in judetul Constanta, Rapoarte despre starea factorilor de mediu in judetul Constanta, pentru anii 2009 - 2014.

Asa cum s-a mentionat si in capitolul 2.7, cele mai mari dificultati au fost intampinate in colectarea datelor referitoare la generarea deseurilor si fluxurile specifice ale acestora. Situatia se datoreaza faptului ca studiile statistice anuale au inceput sa fie derulate abia incepand cu anul 2005, metodologia de calcul a cantitatilor de deseuri generate se bazeaza mult pe estimari, precum si faptului ca situatia datelor colectate este preluata de la operatori, neexistand un sistem unitar de înregistrare, acest lucru afectand calitatea datelor culese.

Avand in vedere complexitatea analizelor economice, financiare si tehnice pe care un astfel de studiu le elaboreaza, precum si oportunitatea angajarii unui portofoliu consistent de proiecte in domeniul managementul integrat al deseurilor, Consultantul a urmarit sa obtina date statistice si tehnice coerente, veridice si complete pe care le-a utilizat in prezentarea situatiei existente, in elaborarea prognozelor de generare a deseurilor pe perioada 2015-2042 si in analiza de optiuni propusa pentru Judetul Constanta in ceea ce priveste managementul deseurilor municipale.

De asemenea, din discutiile avute cu reprezentantii Consiliului Judetean Constanta si cu autoritatile Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Consultantul a realizat o analiza generala a cadrului institutional, a studiat oportunitatea crearii unui nou sistem de administrare a investitiilor propuse pentru Judetul Constanta si a propus, pe baza situatiei existente, a datelor obtinute de la operatorii de salubritate si de la Consiliul Judetean, precum si cu luarea in considerare a cadrului legal in vigoare, cu privire la organizarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si a Unitatii de Implementare a Proiectului care administrează investitiile în judet pentru o perioada mai sus menționată.

## CONCLUZII

Evaluarea componentelor existente ale sistemului de management al deseurilor in judetul Constanta este prezentata in continuare. Evaluarea se face cu respectarea urmatoarelor cerinte:

- stabilirea cadrului legal;

- necesarul pentru mentinerea sanatatii publice si a curateniei;

- necesarul pentru sustinerea altor aspecte ale sistemului de management al deseurilor.

Asa cum este prezentat anterior,toate componentele sistemului de management al deseurilor, au anumite constrangeri legate de cerintele care trebuie adresate in perioada Planului de Investitii pe Termen Lung in scopul asigurarii conformarii sistemelor de management al deseurilor cu Directivele UE si ca sunt durabile in timp.

Ceea ce este caracteristic in legatura cu cerintele Directivelor UE relevante sunt urmatoarele aspecte sesizate în cadrul sistemului actual de management al deseurilor, pana la data intrarii in operare a infrastructurii SMID proiectate:

- Nu se conformeaza cu cerintele Directivei asupra Depozitarii Deseurilor (1999/31/EC), iar viitoarea conformare depaseste mijloacele financiare ale fiecarui consiliu local.

- Nu se conformeaza cu cerintele Directivei asupra Ambalajelor si Deseurilor de Ambalaje (94/62/EC). O conformare viitoare cu aceasta Directiva depaseste mijloacele financiare ale fiecarui consiliu local si, de asemenea, cere actiuni diferite la nivel national cu respectarea Directivei in ce priveste folosirea ambalajelor reciclabile la producerea noilor ambalaje si produse, minimizand greutatea ambalajelor, desenul ambalajelor si prevenirea generarii deseurilor de ambalaje. De aceea a fost initiat proiectul SMID si obtinuta finantarea de la Uniunea Europeana

Alte Directive UE (de. Ex. Directiva DEEE - 2002/96/EC si Directiva asupra Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) (2000/53/EC) se adreseaza altor aspecte ale managementului deseurilor si desi nu specifica in mod clar ce masuri trebuie luate la nivel local, este evident ca aceste actiuni pot inlesni conformarea cu aceste Directive. Consiliile Locale sunt in prezent incapabile sa rezolve aceste chestiuni. Astfel, sistemul actual de management al deseurilor nu poate îndeplini cerintele Directivelor UE identificate mai jos, si, la fel, nici transpunerea lor in legislatia romana.

Aplicarea principiului „poluatorul plateste” este important din doua motive:

- Largeste scopul responsabilitatii financiare pentru managementul deseurilor. Aceasta asigura sanse ca veniturile din folosirea sistemului de management al deseurilor sa fie derivate din acelea care au cea mai mare nevoie de management al deseurilor (si care in general sunt cele care au cea mai buna capacitate de plata) si inclusiv cei care aduc pe piata produse care apoi, la debarasare, devin deseuri.

- Introduce contabilitatea in sistemul de management al deseurilor fapt care incurajeaza reducerea cantitatilor generate de deseuri, si prin urmare, se reduce presiunea mediului asociata cu deseurile.

Eforturi de apreciat, pentru a se alinia cerintelor legale privind gestionarea deseurilor, au fost realizate de catre Consiliul judetean Constanta si Consiliile locale. Astfel au fost elaborate: Planul judetean de Gestiune a deseurilor (2008) cu o buna consistenta in informatii cat si in prognoze (dar deja depasit si neactualizat), o serie de proiecte pentru accesare Fondurilor Phare in acest domeniu  din care, realizate in 2010:

- Sistem de colectare selectiva si  statia de sortare/ transfer Cernavoda

- Sistem de colectare selectiva si statia de  sortare/transfer Ovidiu

- Sistem de colectare selectiva si  statia de 	sortare/transfer Cumpana

In perioada 2007 - 2012 s-au implementat programe de colectare si colectare selectiva a deseurilor in localitatile:

- Limanu, Vama Veche, 2 Mai, Hagieni;

- Medgidia;

- Deleni (Deleni, Pietreni,Sipotele, Petrosani), Baneasa (Baneasa, Faurei, Negureni), Adamclisi (Adamclisi, Uruia, Zorile, Abrud), Ion Corvin(Ion Corvin, Viile, Raristea, Brebeni, Crangu), Dobromir (Dobromir, Lespozi, Valeni, Padureni, Cetatea), Oltina (Oltina, Satu Nou, Razoarele), Ostrov (Ostrov, Almalau, Esechioi, Garlita, Bugeac), Lipnita (Lipnita, Cosulgea, Canalia, Izvoarele, Cuiugiuc, Carvan, Goruni);

- Cogealac (Cogealac, Tariverde, Ramnicul de Jos, Gura Dobrogei);

- Ovidiu, Lumina, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu

- Corbu

- Cumpana.

Peste 20 de localităţi din judeţul Constanţa (a se vedea mai sus) au implementat proiecte prin care colectează selectiv deşeurile, cu ajutorul a zeci de mii de pubele şi sute de containere obţinute prin fonduri europene. In municipiul Medgidia, prin proiectul „Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare şi transport deşeuri“ s-au realizat 40 de puncte de colectare selectivă, amplasate în cartierele de blocuri, şi două puncte de colectare selectivă în zona preurbană. În sudul litoralului, pe timpul sezonului cald, prin proiectul „Limanu, Vama Veche, 2 Mai, Hagieni, colectare selectivă şi transport deşeuri menajere în zone de mare atracţie turistică“, s-a asigurat organizarea a 84 de puncte de colectare a deşeurilor menajere, ce deservesc aproape 5.100 de locuitori din zona rurală a judeţului Constanţa. Totodată, a fost implementat şi proiectul iniţiat de Primăria Cernavodă privind sistemul de management integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi comunele Seimeni, Rasova, Saligny. Acesta a fost finalizat cu realizarea unei staţii de transfer pentru deşeurile municipale, cu o capacitate de 50 de tone deşeuri/zi, a unei staţii de sortare şi a 90 de platforme de precolectare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora. Aceleaşi sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor în localităţile Deleni, Băneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipniţa a fost realizat de Primăria Deleni. În cadrul proiectului au fost achiziţionate 27.393 de europubelele, 237 de containere şi cinci autogunoiere compactoare.

Un proiect similar a fost iniţiat şi implementat la nivelul comunei Cogealac. Prin intermediul lui au fost amenajate 30 de platforme de colectare a deşeurilor, dotate cu 120 de europubele, un spaţiu acoperit pentru depozitarea deşeurilor reciclabile şi o staţie pentru compostarea deşeuri biodegradabile. Transportul deşeurilor este asigurat prin achiziţionarea a două autogunoiere, dar în anul 2011 nu a funcţionat staţia de compost şi nici sistemul de colectare.

În comuna Corbu s-a implementat un alt sistem integrat de gestionare a deşeurilor. Aici au fost achiziţionate 120 containere de câte 1.100 de litri, două autogunoiere şi un încărcător frontal. Au fost realizate 30 puncte de colectare şi staţia de compostare şi sortare, şi recent a demarat şi activitatea de colectarea separată a deşeurilor.

Şi localitatea Cumpăna colectează selectiv deşeurile şi în acest sens s-a construit o staţie de sortare, care a fost pusă în funcţiune încă de anul trecut. Prin acest proiect au fost amenajate 37 de puncte de colectare. Au fost achiziţionate 200 de containere de 1.100 de litri şi două auto-compactoare.

În municipiul Constanţa colectarea selectivă a deşeurilor a început, mai întâi, la instituţii şi, apoi, la nivel de locuinţe, prin dotarea proprietarilor cu pubele separate pentru sticlă, carton şi plastic.

Prin finalizarea investitiilor in infrastructura de management al deseurilor din cadrul proiectului SMID finantat prin Fonduri de Coeziune in cadrul POS- Mediu, obiectivele si tintele stabilite in legislatia nationala, in conformitate cu Aquis-ul Comunitar vor fi realizate.

In cap 5 al prezentului Master Plan si urmatoarele sunt prezentate o serie de recomandari de imbunatatire a SMID ce va fi implementat incepand din semestrul II 2016, investitii ce urmeaza a fi realizate dupa incheierea Contractului de Finantare actual, adica dupa anul 2021.

# PROIECTII

## SINTEZA

Prognoza    reprezinta  un  element  cheie  in  procesul  de  planificare.  Pentru  a  putea  fi  identificate  facil  obiectivele  la  nivel  judetean,  vom  avea  ca  baza  prognoza  generarii  deseurilor  munincipale,  fiind  stabilite  capacitatile  necesare  facilitatilor  de  managment  al  deseurilor.  Atat  managmentul  deseurilor,  cat  si  producerea  acestora  sunt  generate  de  factori  socio-economici.  Asadar,  in  vederea  proiectarii  unui  managment  al  deseurilor  longeviv  la  nivel  judetean,  ne  sunt  necesare  date  despre  prognoza  populatiei,  a  activitatilor  economice  la  nivel  judetean  si  o  prognoza  pentru  veniturile  populatiei.

Prognoza socio-economica, precum si cea a generarii deseurilor municipale, incluzand aici si deseurile biodegradabile, a fost revizuita si s-a realizat pentru perioada 2015-2042. Prognoza pentru cantitatile de deseuri generate de la ambalaje este de asemenea importanta deoarece tintele pentru reciclare/recuperare se calculeaza pe baza acesteia. In functie de cantitatile care trebuie colectate separat de la populatie - in vederea atingerii tintei - se realizeaza dimensionarea sistemului pentru colectarea separata a reciclabilelor.

Deoarece tintele pentru reciclarea/recuperarea deseurilor de la ambalaje au fost stabilite prin Tratatul de Aderare la UE, pe diferite perioade de timp, tintele pentru 2016 si anii urmatori fiind tintele prevazute pentru anul 2013, prognoza pentru deseurile de la amblaje trebuie realizata tinand cont de tintele respective. Trebuie insa mentionat faptul ca Directiva ambalaje este in curs de modificare si probabil in  urmatorii ani va fi adoptata noua directiva care va stabili tinte mai ridicate de valorificare/reciclare. In cazul in care se vor produce modificari importante in ceea ce priveste realizarea unor noi obiective si tinte in domeniul gestionarii deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje si a altor fluxuri speciale de deseuri, calculele vor trebui refacute, astfel incat rata de colectare selectiva sa fie mai ridicata pentru a asigura calitatea necesara reciclarii/valorificarii unor tipuri de deseuri.

## METODOLOGIE  SI  IPOTEZE

Metodologia elaborarii prognozei socio - economice

Prognoza socio-economica se va realiza pentru principalii indicatorii macroeconomici, precum si pentru dinamica populatiei pe medii de rezidenta.

Prognoza pentru principalii indicatorii macroeconomici

Indicatorii macroeconomici principali care influenteaza atat generarea deseurilor cat si proiectarea sistemelor de management al deseurilor sunt:

- Produsul intern brut;

- Rata inflatiei si cursul de schimb;

- Populatia ocupata;

- Numarul mediu de salariati;

- Numarul de someri inregistrati si rata somajului;

- Venitul salarial (mediu brut, mediu net si real).

Datele privind prognoza pentru indicatorii macroeconomici sunt, in general, disponibile la nivel national si judetean, fiind elaborate de catre institutii specializate in acest sens.

Comisia Nationala pentru Prognoza, institutie care elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico-sociala pe termen scurt, mediu si lung a Romaniei a întreprins o serie de studii care prezinta prognoza indicatorilor macroeconomici la nivel national si regional, si anume:

Prognoza 2015 – 2019 varianta preliminara de toamna 2015

Prognoza 2014 – 2018 varianta  de iarna 2015

Dinamica populatiei pe medii de rezidenta

Evolutia anuala a numarului de turisti

Un factor de influenta specific in ceea ce priveste cantitatile de deseuri generate pentru judetul Constanta il reprezinta numarul turistilor de pe litoral in perioada sezonului estival. Acest indicator a fost luat in calcul in procesul de elaborare a PJGD Constanta, calculandu-se cresterea populatiei in functie de numarul de turisti, in baza datelor oficiale furnizate de Institutul National de Statistica. Se observa ca la nivelul judetului a existat o fluctuatie in ceea ce priveste numarul turistilor, anul 2010 fiind cel mai mic numar de turisti respectiv 803096, anul 2012 cu 953008 turisti - cel mai ridicat iar in 2014 regasind la nuvelul judetului 883947 turisti.

Pentru perioada 2015-2042, in PJGD s-a utilizat ipoteza de crestere anuala a numarului de turisti cu următoarele  procente 2020-2030- crestere 2,8% (gradual, in fiecare an 0,28%)%; 2030-2040- crestere -3,4%( gradual, in fiecare an -0,34%); 2041-2042- crestere -0,59%, in fiecare an.

Pentru perioada 2016-2042, s-a considerat o crestere medie anuala de 0,37% a numarului de turisti. Tinand cont de actuala situatie economic pe plan international, aceasta crestere de 0,37% a fost aplicata anual, de la nivelul anului 2015.

Metodologia elaborarii prognozei generarii de deseuri municipale

Prognoza generarii de deseuri va fi realizata pentru intreaga perioada de planificare (2015-2040), pe baza datelor comparative din Rapoartele anuale privind starea mediului pe perioada 2008-2014, a datelor de colectare si tratare deseuri primite de la operatorii de salubritate care au implementate sisteme de colectare selectiva si tratare a deseurilor (Cernavoda si Cumpana), precum si a datelor specifice din Planul National de Gestionare a Deseurilor (ultima versiune din 2008), si luand in calcul urmatoarele elemente:

- Prognoza populatiei din judet;

- Evolutia gradului de racordare la serviciile de salubrizare;

- Variatia anuala a indicatorului generarii de deseuri.

Avand in vedere specificul judetului, pe langa acesti factori, afluxul sezonier de turisti influenteaza semnificativ generarea deseurilor municipale si a deseurilor din ambalaje.

S-a considerat ca zonelele frecventate de turisti sunt zone urbane, cu indicatorii aferenti, dar si zone rurale, precum Costinesti, Vama veche, etc.

Tabel 3.2-2: Date necesare pentru calculul prognozei generarii deseurilor municipale

| Cantitatea de deseuri municipale generate in 2007 | Prognoza privind evolutia populatiei in judetul Constanta | Evolutia gradului de conectare a populatiei la serviciile de salubritate |
| --- | --- | --- |
| Ipoteze: Cantitatea de deseuri municipale generata la nivelul anului 2015 s-a calculat pe baza indicatorilor de generare stabiliti de consultant luand in calcul serii de date comparative pe ultimii 7 ani (2008 -2014). Proiectiile au fost realizate cu urmatorii indicatori de generare deseuri municipale: Urban 1,44 kg/loc/zi intre 2015-2020 Rural: 0,65 kg/loc/zi intre 2015-2020 Urban 1,48 kg/loc/zi dupa 2020 Rural: 0,67 kg/loc/zi dupa 2020 Indicatorul de generare pe judet: 1,20 kg/loc/zi intre 2015-2020 si 1,23 kg/loc/zi dupa 2020. Cantitati estimate ca procente din cantitatea de deseuri municipale generata/ colectata Deseuri similare: 25% -urban; 20% rural Deseuri voluminoase:1,2% -urban, rural Deseuri din gradini si parcuri: 4% -urban; 1,5% rural Deseuri din piete:1% urban; 0,05% rural Deseuri stradale: 16% urban; 10% rural Deseuri periculoase din deseurile menajere: 0,5% -urban, rural Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor: 1,3% -urban, rural | Ipoteze: Datele privind prognoza populatiei la nivelul judetului Constanta au fost cele prelucrate pornind de la cele furnizate de INS, in brosura “Proiectarea populatiei active din Romania la orizontul anului 2060” | Ipoteze: Avand in vedere cresterea Constanta a gradului de conectare a populatiei la serviciile de salubritate si atingerea unui grad de 95,5% la nivelul judetului in anul 2014, precum si avand in vedere faptul ca odata cu intrarea in operare a SMID (sem II 2016) gradul de colectare va fi de 100% atat in urban cat si in rural, s-a considerat cantitatea generata egala cu cantitatea colectata. |
| ▼ | ▼ | ▼ |
| PROGNOZA CANTITATII DE DESEURI MUNICIPALE GENERATE PENTRU PERIOADA 2015-2042 |

Evolutia gradului de racordare la serviciile de salubrizare

Odata cu implementarea SMID, gradul de racordare la servicii de salubrizare la nivelul judetului va fi 100% atat in mediul urban, cat si in cel rural, astfel incat cantitatea de deseuri municipale generata  se considera ca va fi colectata integral, cu exceptia deseurilor biodegradabile din mediul rural care vor fi compostate individual in compostoarele achizitionate prin proiect si prin compostare in recipienti/ spatii destinate homecomposting-ului.

#### Cantitatea de deseuri municipale generata in anul 2015

Cantitatea de deseuri municipale generata la nivelul anului 2015 s-a calculat pe baza indicatorilor de generare stabiliti de consultant luand in calcul serii de date comparative pe ultimii 7 ani (2008 -2014) din Rapoartele anuale privind starea mediului si datele furnizate de operatorul de salubritate de la Cernavoda si de la Cumpana. De asemenea s-au facut calcule comparative cu indicatori de generare din Studiul de Fezabilitate pe baza caruia a fost obtinula finantarea SMID, calcule cu indicatori de generare si structura deseuri din PJDG si au fost aplicate anumite corectii acolo unde acestea erau necesare.

Astfel proiectiile au fost realizate cu urmatorii indicatori de generare deseuri municipale:

Urban 1,44 kg/loc/zi intre 2015-2020

Rural: 0,65 kg/loc/zi intre 2015-2020

Urban 1,48 kg/loc/zi dupa 2020

Rural: 0,67 kg/loc/zi dupa 2020

Indicatorul de generare pe judet: 1,20 kg/loc/zi intre 2015-2020 si 1,23 kg/loc/zi dupa 2020.

Cantitatea generata de deseuri voluminoase a fost calculata pe baza procentului estimat de 1,2% din totalul deseurilor municipale generate/ colectate

Cantitatea de deseuri din gradini si parcuri a fost calculata pe baza procentului estimat de 4% din totalul deseurilor municipale generate/ colectate in mediul urban si de 1,5% in mediul rural.

Cantitatea de deseuri din piete a fost calculata pe baza procentului estimat de 1% din totalul deseurilor municipale generate/ colectate in mediul urban si de 0,5% in mediul rural.

Cantitatea de deseuri stradale a fost calculata pe baza procentului estimat de 16% din totalul deseurilor municipale generate/ colectate in mediul urban si de 10% in mediul rural.

Pentru cantitatea de deseuri periculoase din deseurile menajere a fost utilizat procentul de 0,5% din totalul cantitatii de deseuri municipale generate, atat in mediul urban, cat si in cel rural, procent care este convenit la nivelul UE pentru statele din Europa Centrala si de Est.

Desi nu exista inca date validate (nici la nivel national si nici la nivel judetean) referitoare la deseurile provenite din amenajarea locuintelor, pe baza datelor din Rapoartele anuale privind starea mediului referitoare la deseurile din constructii si demolari, a fost estimat procentul de 1,3% din deseurile municipale generate/ colectate pentru acest tip de deseuri, date ce au fost detaliate in Capitolul 2.7, care prezinta situatia actuala înregistrata in sectorul deseurilor in judetul Constanta.

Metodologia elaborarii prognozei pentru generarea cantitatilor de deseuri provenite din ambalaje

Prognoza pentru cantitatile de deseuri din ambalaje generate s-a realizat pe baza structurii deseurilor menajere si asimilabile si luand in calcul urmatoarele:

- Cantitatea de ambalaje introdusa pe piata in anul 2012 (acesta fiind ultimul an pentru care cantitatea de ambalaje introduse pe piata a fost validata de ANPM);

- Cota deseurilor din ambalaje in functie de sursa de generare (de la populatie sau din industrie, comert, institutii) - Deseurile de ambalaje provin in proportie de 60% din cele menajere si in proportie de 40% din cele asimilabile;

- Cresterea anuala a cantitatii de deseuri din ambalaje generate.

In estimarea cantitatii de ambalaje pe anul 2012 la nivelul judetului Constanta s-a pornit de la cantitatea de ambalaje introdusa pe piata in 2012 si s-a utilizat formula de calcul din PNGD, prezentata la cap. 2.7.4, formula ce determina cantitatea de deseuri de ambalaje pe baza castigului salarial nominal net si al numarului mediu de salariati la nivel de tara si de judet. Detalii referitoare la aplicarea formulei si calculele efectiv realizate, precum si includerea cantitatilor de deseuri de ambalaje provenite de la turisti au fost prezentate la capitolul mentionat mai sus.

Astfel, 33215 tone, este cantitatea care s-a avut in vedere la estimarea prognozei deseurilor de ambalaje; avand ca baza aceasta cantitate generata in  2012, precum si compozitia deseurilor de ambalaje pe tipuri de material, obtinuta din compararea mai multor serii de date, inclusiv datele de structura din PRGD, consultantul a calculat cantitatea de deseuri de ambalaje aferenta anului de referinta 2015, pe baza careia a realizat datele de prognoza pentru acest tip de deseuri.

Evolutia in timp a indicatorilor de generare deseuri de ambalaje este cea prezentata in tabelul de mai jos:

| INDICE GENERARE 2015-2020 | INDICE GENERARE 2020-2030 | INDICE GENERARE 2030-2042 |
| --- | --- | --- |
| (kg/loc/zi) | (kg/loc/zi) | (kg/loc/zi) |
| 0,17 | 0,18 | 0,19 |

Structura pe tipuri de material a deseurilor de ambalaje a fost estimata de consultant pe baza datelor din PRDG si a unor serii de date comparate referitoare la structura pe tipuri de material a ambalajelor introduse pe piata.

| Tip de material din deseurile de ambalaje | % |
| --- | --- |
| Hartie si carton | 29 |
| Plastic | 29 |
| Sticla | 16 |
| Metale | 6 |
| Lemn | 21 |

## PROIECŢII  SOCIO-ECONOMICE

Analiza  activitatilor  socio-economice  la  nivel  judetean  are  la  baza  atat  date  furnizate  de  Institutul  National  de  Statistica  si  Directia  Judeteana  de  Statistica,  cat  si  informatii  furnizate  de  Comisia  Nationala  pentru  Prognoza,  in  vederea  proiectarii  indicatorilor  la  nivel  regional.

Pentru  proiectia  activitatilor  economice  s-au  utilizat:

- Studiul  realizat  de  Comisia  Nationala  pentru  Prognoza  “Proiectia  principalilor  indicatori  economico-sociale  in  profil  teritorial  pana  in  2018”;

- Strategia  Nationala  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  Romaniei  Orizonturi  2013-2020-2030;

- Institutul  National  de  Statistica-pentru  date  statistice;

Asadar,  exista  anumiti  indicatori  macroeconomici  principali  care  influenteaza  atat  generarea  deseurilor  cat  si  proiectarea  sistemelor  de  managment  al  deseurilor  sunt:

- PIB;

- cresterea  economica;

- investitii  straine  directe;

- populatie  stabila/  rata  de  ocupare;

- numarul  somerilor  inregistrati  si  rata  somajului;

- cheltuielile  medii  pe  gospodarie;

In  conformitate  cu  prognoza  realizata  de  Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza,  la  nivel  judetean,  rata  somajului  va  scadea,  asadar,  judetul  Constanta  va  inregistra  o  descrestere  a  ratei  somajului  de  la  4%,  ajungand  chiar  la  3%  ,  in  2018.  La  nivel  national,  rata  somajului  va  fi  descendenta,  pornind  de  la  5.3%,  in  2014  si  ajungand  in  final,  in  2018,  la  4.4%  La  nivel  regional,  rata  somajului  va  urmari  aceeasi  linie  a  scaderii.  Asadar,  de  la  6.9%  inregistrate  in  2014,  se  va  ajunge  la  5.3%,  la  sfarsitul  anului  2018.

Tendinta  este  buna,  ceea  ce  ne  duce  cu  gandul  la  o  imbunatatire  a  nivelului  de  trai  si  automat,  la  cresterea  numarului  de  deseuri  inregistrate.

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Rata  somajului  inregistrat  la  sfarsitul  anului-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Evolutia  principalilor  indicatori  economico-sociali  in  regiunea  SUD-EST-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Evolutia  principalilor  indicatori  economico-sociali  in  regiunea  SUD-EST-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Evolutia  principalilor  indicatori  economico-sociali  in  regiunea  SUD-EST-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Evolutia  principalilor  indicatori  economico-sociali  in  regiunea  SUD-EST-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Evolutia  principalilor  indicatori  economico-sociali  in  regiunea  SUD-EST-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

## TENDINTE  MACROECONOMICE  SI  PERSPECTIVE

Proiectiie macroeconomice din cadrul Master Planului reprezinta un suport pentru analiza de suportabilitate. Acestea au la baza indicatori preluati de la Comisia Nationala de Pregnoza, Institutul National de Statistica si Eurostat, institute specializate in preziviuni economico sociale pe termen scurt, mediu si lung.

Economia Romaniei din ultimii ani a intrat intr-un proces de redresare, caracterizandu-se prin imbunatatirea evolutiei indicatorilor macieconomici.

Desi pe fondul unor dezechilibre puternice care s-au creat in Romania inainte de criza, refacerea stabilitatii macroeconomice in ceea ce priveste balanta de plati, finantele publice, inflatia si stabilitatea financiara,  a fost atenuata, in timp.

Astfel, inflatia a scazut de la aproape 8%  in 2008 la putin peste 3% in 2012 si ajungand pragul minim de -0,14% in 2015, odata cu diminuarea TVA.

In anexa 4 – Indicatori economici principali pentru Romania 2007-2014, sunt prezentati in detaliu pentru fiecare sector de activitate in parte.

Proiectiie macroeconomice din cadrul Master Planului reprezinta un suport pentru analiza de suportabilitate. Acestea au la baza indicatori preluati de la Comisia Nationala de Pregnoza, Institutul National de Statistica si Eurostat, institute specializate in preziviuni economico sociale pe termen scurt, mediu si lung.

Economia Romaniei din ultimii ani a intrat intr-un proces de redresare, caracterizandu-se prin imbunatatirea evolutiei indicatorilor macroeconomici.

Desi pe fondul unor dezechilibre puternice care s-au creat in Romania inainte de criza, refacerea stabilitatii macroeconomice in ceea ce priveste balanta de plati, finantele publice, inflatia si stabilitatea financiara,  a fost atenuata, in timp.  Astfel, inflatia a scazut de la aproape 8%  in 2008 la putin peste 3% in 2012 si ajungand pragul minim de -0,14% in 2015, odata cu diminuarea TVA.

Economia României a înregistrat, în 2014, o creştere de 2,8% faţă de anul precedent, conform celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică. Nivelul creşterii economiei naţionale rămâne, însă, unul modest, în comparaţie cu nivelurile înregistrate în perioada pre-criză, caracterizată de o creştere economică medie de circa 6,5% (perioada 2001-2008).

Creşterea economică este stimulată de recuperarea progresivă înregistrată în domeniul cererii interne şi a exporturilor româneşti. Cu toate acestea, Produsul Intern Brut (PIB) al României continuă să înregistreze niveluri inferioare faţă de perioada care a precedat criza economică.

Principala sursă de creştere economică în anul 2014 a fost reprezentată de consolidarea exporturilor româneşti, care au depăşit pragul istoric de 50 de miliarde de euro. Principalele pieţe de desfacere pentru produsele româneşti sunt cele intracomunitare, reprezentând circa 70% din destinaţiile exporturilor naţionale; există, totuşi, tendinţa orientării către noi pieţe, cota de piaţă a statelor membre UE înregistrând un trend de scădere de la aderarea României, în 2007, cu cea mai mare scădere înregistrată în relaţia cu Italia (de la 17% din exporturi în 2007 la 12% în 2013). În afara UE, cele mai importante pieţe pentru produsele româneşti sunt Turcia, Federaţia Rusă, Ucraina şi Republica Moldova. Principala cauză care încetineşte creşterea economică este reprezentată de nivelul redus al investiţiilor, în ciuda faptului că investiţiile constituie aproximativ 24% din PIB-ul României (faţă de 19% în cazul UE). Contribuţia investiţiilor la consolidarea competitivităţii şi a creşterii generale este afectată de instabilitatea cauzată de investiţiile publice, care însumează circa 20% din totalul investiţiilor (5% din PIB). O provocare majoră a economiei naţionale rămâne sistemul de infrastructură, care are o nevoie ridicată de investiţii sustenabile.

Investiţiile străine directe (ISD) rămân o importantă sursă de creştere a economiei româneşti. Majoritatea ISD provine din interiorul Uniunii Europene, cele mai multe investiţii provenind in Olanda (22% din total), Austria (18%), Germania (11%), Franţa (9%) şi Italia şi Cipru (câte 5%)1 . Investiţiile cumulate ale statelor membre UE se ridică la 87% din totalul investiţiilor străine directe în România. Cele mai multe investiţii sunt direcţionate către servicii (circa 47%), urmate de sectorul manufacturier (31%), electricitate şi gaz (9%) şi sectorul minier (6%). Agricultura, un motor al creşterii economice din ultimii ani, este puţin vizată de investitorii străini, doar 2% din totalul ISD îndreptându-se către sectorul agricol.

În materie de finanţe publice, România a reuşit, de-a lungul ultimilor ani, să îşi reducă deficitul bugetar de la 8,9% în 2009 la 1,8% în 2014, fiind proiectată o scădere suplimentară în 2015, nivelul asumat situându-se la 1,5% din PIB. Obiectivul pe termen mediu (MTO) este atingerea unui deficit structural de 1% din PIB, căruia i se adaugă o ajustare de 0,25% pentru intensificarea absorbţiei fondurilor europene. Concomitent, datoria publică a crescut de la 13,2% în 2008 la 37,3% în 2012, fiind previzionată o stabilizare a acesteia la nivelul de 39% pentru perioada 2015-2016.

Un indicator care încetineşte creşterea economică a României este reprezentat de rata scăzută de absorbţie a fondurilor alocate în schemele de finanţare europene.

Cu o rată de aproximativ  75% înregistrată la sfârşitul anului 2015 pentru cadrul financiar multianual 2007-2013, România rămâne un stat care necesită îmbunătăţirea cheltuielilor publice şi eficientizarea procesului de alocare a resurselor în proiecte co-finanţate cu fonduri europene.

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, România rămâne o piaţă în care principala provocare constă în accesul la finanţare, în particular pentru întreprinderile mici şi mijlocii. În acelaşi timp, piaţa de capital românească este sub-dezvoltată, investiţiile de capital de risc scăzând cu aproape 74% între 2007 şi 2012. Este aşteptată adoptarea legii privind investitorii individuali (business angels), alături de operaţionalizarea activităţilor incubatoarelor de afaceri, mediatorului de credite pentru IMM-uri şi crowdfunding. Mediul de afaceri din România continuă să se îmbunătăţească într-un ritm lent, fiind poziţionat pe locul 48 în indexul Doing Business 2015 al Băncii Mondiale.

În anul 2014 exporturile au atins nivelul istoric de 52,5 miliarde de euro, fiind în creştere cu 5,8% faţă de 2013, conform datelor INS. Creşterea exporturilor s-a datorat revenirii economice a principalilor parteneri comerciali ai României, valoarea schimburilor intra-comunitare reprezentând 71,1% din totalul exporturilor.

Printre industriile cele mai mari exportatoare se află industria auto dar şi industria calculatoarelor şi a produselor electronice cu o pondere de 11,10%, respectiv 4% în PIB. Factorul de risc apare însă, în aceste sectoare ale industriei care sunt foarte dependente de exporturi. Conform datelor INS industria calculatoarelor şi produselor electronice are o dependenţă de 80% de exporturi iar industria auto are o dependenţă de 75%. Avem astfel imaginea domeniilor care ar putea fi afectate de nivelul cererii externe, în funcţie de situaţia economică a ţărilor cu care suntem parteneri în comerţul exterior. De asemenea, aceste ramuri sunt puternic influenţate de evoluţia cursului de schimb valutar.

Cu toate că încă nu a ajuns la nivelul anterior crizei economice, consumul intern a cunoscut o creştere modestă în 2014. Astfel, conform datelor INS, în anul 2014, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut faţă de anul 2013 ca seria bruta cu 7% datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare, vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun, şi al comerţului cu amânuntul cu carburanţi pentru autovehicule.

Rezultatele economice pentru anul 2104 arată că s-a înregistrat o scădere masivă a investiţiilor, atât în cazul investiţiilor publice cât şi în cazul celor private. Nivelul scăzut al investiţiilor private din anul 2014 vine pe fondul introducerii taxei pe construcţiile speciale de 1,5% şi a accizei suplimentare de 7 eurocenţi pe litrul de carburant.

In anexa 4 – Indicatori economici principali pentru Romania 2007-2014, sunt prezentati in detaliu pentru fiecare sector de activitate in parte.

## PROIECTII  DEMOGRAFICE

Modelul  de  evolutie  a  populatiei  la  nivelul  celor  doua  forme  delocuire  este  reliefat  prin  intermediul  a  trei  procese  fundamentale:  submodelul  de  reinoire  (reproducerea  populatiei,  prin  intermediul  dezvoltarii  natalitatii  si  a  mortalitatii,  avand  tendinte  de  scadere  a  numarului  populatiei),  submodelul  migratiei  de  la  sat  la  oras  si  de  la  oras  la  sat  si  submodelul  administrativ  (prevede  trecerea  legislativa  a  unor  localitati  rurale  in  categoria  localitatiilor  urbane).

Aceasta  proiectie  demografica  este  utila  pentru  a  observa  evolutia  viitoare  a  populatiei.  Exista  anumiti  factori  care  actioneaza  asupra  numarului  si  structurii  populatiei:  natalitatea,  mortalitatea  si  migratia  (interna  si  externa).

Natalitatea  reprezinta  unul  dintre  factorii  cheie,  in  privinta  evolutiei  demografice.  Comparativ  cu  perioada  2002-2008,  unde  a  fost  inregistrata  o  crestere  demografica  in  judetul  Constanta,  in  perioada  2009-2014,  se  inregistreaza  o  scadere  a  numarului  nascutilor.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Nascuti  vii  pe  sexe,  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

In  comparatie  cu  natalitatea,  mortalitatea,  conform  datelor  din  perioada  2002-2008,  detine  mici  fluctuatii.

In  perioada  2009-2014,  aceasta  inregistreaza  o  crestere  cu  cateva  sute  de  decese.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Decedati  pe  judete  si  localitati.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Decedati  pe  judete  si  localitati.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Sporul  natural  al  populatiei  pe  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Sporul  natural  al  populatiei  pe  medii  de  rezidenta,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete.

## PROIECTIA  VENITULUI  PE  GOSPODĂRIE

Populatia  are  tendinta  sa  consume  mai  mult,  intrucat  isi  doresc  o  crestere  a  standardelor  de  viata.,  a  nivelului  de  trai.  Asadar,  se  poate  intelege  cu  usurinta  ca  numarul  deseurilor  generate  va  fi  in  ascensiune,  direct  in  gospodarie  sau  indirect  in  reteaua  productiei  in  cresterea  de  bunuri  privind  gestionarea  deseurilor  si  capacitatea  de  plata  a  lor.

Proiectia  veniturior  gospodariei  isi  are  radaciniile  in  datele  precedente  furnizate  de  Institutul  National  de  Statistica.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-  ABF  Veniturile  totale  medii  lunare  pe  o  gospodarie,  pe  categorii  de  venituri  si  principalele  categorii  sociale,  pe  macroregiuni  si  regiuni  de  dezvoltare

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-  ABF  Veniturile  totale  medii  lunare  pe  o  gospodarie,  pe  categorii  de  venituri  si  principalele  categorii  sociale,  pe  macroregiuni  si  regiuni  de  dezvoltare.

In  conformitate  cu  datele  furnizate  de  Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza,  in  judetul  Constanta  se  preconizeaza  o  ascensiune  a  castigului  mediu  net  lunar  in  perioada  2014-2018.  In  aceeasi  masura,  prognoza  este  favorabila  cresterii  castigului  mediu  atat  la  nivel  regional,  cat  si  la  nivel  national.

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018

## PROIECTIA  ACTIVITĂTILOR  ECONOMICE

*Sursa:Comisia  Nationala  Pentru  Prognoza-  Valoare  PIB,  pe  judete  si  regiuni  -Proiecţia  principalilor  indicatori  economico  –  sociali  în  PROFIL  TERITORIAL  până  în  2018.

## PROIECTII  CANTITĂTI  DE  DEŞEURI

Generarea deseurilor este influentata de multi factori. Cei mai importanti sunt:

- Evolutia (cresterea) venitului la nivel regional;

- Comportamentul consumatorului (preferinte personale de consum si modele);

- Introducerea noilor produse de ambalat;

- Evolutiile demografice.

Asa cum s-a mentionat anterior, prognoza deseurilor municipale se realizeaza pe baza:

- Seriilor de date comparate pe ultimii 7 ani (2008-2014) din Rapoartele anuale privind starea mediului, coroborate cu seriile de date primite de la operatorii de salubritate care administreaza facilitati de transfer /reciclare deseuri (Cernavoda si Cumpana);

- Proiectiei populatiei in judet (pe medii de rezidenta, total judet, turisti echivalenti);

- Evolutiei gradului de racordare al populatiei la serviciile de salubrizare;

- Variatiei anuale a indicatorului de generare a deseurilor.

In ipotezele descrise in preambul acestui capitol au fost calculate cantitatile totale de deseuri  municipale generate /colectate pe categorii, ajungandu-se la urmatoarele rezultate pe categorii de rezidenta (extras din anexa 3.4):

| JUDEŢ / MEDIU DE REZIDAnENŢĂ LOCALITATE | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2029 | 2030 | 2031 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEȚ CONSTANTA din care: | 337972 | 335450 | 325553 | 331163 | 315039 | 313133 | 312474 | 299116 |
| -urban | 282859 | 280756 | 272502 | 277208 | 263711 | 262071 | 261519 | 250339 |
| -rural | 55113 | 54695 | 53051 | 53955 | 51328 | 51063 | 50955 | 48777 |
| URBAN ADI | 238773 | 237005 | 230066 | 234003 | 222609 | 221224 | 220759 | 211321 |
| RURAL ADI | 47652 | 47290 | 45868 | 46642 | 44371 | 44150 | 44057 | 42173 |
| Total ADI | 286425 | 284294 | 275934 | 280645 | 266980 | 265374 | 264815 | 253495 |
| URBAN NON ADI | 44086 | 43751 | 42436 | 43206 | 41102 | 40846 | 40760 | 39018 |
| RURAL NON ADI | 7462 | 7405 | 7182 | 7312 | 6956 | 6913 | 6899 | 6604 |
| Total Non ADI | 51548 | 51156 | 49619 | 50518 | 48058 | 47759 | 47659 | 45621 |

S-a pornit de la ipoteza ca odata cu implementarea SMID (sem II 2016) gradul de acoperire cu servicii de salubritate va fi 100% in  tot judetul Constanta, caz in care toate deseurile generate vor fi colectate.

| INDICI GENERARE deseuri municipale pe judet | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2029 | 2030 | 2031 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIE JUDET (nr. persoane) | 770465 | 764609 | 741628 | 737016 | 701130 | 696769 | 694261 | 664582 |
| Total deşeuri (municipale) generate, inclusiv C&D (t) | 337972 | 335450 | 325552 | 331162 | 315038 | 313133 | 312474 | 299116 |
| Indicator de generare deseuri municipale kg/loc/an | 438,66 | 438,72 | 438,97 | 449,33 | 449,33 | 449,41 | 450,08 | 450,08 |
| Indicator de generare deseuri municipale kg/loc/zi | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

Comparand rezultatele obtinute cu rezultate de referinta din diverse surse (Rapoartele anuale privind starea mediului in judetul Constanta) obtinem urmatoarele serii de indicatori de generare deseuri municipale:

| Deşeuri municipale- Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIE JUDET | 719727 | 721896 | 723696 | 724276 | 724378 | 724506 | 770783 |
| Deşeuri de tip menajer colectate | 360068 | 340601 | 296824 | 283589 | 277170 | 280539 | 272244 |
| Indice de generare deseuri menajere si asimilabile [Kg/loc/an] | 500 | 472 | 410 | 392 | 383 | 387 | 353 |
| Indice de generare deseuri menajere si asimilabile [Kg/loc/zi] | 1,37 | 1,29 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 0,97 |
| Indicator de generare deseuri municipale (inclusiv C&D) kg/loc/an | 1003 | 589 | 539 | 500 | 493 | 505 | 480 |
| Indicator de generare deseuri municipale (inclusiv C&D) kg/loc/zi | 2,75 | 1,61 | 1,48 | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,31 |

Intrucat deseurile din constructii si demolari incluse in deseurile municipale nu sunt cantarite si nu exista inca o baza de date pentru monitoiizarea acestora. Multe din deseurile municipale mai pot inca ajunge in depozite necantarite, astfel in cat exista posibilitatea ca datele raportate sa fie mai ridicate decat in realitate. Evolutia cantitatii de deseuri municipale are o tendinta de scadere, astfel in cat se considera ca indicatorul de 1,20Kg/loc /zi si respectiv cel de 1,23 Kg/loc/zi reprezinta indicatori medii pe judet, rezonabili pentru perioadele luate in calcul.

Pentru deseurile de ambalaje din proiectiile efectuate rezulta urmatorii indicatori de generare

| INDICI GENERARE pe judet | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2029 | 2030 | 2031 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIE JUDET (nr. persoane) | 770465 | 764609 | 747309 | 741629 | 737016 | 701131 | 696770 | 694261 | 664582 |
| Total deşeuri de ambalaje generate (t) | 47807 | 47450 | 46392 | 46045 | 49567 | 47153 | 46909 | 50714 | 48546 |
| Indicator de generare deseuri kg/loc/an | 62,05 | 62,06 | 62,08 | 62,09 | 67,25 | 67,25 | 67,32 | 73,05 | 73,05 |
| Indicator de generare deseuri kg/loc/zi | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |

## PROIECTII  COMPOZIŢIA  DEŞEURILOR

Pornind de la datele deja obtinute (vezi capitol 2) si de la rezultatele proiectiilor socio-economice (vezi cap. 3.3), s-a prognozat compozitia deseurilor, pe tipuri de deseuri (deseuri menajere si similare) pentru toata durata de viata a proiectului. Rezultatele sunt prezentate in tabelul urmator: procentual pe mediul urban si mediul rural.

Tabel 3.9-1: Compozitia deseurilor municipale si asimilabile

| Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | Procent zona Urbana% | Procent zona Rurala% |
| --- | --- | --- |
| Hartie | 9% | 4% |
| Sticla | 3% | 1% |
| Plastic | 9% | 6% |
| Metal | 3% | 1% |
| Lemn | 3% | 0% |
| Altele (textile, compozite, minerale) | 23% | 23% |
| Biodegradabil | 50% | 65% |

Justificarea prognozelor de structura a deseurilor comporta mai multe aspecte din care enumeram:

Aspectul colectarii: Datele colectate direct de la operatorii de salubritate care opereaza  facilitatile de colectare implementate prin proiectele PHARE (Cernavoda, Cumpana, Corbu) reflecta fractii practic inexistente pentru deseurile din lemn metal si sticla.

Aspectul generarii deseurilor: Deseurile sunt rezultatul nevalorificabil al tuturor activitatilor umane, in consens cu aceasta definitie si aplicand-o in practica putem considera justificat faptul ca nu sunt componente a caror valoare poate fi recuperata direct de producatori sau utilizatori: sticla este reutilizata, metalul este valorificat direct (centre de colectare “fier vechi”), lemnul (valoare energetica).

Aspectul producerii de ambalaje: Orientarea producatorilor de ambalaje catre materiale reciclabile sau chiar ambalaje reutilizabile.

Cantitatile de biodegradabil considerate in prognoza Aplicatiei de Finantare a SMID au plecat de la ipoteza in care in mediul rural se va composta odata cu implementarea SMID cca 50% din totalul deseurilor generate, cunoscand faptul ca in mediile rurale o parte din resturile alimentare sunt suplimente in hrana animalelor de curte. Insa in prognoza Master Planului revizuit s-a prevazut faptul ca prin campanii de constientizare, inca de la implementarea SMID, deseurile biodegradabile s-ar putea composta in proportie de 100%, prin proceduri tehnice simple care nu necesita dotare cu compostoare individuale. Evenimentele si campaniile de constientizare actuale realizate prin proiectul de constientizare ce se desfasoara in paralel cu proiectul de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului SMID vor fi continuate odata cu intrarea in operare a facilitatilor SMID si vor conduce la constientizare, intre altele a beneficiilor compostarii biodegradabilelor in propria gospodarie.

## PROIECTII  FLUXURI  DEŞEURI

Trebuie mentionat faptul ca la revizia acestui Master Plan cantitatile prognozate de deseuri au fost calculate pornind de la datele de populatie pe fiecare UAT in parte, pe cele 6 zone de colectare, si separat pe UAT-urile care nu sunt membre ADI, astfel incat calculele efectuate vor putea fi foarte utile in viitor la orice re/dimensionare a SMID, atat pentru zona ADI cat si pentru UAT-urile din afara acesteia.

Pentru exemplificare este prezentat un extras din Anexa 3.3 referitor la cantitatile generate/colectate din zona non-ADI.

Tabel 3.6-1: Deseuri menajere colectate de la populatie si de la agenti economici si tratare fluxuri de deseuri (zona non ADI)

| An | U.M. | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 | 2031 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populatie | locuitori | 115328 | 114452 | 111862 | 111012 | 110321 | 104297 | 103921 | 99479 |
| Urban | locuitori | 83.878 | 83.241 | 81.357 | 80.739 | 80.237 | 75.855 | 75.582 | 72.351 |
| Rural | locuitori | 31.450 | 31.211 | 30.505 | 30.273 | 30.085 | 28.442 | 28.339 | 27.128 |
| Deseuri generate | tone | 51.548 | 51.156 | 49.999 | 49.619 | 50.518 | 47.759 | 47.659 | 45.621 |
| Deseuri colectate | tone | 51.548 | 51.156 | 49.999 | 49.619 | 50.518 | 47.759 | 47.659 | 45.621 |
| Deseuri menajere generate/colectate - populatie | tone | 27334 | 27126 | 26512 | 26311 | 26788 | 25325 | 25272 | 24191 |
| Hartie | tone | 2218 | 2201 | 2151 | 2135 | 2173 | 2055 | 2050 | 1963 |
| Sticla | tone | 723 | 718 | 701 | 696 | 709 | 670 | 668 | 640 |
| Plastic | tone | 2315 | 2297 | 2245 | 2228 | 2268 | 2144 | 2140 | 2048 |
| Metal | tone | 109 | 108 | 106 | 105 | 107 | 101 | 101 | 97 |
| Lemn | tone | 675 | 669 | 654 | 649 | 661 | 625 | 624 | 597 |
| Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 6287 | 6239 | 6098 | 6052 | 6161 | 5825 | 5813 | 5564 |
| Deseuri asimilabile din comert industrie institutii generate/colectate | tone | 12514 | 12419 | 12138 | 12046 | 12264 | 11594 | 11570 | 11075 |
| Hartie | tone | 1052 | 1044 | 1020 | 1012 | 1031 | 974 | 972 | 931 |
| Sticla | tone | 346 | 343 | 335 | 333 | 339 | 320 | 319 | 306 |
| Plastic | tone | 1081 | 1073 | 1049 | 1041 | 1060 | 1002 | 1000 | 957 |
| Metal | tone | 346 | 343 | 335 | 333 | 339 | 320 | 319 | 306 |
| Lemn | tone | 331 | 328 | 321 | 318 | 324 | 306 | 306 | 293 |
| Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 2878 | 2856 | 2792 | 2770 | 2821 | 2667 | 2661 | 2547 |

| Compostare in gospodarii rural | tone | 1673,24 | 1660,53 | 1622,95 | 1610,62 | 3279,63 | 3100,54 | 3094,01 | 2961,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biodegradabil + rezidual | tone | 31871,13 | 31628,90 | 30913,23 | 30678,29 | 31234,42 | 29528,79 | 29466,62 | 28206,94 |
| Biodegradabil menaj din urban/rural | tone | 18860,45 | 18717,11 | 18293,59 | 18154,56 | 18483,66 | 17474,32 | 17437,53 | 16692,09 |
| Biodegradabil asimilabil din urban/rural | tone | 7508,32 | 7451,26 | 7282,66 | 7227,31 | 7358,32 | 6956,51 | 6941,86 | 6645,10 |
| Biodegradabil din deseuri din gradini si parcuri | tone | 1687,84 | 1675,01 | 1637,11 | 1624,67 | 1654,12 | 1563,79 | 1560,50 | 1493,79 |
| Biodegradabil din Deseuri din piete | tone | 382,54 | 379,63 | 371,04 | 368,22 | 374,89 | 354,42 | 353,68 | 338,56 |
| Biodegradabil din Deseuri stradale | tone | 3431,98 | 3405,90 | 3328,83 | 3303,53 | 3363,42 | 3179,75 | 3173,06 | 3037,41 |
| La depozitare | tone | 26637,38 | 26434,94 | 25836,79 | 25640,43 | 26105,23 | 24679,70 | 24627,74 | 23574,92 |
| La statia de compostare si TMB | tone | 33823,78 | 33566,72 | 32807,20 | 32557,87 | 33148,06 | 31337,94 | 31271,96 | 29935,10 |
| La statia de sortare | tone | 9193,77 | 9123,89 | 8917,44 | 8849,67 | 9010,10 | 8518,08 | 8500,15 | 8136,77 |
| Lemn valorificat | tone | 420,19 | 416,99 | 407,56 | 404,46 | 411,79 | 389,30 | 388,48 | 371,88 |
| Compostare in gospodarii (rural) | tone | 1673,24 | 1660,53 | 1622,95 | 1610,62 | 3279,63 | 3100,54 | 3094,01 | 2961,75 |
| Deseuri voluminoase 1.20% | tone | 566,34 | 562,04 | 549,32 | 545,15 | 555,03 | 524,72 | 523,62 | 501,23 |
| Periculoase 0.50% | tone | 317,43 | 315,02 | 307,89 | 305,55 | 311,09 | 294,10 | 293,48 | 280,94 |
| Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 2246,37 | 2229,29 | 2178,85 | 2162,29 | 3841,31 | 3631,54 | 3623,90 | 3468,98 |
| Compost Verde (produs din TMB) | tone | 1035,19 | 1027,32 | 1004,07 | 996,44 | 1014,51 | 959,11 | 957,09 | 916,17 |
| RDF Comb. Derivat (produs din TMB) | tone | 8455,95 | 8391,68 | 8201,80 | 8139,47 | 8287,02 | 7834,48 | 7817,99 | 7483,78 |

In tabelul  de mai sus este un extras din Anexa 3.3 care prezinta tipurile de deseuri din deseurile municipale, inclusiv deseurile biodegradabile si fluxul acestora catre facilitati de transfer, sortare, TMB, depozitare, dupa caz (pentru zona non-ADI).

Dupa sortare rezulta o cantitate de refuz care este compactata impreuna cu deseul menajer mixt si transportat la depozitul central.

Deseurile stradale sunt colectate periodic in functie de solicitarile consiliilor locale; deseurile din piete, parcuri si gradini pot fi colectate selectiv si urmeaza ciclul deseurilor menajere. Se recomanda colectarea deseurilor verzi (resturi vegetale) din parcuri si gradini separat, aceste cantitati putand fi compostate si valorificate.

Deseurile voluminoase sunt colectate prin campanii speciale si transportul lor este organizat de catre operator. In afara campaniilor aceste deseuri sunt colectate de catre operator la solicitarea producatorilor.

Fluxul preliminar depozitarii

De la statiile de transfer, deseurile vor fi transportate in camioane de capacitate mare la CMID Tortoman/ Ovidiu,  unde se va realiza dupa caz, sortare si apoi tratarea mecano-biologica. Capacitatea statiilor TMB este proiectata tinand cont de tintele privind reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile, precum si de facilitatea de compostare realizata prin PHARE, de capacitate mica de la Corbu.

Fluxuri secundare

Deseurile menajere periculoase reprezinta maxim 0,05% din cantitatea totala depozitata si in general constau in: recipienti impregnati, deseuri sanitare, componente ale echipamentelor electrice  electronice, tuburi fluorescente, acumulatori si baterii uzate, baterii auto, medicamente.

Avand in vedere ca o parte a acestor deseuri se colecteaza selectiv pentru valorificarea sau eliminarea lor (echipamente electrice si electronice, baterii) se poate considera ca influenta deseurilor periculoase este neglijabila.

Totusi in ceea ce priveste deseurile periculoase din deseurile menajere este foarte important pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei ca aceste deseuri sa fie separate de alte deseuri direct la sursa. Din moment ce deșeurile periculoase sunt în cantități mici, este dificil de controlat colectarea separate a lor și există un risc ridicat de a fi amestecate cu alte tipuri de deșeuri, in special cu deseuri biodegradabile din care ulterior se poate obtine compost, infestand astfel solurile pe care se va utiliza respectivul compost, ori contaminand solul si panza freatica prin depozitare ilegala.

Deseurile periculoase din deseurile menajere sunt si ele colectate pe baza unor campanii periodice, de obicei trimestriale. Colecta se va face cu 2 autospeciale dedicate (hazmobile) de catre operatorii de salubritate ce asigura colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile.

Totusi la depozitare se vor avea in vedere si locatii speciale pentru depozitarea lor temporara pentru a fi transportate si tratate corespunzator ulterior.

Deseurile provenite din namoluri de la statiile de epurare, pot fi depozitate in depozitul central in conditiile stabilite prin normativele in vigoare, transportul acestora fiind organizat de catre operatorul statiei de epurare.

Deseurile de pampers, datorita potentialului microbiologic ar putea fi incadrate la deseuri periculoase, desi in  mod normal ele intra in categoria deseurilor menajere reziduale, ca si excrementele de la animalele de companie/pet-uri, continutul sacului de aspirator, etc.

Nu se cunosc date referitoare la cantitatile de pampers devenite deseu in Romania si in judetul Constanta, dar aspectul acesta ar trebui sa devina o preocupare din partea autoritatilor de mediu si a autoritatilor locale, in vederea eventual a unei colectari separate si a implementarii unor proiecte dedicate pentru tratarea cu abur ori incinerarea acestora, respectiv pentru dimensionarea unor capacitati adecvate de tratare/eliminare a acestui flux secundar de deseuri din deseurile menajere si asimilabile.

Pentru aceasta este insa nevoie sa se faca mai intai mici studii de determinare a cantitatilor de reziduuri de pampers de catre operatorii de salubritate in colaborare cu autoritatile si cetatenii. Aceasta deorece orice dimensionare de capacitate de tratare/eliminare este in functie de necesarul din teren.

De asemenea va fi necesar ca masurile sa fie acompaniate de ghiduri de buna practica pentru cetateni si operatorii de colectare si tratare/eliminare.

Cum o imagine face mai mult decat 1000 de cuvinte redam mai jos cateva imagini sugestive pentru gestionarea la sursa in conditii de siguranta a acestui tip de deseu rezidual secundar.

Primul si cel  mai important pas ce trebuie facut in gospodaria fiecaruia care foloseste la copii ori persoane cu dizabilitati a pampersilor este acela de a indeparta materiile fecate si a le arunca la toaleta. In acest fel potentialul infectios se diminueaza considerabil.

Fluxuri speciale de deseuri

Denumirea acestora poate fi considerata generic si pleaca de la faptul ca in deseurile de acest tip se intorc la producatorii lor prin diverse forme. Astfel producatorii de echipamente electrice si electronice sunt responsabilizati si sensibilizati in recuperarea productiei DEEE, producatorii de ambalaje sunt sensibilizati in restrangerea productiei de ambalaje, productia prioritata de ambalaje reutilizabile etc.

Deseurile din ambalaje, sunt principalele materiale reciclabile din compozitia deseurilor.

DEEE, VSU. Colectarea are loc periodic prin campanii sau benevol in punctele de colectare special amenajate. In principiu aceste deseuri sunt colectate direct de catre operatorul specializat.

Alte fluxuri

Pentru deseurile din constructii si demolari antreprenorul  lucrarii are obligatia de a incheia la începutul lucrarilor un contract de depozitare a acestora cu operatorul depozitului specializat pentru deseuri inerte, ori de a obtine autorizarea de la autoritatea publica locala de a depozita in anumite locatii special stabilite pentru materiale de umplutura. Deseurile C& D respective trebuie sa nu fie amestecate cu deseuri menajere ori cu deseuri periculoase.

Deseuri generate din turism pe zona litorala (zonele de management 1 si 2)

O caracteristica aparte a judetului Constanta o reprezinta turismul pe zona litorala, in special in centrele urbane si statiunile turistice, dar nu numai, si in localitatile de tip rural, gen vama Veche, Tuzla, etc. De aceea acest aspect al generarii deseurilor a fost tratat intr-o sectiune separata.

In ceea ce priveste prognoza generarii deseurilor datorate turismului estival, graficul de mai jos evidentiaza o crestere atat a numarului de turisti –convertita in locuitori echivalenti- dar si a cantitatiii de deseuri generate de acestia intr-un an.

Prognoza evolutiei numarului de turisti convertit in locuitori echivalenti si a cantitatilor anuale generate de acestia

Graficele urmatoare cuprind numarul innoptarilor in perioada 2009-2015, pe baza carora s-a facut prognoza, converitindu-se numarul de innoptari in locuitori echivalenti, adica in nr de  locuitori care ar genera deseuri zilnic in cursul unui an (365 zile/an).

Graficul  de  mai  jos  cuprinde  date  referitoare  la  numărul  total  al  înnoptarior  turiştilor,  în  judeţul  Constanta,  în  perioada  2009-2015.  Se  pot  observa  cu  uşurinţă  un  număr  crescut  al  înnoptărilor  în  anul  2012  şi  un  număr  mult  mai  scăzut  al  acestora  în  anul  2010.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Innoptari  in  structuri  de  primire  turistica  pe  tipuri  de  structuri,  tipuri  de  turisti,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

Următorul  grafic  ilustrează  înnoptările  turiştilor  în  structurile  de  primire  turistică,  fiind  clasificaţi  pe  tipurile  de  structuri,  în  perioada  2009-2014,  în  judeţul  Constanta.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Innoptari  in  structuri  de  primire  turistica  pe  tipuri  de  structuri,  tipuri  de  turisti,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete

Graficul  de  mai  jos  reliefează  înnoptările  turiştilor  în  judeţul  Constanta,  în  localităţile  care  aparţin  de  acesta.

*Sursa:Institutul  National  De  Statistica-Innoptari  in  structuri  de  primire  turistica  pe  tipuri  de  structuri,  tipuri  de  turisti,  macroregiuni,  regiuni  de  dezvoltare  si  judete;  Populatia  judetului  Constanta.

*Sursa:Institutul National De Statistica- Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, pe judete si localitati

Sursa:Institutul National De Statistica- Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, pe judete si localitati

*Sursa:Institutul National De Statistica- Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, pe judete si localitati

Determinarea  impactului  asociat  numărului  de  turiști  prezenți  în  sezonul  estival  pe  zona  litorală  a  județului

| Numar turisti | Populatie stabilă | Raport turisti/populatie stabilă | Raport populatie stabilă/turisti |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,926,892 | 770,465 | 1028.85% | 9.72% |

Influența  numărului  de  turiști  aflați  pe  litoral  în  perioada  estivală  se  manifestă  fizic  în  variația  cantităților  de  deșeuri  generate  în  această  perioadă  scurtă  de  3-4  luni  pe  an,  sistemul  de  gestionare  trebuie  sa  fie  pregătit  a  face  față  acestor  vârfuri  de  sezon,  în  special  în  zonele  de  colectare  1  și  2.

Proiecții deșeuri generate de turiști

Consulantul a estimat cantitățile generate (tone/an) în sezonul estival prin asimilarea numărului de înnoptări turiși cu locuitori echivalenți pe întreg anul, pentru analiza comparativă cu proiecția deșeurilor generate de populația stabilă.

Dupa cum se observa surplusul de deseuri generat de turisti nu este foarte mare, cca 5000t/an, dar trebuie tinut cont ca aceasta cantitate de deseuri se genereaza cu precadere in sezonul estival, si mai mult decat atat, are un varf de generare in lunile iulie-august, inscriindu-se pe o curbă Gauss-iană cu vârful de generare pe o perioadă de cca 30-45 zile.

Aceasta inseamna ca in sezonul estival, in varful de sarcina de 45 de zile, la cantitatile de deseuri generate in mod normal de populatie se mai adauga zilnic cca. 620 t de deseuri generate de prezenta turistilor. Pentru acest varf de sarcina din fiecare sezon estival operatorii de salubrizare si autoritatile locale trebuie sa fie pregatite pentru a face fata acestei probleme, astfel incat curatenia sa fie exemplara, pentru a atrage un numar de turisti din ce in ce mai mare.

## CONCLUZII

Prezentarea datelor din capitolele anterioare defineste conceptul de baza pentru sistemul de management al deseurilor. Proiectarea sistemului va porni de la capacitatea existenta in depozitele Ovidiu, Costinesti, Albesti, de la infrastructura deja realizata prin SMID si proiectele Phare, intrata in operare si raportandu-ne la cantitatea de deseuri colectata in anul 2015. Astfel, se asteapta asigurarea îndeplinirii obiectivelor relevante.

Se preconizeaza ca in orizontul 2015-2042, cantitatea de deseuri generata la nivelul judetului Constanta va înregistra o usoara tendinta de scadere, iar compozitia deseurilor se va modifica, prezentand o evolutie ascendenta a proportiei de materiale provenite din ambalaje si o decrestere a ponderii deseurilor biodegradabile.

Tintele stabilite de catre CE si legislatia nationala, pentru ambalaje si deseurile de ambalaje, sunt exigente si necesita implementarea unui sistem integrat pentru managementul deseurilor solide, compus din infrastructura necesara tratamentului deseurilor, pentru maximizarea gradului de utilizare al deseurilor. Baza sistemului integrat este reprezentata de colectarea deseurilor, care trebuie sa fie extinsa in toate zonele judetului si sa fie implementata astfel incat sa permita tratarea cat mai facila a deseurilor si utilizarea materialelor.

O sinteza a fluxurilor prezentate anterior poate fi concretizata in graficul de mai jos.

Cantitatile de deseuri sunt in usoara scadere datorita faptului ca scaderea populatiei va  fi semnificativa, iar pe de alta parte, se va pune accentul pe micsorarea cantitatilor de deseuri inca din faza de proiectare, pentru minimizarea cantitatii de deseuri pe tot ciclul de viata al produselor. Cantitatea de deseuri biodegradabile compostata in gospodariile rurale va creste in primii 5 ani dupa care va avea un usor trend descrescator, datorat scaderii populatiei. Se preconizeaza migratie a segmentului de varsta a doua si a treia catre localitatile rurale de la marginea oraselor, astfel incat nu va exista o scadere prea accentuata  a compostarii individuale.

Tendinta generala se inscrie in noile Strategii Europene care introduc concepte noi, cum ar fi si cel de societate cu 0(zero) deseuri.

In ceea ce priveste prognoza generarii deseurilor datorate turismului estival, s-a evidentiat in cuprinsul capitolului evolutia crescatoare a numarului de turisti dupa scaderea cauzata de criza economica din 2008 cu efecte notabile in 2009 si 2010, si inceperea unei tendinte de revigorare a turismului litoral incepand din 2012, si evident si cresterea atasata a cantitatilor de deseuri generate..

# OBIECTIVE  NATIONALE  SI  TINTE  JUDETENE

## SINTEZA

In  acest  capitol  sunt  prezentate  documentele  oficiale  elaborate  pe  durata  anilor  2003  –  2008  care  fac  referire  la  managementul  deseurilor  in  Romania.

Obiectivele  nationale  cu  privire  la  managementul  deseurilor  se  regasesc  in  cele  cinci  documente  oficiale  -  Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  (SNGD),  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD),  Tratatul  de  Aderare  (TA),  Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PRGD),  Planului  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PJGD),  Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu  (POS  Mediu)  si  Strategia  Nationala  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  Romaniei  Orizonturi  2013  -  2020  -  2030  (SNDD),  chiar  daca  formularile  din  unele  documente  apar  la  categoria  “Sub-obiective”  sau  “Obiective  subsidiare”.

Documentele  care  stau  la  baza  Planului  de  investitii  pe  termen  lung  (Master  Plan)  al  judetului  Constanta  sunt  SNGD,  PNGD,  PRGD,  SNDD,  POS  si  TA.  Ordinea  elaborarii  documentelor  managementului  deseurilor  este  urmatoarea:

- Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  (SNGD):  2004;

- Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD):  2004;

- Tratatul  de  Aderare  (TA):  2005;

- Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PRGD):  2006;

- Planului  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PJGD):  2008;

- Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu  (POS  Mediu):  2007;

- Strategia  Nationala  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  Romaniei  Orizonturi  2013  -  2020  -  2030  SNDD:  2008.

## OBIECTIVE  NAŢIONALE  CU  PRIVIRE  LA  MANAGEMETNUL  DEŞEURILOR

Aderarea  Romaniei  la  Uniunea  Europeana  a  determinat  redefinirea  politicii  nationale  in  domeniul  gestionarii  deseurilor  in  asa  fel  incat  sa  se  subcrie  obiectivelor  politicii  europene  in  materie  de  prevenire  a  generarii  deseurilor,  de  reducere  a  consumului  de  resurse  si  de  transpunere  in  practica  a  ierarhiei  deseurilor.

In  domeniul  gestionarii  deseurilor  abordarea  Uniunii  Europene  se  bazeaza  pe  urmatoarele  principii:

- Principiul  prevenirii  generarii  deseurilor  este  considerat  un  factor  important  in  cadrul  strategiei  nationale  de  gestionare  a  deseurilor,  in  legatura  directa  cu  imbunatarirea  metodelor  de  productie,  de  reorientare  a  comportamentului  consumatorilor  in  formularea  cererii  (produsele  verzi)  si  abordarea  unui  stil  de  viata  care  sa  genereze  cantitati  cat  mai  reduse  de  deseuri.

- Reciclarea  si  reutilizarea  in  cazul  generarii  de  deseuri  se  poate  efectua  prin  reciclare  materiala  cu  prioritate  a  urmatoarelor  tipuri  de  deseuri:  deseurile  de  ambalaje,  vehicule  scoase  din  uz,  deseuri  de  baterii,  deseuri  din  echipamente  electrice  si  electronice.

- Imbunatatirea  eliminarii  finale  a  deseurilor,  iar  in  cazul  în  care  deseurile  nu  pot  fi  recuperate,  acestea  trebuie  eliminate  in  conditii  sigure  pentru  mediu  si  sanatatea  umana,  prin  intermediul  planurilor  de  monitorizare.

TRATATUL  DE  ADERARE  (TA)

Prin  “Documentul  de  pozitie  al  Romaniei  Capitolul  22  –  Protectia  Mediului  înconjurator“,  Romaniei  i  s-a  acordat  un  numar  de  masuri  de  tranzitie  privind  implementarea  acquis-ului  pentru  mediu  in  domeniul  managementul  deseurilor:

- Directiva  nr.  94/62/EC  privind  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje,  pentru  care  s-a  solicitat  si  obtinut  o  perioada  de  tranzitie  pana  in  anul  2013;

- Directiva  nr.  99/31/EC  privind  depozitarea  deseurilor,  pentru  care  s-a  solicitat  si  obtinut  o  perioada  de  tranzitie  pana  in  anul  2017;

- Directiva  Consiliului  nr.  2000/76/EC  privind  incinerarea  deseurilor,  pentru  care  s-a  solicitat  si  obtinut  o  perioada  de  tranzitie  pana  in  anul  2008;

- Consiliului  nr.  2002/96/CE  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice  (DEEE),  pentru  care  s-a  solicitat  si  obtinut  o  perioada  de  tranzitie  pana  in  anul  2008.

Directiva  privind  ambalajele  si  deseurile  din  ambalaje

Conform  Directivei  privind  ambalajele  si  deseurile  din  ambalaje,  Romania  trebuie  sa  realizeze  urmatoarele  obiective:

Tabel  4.2-1 Obiective  intermediare  de  recuperare  sau  incinerare  in  instalatiile  de  incinerare  a  deseurilor  cu  recuperare  de  energie  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(a)

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de recuperare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(a) | 32% din masa | 31 decembrie 2006 | 31 decembrie 2011 |
|  | 34% din masa | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 40% din masa | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 45% din masa | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 48% din masa | 31 decembrie 2010 |  |

Tabel 4.2-2  Obiective  intermediare  de  recuperare  sau  incinerare  in  instalatiile  de  incinerare  a  deseurilor  cu  recuperare  de  energie  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(b)

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de recuperare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(b) | 53% din masa | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2013 |
|  | 57% din masa | 31 decembrie 2012 |  |

Tabel 4.2-3  Obiective  intermediare  de  recuperare  a  deseurilor  din  ambalaje  de  plastic  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(c)

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de recuperare a deseurilor din ambalaje de plastic | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(c) | 8% din masa | 31 decembrie 2006 | 31 decembrie 2011 |
|  | 10% din masa | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 11% din masa | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 12% din masa | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 14% din masa | 31 decembrie 2010 |  |

Tabel  4.2-4 Obiective  intermediare  de  reciclare  a  deseurilor  de  ambalaje  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(d)

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de reciclare a deseurilor de ambalaje | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(d) | 26% din masa | 31 decembrie 2006 | 31 decembrie 2013 |
|  | 28% din masa | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 33% din masa | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 38% din masa | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 42% din masa | 31 decembrie 2010 |  |
|  | 46% din masa | 31 decembrie 2011 |  |
|  | 50% din masa | 31 decembrie 2012 |  |

Tabel 4.2-6  Obiective  Obiective  intermediare  de  reciclare  a  deseurilor  din  sticla  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(e)

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de reciclare a deseurilor din sticla | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(e) | 21% din masa | 31 decembrie 2006 | 31 decembrie 2013 |
|  | 22% din masa | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 32% din masa | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 38% din masa | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 44% din masa | 31 decembrie 2010 |  |
|  | 48% din masa | 31 decembrie 2011 |  |
|  | 54% din masa | 31 decembrie 2012 |  |

Tabel 4.2-7 Obiective  intermediare  de  reciclare  a  plasticului,  luând  în  considerare  exclusiv  materialul  reciclat  sub  formă  de  plastic  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(e)(iv).

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de reciclare a plasticului, luând în considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(e)(iv) | 16% din masa | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2013 |
|  | 18% din masa | 31 decembrie 2012 |  |

Tabel  4.2-8  Obiective  intermediare  de  recuperare  a  deseurilor  din  ambalaje  din  lemn  conform  Directivei  nr.  94/62/EC,  Art.  6(1)(e)(v).

| Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Obiective intermediare de recuperare a deseurilor din ambalaje din lemn | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Art. 6(1)(e)(v) | 4% din masa | 31 decembrie 2006 | 31 decembrie 2011 |
|  | 5% din masa | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 7% din masa | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 9% din masa | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 12% din masa | 31 decembrie 2010 |  |

DIRECTIVA  PRIVIND  DEPOZITAREA  (RAMPELE  DE  GUNOI)

Prin  derogare  de  la  dispoziţiile  articolului  14  litera  (c)  şi  ale  punctelor  (2),  (3),  (4)  şi  (6)  din  anexa  I  la  Directiva  1999/31/CE,  şi  fără  a  aduce  atingere  Directivei  Consiliului  75/442/CEE  din  15  iulie  1975  privind  deşeurile1  şi  Directivei  Consiliului  91/689/CEE  din  12  decembrie  1991  privind  deşeurile  periculoase  2,  condiţiile  privind  controlul  apei  şi  gestionarea  infiltraţiilor,  protecţia  solului  şi  apei,  controlul  şi  asigurarea  stabilităţii  gazelor  nu  sunt  aplicabile  în  România  unui  număr  de  101  de  depozite  municipale  de  deşeuri  existente  până  la  16  iulie  2017.  România  este  obligată  să  asigure  reducerea  treptată  a  deşeurilor  depozitate  în  aceste  101  de  depozite  municipale  de  deşeuri  neconforme,  cu  respectarea  următoarelor  cantităţi  maxime  anuale:

Tabel  4.2-9….  Calendar  reducere  cantitate  depozitata  in  depozite  municipale  neconforme

| Directiva 1999/31/CE | Cantitati maxime anuale (tone) | Termen limita |
| --- | --- | --- |
|  |  | obiectiv intermediar | obiectiv global |
| Articolului 14 litera (c) şi ale punctelor (2), (3), (4) şi (6) din anexa I la Directiva 1999/31/CE | 3 470 000 | 31 decembrie 2006 | 16 iulie 2017 |
|  | 3 240 000 | 31 decembrie 2007 |  |
|  | 2 920 000 | 31 decembrie 2008 |  |
|  | 2 920 000 | 31 decembrie 2009 |  |
|  | 2 900 000 | 31 decembrie 2010 |  |
|  | 2 740 000 | 31 decembrie 2011 |  |
|  | 2 460 000 | 31 decembrie 2012 |  |
|  | 2 200 000 | 31 decembrie 2013 |  |
|  | 1 580 000 | 31 decembrie 2014 |  |
|  | 1 420 000 | 31 decembrie 2015 |  |
|  | 1 210 000 | 31 decembrie 2016 |  |

DIRECTIVA  PRIVIND  PRIVIND  DESEURILE  DE  ECHIPAMENTE  ELECTRICE  SI  ELECTRONICE  (DEEE)

Prin  derogare  de  la  dispoziţiile  articolelor  5  alineatul  (5)  şi  7  alineatul  (2)  din  Directiva  2002/96/CE,  Romania  este  obligata  sa  atinga  la  31  decembrie  2008  un  nivel  mediu  de  colectare  separată  de  cel  putin  patru  kilograme  pe  cap  de  locuitor  pe  an  de  DEEE  provenind  din  gospodariile  populatiei,  precum  si  nivelurile  de  recuperare,  refolosire  si  reciclare  a  componentelor,  materialelor  si  substantelor.

STRATEGIA  NATIONALA  PENTRU  DEZVOLTARE  DURABILA  (SNDD)

Strategia  Nationala  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  Romaniei  Orizonturi  2013  -  2020  -  2030

Dezvoltarea  durabila  a  devenit  un  obiectiv  politic  al  Uniunii  Europene  (UE)  incepand  cu  anul  1997,  prin  includerea  sa  in  Tratatul  de  la  Maastricht.  Consiliul  European  de  la  Goteborg  a  adoptat  Strategia  de  Dezvoltare  Durabila  a  Uniunii  Europene  in  anul  2001,  careia  i-a  fost  adaugata  o  dimensiune  externa  la  Barcelona  un  an  mai  tarziu.

Comisia  Europeana  a  demarat  procesul  de  revizuire  a  Strategiei,  in  februarie  2005,  in  care  sunt  evidentiate  o  serie  de  directii  de  actiune  de  urmat.  Documentul  a  subliniat  si  unele  tendinte  nesustenabile,  care  puteau  afecta  dezvoltarea  viitoare  a  Uniunii  Europene,  respectiv  schimbarile  climatice,  amenintarile  la  adresa  sanatatii  publice,  saracia  si  excluziunea  sociala,  epuizarea  resurselor  naturale  si  erodarea  biodiversitatii.

Ulterior,  in  iunie  2005,  statele  membre  ale  Uniunii  Europene  au  adoptat  o  Declaratie  privind  liniile  directoare  ale  dezvoltarii  durabile,  care  include  Agenda  de  la  Lisabona  si  dupa  o  larga  consultare  Comisia  Europeană  a  prezentat,  la  13  decembrie  2005,  o  propunere  de  revizuire  a  Strategiei  de  la  Goteborg  din  2001.  Ca  rezultat  al  acestui  proces,  Consiliul  Uniunii  Europene  a  adoptat,  la  9  iunie  2006,  Strategia  reinnoita  de  Dezvoltare  Durabila,  pentru  o  Europă  extinsa.

Documentul  are  ca  obiectiv  general  îmbunatatirea  continua  a  calitatii  vietii  pentru  generatiile  prezente  si  viitoare  prin  crearea  unor  comunitati  sustenabile,  capabile  sa  gestioneze  si  sa  folosească  resursele  in  mod  eficient  si  sa  valorifice  potentialul  de  inovare  ecologica  si  sociala  al  economiei  in  vederea  asigurării  prosperitatii,  protectiei  mediului  si  coeziunii  sociale.

Strategia  Uniunii  Europene  pentru  Dezvoltare  Durabila  reprezinta  fundamentul  Strategiei  Nationale  a  Romaniei  in  domeniu,  completeaza  Strategia  de  la  Lisabona  este  un  catalizator  pentru  cei  ce  elaborează  politici  publice  si  pentru  opinia  publica,  in  scopul  schimbarii  comportamentului  in  societatea  europeana,  respectiv,  in  societatea  romaneasca  si  implicarii  active  a  factorilor  decizionali,  publici  si  privati,  a  societatii  civile  si  a  cetatenilor  in  elaborarea,  implementarea  şi  monitorizarea  obiectivelor  dezvoltarii  durabile.

Elaborarea  Strategiei  Nationale  pentru  Dezvoltare  Durabilă  (SNDD)  într-o  forma  revizuita  este  rezultatul  obligaţiei  asumate  de  Romania,  în  calitate  de  stat  membru  al  Uniunii  Europene,  conform  obiectivelor  convenite  la  nivel  comunitar  si  prescriptiilor  metodologice  ale  Comisiei  Europene.

Lucrarea  reprezintă  un  proiect  comun  al  Guvernului  Romaniei,  prin  Ministerul  Mediului  si  Dezvoltarii  Durabile  (MMDD),  actualmente  Ministerul  Mediului,  Apelor  si  Padurilor  (MMAP)  si  al  Programului  Naţiunilor  Unite  pentru  Dezvoltare  (PNUD),  prin  Centrul  National  pentru  Dezvoltare  Durabila,  aprobat  prin  Hotararea  de  Guvern  Nr.  1216  din  4  octombrie  2007.

Obiectivele  si  modalitatile  de  actiune  pentru  orizonturile  2013,  2020  sunt  prezentate  in  Partea  a  III-a  a  documentului,  capitolul  1.4  -  “Conservarea  si  gestionarea  resurselor  naturale”.

Obiectiv  general  SDD/UE:  Imbunatatirea  gestionarii  resurselor  naturale  si  evitarea  exploatarii  lor  excesive,  recunoasterea  valorii  serviciilor  furnizate  de  ecosisteme.

ORIZONTUL  2013

La  nivelul  orizontului  2013,  obiectivul  national  este  exprimat  astfel:

Reducerea  decalajului  existent  fata  de  alte  state  membre  ale  Uniunii  Europene  cu  privire  la  infrastructura  de  mediu,  atat  din  punct  de  vedere  cantitativ  cat  si  calitativ,  prin  dezvoltarea  unor  servicii  publice  eficiente  in  domeniu,  conforme  conceptului  de  dezvoltare  durabila  si  cu  respectarea  principiului  “poluatorul  plateste”.

Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu  al  Romaniei  2007  -  2013,  aprobat  de  Comisia  Europeana  in  iulie  2007  este  corelat  cu  strategiile  de  dezvoltare  si  cu  celelalte  programe  finantate  din  fonduri  europene  si  nationale  si  vizeaza  conformitatea  cu  Directivele  UE  in  materie,  reflectand  in  acelasi  timp  interesele  nationale.

Strategiile  si  programele  nationale  de  mediu  corespund  orientarilor  Strategiei  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  UE  reînnoite  (2006)  si  vizeaza  realizarea  unor  obiective  specificeȘ

“Dezvoltarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor  prin  imbunatatirea  gestionarii  deseurilor  si  reducerea  numarului  de  zone  poluate  istoric  in  minimum  30  de  judete  pana  in  2015.”

Judetul  Constanta  este  unul  din  judetele  in  care  se  va  implementa  proiectul  managementului  integrat  al  deseurilor  pana  in  anul  2015.

Romania  a  obtinut  perioada  de  tranzitie  in  vederea  conformarii  cu  Directivele  Uniunii  Europene  pentru  deseuri  urbane  pana  in  anul  2017.  Un  numar  de  177  depozite,  din  care  3  in  judetul  Constanta  vor  trebui  sa-si  inceteze  activitatea  si  se  va  asigura  reducerea  treptata  a  cantitatilor  de  deseuri  depuse  in  cele  101  depozite  municipale  neconforme,  din  care,  unul  in  municipiul  Constanta.

Pana  in  anul  2013  cantitatea  anuala  a  deseurilor  biodegradabile  depozitate  se  va  reduce  pana  la  50%  din  totalul  produs  in  1995.  Se  mai  prevede  implementarea  masurilor  pentru  reducerea  considerabila  a  depozitarii  deseurilor  de  ambalaje.

Actiunea  in  acest  domeniu  se  va  concentra  pe  punerea  in  aplicare  a  proiectelor  integrate  de  gestionare  a  deseurilor  la  nivel  national  si  regional  prin  orientarea  ierarhica  a  investitiilor  conform  prioritatilor  stabilite:  prevenire,  colectare  selectiva,  reciclare,  valorificare,  tratare  si  eliminare.

Programele  de  management  integrat  al  deseurilor  se  vor  extinde  progresiv  si  in  mediul  rural  prin  infiintarea  unor  servicii  de  colectare  si  prin  inchiderea  gropilor  de  gunoi  necontrolate.

Pana  in  anul  2013  se  prevede  recuperarea  materialelor  utile  din  deseurile  de  ambalaje  pentru  reciclare  sau  recuperare  de  energie,  dupa  cum  urmeaza:

- 60%  -  pentru  hartie  sau  carton;

- 22,5%  -  pentru  mase  plastice;

- 60%  -  pentru  sticla;

- 50%  -  pentru  metale;

- 15%  -  pentru  lemn.

Se  prevad  masuri  speciale  cu  termene  de  executie  intre  sfarsitul  anului  2008  si  sfarsitul  anului  2013  pentru  recuperarea  deseurilor  de  echipamente  electrice  si  electronice,  precum  si  pentru  închiderea  unor  instalatii  de  incinerare  neconforme  pentru  deseurile  medicale.

Tintele  propuse  pentru  anul  2015  se  refera  la:

- Crearea  a  30  de  sisteme  integrate  de  management  al  deseurilor  la  nivel  judetean/regional;  in  aceasta  situatie  se  afla  si  judetul  Constanta;

- Inchiderea  a  1500  depozite  mici  situate  in  zone  rurale;  in  judetul  Constanta  exista  165  astfel  de  depozite;

- Inchiderea  a  150  depozite  vechi  amplasate  in  zonele  urbane;  in  judetul  Constanta  sunt  4  astfel  de  depozite;

- Asigurarea  unor  servicii  imbunatatite  de  salubritate  si  management  al  deseurilor  pentru  un  numar  de  8  milioane  de  locuitori;  in  judetul  Constanta  numarul  de  locuitori  care  vor  beneficia  de  servicii  imbunatatite  pana  in  anul  2013  este  de  726  301.

ORIZONTUL  2020

La  nivelul  orizontului  2020,  obiectivul  national  este  formulat  astfel:

Atingerea  nivelului  mediu  actual  al  tarilor  Uniunii  Europene  la  parametrii  principali  privind  gestionarea  responsabila  a  resurselor  naturale.

In  privinta  managementului  integrat  al  deseurilor,  se  va  trece  treptat  de  la  depozitarea  deseurilor  la  colectarea  selectiva  si  valorificarea  intr-o  proportie  mai  mare  a  deseurilor  reciclabile,  inclusiv  prin  transformarea  deseurilor  organice  in  compost  si  utilizarea  exclusiva,  pentru  mediul  urban,  a  depozitelor  ecologice.  In  mediul  rural  va  creste  gradul  de  implementare  a  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor.

ORIZONTUL  2030

La  nivelul  orizontului  2030  obiectivul  national  este  enuntat  astfel:

Apropierea  semnificativa  de  performantele  de  mediu  ale  celorlalte  state  membre  ale  Uniunii  Europene  din  acel  an.

Vor  fi  reanalizate  prioritatile  de  actiune  in  domeniul  gestionarii  deseurilor  pe  baza  rezultatelor  obtinute  in  perioada  anterioara  de  referinta  si  se  vor  stabili  noi  obiective  in  conformitate  cu  politicile  Uniunii  Europene  si  tendintele  predominante  pe  plan  mondial.

STRATEGIA  NATIONALA  DE  GESTIONARE  A  DESEURILOR  (SNGD)

Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  (SNGD)  s-a  elaborat  ca  urmare  a  necesitatii  de  identificare  a  obiectivelor  si  politicilor  de  actiune,  pe  care  Romania  trebuie  sa  le  urmeze  in  domeniul  gestionarii  deseurilor  in  vederea  atingerii  statutului  de  societate  a  reciclarii.

In  sistemele  socio-economice  cea  mai  mare  pondere  a  deseurilor  au  fost  si  continuă  sa  fie  considerate  neutilizabile,  principala  preocupare  legata  de  gestionarea  acestora  fiind  identificarea  solutiilor  de  eliminare.

Pe  fondul  scaderii  resurselor  naturale  precum  si  a  necesitatii  conservarii  acestora  este  necesar  sa  se  reevalueze  optiunile  privind  gestionarea  deseurilor  de  origine  antropica,  in  sensul  cresterii  gradului  de  valorificare  a  acestora  si  de  reducere  drastica  a  cantitatilor  care  necesita  eliminare.

Astfel,  trebuie  aplicata  ierarhia  deseurilor  cu  accent  pe  prevenirea  generarii  deseurilor,  pregatirea  pentru  reutilizare,  reciclarea  si  valorificarea,  in  timp  ce  depozitarea  deseurilor  trebuie  considerate  ca  ultima  optiune  disponibila.

În  sensul  celor  afirmate  scopul  SNGD  este  de  a  îndrepta  Romania  catre  o  societate  a  reciclării  prin:

- Prioritizarea  eforturilor  din  domeniul  gestionarii  deseurilor,  in  conformitate  cu  ierarhia  deseurilor;

- Incurajarea  prevenirii  generarii  deseurilor  si  reutilizarea  pentru  o  mai  mare  eficienta  a  resurselor;

- Dezvoltarea  si  extinderea  sistemelor  de  colectare  selectiva  a  deseurilor  in  vederea  promovarii  unei  reciclarii  de  inalta  calitate;

- Dezvoltarea  si  implementarea  tehnologiilor  si  a  instalaţiilor  de  reciclare  cu  un  randament  ridicat  de  extragere  si  utilizare  a  materiei  prime  din  deseuri;

- Evitarea  exporturilor  si  incurajarea  importurilor  unor  tipuri  de  deseuri  pentru  care  există  tehnologii  de  reciclare/valorificare.

- Sustinerea  recuperarii  energiei  din  deseuri,  după  caz,  pentru  deseurile  care  nu  pot  fi  reciclate;

- Reducerea  cantitatilor  de  deseuri  eliminate  prin  depozitare.

SNGD  este  promovata  de  Ministerul  Mediului,  Apelor  si  Padurilor,  conform  atributiilor  si  responsabilitatilor  care  îi  revin  in  baza  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deseurilor  si  urmareste  sa  creeze  cadrul  necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  sistem  integrat  de  gestionare  a  deseurilor  la  nivel  national,  eficient  din  punct  de  vedere  ecologic  si  economic.

SNGD  stabileste  politica  si  obiectivele  strategice  ale  Romaniei  in  domeniul  gestionarii  deseurilor  pe  termen  scurt  (anul  2015)  si  mediu  (anul  2020).  Pentru  implementarea  pe  termen  scurt  a  Strategiei  se  elaboreaza  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD),  ce  contine  detalii  referitoare  la  actiunile  care  trebuie  intreprinse  pentru  indeplinirea  obiectivelor  Strategiei,  la  modul  de  desfasurare  a  acestor  actiuni,  cuprinzand  tinte,  termene  si  responsabilitati  pentru  implementare.

Prima  SNGD  a  fost  aprobata  in  anul  2004  pentru  perioada  2003  –  2013,  cu  trei  ani  înainte  de  aderarea  României  la  Uniunea  Europeană  (UE).  Acest  document  a  fost  realizat  in  conformitate  cu  obiectivele  politicii  nationale  de  protectie  a  mediului  si  de  dezvoltare  durabila  de  la  acea  data  si  a  stat  la  baza  elaborarii  PNGD,  ambele  documente  fiind  aprobate  prin  Hotararea  de  Guvern  nr.  1470/9  septembrie  2004.

Pe  baza  acestor  doua  documente  au  fost  elaborate  Planurile  Regionale  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PRGD)  în  perioada  2005  –  2006,  Planurile  Judetene  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PJGD)  in  perioada  2007  -  2009,  dar  si  Master  Planurile  si  Studiile  de  Fezabilitate  pentru  realizarea  sistemelor  integrate  de  gestionare  a  deseurilor,  in  vederea  finantarii  prin  POS  Mediu  (2007  -  2013).

Această  noua  SNGD  acopera  perioada  de  pana  in  anul  2020,  realizandu-se  astfel  „decuplarea”  Strategiei  de  PNGD  a  fost  aprobata  prin  Hotararea  nr.  870  din  06/11/2013  si  intrata  in  vigoare  cu  data  de  01/01/2014.

Prevederile  SNGD  ca  si  mod  de  abordare  se  aplica  pentru  toate  tipurile  de  deseuri  reglementate  prin  Legea  nr.  211/2011  privind  regimul  deseurilor,  respectiv:

- Deseuri  municipale  si  asimilabile  din  comert,  industrie,  institutii,  inclusiv  fractii  colectate  separat;

- Fluxuri  specifice  de  deseuri:  deseuri  de  ambalaje,  deseuri  din  constructii  si  demolari,  vehicule  scoase  din  uz,  deseuri  de  echipamente  electrice  si  electronice,  baterii  si  acumulatori  uzati,  uleiuri  uzate,  anvelope  uzate,  deseuri  cu  continut  de  PCB/PCT,  deseuri  cu  continut  de  azbest,  deseuri  din  activitati  de  ocrotire  a  sanatatii  umane  si  activitati  conexe.

Impreuna  cu  Planul  Naţional  de  Gestionare  a  Deseurilor  care  va  aborda,  cu  masuri  specifice,  fiecare  flux  de  deseuri,  strategia  isi  propune  sa  creeze  cadrul  national  de  planificare  necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  management  integrat/durabil  al  deseurilor.

In  conformitate  cu  prevederile  Directivei  Cadru  privind  deseurile  si  ale  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deseurilor,  nu  intra  in  sfera  de  cuprindere  a  SNGD  urmatoarele  categorii:

- Deseuri  radioactive;

- Explozivi  declasati;

- Deseuri  rezultate  in  urma  activitatilor  de  prospectare,  extractie,  tratare  si  stocare  a  resurselor  minerale,  precum  si  a  exploatarii  carierelor;

- Soluri  (in  situ),  inclusiv  soluri  contaminate  neexcavate  si  cladiri  legate  permanent  de  sol;

- Soluri  necontaminate  si  alte  materiale  geologice  natural  excavate  în  timpul  activitatilor  de  constructie,  in  cazul  în  care  este  sigur  ca  respectivul  material  va  fi  utilizat  pentru  constructii  in  starea  sa  naturala  si  pe  locul  de  unde  a  fost  excavat;

- Carcasele  de  la  animalele  care  au  decedat  in  orice  alt  mod  decat  prin  sacrificare,  inclusiv  animale  care  au  fost  sacrificate  pentru  eradicarea  unei  epizootii,  si  care  sunt  eliminate  conform  Regulamentului  (CE)  nr.  1774/2002  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  3  octombrie  2002  de  stabilire  a  normelor  sanitare  privind  subprodusele  de  origine  animala  care  nu  sunt  destinate  consumului  uman;

- Materii  fecale,  in  cazul  în  care  acestea  nu  intra  sub  incidenta  alin.  (2)  lit.  (b)  din  Legea  nr.  211/2011,  paie  si  alte  materii  naturale  nepericuloase  provenite  din  agricultura  sau  silvicultura  si  care  sunt  folosite  in  agricultura  sau  silvicultura  sau  pentru  producerea  de  energie  din  biomasa  prin  procese  sau  metode  care  nu  dauneaza  mediului  si  nu  pun  in  pericol  sanatatea  populatiei;

- Subproduse  de  origine  animala  inclusiv  produse  transformate  care  intra  sub  incidenta  Regulamentului  (CE)  nr.  1774/2002,  cu  exceptia  produselor  care  urmeaza  sa  fie  incinerate,  depozitate  sau  utilizate  intr-o  instalatie  de  producere  a  biogazului  sau  a  compostului;

- Ape  uzate,  cu  exceptia  deseurilor  lichide;

- Efluenti  gazosi  emisi  in  atmosfera  si  dioxidul  de  carbon  captat  şi  transportat  in  scopul  stocarii  geologice  si  stocat  geologic  potrivit  prevederilor  Directivei  2009/31/CE  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  din  23  aprilie  2009  privind  stocarea  geologica  a  dioxidului  de  carbon  si  de  modificare  a  Directivei  85/337/CEE  a  Consiliului,  precum  si  a  directivelor  2000/60/CE,  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,  2008/1/CE  si  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1.013/2006  ale  Parlamentului  European  si  ale  Consiliului  sau  exclusi  din  domeniul  de  aplicare  a  respectivei  directive  potrivit  prevederilor  art.  2  alin.  (2)  din  aceasta;

Pentru  namolurile  rezultate  de  la  statiile  de  epurare  a  fost  elaborata”Strategia  nationala  de  gestionare  a  namolurilor  de  epurare”  care  propune  metodologii  eficiente  de  management,  incluzand  optiunile  fezabile  de  recuperare  si  utilizare  a  acestora,  sporind  astfel  gradul  de  implicare  a  factorilor  interesati  in  cadrul  procesului  de  utilizare  si  recuperare  a  namolului,  urmarind  in  acelasi  timp  constientizarea  aspectelor  principale  ale  utilizarii  in  agricultura.

Elaborarea  Strategiei  a  aparut  ca  o  necesitate  datorata  unor  investitii  majore  realizate  pana  in  prezent  sau  care  se  vor  realiza  pentru  construirea  si  reabilitarea  statiilor  de  epurare,  astfel  incat  Romania  sa  respecte  conditiile  Tratatului  de  aderare.

PLANUL  NATIONAL  DE  GESTIONARE  A  DESEURILOR  (PNGD)

Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD)  este  elaborat  in  baza  prevederilor  legislatiei  europene  si  nationale  in  domeniu,  transpuse  in  legislatia  romaneasca  prin  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  78/2000  privind  regimul  deseurilor,  modificata  si  aprobata  prin  Legea  426/2001.

Conform  cerintelor  legislatiei  Uniunii  Europene,  documentele  strategice  nationale  de  gestionare  a  deseurilor  cuprind  doua  componente  principale,  si  anume:

- Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  (SNGD)  este  cadrul  care  stabileste  obiectivele  Romaniei  in  domeniul  gestionarii  deseurilor;

- Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD)  reprezinta  planul  de  implementare  a  strategiei  contine  detalii  referitoare  la  actiunile  ce  trebuie  intreprinse  pentru  indeplinirea  obiectivelor  strategiei,  la  modul  de  desfasurare  a  acestor  actiuni,  inclusiv  termene  si  responsabilitati.

Conform  prevederilor  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  78/2000  privind  regimul  deseurilor,  modificata  si  aprobata  prin  Legea  nr.  426/2001,  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  se  aplica  pentru  toate  tipurile  de  deseuri  solide  si  lichide,  dupa  cum  urmeaza:

- Deseuri  municipale  (menajere  si  asimilabile  din  comert,  institutii  si  servicii),

- Namoluri  de  la  statiile  de  epurare  a  apelor  uzate  orasenesti,

- Deseuri  din  constructii  si  demolari,

- Deseuri  de  productie  nepericuloase  si  periculoase.

Sunt  exceptate  de  la  prevederile  prezentului  Plan  National  urmatoarele  tipuri  de  deseuri:

- Deseuri  radioactive;

- Roci  si  deponii  de  sol,  precum  si  depozite  de  resurse  minerale  rezultate  de  la  foraje,  din  prospectiuni  geologice  si  operatiuni  de  exploatare  subterana  a  bogatiilor  subsolului  (inclusiv  din  cariere  de  suprafata);

- Carcasele  de  animale  si  dejectiile  animaliere;

- Efluentii  gazosi  emisi  in  atmosfera;

- Apele  uzate;

- Deseurile  de  explozibili  expirati.

Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  a  fost  elaborat  pentru  perioada  2003  –  2013  se  revizuieste  o  data  la  cinci  ani  si  se  aproba  prin  Hotarare  de  Guvern.  In  prezent,  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  se  afla  in  procesul  de  revizuire.

Avand  in  vedere  perioada  pentru  care  a  fost  elaborat,  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  cuprinde  obiective,  tinte  si  masuri  pe  termen  scurt  si  mediu,  dar  se  regasesc  si  actiuni  cu  termene  mai  indepartate.

Acestea  au  fost  pastrate  intrucat    la  elaborarea  planului  s-a  avut  in  vedere  si  o  viziune  pe  termen  lung  ce  deriva  din  implementarea  anumitor  directive  cum  ar  fi  depozitarea,  incinerarea,  etc.,  avandu-se  in  vedere  constientizarea  factorilor  de  decizie  si  a  factorilor  interesati  asupra  necesitatii  continuarii  implementarii  legislatiei  nationale  si  europene.

Obiectivele  principale  pe  care  si  le-a  propus  Romania  pana  in  anul  2013  se  pot  clasa  in  urmatoarele  categorii:

- Obiective  îndeplinite:

  - Armonizarea  legislaţiei  nationale  cu  cea  europeana  si  internaţionala;

  - Adaptarea  si  dezvoltarea  cadrului  institutional  si  organizarea  in  vederea  îndeplinirii  cerintelor  nationale  si  compatibilizarea  cu  structurile  europene;

  - Asigurarea  resurselor  umane,  ca  numar  si  pregatire  profesionala.

- Obiectivele  si  tintele  cu  termen  permanent  sunt:

  - Integrarea  problematicii  de  gestionare  a  deseurilor  in  politicile  sectoriale  si  de  companie;

  - Cresterea  eficientei  de  aplicare  a  legislatiei  in  domeniul  gestiunii  deseurilor;

  - Crearea  si  utilizarea  de  sisteme  economico-financiare  pentru  gestionarea  deseurilor,  cu  aplicarea  principiilor  enuntate  mai  sus,  avand  ca  obiectiv  specific  “stimularea  crearii  si  dezvoltarii  unei  piete  viabile  de  deseuri  reciclabile”  si  optimizarea  folosirii  fondurilor  disponibile  pentru  cheltuieli  de  capital  in  domeniul  gestionarii  deseurilor”,  “finantarea  sistemului  national  de  monitorizare  in  domeniul  gestiunii  deseurilor,  precum  si  reabilitarea  zonelor  contaminate”;

  - Promovarea  unui  sistem  de  informare  si  constientizare  si  motivare  pentru  toate  partile  implicate  in  procesul  de  gospodarire  a  deseurilor.  Ca  obiective  specifice  /subsidiare  cu  temene  /  tinte  permanente  se  definesc  intensificarea  comunicarii”,  “organizarea  si  sustinerea  unor  programe  de  educare  si  constientizare  a  populatiei”;  Obtinerea  de  date  si  informatii  complete  si  corecte  care  sa  corespunda  cerintelor  de  raportare  la  nivel  national  si  european;

  - Maximizarea  prevenirii  deseurilor;

  - Exploatarea  tuturor  posibilitatilor  de  natura  tehnica  si  economica  privind  valorificarea  deseurilor,  cu  obiectivul  subsidiar”,  dezvoltarea  pietii  pentru  materiile  prime  secundare  si  sustinerea  folosirii  produselor  din  materiale  reciclate;  8)  Asigurarea  conectarii  unui  numar  cat  mai  mare  de  generatori  de  deseuri  la  sistemele  de  colectare  si  transport  al  deseurilor,  cu  obiectivul  subsidiar  “Optimizarea  schemelor  de  transport”;

  - Promovarea  tratarii  deseurilor  in  vederea  asigurarii  unui  management  ecologic  rational  si

  - Incurajarea  si  sustinerea  cercetarii  romanesti  in  domeniul  gestionarii  integrate  a  deseurilor.

- Obiectivele  si  tintele  cu  termene  incluse  in  prima  perioada  de  proiectare,  2008  -  2013:

  - Tinta,  2010:  Obiectiv  principal  “dezvoltarea  activitatilor  de  valorificare  materiala  si  energetica,  avand  ca  tinta  “valorificarea  energetica  a  circa  10%  din  deseurile  menajere:  31  decembrie  2010”;

  - Tinta,  2013:  Obiectiv  principal,  “exploatarea  tuturor  posibilitatilor  de  natura  tehnica  si  economica  privind  valorificarea  deseurilor,  cu  obiectiv  subsidiary  “decuplarea  generării  deseurilor  de  cresterea  economica  si  realizarea  unei  reduceri  globale  a  volumului  de  deseuri”.

  - Tinta,  2013:  Obiectiv  principal,  asigurarea  deservirii  unui  numar  cat  mai  mare  de  generatori  de  deseuri  prin  sistemele  de  colectare  si  tranport  al  deseurilor”,  cu  obiectiv  subsidiar  “extinderea  sistemelor  de  colectare  a  deseurilor  in  mediile  urban  si  rural.  Tinta  acestui  obiectiv  este  “colectarea  a  84%  din  deseurile  generate  in  anul  2013”.

- Obiectivele  si  tintele  cu  termene  in  etapa  de  proiectare  2013  –  2033:

  - Tinta  2017  (perioada  2004  -  2017):  Obiectiv  principal  “asigurarea  celor  mai  bune  optiuni  pentru  colectarea  si  transportul  deseurilor,  in  vederea  unei  cat  mai  eficiente  valorifcari  si  eliminari  a  deseurilor”,  cu  urmatoarele  doua  obiective  subsidiare:  “separarea  fluxurilor  de  deseuri  periculoase”  si  ’’introducerea  /  extinderea  colectarii  selective  a  deseurilor,  la  sursa  de  generare”;

  - Tinta  2017:  Obiectiv  principal  “eliminarea  deseurilor  in  conformitate  cu  cerintele  legislatiei  in  domeniul  gestiunii  deseurilor  in  scopul  protejarii  populatiei  si  mediului”.  Acest  obiectiv  general  se  prevede  sa  fie  atins  prin  doua  obiective  subsidiare:

    - Primul  obiectiv  specific  /  subsidiar:  “asigurarea  capacitatilor  necesare  pentru  eliminarea  deseurilor  prin  promovarea  cu  prioritate  a  instalatiilor  de  eliminare  la  nivel  zonal”.  Aceste  obiective  se  vor  atinge  prin:  construirea  a  circa  50  depozite  clasa  b),  adica  pentru  deseuri  nepericuloase  (HG  349  /  2005,  echivalent  cu  Directiva  CE  1999  /  31  /  CE,  avand  capacitate  medie  de  100.000  tone  pe  an  si  maximum  15  depozite  clasa  b)  avand  capacitatea  medie  de  50.000  tone  pe  an;

    - Al  doilea  obiectiv  specific  /  subsidiar:  “închiderea  depozitelor  de  deseuri  neconforme  cu  cerintele  UE”.

  - Tinta  2020:  Obiectiv  principal:  “dezvoltarea  activitatilor  de  valorificare  materiala  si  energetica,  cu  obiectivul  specific  /  subsidiar  “promovarea  valorificarii  energetice,  in  care  beneficiul  rezultat  in  urma  incinerarii  este  demonstrat.  Acest  obiectiv  se  propune  sa  fie  atins  prin  valorificarea  energetica  a  10%  din  deseurile  municipal  pana  in  anul  2020.

PLANUL  REGIONAL  DE  GESTIUNE  A  DESEURILOR,  REGIUNEA  2  SUD-EST  (PRGD)

Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PRGD)  Regiunea  2  Sud-Est  2006-2013,  a  fost  elaborat  cu  ajutorul  sprijinului  acordat  de  programul  “Asistenta  Tehnica  pentru  Elaborarea  Planurilor  Regionale  de  Gestionare  a  Deseurilor”  EuropeAid/121492/D/SV/RO,  document  prezentat  in  versiunea  finala  in  13  decembrie  2006  si  publicat  in  Monitorul  Oficial  nr.  232  bis  in  4  aprilie  2007.

Planul  face  referire  la  perioada  din  2004-2013  si  se  va  revizui  periodic  o  data  la  5  ani,  pentru  a  permite  evolutia  acestuia  si  a  încorpora  modificarile  din  legislatia  româneasca  in  noul  context  economic  si  pentru  a  face  posibila  evaluarea  atingerii  tintelor.

PRGD  include  pentru  regiune  si  pentru  o  anumita  perioada  de  timp:

- Masuri  necesare  pentru  îndeplinirea  tintelor;

- Capacitati  necesare  si  locatii  potrivite  pentru  reciclare,  tratare  si  eliminarea  deseurilor;

- Tehnologii,  proceduri  si  sisteme  potrivite  de  gestionare  a  deseurilor;

- Strategia  de  implementare  si  monitorizare  în  regiune.

- Obiectivele  îndeplinite.

Obiectivele  principale  definite  in  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD)  au  fost  incluse  in  PRGD,  iar  obiectivele  îndeplinite  in  perioada  2004  -  2007  la  nivel  regional  au  fost  îndeplinite  si  la  nivel  national  (vezi  Capitolul  PNGD).

- Obiectivele  si  tintele  cu  caracter  permanent

Coincid  cu  obiectivele  si  tintele  cu  termen  permanent  definite  in  PNGD,  la  care  se  mai  adauga  in  cadrul  Obiectivului  “Eliminarea  deseurilor  in  conformitate  cu  cerintele  legislatiei  in  domeniu  in  scopul  protejarii  sanatatii  populatiei  si  mediului”,  Sub-Obiectivul  “Asigurarea  capacitatilor  necesare  pentru  eliminarea  deseurilor  prin  promovarea  cu  prioritate  a  instalatiilor  de  eliminare  la  nivel  zonal”,  avand  ca  tinte  “Demararea  elaborarii  documentatiilor  necesare  construirii  de  facilitati  noi  de  depozitare  si  a  statiilor  de  transfer  aferente”  si  “Identificarea  de  amplasamente  adecvate  pentru  noile  depozite”.  Cu  termen  permanent  de  realizare  figureaza  “Cresterea  eficientei  tratarii  si  eliminarii  namolurilor  provenite  de  la  statiile  de  epurare”  cu  sub-obiectivele  “utilizarea  namolurilor  pentru  reabilitarea  terenurilor  degradate  si  acoperirea  depozitelor  existente”  (OM  nr.  344/2004)  si  “promovarea  co-incinerarii  namolurilor  in  cuptoarele  de  ciment”.

- Obiectivele  si  tintele  incluse  in  prima  etapa  de  proiectare,  2008  –  2013:

  - Obiectiv:  “Implementarea  sistemelor  de  colectare  separata  a  deseurilor,  cu  urmatoarele  sub-obiective:

    - “extinderea  colectarii  deseurilor  in  mediul  urban  si  rural”  cu  tinta  “colectarea  a  84%  din  deseurile  municipale  generate”  pana  in  anul  2012;

    - “cresterea  coeficientului  de  colectare  selectiva  in  mediul  urban”,  cu  tinta  “coeficient  50%,  pana  in  anul  2012;

    - idem,  in  mediul  rural,  cu  tinta  coeficient  20%  pana  in  anul  2012.

  - Obiectiv:  “Reducerea  cantitatilor  de  deseuri  biodegradabile  depozitate”,  avand  ca  tinte,  realizarea  coeficientilor  de  reducere  25%  (baza  de  calcul,  cantitatea  depozitata  in  1995),  pana  in  anul  2010  si  42%  (baza  de  calcul,  cantitatea  depozitata  in  1995),  pana  in  anul  2013.

  - Obiectiv:  “Reducerea  cantitatilor  de  deseuri  de  ambalaje  depozitate”,  cu  sub-  obiectivele  “Valorificarea  ambalajelor  si  deseurilor  de  ambalaje”,  avand  ca  tinte:  “valorificarea  34%,  pana  in  2007  (se  presupune  realizat)  si  60%  pana  in  2013,  reciclarea  42%,  pana  in  2010  si  55%,  pana  in  2013  (procentele  se  refera  la  greutate)”.

Referitor  la  alte  fluxuri  de  deseuri,  PRGD  prevede  Obiectivele:  “reducerea  cantitatii  de  anvelope  uzate”,  “innoirea  parcului  national  auto  pentru  valorificarea  ecologic  rationala  a  vehiculelor  uzate”,  cu  termene  incepand  cu  2007  si  continuand  si  dupa  2015  si  “gestiunea  si  controlul  bifenililor  policlorurati  (PCB)”,  cu  eliminarea  in  totalitate  a  echipamentelor  care  contin  PCB  si  sunt  scoase  din  uz  pana  in  anul  2010.

Structura  pe  tip  de  material  a  deseurilor  de  ambalaje  de  la  populatie  din  PRGD  a  fost  aplicata  si  la  PJGD.  Din  cauza  lipsei  studiilor  privind  compozitia  deseurilor  la  nivel  judetean,  ponderea  deseurilor  biodegradabile  s-a  considerat  aceeasi  cu  cea  indicata  in  PRGD  care  s-a  elaborat  in  anul  2006.

PLANUL  JUDETEAN  DE  GESTIONARE  A  DESEURILOR  (PJGD)

Scopul  Planului  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PJGD)  Constanta  este  de  a  stabili  cadrul  pentru  crearea  unui  sistem  de  gestionare  a  deseurilor  care  sa  asigure  îndeplinirea  obiectivelor  si  tintelor  judetene  în  conformitate  cu  prevederile  PNGD,  PRGD  Regiunea  2  Sud-Est  si  ale  legislatiei  nationale  si  europene  în  domeniu.

PJGD  Constanta  abordeaza  toate  aspectele  legate  de  gestionarea  deseurilor  municipale  la  nivel  judetean  si  va  servi  ca  baza  pentru  politica  în  acest  domeniu,  pentru  stabilirea  necesarului  de  investitii  si  pentru  elaborarea  proiectelor  în  vederea  obtinerii  finantarilor  necesare.

PJGD  Constanta  a  fost  elaborat  pe  baza  informatiilor  privind  cantitatile  de  deseuri  care  sunt  preponderent  estimari  si  nu  pe  masuratori  din  cauza  lipsei  dispozitivelor  de  cantarire.

PJGD  Constanta  enumera  si  propune  metode  de  colectare  si  tehnologii  de  tratare  si  reciclare  a  deseurilor,  dar  nu  prezinta  detaliat  solutii  tehnice  si  economic  viabile  pentru  investitii  specifice.

PJGD  Constanta  prezinta  evaluari  ale  costurilor  investitionale  cu  scopul  de  a  estima  consecintele  economice  ale  investitiilor  propuse  a  fi  realizate  pentru  perioada  de  planificare.  Costurile  investitiilor  vor  fi  estimate  cu  o  acuratete  mai  mare  în  etapa  realizarii  studiilor  de  fezabilitate  în  functie  de  specificul  fiecarei  investitii  în  parte.

Orizontul  de  timp  al  PJGD  Constanta  este  2006  –  2013  pentru  calculul  prognozei  au  fost  utilizate  ca  date  de  referinta  datele  aferente  anului  2005.

Pentru  urmatorii  10  ani,  s-a  utilizat  o  ipoteza  simplificata  potrivit  careia,  rata  anuala  de  crestere  a  PIB  va  fi  de  5%.  Pentru  investitii  majore  propuse  în  domeniul  gestiunii  deseurilor  orizontul  de  timp  este  de  20-  30  ani.

În  conformitate  cu  cerintele  legale  în  vigoare,  PJGD  Constanta  va  fi  revizuit  la  6  luni  de  la  revizuirea  planurilor  regionale  de  gestionare  a  deseurilor.  De  asemenea,  PJGD  Constanta  se  va  revizui  o  data  la  5  ani  sau  ori  de  cate  ori  este  necesar,  pe  baza  raportului  de  monitorizare  anual  si/sau  modificarilor  metodologiei  de  elaborare  a  planurilor  judetene  de  gestionare  a  deseurilor.

Obiectivele  stabilite  la  nivelul  judetului  Constanta  se  impart  in  doua  categorii:

- Obiective  cu  character  decizional  (politica  de  mediu  si  cadrul  legislativ,  aspect  institutionale  si  organizatorice,  resurse  umane,  finantare,  informarea  si  constientizarea  partilor  implicate,  etc.).

- Obiective  cu  caracter  tehnic,  cuantificabile  prin  masuri  si  indicatori  bine  definiti  cu  tinte  si  termene  legislative  (date  si  informatii  privind  gestionarea  deseurilor  bazate  pe  masuratori  -  cantitati  si  compozitie;  prevenirea  generarii  deseurilor,  colectarea,  transportul,  tratarea,  valorificarea  si  eliminarea  deseurilor,  obiective  pentru  fluxuri  speciale  de  deseuri,  cum  ar  fi  ambalaje  si  deseuri  de  ambalaje,  deseuri  biodegradabile,  deseuri  din  constructii  si  demolari).

Obiectivele  stabilite  in  cadrul  PJGD  Constanta,  îndeplinesc  urmatoarele  criterii:

- Urmaresc  principiile  de  fundamentare  a  politicilor  de  mediu:  Principiul  Poluatorul  Plateste,  Principiul  Prevenirii,  Principiul  Proximitatii,  Principiul  Eficientei  Economice,  Principiul  Subsidiaritatii,  Principiul  Aplicabilitatii,  Principiul  BATNEEC  etc.;

- Se  bazeaza  pe  urmatoarele  prioritati:  prevenirea  generarii  deseurilor  la  sursa,  reutilizarea  si  reciclarea  acestora,  utilizarea  deseurilor  ca  sursa  de  energie,  eliminarea  finala  a  deseurilor  prin  incinerare  sau  depozitare;

- Urmaresc  transformarea  problemelor  identificate  in  teritoriu  in  obiective  de  rezolvat

- Iau  in  considerare  observatiile  si  comentariile  relevante  primite  din  partea  publicului  si  in  special  a  segmentului  care  urmeaza  sa  participe  la  realizarea  obiectivelor  propuse  (generator  de  deseuri,  prestatori  de  servicii,  investitori  potentiali,  organe  de  control  etc.);

- Sunt  in  concordanta  cu  obiectivele  stabilite  la  nivel  national  (Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  si  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor),  la  nivel  regional  (Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  Regiunea  2  Sud-Est)  si  cu  legislatia  europeanasi  nationala.

Tintele  propuse  îndeplinesc  urmatoarele  criterii:

- Exprima  fiecare  obiectiv  stabilit  intr-o  forma  cuantificabila  (cantitate  si  timp);

- Sunt  egale  cu  tintele  stabilite  la  nivel  regional  si  national;  In  alegerea  alternativelor  pentru  colectarea,  tratarea  si  eliminarea  deşeurilor  municipale  trebuie  sa  se  tina  cont  de  specificul  judetului.

La  introducerea  colectarii  deseurilor  in  mediul  rural  trebuie  sa  se  tina  seama  de  caracteristicile  locale,  de  infrastructura  de  drumuri  existenta,  de  amplasarea  localitatilor  unele  fata  de  altele  si  respectiv  fata  de  statiile  de  transfer  si  de  depozitele  zonale  existente  sau  cele  proiectate.

In  consecinta,  extinderea  masurilor  pentru  atingerea  obiectivelor  fixate  trebuie  anticipata.

PJGD  se  refera  la  prima  etapa  de  proiectare,  2008  -  2013.  Ca  atare,  pentru  celelalte  doua  etape  de  proiectare  (2014  -  2033,  2033  -  2038)  s-au  luat  in  considerare  elemente-reper  din  documentele  oficiale  existente  (exemplu:  SNDD)  si  numai  in  cazuri  exceptionale  -  interpretari  proprii  (exemplu  proiectarea  populatiei  si  generarea  deseurilor).

PROGRAMUL  OPERATIONAL  SECTORIAL  DE  MEDIU  (POS)  2007  –  2013

Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu  (POS  Mediu)  este  strans  corelat  cu  obiectivele  nationale  strategice  prevăzute  în  Planul  National  de  Dezvoltare  (PND)  elaborat  pentru  perioada  2007-2013  si  Cadrul  National  Strategic  de  Referinta  (CNSR),  care  se  bazeaza  pe  principiile,  practicile  si  obiectivele  urmarite  la  nivelul  Uniunii  Europene.

Obiectivul  consta  in  reducerea  decalajului  existent  intre  Uniunea  Europeana  si  Romania  cu  privire  la  infrastructura  de  mediu  atat  din  punct  de  vedere  cantitativ  cat  si  calitativ.  Aceasta  ar  trebui  sa  se  concretizeze  in  servicii  publice  eficiente,  cu  luarea  in  considerare  a  principiului  dezvoltarii  durabile  si  a  principiului  “poluatorul  plateste”.

- Imbunatatirea  calitatii  si  a  accesului  la  infrastructura  de  apa  si  apa  uzata,  prin  asigurarea  serviciilor  de  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  majoritatea  zonelor  urbane  pana  in  2015  si  stabilirea  structurilor  regionale  eficiente  pentru  managementul  serviciilor  de  apa/apa  uzata.

- Dezvoltarea  sistemelor  durabile  de  management  al  deseurilor  prin  imbunatatirea  managementului  deseurilor  si  reducerea  numărului  de  zone  poluate  istoric  in  minimum  30  de  judete  pana  in  2015.

- Reducerea  impactului  negativ  asupra  mediului  si  diminuarea  schimbarilor  climatice  cauzate  de  sistemele  de  incalzire  urbana  in  cele  mai  poluate  localitati  pana  in  2015.

- Protectia  si  imbunatatirea  biodiversitatii  si  a  patrimoniului  natural  prin  sprijinirea  managementului  ariilor  protejate,  inclusiv  prin  implementarea  retelei  Natura  2000.

- Reducerea  riscului  de  producere  a  dezastrelor  naturale  cu  efect  asupra  populatiei,  prin  implementarea  masurilor  preventive  in  cele  mai  vulnerabile  zone  pana  in  2015.

Programul  acoperă  perioada  2007-2013,  dar  obiectivele  sale  urmăresc  nevoile  de  dezvoltare  ale  Romaniei  după  anul  2013  prin  punerea  bazelor  dezvoltării  economice  durabile.  POS  va  contribui  la  indeplinirea  obligatiilor  pe  care  România  le  are  în  sectorul  de  mediu,  oferind  oportunitati  de  investitii  in  toate  regiunile  tarii.

Axa  Prioritara  2  “Dezvoltarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor  si  reabilitarea  siturilor  contaminate  istoric”

Obiectivele  acestei  axe  prioritare  sunt:

- Cresterea  numarului  populatiei  acoperit  prin  colectarea  deseurilor  municipale  si  serviciile  de  gestionare,  calitatii  adecvate  la  tarife  accesibile;

- Reducerea  cantitatii  deseurilor  pentru  depozitare;

- Cresterea  cantitatii  de  deseuri  reciclate  si  refolosite;

- Stabilirea  de  structuri  eficiente  pentru  gestionarea  deseurilor;

- Reducerea  numarului  de  amplasamente  contaminate  istoric,

ultimul  obiectiv  nu  face  obiecul  acestui  Master  plan  pentru  deseuri  municipale.

Această  axa  prioritara  va  fi  finantata  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regionala.

Domenii  majore  de  interventie:

Dezvoltarea  sistemelor  integrate  de  management  al  deseurilor  si  extinderea  infrastructurii  de  management  al  deseurilor.

Operatiunile  ce  se  vor  derula  în  cadrul  acestui  domeniu  major  de  interventie  vor  finanta  urmatoarele  activitati  indicative:

- Achizitionarea  si  instalarea  sistemelor  de  colectare  selectiva;

- Constructia  facilitatilor  de  sortare,  compostare  si  reciclare;

- Achizitionarea  vehiculelor  de  transport  al  deseurilor;

- Constructia  statiilor  de  transfer  si  a  facilitatilor  de  eliminare  a  deseurilor  municipale;

- Recuperarea  gazului  provenit  din  depozite,  acolo  unde  este  cazul;

- Construirea  unor  facilitati  adecvate  pentru  deseurile  periculoase  (deseuri  medicale,  deseuri  provenite  din  echipamente  electrice  si  electronice,  etc)  si  alte  tipuri  specifice  de  deseuri  (deseuri  provenite  din  constructii  si  demolari,  etc.);

- Inchiderea  depozitelor  neconforme;

- Asistenta  tehnica  pentru  pregatire  de  proiecte,  management,  supervizare  si  publicitate,  campanii  de  constientizare  a  publicului  (in  legatura  cu  colectarea  selectiva,  sortarea,  reciclarea,  compostarea),  imbunatatirea  guvernarii  institutionale,  licitarea  si  contractarea  operatorilor  de  servicii  de  salubritate.

Indicatorii  pentru  Axa  Prioritara  2  cu  tinte  care  trebuie  realizate  pana  in  anul  2015,  este  prezentat  mai  jos:

| Indicator | Valoare de referinta | An de referinta | Tinta (2015) |
| --- | --- | --- | --- |
| Numarul sistemelor integrate de gestionare a deseurilor nou create la nivel judetean/regional | 0 | 2006 | 30 |
| Numarul depozitelor si gropile de gunoi mici si vechi pentru deseuri inchise in zonele rurale | 0 | 2006 | 1500 |
| Numarul depozitelor vechi pentru deseuri municipale inchise in zonele urbane | 17 | 2006 | 150 |
| Numarul proiectelor pilot pentru reabilitarea locatiilor contaminate istoric | 0 | 2006 | 5 |
| numarul populatiei care beneficiaza de sisteme strategice imbunatatite de gestionare a deseurilor | 0 | 2006 | 8 milioane |

## CORELAREA  CU  PLANURILE  SI  STRATEGIILE  NAŢIONALE  SI  REGIONALE

Strategia  Nationala  de  Gestionare  a  Deseurilor  (SNGD)  a  constituit  baza  de  elaborare  a  Planului  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD),  iar  PNGD  -  baza  de  elaborare  a  Planului  Regional  de  Gestiune  a  Deseurilor  (PRGD),  care  a  constituit  baza  pentru  Planul  Judetean  pentru  Gestionarea  Deseurilor  in  judetul  Constanta  (PJGD).

Tratatul  de  Aderare  Romania  -  Uniunea  Europeana  (TA)  cuprinde  in  Capitolul  22  -  Mediu  prevederi  in  legatura  cu  gestionarea  deseurilor.  Anexa  7  la  TA  constituie  baza  planificarii  tintelor  din  PRGD,  PJGD  si  POS.

POS  de  mediu  publicat  in  versiunea  finala  in  anul  2007  ofera  date  privind  generarea  deseurilor  in  2004  si  face  distinctie  intre  doua  categorii  importante  de  deseuri:

- Deseuri  municipale  si  asimilabile  din  comert,  industrie  si  institutii,  deseuri  din  constructii  si  demolari  si  namoluri  de  la  statiile  de  epurare  orasenesti,  si

- Deseuri  de  productie.

In  cadrul  Axei  prioritare  2,  POS  Mediu  promoveaza  cu  prioritate  proiecte  integrate  de  management  al  deseurilor  care  sa  reflecte  politica  UE  si  principiile  din  acest  sector  de  mediu  si  care  sunt  in  conformitate  cu  PNGD  si  PRGD.  Proiectele  de  management  integrat  al  deseurilor  cuprind  si  închiderea  depozitelor  neconforme  -  ca  prima  faza  din  strategia  pe  termen  lung  care  are  ca  scop  valorificarea  terenurilor  afectate,  in  consecinta  aceste  documente  sunt  corelate  prin  aplicarea  invarianta  a  principiilor  enuntate  in  strategie.

Deoarece  documentele  respective  s-au  elaborat  pe  durata  2003  –  2008  au  aparut  unele  modificari  in  formularea  obiectivelor  si  mai  ales  a  tintelor/termenelor.  Unele  obiective  dintr-un  anumit  document  apar  “sub-obiective”  sau  “obiective  subsidiare”  in  alt  document,  dar  esenta,  fondul  problemei,  intentia  sunt  aceleasi.  Unele  obiective  sunt  specifice  unui  anumit  document,  spre  exemplu,  cele  care  se  refera  la  regiune  sau  judet,  nu  apar  in  documentele  care  se  refera  la  intreaga  tara.

In  ceea  ce  priveste  corelarea  cu  POS  -  Mediu  si  TA,  obiectivele,  sub-obiectivele,  etc.  din  Strategiile  si  Planurile  Nationale  cuprind  obiectivele  definite  de  POS  -  Mediu,  dar  modul  de  abordare  este  diferit.

Spre  exemplu,  SNGD  cuprinde,  in  total,  77  de  “Obiective  principale”  clasate  in  4  categorii  -  “Obiective  Strategice  Generale”,  (16)  “Obiective  Strategice  Specifice  anumitor  Fluxuri  de  Deseuri”,  (33)  “Obiective  Strategice  Generale  privind  Gestionarea  Deseurilor  Periculoase”,  (17)  si  Obiective  Strategice  Specifice  anumitor  Fluxuri  de  Deseuri  Periculoase”,  (11),  in  timp  ce  POS  -  Mediu  defineste  5  Obiective  pentru  “Dezvoltarea  Sistemelor  de  Management  integrat  al  deseurilor  si  reabilitarea  siturilor  contaminate  istoric”.

## TINTELE  JUDEŢENE  IN  SECTORUL  MANAGEMENTULUI  DEŞEURILOR

Obiectivele  si  tintele  pentru  gestionarea  deseurilor  la  nivelul  judetului  Constanta  sunt  prezentate  in  Capitolul  3  al  PJGD  si  cuprinde  26  de  obiective  si  68  obiective  subsidiare/tinte.  Din  cele  68  de  obiective  subsidiare/tinte,  aproape  80%  au  termen  permanent,  iar  20%  au  termene  de  îndeplinire  definite.

Din  cele  68  de  tinte  corespunzatoare  celor  68  obiective  ale  PJGD,  3  au  termen  permanent  28  sunt  definite  “proces  continuu”,  15  au  termene  fixe  (data  limita),  iar  22  au  termene  notate  “incepand  cu  anul  ”,  fara  a  se  defini  un  termen  limita.

## CONCLUZII

Obiectivul  general  in  planificarea  managementului  deseurilor  din  Romania  este  "Dezvoltarea  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor”.

In  prezent,  exista  cinci  documente  la  baza  elaborarii  “Planului  de  Investitii  pe  Termen  Lung”  (Master  Plan)  de  gospodarire  a  deseurilor  la  nivelul  judetului.  Aceste  documente  sunt  SNGD,  PNGD,  PRGD,  PJGD  si  SNDD.  In  Planul  de  baza  pentru  gospodarirea  deseurilor  din  judet  (Master  Plan)  se  au  in  vedere  documentele  mentionate  in  ordinea  elaborarii,  in  timp,  adica:  SNDD,  PJGD,  PRGD,  PNGD.  Aceste  documente  sunt  corelate,  dar  unele  (SNGD,  PNGD)  sunt  la  limita  expirarii  si  deci  este  necesara  anticiparea  anumitor  modificari  ce  vor  surveni  prin  actualizarea  lor.

In  cadrul  Proiectului,  Strategia  Nationala  pentru  Dezvoltare  Durabila  a  Romaniei  (SNDD)  se  considera  prioritara  in  abordarea  managementului  integrat  al  deseurilor  din  judet,  datorita  faptului  ca  este  singurul  document  care  ofera  repere  pentru  etapele  de  proiectare  (2008  -  2013,  2013  -  2033,  2033  -  2038).  Celelalte  documente  (SNGD,  PNGD,  PRGD  si  PJGD)  se  refera  numai  la  etapa  de  proiectare  2008  -  2013.

Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu  din  Romania  pentru  perioada  2007  -  2013,  aprobat  de  Comisia  Europeana  in  iulie  2007,  este  corelat  cu  strategiile  de  dezvoltare  si  cu  celelalte  programe  finantate  din  fonduri  europene  si  nationale  si  vizeaza  conformitatea  cu  Directivele  UE  in  materie,  reflectand  interesele  nationale.

Toate  documentele  de  planificare  care  stau  la  baza  acestui  proiect  aplica  sase  principii  definite  de  SNGD  si  anume,  protectia  resurselor  primare,  prevenirii  poluarii,  minimizarea  cantitatilor  de  deseuri  generate,  substitutiei,  proximitatii,  subsidiaritatii  si  integrarii.

Cantitatile  si  termenele  prevazute  in  PRGD  si  PJGD  sunt  cel  putin  egale  cu  tintele  stabilite  la  nivel  national  in  SNGD  si  PNGD  si  de  legislatia  europeana.

In  Romania  nu  s-au  realizat  studii  amanuntite  privind  structura  deseurilor  urbane  pe  tip  de  material.  De  aceea,  aceasta  compozitie  s-a  generalizat,  dupa  unele  indicatii  ale  PRGD,  care  s-au  bazat  pe  informatiile  primite  de  la  operatorii  sistemelor  de  salubrizare  existente  si  dupa  datele  existente  in  literatura  de  specialitate  (Standarde,  Rapoarte  ale  Agentiei  Europene  de  Mediu,  etc.).

Principala  orientare  a  obiectivelor  si  sub-obiectivelor  din  strategii  si  planuri  se  refera  la  diminuarea  cantitatilor  de  deseuri  generate  la  producator  si  la  consumator.  Drept  urmare,  in  proiectarea  viitoarelor  investitii  pentru  sistemul  de  management  integrat  al  deseurilor  va  trebui  sa  se  aiba  in  vedere  o  descrestere  a  indicelui  mediu  de  generare  a  deseurilor  si  nu  o  crestere  a  acestuia,  asa  cum  se  preconizeaza,  de  regula,  in  prognozele  care  se  fac  in  aceasta  perioada  de  timp.

PJGD  constituie  documentul  de  baza  pentru  proiectarea  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor.  Acest  document  este  corelat  cu  PRGD,  care  la  randul  lui  este  corelat  cu  PNGD  si  SNGD.  Pentru  etapele  de  proiectare,  dupa  anul  2013  se  au  in  vedere  prevederile  SNDD.

Namolurile  provenite  de  la  statiile  de  epurare  a  apelor  uzate  orasenesti  sunt  deseuri  care  se  integreaza  in  managementul  deseurilor  urbane.

Neatingerea  tintelor  din  Planurile  de  Management  al  Deseurilor  poate  fi  cauzata  de  urmatoarele  dificultati  principale:

- Neconstientizarea  populatiei  (educatia);

- Dificultati  economice;

- Ajustarea  conjuncturala  a  politicilor  economice,  ca  urmare  a  instabilitatii  politice  si  /  sau  a  nerespectarii  principiilor  definite  de  strategii  si  planuri,  in  functie  de  configuratia  majoritatii  parlamentare  sau  de  doctrinele  partidelor  politice  aflate  la  guvernare.

- Intarzierea  implementarii  unui  sistem  imbunatatit  de  luare  a  deciziilor  si  de  crestere  a  responsabilitatii  institutiilor  publice  in  raport  cu  rezultatele  politicilor  promovate,  analizelor  de  impact  si  utilizarii  tehnicilor  de  monitorizare  sistematica  si  activa.

# ANALIZA  OPTIUNILOR

Acest  capitol  prezintă  și  analizează  aspectele  tehnice  ale  sistemului  de  management  integrat  al  deşeurilor,  respectiv  optiunile  tehnice  existente  pentru  colectarea,  transportul,  tratarea,  valorificarea  si  eliminarea  deseurilor  municipale;  şi  stabileşte  alternativa  propusa  la  nivelul  judetului  Constanta.

## SINTEZA

Evaluarea  opţiunilor  tehnologice  a  fost  făcută  în  funcţie  de  particularităţile  judetului  Constanta:

- Zonarea  geografică  a  managementului  de  deseuri  prin  care  se  racordează  la  servicii  comune  de  salubritate,  locatăţile  din  cele  șase  zone  definite  de  SMID  ;

- Locaţiile  de  amplasament  pentru  componentele  principale  ale  infrastructurii  de  management  al  deseurilor  municipale  cu  evidentierea  facilitatilor  necesare  –  depozitele  ecologice,  statiile  de  transfer  intermediar,  statiile  de  tratare  deșeuri  si  centre  de  colectare;

- Tehnica  de  colectare  aplicată  in  judet  in  functie  de  caracteristicile  zonale  specifice;

- Tipuri  de  tehnologii  existente  sau  în  curs  de  realizare  pentru  tratarea  deşeurilor  la  nivelul  judetului;

- Optiunile  aferente  sistemului  integrat  de  management  al  deseurilor

- Prezentarea  principalelor  aspecte  de  ordin  financiar  ale  sistemelor  analizate  si  pentru  cel  propus.

- Prezentarea  imbunătăţirilor  aduse  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  ca  urmare  a  analizei  de  optiuni.

Elementele  mai  sus  menționate  sunt  determinante  pentru  dezvoltarea  schemei  de  management  integrat  al  deseurilor  municipale  care  să  asigure:

- atingerea  obiectivelor  de  conformare  cu  legislatia  nationala  si  europeana  corespunzatoare;

- protectia  mediului  si  a  sanatatii  publice  prin  imbunatatirea  conditiilor  de  management  al  deseurilor  si  respectiv  prin  inchiderea  depozitelor  si  a  siturilor  istorice  neconforme;

- racordarea  unui  numar  tot  mai  crescut  de  locuitori  la  sistemul  care  asigura  servicii  de  salubritate;

- Implementarea  colectării  selective  a  deseurilor  municipale  si  respectarea  principiului  „poluatorul  plateste”  care  guverneaza  managementul  deseurilor  definit  de  legislatia  actuală.

Rezultatul  analizei  opțiunilor  pentru  sistemul  de  management  integrat  al  deseurilor  avand  în  vedere  componența  acestuia  se  poate  sintetiza  prin  următoarele:

- Zonarea  geografică  definită  în  cadrul  implementării  SMID  în  județ  nu  prezintă  soluții  de  modificare  sau  optimizare  la  nivel  organizatoric,  operarea  prin  delegare  a  serviciilor  se  face  prin  licitarea  pe  fiecare  zonă  în  parte,  o  alternativă  studiată  pentru  zonele  3,4,5,și 6  ar  fi  delegarea  serviciilor  unui  singur  operator  avându-se  în  vedere  cantitățile  reduse  de  deșeuri  pentru  aceste  zone, în  comparație  cu  cele  generate  în  zonele  1,2. In cazul in care contractul de delegare între Municipiul Constanta și operatorul privat  Polaris rămâne in vigoare până în 2033, se poate avea in vedere la etapa de delegare a servicilor de salubritate comasarea zonelor 1 si 2 si delegarea serviciului catre un singur operator, pentru a face serviciul atractiv si a nu risca neatribuirea nici unei zone de management din lipsa ofertantilor.

- Locațiile  de  amplasamente  pentru  componentele  infrastructurii  de  gestiune  realizate  prin  SMID  nu  prezintă  soluții  de  modificare,  este  studiată  amplasarea  unei  facilități  noi,  prin  propunerea  soluției  care  îmbunătățește  activitatea  SMID  în  zona  2,  stație  de  transfer  în  locația  Amzacea.

- Relativ  la  componenta  colectare  și  transport  opțiunile  tehnice  alternative  propuse  la  termenul  stabilit  prin  planul  de  reinvestiții  al  SMID,  sunt  de  nivel  redus  –  se  propune  achiziționarea  unor  recipiente  de  colectare  fracții  reciclabile  de  o  capacitate  mai  mare  și  tehnic  superioare  celor  existente,  iar  aferent  transportului  soluția  de  optimizare  este  dată  de  achiziționarea  unor  autospeciale  dedicate  pentru  transport  deșeuri  umede/uscate  și  respectiv  autospeciale  dedicate  transportului  reciclabilelor  curate.

- Componenta  operațiune  transfer  a  SMID  se  dezvoltă  prin  propunerea  unei  stații  de  de  transfer  în  locația  Amzacea.  Propunerea  de  îmbunătățirea  a  sistemului  actual,  rezultă  din  modificarea  fluxului  existent  care  nu  include  în  componența  sa  tratarea  deșeurilor,  se  introduce  un  flux  nou,  alocat  zonei  2,  care  să  transfere  deșeurile  colectate  către  stația  de  tratare  deșeuri  TMB  Ovidiu,  corelarea  fluxului  de  deșeuri  cu  infrastuctura  SMID  include  și  direcționarea  fluxului  de  deșeuri  reciclabile  către  Stația  de  Sortare  Ovidiu  ambele  facilități  locate  în  zona  1  adiacentă .

- Cu  referire  la  componenta  de  reciclare/valorificare,  pentru  obiectivele  integrate  în  SMID  în  zona  1  a  fost  identificată  o  optimizare  a  activității  prin  transformarea  stației  de  sortare  Corbu  în  stație  de  transfer  pentru  deșeuri  reciclabile,  și/sau  opțiune  de  reutilizare  parțială  a  facilității  existente  prin  transformarea  acesteia  în  locație  dedicată  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări.  Pentru  zona  2  a  fost  definită  optimizarea  SMID  prin  transformarea  stației  de  sortare  Cumpana  în  statie  de  transfer  pentru  deșeuri  reciclabile,  reutilizarea  parțială  a  facilității  existente  prin  transformarea  acesteia  în  locație  dedicată  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări.  Pentru  zona  4  un  alt  obiectiv  integrat  în  SMID,  stația  de  sortare  de  la  Cernavoda  se  propune  ca  optimizare  utilizarea  acesteia  doar  ca  stație  de  transfer  pentru  reciclabile  păstrându-se  amenajarile  tehnice  si  utilajele  aferente  zonei  de  statie  de  transfer.  Aceste  măsuri  de  optimizare  propuse  aduc  modificări  nu  foarte  importante  în  fluxurile  de  deșeuri,  dar  care  prin  abordarea  la  nivel  local  produc  beneficii  la  nivel  zonal  și  implicit  la  nivel  de  sistem  județean.

- Componenta  de  tratare  deșeuri  include  ca  măsuri  de  îmbunătățire  a  sistemului  actual  SMID  atât  crearea  unui  flux  nou  pentru  zona  2,  definit  mai  sus,  prin  care  deșeurile  se  tratează  în  locația  TMB  Ovidiu,  cât  și  prin  măsuri  specifice  aplicate  în  toate  zonele  de  gestionare,  cu  efect  benefic  asupra  întregului  sistem,  pentru  realizarea  țintelor  de  deviere  de  la  depozitare  a  deșeurilor  biodegradabile  stabilite  de  legislație,  soluția  de  gestionare  a  deseurilor  biodegradabile  domestice  prin  compostare  în  gospodărie  implementată  în  SMID  prin  asigurarea  de  recipiente  de  compostare  unui  procent  de  50%  din  numărul  de  gospodării,  se  va  extinde  la  nivelul  întregului  număr  de  gospodării  din  SMID.  Extinderea  acestei  metode  de  tratare  se  dezvoltă  prin  încurajarea/sprijinirea/conștientizarea  cetățenilor  de  a  realiza  cu  mijloace  proprii  acest  procedeu  simplu  dar  cu  avantaje  economice  imediate  -  eliminarea  transportului  deșeurilor  biodegradabile  atât  de  la  sursă  la  locul  de  tratare,  cât  și  a  deșeurilor  rezultate  către  zona  de  utilizare/depozitare. Prin extinderea metodei de compostare individuala la toate gospodariile din mediul rural prin mijloace proprii se va generaliza in mediul rural sistemul de compostare a deseurilor biodegradabile din gospodariile individuale (deseuri verzi si o parte importanta din deseurile alimentare), De asememenea, tratarea deseurilor biodegradabile in cele doua statii de tratare mecano-biologica de la Ovidiu si Tortoman se inscreiu pe linia stabilita de Strategia de gestionare a deseurilor  2014-2020 (HG 870/2013) cu privire la deseurile biodegradabile, inclusiv a celor alimentare.  Pe langa aceaste masuri,  existenta incineratoarelor in judetul Constanta constituie o sansa pentru redirectionarea deseurilor alimentare cu putere calorica ridicata, gen uleiuri, grasimi, resturi de la procesarea deseurilor alimentare catre aceste incineratoare si unitatile de tip Protan existente, fara a fi necesare noi investitii in facilitati pentru tratarea acestora, ci doar un management adecvat, implementat de operatorii de salubritate, prin separaraea fractiilor care se preteaza la acest tip de tratare.

Componentele  proiectului  SMID  Constanta  sunt  urmatoarele:

- Componenta  1  -  Colectarea  selectiva    a  deseurilor  pe  4  fractii  –  hartie&  carton,  sticla,  plastic&metal  si  deseuri  reziduale  (achizitie recipienti  pentru  colectarea  deseurilor);

- Componenta  2  -  Transportul  si  transferul  deseurilor  (Statii  de  transfer:  Harsova  si  Deleni,  camioane  de  lung  curier,  containere  pentru  transfer);

- Componenta  3  -  Reciclarea  deseurilor  (Statii  de  sortare  Ovidiu  si  Tortoman);

- Componenta  4  -  Tratarea  deseurilor  biodegradabile  (Statii  de  tratare  mecano-  biologica:  Ovidiu,  Tortoman),  precum  si  compostarea  individuala  in  50%  din    gospodariile  rurale  (compostoare  de  230l);

- Componenta  5  -    Depozitarea  deseurilor  (Depozit  ecologic  Tortoman);

- Componenta  6  -  închiderea  depozitelor  de  deseuri  neconforme:  Harsova,  Cernavoda,  Murfatlar,  Techirghiol  si  Medgidia.

Aria  de  delegare  a  ADI  Dobrogea  este  impartita  in  6  zone:

Zona  1-  Constanta,

Zona  2  –  Eforie,

Zona  3  –  Deleni,

Zona  4  –  Cernavoda,

Zona  5  –  Harsova

Zona  6  –  Medgidia.

SMID  din  aria  delegarii  a  ADI  Dobrogea  cuprinde  atat  investitiile  existente  (private,  PHARE,  incluse  in  proiect  la  faza  de  SF),  cat  si  investitiile  noi  prevazute  in  proiectul  „Sistem  de  Management  Integrat  al  Deseurilor  in  judetul  Constanta”:

Zona  1  –  Constanta.

Facilitatile  existente:

depozitul  de  deseuri  ecologic  din  localitatea  Ovidiu,

- statia  de  sortare/compostare  de  capacitate  mica  din  comuna  Corbu

- statia  de  sortare  MM  Recycling  din  Constanta.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- Statia  de  sortare  si

- Statia  de  tratare  mecano-  biologica  din  localitatea  Ovidiu.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

- Re-tehnologizarea Statiei TMB Ovidiu pentru a produce RDF prin achizitia echipamentelor necesare, in principiu:

- -presa de balotat RDF

- -infoliator baloti RDF

Zona  2  –  Eforie

Facilitatile  existente:

- depozitul  ecologic  de  la  Costinesti – operator privat,

- statie  de  sortare  construita  la  Costinesti  – operator privat si

- statia  de  sortare  de  mica  capacitate  din  Cumpana – proiect PHARE.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- achizitionarea  de  pubele  si  containere  pentru  colectarea  selectiva  a  deseurilor.

Imbunatatirea  sistemului  existent:

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

- Statie de transfer la Amzacea/Topraisar;

- Redirectionarea fluxului de deseuri catre statia de sortare Ovidiu si statia TMB Ovidiu.

- Investitie privata IRIDEX CMID Costinesti cu statie de sortare de capacitate 50.000t/an si TMB de capacitate 70.000 t/an Acord de mediu nr. 8/09.05.2016.

Zona  3  –  Deleni

Facilitatile  existente:

- sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- constructia  unei  statii  de  transfer  al  deseurilor  in  comuna  Deleni.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

Zona  4  –  Cernavoda

Facilitatile  existente:

- Sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor,

- Statie  de  sortare/transfer  la  Cernavoda.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

Infrastructura  curenta  va  ramane  aceeasi.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

- Redirectionarea fluxului de deseuri reciclabile catre statia de sortare Tortoman

- Mentinerea facilitatii si dotarilor de transfer al deseurilor

Zona  5  –  Harsova

Facilitatile  existente: Nu  exista  facilitati  existente.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- Constructia  unei  statii  de  transfer  al  deseurilor  in  orasul  Harsova.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

Zona  6  –  Medgidia

Facilitatile  existente:

- Sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- un  nou  depozit  ecologic,

- statie  de  sortare  si

- statie  de  tratare  mecano-biologica  (TMB)  in  localitatea  Tortoman.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

- Imbunatatirea dotarilor/capacitatilor tehnice ale Statiei TMB Tortoman pentru a produce RDF prin achizitia echipamentelor necesare, in principiu:

- presa de balotat RDF (cca.298 000) euro

- infoliator baloti RDF dotat cu masă de transport (pe distanța de la presa de balotat) (cca.195000 euro)

Pentru toate cele 6 zone, operatorii de salubritate vor avea in vedere si implementarea in timp a unei colectari separate a deseurilor alimentare cu putere calorica ridicata – gen uleuri de la friteuze, grasimii, resturi de la procesarea deseurilor alimentare, etc.- pe care le vor putea colecta periodic din gospodarii si de la agentii economici si le vor dirija catre incineratoarele existente inj judetul Constanta si catre instalatiile de ardere existente de tip Protan, ori vor incheia contracte de preluare cu firme specializtate de colectare a acestor deseuri pentru utilizarea lor in fabricile existente de biocombustibili alternativi.

Deseuri din construcții și demolări (C&D)

Optiunea  2

În  cadrul  infrastructurii  de  management  deșeuri  SMID,  se  va  construi/amenaja  o  stație  de  tratare  pentru  deșeuri  din  construcții/demolări,  care  să  asigure  reutilizarea  si  reciclarea  prin  transformarea  acestora  în  materiale  sau  materii  secundare  gata  de  utilizare,  în  condiții  optime  și  conforme.

Această  facilitate  de  infrastructură  de  management  va  fi  dotată  cu  o  instalație  de  concasare/sortare  mobilă,  care  se  poate  deplasa/instala  în  amplasamentele  stațiilor  de  transfer  sau  a  locurilor  de  generare  a  deșeurilor.

Această  opțiune  presupune  utilizarea  ca  locații  temporare  de  stocare  și/sau  amplasare/garare  instalație  mobilă  de  procesare/tratare  una  din  stațiile  de  sortare  integrate  în  SMID  (Cernavoda,  Cumpăna  și  Corbu)  care  pot  fi  adaptate  pentru  acest  scop.  Se  pot  reabilita/extinde  platformele  din  aceste  locații  cu  schimbarea  funcțiunilor  existente  în  cele  propuse  cu  investiții  minime. (echipament mobil cca 400.000 Euro + extindere amenajari necesare)

## METODOLOGIE  SI  IPOTEZE

Managementul  integrat  al  deseurilor  are  ca  scop  de  baza  prevenirea  producerii  necontrolate  a  deseurilor  si  respectiv  reducea  costurilor  de  mediu  care  se  creeaza  cat  si  a  celor  financiare  datorate  activitatilor  specifice  acestui  sector  de  activitate.

Punctul  terminus  al  oricarei  analize  cu  scenarii  alternative  de  gestiune  a  deseurilor,  o  reprezinta  depozitul  conform  de  reziduuri  rezultate  din  facilitatile  de  tratare  care  pot  fi  integrate  intr-un  centru  de  management  in  aceeasi  locatie,sau  pot  avea  locatii  definite  ca  parte  integranta  a  sistemului.

In  esenta,  planificarea  managementului  deseurilor  trebuie  sa  includa  un  calcul  dimensional  pentru  activitatea  finala  -  depozitarea  (in  functie  de  o  posibile  tratari  anterioare  a  deseurilor)  si  totodata  sa  identifice  locatii  adecvate  in  functie  de  criterii  si  parametrii  care  pot  fi  definiti  in  cadrul  unei  analize  multicriteriale.

Prin  natura  activitatilor  desfasurate,  facilitatile  de  tratare/depozitare  a  deseurilor  afecteaza  toate  sectoarele  de  mediu  (sol,  apa,  aer),  cat  si  zonele  imediat  invecinate.

Criteriile  de  amplasare  a  componentelor  infrastructurii  de  management  al  deseurilor  si  in  special  destinatiile  finale  -  locurile  de  depozitare  si  statiile  de  tratare  -  includ  o  multitudine  parametrii  relevanti  (tehnici,  de  mediu,  sociali),  parametrii  care  sunt  in  corelare  cu  activitatea  de  operare  a  acestor  componente  ale  sistemului,  cu  scopul  de  a  minimiza  riscurile  si  nefunctionarea  sistemului.

Definirea  unor  locatii  alternative  pentru  infrastructura  managementului  deseurilor,  implica  o  analiza  multicriteriala  ,  nu  este  suficienta  evaluarea  doar  a  unui  parametru  critic.

Criteriile  cat  si  seminificatia  lor  relevanta  trebuie  aplicate  unitar  pentru  toate  locatiile  studiate;  selectia  acestor  criterii  este  determinanta  pentru  concluziile  care  pot  deriva  din  acestea.

Analiza  multicriteriala,  ce  are  la  baza  scenarii  alternative,  include:

- Selectie  si  clasificarea  criterii;

- Descriere  matematica  a  criteriilor;

- Determinare  semnificatie  relevanta  a  fiecarui  criteriu;

- Dezvoltare  a  unei  matrice  de  evaluare;

- Evaluare  a  fiecarei  locatii  propuse.

Alegerea  locatiei  potrivite  pentru  infrastructura  managementului  deseurilor  si  mai  ales  pentru  depozite  si  statiile  de  tratare  a  fost  tot  timpul  o  provocare  in  proiectarea  unui  sistem  integrat  de  management  al  deseurilor.

Conceptele  “Nu  In  Curtea  Mea”  (NIMBY  –  Not  In  My  Back  Yard)  si  “Nu  Construiesti  Absolut  Nimic  Nicaieri  Langa  Cineva”  (BANANA  -  Build  Absolutely  Nothing  Anywhere  Near  Anything)  influenteaza  major  decizia  de  alegere  a  unei  locatii  potrivite  pentru  dezvoltarea  unei  infrastructuri  de  management  al  deseurilor.

Alegerea  locatiei  facilitatilor  de  tratare  si  eliminare  este  necesar  a  fi  transparenta,  bazata  pe  criterii  tehnice,  de  mediu  si  financiare  solide.  Dezvoltarea  infrastructurii  trebuie  sa  aibe  ca  si  criteriu  de  amplasare  asigurarea  protejarii  absolute  a  mediului  si  sanatatii  populatiei.

Doar  respectand  aceste  principii/criterii  alegerea  amplasamentelor  poate  fi  acceptata  de  catre  societatea  civila  si  astfel  pot  fi  evitate  intarzieri  in  dezvoltarea  curenta  a  facilitatilor  de  eliminare  si  tratare.

Metodologia  alegerii  amplasamentelor  infrastructurii  principale  de  management  al  deseurilor  consta  in  stabilirea  criteriilor  de  excludere  si  selectare,  avand  in  vedere  specificatiile  curente  stricte  asociate  acestor  dezvoltari.

Criteriile  de  alegere  a  locatiiilor  facilitatilor  de  tratare  si  eliminare  sunt  bazate  pe  excluderea  unor  amplasamente  ca:

- Zone  de  interes  cultural,  arheologic,  traditionale;

- zone  de  mediu  protejate  (SPA,  NATURA  2000,  etc);

- zone  rezidentiale;

- zone  forestiere,  paduri;

- zone  dedicate  de  utilizare  a  terenurilor:

  - Dezvoltare  urbana/industriala

  - Terenuri  dedicate  agriculturii  (irigatii,  culturi  agricole,  alte  tipuri  de  culturi);

Criteriile  de  evaluare  asociate  procesului  de  alegere  a  locatiilor  infrastructurii  SMID  la  nivelul  judetului  Constanta  definite  impreuna  cu  o  cuantificarea  a  relevantei  factorului  respeciv  sunt  prezentate  in  tabelele  urmatoare.  Sistemul  de  punctare  se  aplica  extinderilor  de  depozite  existente  sau  creearea  unor  depozite  noi,  zonelor  tehnologice  aferente  depozitelor  instalatiilor  tehnologice  de  prelucrare  si/sau  transfer  deseuri  (amplasamente  statii  de  sortare,  compostare,  transfer  etc.)  care  sunt  definite  prin  SMID.

### 5.2.1. CRITERII  PENTRU  ALEGEREA/OPTIMIZAREA  LOCATIILOR  INFRASTRUCTURII

| Cod criteriu | Descrierea criteriului | Punctaj / relevanta (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criterii Fizico-Geografice: Geologic – Hidrogeologic – Hidrologic | 20 |
| 1.1 | Distanta fata de lucrari de admisie a apei | 10 |
| 1.2 | Distanta fata de recipientii finali de apa | 10 |
| 1.3 | Adancime panza freatica | 10 |
| 1.4 | Tip de folosire a apei | 10 |
| 1.5 | Compozitie si stratificatie a solului | 10 |
| 1.6 | Permeabilitate sol-apa | 10 |
| 1.7 | Compozitia subsolului | 10 |
| 1.8 | Stratificatia subsolului | 10 |
| 1.9 | Tipologie bazin de drenaj | 10 |
| 1.10 | Inclinare sol | 10 |
| 2 | Criterii de mediu | 20 |
| 2.1 | Precipitatii | 20 |
| 2.2 | Inghet | 10 |
| 2.3 | Inzapezire | 10 |
| 2.4 | Altitudine | 20 |
| 2.5 | Directia dominanta a vanturilor | 20 |
| 2.6 | Izolarea vizuala datorata reliefului local | 20 |
| 3 | Criterii de planificare fizica | 15 |
| 3.1 | Distanta fata de zone arheologice | 10 |
| 3.2 | Distanta fata de infrastructura transport (aerian) | 5 |
| 3.3 | Distanta fata de zone forestiere | 10 |
| 3.4 | Distanta fata de zone de protectie naturala | 20 |
| 3.5 | Distanta fata de localitati | 20 |
| 3.6 | Distanta fata de zone cu activitatilor agricole | 15 |
| 3.7 | Distanta fata de zone cu activitatilor zootehnice | 15 |
| 3.8 | Distanta fata de infrastructuri militare | 5 |
| 4 | Criterii operationale si generale | 15 |
| 4.1 | Activitati curente in zona – situatia poluarii | 10 |
| 4.2 | Durata de viata facilitate infrastructura mediu (depozite) | 20 |
| 4.3 | Retele de utilitati publice locate in zona studiata | 10 |
| 4.4 | Acces la infrastructura de transport terestra (drum) | 20 |
| 4.5 | Distanta fata de producatori de deseuri de importanta locala | 20 |
| 4.6 | Proprietate terenului (public/privat) | 20 |
| 5 | Criterii financiare | 20 |
| 5.1 | Cost pentru achizitie/cota de piata teren | 40 |
| 5.2 | Cost pentru transfer deseuri (transport) | 60 |
| 6 | Criterii sociale | 10 |
| 6.1 | Acceptare a locatiei de catre societatea civila | 10 |

Sinteza  acestor  criterii:

| Categorie/criteriu | Punctaj (%) |
| --- | --- |
| Criterii Fizico-Geografice: Geologic – Hidrogeologic – Hidrologic | 20 |
| Criterii de mediu | 20 |
| Criterii de planificare fizica | 15 |
| Criterii operationale si generale | 15 |
| Criterii financiare | 20 |
| Criterii sociale | 10 |
| TOTAL PUNCTAJ | 100 |

Analiza  pentru  alegerea  locatiei  potrivite  pentru  depozit,  statii  de  tratare  a  deseurilor  se  face  pe  baza  criteriilor  de  selectie  definite  mai  sus,  sistemul  de  punctaj  este  dezvoltat  in  cele  ce  urmeaza:

Criteriul  2.1  –  Precipitatii:

| Cantitate | Punctaj |
| --- | --- |
| < 400 mm | 10 |
| 400 – 500 mm | 7 |
| 500-700 mm | 5 |
| 700 – 1.000 mm | 2 |
| > 1.000 mm | 1 |

Criteriul  2.2  –  Inghetul:

| Zile de inghet | Punctaj |
| --- | --- |
| 0-5 zile/an | 10 |
| 5-30 zile/an | 7 |
| 30 – 60 zile/an | 5 |
| 60-100 zile/an | 4 |
| >100 zile/an | 1 |

Criteriul  2.3  –  Caderi  de  zapada:

| Inzapeziri | Punctaj |
| --- | --- |
| 0-5 zile/an | 10 |
| 5-30 zile/an | 7 |
| 15 – 40 zile/an | 5 |
| 40-70 zile/an | 3 |
| >700 zile/an | 1 |

Criteriul  2.6  –  Izolarea  vizuala  datorata  reliefului  local:

| Caracteristica | Punctaj |
| --- | --- |
| Locatie complet izolata | 10 |
| Locatie vizibila de pe drum judetean | 5 |
| Locatie vizibila din zona instalatiilor militare | 4 |
| Locatie vizibila de pe drum national | 3 |
| Locatie vizibila din zone rezidentiale | 1 |

Criteriul  4.1  –  Activitati  curente  in  zona  –  situatia  poluarii:

| Caracteristica | Punctaj |
| --- | --- |
| Nivel ridicat de poluare – posibil sa se implementeze activitatea propusa | 10 |
| Potential relativ mediu sa se implementeze activitatea propusa | 8 |
| Potential mic sa se implementeze activitatea propusa | 3 |
| Nici un potential sa se implementeze activitatea propusa | 1 |

Criteriul  4.2  –  Durata  de  viata  facilitate  infrastructura  mediu  (depozite):

| Durata | Punctaj |
| --- | --- |
| >30 ani | 10 |
| 20 – 30 ani | 7 |
| 15 – 20 ani | 4 |
| >15 ani | 1 |

Criteriul  4.4  –  Acces  la  infrastructura  de  transport  terestra  (drum):

| Caracteristica | Punctaj |
| --- | --- |
| Acces direct din drum national fara tranzit in zone rezidentiale | 10 |
| Acces direct din drum judetean fara tranzit in zone rezidentiale | 8 |
| Acces indirect din drum judetean fara tranzit in zone rezidentiale | 6 |
| Acces indirect din drum judetean cu trecere limitrofa la zone rezidentiale | 3 |
| Acces indirect din drum judetean cu trecere limitrofa la zone rezidentiale/militare | 2 |
| Acces cu tranzitare zone rezidentiale | 1 |

Criteriul  4.5  –  Distanta  fata  de  producatori  de  deseuri  de  importanta  locala:

| Distanta | Zona de colectare – statie de transfer [Km] | Statie de transfer – depozit [Km] | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Mica | 0-5 | <30 | 10 |
| Medie | 5-10 | 30-50 | 7 |
| Relativ mare | 10-15 | 50-100 | 3 |
| Mare | 15-30 | >100 | 1 |

Criteriul  6.1  –  Nivel  de  acceptare  a  populatiei:

| Nivel accept | Punctaj |
| --- | --- |
| Acceptat in intregime | 10 |
| Acceptat cu opozitie | 5 |
| Opozitie publica | 1 |

Definirea  unor  caracteristici  tehnice  asociate  criteriilor.

Criteriul  1.1  –  Distanta  fata  de  lucrari  de  admisie  a  apei:  Pentru  a  evita  poluarea  accidentală  a  apelor  de  suprafață/subterane,  distanta  minima  acceptata  fata  de  sursele  de  apa  este  de  0,5  km.

Criteriul  1.2  –  Distanta  fata  de  recipientii  finali  de  apa:

Pentru  a  evita  poluarea  apelor  de  suprafata/subterane,  distanta  minima  acceptabila  fata  de  cursurile  de  apa  (rau,  parau)  este  de  1  km,  pentru  infrastructura  de  tratare  a  deseurilor,  care  presupune  instalatii  de  tratare  ape  reziduale  inainte  de  a  fii  evacuate  in  cursurile  invecinate,  distanta  limita  se  poate  reduce  la  0,5  km.

Criteriul  1.3  –  Adancime  panza  freatica:  Pentru  a  evita  poluarea  apelor  de  suprafata  /subterane,  distanta  minima  propusa  fata  de  lacuri  este  de  1  km.  Pentru  infrastructura  de  tratare  a  deseurilor,  avand  in  vedere  considerente  descrise  mai  sus,  distanta  se  poate  limita  la  0,5  km.

Criteriul  3.1  -  Distanta  fata  de  zone  arheologice,  monumente  istorice  si  culturale:  distanta  minima  propusa  fata  de  astfel  de  zone  este  de  0,5  km.  Infrastructura  de  management  al  deseurilor  este  de  preferat  a  nu  fii  vizibila  in  aceste  zone,  pentru  a  afecta  vizual  mostenirea  istorica  si  culturala  locala  cu  efecte  negative  atat  estetice  cat  si  economice  (turism).

Criteriul  3.2  –  Distanta  fata  de  infrastructura  transport  (aerian)  20  km  Distanta  minima  fata  de  zone  rezidentiale:  distanta  minima  propusa  fata  de  zonele  rezidentiale  este  de  1  km.  Pentru  statiile  de  transfer  se  poate  aplica  limita  de  0,5  km.

Criteriul  3.8  –  Distanta  minima  fata  de  instalatii  militare:  distanta  minima  propusa  fata  de  infrastructura  militara  este  de  1  km.

Alte  criterii  de  amplasare  derivate  din  cele  definite  mai  sus  cu  respectarea  distantelor  minime/maxime  acceptate/propuse:

Distanta  fata  de  zona  seismica:  in  zonele  seismice  amplasarea  infrastructurii  de  mediu,  poate  genera  accidente  de  mediu  sau  deteriorari  structurale  in  cazul  unor  manifestari  seismice.  Pe  teritoriul  Romaniei  sunt  relativ  multe  zone  cu  risc  seismic  ridicat,  se  introduce  un  criteriu  ce  priveste  distanta  minima  fata  de  epicentre,  distanta  minima  propusa  este  de  0,5  km.

### 5.2.2. CRITERII  TEHNICO-ECONOMICE  CU  IMPACT  FINANCIAR  RELATIV  LA  AMPLASARE

Distanta  maxima  de  acces  la  reteaua  de  drumuri:  solutiile  de  amplasare  localizate  departe  de  reteaua  de  drumuri  trebuie  evitate.

In  acest  scop,  distanta  maxima  propusa  fata  de  reteaua  de  utilitati  publice  –drumuri  -  este  de  20  km.  Pentru  statiile  de  transfer,  distanta  de  la  infrastructura  existenta  de  drumuri  nu  trebuie  sa  depaseasca  2  km.  Pentru  instalatiile  de  tratare  a  deseurilor  distanta  de  acces  la  infrastructura  existenta  de  drumuri  nu  ar  trebui  sa  depaseasca  10  km.

Distanta  maxima  fata  de  utilitatile  publice  existente  –retele  utilitati  -  (statii  de  tratare  a  deseurilor):  Prezenta  utilitatilor  publice  este  necesara  pentru  functionarea  infrastructurii  de  management  a  deseurilor  si  mai  ales  in  cazul  statiilor  de  tratare;  distanta  maxima  propusa  fata  de  retele  de  utilitati  publice  este  de  5  Km.

Distanta  maxima  fata  de  marii  producatori  de  deseuri:

pentru  a  reduce  costurile  de  transport,  infrastructura  managementului  deseurilor  trebuie  sa  fie  localizata  in  apropierea  marilor  producatori  de  deseuri  (vorbim  de  distante  medii).  Aceasta  distanta  nu  trebuie  sa  depaseasca  50  km.

### 5.2.3. METODOLOGIE  SI  IPOTEZE  DEFINIRE/EVALUARE  ZONE  DE  GESTIUNE  DESEURI.

Functionarea  optima  de  ansamblu  a  unui  sistem  integrat  de  management  al  deseurilor  este  direct  determinata  de  alegerea  unor  zone  adecvate  de  management  al  deseurilor  si  a  amenajarilor,  optimizarea  la  nivel  de  zona  este  influentata  de  utilizarea  infrastructurii  de  management  al  deseurilor  (statie  de  tratare,  statie  de  transfer,  centru  de  colectare,  depozit,  etc)  pe  ansamblul  acesteia.

Cresterea  eficientei  economice  a  sistemului  de  management  al  deseurilor  propus  este  detrminata  de  functionarea  optima  a  zonei  si  in  ansablu  a  sistemului.

Practica  curenta  foloseste  o  metodologie  specifica  de  determinare  a  zonelor  de  management  al  deseurilor  pe  baza  experientei  tehnice  si  ia  in  considerare  o  serie  de  criterii  care  pot  contribui  la  definirea  unei  solutii  avantajoase.

CRITERIILE  DE  BAZA  PENTRU  DEFINIREA/OPTIMIZAREA  SISTEMULUI  DE  ZONARE.

Criterii  de  planificare/fizico  -  geografici:

- Caracteristici  geografice/naturale  a  zonei,  in  principal  urmarirea  conturului  obstacolelor  sau  delimitarilor  naturale  (munti,  dealuri,  vai);

- Aglomerari  urbane/rurale  –  zone  populate:  pentru  a  atinge  nivelurile  in  care  solutiile  de  management/tratare  a  deseurilor  devin  disponibile  tehnic  si  financiar;

- Geomorfologia  zonei;

- Coerenta  de  planificare  /  sociala  a  vecinatatilor  municipalitatilor;

- Accesul  la  infrastructura  de  transport  rutier;

- Existenta  zonelor  istorice  protejate.

Criterii  de  mediu:

- Utilizarea/destinatia  terenurilor,  situatia  actuala  de  mediu,  producerea  deseurilor,  caracteristici  hidrogeologice  si  geologice;

- Situatia  curenta  a  infrastructurii  de  management  existente;

- Configuratia  hidrologica  a  zonelor  invecinate;

- Impartirea  echitabila  a  degradarii  mediului  in  zone;

- Minimizarea  impactului  de  mediu  de  management  al  deseurilor  de  la  nivel  zonal  si  judetean;

- Existenta  zonelor  de  mediu  protejate  si  a  culturilor  agricole.

Criterii  tehnico-economice:

- Costuri  de  investitii  si  costuri  de  operare  a  sistemului;

- Minimizarea  costurilor  specifice,  costuri  totale  raportate  la  cantitatile  totale  generate  in  zona,  exprimate  in  €/tona;

- Existenta  proiectelor  de  management  al  deseurilor.

Criterii  sociale:

- Relatiile  traditionale  intre  zonele  invecinate.

- Taxe/tarife  aferente  activitatilor  de  Colectare/Tratare  deseuri  in  limitele  nivelului  de  suportabilitate  pe  zona/sistem

### 5.2.4. EVALUARE  OPTIUNI  TEHNOLOGICE  PE  COMPONENTE  DE  INVESTITII,  SCHEMA  DE  MANAGEMENT  INTEGRAT  TRATARE  DESEURI

DEFINIREA  SCHEMEI  DE  MANAGEMENT

Funtionarea  sistemului  in  mod  optim  este  definita  de  urmatoarele  elemente:

- forma  de  colectare  a  deseurilor  de  la  populatie  din  punct  de  vedere  al  tipului  de  colecta,  al  containerelor  utilizate  si  al  masinilor  si  utilajelor  specifice  de  colectare  si  transport  pe  distante  scurte;

- zonarea  judetului  pe  statii  de  transfer  si  zonarea  depozitelor  in  vederea  optimizarii  operatiunilor  de  transport  scurt  si  lung  curier;

- gradul  de  dotare  al  statiilor  de  transfer  cu  tehnologie  de  prelucrare  a  deseurilor;

- forma  de  transport  lung  curier  a  deseurilor  de  la  statiile  de  transfer  la  zonele  tehnologice  de  prelucrare  si  respectiv  la  locatia  depozitului  zonal  sau  atribuit  zonei;

- structura  si/sau  locatiile  depozitelor  conforme.

Pentru  a  restrange  numarul  de  elemente  variabile  in  definirea  optiunilor  de  management  al  deseurilor  prezentam  in  continuare  cateva  elemente  generale  de  stabilire  a  unor  metodologii  specifice.de  alegere  a  solutiilor,  pentru  fiecare  etapa  de  management  la  nivel  de  judet,  care  tine  cont  de  trei  criterii  de  performanta:

- minimizarea  costurilor  totale  de  investitie  si  exploatare;

- corelarea  tehnologiilor  cu  stadiul  dezvoltarii  sociale,  culturale  si  edilitare  la  momentul  implementarii  sistemului  si  respectiv  momentul  estimat  al  finalizarii  proiectului;

- respectarea  dezideratelor  ecologice  generale  si  a  tintelor  clar  cuantificate  asumate.

Analiza  optiunilor  tehnologice  propune  trei  criterii  de  notare  (evaluare).

Este  considerata  ipoteza  prin  care,  alegerea  unui  numar  restrans  de  criterii  cu  grad  foarte  mare  de  generalitate,  se  evita  aprecierea  gresita  a  optiunilor  derivate  posibile,  deoarece  la  nivelul  analizei  din  cadrul  Planului  de  Investitii  pe  Termen  Lung  nu  se  proiecteaza  la  nivel  de  detaliu  solutiile  tehnologice  se  face  doar  o  estimare  prin  analiza  inginereasca  a  necesarului  de  constructii  si  tehnologii  pentru  fiecare  solutie  de  management  al  deseurilor  in  parte.

Criterii  general  valabile  luate  in  considerare  la  nivelul  PITL  revizuit  sunt  cele  definite  anterior.

CRITERIUL  ECONOMIC

Analizeaza  comparativ  costurile  de  investitie  ale  solutiilor  propuse  prin  determinarea  unei  note  pentru  fiecare  solutie.

Nota  economica  se  stabileste  prin  raportarea  valorii  NPV  (Net  Positive  Value)  specifica  optiunii  respective  la  minimul  valorii  NPV  din  gama  de  optiuni  supuse  analizei.  Raportul  obtinut  se  inmulteste  cu  10  pentru  a  obtine  o  nota  economica  cu  valoarea  maxima  10,  realizata  de  optiunea  cu  cel  mai  mic  cost  de  investitie.  Este  important  de  precizat  ca  nu  se  compara  costurile  totale  investitionale  si  de  exploatare  ci  doar  elementele  variabile  ale  acestora  (costul  specific  de  investitie  si  exploatare  al  optiunii).

Astfel,  investitiile  care  nu  se  modifica  de  la  o  optiune  la  alta  (de  exemplu  un  depozit  ecologic  nou  care  este  acelasi  pentru  toate  optiunile)  nu  sunt  cuantificate  nefiind  considerate  relevante  în  analiza  comparativa  între  optiuni,  efectul  fiind  doar  de  atenuare  a  influentelor  variatiilor  implicate  de  optiuni.

Cu  toate  ca  în  anumite  situatii  poate  fi  avantajoasa  introducerea  unei  atenuari,  în  cazul  de  fata  s-a  considerat  oportuna  definirea  separata  a  particularitatilor  deoarece  prin  analiza  de  costuri  specifice  se  doreste  minimizarea  acestora  si  nu  definirea  unui  cost  total.

Prin  introducerea  în  acest  criteriu  a  costurilor  de  transport  si  a  costurilor  de  exploatare  cu  consumabile,  utilitati  si  salarii  se  tine  cont  de  costurile  de  operare  variabile  între  optiuni.

CRITERIUL  ECOLOGIC

Analizeaza  comparativ  efectele  ecologice  ale  transportului  de  deseuri  exprimate  prin  marimea  de  transport  necesar  de  deseuri  la  nivelul  judetului  [tone  x  km  /  an]  prin  determinarea  unei  note  pentru  fiecare  solutie.  Nota  ecologica  se  stabileste  prin  raportarea  necesarului  de  transport  de  deseuri  al  optiunii  respective  la  minimul  necesarului  de  transport  de  deseuri  din  gama  de  optiuni  supuse  analizei.  Nota  maxima  (10)  se  atribie  optiunii  cu  costuri  minime  de  transport  urmand  ca  celelalte  optiuni  sa  primeasca  nota  9  si  respectiv  8  in  functie  de  clasarea  lor  fata  de  optiunea  cu  nota  maxima.  Se  mai  pot  face  ajustari  in  funcie  de  aprecierea  consultantului  in  legatura  cu  dificultatile  de  monitorizare  de  mediu  si/sau  cu  inducerea  unor  poluari  suplimentare  (daca  este  cazul).

CRITERIUL  SOCIAL

Analizeaza  comparativ  nivelul  de  implicare  sociala  si  educare  civica  a  populatiei  si  institutiilor  la  nivelul  judetului  prin  acordarea  unei  note  pentru  fiecare  solutie.  Nota  sociala  tine  cont  de  nivelul  de  distributie  în  teritoriu  a  tehnologiilor  de  tratare  a  deseurilor  deoarece  o  distributie  cu  mare  raspândire  în  teritoriu  determina  implicarea  unui  numar  mai  mare  de  comunitati  în  managementul  ecologic,  modern  al  deseurilor  municipale  prin  delegarea  la  nivel  local  a  responsabilitatilor  de  tratare  si  valorificare  a  deseurilor  si  fractiilor  refolosibile  sau  reciclabile.  Implicarea  comunitatilor  locale  atât  prin  intermediul  angajatilor  de  la  liniile  tehnologice  de  tratare  a  deseurilor  cât  si  prin  intermediul  factorilor  decizionali  de  tip  primarii  ce  vor  trebui  sa  se  implice  în  integrarea  obiectivelor  din  punct  de  vedere  economic  si  social  reprezinta  pârghii  importante  în  constientizarea  populatiei  referitor  la  problemele  si  solutiile  managementului  integrat  al  deseurilor  municipale.

Pentru  fiecare  etapa  din  filiera  de  management  al  deseurilor  la  nivelul  PITL  care  se  revizuieste  a  fost  identificata  o  solutie  optima,  optimizarea  atat  la  nivel  de  etapa  cat  si  a  procesului  in  ansamblu  impune  verificarea  compatibilitatii  etapelor  optimizate  prin  rectificarea  unor  solutii,  cu  optimizarea  sistemului  ca  ansamblu.

Identificarea  solutiei  optime  este  un  proces  de  asumare  tehnico-inginereasca  si  manageriala,  dar  care  este  puternic  dependent  de  particularitati  socio-culturale  greu  de  cuantificat.  De  aceea,  procesul  de  alegere  trebuie  inteles  ca  fiind  un  punct  de  vedere  cu  fundamentare  preponderent  tehnico-economica,  dar  care  nu  reprezinta  un  adevar  absolut,  inflexibil  si  indiscutabil,  fiind  posibil  ca  solutiile  sa  se  dovedeasca  perfectibile  pe  masura  acumularii  de  experienta  specifica  pe  parcursul  derularii  planului  pe  termen  lung.

Date  fiind  conditiile  specifice  locale,  se  doreste  ca  sistemul  definit  cu  un  caracter  modular,  ce  asigura  o  elasticitate  dimensionala  si  functionala  maxima,  in  conditiile  unor  costuri  de  intretinere  si  exploatare  minime,  permite  optimizarea  schemei  initiale  de  management,  atat  tehnologic  cat  si  investitional,  implicand  modificari  calitative  si  cantitative  ale  sistemului  pe  masura  functionarii  acestuia.

Priorităţile  autorităţii  judetene  cu  privire  la  gestionarea  actuală  a  deşeurilor  este  de  a  implementa/dezvolta  soluţii  simple  şi  puţin  costisitoare,  adecvate  necesitaţilor  populaţiei  deservite,  care  vor  fi  combinate  cu  sistemul  de  reciclare,  în  scopul  de  a  atinge  toate  obiectivele  legislative  legate  de  gestionarea  deşeurilor.

Pentru  sistemul  de  managementul  integrat  al  deseurilor  definit  la  nivel  judetean  se  prezinta  in  continuare  solutiile  tehnice  si  tehnologice  de  revizuire/optimizare  pentru  componentele  schemei  de  management  definite  anterior:

- COLECTARE  PRIMARA

- OPERATIUNEA  DE  TRANSFER  -  STATII  DE  TRANSFER

- SORTAREA  DESEURILOR  USCATE  IN  VEDEREA  RECICLARII

- COMPOSTAREA  SI  BIOSTABILIZAREA  DESEURILOR  UMEDE

COLECTAREA  PRIMARA

Activitatea  de  colectare  primara  trebuie  sa  asigure  respectarea  unor  conditii:

- trebuie  sa  evite  depasirea  capacitatilor  optime  de  colectare,  respectand  in  acelasi  timp  normele  de  igiena;

- sa  poata  fi  usor  umplute  de  catre  utilizatori;

- sa  poata  fi  usor  accesate  si  golite  de  catre  cei  ce  asigura  serviciul  de  salubrizare;

- sa  fie  compatibile  cu  sistemul  de  incarcare  al  autospecialelor

- sa  poata  fi  mentinute  in  conditii  satisfacatoare  de  igiena.

Colectarea  primara  poate  avea  un  grad  de  complexitate  diferit,  o  clasificare  a  sistemelor  dupa  gradul  de  complexitate  de  la  simplu  la  complex:

- colectarea  mixta  cu  o  singura  pubela;

- colectarea  selectiva  duala;

- colectarea  selectiva  duala  cu  separarea  benevola  a  unor  fractii;

- colectarea  selectiva  multipla  (ex.  cu  cinci  pubele).

- colectarea  mixta  cu  o  singura  pubela  –  acest  tip  presupune  colectarea  in  aceeasi  pubela  atat  a  deseurilor  uscate,  cat  si  a  celor  umede.  Un  astfel  de  sistem  nu  este  eficient,  sortarea  deseurilor  facandu-se  la  depozit  si  nu  la  sursa,  ceea  ce  conduce  la  cresterea  costurilor  totale  cu  managementul  deseurilor.

- colectarea  selectiva  duala  presupune  implementarea  unui  sistem  cu  doua  pubele:

- pubela  umeda:  contine  materiile  de  tip  biodegradabil  si  pe  cele  de  tip  reciclabil  de  calitate  foarte  proasta,  de  obicei  impregnate  puternic  cu  umiditate,  praf  sau  alte  substante  de  tip  “murdarie”;  de  asemenea  va  contine  si  o  parte  din  fractia  fina  de  tip  nerecognoscibil;

- pubela  uscata:  contine  materiile  de  tip  reciclabil:  hartie,  carton,  plastic,  metale,  ambalaje,  compozite,  lemn.

- colectarea  selectiva  duala  cu  separarea  benevola  a  unor  fractii  presupune  implementarea  sistemului  dual  de  colectare  si  in  plus  se  realizeaza  puncte  de  colectare  (depunere  separata  benevola)  cu  recipienti  naveta  pentru  deseuri  reciclabile  pe  trei  categorii  (hartie  si  carton,  plastic,  sticla)  sau  mai  multe.

- colectarea  selectiva  multipla  presupune  implementarea  unui  sistem  de  colectare  direct  la  sursa.  Sistemul  se  bazeaza  pe  depunerea  separata  a  cinci  fractii  in  pubele:  una  de  mixt  ne  reciclabil  (umed)  si  celelalte  pentru  fractii  reciclabile  (hartie/carton,  plastic/metal,  sticla).

Sistemul  de  colectare  separata  a  fractiilor  uscate  se  practica  sub  forma  unor  centre  de  colectare  benevola.

Vehiculele  de  colectare  sunt  dotate  cu  sisteme  standardizate  pentru  manevra  de  descarcare  a  tipurilor  de  containere  ce  se  utilizeaza  in  cadrul  zonei  de  colectare.  In  ceea  ce  priveste  tipul  vehiculelor,  acesta  trebuie  sa  fie  in  concordanta  cu  tipul  de  colecta  ce  se  practica  in  zona  respectiva  (mixta,  duala  sau  multipla).

OPERATIUNEA  DE  TRANSFER  -  STATII  DE  TRANSFER

Statiile  de  transfer  sunt  reprezentate  de  totalitatea  constructiilor,  utilajelor  si  instalatiilor  care  asigura  descarcarea  deseului  colectat  in  autospeciale  de  transport  pe  distante  relativ  scurte  si  incarcarea  acestuia  in  containere  de  transport  lung  curier.

Rolul  statiilor  de  transfer  este  acela  de  a  reduce  costurile  de  transport  a  deseurilor  către  locatiile  de  depozitare/tratare  finale,  prin  compactarea  deșeurilor  si  transportarea  unor  cantități  mai  mari  pe  distanțe  mai  mari,  față  de  transportul  cu  autospeciale  folosite  la  colectare  .

Structura  generala  a  unei  statii  de  transfer  se  prezinta  astfel:

  - Intrari  si  iesiri.  Includ  benzi  pentru  accelerare  /  franare  pe  drumurile  publice  si  puncte  de  acces  pentru  deseurile  care  sosesc  si  pleaca  la  sau  de  la  statia  de  transfer.  Unele  locatii  sunt  prevazute  cu  acces  pentru  vizitatori  si  angajati  astfel  incat  vehiculele  acestora  sa  nu  blocheze  benzile  destinate  camioanelor.

  - Zone  pentru  camioanele  aflate  in  asteptare.  Se  pot  forma  cozi  in  zona  cantarelor  la  intrare,  zona  de  descarcare  si  zona  cantarelor  la  iesire.  Spatiul  pentru  camioanele  aflate  in  asteptare  trebuie  delimitat  clar,  iar  cozile  nu  trebuie  sa  se  intinda  pana  in  intersectii.

  - Locatia  cantarului.  Aici  sunt  cantarite  incarcaturile  care  intra  si  ies  si  tot  aici  sunt  colectate  taxele.

  - Zona  principala  de  transfer.  Aici  camioanele  isi  descarca  incarcatura  pe  podea,  intr-o  fosa  sau  direct  in  containerul  de  transfer  aflat  in  asteptare  sau  in  vehicul.  Incarcarea  directa  poate  simplifica  operatiunile,  dar  limiteaza  posibilitatea  de  a  tria  sau  sorta  deseurile.  Daca  nu  sunt  incarcate  direct,  deseurile  depozitate  pe  podea  sau  in  fosa  sunt  depozitate  temporar,  iar  apoi  sunt  incarcate  intr-o  remorca  de  transfer.  Cladirile  trebuie  sa  fie  inconjurate  de  garduri  pentru  limitarea  accesului  si  pentru  ingradirea  deseurilor.

  - Zona  de  asteptare.  Pentru  verificarea  incarcaturilor  care  intra  si  pentru  blocarea  incarcaturilor  necorespunzatoare  se  prevad  zone  de  stationare  speciale.

  - Zone  tampon.  Spatiu  deschis,  teren,  copaci,  berme  si  pereti  care  reduc  impactul  asupra  comunitatii.

Pentru  statiile  de  transfer  de  marime  medie  se  utilizeaza  sisteme  semiautomate  cu  presare  si  schimbare  automata  a  containerelor.

Rampa  auto  va  trebui  sa  asigure  compensarea  diferentei  de  nivel  intre  zona  de  descarcare  in  buncar  si  nivelul  presei  de  compactare.  Unghiul  de  inclinare  trebuie  sa  asigure  un  acces  facil  vehiculelor  de  colectare  indiferent  de  conditiile  climatice.

Rampa  poate  fi  dreapta  sau  curba,  iar  capatul  dinspre  buncarul  de  descarcare  va  trebui  sa  fie  o  zona  cu  panta  0°.

In  functie  de  cantitatea  zilnica  de  deseuri  ce  pot  fi  prelucrate  in  statia  de  transfer,  sunt  fezabile  urmatoarele  variante  constructiv-functionale:

- Statii  de  transfer  mici  –  statii  de  transfer  tip  platforma  -  cu  o  capacitate  de  prelucrare  zilnica  sub  40  t/zi  deseu;

- Statii  de  transfer  medii  si  mari  –  statii  de  transfer  tip  automat  -  cu  o  capacitate  de  transfer  deseuri  de  peste  40  t/zi  .

In  aceste  statii  se  asigura  conditii  conforme  pentru  receptia  atat  a  deseurilor  reziduale  cat  si  a  deseurilor  reciclabile,  compactarea  deseurilor  se  aplica  celor  reziduale  si  celor  mixte,  deseurile  reciclabile  nu  vor  fi  compactate,  deoarece  ajuta  la  sortarea  mai  usoara.

SORTAREA  DESEURILOR  USCATE  IN  VEDEREA  RECICLARII

Sortarea  reciclabilelor  reprezinta  o  etapa  tehnologica  esentiala  a  procesului  de  tratare  ecologica  a  deseurilor  in  cadrul  schemei  de  management  la  nivelul  unui  judet.

Caracteristici  generale  ale  sistemelor  de  sortare  utilizate  in  practica  curenta:

  - distributia  zonala  a  liniilor  de  sortare;

  - tipul  de  deseu  prelucrat;

  - gradul  de  automatizare  a  sortarii.

Distributia  zonala  a  statiilor  de  sortare:  Activitatea  de  sortare  poate  fi  facuta  in  sistem  centralizat  –  intr-o  instalatie  unica  –  la  nivelul  intregului  judet  sau  descentralizat  prin  utilizarea  unor  instalatii  mai  mici  de  sortare  la  nivelul  unor  zone.

In  general  sistemul  descentralizat  necesita  cheltuieli  de  investitie  si  utilizare  a  instalatiilor  mai  ridicate  fata  de  cel  centralizat  insa,  se  pot  face  economii  substantiale  prin  reducerea  costurilor  de  transport  lung  curier.

Tipul  de  deseu  prelucrat:  Rata  de  reusita  a  separarii  fractiilor  reciclabile  depinde  in  foarte  mare  masura  de  tipul  de  deseu  care  este  supus  procesului  de  sortare.  Prin  tip  de  deseu,  pentru  aceasta  tehnologie,  se  intelege  cel  colectat  mixt  sau  separat  .  Randamentul  liniei  de  selectare  este  mult  mai  ridicat  in  cazul  deseurilor  colectate  separat  (fractie  uscata)  si  astfel,  necontaminate  de  catre  resturile  alimentare.

Gradul  de  automatizare  al  sortarii:  Cu  cat  acesta  este  mai  ridicat  cu  atat  fluxurile  de  deseuri  pot  fi  mai  insemnate  si  cateodata  aceasta  tehnologie  (costuri  de  investitie  mari,  eficienta  economica  doar  in  cazul  cantitatilor  de  deseuri  de  intrare  mari)  este  recomandata  pentru  zonele  unde  nu  este  practic  si  economic  sa  se  implementeze  colectarea  separata  pe  fractii.

Analiza  caracteristicilor  generale  genereaza  optiuni  prezentate  in  continuare:

Distributia  zonala  a  liniilor  de  sortare  poate  avea  trei  variante  de  baza:

- dotarea  fiecarei  statii  de  transfer  cu  linie  de  sortare;

- dotarea  cu  linie  de  sortare  a  platformelor  tehnologice  a  depozitelor  conforme  judetene;

- dotarea  cu  linie  de  sortare  a  unor  statii  de  transfer  si  a  platformei  tehnologice  a  depozitului  judetean.

Din  variantele  enumerate  se  evidentiaza  varianta  de  dotare  cu  linie  de  sortare  a    platformelor  tehnologice  ale  depozitelor  judetene.

Dotarea  statiilor  de  transfer  cu  linii  de  sortare  pentru  a  fi  o  solutie  tehnica  viabila  si  economica  trebuie  sa  indeplineasca  un  numar  de  conditii:

- sa  deserveasca  o  populatie  de  minim  60.000  locuitori;

- sa  primeasca  un  flux  total  de  deseuri  menajere  si  asimilabile  de  minimum  15.000  to/an;

- sa  fie  amplasate  in  apropierea  unor  drumuri  usor  circulabile  pentru  a  permite  preluarea  fractiilor  sortate  de  catre  reciclatori;

- sa  existe  in  apropierea  statiei,  industrii  reciclatoare  sau  agenti  reciclatori  interesati.

Dotarea  platformei  tehnologice  a  depozitului  judetean  cu  statie  de  sortare  este  necesara  atat  pentru  a  prelucra  deseurile  din  zona  deservita  direct  de  depozit  cat  si  pentru  a  prelucra  deseurile  de  la  statiile  de  transfer  ce  nu  sunt  dotate  cu  linii  de  sortare.

Tipul  de  deseu  prelucrat  poate  fi:

- mixt;

- fractie  uscata;

- fractie  umeda.

La  nivelul  intregului  judet  se  implementeaza  colectare  diferentiata  la  un  nivel  de  90%  din  total  populatie  (urban  plus  rural),  atingerea  tintelor  de  reciclare  se  realizeaza  aplicand  sortarea  fractiilor  uscate  din  cadrul  colectarii  selective  multiple  adoptata  prin  SMID.

Deseurile  colectate  selectiv  pe  componente,  in  special  materialele  plastice,  la  inceput  vor  fi  supuse  unei  sortari  manuale  de  supraveghere  urmand  ca,  dupa  verificarea  nivelului  de  calitate  minim  acceptat,  din  punctul  de  vedere  al  incluziunilor,  sa  fie  doar  balotate  si  livrate  reciclatorilor.

Motivatia  acestei  decizii  este  data  de:

- aspectul  social  inacceptabil  implicat  de  selectarea  de  tip  reciclare  din  deseul  umed  sau  mixt,  datorita  insalubritatii  excesive  a  acestei  activitati;  (nota:  a  nu  se  confunda  cu  activitatea  de  triere  a  materiei  compostabile,  aceasta  activitate  are  cu  totul  alte  caracteristici);

- calitatea  insuficienta  a  materiei  din  fractiile  reciclabile  datorita  “contaminarii”  cu  material  biologic  putrescibil,  umiditate  si  fractie  fina.

Gradul  de  automatizare  a  sortarii;  dupa  acest  criteriu,  instalatiile  se  pot  clasifica  astfel:

- instalatii  cu  grad  minim  de  mecanizare,  unde  activitatile  de  incarcare,  transport,  sortare  si  prelucrare  a  fractiilor  selectate  se  realizeaza  preponderent  manual.  In  aceste  instalatii  se  realizeaza  manual  sortarea  tuturor  fractiilor,  transportul  fractiilor  sortate  (inclusiv  a  refuzului  de  sortare)  la  instalatiile  de  balotare  (daca  exista)  sau  la  eliminare  si  de  asemenea  transportul  balotilor  (cu  carucioare  impinse  manual);

- instalatii  cu  grad  mediu  de  mecanizare  unde  activitatile  de  incarcare,  transport,  sortare  si  prelucrare  a  fractiilor  selectate  se  realizeaza  partial  mecanic,  partial  manual;  o  alimentarea  liniei  de  sortare  se  face  automat  cu  mijloace  mecanizate  (buncar  cu  snec  alimentator,  banda  transportoare,  prelucrare  mecanica  primara  deseu  de  tip  sortare  granulometrica);

- se  realizeaza  manual  sortarea  fractiilor  de  hartie,  carton,  PET,  plastic,  sticla,  lemn;

- se  realizeaza  mecanizat  separarea  metalelor  feroase  si  a  metalelor  neferoase  (banda  magnetica  sau  electro-magnetica  de  deferare  cu  descarcare  directa  in  container,  agregat  de  separare  automata  cu  curent  Eddy  sau  jet  de  aer  comprimat  –separare  balistica);  transportul  fractiilor  sortate  la  instalatiile  de  balotare  se  realizeaza  manual  cu  containere  impinse  de  oameni;

- se  realizeaza  balotarea  tuturor  fractiilor  prin  utilizarea  de  masini  de  balotare  semi-automate  (incarcarea  manuala  si  descarcarea  automata)  cu  legarea  balotilor  si  masini  de  prelucrare  primara  a  unor  fractii  (sfaramator  de  sticla,  gauritor  de  PET-uri,  etc.);

- transportul  refuzului  de  sortare  la  instalatiile  de  compactare,  in  containere,  se  realizeaza  mecanizat  cu  benzi  transportoare;

- transportul  balotilor  si  a  containerelor  de  refuz  compactat  se  realizeaza  mecanizat.

- instalatii  cu  grad  mare  de  mecanizare  si  automatizare  unde  activitatile  de  incarcare,  transport,  sortare  si  prelucrare  a  fractiilor  selectate  se  realizeaza  preponderent  mecanic,  procesele  fiind  conduse  de  o  centrala  de  automatizare;  instalatia  se  preteaza  pentru  productivitati  foarte  mari  (debite  de  deseuri  uscate  prelucrate  de  peste  100.000  to/an)  si  nu  separa  decat  fractiile:  hartie+carton,  plastic+PET,  metale  feroase  si  metale  neferoase;

Gradul  de  reusita  a  selectarii,  definit  ca  raport  dintre  masa  de  material  selectat  si  masa  cuprinsa  in  deseul  primar,  este  mai  scazut  decat  la  instalatiile  cu  grad  mediu  de  mecanizare;  costurile  de  realizare  si  exploatare  sunt  mari.

Instalatiile  cu  grad  minim  de  mecanizare  nu  corespund  cerintelor  tehnologice  actuale  reprezentand  variante  depasite  moral  si  care  nu  pot  asigura  realizarea  coeficientilor  de  selectare  preconizati  si  deci  implicit  nu  ofera  performanta  ceruta  unui  sistem  modern  de  management  al  deseurilor.  Din  aceasta  cauza  in  analiza  de  optiuni  nu  intra  aceasta  varianta.

De  asemenea,  nici  varianta  de  automatizare  completa  nu  poate  fi  luata  in  considerare  deoarece  pe  de  o  parte  nu  se  intrunesc  nicaieri  in  judet  cerintele  de  flux  de  deseu  prelucrat  necesare  eficientizarii  unei  astfel  de  tehnologii  si  nici  plafonul  de  investitie  nu  permite  astfel  de  tehnologii.  Se  tine  cont  de  costul  unitar  de  cca.  2  ori  mai  mare  la  instalatii  sub  100.000  to/an  pentru  varianta  complet  automatizata  fata  de  cea  semiautomata.

O  linie  de  sortare  nu  poate  functiona  sub  un  prag  minim  de  cca.  2  to/h,  eficienta  functionala  fiind  maxima  in  domeniul  4  –  7  to/h.  In  cadrul  analizei  de  sistem  se  va  decide  numarul  de  ore  de  functionare  al  unei  linii  (incarcari  sub  cea  nominala)  sau  numarul  de  linii  (incarcari  peste  cea  nominala).

In  concluzie,  in  urma  analizei  solutiilor,  din  variantele  enumerate,  varianta  aleasa  pentru  SMID,  de  dotare  cu  instalatii  cu  grad  mediu  de  mecanizare  unde  activitatile  de  incarcare,  transport,  sortare  si  prelucrare  a  fractiilor  selectate  se  realizeaza  partial  mecanic,  partial  manual.

COMPOSTAREA  SI  BIOSTABILIZAREA  DESEURILOR  UMEDE

Compostarea  si  biostabilizarea  deseurilor  umede  are  ca  scop:

- compostare  primara  de  tip  biostabilizare  pentru  intreaga  masa  de  deseu  umed  de  tip  “pubela  umeda”  si  de  tip  “pubela  verde”;

- trimiterea  la  depozitare  dupa  maturare,  ca  material  de  acoperire  zilnica,  a  materialului  biostabilizat  rezultat  din  tratarea  biodegradabilului  de  tip  “pubela  umeda”;

- utilizarea  in  agricultura  a  materialului  biostabilizat  rezultat  din  tratarea  biodegradabilului  de  tip  “pubela  verde”  dupa  maturare  si  verificare  a  conformitatii.

Structura  sistemului  de  management  al  deseurilor,  in  judetul  Constanta,  implementeaza  instalatii  de  compostare  de  marime  medie/mare.  In  cele  ce  urmeaza  se  face  o  analiza  succinta  a  solutiilor  tehnologice  aplicabile  pentru  fiecare  situatie  in  parte.

Aspecte  de  mediu.  Solutii  tehnice.

Depozitarea  deseurilor:  In  depozitele  de  deseuri,  deseurile  biodegradabile  se  descompun,  producand  gaze  si  levigat.  Daca  nu  sunt  captate,  gazele  generate  de  depozitele  de  deseuri  contribuie  in  mod  semnificativ  la  efectul  de  sera,  deoarece  acestea  constau  in  principal  din  metan,  care  este  de  23  de  ori  mai  puternic  decat  dioxidul  de  carbon  in  ceea  ce  priveste  efectul  asupra  schimbarilor  climatice.  Pe  termen  mediu  si  lung,  depozitarea  nu  este  considerata  ca  fiind  o  solutie  sustenabila  de  gestionare  a  deseurilor  si,  drept  urmare,  nu  este  recomandata.

Incinerarea  deseurilor  biologice  impreuna  cu  deseurile  municipale  mixte  poate  fi  utilizata  pentru  a  valorifica  energia  dintr-o  sursa  de  carbon  neutru,  constituind  astfel  o  alternativa  la  combustibilii  fosili,  spre  exemplu,  si  contribuind  la  lupta  impotriva  schimbarilor  climatice.

Performantele  ecologice  globale  ale  incinerarii  DSM,  inclusiv  a  deseurilor  biologice,  depind  de  o  multitudine  de  factori  (in  special  de  calitatea  combustibilului,  de  randamentul  energetic  al  instalatiilor  si  de  sursa  energiei  inlocuite).

Tratarea  biologica:  Compostarea  aeroba,  digestia  anaeroba  si  tratarea  mecano-biologica  genereaza,  de  asemenea,  emisii  (inclusiv  gazele  cu  efect  de  sera  CH4,  N2O  si  CO2).  Dupa  stabilizarea  prin  tratare  biologica,  materialul  rezultat  fixeaza  carbonul  de  ciclu  scurt  pentru  o  perioada  limitata  de  timp;  se  estimeaza  ca,  in  perspectiva  orizontului  de  100  de  ani,  aproximativ  8%  din  materia  organica  prezenta  in  compost  va  ramane  in  sol  sub  forma  de  humus.  In  sfarsit,  utilizarea  compostului  contribuie  la  combaterea  pierderii  progresive  de  materie  organica  din  sol  in  regiunile  temperate.  Este  esential  sa  se  asigure  controlul  adecvat  al  aportului  de  materiale  si  al  calitatii  compostului.

Majoritatea  statelor  membre  UE  au  prevazut  colectarea  separata  a  deseurilor  biologice,  adesea  sub  forma  unei  liste  pozitive  de  deseuri  care  pot  fi  compostate.  Aceasta  abordare  limiteaza  riscurile  si  reduce  costurile  de  verificare  a  conformitatii,  deoarece  implica  o  monitorizare  mai  restransa  a  producerii  si  utilizarii  compostului.

Solutia  tehnica  de  compostare  anaeroba  -  digestie  anaeroba  -  are  loc  in  reactoare  inchise  (biodigestoare),  emisiile  in  aer  sunt  net  inferioare  altor  procede  tehnice,  mai  usor  de  controlat  decat  cele  care  provin  in  urma  compostarii  aerobe.  Fiecare  tona  de  deseuri  biologice  care  face  obiectul  tratarii  biologice  anaerobe  poate  produce  intre  100  si  200  m3  de  biogaz.  Datorita  potentialului  de  valorificare  energetica  a  biogazului  si  a  potentialului  reziduurilor  de  ameliorare  a  solului  (in  special  in  cazul  tratarii  separate  a  deseurilor  biologice  colectate)  aceasta  solutie  din  punct  de  vedere  ecologic  se  poate  considera  ca  fiind  cea  mai  ecologica  tehnica  de  tratare.

Compostarea  la  domiciliu  este  considerata  ca  fiind  cea  mai  avantajoasa  metoda  ecologica  de  gestionare  a  deseurilor  biodegradabile  domestice,  dat  fiind  ca  aceasta  permite  reducerea  emisiilor  si  a  costurilor  aferente  transportului,  asigura  controlul  atent  al  aportului  de  materiale  si  creste  gradul  de  constientizare  al  utilizatorilor  in  ceea  ce  priveste  problematica  de  mediu.

Compostarea  individuala  se  poate  face  in  modul  cel  mai  simplu,  fara  costuri  importante,  la  scara  mica,  in  curtea  proprie,  cat  mai  departe  de  zona  locuita.  In  acest  caz  vor  fi  compostate  deseurile  verzi  din  gradina,  livada  si  deseurile  biodegradabile  din  bucatarie  (coji  de  cartofi,  frunze  de  varza,  resturi  de  fructe  si  legume,  etc.).  Se  vor  evita  carnea  si  oasele  care  emana  un  miros  fetid  si  atrag  rozatoare.

Pe  acelasi  principiu,  deseurile  verzi  provenite  din  parcuri  mari  sau  din  gradini  botanice  pot  fi  compostate  chiar  pe  locatia  respectiva,  in  una  sau  doua  boxe  deschise,  situate  intr-o  parte  mai  ferita  de  accesul  publicului.

Compostul  astfel  obtinut  are  o  calitate  superioara  si  costuri  foarte  mici.  O  compostare  aeroba  simpla  si  cu  costuri  relativ  mici  se  poate  face  langa  depozitul  de  deseuri,  in  camp  deschis.  Se  obtine  o  calitate  slaba  a  materialului  organic  stabilizat,  precum  si  emisii  importante  de  gaze  cu  efect  de  sera,  dar  se  pot  atinge  tintele  de  reducere  a  deseurilor  biodegradabile depozitate.

Realizarea  de  compost  cu  mijloace  proprii  se  face  prin  metode  simple,  cea  mai  simpla  dintre  acestea  folosind  resturile  alimentare  din  bucatarie  (cu  conținut  bogat  de  azot  N)  si  resturi  vegetale  din  gradina  (cu  conținut  bogat  de  carbon  C)    -  iarba  tunsa,  frunze  cazute  toamna,  hartie  tocata  -  in  amestec  cu o proportie  de  50:50,  in  gramezi  care  se  intorc  periodic  pentru  o  mai  bună  aerare.

Materialele  bine  amestecate  se  depozitează  într-o  locație  din  grădina/curtea  gospodăriei,  unde pot  fi  organizate padocuri/  cutii  cu  structura  de  lemn  (euro  paleti,  resturi  de  scanduri)  cu  pereți  care  sa  permită  circulația  aerului, deoarece oxigenul  din  aer  grăbește  procesul  de  compostare  microbiană,  pereții  pot  fi  făcuți  din  plasă  de  sârma  pe  scheletul  de  lemn  pregătit.  Locul  de  compostare  astfel  instalat  poate  avea  celule  modulare  așezate  pe  teren,  de  forma  cubică  de  dimensiuni  aproximativ  1,20  x  1,20  x1,20  m  cu  trei  laturi  inchise  și  una  din  laturi  cu  capac  care  să  permită  încărcarea/descărcarea  șarjelor  de  compost.

O  metodă  similară  este  folosirea  unui  recipient  de  compostare  din  material  plastic/metal,  vezi foto următor, nefolosit  pentru  alte  scopuri,  se  vor  practica  gauri  pentru  aerisire  si  se  poate  monta  acest  recipient  pe  un  mecanism  cu  un  ax  orizontal/vertical,  pentru  a  se  putea  intoarce/roti/amesteca  la  intervale  de  timp  regulate,  realizandu-se  o  aerare  uniforma  a  continutului. Fluxul de aer (notă traducere:air flow) necesar procesului de compostare va fi astfel direcționat de la baza recipientului către partea superioară

Metoda  care  nu  se  bazează  pe  acțiunea  oxigenului  de  a  composta  este  metoda  anaerobă  în  șanț.  Prin  această  metodă  timpul  de  compostare  este  mărit,  dar  beneficiile  acesteia  sunt  investiții  zero,  nu  este  necesară  decât  o  lopată  folosită  uzual  în  grădină,  nu  este  necesară  o  urmărire  a  materialului  sau  intervenții  asupra  acestuia.  Se  sapă  un  șanț  (groapă)  în  grădină,  se  umple  cu  resturi  vegetale  din  bucătărie,  se  acoperă  cu  pământ  pe  măsură  ce  se  umple.

Figura. Compostarea in santuri sapate alternativ (anual  - perioada minima 3 ani)

Notă traducere: Year – an, trench – sant, walking space – spatiu trecere, plants – plante (culturi alternative anuale)

Sunt  diverse  tehnici  de  amplasare  a  acestui  șanț, vezi foto de mai sus cu  alternarea  în  decursul  anilor  a  poziției  acestuia  în  funcție  de  poziția  de  plantare/potecă.  Avantajul  acestei  metode  este  acela  de  a  plasa  nutrienții  acolo  unde  sunt  necesari,  cu  efort  minim  din  partea  grădinarului;  singura  protecție  necesară  este  îngrădirea  pentru  a  nu  permite  animalelor  de  casă  să  dezgroape  în  locul  ales  pentru  compostare.

## EVALUAREA  OPŢIUNILOR

### 5.3.1. Colectarea  si  transportul  deseurilor

Colectarea  selectivă  este  la  nivelul  ultim  definit  de  practica  curentă  a  unui  sistem  integrat,  și  în  conformitate  cu  cerințele  legale,  cu  toate  acestea  se  pot  aduce  unele  îmbunătățiri  si  la  acest  nivel  prin  cateva  măsuri/acțiuni/reinvestiții  simple:

- Recipienții  de  colectare  reciclabile  pentru hartie&carton, pentru plastic/metal si pentru sticla  achiziționați  prin  SMID sunt de tipul  containerelor de 1,1 mc  si respectiv de 660 l pentru sticla, relativ comozi pentru  colectare, dar care necesită  platforme  temporare  amenajate  pentru  amplasare;  se  propune  înlocuirea  acestora  în  perioadele  de  reinvestire  dotări/echipamente de colectare  cu  recipienti de colectare de 1,1mc de tip clopot/igloo, care se pot amplasa oriunde fara restrictii, adica fara sa necesite amenajarea si intretinerea de platforme speciale de colectare, in acest fel facandu-se reduceri considerabile cu amenajarea si intretinerea platformelor de colectare;

- Autoutilitare  de  colectă  fracții  reciclabile  curate adaptate sistemului de containere de tip igloo –  recomandare  de  achiziționare  și  operare  doar  pentru  acest  scop,  intrucat calitatea  produselor  reciclate  care  ies  din  stațiile  de  sortare  este  direct  influențată  de  calitatea  colectării  și  a  deșeurilor  reciclabile  care  intră  în  sistem.

- Autoutilitare  de  colectă  deșeuri  biodegradabile  –  recomandare  de  achiziționare  și  operare  cu  compartiment  dual  –  umed/uscat.

Recipienții  de  colectare  reciclabile  –  hartie/carton, pentru plastic/metal si pentru sticla

Prin  SMID  se  achiziționează/completeaza  la  nivelul  județului  necesarul  de  recipienți  de  colectare  deșeuri  reciclabile  –  sticlă  -  containere  de  660  l  (preț/cost  unitar  de  215  Euro  f/TVA).

Propunerea  tehnică  de  îmbunătățire  a  SMID  constă  în  achiziționarea  de  recipiente  pentru  colectarea  deşeurilor  reciclabile    -sticlă  -  cu  capacitatea  de  1.500  litri  (1,5  mc)  având  un  preț/cost  unitar  de  225  Euro  f/TVA  la  momentul  în  care  se  reînoiesc  dotările/echipamentele  de  colectare.

Containere  de  colectare  a  deşeurilor  reciclabile  –  hartie/carton, pentru plastic/metal si pentru sticla –  propuse  sunt  de  tip  clopot  cu  capacitatea  de  1,1  mc,  sistem  de  ridicare  cu  2  inele  poziţionate  pe  partea  superioară,  dintre  care  unul  poziţionat  în  aşa  fel  încât  la  ridicare  containerul  să  atârne  vertical,  iar  al  doilea  pentru  acţionarea  mecanismului  de  golire;  atât  inelul  de  acţionare/ridicare,  sistemul  de  golire  cât  şi  scheletul  acestuia  sunt  realizate  din  profile  de  oţel  galvanizat.  Recipientele  de  tip  clopot  se  pretează  sistemului  de  ridicare  şi  golire  folosind  mecanismul  cu  cârlig  existent  pe  autocamioane  pentru  transportul  containerelor  tip  „abroll”,  sau  autocamioane  de  colectă/transport  prevăzute  cu  braț  macara.

Avantajele  acestui  tip  de  container  sunt:

- nu  necesită  neapărat  o  suprafață/platformă  de  depozitare  temporară  amenajată,

- poate  fi  amplasat  atât  în  zone  urbane  cât  și  rurale,

- folosirea  acestui  tip  de  container  aduce  economii  importante  actualului  sistem  datorită  eliminării  necesității  de  a  construi/repara/întreține  platforme  betonate  dedicate  amplasării/depozitării  temporare  pentru  containerele  în  uz.

Tabel 3.3-1. Estimare  privind  economiile  care  se  pot  realiza :

| Dotare | UM | Nr. | Pret unitar fara TVA [€] | Cost achizitie fara TVA [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Container pe roti de 660 l cu capac conform SMID din AF pentru sticla | buc | 1424 | 215 | 306160 |
| Container clopot de 1100 l pentru sticla ce se poate amplasa oriunde fara restrictii | buc | 1424 | 225 | 320400 |
| Diferenta in plus la achizitie containere | 14240 |
| Container pe roti de 1100 l cu capac conform SMID din AF pentru hartie &carton si pentru plastic & metal | buc | 2848 | 225 | 640800 |
| Container clopot 1100 l ce se poate amplasa oriunde fara restrictii | buc | 2848 | 225 | 640800 |
| Diferenta in plus la achizitie containere | 0 |
| Platforma betonata (min. 10 mp cu cost de cca 60 €/mp) cu scurgere si legare la canalizare necesara pentru amplasarea containerelor de 1100 l pe roti | buc | 1424 | 600 | 854400 |
| Economie realizata | 840160 |

Autoutilitare  de  colectă  fracții  reciclabile  curate

Parametri  importanti  pentru  instalatiile  de  sortare  privind  realizarea  functiei  utile  proiectate:

- Fluxul  de  intrare  al  “materiei  prime”  –  din  punctul  de  vedere  al  cantitatii  si  calitatii  productiei,  precum  si  din  cel  al  continuitatii  in  functionare,

- Viteza  de  iesire  si  de  valorificare  a  reciclabilelor,

Cantitatea  si  calitatea  deseurilor  reprezinta  cel  mai  important  parametru  de  intrare,  orice  diminuare  a  cantitatii  și  calității  reflectandu-se  in  costul  de  operare.

Valorificarea  materialelor  reciclabile.  Conditiile  contractuale  de  valorificare  impun  parametrii  materialelor  reciclabile,  conditiile  de  livrare,  conditiile  privind  cantitatile  si  frecventa  de  livrare/preluare,  parametri  care,  contribuie  la  o  functionare  eficienta  si  corecta  a  instalatiei  și  respectiv  a  sistemului  în  ansamblu.  Materialele  reciclate  sunt  marfuri  al  caror  pret  de  valorificare  depinde  in  foarte  mare  parte  de  atingerea  unor  parametri  de  calitate.

Calitatea  produselor  reciclate  care  ies  din  stațiile  de  sortare  este  direct  influențată  de  calitatea  colectării  și  a  deșeurilor  reciclabile  care  intră  în  sistem.

Avand  în  vedere  cele  expuse  mai  sus,  pentru  a  se  asigura  o  calitate  corespunzătoare  a  deșeurilor  reciclabile  ce  urmează  a  fi  procesate  în  instalațiile  de  sortare,  și  mai  apoi  obținerea  unor  materiale  valorificabile  de  calitate,  pentru  asigurarea  acestui  parametru  –  calitate  –  trebuie  avut  în  vedere  încă  de  la  etapa  de  colectare  și  transport  condiții  și  măsuri  ce  pot  fi  constituite  prin  îmbunătățiri  aduse  SMID.

Reciclabilele  colectate  de  la  agenții  economici,  au  în  general  o  calitate  mult  mai  bună  față  de  cele  colectate  din  gospodăriile  individuale/puncte  de  colectare,  în  cadrul  activităților  firmelor  se  constată  o  mai  bună  disciplină  privind  colectarea  datorată/influențată  de  prevederile  legislative  asociate.

Cantitativ  aceste  deșeuri  reciclabile  de  calitate  superioară  reprezintă  cca.  29%  din  cantitatea  deșeurilor  reciclabile  colectate  raportată  la  nivel de  județ.

| Nr.crt | An | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie | locuitori | 83,957 | 83,319 | 82,686 | 82,057 | 81,434 | 80,815 | 80,312 | 79,813 | 79,316 | 78,823 | 78,332 |
| 1.1 | Urban | locuitori | 24,819 | 24,630 | 24,443 | 24,257 | 24,073 | 23,890 | 23,742 | 23,594 | 23,447 | 23,301 | 23,156 |
| 1.2 | Rural | locuitori | 59,138 | 58,689 | 58,243 | 57,800 | 57,361 | 56,925 | 56,571 | 56,219 | 55,869 | 55,522 | 55,176 |
| 2 | Deseuri generate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 3 | Deseuri colectate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 4 | Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | tone | 15773 | 15653 | 15534 | 15416 | 15299 | 15182 | 15458 | 15361 | 15266 | 15171 | 15077 |
| 4.1 | Hartie | tone | 964 | 956 | 949 | 942 | 935 | 927 | 944 | 938 | 933 | 927 | 921 |
| 4.2 | Sticla | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.3 | Plastic | tone | 1146 | 1137 | 1129 | 1120 | 1112 | 1103 | 1123 | 1116 | 1109 | 1102 | 1095 |
| 4.4 | Metal | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.5 | Lemn | tone | 200 | 198 | 197 | 195 | 194 | 192 | 196 | 194 | 193 | 192 | 191 |
| 4.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 3628 | 3600 | 3573 | 3546 | 3519 | 3492 | 3555 | 3533 | 3511 | 3489 | 3468 |
| 5 | Deseuri asimilabile din comert industrie institutii generate/colectate | tone | 6067 | 6021 | 5975 | 5930 | 5885 | 5840 | 5946 | 5909 | 5872 | 5836 | 5800 |
| 5.1 | Hartie | tone | 406 | 403 | 400 | 397 | 394 | 391 | 398 | 395 | 393 | 390 | 388 |
| 5.2 | Sticla | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.3 | Plastic | tone | 462 | 458 | 455 | 451 | 448 | 445 | 453 | 450 | 447 | 444 | 441 |
| 5.4 | Metal | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.5 | Lemn | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 5.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 1,395 | 1,385 | 1,374 | 1,364 | 1,354 | 1,343 | 1,368 | 1,359 | 1,351 | 1,342 | 1,334 |
|  | Total deseuri reciclabile asimilabile colectate selectiv | tone | 1,119 | 1,111 | 1,102 | 1,094 | 1,086 | 1,078 | 1,097 | 1,090 | 1,083 | 1,077 | 1,070 |
|  | Procent de raportare la total deseuri reciclabile colectate selectiv |  | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |

Ca  ipoteză  de  dimensionare  a  necesarului  de  autocamioane  pentru  colectă/transport  reciclabile  de  calitate  este  cantitatea  definită  mai  sus,  la  frecvența  de  colectare  odată  săptămânal  la  nivel  de  județ,  pentru  zona  1  Constanța  frecvența  poate  fi  două  zile/săptămână.

In concluzie un numar de 8 autoutilitare in total distribuite astfel:

3 autoutilitare pentru  zona 1 (in cazul in care Municipiul Constanta va intra in SMID mai devreme de 2033 - daca NU - doar 1 autospeciala ) si cate una pentru celelalte zone.

Autospecialele trebuie prevazute cu compartimente separate pentru colectarea fractiilor uscate reciclabile si cu macara pentru descarcarea containerelor de tip igloo propuse in recomandarea de imbunatatire a SMID pentru operatiunea de colectare sunt suficiente pentru toata aria proiectului (localitati  membre ADI).

In cazul in care Municipiul Constanta va nu va intra in SMID mai devreme de 2033, Municipalitatea Constanta va trebui sa faca demersurile necesare pe langa operatorul existent de salubritate sa colecteze selectiv deseurile reciclabile astfel incat sa se atinga tintele la nivel de localitate.

### 5.3.2. Operatiunea  de  transfer  —  statii  de  transfer

Situația  actuală.

SMID propus prin Aplicatia de Finantare a prevazut constructia a 2 stati de transfer noi, una la Deleni si una la Harsova, pe langa statia existenta de transfer de la Cernavoda data in folosinta in 2010 in tandem cu o statie de sortare, ambele realizate printr-un Proiect PHARE.

Zona 2 este deservita de statia de sortare de capacitate medie (50000t/an) si de depozitul conform de la Costinesti, ambele apartinand unui operator privat, fara a beneficia de o statie de transfer care sa optimizeze costurile de transport prin transportul de lung curier. Coroborat cu faptul ca deseurile din zona 2 sunt depozitate in proportie de cca 90%, situatie detaliata in  subcap.5.3.3 s-a facut  propunerea de imbunatatire a SMID existent descrisa in continuare.

Recomandare  de  îmbunătățire  a  SMID

Constructia unei statii noi de transfer la Amzacea ori Topraisar care care sa deserveasca zona 2 si sa optimizeze transportul deseurilor catre sortare, prin transport de lung curier, mai avantajos economic si mai sigur din punct de vedere al protectiei mediului.

Statia  de  transfer

Parametri  de  proiectare  pentru  statia  de  transfer  propusa  Amzacea/Topraisar

| Zile de functionare pe an | 260 |
| --- | --- |
| Volum specific in containerul de presare, tone/m3 | 0,65 |
| Volum efectiv al containerului de presare, m3 | 24 |
| Viteza medie a autocamionului, km/h | 45 |
| Interval de timp pentru fiecare autocamion (incarcare, descarcare, manevrare, trafic), | 45 |
| Ruta Amzacea- Ovidiu Amzacea (total), km | 120 |
| Deseuri intrate in anul 2020, (tone/an) | 15,498 |
| Total deseuri , tone/zi | 42 |

Statia  de  transfer  va  consta  din  următoarele  elemente:

- împrejmuire  incinta;

- Intrare;

- Platforma  cantarire  (pod-bascula);

- Cabina  intrare  -  cantar;

- Drumuri  si  platforme  interioare;

- Nivel  golire  (superior);

- Nivel  descarcare  (inferior);

- Palnii  de  golire;

- Containere  cu  auto-presare;

- Autocamioane.

Tipul  de  statie  de  transfer  selectata  este  statia  de  transfer  cu  descărcare  directa  in  containere  .

Autocamioanele  vor  fi  potrivite  pentru  transportul  containerelor,  avand  un  carlig  hidraulic  cu  mecanism  de  ridicare  pentru  a  ridica  containerele.

Caracteristici  tehnice

| ❖ | Numărul de osii | 3 |
| --- | --- | --- |
| ❖ | Lungime | 9 m |
| ❖ | Sarcina totala (max tehnic permis) | 26 t |

Statia  de  transfer  va  fi  prevazuta  cu  platforme  pentru  containere  folosite  la  colectarea  deseurilor  DEEE,  deseuri  periculoase  si  deseuri  voluminoase,  și  opțional  o  platformă  pentru  stocare  temporară  deșeuri  din  construcții  și  demolări.

Solutia optima definitiva va fi stabilita in urma unui Studiu de fezabilitate si pe baza evolutiei ulterioare a facilitatilor de deseuri realizate de operatorii privati in judetul Constanta, pentru a nu suprapune inutil o serie de investitii in facilitati similare.

### 5.3.3. Valorificarea  deseurilor  (refolosire  /  reciclare)

#### Sortarea  deseurilor  uscate  in  vederea  reciclarii

Situația  actuală.

Prin  integrarea  infrastructurilor  existente  în  sistemul  de  gestionare  integrat  al  județului  SMID  au  fost  observate  în  analiza  cost  beneficiu  realizată  la  nivel  de  studiu  de  fezabilitate,  facilități/obiective  care  la  data  intrării  în  operare  a  SMID  se  aflau  deja  în  operare  de  mulți  ani.  Date  fiind  caracteristicile  specifice  datorate    realizării  și  operării  obiectivelor  integrate  se  pot  semnala  prin  comparație  cu  obiectivele  implementate  prin  SMID  anumite  observații  care  se    transpun  în  recomandări  pentru  îmbunătățirea  funcționării  SMID  pe  termen  lung.

Statiiile  de  sortare  de  la  Cernavoda,  Corbu  si  respectiv  Cumpana,  datorita  capacitatilor  de  procesare  mici  au  costuri  de  operare  specifice  mari  in  comparatie  cu  statiile  de  sortare  Ovidiu/Tortoman  implementate  prin  SMID,după  cum  se  poate  observa  în  tabelul  comparativ

Tabele  comparație  costuri  operare  specifice  stații  de  sortare  în  județul  Constanța

| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortare Tortoman | euro/t | € 9.31 | € 19.48 | € 19.66 | € 19.85 | € 20.04 | € 20.34 | € 20.66 | € 20.98 | € 20.24 | € 20.57 |
| Sortare Ovidiu | euro/t | € 25.15 | € 25.33 | € 25.51 | € 25.70 | € 25.89 | € 26.30 | € 26.71 | € 27.13 | € 26.29 | € 26.71 |
| Sortare Cernavoda | euro/t | € 38.28 | € 38.46 | € 38.66 | € 38.86 | € 39.07 | € 39.57 | € 40.09 | € 40.61 | € 39.20 | € 39.74 |
| Sortare Corbu | euro/t | € 169.99 | € 170.43 | € 170.90 | € 171.41 | € 171.96 | € 173.88 | € 175.85 | € 177.87 | € 171.61 | € 173.67 |
| Sortare Cumpana | euro/t | € 154.47 | € 155.94 | € 157.46 | € 159.02 | € 160.62 | € 162.96 | € 165.36 | € 167.82 | € 161.36 | € 163.91 |
| Sortare Constanta | euro/t | € 12.85 | € 12.95 | € 13.05 | € 13.16 | € 13.27 | € 13.49 | € 13.71 | € 13.93 | € 13.51 | € 13.74 |
| Sortare Costinesti | euro/t | € 25.40 | € 25.73 | € 26.06 | € 26.40 | € 26.75 | € 27.22 | € 27.71 | € 28.21 | € 27.21 | € 27.72 |

Sursa:  ACB  / Studiul de Fezabilitate

| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortare Cernavoda | euro/t | € 38.28 | € 38.46 | € 38.66 | € 38.86 | € 39.07 | € 39.57 | € 40.09 | € 40.61 | € 39.20 | € 39.74 |
| Sortare Tortoman | euro/t | € 19.31 | € 19.48 | € 19.66 | € 19.85 | € 20.04 | € 20.34 | € 20.66 | € 20.98 | € 20.24 | € 20.57 |
| costuri specifice SS Cernavoda | procent | 49.56% | 49.35% | 49.14% | 48.93% | 48.72% | 48.59% | 48.47% | 48.34% | 48.37% | 48.23% |
| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sortare Corbu | euro/t | € 169.99 | € 170.43 | € 170.90 | € 171.41 | € 171.96 | € 173.88 | € 175.85 | € 177.87 | € 171.61 | € 173.67 |
| Sortare Ovidiu | euro/t | € 25.15 | € 25.33 | € 25.51 | € 25.70 | € 25.89 | € 26.30 | € 26.71 | € 27.13 | € 26.29 | € 26.71 |
| costuri specifice SS Corbu | procent | 85.20% | 85.14% | 85.07% | 85.01% | 84.94% | 84.88% | 84.81% | 84.75% | 84.68% | 84.62% |
| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sortare Cumpana | euro/t | € 154.47 | € 155.94 | € 157.46 | € 159.02 | € 160.62 | € 162.96 | € 165.36 | € 167.82 | € 161.36 | € 163.91 |
| Sortare Ovidiu | euro/t | € 25.15 | € 25.33 | € 25.51 | € 25.70 | € 25.89 | € 26.30 | € 26.71 | € 27.13 | € 26.29 | € 26.71 |
| costuri specifice SS Cumpana | procent | 83.72% | 83.76% | 83.80% | 83.84% | 83.88% | 83.86% | 83.85% | 83.83% | 83.71% | 83.70% |

Sursa:  ACB  / Studiul de Fezabilitate

Dupa  cum  se  poate  observa  comparativ  la  costurile  specifice  de  operare  ale  infrastructurii  implementate  prin  SMID,  costurile  de  operare  specifice  pentru  obiectivele  preluate  prin  SMID  sunt  apreciabile,  procentele  de  supradimensionare  a  costurilor  variază  de  la  48%  la  85%.

Comparatie  cantitati  anuale  estimate  a  fi  preluate  de  obiectivele  SMID

| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortare Ovidiu | t/an | 38,391 | 38,108 | 37,828 | 37,550 | 37,275 | 37,896 | 37,661 | 37,427 | 37,194 | 36,962 |
| Sortare Cernavoda | t/an | 2,594 | 2,627 | 2,660 | 2,694 | 2,728 | 2,742 | 2,757 | 2,772 | 2,925 | 2,940 |
| Sortare Corbu | t/an | 428 | 434 | 440 | 446 | 452 | 455 | 458 | 460 | 486 | 488 |
| Sortare Cumpana | t/an | 471 | 474 | 478 | 481 | 484 | 485 | 487 | 488 | 517 | 518 |

Cantitati  zilnce  estimate  a  fi  preluate  de  obiectivele  SMID

| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortare Ovidiu | t/zi | 126.28 | 125.36 | 124.44 | 123.52 | 122.61 | 124.66 | 123.88 | 123.11 | 122.35 | 121.59 |
| Sortare Cernavoda | t/zi | 8.53 | 8.64 | 8.75 | 8.86 | 8.97 | 9.02 | 9.07 | 9.12 | 9.62 | 9.67 |
| Sortare Corbu | t/zi | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.61 |
| Sortare Cumpana | t/zi | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.70 | 1.70 |

După  cum  se  poate  observa,  cantitățile  zilnice  procesate  pentru  obiectivele  integrate  in  SMID  sunt  sensibil  mai  mici,  decât  cele  considerate  în  obiectivle  implementate  prin  SMID,  cantitățile  mici  procesate  implică  costuri  de  operare  specifice  mari.

Recomandări  de  îmbunătățire  a  SMID

Fluxul  deşeurilor  in  Zona  2  stabilit  prin  SMID:

Deşeurile  reciclabile  sunt  transportate  pentru  sortare  la  statia  de  sortare  de  pe  amplasamentul  depozitului  ecologic  din  Costinesti,  cu  exceptia  deşeurilor  din  comuna  Cumpana.

Alternativa  tehnica.  Propunere.

Propunerea  de  imbunatațire  a  SMID  constă  în

- preluarea  fluxurilor  de  deșeuri  reciclabile  de  la  statia  Corbu  (zona1)  de  catre  SS  Ovidiu  pentru  integrarea  fluxurilor  de  reciclabile  colectate  in  aceste  zone;  transformarea  acestei  statii  de  sortare  in  statie  de  transfer;  avand  in  vedere  cantitatile  zilnice  procesate  1.3-1.6  t/zi  si  amplasarea  acesteia  relativ  aproape  de  SS  Ovidiu  –obiectiv  SMID, alternativa propusa desi fezabila d.p.d.v tehnic nu  este  justificată  din  punct  de  vedere  economic.  O  opțiune  de  reutilizare  parțială  a  facilității  existente  este  transformarea  acesteia  în  locație  dedicată  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări, dupa expirarea perioadei contractuale de sustenabilitate si monitorizare a proiectului PHARE.

- preluarea  fluxurilor  de  deșeuri  reciclabile  de  la  statia  Cumpana  (zona  2)  de  catre  SS  Costinesti/sau  transfer  la  SS  Ovidiu  în  zona  1  pentru  integrarea  fluxurilor  de  reciclabile  colectate  in  aceste  zone;  transformarea  acestei  statii  de  sortare  in  statie  de  transfer;  avand  in  vedere  cantitatile  zilnice  procesate  1.3-1.6  t/zi  si  amplasarea  acesteia  relativ  aproape  de  SS  Costinesti/SS  Ovidiu  –obiectiv  SMID, alternativa propusa desi fezabila d.p.d.v tehnic  nu  este  justificată  din  punct  de  vedere  economic.  O  posibila  reutilizare  parțiala  a  facilității  existente  este  transformarea  acesteia  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări,

- preluarea  fluxurilor  de  deseuri  reciclabile  de  la  statia  Cernavoda  de  catre  SS  Tortoman,  si  utilizarea  doar  ca  statie  de  transfer  (păstrându-se  amenajarile  tehnice  si  utilajele  aferente  zonei  de  statie  de  transfer),  avand  in  vedere  cantitatile  zilnice  procesate  7,9-8,9  t/zi; desi fezabila d.p.d.v tehnic  nu  este  justificată  menținerea  în  funcționare  a  acestei  facilități  din  punct  de  vedere  economic.

Orizontul  de  timp  pentru  aceste  modificări  ale  fluxurilor  de  deșeuri  din  zonele  de  management  1, 2  și  4,  respectiv  transformarea  infrastructurii  existente  în  aceste  zone,  se  propune  a  se  dezvolta  în  perioada  de  după  anul  2021  (an  2016  –  intrare  in  SMID  +  5  ani).

Pentru zona 2 s-a propus o alternativa de realizare a unei statii de transfer la Amzacea /Topraisar (pentru ca locatia acopera bine zona d.p.d.v al distantelor) din care deseurile sa urmeze urmatorul flux:

- Alternativa 1: Statie de transfer viitoare Amzacea /Topraisar (propusa prin prezentul MP) si flux directionat catre SS  privata Costinești  existentă, deservita de depozitul de asemenea privat Costinesti al Iridex Group;

ori catre:

- Alternativa 2: Statie de transfer viitoare Amzacea /Topraisar (propusa prin prezentul MP) si flux directionat catre SS  si TMB Ovidiu  introduse  în  flux  prin  SMID, deservite de depozitul privat existent de la Ovidiu operat de SC Tracon SA.

Insa, in perioada de revizuire si completare a prezentului document s-a obtinut Acordul de mediu nr. 8/09.05.2016 pentru proiectul „Infiintare Centru de management integrat al deseurilor” de catre investitorul privat al depozitului conform din Costinesti – SC Iridex Group Import Export Bucuresti Filiala Costinesti. Proiectul acestuia include realizarea a doua facilitati:

- statia de sortare a fractiei uscate din deseurile municipale cu o capacitate de 50.000 t/an

pentru recuperarea si valorificarea materialelor reciclabile si devierea de la depozitare a respectivelor catitati de deseuri reciclabile

- statia TMB –Tratare Mecano-Biologica cu o capacitate de cca. 70.000 t/an.

In cazul in care investitorul privat va si implementa acest proiect, zona 2 va beneficia de statie TMB, iar in acest caz nu va mai fi nevoie de o rearanjare a fluxului de deseuri al acestei zone catre alte facilitati ale SMID. Aceasta insa va rezulta si din practicarea de catre IRIDEX a unor preturi rezonabile, comparabile cu cele ale CMID Tortoman ori CMID Ovidiu.

Analiza  opțiuni.  Sortare  deșeuri  reciclabile  în  zona  2.

Tabel cu date  despre  generarea  deseurilor reciclabile  in  zona  2:

| Z2 | Deseuri zona 2 Eforie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | An | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Total populatie | locuitori | 83,957 | 83,319 | 82,686 | 82,057 | 81,434 | 80,815 | 80,312 | 79,813 | 79,316 | 78,823 | 78,332 |
| 1.1 | Urban | locuitori | 24,819 | 24,630 | 24,443 | 24,257 | 24,073 | 23,890 | 23,742 | 23,594 | 23,447 | 23,301 | 23,156 |
| 1.2 | Rural | locuitori | 59,138 | 58,689 | 58,243 | 57,800 | 57,361 | 56,925 | 56,571 | 56,219 | 55,869 | 55,522 | 55,176 |
| 2 | Deseuri generate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 3 | Deseuri colectate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 4 | Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | tone | 15773 | 15653 | 15534 | 15416 | 15299 | 15182 | 15458 | 15361 | 15266 | 15171 | 15077 |
| 4.1 | Hartie | tone | 964 | 956 | 949 | 942 | 935 | 927 | 944 | 938 | 933 | 927 | 921 |
| 4.2 | Sticla | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.3 | Plastic | tone | 1146 | 1137 | 1129 | 1120 | 1112 | 1103 | 1123 | 1116 | 1109 | 1102 | 1095 |
| 4.4 | Metal | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.5 | Lemn | tone | 200 | 198 | 197 | 195 | 194 | 192 | 196 | 194 | 193 | 192 | 191 |
| 4.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 3628 | 3600 | 3573 | 3546 | 3519 | 3492 | 3555 | 3533 | 3511 | 3489 | 3468 |
| 5 | Deseuri asimilabile din comert industrie institutii generate/colectate | tone | 6067 | 6021 | 5975 | 5930 | 5885 | 5840 | 5946 | 5909 | 5872 | 5836 | 5800 |
| 5.1 | Hartie | tone | 406 | 403 | 400 | 397 | 394 | 391 | 398 | 395 | 393 | 390 | 388 |
| 5.2 | Sticla | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.3 | Plastic | tone | 462 | 458 | 455 | 451 | 448 | 445 | 453 | 450 | 447 | 444 | 441 |
| 5.4 | Metal | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.5 | Lemn | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 5.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 1,395 | 1,385 | 1,374 | 1,364 | 1,354 | 1,343 | 1,368 | 1,359 | 1,351 | 1,342 | 1,334 |
|  | Total deseuri reciclabile asimilabile colectate selectiv | tone | 1,119 | 1,111 | 1,102 | 1,094 | 1,086 | 1,078 | 1,097 | 1,090 | 1,083 | 1,077 | 1,070 |
| 6 | Total deseuri reciclabile colectate selectiv | tone | 3810 | 3782 | 3753 | 3724 | 3696 | 3668 | 3734 | 3711 | 3688 | 3665 | 3642 |
| 6.1 | Hartie | tone | 1,369 | 1,359 | 1,349 | 1,338 | 1,328 | 1,318 | 1,342 | 1,334 | 1,325 | 1,317 | 1,309 |
| 6.2 | Sticla | tone | 417 | 414 | 410 | 407 | 404 | 401 | 408 | 406 | 403 | 401 | 398 |
| 6.3 | Plastic | tone | 1,608 | 1,596 | 1,583 | 1,571 | 1,560 | 1,548 | 1,576 | 1,566 | 1,556 | 1,546 | 1,537 |
| 6.4 | Metal | tone | 417 | 414 | 410 | 407 | 404 | 401 | 408 | 406 | 403 | 401 | 398 |
| 7 | Total reciclabile | tone | 4,108 | 4,077 | 4,046 | 4,015 | 3,984 | 3,954 | 4,026 | 4,001 | 3,976 | 3,951 | 3,927 |
| 8 | Lemn | tone | 297 | 295 | 293 | 291 | 288 | 286 | 291 | 290 | 288 | 286 | 284 |

Tabelul complet  se poate studia in anexele  de  proiectii deseuri – cantitati pe zone  -  centralizare

Opțiuni  propuse.

Opțiunea 1.

Deșeurile  reciclabile  colectate  pe  raza  zonei  2  ajung  în  stația  de  transfer  Amzacea/Topraisar  după  care  sunt  direcționate  spre  SS  Costinești  existentă.

Opțiunea 2.

Deșeurile  reciclabile  colectate  pe  raza  zonei  2  ajung  în  stația  de  transfer  Amzacea/Topraisar  după  care  sunt  direcționate  spre  SS  Ovidiu  introdusă  în  flux  prin  SMID.

Criterii  economice.  Distanțe  de  transport.

Propunerea  de  amplasare  a  unei  stații  de  transfer  implică  evaluarea  tehnico-economică  a  variantelor.

Tabel  distanțe  între  localități

| Distante ruta (km) | Ovidiu via DN 3 | Ovidiu via DN 38 | Costinesti via DN 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amzacea | 59.1 | 47.7 | 40.3 |
| Topraisar | 52.3 | 40.9 | 32.5 |

Analiza  datelor  din  tabelul  de  mai  sus  arată  faptul  că  distanțele  de  transport  de  la  stația  de  transfer  la  stațiile  de  sortare,  aferente  celor  două  scenarii  nu  produc  o  variație  importantă,  aceste  valori  de  la  32,5km  la  47,7km.  Se  poate  considera  că  valorile  au  variații  nesemnificative,  aplicarea  acest  criteriu  nu  poate  departaja  cele  două  scenarii  pe  baza  distanței  stație  de  transfer  -  stație  de  sortare.

Relativ  la  transportul  refuzului  de  sortare  de  la  SS  către  depozitare  considerăm  că  și  în  acest  caz  nu  se  poate  face  o  departajare  ,  având  în  vedere  faptul  că  ambele  facilități  de  sortare  sunt  amplasate  aproape  de  depozite  conforme.

Cu  referire  la  transporturile  aferente  fluxului  de  produse  ieșite  din  stațiile  de  sortare  (materiale  plastice,  metale  feroase,  metale  neferoase)  analizăm  distanțele  fată  de  localitatea  în  care  majoritatea  clienților  operează  sau  au  sediul  –  și  considerăm  municipul  Constanța  ca  semnificativ.

Tabel  cu  distanțe  SS  –  locații  firme  de  valorificare  reciclabile  –  municipiul  Constanța

| Distante (km) | Constanța |
| --- | --- |
| SS Costinești | 30,6 |
| SS Ovidiu | 15,5 |

Se  observă  că  aplicând  acest  criteriu,  opțiunea  preferată  este  locația  Ovidiu  care  implică  o  distanță  de  transport  net  inferioară  față  de  Costinești  (51%  mai  redusă)  ceea  ce  produce  avantaje  economice  celor  care  preiau  aceste  reciclabile.

Criterii  economice.  Preț/cost  specific  de  sortare.

Tabel  comparativ  de  costuri  specifice

| Obiectiv SMID/existent | Unitate Masura | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortare Costinești | euro/t | € 25.40 | € 25.73 | € 26.06 | € 26.40 | € 26.75 | € 27.22 | € 27.71 | € 28.21 | € 27.21 | € 27.72 |
| Sortare Ovidiu | euro/t | € 25.15 | € 25.33 | € 25.51 | € 25.70 | € 25.89 | € 26.30 | € 26.71 | € 27.13 | € 26.29 | € 26.71 |

Analiza  datelor  din  tabelul  de  mai  sus  arată  faptul  că,  costurile  specifice  (euro/tonă)  aferente  celor  două  scenarii  nu  produc  o  variație  importantă,  aceste  valori  de  la  25,15  euro/tonă  la  27,72  euro/tonă,  se  pot  considera  că  au  variații  nesemnificative  deci  și  acest  criteriu  nu  poate  fi  folosit  în  a  departaja  cele  două  scenarii.

Criterii  tehnice.  Capacitate  de  procesare.

- Statia  de  sortare  Ovidiu,  construită  în  apropierea  depozitului  conform  de  deşeuri  Ovidiu,  amplasată  în  zona  1  de  colectare,  cu  o  capacitate  de  23.000,00  t/an

- Statie  de  sortare  situata  in  zona  tehnologica  a  depozitului  ecologic  de  deseuri  din  Costinesti  capacitate  de  procesare  de  5.000,00  t/an,  amplasată  în  proximitatea  zonei  2  de  colectare  (localitatea  Costinesti  nu  face  parte  din  ADI  Dobrogea).

Analiza  pe  baza  capacităților  tehnice  de  sortare  –  intrare  deșeuri  reciclabile  tone/an  pornește  de  la  premizele  următoare:

- O  stație  de  sortare  cu  capacitate  de  intrare  mare  are  avantajul  că  poate  gestiona  fluxurile  de  reciclabile  în  mod  mai  eficient  comparativ  cu  o  stație  de  sortare  de  capacitate  medie,  chiar  dacă  costurile  specifice  sunt  aproximativ  aceleași;

Analizând  similaritatea  unei  capacități  mare  de  procesare  a  stației  de  sortare  cu  sistemul  de  producție  în  masă,  se  definesc  caracteristici  care  configurează  rezultatele  analizei  către  o  soluție  economică:

  - economiile  se  obțin  din  diverse  componente  ale  sistemului,  cum  ar  fi  reducerea  costurilor  neproductive,

  - fiecare  muncitor  sortator  repetă  aceleași  operații  în  timpul  de  lucru  afectat,  cantitățile  de  produse  reciclabile  fiind  mai  mari  conduce  la  o  productivitate  mai  mareș

  - reducerea  timpilor  de  producție  se  realizează  prin  utilizarea  unei  mecanizări  superioare  implicate  în  acest  proces,  care  reduce  manipulări  excesive,  optimizează  costurile  de  manoperă  ceea  ce  în  final  conduce  la  un  cost  per  produs  (cost  unitar  al  produsului)  scăzut.

- Dat  fiind  faptul  că  colectarea  și  transportul  deșeurilor  reciclabile  sunt  activități  discontinue  dar  care  pot  fi  organizate  astfel  încât  să  eficientizeze  costurile,  o  capacitate  mare  de  procesare  (input)  poate  suporta  mai  ușor  unele  variații  de  încărcare  suplimentară  temporare  în  comparație  cu  o  facilitate  care  are  un  nivel  de  intrare  redus.

Analiza  pe  baza  criteriilor  de  mai  sus  se  poate  sintetiza  în  următorul  tabel:

Sistem  notare  1  –  (nesatisfacator)  la  10  –  (foarte  bine)

| Scenariu / Nota Criteriu | Criteriul distanța transport lung curier (ST-SS) | Criteriul distanța transport refuz sortare (SS-depozit) | Criteriul distanța transport produse -clienți (SS-Client) | Criteriul cost specific de sortare | Criteriul capacitate de procesare | Punctaj Total / Nota scenariu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondere criteriu | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| Scenariul 1 - Sortare Ovidiu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Scenariul 2 - Sortare Costinesti | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 |

Scenariul  recomandat  -  rezultat  al  analizei  multicriteriale  cu  privire  la  a  fluxurile  de  deșeuri  reciclabile  în  zona  de  gestionare  2  este  Opțiunea  1.

- Statie de transfer pentru zona 2 la Amzacea / Topraisar (recomandabil Amzacea ca pozitie centrala in cadrul zonei);

- Directionarea deseurilor reciclabile catre Statia de Sortare Ovidiu.

Alternativa implementarii proiectului „Infiintare Centru de management integrat al deseurilor” de catre investitorul privat al depozitului conform din Costinesti nu poate fi evaluata, intrucat in acest moment nu se cunosc preturile de operare pe care le va practica investitorul privat. Abia dupa ce costurile pe fiecare activitate a Centrului privat vor fi cunoscute se va putea face o analiza de alegere a celei mai fezabile optiuni din  punct de vedere tehnic si mai ales economic. In cazul in care preturile practicate de investitorul privat vor fi comparabile sau mai mici decat cele oferite de SMID la CMID Tortoman ori Ovidiu, alternativa utilizarii CMID privat Costinesti pentru zona 2 ar putea fi fezabila.

In cap 2.7 au fost prezentati operatorii economici autorizaţi în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Se mentioneaza faptul ca in judetul Constanta, dar si in  tara exista o serie intreaga de operatori economici autorizati care asigura colectarea, balotarea, stocarea temporara si transportul la reciclatori atat din tara cat si din strainatate, precum si instalatii de reciclare si valorificare  a deseurilor reciclabile care pot asigura reciclarea si valorificarea deseurilor sortate pe tipuri de materiale.

Exemple  de astfel de operatori din judetul Constanta:

M.R.V SRL – oras Constanta – colectare, balotare, stocarea temporara si transport la recilatori finali (plastic si hartie)

78 Ryu SRL – oras Agigea – reciclator final de mase plastice, metale feroase si neferoase, lemn, textile, etc.

SC MM RECICLYNG SRL – Constanţa, colectare/achiziţii deşeuri - sortare pe tipuri, culori, destinaţie etc. - tocare, spalare, uscare, regranulare cu obţinere de fulgi PET şi granule de PE - fabricare folie LPDE, LLDPE, HDPE - comercializare, livrare, transport,  (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC GREEN LIFE RECYCLING SRL – Ovidiu: - colectare/achizitie deseuri sticla, plastic, hartie- sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie etc - balotare, maruntire – livrare;

SC GREMLIN COMPUTER SRL – Constanţa: - colectare/achiziţie deşeuri reciclabile - sortare pe tipuri, culori, natura, destinaţie, etc. - instalatie macinare plastic - presare-balotare hârtii-cartoane, plastic, Al, fier - valorificare deseuri lemn, recondiţionare paleti, confecţionare panouri cofrag  (toate tipurile de materiale (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC VMB LUX SONOR SRL – Constanţa: colectare/achizitii deseuri - sortare pe tipuri de deseu, culori, destinaţie, compoziţie etc. - debitare, presare-balotare, macinare,dupa caz - recondiţionare paleţi lemn - comercializare, livrare, transport  (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC GCA BUSINESS RECYCLING SRL – Valul lui Traian: colectare/achizitii deseuri reciclabile; - sortare pe tipuri, culori, etc; - comercializare, livrare, transport (F- feroase).

SC TOMINI TRADING SRL – Constanta: - colectare/achizitii deseuri reciclabile; - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, etc, - dezmembrare, debitare, balotare, etc. - comercializare, livrare, (P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

S.C. REMAT COPPER STEEL S.R.L. – Tulcea: colectare/achiziţie deşeuri reciclabile; - sortare pe tipuri, culori, natură, destinaţie etc. - tăiere - comercializare, livrare Al 2-lea punct de lucru – Constanţa, (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

S.C. ROMECO RECICLARE S.R.L. –Lumina: colectare/achiziţie deşeuri - sortare pe tipuri, natura, destinaţie - debitare, presare-balotare, dupa caz - comercializare, livrare, (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

S.C. EUROTRANZIT 2000 S.R.L. – Constanţa: colectare/achiziţie deşeuri - sortare pe tipuri, naturaă, destinaţie - comercializare, livrare, (P-plastic,  F- feroase, N-neferoase).

S.C. WIND FARM SERVICE S.R.L. – Constanţa: colectare/achiziţie deşeuri - sortare pe tipuri, natura, destinaţie - comercializare, livrare  (P-plastic, H- hârtii-cartoane, L – lemn).

S.C. ECOWASTE INDUSTRIES S.R.L. – Constanţa; - colectare/achiziţie deşeuri - sortare pe tipuri, natura, destinaţie - presare-balotare, macinare, dupa caz - comercializare, livrare, transport, (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA – Bucureşti, punct de lucru Fabrica de ciment de la Medgidia, preluare deşeuri de ambalaje nereciclabile - valorificarea prin co-procesare în cuptoarele de clincher pentru ciment (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, L – lemn)

In judete limitrofe:

SC GREENTECH SA – Buzau, colectare/achiziţii deşeuri - sortare pe tipuri de polimeri, culori,destinaţie - macinare, spalare, uscare deşeuri PET, macinare, spalare, uscare, regranulare PE, PP - presare-balotare deşeuri metalice - comercializare, livrare, (P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn),

S.C. ECO GREEN TRADE PLAST S.R.L. – Mărăcineni, jud. Buzau: - colectare/achiziţie deşeuri reciclabile - comercializare, livrare, transport, (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC REPLASTICA HDPE SRL – Buzau: colectare/achiziţii deşeuri reciclabile plastic, hartie, neferoase; - sortare pe tipuri, culori, natură, destinaţie etc; - măcinare, spălare, uscare, extrudare deşeuri de mase plastice ( PE, PP, PET, PVC) - presare-balotare doze aluminiu; - comercializare, livrare

SC GREENDAY PLASTIC SRL – Buzau: - colectare/achizitie deseuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, etc - balotare, - livrare, transport (plastic, hartie, neferoase)

SC VRANCART SA – Adjud, Jud. Vrancea: colectare/achizitie deseuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, etc - utilizarea deseurilor de hârtie la fabricarea de hârtie igienica şi a cartonului ondulat - balotare/compactare /marunţire etc, (dupa caz) pentru celelalte categorii de deseuri; - coincinerarea deşeurilor nereciclabile (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn)

SC DEVALEX SRL – Buzau: colectare/achizitie deseuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie etc - presare-balotare, macinare, dupa caz - spalare-uscare, regranulare mase plastice – comercializare  (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn)

SC REMAT TULCEA SA – Tulcea: colectare/achiziţie deşeuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, compozitie chimica etc. - presare-balotare, tocare, marunţire, dupa caz - comercializare, livrare, transport (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC DEMECO SRL – Bacau: colectare/achizitie deşeuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, etc - presare-balotare, dupa caz - comercializare, livrare, transport (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn).

SC ECO-METAL RECYCLING SRL – Galaţi, colectare/achizitie deşeuri - sortare pe tipuri, culori, natura, destinatie, compozitie chimica, etc - debitare, presare- balotare, dupa caz ; - macinare sticla şi plastic rigid; - recondiţionare paleţi, ladiţe lemn; - comercializare, livrare, transport  (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn)

Lista completa  se gaseste la adresa http://reciclare.minind.ro/LISTA_HG-247.pdf si este updatata la 10.11.2015: Registrul operatorilor economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje sau le incinerează în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie, înscrişi la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului cf. art.18 alin.3 din H.G. 621/2005 completată cu H.G. 247/2011 (S-sticlă, P-plastic, H- hârtii-cartoane, F- feroase, N-neferoase, L – lemn)

Un alt site la care se gasesc informatii referitoare la societati de colectare si reciclare deseuri este:

http://www.colectaredeseuri.com/caut-centru-colectare-deseuri

#### Tratarea mecano-biologica

Cu tot efortul de constientizare al populatiei este dificil sa se implementeze o colectare selectiva  totala. In zonele urbane si in special in aglomerarile din cartierele de blocuri, dar nu numai, deseurile ajung la container ori pubela amestecate, biodegradabil, rezidual, si fractii reciclabile ca hartie&carton, plastic, metal, sticla, etc.

Pentru clarificari in ceea ce priveste tipurile de deseuri incluse in biodegradabil si in rezidual se face trimitere la Anexa 5.3.3.2-1. Exemple de deseuri reziduale si de  deseuri biodegradabile

Tratarea mecano-biologică înseamnă literalmente că deşeurile municipale sunt tratate utilizând opţiuni de tratare mecanică de exemplu mărunţire, sortare, separare şi de tratare biologică.

Tratarea mecano-biologică a luat forma pe care o cunoaştem actualmente în Germania şi Austria, în principal, ca reacţie la cerinţele legislative. Având în vedere criteriul pre-tratării şi în special criteriul de reducere a cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile din Directiva privind depozitarea, TMB devine din ce în ce mai importantă în multe alte ţări UE.

Tratarea mecano-biologică este compusă din mai multe etape constand in diferite procese

mecanice şi biologice, acestea pot fi modificate şi combinate potrivit cerinţelor reglementărilor naţionale şi locale.

Statiile de tratare mecano-biologica TMB au rolul de a separa din fractia umeda colectata in amestec, pe de o parte materialele reciclabile „murdare” (hartie&carton, plastic, metale) care pot fi ulterior valorificate, pe de alta parte deseurile biodegradabile care vor fi tratate prin biostabilizare pentru a micsora cantitatea de deseuri biodegradabile fermentabile ce se elimina prin depozitare.

În general, există 4 tipuri diferite de TMB, toate putând funcţiona fără staţii de sortare manuală pentru materiale reciclabile:

1. Pretratare biologică înainte de eliminare prin depozitare;

2. TMB cu împărţirea deşeurilor municipale, generare de RDF (refuse derived

fuel) cu valoare calorifică ridicată şi o fracţie tratată biologic pentru a fi eliminată prin

depozitare;

3. Producţie maximă de RDF cu separarea metalelor pentru reciclare şi a materialelor inerte pentru a fi eliminate prin depozitare;

4. Pretratare înainte de incinerare.

Pentru componenta de tratare biologică a instalaţiei de TMB poate fi aplicat atât procesul

aerob cât şi cel anaerob, cu scopul de a reduce componenta biodegradabilă din deşeurile municipale solide.

- Tratare mecanica

Situatia actuala

Prin Aplicatia de Finantare a SMID s-au propus 2 statii de TMB simple  (pretratare biologica inainte de eliminarea prin depozitare) prin care fractia nebiodegradabila cu continut de materiale valorificabile/reciclabile, reprezentand cca 25% din capacitatea proiectata de intrare este considerata drept refuz si eliminata la depozit. In acest fel aceasta cantitate importanta de deseuri valorificabile (cca.30.000t de la TMB Ovidiu si 9000t de la TMB Tortoman) ajunge direct pe depozit, fara a putea fi valorificata. Astfel diminuarea cantitatii de deseuri ce ajunge la depozitare este de doar 29% din totalul capacitatii proiectate al fiecarei statii de tratare mecano-biologica.

Recomandări  de  îmbunătățire

Din motivul prezentat mai sus s-a luat in considerare imbunatatirea sistemului prin recomandarea ca, incepand cu anul 2025 in cele 2 statii de TMB sa fie instalate echipamentele necesare pentru up-gradarea statiei TMB la tipul de statie 2 ori chiar 3, pentru generarea de RDF (refused derived fuel  / combustibil derivat din deseuri) si valorificarea acestuia ca si combustibil alternativ in Fabrica de ciment Lafarge de la Medgidia.

Echipamentele necesare pentru up-gradarea statiilor TMB Ovidiu si Tortoman se inscriu in in jurul valorilor urmatoare:

-Presa de balotat RDF – 298000 Euro

-Infoliator pentru balotii de RDF – 195000 Euro

- Compostare  si  biostabilizare  deseuri  umede

Situatia actuala

Deseurile  municipale  colectate  in  zonele  urbane, precum  si  deseurile  verzi  din  gradini,  parcuri, piete,  excluzand  materialele  reciclabile    colectate  separat, , vor  alimenta  statiile  TMB.  .

fractia  reziduala si biodegradabila  colectata  separat  in  zona  urbana  va  fi  tratata  in  statia  TMB  pentru  a  se  produce  PSC  (PSC  -  produs  similar  compostului). Deseurile verzi din piete, parcuri, gradini, etc. vor fi compostate in gramezi separate pentru obtinerea unui compost de calitate care poate fi ulterior valorificat ca pamant de flori, ori compost organic pentru gradini, parcuri.

Procesul  de  compostare  utilizat  în  practica  curentă  este  un  proces  de  aerare  in  celule  modulare  cu  structura  de  beton  armat,  acoperite  cu  folie  semi-permeabila  (membrana  gen  Goretex).  Daca  deseurile  organice  ar fi colectate  selectiv in mod corect (adica deseurile biodegradabile colectate separat de cele reziduale), aceasta solutie ar conduce la posibilitatea    obtinerii  compostului  de  buna  calitate. Avand in vedere ca populatia nu are inca un grad de constientizare care sa permita colectarea diferentiata a deseurilor reziduale de cele biodegradabile, prin tratarea biologica se va obtine doar micsorarea gradului de fermentabilitate al deseurilor ce vor ajunge pe depozit.

Astfel  ca,  cel  putin  la  inceput,  PSC  se  poate  utiliza  ca  si  material  de  acoperire  zilnica in depozit.  Mai  tarziu, odata cu cresterea gradului de colectare selectiva si extinderea si la deseurile reziduale vs biodegradabile  se  asteapta  sa  creasca  calitatea  PSC  si  sa  se  poata  utiliza  ca  material  vandabil  pe  piata.

„Deseurile  verzi”  colectate  din  parcuri,  gradini  si  piete  vor  fi  tratate  in  cadrul  aceleasi  facilitati,  intr -un  compartiment  separat,  pentru  a  produce  compost  de  buna  calitate.

Tratarea  deseurilor  municipale  reziduale  se  realizeaza  prin  infrastructura  existentă  în  județul  Constanța  și  cea  creată  prin  SMID  în  statii  TMB  de  capacitate  mare,  alocate  zonelor  de  management  astfel:

- TMB  Ovidiu  -  pentru  zona  de  gestionare  1  -  Constanta,  capacitate  de  intrare  de  120.000  t/an,  localizata  lângă  facilitatea  de  sortare  de  la  Ovidiu  în  apropierea  depozitului  ecologic;

Parametrii  principali  ai  stației  sunt:

| statia TMB OVIDIU |
| --- |
| Intrare deseuri municipale la tratarea mecanica | 120.000 | t/an |
| Cantitatea de refuz de ciur | 30.000 | t/an |
| Input pentru compostare | 90.000 | t/an |
| Input pt maturare | 58.500 | t/an |
| Cantitate de material biostabilizat | 55.600 | t/an |
| Input de "deseu verde” pentru compostare | 3700 | t/an |
| Reducerea de masa | 2100 | t/an |
| Compost | 1600 | t/an |
| Material biostabilizat+refuz de ciur la depozitare | 85.600 | t/an |
| Operare TMB OVIDIU |
| Nr. Ture/zi | 1 |  |
| Nr de angajati/zi | 27 | salariati |
| Ore/zi | 14 | h |
| Zile/sapt | 5 | zile |

- TMB  Tortoman  -  pentru  zonele  de  gestionare  3,  4,  5,  6,  capacitate  de  intrare  de  35.000  t/an,  localizata  în  CMID  de  la  Tortoman,  pentru  a  obtine  economii  de  scara  din  eliminarea  transporturilor.

| statia TMB TORTOMAN |
| --- |
| Intrare deseuri municipale la tratarea mecanica | 35.000 | t/an |
| Input pentru fermentare | 27.000 | t/an |
| Input pentru maturare | 17.500 | t/an |
| Cantitate material bio stabilizat | 16.500 | t/an |
| Input de „deseu verde” pentru compostare | 950 | t/an |
| Reducerea de masa | 450 | t/an |
| Compost | 400 | t/an |
| Material biostabilizat + refuz de ciur la depozit | 25.500 | t/an |
| Operare TMB TORTOMAN |
| Nr. schimburilor/ zi | 1 |  |
| Nr. Salariatilor/ zi | 15 | salariati |
| Ore/ zi | 7 | h |
| zile/ saptamana | 5 | zile |

Recomandări  de  îmbunătățire  a  SMID

Pentru  zona  de  gestionare  2  fluxul  actual  de  deșeuri  realizează  transferul  deșeurilor  colectate  către  facilitatea  de  depozitare  din  Costinești  –  operator  privat,  acest  sistem  nu  include  facilități  de  tratare deșeuri în exploatare,  pentru  conformare  cu  ținte/legislație  privind  devierea  de  la  depozitare  a  deșeurilor  biodegradabile.

Analiza  comparativa  a  zonelor  1  si  2  privind  cantitățile  colectate  și  respectiv  cantitățile  depozitate  arată  un  dezechilibru  major  în  zona  de  gestionare   2 fata de zona 1,  prin  prisma  conceptului  de  ierarhie  a  gestionării  deșeurilor; astfel  procentul  de  depozitare din zona 2, de  cca  90%,  este prea mare datorita lipsei din cadrul SMID proiectat pentru Aplicatia de Finanatre a unei statii de tratare mecano-biologica in zona 2.  Pe cand in zona 1, datorita proiectarii TMB de la Ovidiu procentul de deseuri ce merg la depozitare este  scăzut, fiind de  64%.

Tabel  comparativ  cantitați  deșeuri  colectate/depozitate conform Studiu de Fezabilitate SMID

| Zone SMID | UM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 Constanta | t/an | 198,663 | 201,356 | 204,080 | 206,834 | 209,620 | 210,618 | 211,621 | 212,629 | 213,739 | 214,753 |
| Depozitare Ovidiu | t/an | 128,174 | 129,894 | 131,634 | 133,394 | 135,173 | 135,789 | 136,407 | 137,028 | 136,303 | 136,923 |
| cantitate depozitata zona 1 | % | 65% | 65% | 65% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Zona 2 Eforie | t/an | 21,431 | 21,533 | 21,636 | 21,739 | 21,842 | 21,840 | 21,838 | 21,837 | 21,943 | 21,940 |
| Depozitare Costinesti | t/an | 19,393 | 19,473 | 19,554 | 19,634 | 19,715 | 19,695 | 19,675 | 19,656 | 19,469 | 19,450 |
| cantitate depozitata zona 2 | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |

| Z2 | Deseuri total zona 2 Eforie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | An | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Total populatie | locuitori | 83,957 | 83,319 | 82,686 | 82,057 | 81,434 | 80,815 | 80,312 | 79,813 | 79,316 | 78,823 | 78,332 |
| 1.1 | Urban | locuitori | 24,819 | 24,630 | 24,443 | 24,257 | 24,073 | 23,890 | 23,742 | 23,594 | 23,447 | 23,301 | 23,156 |
| 1.2 | Rural | locuitori | 59,138 | 58,689 | 58,243 | 57,800 | 57,361 | 56,925 | 56,571 | 56,219 | 55,869 | 55,522 | 55,176 |
| 2 | Deseuri generate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 3 | Deseuri colectate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 13 | Compostare in gospodarii rural | tone | 3146 | 3122 | 3099 | 3075 | 3052 | 3029 | 6167 | 6129 | 6090 | 6053 | 6015 |
| 14 | Biodegradabile - reziduale | tone | 20,667 | 20,510 | 20,354 | 20,199 | 20,046 | 19,893 | 20,254 | 20,128 | 20,003 | 19,879 | 19,755 |
| 14.1 | Biodegradabil menaj din urban/rural | tone | 10,883 | 10,800 | 10,718 | 10,637 | 10,556 | 10,476 | 10,666 | 10,599 | 10,533 | 10,468 | 10,403 |
| 14.2 | Biodegradabil asimilabil din urban/rural | tone | 7,429 | 7,372 | 7,316 | 7,261 | 7,205 | 7,151 | 7,280 | 7,235 | 7,190 | 7,145 | 7,101 |
| 14.3 | Biodegradabil din deseuri din gradini si parcuri | tone | 659 | 654 | 649 | 644 | 639 | 634 | 646 | 642 | 638 | 634 | 630 |
| 14.4 | Biodegradabil din Deseuri din piete | tone | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 154 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 |
| 14.5 | Biodegradabil din Deseuri stradale | tone | 1,536 | 1,524 | 1,512 | 1,501 | 1,490 | 1,478 | 1,505 | 1,496 | 1,486 | 1,477 | 1,468 |
| 0 | Jan-00 | Jan-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Total transfer deseuri din care | tone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | La statia de transfer | tone | 21,595 | 21,431 | 21,268 | 21,107 | 20,946 | 20,787 | 21,164 | 21,032 | 20,902 | 20,772 | 20,642 |
| 15.2 | La depozitare | tone | 18,828 | 18,685 | 18,543 | 18,402 | 18,262 | 18,123 | 18,452 | 18,337 | 18,223 | 18,110 | 13,928 |
| 15.3 | La statia de compostare si TMB | tone | 17,027 | 16,898 | 16,769 | 16,642 | 16,515 | 16,390 | 16,687 | 16,583 | 16,480 | 16,378 | 16,276 |
| 15.4 | La statia de sortare | tone | 4,108 | 4,077 | 4,046 | 4,015 | 3,984 | 3,954 | 4,026 | 4,001 | 3,976 | 3,951 | 3,927 |
| 15.5 | Lemn valorificat | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 15.6 | Compostare in gospodarii (rural) | tone | 3,146 | 3,122 | 3,099 | 3,075 | 3,052 | 3,029 | 6,167 | 6,129 | 6,090 | 6,053 | 6,015 |
| 15.7 | Deseuri voluminoase 1.20% | tone | 325 | 322 | 320 | 318 | 315 | 313 | 318 | 316 | 314 | 313 | 311 |
| 15.8 | Periculoase 0.50% | tone | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 |
| 15.9 | Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 352 | 349 | 347 | 344 | 341 | 339 | 345 | 343 | 341 | 339 | 336 |
| 16 | Compost Verde (produs din TMB) | tone | 363 | 360 | 357 | 355 | 352 | 349 | 356 | 353 | 351 | 349 | 347 |
| 17 | RDF Comb. Derivat (produs din TMB) | tone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,069 |

Propunerea  de  îmbunătățirea  a  sistemului  actual  SMID,  este  de  modificare  a  fluxului  existent  prin  introducerea  unui  flux  nou,  alocat  zonei  2  de  gestionare,  care  să  transfere  deșeurile  colectate  către  o  stație  de  tratare  deșeuri;  orizontul  de  timp  pentru  această  modificare,  respectiv  transformarea/completarea  infrastructurii  existente  se  propune  a  se  dezvolta  în  perioada  de  după  anul  2021  (an  2016  –  intrare  in  SMID  +  5  ani)

Modalitatea  tehnică  de  realizare  a  optimizării  de  mai  sus  poate  fi  definită  prin  următoarele  opțiuni  tehnice  alternative,  opțiuni  care  pot  fi  corelate  cu  fluxul  de  deșeuri/infrastuctura  din  zona  de  management  1  apropiată.

Opțiunea  1

Stație  de  transfer  în  zona  Amzacea/Topraisar  și  direcționarea  fluxului  de  deșeuri  colectate  în  zona  de  gestiune  2  către  TMB  Ovidiu,  fluxul  de  deșeuri  reciclabile  către  Stația  de  Sortare  Ovidiu,  ambele  facilități  locate  în  zona  1  adiacentă

Opțiunea  2

Stație  de  transfer  în  zona  Amzacea/Topraisar  și  flux  către  TMB  Ovidiu  din  zona  1  până  la  anul  2033  (vezi  flux  zona1  –  intrare  in  SMID  municipiul  Constanța),  după  2033  construirea  unei  stații  TMB  în  zona  Amzacea/Topraisar  pentru  preluarea  fluxului  de  deșeuri  alocat  zonei  2  independent  de  zona1  adiacentă.

Opțiunea 3

Construirea  unei  stații  TMB  în  zona  Amzacea/Topraisar  pentru  preluarea  fluxului  de  deșeuri  alocat  zonei  2  independent  de  zona1  adiacentă.

In cazul tratarii mecano-biologice intervine ca si la sortare proiectul privat pentru care Iridex Group a primit Acordul de mediu nr. 8/09/05.2016 pentru Centrul CMID de la Costinesti. Analiza efectuata mai sus in cazul sortarii, este valabila si aici.

Analiza  opțiuni. Flux de deseuri in zona 2.Tratare  deșeuri.

| Z2 | Deseuri total zona 2 Eforie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | An | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Total populatie | locuitori | 83,957 | 83,319 | 82,686 | 82,057 | 81,434 | 80,815 | 80,312 | 79,813 | 79,316 | 78,823 | 78,332 |
| 1.1 | Urban | locuitori | 24,819 | 24,630 | 24,443 | 24,257 | 24,073 | 23,890 | 23,742 | 23,594 | 23,447 | 23,301 | 23,156 |
| 1.2 | Rural | locuitori | 59,138 | 58,689 | 58,243 | 57,800 | 57,361 | 56,925 | 56,571 | 56,219 | 55,869 | 55,522 | 55,176 |
| 2 | Deseuri generate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 3 | Deseuri colectate | tone | 27,075 | 26,870 | 26,665 | 26,463 | 26,262 | 26,062 | 26,534 | 26,369 | 26,205 | 26,042 | 25,880 |
| 4 | Deseuri menajere generate si colectate de la populatie | tone | 15773 | 15653 | 15534 | 15416 | 15299 | 15182 | 15458 | 15361 | 15266 | 15171 | 15077 |
| 4.1 | Hartie | tone | 964 | 956 | 949 | 942 | 935 | 927 | 944 | 938 | 933 | 927 | 921 |
| 4.2 | Sticla | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.3 | Plastic | tone | 1146 | 1137 | 1129 | 1120 | 1112 | 1103 | 1123 | 1116 | 1109 | 1102 | 1095 |
| 4.4 | Metal | tone | 291 | 289 | 286 | 284 | 282 | 280 | 285 | 283 | 281 | 280 | 278 |
| 4.5 | Lemn | tone | 200 | 198 | 197 | 195 | 194 | 192 | 196 | 194 | 193 | 192 | 191 |
| 4.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 3628 | 3600 | 3573 | 3546 | 3519 | 3492 | 3555 | 3533 | 3511 | 3489 | 3468 |
| 5 | Deseuri asimilabile din comert industrie institutii generate/colectate | tone | 6067 | 6021 | 5975 | 5930 | 5885 | 5840 | 5946 | 5909 | 5872 | 5836 | 5800 |
| 5.1 | Hartie | tone | 406 | 403 | 400 | 397 | 394 | 391 | 398 | 395 | 393 | 390 | 388 |
| 5.2 | Sticla | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.3 | Plastic | tone | 462 | 458 | 455 | 451 | 448 | 445 | 453 | 450 | 447 | 444 | 441 |
| 5.4 | Metal | tone | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 |
| 5.5 | Lemn | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 5.6 | Altele (textile, compozite, minerale) | tone | 1,395 | 1,385 | 1,374 | 1,364 | 1,354 | 1,343 | 1,368 | 1,359 | 1,351 | 1,342 | 1,334 |
|  | Total deseuri reciclabile asimilabile colectate selectiv | tone | 1,119 | 1,111 | 1,102 | 1,094 | 1,086 | 1,078 | 1,097 | 1,090 | 1,083 | 1,077 | 1,070 |
|  | Procent de raportare la total deseuri reciclabile colectate selectiv |  | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 6 | Total deseuri reciclabile colectate selectiv | tone | 3810 | 3782 | 3753 | 3724 | 3696 | 3668 | 3734 | 3711 | 3688 | 3665 | 3642 |
| 6.1 | Hartie | tone | 1,369 | 1,359 | 1,349 | 1,338 | 1,328 | 1,318 | 1,342 | 1,334 | 1,325 | 1,317 | 1,309 |
| 6.2 | Sticla | tone | 417 | 414 | 410 | 407 | 404 | 401 | 408 | 406 | 403 | 401 | 398 |
| 6.3 | Plastic | tone | 1,608 | 1,596 | 1,583 | 1,571 | 1,560 | 1,548 | 1,576 | 1,566 | 1,556 | 1,546 | 1,537 |
| 6.4 | Metal | tone | 417 | 414 | 410 | 407 | 404 | 401 | 408 | 406 | 403 | 401 | 398 |
| 7 | Total reciclabile | tone | 4,108 | 4,077 | 4,046 | 4,015 | 3,984 | 3,954 | 4,026 | 4,001 | 3,976 | 3,951 | 3,927 |
| 8 | Lemn | tone | 297 | 295 | 293 | 291 | 288 | 286 | 291 | 290 | 288 | 286 | 284 |
| 8.1 | Valorificare lemn populatie (0%) | tone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Valorificare lemn asimilabil (100%) | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 9 | Deseuri voluminoase 1.20% | tone | 325 | 322 | 320 | 318 | 315 | 313 | 318 | 316 | 314 | 313 | 311 |
| 10 | Periculoase 0.50% | tone | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 |
| 11 | Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 352 | 349 | 347 | 344 | 341 | 339 | 345 | 343 | 341 | 339 | 336 |
| 12 | Generate/Colectate mixt | tone | 4,423 | 4,389 | 4,356 | 4,323 | 4,290 | 4,258 | 4,335 | 4,308 | 4,281 | 4,254 | 4,228 |
| 12.1 | Deseuri din gradini si parcuri (4% urban 1.5%rural) | tone | 732 | 727 | 721 | 716 | 710 | 705 | 718 | 713 | 709 | 704 | 700 |
| 12.2 | Deseuri din piete (1% urban 0.50% rural) | tone | 201 | 199 | 198 | 196 | 195 | 193 | 197 | 195 | 194 | 193 | 192 |
| 12.3 | Deseuri stradale | tone | 3,490 | 3,464 | 3,437 | 3,411 | 3,385 | 3,360 | 3,421 | 3,399 | 3,378 | 3,357 | 3,336 |
| 13 | Compostare in gospodarii rural | tone | 3146 | 3122 | 3099 | 3075 | 3052 | 3029 | 6167 | 6129 | 6090 | 6053 | 6015 |
| 14 | Biodegradabile - reziduale | tone | 20,667 | 20,510 | 20,354 | 20,199 | 20,046 | 19,893 | 20,254 | 20,128 | 20,003 | 19,879 | 19,755 |
| 14.1 | Biodegradabil menaj din urban/rural | tone | 10,883 | 10,800 | 10,718 | 10,637 | 10,556 | 10,476 | 10,666 | 10,599 | 10,533 | 10,468 | 10,403 |
| 14.2 | Biodegradabil asimilabil din urban/rural | tone | 7,429 | 7,372 | 7,316 | 7,261 | 7,205 | 7,151 | 7,280 | 7,235 | 7,190 | 7,145 | 7,101 |
| 14.3 | Biodegradabil din deseuri din gradini si parcuri | tone | 659 | 654 | 649 | 644 | 639 | 634 | 646 | 642 | 638 | 634 | 630 |
| 14.4 | Biodegradabil din Deseuri din piete | tone | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 154 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 |
| 14.5 | Biodegradabil din Deseuri stradale | tone | 1,536 | 1,524 | 1,512 | 1,501 | 1,490 | 1,478 | 1,505 | 1,496 | 1,486 | 1,477 | 1,468 |
| 0 | Jan-00 | Jan-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Total transfer deseuri din care | tone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | La statia de transfer | tone | 21,595 | 21,431 | 21,268 | 21,107 | 20,946 | 20,787 | 21,164 | 21,032 | 20,902 | 20,772 | 20,642 |
| 15.2 | La depozitare | tone | 18,828 | 18,685 | 18,543 | 18,402 | 18,262 | 18,123 | 18,452 | 18,337 | 18,223 | 18,110 | 13,928 |
| 15.3 | La statia de compostare si TMB | tone | 17,027 | 16,898 | 16,769 | 16,642 | 16,515 | 16,390 | 16,687 | 16,583 | 16,480 | 16,378 | 16,276 |
| 15.4 | La statia de sortare | tone | 4,108 | 4,077 | 4,046 | 4,015 | 3,984 | 3,954 | 4,026 | 4,001 | 3,976 | 3,951 | 3,927 |
| 15.5 | Lemn valorificat | tone | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 15.6 | Compostare in gospodarii (rural) | tone | 3,146 | 3,122 | 3,099 | 3,075 | 3,052 | 3,029 | 6,167 | 6,129 | 6,090 | 6,053 | 6,015 |
| 15.7 | Deseuri voluminoase 1.20% | tone | 325 | 322 | 320 | 318 | 315 | 313 | 318 | 316 | 314 | 313 | 311 |
| 15.8 | Periculoase 0.50% | tone | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 |
| 15.9 | Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 352 | 349 | 347 | 344 | 341 | 339 | 345 | 343 | 341 | 339 | 336 |
| 16 | Compost Verde (produs din TMB) | tone | 363 | 360 | 357 | 355 | 352 | 349 | 356 | 353 | 351 | 349 | 347 |
| 17 | RDF Comb. Derivat (produs din TMB) | tone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,069 |

- Deseurile  municipale  colectate  merg  la  TMB  Ovidiu  prin  stația  de  transfer  nou  creată

| CRITERII | OPTIUNEA 1 | OPTIUNEA 2 | OPTIUNEA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere optiune / Nota optiune | ST Amzacea/ Topraisar si flux des. la TMB Ovidiu din 2016 | ST Amzacea/ Topraisar si flux des. la TMB Ovidiu din 2016 pan in 2033, apoi TMB propriu pt Z 2 | TMB propriu pt Z 2 la Amzacea/ Topraisar |
| Nota economica | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
| Nota ecologica | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
| Nota sociala | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| NOTA FINALA | 9.00 | 8.65 | 8.40 |
| 50 % economic 40 % ecologic 10 % social |  |  |  |

Optiunea recomandata,  rezultat  al  analizei  multicriteriale  cu  privire  la  fluxurile  de  deșeuri  reciclabile  în  zona  de  gestionare  2 si tratare deseuri biodegradabile, in tandem cu sortarea deseurilor reciclabile este  Optiunea 1:

- Statie de transfer pentru zona 2 la Amzacea / Topraisar (recomandabil Amzacea ca pozitie centrala in cadrul zonei);

- Directionarea deseurilor reciclabile catre Statia de Sortare Ovidiu.

Deseurile  municipale  colectate in amestec vor fi directionate  la  TMB  Ovidiu  prin  stația  de  transfer  nou  creată prin proiect.

Componentele  SMID  de  tratare  deșeuri  la  nivelul  intregului  județ  sunt  completate  de  compostarea  la  domiciliu  ca  metoda  ecologica  de  gestionare  a  deseurilor  biodegradabile  domestice,  aceasta  permite  reducerea  emisiilor  si  a  costurilor  aferente  transportului,  asigura  controlul  atent  al  aportului  de  materiale  si  creste  gradul  de  constientizare  al  utilizatorilor  in  ceea  ce  priveste  problematica  de  mediu.

Compostarea  individuală  se  poate  face  in  modul  cel  mai  simplu,  fara  costuri  importante,  la  scara  mica,  cu  costuri  de  investitie  minore,  investițiile  pentru  acest  flux  constau  în  achiziționarea  de  recipiente  de  compostare;  în  cadrul  SMID  au  fost  achiziționate  recipiente  de  compostare  pentru  50%  din  numărul  de  gospodării  individuale  evaluate  la  stadiul  de  studiu  de  fezabilitate.

Tabel  cu  achizitii

| Descriere | UM | Nr gospodarii | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compostor individual 280 l | buc | 30507 | € 25.00 | € 762,675.00 |

Îmbunătățirea  activității  SMID  pe  acestă  componentă  se  poate  realiza  prin  opțiunile  tehnice  următoare:

- Achiziționarea  de  recipiente  de  compostare  individuală  astfel  încât  să se  realizeze  o  acoperire  de  100%  a  gospodăriilor  individuale  –  completarea  dotărilor  SMID  prin  achiziții  în  perioada  de  timp  când  se  va  face  înlocuirea  celor  furnizate  prin  SMID  anul  2021  (an  2016  –  intrare  in  SMID  +  5  ani)

- Pentru  partea  de  gospodării  individuale  care  nu  beneficiază  de  compostoare  individuale  –dotările  SMID  (50%din  total  estimat),  să  se  realizeze  cursuri  de  instruire/publicitate  pentru  conștientizarea  necesității  și  realizarea  practică  a  activității  de  compostare  în  gospodărie  cu  mijloace  proprii  la  nivel  de  familie.

Analiza  de  opțiuni

Compostare individuală la nivel de gospodărie

Opțiunea 1

Investitii  pentru  achiziționarea  compostoarelor  individuale  de  capacitate  280  l  pentru  restul  de  50%  gospodării  mediu  rural:

| Descriere | UM | Nr gospodarii | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compostor individual 280 l | buc | 30507 | € 25.00 | € 762,675.00 |

Opțiunea 2

Compostare DIY (Do It Yourself) – cu mijloace proprii

Costurile  per  familie  pentru  realizarea  cu  mijloace  proprii  a unor unități/zone de compostare in  cadrul  proprietăților/gospodăriilor  din  mediu  rural, sunt considerate a fi minime, datorită faptului că se pot realiza cu materiale/unelte curente în gospodărie.

Pentru a constientiza persoanele din mediul rural cu privire la beneficiile compostarii individuale cu mijloace proprii, ieftine si la indemana oricarei gospodarii se poate lua in calcul o serie de seminarii si workshop-uri practice care sa fie finantate din bugetul ADI Dobrogea ori cel al Consiliului Judetean, pe baza unei Curricule efectuata de specialisti in domeniu. Ca și nivel de cost pentru aceste seminarii/aplicații practice, se poate situa mult sub valoarea investițiilor propuse în cadrul opțiunii 1.

Recomandarea Consultantului, cu privire la opțiunea de compostare individuală este opțiunea 2

Avand in vedere faptul ca solutiile de imbunatatire  recomandate vor fi implementate dupa cei 5 ani de derulare a Contractului de Finantare, este recomandabil ca orice alternativa de imbunatatire sa se bazeze pe datele de cantitati de deseuri reale gestionate in cadrul SMID pe cel putin 3 ani din cei 5, si pe studii de fezabilitate care vor fi efectuate ulterior.

Astfel, in perioada de implementare a SMID,  CJ si ADI vor  avea in vedere realizarea unui „Studiu privind analiza structurii deseurilor in general, a structurii fractiei uscate reciclabile pentru evaluarea eficientei colectarii separate a deseurilor  reciclabile si a structurii fractiei umede, cu accent pe fractia biodegradabila (acolo unde aceeasta se colecteaza separat)”.  Responsabilitatea realizarii acestui studiu revine CJ Constanta si ADI Dobrogea.

Acest studiu ce fa fi efectuat la nivelul intregului judet, pe baza datelor colectate de la nivel de fiecare localilate si facilitate  de  tratare in parte va sta ulterior la baza  Studiilor de fezabilitate pentru alegerea celei mai bune alternative, ajustata conform datelor reale obtinute ca urmare a implementarii SMID si a functionarii intregului ansamblu de facilitati de colectare/transfer/sortare/tratare mecano-biologica si eliminare  la nivelul judetului, indifferent ca aceste facilitati apartin CJ Constanta ori unor investitori privati.

### 5.3.4. Depozitarea  deseurilor

In  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al  deşeurilor,  depozitarea  deşeurilor  este  etapa  finala.  In  prezent,  in  judetul  Constanta  exista  3  depozite  ecologice  de  deşeuri  în  județ  pentru  zonele  de  management  1, 2 si respectiv pentru zona non-ADI (Mangalia),  care  se  estimează  că  își  ating  capacitatea  limită  in  2028-2040; este vorba de depozitul de la Ovidiu, depozit privat al SC Tracon SRL, depozitul privat de la Costinesti al SC Iridex Group SRL si depozitul de la Albesti care deserveste Mangalia si imprejurimile

Prin implementarea SMID s-a prevazut realizarea unui depozit conform la

un  depozit  conform  investiție  SMID  -  Tortoman, -in cadrul CMID Tortoman care mai cuprinde si o statie de sortare si una de tratare mecano-biologica (TMB)   pentru  preluarea  fluxurilor  de  deseuri  din  vestul  si  centrul  judetului..

Depozitul  ecologic  de la Albesti  operat de ECO GOLD INVEST S.A. nu  este  parte  in  ADI  Dobrogea.

Detalii referitoare la capacitatile proiectate si cele ocupate ale acestor 3 depozite conforme au fost prezentate in cap 2.7.

Aici se va face o referinta doar la alternativa  tehnico-economică  privind  o  viitoare  extindere  a  capacității depozitului de la Costinesti care are  doar  un  caracter  teoretic  de  studiu, intrucat la data realizarii reviziei Master Planului nu  exista date certe asupra realizarii ori nerealizarii acestei extinderi.

In plus, dată  fiind  propunerea Consultantului de  îmbunătățire  a  SMID  pentru  zona  2  cu  inființarea  unei  stații  de  transfer  pentru  devierea  fluxului  de  deșeuri  către  TMB  Ovidiu,  pentru  fluxul  de  refuz  deșeuri  din  TMB  aferent  cantităților  provenite  din  această  zonă,  este  mult  mai  avantajos d.p.d.v economic ca eliminarea  prin  depozitare sa fie realizata la depozitul de la  Ovidiu.

Depozitul  conform  de  deseuri  pentru  zona  centrala  si  de  vest  a  judetului  Constanta propus ca investitie in  cadrul SMID la CMID Tortoman deservește  populatia  din urmatoarele zonele  de  colectare  :  Zona  3  -  Deleni,  Zona  4  -  Cernavoda,  Zona  5  -  Harsova  si  Zona  6  -  Medgidia. Acesta a fost,  prevazut  atat  in  Planul  Regional  de  Gestiune  a  Deseurilor  -  Regiunea  2  Sud-Est,  cat  si  in  Planul  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor  -  Judetul  Constanta  si este in curs de construitre  prin  SMID.

Tabel:  Depozit  ecologic  de  deseuri  realizat  prin  proiectul  SMID  in  judetul  Constanta

| Amplasament | Zone deservite | Capacitate totala (tone) | Capacitate totala (m3) | Durata de viata estimata (ani) | Valoare (mii euro, fara TVA) pretur curente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tortoman | Zonele 3-6 | 970,000 | 850,000 | 27 | 5,640.679 |

Tabel : Zonele arondate depozitului Tortoman: 3 - Deleni, 4 - Cernavoda, 5 - Harsova, 6 - Medgidia, localitati  arondate ( extras din proiecție populație – centralizator)

| ZONE / MEDIU DE REZIDENŢĂ / Nr. Persoane | 2016 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZONA 3 | 33,772 | 32,757 | 31,751 |
| URBAN | 5,777 | 5,603 | 5,431 |
| RURAL | 27,996 | 27,154 | 26,320 |
| ZONA 4 | 26,981 | 26,170 | 25,367 |
| URBAN | 19,378 | 18,795 | 18,218 |
| RURAL | 7,604 | 7,375 | 7,149 |
| ZONA 5 | 29,433 | 28,548 | 27,671 |
| URBAN | 11,250 | 10,912 | 10,577 |
| RURAL | 18,183 | 17,636 | 17,095 |
| ZONA 6 | 78,893 | 76,522 | 74,171 |
| URBAN | 46,054 | 44,670 | 43,298 |
| RURAL | 32,839 | 31,852 | 30,873 |

In  cadrul  depozitului  Tortoman  vor  putea  fi  depozitate  deseurile  menajere  si  asimilabile,  deseurile  din  piete,  din  parcuri  si  gradini  si  cele  stradale.

In  tabelul  urmator  sunt  prezentate  cantitatile  anuale  de  deseuri  ce  vor  fi  depozitate  in  depozitul  de  la  Tortoman,  pe  fractii,  avand  in  vedere  faptul  ca  deseurile  reciclabile  vor  fi  sortate  in  statiile  de  sortare  de  la  Tortoman  si  Cernavoda,  la  depozit  ajungand  doar  refuzul  de  sortare,  iar  deseurile  biodegradabile  colectate  in  pubela  de  rezidual  vor  fi  tratate  in  cadrul  statiei  TMB  de  pe  amplasamentul CMID Tortoman.

Tabel  :  Cantitati  anuale  depozitate  in  depozitul  Tortoman,  judeţul  Constanta

| Deseuri depozitate | Cantitatea anuala de deseuri depozitate (tone/an) |
| --- | --- |
| Total, din care: | 35,000 |
| Refuz de sortare reciclabile | 4,700 |

## OPTIUNI  EVALUATE

### 5.4.1. OPTIUNI  TEHNICE  ALTERNATIVE.  PREVENIREA  GENERARII  DESEURILOR

Introducere.Strategii  privind  prevenirea  si  reciclarea  deseurilor

Cadrul  legislativ  si  programele  actuale  europene  stabilesc  ca  obiectiv  major  transformarea  Uniunii  Europene  într-o  societate  care  reciclează,  urmărind  evitarea  generării  de  deșeuri  și  utilizând  deșeurile  ca  şi  resursă.

Principalele  acţiuni  care  propuse  în  cadrul  strategiilor  legate  de  acest  subiect  sunt:

- promovarea  mai  ambiţioasa  a  unor  politici  de  prevenire  a  deşeurilor

- indreptarea  societății  europeane  către  un  sistem  de  reciclare  avansată;

- utilizarea  "analizei  ciclului  de  viaţă"  ca  instrument  în  realizarea  politicii  din  domeniul  gestionării  deşeurilor;

- îmbunătăţirea  bazei  de  cunoştinţe  la  nivelul  tuturor  celor  care  au  responsabilităţi;

- îmbunătăţirea  cadrului  legal  general,  prin  simplificarea  şi  modernizarea  legislaţiei  existente.

- dezvoltarea  unor  standarde  de  referinţă  comune  pentru  reciclare  –  standarde  minime  la  nivelul  UE  pentru  activităţile  de  reciclare  şi  materialele  reciclate

Programele  actuale  de  actiune  ale  Comunității  Europene,  în  ceea  ce  priveşte  deşeurile,  propun  acţiuni  ca:

- prevederi  de  reducere  a  volumelor  de  deşeuri  generate  prin  programe  de  prevenire  a  deşeurilor  şi  de  reducere  a  deşeurilor  eliminate  definitiv;

- încurajarea  reutilizării  deşeurilor  şi  accentuarea  procesului  de  reciclare  ca  parte  a  valorificării  deşeurilor;

- încurajarea  tratării  deşeurilor  cât  mai  aproape  de  sursa  de  producere

SNGD  propune  cadrul  de  masuri  care  sa  asigure  trecerea  de  la  modelul  actual  de  dezvoltare  bazat  pe  productie  si  consum  la  un  model  bazat  pe  prevenirea  generarii  deseurilor  si  utilizarea  materiilor  prime  din  industria  de  valorificare,  asigurand  astfel  prezervarea  resurselor  naturale  nationale,  creand  premisele  reconcilierii  imperativelor  economice  si  “de  mediu”.

In  acest  sens  se  propune  o  prioritizarea  a  eforturilor  in  gestionarea  deseurilor  in  conformitate  cu  ierarhia  gestionării  deseurilor,  ierarhie  prezentată  de  la  opțiunea  cu  prioritate  cea  mai  mică  la  opțiunea  cu  prioritate  cea  mai  mare:

- Eliminare;

- Alte  operațiuni  de  valorificare  decât  reciclarea;

- Reciclarea;

- Pregătire  pentru  reutilizare;

- Prevenirea  generării  deșeurilor.

Categoria  cu  cel  mai  redus  impact  asupra  mediului,  și  anume  prevenirea  generării  deșeurilor,  este  considerată  o  prioritate  maximă,  urmată  în  ordinea  importanței  acordate,  de  pregătirea  de  reutilizare,  valorificarea  și  cea  din  urmă  ca  importanță  –  eliminarea  care  în  mod  curent  se  face  prin  depozitare.

In  scopul  realizării  acțiunilor  descrise,  analizăm  câteva  dintre  provocările  actuale  care  trebuie  depășite  în  susținerea  conceptului  definit.

- Reducerea  impactului  asupra  mediului  pe  parcursul  întregului  ciclu  de  viață  al  unui  produs

- Criteriul  End  of  Waste  -  Stabilirea  la  nivel  comunitar  a  criteriilor  de  determinare  a  condițiilor  în  care  anumite  tipuri  de  deșeuri  nu  mai  constituie  deșeuri  în  temeiul  Directivei  2008/98/CE,  ci  pot  fii  considerate  materii  secundare/materiale

- Tranziția  către  o  economie  verde,  care  este  definită  de  caracteristicile:

  - Cererea  de  bunuri  și  servicii  care  reduc  daunele/impactul  asupra  mediului

  - Transformarea  sectoarelor  de  afaceri  pentru  dezvoltarea  alternativelor  ecologice  ale  produselor/serviciilor  actuale

  - Reducerea  cererii  de  produse  cu  impact  asupra  mediului,  din  anumite  sectoare  de  activitate

- Consumul  inteligent  de  resurse,  materii  prime,  energie

- Utilizarea  eficientă  a  resurselor  disponibile  prin  acțiuni  ca:

  - Proiectarea  ecologică  –  ecodesign-  prin  care  se  urmareste  reducerea  impactului  de  mediu/producere  deseuri  incapnd  cu  procesu  de  fabricație  și  pe  toata  durata  utilizării  produsului/serviciului

  - Implementarea  celor  mai  bune  practici  si  a  celor  mai  bune  tehnologii  în  domeniul  achizițiilor

  - Prevenirea  generării  de  deșeuri  în  urma  proceselor  tehnologice  consumatoare  de  resurse

  - Evitarea  depozitării  deșeurilor  rezultate  din  procese  tehnologice

  - Schimbarea  statutului  anumitor  categorii  de  deșeuri,  de  exemplu  deseurile  din  constructii  si  demolari  care  pot  fi  reciclate,  prin  acesta  actiune  deseurile  devin  materii  prime,

  - Adoptarea  unui  comportament  responsabil  față  de  problematica  mediului  și  mărirea  gradului  de  conștientizare  publică  a  acestei  problematici

  - Folosirea  resurselor  financiare  obtinute  din  materiile  prime  secundare  în  scopul  eficientizării  gestionării  deșeurilor

  - Limitarea  daunelor  produse  asupra  mediului,  controlul  risipei  resurselor  naturale  –  apa,  materii  prime  ca  agregate  naturale,  lemn

- Reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  sera  (GES),  în  special  metanul  (CH4)  produs  de  către  depozitele  de  deșeuri  dar  și  a  emisiilor  de  dioxid  de  carbon  (CO2);  conceptul  de  amprenta  de  carbon  cuantifica  totalitatea  emisiilor  GES,  cauzate  direct  sau  indirect  de  un  individ,  organizație,  eveniment  sau  produs  prin  măsurarea  totală  a  emisiilor  de  dioxid  de  carbon  (CO2)  și  metan  prin  calculul  de  dioxid  de  carbon  (CO2)  echivalent  folosind  relevanța  unui  potențial  de  100  ani  încălzire  globală  Global  Warming  Potential  (GWP100)

| Masuri de utilizare eficienta a resurselor | Emisii asociate de GES kg CO2 echivalent/tona deseu |
| --- | --- |
| Tratarea deseurilor periculoase | 875 |

O  exemplificare  comparativa  a  metodelor  asociate  gestionării  deșeurilor  prin  care  se  reduce  amprenta  de  carbon:

| Masuri de utilizare eficienta a resurselor | Emisii asociate de GES kg CO2 echivalent/tona deseu |
| --- | --- |
| Valorificarea cu recuperare de energie a deseurilor organice | 90 |
| Valorificarea cu recuperare de energie a hartiei/cartonului | 700 |
| Valorificarea cu recuperare de energie a materialelor plastice | 1290 |
| Reciclare hartie/carton | 680 |
| Reciclare sticla | 1720 |
| Reciclare metal | 4110 |
| Compostare biodeseuri | 80 |
| Compostare (digestie) anaeroba biodeseuri | 180 |

Apare  ca  necesitate  pentru  imbunatatirea  serviciilor  catre  populatie  si  sectorul  de  afaceri,  propuneri  de:

- Susținerea  inițiativelor  care  responsabilizează  populația  pentru  a  reduce,  a  reutiliza,  a  recicla,a  valorifica  (conceptul  Reduce,  Reuse,  Recycle,  Refuse);

- Colaborare  cu  autoritățile  locale  în  scopul  creșterii  eficienței,  creșterea  calității  deșeurilor  colectate,  îmbunătățirea  sistemelor  de  colectare  separată  și  tratare  a  deșeurilor;

- Încurajare  a  investițiilor  in  proiecte  verzi

Strategii  de  indeplinire  a  obiectivelor.  Indicatori

| OBIECTIV | MIJLOACE | INDICATORI |
| --- | --- | --- |
| Sprijinirea activitatilor de cercetare/dezvoltare in domeniul gestionarii deseurilor | Identificarea domeniilor de interventie. Atragerea surselor de finantare a activitatilor de cercetare/dezvoltare in domeniul deseurilor | Numar domenii identificate Numar proiecte finantate |
| Cresterea eficientei utilizarii resurselor | Promovarea ecoinovarii. Aplicarea responsabilitatii extinse a producatorilor | Numar de proiecte privind eco-inovarea. Numar de proiecte care utilizeaza materii prime din activitatea de valorificare a deseurilor Numarul operatorilor economici care utilizeaza deseurile ca resursa/sursa de materii prime Cresterea procentului de materiale reciclate din totalul deseurilor colectate. Cresterea procentuala de materiale valorificate din totalul deseurilor colectate |
| Gestionarea durabila a deseurilor | Aplicarea ierarhiei deseurilor in functie de ordinea prioritatilor - incurajarea actiunilor de prevenire a generarii si gestionarea eficienta a deseurilor prin pregatirea pentru reutilizare, reciclare, valorificare energetica. Abordarea sistemului de analiza a ciclului de viata pentru produse servicii. | Numarul de planuri/proiecte de gestionare deseuri Cantitatea de deseuri generate/locuitor. Numarul retelelor dedicate reutilizarii. Cantitatea de deseuri valorificate. Cantitatea de deseuri compostate. Cantitatea de deseuri valorificate prin incinerare cu recuperare de energie. Numarul de initiative de analiza a ciclului de viata pentru produse servicii |

### 5.4.2. GESTIONAREA  FLUXURILOR  DE  DESEURI  SPECIALE

Fluxurile  speciale  de  deșeuri  cuprinse  în  SMID  sunt:

- Deseurile de ambalaje;

- Deșeurile  voluminoase;

- Deșeurile periculoase din deseurile menajere;

- Deseurile de anvelope si deseurile de vehicule scoase din uz

- Deșeurile  din  echipamene  electrice  și  electronice  (DEEE),

- deșeurile  rezultate  din  construcții  și  demolări,

- deșeurile  din  excavarea  solurilor  contaminate  și  nămoluri  de  la  stațiile  de  epurare.

Deseurile  periculoase  menajere,  deseuri  voluminoase  si  DEEE-urile  sunt  colectate  prin  asigurarea  unor  autospeciale,  dezvoltarea  unor  amenajari  ale  infrastructurii  create  prin  SMID  pentru  asigurarea  unei  centralizari  a  acestor  tipuri  de  deseuri

#### Deșeurile de ambalaje

Prevenirea generarii deseurilor subiect tratat  mai sus va implica  micsorarea cantitatii de deseuri de ambalaje in corelare cu cerintele legislative cu privire la responsabilitatea producatorului de a reduce producerea de deseuri si obligativitatea de a le colecta/recicla/valorifica. In plus, in viitor vor fi aplicate prevederile din Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor revizuita si adoptata prin HG 870/2013, care se concentraza pe conceptul de „ciclu de viata al produsului”, tocmai in viziunea de a avea in vedere ce se intampla cu produsul la finalul ciclului de viata al acestuia din perspectiva faptului ca va deveni deseu. Oricum, trebuie mentionat faptul ca in decurs de 15 ani se pot observa cu usurinta strategiile producatorilor de ambalaje si a celor de produse ambalate de a micsora cantitatea de material/ambalaj. A se vedea in acest sens diferentele notabile de greutate ale PET-urile in care se comercializau apa si bauturile racoritoare in 2000 si cele mult mai usoare in care se comercializeaza acelasi produse astazi. Cantitatea de material a dopurilor de plastic, de exemplu aproape ca a ajuns la jumatate, la unii dintre producatori.

#### Deșeurile voluminoase

Deșeurile voluminoase sunt deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului.

colectate  prin  asigurarea  unor  autospeciale si dezvoltarea  unor  amenajari  ale  infrastructurii  create  prin  SMID  pentru  asigurarea  unei  centralizari  a  acestor  tipuri  de  deseuri.

Deșeurile  voluminoase  se  colectează  separat  și  sunt  transportate  la  stația  de  sortare  zonală.  Deseurile  voluminoase  se  colectează  prin  campanii  regulate  din  ușă  în  ușă,  organizate  de  operatorii  de  salubritate  cu  sprijinul  UAT;  stocarea  temporara  a  acestora  se  face  în  facilitațile  zonale  -  statii  de  sortare.

#### Deșeurile periculoase din deseurile menajere

Deșeurile periculoase din deseurile menajere sunt acele deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa nr. 4 la Legea 211/2011 republicata in 2014 privind regimul deseurilor. In categoria deseurilor periculoase intra acele deseuri care au potential exploziv, oxidant, inflamabil, precum si deseurile ale caror caracteristici de pericol "toxic" (si "foarte toxic"), "nociv", "coroziv", "iritant", "cancerigen", "toxic pentru reproducere", "mutagen" si "ecotoxic" se bazeaza pe criteriile formulate in anexa nr. 1 la HG nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Deşeurile  periculoase  continute  in  deseurile  menajere  se  colectează  periodic  prin  campanii  organizate,  cu  ajutorul  echipamentelor  mobile  (haz-mobile  conforme  cu  prevederile  legale  specifice).  Infiinţarea  punctelor  de  colectare  fixe  si  programul  de  colectare  sunt  stabilite  de  catre  delegatul  de  salubritate  cu  aprobarea  autoritatilor  locale  iar  publicul  va  fi  informat  cu  privire  la  schema  de  colectare  a  deşeurilor  periculoase.

Vehiculele  de  colectare  a  deseurilor  periculoase  din  deseurile  menajere  -  2  vehicule:

1  vehicul,  pentru  zonele  1-3,  si  un  vehicul  pentru  zonele  4-6  -  preluate  din  cadrul  CMID  Tortoman.

Responsabilitatea detinerii ori inchirierii vehiculelor speciale (haz-mobile) pentru colectarea deseurilor periculoase va reveni operatorilor de salubritate zonali.

Haz-Mobile  este  un  vehicul  echipat  cu  diferite  functii  de  securitate,  precum  protectie  impotriva  exploziilor  si  incendiilor  si  este  deservit  de  personal  de  specialitate  pentru  monitorizare  si  verificarea  deseurilor  periculoase  si  in  stocarea  lor  in  diferite  compartimente  si  containere  ale  vehiculelor.

Dupa  finalizarea  unei  opriri,  compartimentele  si  containerele  sunt  inchise  si  blocate.  La  finalul  zilei, deseurile  sunt  descarcate  la  un  depozit  temporar.

Deseurile  periculoase  sunt  depozitate  temporar  în  containere  speciale  la  staţiile  de  transfer,  stațiile  de  sortare  zonale.  Furnizarea  acestor  containere  va  fi  responsabilitatea  operatorilor  statiilor  de  transfer si a celor de sortare.

Eliminarea  finală  a  acestor  deseuri  se va  face  in  incineratorul  Eco  Fire  din  Ovidiu,  sau  in  societatea  Lafarge  Ciment  (prin co-incinerare).

#### Deșeurile de anvelope si deseurile de vehicule scoase din uz

Operatorul  de  salubritate are obligatia de a  colecta  anvelopele  uzate  abandonate  pe  domeniul  public,  inclusiv  cele  de  la  punctele  de  colectare  a  deseurilor  municipale  si de a le  preda  persoanelor  juridice  care  desfasoara  activitatea  de  colectare  a  anvelopelor  uzate  sau  celor  care  preiau  responsabilitatea  gestionarii  anvelopelor  uzate  de  la  persoanele  juridice  care  introduc  pe  piata  anvelope  noi  si/sau  anvelope  uzate  destinate  reutilizarii,  daca  acesta  nu  este  autorizat  pentru  aceasta  activitate  in  conditiile  legii.

#### Deșeurile  de  echipamente  electrice  și  electronice  (DEEE)

DEEE-urile  vor  fi  aduse  la  punctele  de  colectare  de  către  cetățeni  și  producători  (containerele  pentru  DEEE  vor  fi  furnizate  de  importatori/  producători;  transferul  acestora  se  va  face  către  stațiile  de  tratare  pentru  fluxurile  speciale  de  deseuri  DEEE.

DEEE-urile  sunt  în  principal  un  amestec  de  metale,  materiale  plastice,  sticlă  sau  alte  materiale  şi  substanţe.  Cele  mai  multe  pot  fi  dezmembrate  şi  reciclate  fără  a  crea  probleme  de  mediu  deosebite.  Doar  anumite  bucăţi  sau  piese  din  alte  materiale  pot  fi  periculoase.  Pot  apărea  serioase  probleme  de  mediu  şi  de  protecţia  muncii  atât  pe  perioada  folosirii  produsului  de  către  consumatori  cât  și  în  procesul  de  dezmembrare.

De  aceea,  Directiva  UE  şi  legislaţia  românească  prevăd  ca  cel  puţin  următoarele  substanţe,  preparate  şi  componente  să  fie  îndepărtate  din  orice  DEEE  colectat:

- condensatoarele  care  conţin  policlorobifenil  PCB;

- componentele  care  conţin  mercur,  precum  întrerupătoarele  sau  lămpile  cu  retroiluminare;

- baterii;

- plăcile  de  circuit  imprimat  ale  telefoanelor  mobile,  în  general,  şi  alte  dispozitive,  dacă  suprafaţa  plăcii  de  circuit  imprimat  este  mai  mare  de  10  cm2;

- cartuşele  de  toner,  lichid  sau  sub  formă  de  pastă,  precum  şi  tonerele  de  culoare;

- materialele  plastice  care  conţin  materiale  bromurate  nepropagatoare  de  flacără;

- deşeurile  de  azbest  şi  componentele  care  conţin  azbest  (ex.  Boilere  şi  sisteme  de  încălzire);

- tuburile  catodice;

- clorofluorocarburile  (CFC),  hidroclorofluorocarburile  (HCFC)  sau  hidrofluorocarburile  (HFC),  hidrocarburile  (HC);

- lămpile  cu  descărcare  în  gaze;

- ecranele  cu  cristale  lichide  (împreună  cu  carcasa  lor,  dacă  este  cazul)  cu  o  suprafaţă  mai  mare  de  100  cm2  şi  toate  ecranele  retroiluminate  cu  lămpi  de  gaz  cu  descărcare;

- cablurile  electrice  externe;

- componente  conţinând  fibre  ceramice  refractare;

- componente  conţinând  substanţe  radioactive  (ex.  detectoare  de  fum);

- condensatorii  electrolitici  care  conţin  substanţe  periculoase  (înălţime  >  25  mm,  diametru  >  25  mm  sau  volum  similar  în  mod  proporţional).

Majoritatea  substanţelor  şi  componentelor  listate  mai  sus  sunt  deşeuri  periculoase  şi  trebuie  tratate  ca  atare  după  colectarea  selectivă  şi  înainte  de  dezmembrare.  Trebuie  aplicate  legislaţia  referitoare  la  deşeurile  periculoase  şi  legislaţia  referitoare  la  protecţia  muncii  şi  a  sănătăţii.  Într-un  proces  normal  de  dezmembrare,  acestea  crează  cerinţe  speciale  referitoare  la  manipulare  şi  depozitare.

În  timpul  dezmembrării,  componentele  periculoase  trebuie  să  fie  îndepărtate  şi  depozitate  conform  cerinţelor  legislaţiei  referitoare  la  deşeurile  periculoase.

Dezmembrarea  trebuie  să  se  producă  doar  în  instalaţii  autorizate  şi,  pentru  că  multe  produse  DEEE  conţin  substanţe  periculoase,  acestea  trebuie  autorizate  conform  legislaţiei  referitoare  la  deşeurile  periculoase.

Monitorizarea,  dezmembrarea  şi  depozitarea  substanţelor,  preparatelor  şi  componentelor  (fie  acestea  deşeuri  periculoase,  fluide  sau  cele  menţionate)  ce  au  fost  îndepărtate  trebuie  neapărat  să  „dovedească”  o  tratare  sigură  din  punct  de  vedere  al  protecţiei  mediului.

Procesarea  finală  după  îndepărtarea  substanţelor  periculoase,  reciclarea  şi/sau  depozitarea  acestor  substanţe,  preparate  şi  componente  trebuie  să  nu  aibe  efecte  negative  asupra  mediului.

Următoarele  substanţe,  preparate  şi  componente  şi  toate  fluidele  trebuie  îndepărtate  ca  o  primă  fază  a  procesului  de  tratare,  într-un  singur  flux  de  produse.

- Condensatorii  care  conţin  PCB/PCT    şi  alte  componente  care  conţin,  PCB/PCT;

- Lămpile  cu  retroiluminare  din  ecranele  cu  cristale  lichide  care  conţin  mercur.  Dacă  nu  este  posibil  să  se  îndepărteze  manual  lămpile  cu  retroiluminare,  trebuie  îndepărtat  întreg  ecranul  ;

- Alte  componente  care  conţin    mercur  precum  întrerupătoarele,  contactele,  terrmometrele,  termostatele  şi  releele;

- Baterii  externe  (bateriile  care  pot  fi  îndepărtate  înainte  de  tratare  fără  un  echipament  special),  şi  bateriile  interne  periculoase,  excluzând  bateriile  montate  prin  lipire  pe  plăci  cu  circuite  imprimate;

- Cartuşele  de  toner,  lichid  şi  sub  formă  de  pastă,  precum  şi  tonerul  color;

- Deşeurile    de  azbest  şi  componentele  care  conţin  azbest;

- Lămpile    de  iluminat  cu  gaze  rarefiate,  altele  decât  cele  menţionate  la    b);

- Fibre  ceramice  refractare  (RCF’s);

- Componentele  ale  DEEE  care  conţin  substanţe  radioactive  cum  ar  fi  detectorii  de  fum;

Următoarele  substanţe,  preparate  şi  componente  trebuie  îndepărtate  din  DEEE  ca  o  fracţie  identificabilă  sau  ca  parte  a  unei  fracţii  identificabile.

- Alte  baterii  decât  cele  menţionate  la  d);

- Plăcile  de  circuit  imprimat  ale  telefoanelor  mobile,  în  general,  şi  alte  dispozitive,  dacă  suprafaţa  plăcii  de  circuit  imprimat  este  mai  mare  de  10  cm2;

- Materialele  plastice  care  conţin  materiale  bromurate  nepropagatoare  de  flacără;

- Tuburile  catodice  şi  învelişul  fluorescent.  Când  nu  se  tratează  metalurgic  atunci  e  tratat  ca  primă  fază;

- Clorofluorocarburile  (CFC),  hidroclorofluorocarburile  (HCFC)  sau  hidrofluorocarburile    şi  alte  gaze  care  epuizează  stratul  de  ozon  sau  au  un  potenţial  de  încălzire  globală  (GWP)  mai  mare  de  15;

- Ecranele  cu  cristale  lichide  (împreună  cu  carcasa  lor,  dacă  este  cazul)  cu  o  suprafaţă  mai  mare  de  100  cm2;

- Cablurile  electrice  externe;

- Condensatori  elecrolotici  continând  substanţe  de  interes;

Referitor  la  dezmembrare,  tratare,  recuperare  şi  reciclare  cele  mai  bune  practici  sunt  greu  identificabile  datorită  faptului  că  deşeurile  provenite  din  „deşeuri”  (EEE)  sunt  foarte  diverse, in anexa 5.4.2.5-1. este prezentat un ghid de bune practici.

Directiva  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice  (DEEE)  2012/19/UE  privind  deşeurile  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  prevede  obiective  de  valorificare  şi  reciclare  impuse  producătorilor  de  echipamente  electrice  şi  electronice  (EEE),  astfel:

- până  în  2015  –  4  kg/loc/an

- începând  din  2016  –  o  rată  minimă  de  colectare  de  45%  faţă  de  greutatea  medie  a  EEE-urilor  puse  pe  piaţă  în  cei  3  ani  precedenţi

- începând  din  2019  –    o  rată  minimă  de  colectare  de  65%  faţă  de  greutatea  medie  a  EEE-urilor  puse  pe  piaţă  în  cei  3  ani  precedenţi

România  are  posibilitatea  de  a  decide  alte  termene  pentru  atingerea  acestor  obiective,  respective:

- până  în  2015  –  4  kg/loc/an

- începând  din  2016  –  o  rată  minimă  de  colectare  mai  mică  de  45%  faţă  de  greutatea  medie  a  EEE-urilor  puse  pe  piaţă  în  cei  3  ani  precedenţi,  dar  mai  mare  de  49%

- începând  din  2021  –    o  rată  minimă  de  colectare  de  65%  faţă  de  greutatea  medie  a  EEE-urilor  puse  pe  piaţă  în  cei  3  ani  precedenţi

Prioritatile  planurilor  de  dezvoltare/programelor  la  nivel  national/regional/judetean  propuse  pentru  finantare  in  domeniul  managementului  deseurilor  sunt  urmatoarele:

- dezvoltarea  infrastructurii  și  serviciilor  de  gestionare  a  deșeurilor  pe  baza  ciclului  deșeurilor:  reutilizare,  reciclare,  recuperarea  energiei  și  eliminare;

- investitii  noi/modernizate  pentru  deșeurile  din  sectorul  energetic;  reducerea  consumului  de  resurse  naturale,  prin  creșterea  raportului  de  reciclare  a  deșeurilor,  precum    și  prin  promovarea  unei  utilizări  mai  eficiente  a  resurselor;  promovarea  deșeurilor  ca  materii  prime  secundare  sau  ca  produse  secundare.

Date  fiind  prevederile  legislative  cu  privire  la  acest  tip  de  deseuri,  pentru  activitatea  de  colectare/reciclare/valorificare  in  care  se  atribuie  o  responsabilitate  sporita  a  agentilor  economici  –  producatori/distribuitori  de  EEE,  singura  optiune  economica  pentru  gestionare  este  de  a  asigura  in  cadrul  infrastructurii  de  management  deseuri  amenajarea  unor  platforme  de  colectare/depozitare  temporara  pentru  amplasarea  containerelor  de  colectare  si  respectiv  asigurarea  fluxului  de  transfer  catre  instalatii  de  tratare  specifice.

Platformele  pentru  gestionarea  DEEE  sunt  prevazute  in  cadrul  SMID  localizate  la  nivelul  statiilor  de  transfer  Deleni  si  Harsova,  la  nivelul  CMID  Tortoman  si  respectiv  statia  de  sortare  si  tratare  mecano  biologica  Ovidiu;  consideram  in  acest  caz  ca  nu  se  poate  identifica  o  optiune  tehnica  alternativa.

O.U.G 5/2015 privind DEEE responsabilizeaza UAT-urile in gestionarea DEEE provenite de la populatie. UAT-urile prin autoritatile deliberative trebeuie sa asigure cel putin una din urmatoarele:

a) centre fixe de colectare, cel putin unul la 50.000 loc, dar nu mai putin de un centru pe fiecare UAT;

b) puncte de colectare mobile;

c) colectare periodica, cu operatori desemnati, cel putin o data pe trimestru.

In  prezenta revizie a MP-ului s-a prevazut ca o colectare periodica, cu operatori desemnati, cel putin o data pe trimestru este o solutie fezabila si care poate fi asigurata de fiecare UAT in parte.

Asadar, colectarea DEEE se va  face prin campanii periodice de colectare a acestora organizate de  organizatiile colective care preiau responsabilitatile producatorilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.În anul 2014, au deţinut licenţe de operare, opt organizaţii colective care preiau responsabilităţile producătorilor , respectiv:

Asociaţia ECO TIC : Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 001/2013 valabilă până la 02.04.2015, pentru categoriile 1,2,3,4,5 (a si f),6,7,8,9,10.

- Asociaţia RoREC: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 002/2007 valabilă până la 11.09.2009, pentru categoriile 1-10, cu excepţia categoriei 5 literele b-f.

- Asociaţia RECOLAMP : Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 003/2014 valabilă până la 11.03.2016, pentru categoria 5 literele b-f.

- Asociaţia ENVIRON: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 004/2014 valabilă până la 24.07.2016, pentru categoriile 1-10, cu excepţia categoriei 5 literele b-f.

- Asociaţia CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL: Licenţa de Operare nr. RO – ANPM – DEEE – 006/2013 valabilă până la 12.06.2015 pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOPOINT – Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE- 006/2013 valabila pana la 12.06.2015, pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOSYS RECYCLING – Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-006/2009 valabila pana la 03.06.2011, pentru categoriile 1-10

- Asociația ECOMOLD– Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-008/2011 valabila pana la 07.11.2013, pentru categoriile 1-7

- Asociația ECO LIGHT COLLECT– Licența de operare nr. RO-ANPM-DEEE-09/2013 valabila pana la 30.08.2015, pentru categoriile 1-7.

#### Deșeurile din  construcții  și  demolări

Introducere

Sectorul  de  activitate  al  construcțiilor  utilizeaza  intensiv  resurse  naturale  şi  produce  cantități  de  deşeuri  semnificative,  astfel  se  genereaza  nevoia  de  spații,  fie  pentru  zone  de  depozitare/stocare  temporara,  fie  pentru  instalații  de  prelucrare  si  mai  apoi  valorificare,  ne-satisfacerea  acestora  determină  frecventa  lor  evacuare  în  zonele  suburbane,  uneori  chiar  in  mod  necontrolat.

Pe  de  o  parte,  cererea  de  agregate  naturale  a  determinat  efecte  severe  asupra  teritoriului  datorită  operațiunilor  în  cariere,  care,  în  ultimele  decenii,  au  fost  planificate  şi  adaptate  cerințelor  cu  dificultate  crescândă.

Activităţile  din  construcţii  şi  demolări  sunt  o  sursă  importantă  de  deşeuri,  în  unele  ţări  cantitatea  generată  fiind  aproape  egală  cu  cea  de  deşeuri  municipale  solide  (Franţa,  Germania  etc.).

Monitorizarea  cantităţii  generate  şi  gestionate  de  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  este  un  proces  dificil,  având  în  vedere  existenţa  a  mii  de  mici  antreprenori  care  efectuează  aceste  operaţii.  La  ora  actuală  în  judet  nu  există  facilitate  de  tratare  pentru  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări,  eliminarea  acestor  deşeuri  realizându-se,  de  cele  mai  multe  ori,  pe  amplasamente  de  stocare  temporara  sau  chiar  in  mod  necontrolat  cu  efecte  negative  asupra  mediului.

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări  reprezintă  deşeurile  rezultate  în  urma  activităţilor  de  construire  a  noi  structuri/obiective  de  infrastructură,  construcţia  şi  întreţinerea  căilor  rutiere,  demolarea  totală  sau  parţială  a  clădirilor  sau  a  obiectivelor  de  infrastructură  sau  de  renovare  a  unor  structuri  existente,  putând  include:

- materiale  rezultate  din  construcţii  şi  demolări  clădiri  beton  armat,  cărămizi,  ţigle,  ceramică,  roci,  ipsos,  plastic,  metal,  fontă,  lemn,  sticlă,  resturi  de  tâmplărie,  materiale  de  construcţii  cu  termen  de  valabilitate  expirat;

- materiale  rezultate  din  construcţia  şi  întreţinerea  căilor  de  acces  şi  a  structurilor  aferente  –  betoane  asfaltice,  nisip,  pietriş,  piatră  naturală  de  construcţii,  substanţe  gudronate,  substanţe  cu  lianţi  bituminoşi  sau  hidraulici;

- materiale  excavate  în  timpul  activităţilor  de  construire,  dezafectare,  dragare,  decontaminare  etc.  -  sol,  pietriş,  argilă,  nisip,  roci,  resturi  vegetale.

Deşeurile  rezultate  în  urma  dezastrelor  naturale  sunt  considerate  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări.

Deşeurile  periculoase  din  deşeurile  de  construcţii  şi  demolări  pot  include:  materiale  periculoase  –  azbest,  gudroane  şi  vopsele,  metale  grele  (crom,  plumb,  mercur),  lacuri,  vopsele,  adezivi,  policlorură  de  vinil,  solvenţi,  compuşi  bifenili  policloruraţi,  diverse  tipuri  de  răşini  utilizate  pentru  conservare,  ignifugare,  impermeabilizare  etc.;  materiale  nepericuloase  care  au  fost  contaminate  prin  amestecare  cu  materiale  periculoase  –  ex.  materiale  de  construcţii  amestecate  cu  substanţe  periculoase,  materiale  amestecate  rezultate  în  urma  activităţii  de  demolare  neselectivă  etc.    soluri  şi  pietrişuri  contaminate  cu  substanţe  periculoase.

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări  ce  conţin  compuşi  bifenili  policloruraţi  şi  similari  acestora  (denumiţi  generic  PCB)  pot  fi  reprezentate  de:  cleiuri  cu  conţinut  de  PCB,  duşumele  pe  bază  de  răşini  cu  conţinut  de  PCB,  echipamente  electrice  (ex.  condensatori)  ce  conţin  ulei  cu  PCB,  substanţe  ignifuge,  substanţe  utilizate  pentru  controlul  prafului  (de  ex.  în  mixturile  asfaltice),  adezivi  speciali,  plastifianţi  (materiale  de  umplere  a  îmbinărilor  de  beton,    elemente  din  cauciuc  utilizate  pentru  etanşarea  tâmplăriei),  coloranţi  etc..

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări  cu  conţinut  de  azbest  pot  include:  materiale  de  izolare  a  diferitelor  structuri  şi  suprafeţe,  funii,  corzi,  ţesături,  cartoane,  hârtii,  produse  din  azbociment,  produse  cu  bitum,  plăci  de  pardoseală,  vopsele,  compuşi  adezivi  şi  de  îmbinare  cu  conţinut  de  azbest  etc..

Solurile  şi  pietrişurile  contaminate  pot  proveni  atât  din  activităţile  de  construcţii  şi  demolări  (ex.  terenuri  contaminate  ca  urmare  a  nerespectării  disciplinei  în  construcţii  şi  a  unei  gestionări  defectuoase  a  substanţelor  chimice  periculoase  şi  a  deşeurilor)  cât  şi  din  decopertarea  terenurilor  contaminate  în  urma  desfăşurării  unor  activităţi  de  producţie  ce  au  avut  loc  anterior  pe  amplasament.

De  multe  ori  deşeurile  nepericuloase  sunt  generate  în  amestec  cu  deşeurile  periculoase,  mai  ales  în  cazul  demolărilor  „clasice”,  necontrolate.  De  aceea,  se  impune  realizarea  unei  separări  prealabile  a  acestora,  separare  ce  poate  fi  realizată  pe  o  platformă  special  amenajată  pe  amplasamentul  şantierului  unde  sunt  realizate  lucrările.

Deşeurile  municipale  conţin  următoarele  tipuri  de  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări:  deşeuri  de  beton,  cărămizi,  resturi  ceramice;  deşeuri  lemnoase,  sticlă,  plastic;    deşeuri  de  asfalt,  gudroane  şi  produse  gudronate;    resturi  metalice;  resturi  din  excavaţii  (pământ,  pietre,  pietriş);  deşeuri  de  materiale  izolante;  amestecuri  de  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări.  Cantităţile  de  deşeuri  generate  depind,  în  cazul  şantierelor  de  construcţii  de  disciplina  tehnologică  (construirea  cu  generarea  unor  cantităţi  reduse  de  deşeuri),  iar  în  cazul  demolărilor  de  mărimea  construcţiei  demolate.

Obiectivele  majore  privind  gestionarea  deşeurilor  sunt:

- Minimizarea  efectelor  negative  ale  producerii  şi  gestionării  deşeurilor  asupra  sănătăţii  populaţiei  şi  asupra  mediului;

- reducerea  efectelor  generale  ale  folosirii  resurselor  şi  creşterea  eficienţei  folosirii  lor;

- favorizarea  punerii  în  practică  a  ierarhiei  deşeurilor.

Obiective  specifice  de  interes  pentru  perioada  următoare:

- Susţinerea  reutilizării/reciclării/valorificării  energetice  a  deşeurilor  nepericuloase  provenite  din  activităţile  de  construire  şi  desfiinţare;

- reutilizarea  şi  valorificarea  materială  şi/sau  energetică  a  deşeurilor  provenite  din  activităţile  de  construire  şi  desfiinţare;

- stimularea  investiţiilor  în  domeniul  valorificării/reciclării  deşeurilor  provenite  din  activităţile  de  construcţii;

- reducerea  componentelor  periculoase  din  construcţia  clădirilor;

- încurajarea  cercetării  și  proiectării  în  domeniul  construcțiilor  în  vederea  înlocuirii  materialelor  periculoase  cu  materiale  cu  un  impact  redus  asupra  sănătăţii  omului  şi  mediului;

- tratarea  deşeurilor  periculoase  provenite  din  activităţile  de  construire  şi  desfiinţare  în  vederea  reutilizării/reciclării,  valorificării  energetice  sau  eliminării;

- dezvoltarea  sistemului  de  facilităţi  în  vederea  reciclării/valorificării  energetice  şi  tratării  corespunzătoare.

Gestionarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări

Un  management  durabil  în  domeniul  gestionării  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  înseamnă  utilizarea  cu  precădere  a  măsurilor  de  prevenire  sau  reducere  a  generării  deşeurilor,  urmate  de  reutilizarea  deşeurilor,  recuperarea  materială  prin  reciclare,  valorificarea  energetică  şi  în  final  eliminarea  deşeurilor  rămase  prin  depozitare.

Prin  implementarea  unei  astfel  de  management,  cantitatea  de  deşeuri  depozitate  se  va  reduce  semnificativ  precum  şi  impactul  asupra  mediului  generat  de  depozitarea  acestora.

Principalele  măsuri  privind  gestionarea  acestor  tipuri  de  deşeuri  sunt  următoarele:

- Colectarea  separată  la  locul  de  generare,  pe  tipuri  de  material

- Promovarea  reciclării  şi  reutilizării  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări

- Asigurarea  de  capacităţi  de  tratare/sortare  a  acestora

- Asigurarea  depozitării  controlate  a  deşeurilor  ce  nu  pot  fi  valorificate,  conform  reglementărilor  în  vigoare.

O  reciclare  eficientă  necesită  o  separare  la  sursă.

În  practica  actuală  la  nivel  european  și  chiar  mondial,  principala  metodă  utilizată  pentru  tratarea  deşeurilor  provenite  din  construcţii  şi  demolări  este  reciclarea,  rata  de  reciclare  a  deșeurilor  înregistrată  poate  ajunge  la  peste  80  %.

UE  a  raportat  o  descreştere  a  depozitării  de  deşeuri  provenite  din  construcţii  şi  demolări  datorită  politicii  tarifare  în  cadrul  activității  de  eliminare  a  acestor  deșeuri  prin  depozitare,  taxele  de  depunere  sunt  mai  mari  decât  cele  încasate  de  firmele  de  reciclare  pentru  tratarea  acestor  deșeuri.

Prevenirea  producerii  deşeurilor

Principalul  obiectiv  al  politicii  privind  deşeurile  îl  constituie  prevenirea  producerii  acestora.  Acesta  reprezintă  şi  principala  prioritate  în  ierarhia  problematicii  deşeurilor.

Infrastructura  de  gestionare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  fiind  încă  nedezvoltată  la  nivelul  nevoilor  existente,  prevenirea  sau  reducerea  generării  deşeurilor  constituie  o  modalitate  sustenabilă  (protecţia  mediului,  avantaj  din  punct  de  vedere  economic  şi  social)  pentru  a  ţine  sub  control  generarea  deşeurilor.  Prevenirea  şi  minimizarea  producerii  de  deşeuri  trebuie  realizate  începând  cu  faza  de  proiectare  a  construcţiei  şi  continuând  cu  achiziţionarea  materialelor  şi  construcţia  efectivă,  prin  măsuri  precum:

- Evitarea  soluţiilor  de  execuţie  care  presupun  utilizarea  unei  cantităţi  mai  mari  de  materie  primă  şi  care  presupun  un  timp  mai  mare  de  executie;

- evitarea  demolărilor  inutile,  prin  evaluarea  atentă  a  structurilor  deja  existente  şi  încercarea  integrării  acestora  în  noul  proiect;

- calcularea  cât  mai  exactă  a  necesarului  de  materiale;

- alegerea  unor  soluţii  de  execuţie  care  sa  presupună  utilizarea  de  materiale  reciclate  sau  recuperate;

- utilizarea  unor  materii  prime  şi  tehnologii  „prietenoase  faţă  de  mediu”,  ca  de  exemplu:  izolaţii  din  materii  prime  naturale/regenerabile  lâna  de  oaie,  plăci  izolatoare  din  fibre  naturale  (lemn,  plante  tehnice)  vopsele  şi  tencuieli  ecologice  s.a.

- alegerea  unor  procese  de  demolare  controlată  care  să  permită  recuperarea  şi  valorificarea  unor  materiale  de  construcţii,  precum  lemnul,  cărămizile,  tâmplăria  etc.

- utilizarea,  pe  cât  posibil,  a  construcţiilor  modulare  „prefabricate”  reutilizabile  care  să  diminueze  cantitatea  de  deşeuri  produsă  atât  pe  şantier,  cât  şi  de  câtre  furnizori,  şi  care  să  permită  şi  o  dezasamblare  ulterioară  mai  uşoară;

- adoptarea  unor  politici  de  returnare  a  ambalajelor  către  furnizorii  de  materiale  –  acest  lucru  va  aduce  beneficii  atât  firmei  de  construcţii  ,  cât  şi  furnizorilor;

- depozitare  şi  manipulare  atentă  a  materialelor  pe  şantier.

Generarea  cantităţilor  de  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări

Deşeurile  de  şantier  sunt  deşeuri  mixte  produse  în  timpul  construcţiilor,  amenajărilor,  lucrărilor  interioare  şi  asanărilor.  Compoziţia  lor  este  foarte  eterogenă  şi  ele  includ  resturi  de  materiale  de  construcţii,  produşi  chimici  şi  alte  materiale  auxiliare.  În  afara  elementelor  inerte,  ele  pot  conţine  cabluri,  materiale  izolante,  materiale  plastice,  reziduuri  metalice,  sticlă,  lemn  şi  materiale  de  ambalaj.  Anumite  materiale  din  aceste  deşeuri  sunt  recuperabile,  altele,  din  contră,  trebuie  supuse  unui  tratament  special.

Generarea  şi  gestionarea  cantităţilor  de  deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  este  un  proces  delimitat  în  timp,discontinuu  şi  depinde  de:

- mărimea  construcţiei  demolate;

- în  cazul  şantierelor  de  construcţii  -  de  disciplina  tehnologică  (construirea  cu  generarea  unor  cantităţi  reduse  de  deşeuri);

- în  cazul  terenurilor  contaminate  –  de  suprafaţa  terenului  ce  urmează  a  fi  decontaminat  şi  de  grosimea  stratului  de  sol  afectat

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări  ne-periculoase  pot  fi  reciclate  cu  uşurinţă,  unii  operatori  care  realizează  operaţia  de  valorificare  raportând  un  procent  de  peste  90  %.  Acest  proces  se  poate  atinge  prin  două  metode:

- sortarea  preliminară  la  locul  de  generare  (santier)  în  containere/grămezi;

- utilizarea  de  echipamente  pentru  concasare  şi  sortare  pentru  reciclare  a  betonului  şi  cărămizilor.

La  nivel  naţional,  există  operatori  economici  care  operează  instalatii  de  concasare,  transformând  betonul  şi  cărămizile  în  materiale  ce  pot  avea  o  utilizare  ulterioară,  chiar  sunt  agenti  economici  care  activeaza  in  domeniul  construcțiilor  care  au  aplicat  aceste  tehnologii  “in  situ”  pentru  straturi  de  bază  sau  umpluturi.

Trebuie  subliniat  că  materialul  care  rezultă  în  urma  concasării  trebuie  să  se  ridice  din  punct  de  vedere  al  calităţii  la  un  nivel  apropiat  cu  cel  al  agregatelor  naturale  utilizate  în  practica  curentă,  iar  ca  să  poată  avea  un  succes  în  înlocuirea  parțială  sau  integrală,  cu  succes,  a  materialelor  clasice  nivelul  costului  trebuie  sa  fie  inferior/competitiv  acestora.

În  prezent,  în  România,  normele  tehnice  în  domeniul  construcțiilor  care  să  reglementeze  domeniul  de  utilizare  și  domeniul  de  calitate  a  materialului  rezultat  în  urma  tratării  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  sunt  incă  în  dezvoltare  sau  în  stadiul  de  cercetare.

In  cazul  constructiilor  din  caramidă,  care  se  demolează,  aceasta  ar  putea  fi  refolosită  in  constructia  unor  clădiri  noi,  însă  costurile  legate  de  timp,  manipulare  si  plata  fortei  de  munca  fac  aceasta  refolosire  din  ce  in  ce  mai  putin  uzitata.

Importanța  reciclarii  deseurile  de  constructie

- prin  reciclarea  acestora  se  reduce  volumul  deseurilor  depozitate  si  implicit  ajuta  la  o  crestere  a  utilizarii  terenurilor  disponibile  in  alte  scopuri.

- reciclarea  acestor  deseuri  salveaza  multe  resurse  naturale,  agregatele  naturale  utilizate  pentru  infrastructura/inginerie  civilă  (pietriş,  nisip  şi  piatră  spartă)  sunt  resurse  ne‐regenerabile  esențiale.

- Spre  deosebire  de  alte  deșeuri  care  pot  fi  valorificate  energetic  prin  incinerare/co-incinerare,  acestea  fiind  în  mare  parte  incombustibile  sau  greu  combustibile  (cu  exceptia  lemnului),  opțiunea  de  reciclare  este  singura  varianta  disponibila.

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări  sunt  stocate  temporar  la  locul  de  generare,  apoi  sunt  transportate  la  depozitele  de  deşeuri  ori  la  operatorii  care  oferă  servicii  de  tratare  (recuperare  metale,  concasare  beton  şi  cărămizi).

În  cazul  activităţilor  de  construcţii,  stocarea  deşeurilor  nepericuloase  se  realizează  în  containere  metalice  de  capacitate  mare.  Pentru  fiecare  categorie  de  deşeuri  reciclabile  în  parte,  se  recomandă  să  se  asigure  un  container  separat,  şi  anume:

- sticlă;

- metal;

- plastic;

- lemn;

- alte  resturi  de  materiale  de  construcţii.

În  cazul  amplasamentelor  situate  în  aglomerări  urbane  este  necesară  colectarea  şi  transportul  zilnic  al  deşeurilor  generate.  În  cazul  amplasamentelor  mai  mari,  izolate,  deşeurile  ar  putea  fi  stocate  pentru  o  perioadă  mai  îndelungată,  dar  care  să  nu  depăşească  perioadele  permise.

Perioada  de  funcţionare  a  facilităţii  de  stocare  temporară  a  deşeurilor  periculoase  este  strict  legată  de  perioada  de  desfăşurare  a  activităţilor  de  construcţie  respectiv  demolare/decontaminare.  Perioada  este  stabilită  în  autorizaţia  de  construire,  respectiv  demolare.  Cel  târziu,  până  la  data  expirării  autorizaţiei  de  construire/desfiinţare,  este  obligatoriu  transportul  la  instalaţiile  de  valorificare/eliminare  a  deşeurileor  stocate  temporar  pe  amplasament.

Stocarea  deşeurilor  periculoase  din  construcţii  şi  demolări  se  realizează  în  general  în  containere  de  metal  de  mare  capacitate.  În  cazul  în  care  pe  amplasamentul  şantierului  există  o  platformă  betonată  ce  poate  fi  utilizată  (grad  de  înclinare  redus,  acces  facil),  se  recomandă  utilizarea  acesteia  pentru  amplasarea  containerelor.    Containerele  utilizate  trebuie  să  asigure  un  grad  ridicat  de  impermeabilizare  astfel  încât  să  nu  permită  scurgerea  de  lichide  din  recipienţi  în  timpul  manipulării  (stocării)  şi  al  transportului.  Este  obligatorie  utilizarea  de  containere  care  să  poată  fi  închise  şi  securizate.

Stocarea  deşeurilor  periculoase  se  realizează  separat,  pe  categorii,  în  funcţie  de  caracteristicile  acestora  şi  de  posibilităţile  de  identificare  existente  (personal  cu  experienţă  şi  cunoştinţe  în  această  problematică).  Este  recomandată  stocarea  separată  cel  puţin  a  următoarelor  categorii  de  deşeuri  periculoase:

- deşeuri  ce  conţin  PCB  (transformatoare,  condensatori,  materiale  textile  impregnate  cu  ulei  cu  PCB  etc.);

- deşeuri  de  azbest  (plăci  de  azbociment  utilizate  la  acoperirea  clădirilor,  materiale  de  izolaţii  etc.).

Deşeurile  cu  conţinut  de  azbest  stocate,  trebuie  ambalate,  în  funcţie  de  dimensiune,  în  saci  de  plastic  sau  folie  de  polietilenă.  Sacii  se  umplu  doar  parţial  cu  deşeuri  pentru  a  putea  fi  închişi  uşor.  În  momentul  închiderii  sacilor,  trebuie  împiedicată  ieşirea  aerului  din  aceştia.  Sacii  închişi  şi  etichetaţi  se  introduc,  la  rândul  lor,  în  alţi  saci  de  plastic  rezistenţi  şi  transparenţi.    Etichetarea,  atât  a  deşeurilor  cu  azbest  ambalate  în  saci,  cât  şi  a  celor  ambalate  în  folie  de  polietilenă,  este  obligatorie.  Containerul  în  care  se  depozitează  deşeurile  cu  azbest  trebuie  neapărat  să  fie  securizat  (de  ex.  încuiat).

În  ceea  ce  priveşte  stocarea  deşeurilor  ce  conţin  PCB,  aceasta  trebuie  să  se  realizeze  în  incinte  unde  accesul  persoanelor  neautorizate  este  interzis.  Incintele  trebuie  împrejmuite  şi  protejate  împotriva  infiltrării  apei,  iar  pardoseala  trebuie  să  fie  acoperită  cu  un  material  rezistent  la  acţiunea  substanţelor  chimice  şi  la  scurgerile  de  lichid.

Deoarece  acestea  sunt  deşeuri  inflamabile,  iar  prin  ardere  la  temperaturi  scăzute  degajă  compuşi  extrem  de  toxici  (dioxine  şi  furani),  este  absolut  obligatorie  asigurarea  accesului  la  mijloacele  de  stingere  a  incendiului.

Stocarea  deşeurilor  periculoase  din  construcţii  şi  demolări  se  poate  realiza:

- în  containere  deschise  de  mare  capacitate  (15  -  24  mc),  dar  care  în  timpul  perioadei  de  stocare  trebuie  să  fie  acoperite  cu  o  prelată  (chiar  dacă  sunt  adăpostite  pe  platforme  acoperite);

- în  containere  ISO  în  care  sunt  introduse  containere  de  mai  mici  dimensiuni  (în  cazul  deşeurilor  de  materiale  şi  echipamente  cu  conţinut  de  PCB  sau  a  deşeurilor  din  azbest);

- pe  paleţi  pentru  echipamente  cu  conţinut  de  PCB;  echipamentul  trebuie  să  fie  bine  fixat  de  palet,  iar  acesta  trebuie  să  fie  pe  aşezat  pe  o  suprafaţă  plană,  orizontală.

Recipientele  şi  paleţii  vor  fi  amplasaţi  pe  platforme  acoperite,  iar  în  cazul  deşeurilor  cu  conţinut  de  PCB  în  incinte.  Recipientele  şi  paleţii  vor  fi  amplasaţi  astfel  încât  să  fie  permis  accesul  facil  pentru  realizarea  operaţiilor  de  descărcare  şi  pentru  preluarea  lor  pe  platformele  mijloacelor  de  transport  rutier.  Recipientele  vor  fi  etichetate  cu  numele  categoriei  de  deşeuri  pentru  care  sunt  destinaţi.

Se  va  evita  amplasarea  containerelor  ISO  în  stive,  întrucât,  pe  de  o  parte,  cantitatea  de  deşeuri  periculoase  generate  pe  un  amplasament  de  construcţii  şi  demolări  nu  este  de  natură  a  determina  luarea  unor  măsuri  pentru  economisirea  spaţiului  pentru  stocare  temporară,  iar  pe  de  altă  parte  este  necesar  accesul  la  containere  pe  toată  durata  lucrărilor  de  construcţii.

Pe  amplasamentele  de  construcţii  şi  demolări  se  regăsesc  în  general  majoritatea  vehiculelor/echipamentelor  de  pe  şantiere  care  pot  fi  utilizate  pentru  transfer  si  transport.

| Tip vehicul | Utilizare | Cerinţe tehnice |
| --- | --- | --- |
| Încărcător frontal | Pentru încărcarea deşeurilor din construcţii şi demolări în mijloacele de transport | Operator autorizat. Aprobat CE |
| Buldozer | Pentru gruparea deşeurilor, eliberarea căilor de acces |  |
| Remorci şi containere | Pentru stocarea deşeurilor din construcţii şi demolări şi transportul acestora la facilităţile de tratare sau eliminare | Aprobat CE. Acoperit în timpul transportului |
| Autocamioane cu bena basculantă | Îndepărtarea deşeurilor din construcţii şi demolări de pe amplasament. Acoperit în timpul transportului | Operator autorizat. Aprobat CE |
| Camion cisternă | Control pulberi şi protecţie împotriva incendiilor | Operator autorizat. Aprobat CE |
| Containieră | Transportul containerelor de diferite dimensiuni. În cazul transportului de moloz, containerul trebuie acoperit | Operator autorizat. Aprobat CE |

Stocarea  în  condiții  optime  și  de  siguranță  pentru  mediu  cât  și  pregătirea  pentru  reutilizare  a  materialelor/produselor  pe  bază  de  ciment  în  stare  lichidă/solid  –umedă  cât  și  beton  (proaspăt)  preparat  în  stații,  reprezintă  o  problemă  serioasă.

În  industria  construcțiilor  materialele  utilizate  în  practica  curentă,  cum  ar  fi  mortarele/betoanele  gata  preparate  sau  alte  produse  similare  livrate  în  stare  umedă  cu  timp  limitat  de  punere  în  operă,  necesită  o  perioadă  de  maturare  în  care  se  ating  parametrii  de  rezistență  proiectați;  planificarea  activităților  care  utilizează  aceste  produse  este  critică  prin  prisma  reducerii  la  minim  a  perioadelor  de  timp  necesare  acestor  activități.  Având  în  vedere  și  faptul  că  timpul  disponibil  de  punere  în  lucrare  a  acestor  materiale  este  strict  determinat,  de  ordinul  minutelor  în  cazul  mortarelor,  a  cel  mult  30-40  minute  în  cazul  betoanelor  (doar  în  cazuri  excepționale  prin  folosirea  unor  aditivi  se  poate  ajunge  la  2-3  h),  este  mai  bine  să  se  aprovizioneze  în  șantier  o  cantitate  acoperitoare  decât  a  fii  în  situația  de  a  avea  material  insuficient  pentru  încheierea  cu  succes  a  operației  respective.

De  aceea  în  mod  uzual,  în  șantierele  de  construcții  întotdeauna  vor  exista,  deșeuri  reziduale  de  acest  tip  rezultate  din  activitățile  curente  și  din  curățarea  uneltelor/utiajelor  folosite  pentru  punerea  în  operă,  care  pot  crea  un  impact  serios  asupra  mediului,  dacă  reciclarea/eliminarea  acestora  nu  se  face  în  mod  conform.

Apa  reziduală  rezultată  din  procesul  de  curățare/spălare  este  de  asemenea  o  potențială  sursă  de  impact  negativ  asupra  mediului.  Acest  reziduu  care  conține  elemente  chimice  din  componența  cimentului/betonului/varului,  eliminat  în  mod  necontrolat  este  letal  pentru  pești/plante/insecte.  Nivelul  ridicat  al  pH-ului  din  aceste  ape  reziduale  conferă  acesteia  un  caracter  la  fel  de  toxic  ca  și  produsele  pe  bază  de  clor  (înălbitor,  detergent)  ce  poate  provoca  arsuri  similare  celor  provocate  de  acizi  concentrați.  Toate  aceste  elemente  din  apa  reziduală  nu  pot  fi  filtrate  adecvat  pentru  a  se  reduce  toxicitatea,  o  singură  găleată  deversată  necontrolat,  este  de  ajuns  pentru  a  putea  ucide  sute  de  pești.

Colectarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări

Deşeurile  din  construcţii  şi  demolări,  având  particularităţi  specifice,  reprezintă  un  flux  foarte  important  de  deşeuri,  datorită  creşterii  continue  a  cantităţilor  generate  la  nivel  naţional  și  local.

Îmbunătăţirea  sistemului  de  gestionare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  este  posibilă  prin  creşterea  gradului  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  din  construcţii/demolări,  prin  responsabilizarea  factorilor  implicați  în  activităţii  de  construcţii/demolări  (persoane  fizice  sau  juridice,  având  calitatea  de  proprietar,  investitor,  administrator),  operatori  de  salubritate,  implicați  în  procesul  de  colectare.

Valorificarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări

Strategia  naţională  privind  gestionarea  deşeurilor  pune  un  accent  deosebit  pe  prevenirea,  reutilizarea  şi  reciclarea  deşeurilor,  indiferent  de  natura  activităţii  din  care  provin.  Prin  reciclarea  deşeurilor  se  elimină  poluarea  şi  se  conservă  resursele  naturale.  Principalul  beneficiu  al  reciclării  este  legat  de  conservarea  energiei  şi  a  resurselor  naturale  şi  de  prevenirea  poluării  prin  utilizarea,  în  procesul  de  fabricaţie,  a  materialelor  rezultate  din  reciclare  şi  mai  puţin  a  celor  primare

Dezvoltarea  sistemelor  de  reutilizare  şi  reciclare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  reprezintă  un  aspect  foarte  important  în  gestionarea  acestei  categorii  de  deşeuri.  Din  punct  de  vedere  ecologic,  prin  reutilizarea  şi  reciclarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  se  reduce  cantitatea  de  deşeuri  depozitate  şi  implicit  spaţiul  destinat  depozitelor  şi  se  realizează  o  economie  a  materiilor  prime.  Din  punct  de  vedere  economic,  utilizarea  materialelor  reciclate  în  locul  resurselor  naturale,  care  ating  costuri  tot  mai  mari,  devine  o  soluţie  din  ce  în  ce  mai  avantajoasă.

O  reciclare  eficientă  necesită  o  separare  la  sursă  a  deşeurilor.  În  sistemele  avansate  de  gestionare  a  deşeurilor,  acest  aspect  este  reglat  prin  intermediul  taxei  de  depozitare,  care  este  mult  mai  mare  pentru  deşeurile  mixte  decât  pentru  cele  separate.

Sortarea  la  sursă  înseamnă  separarea  diferitelor  materiale  reciclabile  direct  în  cadrul  şantierului.  Pentru  stocarea  acestora  se  folosesc  containere  separate,  care  apoi  sunt  transportate  la  diferite  staţii  de  tratare  sau  reciclare.  Deşeurile  reciclabile  pot  fi  colecte  şi  într-un  singur  container,  care  este  ulterior  transportat  la  o  staţie  de  procesare  unde  sortarea  deşeurilor  se  face  manual  sau  automatizat.

Sortarea  la  sursă  şi  colectarea  în  amestec  se  poate  analiza  comparativ  prin  sinteza  din  tabelul  următor.

Tabel  comparativ  Avantaje  şi  dezavantaje  ale  colectării  separate  şi  în  amestec:

| Metoda de colectare | Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- | --- |
| Sortarea la sursă | Grad ridicat de reciclare; Costuri reduse pentru reciclare; venituri obţinute din recuperarea şi reutilizarea anumitor materiale; şantiere mai curate şi mai sigure. | Multiple containere pe şantier; muncitorii se ocupă şi de sortarea deşeurilor; destinate reciclării logistică complexă; Multiple informaţii în vederea gestionării. |
| Colectarea în amestec | Forță de muncă redusă necesară doar pentru încărcare deşeuri; logistică simplă. | Nivel scăzut de reciclare; costuri de reciclare ridicate; contaminarea unei cantităţi mai mari de deşeuri. |

Tehnologiile  de  reciclare  pot  fi  definite  şi  evaluate  în  termeni  tehnici  şi  economici,  ţinând  cont  întotdeauna  de  oportunităţile  de  reutilizare  prezente  pe  piaţă.  Pentru  a  răspunde  acestor  necesităţi,  s-au  dezvoltat  metodologii  pentru  stabilirea  tehnologiilor  optime  de  reciclare.  Pentru  unele  materiale,  precum  sticla  şi  metalele,  există  deja  tehnologii  de  reciclare,  pentru  alte  materiale  (plastic  şi  materiale  compozite),  tehnologiile  de  reciclare  pot  varia  în  funcţie  de  compoziţia  specifică  a  materialului.  Pentru  materialele  periculoase,  precum  azbestul,  sunt  necesare  tratări  specifice.

Reciclarea  este  rentabilă  atunci  când  costul  acesteia  este  mai  mic  sau  aproximativ  egal  cu  cel  al  depozitării  deşeurilor.  În  cazul  în  care  costurile  reciclării  sunt  mult  mai  mari  decât  costurile  depozitării  va  exista  întotdeauna  tendinţa  spre  depozitare

Tratarea  deşeurilor

Metodologia  de  selecţie/evaluare  opțiuni  pentru  amplasamentele  facilităților  de  gestionare  și  tratare  a  acestor  deșeuri  este  similară  cu  cea  folosită  în  cazul  deșurilor  municipale  solide,  particularitățile  activităților  asociate  acestor  tipuri  de  deșeuri  sunt  prezentate  în  comtinuare.

Instalaţii  de  tratare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări

Instalaţiile  de  tratare  a  deşeurilor,  în  vederea  reciclării  lor,  sunt  construite  după  scheme  tehnologice  simple  sau  complexe  luând  în  cosiderare  gradul  de  valorificare  dorit.  În  funcţie  de  schema  tehnologică  adoptată  se  proiectează  instalaţia  şi  se  înzestrează  cu  utilajele  necesare.  Utilajele  fiind  realizate  în  prezent  de  mai  multe  firme  de  specialitate,  oferta  este  mai  mare  pe  piaţa  internaţională,  instalaţiile  putându-se  adapta  atât  materiei  prime  care  se  supune  prelucrării,  cât  şi  produselor  care  urmează  a  fi  obţinute.

Dezvoltarea  şi  utilizarea  instalaţiilor  pentru  tratarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări    a  fost  impulsionată  şi  ca  urmare  a  creşterii  costurilor  de  eliminare  prin  depozitare  în  depozitele  conforme  şi  a  închiderii  depozitelor  de  deşeuri  neconforme,  limitându-se  astfel  capacităţile  de  depozitare  existente.  Această  creştere  i-a  determinat  pe  generatorii  de  deşeuri  să  opteze  pentru  colectarea  separată  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări,  sortând  componentele  periculoase  şi  pe  cele  reciclabile,  la  depozitare  ajungând  cantităţi  mai  mici,  care  nu  pot  fi  recuperate  (materiale  neutilizabile).  Prin  aceasta  sunt  reduse  costurile  de  eliminare  şi  este  încurajată  tratarea  şi  reciclarea

Instalaţiile  de  prelucrare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  pot  fi  fixe,  în  sensul  de  a  fi  adaptate  unei  funcţionări  continue,  având  amplasament  specific  sau  pot  fi  mobile,  deci  amplasate  la  locul  de  generare  a  deşeurilor  sau  la  locul  de  utilizare  a  produselor  obţinute  (de  exemplu  în  construcţia  de  şosele  şi  drumuri).

Pot  fi  realizate  şi  aplicate  soluţii  combinate  de  staţie  centrală  cu  staţii  mici  deplasabile  (tractate  cu  mijloace  de  transport)  dar  în  practica  curentă  acestea  sunt  rar  întâlnite.

Instalaţiile  fixe  proiectate  presupun  un  nivel  tehnologic  ridicat  ceea  ce  implică  și  costuri  de  investiție  importante,  au  capacități  de  procesare  importante  (de  cca  700t/oră),  garantează  obţinerea  unor  materiale  inerte  omogene  şi  controlate  din  punct  de  vedere  granulometric,  fără  componente  non  inerte,  ceea  ce  creşte  valoarea  acestora.

Fazele  de  concasare  pentru  acest  tip  de  instalaţie  au,  de  obicei,  soluţii  standard  şi  presupun  ca  operații  suplimentare  cernerea  pe  sorturi,  îndepărtarea  metalelor;  fazele  de  selectare  a  fracţiunii  uşoare  sunt  foarte  diversificate,  în  funcţie  de  nivelul  dorit  de  reciclare.

Aceste  instalații  sunt  proiectate  pentru  amplasamente  specifice,  utilizează  tehnologii  mai  complexe,  pot  furniza  produse  de  calitate  mai  bună,  atât  datorită  faptului  că  sunt  proiectate  şi  realizate  pentru  o  anumită  cantitate  şi  calitate  a  deşeurilor  din  demolări,  au  costuri  de  operare  optimizate  doar  în  cazul  intrărilor  de  deșeuri  în  cantități  mari  și  cu  o  ritmicitate  organizată,  amplasarea  acestora  se  recomandă  în  apropierea  unor  aglomerări  urbane  care  presupun  generarea  de  cantități  de  deșeuri  importante.

Instalaţiile  mobile,  derivă  din  instalaţiile  tradiţionale  de  concasare  a  materialelor  inerte  şi  permit  reducerea  volumetrică  a  fiecărui  element  introdus  în  instalaţie,  la  locul  de  generare,  în  şantiere  de  demolări;  pot  fi  îmbunătățite  tehnologic  prin  adăugarea  unor  module  mobile  de  cernere  pe  sorturi,  capacitățile  de  procesare  sunt  mult  mai  reduse  față  de  cazul  instalațiilor  fixe  (  intervalul  de  150  -  250  t/oră),  dar  implică  costuri  de  achiziție  mai  reduse.  Avantajele  date  de  acest  tip  de  instalaţii  este  posibilitatea  de  reducere  a  eventualelor  costuri  de  transport  în  cazul  reutilizării  materialului  concasat  la  locul  de  generare,  flexibilitatea  în  operare  și  mobilitatea.

Instalaţiile  mobile,  sunt  realizate  în  serie,  determinând  obţinerea  unor  materiale  tratate  inferioare  calitativ,  nu  foarte  omogene;  pot  trata  cantităţi  mici  pe  locul  de  generare  şi  pot  reduce  volumul  deşeurilor,  implicit  reducându-se  şi  costurile  de  transport  al  molozului,  reprezintă  o  alternativă  viabilă  de  tratare  a  deşeurilor.

Tratarea  deşeurilor  la  locul  de  generare  (pe  amplasamentul  pe  care  se  realizează  construcţia  sau  demolarea),  este  eficientă  în  cazul  amplasamentelor  cu  dimensiuni  relativ  mari  sau  în  cazul  șantierelor  de  infrastructură  sau  în  zona  depozitelor  temporare  rezultate  din  activitatea  specifică  de  colectare  asociată  acestor  deșeuri.

Deşeurile  sunt  prelucrate,  rezultând  sorturi  cu  dimensiuni  diferite  care  pot  fi  folosite  ca  agregate  sau  materiale  de  umplutură,  cu  ajutorul  instalațiilor  mobile  complexe  de  concasare  și  sortare.

Deșeurile  metalice  sunt  separate  cu  instalații  similare  celor  din  stațiile  de  sortare  deșeuri  municipale  cu  eletromagneți  cu  bandă.

Avantajele  acestei  soluții  tehnice:

- eliminare  transferuri  intermediare  și  transporturi  deșeuri  către  zona  de  tratare,  cu  implicații  directe  asupra  costurilor

- punerea  în  operă  a  materialelor  rezultate  din  transformarea  deșeurilor  se  face  mai  ușor,  sunt  eliminate  transferuri  intermediare  și  transporturi  de  la  depozite  de  materiale,  cu  implicații  asupra  consumului  de  resurse  de  timp  si  financiare,  cosum  mult  redus  fața  de  activitățile  din  practica  curentă.

Instalaţiile  eficiente  sunt  acelea  cu  echipamente  tehnologice  care  respectă  prevederile  legislative  şi  care    asigură  sortarea  materialului  tratat  în  trei  fluxuri  principale:

- materialul  de  tip  agregat  care  poate  fi  reutilizat,  rezultat  în  special  din  prelucrarea  betonului,

- fracţia  uşoară  (hârtie,  plastic,  lemn,  impurităţi,  etc.)

- fracţia  metalică,  care  provine  din  elemente  de  beton  armat,  sau  din  elemente  de  clădiri/structuri  metalice.

Calitatea  deșeului  tratat  care  devine  astfel  produs/materie  primă  determină  creşterea  valorii  economice  a  materialului  reciclat,  de  aceea  trebuie  găsit  un  compromis  între  eficienţa  eliminării  impurităţilor  şi  costul  de  investiţie  şi  operare  a  instalaţiei.

Aspecte  de  mediu.

În  vederea  evitării  impactului  negativ  asupra  mediului,  trebuie  acordată  atenţie  stocării  temporare/tratării  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări.

În  perioada  de  funcţionare  a  unei  facilităţi  de  stocare  temporară/tratare  a  deşeurilor  nepericuloase  din  construcţii  şi  demolări  pot  rezulta  următoarele  tipuri  de  emisii:

- emisii  în  aer;

- emisii  în  apă  (directe  sau  indirecte);

- emisii  de  zgomot.

Emisii  în  aer

Activitatea  de  stocare  temporară/tratare  a  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  reprezintă  o  sursă  necontrolată  de  emisii  de  particule  în  atmosferă  atât  în  perioada  de  manevrare  a  deşeurilor,  cât  şi  a  stocurile  în  sine.  Întrucât  emisiile  sunt  necontrolate  nu  se  poate  stabili  un  program  de  monitorizare.

Pe  întreaga  perioadă  de  operare  a  facilităţii,  operatorul  trebuie  să  asigure  reducerea  la  minim  a  emisiilor  de  particule,  printr-o  manevrare  corespunzătoare  a  deşeurilor.

Emisii  în  apă

Principalele  categorii  de  ape  uzate  generate  în  cadrul  unei  facilităţi  a  deşeurilor  nepericuloase  din  construcţii  şi  demolări  sunt  apele  pluviale  colectate  de  pe  platformele  de  stocare/tratare.

Apele  pluviale  colectate  de  platforme  nu  trebuie  deversate  direct  în  emisar.  Pe  amplasament  va  fi  construit  un  sistem  de  canalizare  centralizat,  acesta  va  prelua  apele  pluviale  colectate  într-un  bazin  de  stocare  temporară,  acestea  urmând  a  fi  epurate  fie  pe  amplasament,  fie  în  cadrul  unei  staţii  de  epurare.

Calitatea  apelor  pluviale  va  fi  monitorizată  conform  cerinţelor  autorităţii  de  reglementare  în  domeniul  gospodăririi  apelor,  urmărindu-se  în  principal  următorii  indicatori:  pH,  conductivitate,  total  substanţe  dizolvate,  substanţe  în  suspensie,  metale  etc.

ANALIZA  OPTIUNI  DE  GESTIONARE  PENTRU  DESEURI  DIN  CONSTRUCTII  SI  DEMOLARI.

OPTIUNI  CU  PRIVIRE  LA  TIP  DE  INSTALAȚIE  DE  PRELUCRARE  DEȘEURI  DIN  CONSTRUCȚII/DEMOLĂRI  DUPĂ  MOD  DE  OPERARE.

Alegerea  optimă  a  tipului  de  instalație  de  prelucrare  deșeuri  din  construcții/demolări  este  necesară  a  fi  determinată  pe  baza  criteriuluii  de  clasificare  a  acestor  instalații  și  anume  a  modului  de  funcționare/operare.  Așa  cum  este  descris  mai  sus  sunt  două  opțiuni  bazate  pe  tipul  de  funcționare/operare.

Optiune.  Instalaţii  fixe.

Aceste  instalații  sunt  caracterizate  de  următoarele:  sunt  proiectate  pentru  amplasamente  specifice;  utilizează  tehnologii  complexe,  au  capacități  de  procesare  importante  (de  cca  700t/oră);  garantează  furnizarea  unor  produse  de  calitate  mai  bună,  atât  datorită  faptului  că  sunt  proiectate  şi  realizate  pentru  o  anumită  cantitate  şi  calitate  a  deşeurilor  din  demolări;  sunt  realizate  cu  costuri  de  investiție  relativ  mari  (cca.4  mil.  euro)

Optiune  Instalaţiile  mobile.

Aceste  instalații  sunt  caracterizate  de  următoarele:  sunt  realizate  similar  instalaţiilor  tradiţionale  de  concasare  a  materialelor  inerte;  ce  permit  amplasarea  la  locul  de  generare,  în  şantiere  de  demolări;  utilizează  tehnologii  simple,  sunt  îmbunătățite  tehnologic  prin  adăugarea  unor  module  mobile  de  cernere  pe  sorturi,  capacitățile  de  procesare  sunt  reduse  (intervalul  de  150  -  250  t/oră),  implică  costuri  de  achiziție  relativ  reduse  (cca.  400.000,00  euro).

Tabel  comparativ  instalații  de  prelucrare  deșeuri  din  construcții  și  demolări  după  mod  de  operare

| TIP INSTALAȚIE | FIXĂ | MOBILĂ |
| --- | --- | --- |
| Avantaje comparative | costuri de operare optimizate datorate intrărilor de deșeuri în cantități mari, generează cantități importante de produse rezultate, calitatea produselor obținute este controlată riguros, datorită nivelului tehnic ridicat | costuri de achiziție reduse (cca. 400.000,00 euro) utilizează tehnologii relativ simple, cu nivel de automatizare mediu/redus, necesită personal de operare cu nivel de pregătire mediu/redus amplasarea la locul de generare a deșeurilor produce efecte benefice - reducerea costurilor de transport - și prin reutilizarea materialului rezultat direct la locul operării flexibilitate în ritmul de operare și mobilitate |
| Dezavantaje comparative | costuri investiție mari (cca.4 mil. euro) instalații tehnologice complexe cu nivel de automatizare ridicat necesită personal de operare cu nivel de pregătire ridicat, implică costuri de transport pentru deșeuri de la locul de generare la locul de tratare reducerea costurilor de transport se obține prin amplasarea în apropierea unor aglomerări urbane ce presupun generarea de cantități importante de deșeuri, este necesară o ritmicitate organizată a operării. | costuri de operare relativ mari datorate intrărilor de deșeuri în cantități mici, generează cantități reduse de produse rezultate, calitatea produselor obținute este relativ inferioară celor obținute de instalații fixe și este direct dependentă de activități suplimentare de pre-sortare la locul generării |

Dată  fiind  importanța  criteriului  de  clasificare  a  instalațiilor  care  este  locul/amplasamentul  de  operare,  putem  combina  analiza  opțiunilor  legate  de  tip  de  operare  definite  anterior  cu  opțiunile  relative  la  amplasare  prin  asocierea  descrisă  în  continuare.

OPTIUNI  CU  PRIVIRE  LA  PRELUCRARE  DEȘEURI  DIN  CONSTRUCȚII/DEMOLĂRI

Optiunea  1

Constructia  sau  extinderea  în  cadrul  depozitelor  de  deșeuri  dezvoltate  prin  SMID  a  unor  celule/zone  dedicate  depozitării  specifice,  și  respectiv  platforme  dedicate  colectarii  si  stocarii  temporare  in  cadrul  statiilor  de  transfer  din  zonele  de  gestionare  3  si  5.

Optiunea  2

În  cadrul  infrastructurii  de  management  deșeuri  SMID,  se  va  construi/amenaja  o  stație  de  tratare  pentru  deșeuri  din  construcții/demolări,  care  să  asigure  reutilizarea  si  reciclarea  prin  transformarea  acestora  în  materiale  sau  materii  secundare  gata  de  utilizare,  în  condiții  optime  și  conforme.

Această  facilitate  de  infrastructură  de  management  va  fi  dotată  cu  o  instalație  de  concasare/sortare  mobilă,  care  se  poate  deplasa/instala  în  amplasamentele  stațiilor  de  transfer  sau  a  locurilor  de  generare  a  deșeurilor.

Această  opțiune  presupune  utilizarea  ca  locații  temporare  de  stocare  și/sau  amplasare/garare  instalație  mobilă  de  procesare/tratare  una  din  stațiile  de  sortare  integrate  în  SMID  (Cernavoda,  Cumpăna  și  Corbu)  care  pot  fi  adaptate  pentru  acest  scop.  Se  pot  reabilita/extinde  platformele  din  aceste  locații  cu  schimbarea  funcțiunilor  existente  în  cele  propuse  cu  investiții  minime.

Optiunea  3

Construirea  unei  instalatii  de  tratare  fixe  –  concasare/sortare/reciclare  pentru  toate  tipurile  de  deșeuri  din  construcții/demolări  pe  un  amplasament  dedicat,  care  să  asigure  reutilizarea  si  reciclarea  prin  transformarea  acestora  în  materiale  sau  materii  secundare  gata  de  utilizare,  împreună  cu  construirea  de  platforme  dedicate  colectarii  si  stocarii  temporare.

ANALIZA  MULTICRITERIALA

Date  privind  cantități  de  deșeuri  din construcții  și  demolări generate .

Datele primite de la APM Constanta referitoare la depozitarea deseurilor din constructii si demolari sunt prezentate in tabelul de mai jos. Se observa ca o parte din deseuri au fost colectate prin operatorii de salubrizare, iar o alta parte a ajuns direct la depozitul Prestcon din Ovidiu. Din seriile de date din anii anteriori, precum si din aceste date  transmise de APM Constanta nu se poate trage o concluzie a evolutiei acetor deseuri, intrucat se stie ca nu toate cantitatile de deseuri din C&D sunt depozitate in depozite de deseuri; de foarte multe ori acestea sunt depozitate in gropi de umplutura, sau chiar in locuri neautorizate, astfel incat nu se pot monitoriza.

Tabel. Cantități  deșeuri  din  construcții  și  demolări

| colectate prin salubrizare | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| tone | 8,541.00 | 5,008.00 |
| depozitate la Prestcon Ovidiu | 2012 | 2013 |
| tone | 19,092.64 | 8,820.00 |
| medie 2012-2013 |
| total pe judet CT | 27,633.64 | 13,828.00 | 20,730.82 |

(Sursa: date obtinute de la APM Constanta)

Putem  lua  în  considerare  o  valoare  teoretică  de  cca.  20000  t/an,  deși  în  realitate  valoarea  raportată  este  mult  mai  mică  față  de  valoarea  estimată  de  consultant  la  o  valoare  de  cca.  30.000  t/an,  cifră  care  reflectă  cantitățile  real  depozitate  (necontrolat)  în  județ.

Consultantul a optat pentru cifra de 30.000 t/an intrucat cantitatea aferenta anului 2012 pare mai apropiata de realitate, decat cea din anul 2013, care pare puternic subestimata, avand in vedere ca sectorul constructiilor a inceput sa se revigoreze dupa perioada de criza din 2009-2010.

Capacitate  teoretică  de  procesare  aleasă  pentru  instalație.

Ipoteze  de  lucru  avute  în  vedere  care  simplifică  analiza,:

- maximum  de  zile  lucratoare  disponibile  si  potentiale  pentru  productie  de  304-305  zile/an,  nu  sunt  luate  în  calcul  eventuale  zile  cu  condiții  nefavorabile  de  lucru  avînd  în  vedere  că  activitatea  instalației  este  în  aer  liber

- programul  ideal  de  lucru  este  de  8h/zi  –  nu  sunt  luate  în  calcul  eventuale  întreruperi  tehnologice,  sau  întreruperi  datorate  mentenanței.

- valorile  capacității  de  procesare  orare  sunt  considerate  în  intervalul  caracteristic  unor  instalații  mobile,  dacă  în  acest  interval  de  verificare  nu  se  incadrează  capacitatea  definită  atunci  alternativa  superioară  o  reprezintă  o  stație  fixă  cu  capacități  orare  superioare

| Capacitate orara (t/h) | Capacitate zilnica teoretică - 8h/zi (t/zi) | Capacitate anuală teoretică - 304 zile/an (t/an) |
| --- | --- | --- |
| 300 | 2,400 | 729,600 |
| 250 | 2,000 | 608,000 |
| 150 | 1,200 | 364,800 |
| 120 | 960 | 291,840 |

Se  poate  observa  cu  usurință  din  analiza  datelor  prezentate,  ipotezelor  de  lucru  acoperitoare  unei  situații  reale,  a  caracteristicilor  tehnice  definite  în  acest  subcapitol,  că  o  instalație  mobilă  de  tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări,  poate  prelua  cu  succes  cantitățile  estimate  a  fi  generate  pe  întreg  județul.  Instalația  mobilă  de  tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări  este  asociată  Opțiunii  2,

Analiza  datelor  de  mai  sus  relevă  faptul  că  alternativa  tehnică  a  unei  instalații  fixe,  Opțiunea  3,  nu  are  o  aplicabilitate  economică  în  acest  județ,  datorită  cantităților  de  procesare  anuale  reduse  care  pentru  acest  tip  de  operare  a  instalației  generează  costuri  de  operare  foarte  mari,  cât  și  datorită  costurilor  investiționale  mari  pentru  acest  tip  de  instalație.

Opțiunea  1  este  luată  în  considerare  în  cadrul  analizei,  decât  la  nivel  teoretic,  prin  prisma  conceptului  de  ierarhie  a  deșeurilor  care  indică  ca  ultimă  prioritate  de  eliminare  a  deșeurilor  –  depozitarea,  aplicarea  acestei  opțiuni  nu  este  conformă  legislației  în  domeniu  și  tendințelor  actuale  de  dezvoltare  a  unei  societăți  orientate  spre  reciclare.

Analiza  multicriterială  se  poate  sintetiza  într-un  tabel  cu  notele  obtinuțe  de  cele  trei  opțiuni  de  management  al  deșeurilor  din  construcții  și  demolări  propuse:

Analiza  multicriteriala  se  poate  sintetiza  in  tabel  cu  notele  obtinute  de  cele  trei  optiuni  de  management  al  deseurilor  propuse:

| CRITERII | OPTIUNEA 1 | OPTIUNEA 2 | OPTIUNEA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nota economica | 9.95 | 8.75 | 8.50 |
| Nota ecologica | 8.00 | 9.50 | 9.50 |
| Nota sociala | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| NOTA FINALA 50 % economic 40 % ecologic 10 % social | 9.78 | 9.98 | 9.85 |

La  nivelul  analizei  curente  se  recomanda  Optiunea  2  ca  varianta  de  management  a  deseurilor  din  construcții/demolări,  in  judetul  Constanța  cu  următoarele  observații:

- Clasarea  optiunii  recomandate  de  implementare  este  imperativ  a  fi  verificată  si  consolidată  prin  studii  suplimentare,  conform  legislației  în  vigoare,  proiectarea  la  nivel  de  Studiu  de  Fezabilitate  va  aprofunda  această  analiză;

- Evolutia  in  timp  a  ponderilor/parametrilor  de  analiza  poate  recomanda  un  sistem  evolutiv  pornindu-se  de  la  solutia  prezentata  in  Opțiunea  2  si  urmand  o  dezvoltare  a  acesteia  către  aplicare  la  o  scara  mai  mare,  prin  investiții  suplimentare  pentru  instalații  mobile  de  acest  tip  în  așa  fel  încât  să  fie  acoperite  necesitățile  ulterioare.

Relativ  la  amplasarea  în  cadrul  zonelor  SMID  a  unei  instalații  de  concasare/sortare  mobile  identificăm  două  preferințe  -  amplasarea  în  zona  1  și  respectiv  amplasarea  în  zona  2.

Ambele  preferințe  prezintă  următoarele  caracteristici  care  în  cadrul  analizei  devin  criterii,  aceste  criterii  departajează  clar  propunerile  zonale  față  de  celelalte  zone  de  management  din  SMID:

- În  cadrul  zonelor  existența  unei  facilități  actuale  a  SMID  cu  potențial  de  transformare  pentru  utilitatea  avută  în  vedere  (  caz  concret  Cumpăna  și  Corbu),  prin  reutilizarea  unei  infrastructuri  definite/integrate  în  SMID,  se  ameliorează  nivelul  de  investiții  necesar;

- Ambele  zone  sunt  definite  în  proximitatea  unei  aglomerări  urbane  importante  –  Municipiul  Constanța  -  capitala  județului–  care  prezintă  un  potențial  ridicat  în  privința  generării  deșeurilor

- Ambele  zone  sunt  definite  în  proximitatea  zonei  geografice  –  litoralul  Mării  Negre–  zonă  în  care  activitatea  de  construcții  a  înregistrat  un  progres  semnificativ  și  totodată  prezintă  un  potențial  ridicat  în  privința  generării  deșeurilor  asociate  acestei  industrii

Tabel  cu  distanțe  obiective  integrate  –  municipiul  Constanța

| Distante (km) | Constanța |
| --- | --- |
| Corbu | 38,6 |
| Cumpăna | 9,4 |

Considerând  municipiul  Constanța  ca  reper  de  calcul  al  distanțelor,  întrucât  îndeplinește  ambele  criterii  definite  -  proximitatea  unei  aglomerări  urbane  și  respectiv  apropierea  de  zona  geografică  a  litoralului  Mării  Negre,  se  observă  că  obiectivul  cel  mai  apropiat  este  situat  în  localitatea  Cumpăna.

Recomadarea  utilizării  facilității  actuale    SS  Cumpăna  pentru  Opțiunea  2  definită  mai  sus,  presupune  necesitatea  transformărilor  tehnice  și  o  eventuală  extindere  a  facilității,  cu  impact  asupra  activităților  curente  în  acest  obiectiv  integrat,  respectiv  fluxurile  curente.

#### Deșeurile din  excavarea  solurilor  contaminate

Solurile contaminate pot rezulta atât din decopertarea terenurilor contaminate în urma desfăşurării unor activităţi de producţie ce au avut loc pe amplasament, cât şi din activităţile de construcţii şi demolări ca urmare a gestionării defectuoase a substanţelor chimice periculoase şi a deşeurilor. Activităţile cele mai întâlnite care pot duce la poluarea solului sunt:

- stocarea substanţelor lichide în containere îngropate (ex. păcura);

- stocarea neconformă a substanţelor chimice expirate şi a băilor de galvanizare epuizate;

- depozitarea pe sol a deşeurilor rezultate în urma proceselor de combustie (ex. cenuşa provenita din lemn tratat si combustibili fosili);

- eliminarea neconformă a ambalajelor contaminate cu substanţe chimice periculoase (ex. cutii vechi de vopsea şi alte recipiente);

- depozitarea/stocarea neconformă a deşeurilor menajere (depozite orăşeneşti şi spaţii de depozitare în mediul rural).

Desi activitati contaminante ale solului, primele 2 activitati prezentate (a si b) practic nu fac obiectul prezentului MP intrucat acestea sunt mai degraba intalnite la agentii economici, iar responsabilitatea le revine in intregime.

Urmatoarele 3 activitati contaminante ale solului (activitatile c, d si e) se incadreaza in obiectul prezentului MP, intrucat pot apare in egala masura si in gospodarii individuale ori pe terenuri publice ori private prin stocarea neconforma a deseurilor, asa numita depozitare salbatica/necontrolata, care trebuie gestionata de persoane fizice ori de autoritati publice locale.

In cazul solului contaminat, stratul respectiv de sol este escavat si este tratat in vederea decontaminarii in functie de contaminant(i).

Stocarea solurilor contaminate în cantităţi mari se realizează pe platforme betonate, acoperite, prevăzute cu canale de gardă pentru colectarea apei pluviale. În cazul în care cantităţile sunt reduse, solurile contaminate se pot ambala în recipiente impermeabile (containere, butoaie, saci) ce sunt stocate pe suprafeţe impermeabilizate şi acoperite în vederea evitării levigării conţinutului în caz de precipitaţii şi de deteriorare a recipientelor. Stocarea solurilor contaminate, generate în cantităţi mici, se poate realiza în saci de dimensiuni mari (ex. 1 tonă), în butoaie (500 kg) sau containere (22 t) impermeabile. Vehiculele şi recipientele care au intrat în contact cu solurile contaminate trebuie spălate după utilizare, iar apa folosită pentru spălare trebuie colectată şi epurată înainte de eliminare. Dacă este necesar, lichidele de spălare colectate sunt trimise la o staţie de epurare fizico-chimică.

Pamânt excavat Pământurile necontaminate, care rezultă din execuţia construcţiilor sau a demolărilor, pot fi folosite în execuţia noilor depozite de deşeuri, dar şi ca materiale pentru acoperirea zilnică a deşeurilor depozitate. Alte utilizări ale pamântului necontaminat includ: - Închiderea depozitelor de deşeuri menajere şi încadrarea acestora în peisaj; - realizarea unor bariere tampon pentru izolarea fonică; - material de umplutură pentru diferite construcţii; - suport în vederea îmbunătăţirii terenurilor slabe.

Procesele de tratare a solurilor poluate cu hidrocarburi, prin bioremediere sunt similare cu procesul de compostare. In ciuda faptului ca este necesara excavarea si aerarea solurilor contaminate, aceasta solutie ofera avantajele de a fi biologica, naturala si ieftina in comparatie cu alte metode traditionale de tratare.

Bioremedierea are costuri competitive in comparatie cu alte tratamente, fiind un proces natural care sustine dezvoltarea.

Odata excavate, solurile poluate sunt trecute printr-un ciur rotativ, pentru ca pietrele care nu se afla la suprafata si nu sunt contaminate, sa fie separate si spalate. Doar portiunile cele mai fine sunt tratate in procesul de bioremediere.

Dupa ciuruire, fractiunile sunt dispuse in halde. Pentru a accelera procesul si de asemenea pentru a-l usura, este posibila adaugarea de aditivi pentru compost odata cu solurile tratate. Pentru a simula actiunea bacteriilor aerobe, este necesara amestecarea, omogenizarea si aerarea solurilor in timpul procesului de remediere. Aceasta operatiune este executata de utilaje mari de intoarcere/aerare pe roti ori pe sine.

Prin invartirea haldelor o data pe saptamana, in decursul a 6 luni, sau chiar mai repede, se pot obtine soluri de o calitate deosebita (depinde de rezultatele analizelor ).Variantele cu roti sunt valabile pentru modelele de utilaje pentru activitati mai usoare, pe platforme tari.

Namolurile din statiile de epurare.Probleme critice cu privire la managementul  namolului.

Tehnologiile  utilizate  pentru  epurarea  apelor  uzate  si  pentru  tratarea  namolurilor asigura in general un  nivel  ridicat  de  operare.  In  marea  majoritate  a  cazurilor,  namolurile  produse  in  statiile  de  epurare  provin  din  doua  surse:

- epurarea  (decantarea)  primara  sub  forma  de  namol  primar

- epurarea  biologica  (de  la  decantoarele  secundare  sau  similar)  sub  forma  de  namol  activat  in  exces.

In  conformitate  cu  cerintele  reglementarilor  legale in vigoare (a se vedea Anexa 5.4.2.8.-1. Gestionarea namolurilor de epurare - Evaluarea  conformarii  cu  legislatia  nationala  si  europeana ) namolurile  trebuie stabilizate,  de  regula  fie  prin  fermentare  anaeroba  mezofila,  fie  prin stabilizare  aeroba,  in  vederea  reducerii  volumelor  de  namol  prin  stabilizarea  substantei  organice.  Namolul  stabilizat,  in  mod  normal,  cu  un  continut  in  substanta  uscata  de  2-6  %,  se  gaseste  in  stare  lichida,  fiind  inca  intr-o  stare  neacceptabila  pentru  nici  una  din  rutele  cunoscute  de  utilizare  a  namolurilor.  Din  acest  motiv,  namolurile  stabilizate  sunt  supuse  procesului  de  deshidratare  conventionala  cu  reducerea  semnificativa  a  volumelor  de  namol,  insa  cu  un  efect  mic  asupra  reducerii  patogenilor,  virusilor  si  a  parazitilor.

Cu  aceasta  perspectiva,  operatorul  statiilor  de  epurare,  SC  RAJA  SA  trebuie  sa  gaseasca  cat  mai  multe  variane  alternative  de  evacuare  a  namolului,  altele  decat  depozitarea  acestuia  la  depozitul  special  de  namol.  Indiferent  de  ruta  aleasa  ulterior  pentru  utilizarea  namolurilor,  trebuie  sa  se  tina  cont  de  urmatoarele aspecte:

- cresterea  continutului  de  substanta  uscata  la  minimum  35% in vederea depozitarii pe un deposit conform de deseuri municipale nepericuloase;

- reducerea  volumelor  si  a  cantitatilor  de  namol  (in  vederea  reducerii  taxelor  de  transport  si  de  depozitare  a  namolurilor  la  depozitele  de  deseuri  sau  pentru  alte  utilitati);

- reducerea  patogenilor,  a  virusilor  si  a  parazitilor,  in  special  in  situatiile  in  care  se  urmareste  folosirea  namolurilor  deshidratate  in  agricultura;

- posibilitatea  de  integrare  a  solutiei  de  tratare  avansata  in  schema  (ruta)  finala  aleasa  pentru  namolurile  produse  in  statia  de  epurare.

Aspectele esentiale privind evaluarea conformarii cu legislatia si impactul gestionarii namolurilor de epurare asupra factorilor de mediu sunt prezentate in Anexa 5.4.2.8.-1. Gestionarea namolurilor de epurare - Evaluarea  conformarii  cu  legislatia  nationala  si  europeana.

Strategia  propusa  pentru  depozitarea  namolului

Strategia  propusa,  prin  prisma  situatiei  particulare  a  judetului  Constanta  privind  gestionarea  namolurilor,  este  structurata,  pe termen scurt,  mediu  si  lung,  in  functie  de  posibilitatile  de  evacuare  finala.

Strategia  se  refera  exclusiv  la  namolul  care  va  rezulta  de  la  Statiile  de  epurare.

Statiile  de  epurare  județene,  reabilitate  produc  namol  începând  cu  anul  2015,  pe  termen  mediu  si  lung,  cantitatile  de  namol  care  vor  fi  gestionate  vor  creste  fata  de  situația  prezentă.

Optiunile  de  evacuare  finala  a  namolului  produs  in  cele  10  aglomerari  din  județul  Constanța  vor  fi  prezentate  separat  pentru  fiecare  varianta  in  parte.

- varianta  1  -  depozitarea  namolurilor  in  depozitul  special  de  namoluri  de  la  Luminita,  aflat  in  administrarea  SC  RAJA  Constanta  SA;

- varianta  2  -  aplicarea  pe  un  teren  agricol  ca  ingrasamant/fertilizator,  pentru  namolul  obtinut  in  statiile  de  epurare  din  regiunea  Constanta-Ialomita,  insa  numai  dupa  intocmirea  unor  studii  specifice  la  Institutul  National  de  Cercetare  si  Dezvoltare  pentru  Pedologie,  Agrochimie  si  Protectia  Mediului,  conform  Ordinului  nr.  344/2004  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  protectia  mediului  si  in  special  a  solurilor,  atunci  cand  se  foloseste  namolul  de  epurare  in  agricultura;

- varianta  3  -  depozitarea  in  depozitele  ecologice  din  zona,  cu  respectarea  prevederilor  Ordinului  MMGA  nr.  757/2004  -  Normativ  tehnic  privind  depozitarea  namolurilor;

- varianta  4  -  tratarea  termica  a  namolului  in  instalatia  de  ardere  in  industria  cimentului;

- varianta  5  -  compostarea  namolului  intr-o  instalatie  de  compost.

Referitor la varianta 1 de depozitare la depozitul din localitatea Luminita: SC RAJA S.A Constanta are un  amplasament  propriu,  în  care  care  depoziteaza  o  parte  din  namolurile  provenite  din  stațiile  de  epurare  proprii.  Pentru  acest  depozit  exista  Autorizatia  de  Mediu  nr.  300/18.07.2008.  Depozitul  este  realizat  intr-o  alveola  a  fostei  cariere  de  piatra  Luminita.  Stratul  de  baza  al  haldei  Luminita  este  realizat  in  conformitate  cu  cerintele  stipulate  in  HG  nr.  162/20.02.2002  privind  depozitele  de  deseuri,  precum  si  cu  recomandarile  Directivei  nr.  1999/31/EC  privind  depozitarea  deseurilor.

Structura  haldei  de  jos  in  sus  este  urmatoarea:

- strat  de  argila  bine  compactat  (0,3  m  grosime);

- strat  sintetic  de  argila  (in  general  GCL,  0,005  m);

- geomembrana  HDPE  (2  mm);

- strat  geotextil  protectiv  (800  g/m2);

- strat  de  nisip  necalcaros  16  –  32  mm  (0,3  m).

Namolurile  sunt  depozitate  in  aceasta  incinta  special  construita.  Volumul  util  al  depozitului    este  de  250.000  mc.  Gradul  de  umplere  in  mai  2014  era  de  aproximativ  42  %.  Mai  exista  asadar  posibilitatea  ca  sa  fie  depozitate  aproximativ  145.000  mc  namol.  La  depozitarea  namolului  in  acest  depozit  nu  mai  trebuie  respectata  cantitatea  de  SU  minim  de  35%.  In  general,  in  interior  se  depoziteaza  namoluri  cu  o  umiditate  cuprinsa  intre  20-25%.

Detalii privind diverse modalitati de tratare termica a namolurilor de epurare sunt prezentate in Anexa 5.4.2.8.-2. Modalitati de eliminare a namolurilor de epurare prin tratare termica

Concluzii  si  recomandari

Namolul  este  definit  ca  un  deseu  solid  si,  in  cadrul  reglementarilor  nationale  si  ale  UE,  poate  fi  depozitat  in  deponii  ecologice cu respectarea  prevederilor  Ordinului  MMGA  nr.  757/2004  -  Normativ  tehnic  privind  depozitarea  namolurilor – umiditate maxima 65% si maximum 10% din cantitatea de deseuri depusa pe depozit -; desi,  acolo  unde  este  posibil,  ar  trebui  luata  in  considerare  folosirea  namolului  in  agricultura  ca  si  ingrasamant/fertilizator.

Aplicarea  namolului  in  agricultura  ar  fi  fezabila  doar  dupa  intocmirea  unor  studii  specifice  la  Institutul  National  de  Cercetare  si  Dezvoltare  pentru  Pedologie,  Agrochimie  si  Protectia  Mediului  conform  Ordinului  nr.  344/2004  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  protectia  mediului  si  in  special  a  solurilor,  atunci  cand  namolul  provenit  de  la  Statia  de  Epurare  se  foloseste  in  agricultura.

In  functie  de  varianta  aleasa,  se  vor  obtine  acorduri  si  avize de la autoritatile competente emitente, respectiv:

- Agentiile  pentru  Protectia  Mediului,  pentru  obtinerea  Acordului  de  Mediu,  pentru  oricare  din  variantele  de  evacuare  finala;

- Directia  Judeteana  de  Drumuri  si  Poduri,  pentru  obtinerea  acordului  privind  greutatea  maxima  admisa  pe  categoriile  de  drumuri  pe  care  se  va  efectua  transportul;

si se vor incheia contracte pentru analize si studii cu  urmatoarele  institutii:

- Laborator  autorizat  pentru  monitorizarea  calitatii  namolului;

- Oficiul  de  Studii  Pedologice  si  Agrochimice  pentru  analize  de  sol  si  stabilirea  dozei  de  aplicare,  in  functie  de  tipul  culturii  si  de  caracteristicile  solului.

Variante  alternative  de  eliminare:

Tabel    Costuri  (euro/t)  pentru  diferitele  variante  de  eliminare  ale  namolului

| Aglomerare | Depozitare la depozitul Luminita V1 | Utilizare în agricultura/silvicultura V2 | Depozitare -depozit ecologic V3 | Coincinerare Namol V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta Sud | 2,04 | 6,45 | 13,88 | 28,20 |
| Constanta Nord | 2,18 | 6,49 | 14,36 | 27,86 |
| Mangalia | 4,96 | 10,32 | 11,02 | 30,25 |
| Eforie | 3,27 | 6,73 | 10,88 | 28,80 |
| Poarta Alba | 2,26 | 7,24 | 12,79 | 26,16 |
| Harsova | 5,98 | 16,7 | 14,15 | 29,64 |
| Medgidia | 3,18 | 10,23 | 10,88 | 25,34 |
| Cernavoda | 5,79 | 9,90 | 11,65 | 26,84 |
| Mihail Kogalniceanu | 1,58 | 9,56 | 11,36 | 26,70 |

Pentru  SC  RAJA  Constanta  SA  pe  termen  scurt  si  mediu  varianta  cea  mai  convenabila  din  punct  de  vedere  economic  este  aceea  de  a  depozita  aceste  namoluri  la  Luminita,  unde  exista  suficient  spatiu  si  nu  se  plateste  nici  o  taxa  de  depozitare,  iar  namolul  nu  trebuie  sa  indeplineasca  o  limita  de  umiditate,  cum  este  in  cazul  depozitelor  ecologice.

Optiunile  pentru  tratarea  si  depozitarea  namolului  sunt  redate  mai  jos:

- Pe  termen  scurt  (2012 - 2015) si  mediu  (2016 - 2020),  namolurile  obtinute  la  statiile  de  epurare  vor  fi  depozitate  in  depozitul  de  la  Luminita,  pana  la  umplerea  acestuia.  Din  acest  punct  de  vedere,  costurile  sunt  scazute,  deoarece  reprezinta  doar  costurile  de  transport,  depozitul  aflandu-se  in  proprietarea  SC  RAJA  SA.  De  asemenea  namolurile  de  la  statiile  de  epurare  pot  fi  depozitate  si  in  depozitele  ecologice  pana  maxim  la  inceputul  anului  2021.

- Pe  termen  lung  (dupa  2020),  namolurile  provenite  de  la  Statiile  de  Epurare de pe raza judetului Constanta  ar  putea  fi  arse  in  cuptoarele  de  ciment  de  la  Medgidia.  Deasemenea  namolul  obtinut  in  statiile  de  epurare  poate  fi  compostat impreuna  cu  alte  resturi  vegetale  intr-o  statie  de  compostare  care  se  va  construi  si  va fi valorificat  ca  si  compost.

Sintetizat,  rutele  de  eliminare  fezabile  pentru  aglomerarile  studiate  sunt  redate  in  tabelul  de  mai  jos:

Tabel   Rute  eliminare  pe  termen  scurt,  mediu  si  lung  pentru  namolul  de  la  Statiile  de  epurare

| Aglomerare | TERMEN SCURT (2012-2015) SI MEDIU (2016-2020) | TERMEN LUNG (dupa 2020) |
| --- | --- | --- |
| Constanta Sud | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia |
| Constanta Nord | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Mangalia | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Eforie | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Poarta Alba | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Harsova | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Medgidia | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Cernavoda | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Mihail Kogalniceanu | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |
| Cobadin | Depozit Luminita / Depozit ecologic | Fabrica ciment Medgidia/ Agricultura / Compostare |

## CONCLUZII

Componentele  proiectului  SMID  Constanta  sunt  urmatoarele:

- Componenta  1  -  Colectarea  selectiva    a  deseurilor  pe  4  fractii  –  hartie&  carton,  sticla,  plastic&metal  si  deseuri  reziduale  (recipienti  pentru  colectarea  deseurilor);

- Componenta  2  -  Transportul  si  transferul  deseurilor  (Statii  de  transfer:  Harsova  si  Deleni,  camioane  de  lung  curier,  containere  pentru  transfer);

- Componenta  3  -  Reciclarea  deseurilor  (Statii  de  sortare  Ovidiu  si  Tortoman);

- Componenta  4  -  Tratarea  deseurilor  biodegradabile  (Statii  de  tratare  mecano-  biologica:  Ovidiu,  Tortoman),  precum  si  compostarea  individuala  in  50%  din    gospodariile  rurale  (compostoare  de  280l);

- Componenta  5  -    Depozitarea  deseurilor  (Depozit  ecologic  Tortoman);

- Componenta  6  -  închiderea  depozitelor  de  deseuri  neconforme:  Harsova,  Cernavoda,  Murfatlar,  Techirghiol  si  Medgidia.

Zona  1  –  Constanta.

Facilitatile  existente:

depozitul  de  deseuri  ecologic  din  localitatea  Ovidiu,

- statia  de  sortare/compostare  de  capacitate  mica  din  comuna  Corbu

- statia  de  sortare  MM  Recycling  din  Constanta.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- Statia  de  sortare  si

- Statia  de  tratare  mecano-  biologica  din  localitatea  Ovidiu.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

- Re-tehnologizarea Statiei TMB Ovidiu pentru a produce RDF prin achizitia echipamentelor necesare, in principiu:

- -presa de balotat RDF

- -infoliator baloti RDF

Zona  2  –  Eforie

Facilitatile  existente:

- depozitul  ecologic  de  la  Costinesti – operator privat,

- statie  de  sortare  construita  la  Costinesti  – operator privat si

- statia  de  sortare  de  mica  capacitate  din  Cumpana – proiect PHARE.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- achizitionarea  de  pubele  si  containere  pentru  colectarea  selectiva  a  deseurilor.

Imbunatatirea  sistemului  existent:

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

- Statie de transfer la Amzacea/Topraisar;

- Redirectionarea fluxului de deseuri catre statia de sortare Ovidiu si statia TMB Ovidiu.

Zona  3  –  Deleni

Facilitatile  existente:

- sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- constructia  unei  statii  de  transfer  al  deseurilor  in  comuna  Deleni.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta de deseuri reciclabile uscate

Zona  4  –  Cernavoda

Facilitatile  existente:

- Sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor,

- Statie  de  sortare/transfer  la  Cernavoda.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

Infrastructura  curenta  va  ramane  aceeasi.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

- Redirectionarea fluxului de deseuri reciclabile catre statia de sortare Tortoman

- Mentinerea facilitatii si dotarilor de transfer al deseurilor

Zona  5  –  Harsova

Facilitatile  existente: Nu  exista  facilitati  existente.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- Constructia  unei  statii  de  transfer  al  deseurilor  in  orasul  Harsova.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

Zona  6  –  Medgidia

Facilitatile  existente:

- Sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  al  deseurilor.

Facilitatile  prevazute  prin  proiect:

- un  nou  depozit  ecologic,

- statie  de  sortare  si

- statie  de  tratare  mecano-biologica  (TMB)  in  localitatea  Tortoman.

Imbunatatirea  sistemului  existent

- Achizitia de containere tip clopot de 1100 l la termenele de reinvestitii;

- Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate

- Imbunatatirea dotarilor/capacitatilor tehnice ale Statiei TMB Tortoman pentru a produce RDF prin achizitia echipamentelor necesare, im principiu:

- presa de balotat RDF (cca.298 000) euro

- infoliator baloti RDF dotat cu masă de transport (pe distanța de la presa de balotat) (cca.195000 euro)

Deseuri din construcții și demolări (C&D)

Optiunea  2

În  cadrul  infrastructurii  de  management  deșeuri  SMID,  se  va  construi/amenaja  o  stație  de  tratare  pentru  deșeuri  din  construcții/demolări,  care  să  asigure  reutilizarea  si  reciclarea  prin  transformarea  acestora  în  materiale  sau  materii  secundare  gata  de  utilizare,  în  condiții  optime  și  conforme.

Această  facilitate  de  infrastructură  de  management  va  fi  dotată  cu  o  instalație  de  concasare/sortare  mobilă,  care  se  poate  deplasa/instala  în  amplasamentele  stațiilor  de  transfer  sau  a  locurilor  de  generare  a  deșeurilor.

Această  opțiune  presupune  utilizarea  ca  locații  temporare  de  stocare  și/sau  amplasare/garare  instalație  mobilă  de  procesare/tratare  una  din  stațiile  de  sortare  integrate  în  SMID  (Cernavoda,  Cumpăna  și  Corbu)  care  pot  fi  adaptate  pentru  acest  scop.  Se  pot  reabilita/extinde  platformele  din  aceste  locații  cu  schimbarea  funcțiunilor  existente  în  cele  propuse  cu  investiții  minime. (echipament mobil cca 400.000 Euro + extindere amenajari necesare)

## VARIANTA  PROPUSĂ

Dezvoltarea SMID ce va intra in operare, va fii completată/îmbunătățită prin următoarele propuneri:

| Tipul de activitate din cadrul manage-mentului integrat de deseuri | Optiune/alternativa/imbunatațire |
| --- | --- |
| Colectare primara | Reinvestitii in recipienți de colectare selectiva de tip clopot |
| Transportul primar (de colectare) | Achiziția, la termenele de re-investiții, de autospeciale de tip monovolum cu trecere consecutiva pentru fractii reciclabile curate de la agentii economici |
| Transferul deseurilor | Statie de transfer cu descarcare directa, cap fix de presare si baterie de containere pentru zona de gestionare 2 – locația Amzacea |
| Sortarea deseurilor | Fluxul de deseuri reciclabile din zona de gestiune 1 (SS Corbu)transferat către stația de sortare Ovidiu; Flux nou de deseuri reciclabile din zona de gestiune 2 către stația de sortare Ovidiu; Fluxul de deseuri reciclabile din zona de gestiune 4 transferat către stația de sortare Tortoman |
| Tratarea deseurilor | Centralizare flux tratare deseuri zona 2 către TMB Ovidiu (zona 1) si respectiv fluxurile definite de SMID la TMB Tortomanu pentru zonele 3,4,5,6 |
| Depozitarea deseurilor | In depozitele existente ecologice: Ovidiu, Costinesti, Albesti si in depozitul central implementat SMID la Tortoman. |

# STRATEGIA  JUDETEANA

## EVALUAREA  SITUAŢIEI  ACTUALE  SI  A  SITUAŢIEI  PROGNOZATE

In Capitolul 2 al prezentului Master Plan, s-a facut o trecere in revista a situatiei actuale a gospodaririi deseurilor, in timp ce in Capitolul 3 s-a prezentat situatia prognozata pentru etapele de proiectare a sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta.

In rezumat, situatia managementului deseurilor in judetul Constanta se prezenta astfel:

- Cantitatile de deseuri urbane sunt eliminate in depozitele conforme si neconforme (in tone pe an);

- In mediul rural serviciile organizate de salubritate sunt insuficiente, transportul la locul de depozitare (neautorizat) fiind facut individual de catre generator;

- Termenul maxim de închidere si redare in circuitul natural al depozitelor neconforme din zona rurala este 16 iulie 2009. Autoritatile locale din judetul Constanta au facut demersuri pentru respectarea calendarului de închidere;

- In PJGD s-a propus ca tintele referitoare la gradul de acoperire cu servicii de salubritate sa fie:

  - 80%, in mediul rural, in 2009 - situatia actuala nu permite îndeplinirea acestei tinte pana in anul 2009, ci dupa implementarea masurilor stabilite in cadrul Planului de Investitii pe Termen Lung, in anul 2011;

  - 100%, in mediile urban si rural, in 2013.

- Populatia prognozata in judetul Constanta (detaliata in Capitolul 3) este prezentata pe scurt in urmatoarele pagini.

- Conform proiectiilor realizate in cadrul Capitolului 3, cantitatile de deseuri ce vor fi generate in intervalul 2016-2042 sunt prezentate pe scurt in cele ce urmeaza

Se preconizeaza ca in orizontul 2016-2042, cantitatea de deseuri generata la nivelul judetului Constanta va înregistra o tendinta descrescatoare in evolutie, iar cantitatea de deseuri generate va fi colectata in proportie de 100% odata cu implementarea SMID.

Populatia prognozata in judetul Constanta (extras)

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDEȚ CONSTANTA | 764,609 | 758,798 | 753,032 | 747,309 | 741,629 | 737,016 | 732,432 | 727,876 | 723,349 | 718,849 |
| din care -urban | 534,074 | 530,015 | 525,987 | 521,989 | 518,022 | 514,800 | 511,598 | 508,416 | 505,254 | 502,111 |
| -rural | 230,536 | 228,783 | 227,045 | 225,319 | 223,607 | 222,216 | 220,834 | 219,460 | 218,095 | 216,739 |
| URBAN ADI | 450,833 | 447,407 | 444,007 | 440,632 | 437,284 | 434,564 | 431,861 | 429,174 | 426,505 | 423,852 |
| RURAL ADI | 199,325 | 197,810 | 196,306 | 194,814 | 193,334 | 192,131 | 190,936 | 189,749 | 188,568 | 187,395 |
| Total ADI | 650,158 | 645,217 | 640,313 | 635,447 | 630,617 | 626,695 | 622,797 | 618,923 | 615,073 | 611,248 |
| URBAN NON ADI | 83,241 | 82,608 | 81,980 | 81,357 | 80,739 | 80,237 | 79,737 | 79,241 | 78,749 | 78,259 |
| RURAL NON ADI | 31,211 | 30,974 | 30,738 | 30,505 | 30,273 | 30,085 | 29,898 | 29,712 | 29,527 | 29,343 |
| Total Non ADI | 114,452 | 113,582 | 112,718 | 111,862 | 111,012 | 110,321 | 109,635 | 108,953 | 108,275 | 107,602 |

Sursa: Louis Berger

Populatia prognozata in judetul Constanta, pe zone de gestiune deseuri (extras)

| ZONE / MEDIU DE REZIDENŢĂ / Nr. Persoane | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 | 400,806 | 397,760 | 394,737 | 391,737 | 388,760 | 385,805 | 383,405 | 381,021 | 378,651 | 376,295 | 373,955 | 345,724 |
| URBAN | 346,377 | 343,745 | 341,132 | 338,539 | 335,967 | 333,413 | 331,339 | 329,278 | 327,230 | 325,195 | 323,172 | 298,775 |
| RURAL | 54,429 | 54,015 | 53,605 | 53,197 | 52,793 | 52,392 | 52,066 | 51,742 | 51,420 | 51,100 | 50,783 | 46,949 |
| ZONA 2 | 83,957 | 83,319 | 82,686 | 82,057 | 81,434 | 80,815 | 80,312 | 79,813 | 79,316 | 78,823 | 78,332 | 72,419 |
| URBAN | 24,819 | 24,630 | 24,443 | 24,257 | 24,073 | 23,890 | 23,742 | 23,594 | 23,447 | 23,301 | 23,156 | 21,408 |
| RURAL | 59,138 | 58,689 | 58,243 | 57,800 | 57,361 | 56,925 | 56,571 | 56,219 | 55,869 | 55,522 | 55,176 | 51,011 |
| ZONA 3 | 34,031 | 33,772 | 33,516 | 33,261 | 33,008 | 32,757 | 32,554 | 32,351 | 32,150 | 31,950 | 31,751 | 29,354 |
| URBAN | 5,821 | 5,777 | 5,733 | 5,689 | 5,646 | 5,603 | 5,568 | 5,534 | 5,499 | 5,465 | 5,431 | 5,021 |
| RURAL | 28,210 | 27,996 | 27,783 | 27,572 | 27,362 | 27,154 | 26,985 | 26,817 | 26,651 | 26,485 | 26,320 | 24,333 |
| ZONA 4 | 27,188 | 26,981 | 26,776 | 26,573 | 26,371 | 26,170 | 26,008 | 25,846 | 25,685 | 25,525 | 25,367 | 23,452 |
| URBAN | 19,526 | 19,378 | 19,230 | 19,084 | 18,939 | 18,795 | 18,678 | 18,562 | 18,447 | 18,332 | 18,218 | 16,843 |
| RURAL | 7,662 | 7,604 | 7,546 | 7,489 | 7,432 | 7,375 | 7,329 | 7,284 | 7,238 | 7,193 | 7,149 | 6,609 |
| ZONA 5 | 29,658 | 29,433 | 29,209 | 28,987 | 28,767 | 28,548 | 28,370 | 28,194 | 28,019 | 27,844 | 27,671 | 25,582 |
| URBAN | 11,336 | 11,250 | 11,164 | 11,079 | 10,995 | 10,912 | 10,844 | 10,776 | 10,709 | 10,643 | 10,577 | 9,778 |
| RURAL | 18,322 | 18,183 | 18,045 | 17,907 | 17,771 | 17,636 | 17,527 | 17,418 | 17,309 | 17,202 | 17,095 | 15,804 |
| ZONA 6 | 79,497 | 78,893 | 78,293 | 77,698 | 77,108 | 76,522 | 76,046 | 75,573 | 75,103 | 74,636 | 74,171 | 68,572 |
| URBAN | 46,407 | 46,054 | 45,704 | 45,357 | 45,012 | 44,670 | 44,392 | 44,116 | 43,842 | 43,569 | 43,298 | 40,029 |
| RURAL | 33,090 | 32,839 | 32,589 | 32,341 | 32,095 | 31,852 | 31,653 | 31,457 | 31,261 | 31,066 | 30,873 | 28,543 |

Proiectii cantitati deseuri generate (extras)

| Nr.crt | Denumire caracteristica/Proiectie | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populatie Judet | locuitori | 770,465 | 764,609 | 758,798 | 753,032 | 747,309 | 741,629 | 737,016 | 732,432 | 727,876 | 723,349 | 718,849 |
| 2 | Deseuri generate | tone | 337,972 | 335,450 | 332,948 | 330,464 | 327,999 | 325,553 | 331,163 | 329,103 | 327,056 | 325,022 | 323,000 |
| 2.1 | Deseuri menajere populatie | tone | 180,082 | 178,737 | 177,402 | 176,078 | 174,763 | 173,459 | 176,447 | 175,349 | 174,259 | 173,175 | 172,098 |
| 2.2 | Deseuri asimilabile comert industrie institutii | tone | 81,737 | 81,128 | 80,523 | 79,923 | 79,327 | 78,736 | 80,093 | 79,595 | 79,100 | 78,608 | 78,119 |
| 2.3 | Deseuri din parcuri si gradini | tone | 12,141 | 12,051 | 11,961 | 11,872 | 11,784 | 11,696 | 11,898 | 11,824 | 11,750 | 11,677 | 11,604 |
| 2.4 | Deseuri din piete | tone | 3,104 | 3,081 | 3,058 | 3,035 | 3,013 | 2,990 | 3,042 | 3,023 | 3,004 | 2,985 | 2,967 |
| 2.5 | Deseuri stradale | tone | 50,769 | 50,390 | 50,015 | 49,642 | 49,272 | 48,905 | 49,749 | 49,439 | 49,132 | 48,826 | 48,523 |
| 2.6 | Deseuri voluminoase | tone | 4,056 | 4,025 | 3,995 | 3,966 | 3,936 | 3,907 | 3,974 | 3,949 | 3,925 | 3,900 | 3,876 |
| 2.7 | Deseuri Periculoase | tone | 1,690 | 1,677 | 1,665 | 1,652 | 1,640 | 1,628 | 1,656 | 1,646 | 1,635 | 1,625 | 1,615 |
| 2.8 | Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 4,394 | 4,361 | 4,328 | 4,296 | 4,264 | 4,232 | 4,305 | 4,278 | 4,252 | 4,225 | 4,199 |
|  | Total deseuri reciclabile colectate selectiv | tone | 56,601 | 56,180 | 55,761 | 55,346 | 54,934 | 54,525 | 55,465 | 55,120 | 54,777 | 54,436 | 54,097 |
|  | Hartie | tone | 21,221 | 21,063 | 20,906 | 20,751 | 20,596 | 20,443 | 20,796 | 20,666 | 20,538 | 20,410 | 20,283 |
|  | Sticla | tone | 6,918 | 6,866 | 6,815 | 6,764 | 6,714 | 6,664 | 6,779 | 6,737 | 6,695 | 6,653 | 6,612 |
|  | Plastic | tone | 22,158 | 21,993 | 21,829 | 21,666 | 21,505 | 21,345 | 21,713 | 21,578 | 21,443 | 21,310 | 21,178 |
|  | Metal | tone | 6,304 | 6,257 | 6,210 | 6,164 | 6,119 | 6,073 | 6,177 | 6,139 | 6,101 | 6,063 | 6,025 |
|  | Total deseuri reciclabile colectate | tone | 63,050 | 62,349 | 61,884 | 61,424 | 60,966 | 60,513 | 61,556 | 61,173 | 60,792 | 60,414 | 60,038 |
|  | Lemn | tone | 6,449 | 6,401 | 6,354 | 6,306 | 6,260 | 6,213 | 6,320 | 6,281 | 6,242 | 6,203 | 6,165 |
|  | Compostare in gospodarii rural | tone | 12,359 | 12,265 | 12,172 | 12,080 | 11,988 | 11,897 | 24,199 | 23,099 | 22,012 | 21,875 | 21,739 |
|  | Biodegradabile ce intra in TMB | tone | 206,173 | 204,634 | 203,108 | 201,593 | 200,090 | 198,598 | 202,018 | 200,761 | 199,512 | 198,271 | 197,038 |
|  | Eliminare deseuri prin depozitare | tone | 223,710 | 222,044 | 220,390 | 218,750 | 217,121 | 215,505 | 219,218 | 217,855 | 216,500 | 215,153 | 168,544 |
|  | Intrare deseuri TMB | tone | 223,286 | 221,622 | 219,972 | 218,334 | 216,709 | 215,095 | 218,809 | 217,448 | 216,096 | 214,752 | 213,416 |
|  | Intrare deseuri statii de sortare | tone | 62,816 | 62,349 | 61,884 | 61,424 | 60,966 | 60,513 | 61,556 | 61,173 | 60,792 | 60,414 | 60,038 |
|  | Compost Verde (iesire din TMB) | tone | 6,658 | 6,609 | 6,559 | 6,511 | 6,462 | 6,414 | 6,525 | 6,484 | 6,444 | 6,404 | 6,364 |
|  | RDF Comb. Derivat (iesire din TMB) | tone | 8,456 | 8,392 | 8,328 | 8,265 | 8,202 | 8,139 | 8,287 | 8,235 | 8,184 | 8,133 | 52,833 |

## STRATEGIA  GENERALA

Principalul scop al strategiei este acela de a identifica masurile prioritare cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor pentru atingerea tintelor judetene.

Obiective nationale

Obiectivul national definit de “Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila (SNDD)” este “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor prin imbunatatirea gestionarii deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in anul 2015”.

La nivelul orizontului 2020, Obiectivul national este “Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE, la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale”. In privinta managementului integrat al deseurilor la colectarea selectiva si valorificarea intr-o proportie mai mare a deseurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea deseurilor organice in compost si utilizarea exclusiva, pentru mediul urban, a depozitelor ecologice. In mediul rural va creste gradul de implementare a sistemelor de management integrat al deseurilor.

La nivelul orizontului 2030. Obiectivul national este apropierea semnificativa de performantele de mediu ale celorlalte state membre ale UE. Romania se va alinia, in linii generale, la cerintele si standardele UE. Vor fi realizate prioritatile de actiune in domeniul deseurilor, imbunatatirii calitatii aerului, biodiversitatii si patrimoniului natural.

La capitolul 4 sunt definite obiectivele, sub-obiectivele (sau obiectivele subsidiare), precum si tintele la nivel national, cat si la nivel judetean in conformitate cu prevederile strategiilor si planurilor existente.

Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) este in curs de reactualizare.

## STRATEGIA  GENERALA  JUDEŢEANĂ.  TINTE  JUDEŢENE  SI  TERMENE  DE  REALIZARE

PJGD cuprinde 19 domenii, in cadrul carora sunt fixate 26 obiective principale si 77 de obiective subsidiare /tinte. Toate acestea sunt trecute in revista in Capitolul 4.

Din cele 77 de tinte corespunzătoare celor 26 obiective ale PJGD, 3 au termen permanent 28 sunt definite “proces continuu”, 15 au termene fixe (data limita), iar 22 au termene notate “incepand cu  anul “, fara a se defini un termen limita.

Optiunile de gestionare a deseurilor urmaresc, in ordine descrescatoare, urmatoarele prioritati:

- Prevenirea generarii excesive a deseurilor;

- Reducerea cantitatilor de deseuri generate;

- Valorificarea - prin refolosire, reciclare a materialelor si recuperarea energiei;

- Eliminarea deseurilor prin incinerare sau depozitare.

Avand in vedere aceste prioritati si obiectivele definite de PJGD, cu termene permanente strategia judetului Constanta este prezentata in Anexa 6.1.

## ANALIZA  OPŢIUNILOR

In cadrul Capitolului 5 - Analiza optiunilor, s-au analizat opțiuni tehnice alternative și de îmbunătățire a sistemului de management integrat al deseurilor in judet; aici sunt descrise pe larg soluțiile alese, pe fiecare componentă a sistemului, pentru completarea/upgradarea SMID.

| Tipul de activitate din cadrul manage-mentului integrat de deseuri | Optiune/alternativa/imbunatațire |
| --- | --- |
| Colectare primara | Reinvestitii in recipienți de colectare selectiva de tip clopot |
| Transportul primar (de colectare) | Achiziția, la termenele de re-investiții, de autospeciale de tip monovolum cu trecere consecutiva pentru fractii reciclabile curate de la agentii economici |
| Transferul deseurilor | Statie de transfer cu descarcare directa, cap fix de presare si baterie de containere pentru zona de gestionare 2 – locația Amzacea |
| Sortarea deseurilor | Fluxul de deseuri reciclabile din zona de gestiune 1 (SS Corbu)transferat către stația de sortare Ovidiu; Flux nou de deseuri reciclabile din zona de gestiune 2 către stația de sortare Ovidiu; Fluxul de deseuri reciclabile din zona de gestiune 4 transferat către stația de sortare Tortoman |
| Tratarea deseurilor | Centralizare flux tratare deseuri zona 2 către TMB Ovidiu (zona 1) si respectiv fluxurile definite de SMID la TMB Tortomanu pentru zonele 3,4,5,6 |
| Depozitarea deseurilor | In depozitele existente ecologice: Ovidiu, Costinesti, Albesti si in depozitul central propus la Tortoman. |

## STRATEGIA  DETALIATA

In tabelul de mai jos se prezinta masurile prevazute in Strategia Generala a Managementului Integrat al Deseurilor din judet pentru atingerea obiectivelor propuse si actiunile concrete corespunzatoare acestor masuri. Masurile si actiunile sunt distribuite pe componentele sistemului, urmarind la modul concret atingerea obiectivelor propuse in Strategia Generala, cu termene intermediare care sa confere atributul de “detaliu”. Unele masuri vizeaza mai multe componente si acest lucru a fost indicat in tabel.

Tabel ... Strategia detaliata: actiuni pentru realizarea masurilor in vederea atingerii obiectivelor propuse

*Actiuni valabile pentru toate componentele sistemului integrat de gestiune a deseurilor

| Criteriul de atribuire a prioritatii | Obiective | Masura | Termen | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Colectarea si transportul deseurilor | 1.1. Promovarea, incurajarea producatorilor in implementarea principiilor de prevenire. | 1.1.1. Prevedere de pubele si containere in numar suficient pentru efectuarea depozitarii temporare si descarcare usoara in mijlloacele de transport. Pozitionarea acestora in locuri usor accesibile. | Decembrie 2010 si permanent | Operatori de salubritate / CL (Consiliile Locale) |
|  |  | 1.1.2. Prevederea mijloacelor de transport adecvate ca numar si functionalitate. | Decembrie 2010 | Operatori de salubritate / CL (Consiliile Locale) |
|  | 1.2. Incurajarea consumatorilor sa implementeze principiul prevenirii generarii deseurilor. | 1.2.1 Proiectarea ambalajelor potrivite ca dimensiuni pentru marfurile pe care le contin, atragatoare, biodegradabile si usor transportabile. | Permanent | Sectorul industrial |
|  |  | 1.2.2. Antrenarea vanzatorilor in procurarea marfurilor care nu genereaza deseuri in cantitati mari sau care pot polua locurile publice (exemplu: seminte, etc.). | 2013 | Sectorul vanzari |
|  | 1.3. Cresterea importantei activitatilor de monitorizare si control efectuate de autoritatile competente ca ARPM, APM, Garda de Mediu, in concordanta cu responsabilitatile acestora. | 1.3.1. Intocmirea unui indrumar de inspectie si control al locurilor publice care sa conduca la o supraveghere atenta si evitarea poluarii cu deseuri a drumurilor, corpurilor de apa, padurilor. | 2010 | GNM, ANPM, ANAR |
|  |  | 1.3.2. Extinderea supravegherii in zilele de sambata si duminica a locurilor publice in vederea pastrarii curateniei prin colectarea si transportul deseurilor | 2010 | CL /Politia locala |
|  |  | 1.3.3. Formarea unui corp special cu atributii corespunzatoare pentru supravegherea colectarii si transportului deseurilor din zonele de agrement ale judetului. | 2010 | GNM, APM, ANAR, voluntari |
|  | 1.4. Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deseurilor: colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare si eliminare finala. | 1.4.1. Intocmirea documentatiilor necesare si organizarea licitatiilor pentru alegerea celor mai buni operatori pentru colectarea si transportul deseurilor. | Decembrie 2010 | CJ/ CL/ ADI |
|  |  | 1.4.2. Fixarea de taxe si tarife pentru colectarea si transportul deseurilor de la persoane fizice si juridice la punctele de transfer sau la depozitul central. | Decembrie 2010 si actualizare la sfarsitul fiecarui an | CJ/ CL/ ADI |
|  |  | 1.4.3. Prevederea unor fonduri speciale pentru sustinerea activitatilor de colectare si transport ale deseurilor din zonele rurale, in special din localitatile mici, izolate. | Decembrie 2013 | CJ/ CL/ ADI |
|  | 1.5. Optimizarea folosirii fondurilor nationale si internationale pentru cheltuieli de capital pentru gospodarirea deseurilor. | 1.5.1. Atragerea, prin organizarea de licitatii a celor mai buni consultanti in procesul de asimilare a fondurilor disponibile pentru asigurarea unui sistem viabil de gospodarire a deseurilor din judet | Decembrie 2010 - 2038 | Autoritatea Centrala de Mediu / CJ |
|  |  | 1.5.2. Organizarea unui grup la nivelul judetean si local pentru investigarea posibilitatilor de finantare din orice sursa disponibila, a unor proiecte de gospodarire a deseurilor, de orice tip din judet. | Decembrie 2010 | CJ |
|  | 1.6. Elaborarea mecanismelor economic-financiare care sa permita organizarea managementului integrat pe baza de taxe convenabile, dar care sa acopere costurile de colectare, transport si depozitare controlata. | 1.6.1. Fixarea de taxe pentru acoperirea costurilor managementului integrat al deseurilor la nivelul întregului judet. | Iunie 2010 | CJ/ ADI |
|  |  | 1.6.2. Sustinerea localitatilor izolate cu populatie sub 100 de locuitori fara surse de venit, care sa le permita achitarea taxelor si tarifelor fixate pentru sistem. | Decembrie 2010 | CJ |
|  | 1.7. Folosirea mecanismelor economico-financiare pentru promovarea colectarii selective a bateriilor acumulatoarelor si a DEEE. | 1.7.1. Colectarea gratuita a bateriilor, acumulatoarelor si deseurilor echipamentelor electrice si electronice (DEEE). | Decembrie 2009 | Organizatiile de preluare a responsabilitatii / CL |
|  |  | 1.7.2. Organizarea din fondurile consiliilor locale a punctelor de colectare a DEEE. | Decembrie 2009 | CL |
|  | 1.8. Intensificarea comunicarii dintre factorii implicati. | 1.8.1. Aprobarea Planului Judetean de Gospodarire a Deseurilor cu participarea tuturor factorilor implicati (CJ, CL, primarii, APM, ARPM, public, operatori, ONG, etc.). | 2009 cu actualizare la 5 ani | CJ |
|  |  | 1.8.2. Elaborarea de rapoarte anuale privind starea mediului - Capitolul "Deseuri si substante chimice si periculoase", de catre autoritatile locale si regionale de mediu pe baza datelor acumulate si afisarea pe web site. | Decembrie 2009 si apoi anual | APM |
|  |  | 1.8.3. Informarea publicului asupra proiectului de management integrat al deseurilor, care se implementeaza in cadrul judetului prin afise si prin organizarea de sedinte la care sa fie invitat sa participe la luarea deciziilor. | 2009 | CJ |
|  | 1.9. Organizarea programelor de educatie. | 1.9.1. Antrenarea ONG din judet la actiuni de popularizare a proiectului de management integrat al deseurilor. | 2009 -2038 | CJ |
|  |  | 1.9.2. Organizarea de seminarii pentru instruirea operatorilor in exploatarea mijlloacelor terhnice care se achizitioneaza si asupra celor mai bune tehnologii disponibile de tratare a deseurilor. | 2010 | CJ / ADI / furnizorii de echipamente |
|  |  | 1.9.3. Organizarea de excursii ale elevilor in zone de agrement sau in arii protejate de interes national si local, sau in localitatile in care invata, spre a li se oferi exemple de comportament, in legatura cu pastrarea curateniei. | 2009 - 2038 | Ministerul invatamantului |
|  |  | 1.9.4. Organizarea de actiuni de curatire a spatiilor afectate de aruncarea deseurilor in parcuri, malurile corpurilor de apa, etc. | 2009 - 2038 | CL |
|  |  | 1.9.5. Antrenarea parintilor in actiunile de educare a copiilor prin intalniri speciale. | 2009 - 2038 | Ministerul invatamantului, ONG-uri specializate |
|  | 1.10. Folosirea mijloacelor mass-media, internet, etc. pentru informare. Sprijinirea companiilor de informare in ceea ce priveste aspectele legate de deseurile de ambalaje. | 1.10.1 Introducerea in programul emisiunilor de radio-televiziune locale a unei emisiuni de 15 minute, in care sa se prezinte saptamanal probleme de management al deseurilor, din care sa rezulte importanta aspectelor legate de deseuri de ambalaje, de reducerea generarii de deseuri, etc. | 2009 - 2038 | CJ / ADI / posturi locale |
|  |  | 1.10.2. Introducerea unei rubrici in ziarul local (maximum 100 de cuvinte), eventual ilustrata cu o fotografie, in care sa se prezinte unele exemple ale efectelor aplicarii sistemelor de management al deseurilor, la nivel local, national, european si international. | 2009 - 2038 | CJ / ADI / mass-media locala |
|  |  | 1.10.3. Antrenare ONG, cu publicarea de brosuri, foi volante si alte actiuni pentru constientizarea publicului in legatura cu deseurile de orice tip. | 2009 - 2038 | ONG, AFM |
|  | 1.11. Promovarea auditurilor si Sistemelor de Management Integrat al Mediului pentru Gestiune a Deseurilor. | 1.11.1. Elaborarea sistemelor de management integrat al mediului pentru gestiunea deseurilor de catre operatorii sistemului. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate |
|  |  | 1.11.2. Antrenarea persoanelor fizice sau juridice in executarea auditurilor de mediu. | Decembrie 2013 | Operatorii de salubritate |
|  | 1.12. Imbunatatirea sistemului regional / judetean / local de colectare, procesare si analiza a datelor privind gestionarea deseurilor. | 1.12.1. Perfectionarea bazei de date referitoare la cantitatile de deseuri colectate si transportate si la compozitia acestora. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate , CJ, ADI, APM |
|  |  | 1.12.2. Achizitionarea datelor de la operatorii sistemului de colectare si transport al deseurilor. | 2010 - 2038 | Operatorii de salubritate , CJ, ADI, APM |
|  |  | 1.12.3. Conectarea bazei de date referitoare la colectarea si transportul deseurilor cu baza de date referitoare la tratarea si eliminarea deseurilor. | 2010 - 2038 | Operatorii de salubritate , CJ, ADI, APM |
|  | 1.13. Conectarea tuturor locuitorilor din mediul urban la sistemele de salubrizare. | 1.13.1. Reînnoirea contractelor dintre operatori si persoanele fizice si juridice beneficiare ale sistemelor de colectare si transport ale deseurilor din mediul urban. | Decembrie 2013 | Operatorii de salubritate / Primariile (dupa caz) |
|  |  | 1.13.2. Intocmirea contractelor de servicii de salubritate ale operatorilor cu locuitorii din mediul urban (pentru locuitorii care nu beneficiaza de servicii de salubritate). | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate / Primariile (dupa caz) |
|  |  | 1.13.3. Prevederea de mijloace de colectare a deseurilor pentru persoanele fizice si juridice din mediul urban care nu au fost conectate la sistemul de salubrizare existent, astfel incat populatia din mediul urban sa fie 100% deservita. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate |
|  |  | 1.13.4. Suplimentarea numarului de autogunoiere cu numarul necesar pentru atingerea unui grad de conectare la servicii de salubritate a populatiei de 100%. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate |
|  | 1.14. Conectarea a 100% din populatia mediului rural la sistemul de colectare a deseurilor. | 1.14.1. Intocmirea contractelor de servicii de salubritate ale operatorilor cu locuitorii din mediul rural. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate / Primariile (dupa caz) |
|  |  | 1.14.2. Prevederea de mijloace de colectare a deseurilor (pubele, containere, etc.) pentru populatia mediului rural. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate |
|  |  | 1.14.3. Suplimentarea mijloacelor de transport al deseurilor, astfel incat intreaga populatie din mediul rural sa fie deservita. | Decembrie 2010 | Operatorii de salubritate |
|  | 1.15. Construirea de statii de transfer in corelare cu termenele de închidere a depozitelor neconforme existente. | 1.15.1. Construirea statiilor de transfer in orasele: Deleni, Targusor, Harsova. | Decembrie 2010 | CJ |
| 2. Colectarea separata, reciclarea si recuperarea | 2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deseurilor: colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare si eliminare finala. | 2.1.1. Scaderea costurilor marfurilor cu valoarea ambalajului prezentat la schimb de catre cumparator. | 2013 | Autoritatea Centrala de Mediu |
|  |  | 2.1.2. Scutirea de plata a costurilor containerelor pentru colectarea separata a deseurilor. | 2010 | Operatorii de salubritate |
|  |  | 2.1.3. Acoperirea costurilor unor instalatii familiale de compostare in zona rurala pentru 5 familii din 3 comune, din judet, cu numarul cel mai mare de locuitori (pentru demonstratie). | 2011 | CL |
|  | 2.2. Implementarea serviciilor de colectare si transport pentru deseurile naturale provenite din mediul marin si din igienizarea plajelor si a intregii zone costiere; eliminarea acestor tipuri de deseuri in mod ecologic, rational. | 2.2.1. Plan detaliat de implementare. | Permanent | CL, ANAR |
|  | 2.3. Dezvoltarea pietei de materii secundare si promovarea produselor din materiale reciclate. | 2.3.1. Scutirea unei parti din taxe pentru producatorii care folosesc ca materie prima in procesele de fabricatie, unele deseuri. | 2013 - 2033 | Ministerul Finantelor |
|  |  | 2.3.2. Oferirea de bonusuri pentru produsele reciclate. | 2013 - 2033 | Ministerul Finantelor |
|  |  | 2.3.3. Popularizarea gratuita a produselor fabricate din materiale reciclate. | 2013 - 2033 | Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei |
|  |  | 2.3.4. Asigurarea consultantei necesare pentru realizarea instalatiilor individuale de compostare. | 2011 - 2033 | CJ / CL |
|  | 2.4. Reducerea cantitatilor de deseuri eliminate, prin colectarea selectiva si prin tratare. | 2.4.1. Construirea statiilor de sortare langa depozitele ecologice de deseuri existente de la Ovidiu, Costinesti, Albesti. | Decembrie 2010 | CJ , CL, operatorii privati |
|  | 2.5. Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile pana la 75% din totalul deseurilor biodegradabile generate in anul 1995. | 2.5.1. Construirea a doua statii de compostare: una la Lumina si alta la Tortoman. | Decembrie 2010 | CJ |
|  | 2.6. Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile pana la 50% din totalul deseurilor biodegradabile generate in anul 1995. | 2.6.1. Statiile de compost de la Ovidiu si Medgidia vor fi proiectate initial cu o capacitate suficienta si pentru acoperirea acestei tinte. | 2013 | CL |
|  |  | 2.6.2. Construirea a 5 statii demonstrative de compostare pentru 5 gospodarii din 3 comune cu numarul cel mai mare de locuitori. | 2010 | CL |
|  |  | 2.6.3. Extinderea construirii statiilor de compostare familiale la gospodariile din zonele rurale. | 2016 | CL |
|  |  | 2.6.4. Monitorizarea si popularizarea rezultatelor obtinute in gospodariile individuale prin folosirea statiilor de compostare. | 2011 | CL |
|  | 2.7. Reciclarea ambalajelor prin colectarea selectiva sau recuperare de energie, dupa cum urmeaza: 60% - hartie si carton; 22,5% - mase plastice; 60% - sticla; 50% - metale; 15% - lemn. | 2.7.1. Reciclarea ambalajelor prin colectarea selectiva sau recuperare de energie, dupa cum urmeaza: 60% - hartie si carton; 22,5% - mase plastice; 60% - sticla; 50% - metale; 15% - lemn. | 2013 | CL, CJ, operatorii de salubritate |
|  | 2.8. Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat. | 2.8.1. Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat. | 2033 | Min Ind. Producatoriide ambaleje si produse ambalate |
|  | 2.9.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase (inclusive sistemele “usa in usa”. | 2.9.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase (inclusive sistemele “usa in usa”. | 2013 | CJ, CL, ADI |
|  | 2.9.2. Organizarea colectarii selective a DEEE si a componentelor acestora cu o tinta de cel putin 4 kg pe locuitor si an. | 2.9.2.1. Organizarea colectarii selective a DEEE si a componentelor acestora cu o tinta de cel putin 4 kg pe locuitor si an. | Propunere: 2009 | CL, org de preluare a responsabiliatii |
|  | 2.9.3. Instalarea de puncte de colectare a deseurilor periculoase care provin din deseuri menajere in cooperare cu sectorul comercial. | 2.9.3.1. Instalarea de puncte de colectare a deseurilor periculoase care provin din deseuri menajere in cooperare cu sectorul comercial. | 2017 | CJ / ADI |
|  | 2.9.4. Asigurarea de capacitati si instalatii in conformitate cu standardele europene. | 2.9.4.1. Asigurarea de capacitati si instalatii in conformitate cu standardele europene. | 2013 | CJ /CL/ operatorii privati |
|  | 2.10.1. Reciclarea deseurilor menajere, altele decat cele de ambalaje. Organizarea colectarii separate a deseurilor municipale periculoase si nepericuloase. | 2.10.1.1. Reciclarea deseurilor menajere, altele decat cele de ambalaje. Organizarea colectarii separate a deseurilor municipale periculoase si nepericuloase. | Proces continuu Propunere: 2013 | CJ / ADI / Operatorii de salubritate |
|  | 2.10.2. Valorificarea energetica prin co-incinerar in cadrul Incineratorului fabricii de ciment de la Medgidia, daca valorificarea materiala nu este fezabila. | 2.10.2.1. Valorificarea energetica prin co-incinerar in cadrul Incineratorului fabricii de ciment de la Medgidia, daca valorificarea materiala nu este fezabila. | 2013 | Operatorii de salubritate |
|  | 2.10.3. Imbunatatirea tratarii deseurilor pentru valorificare, pentru diminuarea dificultatilor in manipulare, eliminarea componentelor periculoase si prin diminuarea cantitatilor de deseuri eliminate. | 2.10.3.1. Imbunatatirea tratarii deseurilor pentru valorificare, pentru diminuarea dificultatilor in manipulare, eliminarea componentelor periculoase si prin diminuarea cantitatilor de deseuri eliminate. | Proces continuu Propunere: 2013 2033 2038 | Operatorii de salubritate / operatorii de valorificare |
|  | 2.11.1. Extinderea reutilizarii si reciclarii materialelor din vehiculele scoase din uz si valorificarea energetica a materialelor care nu pot fi reciclate. | 2.11.1.1. Extinderea reutilizarii si reciclarii materialelor din vehiculele scoase din uz si valorificarea energetica a materialelor care nu pot fi reciclate. | Propunere: 2013 | Operatorii de salubritate / operatorii de valorificare |
|  | 2.11.2. Valorificarea a 75% din masa medie pe vehicul pe an pentru vehiculele fabricate inainte de 1980. | 2.11.2.1. Valorificarea a 75% din masa medie pe vehicul pe an pentru vehiculele fabricate inainte de 1980. | Propunere: 2020 | Reciclatorii autorizati |
|  | 2.11.3. Valorificarea a 85% din masa medie pe vehicul pe an pentru vehiculele scoase din uz, fabricate dupa 1980. | 2.11.3.1. Valorificarea a 85% din masa medie pe vehicul pe an pentru vehiculele scoase din uz, fabricate dupa 1980. | Propunere: 2033 | Reciclatorii autorizati |
|  | 2.11.4. Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate inainte de 1980. | 2.11.4.1. Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate inainte de 1980. | Propunere 2013 | Reciclatorii autorizati |
|  | 2.11.5. Refolosirea si reciclarea a cel putin 85% din greutatea tuturor vehiculelor scoase din uz. | 2.11.5.1. Refolosirea si reciclarea a cel putin 85% din greutatea tuturor vehiculelor scoase din uz. | Incepand cu 2015 Propunere: 2033 | Reciclatorii autorizati |
|  | 2.11.6. Refolosirea si valorificarea a minimum 95% din masa medie pe autovehicul si an pentru toate autovehiculele scoase din uz. | 2.11.6.1. Refolosirea si valorificarea a minimum 95% din masa medie pe autovehicul si an pentru toate autovehiculele scoase din uz. | Incepand cu 2015 Propunere: 2033 | Reciclatorii autorizati |
|  | 2.12. 1. Valorificare totala: 45%. Reciclare totala: 38%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale. | 2.12.1.1. Valorificare totala: 45%. Reciclare totala: 38%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale. | 2009 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.2. Valorificare totala: 48%. Reciclare totala: 42%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale. | 2.12.2.1. Valorificare totala: 48%. Reciclare totala: 42%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale. | 2010 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.3. Valorificare totala: 53%. Reciclare totala: 46%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale; 15% - plastic; 15% - lemn. | 2.12.3.1. Valorificare totala: 53%. Reciclare totala: 46%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale; 15% - plastic; 15% - lemn. | 2011 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.4. Valorificare totala: 57%. Reciclare totala: 50%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale; 15% - plastic; 15% - lemn. | 2.12.4.1. Valorificare totala: 57%. Reciclare totala: 50%: 60% - hartie si carton; 15% - sticla; 50% - metale; 15% - plastic; 15% - lemn. | 2012 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.5. Valorificare totala: 60%. Reciclare totala: 55%: 60% - hartie si carton; 60% - sticla; 50% - metale 22,5% - plastic; 15% - lemn. | 2.12.5.1. Valorificare totala: 60%. Reciclare totala: 55%: 60% - hartie si carton; 60% - sticla; 50% - metale 22,5% - plastic; 15% - lemn. | 2013 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.6. Valorificarea sau incinerarea deseurilor de ambalaje care nu pot fi reciclate cu recuperarea a cel putin 60% din greutatea acestora. | 2.12.6.1. Valorificarea sau incinerarea deseurilor de ambalaje care nu pot fi reciclate cu recuperarea a cel putin 60% din greutatea acestora. | 2013 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.12.7. Valorificarea deseurilor voluminoase colectate separat. | 2.12.7.1. Valorificarea deseurilor voluminoase colectate separat. | Propunere: 2013 | Operatorii de colectare, reciclare si valorificare |
|  | 2.13.1. Promovarea folosirii namolului necontaminat ca ingrasamant in agricultura. | 2.13.1.1. Promovarea folosirii namolului necontaminat ca ingrasamant in agricultura. | Propunere: 2033 | Operatorii SEAU-urilor |
|  | 2.13.2. Co-incinerarea namolului dupa deshidratare. | 2.13.2.1. Co-incinerarea namolului dupa deshidratare. | 2033 | Operatorii SEAU-urilor / Lafarge Ciment Medgidia |
| 3. Depozitarea, eliminarea | 3.1. Depozitarea controlata a deseurilor in depozitele de la Ovidiu, Costinesti, Albesti si Medgidia. | 3.1.1. Proiectarea si constructia noului depozit de deseuri de la Medgidia (inclusiv toate actiunile necesare pentru pregatirea proiectarii, adica formele de proprietate, studii de teren, acorduri, etc.) | Decembrie 2010 |  |
|  |  | 3.1.2. Depozitarea deseurilor din judet in depozitele ecologice de la Ovidiu, Costinesti, Albesti. | Permanent | Operatorii de salubritate |
| 4. Inchiderea depozitelor neconforme | 4.1. Reducerea numarului depozitelor neautorizate si a celor care nu sunt conforme cu standardele si care trebuie inchise. | 4.1.1. Sistarea depozitarii si inchiderea depozitului neconform de la Harsova prin respectarea prevederilor Ordinului 757/2005 si a actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului. | 2010 | CL / CJ |
|  |  | 4.1.2. Sistarea depozitarii si inchiderea depozitului neconform de la Techirghiol prin respectarea prevederilor Ordinului 757/2005 si a actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului. | 2012 | CL / CJ |
|  |  | 4.1.3. Sistarea depozitarii si inchiderea depozitului neconform de la Cernavoda prin respectarea prevederilor Ordinului 757/2005 si a actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului. | 2012 | CL / CJ |
|  |  | 4.1.4. Sistarea depozitarii si inchiderea depozitului neconform de la Murfatlar (Basarabi) prin respectarea prevederilor Ordinului 757/2005 si a actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului. | 2015 | CL / CJ |
|  | 4.2. Inchiderea treptata a tuturor depozitelor neconforme din zona rurala. | 4.2.1. Inchiderea depozitelor neconforme din zona rurala prin acoperire. | 2009 | CL |
|  |  | 4.2.2. Desfiintarea depozitelor din zona rurala prin transportarea deseurilor la depozitele ecologice. | 2009 | CL |
| 5. Tratarea namolurilor si depozitarea lor | 5.1. Promovarea solutiei de eliminare a namolurilor din statiile de epurare prin folosire ca amendament pe terenuri agricole sau in paduri. | 5.1.1. Deshidratarea namolurilor fermentate din statiile de epurare din judet pana la umiditati de 80%. Adoptarea solutiei de extragere a umiditatii prin presare in filtre presa cu banda. | 2013 - 2038 | Operatorii SEAU-urilor |
|  |  | 5.1.2. Depozitarea namolurilor deshidratate pe terenuri agricole si in paduri. | 2013 - 2038 | Operatorii SEAU-urilor |
|  |  | 5.1.3. Deshidratarea namolurilor rezultate din statiile de tratare a apelor de alimentare prin uscare naturala. | 2013 - 2038 | Operatorii SEAU-urilor |
|  |  | 5.1.4. Depozitarea namolurilor deshidratate de la statiile de tratare a apelor de alimentare in depozitul de deseuri orasenesti ca material de acoperire in procesul de intretinere | 2013 - 2038 | Operatorii SEAU-urilor /Operatorii depozitelor |

## Evaluarea progresului inregistrat in indeplinirea masurilor de implementare

La elaborarea acestui subcapitol s-au folosit datele si informatiile din lucrarea intitulata “Raport de monitorizare al Planului Judetean de Gestionare al Deseurilor Constanta” realizat pentru anul 2013, lucrare redactata de catre Agentia de Protectie a Mediului Constanta in conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor si cu ajutorul ghidului pentru elaborarea Raportului de monitorizare al Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD).

### Stabilirea indicatorilor de monitorizare

Indicatorii de monitorizare se impart in doua categorii:

- Indicatori de baza care se refera la cantitatile de deseuri colectare si valorificate, precum si capacitatea instalatiilor de gestionare a deseurilor existente pentru anul de monitorizare. Monitorizarea anuala a acestor indicatori furnizeaza informatii generale privind progresul inregistrat in sistemul de gestionare a deseurilor la nivelul judetului.

- Indicatorii asociati obiectivelor sunt indicatorii masurabili asociati fiecarei masuri de implementare din PJGD. Monitorizarea acestor indicatori furnizeaza informatii privind progresul realizat in implementarea masurilor din PJGD si pentru atingerea obiectivelor stabilite in plan.

In vederea realizarii raportului de monitorizare al PJGD pentru anul 2013 in cadrul Grupului de Monitorizare au fost stabiliti indicatorii de baza prezentati in tabelul 1 si indicatorii masurabili asociati obiectivelor sistematizati in tabelul 2 din lucrarea mai sus mentionata.

Evaluarea progresului inregistrat in indeplinirea masurilor de implemetare s-a realizat pe baza datelor referitoare la valoarea si tendinta indicatorilor de baza si a indicatorilor asociati obiectivelor (vezi tabelele 3 si 4 din lucrarea mai sus mentionata).

Informatiile rezultate din prelucrarea datelor introduse in baza de date Medius pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 au fost utilizate pentru calcularea indicatorilor de baza si a unor indicatori asociati obiectivelor referitor la cantitatile de deseuri, indicatori de generare si fractiile tratate/valorificate/eliminate.

Datele necesare pentru calculul celorlalti indicatori de baza si a celor asociati aferenti anului 2013 au fost furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Comisariatul Garzii de Mediu Constanta, Consiliul Judetean Constanta si validate de catre Grupul de Monitorizare constituit anual prin decizia conducatorilor institutiilor pe care le reprezinta, responsabil pentru monitorizarea masurilor de implementare din PJGD.

### 6.6.2. Valoarea si tendinta indicatorilor

Evaluarea progreselor inregistrate la indeplinirea obiectivelor stabilite in PJGD s-a facut prin urmarirea tendintei indicatorilor de baza si a indicatorilor asociati obiectivelor.

Tendinta reprezinta variatia indicatorului comparativ cu anul precedent si este reprezentata calitativ prin intermediul simbolurilor lui Chernoff:

- Variatie pozitiva fata de intentii;

- Variatie negativa fata de intentii;

- Nici o variatie.

Pe baza tendintei indicatorilor de baza si a indicatorilor asociati obiectivelor se poate aprecia daca sistemul de gestionare a deseurilor la nivelul judetului inregistreaza progrese.

Din analiza evolutiei indicatorilor de baza prezentati in tabelul 3 se desprind urmatoarele:

- La nivel judetean s-a inregistrat o crestere a cantitatii totale de deseuri municipale in anul 2013 fata de anul 2012, cantitatea totala de deseuri menajere generate in judet in anul 2013 fiind apropiata de cea generata in anul 2012. In acelasi timp cantitatile de deseuri generate sunt mai mari decat cele prognozate in PJGD. Acest lucru poate fi explicat prin folosirea in calculul prognozei a unui indicator de generare a deseurilor menajere pentru populatie de 0,9 kg/locuitor/zi pentru mediul urban si de 0,4 kg/locuitor/zi pentru mediul rural (0,74505 kg/locuitor/zi medie ponderata), cand de fapt indicatorul de generare calculat pentru deseurile menajere pentru anul 2013 este de 0,8402 kg/locuitor/zi (medie ponderata).

- Indicatorii privind cantitatea de deseuri municipale generate si cantitatea de deseuri menajere generate, calculati per locuitor si an, au inregistrat de asemenea o crestere usoara, dar sunt situati la un nivel destul de crescut, comparabili cu indicatorii din Europa Centrala, tari in care nivelul economic este mai ridicat. Cantitatile de deseuri colectate prin sistemul de colectare selectiva au inregistrat in anul 2013 fata de anul 2012, o scadere si acest fapt chiar in conditiile in care s-a constatat o extindere a serviciilor de salubrizare in zona rurala. Prin urmare, indicatorii de colectare separata pentru diferitele tipuri de deseuri au cunoscut o usoara scadere.

- In schimb a crescut cantitatea de deseuri colectata din servicii municipale (componenta parcuri si gradini). Desi au fost inregistrate fluxuri separate de deseuri, doar o cantitate nesemnificativa de deseuri a fost valorificata, cea mai mare parte a cantitatii colectate ajungand la depozitare.

- Cantitatea de deseuri reciclate din cantitatea totala de deseuri este in continuare foarte scazuta, datorita colectarii deficitare a fractiei de deseuri reciclabile din deseurile menajere colectate de la populatie.

- Fractia de deseuri depozitate din totalul deseurilor municipale a ramas oarecum constanta in anul 2013 fata de anul 2012, in conditiile in care eliminarea ar trebui sa reprezinte o ultima optiune in sistemul de gestionare a deseurilor.

- In ceea ce priveste capacitatile de reciclare a diferitelor tipuri de deseuri municipale, acestea acopera pentru plastic, metal si sticla necesitatile judetului. Intrucat in judetul Constanta nu sunt capacitati de reciclare a deseurilor de hartie si carton sunt probleme pe intreg fluxul de gestionare al acestor tipuri de deseuri.

In concluzie din analiza indicatorilor de baza rezulta ca evolutia a fost:

- pozitiva pentru 3 indicatori,

- constanta pentru 15 indicatori si

- negativa pentru 8 indicatori,

se poate aprecia ca, dupa 3 ani de implementarea PJGD, sistemul de gestionare a deseurilor din judetul Constanta nu a inregistrat progrese notabile.

Pentru indicatorii asociati obiectivelor, evaluarea progresului s-a realizat pe grupuri indicatori, aferenti obiectivelor. Monitorizarea acestori indicatori furnizeaza informatii privind progresul realizat in implementarea masurilor PJGD si pentru atingerea obiectivelor stabilite in plan.

S-a acordat o atentie deosebita indicatorilor asociati obiectivelor care au tinte care trebuie atinse in anul pentru care se face monitorizarea. Pentru acesti indicatori valoarea se compara cu tinta. De asemenea s-au analizat si indicatorii asociati obiectivelor cu tinte de indeplinit in anul urmator anului pentru care se realizeaza monitorizarea. In continuare vom analiza evolutia acestor indicatori pentru principalele obiective din PJGD.

##### 1. Dezvoltarea politicii judetene in domeniul gestionarii deseurilor

Obiectiv - Elaborarea de reglementari specifice in concordanta cu politica nationala de gestionare a deseurilor si cu legislatia pentru a implementa un sistem integrat eficient de gestionare a deseurilor

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Pe intreaga perioada de implementare analizata s-a putut constata cresterea gradului de implicare al autoritatilor administratiei publice locale si judetene in rezolvarea problemelor legate de gestionarea deseurilor. Aceasta s-a concretizat printre altele in elaborarea unor hotarari locale sau judetene ce vizeaza infiintarea unor noi servicii de salubritate, asocierea comunelor in scopul depunerii de proiecte pentru obtinerea de finantari externe, pregatirea si depunerea de proiecte in vederea obtinerii de finantare fie din fonduri europene fie din fonduri nationale.

Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2013, progresele inregistrate efectiv in implementarea unui sistem integrat de gestionarea a deseurilor sunt nesemnificative.

Pregatirea aplicatiilor in vederea obtinerii de finantare din partea UE pentru proiectul de tip “sistem integrat” a intampinat diferite probleme ce vizeaza elaborarea studiilor de fezabilitate, aprobarea master-planului judetean, parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, etc. Nerezolvarea in timp util a acestor probleme ne poate aduce in situatia de a pierde sumele puse la dispozitie de catre UE pentru actuala perioada de programare (2007-2013) prin POS Mediu.

Obiectiv - Aplicarea legislatiei privind gestionarea deseurilor

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

La nivel judetean, Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Judetean Constanta a efectuat 112 controale avand ca tema gestionarea deseurilor municipale finalizate cu aplicarea a 35 de sanctiuni, numarul de sanctiuni fiind mai mare cu 13% fata de anul 2012. Principalele nereguli constatate sunt legate de depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, depozitari necontrolate de deseuri, nerespectarea obligatiilor stabilite prin actele de reglementare, inexistenta sistemelor de colectare a deseurilor, etc.

Obiectiv – Cresterea eficientei implementarii legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

In anul de monitorizare 2013 comparativ cu anul 2012, se remarca o crestere a ratei de acoperire cu servicii de salubritate in mediul rural. In aceste conditii, chiar daca nu s-au atins tintele prognozate, se poate afirma ca s-au inregistrat progrese in implementarea legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor.

##### 2. Aspecte institutionale si organizatorice

Obiectiv – Dezvoltarea institutiilor regionale si locale si organizarea structurilor institutionale in vederea conformarii cu cerintele nationale

Tendinta - Nici o variatie

Intarirea capacitatii institutionale la nivel local si regional a fost unul din obiectivele prioritare ale politicii de mediu in perioada de dupa aderare. Pentru realizarea acestui obiectiv s-a urmarit asigurarea personalului necesar pentru Compartimentul Gestiune Deseuri din cadrul APM Constanta, dar si a personalului cu atributii in domeniul deseurilor din cadrul consiliilor judetene din regiune. Remarcam o crestere a numarului de personal din cadrul consiliilor judetene care pe langa alte atributii, au incluse in fisele posturilor si responsabilitati de mediu. Obiectivul a avut ca termen scadent anul 2008 si se considera a fi indeplinit atat la nivelul Agentiei pentru Protectia Mediului cat si la nivelul Consiliului Judetean Constanta.

##### 3. Resurse umane

Obiectiv – Asigurarea de personal suficient si bine pregatit profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele organizatiilor implicate

Tendinta - Nici o variatie

In 2010 APM Constanta a fost supusa unui proces de restructurare in urma caruia, numarul personalului angajat in cadrul Compartimentului Gestiune Deseuri a fost micsorat. Datorita finalizarii proiectelor de infratire institutionala, de tip twinning, instruirile, seminariile organizate in anul de monitorizare, au fost tot mai putine, atat la nivel local, regional cat si national. Cu toate acestea, personalul din cadrul Compartimentului Gestiune Deseuri a beneficiat de cel putin o instruire in cursul ultimilor trei ani. Aceste instruiri au avut drept subiecte depozitarea deseurilor, analiza si validarea datelor, legislatia in domeniul gestionarii deseurilor. De asemenea, intreg personalul cu atributii in domeniul deseurilor beneficiaza de mijloace necesare desfasurarii unei activitati eficiente (birouri, computere, birotica) obiectiv finalizat din anul 2008.

##### 4. Crearea si utillizarea de sisteme si mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deseurilor

Obiectiv – Optimizarea preluarii si utilizarii fondurilor nationale si europene disponibile

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”, beneficiar Consiliul Judetean Constanta, a primit din partea Comisiei Europene la data de 13.11.2013 Decizia Comisiei cu privire la aprobarea finantarii prin POS Mediu.

Prin implementarea proiectului se realizeaza urmatoarele facilitati:

- Construire depozit deseuri conform, statie de sortare si statie TMB in localitatea Tortoman;

- Construire statie de sortare si statie TMB in localitatea Ovidiu;

- Construire statii de transfer la Harsova si Deleni;

- Inchiderea depozitelor urbane neconforme de la Harsova, Techirghiol, Murfatlar, Cernavoda si Medgidia.

##### 5. Constientizarea factorilor implicati

Obiectiv – Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare a tuturor factorilor implicati

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Constientizarea administratiei publice locale, a societatilor implicate si a cetatenilor privind gestionarea deseurilor s-a realizat prin comunicatele de presa si in cadrul intalnirilor si conferintelor de presa organizate de Agentia pentru Protectia Mediului si de Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu, de asemenea cu ajutorul materialelor informative distribuite.

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu au facut eforturi pentru a indeplini acest obiectiv prin organizarea de intalniri cu factorii implicati in gestionarea deseurilor.

##### 6. Colectarea si raportarea datelor si informatiilor referitoare la gestionarea deseurilor

Obiectiv – Obtinerea de date si informatii privind deseurile complete si corecte care sa corespunda cerintelor de raportare la nivel national si european

Tendinta - Nici o variatie

Situatia privind colectarea si raportarea datelor referitoare la gestionarea deseurilor a inregistrat o usoara imbunatatire in cursul ultimilor ani, pe masura introducerii si perfectionarii la nivel national a unor baze de date pentru diferitele fluxuri de deseuri. Astfel, incepand cu anul 2005, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului realizeaza ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor. Pentru deseurile municipale se completeaza urmatoarele chestionare:

- AS-GD-MUN, “Cercetare statistica pentru primarii sau unitati specializate in servicii de salubritate”;

- AS-GD-TRAT, “Cercetare statistica privind tratarea deseurilor”;

- AS-GD-PRODDES, “Cercetare statistica privind gestiunea deseurilor pentru generatorii de deseuri”.

Din anul 2008 raportarea catre EUROSTAT a datelor privind fluxul deseurilor municipale se face direct de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) si nu prin intermediul Institutului National de Statistica (INS). In vederea eficientizarii activitatii de colectare, validare si prelucrare a datelor si informatiilor referitoare la generarea si gestionarea deseurilor ANPM a decis inlocuirea aplicatiei MEDIUS cu o noua baza de date MEDIUS care cuprinde 5 tipuri de chestionare ce sunt completate de operatorii economici astfel:

- PRODDES date furnizate de generatorii de deseuri;

- MUN date furnizate de operatorii de salubritate;

- TRAT date furnizate de operatorii instalatiilor de tratare a deseurilor;

- COLECTARE/TRATARE date furnizate de operatorii economici;

- NAMOL date furnizate de operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale.

Noua baza de date cuprinde toti parametri necesari pentru a asigura atat urmarirea implementarii legislatiei in domeniul deseurilor, cat si elaborarea rapoartelor care trebuie transmise la CE/EUROSTAT.

Datele sunt validate la nivel national de catre ANPM. Ultimele date validate sunt cele aferente anului 2011 si partial pentru anul 2012. Incepand cu anul 2013 cele trei tipuri de chestionare (PRODDES, MUN, TRAT, COLECTARE/TRATARE, NAMOL) sunt completate online direct de catre operatorii economici in baza de date aferenta aplicatiei dezvoltata in cadrul proiectului SIM (Sistem Integrat de Mediu) – Domeniul Deseuri – Subdomeniul Statistica Deseuri.

Pentru deseurile de ambalaje se utilizeaza baza de date online, realizata pentru aplicarea Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje dezvoltata tot in cadrul proiectului proiectului SIM (Sistem Integrat de Mediu) – Domeniul Deseuri – Subdomeniul Statistica Deseuri – Domeniul Deseuri – Ambalaje. Datele sunt completate direct de operatorii economici.

Datele sunt verificate la nivel regional, centralizate si validate la nivel national de ANPM. Din anul 2008 este functionala baza de date pentru deseurile de echipamente electrice si electronice, in care au fost introduse datele privind colectarea si tratarea acestor deseuri, aferente anilor 2007-2010. Datele au fost centralizate la nivel national si validate de ANPM. De asemenea a fost creata si este operationala, incepand cu anul 2008, baza de date privind vehiculele scoase din uz, datele sunt validate la nivel national.

Pentru alte fluxuri de deseuri se folosesc diferitele tipuri de rapoarte realizate de catre agentiile pentru protectia mediului. La nivelul judetului Constanta in nici o localitate nu au fost efectuate determinari ale compozitiei deseurilor menajere, ale ponderii deseurilor de ambalaje in deseurile menajere, sau a ponderii deseurilor biodegradabile in deseurile municipale. Aceste masuratori sunt necesare a fi efectuate pe viitor in vederea realizarii unor prognoze cat mai apropiate de realitate.

##### 7. Prevenirea generarii deseurilor

Obiectiv – Minimizarea generarii deseurilor

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

In anul 2013 nu a fost elaborat nici un ghid avand ca tema prevenirea generarii deseurilor. Materialele informative au fost distribuite in principal in cadrul unor campanii de constientizare sau educare avand ca teme colectarea/gestionarea diferitelor tipuri de deseuri.

##### 8. Colectarea si transportul deseurilor

Obiectiv – Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul urban pana la o acoperire de 100% in anul 2013

Tendinta - Nici o variatie

Conform datelor inregistrate in perioada 2009-2013, la nivel urban rata de acoperire cu servicii de salubritate este de 100%.

Obiectiv - Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul rural pana la o acoperire de 100% in anul 2013

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Conform datelor validate de Grupul de Monitorizate rezultate in anul 2013 la nivel judetean pentru mediul rural a fost inregistrata o rata de acoperire cu servicii de salubritate de 85,47% prin urmare tinta stabilita prin PJGD (de 100%) nu a fost realizata.

Aceasta tinta a fost stabilita tinand cont de obligatia asumata ca pana la data de 16 iulie 2009 toate spatiile de depozitare din mediul rural trebuie inchise si ecologizate.

In anul 2013 o parte dintre primariile din mediul rural au incheiat contracte pentru preluarea deseurilor menajere de catre operatori economici autorizati pentru salubrizare sau pentru eliminarea deseurilor altele si-au infiintat propriile servicii de salubrizare.

Obiectiv – Asigurarea necesarului de statii de transfer corelat cu inchiderea depozitelor atat din mediul urban cat si mediul rural

Tendinta - Nici o variatie

Statia de transfer de la Cernavoda construita in cadrul proiectului “Implementarea sistemului integrat de management al deseurilor urbane in orasul Cernavoda si comunele limitrofe, Seimeni, Saligny, Rasova” a fost pusa in functiune in cursul anului 2011 odata cu statia de sortare. In anul 2013 in statia de transfer au fost receptionate 5167, 82 tone de deseuri municipale, provenite din orasul Cernavoda si comunele limitrofe Seimeni, Saligny, Rasova, deseuri ce au fost eliminate in depozitul neconform din Cernavoda.

SC Utilitati Publice Gospodaria Comunala SRL gestioneaza statia de transfer si statia de sortare de la Cernavoda.

##### 9. Tratarea deseurilor

Obiectiv – Asigurarea capacitatilor de sortare

Tendinta - Nici o variatie

In anul 2013 nu au fost puse in functiune noi de capacitati de sortare. Odata cu realizarea capacitatilor de sortare prevazute in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor pentru judetul Constanta consideram ca sunt indeplinite premizele atingerii tintelor asumate privind gestionarea deseurilor de ambalaje.

##### 10. Deseuri biodegradabile

Obiectiv – Asigurarea de noi capacitati de tratare a deseurilor biodegradabile municipale

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

La sfarsitul anului 2012 a intrat in functiune statia de compost din cadrul Depozitului ecologic Costinesti operata de SC Iridex Import-Export Bucuresti Filiala Costinesti SRL.

Cantitatea de deseuri supusa compostarii in anul 2013 in aceasta statie a fost de aproximativ 805 tone; cantitatea de compost utilizata in depozit (pentru acoperiri) a fost de 464,92 tone.

Pentru a se utiliza in mod eficient compostarea este necesara o colectare separata a deseurilor organice. Colectarea separata a materiei biodegradabile poate fi realizata in toate regiunile in care populatia locuieste in “medii verzi”, gospodarii cu gradini. Cel mai mare volum de deseuri biodegradabile poate fi colectata in mediul rural si este recomandabil ca in aceste zone sa se realizeze compostarea individuala (reutilizarea materiilor biodegradabile in propriile gospodarii).

##### 11. Deseuri de ambalaje

Obiectiv – Atingerea tintelor de reciclare si valorificare conform prevederilor legislative

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

La nivel national, in anul 2011 s-au valorificat 539860 tone de deseuri de ambalaje din care 496040 tone au fost reciclate. Aceasta a reprezentat un grad de reciclare de 65,5% pentru hartie/carton, 40,34% pt plastic, 59,97% pentru sticla si 62,3% pentru metale.

Pentru anii 2012 si 2013 inca nu au fost finalizate la nivel national prelucrarea datelor privind deseurile de ambalaje. Se apreciaza ca la nivelul judetului Constanta, datorita in principal deseurilor colectate/reciclate/valorificate in sectorul privat, tintele asumate in acest domeniu au fost atinse. Atingerea tintelor de reciclate/valorificate a deseurilor de ambalaje este strans legata de colectarea separata a deseurilor de ambalaje de la populatie.

Obiectiv – Implementarea si extinderea colectarii selective

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

La nivelul judetului Constanta procesul de colectare selective a deseurilor municipale in vederea valorificarii materialelor reciclabile nu a inregistrat un progres vizibil in ultimul an de monitorizare (2013).

Astfel in anul 2013 numarul localitatilor din judet in care au fost infiintate puncte de colectare selectiva a deseurilor municipal (pentru hartie-carton, mase plastic, PET, sticla) a fost de 36, fata de anul 2012 in care numarul localitatilor a fost de 34.

In anul 2013 la nivelul judetului, a fost colectata o cantitate mai mica fata de anul 2012, respectiv de 2046,3 tone deseuri reciclabile din care cea mai mare cantitate este reprezentata de deseurile din plastic 1103,3 tone.

##### 12. Deseuri din constructii si demolari

Obiectiv – Implementarea si functionarea sistemului de colectare separata, tratare, valorificare si eliminare corespunzatoare a deseurilor din constructii si demolari

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

Deseurile din constructii si demolari continua sa fie un flux de deseuri sensibil, deoarece nu se realizeaza o evidenta exacta a cantitatiilor generate si nici o gestionare corespunzatoare care sa presupuna o recuperare si o reutilizare a acestora.

Deseurile din constructii si desfiintari generate sunt depozitate in depozitele de deseuri municipale, in depozitul de deseuri inerte, sau in multe cazuri in locuri nepermise.

In anul 2013 din datele transmise de operatorii economici, nu au fost valorificate deseuri din constructii si demolari. Totusi se estimeaza ca un procent redus din acestea au fost utilizate, la solicitarea administratiilor publice locale, pentru umplerea unor cavitati, denivelari, etc.

De altfel conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, generatorii de deseuri din constructii si demolari si autoritatiile publice locale au o serie de obligatii privind gestionarea acestor deseuri care sa conduca la atingerea “pana in anul 2020, a unui nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 170504”.

In judetul Constanta a fost autorizat din anul 2008 depozitul de deseuri inerte amplasat in localitatea Ovidiu, operat de SC Ovi Prest Con SRL. Depozitul primeste pentru eliminare deseuri de constructii si desfiintari (beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, precum si amestecuri ale acestora, sticla, pamant si pietre fara continut de substante periculoase).

Cantitatea de deseuri inerte din deseurile colectate prin sistemele de salubrizare si eliminata in depozitele de deseuri in anul 2013 a fost de 6404,77 tone.

##### 13. Deseuri voluminoase

Obiectiv – Implementarea si functionarea sistemului de colectare separata, tratare, valorificare si eliminare corespunzatoare a deseurilor voluminoase

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

Desi evidentiata separat ca si cantitate colectata intreaga cantitate de deseuri voluminoase colectata a fost eliminata prin depozitare (conform datelor transmise de operatorii de salubrizare) in anul 2013. La fel ca si in cazul deseurilor din constructii si demolari si in cazul acestui flux de deseuri exista in continuare probleme privind evidenta exacta a cantitatiilor generate, colectate si a gestionarii corespunzatoare a acestora.

##### 14. Namol de la statiile de epurare ale apelor uzate

Obiectiv – Cresterea gradului de valorificare a namolurilor rezultate de la statiile de epurare orasenesti

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

La nivelul judetului Constanta au fost inventariate 11 statii de epurare ale apelor uzate orasenesti, unde in anul 2013 s-au generat 5284,51 tone namol in subtanta uscata (SU). Intreaga cantitate de namoluri rezultata de la statiile de epurare a fost eliminata prin depozitare.

RAJA Constanta detine un amplasament propriu, in localitatea Luminita, in care elimina prin depozitare o parte din namolurile provenite din statiile de epurare.

Namolurile provenite de la statiile de epurare amplasate in Mangalia, Limanu si Negru Voda sunt eliminate in depozitul de deseuri menajere din localitatea Albesti operat de SC Eco Gold Invest SA.

Odata cu extinderea sistemului de canalizare, cantitatea de namol de epurare va creste ceea ce va impune folosirea unor metode de valorificare a acestuia.

##### 15. Vehicule scoase din uz

Obiectiv – Implementarea si functionarea sistemului de colectare separata, tratare si valorificare a vehiculelor scoase din uz

Tendinta - Variatie negativa fata de intentii

In anul 2013 cantitatile de vehicule scoase din uz colectate/tratate au scazut semnificativ fata de anul anterior, in conditiile in care s-a continuat derularea, prin Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – Administratia Fondului pentru Mediu, a programelor de stimulare a innoirii parcului auto national.

In judetul Constanta au fost autorizati pentru colectarea si dezmembrarea vehiculelor scoase din uz 12 operatori economici. Acestia au colectat in anul 2013 un numar de 623 vehicule si au tratat (dezmembrat) 591 vehicule.

In tabelul de mai jos sunt prezentate detaliat cantitatile colectate si tratate in perioada 2008-2013:

| Judet Constanta | Numar VSU Colectate | Numar VSU tratate |
| --- | --- | --- |
| An | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | 1661 | 1920 | 4521 | 2356 | 1182 | 623 | 1363 | 2222 | 4795 | 2328 | 1147 | 591 |

##### 16. Deseuri de echipamente electrice si electronice

Obiectiv – Implementarea si asigurarea functionalitatii sistemului de colectare separata, tratare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Conform planului de implementare pentru Directiva 2002/96/CE privind deseurilor de echipamente electrice si electronice, obiectivul de colectare a fost pentru anul 2010 de 4 kg de deseuri de echipamente electrice si electronice pe cap de locuitor pe an.

Numarul operatorilor economici autorizati pentru colectarea DEEE la nivelul judetului Constanta a fost in anul 2013 de 23. Acestia au colectat in anul 2013 de la populatia din judetul Constanta 161,166 tone DEEE, reprezentand 0,223 kg/locuitor an, in crestere fata de anul 2012, dar departe de tinta de colectare de 4 kg/locuitor an.

Din anul 2008 societatea SC Gremlin Computer SRL detine o instalatie de tip MEWA destinata tratarii automate a deseurilor de echipamente electrice si electronice. Capacitatea de tratare a acestei instalatii este de 35000 tone DEEE/an. In anul 2009 societatea a pus in functiune instalatia pentru tratarea tuburilor catodice (tip VICOR) si linia pentru tratare instalatii frigorifice si de conditionare aer (pentru recuperarea agentilor frigorifici se utilizeaza un aparat de tip REFCO PLUS 12).

Din anul 2011 aceeasi societate detine si o instalatie pentru tratare lampi cu descarcare in gaz (de inalta intensitate H.I.D.). Capacitatea de procesare a instalatiei este de o bucata sursa de iluminat/min, respectiv de 12 kg/ora.

Cantitatea totala de DEEE tratata de SC GREMLIN COMPUTER SRL in anul 2013 a fost de 280082 tone.

##### 17. Deseuri periculoase din deseurile municipale

Obiectiv – Implementarea si asigurarea functionalitatii sistemului de colectare separata, tratare si valorificare a deseurilor periculoase municipale

Tendinta - Nici o variatie

In ceea ce priveste colectarea separata a deseurilor periculoase din deseurile menajere, cu toate ca in conformitate cu prevederile legale, din luna mai 2007 administratia publica locala prin firmele de salubrizare erau obligate sa asigure colectarea si tratarea corespunzatoare a acestui flux special de deseuri.

Datorita lipsei infrastructurii necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, in prezent, nu se cunosc cantitatile de deseuri periculoase din deseurile municipale generate. Din acelasi motiv, acestea nu pot fi separate de celelalte deseuri si ajung de cele mai multe ori la depozite.

Cu toate acestea, o parte din aceste deseuri periculoase, cum ar fi uleiurile uzate, acumulatorii auto, echipamentele electrice si electronice sunt colectate de la populatie prin statiile de benzina, service auto, distribuitori, puncte de colectare special infiintate.

In judetul Constanta sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului 2 instalatii in care pot fi eliminate/valorificate deseurile periculoase din deseuri menajere:

- SC ECO FIRE SISTEMS SRL, comuna Lumina, judetul Constanta – instalatie pentru incinerarea ecologica a deseurilor periculoase si nepericuloase cu capacitatea de 1200 kg/ora;

- SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA, punct de lucru Medgidia – instalatii de incinerare a deseurilor, sau instalatii de coincinerare a deseurilor pentru obtinerea cimentului:

  - deseuri nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

  - deseuri periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

##### 18. Eliminarea deseurilor

Obiectiv – Sistarea depozitarii in depozitele neconforme din mediul urban (conform planificarii)

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

In conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005, in judetul Constanta in anul 2012 au fost planificate pentru sistarea activitatii de depozitare, depozitele urbane neconforme Techirghiol si Cernavoda, obligatie ce nu a fost respectata pana la sfarsitul anului 2012. Acestea au sistat activitatea de depozitare in anul 2014 (sfarsitul anului 2013).

Obiectiv – Inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare in mediul rural

Tendinta - Variatie pozitiva fata de intentii

Conform prevederilor Art. 3 Alin. (7) din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, toate spatiile de depozitare din zona rurala trebuiau sa sisteze depozitarea si sa fie reabilitate pana la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia in circuitul natural sau prin inchidere.

Exista in continuare suspiciuni ca practica depozitarii necontrolate a deseurilor continua in special in comunele in care primariile nu au incheiat un contract pentru preluarea deseurilor menajere de catre operatori economici autorizati pentru salubrizare sau pentru eliminarea deseurilor si nici nu si-au infiintat propriile servicii de salubrizare.

Obiectiv – Asigurarea capacitatilor necesare pentru eliminarea deseurilor prin promovarea cu prioritate a instalatiilor de eliminare la nivel zonal

Tendinta - Nici o variatie

In judetul Constanta numarul de depozite zonale planificate conform tratatului de aderare este de 4 din care 3 s-au realizat si sunt functionale.

### 6.6.3. Identificarea intarzierilor si deficientelor in procesul de implementare

In acest capitol au fost analizati indicatorii care au tendinta negativa sau stagnanta. O atentie deosebita s-a acordat indicatorilor asociati obiectivelor care au tinte in anul pentru care se realizeaza monitorizarea. Din analiza indicatorilor de monitorizare am identificat urmatoarele probleme in implementarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor:

##### 1. Colectarea deseurilor municipale

Exista intarzieri in extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul urban si rural. S-a constatat o crestere a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare atat in mediul urban cat si in cel urban. Desi, in anii monitorizati, tendinta de crestere a fost constanta nu a fost atinsa tinta pentru gradul de acoperire cu servicii de salubrizare in mediul rural.

Odata cu inchiderea in anul 2009 a depozitelor din mediul rural, primariile comunelor ar fi trebuit sa infiinteze si sa faca operationale serviciile de salubrizare, asigurand astfel colectarea deseurilor de la populatie si transferul acestora catre depozite.

Activitatea de salubrizare poate fi realizata direct prin servicii de salubritate infiintate la nivelul primariilor sau prin delegarea gestiunii catre firme private.

In cursul anului 2013 cea mai mare parte din autoritatile administratiei publice locale s-au achitat de aceasta responsabilitate.

Este important sa se coreleze valoarea tarifelor aplicate cu capacitatea de plata a locuitorilor din mediul rural si sa se stimuleze colectarea selectiva prin aplicarea unor tarife diferentiate.

##### 2. Deseuri biodegrabile

Exista 3 statii de compostare in judet, dar in anul 2013 a functionat doar cea operata de SC IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI SRL. Cantitatea de deseuri biodegradabile compostata in aceasta statie a fost de 805 tone.

Tinand cont de faptul ca cel mai mare volum de deseuri biodegradabile poate fi colectat in mediul rural, autoritatile publice locale vor depune toate eforturile pentru ca in aceste zone sa se realizeze compostarea individuala (reutilizarea materiilor biodegradabile in propriile gospodarii).

##### 3. Crearea si utilizarea de sisteme si mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deseurilor

Proiectul privind implementarea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta – beneficiar Consiliul Judetean Constanta a obtinut acordul de mediu nr. 8/17.05.2013 in vederea obtinerii finantarii prin POS Mediu.

Probleme diferite au creat intarzieri la nivel judetean: constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Dobrogea, aderarea tuturor localitatilor la ADI, identificarea unor terenuri favorabile realizarii investitiilor, elaborarea studiilor de fezabilitate, aprobarea listei de investitii, parcurgerea procedurii de reglementare, identificarea unor investitii diferite de cele propuse in PJGD.

##### 4. Deseuri din constructii si demolari

In prezent nu se realizeaza o evidenta exacta a cantitatilor generate si nici o gestionare corespunzatoare a deseurilor din constructii si demolari.

Putem spune ca este un flux de deseuri pentru care modul de gestionare este insuficient reglementat, iar datele existente nu reflecta realitatea.

Din datele raportate nu a fost inregistrata nici o cantitate valorificata de deseuri din constructii si demolari, intreaga cantitate colectata fiind depozitata in cadrul depozitelor municipale, ca material de acoperire/umplere sau in cadrul depozitelor special construite.

##### 5. Deseuri voluminoase

In prezent nu se realizeaza o gestionare corespunzatoare a deseurilor voluminoase; administratiile publice locale nu au implementat inca un sistem de colectare a acestui flux de deseuri.

##### 6. Namol de la statiile de epurare ale apelor uzate

La nivelul judetului Constanta gradul de valorificare al namolului provenit de la statiile de epurare ale apelor uzate este nul, intreaga cantitate generata fiind depozitata.

Utilizarea namolurilor in agricultura este cu totul izolata si nu reprezinta o practica obisnuita. Optiunea actuala pentru eliminare este depozitarea.

Situatia gestionarii namolurilor de la epurarea apelor uzate orasenesti in perioada 2009-2013 este urmatoarea:

| An | Total generat (tone SU) | Valorificat prin coincinerare (t) | Utilizat in agricultura (t) | Valorificat prin alte metode (t) | Eliminat prin depozitare (tone SU) | Stoc la 31.12 (tone SU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 4952,31 | 0 | 0 | 0 | 5052,54 | 662,51 |
| 2010 | 4922,21 | 0 | 0 | 0 | 4146,05 | 1438,67 |
| 2011 | 6838,23 | 0 | 0 | 0 | 5849,45 | 1755,08 |
| 2012 | 6482,63 | 0 | 0 | 0 | 6624,26 | 1563,75 |
| 2013 | 5284,51 | 0 | 0 | 0 | 6751,31 | 96,95 |

##### 7. Deseuri de echipamente electrice si electronice

La nivelul judetului Constanta in anul 2013 s-au colectat o cantitate de 0,223 kg/locuitor deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), ceea ce inseamna neindeplinirea tintei stabilite incepand cu anul 2008, de 4 kg/locuitor.

Este necesara intensificarea actiunilor de constientizare a tuturor factorilor implicati – producatori de echipamente electrice si electronice, administratie publica locala, populatie, precum si reluarea campaniilor de colectare organizate cu sprijinul administratiei publice locale si a asociatiilor de colectare selectiva, in vederea colectarii de la populatie a DEEE.

##### 8. Deseuri de ambalaje

In cei 4 ani de implementare a PJGD desi a crescut semnificativ numarul localitatilor in care a fost implementat sistemul de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, cantitatile colectate precum si numarul populatiei implicate in acest proces este in continuare scazut, tintele asumate pentru reciclarea/valorificarea acestei categorii speciale de deseuri fiind asigurate de sectorul industrial.

##### 9. Eliminarea deseurilor

Conform planificarii la nivelul judetului Constanta, numarul de depozite neconforme clasa “b” din mediul urban a caror activitate de depozitare trebuia sistata in perioada 2006-2012, conform prevederilor din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor este de 7 respectiv :

- Depozit Negru Voda, judetul Constanta, an sistare 2006;

- Depozit Eforie Sud, judetul Constanta, an sistare 2006;

- Depozit Albesti, judetul Constanta, an sistare 2006;

- Depozit Medgidia, judetul Constanta, an sistare 2006;

- Depozit Harsova, judetul Constanta, an sistare 2010;

- Depozit Techirghiol, judetul Constanta, an sistare 2012;

- Depozit Cernavoda, judetul Constanta, an sistare 2012;

Depozitele Techirghiol si Cernavoda nu au respectat obligatia de a sista activitatea de depozitare la 16 iulie 2012 conform obligatiei asumate.

Activitatea de depozitare in aceste depozite a continuat pana la sfarsitul anului 2013.

- Depozitele municipale neconforme Medgidia, Harsova, Techirghiol, Cernavoda si Murfatlar au fost incluse pentru inchidere in proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta” al CJ Constanta, care o obtinut in anul 2013 acordul de mediu (nr. 8/17.05.2013).

# 7.PLAN  DE  INVESTITII  PE  TERMEN  LUNG

## SINTEZA

Planul de Investitii pe Termen Lung stabileste cateva prioritati generale de actiune pentru urmatorii ani  2015-2042 cu privire la tipurile de investitii  si descrie aplicarea tuturor masurilor necesare din punct de vedere tehnic si financiar.

Planul include o lista de investitii planificate a se executa in aceasta perioada. Scopul dezvoltarii unui astfel de plan anual de investitii este imbunatatirea implementarii investitiilor, concentrarea resurselor financiare in functie de prioritatea investitiilor, astfel incat sa fie asigurata o finalizare cat mai rapida a acestora, precum si optimizarea costurilor de implementare.

| Tipul de activitate din cadrul manage-mentului integrat de deseuri | Lista de investiții/reinvestiții | Indicatori fizici |
| --- | --- | --- |
| Colectare primara | Reinvestitii in recipiente de colectare selectiva de tip clopot | Capacitate: 1100 l număr necesar: 4275 bucăți |
| Transportul primar (de colectare) | Achiziția, la termenele de re-investiții, de autospeciale de tip monovolum cu trecere consecutiva pentru fractii reciclabile curate de la agentii economici | Număr autospeciale: 8 bucăți |
| Transferul deseurilor | Statie de transfer cu descarcare directa, cap fix de presare si baterie de containere pentru zona de gestionare 2 – locația Amzacea | 1 Lucrari de constructii+montaj 1 2 Utilaje si echipamente tehnologice 1 3 Camion transport containere intern statie si lung curier 2 4 Dotari Containere 32mc 8 Containere 14 mc 1 |
| Tratarea deseurilor | Centralizare flux tratare deseuri zona 2 către TMB Ovidiu (zona 1) si fluxuri definite de SMID la TMB Tortomanu pentru zonele 3,4,5,6; opțiuni de îmbunătățire a SMID prin retehnologizare și investiții noi | Amenajare Statie Tratare deseuri din construcții și demolări pe o locație existentă (preluată în SMID) Dotare asociată stației: utilaj mobil de prelucrare deșeuri din construcții și demolări (concasor/ciur - mobil) Re-tehnologizare Stații TMB Tortoman/Ovidiu pentru producere RDF - achiziții echipamente (presa de balotat + infoliator baloți) |

Planul, prin natura sa, este un plan “rotativ, dinamic si perfectibil”, adica este imbunatatit periodic prin actualizarea informatiilor din plan, pentru anii tinta ai etapelor de proiectare, si prin suplimentarea cu sarcini pentru perioada urmatoare.

Planul investitional pe termen lung prezinta investitiile care trebuie finantate in perioadele urmatoare de timp, stabilite pe domenii, modalitatile de finantare vor fi studiate ulterior.

Planurile pentru anii ce urmeaza dupa prima etapa - cand planul investitional pe termen lung intra in vigoare - sunt doar indicatori ai politicii de investitii viitoare si vor fi evaluati/modificati intr-o etapa ulterioara.

In faza urmatoare de proiectare, prin Studiu de Fezabilitate (unul ori mai multe functie de sursa de finantare si perioada indentificarii acesteia), se vor definitiva costurile si se va calcula mai exact succesiunea platilor aferente investitiilor. Analiza financiara si economica va estima procentul de sustinere necesar atingerii tintelor de suportabilitate.

## CONTEXTUL  PLANIFICĂRII

In urmatorii ani, judetul Constanta trebuie sa opereze un sistem integrat de management al deseurilor – investiile prezente si in curs de finalizare din cadrul SMID /POS Mediu fazat - care sa exploateze la maxim posibilitatile de minimizare a generarii deseurilor prin refolosire, reciclare si compostare a fractiilor de deseuri valorificabile.

Sistemul construit pe etape, are module care se pot largi si/sau extinde pentru preluarea altor sarcini viitoare. Trebuie utilizate la maximum tehnologiile de recuperarii / reciclare pentru a atinge procentele de deviere de la depozitare pe termen lung; varianta aleasa trebuie sa fie insa compatibila cu celelalte componente ale strategiei de management al deseurilor si trebuie sa produca bunuri pentru care exista deja o piata de desfacere, sau aceasta sa poata fi creata in viitorul apropiat.

Principalul aspect al funcționării întregului sistem de management al deseurilor este acela ca locuitorii trebuie sa il accepte impreuna cu componentele sale (facilitati de tratare, eventual valorificare energetica, eliminare prin depozitare) si prin urmare sa-l sprijine si sa-l foloseasca in mod optim. Acest lucru e posibil numai daca populatia intelege ce trebuie facut, astfel incat sa se imbunatateasca standardele de viata, cu implicarea unor costuri normale si suportabile de catre cetateni.

Sectorul privat va putea fi atras in si mai mare masura in valorificarea deseurilor; acesta va trebui sa aiba incredere ca isi va putea acoperi investitiile prin contracte de management cu operatorii investitiilor din cadrul SMID, in vederea valorificarii deseurilor sortate /tratate in facilitatile SMID.

Apariția unor beneficii economice si sociale pe termen lung, ca rezultat al aparitiei pietelor durabile pentru deseuri derivate din reciclabile si compost, introducerea  de optiuni de tratare a deseurilor si dezvoltare de noi piete pot conduce la crearea posibilitatilor de angajare.

Consiliul Judetean Constanta are, in baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, competente cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea sistemului de management integrat al deşeurilor, precum si a activitatilor specifice realizate prin intermediul acestuia.

Astfel prin documentul care stabileste aspectele specifice referitoare la implementarea Proiectului – Documentul de pozitie aprobat prin Hotararea nr. 6/17.05.2013 a ADI „Dobrogea” – Consiliul Judetean Constanta se obliga sa actioneze ca  beneficiar al Proiectului; in calitate de Beneficiar Consiliul Judetean Constanta este proprietarul infrastructurii de management al deşeurilor finantate prin proiect.

In ce priveste contractele de delegare a gestiunii pentru activitatile componente ale serviciului de salubrizare, Statutul ADI „Dobrogea” mentioneaza urmatoarele:

- contractele de delegare a gestiunii pentru serviciul de salubrizare vor fi atribuite operatorilor prin procedura de licitatie publica;

- contractele de delegare vor fi atribuite operatorilor de catre ADI „Dobrogea” in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre (contractele de colectare a deşeurilor) si de catre Consiliul Județean Constanta (contractele de operare a facilitatilor de management al deşeurilor, inclusiv transportul pe distante lungi al deşeurilor).

Aceste contracte includ:

- 6 contracte pentru colectarea si transportul deşeurilor, cate unul pentru fiecare zona de colectare;

- Un contract pentru exploatarea statiilor de transfer de la Harsova si Deleni;

- Un contract pentru exploatarea statiei de sortare si a statiei TMB de la Ovidiu;

- Un contract pentru exploatarea depozitului nou construit la Tortoman si a statiilor de sortare si TMB din cadrul acestuia.

In prezent, in judetul Constanta, exista trei depozie conforme de deseuri amplasate in localitătile Ovidiu, Costinesti si Albesti, deservind orasele din zona litorala și va fi dat în operare un nou depozit judetean, in  locatia Tortoman, pentru deseurile provenite din zonele de transfer 3, 4, 5, 6.

Sistarea activității si închiderea depozitelor neconforme de deşeuri realizată în prezent, se prezinta astfel:

•	2009: închiderea depozitelor de deşeuri urbane/rurale (16 Iulie 2009) - realizat;

•	2006: sistarea activității depozitului de deşeuri din Medgidia si inchiderea acestuia realizata prin proiectul SMID;

•	2010: sistarea activității depozitului de deşeuri din Harsova si inchiderea acestuia realizata prin proiectul SMID;

•	2012:	 sistarea activității depozitului de deşeuri din Cernavoda si inchiderea acestuia realizata prin proiectul SMID;

•	2012: sistarea activității depozitului de deşeuri din Techirghiol si inchiderea acestuia realizata prin proiectul SMID;

•	2015: sistarea activității depozitului de deşeuri din Murfatlar si inchiderea acestuia realizata prin proiectul SMID;

Locatiile de depozitare neconforme istorice, inchise si reabilitate prin implementarea SMID vor fi supuse unui proces de monitorizare pe o perioadă de 30 ani. Acest proces se va duce la îndeplinire de către operatorul autorizat al centrului regional de management integrat al deseurilor CMID Tortoman.

Cea mai importanta prioritate strategica a Planului de Investitii pe Termen Lung este colectarea deseurilor din intregul judet. Va fi de asemenea nevoie de un nivel sporit de monitorizare, control si aplicare a masurilor la nivel judetean, pentru a se asigura ca deseurile municipale generate de industrie/comert sunt tratate si depozitate in conditii de siguranta pentru sanatatea cetatenilor si pentru mediu in cadrul sistemului judetean de gestionare a deseurilor. De aceea, pe langa monitorizarea contractelor derivate din proiectul SMID de catre ADI si CJ Constanta, acesta din urma va trebui sa monitorizeze intregul Plan de actiune al Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, pentru atingerea tuturor tintelor cuprinse in PJGD, nu doar a deseurilor menajere si asimilabile.

Contractele zonale pentru colectarea si transportul deseurilor, precum si contractele pentru operarea facilitatilor de deseuri din cadrul SMID Constanta ce vor fi incheiate dupa darea in functiune a investitiilor vor trebui sa fie ulterior revizuite si adaptate la orice noua strategie nationala, regionala si locala care se va dezvolta. Sectorul industrial si comercial, precum si sectorul privat implicat in managementul deseurilor va fi implicat si chemat la discutii inca din fazele incipiente ale dezvoltarii unor noi strategii durabile in sectorul deseurilor.

## MĂSURILE  INVESTITIONALE  PE  TERMEN  LUNG

Strategia judeteana privind deseurile descrisa in capitolul 6 prezinta un sistem integrat care permite o mai mare flexibilitate si este mult mai eficace si adaptabil la schimbarile care au loc in context national si local, cum ar fi: schimbari legislative, fluctuatii ale pietei, schimbari in aparitia si compozitia deseurilor.

Atingerea tintelor privind managementul deseurilor

Obiectivele si tintele actuale privind managementul deseurilor, prevazute in Planul National de Management al deseurilor sunt prezentate in tabelul 7.3-1.

Un alt obiectiv important este realizarea, pana in 2017, a deplinei conformari cu ghidul de depozitare a deseurilor.

Investitiile planificate trebuie sa sustina atingerea acestor scopuri. In prezent strategia judeteana propune ca, pana la semestrul II al anului 2016, investitiile principale propuse de SMID sa fie executate.

Tabel 7.3-1: Obiectivele-tinta prezente privind deseurile (%)

| Descriere | 2015 | 2016 | Pana la modificarea legislatiei |
| --- | --- | --- | --- |
| % deseuri colectate de la populatia urbana | 100% | 100% | 100% |
| % deseuri colectate de la populatia rurala | 100% | 100% | 100% |
| Reducerea greutatii deseurilor biodegradabile raportata la cantitatea din anul 1995 |  | 65% |  |
| Deseuri de la amblaje recuperate/Incinerate cu recuperarea de energie |  |  |  |
| Reciclare deseuri din ambalaje, total din greutate | 55% | 55% | 55% |
| Din care hartie/carton | 60% | 60% | 60% |
| Din care metal | 50% | 50% | 50% |
| Din care plastic | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
| Din care sticla | 60% | 60% | 60% |
| Din care lemn | 15% | 15% | 15% |
| Deseuri din constructii si demolari –reciclare |  | 70% | 70% |

Cea mai buna valoare

Costurile de capital ale unor tehnologii de tratare a deseurilor, precum incinerarea sau sortarea complet automatizata  a deseurilor sunt momentan prohibitive pentru regiune si deci nu reprezinta o optiune viabila de tratare pentru moment, dar pentru ca apar pe piata, preturile acestor tehnologii pot deveni accesibile. Este vital sa se adopte principiile celei mai bune valori in orice proces de luare a deciziei pe care judetul Constanta il va implementa in viitor.

Economia la scara

Din punct de vedere economic, este important sa se asigure ca in orice operatie este avut in vedere cel mai bun cost. Nu toate tehnologiile de tratare a deseurilor pot fi implementate pentru regiunea aceasta. Unele necesita o capacitate minima pentru a fi viabile economic, altele necesita anumite conditii climatice si nu se preteaza pentru climatul temperat continental al tarii noastre.

| Tip de statie | Capacitate recomandata | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Compostare | > 5.000 t/an | Fractia organica de deseuri colectata separat |
| Sortare | De la minim 4.000 la 6.000 t/an | Numai pentru fractiile de deseuri colectate separat |
| Statie de Transfer | 10.000 t/an | Distanta de Transport de la 50 la 100 km |
| Incinerare | De la 150.000 la 200.000 t/an | Minim 150,000 t/an, solutie buna in combinatie cu sistemele existente de incalzire centrala si/sau centrale electrice |

Impactul asupra Mediului

Se vor evalua diferite tehnologii pentru a ne asigura ca varianta aleasa prezinta rezultate de mediu acceptabile, legate de emisiile in apa, aer si sol. Trebuie identificate toate variantele fezabile, care sunt si realizabile si acceptabile din punct de vedere al mediului, iar avantajele si dezavantajele pentru mediu trebuie sa fie, de asemenea, analizate. Prin evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se demonstreze ca varianta aleasa nu prezinta impact semnificativ asupra mediu.

Crearea Parteneriatelor

Judetul Constanta va incepe si/sau va continua sa investigheze sansele de munca in parteneriat, in vederea asigurarii unei functionari a sistemului de management al deseurilor care sa ofere cele mai mari oportunitati pentru dezvoltare economica, la cel mai bun pret. Parteneriatul cu sectoarele comerciale din horticultura si agricultura prezinta un potential semnificativ, precum si dezvoltarea unor noi piete si diversificarea tipurilor de depozitare pentru deseurile municipale biodegradabile (DMB).

La aceasta varianta de dezvoltare se vor lua in calcul contractele de depozitare astfel incat sa se atinga tintele de deviere ale deseurilor, tinte prevazute de Directiva privind depozitarea deseurilor. Un asemenea parteneriat va fi vital pentru atingerea obiectivelor Planului National de Management al Deseurilor si Planului Regional de Gestiune a Deseurilor solide, referitoare la tintele pentru devierea deseurilor pe termen lung.

Parteneriatul de munca poate fi o varianta de preferat in judetul Constanta si ar deschide fara indoiala sanse de a obtine un profit bun, in contextul unei strategii pe termen lung.

Contracte existente pentru servicii de salubritate

Contractele existente care vor expira vor trebui reexaminate in conformitate cu Planul Regional de Management al Deseurilor si cu prezentul Plan de Investitii pe Termen Lung.

Planul de Investitii pe Termen Lung, trebuie sa ia in calcul dezvoltarea pe 30 de ani a sistemului de management al deseurilor din judetul Constanta. Este nevoie de o dezvoltare pe etape, inteligenta, pentru a mari gradul de acceptare al populatiei, acumularea experientei si crearea unui sistem economic si de management ecologic al deseurilor

Prin realizarea masurilor propuse, vor fi îndeplinite principiile europene de management al deseurilor, obiectivele planului national de management al deseurilor, precum si ale POS Mediu.

Efectele tuturor masurilor pe perioada scurta trebuie sa asigure colectarea deseurilor si depozitarea/tratarea lor in deplina siguranta.

Scopul masurilor pe termen mediu este tratarea fractiilor de deseuri, in conditii de eficienta si care asigura un grad mare de  protectie a mediului si respectiv îmbunătățirea și extinderea capacitatii de tratare / valorificare și în cele din urmă eliminare.

Un alt aspect urmărit pe termen mediu si termen lung il reprezinta înlocuirea periodica a echipamentului care se apropie de sfarsitul duratei de exploatare. Mai tarziu, pe termen lung, cand populatia va fi bine educata in ceea ce priveste colectarea/separarea deseurilor, se poate folosi o tehnologie mai scumpa în cadrul activității de tratare mecano-biologica (TMB) sau chiar statii de incinerare.

Principalele componente ale strategiei sunt:

❖	 Colectarea si transportul deseurilor;

❖	 Refolosire/reciclare valorificare în mod ascendent;

❖	 Pretratarea deseurilor biodegradabile prin compostare;

❖	 Depozitarea ecologica a reziduurilor;

❖	 Monitorizarea vechilor depozite de deseuri neconforme inchise.

In Planul de Investitii pe Termen Lung sunt incluse masuri suplimentare pentru atingerea reducerii

cantitatii de deseuri si anume:

❖	 Informarea si constientizarea populatiei;

❖	 Evitarea generarii de deseuri din activitatile institutionale, comerciale si industriale;

❖	 Dimensionarea adecvata a pubelelor si frecventa colectarii, in special pentru mediul rural;

❖	 Promovarea activitatii de compostare individuala, in zonele rurale;

❖	 Principiul “poluatorul plateste”.

### Colectare  si  transport

Directii de actiune si masuri de implementare pentru această componentă de sistem sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Extinderea colectarii selective a deşeurilor si in special a colectarii selective a deşeurilor de ambalaje prin marirea numarului de puncte de colectare separata a fractiilor: hartie ,carton, sticla, plastic ,metal, fractie biodegradabila.

Aceasta se va face prin grija operatorilor de salubritate autorizati si licentiati pentru colectarea deşeurilor carora li se va delega servicul de colectare si transport al deşeurilor pe cele 6 zone de colectare.

Pentru extinderea colectarii selective sunt necesare campanii sustinute de informare a publicului, de educare si incurajare a depozitarii selective in punctele de colectare, simultan cu marirea numarului de puncte de colectare si dotarea corespunzatoare a acestora de catre operatorii de salubritate care colecteaza deşeurile.

Este important ca informarea si campaniile de educare sa se faca vizibile prin emisiuni locale la TV care au cel mai mare impact la public.

Ulterior, sistemul de colectare poate fi extins la centre de colectare a deseurilor, adica puncte de primire pentru deseuri municipale solide, precum reciclabile, deseuri voluminoase, din demolari, deseuri de echipamente electrice si electronice si deseuri periculoase. Centrele de deseuri asigura stocarea separata a deseurilor, urmand ca acestea sa fie transportate apoi la tratare/valorificare/depozitare, dupa caz. Statiile de transfer  sunt facilitati in care deseurile colectate sunt compactate si apoi transferate in altele vehicule (in mod normal mai mari) care duc deseurile la centrul de tratare sau catre depozitul de deseuri.

### Reciclare

Pentru atingerea obiectivelor - tinta in sectorul deseurilor, este nevoie de reciclare și valorificare. Aceasta operatiune va fi executata in principal la statiile de sortare amplasate in vecinatatea depozitelor ecologice existente de la Ovidiu, Costinesti, Albesti si in cadrul CMID Tortoman.

Materialele reciclabile colectate in pubela pentru fractie uscata si in punctele verzi sunt:

- hartie si carton;

- sticla;

- metale (feroase si neferoase - in principal aluminiu);

- plastic;

- lemn.

La statia de sortare, deseurile reciclabile mixte vor fi separate in diverse fractii. In timp ce reziduurile vor fi depozitate, lemnul poate fi compostat sau folosit in procesele de ardere. Din fractia de plastic, PET-urile se pot recicla direct catre ciclul de productie, fractia de plastic ramasa putand fi utilizata ca înlocuitor de carburant sau la reciclare, in functie de infrastructura existenta. Celelalte reciclabile (sticla, hartie, carton, metale) sunt refolosite in procesele de reciclare ale materialelor.

### Tratarea  biologica  a  deseurilor  –  Compostare

Pentru a atinge tintele de deviere ale deseurilor biodegradabile pe termen mediu (65% in 2016), cu investitii minime, este nevoie sa ne concentram atentia pe cantitatile de deseuri biodegradabile care vor fi colectate usor si tratate. Prin sistemul propus de implementarea SMID cantitatile  de deseuri biodegradabile vor fi colectate în măsura acoperirii de către operatorii zonali.

Asa cum a fost deja mentionat in Capitolul 5 exista diverse procese de prelucrare, si anume:

- Tratare aeroba - compostare;

- Tratare anaeroba;

- Uscare biologica;

- Percolare.

Avand in vedere fluxurile de deseuri si conformarea cu tintele din Tratatul de Aderare, tintele se pot  atinge prin operarea celor doua facilitati de tratare biologica simpla, una langa depozitul de la Ovidiu si una langa depozitul de la Tortoman. Trebuie subliniat faptul ca, aceste statii produc un compost din deseuri biodegradabile mixte care nu este la fel de bun calitativ precum cel obtinut din deseurile verzi colectate separat (deseuri din parcuri si gradini). Prin re-tehnologizarea facilităților TMB impleentate prin SMID se poate obține în aceste stații un combustibil alternativ (RDF) din acest compost de slabă calitate, produsul astfel obținut are o putere calorică care îi conferă o utilizare practică în coincinerarea în fabricile de ciment.

In zonele rurale si la periferia zonelor urbane, se va promova compostarea individuala a deseurilor verzi in combinatie cu deseurile biodegradabile din gospodarii (DMB).

Mai mult, se va promova in continuare colectarea separata a deseurilor verzi din parcuri, gradini, curti si piete pentru a obtine un compost de calitate. Prin compostare emisiile de gaze cu efect de sera  (in principal metan si dioxid de carbon) sunt minimizate in procesul de depozitare; in pluscantitatea de levigat rezultata in corpul depozitului va fi micsorata substantial, intrucat pe depozit vor fi depuse deseuri biodegradabile deja fermentate/compostate – produs similar compostului.

Daca este posibil si in conformitate cu legislatia in vigoare, deseurile organice colectate separat din restaurante, cantine si supermarketuri se vor utiliza ca mancare pentru animale, reducandu-se astfel cantitatea de deseuri biodegradabile.

### Depozitarea

Masurile mentionate la cap 5, privind îmbunătățirea SMID nu propun alternative cu privire la această componentă, având în vedere tendința actuală impusă de legislație în privința ierarhiei deșeurilor, sunt necesare măsuri preventive pentru a folosi ca ultimă opțiune eliminarea prin depozitare.

### Constientizarea  publicului

In perioada urmatoare, trebuie sa se faca eforturi semnificative pentru a creste nivelul de constientizare si participare publica la problemele legate de deseuri.

Chestiunile cheie pe care trebuie sa se concentreze campaniile de crestere a constientizarii populatiei se refera la reducerea cantitatii de deseuri la sursa, separarea la sursa a materialelor reciclabile din fluxul general de deseuri si plata regulată a serviciilor/ taxelor pentru a mentine serviciile de colectare, tratare si depozitare a deseurilor.

Trebuie de asemenea reafirmata cresterea constientizarii legaturilor dintre managementul deseurilor solide si dezvoltarea economica a celorlalte prioritati. Prin urmare, mesajele cheie in acest domeniu trebuie sa comunice ca:

- Identifica faptul ca dezvoltarea turismului cere neaparat un management adecvat al deseurilor solide;

- Managementul adecvat al deseurilor creeaza noi locuri de munca. Indeosebi, respectarea cerintelor Directivei UE legate de ambalaje, poate crea oportunitati pentru un mare numar de locuri de munca la nivel local;

- Un management adecvat al deseurilor este in întregime legat de reducerea emisiilor de gaze de sera (EGS). Folosirea materialelor reciclabile in procesul de productie are ca rezultat reduceri majore ale EGS in comparatie cu materialele noi. Tratarea aeroba a deseurilor organice (de ex, compostarea individuală) reduce producerea de EGS in comparatie cu depozitarea lor.

Masurile prevazute in acest Plan de Investitii pe Termen Lung pentru cresterea constientizarii populatiei sunt:

- Campanii mass media de constientizare;

- Activitati locale, prezentari publice si campanii de educare;

- Informatii legate de serviciile oferite;

- Training si intarirea capacitatii institutionale.

Se cere un efort considerabil pentru a promova sprijinirea sistemului de management al deseurilor propus. Se recomanda urmatoarele:

- Training tehnic pentru operarea tehnologiilor;

- Training pentru managementul financiar, in toate aspectele legate de gestionarea fondurilor oferite de UE si altii, emiterea facturilor, recuperarea costurilor;

- Training pentru serviciile de ofertare a managementului deseurilor, evaluarea ofertelor, negocierea si managementul contractelor;

- Managementul administrativ al sistemelor integrate de management al deseurilor;

- Pregatirea la locul de munca pentru aplicarea practica a celor invatate la cursul de pregatire

Odata cu implementarea SMID campaniile de constientizare vor fi continuate de operatorii de salubritate zonali, dar si de UAT-uri si Consiliul Judetean Constanta; intre altele, un rol important il vor avea seminariile refertoare la  compostarea individuala prin tehnologii simple, aplicabile de fiecare gospodar in curtea proprie, chiar fara utilizarea compostoarelor individuale (care necesita un efort investitional considerabil).

### Dezvoltarea  cadrului  institutional

Aspecte  legate  de  strategii/politici  la  nivel  national  si  european  si  de  finantarea  din  fonduri  structurale  si  fonduri  ESI

Strategia  nationala  de  gestionare  a  deseurilor  2014-2020  (SNGD  2014-2020),  aprobata  prin  Hotararea  Guvernului  nr.  870/2013,  stabileste  cadrul  national  de  planificare  necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  management  integrat  si  durabil  al  deseurilor.  Acest  cadru  urmeaza  a  fi  detaliat  cu  masuri  specifice  pentru  fiecare  flux  de  deseuri  in  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor  (PNGD)  pentru  aceeasi  perioada.

Elaborarea  PNGD  reprezinta  una  dintre  actiunile  incluse  in  Planul  de  actiune  detaliat  pentru  indeplinirea  conditionalitatii  ex-ante  6.2.  Sectorul  deseurilor:  Promovarea  investitiilor  economice  si  durabile  din  punct  de  vedere  al  mediului  in  sectorul  deseurilor  in  special  prin  dezvoltarea  de  planuri  de  management  al  deseurilor  in  concordanta  cu  Directiva  2008/98/CE  privind  deseurile,  si  cu  ierarhia  deseurilor.  PNGD  urmeaza  sa  cuprinda  un  Plan  National  de  Prevenire  a  Generarii  Deseurilor,  in  conformitate  cu  indicatorii  calitativi  si  cantitativi  necesari  pentru  determinarea  progresului  inregistrat  in  domeniu.  Potrivit  prevederilor  Articolului  19(2)  din  Regulamentul  (UE)  nr.  1303/2013  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  17  decembrie  2013  de  stabilire  a  unor  dispozitii  comune  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regionala,  Fondul  social  european,  Fondul  de  coeziune,  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurala  si  Fondul  european  pentru  pescuit  si  afaceri  maritime,  precum  si  de  stabilire  a  unor  dispozitii  generale  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regionala,  Fondul  social  european,  Fondul  de  coeziune,  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurala  si  Fondul  european  pentru  pescuit  si  afaceri  maritime  si  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1083/2006  al  Consiliului,  data  limita  de  indeplinire  a  conditionalitatilor  ex-ante  este  data  de  31  decembrie  2016.

Totodata,  in  conformitate  cu  prevederile  art.  23  din  Legea  nr.  249/2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a  ambalajelor  si  a  deseurilor  de  ambalaje,  Planul  National  de  Gestionare  a  Deseurilor,  precum  si  planurile  intocmite  la  nivel  judetean,  vor  cuprinde  un  capitol  distinct  referitor  la  gestionarea  deseurilor  de  ambalaje.

Dezvoltarea  cadrului  institutional  aferent  investitiilor  propuse  in  planul  de  investitii  pe  termen  lung  este  circumscrisa  principiului  subsidiaritatii  stabilit  in  SNGD  2014-2020,  potrivit  caruia  responsabilitatile  legate  de  activitatile  de  gestionare  a  deseurilor  trebuie  sa  fie  alocate  la  cel  mai  scazut  nivel  administrativ  fata  de  sursa  de  generare,  dar  pe  baza  unor  criterii  uniforme  la  nivel  regional  si  national.  Acest  principiu  este  reflectat  atat  in  aranjamentele  institutionale  prevazute  pentru  proiectele  finantate  din  Programul  Operational  Sectorial  Mediu  2007-2013,  Axa  prioritara  2,  cat  si  pentru  cele  finantate  din  Programul  Operational  Infrastructura  Mare,  Axa  prioritara  3  –  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  in  conditii  de  management  eficient  al  resurselor,  Obiectivul  specific  3.1  –  Reducerea  numarului  depozitelor  neconforme  si  cresterea  gradului  de  pregatire  pentru  reciclare  a  deseurilor  in  Romania.

In  acest  sens,  Beneficiar  al  proiectelor  de  investitii  finantate  din  POS  Mediu  2007-2013,  Axa  prioritara  2,  este  Consiliul  Judetean,  acesta  avand  competente  cu  privire  la  infiintarea,  organizarea,  gestionarea  si  coordonarea  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  si  a  activitatilor  specifice  realizate  prin  intermediul  acestuia  in  baza  Art.  7  alin.  (1)  din  Legea  nr.  101/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor.  Potrivit  prevederilor  Contractului  de  Finantare  pentru  proiectele  mentionate,  Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  constituita  de  unitatile  administrativ-teritoriale  implicate  in  SMID  este  responsabila  in  solidar  cu  Beneficiarul  cu  privire  la  indeplinirea  obligatiilor  de  a  asigura  suma  privind  cofinantarea  Proiectului  din  surse  proprii/credite  bancare,  bugete  locale,  de  a  urmari,  controla  si  supraveghea  modul  in  care  operatorii  realizeaza  serviciile  de  colectare,  transport,  transfer,  sortare,  compostare  si  depozitare  si  de  a  atribui/actualiza  Contractele  de  delegare  astfel  incat  acestea  sa  corespunda  cu  prevederile  Cererii  de  finantare  si  Contractul  de  finantare,  in  general,  si  cu  politica  de  tarifare,  in  particular.

In  ceea  ce  priveste  proiectele  fazate  finantate  din  Programul  Operational  Infrastructura  Mare  (POIM),  potrivit  prevederilor  Deciziei  Comisiei  din  30.4.2015  de  modificare  a  Deciziei  C(2013)  1573  privind  aprobarea  orientarilor  referitoare  la  incheierea  programelor  operationale  adoptate  pentru  a  beneficia  de  asistenta  din  partea  Fondului  European  de  Dezvoltare  Regionala,  a  Fondului  Social  European  si  a  Fondului  de  Coeziune  (2007-2013)  (C(2015)  2771  final),  o  solicitare  de  modificare  a  Deciziei  pentru  un  proiect  major  care  urmeaza  a  fi  fazat  poate  fi  depusa  pana  la  data  finala  de  eligibilitate  a  cheltuielilor.  A  doua  faza  a  proiectului  trebuie  sa  fie  eligibila  pentru  finantare  din  fondurile  structurale  si/sau  Fondul  de  Coeziune  si  sa  respecte  toate  regulile  aplicabile  perioadei  2014-2020.  Ca  urmare  a  modificarii  Deciziei  Comisiei  C(2013)  1573,  a  fost  eliminata  cerinta  ca  prima  faza  a  proiectului  major  sa  fi  fost  finalizata  si  pregatita  pentru  utilizare  in  scopul/functia  specificata  in  decizia  Comisiei  pana  la  data  limita  de  transmitere  a  documentelor  de  inchidere.

In  conformitate  cu  prevederile  POIM  si  ale  Ghidului  Solicitantului  pentru  Axa  prioritara  3,  Obiectivul  specific  3.1,  solicitantii  eligibili  pentru  proiectele  fazate  sunt  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  prin  Consiliile  Judetene.

Cadrul  institutional  de  management  integrat  al  deseurilor  urmeaza  a  fi  conturat  si  in  noile  planuri  judetene  de  management  al  deseurilor,  care  se  preconizeaza  a  fi  dezvoltate  in  prima  jumatate  a  anului  2017.

In  contextul  elaborarii  noului  PNGD  este  necesar  a  fi  analizata  Propunerea  de  Directiva  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  de  modificare  a  Directivei  2008/98/CE  privind  deseurile  (COM(2015)  595  final),  formulata  ca  si  componenta  a  Pachetului  privind  economia  circulara,  care  include  si  Propuneri  de  modificare  a  Directivei  94/62/CE  privind  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje,  a  Directivei  1999/31/CE  privind  depozitele  de  deseuri,  a  Directivei  2000/53/CE  privind  vehiculele  scoase  din  uz,  a  Directivei  2006/66/CE  privind  bateriile  si  acumulatorii  si  deseurile  de  baterii  si  acumulatori  si  a  Directivei  2012/19/UE  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice.

Aspectele  a  caror  modificare  este  vizata  se  refera  in  principal  la:

- Alinierea  definitiilor;

- Majorarea  obiectivului  privind  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  pentru  deseurile  municipale  la  65%  pana  in  2030;

- Majorarea  obiectivelor  privind  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  pentru  deseurile  de  ambalaje  si  simplificarea  setului  de  obiective;

- Limitarea  treptata  a  depozitarii  deseurilor  municipale  la  10%  pana  in  2030;

- O  mai  mare  armonizarea  si  simplificare  a  cadrului  juridic  privind  subprodusele  si  incetarea  statutului  de  deseu;

- Noi  masuri  de  promovare  a  prevenirii,  inclusiv  pentru  deseurile  alimentare  si  a  reutilizarii;

- Introducerea  unor  conditii  minime  de  functionare  pentru  raspunderea  extinsa  a  producatorilor;

- Introducerea  unui  sistem  de  alerta  timpurie  pentru  monitorizarea  conformitatii  cu  obiectivele  in  materie  de  reciclare.

Se  preconizeaza  ca  obiectivele  revizuite  incluse  in  directivele  modificate  sa  fie  transpuse  in  legislatia  nationala  si  integrate  in  sistemele  nationale  de  gestionare  a  deseurilor,  cu  un  impact  important  asupra  investitiilor  viitoare  asupra  infrastructurii  de  gestionare  a  deseurilor,  precum  si  asupra  partilor  interesate  din  sectorul  public  si  privat.

In  vederea  prevenirii  generarii  de  deseuri  Propunerea  de  Directiva  are  in  vedere  instituirea  unor  indicatori  comuni  pentru  masurarea  progreselor  globale  inregistrate  de  fiecare  stat  membru  in  ceea  ce  priveste  punerea  in  aplicare  a  masurilor  de  prevenire  a  generarii  de  deseuri.

Printre  tintele  stabilite  in  Propunere  de  Directiva  se  numara  urmatoarele:

- Pana  in  2025,  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  deseurilor  municipale  se  mareste  la  un  nivel  minim  de  60%  din  greutate;

- Pana  in  2030,  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  deseurilor  municipale  se  mareste  la  un  nivel  minim  de  65%  din  greutate.

Romania  reprezinta  unul  din  cele  sapte  state  care  pot  beneficia  de  o  perioada  suplimentara  de  cinci  ani  pentru  obiectivele  stabilite.  In  cazul  unei  prelungiri,  este  necesar  sa  fie  luate  masuri  pentru  ca,  pana  in  2025  si,  respectiv,  2030,  rata  de  pregatire  pentru  reutilizare  si  reciclarea  deseurilor  municipale  sa  creasca  la  minimum  50%  si  60%  din  greutate.

Totodata,  Propunerea  de  Directiva  introduce  anumite  cerinte  generale  privind  schemele  de  raspundere  extinsa  a  producatorilor.  Una  dintre  aceste  cerinte  este  instituirea  de  catre  statul  membru  a  unei  autoritati  independente  care  sa  supravegheze  implementarea  obligatiilor  in  materie  de  raspundere  extinsa  a  producatorilor  si  a  unei  platforme  de  dialog  regulat  intre  partile  interesate  implicate  in  punerea  in  aplicare  a  raspunderii  extinse  a  producatorilor,  inclusiv  intre  operatorii  privati  sau  publici  care  se  ocupa  de  deseuri,  autoritatile  locale  si,  daca  este  cazul,  operatorii  recunoscuti  care  se  ocupa  de  pregatirea  pentru  reutilizare.

In  cadrul  aceluiasi  Pachet  privind  economia  circulara  este  inclusa  Propunerea  de  Directiva  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  de  modificare  a  Directivei  1999/31/CE  privind  depozitarea  deseurilor  (COM(2015)  594  final).  Aceasta  prevede  o  limitare  suplimentara  a  depozitarii  deseurilor  incepand  cu  fluxurile  de  deseuri  care  fac  obiectul  colectarii  separate  (material  plastic,  sticla,  hartie,  metal,  bio-deseuri)  in  vederea  obtinerii  de  beneficiii  de  mediu,  economice  si  sociale.  Astfel,  Propunerea  de  Directiva  adauga  la  categoria  de  deseuri  care  nu  trebuie  sa  fie  acceptate  la  depozitare  pe  cele  care  au  fost  colectate  separat  in  conformitate  cu  Articolul  11  alineatul  (1)  si  Articolul  22  din  Directiva  2008/98/CE.

Totodata,  Propunerea  de  Directiva  prevede  obligatia  statelor  membre  de  a  lua  masurile  necesare  pentru  a  se  asigura  ca,  pana  in  2030,  volumul  deseurilor  municipale  stocate  in  depozite  este  redus  la  10%  din  volumul  total  al  deseurilor  municipale  generate.  In  vederea  planificarii  coordonate  a  infrastructurilor  si  investitiilor  necesare  pentru  indeplinirea  obiectivelor  de  pregatire  pentru  reutilizare  si  reciclare  si  de  reducere  a  cantitatii  de  deseuri  municipale  depozitate,  statele  membre  care  pot  obtine  prelungirea  termenului  pentru  atingerea  obiectivelor  privind  reciclarea  deseurilor  municipale  beneficiaza  de  o  perioada  suplimentara  pentru  atingerea  obiectivului  de  reducere  pana  in  2030  a  depozitarii  deseurilor  municipale  prevazut  in  Propunerea  de  Directiva.  Ca  urmare,  statul  roman  poate  notifica  Comisiei  intentia  sa  de  a  recurge  la  prelungire,  situatie  in  care  trebuie  sa  ia  masurile  necesare  pentru  ca,  pana  in  2030,  volumul  deseurilor  municipale  stocate  in  depozite  sa  fie  redus  la  20%  din  volumul  total  al  deseurilor  municipale  generate.

Conform  Propunerii  de  Directiva,  statele  membre  urmeaza  sa  raporteze  Comisiei  cu  privire  la  punerea  in  aplicare  a  masurilor  luate  in  vederea  indeplinirii  obiectivelor  pentru  fiecare  an  calendaristic,  in  termen  de  18  luni  de  la  sfarsitul  anului  de  raportare  pentru  care  sunt  colectate  datele.

Relevante  din  perspectiva  impactului  asupra  aranjamentelor  institutionale  pentru  implementarea  sistemelor  de  management  integrat  al  deseurilor  sunt  si  prevederile  Propunerii  de  Directiva  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  de  modificare  a  Directivei  94/62/CE  privind  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje  (COM(2015)  596  final).  Aceasta  mentioneaza  ca  in  planificarea  investitiilor  in  infrastructura  de  gestionare  a  deseurilor,  statele  membre  ar  trebui  sa  utilizeze  judicios  fondurile  structurale  si  de  investitii  europene,  in  conformitate  cu  ierarhia  deseurilor,  promovand  prevenirea,  reutilizarea  si  reciclarea.  Ca  si  regula  generala,  raportarea  privind  obiectivele  de  reciclare  trebuie  sa  se  bazeze  pe  contributia  la  procesul  de  reciclare  final.  Pentru  a  limita  sarcina  administrativa,  se  permite  statelor  membre  sa  raporteze  ratele  de  reciclare  pe  baza  deseurilor  care  ies  din  instalatiile  de  sortare,  in  anumite  conditii.

Astfel,  Propunerea  de  Directiva  stabileste  urmatoarele  reguli:

- Greutatea  deseurilor  de  ambalaje  reciclate  se  considera  a  fi  greutatea  deseurilor  care  intra  in  procesul  de  reciclare  final;

- Greutatea  deseurilor  de  ambalaje  pregatite  pentru  reutilizare  se  considera  drept  greutatea  deseurilor  de  ambalaje  care  au  fost  valorificate  sau  colectate  de  un  operator  recunoscut  care  se  ocupa  de  pregatirea  pentru  reutilizare  si  au  fost  supuse  tuturor  operatiunilor  necesare  de  verificare,  curatare  si  reparare  pentru  a  permite  reutilizarea  fara  o  sortare  sau  prelucrare  suplimentara.

Comisia  urmeaza  sa  stabileasca  cerinte  minime  de  calitate  si  cerinte  operationale  pentru  determinarea  operatorilor  recunoscuti  care  se  ocupa  de  pregatirea  pentru  reutilizare  si  a  schemelor  recunoscute  de  returnare  a  garantiei,  precum  si  reguli  specifice  privind  colectarea  datelor,  verificarea  si  raportarea.

Pe  cale  de  exceptie,  greutatea  deseurilor  care  rezulta  din  orice  operatiune  de  sortare  poate  fi  raportata  ca  fiind  greutatea  deseurilor  de  ambalaje  reciclate  in  cazul  in  care:

- Deseurile  rezultate  respective  sunt  trimise  catre  un  proces  de  reciclare  final;

- Greutatea  materialelor  sau  a  substantelor  care  nu  sunt  supuse  unui  proces  de  reciclare  final  si  care  sunt  eliminate  sau  valorificate  energetic  ramane  sub  10%  din  greutatea  totala  care  urmeaza  a  fi  raportata  ca  fiind  reciclata.

Propunerea  de  Directiva  stabileste  obligatia  statelor  membre  de  a  institui  un  sistem  eficace  de  control  al  calitatii  si  de  trasabilitate  a  deseurilor  de  ambalaje  constand  in  registre  electronice,  sau  specificatii  tehnice  pentru  cerintele  de  calitate  aplicabile  deseurilor  sortate,  ori  in  orice  masuri  echivalente  care  sa  asigure  fiabilitatea  si  exactitatea  datelor  colectate  privind  deseurile  reciclate.

Propunerea  de  Directiva  adauga  urmatoarele  obiective  privind  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclare:

- Cel  tarziu  pana  la  31.12.2025,  minimum  65%  din  greutatea  tuturor  deseurilor  de  ambalaje  vor  fi  pregatite  pentru  reutilizare  si  reciclate;

- Cel  tarziu  pana  la  31.12.2025,  se  vor  indeplini  urmatoarele  obiective  minime,  stabilite  ca  procent  din  greutate,  in  ceea  ce  priveste  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  urmatoarelor  materiale  specifice  continute  in  deseurile  de  ambalaje:

  - 55%  pentru  plastic;

  - 60%  pentru  lemn;

  - 75%  pentru  metale  feroase;

  - 75%  pentru  aluminiu;

  - 75%  pentru  sticla;

  - 75%  pentru  hartie  si  carton;

- Cel  tarziu  pana  la  31.12.2030,  minimum  75%  din  greutatea  tuturor  deseurilor  de  ambalaje  vor  fi  pregatite  pentru  reutilizare  si  reciclate;

- Cel  tarziu  pana  la  31.12.2030,  se  vor  indeplini  urmatoarele  obiective  minime,  stabilite  ca  procent  din  greutate,  in  ceea  ce  priveste  pregatirea  pentru  reutilizare  si  reciclarea  urmatoarelor  materiale  specifice  continute  in  deseurile  de  ambalaje;

  - 75%  pentru  lemn;

  - 85%  pentru  metale  feroase;

  - 85%  pentru  aluminiu;

  - 85%  pentru  sticla;

  - 85%  pentru  hartie  si  carton.

Impactul  Propunerilor  de  Directive  mentionate  anterior  se  poate  concretiza  pe  termen  mediu  si  lung  in  urmatoarele:

- Necesitatea  corelarii  prevederilor  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  existente  si  care  nu  inceteaza  pe  termen  scurt,  precum  si  ale  celor  incheiate  in  conformitate  cu  dispozitiile  contractelor  de  finantare  din  POS  Mediu  2007-2013  si  POIM,  cu  obiectivele  de  pregatire  pentru  reutilizare  si  reciclare  si  de  limitare  a  depozitarii  deseurilor  municipale;

- Necesitarea  cresterii  capacitatii  institutionale  a  ADI  avand  ca  obiect  de  activitate  serviciile  de  salubrizare  in  vederea  indeplinirii  in  mod  corespunzator  a  obligatiei  de  monitorizare  si  control  al  operatorilor  statiilor  de  sortare,  avand  in  vedere  si  prevederile  Propunerii  de  Directiva  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  de  modificare  a  Directivei  94/62/CE  privind  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje  legate  de  modul  de  raportare  a  greutatii  deseurilor  de  ambalaje  reciclate.  De  remarcat  este  faptul  ca  in  cadrul  studiului  realizat  prin  proiectul  JASPERS  „Caracterizarea  detaliata  a  proiectelor  viitoare  de  management  al  deseurilor  (2014-2020)  in  Romania”,  in  judetul  Constanta  nu  se  preconizeaza  capacitati  suplimentare  de  sortare.  Ca  urmare,  operarea  judicioasa  a  statiilor  de  sortare  existente  si  a  celor  create  prin  proiectul  „Sistem  de  management  integrat  al  deseurilor  in  judetul  Constanta”  si  monitorizarea  adecvata  a  activitatii  operatorilor  pot  contribui  in  mod  esential  la  indeplinirea  obiectivelor  propuse;

- Cresterea  rolului  ADI  in  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  prin  participarea  acesteia  la  platforma  de  dialog  intre  partile  interesate  in  punerea  in  aplicare  a  raspunderii  extinse  a  producatorilor.

In  ceea  ce  priveste  ambalajele  si  deseurile  de  ambalaje,  premisele  de  dezvoltare  a  cadrului  institutional  sunt  incluse  in  Legea  nr.  249/2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a  ambalajelor  si  a  deseurilor  de  ambalaje.  Actul  normativ  stabileste  ca  obiective  anuale  nationale  privind  valorificarea  sau  incinerarea  in  instalatii  de  incinerare  cu  valorificare  de  energie  si  reciclarea  deseurilor  de  ambalage,  urmatoarele:

Potrivit  dispozitiilor  Legii  nr.  249/2015,  colectarea  selectiva  a  deseurilor  de  ambalaje  de  la  populatie  se  realizeaza  in  urmatoarele  modalitati:

Autoritatile  executive  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  au  obligatia  sa  incheie  contracte/parteneriate  sau  alte  forme  de  colaborare,  in  conditiile  legii,  cu  toti  operatorii  economici  interesati  care  au  fost  autorizati  de  autoritatea  publica  centrala  pentru  protectia  mediului  pentru  preluarea  responsabilitatii  gestionarii  deseurilor  de  ambalaje.  Obiectivul  este  cel  de  a  asigura  valorificarea  deseurilor  de  ambalaje  colectate  de  la  populatie,  astfel  incat  contributia  acestora  sa  fie  direct  proportionala  cu  cantitatea  de  ambalaje  primare  preluata  de  la  operatorii  economici  responsabili  sa  asigure  gestionarea  ambalajelor  devenite  deseuri.  Comparativ  cu  reglementarea  anterioara  se  poate  observa  transferul  responsabilitatii  de  incheiere  a  contractelor/parteneriatelor  de  la  operatorii  economici  catre  autoritatile  executive  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale.

Potrivit  prevederilor  legale,  autoritatile  si  institutiile  administratiei  publice  locale  au  obligatia  sa  furnizeze  date  sigure  referitoare  la  propriile  activitati  cu  privire  la  gestionarea  ambalajelor  si  deseurilor  de  ambalaje  si  sa  isi  asume  responsabilitatea  datelor  furnizate.

Avand  in  vedere  aspectele  mentionate  anterior,  se  poate  anticipa  o  crestere  a  complexitatii  atributiilor  asociatiei  de  dezvoltare  intercomunitara  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  salubrizare,  in  calitate  de  reprezentant  al  unitatilor  administrativ-teritoriale  membre,  precum  si  ale  Consiliului  Judetean,  in  calitate  de  coordonator  al  sistemului  integrat  de  management  al  deseurilor,  in  ceea  ce  priveste  gestionarea  fluxului  de  deseuri  de  ambalaje  si  cresterea  gradului  de  constientizare  a  populatiei  si  operatorilor  in  legatura  cu  masurile  de  prevenire  a  producerii  deseurilor  de  ambalaje,  reutilizarii,  reciclarii  si  valorificarii  acestora.

Anumite  elemente  legate  de  dezvoltarea  cadrului  institutional  pentru  sistemele  judetene  de  management  integrat  al  deseurilor  sunt  incluse  in  Planul  national  de  actiune  2016-2020  privind  schimbarile  climatice,  care  prevede  urmatoarele:

- Actiuni  de  formare  pentru  operatorii  instalatiilor  de  gestionare  a  deseurilor  cu  privire  la  proiectarea  si  operarea  instalatiilor  care  sa  tina  cont  de  schimbarile  climatice;

- Organizarea  la  nivel  national  de  conferinte/programe  de  calificare  privind  „bunele  practici”  in  strategiile  de  gestionare  a  deseurilor  adresate  operatorilor  sistemelor  de  gestionare  a  deseurilor  si  functionarilor  din  cadrul  autoritatilor  locale;

- Sprijinirea  promovarii  dezvoltarii  cunostintelor  autoritatilor  judetene/locale  cu  privire  la  legatura  dintre  schimbarile  climatice  si  operatiunile  de  gestionare  a  deseurilor  solide.

... Aspecte  legate  de  aplicarea  regulilor  Uniunii  Europene  in  domeniul  ajutorului  de  stat  pentru  proiecte  de  infrastructura  de  management  al  deseurilor

Potrivit  prevederilor  articolului  107  alineatul  (1)  din  TFUE,  „cu  exceptia  derogarilor  prevazute  de  tratate,  sunt  incompatibile  cu  piata  interna  ajutoarele  acordate  de  state  sau  prin  intermediul  resurselor  de  stat,  sub  orice  forma,  care  denatureaza  sau  ameninta  sa  denatureze  concurenta  prin  favorizarea  anumitor  intreprinderi  sau  a  producerii  anumitor  bunuri,  in  masura  in  care  acestea  afecteaza  schimburile  comerciale  dintre  statele  membre.”

Astfel  cum  se  mentioneaza  in  Comunicarea  Comisiei  Proiect  de  comunicare  a  Comisiei  privind  notiunea  de  ajutor  de  stat  in  temeiul  articolului  107  alineatul  (1)  din  TFUE    (Proiectul  de  Comunicare)  pana  nu  demult  finantarea  infrastructurii  era  considerata  ca  nefiind  supusa  regulilor  privind  ajutorul  de  stat  pornind  de  la  prezumtia  ca,  construirea  si  operarea  unei  infrastructuri  ar  reprezenta  o  masura  generală  de  politica  publica  si  nu  o  activitate  economica.  Aceasta  prezumtie  a  fost  invalidata  de  Hotararea  Tribunalului  din  12  decembrie  2000  pronuntata  in  cauza  T-128/98  (Aéroports  de  Paris),  prin  care  s-a  stabilit  ca  operarea  unui  aeroport  reprezinta  o  activitate  economica.  Mai  mult,  prin  Hotararea  Tribunalului  din  24  martie  2011  pronuntata  in  cauzele  T-443/08  (Freistaat  Sachsen  si  Land  Sachsen-Anhalt)  si  T-455/08  (Mitteldeutsche  Flughafen  AG  si  Flughafen  Leipzig-Halle  GmbH)  –  Hotararea  Leipzig/Halle  –  s-a  confirmat  ca,  construirea  oricarui  tip  de  infrastructura  destinata  exploatarii  economice  reprezinta  o  activitate  economica  in  sine,  ceea  ce  inseamna  ca  regulile  privind  ajutorul  de  stat  sunt  aplicabile  modului  in  care  aceasta  este  finantata.

In  considerarea  practicii  Curtii  Europene  de  Justitie  mentionate  anterior,  la  data  de  01.08.2012  Comisia  Europeana  –  Directia  Generala  Politica  Regionala  si  Directia  Generala  Concurenta  –  a  transmis  o  scrisoare  Statelor  Membre  continand  grile  analitice  elaborate  de  Serviciile  Comisiei  pentru  a  sprijini  autoritatile  nationale  in  identificarea  proiectelor  care  ar  trebui  notificate  Comisiei  in  vederea  parcurgerii  procedurii  privind  ajutorul  de  stat.  In  situatia  in  care  autoritatile  nationale  considera  ca  un  proiect  nu  implica  ajutor  de  stat  care  este  necesar  a  fi  notificat  Comisiei,  grilele  analitice  pot  fi  utilizate  pentru  explicarea  analizei  si  elaborarea  de  documente  suport  in  acest  sens.  Desi  nu  este  obligatorie,  utilizarea  grilelor  este  in  mod  special  utila  pentru  a  asigura  ca  sunt  furnizate  informatii  relevante,  reducand  astfel  timpul  de  examinare  de  catre  Comisie  a  aplicatiilor  potrivit  regulilor  specifice  pentru  Fondurile  Structurale  si  Fondul  de  Coeziune.  Grilele  analitice  transmise  initial  constau  intr-o  Grila  generala  pentru  infrastructura  si  6  Grile  pentru  sectoare  specifice  (infrastructuri  aeroportuare,  infrastructuri  broadband,  infrastructuri  culturale,  infrastructuri  portuare,  dezvoltarea  cercetarii  si  inovarii  si  infrastructuri  privind  serviciile  de  furnizare  a  apei).

In  septembrie  2015,  Comisia  Europeana  a  publicat  o  noua  serie  de  documente  de  lucru  care  contin  grile  analitice  legate  de  aplicarea  regulilor  privind  ajutorul  de  stat  pentru  finantarea  publica  a  proiectelor  de  infrastructura.  Regulile  specifice  infrastructurii  serviciilor  de  management  al  deseurilor  sunt  cuprinse  in  Grila  analitica  nr.  8.  Conform  prevederilor  acestei  grile,  construirea,  sau  modernizarea  sau  extinderea  infrastructurii  de  management  al  deseurilor  care  este  exploatata  comercial  constituie  o  activitate  economica.  Natura  in  general  economica  a  serviciilor  de  management  al  deseurilor  rezulta  in  faptul  ca  exista  piete  functionale  de  furnizare  a  acestor  servicii  in  zona  economica  europeana.  Potentialii  beneficiari  de  ajutor  de  stat  din  cadrul  sectorului  opereaza  de  cele  mai  multe  ori  ca  si  concesionari  care  furnizeaza  un  serviciu  de  interes  economic  general,  fiind  supusi  un  risc  crescut  de  subventionare  incrucisata  a  altor  activitati  economice  ale  acestora.  In  consecinta,  grila  analitica  recomanda  ca  procedurile  de  concesionare  sa  se  realizeze  intotdeauna  printr-o  procedura  de  atribuire  deschisa  si  transparenta.  Totodata,  se  recomanda  statelor  membre  ca  atunci  cand  notifica  masuri  de  ajutor  de  stat  in  care  beneficiarii  sunt  concesionari  sa  se  angajeze  sa  monitorizeze  contractele  de  concesiune  in  mod  continuu.

In  Cererea  de  Finantare  pentru  proiectul  „Sistem  de  management  integrat  al  deseurilor  in  judetul  Constanta”  s-a  retinut  ca  proiectul  nu  presupune  ajutor  de  stat.  In  contextul  fazarii  proiectului  si  aplicarii  regulilor  specifice  perioadei  de  programare  2014-2020,  aspectele  legate  de  ajutorul  de  stat  trebuie  analizate  in  detaliu  si  corelate  cu  aranjamentele  institutionale  privind  operarea  infrastructurii  create  prin  proiect.

Elementele  care  stau  la  baza  definitiei  ajutorului  de  stat  potrivit  prevederilor  articolului  107  alineatul  (1)  din  TFUE,  astfel  cum  sunt  ele  precizate  si  in  Proiectul  de  Comunicare,  sunt  următoarele:

- Existenta  unei  intreprinderi;

- Imputabilitatea  masurii  catre  Stat  si  finantarea  sa  din  resurse  ale  Statului;

- Acordarea  unui  avantaj  intreprinderii;

- Selectivitatea  masurii;

- Potentialul  efect  al  masurii  asupra  concurentei  si  schimburilor  comerciale  in  cadrul  Uniunii.

Proiectul  „Sistem  de  management  integrat  al  deseurilor  in  judetul  Constanta”,  astfel  cum  a  fost  aprobat  prin  Contractul  de  Finantare  nr.  636/RP/17.02.2014,  nu  presupune  ajutor  de  stat,  ca  urmare  a  absentei  unui  avantaj  economic  acordat  operatorilor  facilitatilor  create  prin  proiect.

Astfel  cum  se  mentioneaza  si  in  Grila  analitica  nr.  8,  existenta  ajutorului  de  stat  este  exclusa  in  situatia  in  care  avantajul  economic  este  absent,  respectiv  in  cazul  in  care  operarea  infrastructurii  de  management  al  deseurilor  este  incredintata  ca  un  serviciu  de  interes  economic  general  in  conformitate  cu  dispozitiile  Hotararii  Curtii  din  24  iulie  2003  pronuntata  in  cauza  C-280/00  (Altmark  Trans  GmbH)  –  Hotararea  Altmark.

Avantajul  este  reprezentat  de  orice  beneficiu  economic  pe  care  o  intreprindere  nu  l-ar  fi  obtinut  in  conditii  normale  de  piata  (in  absenta  interventiei  statului);  numai  efectul  asupra  intreprinderii  este  relevant,  nu  si  cauza  sau  obiectivele  interventiei  statului.  Avantajul  este  prezent  in  orice  situatie  in  care  situatia  financiara  a  unei  intreprinderi  este  imbunatatita  ca  rezultat  al  interventiei  Statului.

Investitiile  in  infrastructura  de  colectare,  transport,  transfer,  tratare  si  depozitare  a  deseurilor,  asupra  carora  urmeaza  sa  se  constituie  un  drept  real  de  concesiune  in  favoarea  operatorilor  facilitatilor  create  prin  proiect,  sunt  de  natura  sa  imbunatateasca  situatia  financiara  a  acestora  (operatorii  respectivi  necheltuind  din  fondurile  proprii  contravaloarea  investitiilor  necesare  pentru  prestarea  serviciului).

Cu  toate  acestea,  existenta  avantajului  economic  este  exclusa  atunci  cand  serviciul  in  cauza  a  fost  definit  drept  un  serviciu  de  interes  economic  general  (SIEG)  si  sunt  indeplinite  cele  4  cerinte  cumulative  mentionate  de  Hotararea  Altmark.

Serviciul  de  salubrizare  a  localitatilor  a  fost  definit  ca  si  serviciu  de  interes  general  prin  art.  1  alin.  4  din  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  nr.  51/2006.  Totodată,  serviciul  este  mentionat  ca  serviciu  de  interes  economic  general  (SIEG)  in  Raportul  privind  ajutoarele  de  stat  acordate  in  Romania  in  perioada  2010-2012  al  Consiliului  Concurentei.

Potrivit  prevederilor  paragrafului  46  din  Comunicarea  Comisiei  privind  aplicarea  normelor  Uniunii  Europene  în  materie  de  ajutor  de  stat  în  cazul  compensației  acordate  pentru  prestarea  unor  servicii  de  interes  economic  general  (2012/C  8/02)  –  Comunicarea  SIEG,  Statele  Membre  au  o  marja  larga  de  apreciere  in  definirea  unui  anumit  serviciu  ca  fiind  de  interes  economic  general,  fara  a  aduce  atingere  legislatiei  europene  din  sectoarele  armonizate.  Competenta  Comisiei  este  limitata  la  verificarea  existentei  unei  erori  vadite  de  apreciere  cu  privire  la  definirea  unui  anumit  serviciu  drept  SIEG.  Comisia  Europeana  nu  a  adoptat  pana  in  prezent  vreo  decizie  privind  o  eroare  vadită  de  apreciere  din  partea  statului  roman  cu  privire  la  definirea  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor  drept  SIEG.

Definirea  ca  SIEG  a  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor  implica  aceeasi  calificare  pentru  toate  activitatile  componente  ale  serviciului,  astfel  cum  sunt  acestea  prevazute  in  art.  2  alin.  (3)  din  Legea  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor  nr.  101/2006,  respectiv:

- colectarea  separata  si  transportul  separat  al  deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare  provenind  din  activitatii  comerciale  din  industrie  si  institutii,  inclusiv  fractii  colectate  separat,  fara  a  aduce  atingere  fluxului  de  deseuri  de  echipamente  electrice  si  electronice,  baterii  si  acumulatori;

- colectarea  si  transportul  deseurilor  provenite  din  locuinte,  generate  de  activitati  de  reamenajare  si  reabilitare  interioara  si/sau  exterioara  a  acestora;

- operarea/administrarea  statiilor  de  transfer  pentru  deseurile  municipale  si  deseurile  similare;

- sortarea  deseurilor  municipale  si  a  deseurilor  similare  in  statiile  de  sortare;

- organizarea  tratarii  mecano-biologice  a  deseurilor  municipale  si  a  deseurilor  similare;

- administrarea  depozitelor  de  deseuri  si/sau  a  instalatiilor  de  eliminare  a  deseurilor  municipale  si  a  deseurilor  similare.

In  Hotărârea  Altmark,  Curtea  de  Justitie  a  Uniunii  Europene  a  hotarat  ca  o  compensatie  pentru  obligatia  de  serviciu  public  nu  constituie  ajutor  de  stat  in  sensul  articolului  107  din  Tratat,  cu  conditia  indeplinirii  a  patru  criterii  cumulative:

- intreprinderea  beneficiara  trebuie  sa  aiba  efectiv  de  indeplinit  obligatii  privind  furnizarea  unui  serviciu  public,  iar  obligatiile  respective  trebuie  sa  fie  clar  definite;

- parametrii  pe  baza  carora  se  calculeaza  compensatia  trebuie  stabiliti  in  prealabil,  in  mod  obiectiv  si  transparent;

- compensatia  nu  trebuie  sa  depaseasca  ceea  ce  este  necesar  pentru  acoperirea  integrala  sau  partiala  a  costurilor  suportate  pentru  indeplinirea  obligatiilor  de  serviciu  public,  luand  in  considerare  veniturile  rezultate  si  un  profit  rezonabil;

- in  cazul  in  care  selectarea  intreprinderii  care  are  de  indeplinit  obligatii  de  serviciu  public  intr-un  caz  concret  nu  s-a  realizat  pe  baza  unei  proceduri  de  achizitii  publice  care  ar  permite  selectionarea  ofertantului  capabil  sa  furnizeze  serviciile  respective  la  cel  mai  mic  pret  pentru  comunitate,  nivelul  compensatiei  necesare  trebuie  stabilit  pe  baza  unei  analize  a  costurilor  pe  care  le-ar  fi  suportat  o  intreprindere  obisnuita,  bine  gestionata  si  dotata  corespunzator  cu  mijloacele  adecvate.

Avand  in  vedere  clauzele  contractului-cadru  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare  si  dispozitiile  caietului  de  sarcini-cadru,  puse  la  dispozitie  de  JASPERS  si  care  sunt  utilizate  pentru  atribuirea  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  de  operare  a  infrastructurilor  create  prin  proiect,  precum  si  prevederile  Ordinului  ANRSC  nr.  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  al  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor  si  ale  Ordinului  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activitatile  specifice  serviciului  de  salubrizare  a  localitatlor,  primele  trei  criterii  mentionate  in  Hotararea  Altmark  pot  fi  considerate  indeplinite.

In  ceea  ce  priveste  indeplinirea  criteriului  (4)  din  Hotararea  Altmark,  in  paragraful  63  din  Comunicarea  SIEG  se  mentioneaza  ca  acest  criteriu  poate  fi  indeplinit  prin  derularea  unei  proceduri  de  achizitii  publice  in  mod  deschis,  transparent  si  nediscriminatoriu,  in  conformitate  cu  Directiva  2004/18/CE  a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  din  31  martie  2004  de  coordonare  a  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor  de  achizitii  publice  de  lucrari,  de  bunuri  si  de  servicii  (prevederi  care  au  fost  transpuse  in  legislatia  naționala  in  cadrul  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii).  Astfel  cum  se  mentioneaza  in  paragraful  64  din  Comunicarea  SIEG,  chiar  si  in  cazurile  in  care  aceasta  nu  este  o  cerinta  legala,  o  procedura  de  achizitie  publica  deschisa,  transparenta  si  nediscriminatorie  reprezinta  o  metoda  corespunzatoare  de  a  compara  oferte  potentiale  diferite  si  stabilirea  unei  compensatii  care  sa  excluda  prezenta  ajutorului  de  stat.

La  momentul  elaborarii  Cererii  de  Finantare  pentru  proiect  s-a  preconizat  atribuirea  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  facilitatilor  nou  create  in  conformitate  cu  prevederile  art.  14  alin.  (3)  din  Legea  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor  nr.  101/2006,  care  stabilesc  ca  procedura  de  atribuire  este  reglementata  de  OUG  nr.  34/2006.  Derularea  unei  astfel  de  proceduri,  prezumata  sa  conduca  la  selectarea  ofertantului  capabil  sa  presteze  serviciile  delegate  la  cel  mai  mic  pret  pentru  comunitate,  ar  asigura  indeplinirea  ultimului  criteriu  al  Hotararii  Altmark  si,  in  consecinta,  absenta  unui  avantaj  economic  acordat  operatorului  si  inexistenta  unui  ajutor  de  stat.

O  analiza  suplimentara  a  indeplinirii  criteriului  (4)  din  Hotararea  Altmark  este  necesara  in  situatia  in  care  initierea  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  are  loc  dupa  adoptarea  si  intrarea  in  vigoare  a  proiectului  de  Lege  privind  concesiunile  de  lucrari  si  concesiunile  de  servicii.  In  situatia  in  care  valoarea,  fara  TVA,  a  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  depaseste  pragul  valoric  stabilit  in  lege,  se  aplica  procedurile  prevazute  de  aceasta  (licitatie  deschisa  sau  dialog  competitiv,  proceduri  care  pot  fi  considerate  in  concordanta  cu  cerintele  Hotararii  Altmark);  in  caz  contrar,  urmeaza  sa  se  aplice  procedurile  reglementate  prin  normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  privind  concesiunile  de  lucrari  si  concesiunile  de  servicii.

## PARAMETRII  DE  BAZA  PENTRU  PROIECTARE  SI  PRE-DIMENSIONARE

Solutiile propuse  și descrise mai pe larg in capitolul 5 au luat in considerare situatia actuala de la nivelul judetului, precum si stadiul de implementare a SMID actual.

- Zonarea  geografică  definită  în  cadrul  implementării  SMID  în  județ  nu  prezintă  soluții  de  modificare  sau  optimizare  la  nivel  organizatoric,  operarea  prin  delegare  a  serviciilor  se  face  prin  licitarea  pe  fiecare  zonă  în  parte;  o  alternativă  studiată  pentru  zonele  3, 4, 5 si 6  ar  fi  delegarea  serviciilor  unui  singur  operator  avându-se  în  vedere  cantitățile reduse de  deșeuri  pentru  aceste  zone,    în  comparație  cu  cele  generate  în  zonele  1 si 2. In cazul in care contractul Municipiului Constanta cu operatorul  Polaris ramane in vigoare pana in 2033 se poate avea in vedere la etapa de delegare a servicilor de salubritate comasarea zonelor 1 si 2 si delegarea serviciului catre un singur operator, pentru a face serviciul atractiv si a nu risca neatribuirea nici unei zone de management din lipsa ofertantilor.

- Locațiile  de  amplasamente  pentru  componentele  infrastructurii  de  gestiune  realizate  prin  SMID  nu  prezintă  soluții  de  modificare;  a fost  studiată  amplasarea  unei  facilități  noi,  prin  propunerea  soluției  care  îmbunătățește  activitatea  SMID  în  zona  2,  stație  de  transfer  în  locația  Amzacea. In cazul in care investitorul privat Iridex care a primit Acordul de mediu pentru Infiintarea unui CMID la Costinesti cu statie de sortare si statie TMB, va si implementa proiectul iar costurile vor fi rezonabile pentru UAT-urile din zona 2, atunci se va face o analiza prin care sa se ia o decizie referitoare la optiunea ce va fi aleasa.

- Relativ  la  componenta  colectare  și  transport  opțiunile  tehnice  alternative  propuse  la  termenul  stabilit  prin  planul  de  reinvestiții  al  SMID,  sunt  de  nivel  redus  –  se  propune  achiziționarea  unor  recipiente  de  colectare  fracții  reciclabile  de  o  capacitate  mai  mare  și  tehnic  superioare  celor  existente,  iar  aferent  transportului  soluția  de  optimizare  este  dată  de  achiziționarea  unor  autospeciale  dedicate  pentru  transport  deșeuri  umede/uscate  și  respectiv  autospeciale  dedicate  transportului  reciclabilelor  curate.

- Componenta  operațiune  transfer  a  SMID  se  dezvoltă  prin  propunerea  unei  stații  de  de  transfer  în  locația  Amzacea.  Propunerea  de  îmbunătățirea  a  sistemului  actual,  rezultă  din  modificarea  fluxului  existent  care  nu  include  în  componența  sa  tratarea  deșeurilor,  se  introduce  un  flux  nou,  alocat  zonei  2,  care  să  transfere  deșeurile  colectate  către  stația  de  tratare  deșeuri  TMB  Ovidiu,  corelarea  fluxului  de  deșeuri  cu  infrastuctura  SMID  include  și  direcționarea  fluxului  de  deșeuri  reciclabile  către  Stația  de  Sortare  Ovidiu  ambele  facilități  locate  în  zona  1  adiacentă . Optiunea va fi in relatie directa cu investitia privata a Iridex CMID Costinesti (a se vedea considerentele prezentate mai sus).

- Cu  referire  la  componenta  de  reciclare/valorificare,  pentru  obiectivele  integrate  în  SMID  în  zona  1  a  fost  identificată  o  optimizare  a  activității  prin  transformarea  stației  de  sortare  Corbu  în  stație  de  transfer  pentru  deșeuri  reciclabile,  și/sau  opțiune  de  reutilizare  parțială  a  facilității  existente  prin  transformarea  acesteia  în  locație  dedicată  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări.  Pentru  zona  2  a  fost  definită  optimizarea  SMID  prin  transformarea  stației  de  sortare  Cumpana  în  statie  de  transfer  pentru  deșeuri  reciclabile,  reutilizarea  parțială  a  facilității  existente  prin  transformarea  acesteia  în  locație  dedicată  pentru  preluare/tratare  deșeuri  din  construcții  și  demolări.  Pentru  zona  4  un  alt  obiectiv  integrat  în  SMID,  stația  de  sortare  de  la  Cernavoda  se  propune  ca  optimizare  utilizarea  acesteia  doar  ca  stație  de  transfer  pentru  reciclabile  păstrându-se  amenajarile  tehnice  si  utilajele  aferente  zonei  de  statie  de  transfer.  Aceste  măsuri  de  optimizare  propuse  aduc  modificări  nu  foarte  importante  în  fluxurile  de  deșeuri,  dar  care  prin  abordarea  la  nivel  local  produc  beneficii  la  nivel  zonal  și  implicit  la  nivel  de  sistem  județean.

- Componenta  de  tratare  deșeuri  include  ca  măsuri  de  îmbunătățire  a  sistemului  actual  SMID  atât  crearea  unui  flux  nou  pentru  zona  2,  definit  mai  sus,  prin  care  deșeurile  se  tratează  în  locația  TMB  Ovidiu,  cât  și  prin  măsuri  specifice  aplicate  în  toate  zonele  de  gestionare,  cu  efect  benefic  asupra  întregului  sistem,  pentru  realizarea  țintelor  de  deviere  de  la  depozitare  a  deșeurilor  biodegradabile  stabilite  de  legislație,  soluția  de  gestionare  a  deseurilor  biodegradabile  domestice  prin  compostare  în  gospodărie  implementată  în  SMID  prin  asigurarea  de  recipiente  de  compostare  unui  procent  de  50%  din  numărul  de  gospodării,  se  va  extinde  la  nivelul  întregului  număr  de  gospodării  din  SMID.  Extinderea  acestei  metode  de  tratare  se  dezvoltă  prin  încurajarea/sprijinirea/conștientizarea  cetățenilor  de  a  realiza  cu  mijloace  proprii  acest  procedeu  simplu  dar  cu  avantaje  economice  imediate  -  eliminarea  transportului  deșeurilor  biodegradabile  atât  de  la  sursă  la  locul  de  tratare,  cât  și  a  deșeurilor  rezultate  către  zona  de  utilizare/depozitare.

## COSTURI  UNITARE

In capitolul 5 al acestui document, plecand de la situatia existenta, de la cantitatile de deseuri prognozate a se genera si de la obiectivele si tintele stabilite pentru gestionarea deseurilor in judetul Constanta, au fost analizate mai multe optiuni tehnice si identificate 3 alternative. In urma acestei analize a fost identificata si descrisa alternativa tehnica aleasa, respectiv alternativa 3 si in cadrul acesteia a fost recomandata optiunea tehnica pentru fiecare componenta a sistemului de gestionare a deseurilor.

In vederea determinarii investitiilor necesare a se realiza pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor a fost elaborata o baza de date cu costurile unitare pentru fiecare componenta a sistemului avand ca fundament atat experienta acumulata in implementarea unor proiecte internationale similare pentru gestionarea deseurilor, la nivelul Uniunii Europene, cat si experienta implementarii unor proiecte locale finanate din instrumentele de preaderare in Romania (proiecte ISPA).

In continuare sunt prezentate cateva costuri unitare utilizate in proiecte de management integrat al deseurilor in alte judete din Romania.

Tabel 7.5-1 Costuri unitare

| Cost (Euro) | unitate |
| --- | --- |
| Echipament colectare |
| 200 - 300 | Pubela (1.1m3) |
| 50 | Pubela (120 litri) |
| 60 | Pubela (240 litri |
| 10 | Pubela (10 litri) |
| 150 | Pubela (660 litri) |
| 0,1 | Saci de plastic |
| 900 | Pubela (1,5 mc) |
| 4200 | Containere pentru transport lung curier (32 mc) |
| 263 | Platforma de colectare |
| Vehicule transport colecta |
| 150000 | Camion (2 compartiment - 16 m3) |
| 120000 | 1 camion cu un compartiment |
| Vehicule transport lung curier |
| 130.000 | Camion transport lung curier |
| Statie de transfer |
| 40 - 250 | tona |
| 15 - 60 | pe locuitor |
| Statie compostare |
| 45 - 100 | tona (instalatii mari) |
| 150 - 200 | tona (instalatii mici < 10,000 tn/an) |
| Statie sortare |
| 65 - 150 | tona |
| Depozit deseuri |
| 65 - 160 | tona |
| 1.000.000 - 2.100.000 | ha |
| Statie tratare mecano-biologica |
| 110 - 410 | tona |
| Remedierea depozitelor |
| 200.000 - 300.000 | ha (urban ) |
| 60.000 - 140.000 | ha (rural ) |

Sursa:Studiul de fezabilitate

In estimarea valorii investitionale pentru fiecare componenta a sistemului de management aldeseurilor s-a pornit de la necesarul de investitie conform optiunii 3 prezentate in capitolul 5 si de
la costurile unitare (ajustate si modificate acolo unde a fost cazul) utilizate in alte proiecte
asemanatoare.

## COSTURI  DE  INVESTITIE

Costurile de investitie au fost calculate in conformitate cu HG 28/2008, luand in considerare costuri unitare. Aceste costuri au fost gandite pe baza infrastructurilor de management al deseurilor in judetul Constanta, infrastructuri ce au fost stabilite la faza de plan de investitii pe termen lung.

Costurile de investitie ale SMID Constanta, au fost calculate atat in preturi constante ale anului 2011, cat si in preturi curente ale anului 2012.

Costurile de investitii necesare a se realiza pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor au fost determinate pe baza masurilor propuse pentru atingerea obiectivelor si tintelor judetene precum si pe baza solutiilor tehnice recomandate in cadrul Master plan realizat la nivel de judet.

In tabelul urmator sunt prezentate toate investitiile recomandate pentru implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel judetean pentru perioada 2008-2040, luand in considerare facilitatile existente. Investitiile propuse asigura îndeplinirea prevederilor legislative pentru o gestionare adecvata a deseurilor.

Tabel 7.6-1: Costurile de investitie ale proiectului (in preturi curente exprimat in EUR fara TVA an 2009)

| Mii Euro | Costuri de investitie totale | Costuri eligibile | Costuri neeligibile |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Cheltuieli de proiectare | 404,203 | 0 | 404,203 |
| 2. Achiziţionare teren | 0 | 0 | 0 |
| 3. Clădiri si construcţii | 24,601,489 | 2,208,808 | 22,392,681 |
| 4.Statii si instalatii | 12,760,950 | 0 | 12,760,950 |
| 5.Cheltuieli diverse si neprevazute | 1,836,573 | 0 | 1,836,573 |
| 6.Ajustare pret (daca se realizeaza) | 1,894,831 | 83,958 | 1,810,874 |
| 7. Asistenta tehnica | 1,326,113 | 0 | 1,326,113 |
| 8.Publicitatea | 657,6 | 0 | 657,6 |
| 9. Supervizare pe durata implementarii constructiei | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 |
| 10. Sub-TOTAL | 45,056,760 | 2,292,765 | 42,763,995 |
| 11. TVA (inclusiv taxe) | 11,308,701 | 10,775,826 | 532,875 |
| 12. TOTAL | 56,365,461 | 13,068,591 | 43,296,870 |

Sursa:Aplicata de finantare a SMID

Costurile de investitii s-au determinat pe o perioada de 30 ani si au fost defalcate luand in considerare atat investiile initiale cat si reinvestiile necesare a se realiza in acesta perioada.

Reinvestitiile in componenta de transfer a deseurilor s-au estimat ca se vor realiza la 12 ani, pentru noi echipamente, structurile civile avand o durata de viata de 40 de ani si nefiind nevoie in cazul lor de reinvestitii, ci doar de costuri de intretinere, cuprinse in cadrul costurilor de operare.

Acolo unde exista operatori privati, cum este cazul depozitelor ecologice existente, s-a considerat ca reinvestitiile necesare vor fi efectuate de catre acestia .

Tabelul 7.6-2 prezinta planul de investitii pentru judetul Constanta. Planul de investitii are doua etape:

- Prima etapa se va realiza in perioada 2009 - 2015 si o parte din investitii vor fi finantate prin Programul Operational Sectorial de Mediu;

- A doua etapa cuprinde investitiile de dupa anul 2016, care pot fi finantate din mai multe surse (Viitoare programe ale Uniunii Europene, Programe Nationale, Buget Local, Operatori Privati).

Tabel 7.6-2: Planul de investitii pe intreg orizontul de timp conform proiectului SMID Constanta, exprimat in EUR fara TVA preturi constante 2009.

|  | 2009-2015 | 2016-2040 |
| --- | --- | --- |
| Colectare si transport |  |  |
| structuri civile | 6.188.650 | - |
| echipamente si pubele | 4.641.488 | 10.582.400 |
| masini colecta | 20.140.998 | 58.770.000 |
| Statii transfer | - | - |
| drumuri de acces /canalizare/fosa septica | 1.656.700 | - |
| structuri civile | 750.000 | - |
| echipamente (statie transfer) | 700.000 | 1.161.600 |
| Statii sortare ale statiilor de transfer | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 300.000 | 480.000 |
| Masini transport lung curier & containere | 1.440.000 | 2.880.000 |
| Depozit Constanta (Ovidiu) | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 656.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 5 | 1.800.000 | - |
| deschidere celula 6 | 1.400.000 | - |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 1.100.000 | - |
| echipamente | 605.000 | 968.000 |
| Statie compostare - depozit | - | - |
| structuri civile | 1.000.000 | - |
| echipamente | 5.600.000 | 8.960.000 |
| Depozit Costinesti | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 256.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 1 | - | 900.000 |
| deschidere celula 2 | - | 1.750.000 |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 400.000 | 640.000 |
| Depozit Mangalia (Albesti) | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 576.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 1 | 480.000 | - |
| deschidere celula 2 | 2.100.000 | - |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 400.000 | 640.000 |
| Inchiderea / relocarea depozitelor existente | - | - |
| mediu urban | 10.840.000 | 600.000 |
| mediu rural | 5.600.000 | - |
| Sub Total investitii | 79.745.735 | 110.084.000 |
| Asistenta tehnica (5%) | 3.987.287 | - |
| Proiectare (5%) | 3.987.287 | - |
| Cheltuieli neprevazute (10%) | 7.974.574 | - |
| TOTAL | 95.694.882 | 110.084.000 |

Sursa:Aplicata de finantare a SMID

Tabel  7.6-3:  Planul  investitiei  initiale,  2009-2013,  exprimat  in  EUR  fara  TVA  preturi  constante  2009

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare si transport |  | 3.713.190 | 2.475.460 |  |  |
| structuri civile |  |  |  |  |  |
| echipamente si pubele |  | 2.784.893 | 1.856.595 | - | - |
| masini colecta |  | 12.084.599 | 8.056.399 | - | - |
| Statii transfer |  |  |  |  |  |
| drumuri de acces /canalizare/fosa septica |  | 1.242.525 | 414.175 | - | - |
| structuri civile |  | 562.500 | 187.500 | - | - |
| echipamente (statie transfer) |  | 525.000 | 175.000 | - | - |
| Statii sortare ale statiilor de transfer |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 225.000 | 75.000 | - | - |
| Masini transport lung curier & containere |  | 540.000 | 540.000 | - | 360.000 |
| Depozit Constanta (Ovidiu) |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - | - |
| utilaje transport |  | - | - | - | - |
| închidere celula 5 |  | - | - | 1.800.000 | - |
| deschidere celula 6 |  | - | - | 1.400.000 | - |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 825.000 | 275.000 | - | - |
| echipamente |  | 453.750 | 151.250 | - | - |
| Statie compostare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 750.000 | 250.000 | - | - |
| echipamente |  | 4.200.000 | 1.400.000 | - | - |
| Depozit Costinesti |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - |  |
| utilaje transport |  | - | - |  | - - |
| închidere celula 1 |  | - | - | - |  |
| deschidere celula 2 |  | - | - | - | - |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 300.000 | 100.000 | - | - |
| Depozit Mangalia (Albesti) |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - | - |
| utilaje transport |  | - | - | - | - |
| închidere celula 1 |  | - | 480.000 | - | - |
| deschidere celula 2 |  | - | 2.100.000 | - |  |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 300.000 | 100.000 | - | - |
| Inchiderea/relocarea depozitelor existente |  |  |  |  |  |
| mediu urban | 8.920.000 | - | 1.920.000 | - |
| mediu rural | 5.600.000 | - | - | - |
| Sub Total investitii | 51.253.446 | 23.012.289 | 5.120.000 | 360.000 |
| Asistenta tehnica (5%) | 2.562.672 | 1.150.614 | 256.000 | 18.000 |
| Proiectare (5%) | 2.562.672 | 1.150.614 | 256.000 | 18.000 |
| Cheltuieli neprevazute (10) | 5.125.345 | 2.301.229 | 512.000 | 36.000 |
| TOTAL |  | 61.504.135 | 27.614.747 | 6.144.000 | 432.000 |

Sursa:Aplicata de finantare a SMID

Tabel Tabel 7.6-4. Costuri si planificare reinvestiții SMID +investiții propuse

| Nr.crt | Tip investitii si reinvestitii dupa implementare(dupa 2015-dupa delegare) | U.M. | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipiente | euro | 3,590,627 |  |  | 3,590,627 | 3,590,627 |  | 3,590,627 | 3,590,627 | 17,953,135 |
| 2 | Dotari | euro | 342,800 |  |  | 342,800 | 342,800 |  | 342,800 | 342,800 | 1,714,000 |
| 3 | Camioane transport containere | euro |  |  |  |  | 2,170,000 |  |  |  | 2,170,000 |
| 4 | Utilaje obiective investitii | euro |  |  |  |  | 7,054,323 |  |  |  | 7,054,323 |
| 5 | Reinvestitii deschidere noi celule | euro |  | 3,348,510 |  |  |  | 3,348,510 |  |  | 6,697,021 |
| 6 | Dotari existente (la data implem.proiect) | euro | 616,825 |  |  | 616,825 |  |  | 616,825 | 616,825 | 2,467,300 |
| 7 | Dotari existente sortare | euro |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 8 | Total investitii si reinvestitii SMID | euro | 4,550,252 | 3,348,510 |  | 4,550,252 | 14,157,750 | 3,348,510 | 4,550,252 | 4,550,252 | 39,055,779 |
| 8.1 | Din care -C&T | euro | 4,207,452 |  |  | 4,207,452 | 3,590,627 |  | 4,207,452 | 4,207,452 | 20,420,435 |
| 8.2 | -ST, TMB, SS,DD | euro | 342,800 | 3,348,510 |  | 342,800 | 10,567,123 | 3,348,510 | 342,800 | 342,800 | 18,635,344 |
| 9 | Investitii noi propuse in Mast5. er Plan | euro | 3,755,340 |  |  | 42,500 | 42,500 |  | 1,672,275 | 42,500 | 5,555,115 |
| 10 | Total investitii si reinvestitii SMID+MP | euro | 8,305,592 | 3,348,510 |  | 4,592,752 | 14,200,250 | 3,348,510 | 6,222,527 | 4,592,752 | 44,610,894 |

In tabelul de mai jos sunt detaliate pe obiecte investitiile propuse pentru imbunatatirea SMID in cadrul Master Planului revizuit si valorile estimative ale acestora.

Tabel 7.6-5. Masuri de investitii propuse prin MP revizuit si costuri aferente

| Nr.Crt. | Denumire investitie propusa la nivel de Master Plan | Cantitate | Pret(Euro) | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statie Transfer AMZACEA* | 1 | 1,062,000 | 1,062,000 |
| 2 | Amenajare Statie Tratare deseuri din constructii si demolari | 1 | 27,340 | 27,340 |
| 3 | Utilaje prelucrare deseuri din constructii si demolari | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 4 | Retehnologizare TMB -Ovidiu + Tortoman |  |  | 0 |
|  | · -presa de balotat RDF | 2 | 298,000 | 596,000 |
|  | · -infoliator baloti RDF | 2 | 195,000 | 390,000 |
| 6 | Autoutilitare pentru colecta deseuri reciclabile uscate | 8 | 160,000 | 1,280,000 |
|  | Total valoare investitii noi |  |  | 3,755,340 |

*De notat ca decizia de realizare a statiei de transfer de la Amzacea urmata de schimbarea fluxului de deseuri al zonei 2 cater CMID Tortoman va fi luata de Consiliul Judetean dupa analiza tarifelor ce vor fi practicate de catre operatorul privat Iridex al CMID Costinesti, in cazul in care acesta va  implementa investitiile prevazute prin Acordul de mediu 8/09.05.2016 pana in 2021.

Toate costurile au fost calculate in faza de elaborare a studiului de fezabilitate, cand s-a fi realizat proiectul detaliat al tuturor infrastructurilor. In cadrul Planului de Investitii pe Termen Lung calculul costurilor se bazeaza pe:

Informatiile furnizorilor de servicii, bazate pe preturile unitare pentru anul 2009;

- Costuri prezentate in alte proiecte de management al deseurilor din Romania;

- Estimarea costurilor de constructie pentru facilitati pe baza siturilor care trebuie examinate anterior. Posibila schimbare a siturilor va afecta corespunzator costurile de investitie a facilitatilor;

- In faza de elaborare a studiului de fezabilitate, cand se va finaliza evaluarea tratarii deseurilor biodegradabile, costurile pot fi modificate;

- Estimarea costurilor de reabilitare pentru depozitele vechi, se bazeaza pe elementele caracteristice ale sitului, asa cum au fost ele furnizate de beneficiarii locali (de ex: capacitatea, suprafata). Examinarea detaliata a depozitelor poate conduce la modificarea preturilor;

- Costurile se refera atat la prima faza investitionala, pana in anul 2013, cat si la reinvestitiile care vor fi necesare dupa anul 2013.

## COSTURI  DE  OPERARE,  ÎNTREŢINERE  SI  ADMINISTRARE

Masurile investitionale propuse in capitolul anterior vor genera pe parcursul celor 30 de ani de prognoza costuri de operare si intretinere, inclusiv costuri cu personalul.

Pe langa costurile investitionale, sistemul de management integrat al deseurilor din Judetul Constanta genereaza si costuri de operare.

Costurile de operare au fost calculate pentru fiecare componenta a sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Constanta, acestea sunt analizate in cadrul Capitolului 8.

## PROGRAMUL  DE  IMPLEMENTARE  SI  ETAPIZAREA  MĂSURILOR

### Criterii  pentru  etapizare

Strategia, tintele si termenele pentru atingerea acestor tinte specifice privind managementul deseurilor in judetul Constanta au fost identificate in Capitolele 4 si 6. Prioritizarea specifica si impactul fiecarei masuri propuse sunt analizate in capitolul 10. In acest cadru, criteriile de determinare a programului etapelor de implementare si dezvoltare includ:

- Termenele din Tratatul de aderare la UE cu privire la colectarea separata a deseurilor, devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare, reciclarea/valorificarea deseurilor, prevenirea generării deșeurilor;

- Prioritatile specifice asa cum sunt acestea prezentate in documentele oficiale relevante (Planul National de Management al Deseurilor, Planul Regional de Management al deseurilor, POS Mediu);

- Capacitatea specifica a beneficiarilor locali (Judet/Municipalitati) in vederea implementarii masurilor, atat in termeni de constructie cat si de operare. Aceasta capacitate este in stransa legatura cu analiza suportabilitatii care este prezentata in Capitolul 9. In plus, capacitatea beneficiarilor are legatura cu abilitatea si realizarea interventiei institutionale necesare in vederea optimizarii operarii si eficientei din punct de vedere al costului a masurilor propuse.

### Implementarea  Calendarului  si  a  Planului  de  Etapizare

Masurile amintite mai sus fac parte dintr-un plan de investitii pe termen lung, calendarul acestor investitii este prezentat în tabelul de la capitolul 10.4 Lista de investitii prioritare

## IMPACTUL  MASURILOR  PROPUSE

Masurile propuse completează și îmbunătățesc dezvoltarea SMID sistemul actual de management al deseurilor din judetul Constanta.

Implementarea investitiilor propuse va reduce cu siguranta impactul asupra mediului si asupra sanatatii populatiei din judet, prin rezolvarea problemelor de mediu anterioare implementării SMID

Dupa intrarea in functiune a SMID vor exista date certe referitoare la cantitatile de deseuri generate si colectate, intrucat fiecare dintre facilitatile din cadrul SMID (statii de transfer/sortare/TMB/depozit) vor fi dotate cu sisteme de cantarire a deseurilor. Mai mult decat atat, prin Regulamentul serviciului de salubrizare, toti operatorii de pe lantul SMID au obligatii clare de inregistrare a cantitatilor si de raportare a acestora, astfel incat in cca 2-3 ani de zile se pot obtine serii de date complete privitoare la cantitati, la compozitia deseurilor, etc.

Dupa cativa ani de functionare a SMID se va putea face o analiza SWOT  pertinenta, din care sa rezulte fara echivoc necesitatile de mentinere ori de imbunatatire ale sistemului.

In acest fel alternativele propuse pot corecta mai bine cerintele reale ale sistemului.

Din punct de vedere social, masurile propuse creeaza noi slujbe.

Populatia și totodată agenții economici trebuie sa fie conștientizați că imbunatatirea actualului sistemului de management al deseurilor va creste taxele/tarifele respective pentru a corespunde, in cea mai masura, cu serviciile propuse.

Succesul sistemului depinde mult de participarea cetatenilor/agenților economici la schemele de colectare selective ce vor fi date în operare, cât și de menținerea actualei asociații de dezvoltare ADI respectiv extinderea acesteia pe întreg cuprinsul județului.

## ATINGEREA  ŢINTELOR

Sistemul de gestionare SMID aflat în dezvoltare are premizele să indeplineasca toate tintele de calitate si cantitate identificate in Capitolul 4.

Dupa cum este ilustrat in Capitolul 5, sistemul conținele premizele de atingere a țintelor in legatura cu devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare cat si tintele de reciclare, atat pentru deseurile de ambalaje cat si pentru deseurile din constructii si demolari; pentru atingerea celor din urma trebuie o mai mare implicare a sectorului privat, respectiv a firmelor de constructii si demolari in diversificarea activitatilor si includerea componentei de tratare (concasare/cernere) a deseurilor din C&D si valorificarea acestora in constructii (drumuri, turnari de fundatii, etc).

## CERINŢE  INSTITUŢIONALE

Cadrul institutional necesar pentru operarea sistemului integrat de management al deseurilor in judetul Constanta este determinat de cerintele care rezulta atat din prevederile Contractului de Finantare nr. 636/RP/17.02.2014 si ale Documentului de pozitie aprobat prin Hotararea nr. 6/17.05.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”, cat si din regulile continute in Decizia Comisiei din 30.4.2015 de modificare a Deciziei C(2013) 1573 privind aprobarea orientarilor referitoare la incheierea programelor operationale adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European si a Fondului de Coeziune (2007-2013) (C(2015) 2771 final).

Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta” este inclus in Lista proiectelor ce urmeaza a fi fazate in vederea finantarii in perioada 2014-2020, situatie in care, in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei C(2015) 2771 final, Ministerul Fondurilor Europene solicita modificarea Deciziei de aprobare nr. C(2013) 7723 din data de 13.11.2013, faza a doua a proiectului fiind implementata cu respectarea regulilor aplicabile perioadei 2014-2020.

Cadrul institutional aferent Programului Operational Infrastructura Mare in perioada 2014-2020 este ilustrat in figura urmatoare:

Sursa: Adaptat dupa Cadrul institutional aferent programelor UE 2014-2020

Printre elementele specifice cadrului de implementare a fazei 2 a proiectului se numara urmatoarele:

- Solicitantul eligibil pentru proiectul fazat este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, prin Consiliul Judetean;

- In conformitate cu prevederile art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, toate schimburile de informatii dintre beneficiar si autoritatea de management, autoritatea de certificare, autoritatea de audit si organismele intermediare se efectueaza prin intermediul unui sistem de schimb electronic de date (MySMIS 2014);

- Perfectionarea sistemului de management si control al beneficiarului pe aspecte legate de managementul neregulilor/fraudei, cu respectarea principiului proportionalitatii, in special in ce priveste masurile de preventie, inclusiv in domeniul achizitiilor publice;

- Reanalizarea incidentei regulilor privind ajutorul de stat in cazul facilitatilor de management al deseurilor create prin proiect.

Astfel cum se mentiona si in sectiunea 7.3.6, se poate preconiza o crestere a rolului ADI in ceea ce priveste implementarea si monitorizarea sistemului de management integrat al deseurilor la nivel judetean, crestere care trebuie insa insotita de masuri de imbunatatire a capacitatii institutionale a acesteia.

Aranjamentele institutionale necesare pentru operarea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta, ca urmare a implementarii proiectului, includ urmatoarele contracte:

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 1 la statia de sortare si statia TMB Ovidiu (inclusiv transport la statia de sortare aflata in proprietatea publica a UAT Corbu si operare statie de sortare Corbu);

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 2 la statia de sortare si depozitul conform Costinesti;

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 3 la statia de transfer Deleni;

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 4 la statia de transfer cu hala de sortare Cernavoda si statia de sortare/statia TMB/depozit conform Tortoman;

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 5 la statia de transfer Harsova;

- Contract de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 6 la statia de sortare/statia TMB/depozit conform Tortoman;

- Contract de delegare a activitatilor de operare a statiei de sortare si a statiei TMB Ovidiu;

- Contract de delegare a activitatii de operare a statiilor de transfer Deleni si Harsova si de transport al deseurilor municipale de la acestea la statia de sortare/statia TMB/depozit conform Tortoman;

- Contract de delegare a activitatilor de operare a statiei de sortare/statiei TMB/depozitului conform Tortoman si de monitorizare post-inchidere a depozitelor neconforme Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar si Medgidia.

Avand in vedere efectele potentiale asupra contractelor de delegare a gestiunii mentionate anterior, este necesara analizarea situatiei prevazute de art. 2 lit. d) din Documentul de pozitie, referitoare la facilitatile construite prin proiecte Phare (statia de sortare aflata in proprietatea publica a UAT Corbu, statia de sortare aflata in proprietatea publica a UAT Cumpana si statia de transfer cu hala de sortare aflata in proprietatea publica a UAT Cernavoda). Potrivit prevederilor Documentului de pozitie, aceste facilitati, operate de catre operatori publici in scopul proiectelor Phare sau de catre serviciul propriu de salubritate al localitatii respective, vor fi mentinute in aceste conditii pana la expirarea conditionalitatilor impuse de Memorandumurile de Finantare Phare.

Situatia de fapt la momentul revizuirii Master Plan-ului este prezentata in tabelul urmator:

|  | Data finalizare implementare proiect | Data expirare perioada de 5 ani de durabilitate investitie |
| --- | --- | --- |
| Statie de sortare proprietate publica a UAT Corbu | 15.07.2010 | 15.07.2015 |
| Statie de sortare proprietate publica a UAT Cumpana | 15.05.2010 | 15.05.2015 |
| Statie de transfer cu hala de sortare proprietate publica a UAT Cernavoda | 30.07.2010 | 30.07.2015 |

Tinand cont de cele mentionate anterior se poate considera ca au expirat conditionalitatile impuse de Memorandumurile de Finantare Phare.

La stabilirea aranjamentelor institutionale este necesar sa fie avute in vedere si elementele solicitarii de fazare a proiectului cu impact asupra contractelor de delegare a gestiunii care urmeaza a fi atribuite, respectiv:

- Contractele de lucrari si de achizitie publica de bunuri incluse in faza 1 a proiectului, finalizate pana la data de 31.12.2015 sunt urmatoarele:

  - CL1 – „Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme (Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar si Medgidia)”;

  - CL2.1 – „Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman”;

  - CL3 – „Construirea statiilor de transfer Harsova si Deleni”;

  - CF1 – Contract „Achizitii de echipamente de transport aferente SMID in judetul Constanta”;

  - CF2 – Contract „Achizitii de echipamente de colectare aferente SMID in judetul Constanta”;

- Data estimata de finalizare a contractului CL5 – „Proiectarea si executia drumurilor de acces” este 30.06.2016;

- Data de finalizare a contractului CL2.2 – „Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman” este 05.08.2016, conform contractului de achizitie publica incheiat;

- Data estimata de finalizare a contractului CL4 – „Construirea statiei de sortare si TMB Ovidiu” este 31.12.2016.

In masura in care delegarea gestiunii infrastructurii incluse in faza 2 a proiectului are loc dupa intrarea in vigoare a noului pachet legislativ privind achizitiile publice, contractele sectoriale si contractele de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, este necesara o analiza a aspectelor legate de existenta unui ajutor de stat in favoarea operatorului.

In primul rand, analiza se refera la indeplinirea criteriilor prevazute de Hotararea Altmark, astfel cum se mentioneaza in sectiunea 7.3.6, in special in ceea ce priveste criteriul 4.

In masura in care procedura de atribuire prevazuta de legea in vigoare la momentul initierii procedurii nu satisface cerintele mentionate in Hotararea Altmark, autoritatea contractanta nu a stabilit nivelul compensatiei pe baza unei analize a costurilor pe care le-ar fi suportat o intreprindere obisnuita, bine gestionata si dotata corespunzator cu mijloacele adecvate si se poate aprecia ca sunt intrunite elementele care stau la baza definitiei ajutorului de stat potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, trebuie analizat modul de indeplinire a conditiilor stabilite in Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE) – Decizia SIEG, respectiv:

- Compensatia pentru furnizarea serviciului de interes economic general nu depaseste valoarea anuala de 15 milioane Euro;

- Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului respecta conditia mentionata in articolul 2 alin. (2) din Decizia SIEG;

- Actul de atribuire indeplineste conditiile mentionate in articolele 4, 5 si 6 din Decizia SIEG:

  - Mentionarea continutului si duratei obligatiilor de serviciu public;

  - Precizarea denumirii intreprinderii si a teritoriului in cauza;

  - Indicarea naturii drepturilor exclusive sau special acordate intreprinderii de catre autoritatea care acorda acele drepturi;

  - Descrierea mecanismului de compensare si a parametrilor aplicati pentru calculul, controlul si reexaminarea compensatiei;

  - Stabilirea modalitatilor de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor supracompensatii;

  - Realizarea unei trimiteri la Decizia SIEG.

Astfel cum se mentioneaza in Documentul de pozitie, art. 9 si art. 10, toate bunurile mobile si imobile achizitionate in cadrul proiectului vor intra in proprietatea publica a Judetului. In vederea constituirii unui drept real de concesiune in favoarea operatorului asupra bunurilor de retur aferente in cazul unui contract de delegare a gestiunii care presupune astfel de bunuri, este necesar ca Judetul sa participe in contract ca Delegatar, alaturi de celelalte UAT beneficiare ale contractului respectiv.

In ceea ce priveste contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 1 la statia de sortare si statia TMB Ovidiu, regulile aplicabile conform Contractului de finantare si Documentului de pozitie, precum si facilitatile relevante sunt urmatoarele:

Aspectele relevante legate de aranjamentele contractuale existente in zona 1 sunt prezentate in tabelul urmator:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Constanta | Nu se aplica | Expirare contract in vigoare – 17 iunie 2033 | Necesara modificarea contractului referitor la dirijarea fluxului de deseuri menajere catre statia TMB Ovidiu, dupa operationalizarea acesteia, conform art. 6 alin. (1) DP. Dat fiind ca durata estimata a noului contract de delegare a gestiunii expira inainte de incetarea contractului in vigoare, nu sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (6) din DP, care prevad ca, in situatia in care una sau mai multe unitati administrative-teritoriale, la data delegarii serviciilor publice de salubrizare, au in derulare un contract de colectare a deseurilor, incheiat in conditiile legii cu un operator privat, licitatia pentru delegarea serviciului va fi facuta si pentru acea unitate administrativ-teritoriala, cu mentiunea ca operatorul selectat va incepe operarea abia la incetarea contractului existent. |
| Murfatlar | Incalcare obligatie art. 5 alin. (2) DP | Data selectare operator nou | Art. 17 alin. (1) lit. m) din contract prevede posibilitatea invocarii altor motive de incetare a contractului, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege. |
| Ovidiu | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Corbu | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | - |
| Fantanele | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Istria | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | - |
| Sacele | Incalcare art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 | Data selectare operator nou | Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 prevede ca durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare; contrar acestor dispozitii, art. 5 alin. (1) din contractul nr. 372/20.04.2015 prevede ca durata contractului de prestare a activitatii de colectare a deseurilor este nedeterminata. |
| Targusor | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |

Avand in vedere includerea proiectului in Lista proiectelor ce urmeaza a fi fazate in vederea finantarii in perioada 2014-2020 si propunerea de includere in faza 2 a proiectului a contractului CL4 – Construirea statiei de sortare si TMB Ovidiu, se poate preconiza o directionare temporara a intregului flux de deseuri reciclabile colectate de catre noul operator spre statia de sortare cu capacitate de 450 t/an aflata in proprietatea publica a UAT Corbu.

ADI „Dobrogea” urmeaza sa deruleze procedura de atribuire, in numele si pe seama Delegatarului -  Judetul si UAT membre ADI „Dobrogea” din zona 1, cu exceptia mun. Constanta.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) lit. h) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cheltuielile de depozitare a deseurilor, in cazul in care prestatia este efectuata de un alt operator, se adauga la tariful de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale.

Deseurile municipale provenite de la UAT din zona 1 urmeaza sa fie valorificate si tratate in cadrul statiei de sortare si statiei TMB Ovidiu, iar refuzul rezultat in urma sortarii si produsul similar compostului rezultat din tratarea in TMB urmeaza sa fie depozitate in depozitul conform aflat in proprietatea S.C. TRACON S.R.L.

In conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. d) din Documentul de pozitie, Consiliul Judetean Constanta urmeaza sa realizeze un audit extern in vederea evaluarii metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de catre operatorul privat al depozitului conform, ale carui rezultate vor sta la baza negocierii cu acesta a tarifelor aferente serviciilor prestate. Valoarea rezultata este necesar a fi adaugata la tariful de precolectare, colectare si transport, conform prevederilor mentionate mai sus. Aceeasi valoare este necesar a fi utilizata in contractul de prestari servicii de depozitare nr. 5/14.12.1994, incheiat de Consiliul Local Constanta cu S.C. TRACON S.R.L. Totodata, daca sunt mentinute in vigoare, contractele incheiate de catre S.C. TRACON S.R.L. cu UAT Corbu (nr. 75/21.06.2010), UAT Mihai Viteazu (nr. 2181/14.07.2011), UAT Mihail Kogalniceanu (nr. 8148/15.06.2009, UAT Lumina (nr. 91/09.03.2012) trebuie sa utilizeze valoarea mentionata mai sus.

Contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 2 la statia de sortare si depozitul conform Costinesti este afectat de regulile si beneficiaza de facilitatile urmatoare:

Situatia contractelor existente este prezentata in urmatorul tabel:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Negru Voda | Incalcare obligatie art. 5 alin. (2) DP | Data selectare operator nou | Necesara analizarea optiunilor de reducere a duratei contractului sau de aplicare a clauzei Art. 17 alin. (1) lit. m), care prevede posibilitatea invocarii altor cauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege |
| Techirghiol | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Amzacea | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Baraganu | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Cerchezu | Nu se aplica – nu este incheiat contract de salubrizare | Data selectare operator nou | - |
| Chirnogeni | Nu se aplica | Expirare contract in vigoare – 14.08.2022 | Contractul a fost incheiat anterior semnarii Documentului de pozitie, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (6) din DP |
| Comana | Incalcare obligatie art. 5 alin. (2) DP | Data selectare operator nou | Necesara analizarea optiunilor de reducere a duratei contractului sau de aplicare a clauzei Art. 17 alin. (1) lit. m), care prevede posibilitatea invocarii altor cauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege |
| Cumpana | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | Contractul inceteaza in ce priveste activitatea de colectare si transport, fiind necesara realizarea unui act aditional la contract in acest sens |
| Limanu | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | - |
| Mereni | Nu se aplica | Expirare contract in vigoare – 10.09.2022 | Contractul a fost incheiat anterior semnarii Documentului de pozitie, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (6) din DP |

In vederea integrarii statiei de sortare aflate in proprietatea publica a UAT Cumpana in SMID, se poate avea in vedere aplicarea dispozitiilor art. 8 din contractul nr. 3669/29.04.2011, incheiat intre Consiliul Local al comunei Cumpana si Societatea Comerciala „Salubrizare si Gospodarie Cumpana” SRL (operator public), care mentioneaza posibilitatea prelungirii contractului de concesiune pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin acordul de vointa al partilor, care vor incheia un act aditional cu cel putin o luna inainte de incetarea lui. Dispozitiile mentionate ar putea fi aplicate in conditiile modificarii obiectului contractului, in sensul restrangerii acestuia la activitatea de sortare a deseurilor comunale.

Procedura de atribuire a contractului va fi realizata de catre ADI „Dobrogea”, in numele si pe seama Delegatarului – Judetul si UAT membre ADI din zona 2.

Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (6) din Documentul de pozitie, procedura de atribuire a contractului va fi realizata si pentru UAT Chirnogeni si UAT Mereni, cu precizarea in documentatia de atribuire ca operatorul va incepe operarea pentru aceste UAT la incetarea contractelor existente.

Deseurile municipale provenite de la UAT din zona 2 urmeaza sa fie valorificate si eliminate dupa cum urmeaza:

- Fluxul de deseuri reciclabile va fi sortat in cadrul statiei de sortare Costinesti, aflata in operarea si proprietatea privata a S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L., cu exceptia deseurilor reciclabile provenite de la UAT Cumpana, care vor fi sortate in facilitatea aflata in proprietatea publica a acesteia;

- Deseurile reziduale vor fi depozitate in cadrul depozitului conform Costinesti, al carui operator si proprietar este S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L.

Valoarea componentelor de cheltuieli aferente sortarii si depozitarii deseurilor in cadrul facilitatilor private urmeaza sa fie stabilite in urma auditului si negocierii prevazute de art. 2 lit. d) din Documentul de pozitie si adaugate la tariful de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale. Aceeasi valoare aferenta sortarii si depozitarii trebuie sa fi utilizata si in cadrul contractelor nr. 3304/14.08.2012 si nr. 2991/10.09.2012, incheiate de UAT Chirnogeni, respectiv UAT Mereni.

In ceea ce priveste contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 3 la statia de transfer Deleni, regulile aplicabile conform Contractului de finantare si Documentului de pozitie, precum si facilitatile relevante sunt urmatoarele:

Situatia aranjamentelor contractuale cu impact asupra delegarii contractului de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 3 este prezentata in tabelul urmator:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Adamclisi | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Aliman | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Deleni | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Dobromir | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Dumbraveni | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Independenta | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Ion Corvin | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Lipnita | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Oltina | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Ostrov | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |
| Baneasa | Art. 18 alin. (1) lit. m) din contractul de delegare a gestiunii nr. 16/17.05.2012 | Data selectare operator nou | Necesara realizarea de demersuri de catre „ADI Grup Local de Actiune Deleni” si UAT membre in vederea incetarii contractului nr. 16/17.05.2012 si a contractelor subsidiare |

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni (ADI GLA Deleni), creata la nivelul zonei 3, are ca membri urmatoarele 10 UAT: Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Oltina, Lipnita, Ostrov, Dobromir, Baneasa, Independenta, Dumbraveni. ADI GLA Deleni a incheiat, in numele si pe seama UAT asociate, anterior semnarii Documentului de pozitie, contractul nr. 16/17.05.2012 cu operatorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L., pe o durata de 10 ani de la data semnarii contractului. Obiectul contractului consta in servicii de precolectare, colectare, transport, sortare si depozitare deseuri municipale.

Prin asocierea in cadrul ADI „Dobrogea” si semnarea Documentului de pozitie, UAT mentionate anterior si-au asumat aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Documentul de pozitie, referitoare la obligatia de introducere in contractele existente a obligatiei de a dirija deseurile colectate conform fluxurilor stabilite prin noul SMID, in cazul in care acestea sunt mentinute in vigoare.

De aftfel, in art. 18 – Incetarea contractului de concesiune, alin. (1) lit. g) şi i) din contractul nr. 16/17.05.2012 se prevad urmatoarele:

„ - lit. g) In cazul in care se vor construi statiile de transfer sau depozit pentru deseuri conform strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare a deseurilor sau Planului Judetean de Gestionare a deseurilor se va proceda la renegocierea contractului, conform OUG 34/2006 (negociere fara publicarea prealabila a unui anunt ori procedura similara conform legislatiei in vigoare la data aparitiei necesitatii renegocierii contractului).

- lit. i) Urmand a deveni operational Sistemul Integrat de Management al Deseurilor in cadrul caruia trebuie sa participe toate unitatile administrativ teritoriale, operatorii economici participanti la procedura vor avea in vedere posibilitatea interventiei pe parcursul derularii contractului de concesiune a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor, fara a afecta durata acestuia, conform OUG 34/2006 (negociere fara publicarea prealabila a unui anunt ori procedura similara conform legislatiei in vigoare la data aparitiei necesitatii renegocierii contractului)”.

Materializarea riscului de operationalizare a unei statii de transfer si a unui depozit de deseuri conform, risc cunoscut de operator potrivit prevederilor de mai sus, conduce la o situatie de fapt care impiedica insa modificarea obiectului contractului fara utilizarea unei proceduri competitive. Redirectionarea fluxurilor de deseuri reciclabile si reziduale de la statia de sortare si respectiv de la depozitul conform de deseuri proprietatea operatorului (situate in zona 2) la statia de transfer Deleni (situata in zona 3) poate fi apreciata ca fiind de natura sa modifice cerintele initiale ale procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. In conformitate cu practica Curtii de Justitie a Uniunii Europene, o astfel de modificare reprezinta o modificare substantiala. Ca urmare, utilizarea unei proceduri necompetitive si realizarea unui act aditional la contract este permisa numai in conditiile expres si limitativ prevazute de lege, care pot fi apreciate ca nefiind indeplinite in cazul de fata. In consecinta, pot fi aplicate dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. m) din contract, care se referă la alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

ADI „Dobrogea” urmeaza sa deruleze procedura de achizitie, in numele si pe seama Delegatarului – UAT membre ADI din zona 3.

Contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 4 la statia de transfer cu hala de sortare Cernavoda si statia de sortare/statia TMB/depozit conform Tortoman este grevat de regulile si beneficiaza de facilitatile urmatoare:

Situatia contractelor existente este prezentata in urmatorul tabel:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Cernavoda | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | Contractul cu operatorul regional SC UTILITATI PUBLICE – GOSPODARIA COMUNALA SRL CERNAVODA, avand ca actionari UAT Cernavoda, UAT Rasova, UAT Saligni, UAT Seimeni inceteaza in ceea ce priveste activitatea de colectare si transport |
| Rasova | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | Contractul cu operatorul regional SC UTILITATI PUBLICE – GOSPODARIA COMUNALA SRL CERNAVODA, avand ca actionari UAT Cernavoda, UAT Rasova, UAT Saligni, UAT Seimeni inceteaza in ceea ce priveste activitatea de colectare si transport |
| Saligny | Art. 6 alin. (3) DP | Data selectare operator nou | Contractul cu operatorul regional SC UTILITATI PUBLICE – GOSPODARIA COMUNALA SRL CERNAVODA, avand ca actionari UAT Cernavoda, UAT Rasova, UAT Saligni, UAT Seimeni inceteaza in ceea ce priveste activitatea de colectare si transport |
| Silistea | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |

In vederea integrarii in SMID a statiei de transfer cu hala de sortare aflata in proprietatea publica a UAT Cernavoda, obiectul contractului existent nr. 36402/19.12.2014 poate fi modificat in sensul reformularii pct. a) si b) ale art. 2 (astfel incat activitatile de colectare si transport al deseurilor municipale in localitatile Cernavoda, Rasova si Saligny, care urmeaza a fi delegate in cadrul noului contract, sa fie eliminate din obiectul contractului). UAT Silistea se poate alatura in calitate de actionar la operatorul regional SC UTILITATI PUBLICE – GOSPODARIA COMUNALA SRL CERNAVODA si in calitate de parte in contractul existent, pentru a beneficia de serviciile de sortare a deseurilor municipale si de operare a statiei de transfer. Obiectul noului contract de delegare a gestiunii va include colectarea si transportul deseurilor municipale provenite de la UAT din aria delegarii la statia de transfer si de la aceasta la statia de sortare/statia TMB/depozitul conform Tortoman.

ADI „Dobrogea” urmeaza sa deruleze procedura de atribuire a contractului, in numele si pe seama Delegatarului – UAT membre ADI din zona 4.

In ceea ce priveste contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 5 la statia de transfer Harsova, regulile aplicabile conform Contractului de finantare si Documentului de pozitie, precum si facilitatile relevante sunt urmatoarele:

Situatia aranjamentelor contractuale cu impact asupra delegarii contractului de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 5 este prezentata in tabelul urmator:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Crucea | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Pantelimon | Nu se aplica – nu este incheiat contract de salubrizare | Data selectare operator nou | - |
| Topalu | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Harsova | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |

Procedura de atribuire a contractului va fi realizata de catre ADI „Dobrogea”, in numele si pe seama Delegatarului – Judetul si UAT membre ADI din zona 5.

Contractul de delegare a activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale din zona 6 la statia de sortare/statia TMB/depozitul conform Tortoman este afectat de regulile si beneficiaza de facilitatile urmatoare:

Situatia contractelor existente este prezentata in urmatorul tabel:

|  | Motiv incetare contract | Data estimata incetare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobadin | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Mircea Voda | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Nicolae Balcescu | Nu se aplica – gestiune directa conform adresa nr. 5383/14.07.2015 | Data selectare operator nou | - |
| Pestera | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Tortoman | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |
| Medgidia | Expirare durata | Data selectare operator nou | - |

Procedura de atribuire a contractului va fi realizata de catre ADI „Dobrogea”, in numele si pe seama Delegatarului – Judetul si UAT membre ADI din zona 6.

In ceea ce priveste contractul de delegare a activitatilor de operare a statiei de sortare si a statiei TMB Ovidiu, regulile aplicabile si facilitatile aferente sunt urmatoarele:

In vederea delegarii contractului de operare a statiei de sortare si a statiei TMB Ovidiu este necesara luarea de masuri privind respectarea dispozitiilor Documentului de pozitie, constand in:

- Modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 70717/09.05.2008 incheiat de mun. Constanta cu operatorul privat S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., in sensul art. 6 alin. (2) din Documentul de pozitie, respectiv dirijarea fluxurilor de deseuri colectate conform fluxurilor stabilite prin noul SMID, catre statia TMB Ovidiu, de la momentul operationalizarii acesteia;

- Modificarea contractului de prestari servicii nr. 5/14.12.1994, incheiat de Consiliul Local Constanta cu S.C. TRACON S.R.L., avand ca obiect eliminarea deseurilor la depozitul aflat in proprietatea privata a operatorului in Ovidiu, in sensul ajustarii cantitatii de deseuri depozitate, dupa caz;

- Modificarea contractului de prestari servicii nr. 5/14.12.1994, incheiat de Consiliul Local Ovidiu cu S.C. TRACON S.R.L., avand ca obiect eliminarea deseurilor la depozitul aflat in proprietatea privata a operatorului in Ovidiu, in sensul ajustarii cantitatii de deseuri depozitate, dupa caz;

- Analiza si modificarea contractelor incheiate de catre S.C. TRACON S.R.L. cu UAT Corbu (nr. 75/21.06.2010), UAT Mihai Viteazu (nr. 2181/14.07.2011), UAT Mihail Kogalniceanu (nr. 8148/15.06.2009, UAT Lumina (nr. 91/09.03.2012), in sensul ajustarii cantitatii de deseuri depozitate, dupa caz.

Calitatea de Delegatar revine Judetului Constanta si UAT din zona 1.

Contractul de delegare a activitatii de operare a statiilor de transfer Deleni si Harsova si de transport al deseurilor municipale de la acestea la statia de sortare/statia TMB/depozit conform Tortoman este afectat de regulile si include facilitatile urmatoare:

In pregatirea delegarii contractului de operare a statiilor de transfer pentru zonele 3 si 5 este necesar ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni si UAT membre sa realizeze demersurile mentionate anterior pentru a asigura dirijarea fluxurilor de deseuri din zona 3 catre statia de transfer Deleni.

Calitatea de Delegatar revine Judetului Constanta si UAT din zona 3 si din zona 5.

In ceea ce priveste contractul de delegare a activitatilor de operare a statiei de sortare/statiei TMB/depozitului conform Tortoman si de monitorizare post-inchidere a depozitelor neconforme pot fi mentionate urmatoarele prevederi aplicabile si facilitati:

Calitatea de Delegatar revine Judetului si UAT beneficiare ale serviciilor de sortare, tratare in cadrul statiei TMB si depozitare, din zonele 3, 4, 5, 6.

## CONCLUZII

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor solide trebuie sa asigure servicii mai bune și sa contribuie la îmbunătățirea calității mediului și a sănătății populației. De asemenea, prin implementarea proiectului se realizează următoarele deziderate:

- implementarea sistemului de colectare selectivă a materialelor reciclabile și achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor

- recuperarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje și a materialelor reciclabile, precum metale, sticlă, hârtie și plastic. În acest sens, sunt în dezvoltare 2 unități de sortare, la Ovidiu si la Tortoman.

- Tratarea fracției biodegradabile de deșeuri. În acest sens, se vor construi două instalații de tratare mecano-biologica (TMB), una la Ovidiu si una la Tortoman, care vor deservi tot județul.

- Eliminarea în siguranță a reziduurilor, într-un depozit construit conform standardelor și cerințelor CE. În acest sens, se va construi un nou depozit conform la Tortoman, care va deservi zonele de colectare 3, 4, 5, 6 și au fost închise 5 depozite neconforme.

Din punct de vedere al mediului si al obiectivelor de dezvoltare durabilă, contribuția SMID va fi semnificativă, în sensul că:

- previne eliminarea necontrolată a deșeurilor în sol, în apele de suprafață și subterane/pânza freatică. În acest scop sunt utilizate următoarele componente ale proiectului:

  - stațiile de transfer de la Deleni si Harsova;

  - statiile de sortare si  TMB de la Ovidiu si Tortoman;

  - CMID la Tortoman ce include o statie de sortare, o statie TMB si un depozit conform de deseuri;

  - depozitele neconforme din mediul urban închise  (Harsova, Cernavoda, Murfatlar, Techirghiol si Medgidia).

- Va preveni emisiile anuale directe de gaze cu efect de seră (măsurate ca echivalent CO2) în atmosferă, reducând, astfel, efectele încălzirii globale. Acest obiectiv va fi realizat prin reducerea cantității de deșeuri eliminate și prin tratarea deșeurilor înainte de eliminare. În acest scop se utilizează următoarele componente ale proiectului:

  - sistem de colectare selectivă a materialelor reciclabile și echipamente pentru colectarea deșeurilor;

  - unitățile de sortare de la Ovidiu si Tortoman;

  - statii TMB, una la Ovidiu si una la Tortoman;

  - depozit conform la Tortoman pe lângă cele existenteîn județ.

- Va conduce la restabilirea treptată a biodiversității și a peisajului, prin reintroducerea în circuitul natural a zonelor a 5 depozite neconforme  închise din mediul urban – Harsova, Cernavoda, Murfatlar, Techirghiol si Medgidia.

SMID respectă principiile acțiunii preventive, având ca prioritate principală abordarea impactului ecologic al activităților de management al deșeurilor, de la sursă, respectiv în timpul colectării deșeurilor, precum și pe parcursul întregului ciclu de gestionare a deșeurilor, pana la eliminarea finala.

Prin implementarea și dezvoltarea unui sistem complet de colectare selectivă, urmat de sortarea deșeurilor, se preconizează că se va dezvolta piața de reciclare a deșeurilor solide din regiune.

Prin utilizarea unui sistem de tratare/reciclare a deșeurilor, se va diminua cantitatea de deșeuri eliminate în final, ceea ce va conduce la creșterea calității condițiilor de mediu și la reducerea la minimum a impactului de mediu asociat gestionării deșeurilor.

În plus, eliminarea reziduurilor tratate într-un depozit conform, nu în depozite neconforme, va îmbunătăți semnificativ condițiile de mediu ale zonei și va proteja atmosfera și solul prin colectarea și tratamentul biogazului și, respectiv al levigatului.

Prin implementarea SMID se respecta un principiu de baza in protectia mediului, si anume principiul „poluatorul plăteşte”. Aceasta se va realiza prin faptul ca tarifele calculate au la bază, direct sau indirect, cantitatea de deșeuri generate de utilizatori, conform principiului „poluatorul plătește”. Pe termen lung, tarifele maxime pana la care se poate ridica licitatia, rezultate din Analiza Cost Beneficiu (ACB) au fost stabilite astfel incat sa se asigure  nivelul recuperării integrale a costurilor sistemului, această măsură fiind de asemenea în acord cu principiul „poluatorul plătește”. În timp ce, din rațiuni de accesibilitate, tarifele rezidențiale vor ajunge progresiv la acest nivel, utilizatorii non-rezidențiali vor plăti apropape încă de la început un tarif de recuperare integrală a costurilor (începând cu 2016).

Principalele beneficii de mediu din cadrul proiectului includ:

- Inchiderea depozitelor neconforme conduce implicit la reducerea poluarii mediului, in special reducerea biogazului si stoparea infiltrarii levigatului in apa subterana.

- Prin implementarea proiectului, respectiv a colectarii selective in vederea reciclarii se reduc cantitatile de deseuri biodegradabile ce se vor depozita pe depozitul conform, intrucat acestea fie vor fi compostate individual in 50% din gospodariile rurale (in compostoare de 280 l), fie vor intra la tratarea biologica in cele doua statii noi de tratare mecano-biologica (TMB) Ovidiu si Tortoman;

- Prin tratarea mecano-biologica a deseurilor colectate in amestec se poate obtine un produs similar compostului (PSC), iar prin utilizarea capacitatii statiei de compostare existente se poate obtine compost din deseurile verzi; acesta din urma  poate asigura o sursa de venit sistemului de gestionare a deseurilor; prin re-tehnologizarea stațiilor TMB se va obșine un nou produs în locul PSC-ului și anume un combustibil derivatalternativ RDFcare poate fi utilizat ca material de coincinerare în fabricile de cimen. . Astfel se micsoreaza cantitatea de deseuri ce se elimina prin depozitare, contribuind la atingerea tintelor de reducere a deseurilor organice depozitate;

- Protectia atmosferei, solului si apei subterane;

- Reducerea generarii de deseuri prin compostarea individuala;

- Maximizarea recuperarii si reciclarii materialelor din deseuri rezultand o scadere a utilizarii resurselor naturale;

- Restrictionarea depozitarii necontrolate a deseurilor prin conectarea UAT-urilor in procent de 100% la serviciile de salubritate in aria de acoperire a ADI Dobrogea, care reprezinta o rata de acoperire de 85.44% din populatia judetului Constanta (adica 619,980 locuitori din totalul de 727,125 locuitori ai judetului Constanta);

- Restaurarea treptata a biodiversitatii si a peisajului in zonele folosite anterior ca depozite neconforme;

- Reducerea eliminarii necontrolate a levigatului si biogazului de la depozitele neconforme;

- Reducerea problemelor cu mirosul datorita generarii deseurilor.

Sistemul ca atare respectă integral principiile și reglementările naționale și comunitare în materie de mediu și va aborda toate elementele gestionării deșeurilor, de la prevenire și colectare până la eliminare. Proiectul respectă întru-totul Planul național de gestionare a deșeurilor și Planul regional de gestionare a deșeurilor, constituind o prioritate potrivit strategiei regionale de gestionare a deșeurilor. De asemenea, el este rezultatul Planului județean de gestionare a deșeurilor în care este integrat proiectul. Sistemul propus este adaptat nevoilor județului și a fost identificat drept cel mai rentabil și accesibil pentru cetățenii județului.

Pe langa beneficiile de mediu mentionate mai sus, beneficiile specifice atasate Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) pentru Judetul Constanta se refera, dar nu se limiteaza la urmatoarele aspecte:

- Respectarea Directivelor privind depozitarea și ambalarea, precum și a Directivei-cadru privind deșeurile nr. 98/2008 și a legislației românești în vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalației de sortare și a instalației de tratare mecano-biologica (TMB) a deșeurilor biodegradabile;

- Reducerea globală a eliminării deșeurilor în cadrul depozitului;

- Protecția mediului înconjurător și a sănătății publice prin închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme existente;

- Consolidarea capacităților județului Constanta în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și implementarea și monitorizarea lucrărilor de gestionare a deșeurilor.

- Finanțarea directă și în întregime a funcționării noilor unități de gestionare a deșeurilor, de către localitățile membre în ADI Dobrogea și generatorii de deșeuri, prin intermediul taxei speciale pentru populatie si a tarifului pentru agenti economici/institutii si a tarifelor de transfer/acces pe intregul lant de management al deseurilor;

- Stabilirea unui sistem tarifar la nivelul membrilor ADI Dobrogea –majoritate in cadrul judetului (85,44% din populatia judetului) - care să respecte principiul „poluatorul plătește”;

O mai bună informare a cetățenilor în ceea ce privește beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum și nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora în materie de colectare și gestionare a deșeurilor vor contribui la implementarea cu succes a SMID.

# 8.ANALIZA  FINANCIARĂ  SI  ECONOMICĂ

## 8.1 SINTEZA

Scopul  analizei  financiare  este  acela  de  a  identifica  si  cuantifica  cheltuielile  necesare  pentru  implementarea  proiectului,  dar  si  cheltuielile  de  operare  si  intretinere  generate  de  proiect  in  faza  operationala.

Analiza  economico-financiara  realizata  in  faza  de  Master  Plan  are  ca  principal  scop  determinarea  suportabilitatii  utilizatorilor  finali  cat  si  a  autoritatii  locale  de  a  sustine  co-finantarea  proiectului  propus.  In  acest  scop  sunt  analizate  costurile  generate  de  implemenatarea  proiectului,  respectiv  costurile  de  investitii,  cat  si  costurile  de  operare  si  intretinere  a  investitiei.  Detalierea  analizei  economico-financiare  a  fost  facuta  in  etapa  Studiu  de  fezabilitate.

In  cadrul  analizei  au  fost  studiate  costurile  generate  de  implementarea  proiectului  propus  pentru  optiunea  recomandata,  conform  analizei  efectuate  in  cadrul  capitolului  5.

Optiunea  recomadata  este  optiunea  care  a  obtinut  punctajul  maxim  in  cadrul  analize  multicriteriale  realizate.

## IPOTEZE  SI  BAZE  DE  DATE

Analiza  se  bazeaza  pe  informatiile  prezentate  in  capitolele  anterioare,  respectiv:

- proiectii  socio-economice,  prezentate  in  capitolul  3;

- proiectia  cantitatilor  de  deseuri,  capitolul  3;

- zonarea  sistemului  de  management  al  judetului  descrisa  in  capitolul  5;

- datele  tehnice  cu  privire  la  costurile  de  investitie  si  de  operare  prezentate  in  capitolele  5  si  7.

Costurile  cu  investitiile  cuprind  pe  langa  costurile  nete  prezentate  in  capitolul  7  si  cheltuieli  neprevazute  (10%),  cheltuielile  cu  asistenta  tehnica  pentru  supravegherea  constructiilor  (5%)  si  cheltuieli  de  proiectare  (5%)

Determinarea  tarifului  minim  pentru  acoperirea  costurilor  de  operare  si  intretinere  a  investitiei  are  la  baza  valoarea  neta  prezenta  a  acestor  cheltuieli  raportata  la  valoarea  prezenta  a  cantitatii  de  deseuri  colectate.  Tariful  minim  pentru  recuperarea  investitiilor  se  calculueaza  in  aceeasi  maniera,  prin  raportarea  valorii  nete  prezente  a  investitiilor  la  cantitatea  de  deseuri  colectata.

Din  punct  de  vedere  al  efortului  investitional  optiunile  propuse  in  capitolul  5  difera  in  functie  de  gradul  de  dotare  al  statiilor  de  transfer  prin  implementarea  facilitatilor  de  tratare  a  deseurilor  de  tip  sortare  si/sau  compostare.

In  urma  realizari  Studiului  de  fezabilitate  tinand  cont  atat  de  criteriile  economice,  ecologice  si  sociale  s-a  optat  pentru  urmatoare  structura  investitionala:

Tab.8.2._1  Componente  investitionale  ale  proiectului  SMID  Constanta(Euro fara TVA)

| Componenta | Descrierea componentei | Valoare (preturi, constante) EURO fara TVA |
| --- | --- | --- |
| Componenta 1 | Colectarea deseurilor (recipienti pentru colectarea deseurilor) | 3,694,755 |
| Componenta 2 | Transportul si transferul deseurilor (Statii de transfer: Harsova si Deleni, camioane lung curier,containere transfer) | 2,227,561 |
| Componenta 3 | Reciclarea deseurilor (Statii de sortare Ovidiu si Tortoman) | 4,723,307 |
| Componenta 4 | Tratarea deseurilor biodegradabile (Statii de tratare mecano- biologica: Ovidiu, Tortoman) | 13,771,781 |
| Componenta 5 | Depozitarea deseurilor (Depozit ecologic Tortoman) | 5,640,679 |
| Componenta 6 | Inchiderea depozitelor de Deseuri neconforme: Cernavoda, Murfatlar, Techirghiol si Medgidia, Harsova | 7,384,949 |
| Componenta 7 | Cheltuieli conexe: Amenajarea terenului , Alimentare cu energie electrica Consultanta ,Cheltuieli pentru verificarea proiectelor Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari Cheltuieli interne ale Consiliului Judetean Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica la executie (dirigentie de santier) Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare), Organizare de santier, Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute, Pregatirea personalului de exploatare,probe tehnologice si teste, Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului ,cheltuieli pentru bunuri necesare UIP Cheltuieli cu auditul anual al proiectului | 8,146,604 |
| TOTAL | Componente 1+2+3+4+5+6+7 | 45,589,635 |

Sursa:Studiul de fezabilitate

Orizontul  de  timp  pentru  care  se  realizeaza  analiza  este  de  30  ani:

- anul  de  baza  anul  2009  -  anul  realizarii  Master  Planului;

- anul  2010  anul  in  care  sunt  demarate  investitiile;

- anul  2015  anul  actualizarii  Master  Planului.

Incepand  cu  anul  2016  gradul  de  acoperire  al  serviciului  de  salubritate  va  fi  de  100%.

Rata  de  actualizare  utilizata  pentru  calculul  valorii  nete  prezente  este  de  5%.  Toate  calculele  au  fost  realizate  in  euro,  iar  pentru  anul  2009  s-a  luat  un  curs  de  schimb  de  4  lei/euro  (conform  Proiectiei  principalilor  indicatori  macroeconomici  pentru  perioada  2008-2013  din  19 ianuarie  2009 a  Comisie  Nationale  de  Prognoza).

In  elaborarea  analizei  s-au  luat  in  considerare  preturi  constante  ale  anului  2009.

## COSTURILE  INVESTIŢIEI

Costurile  de  investitii  au  fot  estimate  in  capitolele  anterioare  5  si  7.  Pentru  optiunea  propusa,  respectiv  optiunea  din  Studiu  de  fezabilitate  s-au  determinat  costurile  de  investitii  pentru  fiecare  activitate  in  parte  (respectiv:  colectare  si  transport,  transfer,  sortare,  compostare,  depozitare  -  deschidere  de  noi  celule  la  depozitele  existente,  deschiderea  unui  nou  depozit,  închiderea/relocarea  depozitelor  neconforme  din  mediul  urban  si  rural).

Costurile  cu  investitiile  vor  cuprinde  suplimentar  fata  de  costurile  prezentate  in  capitolul  7  si:

- costuri  neprevazute  -  10%

- asistenta  tehnica  pentru  supervizare executie  constructii  -  5  %

- proiectare  -  5%

In  analiza  costurilor  de  investitii  pe  intreg  orizontul  de  timp  analizat  s-au  avut  in  vedere  si  costul  retehnologizarii  si  al  înlocuirii  in  funtie  de  durata  de  viata  a  obiectivelor  de  investitii,  si  anume:

- cladiri  -  40  ani

- echipamente  la  statiile  de  transfer  si  depozite  -  12  ani

- masini  si  containere  -  10  ani.

In  cazul  retehnologizarii  s-a  luat  in  calcul  80%  din  valoarea  initiala  a  echipamentelor.

Pentru  judetul  Constanta  s-a  impus  realizarea  unui  nou  depozit  in  Tortoman.  Analiza  investitiei  s-a  realizat  pe  3  perioade:

- 2009  -  2013  -  perioada  aferenta  investitiei  initiale;

- 2014  –  2015  -SMID

- 2016  -  2040  -  perioada  de  sustinere  a  investitiei  initiale  (înlocuiri  si  retehnologizari,  închideri  /  deschideri  de  noi  celule  la  depozitele  de  deseuri).

Infrastructura  existenta  de  management  al  deseurilor  in  anul  2012  in  judetul  Constanta  –  functionala  sau  in  implementare  (cu  investitii  ISPA/Phare,  acolo  unde  este  cazul)  –  ce  va  fi  integrata  in  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al  deseurilor  in  judetul  Constanta,  include  urmatoarele  componente:

- Depozitele  ecologice  existente  in  Ovidiu,  Costinesti,  Albesti;

- Statia  de  sortare  existenta  in  Constanta  -  MM  Recycling;

- Implementarea  sistemului  de  management  integrat  in  orasul  Cernavoda  si  in  comunele  Seimeni,  Rasova,  Saligny  -  Statie  de  sortare/transfer  –  in  implementare  (Phare  2005);

- Statie  de  sortare  existenta  de  capacitate  redusa  in  comuna  Corbu;

- Statie  de  sortare  existenta  de  capacitate  redusa  in  comuna  Cumpana;

- Sistem  de  colectare  selectiva  si  transport  –  in  implementare  in  Deleni,  Baneasa,  Adamclisi,  Ion  Corvin,  Dobromir,  Oltina,  Ostrov,  Lipnita  (Zona  8  de  colectare  -  Deleni).

- Colectarea  si  transportul  deseurilor  municipale  in  zonele  cu  atractivitate  turistica  ridicata  –  localitatile  Limanu,  Vama  Veche,  2  Mai,  Hagieni;

- Reabilitarea  sistemelor  municipale  existente  de  colectare  si  transport  –  Consiliul  Local  Medgidia

Proiectul  „Sistem  de  management  integrat  al  deseurilor  in  judetul  Constanta”  (SMID)  include  un  set  de  investitii  prioritare  care  vor  contribui  la  atingerea  obiectivelor  si  tintelor  prevazute  in  legislatia  specifica  deseurilor,  Tratatul  de  aderare,  precum  si  planurile  regional  si  judetean  de  gestionare  a  deseurilor.

Tab.8.3_1  Investitii in curs de relizare prin proiect SMID si  indicatori  fizici

| Componente propuse | Scurta descriere | Costuri de investitie pt. fiecare componenta (E, preturi componenta) | Costuri operationale/ an (an 2014) (E, preturi componenta) | Tinte conform PRGD | Masuri cuantificate (tinte atinse) | Beneficiu masuri si indicatori de performanta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Nume locatie | Termen Inchidere | Cantitate (t /Volum (mp3) |  |  |  |  |  |
| Inchiderea depozitelor urbane neconforme | 1 | Murfatlar | 2015 | 99.700 | 1.504.583 | 267.282 | Reducerea nr de depozite neautorizate si a celor care nu sunt conforme si ar trebui inchise | Inchiderea a 5 depozite urbane neconforme: Murfatlar, Techirghiol, Medgidia, Cernavoda si Harsova | Indeplinirea obiectivelor propuse : 100% |
|  | 2 | Techirghiol | 2012 | 61.729 | 1.171.227 |  |  |  |  |
|  | 3 | Medgidia |  | 117.835 | 1.970.117 |  |  |  |  |
|  | 4 | Cernavoda | 2012 | 34.870 | 1.291.523 |  |  |  |  |
|  | 5 | Harsova | 2010 | 61.921 | 106.296 |  |  |  |  |
| Constructia noilor depozite |  | Nr.: 1 | 5.414.033 | 321.125 | Asigurarea spatiului necesar pentru depozitarea deseurilor in conformitate cu standardele europene | Constructia unui depozit conform la Tortoman | Atingerea obiectivelor propuse : 100% |
|  |  | Nume : Tortoman |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala proiectata: 850 000 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitatea primei celule : 250 000 m3 Zona primei celule: 3 ha |  |  |  |  |  |
| Statii TMB |  | Nr.: 1 | 3.971.196 | 439.516 | Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate conform tintelor reper din 1995. Reducere cu 50% pana in 2013; 35% pana in 2016 | Constructia unei statii TMB in Tortoman cu o capacitate totala de 35 000 t/an si o statie TMB in Lumina cu o capacitate totala de 120 000 t / an si promovarea compostarii in 15000 de gospodarii reprezentand aprox 25% din populatia rurala | Indeplinirea obiectivelor propuse : 100% Impreuna cu facilitatile de sortare aceasta masura va asigura atingerea tintelor privind devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabile stabilite in PRGD |
|  |  | Nume : Tortoman |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 35 000 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Input: deseuri reziduale si deseuri verzi din piete parcuri si gradini |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.: 2 | 9.239.687 | 1.971.550 |  |  |  |
|  |  | Nume : Ovidiu |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 120000 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Input: deseuri reziduale si deseuri verzi din piete parcuri si gradini |  |  |  |  |  |
| Statii de sortare |  | Nr.: 1 | 2.205.165 | 168.579 | Tinta 2013 pt recuperarea si reciclare deseurilor din ambalaje: total recuperat 60%, total reciclat 55% cu : 60% sticla, 60% hartie / carton, 50% metal, 22.5% plastic, 15% lemn | Implementarea colectarii selective si constructia a 2 statii de sortare in Tortoman - 11000 t/an si Ovidiu 23 000 t/an | Indeplinirea obiectivelor propuse : 100% Impreuna cualte facilitati existente aceasta masura va asigura tinetele de reciclare stabilite in PRGD |
|  |  | Nume : Tortoman |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 11000 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Input : Fractie hartie / carton, plastic/metal, sticla |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.: 2 | 2.325.654 | 446.165 |  |  |  |
|  |  | Nume : Ovidiu |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 23000 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Input : Fractie hartie / carton, plastic/metal, sticla |  |  |  |  |  |
| Statii de transfer |  | Nr.: 1 | 939.663 | 47.032 | Constructia statiilor de transfer in baza studiului de fezabilitate | Construirea a doua statii de transfer in Harsova si Deleni | Indeplinirea obiectivelor propuse : 100% |
|  |  | Nume : Harsova |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 8600 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr camioane lung curier | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Nr. : 2 | 1.208.231 | 48.196 |  |  |  |
|  |  | Nume : Deleni |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitate totala : 7400 tone/an |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr camioane lung curier | 2 |  |  |  |  |
| Masuri pt zona rurala |  | Puncte de colectare pt deseurile reziduale (pubele pt fiecare gospodarie) | 49.170 |  |  | Implementarea colectarii selective a materialelor recuperabile pentru indeplinirea obiectivelor legislatiei privind deseurile din ambalaje si a celor biodegradabile; reducerea cantitatii de deseuri depozitate, in conformitate cu tintele asa cum au fost stabilite in anul de referinta 1995 - reducerea cu 50% pana in 2013 | Extinderea colectarii deseurilor in zona urbana si rurala la 100% cu serviciide colectare selective a deseurilor a zonei urbane si rurale. Prin introducerea compostarii in gospodarii sunt deviate aproximativ 7650 t/ an | Indeplinirea obiectivelor de 100. Asigurarea colectarii tuturor cantitatilor de deseuri generate. 100% din populatia inclusa in aria proiectului va avea acces la colectarea selective a deseurilor |
|  |  | Compostare individuala | 30.507 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectarept fractia hartie / carton | 533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt fractia plastic / metal | 533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt fractia sticla - 1.1 cm | 533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt deseuri din piele, parcuri si deseuri stradale | 763 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt institutiile publice dotate cu 4 pubele pentru deseuri reciclabile si o pubela pt deseuri reziduale | 386 |  |  |  |  |  |
| Masuri pt zona urbana |  | Puncte de colectare pt deseurile reziduale (pubele pt fiecare gospodarie) | 85.120 | 1.334.002 | 3.445.521 | Implementarea colectarii selective a materialelor recuperabile pentru indeplinirea obiectivelor legislatiei privind deseurile din ambalaje si a celor biodegradabile; reducerea cantitatii de deseuri depozitate, in conformitate cu tintele asa cum au fost stabilite in anul de referinta 1995 - reducerea cu 50% pana in 2013 | Extinderea colectarii deseurilor in zona urbana si rurala la 100% cu serviciide colectare selective a deseurilor a zonei urbane si rurale. Prin introducerea compostarii in gospodarii sunt deviate aproximativ 7650 t/ an | Indeplinirea obiectivelor de 100. Asigurarea colectarii tuturor cantitatilor de deseuri generate. 100% din populatia inclusa in aria proiectului va avea acces la colectarea selective a deseurilor |
|  |  | Puncte de colectare pt fractia plastic / metal | 1.375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectarept fractia hartie / carton | 1.375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt fractia plastic / metal | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt fractia sticla | 1.375 |  |  |  |  |  |
|  |  | DEEE mici | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt deseuri din piele , parcuri si deseuri stradale | 4.122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puncte de colectare pt institutiile publice dotate cu 4 pubele pentru deseuri reciclabile si o pubela pt deseuri reziduale | 849 |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  | Exploatarea terenurilor | 0 | n/a |  |
|  |  | Alimentarea cu energie electrica | 836.800 |  |  |
|  |  | Studii de teren | 15.000 |  |  |
|  |  | Taxe pt obtinerea licentelor, acordurilor si permiselor | 65.000 |  |  |
|  |  | Consultanta | 1.711.600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli pt elaborarea dosarelor de licitatii pentru contractele de proiectare lucrari | 347.203 |  |  |
|  |  | Cheltuieli pt verificarea proiectului | 14.000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli interne ale consiliului judetean | 0 |  |  |
|  |  | Supervizare de lucrari pe perioada executiei inclusiv asistenta tehnica in executie (site supervision) | 1.249.000 |  |  |
|  |  | Asistenta tehnica oferita de proiectant pe timpul executiei lucrarilor (dupacaz numai daca nu este inclusa in costul de proiectare) | 326.000 |  |  |
|  |  | Pregatirea lucrarilor | 550.972 |  |  |
|  |  | comisioane, taxe, costuri juridice si costuri de credit | 495.875 |  |  |
|  |  | Contigenta | 1.836.573 |  |  |
|  |  | Formarea personalului operational | 30.000 |  |  |
|  |  | Probe si teste tehnologice | 50.000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli cu salariile UIP | 172.613 |  |  |
|  |  | Cheltuieli cu auditul pe proiect anual | 90.000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli cu bunuri necesare pt functionare IUP | 9.500 |  |  |
| TOTAL PROIECT (EURO fara TVA) | 43.694.804 |  |  |

Sursa:Aplicatia Financiara a SMID- Anexa 13

Tab.8.3._2  Indicatorii  tehnico-financiari  ai  proiectului SMID

| Contributia judetului Constanta la finantarea proiectului | EURO preturi curente |
| --- | --- |
| Contributia la costurile eligibile | 390.018 |
| Non-funding gap | 4.295.050 |
| TVA Recuperat | 9.211.186 |
| TVA Nerecuperat | 1.564.640 |
| Costuri neeligibile | 2.292.765 |
| TOTAL Contributia beneficiarului | 17.753.659 |
| TOTAL Contributia neta a beneficiarului | 8.542.473 |

|  | Sursa de finantare |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preturi curente EURO | % | 2013-2015 |
| 1 | Costuri totale ale proiectului | 100.0% | 56.365.461 |
|  | Din care: |  |  |
| 1.1 | Costuri eligibile | 76.81% | 43.296.870 |
|  | Din care: |  |  |
| 1.1.1 | Funding gap (FG) | 90.08% | 39.001.820 |
|  | Din care: |  |  |
| 1.1.1.1 | Alocare UE | 83.5% | 32.566.520 |
| 1.1.1.2 | Alocare bugetul de stat | 15.5% | 6.045.282 |
| 1.1.1.3 | Alocare bugetul local | 1.0% | 390.018 |
| 1.1.2 | Contributia consiliului judetean (non-FG) | 9.92% | 4.295.050 |
| 1.2 | Costuri neeligibile | 23.19% | 13.068.591 |

Sursa: Aplicatia Financiara a SMID

Tab.8.3._3  Proiecte  finalizate  sau  aflate  in  derulare  la  data  revizuirii  Master  plan

| Localizare | Denumirea proiectului si Programului de finantare | Valoarea d.c. UE (EURO) | Cofinantare (EURO) | Rezultate estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.L. Limanu | Phare CES 2004: Colectare selectiva si transport deseuri menajere in zone de mare atractie turistica(Limanu, Vama Veche, 2 Mai, Hagieni) | 455.949,05 |  |  |
| C.L. Medgidia | Phare CES 2004: Reabilitarea sistemelor municipale existente decolectare si transport deseuri | 703.174,50 |  | Construirea a 40 de puncte de colectare selectiva a deseurilor, 2 puncte de colectare in satele Remus Opreanu si Valea Dacilor, dotarea punctelor de colectare cu europubele cu 4 tipuri deseuri reciclabile: hartie, sticla, plastic, deseuri amestecate, 4 autogunoiere, 2 prese de compactare a deseurilor reciclabile, 2 computere pentru monitorizarea investitiei, realizarea unei campanii de informare |
| C.L. Cumpana | Phare 2005: Colectarea selectiva si contructia unei statii de sortare in localitatea Cumpana |  |  |  |
| C.L. Valul lui Traian | Phare 2005: Colectarea selective si contructia unei statii de sortare in localitatea Valul lui Traian |  |  |  |
| C.L. Poarta Alba | Phare 2005: Studiu de prefezabilitate privind amenajarea la nivelul comunei Poarta Alba a unei statii de colectare - sortare a deseurilor si a unei statii de compostare |  |  |  |
| Primaria Cernavoda | Phare CES 2005: implementarea sistemului de management integrat al deseurilor urbane in orasul Cernavoda si comunele Seimeni, Rasova, Saligny | 787.807,00 | 110.292,00 | Reabilitarea a 30 de platforme existente, construirea a 57 de platforme noi, infiintarea unei statii de transfer, achizitionarea unei autogunoiere compactoare, o autospeciala de transport containere si 280 de containere noi |
| Primaria Deleni | Phare CES 2005: Sistem de colectare selective si transport a deseurilor in localitatile Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipnita | 1.118.911,64 |  |  |
| Primaria Cogealac | Phare CES 2005: implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivelul comunei Cogealac | 766,35 |  |  |
| Primaria Ovidiu | Phare CES 2005: sistem de colectare selectiva si Statie de sortare | 783,63 |  | Constructia a 89 de puncte de colectare selective, achizitionarea a 356 de eurocontainere pentru colectarea selectiva a deseurilor, o masina autocompactoare, echipamente de sortare finala a deseurilor in statia de sortare |
| Primaria Cumpana | Statie de sortare |  | 902.000,00 | Amenajarea a 32 de platforme pentru colectarea selective a deseurilor |
| Primaria Corbu | Sistem integrat de gestionare a deseurilor (in curs) |  |  |  |
| Primaria Mihai Viteazu | Noi instrumente de imbunatatire a managementului serviciului public de gestionare a deseurilor | 105,20 |  | Constructia a 12 puncte de colectare selectiva in comuna Mihai Viteazu si satul Sinoe, achizitionarea a 48 eurocontainere( 1100 L ), o autogunoiera |
| Primaria Valul lui Traian | Colectarea selectiva si constructia unei statii de sortare |  |  | Studiu de prefezabilitate |

Sursa:Master plan initial

Investitia  defalcata  pe  fiecare  an  al  orizontului  de  timp  este  prezentata  in  Tabel  8.3-4

Tabel  8.3_4:  Planul  de  investitii  pe  intreg  orizontul  de  timp,  exprimat  in  EUR  fara  TVA  preturi  constante  2009

|  | 2009-2015 | 2016-2040 |
| --- | --- | --- |
| Colectare si transport |  |  |
| structuri civile | 6.188.650 | - |
| echipamente si pubele | 4.641.488 | 10.582.400 |
| masini colecta | 20.140.998 | 58.770.000 |
| Statii transfer | - | - |
| drumuri de acces /canalizare/fosa septica | 1.656.700 | - |
| structuri civile | 750.000 | - |
| echipamente (statie transfer) | 700.000 | 1.161.600 |
| Statii sortare ale statiilor de transfer | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 300.000 | 480.000 |
| Masini transport lung curier & containere | 1.440.000 | 2.880.000 |
| Depozit Constanta (Ovidiu) | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 656.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 5 | 1.800.000 | - |
| deschidere celula 6 | 1.400.000 | - |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 1.100.000 | - |
| echipamente | 605.000 | 968.000 |
| Statie compostare - depozit | - | - |
| structuri civile | 1.000.000 | - |
| echipamente | 5.600.000 | 8.960.000 |
| Depozit Costinesti | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 256.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 1 | - | 900.000 |
| deschidere celula 2 | - | 1.750.000 |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 400.000 | 640.000 |
| Depozit Mangalia (Albesti) | - | - |
| structuri civile | - | - |
| utilaje echipamente | - | 576.000 |
| utilaje transport | - | 600.000 |
| închidere celula 1 | 480.000 | - |
| deschidere celula 2 | 2.100.000 | - |
| Statie sortare - depozit | - | - |
| structuri civile | 900.000 | - |
| echipamente | 400.000 | 640.000 |
| Inchiderea / relocarea depozitelor existente | - | - |
| mediu urban | 10.840.000 | 600.000 |
| mediu rural | 5.600.000 | - |
| Sub Total investitii | 79.745.735 | 110.084.000 |
| Asistenta tehnica (5%) | 3.987.287 | - |
| Proiectare (5%) | 3.987.287 | - |
| Cheltuieli neprevazute (10) | 7.974.574 | - |
| TOTAL | 95.694.882 | 110.084.000 |

Sursa:Master plan initial

In  ceea  ce  priveste  investitia  initiala,  cea  mai  mare  parte  a  acesteia  se  realizeaza  in  anul  2010(anul  de  început  al  investitiilor),  restul  de investitii,  in  anul  2011-2013.

Tabel  8.3-5:  Planul  investitiei  initiale,  2009-2013,  exprimat  in  EUR  fara  TVA  preturi  constante  2009

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare si transport |  | 3.713.190 | 2.475.460 |  |  |
| structuri civile |  |  |  |  |  |
| echipamente si pubele |  | 2.784.893 | 1.856.595 | - | - |
| masini colecta |  | 12.084.599 | 8.056.399 | - | - |
| Statii transfer |  |  |  |  |  |
| drumuri de acces /canalizare/fosa septica |  | 1.242.525 | 414.175 | - | - |
| structuri civile |  | 562.500 | 187.500 | - | - |
| echipamente (statie transfer) |  | 525.000 | 175.000 | - | - |
| Statii sortare ale statiilor de transfer |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 225.000 | 75.000 | - | - |
| Masini transport lung curier & containere |  | 540.000 | 540.000 | - | 360.000 |
| Depozit Constanta (Ovidiu) |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - | - |
| utilaje transport |  | - | - | - | - |
| închidere celula 5 |  | - | - | 1.800.000 | - |
| deschidere celula 6 |  | - | - | 1.400.000 | - |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 825.000 | 275.000 | - | - |
| echipamente |  | 453.750 | 151.250 | - | - |
| Statie compostare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 750.000 | 250.000 | - | - |
| echipamente |  | 4.200.000 | 1.400.000 | - | - |
| Depozit Costinesti |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - |  |
| utilaje transport |  | - | - |  | - - |
| închidere celula 1 |  | - | - | - |  |
| deschidere celula 2 |  | - | - | - | - |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 300.000 | 100.000 | - | - |
| Depozit Mangalia (Albesti) |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | - | - | - | - |
| utilaje echipamente |  | - | - | - | - |
| utilaje transport |  | - | - | - | - |
| închidere celula 1 |  | - | 480.000 | - | - |
| deschidere celula 2 |  | - | 2.100.000 | - |  |
| Statie sortare - depozit |  |  |  |  |  |
| structuri civile |  | 675.000 | 225.000 | - | - |
| echipamente |  | 300.000 | 100.000 | - | - |
| Inchiderea / relocarea depozitelor existente |  |  |  |  |  |
| mediu urban | 8.920.000 | - | 1.920.000 | - |
| mediu rural | 5.600.000 | - | - | - |
| Sub Total investitii | 51.253.446 | 23.012.289 | 5.120.000 | 360.000 |
| Asistenta tehnica (5%) | 2.562.672 | 1.150.614 | 256.000 | 18.000 |
| Proiectare (5%) | 2.562.672 | 1.150.614 | 256.000 | 18.000 |
| Cheltuieli neprevazute (10) | 5.125.345 | 2.301.229 | 512.000 | 36.000 |
| TOTAL |  | 61.504.135 | 27.614.747 | 6.144.000 | 432.000 |

Sursa:Master plan initial

Tabel  8.3_6  Structura  si  momentul  reinvestitiilor  suportate  de  Consiliul  Judetean  Constanta

|  |  | Anul 5 | Anul 8 | Anul 10 | An 15 | An 17 | An 20 | An 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.crt | Tip investitii si reinvestitii dupa implementare(dupa 2015-dupa delegare) | U.M. | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 | TOTAL | Suma medie pe AN |
|  |  | Tip investitii si reinvestitii din SF-ACB |  | 2018 | 2021 | 2023 | 2028 | 2030 | 2033 | 2038 |  |  |
|  | 1 | Recipiente | euro | 3.590.627 |  | 3.590.627 | 3.590.627 |  | 3.590.627 | 3.590.627 | 17.953.135 |  |
|  | 2 | Dotari | euro | 342.800 |  | 342.800 | 342.800 |  | 342.800 | 342.800 | 1.714.000 |  |
|  | 3 | Camioane transport containere | euro |  |  |  | 2.170.000 |  |  |  | 2.170.000 |  |
|  | 4 | Utilaje obiective investitii | euro |  |  |  | 7.054.323 |  |  |  | 7.054.323 |  |
|  | 5 | Reinvestitii deschidere noi celule | euro |  | 3.348.510 |  |  | 3.348.510 |  |  | 6.697.021 |  |
|  | 6 | Dotari existente (la data implem.proiect) | euro | 616.825 |  | 616.825 |  |  | 616.825 | 616.825 | 2.467.300 |  |
|  | 7 | Dotari existente sortare | euro |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |  |
|  | 8 | Total investitii si reinvestitii | euro | 4.550.252 | 3.348.510 | 4.550.252 | 14.157.750 |  | 4.550.252 | 4.550.252 | 39.055.779 |  |
|  |  | Din care -C&T |  | 4.207.452 |  | 4.207.452 | 3.590.627 |  | 4.207.452 | 4.207.452 | 20.420.435 | 816.817 |
|  |  | -ST, TMB, SS,DD |  | 342.800 | 3.348.510 | 342.800 | 10.567.123 | 3.348.510 | 342.800 | 342.800 | 18.635.344 | 745.414 |

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

## COSTURI  DE  FUNCŢIONARE  SI  ÎNTREŢINERE

Pe langa costurile investitionale, sistemul de management integrat al deseurilor din Judetul Constanta genereaza si costuri de operare.

Costurile de operare au fost calculate pentru fiecare componenta a sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Constanta.

Costurile  de  operare  si  intretinere  au  in  componenta  lor:

- costuri  de  intretinere  structuri  civile,  echipamente  si  masini

- costul  cu  personalul

- costul  cu  energia  electrica,  combustibilul  si  apa

- costuri  administrative

Acestea  au  fost  estimate  pe  baza  consumurilor  specifice  si  a  preturilor  anului  2009  si  actualizate  in  Studiul  de  fezabilitate.

Costurile de operare, intretinere si administrare sunt prezentate in doua categorii principale: costuri fixe si costuri variabile, acestea la randul lor fiind impartite in subcategorii dupa cum se poate observa mai jos:

A.  Costuri  fixe:  cheltuieli  cu  personalul,  de  operare  si  mentenanta,  costuri  administrative,  costuri  financiare,  alte  costuri  fixe

B.  Costuri  variabile:  costul  cu  combustibilul,  costuri  de  alimentare  cu  apa  si  vidanjare  apa,  costuri  cu  energia  electrica.

Previziunile  cheltuielilor  au  fost  realizate  la  nivelul  fiecarui  tip  de  facilitate  pe  fiecare  zona  de  servicii  de  salubritate.

Costurile  au  fost  calculate  pe  tirpuri  de  facilitati  si  pe  zone  dupa  cum  urmeaza:

- Costuri  de  colectare  menajer  si  asimilabil;

- Costuri  cu  deseurile  voluminoase  (includ  colectarea,  transferul  si  lung-curierul);

- Costuri  cu  deseurile  periculoase  (includ  colectarea,  transferul  si  lung-curierul);

- Costurile  de transfer;

- Costurile  de lung-curier;

- Costurile  de sortare;

- Costurile  de tratare  mecano  -  biologica	si	compostare;

- Costurile  de depozitare;

- Costurile  de monitorizare  depozite  inchise;

- Costurile  de curatenie  stradala.

In  analiza  costurilor  s-a  tinut  cont  de  structura  cost  pe  tip  operatie  conform  matricei  din  Tabel  8.4._1.

Tabel  8.4._1.  Structura  cost  pe  tip  operatie

| Structura cost/Tip operatie | Costuri colectare | Costuri transfer | Costuri Lung curier | Costuri sortare | Costuri TMB | Costuri depozit central Tortoman | Costuri monitorizare post-inchidere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costuri fixe |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri salariale | x | x | x | x | x | x | x |
| Costuri de operare si mentenanta | x | x | x | x | x | x | x |
| Costuri administrative | x | x | x | x | x |  |  |
| Costuri achizitie masini de colectare si pubele | x |  |  |  |  |  |  |
| Cost inchidere si monitorizare post-inchidere |  |  |  |  |  | x |  |
| Cost monitorizare post inchidere |  |  |  |  |  |  | x |
| Costuri variabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri combustibil | x | x | x | x | x | x |  |
| Costuri apa potabila |  | x |  | x |  |  |  |
| Costuri vidanjare apa uzata |  | x |  |  | x | x |  |
| Costuri energie electrica |  | x |  | x | x | x | x |
| Total costuri operare |  |  |  |  |  |  |  |
| Profitul operatorului | x | x | x | x | x | x |  |

In  tabelul  urmator  se  regasesc  preturile  pe  tip  operatie  la  nivel  de  an  2016  si  ponderea  lor  in  total  operatii.Colectarea  si  trasporul(C&T)  reprezinta  53,69%  din  total  cost  iar  restul  operatiilor  de  46.31%.Total  pret  pe  tona  este  57,09  euro/tona  din  care  colectarea  30,65  euro/tona  si  26,44  euro/tona  restul  operatiilor.

Tabel  8.4._2  Preturi  pe  operatii  si  ponderea  lor  in  total  costuri

| Costuri colectare TOTAL | Euro/tona | Pondere cost An 2016 |
| --- | --- | --- |
| Colectare | 30,65 | 53,69% |
| Transfer | 0,62 | 1,08% |
| Lung curier | 0,78 | 1,37% |
| Sortare | 7,08 | 12,40% |
| TMB si compostare | 8,00 | 14,01% |
| Depozitare | 2,07 | 3,62% |
| Monitorizarea depozitelor inchise | 1,03 | 1,81% |
| Costuri depozite ecologice existente (Ovidiu, Albesti, Costinesti) | 6,86 | 12,02% |
| Total costuri colectare(fixe,variabile,profit operator10%) | 57,09 | 100,00% |

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

Conform  aceste  structuri  au  rezultat  urmatoarele  costuri  ce  se  regasesc  in  Tabel  8.4._3

Tabel  8.4._3  –  Costuri  operare

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

Total  cost  judet  la  nivel  de  an  2016  este  de  16.918.391  euro/an  defalcat  in:

Costuri  fixe	  -  11.695.239  euro/an

Costuri  variabile	  -  3.282.873  euro/an

Procentual  ponderea  costurilor  se  regaseste  in  Tabel  8.4._4

Tabel  8.4._4  Pondere  costuri

Din punct  de vedere  al  valorii costurilor  pe  tip  operatie, acestea se regasesc  in tabelul urmator:

Tabel  8.4._5

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

Costuri  medii  estimate  se  regasesc  in  urmatorul  tabel:

Tabel  8.4._6

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

Aceste  costuri  se  indexeaza  conform  previziunilor  de  crestere  a  indicilor  de  inflatie.

Pentru  servicii  de  monitorizare  post-închidere  pentru  depozitele  neconforme  inchise  prin  proiect  sau  previzionat  sume  ce  se  regasesc  in  urmatorul  tabel:

Aceste  sume,  conform  documentului  de  pozitie,  vor  fi  incluse  in  tariful  de  operare  al  noului  depozit  de  la  Tortoman  Tabel  8.4._7.

Tabel  8.4._7 Costuri monitorizare  post-închidere  pentru  depozitele  neconforme  inchise

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

Structura  deseuri  generate  se  regaseste  in  tabelul  Tabel  8.4._8

| Denumire caracteristica/Proiectie | U.M. | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Total populatie Judet | locuitori | 770.465 |
| Deseuri generate | tone | 337.972 |
| Deseuri menajere populatie | tone | 180.082 |
| Deseuri asimilabile comert industrie institutii | tone | 81.737 |
| Deseuri din parcuri si gradini | tone | 12.141 |
| Deseuri din piete | tone | 3.104 |
| Deseuri stradale | tone | 50.769 |
| Deseuri voluminoase | tone | 4.056 |
| Deseuri Periculoase | tone | 1.690 |
| Deseuri provenite de la amenajarea locuintelor | tone | 4.394 |

Sursa: Analiza Cost Beneficiu

### Costuri  cu  salarii

In  estimarea  necesarului  de  personal  pentru  functionarea  sistemului  propus  de  management  al deseurilor  s-au  avut  in  vedere  urmatoarele  categorii  de  personal:  personal  calificat,  soferi  si personal  necalificat.  In  estimarea  costurilor  cu  personalul  a  fost  luata  in  calcul  si  contributia angajatorului  (aprox  50%).

Tabel  8.4._10:  Costuri  salariale

| Categorie personal | EUR/luna | EUR/an (inclusiv contributia angajatorului) |
| --- | --- | --- |
| Personal necalificat | 200 | 3.600 |
| Soferi | 300 | 5.400 |
| Personal calificat | 700 | 12.600 |

Pentru  prognoza  acestei  categorii  de  costuri  s-a  tinut  cont  de  cresterea  castigului  salarial  mediu  brut  pentru  EUR  calculat  pe  baza  datelor  furnizate  de  Comisia  Nationala  pentru  Prognoza  pana  in  anul  2020,  dupa  aceasta  perioada  am  considerat  scaderea  in  continuare  a  procentului  de  cresterea  a  castigului  salarial  mediu  brut.  Astfel  pentru  castigul  salarial  mediu  brut  s-au  luat  in  considerare  urmatoarele  cresteri  anuale:

Tabel  8.4._11:    Cresterea  castigului  salarial  mediu  brut  in  EUR

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % crestere anual | 5,70% | 6,80% | 7,10% | 6,50% | 7,70% | 7,50% | 7,50% | 7,40% | 7,40% | 7,30% |

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % crestere anual | 7,30% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% |

|  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % crestere anual | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

Sursa: Master Plan initial

### Costuri  cu  energie  electrică  si  combustibii

Costurile  cu  energia  electrica,  combustibilul  si  apa  s-au  stabilit  pe  baza  consumurilor  unitare  si  a  costului  unitar  pentru  aceste  categorii  si  anume:

- energia  electrica  -  costul  mediu  pentru  consumatorii  industriali  medii  la  pretul  0.12  EUR/kWh.

- motorina  -  0.9  EUR/litru

- apa  -  costul  mediu  cu  apa  in  judet  1,13  EUR/mcapa  uzata  -  1,13  EUR/mc  (acelasi  cost  ca  pentru  apa)

### Costuri  de  întretinere

Costurile  de  intretinere  sunt  defalcate  pe  doua  categorii:

- intretinere  structuri  civile  si  drumuri  de  acces  -  estimate  la  0,2%  din  valoarea  acestora

- intretinere  si  reparatii  echipmente  si  masini  s-a  stabilit  in  functie  de  gradul  de  utilizare  a  acestora.

### Costuri    administrative

Costurile  administrative  au  fost  estimate  ca  procent  (10%)  din  valoarea  costurilor  cu  personalul  si  costurilor  de  intretinere  si  reparatii  echipamente  si  masini.

### Costuri  de  flux  –  colectare  si  transport  statii  de  transfer

Tabel  8.4._12:  Costuri  operare  aferente  fluxului  colectare  si  transport,  EUR  preturi  constante  2009

|  | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2032 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare si transport, din care | 4.821.478 | 6.399.563 | 8.330.312 | 10.387.270 | 11.947.992 | 13.539.061 |
| costuri fixe | 4.270.978 | 5.849.063 | 7.779.812 | 9.836.770 | 11.397.492 | 12.988.561 |
| intretinere structuri civile | 18.018 | 18.018 | 18.018 | 18.018 | 18.018 | 18.018 |
| intretinere si reparatii parc auto | 630.390 | 630.390 | 630.390 | 630.390 | 630.390 | 630.390 |
| personal (soferi, manipulanti) | 3.622.570 | 5.200.654 | 7.131.404 | 9.188.362 | 10.749.084 | 12.340.152 |
| costuri variabile | 550.500 | 550.500 | 550.500 | 550.500 | 550.500 | 550.500 |
| combustibil | 495.450 | 495.450 | 495.450 | 495.450 | 495.450 | 495.450 |
| altele | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |

Sursa: Master Plan initial

### Costuri  de  flux  –    transport  de  la  statii  de  transfer  la  facilităti  centrale

Tabel  8.4._13:  Costuri  operare  aferente  fluxului  Statii  de  transfer  -  facilitati  centrale,  EUR  preturi  constante  2009

|  | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statie de transfer | 438.192 | 568.437 | 727.788 | 897.557 | 1.026.369 |
| costuri fixe | 356.844 | 487.089 | 646.440 | 816.209 | 945.021 |
| intretinere structuri civile | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 |
| intretinere si reparatii | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| personal | 298.984 | 429.229 | 588.580 | 758.348 | 887.160 |
| administrative | 28.467 | 28.467 | 28.467 | 28.467 | 28.467 |
| costuri variabile | 81.348 | 81.348 | 81.348 | 81.348 | 81.348 |
| combustibil | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| energie | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| apa | 16.724 | 16.724 | 16.724 | 16.724 | 16.724 |
| apa uzata | 16.724 | 16.724 | 16.724 | 16.724 | 16.724 |
| alte costuri | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Trasport lung curier | 190.518 | 238.981 | 298.275 | 361.444 | 409.374 |
| costuri fixe | 159.250 | 207.713 | 267.007 | 330.176 | 378.106 |
| intretinere si reparatii | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| personal (soferi) | 111.250 | 159.713 | 219.007 | 282.176 | 330.106 |
| costuri variabile | 31.268 | 31.268 | 31.268 | 31.268 | 31.268 |
| combustibil | 15.268 | 15.268 | 15.268 | 15.268 | 15.268 |
| altele | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Depozit Constanta (Ovidiu) | 601.636 | 781.354 | 1.001.234 | 1.235.488 | 1.413.229 |
| costuri fixe | 468.654 | 648.372 | 868.252 | 1.102.506 | 1.280.247 |
| intretinere structuri civile | 12.103 | 12.103 | 12.103 | 12.103 | 12.103 |
| intretinere si reparatii utilaje | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| personal | 398.645 | 572.305 | 784.774 | 1.011.131 | 1.182.881 |
| administrative | 39.289 | 39.289 | 39.289 | 39.289 | 39.289 |
| costuri variabile | 132.982 | 132.982 | 132.982 | 132.982 | 132.982 |
| combustibil | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| energie | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| apa | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| apa uzata | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| materiale | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| altele | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Depozit Costinesti | 357.714 | 475.844 | 620.372 | 774.348 | 891.177 |
| costuri fixe | 306.014 | 424.144 | 568.672 | 722.648 | 839.477 |
| intretinere structuri civile | 8.843 | 8.843 | 8.843 | 8.843 | 8.843 |
| intretinere si reparatii utilaje | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| personal | 264.218 | 379.318 | 520.141 | 670.168 | 784.002 |
| administrative | 25.689 | 25.689 | 25.689 | 25.689 | 25.689 |
| costuri variabile | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| combustibil | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| energie | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 |
| apa | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| apa uzata | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| materiale | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| altele | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Depozit Mangalia (Albesti) | 327.035 | 423.962 | 542.549 | 668.888 | 764.748 |
| costuri fixe | 256.735 | 353.662 | 472.249 | 598.588 | 694.448 |
| intretinere structuri civile | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
| intretinere si reparatii utilaje | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| personal | 215.546 | 309.444 | 424.325 | 546.716 | 639.581 |
| administrative | 22.714 | 22.714 | 22.714 | 22.714 | 22.714 |
| costuri variabile | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| combustibil | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| energie | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| apa | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| apa uzata | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| materiale | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| altele | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Depozit Tortoman (nou) | 381.148 | 477.064 | 594.416 | 719.439 | 814.301 |
| costuri fixe | 281.058 | 376.974 | 494.326 | 619.349 | 714.211 |
| intretinere structuri civile | 16.876 | 16.876 | 16.876 | 16.876 | 16.876 |
| intretinere si reparatii utilaje | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| personal | 213.229 | 306.117 | 419.763 | 540.838 | 632.704 |
| administrative | 24.616 | 24.616 | 24.616 | 24.616 | 24.616 |
| costuri variabile | 100.090 | 100.090 | 100.090 | 100.090 | 100.090 |
| combustibil | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| energie | 11.040 | 11.040 | 11.040 | 11.040 | 11.040 |
| apa | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| apa uzata | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| materiale | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| altele | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

Sursa: Master Plan initial

Costurile  globale  la  nivel  de  sistem  pe  tipuri  de  costuri  (fixe  si  variabile)  sunt  urmatoarele conform tabel:

Tabel  8.4._14  Costuri  de  operare  in  scenariul  “Cu  Proiect”

| Tip cost de operare | UM | 2013 | 2016 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COST COLECTARE |
| Total cost colectare | EURO | 6,711,931 | 8,562,241 | 9,060,032 | 10,450,631 | 12,294,817 |
| Cantitati colectate | tone/an | 269,193 | 279,345 | 292,809 | 304,245 | 313,42 |
| Cost mediu | EURO/tona | 25 | 31 | 31 | 34 | 39 |
| COST TRANSFER |
| Total cost transfer | EURO | 51,919 | 172,031 | 190,817 | 248,756 | 326,621 |
| Cantitati transferate | tone/an | 9,533 | 25,935 | 26,602 | 26,57 | 26,334 |
| Cost mediu | EURO/tona | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| COST LUNG CURIER |
| Total cost lung curier | EURO | 0 | 218,714 | 232,759 | 274,525 | 327,982 |
| Cantitati transportate lung curier | tone/an | 0 | 25,935 | 26,602 | 26,57 | 26,334 |
| Cost mediu | EURO/tona | 0.00 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| COST SORTARE |
| Total cost sortare | EURO | 489,826 | 1,977,430 | 2,152,198 | 2,682,955 | 3,382,037 |
| Cantitati sortate | tone/an | 28,145 | 64,129 | 67,367 | 74,397 | 79,628 |
| Cost mediu | EURO/tona | 17 | 31 | 32 | 36 | 42 |
| COST TMB |
| Total cost TMB | EURO | - | 2,234,243 | 2,308,356 | 2,531,107 | 2,820,431 |
| Cantitati tratate | tone/an |  | 158,876 | 167,419 | 167,943 | 167,866 |
| Cost mediu | EURO/tona | - | 14 | 14 | 15 | 17 |
| COST DEPOZITARE |
| Cost depozitare Tortoman |
| Total cost depozitare | EURO |  | 577,597 | 597,56 | 656,895 | 732,787 |
| Cantitati depozitate | tone/an | 0 | 38,119 | 39,426 | 39,735 | 39,824 |
| Cost mediu | EURO/tona | 0 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| Total depozitare depozite existente (Ovidiu, Costinesti,) | EURO | 3,313,188 | 1,917,521 | 2,094,384 | 2,378,119 | 2,685,174 |
| Cantitati depozitate | tone/an | 262,699 | 147,567 | 154,888 | 159,214 | 162,745 |
| Cost mediu | EURO/tona | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Monitorizarea depozitelor inchise |
| Total cost monitorizare | euro |  | 288,941 | 311,926 | 382,321 | 476,079 |
| Cost personal | euro |  | 970,342 | 1,092,128 | 1,467,729 | 1,972,505 |

Sursa: Master Plan initial

## VALOARE  NETA  ACTUALIZATA

Valoarea  actualizata  neta  a  fost  calculata  atat  pentru  costurile  de  investitii  cat  si  prentru  costurile  de  operare  si  intretinere,  folosind  un  factor  de  actualizare  de  5%.

Valoarea  neta  actualizata  a  investitie  pe  intreg  orizontul  de  timp  analizat  este  urmatoarea:

Tabel  8.5_1:  Valoarea  actuala  neta  a  investitiei

| Valori prezente | EUR | EUR/tona |
| --- | --- | --- |
| Colectare si transport | 61.226.948 | 8,66 |
| Statii de transfer | 4.722.599 | 0,67 |
| Transport lung curiei | 2.588.550 | 0,37 |
| Depozit | 40.963.588 | 5,79 |
| Inchidere/relocare depozite | 15.934.869 | 2,25 |
| Sub-total investitii | 125.436.555 | 17,74 |
| Cheltuieli neprevazute, asistenta tehnica si proiectare | 14.880.930 | 2,10 |
| TOTAL | 140.317.486 | 19,84 |
| cantitatea de deseuri | 7.072.103 tone |

Sursa: Master Plan initial

In  cazul  costurilor  de  operare  si  intretinere  valoarea  actualizata  a  acestora  este  urmatoarea:

Tabel  8.5_2:  Valoarea  actuala  neta  a  costurilor  de  operare  si  intretinere

| Valori prezente | EUR | EUR/tona |
| --- | --- | --- |
| Colectare si transport | 112.002.597 | 15,84 |
| Statii de transfer | 9.839.411 | 1,39 |
| Transport lung curiei | 4.072.536 | 0,58 |
| Depozit | 37.310.457 | 5,28 |
| TOTAL | 163.225.001 | 23,08 |
| cantitatea de deseuri | 7.072.103 tone |

Sursa: Master Plan initial

Cele  doua  mari  componente  de  costuri  implicate  de  proiectul  propus  sunt  aproximativ  echilibrate,  investitiile  reprezentand  46,23  %  in  timp  ce  costurile  de  intretinere  si  operare  reprezinta  53,77%  din  total:

Tabel  8.5_3:  Valoarea  actuala  neta  totala

| TOTAL VALOAREA ACTUALIZATA | EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Valoarea neta actuala a invetitiilor | 140.317.486 | 46,23% |
| Valoarea neta actuala a costurilor de operare si intretinere | 163.225.001 | 53,77% |
| TOTAL | 303.542.486 | 100% |

Sursa: Master Plan initial

Determinarea  valorilor  nete  actuale  a  avut  ca  scop  determinarea  tarifului,  respectiv:

- tariful  minim  de  acoperire  a  investitie,  este  de  19,84  EUR/tona  fara  TVA  conform  tabelului  8.5_1  Valoarea  actuala  neta  a  investitiei

- tariful  de  acoperire  a  costurilor  de  operare  si  intretinere,  este  de  23,08  EUR/tona  fara  TVA conform  tabelului  8.5-2  Valoarea  actuala  neta  a  costurilor  de  operare  si  intretinere.

## CONCLUZII

Ponderea  cea  mai  mare  in  investitie  o  are  investitia  pentru  colectarea  deseurilor  de  la  producator  si  transportul  acestora  pana  la  statiile  de  transfer  /  depozite,  repezentand  aproximativ  44  %  din  total  investitii.  Colectarea  deseurilor  de  la  producator  catre  statiile  de  transfer  /  depozit  se  mentine  in  top  si  in  ceea  ce  priveste  costurile  de  operare  si  intretinere.  Pe  locul  doi  atat  in  ceea  ce  priveste  costurile  totale  de  investitii  si  costurile  de  operare  si  intretinere  se  afla  depozitarea  (acest  lucru  este  normal  avand  in  vedere  ca  in  cadrul  judetului  vor  activa  4  depozite  din  care  trei  sunt  existente  si  extinse  prin  proiect  si  un  depozit  este  construit  prin  aceasta  investitie).

Pornind  de  la  valorile  actuale  nete  ale  investitiei  si  costurilor  de  operare  din  care  s-au  scazut  veniturile  obtinute  din  valorificarea  materialelor  reciclabile  raportate  si  valoarea  actuala  a  cantitatii  de  deseuri  colectate  in  Studiul  de  fezabilitate  s-a  determinat  tariful  care  acopera  costurile  determinate  de  implementarea  a  proiectului  propus  de  management  al  deseurilor  pentru  judetul  Constanta.

# 9. ANALIZA  SUPORTABILITATII

## SINTEZA

Analiza  suportabilitatii  are  in  vedere  doua  aspecte,  si  anume:

- capacitatea  autoritatilor  locale  pentru  acoperirea  co-finantarii  aferente  programului  de investitii  propus

- capacitatea  utilizatorilor  finali  ai  acestor  servicii  de  a  plati  in  mod  regulat  tarifele  pentru salubritate.

Analiza  suportabilitatii  utilizatorilor  finali  are  in  vedere  relatia  dintre  costurile  aferente  gestionarii  deseurilor  ce  sunt  suportate  de  gospodarie  si  de  venitul  pe  gospodarie.

Aceste  costuri  se  considera  a  fie  suportabile  daca  sunt  mai  mici  de  1,5%  din  nivelul  minim,  respectiv  nivelul  primei  decile.

Analiza  suportabilitatii  autoritatilor  locale  are  in  vedere  analiza  capacitatii  autoritatii  locale  de  a  participa  la  co-finantarea  programului  de  investitii  avand  drept  scop  stabilirea  nivelului  maxim  de  absorbtie  de  fondurilor  europene  si  a  nivelului  gradului  de  îndatorare  corespunzator.

## METODOLOGIE  SI  ABORDARE

Imbunatatirea  sistemului  de  management  al  deseurilor  va  influenta  tariful  pentru  utilizatorii  finali.

Ca  urmare  a  investitiilor  care  urmeaza  sa  se  realizeze,  a  intretinerii  acestor  investitii,  a  cheltuielilor legate  de  functionarea  si  intretinerea  sistemului  este  de  asteptat  ca  tariful  pentru  serviciile de management  al  deseurilor  sa  creasca.  Insa  trebuie  indentificat  pragul  de  suportabilitate  al populatiei,  si  in  special  gradul  de  suportabiliate  al  persoanelor  cu  venit  mic.

Suportabilitatea  reprezinta  capacitatea  utilizatorilor  de  servicii  de  mamagement  al  deseurilor  de  a  plati  in  mod  regulat  pentru  aceste  servicii,  fara  a  renunta  la  alte  nevoi  de  baza.  Este  foarte importanta  identificarea  capacitatii  de  plata  a  utilizatorilor  pentru  a  putea  evalua  suportabilitatea economica  a  serviciilor  de  salubritate,  cu  alte  cuvinte  de  a  evalua  solventa  consumatorului  pentru astfel  de  servicii.

Nivelul  tarifului  depinde  de  nivelul  serviciilor  oferite  precum  si  de  metodele  de  colectare,  densitatea  populatie,  frecventa  colectarii,  distanta  pana  la  depozit.

Suportabilitatea  arata  in  ce  masura  venitul  gospodariilor  este  suficient  pentru  a  acoperi  cresterea costurilor  pentru  servicii  de  management  al  deseurilor.  Problema  familiilor  aflate  in  dificultate  de  a plati  este  predominanta  in  zonele  rurale.

Analiza  suportabilitatii  nu  se  va  face  la  nivelul  fiecarei  unitati  administrative,  ci  va  fi  calculat  un  tarif  mediu  pentru  intreg  judetul  care  va  putea  fi  suportabil  si  pentru  grupurile  cu  venituri  scazute  (decil).

Analiza  capacitatii  autoritatilor  locale  de  a  suporta  co-finantarea  programul  de  investitii  se  bazeaza  pe  previziunea  bugetului  local.  In  analiza  capacitatii  autoritatilor  locale  trebuie  sa  tinem  cont  de  reglementarile  in  vigoare  care  stabilesc  nivelul  maxim  al  gradului  de  îndatorare,  respective conform Legii  273/2006  privind  finantele  publice  locale  unitatilor  administrativ  teritoriale  li  se  interzice  accesul  la  împrumuturi  sau  sa  garanteze  orice  fel  de  imprumut,  daca  totalul  datoriilor  anuale reprezentand  ratele  scadente  la  împrumuturile  contractate/garantate,  dobanzile  si  comisioanele aferente  acestora,  inclusiv  ale  împrumutului  care  urmeaza  sa  fie  contractat  si/sau  garantat  in  anul respectiv,  depaseste  limita  de  30%  din  veniturile  proprii.  Veniturile  proprii  ale  unitatii  administrativ teritoriale  in  acceptiunea  legii  mentionate  sunt  formate  din  impozite,  contributii,  alte  varsaminte, alte  venituri  si  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit.

Astfel,  pentru  evaluarea  suportabilitatii  autoritatii  locale  pentru  proiectul  de  investitii  propus  se bazeaza  pe  previzionarea  veniturilor  proprii  pe  orizontul  de  timp  analizat  (2009-2040).  Calcularea gradului  de  îndatorare  s-a  facut  tinand  cont  atat  de împrumuturile  existente,   contractete  garantate  cat  si  de  imrumuturile  necesare  pentru  asigurarea  co-finantarii  pentru  proiectul  propus.

## IPOTEZE

In  analiza  suportabilitatii  utilizatorilor  finali  se  au  in  vedere  doua  aspecte  respectiv  :

tariful  practicat  pentru  acest  serviciului

posibilitatea  populatiei  de  a  plati  acest  serviciu;

Punctul  critic  al  acestei  analize  este  dat  de  diferenta  dintre  “dorinta  de  a  plati  “  si  “posibilitatea  de  a  plati”.  Dorinta  de  a  plati  reflecta  inclinatia  consumatorullui  de  a  plati  in  schimbul  cumpararii  unui bun  sau  serviciu.  Posibilitatea  de  plati  nu  reprezita  numai  plata  din  partea  consumatorilor  ci  si  daca  acestia  isi  permit  sa  plateasca.  Deci  posibilitatea  de  a  plati  este  in  principal  influentata  de  veniturile acestora.

Capacitatea  clientilor  de  a  plati  este  principala  tinta  in  ceea  ce  priveste  suportabilitatea,  dar  pe  de  alta  parte  tarifele  trebuie  sa  reflecte  costurile  operatorilor  implicati  in  managamentul  deseurillor. Astfel  trebuie  sa  se  stabileasca  un  echilibru  intre  intereselor  tuturor  celor  implicati  in  procesul  de management  al  deseurilor,  respectiv  capacitatea  populatie  de  a  plati  serviciile  si  sustinerea economica  a  operatorilor  implicati.

Suportabilitatea  pentru  gospodariile  din  zona  vizata  de  proiect,  care  vor  beneficia  de  acest  serviciu,  trebuie  sa  fie  corelata  cu:

- catitatea  de  deseuri  facturata

- evolutia  tarifului.

Astfel,  suportabilitatea  are  in  vedere  relatia  dintre  costurile  aferente  gestionarii  deseurilor  ce  sunt suportate  de  gospodarie  si  de  venitul  pe  gospodarie.  Aceste  costuri  se  considera  a  fie  suportabile daca  sunt  mai  mici  de  1,5% din venitul minim,  respectiv  nivelul  primei  decile.

Pentru  determinarea  nivelului  de  venit  al  gospodariilor  diferentiat  in  functie  de  mediu  urban  sau rural  vom  proceda  prin  aplicarea  aceluiasi  raport  care  exista  la  nivel  national  intre  venitul  mediu  si venitul  mediu  al  mediului  urban  si  venitul  mediu  al  mediului  rural.

Veniturile  gospodariilor  din  primele  decile  au  fost  determinate  tinand  cont  de  disparitatile  mediului  urban  si  mediului  rural  fata  de  media  nationala  precum  si  de  disparitatea  decilelor  fata  de  media  nationala.

Proiectia  veniturilor  pentru  decilele  inferioare  s-a  facut  tinand  cont  de  cresterea  economica (scenariul  de  baza  prezentat  in  sub-capitolul  3.3.3  Proiectia venituri pe gospodarie),  deoarece  s-a observat  ca  disparitatea  decilelor  inferioare  in  ultimii  ani  s-a  mentinut  aproximativ  la  acelasi  nivel.

Tabel  9.3_3:  Venitul  pe  gospodarie  si  numar  de  persoane  pe  gospodarie  in  judetul  Constanta,  2015  -  2024

|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr mediu de pers/gosp | nr pers/gosp | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,06 | 3,05 |
| Decila 1 | nr pers/gosp | 3,95 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 3,91 | 3,90 |
| Decila 2 | nr pers/gosp | 3,79 | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,77 | 3,76 | 3,76 | 3,75 | 3,74 |
| Decila 3 | nr pers/gosp | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,25 | 3,24 |
| Venituri lunare net pe persoana | RON/luna/gosp | 680 | 719 | 758 | 796 | 835 | 877 | 918 | 961 | 1005 | 1052 |

Asa  cum  se  observa  din  datele  furnizate  de  Institutul  National  de  Statistica,  gospodariile  aferente  primelor  trei  decile  au  in  medie  3,93  persoane/gospodarie  pentru  decila  1,  respectiv  3,77 persoane/gospodarie  pentru  decila  doi  si 3,27 decila  trei,  valori  peste  media  înregistrata  la  nivelul judetului  de  3  persoane/gospodarie.  Numarul  de  persoane/gospodarie  scade  de  la  o  decila  la  alta, deoarece  numarul  de  persoane/gospodarie  este  in  relatie  invers  proportionate  cu  veniturile gospodariei.  Numarul  de  persoane/gospodarie  determinat  ca  media  datelor  istorice  prezentate  va  fi luat  in  considerare  pentru  perioada  viitoare  in  analiza  suportabilitatii.

In  analiza  suportabilitatii  autoritatilor  locale  se  vor  previziona  veniturile  proprii  pentru  intreg orizontul  de  timp.  Pentru  proiectia  veniturilor  proprii  s-a  ales  o  abordare  conservatoare.

Autoritatea  locala  trebuie  sa  participe  la  co-finantarea  proiectului,  reprezentata  de  1%  din  costurile  eligibile  si  totalitatea  costurilor  neeligibile.  De  asemenea  s-a  avut  in  vedere  ca  autoritatea  locala  va  putea  in  viitor  sa  participe  cu  co-finantare  si  la  alte  proiecte,  astfel  s-a  facut  o  simulare  avandu-se  in  vedere  si  proiecte  viitoare  cu  diferite  perioade  de  implementare.

## TARIFE

Tarifele pentru serviciile de salubritate sunt previzionate la nivel urban si rural pentru aria de proiect ce va fi deservita in urma implementarii proiectului. Tarifele sunt previzionate astfel incat sa acopere costurile de operare, de intretinere aferente infrastructurii realizate prin proiect precum si reinvestitiile, o parte din creditul de co-finantare, precum si costurile de monitorizare ale depozitelor ce urmeaza a fi inchise.

In prezent, in cadrul judetului tarifele sunt diferentiate pentru mediul urban si rural si pentru agentii economici si institutii, in functie de costurile aferente fiecarui operator existent in parte. In functie de tarifele furnizate de fiecare operator a fost calculate tarife medii la nivel de judet, iar evolutia tarifelor arata astfel:

| Tab.1.6.7_1 Evolutie tarife |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Populatie urban(lei fara tva) | 5,31 | 6,34 | 7,83 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| Populatie rural(lei fara tva) | 2,36 | 2,82 | 3,48 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Agenti economici(lei fara tva) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |

Pe baza tarifelor medii previzionate la nivelul judetului, au fost propuse cresterile de tarife pentru judetul Constanta dupa implementarea proiectului pentru asigurarea sustenabilitatii tarifelor in vederea cresterii gradului de colectare al veniturilor si pentru oglindirea cresterii calitatii serviciului de salubritate.

Pentru implementarea acestui proiect se propun tarife comune ce se vor aplica la nivelul intregului judet, tarife impartite pe tipuri de generatori (populatie, agenti economici si institutii) si pe medii (populatia din mediul urban si populatia din mediul rural).

In mod ideal, tarifele propuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele trei criterii:

- Sa asigura sustenabilitatea financiara a proiectului pe termen lung;

- Sa fie suportabile conform criteriilor de suportabilitate mentionate in Ghid-ul de realizare a ACB-ului;

- Sa evolueze intr-un ritm ascendent.

Pentru stabilirea tarifelor ce permit suportabilitatea sistemului s-a avut in vedere aplicarea urmatorilor pasi:

1. Calcularea DPC-ului (Dynamic Prime Cost) sau costul teoretic ce permite acoperirea in totalitate a costurilor sistemului de management integrat. Valoarea rezultata in urma acestui calcul (exprimata ca Euro/tona) este de fapt tariful ce premite acoperirea tuturor costurilor si care ar trebui atins ca si nivel tarifar cat mai devreme este fezabil. Calculul DPC-ului se regaseste in modelul financiar pe Sheet-ul “DPC, affordability, incomes” si are o valoare de 72 Euro/tona (315 RON/tona). Stabilirea nivelului maxim de suportabilitate care poate fi atins de tarifele aplicate populatiei, avand in vedere nivelul de 1,8% din venitul gospodariei celei mai sarace (Decila 1) precum si indicele de generare al cantitatilor colectate diferit in mediul urban si rural.

2. Avand in vedere faptul ca nivelul DPC-ului depaseste nivelul maxim suportabil de catre gospodarii, tariful pentru populatie se stabileste la nivelul maxim suportabil pana in momentul in care acesta devine egal cu DPC-ul. In acel moment tariful va deveni egal cu DPC-ul, atingandu-se nivelul de tarif suficient pentru acoperirea tuturor costurilor proiectului (de investitie si operare). Pentru agentii economici si institutii nu exista nivel maxim de suportabilitate,si avand in vedere principiul “poluatorul plateste”, inca de la inceputul perioadei de operare a sistemului tariful va fi egal cu DPC-ul.

Tarifele pe gospodarie intr-un anumit an se stabilesc in functie de tariful pe persoana si in functie de numarul de persoane pe gospodarie. In cadrul modelului ele sunt exprimate ca RON/tona atat pentru populatie cat si pentru agentii economici dar in realitate ele vor fi exprimate ca RON/pers/luna si RON/tona sau RON/mc pentru agenti economici si institutii.

Tarifele  actuale  difera  de  la  un  operator  la  altul  si  depinde  de  nivelul  de  servicii  furnizate  si  zona  in  care  opereaza.

In  baza  analizei  economico-financiare  realizate  la  capitolul  8  s-a  obtinut  un  tarif  pentru  acoperirea  costurilor  implicate  de  proiectului  atat  in  faza  de  implementare  cat  si  in  faza  operationala.  Astfel  tariful  are  in  componenta  sa  doua  elemente:

- tariful  minim  de  acoperire  a  investitiei  (calculat  ca  raport  dintre  valoarea  neta  actuala  a investitiilor  pe  intreg  orizontul  de  timp  si  valoarea  neta  actuala  a  cantitatii  de  deseuri  colectate)

- tariful  pentru  acoperirea  costurilor  de  operare  in  intretinere  diminuat  cu  veniturile  obtinute  din  valorificarea  materialelor  reciclabile  (calculat  ca  raport  dintre  valoarea  neta  actuala  a  costurilor  de  operare  si  intretinere  pe  intreg  orizontul  de  timp  mai  putin  veniturile  din  valorificarea  materialelor  reciclabile  si  valoarea  neta  actuala  a  cantitatii  de  deseuri  colectate)

Tabel  9.4_1:  Tarif  per  tona  pentru  managementul  deseurilor  urmare  a  implementarii  proiectului

| Tarif | EUR fara TVA | EUR cu TVA | RON fara TVA | RON cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif minim de acoperire a costului investitie | 17,92 | 21,50 | 79,36 | 95,232 |
| Tarif de acoperire a costurilor de operare si intretinere | 14,63 | 17,55 | 64,78 | 77,736 |
| TOTAL | 32,55 | 39,06 | 144,14 | 172,97 |

Valoarea  in  RON  a  fost  obtinuta  folosind  un  curs  de  schimb  4,4288  RON/EUR  (conform  Curs info euro noiembrie 2013 data semnarii Contractului de finantare pentru SMID Constanta.

Avand  in  vedere  ca  o  persoana  din  judetul  Contanta  genereaza  intre  450  si  550  de  kilograme  de  deseuri  pe  an,  consideram  ca  pe  orizontul  de  timp  analizat  (2015  -2040)  media  de  deseuri  generate  de  o  persoana  este  de  500  kilograme  pe  an.  In  aceste  conditii  tariful  pe  persoana  rezultat ca urmare a implementarii  proiectului  de  management  al  deseurilor  propus,  tinand  cont  numai  de  costurile implicate  obtinem  urmatorul  tarif  pe  persoana:

Tabel  9.4_2:  Tarif  per  persoana  pentru  managementul  deseurilor  urmare  a  implementarii  proiectului

|  | RON/persoana/an | RON/persoana/luna |
| --- | --- | --- |
| tarif / persoana (TVA inclus) din care | 104,64 | 8,72 |
| tarif pentru acoperirea costurilor de operare si mentenanta | 41,10 | 3,93 |
| tarif acoperirea investitiilor | 57,68 | 4,81 |

Prin  implementarea  proiectului  tariful  pentru  acest  serviciu  creste,  de  la  3  lei/persoana/luna (conform  Planului  Judetean  de  Gestionare  a  Deseurilor)  la  8,22  lei/persoana/luna.

## SUPORTABILITATE

Analiza  suportabilitatii  are  in  vedere  doua  aspecte:

- capacitatea  autoritatilor  locale  (beneficiarul  proiectului)  de  a  sustine  co-finantarea proiectului.  Autoritatea  locala  trebuie  sa  sustina  costurile  ne-eligibile  precum  si  1%  dincosturile  elibile.

- capacitatea  populatiei  judetului  Constanta  de  a  suporta  noul  tarif  pentru  managementul deseurilor,  rezultat  ca  urmare  a  implementarii  proiectului.

### Suportabilitatea  autoritatilor  locale

Analiza  capacitatii  autoritatilor  locale  de  a  sustine  partea  de  investitii  cei  revine,  respectiv
totalitatea  costurilor  ne-eligibile  si  a  1%  din  costurile  eligibile  a  urmarit  daca  sustinerea  acestor costuri  respecta  reglementarile  legale  privind  gradul  de  îndatorare  maxim  admis  de  30%.

Pentru  realizarea  acestei  analize  s-au  parcurs  urmatoarele  etape:

- s-au  previzionat  veniturile  proprii  (avute  in  considerare  la  calculul  gradului  de  îndatorare) pentru  intreaga  perioada  de  timp  analizata.  Pentru  proiectia  veniturilor  proprii s-a ales o abordare  conservatoare.  Analiza  are  in  vedere  si  rambursarile  creditelor  contractate  sau garantate  de  catre  autoritatea  locala,  in  conformitate  cu  graficele  de  rambursare  asumate prin  contractele  de  credit;

- la data realizarii studiului  de  fezabilitate  si  a  realizari    analizei  cost  beneficiu s-a  stabilit  gradul  de  îndatorare  tinand  cont  de  împrumuturile  contractate  sau garantate  de  Consiliul  Judetean  Constanta;

- s-a  simulat  contractarea  de  catre  Consiliul  Judetean  Constanta  a  unui  imprumut  reprezentand  aproximativ  25%  din  planul  investitiei  initiale.  Consideram  ca acest  nivel  este  suficient  pentru  acoperirea  costurilor  ce  vor  trebui  sa  fie  suportate  de  catre beneficiarul  proiectului;

- s-a  simulat  contractarea  si  a  altor  împrumuturi  pentru  sustinerea  in  timp  a  acestui  proiect (investitii  noi,  înlocuiri,  retehnologizari)  sau  sustinerea  altor  proiecte  de  catre  Consiliul  Judetean

Simularea  creditelor  s-a  facut  tinand  cont  de  urmatoarele  coordonate:

- dobanda  -  6,5%  (EURIBOR  3M  +  o  marja  de  5  p.a)

- perioada  -  10  ani

- rambursare  -  frecventa  semestriala

Prezentarea   detaliata  a  simulării evolutiei  veniturilor  proprii,  gradului  de  îndatorare  înregistrat  inainte  si  dupa  implementarea  proiectului  se  regaseste  in  Figura  9.5-2.

Figura  9.5._2:  Gradul  de  îndatorare  pentru  implementarea  proiectului  propus (simulare)

### Suportabilitatea  populatiei

Analiza  suportabilitatii  utilizatorilor  finali  (populatie)  are  in  vedere  relatia  dintre  costurile  aferente  gestionarii  deseurilor  ce  sunt  suportate  de  gospodarie  si  de  venitul  pe  gospodarie.  Aceste  costuri  se  considera  a  fie  suportabile  daca  sunt  mai  mici  de  1,5%  din  nivelul  minim,  respectiv  nivelul  primei  decile.

Suportabilitatea  arata  in  ce  masura  venitul  gospodariilor  este  suficient  pentru  a  acoperi  cresterea  costurilor  pentru  servicii  de  management  al  deseurilor.  Problema  familiilor  aflate  in  dificultate  de  a  plati  este  predominanta  in  zonele  rurale  si  pentru  grupurile  cu  venituri  scazute.

Analiza  suportabilitatii  nu  se  va  face  la  nivelul  fiecarei  unitati  administrative,  ci  va  fi  calculat  o taxa medie  pentru  intreg  judetul  care  va  putea  fi  suportabil  si  pentru  grupurile  cu  venituri  scazute  (decil).

Obiectivul  specific  al  acestei  analize  este  acela  de  a  verifica  capacitatea  populatie  Judetului  Constanta  de  a  acoperi  macar  costurile  de  operare  si  intretinere  ale  sistemului.

Pentru  realizarea  acestei  analize  s-au  parcurs  urmatoarele  etape:

- s-a  previzionat  venitul  mediul  al  gospodariilor,

- pe  judet

- pentru  mediul  urban  si  mediul  rural

- pentru  primele  trei  decile  de  venit

-  s-a  luat  in  considerare  cresterea  veniturilor  cu  cresterea  economica,  conform  scenariului  de  baza  de  crestere  a  veniturilor  gospodariilor  prezentata  la  capitolul  3.

-	s-a  previzionat  cantitatea  de  deseuri  generata  de  populatia  judetului,  conform  capitolului  3;

-	s-a  determinat  capacitatea  totala  de  plata  a  populatiei  prin  aplicarea  pragului  de  1,5%  la venitul  mediu  /  gospodarie:

      - pe  judet

      - pentru  mediul  rural  si  mediul  urban;

      - pentru  primele  trei  decile  de  venit

- s-a  previzionat  tariful  pe  toata  perioada  analizata,  stabilind  evolutia  acestuia  in  functie  de  inflatia  prognozata  prezentata  in  capitolul  3.

- s-a  stabilit  gradul  de  acoperire  a  tarifului  pentru  cele  doua  componente  ale  acestuia  respectiv  pentru  tariful  de  acoperire  a  costurilor  de  operare  si  intretinere  si  tariful  minim pentru  acoperirea  investitiilor.

Astfel  se  poate  constata  ca:

- tariful  pentru  acoperirea  costurilor  de  operare  si  intretinere  este  acoperit  exceptie  facand  gospodariile  din  prima  decila  pentru  care  acest  tarif  devine  suportabil  incepand  cu  anul  2030;

- populatia  poate  sustine  si  o  parte  din  costurile  de  investitii  exceptie  facand  cazul  mentionat  la  primul  punct.

Pentru  a  preveni  incapacitatea  de  a  plati  acest  serviciu  in  cazul  mai  sus  mentionat,  autoritatile  locale  trebuie  sa  stabileasca  un  sistem  de  subventii  sau  asistenta  sociala  pentru  aceste  familii  sau  un  sistem  de  facturare  bazat  pe  greutate/volum  de  deseuri  generate  (tinand  cont  ca  pentru  aceste  familii  cantitatea  de  deseuri  generata  este  mai  mica)

## CONCLUZII

Rolul  acestei  analize  este  acela  de  a  determina  capacitatea  beneficiarului  proiectului  de  a  sustine  co-finantarea  proiectului  (totalitatea  costurilor  neeligibile  plus  1%  din  costurile  eligibile)  si  a  populatie  de  plati  pentru  pentru  noul  sistem  de  management  al  desurilor.

Gradul  de  îndatorare  al  Consiliului  Judetean  Constanta  la data realizarii studiului  de  fezabilitate  si  a  realizarii    analizei  cost  beneficiu, permite  contractarea  /  garantarea  de  noi  împrumuturi  care  sa  asigure  sustinerea  in  timp  a  proiectului,  precum  si  a  altor  proiecte  care  vor  prezenta  interes  in  viitor.

In  ceea  ce  priveste  suportabilitatea  populatiei  aceasta  poate  suporta  cel  putin  costurile  de  operare  si  intretinere  diminuate  in  prealabil  cu  veniturile  obtinute  din  valorificarea  materialelor  reciclabile.  Exceptie  facand  gospodariile  apartinand  primei  decile  de  venit  care  au  o  perioada  critica  pana  in  2030,  dar  aceasta  poate  fi  remediata  printr-o  politica  de  subventionare  /  asistenta  sociala  sau  de  tarifare  adecvata  pentru  ca  si  aceste  gospodarii  sa-si  poata  permite  plata  pentru  noul  sistem  de  management  al  deseurilor.

In  baza  analizei  efectuate  putem  afirma  ca  proiectul  este  sustenabil  atat  din  punct  de  vedere  al  populatiei  cat  si  din  punct  de  vedere  al  autoritatii  locale  (beneficiarul  proiectului),  dar  numai  in  conditiile  obtinerii  finantarii  din  fonduri  europene  (deoarece  in  ceea  ce  priveste  populatia,  respectiv  gospodariile  decilelor  inferioare  acestea  pot  sustine  doar  a  parte  din  costurile  implicate  de  investitiile  necasare  realizarii  proiectului).

In  urma  elaborari  studiului  de  fezabilitate  si  a  realizari    analizei  cost  beneficiu,  exista  analiza  detaliata  a  investitie  (cu  defalcarea  clara  a  costurilor  eligibile  si  ne-eligibile  ale  proiectului)  si  a  fost  determinata  si  nivelul  finantarii  europene  cat  si  determinarea  cu  acuratete  a  nivelul  tarifului  pentru  noul  serviciu  de  management  al  deseurilor.

# 10.PROGRAMUL  DE  INVESTITII  PRIORITARE  IN  INFRASTRUCTURA

## SINTEZA

Sistemele de management ale deseurilor propuse pentru co-finantarea din fondurile UE, vor constitui prima etapa dintr-un program de investitii pe termen lung proiectat sa fie in întregime compatibil cu Directivele corespunzatoare ale Comisiei Europene.

Prima etapa va include masurile prioritare cu impact pozitiv asupra calitatii si cantitatii serviciilor furnizate si asupra protectiei mediului inconjurator, si va reprezenta proiectul care va fi co-finantat din Fondul de Dezvoltare al UE in perioada 2007-2013, denumit generic in cadrul MP ca proiectul SMID Constanta.

Programul de investitie va lua in calcul in special:

- Strategia aratata in POS Mediu si care prioritizeaza solutiile integrate la scara larga, in primul rand in aglomerarile urbane, in vederea compatibilizarii cu Acquis-ul comunitar din sectorul deseurilor intr-o perioada de timp relativ scurta.

- Perioade de tranzitie pentru Directivele corespunzatoare, cu specificarea ca acestea dau termene de finalizare diferite pentru diversele activitati si locatii.

- Suportabilitatea pentru populatie a investitiilor propuse.

- Capacitatea locala de implementare

- Maximizarea impactului in cea mai scurta perioada.

Aceasta sectiune descrie prioritizarea masurilor detaliate mai sus si, prin urmare, proiectul care este finantat si care corespunde setului de masuri care sunt necesare pentru Acquis, care se potrivesc cadrului strategic si care este nevoie sa fie imediat implementate.

In practica, toate masurile sunt cerute in vederea respectarii cerintelor Acquis-ului comunitar si deci, prioritizarea se poate face numai pe baza impactului si costurilor de eficienta.

In cadrul Master Planului revizuit pe langa investitiile aferente proiectului SMID Constanta au fost analizate propuneri de imbunatatire a sistemului in vederea atingerii tintelor stabilite pentru reciclare/recuperare/valorificare materiale valorificabile, inclusiv ambalaje si pentru devierea de la  depozitare, dar si pentru atingerea tintei de reciclare de 70% pana in 2020 a deseurilor din constructii si demolari.

## PRIORITIZAREA  MASURILOR

### Criterii

Masurile sunt prioritizate printr-o serie de pasi dupa cum apar in tabelul urmator:

| Poz. | Masuri de prioritizare |
| --- | --- |
| 1 | Prioritizarea masurilor care sunt cerute pentru conformarea cu Acquis-ul UE si legislatia nationala aupra altor masuri. |
| 2 | Prioritizarea masurilor care sunt in concordanta cu documentele strategice principale (POS- Mediu, Planul de Implementare pentru Directiva Depozitarii, Planul National si Regional de Management al Deseurilor) |
| 3 | Prioritizarea masurilor care pot fi luate folosind dotarea locala actuala. |
| 4 | Prioritizarea masurilor care vor avea impacul maxim asupra tintelor in vederea imbunatatirii situatiei managementului deseurilor. |

In continuare se dau detalii asupra acestor masuri:

- Conformarea cu Acquis-ul	comunitar

Exista o decizie unica si clara asupra faptului daca masura proiectului este ceruta a se conforma cu Acquis-ul comunitar (da/nu).

Masurile descrise in acest Plan de Investitii pe Termen Lung sunt esentiale conformarii cu standardele/legislatia UE pentru ca astfel au fost definite in caietul de sarcini.

- Concordanta cu Strategia

Masurile descrise in acest Plan de Investitii pe Termen Lung sunt esentiale conformarii cu strategia nationala si respectiv judeteana, pentru ca astfel au fost definite in caietul de sarcini.

- Prioritizarea in functie de capacitatea locala

Se poate lua in considerare ca masurile descrise se vor putea pune in practica incepand cu 5 ani de la momentul intrării în funcțiune a SMID anul 2021, si nu imediat, iar factorul de limitare este capacitatea locala de implementare cat si conditiile impuse de SMID.

Practica curentă, in managementul de proiect, arată ca prioritară este stabilirea măsurii, care daca ar intarzia aplicarea ei, ar intarzia la randul sau intregul proiect. Masurile, care vor incepe la o data ulterioara in timp ce se va face compatibilizarea cu Acquis-ul comunitar si cu strategia, trebuie sa aiba prioritate scazuta.

Prioritizare poate fi ierarhizata pe baza celei mai tarzii date de incepere, care nu afecteaza data predarii finale a proiectului.

- Impactul

In vederea prioritizarii masurilor in functie de impact, se iau in calcul diferite posibilitati de ex.: este necesara construirea unei statii de transfer care sa asigure un flux catre o statie de tratare deseuri, necesitatea acestei investitii este dictata de conformarea cu tintele de deviere a biodegradabilului la depozitare, inaintea sau dupa construirea facilitatii de tratare mecano-biologică si compostare. Luarea unor decizii de îmbunătățire sau modificare a sistemului prin astfel de măsuri trebuie luate numai după studierea acestor măsuri prin etapa de studiu de fezabilitate, in corelatie cu dezvoltarile investitiilor private din zona si cu ofertele de pret ale acestora.

### Rezultate

## INDICATORI  CHEIE  DE  PERFORMANTA

Tintele nationale

Conformarea cu tintele nationale conform POS Mediu:

| Indicatori | Tinte POS Mediu (2015) | Optiunea 2 (SF/AF -Anul 2012) |
| --- | --- | --- |
| Sisteme inregrate de management al deseurilor, noi sau completate la nivel judetean/regional | 30 | 1 |
| Depozite sau rampe de deseuri inchise in zone rurale | 1500 | 134 |
| Depozite municipale de deseuri inchise in zone urbane | 150 | 2 |
| Proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor istorice contaminate | 5 | 0 |
| Populatie care beneficiaza de pe urma sistemelor imbunatatite de management al deseurilor | 8.000.000 | 351.108 |

Tinte regionale/judetene

Aceste tinte cuantifica progresul in termeni procentuali pentru atingerea tintelor, pe baza principiului ca daca intregul proiect SMID este implementat si mai apoi optimizat, atunci aceasta va atinge in întregime tintele stabilite la nivel județean.

Conformarea cu tintele regionale/judetene

| Indicator | Optiunea 2 (anul 2013) |
| --- | --- |
| Populatia urbana racordata la serviciile de salubritate | 100% |
| Populatia rurala racordata la serviciile de salubritate | 100% |
| Cresterea gradului de reciclare (% din tinta) | 100% |
| Reducerea depozitarii materialelor biodegradabile (% din tinta) | 100% |

Indicatori cheie de performanta pentru fiecare zona de colectare (dupa fazarea proiectului SMID Constanta pentru perioada anului 2016)

|  |  | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de proiect (cf.contr.de finanțare | Cantitate | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 |
| Număr de depozite conforme | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Număr de stații de transfer | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Număr de statii TMB | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Numar statii compostare | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Număr de stații de sortare | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Număr de depozite neconforme închise | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile și a deşeurilor reciclabile (%) | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |

|  |  | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de proiect (cf.contr.de finanțare | Cantitate | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 | Indicator realizat în faza 1 | Indicator realizat în faza 2 |
| Număr de depozite conforme | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Număr de stații de transfer | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| Număr de STMB | 2 |  |  |  |  |  | 1 |
| Numar statii compostare | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Număr de stații de sortare | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Număr de depozite neconforme închise | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile și a deşeurilor reciclabile (%) | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |

## LISTA  MASURILOR  DE  INVESTITII  PRIORITIZATE

Pe langa investitiile din SMID Constanta deja realizare ori in curs de frelaizare si finalizare pe perioada anului 2016 (perioada de fazare a proiectului SMID). La anumite intervale de timp ce depind de durata de viata a echipamentelor si utilajelor, vor trebui luate masuri de a reinvesti in  intretinerea, dar mai ales in inlocuirea si dezvoltarea sistemului.

In tabelul de mai jos sunt prezentate in acest sens masurile de investitie pe tipuri de echipamente/obiecte avute in vedere proiectarea SMID Constanta. Alaturi de acestea, in prezenta versiune revizuita a Master Planului au fost propuse o serie intreaga de masuri de imbunatatire a sistemului, pentru care s-a facut si o evaluare grosiera din punct de vedere financiar; ulterior masurile propuse prin revizia MP vor trebui corelate cu situatia reala in momentul luarii deciziilor (peste  cca 5 ani, ori in anumite cazuri mai devreme, functie de situatie) si vor trebui elaborate solutii care sa reiasa din studii de fezabilitate adecvate.

In tabelul de mai jos sunt prezentate costurile de reinvestitie necesare pentru sustinerea SMID Constanta, precum si costurile totale ale masurilor propuse prin MP revizuit.Detalierea acestora s-a facut  la cap 7.6, Tabel 7.6-5. Masuri de investitii propuse prin MP revizuit si costuri aferente.

Tabel cu investiții prioritare (valori fara TVA)

.

| Nr.crt | Tip investitii si reinvestitii dupa implementare(dupa 2015-dupa delegare) | U.M. | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipiente | euro | 3,590,627 |  | 3,590,627 | 3,590,627 |  | 3,590,627 | 3,590,627 | 17,953,135 |
| 2 | Dotari | euro | 342,800 |  | 342,800 | 342,800 |  | 342,800 | 342,800 | 1,714,000 |
| 3 | Camioane transport containere | euro |  |  |  | 2,170,000 |  |  |  | 2,170,000 |
| 4 | Utilaje obiective investitii | euro |  |  |  | 7,054,323 |  |  |  | 7,054,323 |
| 5 | Reinvestitii deschidere noi celule | euro |  | 3,348,510 |  |  | 3,348,510 |  |  | 6,697,021 |
| 6 | Dotari existente (la data implem.proiect) | euro | 616,825 |  | 616,825 |  |  | 616,825 | 616,825 | 2,467,300 |
| 7 | Dotari existente sortare | euro |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 8 | Total investitii si reinvestitii SMID | euro | 4,550,252 | 3,348,510 | 4,550,252 | 14,157,750 | 3,348,510 | 4,550,252 | 4,550,252 | 39,055,779 |
| 8.1 | Din care -C&T | euro | 4,207,452 |  | 4,207,452 | 3,590,627 |  | 4,207,452 | 4,207,452 | 20,420,435 |
| 8.2 | -ST, TMB, SS,DD | euro | 342,800 | 3,348,510 | 342,800 | 10,567,123 | 3,348,510 | 342,800 | 342,800 | 18,635,344 |
| 9 | Investitii noi propuse in Master Plan | euro | 3,755,340 |  | 42,500 | 42,500 |  | 1,672,275 | 42,500 | 5,555,115 |
| 10 | Total investitii si reinvestitii SMID+MP | euro | 8,305,592 | 3,348,510 | 4,592,752 | 14,200,250 | 3,348,510 | 6,222,527 | 4,592,752 | 44,610,894 |

# PLAN  DE  ACTIUNE  PENTRU  IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI

Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste tinte vor fi atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile propuse.

O lista de verificare cu toate cerintele (documente si actiuni) ce trebuie pregatite include:

- Termene limita de predare;

- Durata pregatirii documentelor;

- Stadiul actual al documentelor disponibile;

- Organizatia responsabila;

De asemenea prin grija Consultantului se va asigura însușirea termenelor limita de transmitere a documentelor solicitate de către toate organismele/organizatiile responsabile.

Acest plan vizeaza faza de după implementarii proiectului SMID cu respectivele investitii in structura principala, prin care indica si toate activitatile viitoare care vor trebui implementate.

Planul de implementare poate fi impartit in cateva perioade:

- implementarea unor investitii suplimentare in vederea administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul), substituirea/înlocuirea vechilor echipamente necesare în toate componentele sistemului: colectare, transport si tratare a deseurilor,

- implementarea oricaror investitii suplimentare necesare (in conformitate cu master planul revizuit).

- Dupa perioada de realizare a proiectelor prioritare apare ca necesitate  etapa de conştientizare a publicului.

In acest stadiu, toate problemele institutionale sunt discutate atat cu reprezentantii beneficiarilor cat si cu cei ai MM-ului si continua colectarea datelor necesare.

Consultantul pregateste un raport pentru problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate datele sunt colectate de la factorii de interes implicati in cadrul SMID conform cerintelor din caietul de sarcini.

| Tip de activitate/componenta de sistem | Descrierea activitatii | Termen | Durata | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare primara | Reinvestitii in recipienți de colectare selectiva de tip clopot | Dupa finalizarea CF la termenele periodice de reinvestitii pentru containere si la orice inlocuire de container datorata deteriorarii | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | Operatorii zonali de salubritate pentru colectare & transport deseuri |
| Transportul primar (de colectare) | Autospeciale de tip monovolum cu trecere consecutiva pentru fractii reciclabile curate de la agentii economici | Dupa finalizarea CF la termenele periodice de reinvestitii pentru autospeciale | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | Operatorii de salubritate pentru colectare & transport deseuri |
| Transferul deseurilor | Statie de transfer cu descarcare directa, cap fix de presare si baterie de containere pentru zona de gestionare 2 – loc. Amzacea | Dupa finalizarea CF in max 1-2 ani | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | Consiliul Judetean Constanta |
| Sortarea deseurilor | Flux de deseuri reciclabile din zona de gestiune 2 către stația de sortare Ovidiu. | Termenul efectiv se va stabili dupa construirea statiei de sortare Ovidiu. In principiu de la intrarea in operare a statiei | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | UIP /Consiliul Judetean Constanta |
| Tratarea deseurilor | Centralizare flux tratare deseuri zona 2 către TMB Ovidiu (zona 1) si | Termenul efectiv se va stabili dupa construirea statiei TMB Ovidiu. In principiu de la intrarea in operare a statiei | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | UIP /Consiliul Judetean Constanta |
|  | respectiv fluxurile definite de SMID la TMB Tortomanu pentru zonele 3,4,5,6 | Dupa rezolvarea de catre UIP/CJC a solutiei de integrare in SMID a statiei de sortare Cernavoda pentru finalizarea Documentatiilor de atribuire pentru delegarea serviciilor de salubritate | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | UIP /Consiliul Judetean Constanta |
| Depozitarea deseurilor | In depozitele existente ecologice: Ovidiu, Costinesti, Albesti si in depozitul central propus la Tortoman. | permanent | Pe toata durata prognozata, pana in 2042 | Consiliul Judetean Constanta |

| Activitatea | Termen limita | Durata | Situatia curenta | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revizuire PITL | Martie 2016 | 11 luni | Transmis/în revizie | Elaborare: Echipa de AT Aprobare: CJ |
| Obtinerea amplasamentelor adecvate pentru investitiile din cadrul proiectului |  | 6 luni |  | CJ |
| Elaborare SF/ACB |  | 2 luni | Elaborarea documentului va incepe dupa aprobarea PITL revizuit | Elaborare: Aprobare: CJ, Mm |
| Analiza Institutionala |  | 2 luni | Elaborarea documentului va incepe dupa aprobarea PITL revizuit | Elaborare: Aprobare: CJ, Mm |
| Evaluarea Impactului asupra Mediului |  | 2 luni | Procedura pentru obtinerea acordului de mediu se va demara in paralel cu studiul de fezabilitate | Elaborare: Aprobare: MM, ARPM pentru Regiunea 2 SUD- EST |
| Pregatirea documentatiei de atribuire –Realizarea contractelor de lucrari |  | 1 luna | Elaborarea documentului va incepe dupa aprobarea SF | Elaborare: CJ Aprobare: CJ, Mm |
| Licitare si contractare -contracte de tip lucrari |  | 2 luni |  | Elaborare: UIP Aprobare: MM, ADI |
| Derularea lucrarilor |  | 9 luni |  | UIP, AT Monitorizare: MM, ADI |
| Licitare si contractare -contracte de tip achizitii |  | 3 luni |  | Elaborare: UIP Aprobare: MM, ADI |
| Licitarea si contractarea auditului |  | 3 luni |  | UIP Monitorizare: MM, ADI |
| Audit |  | 30 luni |  | UIP, Firma auditare Aprobare/ Monitorizare: MM, ADI |
| Campanie de constientizare a publicului |  | Periodic |  | CJ-UIP |

# ANEXE

Anexa 5.3.3.2-1. Exemple de deseuri reziduale si de  deseuri biodegradabile

a) deşeurile reziduale sunt de tip:

1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;

2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);

3. ouă întregi;

4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

5. excremente ale animalelor de companie;

6. scutece/tampoane;

7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);

8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

9. lemn tratat sau vopsit;

10. conţinutul sacului de la aspirator;

11. mucuri de ţigări;

12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b) deşeurile biodegradabile sunt de tip:

1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

2. resturi de pâine şi cereale;

3. zaţ de cafea/resturi de ceai;

4. păr şi blană;

5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite; (in cazul in care anumite lanturi de magazine primesc deseuri textile (ex. H&M, etc.), UAT si operatorul de salubritate zonal vor face popularizarea necesara in randul utilizatorilor serviciului de salubritate, in vederea depunerii acestor deseuri la magazinele respective, pentru evitarea depozitarii acestora)

6. coji de ouă;

7. coji de nucă;

8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);

9. rumeguş, fân şi paie;

10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

11. plante de casă;

12. bucăţi de lemn mărunţit;

ANEXA 5.4.2.5-1. Elemente de bune practici in gestionarea DEEE

| Descriere | Elemente de interes | Legislaţie conexă aplicabilă. Directiva pentru deşeuri periculoase 91/689/EC şi Directiva cadru deşeuri 75/442 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Condensatori cu conţinut de PCB | PCB | Directiva 96/59/EC referitoare la depozitarea PCB–urilor şi a PCT-urilor. Acolo unde se utilizează incinerarea pentru depozitare: Directiva 94/67/EC pentru incinerarea deşeurilor periculoase |  |
| Componente cu conţinut de mercur | Hg | Conţinutul de Hg în aerul ambiental este reglementat de Directiva 2004/107/EC | În instalaţiile de tratare autorizate fluxul trebuie tratat ca un deşeu periculos LCD>100 cm2 sunt, în cele mai multe cazuri, lămpi cu retroiluminare cu descărcare în gaze. Lămpile cu retroiluminare cu mercur reprezintă probabil problema cea mai mare la intrare (11). Ele trebuie îndepărtate înainte de orice procesare chiar dacă 50% se vor distruge la îndepărtarea manuală. Trebuie dezvoltate tehnologii pentru tratarea acestor LCD-uri. În prezent LCD-urile sunt fie incinerate fie depozitate. Noua tehnologie de fabricare a LCD-urilor nu mai foloseşte lămpi cu retroiluminare. |
| Baterii | Hg, Pb, Cd | Directiva referitoare la baterii: 2006/66/EC Bateriile NiCd sunt incluse pe lista de deşeuri periculoase | Toate bateriile trebuie păstrate pe cât posibil intacte şi identificate ca baterii. Bateriile interne care nu sunt periculoase pot fi lăsate, de exemplu cele de pe plăcile imprimate. Bateriile periculoase trebuie îndepărtate ca primă fază a procesului de tratare dar problema este că nu se pot îndepărta manual 100%. De aceea tratarea prin procese metalurgice cu tratarea corespunzătoare a emisiilor de gaze este acceptată ca o a doua opţiune. În practică este dificil de precizat ce trebuie separat şi ce nu. Incinerarea bateriilor de pe plăcile imprimate este acceptată atunci când emisiile de gaze sunt tratate corespunzător; Stadiul îndepărtării bateriilor depinde de asemenea de locul de amplasare a acestora în echipament. Bateriile interne (cel mai adesea bateriile nasture) nu sunt vizibile din exterior, se pot îndepărta manual sau după o mărunţire avansată a echipamentului care conţine aceste baterii, dar trebuie îndepărtate înainte de mărunţirea fină. Pe cât posibil bateriile trebuie menţinute intacte şi identificate ca şi baterii. |
| Plăci cu circuite imprimate | Pb, Cr, As, Br, Cl, Sb, Be | 84/360/EC emisii din instalaţii de tratare metalurgică | Dacă concasorul instalaţiei de tratare are un standard ridicat faţă de cerinţele de mediu şi este bine întreţinut nu este nevoie de îndepărtare manuală. După marunţirea primară a echipamentelor care conţin plăci cu circuite imprimate, acestea trebuie sa facă parte din fracţia metal/plastic. Rezultatul îndepărtării manuale anterioare şi a îndepărtării mecanice în cadrul aceluiaşi proces este similară. Totuşi, aceasta se aplică doar concasoarelor de foarte bună calitate. Plăcile cu circuite imprimate vor fi oricum dirijate către topire, mori de oţel şi zdrobitoare (de cele mai multe ori în străinătate). |
| Cartuşe de toner | În special carbon |  | Acest flux trebuie tratat ca deşeu periculos în instalaţii de tratare autorizate. |
| Materiale plastice care conţin materiale bromurate nepropaga-toare de flacără; | Br | Emisii la incinerare: 2000/76/EC şi 84/360/EC | Nu există disponibile tehnici operaţionale pe scară largă pentru separarea acestor materiale plastice. Totuşi există cercetări care dezvoltă tehnologii la fază de pilot care testează condiţiile operaţionale. Există o cerere crescută de reciclare a materialelor plastice şi de plastice pentru recuperare de energie. Reciclarea plasticelor este importantă pentru că Directiva stabileşte ţinte pentru reciclare. Utilizând materiale plastice mixte în instalaţii de incinerare la temperaturi ridicate controlate nu există efecte semnificative asupra mediului. În următorii ani materialele plastice de tipul DEEE vor conţine cantităţi de deşeuri de materiale bromurate nepropagatoare de flacără iar tratarea acestora în condiţii de siguranţă trebuie să aibă prioritate mai mare decât reciclarea materialelor plastice. Pe termen lung (10-15 ani), problemele create de materialele bromurate nepropagatoare de flacără din DEEE se vor reduce in conformitate cu interzicerea de către Directiva RoHS a PBB si PBDE. Alte materiale bromurate nepropagatoare de flacără cum ar fi Deca BDE vor mai fi luate încă în discuţie. În practică apar în mod frecvent două probleme: 1) nu se cunoaşte dacă materialele plastice conţin sau nu materiale bromurate nepropagatoare de flacără. 2) nu se ştie precis dacă aceste materiale plastice sunt tratate corespunzător în statele non-OECD. Problemele menţionate trebuie abordate în modul următor: 1) Materialele bromurate nepropagatoare de flacără trebuie tratate în fazele ulterioare ale procesului de tratare sau prin procese de tratare termică/ metalurgică cu tratarea corespunzătoare a gazelor emise sau trebuie eliminate în depozite autorizate. În ceea ce priveşte dificultatea de a şti dacă conţin sau nu astfel de substanţe: toate materialele plastice posibil a conţine materiale bromurate nepropagatoare de flacără trebuie tratate conform cu normele stabilite doar dacă cel care se ocupă de reciclare poate dovedi că materialele plastice nu conţin materiale bromurate nepropagatoare de flacără 2) Referitor la statele non-OECD: Directiva este clară, reciclarea trebuie realizată ca şi în statele UE. Se preferă reciclarea materialelor (se dezvoltă tehnici de reciclare a materialelor), dar recuperarea de energie poate fi acceptată ca o a doua opţiune foarte bună). Trebuie folosite tehnici corespunzătoare de reducere a pulberilor pentru a se evita expunerea directă a persoanelor la pulberile fine provenite din materiale plastice cu conţinut de materiale bromurate nepropagatoare de flacără. |
| Azbest s | Si | 83/447/EC |  |
| Tuburile catodice | Pb, Cd |  | Este de preferat ca tuburile catodice să fie tratate prin procese manuale, mecanice sau metalurgice. Tuburile catodice pot fi tratate direct prin procese metalurgice în conformitate cu referinţele BAT dar capacitatea este limitată. Învelişul fluorescent trebuie îndepărtat în cadrul procesului de reciclare, dar nu în cazul în care echipamentul este topit integral. Când tuburile catodice nu sunt tratate în topitoare ele trebuie mai întâi îndepărtate. |
| CFC, HCFC, HFC, HC | CFC, HCFC, HFC | Regulamentul 2037/2000 care reglementează substanţele care epuizează stratul de ozon şi reglementările referitoare la COV | Efectele asupra mediului pe care le au aceste substanţe sunt bine cunoscute : epuizarea stratului de ozon şi un puternic efect al CO2. Toate fluidele, CFC, HFC, HCFC şi HC din circuitele de răcire trebuie îndepărtate în prima fază în conformitate cu prevederile articolului 6.1 din Directiva DEEE. CFC, HFC şi HCFC care se găsesc în spumele izolatoare sunt separate după mărunţire şi trebuie tratate într-un flux identificabil.. HC din spuma izolatoare poate genera probleme de siguranţă pe perioada procesării (risc de explozie). De aceea frigiderele care conţin HC în spumă trebuie procesate prin tratamente corespunzătoare. Este nevoie de aplicarea standardelor la emisie pentru instalaţiile de reciclare, referitor la HC. Dezvoltările tehnologice viitoare trebuie să respecte cerinţele standardelor. Observaţie: în prezent frigiderele ce conţin gaze de tipul HC (nepericuloase, cu potenţial de încălzire scăzut) sunt în general tratate cam în acelaşi mod ca şi frigiderele cu conţinut de HFC, HCFC şi CFC (periculoase ) pentru a preîntâmpina dificultăţile la sortare. |
| Lămpi de gaz cu descărcare | Hg | 2004/107/EC mercurul din aerul ambiental |  |
| Ecranele cu cristale lichide | Hg din lămpile cu retroilu-minare |  | Ecranele cu cristale lichide >100 cm2 sunt de cele mai multe ori retroiluminate cu lămpi de gaz cu descărcare. Mercurul din aceste lămpi reprezintă problema reală a cestei categorii. Acestea trebuie îndepărtate înainte de orice procesare chiar dacă 50% se vor sparge atunci când vor fi îndepărtate manual. Condiţiile de muncă trebuie să fie corespunzătoare. Trebuie dezvoltate tehnologii pentru tratarea acestor ecrane cu cristale lichide. În prezent ecranele cu cristale lichide cu lămpi cu mercur cu retroiluminare sunt tratate ca deşeuri periculoase în instalaţii adecvate de tratare. Se dezvoltă noi tehnologii de producere a ecranelor cu cristale lichide fără lămpi cu retroiluminare. Ecranele cu cristale lichide nu sunt considerate ca deşeuri periculoase deoarece ele nu conţin substanţe periculoase în concentraţiile listate in Directiva 91/689/EEC. Conform reglementărilor curente ale EEC ecranele cu cristale lichide pot fi eliminate în depozite autorizate. Conform reglementărilor actuale ale CEE, LCD-urile pot fi depozitate în depozite de deşeuri şi în incineratoare. Cristalele lichide nu sunt toxice; nu sunt nici mutagene, suspecte de provocarea cancerului şi nu sunt toxice pentru organismele acvatice. Cristalele lichide pot fi iritante sau pot provoca sensibilitate iar unele nu sunt biodegradabile. (Informaţii furnizate de Merck: Investigaţii toxicologice şi ecotoxicologice asupra cristalelor lichide şi depozitarea ecranelor cu cristale lichide ; Becker e.a. febr. 2003) |
| Cablurile electrice externe | PVC, Cd, Pb, Ftalaţi | Green paper Com 2000/469, 26 iulie 2000 | Nu este nevoie să se ţină evidenţa cablurilor electrice externe (12) deoarece motivul iniţial, aspectele legate de muncă, transportul şi tratarea s-au îmbunătăţit. Posibilele substanţe în cauză se află deasemenea în interiorul cablurilor care nu fac obiectul reglementărilor specifice. Mai mult, îndepărtarea este de asemenea contraproductivă pentru posibilităţile de refolosire a aparatelor. |
| Fibre ceramice refractare | Fibre de sticlă (silicaţi) |  | Sunt folosite în principal în furnale/ încălzitoare/ cuptoare. Se referă la fabricarea manuală a fibrelor de sticlă (silicat) cu orientare aleatorie cu un conţinut de oxizi ai metalelor alcaline şi alcalino-pământoase (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) mai mic sau egal cu 18% procente de masă şi având aceleaşi proprietăţi ca azbestul . Membrii grupului de lucru nu au experienţă cu aceste substanţe. |
| Substanţe radioactive | Radiaţii ionizante | 96/29/Euratom, dar sub pragul de excludere | Experienţa demonstrează că aceste substanţe se găsesc în unele tipuri de detectori de fum. Detectorii de fum intră sub incidenţa Directivei. Un detector de fum ca aceia care nu depăşesc limitele menţionate în acest alineat, dar atunci când detectorii de fum sunt colectaţi şi predaţi la instalaţiile de tratare este de preferat să fie trataţi selectiv deoarece procedând altfel fluxul ar putea fi contaminat cu substanţe radioactive. În Olanda operatorul care realizează tratarea separă aceste obiecte din categoria aparatelor mici de uz casnic. Detectorii sunt trimişi unui operator specializat care extrage elementul radioactiv care este apoi depozitat într-un depozit special. Detectorul devenit acum neradioactiv este trimis înapoi la operator. Nu se cunosc alte EEE-uri ce conţin substanţe radioactive. |
| Condensa-tori electrolitici care conţin substanţe periculoase |  |  | Condensatorii electrolitici de la acest capitol care conţin substanţe periculoase nu trebuie consideraţi separat deoarece până în prezent nu s-au găsit alte substanţe periculoase decât PCB-urile, care au fost deja discutate la punctul 1. |
| Învelişul fluorescent al tuburilor catodice trebuie îndepărtat |  |  | Un deşeu rezultat de la utilizarea substanţelor chimice pe bază de fosfor este nepericulos (2001/118/EC). Învelişurile fluorescente pot fi depozitate pe halde sau incinerate. Tratamentele metalurgice sau termice cum ar fi cel de fabricare a sticlei sunt posibile şi conforme cu prevederile 75/442/EEC |

ANEXA 5.4.2.8.-1. Gestionarea namolurilor de epurare - Evaluarea  conformarii  cu  legislatia  nationala  si  europeana

Legislatia  curenta  a  UE  privind  mediul  inconjurator  are  un  efect  asupra  modului  de  abordare  a  eliminarii  namolului.  Directiva  Apelor  Reziduale  Orasenesti  a  UE  (91/271/EEC)  si  solicita  un  nivel  minim  al  tratarii  efluentilor  pentru  un  centru  populat  de  o  anumita  marime,  ceea  ce  conduce  la  o  crestere  a  volumului  de  namol  produs.  Pe  plan  national,  ca  urmare  a  alinierii  legislatiei  de  mediu  la  cerintele  comunitare,  deseurile  de  orice  natura  sunt  supuse  unui  control  din  ce  in  ce  mai  riguros.  Astfel,  pentru  transpunerea  Directivei  cadru  a  UE  nr.  75/442/EEC  privind  deseurile,  a  fost  adoptata  Legea  nr.  426/2001  pentru  aprobarea  OUG  nr.  78/2000  privind  regimul  deseurilor.  Totodata,  Directiva  nr.  99/31/EC  a  fost  transpusa  prin  HG  nr.  162/2002  privind  depozitarea  deseurilor,  iar  Directiva  nr.  2000/76/EC  a  fost  transpusa  prin  HG  nr.  128/2002  privind  incinerarea  deseurilor  .

Din  Directivele  si  reglementarile  mentionate  se  pot  desprinde  urmatoarele  concluzii  privind  tratarea  si  rutele  de  gestionare  si  utilizare  a  namolurilor  provenite  din  statiile  de  epurare  a  apelor  uzate:

- namolurile  provenite  din  statiile  de  epurare  au  fost  identificate  ca  reziduu  (deseu)  fie  in  stare  tratata  sau  netratata  (Directiva  nr.  91/271/EEC);

- obligativitatea  tratarii  namolurilor  inainte  de  depozitarea  in  depozitele  de  deseuri  orasenesti  (Directiva  nr.  1999/31/EEC);

- limitarea  utilizarii  namolurilor  in  agricultura  functie  de  continutul  in  metale  grele  precum  si  a  gradului  de  acceptanta  a  solului  pe  care  urmeaza  a  se  utiliza  namolurile  provenite  de  la  statiile  de  epurare  (Directiva  nr.  86/278/EEC);

- acceptarea  namolurilor  spre  depozitare  in  cadrul  depozitelor  de  deseuri  poate  avea  loc  numai  daca  acestea  vor  avea  o  umiditate  de  65%,  respectiv  un  continut  de  substanta  uscata  (solide  totale)  de  35%.  (Ordinul  nr.  757/2005).

Directiva  nr.  86/278/CCE  privind  protectia  mediului  si  in  special  a  solurilor,  reglementeaza  utilizarea  namolurilor  de  la  statiile  de  epurare  in  agricultura  si  a  fost  transpusa  in  legislatia  romaneasca  prin  OM  nr.  49/2004  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  protectia  mediului  si  in  special  a  solurilor,  atunci  cand  se  utilizeaza  namoluri  de  epurare  in  agricultura,  modificat  in  luna  octombrie  2004  prin  Ordinul  nr.  334/2004  privind  protectia  mediului  si  in  special  a  solurilor,  atunci  cand  se  utilizeaza  namoluri  de  la  statiile  de  epurare  in  agricultura.

Principalul  act  normativ  al  UE  care  reglementeaza  gestiunea  namolurilor  de  epurare,  atunci  cand  este  vorba  de  utilizarea  acestora  in  agricultura,  este  Directiva  nr.  86/278/CEE  din  12  iunie  1986.  Aparitia  acestui  act  normativ  a  fost  necesara  in  conditiile  in  care  Directiva  nr.  75/442/CEE  a  Consiliului  European  nu  acoperea  problematica  referitoare  la  utilizarea  namolurilor  de  epurare  in  cadrul  exploatatiilor  agricole,  ci  facea  referire  doar  la  deseuri.  Potrivit  Directivei  nr.  86/278/CEE,  prin  namoluri  se  inteleg  urmatoarele:

- produsele  rezultate  de  la  statiile  de  epurare  care  trateaza  apele  uzate  domestice  (menajere)  sau  urbane  si  de  la  alte  statii  de  epurare  ce  trateaza  ape  uzate  avand  o  compozitie  similara  apelor  uzate  domestice  si  urbane;

- produsele  reziduale  din  fosele  septice  si  din  alte  instalatii  similare  pentru  tratarea  apelor  uzate;

- produsele  reziduale  rezultate  de  la  statiile  de  epurare,  altele  decat  cele  mentionate  la  punctele  1  si  2.

- Directiva  nr.  86/278/CEE  a  fost  adoptata  din  urmatoarele  considerente:

- necesitatea  prevederii  unui  regim  special  pentru  acest  tip  de  reziduuri,  dandu-se  totodata  garantia  ca  se  asigura  protectia  omului,  a  animalelor,  a  vegetatiei  si  a  mediului  inconjurator  impotriva  oricaror  efecte  prejudiciabile  cauzate  de  utilizarea  necontrolata  a  namolurilor  de  epurare;

- necesitatea  stabilirii  primelor  masuri  comunitare  in  cadrul  protectiei  solurilor;

- namolurile  de  epurare  pot  prezenta  proprietati  agronomice  utile  si,  in  consecinta,  se  justifica  incurajarea  valorificarii  lor  in  agricultura,  cu  conditia  ca  ele  sa  fie  utilizate  corect;

- utilizarea  namolurilor  de  epurare  in  agricultura  nu  trebuie  sa  dauneze  calitatii  solurilor  si  productiei  agricole;

- anumite  metale  grele  pot  fi  toxice  pentru  plante  si  pentru  om  prin  prezenta  lor  in  recolte.  Astfel,  se  impune  fixarea  unor  valori  limitate  pentru  aceste  elemente  in  soluri;

- utilizarea  namolurilor  de  epurare  pe  solurile  agricole  trebuie  sa  se  interzica  atunci  cand  solurile  prezinta  concentratii  ale  metalelor  grele  ce  depasesc  limitele  stabilite;

- concentratia  solurilor  in  aceste  elemente  nu  trebuie  sa  depaseasca  limitele  impuse  ca  urmare  a  aplicarii  namolurilor  de  epurare.  Pentru  a  se  evita  astfel  de  fenomene,  fie  se  vor  limita  dozele  anuale  de  namoluri  ce  pot  fi  aplicate  pe  solurile  agricole,  fie  se  va  veghea  la  a  nu  se  depasi  valorile  limita  aplicabile  metalelor  grele  ce  ar  putea  ajunge  in  soluri  pe  baza  unei  medii  pe  zece  ani;

- inainte  de  a  fi  utilizate  in  agricultura,  namolurile  de  epurare  trebuie  sa  fie  tratate.  Statele  membre  ale  UE  pot,  totusi,  autoriza  utilizarea  namolurilor  de  epurare  netratate,  dar  fara  sa  existe  riscuri  privitoare  la  sanatatea  omului  si  a  animalelor,  atunci  cand  sunt  incorporate  sau  injectate  in  soluri;

- este  necesar  ca  intre  data  aplicarii  namolurilor  pe  solurile  agricole  si  data  la  care  se  scot  animalele  la  pasunat  sau  se  recolteaza  plantele  furajere,  etc.  sa  existe  o  perioada  de  nefolosire  a  acestor  terenuri  pentru  a  se  evita  contactul  direct  cu  solul;

- trebuie  interzisa  utilizarea  namolurilor  de  epurare  in  culturile  legumicole  si  fructifere  in  timpul  perioadei  de  vegetatie,  cu  exceptia  arborilor  fructiferi;

- utilizarea  namolurilor  de  epurare  trebuie  sa  se  faca  in  conditiile  garantarii  protectiei  solului,  a  apelor  de  suprafata  si  a  celor  subterane  conform  Directivelor  nr.  75/440/CEE  si  nr.  80/68/CEE;

- este  necesar  sa  se  efectueze  controlul  calitatii  namolurilor  de  epurare  si  a  solurilor  pe  care  se  utilizeaza  acestea,  sa  se  efectueze  analize  asupra  lor  si  sa  se  comunice  rezultatele  utilizatorilor;

- este  de  dorit  sa  se  pastreze  un  anumit  numar  de  informatii  pentru  a  se  asigura  o  buna  cunoastere  a  utilizarii  namolurilor  in  agricultura,  iar  aceste  informatii  sa  fie  transmise  Comisiei  Europene  sub  forma  de  rapoarte  periodice,  iar  Comisia,  pe  baza  rapoartelor  va  face,  daca  va  fi  necesar,  propuneri  vizand  asigurarea  unei  protectii  crescande  a  solurilor  si  a  mediului  inconjurator;

- namolurile  de  epurare  provenind  de  la  statiile  de  epurare  de  talie  mica,  care  trateaza  in  principal  apele  uzate  menajere,  care  prezinta  foarte  putine  riscuri  pentru  sanatatea  omului,  pentru  plante,  animale  si  pentru  mediul  inconjurator  nu  vor  fi  supuse  aceluiasi  regim  de  raportare,  informare  si  analize;

- statele  membre  ale  UE  pot  sa  adopte  masuri  mult  mai  severe  privitoare  la  namolurile  de  epurare,  spre  deosebire  de  Directiva  nr.  86/278/CEE;  aceste  masuri  vor  trebui  insa  comunicate  Comisiei;

- avand  in  vedere  progresul  tehnico-stiintific,  intre  statele  membre  ale  UE  trebuie  sa  existe  o  cooperare  in  cadrul  unui  comitet  pentru  adoptarea  progreselor  tehnice  si  stiintifice  referitoare  la  acest  domeniu.

Namolurile  de  epurare  nu  pot  fi  utilizate  in  agricultura,  decat  in  conformitate  cu  Directiva  nr.  86/278/CEE  si  cu  Directivele  nr.  75/442/CEE  si  78/319/CEE.  In  ceea  ce  priveste  metalele  grele,  Directiva  nr.  86/278/CEE  prevede  valori  ale  concentratiilor  acestora  in  solurile  ce  primesc  namoluri  de  epurare,  ale  concentratiilor  in  namolurile  de  epurare  destinate  valorificarii  agricole  si  cantitatile  maxime  anuale  ale  acestor  metale  grele  ce  pot  fi  introduse  in  soluri  agricole  care  reglementate  de  lege.

Ordinul  nr.  344/2004  care  transpune  Directiva  nr.  86/278/CCE  are  ca  rol  valorificarea  potentialului  agrochimic  al  namolurilor  de  epurare,  prevenirea  si  reducerea  efectelor  nocive  asupra  solurilor,  apelor,  vegetatiei,  animalelor  si  omului,  astfel  incat  sa  se  asigure  utilizarea  corecta  a  acestora  in  agricultura.

Pentru  implementarea  Ordinului  nr.  344/2004  sunt  necesare  urmatoarele  activitati:

- inventarierea  cantitatilor  de  namoluri  de  epurare  generate;

- stabilirea  metodelor  de  prelevare  si  analize  chimice  pentru  namoluri  si  soluri  in  scopul  determinarii  continutului  de  metale  grele;

- stabilirea  tipurilor  de  namoluri  care  pot  fi  utilizate  in  agricultura;

- stabilirea  tipurilor  de  soluri  pe  care  pot  fi  utilizate  namolurile;

- proceduri  de  control  pe  care  sa  le  efectueze  autoritatile  teritoriale  de  protectia  mediului  pentru  inspectarea  operatiunilor  de  imprastiere  a  namolurilor;

- stabilire  indicatori  tehnici  de  imprastiere,  atunci  cand  namolul  este  folosit  ca  fertilizator;

- stabilire  capacitati  alternative  de  eliminare  pentru  namolul  contaminat;

- stabilire  proceduri  de  autorizare;

- pregatirea  personalului.

Utilizarea  in  agricultura  a  namolurilor  de  epurare  reprezinta  una  dintre  metodele  de  degajare  a  acestora  si  o  forma  de  punere  in  valoare  a  continutului  lor  in  materie  organica  si  elemente  nutritive.  Rezultatele  cercetarilor  efectuate  in  tara  noastra  pe  teme  ce  au  vizat  posibilitatea  de  a  valorifica  namolurile  de  epurare  ca  materiale  fertilizante  pentru  solurile  agricole  au  permis  elaborarea  unor  recomandari  si  stabilirea  unor  criterii  de  pretabilitate  a  terenurilor  agricole.

Evaluarea  impactului  practicilor  curente  din  cadrul  managementului  namolului,  asupra  mediului  in  general  si  asupra  resurselor  de  apa  in  particular

O  protectie  durabila  a  apei  –  corespunzatoare  numai  prin  tratare  (biologica).  Namolul  este  rezultatul  (sau  produsul)  procesului  de  tratare  si  epurare  a  apei.

Romania  este  o  zona  sensibila  –  nutrientii  sunt  factorii  decisivi  in  stabilirea  standardelor  pentru  efluenti  si  prin  urmare:

- Azotul  (N):  necesita  tratare  biologica

- Fosforul  (P):  necesita  tratare  biologica  si/sau  chimica,  ambele  ducand  la  cresterea  productiei  de  namol.

- Marea  Neagra,  ca  mare  inchisa,  este  sensibila  procesului  de  eutrofizare.

Epurarea  apelor  uzate  –  schema  producerii  namolului

- Treapta  mecanica  –  indeparteaza  o  parte  din  poluantii  organici  si  anorganici

- Treapta  biologica:

- aeroba  si  anaeroba  care  finalizeaza  indepartarea  poluantilor  organic  (secundara)

- indepartarea  anoxica/aerobica  si  chimica  a  nutrientilor  si  a  unei  varietati  largi  de  produse  chimice  folosite  in  uzul  casnic  si  industrie.

Anexa 5.4.2.8.-2. Modalitati de eliminare a namolurilor de epurare prin tratare termica

Tratare  termica  a  namolului.

Prin  procedeele  termice  din  cadrul  tratării  namolurilor  se  numără  incinerarea,  piroliza  si  coincinerarea.  In  managementul  modern  al  namolurilor  dupa  procedeul  de  tratare  propus  se  va  ajunge  la:

- inertizarea  namolurilor,  minimizand  emisiile  in  apa  si  aer;

- distrugerea  materialelor  organice,  respectiv  concentrarea  materialelor  anorganice;

- reducerea  masei  de  deseu  care  trebuie  depozitat;

- folosirea  puterii  calorifice  a  deșeului  care  rezultă  în  urma  uscării  namolurilor  de  la  statiile  de  epurare,  în  vederea  protejarii  resurselor  de  energie.  Puterea  calorica  a  namolului  depinde  de  continutul  de  substante  organice.

Pe  langa  criteriile  enumerate  mai  sus  se  va  mai  tine  cont  si  de  urmatoarele  aspecte:

- siguranta  functionarii

- necesarul  de  investitii

- necesarul  de  spatiu

- cantitati  prelucrate,  respectiv  viabile.

Optiunea  preferata  pentru  folosirea  namolului  uscat  de  la  statiile  de  epurare  ar  fi  reprezentata  de  incinerarea  acestuia,  impreuna  cu  deseurile  menajere,  iar  cenusa  rezultata  ar  putea  fi  depozitata  la  depozitul  pentru  cenusa.  Namolul  ar  putea  inlocui  astfel  o  parte  din  carbune,  acest  lucru  reducand  costurile  de  operare  pentru  centrala  termica.  Totusi,  in  vederea  implementarii  acestui  procedeu  sunt  necesare  teste  de  combustie  pentru  evaluarea  eficientei  termice,  precum  si  a  impactului  emisiilor  de  gaz  si  a  calitatii  cenusii.  De  asemenea,  este  necesar  un  permis  emis  de  Agentiile  pentru  Protectia  Mediului  pentru  incinerarea  namolului  uscat.

Prin  eliminarea  apei,  creste  puterea  calorica  a  namolului  de  epurare  deshidratat  (componenta  substantei  organice  creste,  deoarece  se  extrage  apa)  si  este  posibila  introducerea  namolului  intr-o  instalatie  de  valorificare  termica  cu  un  bilant  energetic  pozitiv.  Gazele  de  ardere  vor  trebui  sa  fie  purificate  si  sa  corespunda  Directivei  nr.  2000/76/CE  la  evacuarea  in  aer,  iar  cenusa  rezultata  va  fi  valorificata  sau  se  va  depozita  in  depozitele  de  materiale  inerte.  Aceasta  tratare  termica  este  indicata,  tinand  cont  de  puterea  calorifica  pe  care  o  are  namolul  obtinut  in  statiile  de  epurare,  putere  calorica  care  depinde  de  continutul  in  substanta  organica.

Toate  instalatiile  de  ardere  trebuie  echipate  cu  instalatii  de  spalare  sau  filtrarea  gazelor  de  ardere,  pana  la  obtinerea  unui  continut  de  suspensii  (cenusa)  la  evacuare  de  150-200  g/m3.  Arderea  namolului,  cu  putere  calorica  mica  si  continut  ridicat  de  apa  impune  echipament  special,  pentru  a  mentine  un  raport  adecvat  suprafata/volum  in  timpul  combustiei.

Incinerarea

Incinerarea  se  poate  aplica  atat  namolurilor  de  la  statiile  de  epurare,  cat  si  deseurilor  menajere  sau  nemenajere.  Incineratoarele  pot  accepta  orice  tipuri  de  namol.  In  functie  de  namolurile  acceptate,  incineratoarele  sunt  proiectate  special.  Pentru  deseurile  periculoase,  incineratoarele  trebuie  sa  atinga  o  temperatura  mult  mai  ridicata,  decat  in  cazul  incinerarii  deseurilor  nepericuloase.  Structura  de  principiu  si  modalitatea  de  functionare  a  unei  instalatii  de  incinerare  este  explicata  in  baza  catorva  componente  si  agregate  ale  instalatiei.  O  instalatie  de  incinerare  se  compune  din:

- preluare

- stocarea  temporara,  pretratarea  (daca  este  cazul);

- alimentarea  in  unitatea  de  incinerare;

- eliminarea  si  tratarea  cenusei  reziduale;

- tratarea  si  valorificarea  emisiilor.

Pentru  incinerarea  se  folosesc  de  regula:

- Instalatie  de  ardere  cu  gratar;

- Instalatie  de  ardere  cu  cuptor  rotativ.

Prin  incinerare,  cantitatea  de  substanta  uscata  se  reduce  semnificativ,  in  timp  ce  se  recupereaza  energia,  procedeul  nefiind  sensibil  la  variatiile  de  compozitie  ale  namolului,  inclusiv  ale  poluantilor.  Totusi,  incineratoarele  produc  gaze  si  cenusa,  care  contin  diferite  tipuri  de  substante  chimice  (CO2,  NOx,  praf,  etc.),  iar  cea  mai  toxica  componenta  o  reprezinta  dioxinele.  Gazele  sunt  filtrate  inainte  de  a  fi  eliberate  in  atmosfera,  iar  cenusa  rezultata  poate  fi  depozitata  in  depozitele  de  deseuri  sau  utilizata  ca  material  de  constructie.  In  cazul  incinerarii,  investitia  initiala  poate  fi  mare,  iar  costurile  de  operare  sunt,  de  asemenea,  mari.

Piroliza  si  gazeificarea

Piroliza  este  cunoscuta  din  tehnica  procedurala  industriala.  Avantajele  pirolizei  sunt:

- pocedee  necomplicate  care  sa  poata  functiona  si  cu  cantitati  mici  de  prelucrare  de  pana  la  10  t/h;

- posibilitatea  recuperarii  energiei  si  a  materiei  prime;

- posibilitatea  de  depozitare  a  produselor  valorificabile  in  mod  energetic;

- flexibilitate  fata  de  diversele  si  schimbatoarele  componente  ale  namolurilor;

- evitarea  in  mare  masura  a  impactului  asupra  mediului.

Cu  ajutorul  pirolizei  s-a  urmarit  un  scop  asemanator  cu  cel  al  incinerarii.  Volumul  namolului  se  reduce  considerabil  si  se  transforma  intr-o  forma  ce  face  posibila  o  depozitare  fara  impact  semnificativ  asupra  imprejurimilor.

Degazarea  sau  piroliza  reprezinta  descompunerea  termica  a  materialului  organic,  eliminandu-se  compusi  cum  ar  fi:  oxigenul,  aerul,  CO2,  aburul  etc.  in  intervalele  de  temperatura  intre  150-9000  C  se  elimina  materiile  volatile,  iar  compusii  de  carbohidrati  se  descompun.

Prin  transformarea  pirolitica  iau  nastere  diverse  produse  dependente  de  componenta  materialului  initial,  de  parametri  de  functionare  ai  instalatiei,  de  conditiile  de  incalzire  ale  temperaturii  de  degazare  si  de  durata  reactiei.  Pot  aparea  urmatoarele  produse  finite:

- combustibil  respectiv,  materii  prime  sub  forma  de  asfalt,  ulei,  gaze  de  ardere;

- apa  de  condens  cu  impuritatile  dizolvate  in  ea;

- reziduuri  cum  ar  fi:  cocs,  metale,  sticla,  nisip,  etc.

Coincinerarea

Deseurile  municipale  sau  namolul  de  la  statiile  de  epurare  nu  sunt,  de  regula,  considerate  materie  prima  pentru  sistemele  industriale  de  ardere  si  sunt  folosite  numai  in  calitate  de  combustibili  alternativi.  In  schimb,  datorita  densitatii  lor,  precum  si  proprietatilor  lor  chimice  si  fizice,  un  mare  numar  de  deseuri  de  productie  sunt  folosite  in  sistemele  de  ardere  industriala.  Utilizarea  namolurilor  in  sistemele  de  ardere  industriala  se  numeste  coincinerare.

Avantajele  coincinerarii:

- reducerea  cantitatii  de  deseu  si  namol  depozitate;

- valorificarea  energetica  a  namolurilor  sau  a  deseurilor  acolo  unde  valorificarea  materiala  nu  este  posibila;

- conservarea  resurselor  de  materii  prime  necesare  producerii  energiei.

Coincinerare  se  poate  face:

- in  centralele  electrice:

Centralele  electrice  ca  uzine  producatoare  de  electricitate  sunt  proiectate  pentru  folosirea  eficienta  a  combustibililor  conventionali,  insa  ele  pot  fi  adaptate  si  pentru  utilizarea  combustibililor  alternativi.

Folosirea  namolurilor  si  a  combustibililor  alternativi  este  limitata  de  urmatoarele  elemente:

- posibilitatile  de  stocare  a  acestora  in  centralele  electrice;

- cerintele  de  pretratare  a  namolurilor  pentru  a  le  aduce  intr-o  forma  utilizabila  sistemelor  de  ardere  particulare  in  instalatiile  utilizate  in  centrale;

- comportarea  namolurilor  pe  durata  procesului  de  combustie,  respectiv  reducerea  procesului  de  combustie  prin  depunerea  pe  peretii  cuptorului,  aparitia  coroziunii  si  influentarea  sistemelor  de  epurare  a  gazelor  reziduale.

b)  in  cuptoare  de  ciment

Un  aspect  esential  in  fabricarea  cimentului  il  reprezinta  producerea  clincherului  in  cuptorul  rotativ.  Materia  prima  pentru  producerea  clincherului  este  uscata  si  incalzita  pana  la  14000C  si  datorita  reactiilor  chimice  ce  au  loc  se  formeaza  clincherul  de  ciment.  Indiferent  de  metoda  de  fabricare,  obtinerea  clincherului  este  un  proces  de  conversie  in  care  materialele  folosite  (combustibili  si  materii  prime)  sunt  consumate  sau  integrate  in  produsul  final.

Datorita  temperaturilor  inalte  din  cuptorul  de  ciment,  continutul  organic  al  combustibililor  alternativi  este  distrus  in  totalitate.  Cateva  caracteristici  ale  procesului  de  fabricare  a  clincherului,  in  cazul  utilizarii  combustibililor  alternativi,  ar  fi:

- prelungirea  timpului  de  stationare  a  gazelor  reziduale  in  cuptorul  rotativ  la  temperaturi  de  peste  12000C;

- folosirea  cenusei  rezultate  de  la  arderea  combustibililor  alternativi  ca  parte  componenta  a  clincherului  impreuna  cu  alte  materiale;

- fixarea  din  punct  de  vedere  chimic  si  mineralogic  in  clincher  a  elementelor  aflate  in  concentratii  foarte  mici.

Caracteristicile  combustibililor  alternativi  utilizati  in  fabricile  de  ciment  trebuie  stabilite  clar,  deoarece  namolurile  utilizate  in  producerea  clincherului  pot  schimba  concentratia  anumitor  elemente  in  produsul  final.

# Anexa A – Informatii suplimentare solicitate de Beneficiar si raspunsurile Consultantului

Completare cu informatii suplimentare si fluxuri de deseuri care nu tin de deseurile municipale conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor

# Footnotes

In  conformitate  cu  prevederile  Programului  Operational  Infrastructura  Mare  si  ale  Anexei  6.6.2  –  Plan  de  actiune  detaliat  pentru  indeplinirea  conditionalitatii  ex-ante  6.2.  Sector  deseuri:  Promovarea  investitiilor  durabile  din  punct  de  vedere  economic  si  al  mediului  in  sectorul  deseuri  in  special  prin  dezvoltarea  de  planuri  de  management  al  deseurilor  in  concordanta  cu  Directiva  2008/98/CE  privind  deseurile,  si  cu  ierarhia  deseurilor.

Incluse  in  Lista  proiectelor  ce  urmeaza  a  fi  fazate  in  vederea  finantarii  in  perioada  2014-2020  (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2015/15.12/Proiecte.fazate.infrastructura.pdf).

„In conformitate cu prevederile Programului Operational Infrastructura Mare, versiunea 1.3, disponibil la adresa http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/poim/VO.POIM.aprobat.zip, pg. 115.

SWD(2015)  260  final  –  Document  de  Lucru  al  Serviciilor  Comisiei  –  Plan  de  Implementare,  aferent  COM(2015)  593  final,  COM(2015)  594  final,  COM(2015)  595  final,  COM(2015)  596  final

http://www.posmediu.ro/upload/pages/Task%208%20Draft%20Final%20Report_rev3.pdf

Abroga  Hotararea  Guvernului  nr.  621/2005  privind  gestionarea  ambalajelor  si  a  deseurilor  de  ambalaje.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html,  pg.  10

Prin  Hotărârea  Curtii  din  data  de  19.12.2012  a  fost  respins  apelul  introdus  de  Mitteldeutsche  Flughafen  AG  si  Flughafen  Leipzig-Halle  GmbH  impotriva  Hotararii  Tribunalului  pronuntata  in  cauzele  T-443/08  si  T-455/08.

Raport  publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  328bis  din  06.05.2014

http://www.posmediu.ro/axaprioritara2

Directivele  2014/23/UE  privind  atribuirea  contractelor  de  concesiune,  2014/24/UE  de  înlocuire  a  Directivei  2004/18/CE  și  2014/25/UE  de  înlocuire  a  Directivei  2004/17/CE  au  termen  de  transpunere  în  legislația  națională  până  în  aprilie  2016.

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2015/15.12/Cadrul.institutional.pdf

„In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Axa Prioritara 3, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania, versiunea aflata in consultare, pag. 6, sectiunea 2.2.1 – Eligibilitatea solicitantilor, pct. A1. – Proiecte fazate.”

UAT Grădina, Lumina, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian nu au transmis informaţii privind gestiunea serviciului de salubrizare.

In masura in care o astfel de modificare nu conduce la o modificare substantiala a contractului initial.

„in conformitate cu prevederile Anexei Ia solicitarea de esalonare/fazare a proiectului.”

In cazul mentinerii in vigoare a contractului nr. 70717/09.05.2008.

Nu au transmis informatii privind contractele de delegare a gestiunii  UAT Eforie, Agigea, Pecineaga, Topraisar, Tuzla.

UAT Ciobanu, Garliciu, Ghindaresti, Horia, Saraiu, Vulturu nu au transmis informatii privind gestiunea serviciului de salubrizare.

UAT Ciocârlia şi Cuza Vodă nu au transmis informaţii privind gestiunea serviciului de salubrizare.

# Text boxes

Cresterea standardelor de viata si de mediu ale populatiei din Judetul Constanta, vizand in principal respectarea Aquis-ului Comunitar de mediu