MEMORIU DE PREZENTARE

1. Denumirea proiectului

MODIFICARE PROIECT IN EXECUTIE

,,INFIINTARE CENTRU DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE SI FABRICA DE PRELUCRARE SEMINTE MUSTAR,,

2. Titular

-S.C. MEGA PRISMA S.R.L.

B-dul ALEXANDRU LAPUSNEANU ,nr.64,Bl.LE8,Sc.B, Ap.21 Constanta

-adm. DOBRE EMIL

-tel. 0744657533

3. Descrierea proiectului

3.1 Rezumatul proiectului

Proiectul propus este amplasat in loc. Tuzla, judetul Constanta , pe un teren in suprafata de 4325 mp si vizeaza modificarea unui proiect autorizat aflat in executie prin supraetajarea cladirii comanda bascula, marirea suprafetei acoperisului la cele doua hale de depozitare si realizarea unui spatiu de serviciu peste infrastructura rezervorului de apa autorizat.

3.2 Necesitatea proiectului

Necesitatea masurilor descrise anterior este evidenta in conditiile in care vor contribui la desfasurarea in parametri optimi a activitatilor in centrul de depozitare propus .

Prin supraetajarea corpului de comanda se mareste suprafata destinata controlului de calitate a marfii .

Sporirea suprafetei halelor  are in vederea amplasarea unor panouri fotovoltaice    destinate asigurarii unei partii din energia electrica necesara desfasurarii activitatii.

3.3 Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Terenul pe care se afla centrul de depozitare aflat in executie   este situat in localitatea Tuzla,  JudetuI Constanta. Suprafata terenului este de 4070 mp conform contractului de vanzare cumparare  si 4325 mp conform masuratori .   Suprafata construita autorizata : 1593.10mp; P.O.T.autorizat  = 36.83%,

Suprafata desfasurata  autorizata : 1639.10mp C.U.T. autorizat = 0.38.

Suprafata construita propusa:	 1593.10mp; 	P.O.T. propus=  36.83%

Suprafata desfasurata propusa : 1711.10mp; 	C.U.T. propus=  0.39

Receptie cantitativa, laborator

Sistem constructive:

Suprastructura mixta si infrastructura alcatuita din beton armat.

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru se propune supraetajarea cu un nivel a obiectivului in vederea creerii unor spatii de birouri in limita a 20% din suprafata desfasurata a cladirilor.  Suprastructura propusa este din zidarie portanta.

Finisaje interioare

Peretii vor fi finisati cu vopsitorii lavabile

Pardoselile vor fi din gresie antiderapanta.

Usile vor fi din tamplarie PVC.

Finisaje exterioare

Peretii vor fi finisati cu vopsitorii lavabile

Usa de acces si ferestrele de la exteriorul constructiei se vor realiza din tamplarie PVC cu geam termopan.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi executat in sistem sarpanta .

Cantar pod bascula

Platforma pe care va fi amplasat cantarul si rampele de acces sunt  realizate din beton armat, conform temei de tehnologie si memoriului de rezistenta.

Hala prelucrare seminte  mustar

Sistem constructiv

Conform cu memoriul de rezistenta: structura mixta (metal+beton), cu fundatii din beton armat.

Pentru ca dimensiunea panourilor fotovoltaice ce se vor amplasa pe acoperis impune acest lucru, se propune ca streasina sa se mareasca spre interiorul curtii cu aproximativ 2.3m.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru se propune ca inchiderile din tabla cutata  sa fie inlocuite  cu panouri termoizolate .

Finisaje interioare

Pardoselile vor fi din ciment sclivisit.

Peretii propusi  din panouri termoizolatoare vor ramane aparenti.

Peretii din beton armat se vor vopsi cu vopsea lavabila.

Finisaje exterioare

Peretii din panouri termoizolatoare vor ramane aparenti.

Ferestrele se vor realiza din tamplarie PVC cu geam termopan.

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru usile glisante se vor inlocui cu usi sectionale cu acces pietonal.

Acoperisul si invelitoarea

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru se propune ca invelitoarea din tabla cutata  sa fie inlocuite  cu panouri termoizolate .

Instalatie de receptie, conditionare si stocare cereale  si seminte

-suprastructura este realizata din profile laminate la rece si tabla cutata galvanizata,

-infrastructura este compusa din beton ciclopian simplu si radiere generale.

Din punct de vedere tehnologic, bateria de silozuri functioneaza astfel:

-incarcarea se face prin gurile superioare;

-descarcarea se face printr-un canal din beton armat dispus sub baterie(subteran) si prevazut cu transporter melcat care dirijeaza cerealele spre capete;

-ventilarea cerealelor stocate se face printr-un sistem de dublu fund la baza silozurilor.

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, aceasta este alcatuita din 36 stalpi din laminate de otel dispusi perimetral, echidistant.

Ancorarea la infrastructura se va face cu bolturi din otel adiacent fiecarui stalp pe axa circulara.

Suprastructura silozurilor nu face obiectul prezentului proiect.

Infrastructura silozurilor se compune din beton ciclopian simplu si radier general din beton armat.

Pentru descarcator, canalul transportor si putul elevator se va realiza o fundatie tip radier cu pereti structurali din beton armat.

Hala depozitare

Sistem constructiv

Conform cu memoriul de rezistenta: structura mixta (metal+beton), cu fundatii din beton armat.

Pentru ca dimensiunea panourilor fotovoltaice ce se vor amplasa pe acoperis impune acest lucru, se propune ca streasina sa se mareasca spre interiorul curtii cu aproximativ 2.3m.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru se propune ca inchiderile din tabla cutata  sa fie inlocuite  cu panouri termoizolate .

Finisaje interioare

Pardoselile vor fi din ciment sclivisit.

Peretii propusi  din panouri termoizolatoare vor ramane aparenti.

Peretii din beton armat se vor vopsi cu vopsea lavabila.

Finisaje exterioare

Peretii din panouri termoizolatoare vor ramane aparenti.

Ferestrele se vor realiza din tamplarie PVC cu geam termopan.

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru usile glisante se vor inlocui cu usi sectionale cu acces pietonal.

Acoperisul si invelitoarea

Pentru imbunatatirea conditiilor de lucru se propune ca invelitoarea din tabla cutata  sa fie inlocuite  cu panouri termoizolate .

Rezervor apa incendiu

Sistem constructiv: pereti, placa si radier general din beton armat.

La interior se vor executa tencuieli cu adaos de APASTOP pe pereti si tavan.

Pardoseala va fi din ciment sclivisit.

La exterior constructia va fi imbracata in hidroizolatie atat pe pereti cat si sub radier si peste placa.

Pe infrastructura rezervorului de apa existent se propune realizarea unui spatiu de serviciu  pe structura metalica cu inchideri din panouri termoizolante.

Imprejmuire teren

Sistem constructiv: gard din plasa bordurata cu fundatii din beton .

Datorita diferentelor mari de nivel intre proprietati , pe latura de nord si partial pe cea de est se propune realizarea unui zid de sprijin . Suprastructura acestuia se va realiza cf. planurilor autorizate.

Utilitati:

Evacuarea apelor uzate : Apele  menajere rezultate se vor evacua in camine de vizitare si de acolo in  colectorul menajer de pe str. Recoltei .

Alimentarea cu apa : Alimentarea cu apa potabila  se va realiza din reteaua existenta in zona.

Alte elemente caracteristice proiectului propus:

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materii prime si auxiliare

- cereale si seminte

Energia si combustibilii utilizati

Incălzirea spațiilor nu face obiectul prezentului proiect.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apa a instalatiilor din cladire

Alimentarea cu apa potabila  se va realiza din reteaua existenta in zona..

Canalizarea apelor menajere, pluviale si accidentale

Apele  menajere rezultate se vor evacua in camine de vizitare si de acolo in  colectorul menajer de pe str. Recoltei .Apele pluviale

Apele pluviale colectate de pe invelitori, drumuri de acces si platforme betonate sunt colectate prin intermediul rigolelor betonate si evacuate in colectorul existent pe str. Recoltei.

Alimentarea cu curent electric

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racord la liniile existente in zona conform cerintelor avizatorului.

Asigurarea energiei termice – nu face obiectul prezentului proiect

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Terenul proprietate rămas liber se va amenaja cu circulații pietonale, carosabile iar dacă vor fi afectate zone învecinate perimetrale, acestea se vor aduce la starea inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul auto si pietonal  la obiectiv se va face de pe str. Recoltei.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Acestea sunt cele folosite în mod uzual în construcții și anume: lemn, combustibil lichid, apă,  extract de carieră (nisip,pietris), etc.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) – nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect – Conform certificatului de urbanism

Localizarea proiectului

Anexele gospodaresti ale exploatatiei agricole ce fac obiectul prezentului proiect sunt  dispuse pe amplasamentul beneficiarului din Localitatea Tuzla, Ferma Tuzla, str. Liliacului,jud. Constanta.

Descrierea terenului (parcelei): Terenul se afla in intravilanul localitatii Tuzla si face parte din vatra satului.

Accesul in incinta se va face din str. Recoltei.

Vecinatati:

-nord : proprietati private;

-vest :	S.C. Mega Prisma S.R.L. ;

-sud:	str. Recoltei;

-est:	str. Liliacului .

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- Impactul asupra populatiei si sanatatii oamenilor

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor este temporara , manifestata doar asupra muncitorilor si lucratorilor din ferma si va fi redusa prin masurile luate de constructor.

- Impactul asupra faunei si florei

Impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare măsuri suplimentare, pentru protecţia acestui parametru de evidenţiere ecologică a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având în vedere faptul că amplasametul studiat se află la o distanta relativ mare de ariile naturale protejate .

- Impactul asupra solului

In faza de constructie, solul va fi afectat prin modificarea configuratiei amplasamentului datorita lucrarilor de amenajare, consolidare, sapaturi si nivelare teren pentru amplasarea utilajelor aferente, precum si de lucrari de imbunatatire a terenului de fundare. Pământul rezultat din săpături va fi utilizat la umpluturi de incintă sau va fi depozitat pe terenurile limitrofe neamenajate aflate in proprietatea beneficiarului.

In timpul exploatarii impactul asupra solului este nul.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al

apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale

amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor subterane sau

debitul acestora.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la utilajele terasiere si mijloacele de transport si pulberile rezultate in urma manipularii si punere in opera a materialelor de constructii.

Avand in vedere dimensiunea investitiei apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

In perioada de functionare nu sunt identificate elemente care vor afecta calitatea aerului emisiile rezulatate din pulberile cerealiere fiind neglijabile.

- Zgomote si vibratii

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite din:

- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj;

- traficul din incintă al vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor.

Zgomotul produs prin activitatea specifica nu este important pentru ambianta acustica din zona de actiune, in zonele din vecinatatea surselor nivelurile de presiune acustica ramanand inferioare celor impuse de considerente de protectia muncii.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul  propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In zona in care se doreste a se realiza investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protecţia calităţii apelor

Apele uzate menajere se vor evacua prin reteaua de canalizare menajera in colectorul existent .

2.Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer vor fi cele uzuale pe durata executiei lucrarilor de construire :

- motoarele utilajelor si mijlocelor de transport - noxe de genul SO2,NOx,CO,NMVOC

- activitatea de excavare in perioade uscate, cu vant puternic – PM10, PM 2,5.

Pe durata desfasurarii activitatilor generatoare de praf, frontul de lucru va fi udat in permanenta astfel incat sa nu se produca depasiri ale indicatorilor: pulberi sedimentabile  (17g/m 2 /luna) si pulberi totale in suspensie (0,5 mg/m3 – valoare medie de scurta durata- 30 min.), conform STAS nr. 12.574/1987.

Pentru reducerea poluarii aerului datorita motoarelor mijloacelor de trasport si a utilajelor se recomanda folosirea mijloacelor de transport relativ noi , in buna stare de functionare (revizii tehnice realizate la termenele programate) precum si folosirea de combustibil lichid cu continut scazut de sulf.

Se poate considera ca riscurile de poluare a mediului prin realizarea si exploatarea silozurilor, a instalatiilor aferente sunt minime si se refera in special la posibilitatea eliminarii in atmosfera a mici cantitati de praf rezultate din manipularea cerealelor pana la depozitare. Aceste emisii rezulta ca deseuri la operatiunile de incarcare- descarcare. Masurile de etansare a proceselor tehnologice vor asigura incadrarea in nivelul minim admis de emisii in atmosfera.

3.Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Zgomotele si vibratiile pot depasi limitele admisibile accidental, doar in perioada de executie datorita functionarii necorespunzatoare a utilajelor si instalatiilor. Pentru a evita aceste situatii se recomanda folosirea de mijloace de transport si utilaje de gabarit redus (pe cat posibil).

Regimul de functionare al constructiei  nu va produce in exploatare zgomote sau vibratii peste limitele normale admisibile.

In timpul exploatarii  ,avandu-se in vedere ca este o investitie noua cu dotari moderne  astfel proiectate pentru un nivel de zgomot redus in timpul functionarii, se apreciaza ca nu vor fi probleme.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii

5.Protectia solului si a subsolului

Instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate menajere se vor executa conform normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor accidentale.

Lucrarile de executie se vor realiza cu personal calificat, cu materiale conforme cu cerințele standardelor de calitate în vigoare. In momentul constatării defecțiunilor se vor lua urgent măsuri de remediere a lor și de curățire a zonei poluate.

Evacuarea ritmica a deseurilor rezultate din activitatea de construire pentru evitarea formarii depozitelor necontrolate.

Interventiile la mijloacele de transport se vor realiza numai in cadrul unitatilor specializate pentru a evita scaparile accidentale de produse petroliere pe sol.

Mijloacele de transport si utilajele vor fi alimentate de la statii autorizate.Nu se depoziteaza carburanti pe amplasament.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

NU ESTE CAZUL

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

NU ESTE CAZUL

8.Gospodarirea deseurilor generate de amplasament

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi predate operatorului de salubritate din zona;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii-montaj(metalice, hârtie şi carton, plastic, ambalaje, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipienti speciali, în vederea valorificării prin operatori economici autorizati;

- stratul de pamant vegetal decopertat pentru realizarea fundatiei va fi depozitat pe terenurile adiacente,necultivate,aflate in proprietatea beneficiarului si nivelat.

In perioada de functionare vor rezulta :

- deseuri menajere  cod 20 03 01 -  deşeuri municipale amestecate , depozitate in europubele

- deşeuri de ţesuturi vegetale –cod  02 01 03

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

NU ESTE CAZUL

V-Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu sunt necesare masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI-Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

VII-Lucrari necesare organizarii de santier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier – terenul se va împrejmui și se va semnaliza corespunzător; lucrările se vor asigura împotriva accidentelor; se va prevedea filtru pentru curățirea

autovehiculelor înainte de ieșirea pe drumurile publice; depozitarea materialelor de construcție se va face conform instrucțiunilor producătorului, astfel încât să se prevină poluarea solului;

- localizarea organizării de şantier – dotările și utilajele vor fi amplasate pe terenul propriu, pe platforme balastate;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier – zgomote si  vibrații, reduse pe cât posibil, limitate la programul zilei de lucru;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – activitățile igienico-sanitare ale personalului, întreținerea și igienizarea

spațiilor administrative. Pentru a asigura retenția deșeurilor generate de prezența muncitorilor dar și de activitățile operaționale, menționăm asigurarea de: toalete ecologice, platforme de deșeuri

și containere de colectare selectivă a acestora; preluarea regulata de către un operator economic autorizat.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu – personalul va fi instruit în vederea sortării deșeurilor și protecției mediului.

VIII-Lucrari de refacere a amplasamentului

La terminarea lucrarilor de construire se vor executa lucrarile de amenajari exterioare din incinta:accese carosabile asfaltate,platforme .

S.C.  MEGA PRISMA  S.R.L.