RAPORT DE MONITORIZARE

PENTRU

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ABANDONARE

A INTERVALULUI 1885 - 770 m ŞI

RE-SĂPARE A INTERVALULUI 770 - 2119 m,

ÎN SONDA 315 BIS SINOE

PERIMETRUL XVIII ISTRIA, Offshore-Romania

DIRECTOR GENERAL,					DIRECTOR ŞTIINŢIFIC,

Dr. Ing. Gheorghe OAIE 					Dr. Ing. Adrian STĂNICĂ

RESPONSABIL CONTRACT,

CS III Ion STĂNESCU

AUTORI,

CS II Dan Secrieru

CS III Dr. Dan Vasiliu

CS III Dr. Tatiana Begun

CS III Dr. Adrian Teacă

CS III Dr. Mihaela Mureşan

Constanţa - 2015

Cuprins

| I. | Introducere ………………………………………………………………………….………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |
| II. | Programul de monitorizare a lucrărilor de foraj pe Locaţia 315 bis Sinoe ..……………………. | 3 |
| III. | Metode de analiză …………………………………………………………………………………………. | 6 |
|  | III. 1. Determinarea parametrilor fizico-chimici ................................................................... | 6 |
|  | III. 2. Determinarea concentraţiilor nutrienţilor şi clorofilelor ........................................... | 7 |
|  | III. 3. Determinarea concentraţiilor metalelor în apă .......................................................... | 9 |
|  | III. 4. Analize organice ........................................................................................................... | 9 |
|  | III. 5. Analize anorganice pe probe de sediment ................................................................ | 9 |
|  | III. 6. Determinarea zooplanctonului .................................................................................... | 10 |
|  | III. 7. Analiza probelor de zoobentos.................................................................................... | 11 |
| IV. | Caracterizarea chimică a apei marine ........................................................................................... | 11 |
|  | IV.1. Principalii parametri fizico-chimici ai apei de mare ................................................... | 11 |
|  | IV.2. Nutrienţii şi clorofilele................................................................................................... | 14 |
|  | IV.3. Concentraţiile unor metale grele în apa marină ......................................................... | 17 |
|  | IV.4. Concentraţiile unor poluanţi organici în apa marină ................................................. | 19 |
| V. | Caracterizarea sedimentelor în zona forajului 315 Sinoe ........................................................... | 21 |
|  | V. 1. Caracterizarea macroscopică a sedimentelor ............................................................ | 21 |
|  | V. 2. Caracterizarea geochimică a sedimentelor .............................................................. | 24 |
|  | V. 3. Poluanţi organici în sedimentele din zona forajului 315 bis Sinoe .......................... | 28 |
| VI. | Monitorizarea populaţiilor zooplanctonice ................................................................................... | 31 |
| VII. | Starea ecologică a populaţiilor macrozoobentale din perimetrul de foraj 315 bis Sinoe ......... | 38 |
| VIII. | Păsări şi mamifere din zona 315 bis Sinoe ................................................................................... | 45 |
| IX. | Concluzii | 46 |
|  | Bibliografie selectivă | 49 |
|  | ANEXA |  |

I.	Introducere

Obiectivele proiectului monitorizat au constat în executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 1885 - 770 m şi re-săpare a intervalului 770 - 2119 m, în sonda 315 bis Sinoe (Figura 1), din cadrul perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria.

Figura 1. Amplasarea sondei 315 bis Sinoe (coord. STEREO ‘70)

Locaţia forajului, având coordonatele geografice 44°35’59.6763”N şi 29°21’31.5823”E şi coordonatele Stereo 1970 X=353817,760 şi Y=846057,690, se află în afara ariilor protejate, cea mai apropiată de aceasta fiind Aria Specială de Protecţie Avifaunistică Marea Neagră ROSPA0076. Distanţa minimă de la extremitatea vestică a perimetrului, situat la est de rezervaţie, până la limita estică a acesteia este de aproximativ 18 km.

Adâncimea apei în zona forajului a fost în jur de 36 m.

Forajul, cu o adâncime de 2119 m, a fost realizat în baza Avizului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 846-C/13.12.2013 şi a Acordului de Mediu Nr. 10/21. 07. 2014. Pentru efectuarea forajului a fost utilizată platforma de foraj marin Uranus, capabilă să opereze în ape cu adâncimi până la 100 m şi având o adâncime maximă de foraj de 7620 m.

Lucrările din cadrul proiectului au comportat mai multe etape:

–	Omorârea sondei şi cimentarea actualelor perforaturi (1827-1817 m, 1795-1775 m, 1722-1710 m, 1702-1688 m), în vederea abandonării intervalului 1885 - 770 m.

–	Dezechiparea sondei prin extragerea tubingului de 3½ in, în vederea cimentării actualelor perforaturi.

–	Realizarea unei ferestre în coloana de 9 ⅝ in, la adâncimea de cca. 770 m, în vederea re-săpării sondei.

–	Re-săparea sondei pe intervalul 770 - 2119 m, în două faze:

(	Traversarea Oligocenului argilos cu sapă de 8.5 in şi tubarea unei coloane de 7 in.

(	Traversarea Eocenului mediu poros - permeabil cu sapă de 6 in şi tubarea unui liner de 4 ½ in.

–	Re-punerea în producţie a sondei la nivelul Eocenului mediu cu pompă submersibilă de fund (ESP).

Lucrările pe locaţia 315bisA Sinoe, aferente acestor etape au avut loc între 09. 08. 2014 şi 01. 11. 2014.

In vederea protejării ecosistemului marin din zona de lucru s-a fost realizat un program de monitorizare acoperind următoarele componente de mediu: apa marină, sedimentele şi biota.

II.	Programul de monitorizare a lucrărilor de foraj pe

Locaţia 315 bis Sinoe

Programul de monitorizare a inclus trei etape de probare:

–	Etapa I (1PII) a fost efectuată înaintea începerii lucrărilor pe locaţie, pe 27 iulie 2014;

–	Etapa II (2PII), efectuată în timpul lucrărilor de foraj, pe data de 22 septembrie 2014, şi

–	Etapa III (3PII), realizată la un interval de timp după încheierea lucrărilor pe locaţie, pe data de 22 februarie 2015.

In cadrul fiecărei etape s-au efectuat lucrări de probare pe un ansamblu de cinci staţii amplasate în cruce, cu staţia centrală situată în locaţia de foraj şi braţul lung al crucii orientat pe direcţia principală a curentului din zonă (Figura 2).

Lungimea braţelor scurte ale crucii a fost de 500 m, iar a braţului lung de 1000 m.

Pentru o reproductibilitate cât mai mare a datelor de monitoring, pe parcursul celor trei etape de probare s-a încercat, în măsura posibilului, obţinerea unei precizii cât mai mari în poziţionarea navei în staţiile de probare. Diferenţele înregistrate au fost în general minore (Figura 2, Tabelul 1). Datorită prezenţei platformei de foraj pe locaţie, cea mai mare diferenţă a fost înregistrată între poziţia navei în locaţie, în etapa II, şi poziţiile ei în în etapele I şi III.

Tabelul 1. Coordonatele staţiilor de monitoring pentru forajul 315bisA Sinoe

| Etapa | Statia | Latitudine ddmm.mmm N | Longitudine ddmm.mmm E | Ad. apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I | 1PII/1 | 44°36.010 | 29°21.507 | 36.0 |
|  | 1PII/2 | 44°35.496 | 29°21.236 | 36.6 |
|  | 1PII/3 | 44°36.260 | 29°21.723 | 35.5 |
|  | 1PII/4 | 44°36.089 | 29°21.179 | 35.5 |
|  | 1PII/5 | 44°35.940 | 29°21.885 | 36.6 |
| Etapa II | 2PII/1 | 44°36.068 | 29°21.454 | 35.2 |
|  | 2PII/2 | 44°35.501 | 29°21.229 | 35.9 |
|  | 2PII/3 | 44°36.224 | 29°21.664 | 35.2 |
|  | 2PII/4 | 44°36.096 | 29°21.173 | 34.9 |
|  | 2PII/5 | 44°35.937 | 29°21.878 | 35.9 |
| Etapa III | 3PII/1 | 44°35.975 | 29°21.49 | 35.0 |
|  | 3PII/2 | 44°35.494 | 29°21.234 | 37.0 |
|  | 3PII/3 | 44°36.239 | 29°21.669 | 37.0 |
|  | 3PII/4 | 44°36.096 | 29°21.163 | 35.0 |
|  | 3PII/5 | 44°35.891 | 29°21.876 | 37.0 |

Figura 2. Amplasarea staţiilor de monitorizare – forajul 315bisA Sinoe

+ – Etapa I (1PII)		+ – Etapa II (2PI)	+ – Etapa III (3PII)

In toate staţiile s-au colectat probe de apă, probe de sedimente şi probe de zooplancton. Colectarea probelor de apă s-a realizat cu ajutorul unei butelii Niskin de 10 l, în general din stratul de apă de suprafaţă. In staţia centrală, pe locaţia de foraj, a fost colectată suplimentar şi o probă de apă de fund.

Probele primare de apă au fost subprobate pentru următoarele tipuri de analize:

–	determinări fizico-chimice, care s-au efectuat la bordul navei, imediat după recoltare şi au inclus conductivitate/salinitate, concentraţia oxigenului dizolvat, saturaţia oxigenului în apă la temperatura de măsurare, pH, culoare aparentă şi adevărată şi turbiditate;

–	determinări de nutrienţi – fosfaţi, azotaţi, azotiţi, silice şi amoniu;

–	determinări ale concentraţiilor clorofilelor a, b, şi c;

–	determinări de metale – Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn;

–	analize organice – hidrocarburi petroliere totale (HPT) şi hidrocarburi aromatice policiclice (HAP).

Probele pentru determinarea concentraţiilor nutrienţilor au fost conservate prin congelare, până la efectuarea analizelor în laboratorul central.

Probele pentru determinarea clorofilelor au fost filtrate la bordul navei pe filtre Millipore din nitroceluloză, cu porozitate de 0.8 µm şi diametrul de 47 mm. Filtrele au fost congelate şi păstrate în această stare până la efectuarea analizelor.

Probele pentru metale au fost colectate în flacoane de plastic de 250 ml şi acidulate cu HNO3 SUPRAPUR concentrat la pH<2; probele pentru analize organice, colectate în sticle de culoare brună, cu dop rodat, au fost tratate in mod similar cu HCl concentrat. Ambele tipuri de probe au fost păstrate refrigerate, la 4°C, până la analiză.

Colectarea probelor de zooplankton s-a realizat cu un fileu Juday (cu apertura de 38 cm şi diametrul ochiului fileului - 150 (m), din coloana de apă -40 - 0 m. Materialul colectat a fost stocat în recipienţi de 500 ml şi conservat imediat după prelevare cu formaldehidă 4%. Volumul probei colectate a fost estimat prin multiplicarea înălţimii coloanei de apă cu suprafaţa de probare a fileului.

Probele primare de sedimente au fost prelevate cu un boden-greifer de tip Van Veen, cu o suprafaţă de probare de 0,135 m2.

După dechiderea bodenului, fotografierea şi descrierea probei primare, jumătate din aceasta a fost recoltată pentru determinarea asociaţiilor faunistice macrobentale. Materialul colectat a fost prelevat integral în vederea spălării pe două site granulometrice cu ochiul de 1 mm si 0,5 mm pentru reducerea volumului de probă şi facilitarea triajului organismelor conţinute.

Materialul biologic a fost conservat cu formaldehidă 4% tamponată cu apă de mare şi stocat în pungi şi containere din plastic. Conservarea şi procesarea la bordul navei a materialului biologic a fost realizat după metodele standard (Băcescu et al., 1971; Holme, McIntyre, 1971; Todorova, Konsulova, 2005).

A doua jumătate a probei primare de sedimente a fost utilizată pentru prelevarea de probe pentru analize de laborator anorganice şi organice (HPT şi HAP).

Probele pentru analize organice, colectate în borcane de sticlă curăţate în prealabil, au fost conservate prin congelare, cele pentru analize anorganice fiind stocate în cutii de plastic şi păstrate la temperatura ambiantă.

III.	Metode de analiză

III. 1.	Determinarea parametrilor fizico-chimici

Conductivitatea/salinitatea, concentraţia oxigenului dizolvat, saturaţia oxigenului în apă la temperatura de măsurare, pH-ul, culoarea aparentă şi adevărată şi turbiditatea au fost determinate la bordul navei, imediat după prelevarea probelor.

Probele pentru determinarea DO şi Sat O2 au fost colectate în sticle Karlsruhe  a fost utilizat un oximetru WTW Oxi 320, cu corecţii automate de temperatură şi presiune atmosferică şi corecţie manuală de salinitate, echipat cu un senzor CellOx 325. Pentru a asigura o concentraţie a oxigenului la mebrana senzorului constantă şi reproductibilă s-a utilizat un dispozitiv cu flux constant montat pe senzor şi acţionat de un agitator magnetic.

Salinitatea/conductivitatea şi pH-ul s-au determinat cu un aparat multiparametru WTW Multiline P4 echipat cu senzori adecvaţi. Valorile măsurate ale salinităţii au fost utilizate pentru corectarea determinărilor cu oximetrul. Măsurătorile de conductivitate şi pH au fost corectate pentru temperatura standard de 25°C.

Turbiditatea, culoarea aparentă şi culoarea adevărată au fost determinate prin metode spectrofotometrice, cu ajutorul unui spectrofotometru de teren DREL 2000.

III. 2.	Determinarea concentraţiilor nutrienţilor şi clorofilelor

Metodele analitice folosite în laborator pentru determinarea concentraţiilor nutrienţilor au fost metode spectrofotometrice, în conformitate cu metodele standard de analiză a apei de mare (Grasshoff et al., 1999).

Fosfaţii – ionii de fosfat anorganic din apă reacţionează cu molibdatul de amoniu în mediul acid pentru a forma un complex fosfomolibdenic, de culoare gălbuie. Acest complex este, imediat, redus cu o soluţie acidulată de acid ascorbic(agent reducător), la un compus colorat în albastru, a cărui intensitate este proporţională cu concentraţia ionilor de fosfat. Intensitatea culorii albastre este măsurată cu spectrofotometrul Perkin Elmer, Lambda 35 în domeniul vizibil, la lungimea de undă de 880 nm.

Silicaţii – ionii de siliciu reacţionează cu molibdatul de amoniu în mediu acid formând un complex silicomolibdenic, de culoare gălbuie. In prezenţa agentului reducător (acid ascorbic) complexul silicomolibdenic este redus la un compus intens colorat în albastru, intensitatea culorii fiind proporţională cu concentraţia siliciului prezent în proba de apă. Intensitatea culorii albastre este măsurată cu spectrofotometrul Perkin Elmer, Lambda 35 în domeniul vizibil, fie la lungimea de undă de 810 nm în cazul probelor mai puţin concentrate, fie la 660 nm pentru concentraţii mari.

Azotiţii – ionii de azotit reacţionează  cu o amină aromatică (sulfanilamidă) formând un compus diazonic, care se cuplează cu a doua amină aromatică (N-(1-naftil)-etilendiamină dihidroclorică) rezultând un compus azoic colorat. Cantitatea compusului azoic format este proporţională cu concentraţia iniţială a azotiţilor în domeniul de concentraţie 0 - 10 µmol/l. Intensitatea culorii este măsurată cu un spectrofotometru Perkin Elmer, Lambda 35 în domeniul vizibil, la lungimea de undă de 540 nm.

Azotaţii – metoda de determinare se bazează pe reducerea în sistem omogen (cu sulfat de hidrazină, în prezenţa ionilor de cupru) a azotatului la azotit. Azotitul format este apoi determinat spectrofotometric (( = 540 nm) conform procedurii descrise mai sus. Metoda descrisă determină suma ionilor de azotat şi azotit ceea ce presupune determinarea separată dintr-o probă a conţinutului de azotit şi substragerea  concentraţiei acestuia din cea determinată prin această metodă.

Amoniul – ionii de amoniu reacţionează cu sarea de sodiu a dicloro-s-triazina-2,4,6-(1H,3H,5H) – triona (donor de hipoclorit), în soluţie moderat alcalină (pH între 8 şi 11,5), pentru a forma o monocloramină. Aceasta în prezenţa fenolului, a nitroprusiatului şi a excesului de trionă formează complexul albastrul de indofenol, a cărui intensitate (proporţională cu concentraţia) se măsoară în domeniul vizibil la  (=630 nm.

Pentru determinarea clorofilelor a, b şi c, volume de apă cuprinse între 0,5 şi 5 l au fost filtrate sub vid (0,4 – 0,6 bar) prin membrane filtrante din nitroceluloză cu porozitate de 0,8 µm (timpul între prelevarea şi filtrarea probelor nu a fost mai mare de 2 ore). Imediat după filtrare, s-a procedat la congelarea filtrelor învelite în folii de aluminiu, conservarea acestora la temperaturi de -20°C făcându-se până la analiza finală.

In laborator, pigmenţii clorofilieni au fost extraşi de pe filtre cu soluţie de acetonă 90%. Pentru creşterea eficienţei extracţiei, filtrele au fost supuse omogenizării mecanice (folosind un agitator orbital) la turaţii de 3000 rpm timp de 1 minut, iar apoi au fost introduse într-o baie de ultrasunete (frecvenţă 59%, 2 minute).

După omogenizare, extractul în acetonă 90%, având o turbiditate mare, a fost supus operaţiei de centrifugare, la o turaţie de 4500 rpm timp de 15 minute în vederea înlăturării materialului particulat (bucăţi de filtre), astfel încât a rămas un extract pur de clorofilă a în soluţie de acetonă 90%.

Extractul centrifugat a fost transferat cu grijă în cuvete din sticlă (lungimea drumului optic - 5 cm), după care a fost măsurat spectrofotometric (spectrofotometru Perkin Elmer, Lambda 35) la lungimile de undă 750 nm, 664 nm, 647 nm şi 630 nm (metoda tricromatică). Calcularea concentraţiei clorofilei a s-a făcut cu ajutorul ecuaţiilor Jeffrey – Humphrey (1975):

Chl a = (11,85*D664 – 1,54*D647 – 0,08*D630)* , (µg/l)

Chl b = (-5,43*D664 + 21,03*D647 – 2,66*D630)* , (µg/l)

Chl c = (-1,67*D664 – 7,6*D647 + 24,52*D630)* , (µg/l)

unde:

–	v – volumul de acetona folosit pentru extractia pigmentului;

–	V – volumul de apa filtrat;

–	l – drumul optic al cuvetei.

III. 3.	Determinarea concentraţiilor metalelor în apă

Concentraţiile metalelor (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) în apă au fost efectuate pe probe de apă nefiltrate, acidulate cu HNO3 SUPRAPUR la pH<2. In consecinţă ele reprezintă concentraţiile totale ale metalelor în apă (metal dizolvat + metal din suspensii, extractibil în HNO3).

Determinările au fost efectuate prin spectrofotometrie de absorbţie atomică pe un spectrometru de absorbţie atomică cu dublu fascicol, cu corecţie de fond cu lampă de deuteriu, Unicam Solaar 939E, prin atomizare în flacără iar Cd prin atomizare în cuptor de grafit. Ca sursă primară de radiaţii au fost folosite lămpi cu catod cavitar monoelement.

In concordanţă cu recomandările producătorilor corecţia de fond a fost folosită pentru toate elementele determinate, cu excepţia Cr.

Cuantificarea s-a realizat cu ajutorul unor serii de soluţii standard preparate din substanţe spectral pure. Pentru diminuarea efectelor de matrice s-a folosit ca metodă de calibrare adiţia standard.

III. 4.	Analize organice

Analizele organice, atât pe probe de apă cât şi pe cele de sediemnte, incluzând determinarea concentraţiilor hidrocarburilor petroliere totale (HPT) şi a hidrocarburilor aromatice policiclice au fost efectuate în laboratoarele ECOIND.

Pentru probele de apă hidrocarburile petroliere totale au fost determinate conform SR 7877-2:1995 iar hidrocarburile arimatice policiclice prin HPLC conform metodei SR EN ISO 17993:2004.

Pentru determinarea celor două tipuri de compuşi pe probele de sedimente au fost utilizate următoarele metode:

–	pentru HPT – ISO 14507:2003 şi SR 7877-2:1995,

–	pentru HAP – HPLC cu detecţie în UV, conform SR ISO 13877:99.

III. 5.	Analize anorganice pe probe de sediment

Analizele geochimice au urmărit determinarea concentraţiilor unor componenţi majori – carbon organic total (TOC), Fe2O3 şi minori – TiO2, MnO, care exercită un control major asupra concentraţiilor elementelor urmă şi a unor elemente urmă cu semnificaţii genetice – Rb, Sr, sau toxice şi/sau potenţial afectate de influenţe antropice – Ba, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, V, Ni, Co.

Carbonul organic total (TOC) a fost determinat printr-o metodă titrimetrică, constând în retrotitrarea excesului de dicromat de potasiu utilizat pentru oxidarea carbonului în mediu de acid sulfuric (Gaudette et al., 1974).

Fe2O3 (total), TiO2, MnO, Rb, Sr, Ba şi V au fost analizate prin spectroscopie de fluorescenţă de raze X, pe un spectrometru secvenţial VRA-30 echipat cu tub de raze X cu anod de crom, direct pe pulberi compactizate. Pentru selectarea lungimilor de undă caracteristice s-a utilizat un cristal analizor LiF 200 iar măsurătorile au fost efectuate cu un detector de scintilaţie cu Na(Tl)J. Calibrarea a fost realizată cu ajutorul unei serii de standarde internaţionale puse la dispoziţie de US Geological Survey, The National Institute of Standards and Technology – USA şi The National Research Council – Canada, utilizând relaţia între concentraţie şi diferenţa dintre numărul de impulsuri înregistrate la linia analitică şi numărul de impulsuri la linia de fond.

Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd şi Cr au fost determinate prin spectrofotometrie de absorbţie atomică pe un spectrometru de absorbţie atomică cu dublu fascicol, cu corecţie de fond cu lampă de deuteriu, Unicam Solaar 939E. Co, Ni, Cu, Zn şi Pb au fost determinate prin atomizare în flacără iar Cd şi Cr prin atomizare în cuptor de grafit. Ca sursă primară de radiaţii au fost folosite lămpi cu catod cavitar monoelement. Cuantificarea s-a realizat cu ajutorul unor serii de soluţii standard preparate din substanţe spectral pure iar controlul de calitate al analizelor a fost efectuat cu ajutorul a 1-2 standarde internaţionale tratate similar cu probele analizate şi incluse în fiecare serie de determinări.

III. 6.	Determinarea zooplanctonului

Probele de zooplancton, colectate şi conservate au fost sifonate în laborator de mai multe ori, în vederea reducerii volumului până la 100 ml şi eliminarea surplusului de formaldehidă. Organismele au fost identificate până la nivel specific, iar estimarea densităţii fiecărei specii (indivizi la m3), s-a realizat conform metodologiei descrisă de Korshenko şi Alexandrov (2006). Pentru estimarea biomaselor pentru fiecare specie au fost folosite tabelele de greutăţi din Petipa, 1959. Biomasele au fost exprimate în mg/m3 pentru fiecare grup taxonomic.

III. 7.	Analiza probelor de zoobentos

In laborator, din probă s-a eliminat surplusul de formaldehidă prin spălare sub jet de apă dulce pe o sită cu ochiul de 0,5 mm. Ulterior, materialul biologic a fost sortat manual la un microscop binocular pe grupe taxonomice mari şi conservat în alcool etilic. Datele preliminare rezultate au fost înregistrate pe fişe de sortare.

Analiza taxonomică, pentru cele mai multe grupe de nevertebrate bentale, se realizează până la nivel de specie conform determinatoarelor şi bazelor de date recunoscute la nivel internaţional. Nemertea şi Oligochaeta au fost identificate doar la nivel de grup supraspecific.

Indivizii aparţinând diferitelor specii au fost număraţi integral. Densitatea acestora a fost exprimată în indivizi la m2. Pentru calculul greutăţii a fost adoptată metoda biomasei umede prin care unul sau mai mulţi indivizi din aceeaşi specie sunt cântăriţi imediat după înlăturarea excesului de lichid (apă) prin tamponare pe hârtie de filtru şi exprimată în grame la m2. Cântărirea s-a realizat la o balanţă electronică.

IV.	Caracterizarea chimică a coloanei de apă

Caracterizarea chimică a coloanei de apă se bazează pe rezultatele analizelor efectuate la bordul navei şi în laboratoarele GeoEcoMar şi ECOIND.

IV. 1.	Principalii parametri fizico-chimici ai apei de mare

Temperatura apei în stratul de suprafaţă (Tabelul 2) a prezentat valori normale pentru perioadele analizate, variind între 24.0°C şi 24.7°C în luna iulie, între 21.6°C şi 21.9°C în luna septembrie şi între3.8°C şi 5.0°C în luna februarie. Variaţiile minore înregistrate între staţii sunt rezultatul variaţiei termice diurne normale, depinzând de orele la care au fost efectuate măsurătorile.

Stratificarea termică cea mai pronunţată s-a înregistrat în luna iulie, când diferenţa de temperatură între suprafaţă şi fund a fost mi mare de 6°C. odată cu descerşterea temperaturii  atmosferice stratificarea termică s-a atenuat, diferenţa de temperatură  reducându-se la două grade în septembrie şi la zero  grade în februarie.

Salinitatea (Tabelul 2) a prezentat o variabilitate sezonieră ridicată în zona de lucru, valorile ei în stratul de suprafaţă fiind cuprinse între 12.4 psu şi 12.7 psu în luna iulie, între 16.6 psu şi 17 psu – în luna septembrie şi între12.7 psu şi 13.2 psu în luna februarie. Valorile scăzute ale salinităţii din stratul de suprafaţă înregistrate în lunile iulie şi februarie reflectă o influenţă pronunţată a descărcării de apă dulce a Dunării.

In ceea ce priveşte distribuţia spaţială a salinităţii în stratul de suprafaţă, în zona de studiu, aceasta a fost relativ omogenă în toate perioadele analizate, diferenţele înregistrate înre staţii dedepăşind 0.5 psu.

Salinitatea în apa de fund a fost destul de stabilă, ea variind între 17.3 psu în luna februarie şi 18 psu în luna septembrie.

Conductivitatea (Tabelul 2) nu va fi discutată având în vedere că ea stă la baza determinărilor de salinitate, parametru discutat în detaliu.

Oxigenul dizolvat (Tabelul 2) a prezentat în stratul de suprafaţă valori medii cuprinse între 7.1 ± 0.2 mg/l (în septembrie) şi 10.1 ± 0.2 mg/l (în februarie). In luna iulie, probabil ca urmare a unei activităţi  fotosintetice moderate, stratul superficial de apă a fost suprasaturat în oxigen, valorile saturaţiei variind între 106% şi 112%.

In lunile septembrie şi februarie stratul superficial a fost uşor subsaturat, cu valori ale saturaţiei în jur de 88-90%.

Din cauza temperaturii destul de ridicate, care intensifică procesul de remineralizare a materiei organice care are loc cu consum de oxigen şi a aportului de materie organică din stratul superficial de apă, cea mai scăzută concentraţie a oxigenului dizolvat în apa de fund a fost înregistrată în luna iulie, înainte de începerea activităţilor pe locaţia 315bisA Sinoe – 5.45 mg/l (saturaţie 66.6%). Concentraţia oxigenului dizolvat în apa de fund a crescut la 6.75 mg/l (saturaţie 86.2%) în luna septembrie şi la 9.77 mg/l (saturaţie 82.7%) în luna februarie, când temperaturile deosebit de scăzute au determinat creşterea solubiltăţii oxigenului în apă.

Analiza datelor referitoare la concentraţia şi saturaţia oxigenului dizolvat pe perioada lucrărilor pe locaţie a evidenţiat absenţa unor influenţe negative ale acestora, diferentele fiind determinate de procese exclusiv naturale.

Tabelul 2. Principalii parametri fizico-chimici ai apei de mare în zona forajului 315bisA Sinoe

| Etapa | Proba | Temp. apei | Salinity | Conductivity | O2 Conc | O2 Sat | T sat | pH | Cul. ad. | Cul. ap. | Turb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (°C) | (PSU) | (mS/cm) | (mg/L ) | (%) | (°C) |  | (Unit Pt-Co) | (Unit Pt-Co) | (FTU) |
| Etapa I | 1PII/1s | 24.0 | 12.7 | 21.1 | 8.06 | 106.0 | 26.7 | 8.56 | 0 | 13 | 3 |
|  | 1PII/1b | 17.6 | 17.7 | 29.1 | 5.45 | 66.6 | 20.6 | 7.87 | 0 | 3 | 1 |
|  | 1PII/2 | 24.7 | 12.4 | 20.6 | 8.30 | 111.3 | 27.4 | 8.59 | 3 | 18 | 3 |
|  | 1PII/3 | 24.7 | 12.4 | 20.7 | 8.19 | 109.5 | 27.3 | 8.58 | 4 | 19 | 3 |
|  | 1PII/4 | 24.5 | 12.6 | 20.9 | 7.94 | 106.4 | 27.3 | 8.56 | 2 | 16 | 3 |
|  | 1PII/5 | 24.6 | 12.4 | 20.5 | 8.35 | 111.8 | 27.4 | 8.59 | 5 | 18 | 3 |
| Etapa II | 2PII/1s | 21.6 | 17.0 | 27.8 | 7.18 | 89.9 | 21.9 | 8.36 | 0 | 1 | 1 |
|  | 2PII/1b | 19.6 | 18.0 | 29.3 | 6.75 | 86.2 | 22.3 | 8.20 | 0 | 1 | 1 |
|  | 2PII/2 | 21.7 | 17.0 | 27.8 | 7.25 | 90.8 | 21.8 | 8.37 | 0 | 5 | 1 |
|  | 2PII/3 | 21.9 | 16.6 | 27.1 | 7.16 | 89.9 | 21.8 | 8.35 | 0 | 2 | 0 |
|  | 2PII/4 | 21.7 | 16.8 | 27.5 | 6.80 | 88.3 | 21.9 | 8.37 | 0 | 3 | 1 |
|  | 2PII/5 | 21.9 | 16.8 | 27.5 | 7.23 | 90.9 | 21.9 | 8.36 | 0 | 3 | 1 |
| Etapa III | 3PII/1s | 3.8 | 13.1 | 22.2 | 10.35 | 88 | 3.9 | 8.08 | 0 | 29 | 6 |
|  | 3PII/1b | 3.8 | 17.3 | 28.9 | 9.77 | 82.7 | 3.8 | 8.04 | 1 | 32 | 5 |
|  | 3PII/2 | 5.0 | 13.2 | 22.5 | 10.14 | 87.3 | 4.2 | 8.08 | 2 | 29 | 5 |
|  | 3PII/3 | 4.2 | 12.7 | 21.6 | 9.83 | 84.2 | 4.1 | 8.07 | 3 | 28 | 5 |
|  | 3PII/4 | 4.6 | 12.8 | 21.9 | 10.24 | 88.2 | 4.3 | 8.03 | 2 | 28 | 6 |
|  | 3PII/5 | 4.4 | 13.0 | 22.1 | 10.16 | 87.8 | 4.2 | 8.07 | 3 | 38 | 7 |

Activitatea fotosintetică din luna iulie, cu consum de dioxid de carbon şi producţie de oxigen, a determinat valori relativ ridicate ale pH-ului, care a variat în stratul de suprafaţă între 8.56 şi 8.59, demonstrând o stabilitate ridicată.

In aceeaşi lună a fost înregistrată şi cea mai scăzută valoare a pH-ului în apa de fund – 7.87, ca urmare a procesului de remineralizare a materiei organice deja menţionat, proces care are loc cu producere de dioxid de carbon.

In celelalte etape de probare pH-ul a evidenţiat aceeaşi omogenitate spaţială, în luna septembrie valorile lui fiind cuprinse între 8.35 şi 8.37 iar în luna februarie – între 8.03 şi 8.08. Descreşterea valorilor pH-ului de la o etapă de probare la alta este rexultatul unei combinaţii între reducerea activităţii fotosintetice până la dispariţie şi descreşterea temperaturii, care a determinat creşterea solubilităţii dioxidului de carbon în apă.

IV. 2.	Nutrienţii şi clorofilele

Fosfaţii (Tabelul 3) au prezentat valori cuprinse în intervalul 0,005 – 0,023 mg/l. Concentraţiile cele mai scăzute s-au înregistrat în perioada caldă a anului (iulie – 0,007 ± 0,001 mg/l), în ciuda influenţei semnificative a Dunării evidenţiate prin valorile scăzute ale salinităţii în stratul de suprafaţă (12,4 – 12,7 psu). Aceasta sugerează un consum mărit de fosfor anorganic de către fitoplancton. Cea mai ridicată valoare a concentraţiei de fosfor anorganic în această perioadă s-a determinat, aşa cum era de aşteptat, în stratul de fund (0,009 mg/l) datorită stratificării puternice a maselor de apă caracteristică perioadei calde a anului. Deşi uşor mai ridicate, concentraţiile fosforului anorganic au prezentat valori relativ scăzute şi în perioada rece (luna februarie – 0,012 ± 0,004 mg/l), acest fapt fiind legat, de asemenea, de consumul mărit de fosfor anorganic pentru dezvoltarea diatomeelor, caracteristică acestei perioade a anului. In coloana de apă, valorile fosfaţilor au fost distribuite destul de omogen, fapt normal avănd in vedere intensitatea ridicată a proceselor de amestec a maselor de apă în perioada de iarnă. Cele mai ridicate concentraţii ale fosfaţilor in această locaţie s-au determinat în luna septembrie 0,02 ± 0,003 mg/l), cu maxima de 0,23 mg/l în stratul de suprafaţă (staţiile 3 şi 4).

Tabelul 3. Concentraţiile nutrienţilor şi clorofilelor a, b şi c măsurate în lunile iulie, septembrie şi februarie,

în zona de studiu

| Etapa | Staţia | Ad. apă | Ad. probă | PO4 | SiO4 | N-NO2 | N-NO3 | N-NH4 | Ntot | Chl a | Chl b | Chl c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l |
| Etapa I | 1PII/1 | 36.0 | 0.5 | 0.005 | 0.235 | 0.001 | 0.006 | 0.029 |  | 3.488 | 0.304 | 0.456 |
|  |  |  | 35.5 | 0.009 | 0.533 | 0.002 | 0.041 | 0.038 |  | 0.924 | 0.106 | 0.180 |
|  | 1PII/2 | 36.6 | 0.5 | 0.007 | 0.253 | 0.002 | 0.005 | 0.017 |  | 3.728 | 0.344 | 0.438 |
|  | 1PII/3 | 35.5 | 0.5 | 0.006 | 0.247 | 0.001 | 0.005 | 0.018 |  | 3.499 | 0.324 | 0.391 |
|  | 1PII/4 | 35.5 | 0.5 | 0.007 | 0.247 | 0.002 | 0.009 | 0.022 |  | 3.442 | 0.283 | 0.416 |
|  | 1PII/5 | 36.6 | 0.5 | 0.006 | 0.251 | 0.001 | 0.004 | 0.016 |  | 3.597 | 0.335 | 0.431 |
| Etapa II | 2PII/1 | 35.2 | 0.5 | 0.020 | 0.129 | 0.001 | 0.023 | 0.018 |  | 2.211 | 0.122 | 0.495 |
|  |  |  | 34.0 | 0.015 | 0.048 | 0.001 | 0.005 | 0.017 |  | 0.568 | 0.068 | 0.217 |
|  | 2PII/2 | 35.9 | 0.5 | 0.020 | 0.126 | 0.001 | 0.021 | 0.015 |  | 2.666 | 0.155 | 0.600 |
|  | 2PII/3 | 35.2 | 0.5 | 0.023 | 0.172 | 0.001 | 0.032 | 0.019 |  | 2.236 | 0.166 | 0.490 |
|  | 2PII/4 | 34.9 | 0.5 | 0.023 | 0.150 | 0.001 | 0.027 | 0.021 |  | 2.342 | 0.153 | 0.532 |
|  | 2PII/5 | 35.9 | 0.5 | 0.020 | 0.144 | 0.001 | 0.025 | 0.017 |  | 2.472 | 0.172 | 0.530 |
| Etapa III | 3PII/1 | 35 | 0.5 | 0.05 | 1.469 | 0.006 | 0.250 | 0.015 |  | 3.612 | 0.811 | 0.760 |
|  |  |  | 34.0 | 0.01 | 0.308 | 0.003 | 0.020 | 0.011 |  | 0.494 | 0.209 | 0.151 |
|  | 3PII/2 | 37.0 | 0.5 | 0.04 | 1.442 | 0.007 | 0.280 | 0.013 |  | 4.614 | 0.672 | 0.496 |
|  | 3PII/3 | 37.0 | 0.5 | 0.03 | 1.571 | 0.008 | 0.280 | 0.021 |  | 4.524 | 0.673 | 0.524 |
|  | 3PII/4 | 35.0 | 0.5 | 0.06 | 1.622 | 0.006 | 0.300 | 0.030 |  | 3.852 | 0.637 | 0.613 |
|  | 3PII/5 | 37.0 | 0.5 | 0.04 | 1.404 | 0.009 | 0.260 | 0.030 |  | 4.694 | 0.753 | 0.809 |

Silicaţii au prezentat valorile minime în luna septembrie (0,128 ± 0.042 mg/l), iar maximele în iulie (0,294 ± 0.112 mg/l) în strânsă legătură cu debitele ridicate ale Dunării înregistrate în această perioadă. Concentraţii relativ ridicate ale silicaţilor s-au determinat şi în luna februarie (0,239  ±  0.112 mg/l), acestea fiind destul de omogen distribuite în coloana de apă. In schimb, în luna iulie, datorită termoclinei sezoniere foarte pronunţată, concentraţia silicaţilor în stratul de fund (0,532 mg/l) este semnificativ mai mare decât în stratul de suprafaţă (0,235-0,251 mg/l).

Formele oxidate ale compuşilor cu azot anorganic (azotaţii şi azotiţii) au prezentat valorile cele mai ridicate în perioada de iarnă (0,035 ± 0.005 mg/l – azotaţii, respectiv 0,007 ± 0,001 mg/l – azotiţii), iar cele mai scăzute în luna iulie (0,012 ± 0.015 mg/l – azotaţii, respectiv 0,002 ± 0,001 mg/l – azotiţii). Concentraţiile scăzute din luna iulie sunt în contradicţie cu debitele ridicate ale Dunării, aceasta sugerând un consum ridicat de nitraţi în dezvoltarea populaţiei de fitoplancton. De altfel, în stratul de suprafaţă se observă concentraţii foarte scăzute ale azotaţilor în luna iulie (0,004 – 0,009 mg/l), media fiind ridicată de concentraţia mai mare determinată în stratul de fund, sub termoclină (0,041 mg/l). In perioada de iarna, distribuţia spaţială a concentraţiilor de azotaţi a fost omogenă (sugerată de valoarea relativ scăzută a deviaţiei standard). In septembrie, concentraţiile azotaţilor şi azotiţilor au înregistrat valori relativ normale (0,022 ± 0.009 mg/l – azotaţii, respectiv 0,001 ± 0,000 mg/l – azotiţii). Dacă în cazul azotiţilor, concentraţiile au fost omogen distribuite, azotaţii au prezentat valori semnificativ mai ridicate în stratul de suprafaţă (0,023 – 0,032 mg/l).

Azotul amoniacal (forma redusă a compuşilor cu azot anorganic) a înregistrat cele mai ridicate valori în perioada de vară (0,023 ± 0,009 mg/l), când, de altfel, a fost forma predominantă de azot anorganic. Valori relativ apropiate s-au observat în septembrie (0,018 ± 0,002 mg/l), în timp ce în februarie s-au determinat cele mai scăzute concentraţii de azot amoniacal (0,012 ± 0,003 mg/l). în aceste perioade forma predominantă de azot anorganic a fost cea oxidată. Referitor la distribuţia spaţială, în perioada de vară se observă concentraţia maximă în stratul de fund (0,038 mg/l), în timp ce în iarnă şi în toamnă nu sunt diferenţe semnificative.

De menţionat că pe toată perioada monitoringului concentraţiile nutrienţilor s-au încadrat în criteriile de calitate pentru apa marină costieră, stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor Nr. 161/2006. In acelaşi timp ele au fost inferioarecu un ordin de mărime criteriilor pentru Clasa I de calitate, stabilite prin acelaşi ordin.

Clorofila a a prezentat concentraţii normale în perioada de studiu (Tabelul 3); concentraţiile cele mai scăzute s-au înregistrat în septembrie (2,083 ± 0,761 µg/l), iar cele mai ridicate în luna februarie (3.632 ± 1.599 µg/l) sugerând o înflorire (relativ moderată) a fitoplanctonului în concordanţă cu ciclul său anual de dezvoltare). Concentraţii apropiate de cele maxime s-au determinat şi în luna iulie (3.113 ± 1.077 µg/l); aceste concentraţii sunt destul de scăzute ţinând cont de debitele ridicate ale Dunării, sugerând astfel un consum ridicat de fitoplancton de către zooplankton (dezvoltarea puternică a zooplanctonului este caracteristică acestei perioade de mijloc a verii).

In ceea ce priveşte distribuţia spaţială a clorofilei a în stratul de suprafaţă, acesta a fost destul de omogenă în toatele perioadele analizate, în timp ce în coloana de apă s-au observat valori semnificativ mai mici în stratul de la fund (0,494 – 0,924 µg/l – maxima în luna iulie).

Celelalte specii de clorofile analizate (clorofilele b şi c) au prezentat şi ele concentraţii normale în perioada de studiu (clorofila b – 0,349 ± 0,245 µg/l, respectiv clorofila c – 0,474 ± 0,173 µg/l). De remarcat valorile mai ridicate ale clorofilei b (0,625 ± 0,214 µg/l decât cele ale clorofilei c (0,559 ± 0,236 µg/l) în perioada de iarnă, oarecum surprinzător având în vedere că această perioadă este caracterizată prin înfloriri ale diatomeelor (clorofila c este un indicator al prezenţei diatomeelor). Deci, în acest caz nu diatomeele domină comunitatea fitoplanctonică, acest fapt putând explica într-o oarecare măsură şi concentraţiile relativ scăzute ale clorofilei a raportate la această perioadă. In iulie şi, în special, septembrie, concentraţiile clorofilei c (0,385 ± 0,103 µg/l – în iulie, respectiv 0,477 ± 0,133 µg/l – în septembrie), au fost mai ridicate comparativ cu clorofila b (0,385 ± 0,103 µg/l – în iulie, respectiv 0,139 ± 0,039 µg/l – în septembrie), sugerând dominanţa diatomeelor în aceste perioade.

IV. 3.	Concentraţiile unor metale grele în apa marină

Concentraţiile metalelor analizate pe probele de apă de mare colectate în cele trei etape de monitorizare (Tabelul 4) s-au încadrat în general în criteriile de calitate stabilite de ordinul Nr. 161/2006 pentru apele marine costiere şi în criteriul corespunzător Clasei I de calitate pentru apele de suprafaţă. Singurul metal greu care a depăşit sistematic criteriul de calitate pentru apele marine costiere, în etapele de monitorizare I şi II a fost Pb, care a avut concentraţii medii de 6.04 µg/l – Etapa I şi 6.92 µg/l – Etapa II. Pentru aceste două etape, conform criteriilor stabilite prin Ord. 161/2006, concentraţiile plumbului s-au încadrat în clasa a-II-a de calitate.

In Etapa III concentraţia Pb a depăşit criteriul de calitate pentru Clasa I numai in proba de apă de fund (3PII/1b – Pb = 7.79 µg/l).

Tabelul 4. Concentraţiile individuale şi medii ale unor metale în probele

de apă colectate pe durata monitorizării forajului 315bisA Sinoe

şi criteriile de calitate stabilite prin Ordinul Nr. 161/2006

| Etapa | Proba | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l |
| Etapa I, 27. 07. 2014 | 1PII/1s | 0.11 | 0.33 | 1.45 | 3.22 | 6.64 | 15.46 |
|  | 1PII/1b | 0.05 | 0.88 | 5.88 | 3.39 | 5.70 | 4.54 |
|  | 1PII/2 | 0.02 | 0.72 | 1.07 | 3.05 | 5.07 | 4.21 |
|  | 1PII/3 | 0.03 | 0.54 | 1.87 | 2.42 | 6.37 | 5.31 |
|  | 1PII/4 | 0.02 | 0.74 | 2.33 | 1.50 | 9.61 | 8.79 |
|  | 1PII/5 | 0.05 | 0.62 | 2.30 | 2.16 | 2.86 | 0.43 |
|  | Cmed | 0.05 | 0.64 | 2.48 | 2.62 | 6.04 | 6.46 |
| Etapa II, 22. 09. 2014 | 2PII/1s | 0.19 | 0.92 | 2.60 | 2.10 | 7.82 | 6.41 |
|  | 2PII/1b | 0.28 | 1.22 | 14.11 | 9.81 | 7.80 | 11.52 |
|  | 2PII/2 | 0.04 | 0.37 | 2.39 | 1.53 | 5.71 | 6.47 |
|  | 2PII/3 | 0.01 | 0.28 | 2.75 | 2.01 | 6.01 | 3.25 |
|  | 2PII/4 | 0.02 | 0.23 | 2.35 | 2.08 | 6.40 | 11.12 |
|  | 2PII/5 | 0.02 | 0.23 | 1.81 | 1.88 | 7.77 | 4.12 |
|  | Cmed | 0.09 | 0.54 | 4.34 | 3.23 | 6.92 | 7.15 |
| Etapa III, 22. 02. 2015 | 3PII/1s | 0.03 | 0.94 | 11.66 | 2.76 | 2.98 | 46.13 |
|  | 3PII/1b | 0.04 | 0.88 | 3.79 | 2.48 | 7.79 | 5.10 |
|  | 3PII/2 | 0.03 | 0.42 | 6.81 | 2.12 | 2.19 | 30.10 |
|  | 3PII/3 | 0.04 | 0.95 | 9.45 | 2.03 | 2.12 | 21.13 |
|  | 3PII/4 | 0.11 | 0.60 | 13.17 | 3.58 | 1.83 | 26.60 |
|  | 3PII/5 | 0.04 | 0.62 | 9.26 | 2.74 | 1.42 | 32.11 |
|  | Cmed | 0.05 | 0.73 | 9.03 | 2.62 | 3.05 | 26.86 |
| Ord. 161/2006 – Ape costiere | 5 | 100 | 30 | 100 | 10 | 50 |
| Ord. 161/2006 – Clasa I | 0.5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 100 |
| Ord. 161/2006 – Clasa II | 1 | 50 | 30 | 25 | 10 | 200 |

De menţionat că cea mai ridicată concentraţie a plumbului în  apă a fost întâlnită în Etapa I de monitorizare, remergătoare lucrărilor de foraj pe locaţie (Staţia 1PII/4 – Pb = 9.61 µg/l).

Cele mai ridicate concentraţii medii de Cr, Cu şi Zn au fost înregistrate în  Etapa III de monitorizare, probabil ca urmare a conţinutului crescut de suspensii din apl evidenţiat de valorile cele mai ridicate ale turbidităţii şi culorii aparente, înregistrate pe durata monitorizării. Atragem atenţia că determinările de metale în apă au avut în  vedere concentraţiile totale şi nu concentraţia metalului dizolvat (apă nefiltrată).

Având în vedere rezultatele monitorizării se poate afirma că influenţele forajului 315bisA Sinoe asupra concentraţiilor metalelor grele, elemente non-conservative, au fost minime sau inexistente. Diferenţele înregistrate se datorează exclusiv unor factori naturali – aport de apă dulce încărcată cu suspensii, activitate biologică etc.

IV. 4.	Concentraţiile unor poluanţi organici în apa marină

Analizele pentru poluanţi organici au urmărit determinarea concentraţiilor hidrocaburilor petroliere totale (HPT) şi a hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP) totale şi discriminate (Tabelul 5). Ambele clase de compuşi sunt incluse în lista Substanţelor periculoase relevante şi prioritare/prioritare periculoase, apărută în Ordinul Nr. 161/2006.

Tabelul 5. Concentraţiile HPT şi HAP colectate în cadrul programului de

monitorizare a forajului 135 bisA Sinoe

| Component | U. M. | Probe Etapa I-a | Ord. 161 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1PII/1s | 1PII/1b | 1PII/2 | 1PII/3 | 1PII/4 | 1PII/5 |  |
| HPT | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.200 |
| Fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.090 |
| Benz(b)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(k)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(a)piren | µg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.050 |
| Benz(a)antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 |
| Bez(ghi)perilen | µg/l | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.0017 | <0.001 | <0.001 | 0.025 |
| Indeno(1,2,3cd)piren | µg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | – |
| Naftalina | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2.400 |
| Fenantren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.030 |
| Antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.063 |
| Piren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| Crisen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| HAP total | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| Component | U. M. | Probe Etapa II-a | Ord. 161 |
|  |  | 2PII/1s | 2PII/1b | 2PII/2 | 2PII/3 | 2PII/4 | 2PII/5 |  |
| HPT | mg/l | <0.05 | 2.1 | 3.65 | 0.05 | 0.53 | 0.51 | 0.200 |
| Fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.090 |
| Benz(b)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(k)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(a)piren | µg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.050 |
| Benz(a)antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 |
| Bez(ghi)perilen | µg/l | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.0017 | <0.001 | <0.001 | 0.025 |
| Indeno(1,2,3cd)piren | µg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | – |
| Naftalina | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2.400 |
| Fenantren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.030 |
| Antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.063 |
| Piren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| Crisen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| HAP total | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| Component | U. M. | Probe Etapa III-a | Ord. 161 |
|  |  | 3PII/1s | 3PII/1b | 3PII/2 | 3PII/3 | 3PII/4 | 3PII/5 |  |
| HPT | mg/l | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.200 |
| Fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.090 |
| Benz(b)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(k)fluoranten | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 |
| Benz(a)piren | µg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.050 |
| Benz(a)antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 |
| Bez(ghi)perilen | µg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.025 |
| Indeno(1,2,3cd)piren | µg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | – |
| Naftalina | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2.400 |
| Fenantren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.030 |
| Antracen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.063 |
| Piren | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| Crisen | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |
| HAP total | µg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | – |

Concentraţiile hidrocarburilor petroliere totale (HPT) în Etapa I de monitorizare s-au situat în toate probele sub limita de detecţie a metodei (0.05 mg/l).

In Etapa II concentraţiile HPT au depăşit criteriul de calitate (Ord. 161/2006) în aproape toate probele. Singurele excepţii le-au constituit proba de apă de suprafaţă recoltată din apropierea locaţiei de foraj (Proba 2PII/1s) în care concentraţia HPT s-a menţinut sub limita de detecţie şi Proba 2PII/3 – HPT=0.05 mg/l. In celelalte probe concentraţiile HPT au variat între 0.51 mg/l – Proba 2PII/5 şi 3.65 mg/l – Proba 2PII/2, situată în aval de locaţia de foraj.

In Etapa III s-au înregistrat concentraţii HPT detectabile în toate probele, fără însă ca acestea să depăşească criteriul de calitate.

In aceste condiţii este posibil ca pe durata execuţiei lucrărilor să fi avut loc mici  surgeri de hidrocarburi petroliere, provenite mai  degrabă de la navele de asistenţă şi nu de la platforma de foraj.

In ce priveşte concentraţiile HAP, acestea s-au situat în absolut toate cazurile sub limitele de detecţie ale metodei utilizate, care sunt cu cel puţin un ordin de mărime mai mici decât criteriile de calitate.

Rezultatele obţinute indică o uşoară poluare cu hidrocarburi petroliere în cursul lucrărilor efectuate pe locaţie, cel mai probabil fără legătură cu lucrările (concentraţia HPT în proba de apă de suprafaţă colectată de pe locaţia de foraj a fost sub limita de detecţie a metodei); nu s-a identificat o poluare cu hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP).

V.	Caracterizarea sedimentelor în zona forajului 315bisA Sinoe

V. 1.	Caracterizarea macroscopică a sedimentelor

Datorită diferenţelor spaţiale mici dintre staţii şi uniformităţii sedimentologice a zonei de probare, probele colectate în cele trei etape au fost practic identice (Tabelul 6, Planşa I). Singura excepţie o constituie proba colectată în  Etapa I, pe locaţia de foraj (Staţia 1PII/1). Aceasta a fost constituită dintr-un mâl negru, fluid, cu numeroase midii vii şi moarte, rezultate din curăţarea picioarelor platformei. Descompunerea midiilor a dus la formarea unui mediu puternic reducător, care a determinat descompuneea sulfaţilor din apa interstiţială, cu formare de hidrogen sulfurat, uşor detectabil olfactiv. Datorită micilor diferenţeinerente de probare acest tip de probă nu a mai fost întâlnit în etapele ulterioare de probare, indicând o localizare foarte limitată a zonei afectate de operaţia de curăţare.

Toate celelalte probe au fost reprezentate de mâluri terigene argilo-siltice, având la suprafaţă un strat de mâl oxidat de culoare cenuşiu-gălbui, cu zone portocalii, urmat în adâncime de mâl cenuşiu-negricios la negricios, cu incluziuni de culoare negru-lucios, mai bogate în materie organică.

Acest tip de mâluri este caracteristic zonei aflate sub influenţa Dunării şi rezultă prin coagularea suspensiilor coloidale datorită efectului electrolitic al apei de mare.

Rata de sedimentare caracteristică zonei este ridicată (până la 1 cm an), ceea ce împiedică dezvoltarea organismelor epibionte, astfel încât prezenţa cochiliilor de moluşte este sporadică.

Planşa I. Probe de sediment colectate în zona forajului 315bisA Sinoe

Tabelul 6. Descrierea probelor de sediment colectate în

zona forajului 315bisA Sinoe

| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PII/1 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 9,5°C | Foto |
|  | 27 | 07 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 00:18 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 m | 44°36,010 | 29°21,507E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0 - 20 | Mâl negricios, semifluid, necoeziv, miros puternic de H2S, cochilii întregi de Midii ce provin de pe pilonii platformei (cuiburi). | Midii |
| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| 2PII/1 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 20.9°C | Foto |
|  | 22 | 09 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01:30 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 35.2 m | 44°36,068N | 29°21,454E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0-0.2 | Peliculă de oxidare de culoare gălbuie, semifluidă |  |
| B | 0,2-1 | Mâl cenuşiu, moale, uşor lipicios cu bioturbaţii cu rare cochilii întregi |  |
| C | 1-20 | Mâl negricios, moale, lipicios, compact cu intercalaţii fine, laminare, de culoare cenuşie, cu bioturbaţii – tuburi de Melinna | Melinna |
| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| 2PII/2 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 16.38°C | Foto |
|  | 22 | 09 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05:00 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 35.9 m | 44°36,068N | 29°21,454E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0-0.2 | Peliculă de oxidare de culoare gălbuie, semifluidă |  |
| B | 0.2-1 | Mâl cenuşiu, moale, uşor lipicios cu bioturbaţii cu rare cochilii întregi |  |
| C | 1-20 | Mâl negricios, moale, lipicios, compact cu intercalaţii fine, laminare, de culoare cenuşie, cu bioturbaţii – tuburi de Melinna | Melinna, Cardium paucicostatum |
| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| 2PII/3 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 17.40°C | Foto |
|  | 22 | 09 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03:25 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 35.2 m | 44°36,224N | 29°21,664E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0-0.2 | Peliculă de oxidare de culoare gălbuie, semifluidă |  |
| B | 0.2-1 | Mâl cenuşiu, moale, uşor lipicios cu bioturbaţii cu rare cochilii întregi |  |
| C | 1-20 | Mâl negricios, moale, lipicios, compact cu intercalaţii fine, laminare, de culoare cenuşie, cu bioturbaţii – tuburi de Melinna | Melinna |
| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| 2PII/4 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 19.98°C | Foto |
|  | 22 | 09 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02:35 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 34.9 m | 44°36,096N | 29°21,173E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0-0.2 | Peliculă de oxidare de culoare gălbuie, semifluidă |  |
| B | 0.2-1 | Mâl cenuşiu, moale, uşor lipicios cu bioturbaţii cu rare cochilii întregi |  |
| C | 1-20 | Mâl negricios, moale, lipicios, compact cu intercalaţii fine, laminare, de culoare cenuşie, cu bioturbaţii – tuburi de Melinna | Melinna |
| STATIA Nr. | Data | Pozitia | Temp. sedim. | Observaţii |
| 2PII/5 | Z | L | A | Ora | Ad. apa | GPS | 20.00°C | Foto |
|  | 22 | 09 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03:25 | m | Lat. (α) | Long. (λ) |  |  |
|  |  |  |  |  | 35.9 m | 44°35,937N | 29°21,878E |  |  |
| DESCRIEREA SEDIMENTELOR PRELEVATE |
| STRAT | INTERVAL (cm) | CARACTERIZARE LITOLOGICA | Fauna |
| A | 0-0.2 | Peliculă de oxidare de culoare gălbuie, semifluidă |  |
| B | 0.2-1 | Mâl cenuşiu, moale, uşor lipicios cu bioturbaţii cu rare cochilii întregi |  |
| C | 1-20 | Mâl negricios, moale, lipicios, compact cu intercalaţii fine, laminare, de culoare cenuşie, cu bioturbaţii – tuburi de Melinna | Melinna, Abra |

V. 2.	Caracterizarea geochimică a sedimentelor

Rezultatele analizelor chimice (Tabelul 7) şi parametrii statistici pentru cele trei etape de probare (Tabelul 8) evidenţiază clar o omogenitate compoziţională destul ridicată, de aşteptat într-o zonă restrânsă, cu o omogenitate sedimentologică ridicată.

Marea majoritatea a componenţilor chimici anorganici au concentraţii apropiate, cu intervale de variaţie restrânse, în limitele variabilităţii naturale şi analitice.

In majoritatea covârşitoare a cazurilor coeficienţii de variaţie a concentraţiilor sunt mai mici de 15%. Valori lor mai mari apar la elementele urmă şi sunt în general rezultatul interceptării în 1-2 probe a unor concentraţii eratice, semnificativ mai mari sau mai mici decât valorile obişnuite în zonă.

Aproape fără excepţie diferenţele înregistrate între cele două etape de monitorizare sunt atribuibile variabilităţii naturale.

Aceste variaţii nu pot fi legate în nici un fel de activităţile de foraj. Nici creşterea concentraţiilor medii ale unor metale grele înregistrate mai ales în Etapa III-a (Zn,V, Cu şi Cd) nu poate fi considerată ca o consecinţă a acestor activităţi.

Tabelul 7. Rezultatele analizelor chimice anorganice efectuate pe probele de sedimente colectate

în zona forajului 135bisA Sinoe, pe durata programului de monitorizare

| Etapa | Proba | TOC, % | Fe2O3, % | TiO2, % | MnO, % | Zr, µg/g | Ba, µg/g | Sr, µg/g | Rb, µg/g | Zn, µg/g | Ni, µg/g | Cr, µg/g | V, µg/g | Co, µg/g | Pb, µg/g | Cu, µg/g | Cd, µg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I | 1PII/1 | 1.72 | 6.89 | 0.85 | 0.121 | 151 | 465 | 259 | 130 | 92.99 | 47.03 | 73.8 | 132 | 18.51 | 33.49 | 42.51 | 0.648 |
|  | 1PII/2 | 1.72 | 6.70 | 0.86 | 0.102 | 174 | 341 | 247 | 139 | 92.91 | 49.04 | 73.2 | 131 | 11.92 | 32.82 | 45.82 | 0.587 |
|  | 1PII/3 | 1.30 | 6.12 | 0.83 | 0.116 | 222 | 507 | 235 | 124 | 85.74 | 43.88 | 69.5 | 129 | 10.81 | 26.04 | 38.50 | 0.516 |
|  | 1PII/4 | 1.64 | 6.48 | 0.86 | 0.161 | 188 | 346 | 245 | 133 | 91.59 | 48.02 | 77.5 | 132 | 12.12 | 32.48 | 43.57 | 0.692 |
|  | 1PII/5 | 1.68 | 7.08 | 0.87 | 0.115 | 166 | 525 | 230 | 144 | 102.80 | 53.94 | 82.1 | 118 | 12.34 | 36.44 | 49.81 | 0.676 |
| Etapa II | 2PII/1 | 1.63 | 5.92 | 0.69 | 0.100 | 148 | 457 | 222 | 121 | 138.20 | 57.45 | 96.9 | 116 | 12.56 | 43.26 | 58.23 | 0.763 |
|  | 2PII/2 | 1.59 | 5.16 | 0.70 | 0.074 | 182 | 345 | 246 | 118 | 110.20 | 44.98 | 75.3 | 105 | 11.05 | 31.81 | 44.94 | 0.688 |
|  | 2PII/3 | 1.26 | 4.77 | 0.71 | 0.082 | 233 | 521 | 237 | 106 | 97.38 | 40.72 | 66.4 | 100 | 10.89 | 25.93 | 37.23 | 0.625 |
|  | 2PII/4 | 1.40 | 5.21 | 0.66 | 0.087 | 185 | 365 | 229 | 113 | 105.70 | 45.61 | 73.6 | 105 | 10.74 | 31.44 | 43.42 | 0.637 |
|  | 2PII/5 | 1.12 | 4.47 | 0.67 | 0.082 | 195 | 361 | 235 | 103 | 86.76 | 36.66 | 69.3 | 97 | 10.77 | 22.48 | 32.39 | 0.503 |
| Etapa III | 3PII/1 | 1.64 | 6.12 | 0.72 | 0.074 | 157 | 6123 | 315 | 113 | 168.80 | 66.18 | 132.2 | 122 | 13.67 | 69.57 | 52.06 | 0.808 |
|  | 3PII/2 | 1.47 | 5.08 | 0.66 | 0.087 | 193 | 485 | 244 | 110 | 107.60 | 52.48 | 65.9 | 80 | 11.07 | 33.74 | 44.98 | 0.584 |
|  | 3PII/3 | 1.17 | 4.79 | 0.63 | 0.095 | 188 | 463 | 231 | 104 | 96.07 | 48.03 | 59.9 | 118 | 10.46 | 31.33 | 38.55 | 0.497 |
|  | 3PII/4 | 1.51 | 5.25 | 0.63 | 0.097 | 184 | 438 | 244 | 109 | 106.90 | 55.83 | 79.8 | 112 | 11.20 | 32.91 | 43.96 | 0.563 |
|  | 3PII/5 | 1.58 | 5.48 | 0.66 | 0.106 | 172 | 494 | 248 | 111 | 118.10 | 58.43 | 80.8 | 95 | 12.21 | 36.62 | 48.44 | 0.737 |
| Ord. 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 35 | 100 | – | – | 85 | 40 | 0.800 |

Tabelul 8. Principalii parametri statistici ai distribuţiilor componenţilor anorganici analizaţi în sedimente pentru

cele trei etape de probare efectuate în cadrul programului de monitoring al forajului 35bisA Sinoe

| Etapa | Par. | TOC, % | Fe2O3, % | TiO2, % | MnO, % | Zr, µg/g | Ba, µg/g | Sr, µg/g | Rb, µg/g | Zn, µg/g | Ni, µg/g | Cr, µg/g | V, µg/g | Co, µg/g | Pb, µg/g | Cu, µg/g | Cd, µg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I-a | Media | 1.61 | 6.65 | 0.85 | 0.123 | 180.2 | 436.8 | 243.2 | 134.0 | 93.2 | 48.4 | 75.2 | 128.4 | 13.1 | 32.3 | 44.0 | 0.624 |
|  | Mediana | 1.68 | 6.70 | 0.86 | 0.116 | 174.0 | 465.0 | 245.0 | 133.0 | 92.9 | 48.0 | 73.8 | 131.0 | 12.1 | 32.8 | 43.6 | 0.648 |
|  | Dev. Std. | 0.176 | 0.372 | 0.015 | 0.0224 | 26.93 | 87.93 | 11.28 | 7.78 | 6.13 | 3.66 | 4.77 | 5.94 | 3.06 | 3.81 | 4.17 | 0.0723 |
|  | Minimum | 1.30 | 6.12 | 0.83 | 0.102 | 151 | 341 | 230 | 124 | 85.7 | 43.9 | 69.5 | 118.0 | 10.8 | 26.0 | 38.5 | 0.516 |
|  | Maximum | 1.72 | 7.08 | 0.87 | 0.161 | 222 | 525 | 259 | 144 | 102.8 | 53.9 | 82.1 | 132.0 | 18.5 | 36.4 | 49.8 | 0.692 |
|  | Cv, % | 10.95 | 5.60 | 1.78 | 18.19 | 14.94 | 20.13 | 4.64 | 5.80 | 6.58 | 7.56 | 6.34 | 4.63 | 23.28 | 11.81 | 9.48 | 11.60 |
|  | Număr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Etapa | Par. | TOC, % | Fe2O3, % | TiO2, % | MnO, % | Zr, µg/g | Ba, µg/g | Sr, µg/g | Rb, µg/g | Zn, µg/g | Ni, µg/g | Cr, µg/g | V, µg/g | Co, µg/g | Pb, µg/g | Cu, µg/g | Cd, µg/g |
| Etapa II-a | Media | 1.40 | 5.11 | 0.69 | 0.085 | 188.6 | 409.8 | 233.8 | 112.2 | 107.6 | 45.1 | 76.3 | 104.6 | 11.2 | 31.0 | 43.2 | 0.643 |
|  | Mediana | 1.40 | 5.16 | 0.69 | 0.082 | 185.0 | 365.0 | 235.0 | 113.0 | 105.7 | 45.0 | 73.6 | 105.0 | 10.9 | 31.4 | 43.4 | 0.637 |
|  | Dev. Std. | 0.215 | 0.546 | 0.021 | 0.0096 | 30.48 | 76.13 | 8.98 | 7.66 | 19.27 | 7.80 | 12.05 | 7.23 | 0.77 | 7.90 | 9.77 | 0.0954 |
|  | Minimum | 1.12 | 4.47 | 0.66 | 0.074 | 148 | 345 | 222 | 103 | 86.8 | 36.7 | 66.4 | 97.0 | 10.7 | 22.5 | 32.4 | 0.503 |
|  | Maximum | 1.63 | 5.92 | 0.71 | 0.1 | 233 | 521 | 246 | 121 | 138.2 | 57.5 | 96.9 | 116.0 | 12.6 | 43.3 | 58.2 | 0.763 |
|  | Cv, % | 15.36 | 10.70 | 3.02 | 11.28 | 16.16 | 18.58 | 3.84 | 6.83 | 17.90 | 17.30 | 15.79 | 6.91 | 6.86 | 25.49 | 22.58 | 14.83 |
|  | Număr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Etapa | Par. | TOC, % | Fe2O3, % | TiO2, % | MnO, % | Zr, µg/g | Ba, µg/g | Sr, µg/g | Rb, µg/g | Zn, µg/g | Ni, µg/g | Cr, µg/g | V, µg/g | Co, µg/g | Pb, µg/g | Cu, µg/g | Cd, µg/g |
| Etapa III-a | Media | 1.47 | 5.34 | 0.66 | 0.092 | 178.8 | 1600.6 | 256.4 | 109.4 | 119.5 | 56.2 | 83.7 | 105.4 | 11.7 | 40.8 | 45.6 | 0.638 |
|  | Mediana | 1.51 | 5.25 | 0.66 | 0.095 | 184.0 | 485.0 | 244.0 | 110.0 | 107.6 | 55.8 | 79.8 | 112.0 | 11.2 | 33.7 | 45.0 | 0.584 |
|  | Dev. Std. | 0.183 | 0.502 | 0.037 | 0.0120 | 14.45 | 2528.19 | 33.38 | 3.36 | 28.64 | 6.81 | 28.55 | 17.54 | 1.26 | 16.18 | 5.06 | 0.1295 |
|  | Minimum | 1.17 | 4.79 | 0.63 | 0.074 | 157 | 438 | 231 | 104 | 96.1 | 48.0 | 59.9 | 80.0 | 10.5 | 31.3 | 38.6 | 0.497 |
|  | Maximum | 1.64 | 6.12 | 0.72 | 0.106 | 193 | 6123 | 315 | 113 | 168.8 | 66.2 | 132.2 | 122.0 | 13.7 | 69.6 | 52.1 | 0.808 |
|  | Cv, % | 12.38 | 9.38 | 5.57 | 13.10 | 8.08 | 157.95 | 13.02 | 3.07 | 23.97 | 12.11 | 34.10 | 16.65 | 10.73 | 39.62 | 11.11 | 20.31 |
|  | Număr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Majoritatea metalelor grele analizate, au concentraţii medii în Etapa II de monitorizare, când probarea a fost efectuată spre încheierea lucrărilor pe locaţie, aproape identice cu cele înregistrate în Etapa I.

Chiar creşterea substanţială a concentraţiei medii a Ba, probabil cel mai bun indicator al activităţilor de foraj marin, înregistrată în etapa III, este posibil să fie pur întâmplătoare, ea datorându-se exclusiv concentraţiei extrem de ridicate (6123 ppm) determinată în proba 3PII/1. Amintim că întreaga zonă a constituit subiectul unor lucrări extensive şi intensive de foraj, astfel încât este perfect posibil ca proba recoltată să fi interceptat pierderi de noroi de foraj din timpul unui foraj anterior. Concentraţii ale bariului mult mai mari au fost deja semnalate în zonă.

Admitând totuşi posibilitatea ca această concentraţie mare să fie rezultatul unor piederi de noroi de foraj în timpul lucrărilor efectuate în cadrul proiectului actual, zona afectată este extrem de limitată, în toate celelalte staţii concentraţiile bariului fiind similare în toate cele trei etape de monitorizare.

In ceea ce priveşte criteriile de calitate pentru concentraţiile metalelor grele în sedimente stabilite prin Ordinul 161/2006 (vezi Tabelul 7), acestea sunt depăşite sistematic de concentraţiile nichelului şi cuprului. Singura probă în care nichelul s-a situat sub criteriul de calitate a fost proba 2PII/5, recoltată în Etapa II de monitorizare. Concentraţia Cu s-a situat sub valoarea criteriului de calitate (40 ppm) numai în patru probe – 1PII/3, 2PII/3, 2PII/5 şi 3PII/3, două dintre acestea fiind colectate în Etapa II de onitorizare.

Dintre celelalte metale considerate de Ord. 161/2006, criteriile de calitate au fost depăşite de Zn şi Cr numai în proba 3PII/1, aceeaşi probă în care s-a identificat şi cea mai mare concentraţie a bariului pe întreaga durată a monitoringului.

Depăşirile criteriilor de către concentraţiile nichelului şi cuprului nu sunt în nici un caz atribuibile activităţilor de foraj. Ele au fost similare, aproape identice, în toate cele trei etape de probare şi sunt caracteristice sedimentelor terigene din zonă. Mai mult, concentraţiile medii sunt similare, până la identitate, cu concentraţiile medii ale celor două metale la nivelul platoului continental românesc (GeoEcoMar, rapoarte interne).

In ce priveşte staţia 3PII/1, unde, pe durata monitorizării, s-a înregistrat şi cea mai ridicată concentraţie a plumbului, chiar dacă inferioară criteriului de calitate, este clar că aceasta a fost situată pe o locaţie poluată. Aşa cum s-a afirmat deja, această poluare este cel mai probabil anterioară activităţilor din cadrul proiectului şi limitată în spaţiu, interceptarea locaţiei în timpul monitorizării fiind o pură întâmplare.

V. 3.	Poluanţi organici în sedimentele din zona forajului 315bisA Sinoe

Poluanţii organici investigaţi în probele de sedimente superficiale colectate în zona forajului 315bisA Sinoe, în cadrul programului de monitorizare, au inclus hidrocarburile petroliere totale şi hidrocarburile aromatice policiclice (Tabelul 9).

Tabelul 9. Concentraţiile unor poluanţi organici în probele de sedimente

colectate în zona forajului 315bisA Sinoe, în cadrul programului

de monitorizare

| Nr. | Component | U. M. | Probe Etapa I-a | Ord. 161 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1PII/1 | 1PII/2 | 1PII/3 | 1PII/4 | 1PII/5 |  |
| 1. | TPH | mg/kg s.u. | 145 | 158 | 164 | 189 | 152 |  |
| 2. | Fluoranten | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ∑2 – 11 = 1 mg/kg |
| 3. | Benzfluoranten | mg/kg s.u. | 4.07 | 4.12 | 2.77 | 4.28 | 3.36 |  |
| 4. | Benz(a)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 5. | Benz(a)antracen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 6. | Bez(ghi)perilen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 7. | Indeno(1,2,3cd)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 8. | Naftalina | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 9. | Fenantren | mg/kg s.u. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 10. | Antracen | mg/kg s.u. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 11. | Piren | mg/kg s.u. | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | <0.01 |  |
| 12. | Crisen | mg/kg s.u. | 3.75 | 4.61 | 1.6 | 2.23 | 1.95 |  |
| 13. | HAP total | mg/kg s.u. | 7.92 | 8.85 | 4.43 | 6.62 | 5.35 |  |
| Nr. | Component | U. M. | Probe Etapa II-a | Ord. 161 |
|  |  |  | 2PII/1 | 2PII/2 | 2PII/3 | 2PII/4 | 2PII/5 |  |
| 1. | TPH | mg/kg s.u. | 159 | 158 | 213 | 149 | 140 |  |
| 2. | Fluoranten | mg/kg s.u. | 0.22 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ∑2 – 11 = 1 mg/kg |
| 3. | Benzfluoranten | mg/kg s.u. | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 4. | Benz(a)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |  |
| 5. | Benz(a)antracen | mg/kg s.u. | 0.05 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 |  |
| 6. | Bez(ghi)perilen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 7. | Indeno(1,2,3cd)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 8. | Naftalina | mg/kg s.u. | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 9. | Fenantren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 |  |
| 10. | Antracen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 11. | Piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 12. | Crisen | mg/kg s.u. | 13.42 | 4.55 | 7.58 | 9.00 | 5.15 |  |
| 13. | HAP total | mg/kg s.u. | 13.73 | 4.65 | 7.67 | 9.09 | 5.24 |  |
| Nr. | Component | U. M. | Probe Etapa III-a | Ord. 161 |
|  |  |  | 3PII/1 | 3PII/2 | 3PII/3 | 3PII/4 | 3PII/5 |  |
| 1. | TPH | mg/kg s.u. | 129.00 | 62.10 | <25 | <25 | <25 |  |
| 2. | Fluoranten | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ∑2 – 11 = 1 mg/kg |
| 3. | Benzfluoranten | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 4. | Benz(a)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 5. | Benz(a)antracen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 6. | Bez(ghi)perilen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 7. | Indeno(1,2,3cd)piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 8. | Naftalina | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 9. | Fenantren | mg/kg s.u. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 10. | Antracen | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 11. | Piren | mg/kg s.u. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |
| 12. | Crisen | mg/kg s.u. | 0.71 | 0.43 | 0.44 | 0.71 | 0.43 |  |
| 13. | HAP total | mg/kg s.u. | 0.72 | 0.44 | 0.45 | 0.72 | 0.44 |  |

Concentraţiile hidrocaburilor petroliere totale au fost moderate, variind între 145 mg/kg s.u. şi 189 mg/kg s. u. în etapa de probare premergătoare forajului, între 140 mg/kg s. u. şi 213 mg/kg s. u., în timpul forajului şi între <25 mg/kg s. u. şi 129 mg/kg s. u. în probele recoltate după încheierea forajului.

In ansamblu aceste concentraţii sunt moderate, obişnuite pentru sedimentele de pe platoul continental românesc unde, pentru zona Deltei Dunării se citează o concentraţie medie de peste 300 mg/kg HPT (BSC, 2008).

In ce priveşte concentraţiile totale ale hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP), acestea au variat în general între 0.44 mg/kg s. u., concentraţie înregistrată în Etapa III de monitorizare şi 13.7 mg/kg s. u., concentraţie înregistrată în Etapa II de monitorizare, în staţia 2PII/1.

Concentraţiile cele mai scăzute ale HAP total au fost înregistrate în etapa III, când nu au depăşit 0.72 mg/kg s.u., concentraţii înregistrate în staţiile 3PII/1 şi 3PII/4.

In cele două etape anterioare concentraţiile HAP total au fost substanţial mai ridicate, ele variind între 4.43 mg/kg s.u. (Staţia 1PII/3) şi 13.73 mg/kg s.u. (Staţia 2PII/1).

Atât în Etapa II cât şi în Etapa III peste 97% din concentraţiile HAP total au fost reprezentate de Crisen, celelalte hidrocarburi aromatice având în general concentraţii situate sub limita de detecţie a metodei sau puţin peste aceasta. In Etapa II, pe lângă Crisen doar Fluorantenul a fost prezent în toate probele, în concentraţii variind între 0.05 mg/kg s.u. şi 0.22 mg/kg s.u. (Staţia 2PII/1).

Un aspect deosebit de interesant îl constituie faptul că în Etapa I, deşi concentraţiile Crisenului au fost ridicate (1.6 – 4.61 mg/kg s.u.), o pondere mai mare în concentaţia de HAP total a avut Benzfluorantenul, cu o concentraţie medie de 3.2 mg/kg s.u. faţă de 2.8 mg.kg s.u. – concentraţia medie a Crisenului. In celelalte două etape de monitorizare concentraţiile Benzfluorantenului au depăşit cu puţin limita de detecţie a metodei (0.01 mg/kg s.u.) într-o singură staţie – Staţia 2PII/1=0.02mg.kg s.u. Benzfluoranten.

Având în vedere că timpii de înjumătăţire a concentraţiilor hidrocarburilor aromatice polinucleare în sedimentele marine sunt destul de ridicaţii, mai ales pentru cele cu patru sau cinci nuclee benzenice, cum sunt crisenul şi respectiv benzfluorantenul, absenţa benzfluorantenului în etapele II şi III de monitorizare şi diminuarea drastică a concentraţiilor crisenului în Etapa III nu pot fi  explicate prin degradarea naturală a acestor compuşi. O explicaţie mai plauzibilă ar fi o distribuţie spaţială extrem de heterogenă, cu zone limitate necontaminate şi contaminate. Concluziile referitoare la poluarea cu HAP-uri în zonă depind de măsura în care unele sau altele dintre aceste zone sunt interceptate la probare.

Referitor la concentraţiile HAP, Ordinul 161/2006 nu prevede nici un fel de criterii de calitate pentru sedimente marine. Ordinul stabileşte totuşi drept criteriu de calitate pentru sedimentele din corpurile de apă continentale (râuri, lacuri, etc.) o concentraţie a HAP total de 1 mg/kg. Acest criteriu este depăşit de 1.5 până la 4.5 ori în absolut toate probele, indiferent de etapa de colectare.

Pe plan internaţional principalele criterii de calitate utilizate pentru sedimente marine sunt ERL (Effects Range Low) – concentraţia sub care efectele adverse apar foarte rar şi ERM (Effects Range Median) – concentraţia peste care efectele adverse apar frecvent.

Pentru concentraţiile HAP total în sedimente marine acestea sunt:

–	ERL = 4.022 mg/kg s. u., şi

–	ERM = 44.792 mg/kg s. u. (Buchman, 1999).

Valoarea ERL a fost depăşită în  toate staţiile din Etapele de monitorizare I şi II; în Etapa III concentraţiile înregistrate au fost  mult sub valoarea ERL. Toate concentraţiile HAP total înregistrate pe parcursul monitorizării sau situat mult sub valoarea ERM-ului.

In ce priveşte concentraţia crisenului, aceasta depăşeşte în toate probele ERL-ul (0.384 mg/kg s. u. – Buchman, 1999) şi, exceptând probele colectate in Etapa III şi trei probe colectate în Etapa I, valoarea ERM (2.8 mg/kg s. u. – Buchman, 1999).

Pentru benzofluoranten Buchman (1999) nu citează valori ERL şi ERM, în schimb citează o valoare AET (Apparent Effects Threshold) – concentraţia unui compus chimic în sediment peste care efecte biologice statistic semnificative apar intotdeauna, de 1.8 mg/kg s. u. Aceasta este depăşită în tote probele colectate în  Etapa I, concentraţiile înregistrate în celelalte două etape fiind mult sub aceată valoare.

Datele obţinute atât în monitorizarea lucrărilor din acest proiect cât şi cele obţinute în monitorizarea lucrărilor de foraj de pe locaţia 315bisA Sinoe evidenţiază clar o poluare cronică a zonei cu hidrocarburi aromatice polinucleare, dar care nu poate fi legată efectiv de lucrările de foraj efectuate în zonă. Principala sursă de HAAP-uri în mediul înconjurător o constituie arderea combustibililor fosili iar, în zonă, la unele dintre platformele de extracţie existente sunt arse continuu gaze. Distribuţia HAP-urilor în zonă depinde de localizarea surselor, de factori meteorologici şi hidrologici şi de viteza de sedimentare a particolelor solide în coloana de apă.

VI.	Monitorizarea populaţiilor zooplanctonice

Sistemul pelagic reprezintă un complex de habitate, interconectate spaţial şi temporal, din punct de vedere funcţional şi structural. In acest macrosistem multidimensional, zooplanctonul intermediază procesele de stocare, transformare şi transfer al materiei şi energiei asimilate din consumul fitoplanctonului, agregatelor bacteriene, particulelor organice, microzooplanctonului însuşi, către celelalte niveluri trofice şi, implicit, în cadrul ciclurilor de degradare şi reciclare biochimică. Cea mai importantă funcţiune a organismelor zooplanctonice este aceea determinată de capacitatea de filtrare şi turn-over rapid. Prin filtrare, acestea bioacumulează/biomagnifică, odată cu hrana ingerată, componentele toxice chelate în celulele algale şi agregatele organo-bacteriene. In acest fel, filtratoarele de diferite calibre, cum sunt copepodele, cladocerele (macrofiltratoare), tunicatele (microfiltratoare), prădătorii (chetognate, chidarii, ctenoforele) realizează, selectiv, conversia diferitelor tipuri de substanţe din mediu. Populaţiile zooplanctonice exercită atât un control atât top-down cât şi pe orizontală, asupra proceselor din coloana de apă. In funcţie de distribuţia caracteristică a zooplanctonului în masa apei, se disting mai multe tipuri de comunităţi, şi anume: hiponeustonul, unul dintre cele mai bune indicatoare ale stării ecosistemului, ce vieţuieşte în primii centimetri de la suprafaţă; comunitatea epipelagică, constituită din organismele cantonate cu precădere în zona fotică, cuprinzând majoritatea speciilor zooplanctonice, şi organismele batipelagice, ce habitează sub CIL, dar care execută migraţii zilnice pentru hrană, spre suprafaţă. In anii 60 – 70, hiponeustonul constituia o mare parte a populaţiilor zooplanctonice, reprezentat fiind de speciile a două comunităţi importante de copepode: Pontella mediterranea şi Labidocera brunescens. In ultimii 3-5 ani, acestea au fost semnalate doar sporadic. Fiind legate de stratul superficial, poluanţi precum hidrocarburile, suspensiile organice în exces, precum şi cele care afectează echilibrul acido-bazic, sunt extrem de dăunătoare acestora. La rândul ei, comunitatea epipelagică, din care face parte majoritatea speciilor zooplanctonice tolerante la diverse condiţii naturale sau antropice de mediu, dă indicaţii, prin numărul şi structura populaţiilor acesteia, despre starea sistemului pelagic de la acest nivel. Astfel, în ultimele decenii, disturbările determinate de poluare şi eutrofizare au dus la proliferarea macrozooplanctonului gelatinos (Aurelia aurita, Mnemiopsis leidyi) şi a speciilor tolerante (Pleopis polyphemoides, Acartia clausi şi A. tonsa). Caracteristic populaţiilor speciilor batipelagice este migrarea zilnică către suprafaţă, dar mai ales rezidenţa mare parte a timpului în profunzime, în special a adulţilor, unde supravieţuiesc datorită rezervelor lipidice, formate în special din esteri ai acizilor graşi nesaturaţi cu catenă lungă sau ai alcoolilor primari şi din triacilgliceroli. Conţinutul sacilor lipidici prezente mai ales la stadiile preadulte reprezintă un indicator al stării de trofie a mediului şi a condiţiei copepodelor marine.

Datorită ciclului relativ scurt de viaţă al unei generaţii, starea populaţiilor zooplanctonice la un moment dat, spre deosebire de aceea a celor bentale, reprezintă o radiografie pe termen scurt a condiţiilor de mediu. Efectele poluanţilor asupra acestora se văd mult mai rapid, lucru care se foloseşte cu succes, mai ales în testele ecotoxicologice.

Material şi metodă

Studiul de faţă cuprinde analiza structurii calitative şi cantitative a populaţiilor zooplanctonice din pelagialul situat deasupra izobatei de aproximativ 40 m, din perimetrul industrial de foraj Sinoe. Probarea s-a realizat în perioada verii târzii, iulie, respectiv septembrie, 2014 şi a iernii, sfârşitul lui februarie, 2015.

In total, au fost colectate 15 probe, câte 5 în fiecare perioadă, cu ajutorul fileului de tip Juday, tractat vertical pe coloana 30 – 0 m. Volumul de apă filtrat, exprimat în m3, reprezintă produsul dintre aria deschiderii fileului (cu raza de 0,19 m) şi înălţimea coloanei filtrate (m). Estimarea abundenţelor fiecărei specii s-a realizat după numărarea indivizilor dintr-o subprobă de 1 – 10 ml, ulterior concentrării întregii probe colectate la un volum de 100 – 200 ml, după caz (în funcţie de densitatea organismelor fito şi zooplanctonice). Biomasele umede (mg) au fost calculate pentru fiecare specie în parte, conform referinţelor din Korchenko şi Alexandrov, 2011.

Numărul taxonilor în primele două perioade, luna iulie, respectiv septembrie 2014, corespunzătoare perioadelor pre - şi în timpul operaţiunilor de forare, a variat între 18 – 23, în iulie, respectiv 22 - 27 taxoni, în septembrie, cea din urmă situaţie determinată de apariţia în plancton a larvelor meroplanctonice ale diferitelor organisme bentale (crabi, moluşte, polichete, cnidari), precum şi a larvelor de miside şi cumacei. In februarie, numărul de specii a oscilat între 8 şi 13 (Anexa: Tabelul 1), o scădere normală a diversităţii, datorată dispariţiei din plancton a speciilor termofile (în special a cladocerelor).

In luna septembrie, comparativ cu iulie, respectiv februarie, evoluţia indicilor de diversitate şi de echitabilitate ilustrează tendinţa de proliferare a numărului de specii (Figura 3), prin creşterea în acelaşi timp a echilibrului între proporţia numerică a populaţiilor diferitelor specii din cadrul comunităţii zooplanctonice.

In acord cu valorile de referinţă stabilite pentru Marea Neagră (Tabelul 10) privind limitele de variaţie ale indicelui Shannon –Wiener, cele mai slabe valori au fost înregistrate în staţiile S1, respectiv S4, în iulie, respectiv februarie, iar, ca dinamică generală, în septembrie, situaţia comunităţii planctonice indică o stare moderată spre bună a perimetrului analizat (Figura 4, Anexa: Tabelul 1).

Tabel 10. Clasificarea stării ecologice  şi a EQR pe baza indicelui de

diversitate Shannon

|  | Foarte bună | Bună | Moderată | Săracă | Rea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H‘ | > 4 | 4 -3 | 3 - 2 | 2 -1 | <1 |
| EQR | 1 | 0.78 | 0.56 | 0.33 |  |

Figura 3. Dinamica indicilor de diversitate şi de echitabilitate a populaţiilor

zooplanctonice în perioadele analizate, în perimetrul de studiu

Figura 4. Distribuţia procentuală a principalelor grupe zooplanctonice

în perioada analizată

Din punct de vedere al abundenţelor numerice, cele mai numeroase populaţii   s-au semnalat în lunile iulie (21901±5750 ind/m3) şi februarie (8676±2503,43 ind/m3), corespunzătoare perioadelor de maxim reproductiv al cladocerelor, respectiv al copepodelor criofil. In septembrie, în schimb, abundenţa medie (4465,42± 2269 ind/m3) a comunităţii a fost de 5 ori mai mică, faţă de iulie, şi de aproape 2 ori mai mică, faţă de februarie (Figura 5). Se observă variaţia mare a densităţilor de la o staţie la alta, populaţiile cele mai numeroase fiind întâlnite, în general, în staţiile 1 şi 4 din cadrul perimetrului de probare. In ceea ce priveşte biomasele, acestea urmează relativ aceeaşi tendinţă, cu excepţia valorilor înregistrate în septembrie în staţiile 2PII/S2, respectiv 2PII/S3, datorită ctenoforului Beroe ovata, din care s-au găsit, în cantităţi relativ mari, stadiile tinere  de dezvoltare ale acestuia.

Diferenţele semnificative între staţiile din cele trei perioade de studiu au fost determinate statistic cu ajutorul testului non-parametric Kruskall – Wallis (H< Hc, p< 0,05).

Figura 5. Distribuţia abundenţelor şi biomaselor zooplanctonului în staţiile

analizate în cele trei campanii de probare

Analiza similarităţii între cele trei perioade analizate, cu ajutorul indicelui Bray-Curtis (Figura 6), pe baza datelor de prezenţă/absenţă a speciilor, a evidenţiat existenţa a trei comunităţi distincte din punct de vedere al compoziţiei calitative a populaţiilor zooplanctonice. In iulie, speciile dominante, după indicele de semnificaţie ecologică (W), după abundenţă (Anexa – Tabelul 3) au fost: Acartia sp. (87,97), Noctiluca scintilans (27,18) şi cele 2 specii de cladocere: Penilia avirostris (18,95) şi Pleopis polyphemoides (17,10), precum şi tunicatul Oikopleura dioica (13,17). In septembrie, pe lângă Acartia sp.(52,8), s-au remarcat: Centropages kroyeri pontica (35,25) şi larvele de gasteropode (38,21). In februarie, dominante au fost: Acartia sp. (31,71), Pseudocalanus elongatus (21,64), Synchaeta sp. (12,81) (Figura 7).

In ceea ce priveşte biomasele înregistrate, speciile dominante în fiecare etapă analizată au fost: Acartia sp, în iulie şi februarie (indice de semnificaţie ecologică: 33,44, respectiv 63,05), iar în septembrie, Parasagitta setosa (16,26), în a cărei populaţie au dominat formele adulte, dar şi stadiile juvenile ale acesteia, alături de Beroe ovata (11,85), Acartia sp.(9,84) şi Centropages ponticus (7,97). In sezonul rece, specia codominantă a fost, aproape în aceeaşi măsură ca şi Acartia, Pseudocalanus elongatus (61,20) (Anexa – Tabelul), ambele specii etalând o dezvoltare exuberantă în această perioadă de maximă acumulare energetică şi reproducere.

Figura 6. Similaritatea Bray-Curtis, pe baza datelor de prezenţă/absenţă

a speciilor, în cele trei perioade analizate

Atât ca densitate, cât şi ca biomasă, Noctiluca scintilans a înregistrat populaţii sub pragul de eutrofizare stabilit pentru Marea Neagră (>60 – 4000 mg/m3) (Korshenko, Alexandrov, 2012), abundenţe mai mari fiind găsite în iulie (2023 ind/m3, respectiv 25,3 mg/m3) şi februarie (394 ind/m3, respectiv 0,98 mg/ m3).

Mediul marin pelagic este, pentru majoritatea organismelor, pe lângă un mediu fizic, un mediu chimic complex, zooplanctonul folosindu-se, la rândul lui, de numeroase mecanisme autoreglatoare, pentru „alegerea” condiţiilor optime. Efectul negativ asupra populaţiilor de copepode, precum eutrofizarea, hipoxia/anoxia a fost pe larg documentat, mai ales la nivelul comunităţilor din Marea Neagră.

La nivel specific şi ontogenetic, însă, organismele adoptă diferite strategii pentru a supravieţui. Spre exemplu, stadiile adulte ale Acartia tonsa, una dintre speciile indicatoare de condiţii eutrofe, rezistă, în cazul deficitului sever de oxigen, în jur de 2-3 săptămâni, în timp ce ouăle lor, rămase în stare de repaus, sunt mai tolerante la astfel de condiţii.

Figura 7. Analiza distribuţiei speciilor celor mai abundente pe fiecare perioadă

cu ajutorul CA (Correspondence Analysis)

Expuse aceloraşi condiţii, ouăle în diapauză ale lui Centropages hamatus au rezistat până la 20 de săptămâni (Marcus et al., 1997). Copepodele sunt capabile însă, să influenţeze compoziţia hranei, eliminând prin consum sau eliberarea metaboliţilor, competitorii (de exemplu, A. tonsa poate elimina ciliatele, ca şi competitor la hrană, prin inducerea dezvoltării diatomeelor de dimensiuni mari, în defavoarea flagelatelor).

Impactul Hg, Cd, şi Ag a fost studiat în mesocosmos de Hook şi Fisher (2001) asupra A. tonsa and A. clausi. Principala cale de pătrundere a contaminanţilor în ţesuturile acestora s-a realizat prin hrana ingerată, în timp ce expunerea direct, prin apă, a determinat acumularea în exoschelet, mai ales a Hg (mercurului). La concentraţii subletale ale contaminanţilor, a scăzut atât producţia de ouă, cât şi dezvoltarea gonadelor.

In ultimii ani, se poate vorbi de un echilibru dinamic al dezvoltării comunităţilor zooplanctonice, fapt remarcat şi în cazul de faţă, când, deşi s-a înregistrat şi o dezvoltare importantă a fitoplanctonului atât în iulie, cât şi în septembrie, diversitatea şi abundenţa zooplanctonului a compensate efectul eutrofic asupra ecosistemului.

VII.	Starea ecologică a populaţiilor macrozoobentale

din perimetrul de foraj 315bisA Sinoe

Pentru cunoaşterea stării ecologice a populaţiilor macrozoobentale, în perioada iulie, septembrie 2014 şi februarie 2015, au fost prelevate 15 probe cantitative de faună bentală cu bodengreiferul de tip Van Veen, de la adâncimi cuprinse între 34,9 şi 36,6 m.

Zona de studiu corespunde din punct de vedere biocenotic comunităţii mâlurilor cu Mytilus galloprovincialis care este formată, la rândul ei, din mai multe habitate distincte. Din punct de vedere bionomic, intervalul batimetric analizat cuprinde mai multe tipuri de habitate dintre care amintim, mâlurile aluvionare fine circalitorale cu polichetul tubicol Melinna palmata şi bivalva Mya arenaria şi mâlurile (silt) din circalitoralul superior cu Abra, Spisula, Pitar, Cardiidae, Nepthys.

De menţionat că, habitatele enumerate mai sus se suprapun peste una dintre cele mai importante unităţi biocenotice prezente în Marea Neagră, cu o distribuţie vastă în intervalul batimetric 15 - 65 m – câmpurile cu Mytilus galloprovincialis de pe fundurile mâloase sau mâlos nisipoase (idem recifi biogeni). Aceasta este cea mai caracteristică şi mai bine delimitată comunitate bentală, atât pentru litoralul românesc cât şi pentru întregul bazin pontic (Borcea, 1931, 1937; Bacescu et al., 1971; Bacescu, 1977). In dreptul coastelor românesti, aceasta ocupa o zona vastă cuprinsă între 25 – 45 m şi 48 – 70 m adâncime, dar se prezinta sub forma sa tipică între 30 şi 50 m adâncime. Suprafaţa totală ocupată în faţa coastelor româneşti cuprinde o suprafaţă de circa 7000 km2 (Bacescu et al., 1971; Bacescu, 1977).

Zona de studiu din perimetrul Sondei 315bisA Sinoe corespunde spaţial biocenozei midiei de adânc cu habitatele speciilor tubicole şi/sau endobionte cum ar fi Melinna palmata,  Mya arenaria, Abra prismatica şi Nephtys hombergii răspândite pe suprafeţele libere cu mâluri fine dintre cuiburile de midii.

In urma analizei compoziţiei specifice a faunei macrozoobentale din zona de studiu, în cele trei etape de investigare, s-au identificat 27 de taxoni aparţinând la 9 grupe taxonomice majore (Tabelul 11). Majoritatea taxonilor au fost determinaţi până la nivel de specie, cu excepţia grupelor Nemertea şi Oligochaeta considerate ca taxoni supraspecifici. Polichetele reprezintă 33% din numărul total de taxoni identificaţi, urmaţi de moluşte, crustacee şi celelalte grupe (Cnidaria, Nemertea, Oligochaeta şi Phoronida).

Tabelul 11. Parametrii ecologici generali a macrozoobentosului din zona de

studiu, în 2014-2015)

(Densitatea medie ex.m-2 – Davg şi dominanţa după densitate – DD%)

|  | I (iulie 2014) | II (septembrie 2014) | III (februarie 2015) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Davg | DD% | Davg | DD% | Davg | DD% |
| Actinothoe clavata (Ilmoni, 1830) | 1,85 | 0,10 |  |  | 11,84 | 0,36 |
| Amphiporus bioculatus McIntosh, 1874 |  |  |  |  | 2,96 | 0,09 |
| Carinina heterosoma Müller, 1965 |  |  |  |  | 32,56 | 1,00 |
| Nemertea varia | 1,85 | 0,10 | 4,44 | 0,29 | 14,8 | 0,45 |
| Alitta succinea (Leuckart, 1847) |  |  | 4,44 | 0,29 |  |  |
| Capitella capitata (Fabricius, 1780) | 1,85 | 0,10 |  |  | 2,96 | 0,09 |
| Dipolydora quadrilobata (Jacobi, 1883) | 1,85 | 0,10 |  |  |  |  |
| Harmothoe impar (Johnston, 1839) |  |  | 4,44 | 0,29 |  |  |
| Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) | 72,15 | 4,08 | 37,00 | 2,40 | 210,16 | 6,45 |
| Melinna palmata Grube, 1870 | 153,55 | 8,67 | 507,64 | 32,92 | 796,24 | 24,43 |
| Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818 | 236,8 | 13,38 | 383,32 | 24,86 | 547,6 | 16,80 |
| Polydora cornuta Bosc, 1802 |  |  | 16,28 | 1,06 | 23,68 | 0,73 |
| Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998 |  |  | 4,44 | 0,29 | 2,96 | 0,09 |
| Oligochaeta indet. | 1202,5 | 67,92 | 343,36 | 22,26 | 1213,6 | 37,24 |
| Pusillina lineolata (Michaud, 1832) | 1,85 | 0,10 | 10,36 | 0,67 |  |  |
| Abra alba (W. Wood, 1802) |  |  |  |  | 2,96 | 0,09 |
| Abra prismatica (Montagu, 1808) | 12,95 | 0,73 | 152,44 | 9,88 | 142,08 | 4,36 |
| Acanthocardia paucicostata (G.B. Sowerby II, 1834) | 5,55 | 0,31 | 17,76 | 1,15 | 5,92 | 0,18 |
| Anadara transversa (Say, 1822) |  |  |  |  | 2,96 | 0,09 |
| Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) |  |  | 5,92 | 0,38 | 2,96 | 0,09 |
| Mya arenaria Linnaeus, 1758 | 3,7 | 0,21 | 1,48 | 0,10 |  |  |
| Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 | 1,85 | 0,10 | 1,48 | 0,10 | 5,92 | 0,18 |
| Parvicardium simile (Milaschewisch, 1909) | 1,85 | 0,10 |  |  |  |  |
| Spisula subtruncata (da Costa, 1778) |  |  | 1,48 | 0,10 | 2,96 | 0,09 |
| Phoronis euxinicola Selys-Longchamps, 1907 | 70,3 | 3,97 | 45,88 | 2,98 | 159,84 | 4,90 |
| Ampelisca sarsi Chevreux, 1888 |  |  | 1,48 | 0,10 |  |  |
| Iphinoe elisae Băcescu, 1950 |  |  |  |  | 74 | 2.27 |
| Număr taxoni | 15 | 18 | 20 |
| TOTAL | 1770,45 | 100 | 1543,64 | 100 | 3258,96 | 100 |

Analizând separat cele trei perioade de investigare se constată că cele mai multe specii (20) au fost întâlnite în luna februarie 2015 (după terminarea activităţilor de forare), iar în iulie şi septembrie 2014 – 15, respectiv 18 (Tabelul 1). Din numărul total de taxoni întâlniţi, nouă (app. 33%) au fost prezenţi în toate perioadele, restul au fost găsiţi fie doar într-o singură perioadă, fie în două. Dintre cei 9 taxoni cu frecvenţe de 100%, 6 – Oligocheta, Melinna palmata, Heteromastus filiformis, Nephtys hombergii, Mya arenaria şi Phoronis euxinicola sunt caracteristici zonelor supuse impactului antropic şi perturbărilor naturale.

Studiul calitativ al macrozoobentosului pe cele 5 staţii analizate, în cele trei perioade ne indică că, în staţiile S1, S2 şi S4 numărul de specii a fost mai mare în septembrie 2014 (perioadă în care se executau lucrările de forare), iar în staţiile S3 şi S5 numărul cel mai ridicat de specii a fost observat în luna iulie 2014 şi februarie 2015 (11, respectiv 12) (Figura 8). In cazul de faţă, numărul diferit de taxoni întâlniţi de la o perioadă la alta se explică, prin variabilitatea naturală de distribuţie spaţială a populaţiilor macrozoobentale. Analiza calitativă a probelor nu a scos în evidenţă un impact al lucrărilor de foraj asupra macrozoobentosului, starea ecologică fiind una normală caracteristică zonei şi tipului de habitat. De asemenea, nici variabilitatea sezonieră nu pare să joace vre-un rol semnificativ asupra populaţiilor bentale pe perioada studiului.

Figura 8. Distribuţia numărului de specii pe staţii, în cele trei perioade analizate

Populaţiile macrozoobentale ale celor 27 taxoni au înregistrat în perioada analizată o densitate medie de 2222,11 ex.m-2 reprezentată de anelide (Polychaeta şi Oligochaeta) în proporţie de 87,3% şi celelalte grupe de organisme – 12,7% cu o biomasă medie de 19,86 g.m-2. Aceasta este alcătuită în proporţie de 51% de moluşte, 47% de polichete şi oligochete şi 2% de crustacei şi alte grupe de organisme.

Cantitativ valorile de densitate şi biomasă au înregistrat variaţii importante de la o staţie la alta şi de la o perioadă la alta. Variaţia numerică a densităţii a fost între 5801,6 ex.m-2 (3PII/S5 - februarie 2015) şi 799,2 ex.m-2 (2PII/S4 - septembrie 2014), respectiv biomasa între 52,85 g.m-2 (2PII/S2 – septembrie 2014) şi 2,45 g.m-2  (3PII/S1 – februarie 2015) (Figurile 9 şi 10).

Figura 9. Distribuţia valorilor densităţii medii a populaţiilor macrobentale

pe staţii, în cele trei perioade analizate

Anelidele (Oligocheta şi Polychaeta) sunt grupele dominante după densitate. Dintre polichete se detaşează net ca abundenţă numerică speciile oportuniste cum ar fi, Melinna palmata - specie tubicolă, cu maxime de 1657 ex.m-2 - 3PII/S5 (februarie 2015), Nephtys hombergii (specie erantă, cu maxime de 1095 ex.m-2 - 3PII/S5 (februarie 2015). Speciile menţionate mai sus sunt cunoscute ca indicatoare de ape poluate sau cu încărcătură organică ridicată. Valorile mari ale biomasei macrozoobentosului sunt dictate în principal de speciile de bivalve de talie mare, care în studiu de faţă au fost reprezentate de 6 specii (Mya arenaria, Acanthocardia paucicostata, Cerastoderma glaucum, Mytilus galloprovincialis, Spisula subtruncata, Parvicardium simile). Dintre bivalve doar Mya arenaria şi Abra prismatica (de talie mică) au fost mai bine reprezentate ca abundenţă numerică.

Figura 10. Distribuţia valorilor biomasei medii a populaţiilor macrobentale

pe staţii, în cele trei perioade analizate

Pentru evaluarea stării de calitate ecologică a zonei de studiu, utilizând ca element de calitate macrozoobentosul, a fost aplicat indicele biotic AMBI (Borja et al., 2000). Acest indice împarte speciile marine bentice în 5 grupe ecologice în funcţie de gradul de toleranţă la creşterea unui gradient de presiune (poluare). AMBI combină procentul relativ al diferitelor grupe ecologice (specii) intr-o formula numerică dând astfel, o serie de valori continue delimitate prin limite între diferite clase. Rezultatul este un număr cuprins între 0 şi 6 (7 pentru sediment azoic) care este divizat în 5 clase ecologice, de la comunităţi curate (pure) la comunităţi foarte perturbate (Grall şi Glemarec, 1997) sau de la o stare foarte bună la o stare foarte proastă (sensu Directiva  Cadru Ape).

Pentru o mai bună interpretare a datelor şi a veni în completarea indicelui biotic AMBI a fost elaborată o altă variantă de calcul - Multivariate AMBI (M-AMBI) care combină valorile AMBI cu alte diverse componente, cum ar fi indicele de diversitate, Shannon – Wienner, H’ şi bogaţia în specii (S) (Muxica et al., 2007).

Limitele indicilor biotici AMBI şi M-AMBI aplicaţi în cadrul Directivei Cadru Apă sunt prezentate în Tabelul 2 şi pot fi utilizate în determinarea stării ecologice bune (GES), în cadrul Directivei Strategia pentru Mediul Marin pentru ape costiere.

Dat fiind că, metoda AMBI se bazează pe repartizarea speciilor în cinci clase ecologice (Tabelele 12 şi 13) (sensibile la poluare organică, indiferent la poluare organică, tolerante, oportuniste de ordinul doi şi oportuniţti de prim ordin), valoarea de referinţă (AMBI ≤ 1,2) derivă din dominanţa în abundenţă (%) a taxonilor sensibili şi indiferenţi. Valoarea stării de calitate proastă a apelor (AMBI > 5,5) este atinsă atunci când speciile oportuniste de ordinul II şi I, sunt dominante din punct de vedere al densităţii. Limitele dintre clasele ecologice sunt cele identificate de Borja et al. (2000, 2005).

Tabelul 12. Limitele claselor ecologice ale indicelui AMBI şi M-AMBI

pentru macrozoobentos

| Condiții WFD | AMBI | M-AMBI | Condiții MSFD |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 0,0 < AMBI ≤ 1,2 | M-AMBI ≥ 0,85 | GES |
| Good | 1,2 < AMBI ≤ 3,3 | 0,85 > M-AMBI ≥ 0,55 |  |
| Moderate | 3,3 < AMBI ≤ 4,3 | 0,55 > M-AMBI ≥ 0,39 | Non - GES |
| Poor | 4,3 < AMBI ≤ 5,5 | 0,39 > M-AMBI ≥ 0,20 |  |
| Bad | 5,5 < AMBI ≤ 6,0 | 0,20 > M-AMBI |  |

Tabelul 13. Repartizarea speciilor conform AMBI

| I | Specii sensibile |
| --- | --- |
| II | Specii indiferente |
| III | Specii tolerante |
| IV | Specii oportuniste de ordin doi |
| V | Specii oportuniste de ordin întâi |

Prin aplicarea indicelui biotic AMBI la populaţiile macrozoobentale din zona de studiu, a rezultat că în 3 staţii (2PII/S2, 2PII/S3, 3PII/S1) valoarea AMBI este cuprinsă între 2,59 şi 3,00, ceea ce indică o stare ecologică bună (Tabelul 12), în alte 3 staţii (1PII/S2, 1PII/S4, 1PII/S5), efectuate înainte de realizarea lucrărilor de forare, valoarea indicelui a fost între 4,43 şi 5,19 - stare ecologică săracă. In restul staţiilor analizate (8) starea ecologică, conform indicelui AMBI a fost moderată.

Comunitatea macrozoobentală a fost dominată procentual de organisme oportuniste de ordin I (peste 40%), urmate imediat de specii indiferente şi tolerante (app. 55 %), speciile oportuniste de ordin II şi cele sensibile au avut un procent de până în 5% (Figura 11).

Figura 11. Repartizarea speciilor conform AMBI, pe perioada studiului în

staţiile analizate

Conform analizei multivariate AMBI (M-AMBI) starea ecologică din zona de studiu este foarte bună în 4 staţii, bună în 8 staţii şi moderată în staţiile 1PII/S2 şi 1PII/S4 (Figura 12).

Analizând parametrii ecologici (diversitatea specifică, abundenţa numerică şi ponderală) şi valorile celor doi indici (AMBI şi M-AMBI) constatăm că, starea ecologică a macrozoobentosului este încadrată în limitele normale pentru zona Sinoe, care este o zonă supusă unui impact tehnologic important dar şi cu o amprentă de factori perturbatori naturali majori (aport de apă dulce, rată de sedimentare ridicată, variaţii sezoniere ale factorilior fizico-chimici, etc.) situată din punct de vedere biocenotic în biocenoza midiilor de adânc, habitatul circalitoral superior cu Abra, Pitar, Spisula, Cardiidae şi Nephtys.

Figura 12. Starea ecologică a populaţiilor macrozoobentale din zona

de studiu conform indicelui M-AMBI

VIII.	Păsări şi mamifere din zona 315bisA Sinoe

Avifauna observată în cele trei campanii a fost reprezentată de specii comune în regiunea bazinului pontic. Speciile permanente în zonă, de talie mare, sunt pescăruşii (Larus argentatus) şi cioara neagră (Corvus corone corone).

Pescăruşii sunt cele mai abundente păsări în zonă cu o medie de 10 - 15 indivizi pe fiecare platformă. Cioara neagră, fiind mai gregară, se adună într-un cârd care migrează de la o platformă la alta în funcţie de hrana disponibilă (staţionează, cu predilecţie, în zona de depozitare a deşeurilor menajere.

O altă categorie de păsări observate sunt cele aflate în migraţie sau cele purtate de vânt dinspre coastă şi care nu sunt caracteristice zonei. Astfel, în februarie 2015 (ultima ieşire) s-a observat un exemplar de cinteză (Fringilla coelebs). In campaniile anterioare (iulie şi septembrie) observaţiile avifaunistice au surprins exemplare de codobatură albă (Motacilla alba) şi lăstunul de casă (Delichon urbica).

Mamiferele marine reprezentate prin trei specii de delfini, singurele cetacee din bazinul pontic, nu au fost observate în nici una din cele trei campanii de colectare a probelor din perimetrul Sondei 315bisA Sinoe. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că nu există populaţii de mamifere marine în zonă.

IX.	Concluzii

Programul de montorizare al lucrărilor de foraj de pe locaţia 315bisA Sinoe

a inclus trei etape:

–	Etapa I (1PII) a fost efectuată înaintea începerii lucrărilor pe locaţie, colectarea probelor realizându-se pe data de 27 iulie 2014;

–	Etapa II (2PII), efectuată în timpul lucrărilor de foraj, cu colectarea probelor pe data de 22 septembrie 2014, şi

–	Etapa III (3PII), realizată după încheierea lucrărilor pe locaţie, probele fiind colectate pe data de 22 februarie 2015.

In cadrul fiecărei etape au fost colectate probe de apă şi sedimente pentru analize chimice şi  biollogice – zooplancton şi bentos.

La nivelul coloanei de apă analizele fizico-chimice efectuate nu au identificat nici un fel de influenţe negative ale lucrărilor de foraj. Modificările identificate pe durata activităţilor pe locaţia 315bisA Sinoe au avut exclusiv cauze naturale.

Comunitatea zooplanctonică analizată în cele trei perioade a reflectat  variabilitatea naturală a mediului, nefiind înregistrate abateri sau devieri semnificative de la condiţiile normale de dezvoltare a acestuia.

Datorită prezenţei în echilibru atât a filtratorilor ierbivori şi detritici, macrofiltratori şi microfiltratori, cât şi a prădătorilor, pe de o parte, precum şi abundenţa şi diversitatea morfometrică şi taxonomică a surselor de hrană (fitolancton, ciliate, flagelate, substanţă organică particulată), starea ecosistemului la momentul respectiv poate fi considerată bună, fără însă a desconsidera posibilitatea unor schimbări bruşte şi nefavorabile, în cazul apariţiei unui impact antropic semnificativ.

La nivelul sedimentelor superficiale din zonă singura modificare chimică direct atribuibilă lucrărilor de foraj o constituie creşterea concentraţiei bariului, evidentă exclusiv în staţia de pe locaţia de foraj. Aici, concentraţia bariului care, sub formă de barit, este un constituent important al noroiurilor de foraj a crescut de la 450 µg/g, în etapa I, la >6000 µg/g în etapa III.

Având în vedere că, în conformitate cu proiectul tehnic  şi cu acordul de mediu Nr. 10 din 21. 07. 2014 detritusul rezultat în urma operaţiunilor de foraj (55-60 m3), a fost colectat în containere speciale etanşe şi transportat la ţărm, în vederea neutralizări este posibil ca proba colectată pe locaţia 3PII/1 să fi interceptat sedimente afectate de deversări anterioare de detritus. Ipoteza este susţinută şi de faptul că în proba 2PII/1, colectată în timpul efectuării forajului concentraţia bariului a fost la acelaşi nivel cu concentraţia bariului în proba colectată anterior începerii lucrărilor. De altfel concentraţia medie a bariului în toate probele colectate în Etapa II de monitorizare a fost uşor mai scăzută decât concentraţia lui medie în probele colectate în Etapa I (anterioară lucrărilor) – 410 µg/g faţă de 437 µg/g

Menţionăm că întreaga zonă a constituit subiectul a numeroase foraje de explorare şi explorare-deschidere, efectuate pe pracursul anilor. Mai mult, zona afectată este foarte limitată în spaţiu, modificările înregistrate în staţiile din jurul locaţiei de foraj fiind minore. Având în vedere lipsa de toxicitate a baritului şi limitarea spaţială a zonei afectate se poate considera că integritatea populaţiilor zoobentale nu a fost afectată, fapt confirmat de altfel de analizele biologice specifice.

Dintre metalele grele numai cupru şi nichelul au depăşit sistematic, în absolut toate probele, criteriile de calitate pentru sedimente, stabilite prin Ord. 161/2006. Cr şi Zn au depăşit criteriul de calitate într-o singură probă – 3PII/1. Atragem atenţia că aceste criterii se adresează sedimentelor din corpurile de apă continentale; ordinul nu prevede nici un fel de criterii de calitate specifice sedimentelor marine.

Mai mult, deşi criteriile de calitate sunt depăşite, concentraţiile mari înregistrate pentru cele patru metale grele se încadrează în limitele de variaţie pentru platoul continental românesc. Pentru nichel şi cupru concentraţiile sunt perfect normale, apropiate de fondul geochimic al zonei platoului continental românesc aflată sub influenţa Dunării şi caracterizată de sedimente dominat terigene.

Dintre poluanţii organici investigaţi, concentraţiile hidrocarburilor totale sau situat în permanenţă în regiunea inferioară a intervalului de variaţie a concentraţiilor caracteristic sedimentelor superficiale de pe platoul continental românesc. Concentraţiile cele mai scăzute au fost înţâlnite în Etapa III de monitorizare; în Etapele I şi II concentraţiile hidrocarburilor petroliere totale au fost practi identice (Etapa I – concentraţia medie HPT = 162 mg/kg, Etapa II – concentraţia medie HPT = 164 mg/kg).

Exceptând Etapa III, concentraţiile HAP total au depăşit în toate probele criteriul de calitate stabilit de Ord. 161/2006 pentru sedimentele din corpurile de apă continental, depăşind în acelaşi timp şi criteriul internaţional pentru sedimente marine ERL (effects range low – concentraţia sub care efectele adverse apar foarte rar) – ERL = 4.022 mg/kg s. u. (Buchman, 1999).

In acelaşi timp în absolut toate probele cocentraţiile HAP total s-au situat mult sub valoarea ERM = 44.792 mg/kg s. u. (Buchman, 1999) – ERM (Effects Range Median) – concentraţia peste care efectele adverse sunt frecvente.

In Etapa I principalii contributori la Cocentraţiile HAP total au fost Benzfluorantenul şi Crisen-ul, pentru celelalte două etape Crisen-ul furnizând >97% din conţinutul sedimentelor în HAP total.

Crisenul, principal contributor la concentraţia HAP total în tote cele trei etape, a depăşit în toate probele ERL-ul (0.384 mg/kg s. u. – Buchman, 1999) şi, exceptând probele colectate in Etapa III şi trei probe colectate în Etapa I, valoarea ERM (2.8 mg/kg s. u. – Buchman, 1999).

Concentraţiile mari înregistrate nu pot fi legate de operaţiunile de foraj efectuate în cadrul proiectului. Sursele majore de HAP în zonă sunt, cel mai probabil, activităţile de extracţie din zonă şi, mai ales în perioada caldă, remineralizarea materiei organice (în special fitoplancton, dar şi zooplancton).

Analiza calitativă a probelor de zoobentos nu a scos în evidenţă un impact al lucrărilor de foraj asupra macrozoobentosului.

Analiza parametrilor ecologici ai bentosului (diversitatea specifică, abundenţa numerică şi ponderală) şi valorile indicilor AMBI şi M-AMBI au evidenţiat o stare ecologică a macrozoobentosului încadrată în limite normale pentru pentru zona Sinoe, care este o zonă supusă unui impact tehnologic important dar şi cu o amprentă de factori perturbatori naturali majori (aport de apă dulce, rată de sedimentare ridicată, variaţii sezoniere ale factorilior fizico-chimici, etc.) situată din punct de vedere biocenotic în biocenoza midiilor de adânc, habitatul circalitoral superior cu Abra, Pitar, Spisula, Cardiidae şi Nephtys..

Speciile de păsări observate pe durata monitoringului au fost puţine şi obişnuite pentru zonă. Singurele specii permanente au fost pescăruşii (Larus argentatus) şi cioara neagră (Corvus corone corone). Nu s-au observat mamifere marine.

Având în vedere toate aceste considerente se poate afirma că lucrările de foraj şi probele de producţie efectuate pe locaţia de foraj 315bisA Sinoe au avut, în  ansamblu, un impact minim, limitat în spaţiu şi reversibil asupra compartimentelor mediului marin investigate.

Bibliografie selectivă

Băcescu, M., Pora, E., 1977. Biologie des eaux saumaitres de la mer Noire.

Băcescu, M., Müller, G., Gomoiu, M.-T., 1971. Cercetări de ecologie bentală în Black Sea. Analiza cantitativă, calitativă şi comparată a faunei bentale pontice. Ecologie marină, 4: 1-357.

Borcea, I., 1931. Nouvelles contributions a l`etude de la faune benthonique dans la Mer Noire, pres du littoral roumain. Ann. Sci. Univ. Jassy, 16, 3-4: 655-750.

Borcea, I., 1937. Les resultats de l’expedition de recherches dans la Mer Noire entre les 28 Aout et 1 Septembre 1935. Ann. Sci. Univ. Jassy, 23: 1-26.

Borja A, Muxika I, 2005. Guidelines for the use of AMBI (AZTIs marine biotic index) in the assessment of the benthic ecological quality. Marine Pollution Bulletin 50: 787-789.

Borja, A., Franco, J., Perez, V., 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft-bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin 40: 1100–1114.

Buchman, M. F., 1999. NOAA Screening Quick Reference Tables, NOAA HAZMAT Report 99-1, Seattle WA, Coastal Protection and Restoration Division, National Oceanic and Atmospheric Administration, 12 p.

EC, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for community action within the field of water policy PE-CONS 3639/1/00. 72 pp.

EC, 2008. Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). Official Journal of the European Union. 22 pp.

Gaudette, H. E., Flight, W. R., Toner, L. & Folger, D. W. 1974 An inexpensive titration method for the determination of organic carbon in recent sediments. Journal of Sedimentary Petrology 44, 249–253.

Grall J, Glemarec M, 1997. Using biotic indices to estimate macrobenthic community perturbations in the Bay of Brest. Estuarine, Coastal and Shelf Science 44(Suppl. A): 43-53.

Hook SE, NS Fisher, (2001). Reproductive toxicity of metals in calanoid copepods. Mar. Biol. 138: 1131-1140.

Korshenko A, Alexandrov B., (2011). Manual for mesozooplankton sampling and analysis in the Black Sea monitoring (draft).

Marcus NH, RV Lutz, JP Chanton, (1997). Impact of anoxia and sulfide on the viability of eggs of three planktonic copepods. Mar. Ecol.-Prog. Ser. 146: 291-295.

Muxika, I., Borja, A., Bald, J., 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European water framework directive. Marine Pollution Bulletin 55: 16–29.

Secrieru, D.; Secrieru, A. 1999. Effects of oil drilling activities on Ba concentrations in superficial sediments from the Black Sea Romanian shelf – GeoEcoMarina, 3, p. 143-148.

Secrieru, D.; Secrieru, A. 2002. Heavy Metal Enrichment of Man-made Origin of Superficial Sediment on the Continental Shelf of the North-Western Black Sea – Estuarine Coastal and Shelf Science V. 54, No. 3, p. 513-526. BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7). Edited by Temel Oguz. Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC) 2008-3, Istanbul, Turkey, 448 pp.

ANEXA

Jurnalul de bord al expediţiei ştiinţifice MN132

Tabelul 1. Indicii univariaţi de diversitate ai populaţiilor

zooplanctonice din zona de studiu

| Staţii | Nr. specii | Diversitatea Shannon-Wiener (H') | Echitabilitatea (J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1PII/S1 | 22 | 0,7043 | 0,2279 |
| 1PII/S2 | 19 | 0,7377 | 0,2505 |
| 1PII/S3 | 18 | 1,043 | 0,3607 |
| 1PII/S4 | 23 | 0,7502 | 0,2393 |
| 1PII/S5 | 22 | 1,375 | 0,4448 |
| 2PII/S1 | 27 | 2,161 | 0,6556 |
| 2PII/S2 | 23 | 2,207 | 0,704 |
| 2PII/S3 | 24 | 2,048 | 0,6446 |
| 2PII/S4 | 22 | 2,257 | 0,7301 |
| 2PII/S5 | 24 | 2,286 | 0,7193 |
| 3PII/S1 | 9 | 1,213 | 0,552 |
| 3PII/S2 | 8 | 1,338 | 0,6434 |
| 3PII/S3 | 9 | 1,334 | 0,607 |
| 3PII/S4 | 11 | 1,012 | 0,4222 |
| 3PII/S5 | 13 | 1,763 | 0,6872 |

Tabelul 2. Compoziţia cantitativă şi calitativă a comunităţii zooplanctonice în yona de studiu în cele 3 perioade

(abundenţa medie (Dmedie), biomasa medie (Bmedie), dominanţa după densitate (DD), dominanţa după biomasă (DB))

| Taxoni | 1PII (iulie) | 2PII (septembrie) | 3PII (februarie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dmedie (ind./m3) | DD | Bmedie (mg/m3) | DB | Dmedie (ind./m3) | DD | Bmedie (mg/m3) | DB | Dmedie (ind./m3) | DD | Bmedie (mg/m3) | DB |
| Synchaeta sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,63 | 8,20 | 7,78 | 0,27 |
| Aurelia aurita | 1,2 | 0,01 | 15,77 | 0,2 | 0,4 | 0,009 | 6,81 | 0,118 | 18,2 | 0,21 | 82,01 | 2,883 |
| Beroe ovata | 1,6 | 0,007 | 584 | 7,41 | 20 | 0,446 | 4069,31 | 70,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penilia avirostris | 983,94 | 4,49 | 59,04 | 0,75 | 418,45 | 9,333 | 25,11 | 0,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evadne spinifera | 3 | 0,01 | 0,15 | 0,002 | 3,46 | 0,077 | 0,18 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudevadne tergestina | 55,92 | 0,26 | 6,76 | 0,09 | 10,48 | 0,234 | 1,27 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleopis polyphemoides | 641,04 | 2,93 | 4,81 | 0,06 | 2,07 | 0,046 | 0,016 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleurobrachia rhodopis | 1 | 0,005 | 6,75 | 0,09 | 0,2 | 0,004 | 1,35 | 0,023 | 1,8 | 0,02 | 81,55 | 2,87 |
| Noctiluca scintilans | 2023,75 | 9,24 | 5,06 | 0,06 | 20,17 | 0,45 | 0,05 | 0,001 | 394,05 | 4,54 | 0,99 | 0,035 |
| Clytia hemisphaerica | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 0,50 | 98,46 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratkea octopunctata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,004 | 1,17 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podocoryne carnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,09 | 23,36 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obelia sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,013 | 4E-04 | 7,6E-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acartia sp. | 16960,8 | 77,40 | 6781,7 | 86,02 | 1249,83 | 27,88 | 431,76 | 7,46 | 4362,44 | 50,273 | 1131,1 | 39,76 |
| Centropages kroyeri pontica | 18,2 | 0,08 | 13,46 | 0,17 | 557,32 | 12,43 | 262,83 | 4,54147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paracalanus parvus | 47,71 | 0,22 | 25,45 | 0,323 | 80,08 | 1,79 | 32,91 | 0,56872 | 364,64 | 4,20 | 193,13 | 6,79 |
| Pseudocalanus elongatus | 6,6 | 0,03 | 9,41 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031,98 | 23,42 | 1065,49 | 37,46 |
| Calanus euxinus | 0,6 | 0,003 | 0,35 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 0,12 | 6,22 | 0,22 |
| Oithona sp. | 3,2 | 0,0146 | 0,52 | 0,007 | 26,89 | 0,60 | 4,38308 | 0,08 | 314,65 | 3,63 | 51,29 | 1,80 |
| Oikopleura dioica | 380,12 | 1,73 | 82,11 | 1,04 | 283,08 | 6,31 | 61,145 | 1,06 | 141,15 | 1,63 | 30,49 | 1,07 |
| Parasagitta setosa | 158,99 | 0,73 | 293,48 | 3,72 | 410,77 | 9,16 | 765,27 | 13,22 | 85,28 | 0,98 | 194,39 | 6,83 |
| Bivalvia veligera | 106,65 | 0,49 | 0,23 | 0,003 | 234,71 | 5,23 | 0,52 | 0,009 | 11,76 | 0,14 | 0,03 | 0,00 |
| Gasteropoda veligera | 136,64 | 0,62 | 0,34 | 0,004 | 654,63 | 14,60 | 1,64 | 0,03 | 17,64 | 0,20 | 0,04 | 0,00 |
| Balanus nauplia | 43,95 | 0,20 | 0,075 | 0,001 | 50,31 | 1,12 | 0,09 | 0,001 | 29,41 | 0,34 | 0,05 | 0,00 |
| Balanus cypris | 33,95 | 0,15 | 0,339 | 0,004 | 7,01 | 0,16 | 0,070 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoronis euxinicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0787 | 0,83 | 0,037 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iphinoe elisae | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,22 | 0,7 | 0,0121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paramysis pontica | 5,4 | 0,025 | 0,378 | 0,0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Pisces | 4,2 | 0,019 |  |  | 7,2 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ova Pisces | 3,2 | 0,015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liocarcinus sp.(vernalis) zoea | 0,2 | 0,001 |  |  | 47,4 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athanas nitescens (preadulti) | 0,2 | 0,001 |  |  | 0,4 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastrosacus sanctus | 0,4 | 0,002 |  |  | 2 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polychaeta nectochaeta | 282,89 | 1,29 | 0,17 | 0,00 | 311,55 | 6,95 | 0,19 | 0,003 | 182,32 | 2,101 | 0,11 | 0,004 |
| Upogebia pussila | 7,4 | 0,034 |  |  | 8,2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turbellaria | 0,4 | 0,002 |  |  | 1,8 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harpacticida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total densitate (ind/m3) | 21913,2 |  |  |  | 4483,68 |  |  |  | 8677,55 |  |  |  |
| Total biomasa (mg/m3) |  |  | 7890,4 |  |  |  | 5788,61 |  |  |  | 2844,7 |  |

Tabelul 3. Indicii univariaţi (F%: frecvenţă, indicii de semnificaţie ecologică, după densitate:  WD, şi biomasă (WB),

rangul, după WD şi WB)

| Taxoni | 1SII (iulie) | 2SII (septembrie) | 3PII (februarie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F% | WD | RkD | WB | RkB | F% | WD | RkD | WB | RkB | F% | WD | RkD | WB | RkB |
| Synchaeta sp. | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0,00 | 33 | 0,000 | 26 | 100 | 28,64 | 3 | 5,23031 | 8 |
| Aurelia aurita | 40 | 0,47 | 23 | 0,44719 | 13 | 20 | 0,42 | 29 | 0,343 | 16 | 100 | 4,58 | 10 | 16,9794 | 4 |
| Beroe ovata | 60 | 0,66 | 22 | 3,8491 | 4 | 100 | 6,68 | 15 | 11,859 | 2 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Penilia avirostris | 80 | 18,95 | 3 | 1,49885 | 7 | 100 | 30,55 | 4 | 1,141 | 10 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Evadne spinifera | 60 | 0,91 | 21 | 0,08813 | 22 | 80 | 2,48 | 23 | 0,110 | 22 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Pseudevadne tergestina | 100 | 5,05 | 10 | 0,65499 | 11 | 80 | 4,32 | 18 | 0,331 | 17 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Pleopis polyphemoides | 100 | 17,10 | 4 | 0,60491 | 12 | 40 | 1,36 | 26 | 0,040 | 24 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Pleurobrachia rhodopis | 40 | 0,43 | 24 | 0,77417 | 9 | 20 | 0,30 | 31 | 0,404 | 15 | 60 | 1,12 | 15 | 13,1153 | 6 |
| Noctiluca scintilans | 80 | 27,18 | 2 | 0,71652 | 10 | 80 | 6,00 | 16 | 0,083 | 23 | 60 | 16,51 | 6 | 1,44148 | 11 |
| Clytia hemisphaerica | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 100 | 7,10 | 14 | 3,913 | 6 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Ratkea octopunctata | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 20 | 0,30 | 31 | 0,449 | 13 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Podocoryne carnea | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 80 | 2,67 | 22 | 2,107 | 8 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Obelia sp | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 20 | 0,52 | 28 | 0,010 | 25 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Acartia sp. | 100 | 87,98 | 1 | 33,4409 | 1 | 100 | 52,80 | 1 | 9,848 | 3 | 100 | 70,90 | 1 | 63,0585 | 1 |
| Centropages kroyeri pontica | 100 | 2,88 | 14 | 1,54617 | 6 | 100 | 35,26 | 3 | 7,974 | 4 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Paracalanus parvus | 100 | 4,67 | 11 | 2,20064 | 5 | 100 | 13,36 | 9 | 2,921 | 7 | 80 | 18,33 | 4 | 23,3058 | 3 |
| Pseudocalanus elongatus | 100 | 1,74 | 15 | 1,38204 | 8 | 0 | 0,00 | 33 | 0,000 | 26 | 100 | 48,39 | 2 | 61,2018 | 2 |
| Calanus euxinus | 60 | 0,41 | 25 | 0,27529 | 18 | 0 | 0,00 | 33 | 0,000 | 26 | 100 | 3,50 | 12 | 4,67795 | 9 |
| Oithona sp. | 80 | 1,08 | 18 | 0,3451 | 15 | 100 | 7,74 | 13 | 1,168 | 9 | 80 | 17,03 | 5 | 12,0099 | 7 |
| Oikopleura dioica | 100 | 13,17 | 5 | 4,44836 | 3 | 100 | 25,13 | 7 | 4,480 | 5 | 20 | 5,70 | 9 | 4,62991 | 10 |
| Parasagitta setosa | 80 | 7,62 | 8 | 8,62861 | 2 | 100 | 30,27 | 5 | 16,262 | 1 | 40 | 6,27 | 8 | 16,5332 | 5 |
| Bivalvia veligera | 100 | 6,98 | 9 | 0,25 | 20 | 100 | 22,88 | 8 | 0,433 | 14 | 20 | 1,65 | 14 | 0,13489 | 15 |
| Gasteropoda veligera | 100 | 7,90 | 7 | 0,30875 | 17 | 100 | 38,21 | 2 | 0,789 | 11 | 20 | 2,02 | 13 | 0,1761 | 14 |
| Balanus nauplia | 80 | 4,01 | 12 | 0,14763 | 21 | 80 | 9,47 | 11 | 0,184 | 19 | 40 | 3,68 | 11 | 0,26513 | 13 |
| Balanus cypris | 80 | 3,52 | 13 | 0,32147 | 16 | 80 | 3,54 | 21 | 0,171 | 20 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Phoronis euxinicola | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 100 | 9,09 | 12 | 0,127 | 21 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Iphinoe elisae | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 100 | 4,72 | 17 | 0,561 | 12 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Paramysis pontica | 60 | 1,22 | 17 | 0,3598 | 14 | 0 | 0,00 | 33 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| L. Pisces | 60 | 1,07 | 19 | 0 | 23 | 100 | 4,01 | 19 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| ova Pisces | 60 | 0,94 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0,00 | 33 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Liocarcinus sp. larvae | 20 | 0,14 | 28 | 0 | 23 | 100 | 10,28 | 10 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Athanas nitescens (preadulţi) | 20 | 0,14 | 28 | 0 | 23 | 20 | 0,42 | 29 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Gastrosacus sanctus | 40 | 0,27 | 26 | 0 | 23 | 100 | 2,11 | 24 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Polychaeta nectochaeta | 100 | 11,36 | 6 | 0,26655 | 19 | 100 | 26,36 | 6 | 0,326 | 18 | 80 | 12,96 | 7 | 0,55466 | 12 |
| Upogebia pussila | 80 | 1,64 | 16 | 0 | 23 | 80 | 3,83 | 20 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Turbellaria | 20 | 0,19 | 27 | 0 | 23 | 60 | 1,55 | 25 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |
| Harpacticida | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 23 | 40 | 0,84 | 27 | 0,000 | 26 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 |

# Text boxes

Sonda 1 Marina