Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:.......................................

Valabilă până la: .........................................

S.C. DEGARO S.R.L., FERMA DE PORCI – FANTANELE, CONSTANTA

Sediul social: com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea.

Punct de lucru: Comuna Fântânele, Judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- 6.6.c. Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor având o capacitate mai mare de

750 de locuri pentru scroafe.

COD CAEN        0146

DIRECTOR  EXECUTIV,                        			                              ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                               Elena FILIP

Intocmit,

Consilier  Anca DINU

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ................................ 3

- TEMEIUL LEGAL ....................................................................................................... 3

- CATEGORIA DE ACTIVITATE………………………………………………………... 4

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ……………………………………………………... 4

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……………………………………………………. 6

- MATERII PRIME SI AUXILIARE ……………………………………………………... 8

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ………………………………… 8

7.1. aPA ……………………………………………………………………………………… 8

7.1.1. Alimentarea cu apa ……………………………………………………… 9

7.1.2. Evacuarea apelor uzate ………………………………………………. 9

7.2. eficienta energetica ………………………………………………………....... 9

7.3. Combustibil …………………………………………………………………………. 9

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament ……………………………………………………………………….. 10

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu ……………………………………………………………….. 17

9.1. Aer ……………………………………………………………………………………..... 17

9.2. apa ……………………………………………………………………………………..... 17

9.3. sol ………………………………………………………………………………………. 18

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot ……………………………………………. 18

10.1. aer …………………………………………………………………………………….. 18

10.1.1.emisii in aer si mirosuri …………………………………………………….. 18

10.1.1.1. Emisii atmosferice rezultate din activitate …………………. 18

10.1.1.2. Valori limita de emisie  ………………………………………………….. 19

10.2. emisii in apa ………………………………………………………………………... 21

10.3. sol ……………………………………………………………………………………… 21

10.4 ZGOMOT ……………………………………………………………………………….. 22

- gestiunea deseurilor ………………………………………………………………. 24

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ………………. 25

- monitorizarea activitatii ……………………………………………………….. 26

13.1. monitorizarea emisiilor in aer ………………………………………….. 26

13.2. monitorizarea emisiilor in apa evacuata …………………………... 26

13.3. monitorizarea calitatii solului si a apei subterane ………….. 27

13.3.1.monitorizarea calitatii solului ……………………………………..... 27

13.3.2.monitorizarea calitatii apei subterane …………………………… 27

13.4. deseuri ……………………………………………………………………………….. 27

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului …………………... 27

- obligatiile titularului activitatii ………………………………………….. 29

- managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor …………………………………………………………………………….. 29

16.1. lucrari si masuri specifice de protectie a mediului ……………. 29

16.2. planul de inchidere al instalatiei ……………………………………… 30

17. glosar de termeni …………………………………………………………………….. 31

Anexa I – planuri de incadrare in zona ………………………………………….. 32

anexa II – modelul raportului anual de mediu ……………………………... 34

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate împotriva poluării, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- In caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate masurile necesare astfel încât sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refăcut la starea iniţiala.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 2 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C.  DEGARO S.R.L.

Sediul administrativ în com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea

Punct de lucru: comuna Fântânele, judeţul Constanţa

Telefon: 0241.769.769, Fax: 0241.769.769

E-mail: dom@premiumporc.com

Codul fiscal:	R 14660449

Registrul Comerţului: nr. J 39/411/2011

2. TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anuland alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură modificata prin Ordinul MMGA 27/10.01.2007(M.O. 194/21.03.2007);

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 (M.O. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.( Anexa  publicată în MO 224bis/13 03 2006);

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- creşterea intensiva a porcilor, capacitate mai mare de 750 locuri pentru scroafe.

COD CAEN         0146 - Creşterea porcilor

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu nr. 40/27.12.2006 cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Degaro SRL, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 13530RP/09.10.2017;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, 10 aparitii consecutive, incepand cu data de 06.10.2017;

- Anunt public la radio MAGIC FM, difuzat timp de 10 zile consecutive, incepand cu 07.10.2017;

- Anunţul public privind dezbaterea publica a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, in data de 13.11.2017;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica, incheiat in data de 06.12.2017;

- Anunţul public privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul ....................... Constanţa, în data.................................

- Contract de vanzare-cumparare incheiat intre SC We Two LTD SRL si SC Degaro SRL;

- Raport de amplasament întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT S.R.L. Constanţa.

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA si SC DEGARO SRL;

- Studiu hidrogeologic întocmit de S.C. SAFAR & GEO CONSULT S.R.L. Constanţa;

- Certificat inregistrare SC Degaro SRL si Certificat constatator emis in baza Legii 359/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punctul de lucru Sibioara;

- Organigrama societatii;

- Plan cu punctele de prelevare probe de mediu (sol, apa freatica);

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona;

- Contract nr. 832/15.09.2016, incheiat cu SC Servicii Publice de Mentenanta Mihail Kogalniceanu SRL, pentru preluarea deseurilor menajere;

- Registru instructaj protectia mediului-2016;

- Contract nr. 659/22.07.2011, incheiat cu SC Protect Colector SRL pentru preluarea deseurilor generate;

- Contract nr. 11/05.03.2012 incheiat cu PFA Ustinescu Traian , pentru activitati de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

- Contract nr. 331/09.09.2017 incheiat cu SC Tase Nico Trans SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 185/09.05.2017, incheiat cu I.I. Voicu Cristina privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Plan de închidere si refacere a amplasamentului elaborat de S.C. Degaro SRL;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 138/09.10.2017, valabilă până la data de 25.10.2019, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Fermal zootehnica Fantanele, jud. Constanta;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 40/27.12.2006, actualizata in data de 26.10.2007 si in data de 12.04.2017 pentru Ferma de porci Fantanele, jud. Constanta.

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine .................. de pagini şi este valabilă de la ...................................., data emiterii pana la data de ......................

- Se va solicita la A.P.M. Constanta cu 60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu, reînnoirea acesteia.

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la autoritatea de mediu.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

  - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile rezultate să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

  - Titularul autorizaţiei integrate de mediu, trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management a Autorizaţiei (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor şi va include cel puţin elementele menţionate in Condiţiile 5.3 de mai jos.

  - Planificare a obiectivelor şi sarcinilor de mediu:

- Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de acţiuni, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI.

  - Contribuţia la Registrul Emisiilor de Poluanţi (E.P.R.T.R.)

Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menţionată în Îndrumarul E.P.R.T.R. Contribuţia la E.P.R.T.R. va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta şi va fi depusă/transmisă ca parte a R.A.M. (ANEXA II).

  - Documentaţia.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu.

  - Acţiunea corectivă.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

  - Conştientizare şi instruire.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registrele adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

- Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului activităţii desfăşurate pe amplasament, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

  - Responsabilităţi.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

  - Comunicare

- Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. DEGARO S.R.L.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanţa, în fiecare an, nu mai târziu de 01 Februarie in fiecare an, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele Agenţiei. Acest raport trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. RAPORTARI catre aPM CONSTANTA si ANEXA II. şi trebuie pregătit în conformitate cu ghidul relevant emis de A.P.M. Constanta.

6. 		MATERII PRIME SI AUXILIARE .

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate:

    - scroafe si vieri;

    - furaje;

    - apa potabila;

    - vitamine, vaccinuri, medicamente;

    - produse pentru igienizare(detergenti biodegradabili);

    - G.P.L., motorina; energie electrica; lemne, paie.

7. 	RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

7.1. 	APA .

7.1.1. Alimentarea cu apa

a) Alimentarea cu apa potabila din sursa Fântânele:

Consta intr-un dren care capteaza toate izvoarele din nordul localitatii cu acelasi nume cu urmatoarele caracteristici:

L=200m,

H= cca2 m

Q= 20 mc/h

Drenul are varsarea intr-un rezervor din beton cu capacitatea de 50 mc, cu statie de pompare. Cu ajutorul a 2 pompe cu ax orizontal tip CERNA, apa este refulata intr-un rezervor de 300 mc situat in partea de est, la cota de +150 m. Din acest rezervor, apa circula prin cadere libera in reteaua de distributie a localitatii si in reteaua de distributie a fermei de suine.

b) Alimentarea cu apa din sursa proprie:

Sursa:

- Put forat amplasat in incinta fermei, avand urmatoarele caracteristici tehnice: H= 95 m; Q=3,5 mc/h (0,98 l/s); Nhs=1,5 m; Nhd=15,9 m.

- Dren cu lungimea de 200 m, H = 2m, care capteaza izvoarele din nordul localitatii Fantanele, cu un debit de cca. 20 mc/h.

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare: Apa din foraj este captata prin intermediul unei electropompe tip GRUNDFOS SQ3-30, avand urmatoarele caracteristici: Q= 3,5 mc/h, H=30 mCA, P=0,6 kW, n=3000 rot/min.

Pentru stocarea apei ferma are in proprietate si utilizeaza doua rezervoare de stocare semiingropate, din beton armat, cu capacitatea de 200 mc fiecare, prevazute cu vane de comunicare intre ele. De la sursã, apa este transportatã prin intermediul unei conducte de aductiune din azbociment cu lungimea de 6 km si Dn=200 mm, panã la cele douã rezervoare de stocare. Din aceste rezervoare, situate la 600 m vest de complex, apa ajunge gravitational la fermã.

Reteaua de distributie a fermei este realizata in sistem inelar, din conducte OL cu diametrul cuprins intre 80-100 mm, in lungime totala de circa 1535 m. Din aceasta se desprind artere care alimenteaza halele. Distribuirea apei potabile la animale se face cu ajutorul adapatoarelor automate tip suzeta pentru evitarea pierderilor de apa. In hala 1 (sectorul pentru scroafe) si in hala nr. 12 , pentru alimentarea cu apa, este utilizat un sistem de distributie cu jgheaburi de cca. 30 cm latime cu posturi de adapat pentru fiecare scroafa. Periodic are loc inlocuirea apei din jgheab din actionarea robinetului dispus la capatul sectorului. Suplimentar, in maternitate, exista si un robinet de distributie apa utilizat pentru umectarea halei.

In rezervoarele de stocare temporara a apei (cate un rezervor pentru fiecare compartiment al halelor, V=1,250 mc fiecare) sunt dizolvate medicamentele utilizate pentru tratamentul preventiv sau curativ al animalelor.

In fiecare hala, pe toata lungimea halelor se gasesc 1 sau 2 conducte de distributie apa sub presiune pentru curatirea halelor, direct din sistemul central de alimentare cu apa.

Debitele şi volumele de apă necesare funcţionării Fermei de porci, conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 138/09.10.2017, emisa de A.B.A. – Dobrogea-Litoral, sunt următoarele:

Alimentarea cu apa potabila

Volume si debite autorizate:

(i) necesar total

-  mediu:		  375 mc/zi

-  maxim: 488 mc/zi

(ii) cerinta totala

-  mediu :        375 mc/zi

-  maxim: 	       488 mc/zi

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volum intangibil: 30 mc., timpul de refacere a rezervei de apă după un incendiu este de aprox. 3-5 h., pe reţeaua de distribuţie a apei sunt montaţi 20 hidranţi de incendiu exteriori.

7.1.2. Evacuarea apelor

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare de tip ramificat. De-a lungul reţelei de canalizare (unde curgerea dejecţiilor se face gravitaţional) sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor lichide.

Toate apele uzate sunt descarcate in bazinul colector, de unde dupa omogenizare ajung in sistemul de separare dejectii si apoi in cele 2 lagune.

Traseul dejectiilor pana la bazinul colector este urmatorul:

- dejectiile ajung prin pardoseala cu fante in spatiile de colectare situate dedesubt, respectiv in bazine de colectare, pozate pe pat de nisip si prevazute cu perna de apa cu grosimea de 5-10 cm, proiectate astfel incat sa se realizeze o scurgere gravitationala (panta de scurgere de 2-3%) in sistemul de conducte si de aici in bazinul colector V= 90mc. Canalele colectoare sunt montate pe axul longitudinal al halelor de productie Adancimea canalelor colectoare este de 30-35 cm si sunt realizate de beton turnat peste o membrana de izolare pozata pe pat de nisip, pentru a se asigura etanseitatea/ impermeabilizarea;

- 2 artere magistrale preiau deversarile din canale si le transporta catre bazinul colector principal (un segment din tuburi de azbociment, Dn=200mm si L=cca 700 m si un segment din turburi de azbociment, Dn=400mm si L= 300 m);

Bazinul colector primar este prevazut cu pompa submersibila cu tocator, destinata pomparii lichidelor, cu o putere de 5,5 kW si un mixer de omogenizare a dejectiilor, cu o putere de 5,5 kW.

Instalatiile (2 buc.) de separare a dejectiilor pe fractii (solid/ lichid) sunt reprezentate de 2 componente cu rol de presare – stoarcere de tip prefabricate cu capacitate de prelucrare 2x40 mc/h, montate pe un suport – cadru metallic

Platforma hidroizolata pentru stocarea fractiei solide din dejectii are capacitate de cca. 5000 mc, cu pereti de sprijin de 3 m inaltime si cu dimensiunile maxime in plan 60x30m).

Lagune (2) pentru stocarea fractiei lichide au un volum individual de 20 000 mc. Lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile, rezistente la ultraviolet, cu grosimea de 2 mm. peretii si bazele lagunelor sunt, de asemenea, impermeabilizate cu membrane geotextile cu grosimi de 3 mm. Pe amplasament exista inca 2 lagune neacoperite, aflate in conservare (in care nu se realizeaza stocarea dejectiilor lichide).

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA

S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Fântânele, Constanta se alimentează cu energie electrica printr-un racord de 20 kW  la sistemul naţional. Transformatorul existent asigura alimentarea reţelei interioare cu o tensiune de 0,4 kW (reţea de joasa tensiune). Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarii, societatea este dotata cu trei  grupuri electrogene care dezvolta impreuna 1200 kW care utilizează motorina. Orice defecţiuni, verificări periodice a instalaţiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, de societăţi specializate, autorizate.

Pentru respectarea recomandărilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- cantitatea de energie consumata va fi urmărita periodic si contorizata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

7.3. Combustibili

Pentru producerea agentului termic (apa calda) pentru incalzirea pardoselilor din halele de reproductie, pentru functionarea aerotermelor, cat si pentru incalzirea cladirii administrative si a vestiarelor  au fost montate două centrale termice  pe baza de paie. Paiele se depoziteaza in incinta fermei.

Pentru prepararea hranei la bucatarie si alimentarea incineratoarelor se foloseste GPL, stocat in rezervoare supraterane 2x2000 litri si 2x 4000 litri. Toate rezervoarele sunt situate pe spatii special amenajate, in aer liber, pe platforma betonata, împrejmuita cu gard metalic. Alimentarea consumatorilor se face direct din rezervoare prin conducte etanşe.

Pentru alimentarea cu motorina a utilajelor si autovehiculelor din dotarea fermei se utilizeaza motorina (statie de carburanti). Statia consta dintr-un rezervor metalic cu pereti dubli, ingropat, la nivelul unei platforme betonate. Rezervorul are pereti dubli metalici si  capacitatea de 25 000 litri (25mc).

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Fântânele, Constanta are ca obiect activitatea de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate anuala de productie de 5978 scroafe, 1243 scrofite, vieri 156 si purcei 230832.

Instalaţii şi dotări pentru activitatea principală: Complexul de porci este situat in extravilanul localităţii Fântânele, având o suprafaţa totala de 15,473 ha. Obiectivul este amplasat la cca. 1,2 km sud de localitatea Fântânele (fata de prima locuinta) si la 2,5 km nord de comuna Cogealac, iar faţă de pârâul Nuntaşi este situat la cca. 260 m. S.C. DEGARO S.R.L. îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor în 20 hale, conform tabelului:

| Nr. crt | Clădirea/ incinta | Suprafaţa [mp] | Destinaţia | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hală 1 | 1 839,39 | Laborator | birou de supraveghere (calculatorul central care controlează toate sistemele de climatizare), sala de recoltare, sala de preparare a materialului seminal |
|  |  |  | Sali scroafe la monta si control gestatie | 270 boxe individuale gestatie in Comp. A si 426 boxe individuale gestatie in Comp. B1 =210 boxe si Comp B2 =216 boxe ;pardoseala 50% grătar ciment, canale colectoare cu adâncimea de 50 cm, ţarcuri individuale |
|  |  |  | Sala vieri | ţarcuri individuale, canal colector pe toată lungimea sălii, fiecare boxă fiind prevăzută cu fosă proprie cu suprafaţa de cca 1 mp |
|  |  |  | Compartiment legatura hale-vieri | nu |
| 2. | Hala 2 | 1 842,39 | Gestatie | 22 boxe colective gestatie II in Comp. A si 20 boxe colective gestatie in Comp B ; separatoare pentru delimitarea spaţiului, pardoseală numai cu 12% grătar, fosă colectoare dejecţii |
| 3. | Hala 3 | 1 841,49 | Gestatie | 22 boxe colective gestatie II in Comp. A si 20 boxe colective gestatie in Comp B ;separatoare pentru delimitarea spaţiului, pardoseală numai cu 12% grătar, fosă colectoare dejecţii |
| 4. | Hala 4 | 1 902,04 | Maternitate | 42 boxe individuale / fatare in fiecare din cele 8 compartimente deci in total 336 boxe ; pereche de boxe dispuse pe 3 rânduri; ţarc de fătare; pardoseală grătar beton, canal colectare dejecţii adâncimea 30 – 35 cm, perna apă 10 cm |
| 5. | Hala 5 | 1 958,09 | Maternitate | 42 boxe individuale / fatare in compartimetele A1- A4 , total 168 boxe si 37 boxe individuale /fatare in compartimentele B1-B4 total 148 boxe ; perechi de boxe dispuse pe 3 rânduri; ţarc de fătare; pardoseală grătar beton, canal colectare dejecţii adâncimea 30 – 35 cm, perna apă 10 cm |
| 6. | Hala 6 | 2 276,01 | Intarcare | 48 boxe colective cu capacitatea de 120 capete tineret fiecare dispuse in 6 compartimente ; pardoseală grătar beton pe toată suprafaţa, canale colectoare dejecţii cu adâncimea de 30 cm, perna apă 5 – 10 cm. |
| 7. | Hala 7 | 2 246,92 | Intarcare | 80 boxe colective cu capacitatea de 120 capete tineret fiecare ; pardoseală grătar beton, canale colectoare dejecţii cu adâncimea de 30 cm, pernat apă 5 – 10 cm. |
| 8. | Hala 8 | 2 167,45 | Reproducători, Scroafe gestante | Boxe colective , gestatie II cite 8 boxe/compartiment in Comp. A , B, C, D si cite 24 boxe colective in Comp. E, F ; pardoseală tip grătar 12 % din suprafaţa boxei, canal colector, grupuri de 30 de animale |
| 9. | Hala 9 | 2 163,79 | Gestatie | 70 boxe, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere dejectii sunt pozate pe un pat de nisip |
| 10. | Hala10 | 2 163,79 | Gestatie | 52 boxe, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere dejectii sunt pozate pe un pat de nisip |
| 11. | Hala11 | 2 163,79 | Maternitate | Boxe individuale, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere sunt pozate pe un pat de nisip |
| 12. | Hala12 | 2 163,79 | Intarcare | 200 boxe, pardoseala gratar beton sub care se afla canal colector |
| 13. | Hala 13 | 2 163,79 | Intarcare | Boxe cu capacitatea de 41-42 capete, pardoseala gratar beton, canal colector dejectii, conducte de scurgere pozate pe pat de nisip |
| 14. | Hala 14 | 3 552,08 | Inseminare | Boxe individuale, pardoseala gratar beton, canal colector dejectii, conducte de scurgere pozate pe pat de nisip |
| 15. | Hala 15 | 831,87 | Reproducatori (vieri) | Boxe individuale, pardoseala gratar beton |
| 16. | Hala 16 | 1 113,47 | Gestatie | 40 boxe, pardoseala gratar beton |
| 17. | Hala 17 | 1 158,77 | Maternitate | 40 boxe, pardoseala gratar beton |
| 18. | Hala 18 | 1 801,10 | Maternitate | Boxe individuale, pardoseala gratar beton |
| 19. | Hala 19 | 968,50 | Intarcare | 80 boxe, pardoseala gratar beton, |
| 20. | Hala 20 | 968,50 | Intarcare | 80 boxe, pardoseala gratar beton |

S.C. DEGARO S.R.L. produce porci vii tineret cu o greutate de 30 – 35 kg., in vederea livrării către S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Sibioara, Constanta (pentru îngrăşare).

Ferma Fântânele a S.C. DEGARO S.R.L. funcţionează ca fermă de reproducere a suinelor, purceii fiind ulterior trimişi la Ferma Sibioara, (proprietate a S.C. DEGARO S.R.L.) pentru îngrăşare.

In cadrul amplasamentului, exista  20 halele de productie,  repartizate in 3 ansambluri principale, separate intre ele prin holuri tehnologice:

- primul ansamblu detine 7 hale (halele 1-7) folosite pentru scroafele reproductive si purceii intarcati;

- al doilea ansamblu este alcatuit din 7 hale ( hala 8, halele renovate 9-13, hala nou construita 14);

- al treilea ansamblu (hale 15-20) este alcatuit din extinderile halelor renovate + extinderea halei 8 .

Între fiecare dintre hale  există câte un pasaj construit pe structură de beton, pentru trecerea dintr-o hală in alta în scopul respectării normelor de biosecuritate. Pasajele asigură circulaţia personalului, dar şi a porcinelor, evitându-se astfel riscul de infectare a animalelor prin contactul cu mediul extern.

Hala 1. Este folosita pentru activitatile de insamantare artificiala, precum si pentru adapostirea vierilor si a scroafelor in asteptare. Scroafele, dupa intarcare, pana la confirmarea gestatiei (1-5 saptamani) se introduc in tarcuri individuale pentru a se putea face in conditii bune insamantarea artificiala si pentru evitarea avorturilor, datorita incaierarilor, in primele luni de gestatie. Vierii sunt adapostiti tot in hala 1, in boxe individuale.

Halele 2, 3, 9, 10 si 16 sunt hale identic amenajate ce adapostesc scroafele gestante. Scroafele, odata confirmate ca fiind gestante, se plaseaza in grupuri de 16 animale in boxe, cu pardoseli partial cu gratar. Aceste boxe sunt prevazute cu separatoare pentru delimitare spatiului de hranitori. . Boxele sunt prevazute cu pardoseala continua si canal de colectare a dejectiilor. O portiune de aproximativ 12% din suprafata boxei este de tip gratar, pentru evacuarea dejectiilor.

Halele 4, 5, 11, 17 si 18 sunt hale folosite pentru maternitate. In aceste hale, incalzirea se realizeaza cu covorase electrice individuale si cu ajutorul unui generator de aer cald . In plus, in timpul primei saptamani de viata a purceilor se folosesc lampi cu infrarosu. Umplerea carucioarelor de furaj se face automat. Tarcurile sunt prevazute cu pardoseala 100 % gratar de plastic sub care se afla un canal de colectare a dejectiilor, cu adancimea de 30 – 35 cm, cu perna de apa de 10 cm.

Halele 6, 7, 12, 13, 19 si 20 sunt hale folosite pentru intarcarea purceilor.Purceii sunt tinuti in aceste hale pana ating greutatea de 30 – 35 kg in viu, dupa care sunt transferati la ferma Sibioara pentru ingrasare. Aceste hale sunt prevazute cu pardoseala de plastic sub forma unui gratar ce acopera toata suprafata halei, cu exceptia spatiului situat sub generatoarele de caldura, spatiu ce este acoperit cu o pardoseala de plastic plin. Sub gratarele de plastic exista canale colectoare a dejectiilor cu adancimea de aproximativ 30 – 35 cm, cu perna de apa de 5 – 10 cm.

Hala 8 pentru cresterea reproducatorilor. Aceasta hala este destinata cresterii viitorilor reproducatori. Hala este prevazuta cu 42 boxe porci grasi (selectie) si 6 boxe scroafe gestatie. Exista pardoseala tip gratar numai pe 12 % din suprafata totala a boxei. Sub pardoseala tip gratar se afla un canal colector prin intermediul caruia dejectiile sunt evacuate in sistemul de canalizare.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

Etapele fluxului tehnologic in cadrul fermei de reproducere si crestere suine sunt:

- alegerea vierilor si scroafelor pentru reproductive; recoltarea materialului seminal si insamantarea artificiala a scroafelor;

- gestatia scroafelor

- perioada de materniate

- fatarea si intarcarea purceilor dupa varsta de 23-28 zile

- cresterea tineretului porcin pana la varsta aproximativa de 65-70 de zile

- formarea nucleului genetic si selectarea urmatoarelor scroafe reproductive

- livrarea purceilor cu greutate cuprinsa intre 30-35 kg la ferma Sibioara pentru ingrasare.

Figura 1: Schema flux tehnologic

Pentru începerea activităţii se aduc animale pentru reproducţie (scroafe şi vieri).

- Recoltarea materialului seminal şi însămânţarea artificială a scroafelor se face in hala 1. După însămânţare pana la confirmarea gestaţiei (1-5) săptămâni scroafele se introduc in ţarcuri individuale pentru realizarea in bune condiţii a montei si pentru evitarea avorturilor in timpul primei luni de gestaţie. Distribuirea furajelor este automata: lanţ cu discuri si dozatoare volumetrice. Vierii sunt amplasaţi în boxe individuale lângă laboratorul de însămânţări artificiale. Laboratorul de însămânţări artificiale este alcătuit dintr-un birou de supraveghere (pentru medicul veterinar), sala de recoltare si sala de preparare a materialului seminal. In biroul medicului veterinar este instalat calculatorul central care controlează toate sistemele de climatizare ale exploataţiei.

- Gestaţie – scroafele confirmate gestante sunt cazate în hale, in compartimentele de gestaţie, pe o perioadă de aprox. 120 zile. În boxe sunt montate separatoare pentru delimitarea spaţiului de hrănitori. Distribuirea furajelor se face in sistem automat: lanţ si dozatoare volumetrice.

- Perioada de maternitate – se desfăşoară in halele, in boxe individuale. Încălzirea se face cu covoraşe electrice individuale, precum şi cu lămpi cu infraroşu (I.R.). Hrănirea fiecărei scroafe se face manual, doar umplerea dozatoarelor de furaj se face automat.

- Înţărcarea – se face in hale unde purceii sunt ţinuţi până ating greutatea de 30-35 kg. în viu. In hale distribuţia furajelor se realizează in sistem automat cu lanţ. Pentru primele săptămâni hranitorile sunt completate cu un buncăr circular a cărui capacitate asigura necesarul pentru 25 purcei.

- Formarea nucleului genetic si selectarea următoarelor scroafe reproductive – creşterea reproducătorilor se face in hale, iar separat nucleul genetic.

- Livrarea – se face în viu către S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, jud.Constanta

Instalaţii şi dotări pentru activităţi auxiliare:

      - Ventilaţie: Ventilaţie dinamica in toate halele, asigurata in sistem complet automatizat, (sistemul asigură deschiderea şi închiderea ferestrelor, pornirea şi oprirea ventilatoarelor şi a generatoarelor de aer cald) prin intermediul ventilatoarelor montate in pereţii laterali ai halelor (hale 1-3) sau in hornurile din acoperiş (hale 4-8). In hala nucleului genetic ventilaţia se realizează prin intermediul a doua ventilatoare montate in peretele halei si a sase ventilatoare dispuse in hornurile din acoperiş.

      - Iluminat: Toate halele de producţie sunt prevăzute cu sistem de iluminare artificiala (lampi fluorescente) acestea fiind utilizate pe timp de noapte sau ca aport suplimentar. Pe timp de zi iluminatul se realizează in mod natural prin intermediul ferestrelor laterale ale halelor.

      - Control ambiental: Toate sistemele de climatizare sunt controlate prin intermediul unor microprocesoare electronice, dar se pot manevra si manual daca este necesar.

Cresterea temperaturii se realizeaza prin inchiderea automata partiala sau totala a ferestrelor si micsorarea debitului ventilatorului pana la oprirea automata partiala sau totala a ferestrelor si micsorarea debitului ventilatorului pana la oprire.

In hale încălzirea se face cu ajutorul aerotermelor montate in pereţii laterali ai halelor, ce utilizează drept combustibil agent termic de la centrala pe paie. Pentru halele 4-5 pentru un aport suplimentar de căldura sunt utilizate si covoraşe electrice dispuse in pardoseala. Pentru halele 6-7 încălzirea este dubla, fiind dotate in plus fata de aerotermele de aer cald, cu radianţi in infraroşu, care produc atât căldura cat si lumina . Suplimentar pentru prima etapa de viata in halele de maternitate sunt prevăzute si lămpi cu infraroşu.

Scaderea temperaturii se realizeaza prin deschiderea automata, partiala sau totala a ferestrelor si pornirea automata a ventilatoarelor care extrag si evacueaza aerul din hala.  Racirea se face numai in sectorul vieri, unde sunt prevazute panouri Cooling. Panourile Cooling sunt reprezentate de celule din hartie cerata, montate in peretii laterali ai compartimentului prin care apa circula incontinuu, fiind recirculata cu ajutorul unei pompe.

      - Microclimat: Este asigurat in funcţie de necesităţile animalelor aflate in diverse perioade de dezvoltare. Instalaţiile pentru asigurarea microclimatului sunt: ventilatoare, generatoare de aer cald, covoare electrice, becuri de încălzire, instalaţii de răcire. Condiţiile optime ale microclimatului sunt asigurate si menţinute printr-un sistem complet automatizat care asigura deschiderea/închiderea ferestrelor, pornirea/oprirea ventilatoarelor si a generatoarelor de aer cald.

      - Distribuire furaj: Automat – toate animalele pot manca in acelaşi timp, prin intermediul unui jgheab metalic cu ajutorul transportorului tip lanţ si a dozatoarelor volumetrice. Suplimentar se poate realiza si alimentaţia individuala pentru a asigura necesarul optim (în special la scrofiţe).

Asigurarea cu nutret se realizeaza in mod continuu cu instalatie mecanizata si automatizata, fara interventie umana. Nutreturile sunt furnizate de  fabrica de nutreturi combinate a S.C DEGARO S.R.L – Ferma Sibioara. Din motive de biosecuritate, autovehiculele cu care se transporta nutretul nu au acces in incinta, descarcarea acestora facandu-se din exteriorul fermei direct intr-un siloz de stocare din incinta. Din siloz, nutretul este preluat prin intermediul unui transportor tip lant prin intermediul caruia este transportata in hala si apoi introdusa in hranitoare (mici buncare). Fiecare hala este prevazuta cu 1-2 buncare exterioare de 8-10 tone. Halele 6-7 sunt prevazute cu cate 4 buncare exterioare.

      - Distribuire apa potabila: Adăpătoare automate (ad-libitum) tip suzeta pentru evitarea pierderilor de apa. In hala 12 si in hala 1 (in sectorul pentru scroafe) pentru alimentarea cu apa este utilizat un sistem de distribuţie cu jgheaburi (de cca. 30 cm. lăţime.) cu posturi de adăpat pentru fiecare scroafa. Periodic are loc înlocuirea apei din jgheab prin acţionarea robinetului dispus la capătul sectorului. Suplimentar (in maternitate) exista si un robinet de distribuţie apa utilizat pentru umectarea hranei. In rezervoarele de stocare temporara a apei (cate un rezervor pentru fiecare compartiment al halelor, fiecare cu o capacitate de 1.250 m3) sunt dizolvate medicamentele utilizate pentru tratamentul preventiv sau curativ al animalelor.

      - Sistem de securitate: Sunt prevăzute alarme acţionate prin termostate de maxim si/sau minim. Pe lângă acestea se dispune si de 3  grupuri electrogene de 1200 kW in caz de avarie la alimentarea cu energie electrica.

      - Supravegherea animalelor: In ferma sunt prezenţi îngrijitori 24 h/zi.

      - Curăţirea halelor: In fiecare hala, pe toata lungimea halelor se găseşte una sau doua conducte de distribuţie apa direct din sistemul central de alimentare cu apa. Prin aceste conducte apa circula sub presiune si este utilizata doar pentru curăţirea halelor.

      - Colectarea dejecţiilor: Îndepărtarea repetata a dejecţiilor prin spălarea pardoselii cu jet de apa sub presiune sau direct prin cădere libera prin toata suprafaţa podelei (Componentele  sistemului de gestionare a dejectiilor -Fig. 2).

Astfel:

- pardoseala din ciment, cu gratare pe o suprafata de cca. 50% din boxa, canalul de colectare fiind dispus astfel incat sa deserveasca doua randuri de boxe (cazul sectorului pentru scroafe din hala 1, 12, 14 si 15);

- pardoseala din ciment, suprafata cu gratare insumand 12% din suprafata halei, canalul de colectare este dispus in zona dintre cele doua randuri de boxe astfel incat sa poata deservi ambele siruri de boxe (cazul halelor 2,3,8,9,10 si 16);

-pardoseala prevazuta in totalitate cu fante (gratare 100%): acest tip este intalnit in cadrul halelor 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18 19, 20 (intarcare tineret), gratarele fiind din plastic.

- Canalele colectoare cu o adancime de 30-35  cm, prevazute cu perna de apa de 5-10 cm grosime, amplasate sub podelele halelor de productie. Canalele sunt pozate pe un pat de nisip si au o panta de scurgere de 2 – 3 %. Acestea sunt montate pe axul longitudinal al halelor de productie. Evacuarea dejecţiilor din canalele colectoare în sistemul de conducte şi apoi în staţia de epurare se face gravitaţional. Canalele colectoare ale dejectiilor sunt realizate din beton turnat peste o membrana de izolare, pozata pe pat de nisip, pentru a asigura etanseitatea/impermeabilizarea.

- Conductele magistrale de preluare a deversarilor din canale si transport  la bazinul colector primar, in lungime totala de 1000 m;

- Bazinul colector primar, V= 90 mc, prevăzut cu o pompă submersibilă cu tocător, destinată pompării lichidelor, cu o putere de 5,5 kW si un mixer de omogenizare a dejecţiilor, cu o putere de 5,5 kW.

- Instalatiile de separare a dejectiilor pe fractii (solid/lichid): 2 instalaţii de presare – stoarcere de tip prefabricat cu capacitate de prelucrare 2 x 40 mc/h, montate pe un suport - cadru metalic;

- Platforma hidroizolata pentru stocarea fractiei solide din dejectiile trecute prin sistemul de separare (capacitate cca. 5000mc, cu pereţii de sprijin de 3 m înălţime, cu dimensiunile maxime în plan de 60 x 30 m).

- Lagune (2 buc) pentru stocarea fractiei lichide cu un volum de 20000 mc/ fiecare. Lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile, rezistente la ultraviolete, cu grosimea de 2 mm. Pereţii şi bazele lagunelor sunt, de asemenea, impermeabilizate cu membrane geotextile cu grosimi de 3 mm.

Fig. 2. Sistemul de transport/stocare/gestionare ape uzate cu dejectii

De asemenea, pentru realizarea producţiei, ferma de porci mai are în dotare următoarele:

- Filtru dezinfecţie – 1 buc. pentru dezinfecţia roţilor autovehiculelor.

- 2 cabine paza (8 mp si 11 mp) – se asigură permanenţa monitorizării accesului în incintă.

- Rampa încărcare/descărcare si cântar + cabina bascula – se asigură cântărirea autovehiculelor care aprovizionează societatea cu furaje.

- Sediu administrativ + filtru igienico-sanitar – vestiare, duşuri, grupuri sanitare, birouri (462 mp).

- Casa personal – spatii pentru angajaţi, in suprafata de 61 mp.

- Parcare betonata – pentru autovehiculele societăţii.

- Cameră frigorifică şi cameră necropsie (în cladirea fostului Abator de necesitate) – 6,3mp – Fiecare hală este dotată (în exterior) cu pubelă pentru depozitarea mortalităţilor, de unde acestea sunt transportate apoi la camera frigoriofică, până laincinerare.

- Grup electric (camera generator electric) – 31 mp - constructie din beton destinata pentru record electric, in suprafata de 31 mp. Pentru alimentarea cu energie electrica a Complexului, in caz de avarii (curent electric intrerupt pentru o perioada mai mare de 5 minute) societate dispune de 3 generatoare pe baza de motorina.

- Incineratoare (2 buc) amplasate in incinta fermei pe o platforma betonata;sunt compuse din cate doua camere interconectate. Prima camera este camera principala, unde sunt introduse si arse carcasele de porcine. Gazele rezultate trec prin aceasta camera in a doua camera unde sunt arse complet. Incineratoarele sunt de tip VOLKAN 1000 si sunt dotate cu panou de comanda prin intermediul caruia utilizatorul poate obtine informatii referitoare la ardere si poate controla parametrii procesului. Caracteristicile tehnice ale incineratorelor sunt: volumul camerei de ardere 2,38 mc; capacitatea de incarcare pana la 1000 kg; alimentarea cu energie electrica 230 V; greutate 3,9 tone; consumul de combustibil GPL 6 – 8 l/h; rata de ardere 50 kg / ora. Incineratoarele sunt dotate cu cate un coş metalic cu diametrul de 300 mm şi înălţimea de 7 m, respectiv, 7,5 m.

- Centrale termice (2 buc)- 172 mp: instalaţii prefabricate în construcţie modulară (construcţii metalice, proiectate pentru funcţionarea în mediul exterior)  ce va produce agent termic (apă caldă), pentru încălzuirea pardoselilor din halele de reproducţie, pentru funcţionarea aerotermelor, cât şi pentru încălzirea clădirii administrative şi a vestiarelor. Centralele sunt montate pe o platformă betonată.

Dimensiunile unei centrale sunt :

  - lungime : 2,40 m;

  - lăţime : 2,40 m;

  - înălţime : 3,00 m.

Puterea termică a unei centralei este de de 500 kW, iar fiecare C.T.  este prevăzută cu următoarele echipamente :

  - coş de fum cu o înălţime de 7-7,5 m şi un diametru de 300 mm;

  - arzător ce poate furniza cca. 350 – 500 kW;

  - tubulatură şi serpentine din ţeavă D = 2 ½ inch;

  - pompă pentru recircularea apei cu D = 2 ½ inch;

  - termostat electric 380 V pentru reglarea temperaturii lichidului de încălzire (apa).

Centralele  termice sunt alimentate cu baloţi cilindrici de paie tocate, dintr-o remorcă cu transportor tip şnec şi va avea un volum de ardere de 11 mc.

  - Staţie de carburanti pentru alimentarea cu motorină a utilajelor şi autovehiculelor din dotarea fermei.

Statia consta intr-un rezervor metalic cilindric cu pereţi dubli ce are capacitatea de 25 000 litri (25 mc) si cuva de retentie. Rezervorul are un diametru exterior de 2,5 m şi o lungime de 5,8 m, fiind executat conform normei europene EN 12285-2 clasa A.

Amplasarea rezervorului este pe o platformă betonată cu dimensiuni de 6×6 m si grosimea de 10 cm.

Rezervorul este dotat cu o pompă de livrare a carburantului amplasată, de asemenea, pe o platformă betonată (2 mp) situată la o distanţă de 11 m faţă de rezervor. Pompa este de tip MCS şi  are un debit maxim de 90 l/min.

- Transformator electric – spaţiu îngrădit pe care este amplasat un transformator care se afla sub administraţia E.N.E.L.

- Rezervoare stocare G.P.L.: 4 bucati, 2x 2000 litri si 2x 4000 litri.

- Rezervoare de înmagazinare a apei – asigura volumul necesar desfăşurării activităţii precum si volumul de apa necesar in caz de incendiu (2 rezervoare semiîngropate de 200 m3 fiecare).

- Staţie de pompare – asigura volumul si calitatea apei.

- Atelier de întreţinere si reparaţii – atelier unde se realizează reparaţii curente.

- Magazii de furaje – 2 buc. pentru depozitarea furajelor.

- Magazie materiale – 1 buc. pentru depozitarea materialelor necesare atelierului de reparaţii.

- Buncăre furaje – asigura depozitarea temporara a furajelor.

- Reţele de drumuri si platforme interioare.

- Reţea aducţiune apa comun cu bransamentul reţelei localităţii Fantanele la rezervoarele de stocare semiîngropate. (otel cu Dn = 200 mm, si L = 6.000 m).

- Reţea distributie apa- retea inelara, din otel, Dn=80-100 mm, cu o lungime totala de 1535 m.

- Reţea de canalizare interna: doua artere magistrale cu o lungime totala de 1000 mc, Dn=200mm (L=700 m) si Dn=400mm (L=300 m).

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sistem de obtinere agent termic

Societatea are in dotare două centrale termice murale alimentate cu G.P.L.. Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza prin doua cosuri de dispersie cu diametrul de 300 mm si inaltimea de 7 m, respectiv 7,5 m.

Principalele emisii evacuate in atmosfera, sunt: pulberi, CO, NOx, SO2.

Incinerare cadavre de animale

Incineratoarele (2 buc) din cadrul obiectivului deservesc ferma SC Degaro SRL.

Principalele emisii sunt: pulberi, CO, NOx, SO2, TOC.

Sistemul de ventilaţie, încălzirea si răcirea aerului in hale

Sistemul este mecanizat in totalitate, iar funcţionarea si controlul tuturor parametrilor-temperatura, umiditate, conţinut de amoniac, etc. - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate. Ventilaţia naturala mixta, asigura un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea inferioara si coşurile de evacuare amplasate în acoperiş, pe un rând, la nivelul coamei. Ferestrele halelor sunt prevăzute cu fante pentru ventilaţie care se deschid si se închid automat. Intensitatea schimbului de aer este condiţionata de suprafaţa deschiderilor de admisie si a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatura sau de masa a aerului dintre adăpost si mediul exterior. Ventilaţia se realizează prin ventilatoare care asigura evacuarea noxelor in exces din hala la comanda unui senzor electronic. Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri- H2S.

## 9.2. APA

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna. De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

## Apele uzate menajere, pluviale si cele cu dejectii sunt descarcate in bazinul colector primar, unde se face uniformizarea, dupa care sunt pompate in sistemul de separare lichid/solid.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor.

## 9.3. SOL

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului zootehnic Fântânele poluarea solului şi subsolului este prevenită dat fiind că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora (combustibili, etc).

- respectarea tehnologiei de tratare, depozitare si utilizare a dejectiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole.

`

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, cu frecventa solicitata (conform tabel 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor in hale | Sistemul de ventilaţie a halelor | NH3 H2S CH4 N2O Pulberi |
| Funcţionarea centralelor termice cu paie | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coşuri dispersie | CO SO2 NOX Pulberi |
| Incineratoare alimentate cu GPL | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coş dispersie | CO SO2 NOX Pulberi TOC |
| Sistem de colectare si separare dejectii lichide / dejectii solide | Platforma de stocare a dejectiilor solide, lagune stocare dejectii lichide | NH3 CH4 N2O H2S (Mirosuri) |

#### 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la funcţionarea centralelor termice | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coşuri) | CO SO2 NOX Pulberi | 250 2000 500 100 |
| Emisii provenite de la funcţionarea incineratoarelor | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NOX Pulberi TOC | 100 35 350 5 5 - perioada de referinta este de 24 ore* |

*Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciază ca impactul produs de activitatea de creştere a porcilor asupra populaţiei localităţii Fântânele este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii si a platformei de depozitare temporara a deşeurilor in afara localităţii. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micşorate prin următoarele masuri:

- masuri de igiena a producţiei prin respectarea stricta a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat in vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor in adăposturi.

Conform S.T.A.S. 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Emisiile difuze de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.3

Tabelul 10.1.1.3.

| Categoria | V.L.E. conform B.A.T./B.R.E.F. 2017 |
| --- | --- |
|  | NH3 (BAT-AEL) kg NH3/spatiu pentru animal/an |
| Scroafe aflate in calduri si scroafe gestante | 0,2-2,7 |
| Scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) din boxele de fatare | 0,4-5,6 |
| Purcei intarcati | 0,03-0,53 |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

c) Imisii

Pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratiile masurate se vor incadra in valorile limita prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) fiind de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi în suspensie (PM10)

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 - 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 30 minute 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspensie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

# Calitatea aerului pentru indicatorii amoniac si hidrogen sulfurat se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6 conform STAS 12574-87 „Aer din zonele 	protejate. Condiţii de calitate”.

# Tabelul 10.1.1.5.  Amoniac

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0,1 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

# Tabelul 10.1.1.6.  Hidrogen sulfurat

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0,008 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

Nota:

- Nici o imisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita stabilita in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate  sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de depozitare temporara a dejecţiilor | Fracţiunea lichida a dejecţiilor | - suspensii - substanţe oxidabile (organice) - compuşi cu azot - sulfaţi | In sistemul de colectare/ separare dejectii lichide/solide apoi pe platforma dejectii solide si lagune dejectii lichide |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere | - suspensii - substanţe oxidabile - detergenţi - compuşi cu azot |  |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperişuri si platforme betonate | - suspensii - substanţe extractibile |  |

### Notă:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa de suprafaţa sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

Întreaga cantitate de dejecţii (atât fracţia solidă cât şi fracţia lichidă) se va fololosi ca fertilizant în agricultură, fiind interzisă orice alt fel de evacuare.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  autoritatea de mediu cat mai curând posibil.

10.3. SOL

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

- Punctele de prelevare a probelor de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

- Se vor respecta prevederile S.T.A.S. 9450/1987 referitor la utilizarea apelor uzate la irigarea terenurilor.

- Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

      - Este obligatoriu ca anual, pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

      - Procesul de fertilizare a terenurilor agricole cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea  de către generatorul de deşeuri a calităţii dejecţiilor fermentate precum si a calităţii terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

      - Producătorul cat si utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) sunt obligaţi sa respecte condiţiile prevăzute/menţionate in studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează sa fie aplicate dejecţiile;

      - Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

      - Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau  săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

      - Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

      - Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

      - Utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere se va face in anumite conditii; se interzice utilizarea lor pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie si pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor in agricultura se vor încadra in prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului si in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura. De asemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi N a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii de hrănire, de transfer şi livrare a suinelor.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Suplimentar prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, , precum si a prevederilor Legii 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a respecta prevederile legale.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sint depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deseuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare in afara dejecţiilor de porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare;

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeuri din agricultura/Dejecţii animaliere decantate (02.01.06 ) | Depozitare temporara (pana la stabilizare /mineralizare timp de 6 luni) pe o platforma betonata Dejecţiile se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor încheiate cu utilizatorii dejecţiilor fermentate. |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeu de ţesut animalier (02.01.02) | Depozitare temporara in camera frigorifica si eliminare in condiţiile prevăzute de normele sanitar - veterinare. Incinerare in incineratoare proprii, pe amplasamentul fermei |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deşeuri din activitatea sanitar – veterinara (18.02.02*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la predarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare – a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (18 02 03 | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de curăţenie în societate | Deşeuri menajere. (20.03.01) | Se vor depozita in containere speciale si vor fi preluate pe baza de contract de către o firma specializată, autorizata de salubritate şi vor fi eliminate la depozite conforme, autorizate. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de hârtie si carton (15.01.01) | Se vor depozita in cadrul fermei in spaţiu special amenajat pana la livra-rea către firma autorizata pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de materiale plastice (15.01.02) | Se vor depozita in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate. |
| Activitati DDD* | Ambalaje contaminate cu substanţe chimice (15.01.10*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la predarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Deseuri de la incinerator | cenusi de ardere – 19 01 12 | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora |

*Serviciul de dezinfectie/dezinsectie/deratizare este in prezent externalizat catre un prestator de servicii extern

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor;

Lagunele de depozitare a dejecţiilor solide vor fi inspectate anual.

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, G.P.L., motorină, energie electrică, debit de ape uzate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

      - Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse de la centralele termice si de la incineratoare;

      - Puncte de prelevare imisii in aer:

– la limita amplasamentului

      - Zgomot: la limita amplasamentului;

      - Puncte de prelevare poluanţi în sol:

- se vor pastra cele 3 locatii de prelevare utilizate anterior

      - Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate, ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos centrale termice | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/2001 |
| Cosuri incineratoare | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1,2-02 |
|  | TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea imisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti |
| --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, in toate cele patru puncte cardinale | Pulberi in suspensie, Pulberi sedimentabile, NH3, H2S | Trimestrial |

## c) Zgomot

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi N a amplasamentului.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de Amplasament, anual. (în cele 3 puncte, respectiv: probe amonte ferma, probe aval laguna (sud), probe aval lagune(nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m). Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării şi la cele de referinţa prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile hidrologice de observaţie, amplasate pe teren. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea determinată conform buletin de analiză nr. 258/2004 (emis de S.C. Rompetrol Quality Control SRL) | Frecventa de analiza | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | 6,5-9,5 unit. pH | Semestrial, la adancimea de 0,05 si 0,3 m | SR ISO 10523/97 |
|  | Azot amoniacal | 0,79 mg/l |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Amoniu | 1,01 mg/l |  | SR ISO 5664/2001 |
|  | Sulfaţi | 319,50 mg/l |  | STAS 8601/70 |
|  | Azotiţi | 0,15 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 22,80 mg/l |  | SR ISO 7890-2/2000 |
|  | Fosfaţi | 2,39 mg/l |  | HACH 8007 |

Nota: La solicitarea autoritatii de mediu si A.B.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

## 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

# 14. RAPORTARI catre aUTORITATEA pentru protectia MEDIULUI

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14 .1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Cantităţile de substanţe utilizate pentru dezinfecţie, deratizare şi igienizare. | Anual | Anual, până la 01februarie |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, pana la data de 31 martie |
| Monitorizarea emisiilor/imisiilor în aer | Trimestrial Semestrial | 10 zile de la încheierea semestrului / trimestrului |
| Zgomot | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării solului | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional  „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M., autorităţilor de specialitate.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16.MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- scurgerea şi spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

- curăţarea halelor şi a compartimentelor platformei de depozitare;

- metode de a asigura că orice hală se poate preda în condiţii 	adecvate;

- curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice

- curăţat, arat şi semănat (cu plante de cultură sau iarbă) a întregii suprafeţe a S.C. DEGARO S.R.L.- Ferma Fantanele, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele.

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, (până la dezafectarea acestora);

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate/preadate de la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele;

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

# Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | Primăria Fantanele, CJ Constanta, Consiliul Local Fantanele |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| B.A.T. | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| C.A.T. | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| C.E.D. | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004 |
| I.E.D. | Directiva privind emisiile industriale |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| K | Kelvin |
| KPa | Kilo Pascal |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Comuna Fantanele, Judeţul Constanta |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în O.U.G. nr. 78/2000, aprobată prin Legea nr. 426/2001,cu modificarile ulterioare |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de valorificare inclusă în O.U.G. nr. 78/2000, aprobată prin Legea nr. 426/2001,cu modificarile ulterioare |
| O.S.P.A. | Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa |
| Legea nr. 278/2013. | Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; |
| Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 | Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu; |
| Program de acţiuni | Programul de Acţiuni pentru conformarea la cerinţele UE si prevederile legale privind protecţia mediului |
| PM10 | Pulberi în suspensie cu diametru aerodinamic de 10 μm conform Ord. MAPM. 592/ 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător |
| ppm | Părţi per milion |
| R.A.M. | Raportul Anual de Mediu |
| E.P.R.T.R. | Registrul Emisiilor de Poluanţi Emisi si Transferati |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| S.M.A. | Sistem de Management a Autorizaţiei |
| Titularul autorizaţiei | S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, Judeţul Constanta |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| T | Tone |
| V.L.E. | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1.a. Plan general – Ferma de porci.

Fig. 2. Plan amplasament - Ferma de porci.

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |