DOCUMENTATIE  PT. OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

pentru:   SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA, CONFORM LEGII

50/91, ART.2, ALIN.(4), LIT aˆ1 NUMAI DUPA INTABULAREA

CONSTRUCTIEI LA STADIUL FIZIC AUTORIZAT PREMERGATOR

SUPRAETAJARII

Adresa:  CONSTANTA, strada Madrid, nr. 50A,

(fost b-dul TOMIS, nr. 425,  lot PN2),

Beneficiar : MUNTEANU HELLMUT-SORIN si ANAMARIA

MEMORIU DE PREZENTARE

conform Ordinului nr.135/2010 –Anexa nr. 5

- Denumirea proiectului:  SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA, CONFORM LEGII 50/91, ART.2, ALIN.(4), LIT aˆ1 NUMAI DUPA INTABULAREA CONSTRUCTIEI LA STADIUL FIZIC AUTORIZAT PREMERGATOR SUPRAETAJARII

II.       Titular: SOCIETATEA “TYHE AMS TOP”,

reprezentata de MUNTEANU HELLMUT-SORIN

Adresa:  Constanta, strada MADRID, nr. 50A (fost b-dul Tomis, nr. 425, lot PN2)

Telefon: 0744 344 451

Persoana de contact: MUNTEANU HELLMUT-SORIN

III.      Descrierea proiectului

Conform certificatului de urbanism nr. 4182/15.12.2016 emis de catre Primaria Municipiului Constanta, lucrarile de supraetajare propuse se incadreaza in prevederile regulamentului P.U.G. Constanta si P.U.Z. nr.121/16.05.2011, functiunea mentinuta/propusa-de locuire colectiva, neintrand in contradictie cu specificul zonei-cartier rezidential.

Terenul pe care se executa in prezent  IMOBILUL LOCUINTE COLECTIVE-P+8E

si IMPREJMUIREA TERENULUI aferent (autorizat cu A.C. nr.1088/03.06.2016),

se afla in intravilanul municipiului  Constanta, “Cartier Tomis PLus”, b-dul Tomis, strada

Madrid, nr. 50A, (fost nr. 425, Lot  PN2), are o suprafata de 1384mp -conform

acte+masuratori cadastrale si este proprietate privata a  Societatii “TYHE AMS TOP” S.R.L.,

reprezentata de domnul MUNTEANU HELLMUT-SORIN, conform contractului de vanzare-

cumparare  nr. 971/05.09.2016.  La data eliberarii Autorizatiei de construire

nr.1088/03.06.2016, proprietarul terenului si titularul autorizatiei era domnul Munteanu

Hellmut-Sorin.

Vecinatatile terenului sunt sunt :  NE – lot T10- alee acces

SE – lot AL5 si lot PN1

SV –  lot ZI 281- strada Madrid

NV –  lot  A9-T10- strada Lyon

Suprafata terenului este de 1384mp (conform act+masuratori cadastrale), este aliniat cu

latura  nord-vestica la strada existenta (strada Lyon)  si latura sud-vestica la strada Madrid.

Pentru IMOBILUL-P+8E- autorizat, aflat in curs de executie, a fost emis avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta- Decizia etapei de incadrare nr. 3043RP/30.03.2016.

Pentru ORGANIZAREA DE SANTIER a fost emis avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta- Clasarea Notificarii nr.15200RP/25.11.2016.

Actualul beneficiar doreste supraetajarea IMOBILULUI LOCUINTE COLECTIVE-P+8E, aflat curs in executie (autorizat cu A.C. nr.1088/03.06.2016), cu UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA, conform  Legii 50/91, art.2, alin. 4, lit. a^1.

Imobilul autorizat -LOCUINTE COLECTIVE -P+8E este organizat astfel:

Parter: 16 locuri parcare, camera gunoi si camera tehnica (hidrofor si pompe) si

acces imobil compus din: hol acces, portar, birou administrator, grup sanitar personal

intretinere imobil;.

Etaj 1:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei camere si 2 garsoniere;

Etaj 2:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de  trei camere si 2 garsoniere;

Etaj 3:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 4:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 5:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 6:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

Etaj 7:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

Etaj 8:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

.........................................................................................................................................

TOTAL 53 unitati locative :  10 garsoniere,  16 apartamente de doua camere si

27 apartamente de trei camere

Dupa supraetajare cu un nivel, IMOBILUL LOCUINTE COLECTIVE -P+9E va fi organizat astfel:

Parter: 16 locuri parcare, camera gunoi si camera tehnica (hidrofor si pompe) si

acces imobil compus din: hol acces, portar, birou administrator, grup sanitar personal

intretinere imobil;.

Etaj 1:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei camere si 2 garsoniere;

Etaj 2:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de  trei camere si 2 garsoniere;

Etaj 3:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 4:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 5:  2 apartamente de doua camere,  3 apartamente de trei  camere si 2 garsoniere;

Etaj 6:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

Etaj 7:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

Etaj 8:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

Etaj 9:  2 apartamente de doua camere si 4 apartamente de trei camere;

.........................................................................................................................................

TOTAL 59 unitati locative :  10 garsoniere,  18 apartamente de doua camere si

31 apartamente de trei camere

BILANT TERITORIAL:

Parametrii imobilului (constructie/teren)  autorizat/propus:

S teren=1384mp (conform acte+ masuratori cadastrale)

Sc autorizata=548,24mp (calculata cf. STAS 4908-85)

Sc autorizata=682mp (calculata cf. Lege 350/2001)-proiectia pe sol a celui mai mare etaj

Sd autorizata= 5505,20mp (calculata cf. Lege 350/2001)-care a intrat in calculul C.U.T.

Sd autorizata= 5995,31mp (calculata cf. STAS 4908-85)

Sc etaj propus=681,41mp (calculata cf. STAS 4908-85)

Sc etaj propus=619,62mp (calculata cf. Lege 350/2001)-care a intrat in calculul C.U.T.

Sd propusa= 6124,82mp (calculata cf. Lege 350/2001)-care a intrat in calculul C.U.T.

Sd propusa= 6676,72mp (calculata cf. STAS 4908-85)

P.O.T. autorizat/mentinut/propus=39,6%   (calculat cf. STAS 4908-85)

P.O.T. autorizat/mentinut/propus=49,2%   (calculat cf.Lege 350/2001 )

C.U.T. autorizat=3,97  (calculat cf.Lege 350/2001)

C.U.T. propus=4,42     (calculat cf.Lege 350/2001)

Regimul de inaltime al constructiei dupa supraetajare este P+9E.

Inaltimea maxima a imobilului dupa supraetajare este de maxim +29,80m.

Accese :  din strazile existente: strada Lyon, strada Madrid si alee acces

Sistem constructiv propus:    -stalpi, grinzi şi planşee de B.A.

- inchideri interioare si exterioare din zidarie de b.c.a.

- fundaţii din beton

- acoperire - terasa necirculabila

Finisaje interioare:

-Pardoseli: parchet si gresie;

-Pereţi: tencuieli, vopsitorii lavabile, faianţă;

-Plafoane: tencuieli şi vopsitorii lavabile ;

Finisaje exterioare:

- Pereţi: tencuieli decorative;

-Tâmplărie PVC cu geam termopan;

- Acoperiş in terasa necirculabila;

NUMAR LOCURI PARCARE asigurate=59 LOCURI, toate fiind  asigurate  numai  pe proprietatile familiei Munteanu: 41 locuri in incinta de 1384mp, restul de 18 locuri sunt cumparate in parcarile prevazute prin P.U.Z. Tomis Plus, in imediata vecinatate a lotului, conform plan de situatie.

NOTA: Fiecare dintre cele 59 unitati locative propuse (apartamente+garsoniere) au

Sutila mai mica de 100mp.

SPATIILE VERZI VOR FI AMENAJATE conform CU.1542/14.05.2015 si HCJC 152/22.05.2013:

- spatiu verde amenajat:  Ssp. verde=208,62mp

- spatiu dalat cu pavele ecologice tip grila pentru iarba (min. 25% traforate);

Ssp. verde=122,08mp;

- imprejmuirea terenului va fi imbracata cu iedera: Sacoperita cu iedera=94,87mp

.........................................................................................................................................................

Total Spatiu verde amenajat: S spatiu verde=425,57mp(peste 30% din Steren,

cf. HCJC nr.152/2013)

Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

  - Alimentarea cu apa – de la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona

  - Evacuarea apelor uzate - la reteaua stradala de canalizare existenta in zona

  - Asigurarea apei tehnologice – nu este cazul.

  - Asigurarea agentului termic – centrale termice pe gaze-proprii fiecarei unitati locative

5.         Alimentarea cu energie electrica – de la reteaua de electricitate existenta in zona

Nu este necesara crearea de cai noi de acces sau de schimbari ale celor existente.

Constructia care se supraetajeaza, aflata in curs de executie nu va avea impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

in  mediu

  - Protectia calitatii apelor: nu este cazul;  exista retea de apa/canalizare in zona;

2.  Protectia aerului:  nu este cazul

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu este cazul

- Protectia impotriva radiatiilor:  nu este cazul

- Protectia solului si a subsolului: nu este cazul;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:  nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:  nu este cazul

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:  gunoiul(deseul) menajer va fi colectat prin ghena tehnica cu tobogan si depozitat in camera depozitare recipiente  de colectare a deseurilor menajere, beneficiarul avand obligativitatea sa incheie contract cu societatea acreditata in localitate in vederea  ridicarii si depozitarii acestuia la groapa de gunoi aferenta localitatii. Ghena tehnica si toboganul de deseuri se izoleaza acustic si se prevad cu posibilitatea de acces pentru curatare si decontaminare periodica.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:  nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului – nu sunt necesare dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitare

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

In vederea asigurarii tehnologiei de executie a constructiei, adapostirea sculelor si instrumentelor de lucru se face numai pe terenul proprietate personala. Materialele necesare edificarii constructiei sunt depozitate numai pe terenul proprietate, fara a afecta domeniul public (trotuarul sau strazile existente in zona). Pe terenul proprietate este amenajat un container vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop si un grup sanitar ecologic.Serviciile privind curatirea si igienizarea grupului sanitar, precum si ritmicitatea acestor serviciii, sunt asigurate pe baza de contract de catre o firma specializata. Apa potabila este asigurata periodic prin intermendiul unei firme specializate de ambalare, umplere si distributie apa potabila. Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul,  a executat organizarea de santier.

Incinta este delimitata prin imprejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice. La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, readucandu-se terenul la starea initiala.

S-a asigurarat racordarea la retelele de utilitati urbane existente in zona amplasamentului (apa, canalizare si energie electrica).

Accesul masinilor si utilajelor care aduc materialele necesare executiei constructiei se  face numai din strazile existente (strada Lyon, strada Madrid si alee acces). Calea de acces va fi intretinuta pe toata durata executiei.

Lucrarile proiectate nu sunt amplasate in zona de risc, impactul produs de lucrarile de organizare de santier asupra factorilor de mediu, aer, sol, subsol si apa fiind neglijabil, fara a conduce la modificari in structura acestora.

*Privind protectia aerului din zona nu sunt necesare masuri speciale deoarece emisiile vor fi nesemnificative, incadradu-se in fondul antropic actual. Transportul materialelor trebuie sa se faca fara a se imprastia praf in aer, pentru aceasta se recomanda udarea drumului de acces in functie de conditiile climatice din perioada executarii lucrarilor. Echipamentele utilizate in santier se incadreaza in limitele de noxe emise, respectiv de zgomot.

*Privind protectia impotriva zgomotului produs de utilajele de lucru, acesta poate fi evitat prin adoptarea unui program de lucru adecvat cu utilizarea terenurilor invecinate. Se recomanda ca programul de lucru si circulatia autovehiculelor in zona sa se stabileasca in asa fel incat sa fie respectate cu strictete perioadele de odihna ale locuitorilor din zona. Viteza de deplasare a autovehiculelor in zona, va fi marcata prin indicatoare ruriere, respectandu-se limita maxima de viteza impusa.  De asemenea ca masuri preventive in vederea reducerii poluarii sonore, sunt inspectiile tehnice periodece ale autovehiculelor si conditiile tehnice de limitare a zgomotului prevazute la omologarea pentru circulatia autovehiculelor rutiere.

*Privind protectia apei, santierul va fi dotat cu un echipament cu presiune pentru apa rece, in vederea spalarii rotilor autovehiculelor care ies din santier. Apele uzate vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, numai dupa ce au fost trecute printr-un separator de namol, grasimi si hidrocarburi.

*Privind protectia solului, uleiurile(de motor, hidraulice, etc.) utilizate pentru functionarea vehiculelor de transport si a utilajelor nu se vor depozita in incinta santierului de lucru, alimentarea, manoperele de intretinere sau reparatii urmand a se realiza in incintele unor unitati specializate din zona. Combustibilul utilizat pentru utilaje si autovehicule nu va fi depozitat in santier.

Dat fiind faptul ca pentru fuctionarea utilajelor este necesara o cantitate redusa de uleiuri si carburanti, nefiind necesara realizarea de depozite, strocuri sau rezerve suplimentare, nu se impune realizarea planurilor de interventie, a planurilor de urgenta pentru prevenirea riscurilor de accidente. Pentru siguranta, portiunea din teren unde au acces autovehiculele poate fi prevazuta cu material absorbant.

Executia sapaturilor pentru fundatie genereaza deseuri din material vegetal (pamant vegetal), care va fi utilizat ca umplutura compactata sub cota +0,00 sau ca suport/umplutura pentru amenajarea spatiilor verzi ulterioare aferente incintei. Surplusul va fi preluat de catre firme special autorizate in acest domeniu.

Pe toata perioada executarii lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor lua toate masurile de protectia muncii, conform legislatiei in vigoare, necesare preintampinarii oricaror accidente de munca.

Modul de incadrare in criteriile de performanta:

Prin proiect sunt indeplinite nivelurile de performanta stabilite de reglementarile tehnice ce se constituie in baza legala a documentatieie intocmite si consta in legile, standardele, normativele, codurile de proiectare din domeniul constructiilor, valabile la data intocmirii proiectului:

-  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

-  P118-1999 – Normativul de siguaranta la foc a constructiilor, elaborat de IPCT S.A. Bucuresti si

aprobat prin Ordin MLPAT nr. 27/N/07.04.1999,

-  P130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor

-  SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor din BETON ARMAT

-  NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Pe perioada executiei, constructorul si beneficiarul vor respecta cu strictete:

-  C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a ncendiilor pe durata executarii lucrarilor de

constructiii si instalatii aferente acestora, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 20/N/11.07.1994 si

publicat in Buletinul constructiilor nr. 9/1994

-  C 56/1985

-  Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006

-  Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si normele metodologice de aplicare

-  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT 9/N/15.III.

1993, publicat in Buletinul constructiilor nr. 5-6-7-8-/1993

-  NE 012/1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

-  NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

-  HG 300/2006 privind organizarea protectiei muncii la nivelul santierelor

-  IM 007- 1996. Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre

si esafodaje, aprobat cu nr. 74/N/15.10.1996 si publicat in Buletinul Constructiilor nr. 10/1996

-  Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de M.I. 381/4.03.1993

si M.L.P.A.T. cu nr. 7/N/3.03.1993, publicat in Monitorul oficial

-  IM 006- 1996. Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate

si finisaje in constructii, aprobat cu nr. 73/N/15.10.1996 si publicat in Buletinul constructiilor

nr. 10/1996.

-  C 58/96. Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor

combustibile din lemn si textile utilizate in constructii, aprobate cu nr. 24/N/03.04.1996 si

publicate in Buletinul constructiilor nr. 10/1996.

Modul concret de aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se face de catre firma de executie prin personalul insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor si prin organizarea santierului si a lucrarilor specifice, necesare, de protectie.

Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de cate ori va fi necesar, masuri suplimentare, astfel incat sa se evite producerea oricarui accident.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Protectia mediului si patrimoniului natural construit, pentru terenul studiat, nu presupune solutii de amploare si se refera la  AMENAJAREA/PLANTAREA SPATIILOR VERZI conform CU.405/22.01.2016 si HCJC  152/22.05.2013 (30% din suprafata terenului):

- spatiu verde amenajat = 228,6mp;

- spatiu dalat cu pavele ecologice tip grila pentru iarba (min. 25% traforate);

Ssp verde=127,3mp;

- imprejmuirea terenului va fi imbracata cu iedera;  Siedera=69,7mp

..........................................................................................................................................................

Total Spatiu verde amenajat/plantat :  S=425,6mp (peste 30% din Steren=1384mp)

*Este interzisa forarea de puturi forate pentru alimentarea cu apa;

*Avand in vedere faptul ca zona studiata face parte dintr-un tesut urban existent, cu trama stradala dezvoltata si echipata cu de retele edilitare, nu exista riscuri naturale si antropice;

*Pe terenul studiat nu exista valori de patrimoniu care sa necesite protectie speciala;

*In cazuri exceptionale in care se descopera vestigii arheologice, pana la descarcarea terenului de sarcina arheologica, zona va avea interdictie temporara de construire.

- Anexe-piese desenate

- plan incadrare in zona;

- plan de situatie;

Intocmit S.C. ARHITECTONIC S.R.L.,

arh.  NOELA EUGENIA ENE

.