MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:	 CONSTRUIRE IMOBIL D+P+6E LOCUINTE COLECTIVE CU 	PARCARE LA DEMISOL si IMPREJMUIRE TEREN

#### II.Titular

-denumire titular  S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl

-adresa postala -S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl Constanta , strada Cumpenei nr 27b  lot 1

-numar telefon Tel.  0748285101

-adresa de e-mail  - resurseumane@vdtconstruct.ro

-persoane de contact

-Radulescu Mirela 0748285101

-arh. Dan Memet  0722326757

#### III.Descrierea proiectului

A. Rezumat al proiectului si prezentarea limitelor amplasamentului

Terenul este amplasat in orasul Constanta , in zona Palazu Mare ,la intersectia bulevardului Tomis cu strada Dumbraveni (in dreptul sensului giratoriu de intrare in cartierul Palazu Mare) .Terenul face parte din sola 5 ,parcela A479/13-lot 1 .Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX  srl conform contract de vanzare cumparare nr.1263/01.04.2016.

Terenul in suprafata de 1994,00 mp este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Sud – b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord – A 479/13-lot 2 -locuinte P si P+1E

-la Est –  	A 479/14-lot 1 – prop Frangu Stere -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/1 – prop Lica Laurentiu -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/2 – prop Ilie Andrea -teren neconstruit

A 479/15 – prop Stanei Cristina -teren neconstruit

-La Vest – strada Dumbraveni si strada Lucian Blaga

Pe amplasament se propune realizarea unui imobil cu regim de inaltime D+P+6 etaje  care va avea urmatoarele retrageri la nivelul demisolului si parterului : min 6,50 m fata de limita de vest , minim 2,1 m fata de limita de nord , min 3,60 m fata de limita est si 56,63 fata de limita de sud.

Cota 0,00 va fi la 1,20 m fata de cota amenajata. Cladirea va fi prevazuta cu accese auto dinspre strada Dumbraveni  ,accese catre parcajele dispuse la demisol si la nivelul solului.Accesul pietonal se va prevedea din trotuarul strazii Dumbraveni.

Cea ma apropiata cladire fata de amplasamentul propus este la 6,61 m fata de limita de est a constructiei propuse si o reprezinta o locuinta P+1E.

Numarul minim de locuri de parcare a fost stabilit in conformitate cu HGR nr 525/1996 ,HCL nr 43/25.01.2008 si a Normativului P132-93. Astfel pentru construtii cu destinatia de locuinte colective  se vor asigura cite un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata utila mai mica de 100 mp .La demisolul si in limita proprietatii se vor realiza cele 26 de locuri de parcare necesare imobilului proiectat deservind cele 26 de apartamente propuse  .Locurile de parcare vor fi realizate astfel 12 de locuri de parcare in demisol  si 16 de locuri de parcare la nivelul terenului in exteriorul cladirii.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru cladiri  cu destinate locuirii colective vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Se vor realiza spatii verzi la nivelul terenului pe latura de est pe zonele de nord si sud si vor reprezenta zone plantate cu gazon ,arbusiti de talie mica si se vor planta 5 copaci .Suprafata de spatii verzi rezultata va fi de aproximativ 924 mp reprezentind  46,00% din suprafata terenului.

Descrierea proiectului

Pe terenul propus se doreste realizarea unui imobil cu apartamente cu 26 apartamente:  5 garsoniere ,2 aparatamente de doua camere si 19 apartamente de trei camere.

Din punct de vedere functional imobilul este structurat astfel :

-Demisolul va avea o suprafata construita de 336,15 mp si este destinat parcajelor

asigurindu-se 12 de locuri de parcare ,un spatiu tehnic si casa scarii.

-Parterul va avea o suprafata construita de 336,15 mp si este destinat locuirii realizindu-se  doua apartamente cu trei camere si unul cu doua camere.

La parter avem:

-hol intrare 		S=20,58 mp

-hol casa scarii	S=19,53 mp

-apartament 2 camere Sc=63,85 Su=51,06 mp format din:

-hol				S=  6,17 mp

-dormitor			S=14,35 mp

-baie				S=  5,35 mp

-camera de zi+bucatarie	S=25,19 mp

-apartament 3 camere Sc=94,00 Su=77,33 mp format din:

-hol				S=  4,35 mp

-dormitor			S=13,69 mp

-baie				S=  3,77 mp

-dormitor			S=14,98 mp

-baie				S=  4,43 mp

-camera de zi+bucatarie	S=39,03 mp

-apartament 3 camere Sc=92,49 Su=71,40 mp format din:

-hol				S=  1,95 mp

-dormitor			S=12,98 mp

-baie				S=  5,36 mp

-dormitor			S=16,59 mp

-baie				S=  4,23 mp

-camera de zi+bucatarie	S=30,29 mp

-balcon			S=  4,36 mp

-Etajele 1-5 vor avea o suprafata construita de 329,85 mp (fara balcoane) si vor avea cite 4 apartamente pe nivel ,3 apartamente de trei camere  ,  o garsoniera.

La etajele 1-5 avem:

-hol casa scarii	S=19,53

-garsoniera		Sc 41,94 mp Su=31,92 mp formata din:

-hol		S=  2,34 mp

-camera	S=18,22 mp

-bucatarie	S=  7,35 mp

-baie		S=  4,00 mp

-apartament 3 camere Sc=83,92 Su=64,30 mp format din:

-hol				S=  4,95 mp

-baie				S=  4,36 mp

-dormitor			S=11,14 mp

-dormitor			S=14,72 mp

-baie				S=  4,22 mp

-camera de zi+bucatarie	S=24,64 mp

-balcon			S=4,99 mp

-apartament 3 camere Sc=97,17 Su=77,33 mp format din:

-hol				S=  4,35 mp

-dormitor			S=13,69 mp

-baie				S=  3,77 mp

-dormitor			S=14,98 mp

-baie				S=  4,43 mp

-camera de zi+bucatarie	S=36,11 mp

-balcon			S=  4,99 mp

-apartament 3 camere Sc=92,49 Su=71,40 mp format din:

-hol				S=  1,95 mp

-dormitor			S=12,98 mp

-baie				S=  5,36 mp

-dormitor			S=16,59 mp

-baie				S=  4,23 mp

-camera de zi+bucatarie	S=30,29 mp

-balcon			S=  4,36 mp

-Etaj 6 va avea o suprafata construita de 275,58 mp (fara balcoane) si va avea 3 apartamente pe nivel ,2 apartamente de trei camere  si un apartament de 2 camere.

La etajul 6 avem:

-hol casa scarii	S=15,85 mp

-uscator		S=  5,19 mp

-apartament 2 camere Sc=105,17 Su=49,91 mp format din:

-hol				S=  7,12 mp

-baie				S=  3,96 mp

-dormitor			S=13,30 mp

-camera de zi+bucatarie	S=25,53 mp

-terasa			S=33,18 mp

-apartament 3 camere Sc=97,17 Su=77,33 mp format din:

-hol				S=  4,35 mp

-dormitor			S=13,69 mp

-baie				S=  3,77 mp

-dormitor			S=14,98 mp

-baie				S=  4,43 mp

-camera de zi+bucatarie	S=36,11 mp

-balcon			S=  4,99 mp

-apartament 3 camere Sc=92,49 Su=71,40 mp format din:

-hol				S=  1,95 mp

-dormitor			S=12,98 mp

-baie				S=  5,36 mp

-dormitor			S=16,59 mp

-baie				S=  4,23 mp

-camera de zi+bucatarie	S=30,29 mp

-balcon			S=  4,36 mp

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile vor avea trepte din granit si contratrepte din marmura alba si vor fi prevazute cu balustrade din inox.

Pe pereti se vor executat vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarii  pe inaltimea de 2.10 m, se executa placaj din faianta alba, montata fug pe fug, cu rosturi de 4 mm, in culoarea cimentului.

Compartimentarile se fac din pereti de rigips si pereti din caramida de 25 cm si 15 cm.

Timplariile interioare vor fi din lemn.

Se vor prevedea tavane suspendate din elmente de gips-carton .

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile ,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla .

Zidurile exterioare se executa din blocuri ceramice  cu grosimea de 25 cm si se vor placa cu polistiren expandat.Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .	Din aceste considerente structura de rezistenta este  din cadre de beton armat  cu stâlpi si grinzi legate rigid in noduri .Cadrele din beton armat se vor executa Bc 20 (B250) turnat monolit. Constructia va avea o solutie de pe radier general cu grinzi intoarse.

Inchiderile nestructurale si compartimentarile interioare se executa din blocuri ceramice de 25cm  la exterior si ziduri de  compartmentari din blocuri ceramice de 15 si 25 cm .

Constructia se incadreaza in clasa III de importanta si este clasificata in categoria C de importanta conform normativului P100-91.

B. Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea investitiei este necesara datorita dorintei investitorului de a exploata mai bine resursele din zona si pentru a satisface cererea tot mai mare de apartamente de locuit la standarde moderne . Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

#### C. Elemente specifice proiectului propus -profilul si capacitatile de productie

Benficiarii isi propun sa realizeze un imobil de locuinte colective.

Imobilul va avea 26 apartamente:  5 garsoniere ,2 apartamente de doua camere si 19 aparatamente de trei camere. Unitatile de locuit vor functiona individual ,fiecare proprietar urmind sa se ocupe de utlizare si intretinerea propriei unitati de locuit.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Fiind o cladire rezidentiala nu exista procese de productie. Apartamentele sunt destinate locuirii permanente . Apartamentele au acces dintr-o circulatie comuna prevazuta cu un nod pe verticala dotat cu o scara si un lift.Apartamentele si garsonierele au holuri de intrare , camera de zi , dormitoare ,grupuri sanitare si balcoane.Toate spatiile de locuit sunt prevazute cu lumina naturala iar grupurile sanitare care nu au aerisire directa vor fi prevazute cu sisteme de ventilatie.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de bransamente la apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona. Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente in zona pentru curent electric , apa ,canalizare si gaze .

1. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa a constructiei se face din caminul apometric ce se va racorda la reteaua stradala situata în strada . Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare, se va realiza prin conducte din teava zincata.

2. Evacuarea apelor uzate

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere, din PEHD, care vor fi deversate in canalizarea stradala existenta .

Apele pluviale se vor colecta la trotuarele de garda ale cladirii si se vor deversa la rigola stradala.

3. Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

4. Asigurarea agentului termic

Imobilul se va incalzi cu centrale termice murale pe gaze montate in fiecare apartament.Instalatia folosita va fi cu o distibutie din conducte de tip Rehau iar corpurile de incalzire vor fi radiatoare de otel.Se va asigura racirea spatiilor prin montarea de aparate de aer conditionat individuale.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa si a canalului termic. Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Cladirea e prevazuta cu accese auto dinspre strada Dumbraveni ,un acces catre parcajele dispuse la demisolul cladirii si un acces in parcajul alaturat .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul strazii Dumbraveni .Locurile de parcare vor fi realizate astfel 12 de locuri de parcare in demisol  si 16 de locuri de parcare la nivelul terenului in exteriorul cladirii.

-resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pamintul vegetal rezultat din sapaturi va fi folosit pentru fertilizarea altor terenuri .

Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unei constructii .

-metode folosite in constructii , planul de executie

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .	Din aceste considerente structura de rezistenta este din cadre de beton armat  .Cadrele din beton armat se vor  executa din Bc 20 (B250) turnat monolit. Constructia are o solutie de fundatie cu grinzi de fundatie asezate pe o perna de piatra .Inchiderile nestructurale si compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm la exterior si intre apartamente si de 15 la interior.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra pe o inaltime de 1,00 m . Peste perna de piatra se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se  vor realiza fundatiile. Fundatii sunt continue tip grinzi de fundatii . Din grinzile de fundatii se dezvolta  stalpii din beton armat.Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.

Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din  blocuri caramida GVP cu grosimea de 25 cm la exterio si intre apartamente si de  15 la interior.

-relatii cu alte proiecte existente si planificate

Proiectul se incadreaza in reglementarile planului Urbanistic   de Detaliu -  aprobat prin HCL nr 56/23.02.2016

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca locuintele din zona.

#### D. Caracteristicile impactului potential

-impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu potential rezidential   .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

-impactul asupra faunei , florei si solului

Investitia propusa nu va afecta solul, adincimea de fundare neatingind nivelul pinzei freatice .In zona nu exista fauna sau flora ce ar putea fi afectata de realizarea sau functionarea investitiei .Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%;

-impactul asupra calitatii apei , a aerului , a climei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica .Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

-zgomote si vibratii

Constructia nou propusa nu este generatoare de zgomote si vibratii. Intreaga activitate se va produce in spatii inchise. Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

-peisajul si mediul vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

#### IV.Surse de poluanti

1. Protectia calitatii apelor :

-Nu exsita surse de poluanti pentru ape . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona .  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

-Nu exsita ape tehnologice deci nu sunt prevazute statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute .

2.Protectia aerului :

-Nu exista surse semnificative de poluanti pentru aer ,

-Nu sunt prevazute instaltii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Nu exista surse semnificative de zgomot si vibratii .

4.Protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

5.Protectia solului si subsolului

-Adincimea de fundare a constructiei nu va  atinge nivelul pinzei freatice . Nu exista deversari de substante sau ape tehnologice care sa afecteze solul sau subsolul . Prin realizarea investitiei nu exista riscul producerii de alunecari de terenuri sau inundatii . Pamintul vegetal rezultat in urma realizarii sapaturilor va fi folosit pentru fertilizarea altor zone.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice , de arhitectura sau alte zone cu regim de restrictie .

8.Gospodaria deseurilor generate pe amplasament.

-In urma desfasurarii activiataii vor rezulta deseuri menajere specifice unui bloc de locuinte colective.

-Deseurile menajere din zona administrativa vor fi sortate si depozitate in containere dispuse intr-un spatiu special amenajat. Deseurile vor fi preluate de firme specializate in baza unui contract.

9.Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Nu se folosesec substante sau preparate chimice periculoase

#### V.Prevederi pentru monitorizarea mediului

#### -Nu sunt necesare dotari sau masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

#### VI.Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale.

-Proiectul nu este incadrat in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC , SEVESO , COV , LCP ,etc)

#### VII.Lucrari necesare organizarii de santier

Investitia se va realiza cu o firma specializata.

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra ,hidroizolatia si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura pe platforma betonata existenta ,o cabina pentru vestiar si o toaleta ecologica vidanjabila . Apa si curent electric se vor folosi din bransamentele existente in zona . La realizarea investitiei se vor monta o baraca pentru vestiare si o cabina WC ecologica.

Va fi prevazut un punct de spalare a pneurilor autovehiculelor care parasesec santierul .

Lucrarile de organizare de santier nu au impact asupra mediului fiind folosite   platformele si facilitatile existente.

#### VIII.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

-La finalizarea investitiei se vor realiza platformele betonate din jurul constructiei noi si pe zona de realizare a canalelor pentru instalatii.

-In cazul unor accidente sau la incetarea activitatii , constructiile pot fi dezafectate  .

IX. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

Întocmit ,

arh. Dan  Memet