ACORD  DE  MEDIU ( proiect)

Nr. ……….  din  10.07.2017

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AVICOLA  MEDGIDIA  S.R.L., cu sediul in comuna Mircea Voda, localitatea Satu Nou, Ferma 9 - Ferma Pui, judetul Constanta, inregistrata la APM Constanta cu nr. 5084RP din 08.04.2016, în temeiul  Legii nr. 226/2013 privind aprobarea  OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  EXTINDERE  FERMA  PUI  DE  CARNE, propus a fi amplasat in comuna Mircea Voda, localitatea Satu Nou, Ferma 9 - Ferma Pui, judetul Constanta    (conform C.U. 8/29.02.2016  eliberat de Primaria comunei Mircea Voda),  in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa I, pct. 17, lit.a) si a Legii 278/2013 privind emisiile industriale,  Anexa I, pct. 6.6., lit.a);

Categoria de activitate, conform Anexei Nr. 1 din  Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale - 	6.6., pct. a) - Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari.

- DESCRIEREA  PROIECTULUI

1.1. Detalii de amplasament

Terenul este situat in intravilanul comunei Mircea Voda, localitatea Satu Nou, judetul  Constanta si  are o suprafata totala de 72 000 mp ( 7,2 ha).

Distanta fata de cea mai apropiata locuinta este de  aproximativ 750 m.

Cea mai apropiată apă de suprafaţă este reprezentată de Canalul Dunăre – Marea Neagră (pe direcţia S, la o distanţă de cca 400 m faţă de amplasament).

La o distanta de 15 m fata de amplasament se afla o zona impadurita.

Coordonatele limitelor proiectului  ( a extinderii fermei)

in Sistem STEREO 1970 :

| Nr. crt. | X (Nord) | Y (Est) |
| --- | --- | --- |
| 23. | 311956.520 | 758798.140 |
| 24. | 319939.234 | 758890.996 |
| 25. | 311825.598 | 758893.112 |
| 26. | 311823.070 | 758699.113 |
| 27. | 311836.971 | 758699.000 |
| 28. | 311840.865 | 758796.116 |

Terenul are următoarele vecinătăți:

- La Nord :  proprietate privata : SC LILIPUT SA ; De 1102/8 ;

- La Sud:  liziera;

- La Est:  De 1102/8;

- La Vest: De 1102/8.

Bilanțul teritorial:

| SUPRAFAȚA TOTALA TEREN | 72 000 mp |
| --- | --- |
| SUPRAFAȚĂ CONSTRUCȚII EXISTENTE | 14 223 mp |
| SUPRAFAȚA CONSTRUCȚII PROPUSE | 6 765 mp |
| P.O.T. TOTAL PROPUS la finalizarea investitiei | 29,15 % |
| C.U.T. TOTAL PROPUS | 0,291 |
| Suprafata spatii verzi propus ( intre hale, langa foraj si langa gospodaria de apa) | 15 390 mp |

Accesul principal la amplasament se realizează pe latura de est.

1.2 Descrierea lucrarilor

Obiectivele proiectului analizat  sunt urmatoarele:

- extinderea fermei existente în zona amplasamentului analizat cu încă  3 (trei)  hale de producție;

- fiecare hală nou propusă va avea o capacitate de  productie de 40 800 capete pui/hala, respectiv  ( pentru 3 hale)  122 400  capete pui/serie;

- vor fi 6 serii/an, rezultand o capacitate de productie anuala de 122 400 x 6 =734 400 capete pui/ an ;

- greutatea la sacrificare va fi  intre  2,2 – 2,5 kg/pui   .

Proiectul de extindere  cuprinde următoarele:

| Constructii propuse | Suprafata (mp) | Volum (mc) |
| --- | --- | --- |
| Hala 14 | 2 255 |  |
| Celula siloz 14 | 11 | 41,83 |
| Hala 15 | 2 255 |  |
| Celula siloz 15 | 11 | 41,83 |
| Hala 16 | 2 255 |  |
| Celula siloz 16 | 11 | 41,83 |
| Fanar | 840 | 4200 |
| Bazin ape uzate | 85 | 200 |
| Bazin ape pluviale (cu dublu rol: ape pluviale si rezerva de apa pentru incendiu ) dotat cu un grup de pompe | 90 | 400 (200+200) |
| Container paza | 15 |  |
| Platforma cantar rutier | 47 | - |
| Platforme betonate | 1925 | - |
| Alei macadam (piatra sparta) | 1952 | - |
| Total propus | 11 752 |  |

-

- Halele -  constructii cu infrastructura din beton armat, suprastructura din profile metalice si inchideri din panouri metalice autoportante, cu miez de poliuretan, cu dimensiunile: lungimea de 85.80m (maxim 89 m), latimea (maxima) de 29,5 m, inaltimea maxima de 5,5 m, regim de inaltime Parter.

Pardoselile vor fi executate, astfel: beton C18/22 cu grosime 15 cm, hidroizolat, pozat pe hartie kraft/folie polietilena, termoizolatie din polistiren extrudat, strat de rupere a capilaritatii si pamant compactat; pardoseala va avea panta de 1% in sectiunea transversala, catre fatadele lungi unde sunt propuse rigole, respectiv panta de 2‰ in sectiune longitudinal.

Halele vor fi dotate cu următoarele echipamente:

- linie de furajare;

- linie de adăpare;

- sistem de ventilaţie / climatizare, generatoare de aer cald.

Vor fi prevazute cu instalatii eficiente de climatizare si ventlatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot parcursul anului. Instalatiile prevad eliminarea prafului, amoniacului si dioxidului de carbon, iar vaporii de apa sunt indepartati din aer si reziduuri.

Pentru dotarea halelor vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea pasarilor care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute. Incalzirea halelor se va realize  prin asigurarea unei centrale pentru productia de apa calda (utilizant gaz natural) si 6 echipamente de distributie aer cald in interiorul halei ( tip ventiloconvector).

Activitatea de creştere intensivă a puilor se va face pe aşternut permanent. Aşternutul va fi constituit din reziduri vegetale (paie) care se aplică pe pardoseală, cu scopul de a asigura puilor un loc călduros, moale, elastic şi uscat. Rolul acestuia este de a reduce diferenţa de temperatură dintre pui şi suprafaţa pardoselii.

- Fanarul - constructie tip sopron, cu fundatie din beton armat, suprastructura metalica acoperita cu tabla cutata. Dimensiunile  fanarului : lungimea de 60 m, latimea de 14 m, inaltimea maxima de 5 m.

Capacitate: 4 200 mc.

- Bazinul vidanjabil  -   in suprafata de 85 mp si va avea o capacitate de stocare de 200 mc ape uzate tehnologice. Bazinul va fi realizat din beton armat, hidroizolat si protejat pentru a preveni scurgerea in sol. Bazinul este prevazut cu goluri tehnologice pentru admisie, vidanjare si vizitare. Pentru cele trei halele noi se va fi realiza o retea de  colectare noua  cu  evacuare in acest  bazin vidanjabil  de  200 mc. Distantele intre punctele de racord (camine de vizitare) ale halelor noi si bazinul vidanjabil vor fi : 96,6 m, 62,8 m  si 25,8 m.

- Bazinul pentru ape pluviale  si instalatia PSI -  in  suprafata de 90 mp (inclusiv suprafata grupului de pompare) si va avea un volum de cca 400 mc, din care 200 mc intangibil pentru situatii de urgenta - incendiu).  Se va  realiza prin excavarea unui volum de pamnat si crearea unor taluzuri, peste care se pozeaza un strat de geotextil, apoi o folie de PVC (sau material similar), imbinata prin cusaturi sudate (pentru a asigura continuitatea hidroizolatiei). Se prevad goluri tehnologice: unul pentru admisie (atat ape pluviale, cat si alimentare cu apa de la sursa), si unul pentru evacuare – aflat in legatura cu grupul de pompare PSI, care se constituie ca si constructie subterana. Instalatia PSI  va fi o constructie subterana, amplasata langa taluzul exterior al bazinului pentru apele meteorice. Bazinul pentru ape pluviale (Laguna) va fi prevazuta cu senzor de avertizare , astfel incat rezerva de apa necesara in caz de incendiu sa nu fie atinsa.

Bazinul pentru ape pluviale va avea  rol multiplu, astfel:

- bazin pentru stocarea apelor pluviale (captate prin rigole si deversate gravitational prin conducte PVC ingropate)

- asigurarea rezervei (intangibila) de apa pentru aprovizionarea hidrantilor ( in caz de incendiu, capacitate de  200 mc).

Deasemenea vor fi prevazuti si hidranti in jurul fanarului.

Bazinul pentru ape pluviale (Laguna) va  fi pozitionat la intrarea principala  in incinta fermei pe partea stanga  .

-Amenajari exterioare,  precum: platforme betonate cu suprafata de 1925 mp, alei de macadam (piatra sparta) cu suprafata de 1952 mp si spatii verzi  15 390 mp ( deja existente in ferma 26 918 mp).

Echipamentele componentelor proiectului

| Nr.crt | Denumire echipament tehnologic/echipament de transport/dotare/utilaj | Caracteristici tehnice si functionale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de furajare | - 5 linii de furajare cu hranitori, suspendate, dispozitiv anticatarare pasari, 0,55KW, 380V, 50 Hz, senzori electronici pentru fiecare linie, protectii termice pentru motoare. |
| 2 | Sistem de adapare | - 10 linii de picuratori, suspendate, regulatoare de presiune de linie montate la jumatatea halei, reglarea presiunii in functie de varsta pasarilor, profil anticatarare pasari; - sistem de reglare a presiunii, apometru cu contate electrice, dozator de medicamente, filtru decantor. |
| 3 | Transportor de furaj | - 1 transportor de furaj din buncarul exterior in buncarasele de pe liniile de furajare, actionare si protectie motor 0,75 KW, 400V, 50 Hz. |
| 4 | Buncare exterioare - siloz furaje: unul/hala | - buncar din tabla galvanizata 41,8 m³ (h= 7,35m), scara de vizitare, incarcare pneumatic (Silozurile aferente fiecarei hale noi (cate unul) sunt prevazute cu fereastra de observare si sistem de cantarire, pentru verificarea stadiului de incarcare cu furaje ( celule de cantarire care se conecteaza la computerul de control) |
| 5 | Sistem de comanda microclimat | - supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator; - comanda exhaustarea si ventilatia in tunel; - sezori de temperatura interioara si exterioara; - senzor de umiditate; - comutatoare pentru actionarea grupelor de ventilatie; - comanda la trecere de la ventilatia normala la cea de tunel; - alarma. |
| 6 | Sistem de exaustare a aerului | - 4 ventilatoare de coama, 14.130 m³/h, 230 V, 550 W, tubulatura din plastic, clapa de inchidere a tubulaturii, actionata de calculator prin intermediul unui servomotor, placa de recuperare pentru apa de ploaie; - 15 ventilatoare, 1,5CP, 42.000 m³/H, 380V, montate pe fronton; - protectii termice pentru motoare. |
| 7 | Sistem de admisie aer proaspat | -68 clape de admisie tip flansa, din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare centralizata, aparat pentru masurat depresiunea. |
| 8 | Sistem de incalzire ( cu apa calda) | - 5 Heatmaster, 3V, aprox. 43-54kw energie termica, suspendate, cu kit de conexiune, comanda prin calculator. |
| 9 | Sistem de iluminat | - sistem de iluminat cu lampi 58W; - reglarea intensitatii luminoasa 0-100%; |
| 10 | Sistem de racire a aerului cu sistem PAD | - admisia aerului la ventilatia tunelelor se realizeaza prin doua fante practicate in peretii laterali; - fiecare fanta este protejata de o placa sandwich din materialul peretelui; - cele doua motoare de actionare sunt comandate de calculator; - PAD Cooling: sistem cu faguri pentru racirea aerului, 2 pompe de recirculare a apei, protectii pompe, 2x40 PAD de 15 mm (gros) x 600mm (lung) x 1800mm (inalt), distributie pe capatul peretilor laterali. |
| 11 | Sistem vizualizare | - sistem pentru vizualizarea pe un PC a tuturor datelor in timp real de pe calculatoarele montate in hale. |
| 12 | Statie de incinta (statie de motorina) | - capacitate statie 2000 l, rezervor: lungime 2m, diametru 1,2m, construit din tabla de otel-carbon, acoperit cu un strat anticorosiv si un strat de vopsea, dotat cu cuva de retinere (1000 l) a scurgerilor; pompa centrifuga. |
| 13 | Centrala termica | - centrala termica cu condensare, 3x100kw, kit evacuare gaze arse D=110/160mm, L=1000mm, set racord rapid, set olandezi, vas expansiune, supapa de siguranta, regulator cu gaz de filtru, controler, modul cascada, modul comanda, butelie egalizare si un circuit incalzire cu vana 3 cai si o pompa circuit, senzor temperatura exterioara, butelie egalizare, izolatie butelie, vas expansiune, pompa circulatie electronica cu rotor. |
| 14 | Grup electrogen (generator) | - aproximativ 220kw, diesel, 6 cilindri, aprox. 293CP, regulator electronic, alternator, trifazat, rezervor aprox. 450l, panou de comanda digital, panou de transfer, kit preincalzire, intrerupator, incarcator baterie. |
| 15 | Pod bascul (cantar rutier) | - 18x3 m, sarcina max.60t, min.400 kg, diviziune 20 kg, platforma de cantarire, echipament cantarire (indicator de greutate, celule de sarcina), sistem management date. |
| 16 | Echipament de spalat cu jet de apa sub presiune | - 150 bar, 15000L/Std, 6.5KW, 400V, duza rotativa, furtun de inalta presiune de 10 si 30m, tambur pentru furtun, accesorii. |
| 17 | Termonebulizator | - rezervor de solutie, de benzina, de apa si tubul de pulverizare - din inox. Greutate de aprox 18kg, capacitatea rezervorului de combustibil- aprox. 5l, consum aprox. de carburant- 4l/ora, 36KW, 50CP, debit maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei-aprox 75l/ora, debit pulverizare cu apa, aprox. 40l/ora, distanta de pulverizare in zone inchise - aprox.60m, presiune in vasul de solutie-aprox.0,3bari. Dispozitiv de fixare rapida pe vehicul sau troller. |
| 18 | Tocator de paie si fan | - tocatoare de paie si fan cu ciclon linistire praf. Motor electric 15kW, 6cutite, 4 contracutite, 54 ciocanele, greutate 320kg, ciclon pentru linistirea prafului, tablou electric, 4 coliere, 2 site. |
| 19 | Pompa vaccinare | -CEVA kit 2: capacitate aprox.7l, greutate aprox.4kg, presiunea in tanc max.4bari. |
| 20 | Echipament de spalat cu jet de apa sub presiune cu incalzire electrica | - debit aprox. 300-700 l/h, presiune aprox. 30-160 bar, temperatura apei-45/85 Cº, putere aprox. 29kW, rezervor detergent aprox. 30l, furtun presiune aprox. 20m, greutate aprox. 112kg. |

Pentru realizarea productiei sunt necesare doua categorii de materii prime:

- pui preluaţi de la staţii de incubare autorizate;

- furaje concentrate (amestec de cereale, sroturi, ulei vegetal, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, aminoacizi, vitamine, minerale);

- apă potabilă;

- paie pentru asternut;

- medicamente, vaccinuri, vitamine;

- substanţe dezinfectante ( peroxisulfat de potasiu, clorură de var, clorură de achildimetil amoniu 50 %, glutaraldehidă, formalină 37%, compuşi ai amoniului cuaternar, clorură de alchil, dimetil-benzin amoniu ), detergenţi;

- combustibil  ( gaz natural GPL, motorina).

Organizarea de santier

  - organizarea de şantier se va realiza pe o perioadă limitata de timp şi pe o suprafaţă restransa;

  - organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei;

  - organizarea de şantier nu se va amplasa în zonele de protecţie sanitară a forajului de alimentare cu apă;

  - se vor folosi materiale şi utilaje care au verificarea tehnică de specialitate;

  - circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

  - operaţiile de întreţinere, alimentare cu combustibil sau curăţare a vehiculelor şi utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locaţii cu dotări adecvate;

  - depozitarea materialelor de construcţie/ deşeurilor rezultate se va face în locuri special amenajate, ferite de acţiunea vântului;

  - gestiunea deşeurilor se va realiza cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, conform obligatiilor din AIM existenta.

Situatie existenta:

La data emiterii prezentului Acord, activitatea de crestere a puilor de  carne, se desfasoara in 13 hale  - tip parter cu o capacitatea maxima totala  proiectata de  260 000 pasari/ciclu de crestere si   1.560.000 pasari /an (6 cicluri de crestere/an),  si este reglementata prin  Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1 din 14.01.2016, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Situatie propusa:

3 hale cu  capacitatea maxima totala  proiectata de  - 122 400  capete pui/serie  -  734 400 capete pui/ an(6 cicluri de crestere/an),

Dupa extindere fermei , productia totala anuala estimate:

16 hale cu  capacitatea maxima totala  proiectata de  -  382 400 capete pui/serie  -  2 294 400 capete pui/ an(6 cicluri de crestere/an).

Sistemul de crestere a puilor de carne se desfasoara pe sistemul totul plin-totul gol, la sol, pe asternut permanent din paie.

Durata unui ciclu de productie va fi de 42 de zile ( 6 saptamani x7 zile) . Dupa fiecare ciclu de crestere halele vor fi complet golite, spalate si igienizate. Puii de carne, proveniti de la statii de incubatie specializate, vor fi crescuti de la varsta de o zi pana la 42 de zile, cand vor ajunge la o greutate in medie de 2,2  -2,5 kg/pui, apoi se livreaza la abator pentru sacrificare. In intervalul unui an se vor realiza 6 cicluri de crestere a puilor.

Durata de exploatare a halelor pentru un ciclu de creştere este de 8 săptămâni, din care 6 săptămâni  sunt necesare pentru creşterea puilor, iar 2 săptămâni pentru operaţiunile de depopulare, spălare, dezinfecţie şi repaus sanitar.

Impactul cumulat:

Impactul cumulat se manifesta avand in vedere ca pe amplasament funcționeaza deja 13 hale de productie cu o productie de 1.560.000 pasari /an ( pt. 6 cicluri de crestere/an) , iar prin prezentul proiect  se propune  mărirea capacității fermei prin construirea a incă 3 hale de producție cu o productie de 734 400 pasari /an ( pt. 6 cicluri de crestere/an, realizand  astfel la o capacitate maxima  totală  proiectata de 2 294 400 capete pui/ an (6 cicluri de crestere/an).

În aceste conditii va ava loc o marire a  consumului de resurse ( apă, energie elecrică și termica) dar și o marire  a cantităților de emisii în apă, aer și a cantității de dejecții rezultate, raportat la o perioada de un an.

ASIGURAREA UTILITATILOR

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă potabilă a celor 3 (trei) hale propuse se va realiza din putul  forat, existent în zona amplasamentului la o adancime de 118,50 m  .

Din foraj, apa este înmagazinată intr-un  intr-un rezervor din beton armat cu volumul de 200 mc.

Aductiunea apei de la rezervor se realizeaza printr-o conducta Dn 100mm din PEHD. Distributia apei la consumatori (hale, grupuri sanitare, etc) se face prin intermediul unui grup de pompare, prin conducte de distributie  Dn 100mm din PEHD, ingropate sub adancimea de inghet a zonei.

Din caminele limitrofe pana in camerele tampon din hale, apa se distribuie prin conducte Dn 40mm din PEHD si apoi,in interiorul halelor,prin conducte din teava OL Zn Dn 20 mm.

Adăparea se va realiza cu instalaţii racordate la reteaua de apă din hală. Liniile de adăpat vor fi semiautomate, cu niplu, şi dispuse între rândurile de hrănitori. Adăpătorile sunt prevăzute cu sistem de picurare acţionat de ciocul păsărilor.

Se va asigura apa în hale cu 2 – 3 ore înainte de populare, pentru a se încălzi la o temperatură de 16 – 18 °C.

Necesarul de apă

Consumul de apa  din cadrul fermei   ( pentru cele 3 hale propuse si activitatile anexe) sunt următoarele:

Consumul de apă estimat pentru creşterea puilor de carne este de 0,2 litri/pui/zi.

0,2 litri  x  122 400 pui/ciclu x 42*  =  1028.160 l apă/ ciclu = cca. 1.028 m3 /ciclu

1028 m3/ciclu  x  6 cicluri =  6.168 m3 apa crestere pui/ an /proiect ferma.

Consumul de apă estimat per ciclu pentru întreţinere şi spălări periodice este 	de 10 l/mp, realizând un consum total de apă = 10 l/m2 x 6.765 m2 = cca 67,6 m3/ciclu.

Consumul anual de apa pentru intretinere si spalari periodice = 67,6 m3/ciclu  x  6 cicluri/an = 405,6 m3 apa/an.

Consumul de apă pentru răcorire, conform datelor furnizate de titular, este de 	0,3 – 0,5 l/m2/h:

- suprafata racorire 3 hale = 5x1,5x3 = 22,5 mp

- consum racorire = 0,4 x 22,5* x 42 zile x 10 h = 3,7 m3 apa racorire /ciclu.

Apa de racorire se utilizeaza in cel mult 2 cicluri pe an, acoperind lunile de vara.

3,7 m3 /ciclu. x 2 cicluri = 7,4 m3 apa racorire /an

Consum total de apă per ciclu / proiect  =

= Consum apa crestere pui/ciclu + Consum apa igiena/ciclu + Consum apa 	racorire/ciclu + Consum apa 4 angajati =

= 1.028 + 67,7 + 3,7  + 21,84 = 1.121,24 m3 consum apa pasari/ciclu vara

= 1.028 + 67,7 + 21,84  = 1.117,5 m3 consum apa pasari/ciclu iarna.

Consumul mediu zilnic per angajat =  4m3 apa :  31 zile = ~ 0,13 m3

0,13 m3 x  4 angajati = 0,52 m3/zi  consum zilnic suplimentar la 4 angajati

0,52m3/zi x 42 zile/ciclu = 21,84 m3 consumati de 4 angajati per ciclu

21,84m3  x 6 cicluri = 131,04  m3 consumati de 4 angajati per an

Consum anual total de apa /proiect ( pentru extindere) =

= Consum apa crestere pui/an + Consum apa igienizare/an + (Consum apa 	racorire x 2 cicluri) + Consum apa 4 angajati/an =  (2242,48  + 4470) + 405,6 + 7,4  + 131,04   = 7262,52 mc .

Consum apa total  in anul 2016: 13 017 mc;

Consum TOTAL calculat dupa extindere =   13 017  + 7262,52 mc = 20 279,52 mc/an

Evacuarea apelor uzate:

Din activitate vor rezulta urmatoarele tipuri de apa uzata:

- apa uzata de tip tehnologic de la spalarea halelor de pasari pe perioada de igienizare;

- pierderi din sistemul de adapare;

- apa uzata de tip menajer.

- Apa uzată tehnologică rezultată în urma procesului de spălare-dezinfecție-dezinsecție a celor 3 hale de crestere pui, la finalul ciclului de creștere.

Pentru cele trei halele noi se va  realiza o retea de  colectare noua  cu un bazin vidanjabil cu  volumul de  200 mc. Pe amplasament va  exista o capacitate totala (functionala) de colectare a apelor uzate, menajere si tehnologice, de 530 mc ( 230 mc  bazin vidanjabil existent).

Colectarea apelor tehnologice din fiecare hala noua se va face la nivelul pardoselii, prevazuta cu panta de 1 % in sectiune transversala, spre santuri/ rigole laterale, respectiv panta de 2% in sectiune longitudinala – prin sifoane de pardoseala.

Transportul apelor uzate se va realiza printr o conducta de PVC-KG 160 mm, pana la bazinul septic vidanjabil, conducta fiind pozata prin spatele halelor de crestere pui.

- Apele uzate de tip menajer   provin  de la  filtrele sanitare .

Estimarea cantitătilor de ape uzate menajere s-a făcut considerând că acestea reprezintă 80% din consumul de apă pentru aceste nevoi:

- Ape Uzate menajere anual/proiect = 131,04 mc x 80% = 104,8 mc;

- Ape Uzate tehnologice anual (aproximativ)/ferma extinsa = 405,6 mc

TOTAL anual ape uzate/proiect= 104,8 mc + 405,6 mc= 510,4 mc

- Apele pluviale de pe constructii, sunt conduse prin sistematizare verticala si rigole dispuse perimetral, într-un bazin betonat,  in vederea utilizarii in caz de  accidente de tip incendiu, in care scop apa acumulata aici va fi tratata ca rezerva intangibila. Pe reteaua de colectare, inainte de deversarea in bazinul special destinat, va fi prevazut un separator de hidrocarburi. Bazinul va avea un volum de cca 400 mc, si o suprafata la sol de 90 mp.

Apele pluviale  de pe suprafaţa neamenajată (spaţii verzi şi curţi interioare), se vor infiltra    parţial în sol si/ sau  se vor scurge pe terenurile adiacente ale fermei.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua existenta. In caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrica se va folosi un grup electrogen automat, alimentat cu combustibil lichid tip motorina.

Energia electrică este utilizată în cadrul fermei pentru asigurarea funcționării tututror sistemelor și a echipamentelor.

Alimentarea cu agent termic

Încălzirea halelor va fi asigurată printr-un sistem de încălzire ce funcționează  gaz natural.

Evacuarea dejectiilor:  pe platforma deja existenta in cadrul fermei.

- platformă de depozitare a dejecţiilor în suprafaţă de cca 5500 mp  ( cu capacitatea V= 9450 mc) -  aşternutul amestecat cu dejecţii va fi colectat la capătul halei, transportat cu mijloace de transport proprii şi depozitat pe platforma betonată, de unde va putea fi valorificat ca îngrăsământ natural pentru fertilizarea terenurilor agricole. Aceasta platforma are o constructie speciala, respectiv, este formata din doua compartimente cu pereti verticali, cu un volum total de 5200 mc, in panta, pentru a trece dejectiile prin mai multe etape de tratare. De asemenea, este prevazuta cu doua bazine de colectare a levigatului (4 000 mc), intre care unul pentru preaplin (250 mc).

Dejectiile provenite din activitatea de crestere a puilor  in cadrul fermei  de crestere a puilor de carne  se estimeaza a fi  ( dupa extindere), astfel:

- pentru cele 3 hale proiectate:

734.400 locuri pasari/an * 0,0348 mc/an/loc pasare =  25 557 mc/an

-  pentru cele 13 hale existente :

1.560.000 locuri pasari/an* 0,0348 mc/an/loc pasare = 54 288 mc/an;

-  pentru cele 16 hale ( rezultate dupa extindere) :

2.294.400  locuri pasari/an * 0,0348 mc/an/loc pasare =  79 845 mc/an.

- MOTIVELE  SI CONSIDERENTELE  CARE  AU  STAT  LA  BAZA  EMITERII ACORDULUI, PRINTRE ALTELE SI IN LEGATURA CU CALITATEA SI CONCLUZIILE/RECOMANDARILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI :

- Amplasamentul nu se afla in  perimetrul / vecinatatea Ariilor Naturale Protejate - cea mai apropiat arie naturala protejata se găseste  la distanţa mai mare de 8,8 km  de  ROSCI0353 Peştera – Deleni;

- Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu si anume :

  - in ferma se vor respecta procesele tehnologice de crestere a puilor de carne  ce vor asigura realizarea in conditii economice si de protectia mediului corespunzatoare, in conformitate cu BREF, normele si standardele in vigoare ;

  - deseurile menajere sunt preluate periodic pe baza de contract de unitatea de salubrizare din zona ;

  - nu vor fi afectate apele de suprafata si subterane, atat in perioada de constructie cat si dupa punerea in exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluanti pentru apele subterane si de suprafata ; toate apele uzate vor fi colectate prin reteaua de canalizare interna, astfel ca solul sau subsolul nu vor fi afectate ;

  - utilitatile vor fi asigurate prin contracte incheiate cu furnizorii de energie electrica, Apele Romane, prestare servicii colectare si tratare deseuri, vidanjarea de catre o firma specializata, autorizata, a apelor uzate si evacuarea acestora la o statie de epurare ;

  - emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate in lucrarile de realizare a obiectivelor nu vor implica depasirea concentratiilor maxime admisibile pentru zonele protejate ;

  - concentratiile de poluanti se incadreaza sub valorile limita admisibile prevazute in normativele in vigoare, respectiv STAS 12574/1994 si Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

  - impactul unitatii analizate asupra poluarii fonice este nesemnificativ. Se apreciaza ca nivelul sonor in jurul perimetrului se inscrie in prevederile STAS 10009/1988 ;

  - nu va fi afectata vegetatia sau fauna din zona amplasamentului, atat in perioada de amenajare cat si dupa darea in folosinta ;

  - implementarea prevederilor proiectului - extindere si modernizare ferma de pasari nu este de natura sa aduca prejudicii  biodiversitatii zonei ;

  - La dezbaterea publica din data de 20.03.2017 si pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii.

III.  MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR  NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Factor de mediu APA

În perioada de derulare a lucrărilor de construcții :

- împrejmuirea organizării de şantier;

- reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

- controlul şi asigurarea etanseităţii bazinelor aferente reţelei de canalizare pentru prevenirea impurificării apelor subterane;

- întreţinerea si verificarea integritatii platformei de depozitare a dejecţiilor pentru evitarea infiltratiilor  in sol;

- monitorizarea periodică a calităţii apei subterane prin intermediul forajelor de observaţie;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de şantier;

- staţionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor în incinta organizării de şantier, numai în spaţiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spălarea, efectuarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta şantierului;

- depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcţii să fie aduse pe şantier numai în cantităţi necesare executării lucrărilor zilnice, iar deşeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona şantierului.

În perioada de funcționare a obiectivului :

  - prin proiectare au fost prevăzute o serie de măsuri de minimizare a consumului de apă și implicit de reducere a cantității de apă uzată evacuată:

  - adăparea puilor se face printr-un  sistem prevăzut nipluri picurătoare ce permit eliberarea unei cantități optime de apă pentru pasărea care îl acționează;

  - la curățarea și igienizarea halelor după îndepărtarea așternutului epuizat se va proceda la raclarea pardoselilor și după aceea se folosește apă sub presiune;

  - echipamentele de spălare vor fi permanent verificate și incluse în programul reviziilor periodice;

  - valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere vidanjate se vor încadra in valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi vidanjate și transportate către cea mai apropiată stație de epurare, prin intermediul firmelor autorizate în executarea acestor operațiuni;

  - se vor efectua verificări periodice ale stării reţelelor de colectare a apelor uzate din incinta obiectivului.

Factor de mediu AER

În perioada executării lucrărilor de construcții

- împrejmuirea zonei organizării de șantier;

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate și se vor acoperi materialele cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; daca nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

- se va proceda la curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

În perioada funcționării obiectivului

- depozitarea furajelor astfel încât să nu existe pericolul antrenării particulelor de către curenţii de aer;

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii;

- depopularea halelor se va face in zilele in care vantul nu este prognozat sa aiba directii de actine spre localitatile invecinate : Satu Nou, Medgidia;

- amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor de spatii verzi din incinta obiectivului; se va planta si intreţine o perdea de arbori,  amplasata perimetral stabilimentului.

- se vor respecta prevederile cuprinse in Codul Bunelor Practici Agricole, cu precadere Calendarul de interdictie pentru imprastierea ingrasamintelor; trebuie avute in vedere conditiile atmosferice la planificarea activitatilor din care rezulta mirosuri neplacute persistente, pentru a evita perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat). In acest fel, se va preveni transportul mirosului la distante mari.

Factori de mediu SOL/SUBSOL

În perioada executării obiectivului :

- materialele de construcţii, în special cele pulverulente, vor fi depozitate în spatii amenajate special, astfel încât să nu vină în contact direct cu solul, să nu se împrăştie şi să nu fie antrenate de curenţii de aer;

- vor fi acceptate la realizarea construcţiilor numai utilaje şi autovehicule în stare perfectă de funcţionare, cu verificările tehnice valabile;

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii, numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice ;

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege.

În perioada funcționării obiectivului :

- controlul periodic al stării impermeabilizării componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (platforma de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare, etc.);

- existenta pardoselilor impermeabile în halele de crestere a păsărilor şi desfăsurarea activităţilor pe suprafeţe betonate;

- transportarea asternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare, astfel încât, să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport a apelor uzate;

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileste perioadele şi condiţiile optime de împrăstiere a dejecţiilor;

- pentru împrăştierea dejecţiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru împrăstierea fertilizanţilor, care vor asigura încorporarea rapidă şi eficientă a acestora în terenul arabil, având ca efect reducerea mirosurilor;

- efectuarea unui studiu pedologic pe terenurile unde urmează a fi aplicate amestecul cu dejectii;

- se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitățile fermei, iar stocarea lor temporară se va face în spații special amenajate în containere etanșe, acoperite, de capacități adecvate tipurilor de deșeuri cărora le sunt destinate; deșeurile astfel depozitate vor fi ulterior predate către firme autorizate în vederea valorificării/eliminarii fiecărui tip de deșeu.

- lucrările de reparații și întreținere a mijloacelor de transport echipamentelor și utilajelor se vor face numai de personal specializat, de preferat în unități specializate, iar în cazurile în care nu este posibil acest lucru, astfel de lucrări se vor executa numai în spații special amenajate astfel încât să se evite deversări necontrolate de fluide ori depozitarea necontrolată de materiale și deșeuri;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platforme betonate, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

Masuri in scopul diminuarii intensitatii zgomotului :

- utilizarea de echipamente şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodică a utilajelor în vederea creşterii performanţelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesare a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- circularea cu viteze mici a autov ehiculelor, în incinta localităților.

Activitățile de construcții necesare pentru implementarea prevederilor proiectului să se efectueze într-un mod controlat și planificat ținând cont de următoarele aspecte:

- etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- gestionarea materialelor/utilajelor: pe amplasament se vor desemna și amenaja locuri dedicate pentru depozitarea materialelor și a utilajelor, dotate cu material adecvate de intervenție, în cazul producerii unor scurgeri accidentale de combustibil, ulei etc.;

- calitatea materialelor: materialele utilizate în procesul de construcție să poată fi reciclate sau refolosite, astfel, la momentul finalizării lucrărilor, cantitatea de deșeuri care nu pot fi reintroduse în circuit fie prin reciclare sau refolosire, să fie minimă. De asemenea, pentru acele materiale care nu pot fi reciclate sau refolosite odată cu expirarea duratei de viață, se recomandă achiziționarea de produse superioare calitativ, care au o durată de viață mare, contribuind de asemenea la generarea minimă de deșeuri nereciclabile;

- calitatea lucrărilor: lucrările efectuate trebuie să aibă ca rezultat încadrarea obiectivului în peisajul înconjurător, în conformitate cu regulile de urbanism impuse, dar nu se vor restrânge neapărat doar la acestea. De asemenea, lucrările trebuie să fie de o calitate minimă impusă astfel încât să garanteze prevenirea unor reparații sau intervenții neplanificate care pot genera un efect negativ prin generarea de deșeuri, zgomot al lucrărilor etc.;

- planificarea lucrărilor: pentru activitățile de constructie și amenajare trebuie elaborat un plan HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) care să conțină aspecte legate de planificarea și etapizarea lucrărilor, mentenanța utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deșeurilor, toate aceste aspecte putând exercita un efect negativ asupra mediului dacă nu sunt gestionate corect.

Măsuri de reducere a impactului indirect pe termen scurt

- Pentru impactul indirect pe termen scurt, toate transporturile necesare pe perioada de amenajare, construcție și funcționare să fie gestionate cât mai eficient astfel încât să se reducă la minim numărul lor, acest aspect fiind de asemenea parte integrantă din planul HSEQ elaborat. În acest sens, materialele, echipamentele și utilajele necesare să fie astfel combinate încât să se asigure transportul lor cu un minim de transporturi pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate, iar viteza de deplasare a acestora să fie cât mai redusă, astfel încât să genereze un minim de pulberi și să aibă un deranj cât mai mic asupra biodiversității locale.

- De asemenea, înainte de începerea lucrărilor de construcții propriu-zise, solul fertil va fi decopertat separat. Pământul excavat și solul fertil vor fi transportate imediat într-o zonă special amenajată de depozitare a pământului și a altor materiale, din cadrul organizării de șantier.

Măsuri de reducere a impactului indirect pe termen mediu și lung

- Impactul indirect pe termen mediu și lung este determinat de activitățile de transport a mărfurilor (materii prime, material și produse) precum și de activitățile conexe ce se vor desfășura în cadrul fermei (depozitarea dejecțiilor, împrăștierea fetilizanților pe terenurile învecinate fermei etc.). Astfel toate transporturile vor fi gestionate cât mai durabil astfel încât să se desfășoare pe cât posibil pe rețeaua de drumuri deja existente, cu o viteză de deplasare cât mai redusă (recomandabil 40 km/h), și cu limitare referitor la tonajul autovehiculelor, în vederea restricționării autovehiculelor de mare tonaj.

- De asemenea, la următoarele faze de proiectare se va acorda o atenție deosebită alegerii echipamentelor și utilajelor cu care va fi dotată ferma și vor fi luate măsuri astfel încât să existe certitudinea că sunt respectate cerințele impuse de legislația de mediu în vigoare și ca emisiile asociate activităților din fermă se inscriu sub limitele impuse de normativele în domeniu .

Măsuri de reducere a impactului direct cumulat pe termen mediu și lung:

| Măsura de reducere a impactului | Perioada implementării | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| desfășurarea activităților de construcții, amenajări, prevăzute prin proiect, în mod planificat și etapizat | pe toată perioada executării lucrărilor de construcții | titularul proiectului responsabil pentru implementarea unui astfel de program |
| utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă și a nivelului de zgomot emis | pe toată perioada executării lucrărilor de construcții și de funcționare a obiectivului | titularul proiectului este responsabil de implementarea, aplicarea și urmărirea acestor măsuri |
| materialele, echipamentele și utilajele necesare să fie astfel combinate încât să se asigure transportul lor cu un minim de transporturi pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate, iar viteza de deplasare a acestora să fie cât mai redusă, astfel încât să genereze un minim de pulberi și să aibă un deranj cât mai mic asupra biodiversității locale | pe toată perioada executării lucrărilor de construcții și de funcționare a obiectivului | titularul proiectului este responsabil de implementarea acestora iar constructorul general (în cazul perioadei de executare a lucrărilor de construcții), de respectarea lor |
| respectarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor, apelor uzate, astfel încât să nu fie afectate suprafețe suplimentare față de cele prevăzute prin proiect | pe toată perioada executării lucrărilor de construcții și de funcționare a obiectivului | titularul proiectului |
| respectarea și limitarea regimului de înâlțime pentru a nu obtura eventualele trasee și căi de pasaj a populațiilor locale de păsări, precum și eficientizarea termică a construcțiilor în vederea minimizării consumului de resurse și a cantității de CO2 eliberat în atmosferă | pe toată perioada executării lucrărilor de construcții și de funcționare a obiectivului | titularul proiectului |

Impactul cumulat

În perioada executării lucrărilor de construcții, impactul cumulat este determinat de suprapunerea emisiilor rezultate din activitățile de construcții, cu emisiile provenite din desfășurarea activității de producție în cele 13 hale existente. În acest caz impactul cumulat se manifestă în principal pentru factorul de mediu aer, iar indicatorii ce trebuie monitorizati sunt pulberile pentru că acestea se pot degaja în cantități semnificative  în perioada executării lucrărilor de construcții și se pot suprapun în anumite intervale, peste cele ce sunt emise în atmosferă ca urmare a desfășurării activităților curente în halele existente (depopularea-popularea halelor, aprovizionare cu hrană, depozitarea dejectiilor, activitati de curațenie, funcționarea centralelor termice).

În perioada funcționării obiectivului impactul cumulat se referă la faptul că natura emisiilor este aceeasi însă având în vedere cresterea capacității de producție va avea loc și o creștere cantitativă a emisiilor, însă acestea se vor păstra în limitele admise.

Măsurile de diminuare a impactului cumulat pe componente de mediu:

Factor de mediu apa

- respectarea cu stricteţe a limitelor de protecţie ale zonei forajului de alimentare cu apă;

- spaţiile de colectare şi stocare a dejecţiilor vor fi intretinute corespunzator in vederea evitarii deversarii de scurgeri lichide (levigat) pe/in sol cu potentiale consecinte si asupra freaticului.

Pentru evitarea poluării apelor freatice se impun :

    - reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor;

    - evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

    - asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

    - controlul şi asigurarea etanseităţii bazinelor aferente reţelei de canalizare pentru prevenirea impurificării apelor subterane;

    - întreţinerea si verificarea integritatii platformei de depozitare a dejecţiilor pentru evitarea infiltratiilor  in sol;

    - monitorizarea periodică a calităţii apei subterane prin intermediul forajelor de observaţie; protectia forajelor de monitorizare prin aplicarea de capace asigurate impotriva efratiei;

    - depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deseuri, conform prevederilor legislaţiei specifice, pentru evitarea contaminării apelor pluviale, si, potential, a apei freatice.

Factor de mediu aer

măsuri pentru diminuarea impactului pe perioada desfăşurării lucrărilor de construire :

materialele de construcţie, în special cele pulverulente, vor fi acoperite cu plase de protecţie pentru reţinerea particulelor de praf, sau vor fi depozitate în containere special destinate, inchise, etanse;

utilajele vor fi  din parcuri tehnice cu verificarile solicitate legal, la zi.

măsuri pentru diminuarea impactului pe perioada funcţionării obiectivului:

- depozitarea furajelor astfel încât să nu existe pericolul antrenării particulelor de către curenţii de aer;

- aplicarea tehnicilor BAT privind creşterea puilor şi gestionarea dejecţiilor;

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii;

- depopularea halelor se va face, pe cat posibil, in zilele in care vantul nu este prognozat sa aiba directii de actiune spre localitatile invecinate : Satu Nou, respectiv, Medgidia.

- se va planta si intreţine o perdea de arbori, amplasata perimetral stabilimentului.

Factor de mediu sol - subsol

- Măsuri de diminuare a impactului pe perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie:

- materialele de construcţii, în special cele pulverulente, vor fi depozitate în amenajări speciale, astfel încât să nu vină în contact direct cu solul, să nu se împrăştie şi să nu fie antrenate de curenţii de aer;

- vor fi acceptate la realizarea construcţiilor numai utilaje şi autovehicule în stare perfectă de funcţionare, cu verificările tehnice valabile;

- aplicarea de material absorbant pe suprafeţele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere. Dacă s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertată porţiunea afectată şi se va reface cu sol vegetal;

- înlăturarea imediată a deşeurilor şi materialelor depozitate direct pe sol, in special, a celor care pot fi surse de emisii pentru curentii de aer si apele meteorice (de ex. materialele pulverulente, materiale metalice, etc.).

    - Măsuri de diminuare a impactului pe perioada funcţionării obiectivului:

- controlul periodic al stării impermeabilizării componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (platforma de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare, etc.);

- verificarea periodica a pardoselilor impermeabile în halele de crestere a păsărilor şi desfăsurarea activităţilor pe suprafeţe betonate;

- transportarea asternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare, astfel încât, să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport a apelor uzate;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platforme betonate, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

Factor de mediu sănătatea populației

- dotarea corespunzătoare a personalului ce asigură executarea lucrărilor cu echipament de protecție;

- păstrarea strictă a regulilor de  igienă și protecție a muncii la locul de muncă;

- executarea lucrărilor de construcții pe timpul zilei și organizarea acestora în așa fel încât să producă cât mai puțin disconfort locuitorilor;

- luarea măsurilor corespunzătoare de prevenire a unor invazii de insecte sau rozătoare în incinta obiectivului.

Masuri privind gestionarea deseurilor:

Gestionarea deseurilor rezultate in faza de construire :

- tinerea evidentei deseurilor in organizarea de santier;

- colectarea selectiva a deseurilor pe suprafete special amenajate, fiind interzise depozitari pe terenul descoperit.

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor de constructii-montaj prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea societatilor care realizeaza lucrarile, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin operatori economici autorizati;

- deseurile inerte (pamant si pietre) se utilizeaza in incinta pentru nivelarea terenului.

Pentru a evita apariția unor situații neplăcute și producerea unor poluări cauzate de gestionarea neadecvată a deșeurilor, în această perioadă trebuie respectate câteva reguli de bază, care trebuie aduse la cunoștință tuturor celor ce desfășoară activități pe amplasament și au responsabilități în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri:

- Deșeurile produse  se vor colecta separat, pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le accepta la depozitare,  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau în vederea unei eventuale valorificări. În acest sens, în incinta organizării de șantier va fi amenajat corespunzător un spațiu unde se vor depozita pe categorii deșeurile generate în perioada derulării lucrărilor de construcții evitându-se posibilitatea producerii poluării solului, subsolului și amestecarea diferitelor categorii de deșeuri între ele;

- Se va urmări preluarea, cât mai rapid a deșeurilor din zona șantierului, de către firmele cu care sunt încheiate contracte în vederea valorificării/eliminării acestor deșeuri, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția în acest fel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri în zona șantierului;

- Amplasamentul va fi dotat cu containere de preluare a deșeurilor, inscripționate corespunzător, pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- Pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi imediate după generare evacuate de pe amplasament, se vor amenaja corespunzător spații pentru stocarea temporară a acestora (suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toți lucrătorii vor fi instruiți în acest sens, iar responsabilii de mediu, atât din partea antreprenorului general cât și din partea beneficiarului (din punct de vedere legal, titularul acordului de mediu este responsabil de respectarea legislației de mediu si a condițiilor impuse in acordul de mediu, legat de proiectul analizat) vor efectua zilnic inspecții pe amplasament în vederea  verificării modului  de colectare și depozitare a deșeurilor;

- Este interzisă cu desăvârșire arderea deșeurilor pe amplasament.

Măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului:

- încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE :

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor ficolectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal, etc.) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se va respecta STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- respectarea tuturor prevederilor impuse de catre celelate autoritati competente ;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediulu, art.15, alin.(2), pct.a),  titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediulu, art.16, alin.5 -  până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Pe durata implementarii proiectului se vor monitoriza urmatorii parametrii: calitatea aerului : la solicitarea autoritatilor competente ;

    - zgomot : la solicitarea autoritatilor competente ;

    - deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora.

- In timpul exploatarii :

- controlul periodic al stării impermeabilizării componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare, etc.);

- asigurarea furajării conform unor tehnici nutriţionale care reduc cantităţile de nutrienţi din dejecţii;

- planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalaţiile/echipamentele şi amenajările din halele de crestere a păsărilor;

- existenta pardoselilor impermeabile în halele de crestere a păsărilor şi desfăsurarea activităţilor pe suprafeţe betonate;

- transportarea asternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport a apelor uzate;

- întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor si a  bazinului pentru colectarea scurgerilor de la platformă.

- luand in considerare faptul ca SC  AVICOLA MEDGIDIA  SRL nu desfasoara activitati de fertilizare a terenurilor agricole, dejectiile de pasare amestecate cu asternutul de paie epuizat fiind preluat de terti, conform prevederilor Ordinului 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-Cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, Anexa nr.1, pct.2.1 “de fiecare data cand dejectiile provenite din zootehnie, produse de exploatatie si utilizate ca ingrasaminte organice sunt raspandite in afara zonei (suprafetei) agricole utile a fermei zootehnice respective (sunt exportate in afara fermei), va trebui furnizat un borderou contrasemnat de furnizorul dejectiilor si trebuie stabilit destinatarul la fiecare livrare.

Acest borderou trebuie sa cuprinda cel putin: numele si adresa producatorului si destinatarului, cantitatea totala livrata, tipul si provenienta dejectiilor animaliere si data livrarii”;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platformă betonată, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele tipizate, personalizate pe tip de deseu, si vor fi preluate de catre serviciile specializate ; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punct de vedere al protectiei mediului.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul exploatarii obiectivului se va realiza conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu ce va fi actualizata ca urmare a modificarilor introduse prin prezentul proiect.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004.

Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a bazinelor,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor,

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitate asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Dezafectarea, demontare instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificari si completari,  si Ordinului 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii acordului de mediu - anunt in ziarul 	«Observator de Constanta », din data de 16.05.2016, precum si afisaj la sediul Primariei comunei Mircea Voda;

  - informarea publicului privind audierea publica a  Raportului la Studiul de Evaluarea a Impactului asupra mediului in data de 27.02.2017 prin anunt in ziarul « Telegraf »,  posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, si afisare la sediul Primariei comunei Mircea Voda, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra mediului, desfasurata in sala de sedinte a Primariei comunei Mircea Voda,  in data de  20.03.2017.

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul “ ……………..” din data de ……………. si afisaj la sediul Primariei comunei Mircea Voda .

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic Agentia pentru Protectia Mediului  Constanta, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificari si completari, si ale Legii contectiosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### LaviniaMonicaZAHARIA                                                Elena  FILIP

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare.