ACORD DE MEDIU

Nr. ….  din  …...2017

Ca urmare a cererii adresate de CN APM SA CONSTANTA  cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Gara Maritima nr. 1, inregistrata la APM Constanta cu nr. 10684RP din 26.08.2015, in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul *REPARATII DIG DE LARG*, propus a se realiza in municipiul Constanta, Incinta Port, Dig de Larg, judetul Constanta, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13, lit. a);

- Descrierea proiectului

  - 1.1. Detalii de amplasament

- Digul de Larg este amplasat in portul Constanta, municipiul Constanta, jud. Constanta, are o lungime de 4850 m;

Portul Constanta actual se compune din doua mari incinte denumite generic *Portul Constanta Nord* si *Portul Constanta Sud*. Lucrarile de executie a digurilor principale ale portului Constanta Sud au inceput in 1975 si au continuat pana in 1990, cand au fost sistate si trecute in conservare.In momentul sistarii lucrarilor, digurile portului Constanta Sud se aflau in diferite stadii de executie. Intre anii 1998 si 2001, in cadrul investitiei *Reabilitarea digurilor portului Constanta* au fost finalizate lucrarile la digul de Sud si cele de la digul de Larg ale Portului Constanta Sud, pe o lungime de 4850 m, acest ultim tronson construit al Digului de Larg fiind si cel la care se face referire in prezentul act de reglementare.

Digul este de adapostire, solutia constructiva este cea de dig de greutate cu taluz.

1.2 Descrierea lucrarilor

Se propune realizarea reparatiilor la digul de Larg – Port Constanta.

Digul de Larg are o lungime de 4850 m si o suprafata de cca. 511.300 mp.

Deteriorarile produse digului in luna februarie 2012 ca urmare a celei mai puternice furtuni inregistrate pe litoralul romanesc al Marii Negre , sunt urmatoarele:

- caverne sub carapacea de stabilopozi;

- alunecarea protectiei de stabilopozi pe taluz;

- deteriorarea bermei de sustinere a taluzului digului;

- tronsoane pe care evidatele si canalul de utilitati sunt deplasate de pe pozitie sau chiar ramase in consola din cauza eroziunii/spalarii materialului de sub ele;

- deteriorari ale coronamentului si a dalei de coronament;

- zone de dig pe care cota protectiei de stabilopozi este sub cea proiectata;

- zone in care castele canalului de cabluri sunt deteriorate sau lipsesc capacele.

Lucrarile ce trebuie realizate asupra digului constau in principal in reducerea sectiunii transversale cat mai aproape de sectiunea proiectata initial, solutiile fiind detaliate si personalizate pentru fiecare zona in parte.

PARTEA DINSPRE LARG

I. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din stabilopozi noi de 4,5 t/buc. deplasata, pe suport de blocuri evidate de 4,1 t/buc.:

- repozitionare stabilopozi;

II. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din stabilopozi de 4,5 t/buc. deplasata, pe suport de blocuri de piatra cu deplasari pe verticala a acestora:

- completare suport din blocuri de piatra;

- completare manta de blocuri de piatra;

- repozitionare stabilopozi;

- completare stabilopozi lipsa;

- inlocuire stabilopozi distrusi;

- completare cu piatra a bermei.

III. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din stabilopozi de 4,5 t/buc. inclinati inspre larg, pe suport de blocuri evidate de 4,1 t/buc. cu deplasari pe verticala a acestora:

- completare manta de blocuri de piatra;

- pozitionarea la cota a blocurilor evidate;

- inlocuirea blocurilor evidate distruse;

- repozitionare stabilopozi;

- completare stabilopozi lipsa;

- inlocuire stabilopozi distrusi.

IV. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din stabilopozi de 4,5 t/buc.

inclinati  inspre larg, cu completari de stabilopozi noi de 4,5 t/buc. pe suport de blocuri

evidate de 4,1 t/buc. ce prezinta deplasari atat pe orizontala cat si pe verticala:

- completare manta de blocuri de piatra;

- pozitionarea la cota a blocurilor evidate;

- inlocuirea blocurilor evidate distruse;

- repozitionare stabilopozi;

- completare stabilopozi lipsa;

- inlocuire stabilopozi distrusi;

- completare cu piatra a bermei.

V. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din stabilopozi de 4,5 t/buc.

inclinati  inspre larg, pe suport de blocuri de piatra ce prezinta deplasari atat pe orizontala

cat si pe verticala a acestora:

- completare manta de blocuri de piatra;

- pozitionarea la cota a suportului din blocuri piatra;

- repozitionare stabilopozi;

- completare stabilopozi lipsa;

- inlocuire stabilopozi distrusi;

- completare cu piatra a bermei.

VI. Manta de blocuri de piatra de 1-3 t/buc. si carapace din blocuri de piatra cu zid de garda din blocuri evidate si canal de instalatii de 60x75 cm dimensiuni interioare in sectiune transversala:

- completare carapace din blocuri de piatra;

- pozitionarea blocurilor evidate la cota;

- inlocuirea blocurilor evidate distruse;

- completare cu piatra a bermei.

PARTEA DINSPRE PORT

VII. Manta din blocuri de piatra naturala cu canal de instalatii de 34x30 cm dimensiuni

interioare in sectiune transversala:

- completare carapace din blocuri de piatra naturala;

- inlocuire casete cabluri degradate, completare carapace lipsa.

VIII. Refacerea rosturilor si a dalei de coronament pe zonele deteriorate:

- etansarea rosturilor;

- refacerea dalei prin betonare.

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari de organizare de santier :

Organizarea de santier prevede amplasarea containerelor utilate corespunzator destinate personalului, a spatiilor de parcare pentru autovehicule si echipamente, a spatiilor pentru depozitarea materialelor prefabricate.

Vor fi prevazute platforme tehnologice pentru depozitarea materialelor vrac, a elementelor prefabricate necesare, a materialelor de umplutura si a materialelor rezultate in urma executarii lucrarilor.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului :

  - Amplasamentul se afla la limita sitului ROSPA 0076 Marea Neagra;

  - Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu

  - La dezbaterea publica din data de 14.03.2017 si pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat a formulat observatii justificate, care sa determine completarea SEI.

III.Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

In timpul realizarii investitiei:

- Factor de mediu APA

  - in perioada de implementare a proiectului se interzice orice activitate care exced limitele terenului detinut de beneficiar, in sensul evitarii oricaror interventii, depozitari, utilizari a plajei sau a terenului aflat in vecinatate;

  - exploatarea utilajelor trebuie facuta in conditii de maxima securitate, respectand normele de exploatare si in conformitate cu procedurile de lucru; personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere;

  - se va respecta programul de intretinere si reparatii ale utilajelor pentru a evita eventuale scurgeri de combustibil si lubrifianti;

  - intretinerea echipamentelor (exemplu: spalare, reparatii) este efectuata numai in locuri specializate si nu in incinta organizarii de santier;

  - lucrarile de reparatii sub apa (demontarea si montarea stabilopozilor, blocurilor de piatra, blocurilor de beton evidate) se vor executa astfel incat sa reduca perturbarea si antrenarea sedimentelor;

  - depozitarea temporara a stabilopozilor, blocurilor de piatra, blocurilor de beton evidate pana la punerea in opera se realizeaza astfel incat calitatea lor sa fie mentinuta;

  - este interzisa deversarea necontrolata a apelor uzate si a apelor pluviale, indiferent de provenienta lor; se va asigura colectarea lor, iar destinatia acestora este sistemul de colectare, daca acestea indeplinesc conditiile de calitate cf. NTPA 002/2005;

  - achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petrolier;

  - dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice;

  - oprirea executarii lucrarilor in cazul in care sunt anuntate fenomene meteo periculoase si inchiderea portului.

- Factor de mediu AER

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce desevesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; de asemenea, transportul acestor materiale se va face sub prelata;

- graficul de lucru al utilajelor va fi optimizat in asa fel incat emisiile de noxe gazoase sa fie cat mai reduse, astfel incat impactul generat asupra calitatii aerului sa fie minim;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza a fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali sau direct in mijloace de transport, colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza doar in zonele stabilite, iar evacuarea lor de pe amplasament se va face la sfarsitul fiecarei zile;

- interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier;

- depozitarea combustibilului si lubrifiantilor in cadrul organizarii de santier se va realiza corespunzator;

- alimentarea cu combustibil se va face doar in zone amenajate in acest scop;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafetele betonate, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol/subsol;

- amenajarea de platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor;

- se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

- implementarea planului de prevenire a poluarilor accidentale.

4.   Fauna si flora-biodiversitate

-    locatia organizarii de santier va fi aleasa astfel incat sa se asigure distante de siguranta fata de luciul apei;

-   diminuarea impactului asupra fito si zooplanctonului se va realiza prin operarea lenta a utilajelor si macaralelor pentru a se evita o turbiditate ridicata in coloana de apa. De asemenea, evitarea lansarii in apa a partilor rupte/exfoliate ale stabilopozilor va reprezinta un factor ce diminueaza impactul asupra comunitatilor acvatice, inclusiv pesti si folosirea utilajelor de ridicare si tractiune ale caror parti componente submersibile ce nu sunt lubrifiate;

-  diminuarea impactului asupra macrofitelor acvatice se va realiza prin inlocuirea stabilopozilor care necesita acest lucru, se vor utiliza utilaje de ridicare si tractiune ale caror parti componente submersibile nu sunt lubrifiate in prealabil;

-  organizarea eficienta a utilajelor pentru a reduce volumul si intensitatea vibratiilor si zgomotului, factori perturbatori ce pot afecta orientarea speciilor de pasari;

-   abordarea lucrarilor pe fronturi de lucru asociate unor tronsoane de diferite lungimi la nivelul digurilor ce va permite migrarea faunei vagile (din aproape in aproape) , ceea ce va determina refacerea intr-un termen scurt al biocenozelor.

-   gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate.

5.   Protectia asezarilor umane

-     nu este cazul;

In perioada de functionare a obiectivului:

In perioada de operare a digului va fi un impact pozitiv asupra biodiversitatii. Executarea lucrarilor de reparatii la dig sunt necesare datorita degradarii acestuia in urma furtunii din 2012, iar la finalizare digul va indeplini rolul de diminuare a valurilor in intreg acvatoriul, sporirea sigurantei navelor prin asigurarea unei protectii a senalelor de circulatie a navelor, reducerea efectelor distructive ale valurilor asupra amenajarilor din incinta portuara.

- Factor de mediu APA

- Nu este cazul;

- Factor de mediu AER

- Nu este cazul;

- Factori de mediu SOL/SUBSOL/GESTIUNEA DESEURILOR

- Nu este cazul;

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

- Nu este cazul;

IV. Conditii care trebuie respectate :

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judicios planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea desfasurarii optime a lucrarilor de constructie ;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin stropirea in permanenta a zonelor de lucru ;

- utilizarea de tehnici si tehnologii care sa nu provoace disconfort si sa prezinte siguranta pentru calitatea factorilor de mediu ;

- mijloacele de transport sunt protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea deseurilor;

- se vor utiliza echipamente si utilaje intr-o stare tehnica corespunzatoare, certificate de organe competente in domeniu ;

- exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normali de functionare ;

- drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce emisia de pulberi;

- carburantii necesari realizarii investitiei se vor depozita in spatii amenajate, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind protectia mediului;

- se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de santier;

- se vor asigura dotari corespunzatoare pentru curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea pe drumurile publice ;

- asigurarea protectiei ecosistemelor acvatice situate in imediata vecinatate a coastelor, in golfuri sau aflate in Marea Neagra;

- se interzice aruncarea sau introducerea in orice mod in Marea Neagra precum si depozitarea pe malurile marii a deseurilor de orice fel;

- in zonele de protectie instituite conform Legii 107/1996, actualizata, cu modificari si completari, sunt interzise depozitarea deseurilor de orice fel ori substante periculoase;

- evacuarea in apele maritime a produselor petroliere de la reteaua aferenta de transport, este interzisa;

- orice activitate pe luciul de apa se va realiza astfel incat sa nu produca efecte negative asupra apei, malurilor, lucrarilor sau instalatiilor existente si sa influenteze cat mai putin folosirea apelor de catre alti utilizatori; in nici o situatie nu este permisa deteriorarea calitatii apei;

- deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv in pubele tipizate si sunt preluate   de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului ;

  - titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- se vor respecta prevederile STAS nr. 10.009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

    - calitatea aerului: analiză trimestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare trimestrială de pulberi respirabile; număr de utilaje active pe şantier în perioada de raportare, cantităţi de combustibil utilizate;

    - zgomot: măsurători trimestriale sau ori de câte ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfăşurării lucrărilor de construire;

    - deşeuri: raportul semestrial privind gestiunea deşeurilor generate în timpul lucrărilor de construcţie va conţine: tipurile de deşeuri codificate conform H.G. nr. 856/2002, cantităţile rezultate din activitate, destinaţia finală a acestora si conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu unităţi autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deşeu în vederea tratării/eliminării/reciclării;

- menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze ciclic în perioadele menţionate, pe tot parcursul perioadei de construire;

- raportul semestrial care va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior va fi înaintat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Monitorizarea cantitativa a urmatorilor parametrii :

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, trimestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - zgomot : la limita amplasamentului, trimestrial - nivelul fonic maxim admis, conform STAS nr. 10.009/1988;

    - deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de reparatie conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu operatori autorizati pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul reparatiilor la dig trebuie sa se realizeze pe tot parcursul lucrarilor ;

- raportul trimestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va   fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- Nu este cazul ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- Nu este cazul ;

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile HG 445/2009, cu completarile si modificarile ulterioare si Ord 135/2010;

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii acordului de mediu - anunt in ziarul Telegraf din data de 23.09.2015 precum si afisaj la Primaria  Orasului Navodari in data de 23.09.2015 ;

  - informarea publicului privind decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluarea a impactului asupra mediului, in cadrul sedintei CAT din data de 11.12.2015 prin anunt public in ziarul Telegraf din data de 08.01.2016 si afisaj la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 07.01.2016;

  - informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului in data de 16.03.2017 si posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, prin anunt in ziarul  din data de 18.02.2017 si afisare la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 16.02.2017 precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, desfasurata in oras Navodari, ……., in data de 16.03.2017 ;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul ….. din data de ….. si afisaj la sediul Primariei Orasului Navodari in data de …...

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic APM Constanta, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage respecterea prevederilor legale.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Legii contectiosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERV. A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                                               Elena FILIP

Nota: Acordul de mediu s-a emis in 3 (trei) exemplare.