ACORD  DE  MEDIU

Nr. ….  din ….2017

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CELCO S.A.,  cu sediul in jud. Constanta, municipiul Constanta, str. Industriala nr. 5, inregistrata la APM Constanta cu nr. 11804RP/14.09.2016, în temeiul  Legii nr. 226/2013 privind aprobarea  OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: DEZVOLTAREA EXPLOATARII DE CALCAR CARIERA TASAUL-Ps 453, lot 2,  propus a fi amplasat in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta,  in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului;

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2,  pct.13, lit.a) si pct. 2, lit. a);

- Descrierea proiectului

  - 1.1. Detalii de amplasament

Terenul de amplasament al proiectului este situate, fata de localitatile cele mai apropiate, astfel:

- Satul Piatra la cca. 3,30 km NV;

- Satul Luminita la cca. 6 km NE;

- Satul Corbu la cca. 8 km NE,

Iar fata de cel mai apropiat sit Natura 2000-ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu la cca. 600-700 m SV.

Terenul pe care va fi amplasat proiectul de investitii este situat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta. Terenul este in proprietatea privata a Consiliului Local Corbu, pentru care s-a incheiat Contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al comunei Corbu si SC Celco SA Constanta (nr. 537711S.05.2007), precum si actul additional nr. 1 din 17.09.2013, in vederea desfasurarii viitoarei activitati de exploatare calcar.

Accesul in perimetru se realizeaza pe drumul de exploatare de la sudul parcelei si se continua pep e DC 85.

Coordonatele limitelor amplasamentului sunt: de trecut

1.2 Descrierea lucrarilor

Terenul are suprafata de 163.893,00 mp. Proiectul consta in dezvoltarea unei cariere de calcar, in vecinatatea unei alte cariere ce apartine beneficiarului.

Programul de exploatare a resursei de calcar utila din perimetrul zonei carierei va cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari miniere principale:

- Deschiderea (decopertarea) resursei de calcar util;

- Pregatirea pentru exploatare a treptelor deschise;

- Exploatarea calcarului util din treptele pregatite;

- Prelucrarea si valorificarea produselor finite de cariera.

Lucrarile vor consta in extragerea pietrei de calcar, sfaramarea acesteia, cernerea si sortarea pe trei fractii/grupe de dimensiuni. Capacitatea de productie, de exploatare a resursei de calcar va fi de cca. 2500 t/zi.

Activitatea de exploatare in cariera Tasaul-Corbu se va face in trepte cu inaltimea de 10-15 m, pana la nivelul de +3 m fata de oglinda apei lacului, rezultand cca. trei trepte de exploatare.

Tehnologia de exploatare va consta in:

- Derocarea masei miniere cu explozivi plasati in gauri de sonda si impuscarea masivului de roca;

- Incarcare cu incarcator frontal si transportul auto.

Fluxul tehnologic al calcarului industrial si de constructii consta in realizarea a 3 sorturi granulare finite: 80-120; 40-80 si 0-40 mm. Fluxul va fi intr-o singura treapta de sfaramare, urmata de clasarea calcarului pe un ciur, ce va functiona in circuit inchis, cu concasorul din amonte.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui generator electric.

Alimentarea cu apa se va face prin intermediul cisternei auto din dotare.

Sistemul de canalizare – se va dota cu o toaleta ecologica pentru personal.

Lucrarile miniere ce se vor executa pentru deschiderea carierei vor fi:

- Reamenajarea drumului de acces la amplasament, drum ce va servi la accesul personalului, al mijloacelor de transport si al utilajelor care vor fi folosite;

- Saparea unei semitransee pentru deschiderea accesului la stratul util;

- Operatiunile de derocare, prelucrare primara si evacuare a masei miniere: instalatie de concasare, autoincarcatoare, buldozere, autocamioane.

Pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din cariera se va construi pentru treapta I, un sant de colectare care se va continua de-a lungul drumului de exploatare.

Saparea transeei de deschidere se va face prin decaparea cu buldozerul a solului vegetal si apoi derocarea cu explozivi plasati in gauri de sonda.

Lucrarile de pregatire aferente treptelor de exploatare vor consta in lucrari de amenajare a platformelor de deschidere a treptelor superioare care vor face legatura intre lucrarile de deschidere si treptele de exploatare.

Alte lucrari de pregatire – decaparea solului vegetal descopertarea zacamantului. Amenajarea platformelor de atac la nivelul treptelor de exploatare este necesara pentru a se crea frontul de lucru pentru manevrarea utilajelor ce vor servi la evacuarea productiei.

Lucrarile de descopertare, indepartarea solului vegetal si a rocilor alterate se vor face selectiv.

Descopertarea zacamantului se va face prin taiere si impingere cu buldozerul daca grosimea sterilului este mai mica de 1,00 m si prin taiere cu excavatorul in cazul straturilor de steril de grosimi mai mari.

Platformele de atac de la nivelul treptelor se vor executa prin lucrari de incarcare cu explozivi si impuscarea masivului de roca.

Forarea gaurilor de sonda se va executa cu o foreza hidropneumatica prevazuta cu captatator de praf si compresor cu motor termic.

Materialul rezultat, piatra de calcar, va fi transportata la sistemul de concasare-cernere amplasat in interiorul carierei, apoi la fabrica de var si dupa caz direct la beneficiari.

Alimentarea cu apa

Nu exista.

Evacuarea apelor uzate:

Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica :

Nu este cazul.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului :

  - Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu si anume :

  - Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu, elaborat de IMPULS MEDLEX 2000 SRL Constanta ;

  - La dezbaterea publica din data de 07.03.2017 si pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii.

In timpul realizarii investitiei:

- Factor de mediu APA

  - executia si functionarea obiectivului nu va avea impact asupra factorului de mediu APA.

- Factor de mediu AER

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- drumurile de exploatare vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce emisia de pulberi;

- nu este permisă depăşirea valorilor limită la emisie a noxelor, nivelului de zgomot, ca urmare a desfăşurării activităţilor de excavare, încărcare/ descărcare, transport materiale;

- acoperirea depozitelor care pot genera pulberi, mai ales în perioadele cu vânturi puternice;

- folosirea de utilaje şi echipamente de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conţinut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- se vor alege trasee optime pentru autovehiculele de transport, mai ales pentru cele care transportă materii care pot elibera în atmosferă particule fine; de asemenea, transportul acestor materii se va face sub prelată.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării perimetrului afectat de carieră;

- depozitele de materii prime vor fi compartimentate şi prevăzute cu rigole perimetrale cu evacuare în şanţuri de gardă pentru reţinerea materialului antrenat de precipitaţii;

- este interzisă deversarea necontrolată a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora;

- depozitarea deşeurilor se va face numai în recipienţi speciali sau direct în mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament se va face la sfârşitul fiecărei zile;

- interzicerea efectuării de intervenţii la mijloacele de transport şi echipamente la locul lucrărilor, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier;

- achiziţionarea de material absorbant şi intervenţia promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafeţele betonate, pentru a evita migrarea lor pe porţiunile de sol/subsol;

- solul descopertat va fi haldat in incinta perimetrului microcarierei, nu va fi amestecat cu roci, deseuri sau alte orizonturi de sol si va fi imprastiat tot ca sol fertil in zonele care se vor ecologiza; aceasta masura va fi respectata cu strictete, avand in vedere ca in zona analizata stratul de sol fertil este foarte putin reprezentat, pe suprafete semnificative sisturile verzi sunt la zi;

- celelalte orizonturi de sol se vor halda in perimetrul haldei cu material de descoperta, fara a fi amestecate cu solul fertil si se vor utiliza la sistematizarea pe verticala si orizontala a vetrei carierei;

- atat halda de sol vegetal si descoperta, cat si halda de steril, pe toata durata exploatarii, se vor amenaja cu un unghi de taluz de 30% pentru a asigura stabilitatea acestora;

- se vor realiza santuri de garda pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale catre valea naturala existenta, cu ocolirea suprafetei perimetrului de exploatare;

- unghiul de taluz la treptele in lucru va fi de maximum 850 , iar unghiul final va fi de maximum 700 ;

- de sistematizare se vor realiza cu atentie astfel incat sa se evite posibilitatea stagnarii si acumularii apelor din precipitatii pe amplasament;

In perioada de functionare a obiectivului:

- Factor de mediu APA

- executia si functionarea obiectivului nu va avea impact asupra factorului de mediu APA.

- Factor de mediu AER

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- drumurile de exploatare vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce emisia de pulberi;

- nu este permisă depăşirea valorilor limită la emisie a noxelor, nivelului de zgomot, ca urmare a desfăşurării activităţilor de excavare, încărcare/ descărcare, transport materiale;

- acoperirea depozitelor care pot genera pulberi, mai ales în perioadele cu vânturi puternice;

- folosirea de utilaje şi echipamente de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conţinut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- se vor alege trasee optime pentru autovehiculele de transport, mai ales pentru cele care transportă materii care pot elibera în atmosferă particule fine; de asemenea, transportul acestor materii se va face sub prelată;

- se vor planta perdele forestiere perimetral amplasamentului investiţiei.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL/GESTIUNEA DESEURILOR

- marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării perimetrului afectat de carieră;

- depozitele de materii prime vor fi compartimentate şi prevăzute cu rigole perimetrale cu evacuare în şanţuri de gardă pentru reţinerea materialului antrenat de precipitaţii;

- este interzisă deversarea necontrolată a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora;

- depozitarea deşeurilor se va face numai în recipienţi speciali sau direct în mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament se va face la sfârşitul fiecărei zile;

- interzicerea efectuării de intervenţii la mijloacele de transport şi echipamente la locul lucrărilor, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier;

- achiziţionarea de material absorbant şi intervenţia promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafeţele betonate, pentru a evita migrarea lor pe porţiunile de sol/subsol;

- solul descopertat va fi haldat in incinta perimetrului microcarierei, nu va fi amestecat cu roci, deseuri sau alte orizonturi de sol si va fi imprastiat tot ca sol fertil in zonele care se vor ecologiza; aceasta masura va fi respectata cu strictete, avand in vedere ca in zona analizata stratul de sol fertil este foarte putin reprezentat, pe suprafete semnificative sisturile verzi sunt la zi;

- celelalte orizonturi de sol se vor halda in perimetrul haldei cu material de descoperta, fara a fi amestecate cu solul fertil si se vor utiliza la sistematizarea pe verticala si orizontala a vetrei carierei;

- atat halda de sol vegetal si descoperta, cat si halda de steril, pe toata durata exploatarii, se vor amenaja cu un unghi de taluz de 30% pentru a asigura stabilitatea acestora;

- se vor realiza santuri de garda pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale catre valea naturala existenta, cu ocolirea suprafetei perimetrului de exploatare;

- unghiul de taluz la treptele in lucru va fi de maximum 850 , iar unghiul final va fi de maximum 700 ;

- lucrarile de sistematizare se vor realiza cu atentie astfel incat sa se evite posibilitatea stagnarii si acumularii apelor din precipitatii pe amplasament;

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

IV.Condiţii care trebuie respectate:

- În timpul realizării proiectului:

- lucrările se vor desfăşura cu asigurarea unei organizări de şantier judicioase, în limita terenului proprietate, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

- pentru deşeurile produse pe şantier se va asigura colectarea selectivă şi transportarea lor în vederea valorificării prin societăţi autorizate sau pentru eliminare în depozite autorizate de deşeuri, în condiţii de siguranţă pentru mediu;

- se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura spălarea roţilor autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- se vor respecta prevederile STAS nr. 10.009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

    - calitatea aerului: analiză semestrială pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare trimestrială de pulberi respirabile; număr de utilaje active pe şantier în perioada de raportare, cantităţi de combustibil utilizate;

    - zgomot: măsurători semestriale sau ori de câte ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfăşurării lucrărilor de construire;

    - deşeuri: raportul semestrial privind gestiunea deşeurilor generate în timpul lucrărilor de construcţie va conţine: tipurile de deşeuri codificate conform H.G. nr. 856/2002, cantităţile rezultate din activitate, destinaţia finală a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu unităţi autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deşeu în vederea tratării/eliminării/reciclării;

- menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze ciclic în perioadele menţionate, pe tot parcursul perioadei de construire;

- raportul semestrial care va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior va fi înaintat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

- În timpul exploatării:

- implementarea programului de monitorizare a evoluţiei calităţii factorilor de mediu în timpul perioadei de exploatare;

- respectarea calendarului şi a lucrărilor necesare în vederea reconstrucţiei ecologice impuse de urmările exploatării miniere;

- se va menţine pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului, cu respectarea Proiectului Tehnic de Refacere a Mediului;

- respectarea parametrilor proiectaţi pentru carieră şi halde;

- stropirea cu apă a drumurilor de acces şi a fronturilor de lucru din carieră;

- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces;

- depozitarea sterilului se va face numai în halde;

- curăţarea periodică şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a drenurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor pluviale;

- urmărirea vizuală şi topografică a parametrilor elementelor geometrice ai construcţiei la nivelul proiectat, pentru:

- carieră: taluzuri, berme de siguranţă, coronamentul carierei;

- halde: taluzuri şi berme de siguranţă.

- urmărirea vizuală şi topografică a sectoarelor afectate de procese de eroziune şi alunecare cu impact asupra solului: carieră, halde, care cuprinde următoarele etape:

- delimitarea sectoarelor;

- efectuarea măsurătorilor topografice pentru estimarea dinamismului fenomenelor de instabilitate;

- estimarea şi înregistrarea fenomenelor de instabilitate (factori naturali şi/sau factori tehnologici).

- estimarea lucrărilor de stabilizare.

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului studiat.

Monitorizarea cantitativa si calitativa a urmatorilor parametrii :

    - calitatea aerului : la solicitarea autoritatilor competente ;

    - zgomot : la solicitarea autoritatilor competente ;

    - deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu operatori autorizati pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- In timpul exploatarii :

- implementarea programului de monitorizare a evoluţiei calităţii factorilor de mediu în timpul perioadei de exploatare;

- respectarea calendarului şi a lucrărilor necesare în vederea reconstrucţiei ecologice impuse de urmările exploatării miniere;

- se va menţine pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului, cu respectarea Proiectului Tehnic de Refacere a Mediului;

- respectarea parametrilor proiectaţi pentru carieră şi halde;

- stropirea cu apă a drumurilor de acces şi a fronturilor de lucru din carieră;

- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces;

- depozitarea sterilului se va face numai în halde;

- curăţarea periodică şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a drenurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor pluviale;

- urmărirea vizuală şi topografică a parametrilor elementelor geometrice ai construcţiei la nivelul proiectat, pentru:

- carieră: taluzuri, berme de siguranţă, coronamentul carierei;

- halde: taluzuri şi berme de siguranţă.

- urmărirea vizuală şi topografică a sectoarelor afectate de procese de eroziune şi alunecare cu impact asupra solului: carieră, halde, care cuprinde următoarele etape:

- delimitarea sectoarelor;

- efectuarea măsurătorilor topografice pentru estimarea dinamismului fenomenelor de instabilitate;

- estimarea şi înregistrarea fenomenelor de instabilitate (factori naturali şi/sau factori tehnologici).

- estimarea lucrărilor de stabilizare.

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului studiat.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- respectarea calendarului şi a lucrărilor necesare în vederea reconstrucţiei ecologice impuse de urmările exploatării miniere, conform Planului de Refacere a Mediului;

- se va menţine pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului, cu respectarea “Proiectului Tehnic de Refacere a Mediului”.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinului 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii acordului de mediu - anunt in ziarul « ……. » din data de …………., precum si afisaj la sediul Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu;

  - informarea publicului privind decizia efectuarii evaluarii impactului asupra mediului  – anunt ziar « Cuget Liber » din data de 06.12.2016, precum si afisaj la sediul Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu;

  - informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului in data de 16.02.2017 prin anunt in ziarul «Telegraf», posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, si afisare la sediul Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, desfasurata la sediul primariei Mihail Kogalniceanu, in data de  07.03.2017;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul “……………” din data de ………….. si afisaj la sediul Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic APM Constanta, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu..................

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contectiosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Lavinia Monica ZAHARIA                                              SEF  SERVICIU   A.A.A.

Elena FILIP

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare.