ACORD DE MEDIU

Nr. ......... din ........08.2017

Ca urmare a cererii adresate de NANCU  STERE, cu adresa in municipiul Constanta, str. Pictor Theodor Aman, nr. 1 bis,   judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7481RP din 02.06.2016, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: MODERNIZARE  SI  EXTINDERE  IMOBIL  EXISTENT  P+3E  ALIMENTATIE  PUBLICA  SI  CAZARE,  propus a fi amplasat in municipiul Constanta,  statiunea Mam aia, zona Complex – Patria – HOTEL PRESTIGE, judetul Constanta (C.U. 1816/26.05.2016 emis de Primaria municipiului Constanta), în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament

Amplasamentul studiat este situat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, pe faleza statiunii si este proprietatea beneficiarului, conform contracte de vanzare-cumparare cu incheiere de autentificare nr.2148/09.08.2007 (suprafata de 272,52 mp) si nr.417/11.03.2014 (suprafata de 120 mp), se afla la limita dintre plaja si promenada, invecinandu se pe latura de est cu hotel Prestige ( terenul pe care se propune extinderea nu are iesire direct la plaja).

Terenul pe care se doreste extinderea imobilului existent are suprafata de 120 mp, este liber de constructii (se utilizeaza ca terasa in prezent) si are urmatoarele vecinatati:

-nord – terasa Victory;

-sud – proprietate Mun. Constanta – 12,00m pana la constructia P (spatii conexe personal);

-est – Hotel Prestige;

-vest – Promenada turistica Mamaia.

Coordonatele in Sistem Stereo 70 ale terenului pe care se face extinderea si ale Hotelului Prestige (imobil in functiune) sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Pct. | E(m) | N(m) |
| --- | --- | --- |
| Lotul de 120 mp(pe care se realizeaza extinderea) |
| 1 | 789597.827 | 310977.666 |
| 2 | 789582.950 | 310973.503 |
| 3 | 789580.660 | 310981.240 |
| 4 | 789595.830 | 310984.802 |
| Hotel Prestige |
| 1 | 789596.004 | 310984.179 |
| 2 | 789599.839 | 310985.252 |
| 3 | 789602.327 | 310976.366 |
| 4 | 789611.503 | 310978.934 |
| 5 | 789616.773 | 310960.112 |
| 6 | 789605.562 | 310956.973 |
| 7 | 789602.863 | 310966.613 |
| 8 | 789601.504 | 310971.469 |
| 9 | 789599.703 | 310970.965 |

Conform Certificatului de urbanism nr. 1816/26.05.2016, valabil 24 luni, terenul este in intravilanul mun. Constanta, destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate – conform PUZ aprobat cu HCL Constanta nr. 121/24.05.2013 - este de “ alimentatie publica, cazare, comert si servicii”, iar folosinta actuala este de “hotel”.

Accesul in zona se realizeaza din b-dul  Mamaia si promenada statiunii.

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa nr.II, pct. 13, lit.a) si intra sub incidenta OUG 202/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  art.43, alin.(4).

  - Descrierea proiectului

In proprietatea beneficiarului se afla initial un teren avand o suprafata de 272,52 mp, pe suprafata caruia este ridicata o constructie avand functiune de hotel si restaurant si regim de inaltime P+2E, comform A.C. nr. 274 din 08.02.2008 („Construire imobil cu P+2Etaje cu destinatia alimenatie publica si spatii cazare”); ulterior, s-a realizat supraetajarea cu un etaj a acestui imobil, conform A.C. nr. 597 din 17.04.2013 („Modificare A.C. 274/08.02.2008 prin supraetajare imobil P+2E cu un nivel cu functiunea de alimentatie publica si cazare, realizare lift exterior de la etajul 1 si realizarea de balcoane”).

Prin proiect se propune extinderea si modernizarea corpului de cladire existent, ce are functiune de hotel si regim de inaltime P+3E, cu un corp nou, avand aceeasi functiune (hotel-cazare si alimentatie publica la parter) si acelasi regim de inaltime (P+3E).

Intre cele doua corpuri va exista o legatura directa la fiecare nivel, iar volumul corpului nou va respecta arhitectura celui existent si specificul zonei.

| Indicator | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita la sol | 264,90mp | 264,90+115,40=380,30mp |
| Suprafata desfasurata a constructiei | 1273,20mp | 1273,20+614,90=1888,10mp |
| P.O.T. | 67,48% | 96,88% |
| C.U.T. | 3,24 | 4,81 |

Regimul de inaltime se pastreaza: P+3E.

Inaltimea maxima la atic se pastreaza: +17,85m.

Din punct de vedere functional imobilul va fi  structurat astfel:

-Parterul cladirii este propus a fi utilizat pentru zona de primire a turistilor (receptie-lobby) ce vor beneficia de serviciile hotelului, respectiv pentru o sala de conferinte (cca 30 de locuri) cu accese separate pentru public, respectiv utilizatorii camerelor de cazare.

-Zona administrativa (birouri) necesara hotelului este propusa a fi realizata in cadrul mezaninului. Este de mentionat faptul ca parterul si mezaninul corpului propus vor avea impreuna o inaltime egala cu inaltimea parterului corpului existent, ceea ce inseamna ca se va pastra liniaritatea nivelurilor, iar inaltimea maxima a cladirii-extindere va fi egala cu inaltimea maxima a cladirii-existente.

-Etajele superioare sunt propuse a fi destinate exclusiv cazarii.

Legatura dintre cele doua corpuri (existent si extindere) se va realiza pe latura scurta a corpului propus, in zona respectiva fiind pozitionat si nodul de circulatie verticala.

Constructia va fi realizata pe structura de beton armat (cadre si plansee), cu inchiderile perimetrale realizate din zidarie BCA, compartimentarile interioare din zidarie BCA, respectiv pereti gips-carton pe structura metalica usoara. Tamplaria va fi din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant. Intregul ansamblu va fi termoizolat cu sistem de fatada complex (tencuieli structurate, respectiv placaje si polistiren expandat).

Acoperirea va fi tip terasa, accesul pentru mentenanta facandu-se prin intermediul scarii interioare, ce ajunge pana la nivelul spatiilor tehnice, respectiv printr-o scara metalica exterioara, pentru accesul la acoperisul tip terasa al spatiilor tehnice.

In ceea ce priveste modernizarea corpului existent, se doreste a se modifica pozitia liftului, in interiorul cladirii (in cadrul corpului existent), astfel incat sa poata fi usor accesat de toti utilizatorii hotelului, traseul acestuia pe verticala cuprinzand parterul si etajele de cazare. De asemenea, se doreste marirea adancimii balcoanelor de  la 75cm, la 110cm.

Parcare:

Pentru a fi asigurat numarul necesar de locuri de parcare, Beneficiarul va incheia un contract de asociere cu administratorul locurilor de parcare amenajate pe aleea de Promenada, avand ca obiect inchirierea/exploatarea celor aflate in dreptul terenului studiat.

Spatii verzi:

Avand in vedere dimensiunile reduse ale terenului aflat in proprietatea beneficiarului, se propune rezolvarea spatiilor verzi obligatorii prin amenajarea invelitorii peste etajul 3, ca terasa inierbata, atat pentru corpul existent, cat si pentru corpul-extindere. Astfel se vor realiza spatii verzi intr-o suprafata totala de 200,00mp si se vor planta arbusti ornamentali din grupa conifere (tuia), respectandu-se astfel prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/22.05.2013, prin care se stipuleaza amenajarea unei suprafete de min. 50% pentru constructiile de turism.

Constructia va fi bransata la retelele de electricitate, canalizare si apa potabila. Solutiile tehnice vor fi conforme cu avizele detinatorilor de retele.

Alimentarea cu apa rece a constructiei propuse se va face cu racord din teava PP Ø 50 x 2,9 mm de la reteaua de alimentare cu apa existenta (racord de la distribuitorul din statia de hidrofor).

Conform datelor de proiectare pentru instalatiile sanitare, coloanele de apa rece si calda din corpul vechi de cladire pot asigura noile debite de calcul.

Asigurarea parametrilor de debit si presiune in instalatiile sanitare pentru consum menajer se va realiza de la statia de hidrofor amplasata la parterul corpului vechi, complet echipata: grup 2 (doua) pompe orizontale complet automatizate, avand: Q = 100÷420 l/min, Hmin= 14,3 mCA, Hmax= 47,2 mCA, recipient de hidrofor cu membrana, rezervor tampon, etc.

Evacuarea apelor menajere se va face gravitational prin tuburi din PVC, PP Ø 110 mm, montate in canale de protectie din beton, cu descarcare in caminul de vizitare exterior CV amplasat in exterior si apoi prin tub PVC-KG la colectorul menajer stradal existent.

Conductele de scurgere ape uzate menajere vor fi tevi din PP fonoabsorbanta si ignifugata, montate in sapa pardoselilor, aparent in ghene inzidite (cu posibilitati de acces la piesele de curatire), la plafon (mascate prin grinzi de rigips) si in canale de protectie sub pardoseala parter, cu descarcare la caminul de vizitare CV exterior.

Colectarea apelor de pardoseala se va face cu sifoane cu garda hidraulica Ø 50 mm.

Coloanele de ventilare a conductelor de scurgere se vor scoate deasupra terasei cu cca 50 cm si vor fi prevazute cu caciuli de ventilatie.

Alimentare cu energie termica: necesarul de apa calda se va asigura de la centrala termica existenta, complet echipata, prin racordare la instalatia existenta aferenta corpului vechi de cladire. Se va asigura circulatia apei calde din instalatia interioara cu o pompa de circulatie.

Incalzirea obiectivului se va realiza cu corpuri statice: convectoare electrice cu programator. In grupurile sanitare si in bai se vor monta radiatoare electrice din otel.

In anotimpul cald climatizarea se va asigura cu aparate de aer conditionat.

Instalatii pentru stingerea incendiilor

Instalatia interioara de stingere a incendiilor

Din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, conform Normativului P118/2 - 2013, avand in vedere faptul ca imobilul are mai putin de 100 paturi si Ac< 600 m2, constructia este exceptata de la prevederea instalatiei de stingere cu hidranti de incendiu interiori. Cladirea existenta dispune de instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, cate un hidrant Dn50 mm pe fiecare nivel, amplasati pe holuri, la + 1,35 m de pardoseala finita, in cutii de protectie si iluminati corespunzator.

Debitul de incendiu este asigurat prin retea de distributie si coloane din teava de PP Ø 63 mm, pe care beneficiarul o va inlocui cu teava din OLZn Ф2”. Pentru circulatia apei din instalatia de hidranti, coloanele etaj 3 vor fi racordate la obiecte sanitare (lavoare) prin conducte OLZn Ф  ½”, prevazute cu robineti de inchidere. Alimentarea cu apa a instalatiei de stins incendiu se va face printr-un circuit distinct, cu racord de la distribuitorul din statia de hidrofor, la presiunea calculata in acest scop.

Ca masura de prima interventie, constructia este dotata cu stingatoare portabile cu spuma chimica, pulbere si CO2, amplasate pe holuri si casa scarilor.

Instalatia exterioara de stingere a incendiilor

Conform Normativului P118/2 – 2013 si avand in vedere caracteristicile mentionate mai sus, cladirea studiata este exceptata de la prevederea instalatiei de stins incendiul cu hidranti exteriori.

Din exterior, stingerea incendiilor se face de la hidrantul exterior suprateran Dn 80 mm existent la cca 7,0 m de cladirea existenta (in partea de S-V a acesteia) si care va fi dotat cu accesorii pentru trecerea apei si prevazut cu dispozitiv de golire pentru a se evita inghetarea in timpul iernii.

Alimentare cu energie electrica: obiectivul se va alimenta cu energie electrica de la reteaua existenta pe amplasament.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1816/26.05.2016, amplasamentul este in intravilanul municipiului Constanta, folosinta actuala este de „hotel”, iar destinatia este de „alimentatie publica, cazare, comert si servicii”.

Procentul de ocupare a terenului aprobat este de 100%, conform certificat de urbanism.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului

- Concluziile favorabile ale Raportului privind impactul asupra mediului, elaborat de OPRESCU DAIANA MADALINA – Elaborator atestat pentru RM, RIM, BM, RA,  inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia nr.109:

- In urma  evaluarii  impactului asupra mediului pentru proiectul analizat se poate trage concluzia ca mediul este supus activitatii umane in limite admisibile, indicele de poluare globala ( IPG )  fiind estimat la 1,292;

- Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate in mod riguros tehnologiile, si se va realiza o monitorizare continua pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor prevazute in cadrul proiectului;

- În perioada executării lucrărilor de construcții, nu se manifesta un impact cumulat determinat de executarea altor obiective în imediata vecinatate a amplasamentului.

- La dezbaterea publică din data de 10.08.2017 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii ;

Pentru acest proiect au fost solicitate si obtinute avizele, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Emitent aviz | Nr./data aviz/comunicare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificare A.B.A.-D.L. | 33/17.08.2016 |
| 2 | Ministerul Culturii-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta | 2566/16.08.2016 |
| 3 | Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta- Contract supraveghere arheologica | 249/2016 |
| 4 | Min. Apararii Nationale – Stat Major General | DT-4760/08.08.2016 |
| 5 | Autoritatea Nationala pentru Turism | - |
| 6 | MAI-ISU Dobrogea | 315/16/SU-CT/13.12.2016 |
| 7 | MDRAP- ISC Constanta | 44610/21.10.2016 |
| 8 | MAI – Directia generala logistica | 4.068.024/27.07.2016 |
| 9 | SC RAJA SA Constanta | 113/4493/22.11.2016 |

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu:

Masurile de reducere a impactului identificat pe fiecare factor de mediu au fost grupate functie de perioada careia le sunt adresate: implementarea proiectului si functionarea obiectivului. Se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra calitatii factorilor de mediu, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare.

1.	 Factor de mediu APA

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce  vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- se va avea in vederea  gestionarea in acord cu prevederile legale a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu sol, subsol;

- pe durata de existenta a organizarii de santier se va verifica periodic integritatea sistemului de stocare a apelor uzate;

- se va verifica in perioada de exploatare a obiectivului integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate.

2.	Factor de mediu AER

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizareacantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

3.	Factori de mediu SOL/SUBSOL

- depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de ambalare conforme cu prevederile legislative, pana la valorificarea sau eliminarea finala a acestora;

- interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafetele betonate, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol/subsol;

- se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii.

- Biodiversitate:

  - se recomanda depozitarea materialelor de constructii in spatii special amenajate, ferite de actiunea vantului si ploii;

  - se interzice depozitarea materialelor de constructii aproape de luciul apei;

  - folosirea de autovehicule si utilaje moderne cu echipamente de minimizare a emisiilor de gaze arse in mediu si cu verificarile tehnice efectuate corespunzator, astfel incat sa se mentina un nivel acceptabil al zgomotului generat de utilaje, iar riscul unor pierderi de produs petrolier care sa se infiltreze in sol sa fie minim; astfel se evita migrarea poluantilor intre factorii de mediu si se va genera un impact cat mai mic asupra biodiversitatii locale.

5. Fauna si flora:

- pentru amenajarea spatiilor verzi si plantarea de arbori si arbusti se vor utiliza specii locale, evitandu-se introducerea in mediu a unor specii alohtone.

6. Protectia asezarilor umane:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- toate masurile propuse pentru factor de mediu aer se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

7. Gestionarea deseurilor

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă si vor fi predate periodic către societăţi specializate, autorizate;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale, etc;

- se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

În perioada organizării de şantier şi a realizării investiţiei:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judiciar planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- interzicerea deversării necontrolate a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora; se va asigura colectarea lor, iar destinaţia acestora este sistemul de colectare/canalizare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calitate conform N.T.P.A. nr. 002/2005; în cazul în care sunt impurificate peste prevederile acestui normativ, se va asigura preepurarea acestora până la îndeplinirea condiţiilor de calitate;

- se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curatarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzatoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului / subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- având în vedere că amplasamentul este situat în zona turistica, proiectul se supune prevederilor articolului 6 din Legea nr. 597/2001, privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică este interzisă executarea lucrărilor de construcţie, pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, precum şi a celor de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai - 15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor executate în cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor sezoniere, lucrărilor care necesită intervenţie urgentă şi a lucrărilor care nu aduc atingere activităţii turistice ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial .

Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

- calitatea aerului: analiza trimestiala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare semestriala de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

- zgomot : masuratori trimestiale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii, conform  SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deseuri : conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari raportul trimestrial  privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de construire,  va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate , destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui  tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire;

Rapoartele  trimestriale ce vor cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior vor fi inaintate autoritatii de mediu.

În perioada funcţionării obiectivului:

factor de mediu aer :

-	masuri pentru reducerea/eliminarea emisiilor: arzatoare cu NOx redus la centralele termice;

-	dezvoltarea spatiilor verzi si a plantatiilor care se constituie in absorbanti naturali.

factor de mediu apa :

-	supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale si mentinerea acestora in stare perfecta de functionare ;

-	pe timpul functionarii obiectivului se va monitoriza periodic calitatea apelor uzate evacuate in canalizare.

factor de mediu sol / subsol, gestiunea deseurilor :

-	amenajarea de platforme betonate pentru depozitarea recipientilor de colectare a deseurilor ;

-	preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii necontrolate a acestora ;

-	amenajare zone de spatii verzi, inclusiv plantarea de arbusti si arbori ;

-	pentru amenajarea spatiilor verzi se vor folosi numai specii de plante autohtone.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile H.G. 445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordinului 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- informarea publicului privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu prin anunt public in ziarul « Telegraf  » din data de  16.09.2016;

- informarea publicului privind decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluarea a impactului asupra mediului,  prin anunt public in ziarul « Telegraf » din data de 20.10.2016 si afisaj la sediul Primariei Constanta;

- informarea publicului privind audierea publica a Raportului privind Impactul asupra Mediului si posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, prin anunt in ziarul „ Ziua de Constanta” din data de 19.07.2017 si afisj la sediul Primariei Constanta, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

- sedinta de dezbatere publica a Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra mediului, desfasurata in data de 10.08.2017, la adresa din municipiul Constanta, statiunea Mamaia, Hotel Scapino;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul « Cuget Liber » din data de 27.04.2017 si afisaj la sediul Primaria Mun.Constanta in data de  25.04.2017 si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în

ziarul „..................” din data de .............2017,  afisaj la sediul Primaria Mun.Constanta in data de  ............ si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta .

În conformitate cu prevederile articolului 15, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere executantul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul tehnic şi în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, revine titularei de proiect şi elaboratorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu  este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se santioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR  EXECUTIV,                                             p. ŞEF  SERVICIU   A.A.A,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                Elena  FILIP

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana  ISPAS

Notă: Acordul de Mediu  s-a emis în 4 (patru) exemplare și conține  15 ( cincisprezece)  pagini.