ACORD DE MEDIU        (PROIECT)

Nr.           din     .11.2017

Ca urmare a cererii adresată de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, cu sediul social in localitatea Medias, str.Unirii, nr.6, jud.Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 5145RP din 07.04.2017, în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „EXTINDERE SNT PRIN REALIZARE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE LA PUNCT PRELUARE GAZE MAREA NEAGRA (ZONA LOC.VADU) - LA CONDUCTA TRANZIT 1 (ZONA LOC.GRADINA) INCLUSIV ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU STATIA DE PROTECTIE CATODICA SACELE, GRUPURILE DE ROBINETE SI MONTARE FIBRA OPTICA SENZITIVA, COMUNELE CORBU, SACELE, COGEALAC SI GRADINA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunelor Cogealac, Corbu, Sacele, Gradina, judeţul Constanţa, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul propus se incadreaza in prevederile HG nr. 445/2009, Anexa II,  la pct. 3, litera b) ; pct. 13, litera a)

Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul analizat se pozitioneaza astfel:

- Traseul care se suprapune peste limitele UAT Cogealac se află la o distanță de aproximativ 0,5 km față de limitele sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei; la o distanță de aproximativ 0,8 km față de limita sitului ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia și la odistanță de aproximativ 3 km față de limita sitului ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim - Sinoie ;

- Traseul care se suprapune peste limitele UAT Săcele se suprapune parțial peste limita sitului ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim – Sinoie – administrator A.R.B.D.D.

- Traseul care se suprapune peste limitele UAT Corbu se suprapune parțial peste limita sitului ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim– Sinoie și la o distanță de aproximativ 0,4 km față de limita siturilor ROSCI0065 Delta Dunarii) R.B.D.D. – administrator A.R.B.D.D.

- Traseul grupurile de robinete- Săcele se află la o distanță de aproximativ 0,5 km față de limita sitului sitului ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim– Sinoie

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament:

Proiectul propus prevede extinderea Sistemului Național de Transport Gaze prin realizarea unei conducte de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona localitatii Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona localitatii Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă.

Conducta de transport gaze naturale proiectată va fi localizată în județul Constanța pe teritoriul administrativ al comunelor Cogealac, Corbu, Săcele și Grădina.

Principalele componente ale proiectului pe unitati administrative sunt urmatoarele:

| UAT | Obiectiv | Lungime |
| --- | --- | --- |
| Corbu | Traseu conducta de transport gaze si statie de lansare godevil in zona localitatii Vadu | 7985 m |
| Sacele | Traseu conducta de transport gaze si statie de protectie catodica Sacele | 7722 m |
| Cogealac | Traseu conducta de transport gaze si statie de robinet Dn 500 mm cu ocolitor Dn 200 mm | 5603 m |
| Gradina | Traseu conducta de transport gaze, statie de robinet Dn 500 mm cu ocolitor Dn 100 mm si statie de primire godevil | 3060 m |

Poziționarea traseului conductei în raport cu localitățile cele mai apropiate.

| Nr. crt. | Localitate | Distanța proiectului față de localitate(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vadu(com Corbu) | 2 000 |
| 2 | Sacele(com Săcele) | 650 |
| 3 | Gura Dobrogei(com Cogealac) | 2 400 |
| 4 | Cheia(com Grădina) | 3 400 |

Suprafețele de teren estimate a fi ocupate temporar

Suprafața totală de teren ocupată temporar este de aproximativ 401.020 mp, după cum urmează:

- Suprafața totală estimată a fi ocupată temporar de culoarul de lucru este de cca. 389.920 mp

- Suprafața estimată va fi ocupată temporar pentru realizarea instalațiilor subterane de alimentare cu energie electrică (pentru SPC și SMG) este de cca.3600 mp

- Suprafața estimată a fi ocupată temporar pentru organizarea de șantier este de cca. 7500 mp.

Suprafețele de teren estimate a fi ocupate definitiv

Suprafața totală de teren ocupată definitiv este de cca. 1362 mp după cum urmează:

- Suprafața de teren aferentă punctului de cuplare in Tranzit 1, inclusiv stația de măsurare gaze: 1000 mp

- Suprafața de teren aferentă stației de protecție catodică (SPC): 2 mp

- Suprafața de teren ocupată de grupurile de robinete: 80 mp

- Suprafața de teren aferentă drumului de acces la Stația măsurare gaze (SMG): 280 mp

Toate terenurile ce se ocupă temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după încheierea lucrărilor de construire.

  - Descrierea lucrărilor:

Principalele componente ale proiectului sunt următoarele:

- conductă de transport gaze naturale in lungime de 24,37 km, cu Dn 508 mm și elemente tehnologice aferente (grupuri de robinete, stație protecție catodică);

- statie de lansare godevil amplasata in incinta terminalului de primire gaze marine, situata in zona localitatii Vadu;

- statie de primire godevil in punctul de cuplare in conducta existenta de transport gaze Tranzit 1, localizat in extravilanul localitatii Gradina;

- stație de măsurare gaze în punctul de cuplare în conducta existentă de transport gaze Tranzit T1;

- instalatii subterane de alimentare cu energie electrică a stației de protecție catodică (SPC) Săcele;

- sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică).

Caracteristicile funcţionale şi constructive ale conductei  de transport gaze naturale de la punctul de preluare gaze Marea Neagră (zona localității Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona localității Grădina) sunt redate în tabelul de mai jos.

| Denumire | Unitate de măsură | Mărime |
| --- | --- | --- |
| Presiune maximă admisibilă de operare | bar | 55 |
| Presiune de proiectare | bar | 55 |
| Lungime conductă reală | km | 24,37 |
| Diametru exterior conductă | mm | 508 |
| Traversări canale | buc | 7 |
| Traversări drumuri naționale | buc | 1 |
| Traversări drumuri județene | buc | 1 |
| Traversări drumuri comunale | buc | 2 |
| Traversări drumuri de exploatare | buc | 28 |
| Traversări căi ferate | buc | 1 |
| Grupuri de robinete (R) | buc | 2 |
| Stație de protecție catodică (SPC) | buc | 1 |

Conducta se va monta subteran la o adancime de cca. 1,1 m cu exceptia subtraversarilor cailor de comunicatii unde adancimea de pozare va fi de minim 1,5 m.

Pentru măsurarea gazelor care se vor descărca în conducta de transport gaze Tranzit 1, s-a prevăzut o Stație de măsurare gaze în punctul de cuplare, care se va împrejmui în scopul securizării acesteia. Aceasta va fi localizată în extravilanul localității Grădina (km 25 al conductei).

Statiile de lansare/primire godevil sunt instalatii utilizate pentru inspectarea, curatarea si diagnosticarea conductei pe perioada de operare.

Statia de protectie catodica va fi amplasata in zona localitatii Sacele, km 12 al conductei si va ocupa o suprafata de 2 m.

Stația de măsurare gaze va fi dimensionată pentru un volum de 1 mld mc/an, la o presiune maximă de operare de 55 bar.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a Stației de protecție catodică Săcele se va realiza prin proiectarea unei linii electrice subterane cu o lungime de 1300 m.

Alimentarea cu energie electrică a stației de primire godevil se va realiza din linia electrică aeriană 20kV aparținând Enel-Distribuție Dobrogea, prin proiectarea unui post de transformare aerian (PTA) și a unei linii electrice subterane de joasă tensiune, cu lungimea de 500 m.

Sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică)

Traseul fibrei optice va fi paralel şi de aceeaşi lungime cu traseul conductei, iar lucrările de montaj fibră optică se vor încadra în culoarul de lucru. Traseul cablului cu fibre optice va fi marcat cu borne şi markeri electronici.

Imprejmuiri

Împrejmuirea stației de primire godevil si a robineților montați la traversarea căii ferate  va avea inalțimea de 2 m si se va realiza cu panouri prefabricate din beton.

Deasemenea organizarea de santier va fi imprejmuită pe toata durata functionarii acesteia, imprejmuire care va fi demontata la finalizarea lucrărilor.

Căi de acces

Pentru accesul în teren al constructorilor în vederea executării lucrărilor la conducta de transport gaze naturale, având în vedere configuraţia terenului, se vor folosi drumurile de exploatare existente, precum şi culoarul de lucru al conductei.

Traversare cursuri de apă, canale

Traseul conductei de transport gaze naturale nu intersectează cursuri de apă de suprafață. Pe traseul conductei vor fi intersectate 7 canale, din care 3 sunt reprezentate de canale de irigații. Traversarea acestora se face în şanţ deschis, conducta find betonată (lestată) şi pozată la minim 1,5 m adâncime.

Cablul de alimentare cu energie electrică al Stației de Protecție Catodică (SPC) Săcele va traversa cursul de apă cadastrat Săcele cod cadastral nr. XV-1-8. Traversarea cursului de apă se va face în șanț deschis, prin montarea cablului electric în tub de protecție metalic.

Subtraversarea căilor de comunicaţii

Subtraversarea drumurilor naționale, județene, se va face prin foraj, fără a fi afectată structura rutieră a drumului.

Prin proiect este prevăzută subtraversarea următoarelor căi de comunicații:

- Drumul naţional DN 22 (între loc. Tariverde şi Lumina)

- Drumul judeţean DJ 226 (între loc. Corbu şi Săcele)

- Drumul comunal DC 82 (între DN22  și Săcele)

- Drumul comunal DC 83 (între localităţile Vadu- Corbu)

- CF 804 Medgidia-Tulcea (între localităţile Cogealac și Târgușor).

Organizarea de santier

Pentru execuția lucrărilor se prevede amenajarea unei organizări de șantier ce va fi amplasată pe un teren din extravilanul comunei Săcele, aflat in administrarea Primăriei Săcele (zona km 12 al conductei), in suprafata de 7500 mp.

Lucrările necesare organizării de şantier constau în :

- amenajarea suprafeţei destinate organizării de şantier

- reabilitare drum de exploatare existent cu lungimea de 1,5 km utilizat ca drum de acces la organizarea de șantier;

- împrejmuirea organizării de șantier;

- amenajarea spațiilor necesare desfășurării activității specifice organizării de șantier (ex. spații de birouri, containere pentru depozitarea deşeurilor,  zona parcare utilaje, punct PSI, grup sanitar, etc.);

- organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor;

- alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în cadrul organizării de șantier, se va realiza astfel:

  - apa necesară în scop igienico-sanitar va fi asigurata prin intermediul unei cisterne;

  - in scop potabil va fi asigurată  apa imbuteliata;

  - pentru personal vor fi prevăzute toatele ecologice.

Nu se prevede amenajarea de spații de cazare a muncitorilor în organizarea de șantier.

Impactul cumulat:

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului:

- Concluziile favorabile ale  raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului :

- deoarece în zona studiată și imprejurimi nu au fost identificate populații stabile de specii de păsări de interes comunitar și național și nu au fost semnalate zone de cuibărit pe amplasamentul proiectului, acestea preferând să evite zona antropizată, se consideră că activitățile de construcție nu vor genera un impact potențial semnificativ asupra diversității avifaunistice din zona proiectului.

- impactul proiectului asupra mediului se va manifesta temporar, doar în perioada de realizare a proiectului (pe o durată limitată de 6 luni), în etapa de funcționare nefiind estimată apariția unui impact datorită pozării subterane a conductei. La finalizarea lucrărilor, terenurile vor fi readuse la starea inițială în cel mai scurt timp.

- respectarea măsurilor recomandate va avea ca rezultat evitarea pe cât posibil a efectelor negative în ceea ce privește speciile de păsări de desemnare a sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

- implementarea proiectului nu va afecta integritatea ariilor naturale protejate și nici a speciilor de interes comunitar, nu va reduce populațiile speciilor comunitare.

- Au fost emise: Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 44 din data de 16.08.2017 de catre ABADL si Avizul favorabil nr. 96 din 03.10.2017 de  catre ARBDD, in calitate de administrator al sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe;

- La dezbaterile publice din zilele de 01.11.2017 si 02.11.2017 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii care să necesite reconsidererea deciziei.

Analiza Alternativelor

Au fost analizate doua posibile solutii de amplasare ale conductei:

- alternativa 1:

-realizarea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 25 km amplasată pe teritoriul administrativ al comunelor Corbu, Săcele, Cogealac respectiv Grădina, județul Constanța.

- alternativa 2:

-realizarea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 28,6 Km amplasată pe teritoriul administrativ al comunelor Corbu, Săcele, Mihail Kogălniceanu respectiv Tîrgușor, jud. Constanța.

Urmare a analizei efectuate a fost selectată alternativa 1 în baza următoarelor considerente:

- lungimea traseului este mai redusă pentru alternativa 1, comparativ cu alternativa 2;

- costuri mai mici ale investiției;

- impact mai redus asupra ariilor naturale protejate: pentru alternativa 1 traseul conductei traversează doar aria naturală protejată ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, comparativ cu alternativa 2 care traversează ariile naturale protejate ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie, ROSPA 0019 Cheile Dobrogei cât și ROSCI 0215 Recifii Jurasici.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu

- Factor de mediu APĂ

În perioada de construcţii-montaj o sursă de poluare a apelor poate fi reprezentată de scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor, în cazul unei stări tehnice imperfecte sau a unei exploatări necorespunzătoare a acestora. Pe durata construcţiei si a exploatării conductei, nu sunt generate ape uzate şi nu sunt deversate în mediu ape ce nu au parcurs etape de epurare conforme prevederilor legale în vigoare. Un impact direct negativ temporar poate apare doar în perioada executării șanțului de pozare pentru montarea cablului electric prin creșterea turbidității apei (canalul Săcele).

Astfel un impact potenţial asupra ecosistemelor de apă provocat de apele evacuate rămâne cel puţin improbabil.

Scurgeri de ape uzate pot apărea în etapa de construcţie şi în cazul unor deversări accidentale de la nivelul bazinelor de stocare a apelor uzate ale toaletelor ecologice ce urmează a fi amplasate la nivelul fronturilor de lucru..

În perioada de funcţionare a conductei, calitatea apelor din pânza freatică poate fi afectată doar în cazuri accidentale, sursele potenţiale de poluare fiind reprezentate de apariţia unor fisuri pe traseul conductei de transport şi de neetanşeităţi ale unor zone de racord.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- pe amplasamentul obiectivului nu se vor depozita cantități de substanțe cu potențial poluator în caz de deversare (uleiuri, combustibili);

- amplasarea și utilizarea containerelor sanitare – în perioada lucrării;

- păstrarea curățeniei pe amplasament;

- apele rezultate din testele de presiune ale conductei vor fi transportate cu cisterna la stații de epurare autorizate;

- amenajarea unor spații special amenajate pentru colectarea deșeurilor rezultate în faza de execuție;

- monitorizarea și verificarea periodică a utilajelor și echipamentelor utilizate pe amplasament;

- operațiile de întreținere a echipamentelor se vor realiza doar în spații special destinate sau ateliere adecvate;

- malurile cursului de apă Săcele vor fi aduse la starea iniţială;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul şi beneficiarul au obligativitatea de a asigura scurgerea liberă a apelor;

- pentru realizarea probelor de presiune hidraulică a tronsoanelor de conductă care traversează drumuri (DC 82, DC83, DJ 226, DN 22) căi ferate (CF 804), sau alte obstacole apa va fi asigurată cu cisterna din sistemele de alimentare cu apă ale localităților din zonă;

- interzicerea spălării vehiculelor sau utilajelor pe suprafața directă a solului.

- eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind astfel evitată eventualitatea poluării cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse petroliere.

- Factor de mediu AER

În perioada de construcţie/montaj/dezafectare, sursele de poluare a aerului sunt următoarele:

- poluare cu particule materiale datorată lucrărilor de decopertare și excavare a solului, manevrarea solului excavat (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- emisii de COV (compuşi organici volatili) din operaţiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de construcție:

- folosirea utilajelor și mijloacelor de transport dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată la zi

- pentru diminuarea emisiilor de gaze de ardere, în timpul pauzelor, se vor opri motoarele utilajelor și autoutilitarelor;

- transportul materialelor pulverulente se va efectua cu mijloace de transport acoperite cu prelată;

- limitarea activităților de execuție și transport în perioadele cu vânt puternic și condiții meteo nefavorabile;

- se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea particulelor materiale;

Pentru reducerea emisiilor aferente refulării gazelor în atmosferă în etapa operațională se vor lua următoarele măsuri:

- pentru efectuarea reviziilor conducta va fi prevăzută cu sistem de robineți de secționare;

- se vor efectua verificări periodice ale stării conductei, inclusiv supraveghere prin sistemul SCADA;

- se va realiza și respecta un grafic de revizii curente;

Pentru reducerea emisiilor ce pot apărea în condiții de avarie a conductei se prevăd următoarele măsuri:

- sistem SCADA de control a funcționării conductei;

- sistem de robineți pentru separarea tronsonului de conductă avariat;

- realizarea sistemului de protecție a conductei în scopul evitării proceselor de coroziune;

- Factor de mediu Zgomot

În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate în primul rând de activităţile desfăşurate pe şantier, respectiv:

– traficul vehiculelor grele în zona de lucru;

– operarea utilajelor şi echipamentele (lansatoare de conductă, buldozer, excavator, autocamioane, tractor etc.), necesare execuţiei diferitelor categorii de lucrări (excavaţii, săpături etc,);

– manevrarea diferitelor materiale şi echipamente de construcţie;

– operarea utilajelor staţionare (invertoare de sudură, agregat de sudură, motopompe, motocompresoare, electro-generator etc.).

Măsuri de diminuare a poluării sonore (şi vibratorii) in perioada de executie:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h,

- oprirea motoarelor utilajelor și vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor.

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile limitelor maxime admise,

- circulația vehiculelor grele se va face numai pe drumurile existente sau pe rutele agreate.

- Factor de mediu SOL/SUBSOL

În perioada de construcţie/montaj/dezafectare, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului sunt următoarele:

- poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, apelor uzate și a existenței unor scurgeri de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- depozitarea necontrolată a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate (în special a celor cu conţinut potenţial de produs petrolier) direct pe sol, în recipienţi neetanşi sau în spaţii neamenajate corespunzător;

- gestionarea necorespunzătoare a cantităţilor de sol excavat;

- scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafețe de teren în cazul amplasamentelor instalațiilor de suprafață – suprafața aferentă punctului de cuplare în conductaTranzit 1, stației de protecție catodică, grupurilor de robinete, drumului de acces la Stația de primire godevil gaze;

- scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren – suprafața pentru organizarea de șantier, culoarul de lucru, realizarea instalațiilor subterane de alimentare cu energie electrică.

În perioada de exploatare, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului sunt următoarele:

- apariţia unor fisuri pe traseul conductei de pompare a gazelor naturale;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- neetanşeităţi în zona refulatoarelor aflate pe tronsoanele conductelor.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- stratul vegetal va fi depozitat separat în mod corespunzător pentru refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

- după finalizarea lucrărilor suprafețele de terenuri se vor aduce la starea inițială;

- amenajarea unor spații speciale dotate cu recipienți adecvați pentru depozitarea deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- împrejmuirea organizării de șantier;

- menținerea utilajelor și echipamentelor în condiții optime de funcționare, verificarea periodică a stării tehnice;

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

- păstrarea curățeniei pe amplasament;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru al conductei;

- operaţia de săpare a şanţului pentru montarea conductelor se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menţinere deschisă a sanţului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren;

- în cazul scoaterilor definitive și temporare din circuitul agricol se propun următoarele măsuri privind diminuarea impactului:

- dimensionarea lucrărilor a suprafață a lucrărilor strict necesare;

- delimitarea strictă a culoarului de lucru;

- Biodiversitate

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- va fi interzisă circulatia personalului care va executa lucrările de amplasare a conductei în alte zone decât cele aferente frontului de lucru.

-lucrarile de executie nu se vor realiza în perioada aprilie-iulie, perioadă corespunzătoare reproducerii, cuibăritului si creșterii puilor;

- culoarul de lucru va utiliza suprafaţa minimă necesară amplasarii conductei și va evita pe cât posibil zonele învecinate cu pășune;

- deșeurile vor fi permanent îndepărtate pentru ca speciile de păsări să nu fie atrase de posibile surse de hrană oferite de acestea (ex. deșeuri menajere);

- nu se va interveni asupra vegetaţiei din vecinătatea zonelor destinate lucrărilor execuție;

-limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor de construcție la o viteză corespunzătoare astfel încât avifauna care zboară aproape de sol să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor;

-amplasarea echipamentelor de lucru în zone strict delimitate și în afara de situl de importanța comunitară;

- utilizarea unor utilaje și echipamente pentru realizarii lucrărilor care să produca un nivel minim de zgomot și vibrații, performante, puțin poluante și silențioase, astfel încât speciile de avifaună să nu fie afectate;

- se va interzice rănirea, braconarea, colectarea și utilizarea de orice fel a resurselor naturale din aria naturală: plante, oua și pui de păsări etc;

- în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.), când condiţiile climatice sunt nefavorabile (secetă/vânt), căile de acces se vor stropi.

- în etapa de închidere a fronturilor de lucru, se vor lua măsuri de readucere la starea iniţială a morfologiei terenului şi refacerea învelişului de sol, urmând a se lua măsurile adecvate pentru restaurarea covorului vegetal;

- ajustarea calendarului lucrării cu biologia speciilor; perioada recomandată pentru efectuarea lucrărilor este cea din afara perioadei de vulnerabilitate a speciilor. Majoritatea speciilor de păsări identificate se caracterizează printr-un grad ridicat de vulnerabilitate în perioada aprilie-iulie, perioadă corespunzătoare reproducerii, cuibăritului, creșterii puilor, propunem evitarea realizării lucrărilor, în perioada aprilie – iulie.

- Gestionare deseuri

În timpul realizării lucrărilor de construcţii şi de montaj vor rezulta deșeuri de construcţie specifice precum si deseuri menajere.

Cantitatile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție.

| Codul deşeului | Denumirea deşeului | Cantitatea estimată a fi generată | Starea fizică (Solid- S, Lichid – L, Semisolid-SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 07 | deşeuri metalice rezultate de la operaţiile de asamblare a structurilor metalice şi de montaj al utilajelor | cca. 0,5 to | S |
| 17 05 04 | pământ de excavaţie(altele decât cele specificate la 17 05 03) |  | S |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 (inclusiv șarje beton rebutate) | cca. 0,5 to | S |
| 17 02 01 | Deșeuri lemn (resturi tâmplărie, cofraje) | cca 0,05 to | S |
| 20 01 02 20 01 08 20 03 01 | Deşeuri menajere şi asimilabil menajere, rezultate din activităţile personalului angajat; | cca 1 to/lună | S |
| 20 01 01 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 | Deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice, metalice, sticlă); | cca. 0,1 to | S |
| 08 01 11* | Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoasese; | cca. 0,1 to | S |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase; | Cca. 0,05 to | S |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase; | cc.0,1 to | S |

În perioada de operare, deșeurile vor fi generate doar în timpul operatiunilor de asigurare a mentenanței obiectivului.

Din activităţile desfăşurate în perioada de funcţionare vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

Deșeuri nepericuloase

- deşeuri tehnologice de tipul: metalice feroase şi neferoase rezultate de la operaţii de reparaţie.

Deșeuri periculoase

- deşeuri de ulei uzat,  deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire, electrozi de sudură, lavete îmbibate cu solvenţi etc.; deşeuri echipamente electrice şi electronice; nămol rezultat de la operaţii de curăţare a conductei de transport gaz;

Măsuri privind gestionarea deşeurilor în perioada de execuţie:

- deşeurile se vor colecta selectiv în containere şi se vor depozita temporar în locuri special amenajate;

- containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate corespunzător (cu codul tipului de ulei uzat) şi vor fi amplasate pe suprafeţe betonate, împrejmuite;

- deşeurile nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă sau a zonelor de protecție;

- atât în cadrul organizării de șantier cât și a stațiilor aferente vor fi stabilite zone bine delimitate cu destinația depozitării controlate și în condiții de siguranță a deșeurilor;

- pentru deșeurile menajere și asimilabile vor fi amenajate spații destinate pentru depozitare temporară și se vor încheia contracte cu unitatea de salubrizare din localitatea cea mai apropiată în vederea eliminării acestor tipuri de deșeuri;

- deşeurile inerte provenite din excavaţii vor fi reciclate în lucrările de acoperire a conductei sau vor fi folosite pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme etc.

- Situatii de risc

Măsuri pentru prevenirea/ reducerea de riscuri pe perioada de exploatare:

- revizia echipmentelor pe bază de program la intervale regulate;

-verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare, sau cu prescripţiile tehnice;

- intervenţii rapide în caz de incident;

- supraveghere atentă în zonele în care agresivitatea solului este mare sau foarte mare;

- semnalizare corespunzătoare a traseului conductei;

- respectarea strictă a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă.

În cazul avariilor pe conducte se impun următoarele măsuri:

- remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor şi traversărilor etc., se execută fără presiune de fluid în tronsonul cuprins între două robinete de secţionare consecutive, ţinând cont de următoarele:

- oprirea fluxului de gaze şi purjarea conductei;

- blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

- la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii şi mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

- conductele vor intra in exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru inlăturarea cauzei si limitarea efectelor prin:

- anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

- informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia;

- instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului;

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza pe amplasamentul stabilit prin proiect, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta frontului de lucru al conductei;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului frontului de lucru al conductei;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului frontului de lucru al conductei;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal, etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- respectarea conditiilor impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 44 din data de 16.08.2017 emis de catre ABADL si Avizul favorabil nr. 96 din 03.10.2017 emis de  catre ARBDD;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Pe durata implementarii proiectului se vor monitoriza urmatorii parametrii:

Planul de monitorizare factorilor de mediu

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Apa | Apa uzată rezultată de la probele tehnologice se va transporta cu cisterna la stațiile de epurare din zonă. Înainte de evacuare se va urmări încadrarea in limitele impuse de NTPA 002/2002. | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Zgomotul | Trimestrial - nivelul de zgomot la limita șantierului | Antreprenor general |
| Deseuri | Lunar – evidența gestiunii deșeurilor | Antreprenor general |
| Vegetație | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului in circuit | Antreprenor general |

Raportul privind monitorizarea factorilor de mediu se va depune la APM Constanta cu o frecventa trimestriala.

Plan de monitorizare a Biodiveristății

| Elemente de monitorizare | Analiză | Responsabil monitorizare | Periodicitate |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA DE EXECUȚIE |
| Monitorizarea zgomotului, emisiilor de noxe rezultate din funcționarea utilajelor | Verificarea utilajelor, revizii tehnice la zi | Antreprenor general | Zilnic și / sau conform graficului de revizii tehnice |
| Monitorizarea respectării amplasamentului proiectului și a măsurilor de reducere a impactului | Verificarea respectării culoarului de lucru și a perioadelor de implementare stabilite pentru implementarea proiectului | Antreprenor general | Permanent, pe durata execuției |
| Monitorizarea gradului de perturbare a păsărilor | Înregistrarea efectivelor de specii de păsări care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Specialist biolog/ecolog | Lunar - pe toată perioada de construcție |
| Monitorizarea gradului de perturbare a mamiferelor | Înregistrarea efectivelor de specii de mamifere care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Specialist biolog/ecolog | Lunar - pe toată perioada de construcție |
| Monitorizarea gradului de perturbare a amfibienilor și reptilelor | Înregistrarea efectivelor de specii de amfibieni și reptile care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Specialist biolog/ecolog | Lunar - pe toată perioada de construcție |
| Monitorizarea vegetației / florei | Înregistarea modului de depozitare a vegetației înlăturate. Măsuri de control și evitare a împrăștierii necontrolate a speciilor invazive, daca este cazul. | Specialist biolog/ecolog | Lunar - pe toata perioada de construcție |
| FAZA POST CONSTRUCȚIE |
| Monitorizarea faunei (păsări, mamifere, amfibieni și reptile) | Înregistrarea efectivelor de specii faună care frecventează zona, modul de adaptare a acestora la noile condiții de habitat în refacere | Specialist biolog/ecolog | 12 luni |
| Monitorizarea florei / vegetației | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an după redarea terenului în circuit. Înregistarea speciilor de plante invazive instalate pe suprafețele aflate în refacere si monitorizarea eventualelor răspândiri în zone învecinate, cauzele răspândirii | Specialist biolog/ecolog | 12 luni |

Raportul care va contine rezultatele monitorizarii biodiversitatii, se va depune semestrial la APM Constanta.

- In timpul exploatarii :

- respectarea legislaţiei specifice privind transportul gazelor naturale prin conducte ;

- concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 ;

- gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificari si completari ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- revenirea la condiţiile de mediu iniţiale, după realizarea lucrărilor de închidere a perimetrului destinat organizǎrilor de şantier;

- evacuarea tuturor materialelor, utilajelor, deşeurilor de pe amplasament şi nivelarea terenului în zona organizării de şantier;

- lucrarile de dezafectare vor fi realizate in baza unor documentaţii tehnice complete,  prin elaborarea unui plan detaliat de dezafectare ce va avea urmatoarele obiective:

- reducerea și prevenirea degradării mediului;

- eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din dezafectarea amplasamentului;

- protejarea caracteristicilor florei și faunei din cadrul perimetrului proiectului;

- protejarea sănătății și securității în muncă;

- readucerea terenului la o stare corespunzătoare pentru destinația avută în vedere sau la starea inițială a acestuia;

- reducerea oricărui impact socio-economic negativ.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

  - informarea publicului privind depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul ; EXTINDERE SNT PRIN REALIZARE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE LA PUNCT PRELUARE GAZE MAREA NEAGRA (ZONA LOC.VADU) - LA CONDUCTA TRANZIT 1 (ZONA LOC.GRADINA) INCLUSIV ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU STATIA DE PROTECTIE CATODICA SACELE, GRUPURILE DE ROBINETE SI MONTARE FIBRA OPTICA SENZITIVA, COMUNELE CORBU, SACELE, COGEALAC SI GRADINA, JUDETUL CONSTANTA, propus a fi amplasat in în extravilanul Comunelor Cogealac, Corbu, Sacele, Gradina, judeţul Constanţa, prin anunţ publicat în cotidianul „Cuget Liber” din data de 05.05.2017, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Gradina cu nr. 2243/04.05.2017, la sediul Primăriei Comunei  Cogealac cu nr. 4667/04.05.2017, la sediul Primăriei Comunei  Sacele cu nr. 1969/04.05.2017 si la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 3247/04.05.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa si pe site-ul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS;

  - informarea publicului privind decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 07.06.2017, prin anunţ publicat în cotidianul „ Telegraf de Constanta” din data de 13.06.2017, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Gradina cu nr. 2770/13.06.2017, la sediul Primăriei Comunei  Cogealac cu nr. 5871/13.06.2017, la sediul Primăriei Comunei  Sacele cu nr. 2562/13.06.2017 si la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 4285/13.06.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa si pe site-ul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS;

  - informarea publicului privind audierea publică a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în data de 02.11.2017 şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ publicat în cotidianul „Cuget Liber” din data de 12.10.2017, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Gradina cu nr. 4770/12.10.2017, la sediul Primăriei Comunei  Cogealac cu nr. 9413/12.10.2017, la sediul Primăriei Comunei  Sacele cu nr. 4341/12.10.2017 si la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 7837/12.10.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa si pe site-ul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu, prin anunţ publicat în cotidianul „  ……..   ” din data de ……..                 , afişare anunţ public la sediul Primăriei ……            din data de    …….                       , precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE SNT PRIN REALIZARE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE LA PUNCT PRELUARE GAZE MAREA NEAGRA (ZONA LOC.VADU) - LA CONDUCTA TRANZIT 1 (ZONA LOC.GRADINA) INCLUSIV ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU STATIA DE PROTECTIE CATODICA SACELE, GRUPURILE DE ROBINETE SI MONTARE FIBRA OPTICA SENZITIVA, COMUNELE CORBU, SACELE, COGEALAC SI GRADINA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunelor Cogealac, Corbu, Sacele, Gradina, judeţul Constanţa.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiara va notifica periodic A.P.M. Constanţa, despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul evaluării impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține 19 pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                p. ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Lavinia-Monica ZAHARIA                                                                 Elena FILIP

Intocmit,

Consilier Virginia MARIN

Consilier Camelia COSTACHE

Nota: Redactat în 3 (trei) exemplare.