ACORD DE MEDIU

Nr. XX   din  16.05.2017

Ca urmare a cererii adresate de   CN ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA PENTRU SC MINMETAL   S.R.L., cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port,Gara Maritima jud. Constanta, inregistrata la APM Constanta cu nr. 6061RP din 03.05.2016, in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: INFIINTARE CAPACITATE  DE DEPOZITARE SI OPERARE PRODUSE PETROLIERE SI PETROCHIMICE LICHIDE VRAC MOL V INVESTITIA VA FI REALIZATA DE SC MINMETAL SA, amplasat in  mun. Constanta, Incinta Port, Danele 64-66, jud. Constanta, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul intra sub incidenta HG nr.445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa I, la pct. 21 si sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

- Descrierea proiectului

  - 1.1. Detalii de amplasament

Amplasamentul se afla in intravilanul municipiul Constanta, in incinta Portului Constanta (Strada)

nr. Mol V Danele 64-66, aparține domeniului public al Statului, aflat in administrarea Companiei

Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta si este utilizat de S.C. Minmetal S.A.

Constanta, conform contractului de închiriere nr.3 din 01.01.2004. Contractul consta in asigurarea

contra-cost a folosinței domeniului portuar si facilitaților aferente acestuia.

Suprafața de teren este de 81766 mp din care suprafata destinata activitatii industriale este de

cca. 75566 mp.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2038 din 16.07.2014 prelungit pana in data de

16.07.2017, regimul economic al terenului este:

- Folosinta actuala - zona activitati portuare;

- Destinatia - constructii portuare, depozitare, industriale, CF;

- Reglementari - nu se afla si nu are in imediata apropiere zone protejate;

- nu prezinta interdictii temporare sau definitive de construire.

Zona dispune de utilitati. Circulatia autovehiculelor se face din incinta port, iar cea pietonala pe

trotuarele existente. Accesul este asigurat din incinta port. In incinta obiectivului se vor realiza drumuri de deservire si platforme betonate pentru constructiile proiectate.

Pe suprafata de 75566 mp destinata activitatii industriale se afla constructii si instalatii nefolosite

si in stare avansata de deteriorare, care urmeaza sa fie demolate.

1.2 Descrierea lucrarilor

In cadrul obiectivului se vor realiza operațiuni de încărcare/descărcare produse petroliere si

petrochimice lichide vrac in rampa CF, rampa Auto si rampa dana maritima. Produsele stocate si

veficulate in cadrul obiectivului sunt: benzine, motorine, pacura (LFO), uree lichida, biodiesel si ulei vegetal. Produsele se vor stoca intr-un parc de 20 rezervoare de cate 16.000 mc capacitate, prevazute cu manta dubla.

Următoarele instalații si clădiri sunt propuse a fi construite:

- Retea de conducte produse lichide pentru operatiuni de descarcare/incarcare intre nave si

capacitatile de stocare (rezervoare), cisterne auto si vagoane cisterna.

- Conducte pentru utilitati: aer instrumental, ulei, abur, apa calda si apa rece.

- Doua rampe incarcare/descarcare vapoare si barje in dana 85, dotate cu 7, respectiv 6 brate

marine complet echipate.

- Racord CF si Rampa CF compusa din 2 linii si 20 posturi/rampa, cu un sistem de cantarire

dinamic la intrarea in rampa.

- Rampa Auto cu 3 insule, cu posibilitate de incarcare benzina/motorina pe sus, stanga si

dreapta.

- Parc de 20 rezervoare de stocare, supraterane, verticale, avand un volum de stocare de

16000 mc fiecare, prevazute cu manta dubla.

- Statii de pompare pentru descarcare/incarcare produse in Dana 85 si rampele CF si auto;

acestea sunt formate din pompe centrifuge cu debite cuprinse intre 120÷500 mc/h, ce vor fi amplasate pe platforme betonate sub soproane metalice.

- Gospodarie de ulei pentru stocarea uleiului diatermic utilizat la umplerea instalatiilor de

transfer de caldura. Uleiul va fi depozitat intr-un rezervor metalic de 200 l capacitate, amplasat in tava metalica.

- Statie pompe si retea apa PSI: se prevede o staţie de pompe cu sursa de apa direct din mare

si o retea inelara de apa de incendiu, din ţeavă de polietilenă, la care se vor racorda hidranţi de incendiu

supraterani, gospodaria de spuma, sisteme de stingere si racire rezervoare si rampele de

incarcare/descarcare.

- Centrala termica dimensionata pentru prepararea aburului necesar mentinerii temperaturii la

rezervoarele care depoziteaza produsele congelabile (uree, ulei biodiesel, LFO – motorina grea).

- Pavilion Administrativ – atelier mecanic: constructie din zidarie avand regim de inaltime

P+I; la parter se vor asigura functiunile de atelier mecanic si vestiare, iar la etaj vor fi spatii

administrative. Prepararea apei calde menajere si incalzirea cladirii administrative va fi realizata utilizand o centrala termica murala montata in sala de mese.

- Racord apa potabila pentru alimentarea Pavilionului Administrativ

- Retele canalizare ape industriale, chimice (pentru uree), menajere si pluviale

- Racord energie electrica 6kV cu montare a doua Posturi de transformare PT 6/0.4kV,

instalatii electrice de forta, de joasa tensiune, de curenti slabi, de legare la pamant.

- Instalatii de automatizare, sistem de gestiune stocuri, intrari, expeditii

- Sistem de detectie incendiu

- Sistem de supraveghere video a intregului terminal

- Cabina poarta

- Imprejmuiri si porti metalice

- Sistem de supraveghere video a intregului terminal

Bilant teritorial

Suprafata de teren 1 (formata din S13, S14 si S34 – danele 64-66) = 65 844 mp

Supr. construita existent = 261,89 mp (in urma desfiintarii)

Supr. desfasurata existent = 261,89 mp (in urma desfiintarii)

Supr. construita propusa constructii si structuri = 1109,69 mp

Supr. desfasurata propusa constructii si structuri = 1315,73 mp

Supr. construita rezervoare stocare lichide = 25 120 mp

Supr. construita propusa total = 26 229,69 mp

Supr. desfasurata propusa total = 26 435,73 mp

Supr. construita total incinta = 26 491,58 mp

Supr. desfasurata total incinta = 26 697,62 mp

Supr. carosabil = 12 435 mp

Parcare – 5 locuri

POT existent = 0,40%

CUT existent = 0,004

POT propus = 40,23%

CUT propus = 0,405

Regimul de inaltime: P, P+1E

Suprafata de teren 2 (formata din S36 – dana 85) = 9722 mp:

Supr. construita existent = 0 mp (in urma desfiintarii)

Supr. desfasurata existent = 0 mp (in urma desfiintarii)

Supr. construita propusa = 130 mp

Supr. desfasurata propusa = 130 mp

Supr. carosabil = 449,21 mp

POT EXISTENT = 0%

CUT EXISTENT = 0

POT PROPUS = 1,34%

CUT PROPUS = 0,014

Etapele de realizare a proiectului:

A. Alcatuire constructiva cladiri

Cladire administrativa

a) Functiunea: cladire birouri;

b) Regimul de inaltime: P+E, un singur corp de cladire cu forma in plan paralelipipedica, cu

suprafata construita de 22,16 mp si cu suprafata totala desfasurata de 433,20 mp. Cladirea are

urmatoarea configuratie:

- parter in suprafata totala de 186 mp: windfang, hol acces etaj, scara acces etaj, hol acces

parter, sala de mese, vestiar barbati, vestiar femei, laborator productie, atelier electric, magazie

materiale, atelier mecanic, camera de comanda, birou sef de tura, birou pompier.

- etaj in suprafata totala de 170,70 mp: scara acces, hol 1, hol 2, secretariat, birou

contabilitate, birou sef terminal, birou, sala de sedinte, arhiva, server, terasa.

c) Numarul compartimentelor de incendiu: 1;

d) Numarul maxim de persoane: 15;

e) Prezenta permanenta a persoanelor: personal de operare, care are capacitate de

autoevacuare;

f) Capacitati de depozitare sau adapostire: materiale birotica, materiale de curatie si intretinere;

g) Substante periculoase: nu sunt depozitate substante periculoase;

h) Numarul cailor de evacuare: Parter - 1, Etaj – 1.

Cladirea se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri din zidarie

de BCA cu grosimea de 30 cm si invelitoare de tip terasa necirculabila.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de vest a terenului, la o distanta de 2,00 m fata de

limita de nord-vest, si 0,80 m fata de limita de sud-vest. Accesele in cladire se vor realiza astfel:

 doua accese pe latura de sud-est a cladirii, astfel: un acces pentru zona de ateliere, sala

mese, vestiare, birou sef tura, birou pompier si camera de comanda, si un acces catre etajul cladirii;

 un acces pe latura de nord-est catre atelierul mecanic prin intermediul unei usi de garaj

sectionale;

 un acces pe latura de nord-vest pentru magazia de materiale.

Constructia va fi racordata la sistemele de alimentare cu apa, energie electrica (prin intermediul

unui punct de trensformare), gaze naturale si evacuare ape menajere existente in zona.

In partea de sud-est a cladirii se propune amenajarea unei parcari cu un numar de 4 locuri de

parcare. Acestea vor fi realizate pe platforma de beton existenta.

Cladire centrala termica

a) Tipul cladirii: cladire tehnologica;

b) Regimul de inaltime: cladirea are o forma in plan paralelipipedica (vezi plan cladire) si este

realizata dintr-un singur corp de cladire cu regimul de inaltime parter inalt, h=8.30 m, cu suprafata

construita la nivelul parterului = 60 mp.

c) Numarul compartimentelor de incendiu: 1;

d) Numarul maxim de persoane: 2 (in timpul inspectiei zilnice, mentenanta);

e) Prezenta permanenta a persoanelor: personalul de operare nu este prezent in permanenta,

persoanele au capacitate de autoevacuare;

f) Capacitati de depozitare sau adapostire: nu este cazul;

g) Substante periculoase: nu sunt depozitate substante periculoase;

h) Numarul cailor de evacuare: 1.

Centrala termica se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din profile metalice cu inchideri

din panouri tip sandwich cu grosimea de 8 cm si invelitoare de tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri termoizolante de 8 cm grosime.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de nord-vest a terenului, la o distanta de aproximativ

10,86 m fata de limita de nord-vest, si 51,35 m fata de limita de sud-vest. Accesele in cladire se vor realiza astfel:

 un acces pentru personal pe latura de sud-vest a cladirii;

 un acces pe latura de sud-est pentru utilaje prin intermediul unei usi de garaj sectionale;

Constructia va fi racordata la sistemele de alimentare cu apa, energie electrica (prin intermediul

unui punct de transformare), gaze naturale si evacuare ape menajere existente in zona.

Casa rezervoare de spuma PSI

a) Tipul cladirii: cladire tehnologica;

b) Regimul de inaltime: cladirea are o forma in plan paralelipipedica (vezi plan cladire) si este

realizata dintr-un singur corp cu regimul de inaltime parter, h = 4.00 m, cu suprafata construita la nivelul parterului = 47.25 mp.

c) Numarul compartimentelor de incendiu: 1;

d) Numarul maxim de persoane: 1 (in timpul inspectiei zilnice, mentenanta);

e) Prezenta permanenta a persoanelor: personalul de operare nu este prezent in permanenta,

persoanele au capacitate de autoevacuare;

f) Capacitati de depozitare sau adapostire: nu este cazul;

g) Substante periculoase: nu sunt depozitate substante periculoase;

h) Numarul cailor de evacuare: 1.

Casa de spuma PSI se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri

din zidarie de BCA cu grosimea de 30 cm si invelitoare de tip terasa necirculabila.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de vest a terenului, la o distanta de aproximativ 15,60

m fata de limita de nord-vest, si 57,70 m fata de limita de sud-vest. Accesul in cladire se va realiza pe latura de sud-vest, prin intermediul unei usi duble metalice.

Constructia va fi racordata la sistemul de alimentare cu energie electrica existent in zona.

Constructia va adaposti rezervoare de spuma pentru stingere incendiu, iar incaperea va avea

suprafata utila de 37,96 mp.

Casa pompe PSI

a) Tipul cladirii: cladire tehnologica;

b) Regimul de inaltime: cladirea are o forma in plan paralelipipedica (vezi plan cladire) si este

realizata dintr-un singur corp cu regimul de inaltime parter, h=4 m, cu suprafata construita la nivelul parterului = 130 mp.

c) Numarul compartimentelor de incendiu: 1;

d) Numarul maxim de persoane: 1 (in timpul inspectiei zilnice, mentenanta);

e) Prezenta permanenta a persoanelor: personalul de operare nu este prezent in permanenta,

persoanele au capacitate de autoevacuare;

f) Capacitati de depozitare sau adapostire: rezervor spuma concentrata 8.5 mc, rezervor

motorina pentru pompe PSI de 1-2 mc capacitate, care va asigura alimentarea pompelor diesel PSI;

g) Substante periculoase: motorina ca si combustibil pentru pompele PSI;

h) Numarul cailor de evacuare: 1.

Casa de spuma PSI se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri

din zidarie de BCA cu grosimea de 30 cm si invelitoare de tip terasa necirculabila.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de vest a terenului, la o distanta de aproximativ 15,60

m fata de limita de nord-vest, si 57,70 m fata de limita de sud-vest. Accesul in cladire se va realiza pe latura de sud-vest, prin intermediul unei usi duble metalice.

Constructia va fi racordata la sistemul de alimentare cu energie electrica existent in zona.

Constructia va adaposti rezervoare de spuma pentru stingere incendiu, iar incaperea va avea

suprafata utila de 37,96 mp.

Casa de pompe Dana 85

a) functiunea: structura tehnologica;

b) regim de inaltime: P

c) H streasina = 2,96 m; H max. = 4,29 m;

d) Suprafata Construita Propusa = 224,64 mp;

e) Suprafata Desfasurata Propusa = 224,64 mp;

Casa de pompe – dana 85 se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din profile metalice si

invelitoare de tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla cutata.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de nord-vest a terenului. Accesul se poate realiza pe

toate laturile, structura neavand inchideri laterale.

Copertina va adaposti grupul de pompe ce deserveste dana 85, suprafata fiind de 200 mp.

Casa de pompe rampa CF

a) functiunea: structura tehnologica;

b) regim de inaltime: P

c) H streasina = 2,95 m; H max. = 4,31 m;

d) Suprafata Construita Propusa = 165,44 mp;

e) Suprafata Desfasurata Propusa = 165,44 mp;

Casa de pompe – rampa CF se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din profile metalice si

invelitoare de tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla cutata.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de nord-vest a terenului. Accesul se poate realiza pe

latura de sud-vest prin intermediul a doua scari de acces la cota -1,20. Constructia nu are inchideri

laterale.

Copertina va adaposti grupul de pompe ce deserveste rampa CF, suprafata fiind de 144 mp.

Casa de pompe rampa auto

a) functiunea: structura tehnologica;

b) regim de inaltime: P

c) H streasina = 2,92 m; H max. = 4,34 m;

d) Suprafata Construita Propusa = 114,24 mp;

e) Suprafata Desfasurata Propusa = 114,24 mp;

Casa de pompe – rampa auto se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din profile

metalice si invelitoare de tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla cutata.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de nord-vest a terenului. Accesul se poate realiza pe

toate laturile, structura neavand inchideri laterale.

Copertina va adaposti grupul de pompe ce deserveste rampa auto, suprafata fiind de 96 mp.

Copertina rampa auto

a) functiunea: structura tehnologica;

b) regim de inaltime: P

c) H streasina = 7,31 m; H max. = 8,12 m;

d) Suprafata Construita Propusa = 270,96 mp;

e) Suprafata Desfasurata Propusa = 270,96 mp;

Copertina rampei auto se va realiza pe structura de tip stalpi si grinzi din profile metalice si

invelitoare de tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla cutata.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de nord-vest a terenului. Accesul se poate realiza pe

toate laturile, structura neavand inchideri laterale. Copertina va proteja zona de incarcare in

autocisterne.

B. Instalatii utilitare aferente constructiilor

- Instalatii de automatizare – tot procesul tehnologic va fi monitorizat si controlat printr-un

sistem tip DCS (sistem de control distribuit) ce va fi instalat in cladirea administrativa, in incapere special destinata. Sistemul va putea genera alarme si functii de interblocare, va putea realiza managementul cantitatilor de produse in parcul de rezervoare si va putea controla operatiunile de incarcare/descarcare in rampe. Echipamentele de automatizare instalate sunt specificate in conformitate cu cerintele proiectului privind clasificarea zonelor de explozie

- Sistem de detectie si monitorizare incendiu si gaze - cuprinde centrala de detectie si

monitorizare incendiu si gaze amplasata in cladirea administrativa, detectoare de fum in cladiri,

detectoare de flacara in zona rampelor de incarcare.descarcare, butoane alarmare incendiu amplasate in zone usor vizibile si accesibile in cladiri, in lungul cailor de acces din exterior, in zonele rampelor de incarcare/descarcare. Alarmarea se va realiza utilizand hupe cu girofar pentru alarmare in caz de incendiu sau detectie gaze.

Sistemul va putea genera alarme si functii de interblocare, va putea realiza managementul

cantitatilor de produse din parcul de rezervoare si va putea controla operatiunile de

incarcare/descarcare in rampe. Echipamentele de automatizare instalate sunt specificate in conformitate cu cerintele proiectului privind clasificarea zonelor de explozie.

- Instalatie de impamantare si paratrasnet - realizata din platbanda de otel zincat, ingropat la

adancimea de 0.8 m, cu realizare de centuri la fiecare obiectiv. Protectia impotriva traznetului si a

electricitatii statice se va realiza prin conectarea structurilor metalice la instalatia de legare la pamant.

Structurile metalice inalte vor fi considerate autoprotejate impotriva traznetului prin conectarea lor la instalatia de legare la pamant. Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant nu va depasi valoarea de 1 ohm, fiind comuna cu instalatia de protectie impotriva traznetului.

      - Instalatie de racire cu aparate de AC tip SPLIT (unitate interioara si exterioara)

      - Instalatie de incalzire cu radiatoare electrice cu ulei pentru Cladirea administrativa

- Sistem de Telefonie si Internet

C. Instalatii tehnologice

Obiectivele prezentate mai jos sunt instalatii tehnologice in aer liber:

- Retea conducte produse lichide pentru operatiuni de descarcare/incarcare intre nave si

capacitatile de stocare (rezervoare), cisterne auto si vagoane cisterna; conductele vor fi pozate in

canale tehnologice betonate, pe chituci la sol sau pe estacade si vor avea diametre cuprinse intre Dn 80 si Dn 400.

Canalele tehnologice vor fi acoperite cu gratare metalice din otel zincat. Pe traseele conductelor

tehnologice sunt prevazute ventile de sectionare care sa asigure inchiderea rapida a circuitelor in functie de necesitati.

Pentru golirea gravitationala a conductelor, acestea vor fi montate cu pante de scurgere catre

rezervoare si catre punctele de incarcare in cisterne auto, CF sau barje marine.

      - Conducte pentru utilitati: aer instrumental, ulei, abur, apa calda si rece.

- Doua rampe incarcare/descarcare vapoare si barje in dana 85, dotate cu 7, respectiv 6 brate

marine complet echipate. Descarcarea din vapoare sau barje se va face cu pompele din dotarea navei, prin intermediul bratelor marine, catre capacitatile de stocare sau rampa de incarcare in vagoane CF.

- Rampa CF compusa din 2 (doua) linii si 20 posturi / rampa, cu un sistem de cantarire dinamic

la intrarea in rampa. Incarcarea/descarcarea se va realiza simultan in cele 20 vagoane cisterna folosind sisteme de brate articulate si furtune flexibile.

- Rampa Auto cu 3 insule a cate doua posturi fiecare, dotata cu brate articulate cu posibilitate

de incarcare benzina/motorina pe sus, stanga si dreapta si skid-uri de masurare.

- Parc de 20 rezervoare de stocare, supraterane, cilindrice verticale, avand un volum de

stocare de 16000 mc fiecare, prevazute cu manta dubla si cu serpentina de incalzire pentru produsele congelabile. Rezervoarele vor fi echipate cu:

- aparatura pentru masurarea nivelului, temperaturii si presiunii;

- robinete cu comanda automata;

- sistem de semnalizare a nivelului maxim si minim, cu bucla de actionare automata pe liniile

de incarcare si descarcare a produselor din rezervoare.

Panta terenului in parcul de rezervoare este orientata catre nord si sud, spre rigolele carosabile

care vor margini caile de acces.

- Statii pompare pentru descarcare/incarcare produse, necesare in Dana 85, rampa CF si

rampa auto; acestea sunt formate din cate 6 pompe centrifuge cu debite cuprinse intre 120÷500 mc/h, ce vor fi amplasate pe platforme betonate sub soproane metalice.

Materii  auxiliare utilizate in procesul tehnologic sunt:

| Nr. Crt. | Substanta | Mod de stocare | Capacitate de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clorura de sodiu | In saci, in cadrul cladirii centralei termice | 200kg |
| 2. | Fosfat trisodic | In saci, in cadrul cladirii centralei termice | 250kg |
| 3. | Hidroxid de sodiu (sub forma de fulgi) | In saci in magazie | 100kg |
| 4. | Argila ( bentonita) | In saci, pe platform betonata | 300-400kg |
| 5. | anilina | Rezervor | 12mc |
| 6. | N –metil pirolidona | Rezervor | 12mc |
| 7. | CLU | Rezervor | 20mc |

Descrierea  procesului tehnologic:

In cadrul obiectivului propus nu se vor desfasura procese de productie care sa implice

prelucrarea de materii prime in scopul obtinerii de produse finite. Pe amplasament se vor desfasura activitati de depozitare si vehiculare (incarcare/descarcare) produse finite.

Regimul de lucru este permanent (24 h/zi, zile/saptamana), cu program zilnic de 3 schimburi a

cate 8 ore fiecare. Regimul de functionare este de 8000 ore/an. Reviziile generale se vor efectua la intervale de 1 an.

Procesele tehnologice vor fi controlate automatizat. Principalele masuri prevazute in proiect sunt:

- Procesul tehnologic este complet automatizat si asigura functionarea obiectivului intr-un

regim de lucru stabil si nepericulos din punct de vedere PSI. Solutiile de automatizare si montaj alese asigura un inalt grad de siguranta in exploatare.

- Toate instalatiile vor fi noi (investitie noua), respectand tehnologia aferenta – anul proiectarii

pentru realizarea obiectivului 2016.

- Siguranta in exploatare este asigurata de masurile de interblocare la depasirea parametrilor

tehnologici prevazuti in proiect.

- Cablurile electrice si de automatizari corespund, ca dimensionare, mod de pozare, conditii de

exploatare si grad de protectie, cu parametrii electrici ai consumatorilor si cu mediul de lucru.

- Transportul produselor lichide dintre vapoare, barje, rampe CF sau auto, capacitati de

stocare (rezervoare – 20 buc.), se va face prin reteaua de conducte tehnologice noua, ce va fi pozata in canale tehnologice betonate, pe chituci la sol sau estacade.

- Stocare, descarcare/incarcare benzina

Depozitarea benzinei se va realiza in 4 rezervoare cu manta dubla, cilindrice verticale,

amplasate suprateran, fiecare de 16 000 mc capacitate, avand dimensiunile: D=37m, H=16m.

Rezervoarele sunt prevazute cu membrana flotanta la interior (IFR – internal floating roof).

Pentru incarcarea benzinei, pompele vor fi conectate pe aspiratie la conducte cu DN 500, iar

conductele de transport vor fi de DN300. Debitul de incarcare prevazut este de 1000 t/h (1400 mc/h).

Benzina este descarcata din cisterne in rampa CF la un debit de 515 mc/h si transportata prin

conducte Dn200 la rezervoarele de stocare.

Statia de recuperare vapori benzina este destinata reducerii emisiilor de compusi organici volatili

pe durata depozitarii si in timpul operatiilor de transfer. Sistemul de recuperare a vaporilor de

hidrocarburi se bazeaza pe procesul de adsorbtie fizica in combinatie cu procesul de absorbtie. Sistemul este format din doua vase cu carbune activ, o pompa de vacuum, un vas absorbant cu separator in trei faze integrat, pompe de furnizare si evacuare benzina, sisteme de control, cutie electrica de control si retea conducte. Toate elementele sistemului, cu exceptia vaselor de carbune si sistemelor de control, sunt montate fix pe skid. Unitatea de recuperare a vaporilor converteste vaporii captati inapoi in benzina.

- Stocare, descarcare/incarcare motorine

Depozitarea motorinei se va realiza in 4 rezervoare cu manta dubla, cilindrice verticale,

amplasate suprateran, fiecare de 16 000 mc capacitate, avand dimensiunile: D=37m, H=16m.

Motorina este descarcata in rampa maritima din dana 85, se stocheaza in rezervoare si apoi este

incarcata in rampa CF. Descarcarea din vapoare sau barje se va face cu pompele din dotarea navei, prin intermediul bratelor marine.

Debitul de descarcare vas este Q=1000 mc/h, debitul de incarcare in cisterna CF este Q=500-

600 mc/h. Exista si posibilitatea preluarii din cisterne CF si incarcarii directe pe vase maritime

- Stocare, descarcare/incarcare pacura usoara (LFO)

Depozitarea pacurii se va realiza in 4 rezervoare cu manta dubla, cilindrice verticale, amplasate

suprateran, fiecare de 16 000 mc capacitate, avand dimensiunile: D=37m, H=16m.

LFO este receptionat (descarcat) din cisternele de cale ferata si va fi incarcat pe vase marine cu

ajutorul bratelor marine. Descarcarea din rampa CF se va face la un debit de 500mc/h, iar debitul de incarcare pe vasele marine este estimat la 1000 mc/h.

Rezervoarele si conductele de transport vor fi izolate si mentinute incalzite la o temperatura de

50 grade celsius. Conductele de transport vor fi insotite electric, pentru mentinerea temperaturii

solicitate de beneficiar. Rezervoarele vor avea serpentina de incalzire cu ulei.

- Stocare de UAN (Ureea Ammonium Nitrate)

Depozitarea ureei lichide se va realiza in 4 rezervoare cu manta dubla, cilindrice verticale,

amplasate suprateran, fiecare de 16 000 mc capacitate, avand dimensiunile: D=37m, H=16m.

Ureea va fi receptionata in cisterne CF sau pe barje marine si va fi incarcata/exportata pe vase

de transport marin. Cantitatea prognozata de UAN este estimata la 800 kto/an (echivalent a 45 036 cisterne CF descarcate) si incarcata pe aproximativ 20 de barje.

UAN trebuie mentinut intre 0 grade (temperatura de inghet) si 60 grade (temperatura de

hidroliza). Rezervoarele trebuie izolate astfel incat sa mentina aceasta temperatura. Liniile de conducte vor fi prevazute cu insotitori electrici, cu o monitorizare de mentinere a temperaturii in parametrii stabiliti.

Incalzirea cu abur nu este recomandata, datorita posibilitatilor de supraincalzire.

Rezervoarele vor fi prevazute cu sistem de recirculare (sau mixere laterale), care sa faciliteze

dizolvarea unor particule solide cristalizate care pot apare in perioada rece. Recircularea presupune utilizarea unei pompe pe sistemul de recirculare.

Sistemul de stocare UAN va fi conceput separat de stocarea de produse petroliere, astfel incat

sa se evite orice deversare sau contaminare accidentala. Sistemul de canalizare este conceput separate atat in rampa CF, cat si in zona de stocare. Cel mai mare vas de transport marin va fi de 48 kto, ce va fi incarcat in mai putin de 48 h, la un debit de incarcare de 1300 t/h (1000 mc/h).

Descarcarea din rampa CF se va face la un debit estimat de 650 t/h (500mc/h).

Descarcarea din barjele marine se va face la un debit estimat de 1300 t/hr (1000 mc/h).

- Stocare, incarcare/descarcare Ulei vegetal si Biodiesel

Depozitarea uleiului vegetal si uleiului Biodiesel se va realiza in 4 rezervoare (cate 2 pentru

fiecare produs), cu manta dubla, cilindrice verticale, amplasate suprateran, fiecare de 16 000 mc

capacitate, avand dimensiunile: D=37m, H=16m.

Uleiul Biodiesel va fi receptionat pe barjele marine (sub 13 kte capacitate) si va fi incarcat/

transportat prin intermediul cisternelor CF. Pompele si conductele de transport vor fi similare cu cele de la facilitatile de stocare motorina. Prognoza de vehiculare biodiesel este estimata la 60 kto/an.

Pompe

Casele de pompe rezervoare, rampele auto si rampa CF vor fi deservite de pompe centrifuge cu

debite cuprinse intre 120 si 500 mc/h, avand presiunea de operare de 8-12 bar (P design = max. 15

bar).

Rampa de incarcare barje si nave va fi deservita de pompe cu trei suruburi, pentru debit mare,

respectiv Q = 1000 – 1400 mc/h.

Descrierea etapelor de realizare a proiectului

a. Lucrari de nivelare teren, drumuri si pavaje

- sapaturi de pamant;

- asternerea de umpluturi in straturi succesive, compactate;

- realizarea de pante ale terenului corespunzatoare destinatiei fiecarei zone (parc rezervoare,

rampa CF, rampa auto, etc.);

- drumuri si pavaje carosabile, racordarea la cele existente;

- rigole carosabile, racordarea la reteaua de canalizare pluviala.

b. Lucrari de constructii beton si metalice

- fundatii pentru echipamente, utilaje, stalpi;

- fundatii pentru structurile metalice;

- structuri metalice de sustinere pentru echipamente si utilaje;

- platforme si scari de acces.

c. Lucrari de montaj si legaturi conducte

- montaj utilajei/echipamente;

- montaj conducte si executare de legaturi conducte pentru realizarea fluxului tehnologic si

asigurarea cu utilitati;

- interconectari conducte noi in sistemul de conducte existent (pe estacadele de conducte

existente).

d. Lucrari de automatizare

- sistem de automatizare pentru echipamente;

- sistem de alarmare si interblocare pentru echipamente;

- sistem de detectie gaze si alarmare;

- incalziri electrice pentru liniile tehnologice si instrumentatie AMC.

e. Lucrări de instalatii electrice

- instalatie de alimentare cu energie electrica pentru echipamente si utilaje (instalatii electrice

de forta);

- 2 posturi de transformare;

- instalatie electrica de legare la pentru utilaje, echipamente, structuri metalice, conducte

tehnologice si de utilitati, precum si protectia impotriva descarcarilor electrice atmosferice (paratraznet).

f. Lucrari P.S.I.

- staţie de pompe si o retea inelara de apa de incendiu cu hidranţi de incendiu supraterani;

- gospodaria de spuma, sisteme de stingere si racire rezervoare si rampe de

incarcare/descarcare;

- alte dotari PSI si mijloace de interventie conform incadrarii procesului tehnologic si a

pericolului de incendiu.

f. Lucrari de apa si canalizare

- retea de alimentare cu apa potabila, racordarea la reteaua existenta;

- retea de canalizare menajera, racordarea la reteaua existenta;

- retea de canalizare tehnologica/ pluviala, racordarea la retelele portuare existente.

g. Lucrari de reparatii, demontare, demolare

Se vor demola o serie de cladiri si instalalatii existente pe amplasament, nefunctionale si

deteriorate, care apartin terminalului de minereuri.

Materii prime si substantele/produsele vehiculate

In cadrul obiectivului propus nu se desfasoara procese de productie care sa implice

prelucrarea de materii prime in scopul obtinerii de produse finite. Practic, pe amplasament se

desfasoara activitati de depozitare si vehiculare (incarcare/descarcare) produse finite.

Produsele stocate si vehiculate in cadrul obiectivului sunt produse lichide de tipul: benzine,

motorine, pacura usoara, uree lichida, ulei biodiesel si ulei vegetal.

Sunt prevazute produse de indepartare a scurgerilor accidentale si de igienizare a

suprafetelor. Acestea vor fi: absorbanti naturali tip muschi de turba, rumegus, nisip si detergenti

industriali biodegradabili de tipul Bioneol, Nalco C, etc.

Pentru toate produsele depozitate/vehiculate, cat si pentru produsele utilizate in activitatile

auxiliare vor fi asigurate Fisele cu datele de securitate. Acestea vor fi afisate in mod vizibil pe

amplasament, in locatiile unde sunt depozitate.

Asigurarea utilitatilor :

 Instalatie electrica pentru iluminat si forta- obiectivul va fi racordat la reteaua de tensiune 6kV din zona. Racordarea se realizeaza prin intermediul a doua posturi de transformare 6/0.4kV amplasate in incinta, TRAFO-1 in apropierea cladirii administrative si TRAFO-2 in zona Dana 85. Posturile de transformare vor fi în anvelopă, livrate ca furnitură completă. Consumatori importanţi (vitali) vor fi conectati la sistem suplimentar de alimentare tip UPS. Pentru iluminatul drumurilor se vor monta corpuri de iluminat echipate cu vapori de sodiu, montate pe stâlpi, la inaltimea de app. 8m.

Iluminatul incaperilor cladirii administrative se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi

cu LED. Pentru iluminatul exterior se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu lampi cu LED . Corpurile de iluminat vor fi amplasate pe stalpi metalici noi cu inaltimea de 8m . In zonele cu pericol de explozie (case de pompe, rampa auto si CF, parc de rezervoare), corpurile de iluminat vor fi in constructie Ex).

 Instalatie de alimentare cu apa potabila - apa necesara obiectivului va fi asigurata printr-un

racord la din reteaua de apa potabila existenta in zona. Conducta de apa va fi din PEHD 100, Dn 50, Pn 10 bar, montata ingropat pe pat de nisip la adancimea de 1 m, sub adancimea de inghet. Racordul este prevazut cu camin pentru robinetii de sectionare si golire si contor apa.

 Instalatie de alimentare cu apa PSI - se prevede o staţie de pompe cu sursa de apa direct

din mare si o retea inelara de apa de incendiu, din ţeavă de polietilenă, la care se vor racorda hidranţi de incendiu supraterani, gospodaria de spuma, sisteme de stingere si racire rezervoare si rampele de incarcare/descarcare.

Statia de pompe va fi dotata cu 3 pompe centrifuge Q = 23 mc/h, actionate cu motor electric.

Reteaua de conducte va avea diametre cuprinse intre Dn500 si Dn 100, Pn 16, pentru a asigura

debitele si presiunile necesare la o viteza de maxim 3 m/s.

Pe retea se vor monta 29 hidranti de suprafata Pn16, Dn 100; s-au prevazut camine pentru

robinete de sectionare, astfel incat in caz de avarie sa nu se scoata din functiune mai mult de 10

hidranti.

 Instalatie de alimentare cu gaze naturale - se va realiza o instalatie noua de gaze naturale

racordata la reteaua de gaze existenta in zona.

 Retele de canalizare

Reteaua de canalizare tehnologica

Apele pluviale posibil infestate cu produse petroliere din zona parcului de rezervoare (exclusiv

uree) vor fi colectate in canalizarea dedicata parcului si se vor dirija gravitational sau, dupa caz, prin pompare catre un separator de produse petroliere care asigura la deversare sub 1mg/l produs petrolier in apa epurata (cf. NTPA 001/2002, HG 188/2002 modificata si completata cu HG 352/2005). Apa astfel epurata urmeaza a fi deversata, prin intermediul unui bazin cu pompe verticale automatízate pe nivele, in canalizarea pluviala existenta in port si apoi in Marea Neagra.

Scurgerile de produse petroliere, inclusiv apele pluviale posibil infestate cu acestea din zona

rampei CF si a Statiilor de pompare care vor deservi intreaga investitie, se vor dirija printr-o alta

canalizare industriala catre un separator de produse petroliere care va asigura incadrarea in limitele NTPA 001/2005, de unde apoi apele epurate conventional curate vor fi deversate gravitational in canalizarea pluviala din zona.

Scurgerile si apele cu urme de uree se vor colecta separat printr-o retea de canalizare industriala

si vor fi dirijate intr-un bazin special destinat pentru a fi recuperate subteran de cca. 2 mc capacitate.

In zona celor 2 Barje de incarcare/descarcare – Dana 85 se va prevedea deasemenea un sistem

de canalizare industriala cu separator de produse petroliere de unde apele epurate conform limitelor de calitate NTPA 001/2005 vor fi deversate gravitational in canalizarea pluviala din zona si apoi in Marea Neagra.

Pentru prevenirea propagarii unui eventual incendiu pe canalizarea tehnologica, s-au prevazut

inchideri hidraulice si sectionari ale canalelor de scurgere, mai ales in zona rampei CF.

Lungimea totala a retelei de canalizare tehnologica va fi de cca. 2010 m, cu diametre Dn 150, Dn

200, Dn 300, Dn 400, Dn 500 si Dn 600.

Reteaua de canalizare pluviala conventinal curata

Apele meteorice conventional curate vor fi colectate de pe suprafetele pavate si acoperisul

cladirilor si dirijate printr-o retea de canalizare pluviala ce va deversa in bazinul portuar. Captarea apelor pluviale curate se face prin rigole deschise prevazute cu base colectoare si prin guri de scurgere carosabile cu gratarele montate la nivelul pavajului.

Lungimea totala a retelei de canalizare pluviala conventional curata va fi de cca. 420 m, cu

diametre Dn 200-300mm.

Reteaua de canalizare menajera

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare ale cladirii administrative sunt colectate si dirijate

gravitational printr-o retea de canalizare destinata acestui scop, in canalizarea menajera existenta in zona.

Lungimea totala a retelei de canalizare menajera va fi de cca. 90 m, cu diametre Dn 150 – 200

mm.

Toate retelele de canalizare sunt prevazute a se executa din tuburi PVC-G montate prin

inglobare in nisip si vor fi dotate cu camine de vizitare carosabile sau necarosabile in functie de zona in care se amplaseaza.

- Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului :

Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului, elaborat de SC ECOSAFE CONSULTING S.R.L., privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu.

Concluziile analizei de risc arata ca toate scenariile se încadreaza la un risc scazut si foarte scazut datorita dotarilor de siguranta si interventie existente, precum si nivelului tehnic ridicat de monitorizare si control al proceselor.

Riscurile cele mai ridicate de producere a unor accidente grave sunt cele de incendiu la

statia de pompare.

De asemenea, exista riscul ca în cazul unui incendiu al unor produse petroliere deversate

accidental focul sa se transmita în sistemul de canalizare.

La dezbaterea publica din data de 25.04.2017 si pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii.

III.Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

In timpul realizarii/ functionarii investitiei:

- Factor de mediu APA

- Achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere/lubrifianti;

-  Verificarea periodica a calitatii apelor pluviale (pH, TPH);

-  Verificarea gradului de recirculare a apelor tehnologice;

-  Mentinerea integritatii sistemului de conducte si structuri subterane;

-  Respectarea valorilor limita conform N.T.P.A. nr. 002/2005: pH – 6,5-8, materii în suspensie – max. 350 mg/l, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) – max. 300 mg O2/l, consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) – max. 500 mg O2/l şi substanţe extractibile cu solvenţi organici – max. 30 mg/l, detergent sintetici biodegradabili – 25 mg/l, pentru evacuarea apelor uzate in bazin vidanjabil;

-  Pentru functionarea obiectivului se vor asigura capacitati si dotari corespunzatoare ale sistemelor de preluare a apelor uzate menajere, precum si preluare a apelor pluviale ce traverseaza zone cu potential de transferare a urmelor de produse petroliere in apele meteorice; se vor realiza digurile de retentie la parcul de rezervoare si impermeabilizarea corespunzatoare a suprafetelor;

- Factor de mediu AER

- utilajele folosite vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor;

- obiectivul va utiliza echipamente si utilaje moderne, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf;

- se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; de asemenea transportul acestor materiale se va efectua cu mijloace de transport acoperite;

- se vor asigura cosuri de dispersie dimensionate corespunzator pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul de abur si de la cuptorul tehnologic; se vor respecta limitele de emisie stabilite prin Ord. 462/1993 pentru focare alimentate cu combustibil lichid: NOx=450 mg/Nmc; SOx=1700 mg/Nmc; CO=170 mg/Nmc;  pulberi= 50 mg/Nmc;

- se va asigura calitate corespunzatoare a materiei prime introduse in proces in sensul minimizarii prezentei PCB, cloruri;

- obiectivul va fi prevazut cu instalatii si echipamente corespunzatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul deseurilor;

- diminuarea la minim a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- se va realiza intretinerea corespunzatoare a sistemului de retinere/dirijare poluanti;

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- dpozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de ambalare, conforme cu prevederile legislative, pana la predarea catre operatori economici autorizati;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere/lubrifianti;

- impermeabilizarea corespunzatoare a suprafetei platformei tehnologice, a parcului de rezervoare, realizarea digului de retentie pentru parcul de rezervoare;

- in perioada de implementare a proiectului personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce  vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare;

- asigurarea functionarii sistemelor de retinere a poluantilor atmosferici;

- se va verifica periodic integritatea fizica a rezervoarelor, a instalatiilor si a digului de retentie;

- se vor introduce sisteme de dispersie care sa evite functionarea in cazul functionarii necorespunzatoare sau opririi sistemelor de gestionare a poluantilor;

4.   Fauna si flora

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate.

5.   Protectia asezarilor umane

-     utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor platformei industriale;

-     toate masurile propuse pentru factorii de mediu aer, apa, sol,  se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea factorilor de mediu in zonele invecinate);

-    indicele de poluare globala pentru investitia analizata are o valoare 1,563 rezultand astfel ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

6.  Gestionarea deseurilor:

-   principalele tipuri de deșeuri generate în perioada derulării lucrărilor de construcții  si functionarii obiectivului și modul de gestionare a acestora:

| Nr. Crt. | Tip deseu | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valorificare | eliminare |
| 1. | Deseuri menajere | 20 03 01 |  | X |
| 2. | beton | 17 01 07 | X |  |
| 3. | Caramizi | 17 01 02 | X |  |
| 4. | Sol excavat, pietre | 17 05 04 | X |  |
| 5. | Lemn, | 17 02 01 | X |  |
| 6. | sticla | 17 02 02 |  | X |
| 7. | Materiale plastice | 17 02 03 | X |  |
| 8. | Amestecuri metalice | 17 04 07 | X |  |
| 9. | Materiale izolante | 17 06 04 |  | X |

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă si vor fi predate periodic către societăţi specializate, autorizate;

- pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi imediat după generare evacuate de pe amplasament, se vor amenaja corespunzător  spații pentru stocarea temporară a acestora ( suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

IV. Conditii care trebuie respectate :

1. In timpul realizarii proiectului:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judicios planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea desfasurarii optime a lucrarilor de constructie ;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin stropirea in permanenta a zonelor de lucru ;

- utilizarea de tehnici si tehnologii care sa nu provoace disconfort si sa prezinte siguranta pentru calitatea factorilor de mediu ;

- mijloacele de transport sunt protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea deseurilor;

- se vor utiliza echipamente si utilaje intr-o stare tehnica corespunzatoare, certificate de organe competente in domeniu ;

- exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normali de functionare ;

- se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de santier, cu exceptia rotilor mijloacelor de transport;

- se vor asigura dotari corespunzatoare pentru curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea pe drumurile publice ;

- deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv in pubele tipizate si sunt preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului ;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura cu masuri de protectie a zonelor rezidentiale ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial ;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

Monitorizarea cantitativa si calitativa a urmatorilor parametrii in perioada de constructie :

    - calitatea aerului : analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare trimestriala de pulberi in suspensie ; numar de utilaje active pe santier in perioada de raportare, cantitati de combustibil utilizate ;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier ;

    - zgomot : masuratori semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de realizare a proiectului: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu agenti economici autorizati pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii din punct de vedere al protectiei mediului;

- monitorizarea in timpul realizarii lucrarilor trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va   fi inaintat catre APM Constanta ;

2. In timpul exploatarii :

- controlul proceselor tehnologice ;

- controlul functionarii la parametrii proiectati a instalatiei de captare si retinere a gazelor;

- pentru functionarea obiectivului se vor asigura capacitati si dotari corespunzatoare ale sistemelor de preluare a apelor uzate menajere, precum si preluare a apelor pluviale ce traverseaza zone cu potential de transferare a urmelor de produse petroliere in apele meteorice; se vor realiza digurile de retentie la parcul de rezervoare si impermeabilizarea corespunzatoare a suprafetelor; valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate vidanjate evacuate spre statia de epurare  trebuie sa fie conform prevederilor NTPA 002/2005;

- dotarea obiectivului cu substante absorbante care sa fie accesibile direct pe locatiile unde se desfasoara activitati  ce prezinta potential de a genera scapari accidentale de produse ;

- implementarea unui sistem corespunzator de management care sa  cuprinde inclusiv legate de depozitarea corespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament ; instruirea personalului in acest sens ;

- mentinerea functionalitatii si integritatii fizice a sistemului de conducte si structuri subterane ( conducte, bazine) prin introducerea unor proceduri eficiente de verificare periodica, sesizarea neconformitatilor constatate si asigurarii interventiei imediate ;

- se vor asigura cosuri de dispersie dimensionate corespunzator pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul de abur si de la cuptorul tehnologic; se vor respecta limitele de emisie stabilite prin Ord. 462/1993 pentru focare alimentate cu combustibil lichid: NOx=450 mg/Nmc; SOx=1700 mg/Nmc; CO=170 mg/Nmc;  pulberi= 50 mg/Nmc;

- se va asigura calitatea corespunzatoare a materiei prime introduse in proces in sensul minimizarii prezentei PCB, cloruri;

- se va realiza intretinerea corespunzatoare a sistemelor de retinere si/sau dirijare poluanti astfel incat sa se asigure randamentele maxime;

- depozitarea materiilor prime si auxiliare utilizate in procesul de productie se va realiza utilizand sisteme adecvate de stocare;

- se va verifica periodic integritatea fizica a rezervoarelor de stocare produse lichide;

- asigurarea functionarii sistemelor de retinere a poluantilor din emisiile atmosferice generate de proces, astfel incat sa se minimizeze riscul depunerii acestora pe sol;

- producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat, conform Legii nr. 211/2011, art. 7 alin. (1) ;

- in cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor, sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase-codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante ;

- producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau a compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora ;

- operatorii economici implicati in colectarea/valorificare uleiurilor uzate  au obligatia de a preleva si a pastra o proba de ulei pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat:

- producatorii/detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei ;

- producatorii si detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante sau materiale ;

- producatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunii de stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase ;

- se vor respecta prevederile HG 173/2000, privind gestiune si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, in cazul in care uleiul uzat contine bifenili policlorurati si alti compusi similari in concentratii > 50ppm;

- respectarea HG 235/2007 privnd gestionarea uleiurilor uzate;

- obtinerea brevetului de inventie pentru instalatie se va realiza anterior solicitarii  autorizarii activitatii;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea si ecologizarea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu ;

- prin dezafectarea instalatiilor, suprafata libera a platformelor societatii va creste, peisajul industrial inregistrand o imbunatatire prin eliberarea si curatarea terenului pe care vor fi amplasate instalatiile prevazute in acest proiect;

- nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului asupra peisajului zonal ;

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile HG 445/2009, cu completarile si modificarile ulterioare si Ord 135/2010;

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii acordului de mediu - anunt in ziarul Cuget Liber, din data de 07.06.2016, precum si afisaj la Primaria Orasului Ovidiu in data de 06.06.2016 ;

  - informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului in data de 25.04.2017 si posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, prin anunt in ziarul Cuget Liber din data de 04.04.2017 si afisare la sediul Primariei mun. Constanta in data de 04.04.2017, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, desfasurata la hotel IBIS, jud. Constanta, in data de 25.04.2017 ;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in ziarul Observator de Constanta din data de 01.09.2015 si afisaj la sediul Primariei Orasului Ovidiu in data de 01.09.2015.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic APM Constanta, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere executantul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord a fost emis in baza datelor furnizate de catre proiectantul instalatiei si a schemei tehnologice disponibile la momentul derularii procedurii de reglementare ( avand in vedere ca instalatia/ tehnologia este in curs de brevetare).

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Legii contectiosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          SEF SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                                Elena FILIP

Intocmit,

Consilier Anca DINU

Nota: Acordul de mediu s-a emis in 3 (trei) exemplare.