ACORD  DE  MEDIU

Nr. ………….. din 24.05.2017

Ca urmare a cererii adresate de Comuna   Limanu, cu sediul  in    comuna Limanu, sat Limanua, str.Castanului , nr.32, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa nr. 9421RP din 19.07.2016 în temeiul  Legii nr. 226/2013 privind aprobarea  OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  ’’INFIINTAREA   DISTRIBUTIEI   DE  GAZE NATURALE  IN  COMUNA LIMANU CU SATELE APARTINATOARE”,LOCALITATILE: LIMANU,    2 MAI,VAMA VECHE ,COMUNA  LIMANU, MUNICIPIUL  MANGALIA, JUDETUL  CONSTANTA  ,propus a fi amplasat in comuna Limanu, localitatile:Limanu,2 Mai,Vama Veche, judetul Constanta (conform C.U.  39/9.05.2016 emis de Primaria  comunei Limanu),  in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, pct. 10, lit.i)  ;

1.   INFORMATII   GENERALE

1.1.Denumirea  proiectului: „Infiintarea  distributiei de gaze  naturale   in comuna Limanu cu satele  apartinatoare"  localitatile:Limanu,2 Mai,Vama Veche,comuna Limanu,mun. Mangalia  jud.Constanța.

1.2.Beneficiarul  lucrarilor: Comuna Limanu.

1.3.Proiectantul  lucrarilor:  SC GAZ MIND  S.R.L. Bucuresti.

1.4.Proiectant   general:   SC GAZ MIND  SRL Bucuresti .

2. DESCRIEREA  PROIECTULUI

2.1. Detalii de amplasament

Suprafata de teren   aferenta  proiectului este situata in extravilanul existent al mun. Mangalia,jud.Constanta si in  intravilanul si extravilanul existent al com. Limanu, jud. Constanta.

Conform   Certificatului   de  Urbanism   nr 39/9.05.2016  terenul este situat  in intravilanul localitatilor;2 Mai,Limanu,Vama Veche,extravilanul comunei Limanu si extravilanul  municipiului Mangalia. Terenurile   pe  care  urmeaza   a se amplasa  reteaua  de  distributie   gaze  naturale  reprezinta domeniu  public,  dupa cum urmeaza   :

- domeniu  public  de interes local in administrarea  Primariei  mun. Mangalia;

- domeniu  public  de interes local in administrarea  Primariei  com. Limanu;

- domeniu  public  de interes national  in administrarea   CNADNR;

- domeniu  public de interes national  in administrarea  Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- domeniu public de interes judetean aflat in administrarea Consiliului Judetean Constanta.

Folosirea   actuala a amplasamentului   vizat  este cai de comunicatli rutiere -DR  si constructii edilitare, iar destinatia stabilita  prin  planurile   de urbanism   si  amenajare   a teritoriului   aprobate  este:  terenuri  aflate in intravilan, teren cu destinatie speciala TDS.Lucrarile  se vor executa pe domeniu public apartinand UAT Limanu,adiacent DN 39,DJ391 B,DJ 391.

2.2.Situatia ocuparilor de teren

Situatia ocuparilor definitive de teren : nu se vor ocupa definitiv terenuri. Pentru amplasarea modulului de 4000 mc/h al statiei de reglare masurare gaze ,se va utiliza terenul existent in incinta SRMP Mangalia.

Situatia ocuparilor temporare de teren:suprafata  terenului,  ocupata  temporar  de executia

lucrarilor  este de 91.320  mp  (45,660  ml x 2,0 ml  culoar de lucru), din care:

- 5.028 mp (2514 ml x 2,0 ml) pe teritoriul  mun. Mangalia;

- 86.292 mp (43146 ml x 2,0 ml) pe teritoriul  com. Limanu.

Echiparea tehnico edilitara-pe terenul pe care se doreste a se amplasa obiectivul exista cai de comunicatie rutiere,feroviare,canale de irigatii,retele de apa,retele de energie electrica,retele    de telecomunicatii si cablu fibra optica,retea gaze naturale.

2.3.Caracteristicile proiectului

Proiectul  are ca obiective  urmatoarele:

- executarea   racordului   la conducta  de distributie   gaze  naturale  de medie  presiune  a municipiului   Mangalia,  in zona iesirii din SRMP Mangalia  -  nod 1176;

- realizarea   sistemului   de distributie   gaze  naturale  in regim  de medie  presiune   de la punctul  de racordare  pana la consumatorii   de pe  strazile  din  localitatile   Limanu,2 Mai si Vama Veche.   Sistemul  va include  conducte  de polietilena   PEHDI00   SDR  11 cu diametre  intre 40-200  mm, in lungime  totala de 45.660  m  astfel:

| Localitatea | Dn 40mm | Dn 90mm | Dn 125mm | Dn 160mm | Dn 200mm | Total (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sat Limanu | 14360 | - | 275 | 3535 | 4100 | 22270 |
| Sat2 Mai | 9795 | 1300 | 2020 | - | - | 13115 |
| Sat Varna Veche | 7385 | 2890 | - | - | - | 10275 |
| Total com. Limanu | 31540 | 4190 | 2295 | 3535 | 4100 | 45660 |

2.3.1.  Traversari    de drumuri

Se vor intersecta  urmatoarele   cai de comunicatii  si obstacole cu conductele   de distributie  gaze naturale:

Traversari  ale drumului    national   DN 39 (E87 Constanta -  Vama  Veche).

Subtraversarile   se vor realiza  prin foraj orizontal, cu  respectarea  conditiilor  din acordul  CNADR SA  Constanta   si cele din autorizatia   de  amplasare  si acces  in zona  drumului   national  care  va  fl  emisa  dupa eliberarea  autorizatiei  de construire.

Reteaua  va intersecta/subtraversa    drumul  national  DN 39 (E87  Constanta  -  Vama  Veche)  astfel:

1.  Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche)  la krn  DN 48+068  in loc.  2 Mai (nod retea 217   -  intersectia  cu str. Portului) cu  conducta   de  distributie   gaze   naturale   medie   presiune   PE  100  SDR11, Dn 40 mm in tub protector  metalic  OL cu  diametru   219,1 x 8 mm ;

2.   Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche)  la km DN 48+487  in loc.  2 Mai (nod retea 221 , intersectie cu  str.  Dobrogeanu Gherea ) ,    cu  conducta  de  distributie   gaze  naturale  medie  presiune   PE  100  SDR 11, Dn 40mm in tub protector  metalic  OL cu  diametru 168,3 x 8 mm;

3.  Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche}  la km DN 48+633  in loc.  2 Mai (nod retea 237  - intersectia   cu  str. Gh.  Bunoiu)    cu  conducta  de  distributie   gaze  naturale   medie  presiune   PE  100  SDR 11, Dn 40mm in tub protector  metalic OL cu  diametru     168,3 x  8 mm;

4.  Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche}  la km DN 48+924  in loc. 2 Mai(nod retea254   -  intersectie  cu  str.   Islazului)    cu   conducta   de  distributie   gaze   naturale   medie   presiune   PE  100  SdR 11, Dn90mm in tub protector  metalic  OL cu  diametru  219,1 x  8 mm ;

5.  Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche)  la km DN 51 +185  in loc.   Vama  Veche (nod retea  303)   cu  conducta   de  distributie   gaze  naturale   medie   presiune  PE  100 SDR 11,  Dn40mm   in  tub protector metalic  OL cu  diametru     168,3  x 8 mm;

6.  Subtraversare  drum  national  DN 39(E87  Constanta  -  Varna  Veche)  la km DN 52+170  in loc.  Vama  Veche (nod retea 306  - intersectia cu str. N.  Stanescu) cu conducta  de  distributie   gaze  naturale  medie  presiune   PE  100 SDR11, Dn40mm  in tub protector  metalic  OL cu  diametru 168,3 x 8 rnrn;

7.  Subtraversare  drum  national   DN 39(E87  Constanta  -  Vama  Veche)  la km DN 52+318  in loc.   Vama  Veche (nod retea  311  -  intersectia    cu str. I.  Creanga) cu conducta   de  distributie   gaze  naturale  medie  presiune   PE  100 SDR11, Dn 40 mm  in tub protector  metalic  OL   cu  diametru  168,3 x 8 mm;

-  Vama  Veche)  la km DN 52+509  in loc.  Vama  Veche(nod retea318  -  intersectie  cu str.  Margeanului]     cu  conducta  de  distributie   gaze  naturale  medie  presiune   PE  100    SDR11, Dn 40mm  in tub protector  metalic  OL cu  diametru 168,3 x 8 mm.

2.3.2.Metode  de lucru  folosite la executia  lucrarilor de  subtraversare  prin foraj orizontal dirijat

Tubulaturile    de  PE  se  preteaza   la  diferite   metode   de  imbinare.   Astfel   se  vor   folosi procedee  de sudura  cap la cap, electrofuziune   si compresie.Subtraversarile    se  vor   realiza   prin   foraj   orizontal   in  conditiile   precizate    in   acordul CNADR.    Tehnologia  reprezinta  un sistem de foraj rotativ,  hidrodinamic,   dirijat  ce se desfasoara in trei etape:

- utilizarea  unei sape de foraj avand forma unui sfredel  cu dalta in lance;

- avansarea  pe orizontala  in sistem rotativ  si prin maruntirea  solului pe baza  de  injectii  sub  presiune  inalta a unui jet   cu fluid   special  de  foraj,  pe  baza    de   argila    bentonitica      (datorita     proprietatilor        tixotropice   ale  acestui    tip  de  argila, noroiul   de   foraj indeplineste      si rolul  de  stabilizator      al  gaurii  de  foraj si agent   de  ungere);

- pilotarea  dirijata  de la suprafata  a tijelor si dispozitivului   de forare  prin  teleghidaj     cu ajutorul     unui emitator     de  unde    electromagnetice         plasat    in interiorul     sapei  si  care     transmite     in permanenta       parametii printre care si  adancimca  la care se afla sapa,  inclinarca   sapei  in % si orientarea varfului  sapei  in sistem  orar. Aceste  informatii sunt primite  la suprafata terenului  de un receptor   - emitator    portabil,    care  le afiseaza  in orice  moment    si le pune  la dispozitia   persoanei   care dirijeaza   executia forajului  pilot.

Datele   sunt   retransmise  instantaneu  unui   receptor   fix  instalat   pe  echipamentul    de  foraj,   unde   apar  pe  ecranele    citite de  operatorul   echipamentului.    Pe  langa   datele  de  mai  sus,  sonda  din  interiorul   sapei   mai  transmite   informatii   cu privire  la  temperatura mediului  in care se afla si gradul   de incarcare   a bateriilor  care o alimenteaza.  Pe baza  datelor  primite,  navigatorul   (persoana  care  dirijeaza  executia   forajului pilot)  transmite   in  permanenta    operatorului   instructiuni   de  orientate   si inaintare  a sapei,  perrnitand   astfel  respectarea traseului  proiectat  si evitarea  contactului cu retelele   subterane  cunoscute  si iesirea  la suprafata   in punctul prestabilit,   precizia   fiind  de  +/-  20  cm.

2.3.3.Etape  tehnologice

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

- etapa initiala a forajului pilot cuprinde forarea terenului  la diametrul descris  de sapa de forare la

inaintare,presarea laterala  a materialului desprins  si fixarea acestuia in pereti,gaura de foraj ramanand in permanenta  plina cu noroiul de foraj injectat Executarea forajului pilot  este cea mai importanta  etapa din intreaga lucrare.Utilajul de forare dirijabil realizeaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet  de inalta presiune un tunel.Suspensia de forare (amestec de apa ,bentonita si adeziv)  disloca pamantul,transporta materialul dislocat in gropi,sustine microtunelul si reduce frecarea . Ansamblul de foraj este  alcatuit din utilajul de foraj,prajinele de foraj,echipament de detectie subterana introdus intr-o prajina speciala,motor de foraj si capul de foraj. Urmarirea pozitiei si dirijarea capului de foraj astfel incat sa se determine traiectoria din proiectul tehnic  se realizeaza  cu ajutorul unor echipamente de dirijare.Echipamentul de  dirijare  este alcatuit din doua componente ,emitatorul (sonda) care se  moteaza  in prajina  destinata acestui scop si furnizeaza  informatii despre pozitia ,adancimea,inclinatia si azimutul ansamblului cap de foraj si partea de detectie la suprafata care prelucreaza informatiile furnizate de sonda.

Informatiile  sunt prelucrate printr-un software special,si interpretate corespunzator de catre un specialist, care ia decizia   transmiterii  unor decizii catre  masinist .

- etapa a doua  a  forajului de largire,cuprinde  demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a

forajului,inlocuirea cu un cap largitor   de diametru superior sapei cu c.ca 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla  echipamentul de foraj),a tijelor de forare impreuna cu largitorul.

Pentru  efectuarea largirilor se utilizeaza dispozitive  numite largitoare.Acestea sunt asemenea capului de foraj,doar ca actioneaza  in sens invers.Utilajul de foraj trage largitorul prin forajul pilot,respectiv prin rotirea acestuia se largeste gaura de foraj.Largitoarele se aleg in functie de  proprietatile solului,fluidul de foraj avand acelasi rol la procesul de largire ca si in cazul efectuarii forajului pilot.Odata cu  retragerea coloanei  de sprijin impreuna cu largitorul.coloana se completeaza  in urma cu sprijin de foraj,astfel ca  desi largitorul se apropie in permanenta  de echipamentul de foraj,largimea intregii coloane ramane constanta,extremitatea opusa echipamentului fiind mereu  la suprafata.Aceasta operatiune  se repeta consecutiv,cu diametre din ce in ce mai mari,pana se ajunge  la diametrul necesar pentru pozarea  tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal,acest diametru trebuie sa fie cu c.ca 30% mai mare decat diametrul  tevii care urmeaza sa fie pozata.

- etapa a treia  a   pozarii conductei in subteran,cuprinde executarea unei largiri  cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren.Intreg ansamblul  format din :sprijin,capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in cadrul primelor doua etape,catre echipamentul de foraj.Cand intreg ansamblu este scos

la suprafata,la amplasamentul echipamentului,dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de teava,aceasta ramanand in subteran,in acest fel atingandu-se  scopul intregii operatii.A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta,astfel ca ,datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere,peretii gaurii  nu se prabusesc si forajul isi pastreaza  diametrul o perioada relativ lunga de timp(de ordinul a cateva zile) suficienta pentru a permite  trgerea tevii fara pericol.

Dupa pozarea  tevii,in decurs de cateva zile,prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj,materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intreg  spatiu ramas ,astfel incat in final teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata.

Fluidul de foraj:prepararea,stocarea si recuperarea acestuia

Pentru prepararea fluidului (noroiului) de foraj  este utilizata *bentonita*,rocă sedimentară argiloasă  ,care are proprietatea de a se dilata si gelifica atunci cand este dispersata in apa. Este folosita la foraje, ca adaos,  pentru obtinerea  fluidului de foraj - datorită particularităților tixotropice și stabilității mari a suspensiilor. Fluidul bentonitic este folosit pentru sprijinirea excavatiei in fata utilajelor de forat si pentru transportul solului excavat catre echipamentele de curatire.

Rolul fluidului de foraj este multiplu:

- contribuie la destabilizarea terenului;

- lubrifiaza si raceste capul de forare;

- consolideaza peretele forajului;

- evacueaza detritusul din foraj(apa si material  granular=pamant).

Prepararea  fluidului de foraj se  face in cadrul frontului de lucru, numai in cazul subtraversarilor.Functie de situatia concreta din teren  fluidul /noroiul de  foraj este colectat si recirculat.

Executia  gropilor de  pozitie

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate  gropi de pozitie (groapa de lansare  si groapa de capat).

Gropile de pozitie  au  urmatorul rol:

- colectarea apei drenate din  noroiul de foraj (apa cu material granular ) ;

- spatiu de cuplare-decuplare scule de foraj;

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura,cu dulapi de lemn sau metalici asezati orizontal.

Sistemul  complet  utilizat la realizarea forajului va fi format din :

- utilajul  de forat;

- sisteme de detectie  pentru detectarea ansamblului capului de foraj;

- echipamente necesare pentru prepararea,stocarea,pomparea si recircularea fluidului de foraj;

- unitati de aprovizionare cu  conducte,scule,accesorii,fluide de foraj;

- lansatoare,grupuri electrogene ,alte utilaje de ridicat;

- rampe de montaj.

Intregul  proces  de executie  a lucrarii  va cuprinde:

- radiodetectie   in verificarea  planurilor  de situatie  puse la dispozitie  de beneficiarul   lucrarii  si efectuarea   investigatiilor   de teren  cu ajutorul  echipamentului    georadar   pentru  depistarea obstacolelor  existente;

- prelucrarea  informatiilor   obtinute;

- alegerea  traseului;

- executarea  traseului  propriu-zis  si pozarea  tevii;

- controlul  adancimii  pozarii  conductei;

- receptia  lucrarii.

2.3.4. Tehnologie privind  montarea  conductelor  in zonele deschise ( fara obstacole)

Pentru reteaua de distributie  gaze naturale ,in zonele deschise ( fara obstacole) se procedeaza la realizarea de santuri/transee in care sunt pozate conductele.Saparea   santurilor    se  va  efectua  in  conditiile   prevazute   in  art.  10.4-10.9  din  Normele tehnice   pentru  proiectarea,   executarea   si exploatarea   sistemelor   de  alimentare   cu  gaze  natural NTPEE-2008   cu urmatoarele  precizari:

- latimea  sapaturii  santului  se va alege astfel incat pentru  fiecare  parte a tevii va ramane  un spatiu liber de    10 cm;

- fundul  santului  va fi nivelat  si acoperit  cu un  strat de nisip  cu inaltimea  de  10-15 cm, de granulatie  0,3-0,8  mm.  Saparea  santului  se va face  cu putin  timp  inainte  de montarea  conductelor.

2.3.5. Executia lucrarilor

Lucrarile vor fi executate  numai de formatii specializate,dotate corespunzator cu mijloace tehnice,SDV si organizate  cu personal instruit si autorizat in acest sens.Inainte de inceperea  sapaturilor pentru santul/transea conductei   va lua legatura cu beneficiarii  eventualelor instalatii ascunse.In cazuri incerte,sapaturile se vor executa numai manual,pentru a se evita deteriorarea instalatiilor  subterane.Toate materialele,armaturile si echipamentele puse in opera,vor corespunde  prevederilor tehnice  si vor fi insotite de certificate de calitate care sa confirme  atestarea parametrilor prevazuti.Toate imbinarile  vor fi realizate prin sudare utilizand procedeele de sudare omologate si sudori autorizati.

Amplasarea   conductelor.   Distante  de securitate

Adancimea  minima  de pozare  a conductelor  va fi de 0,9 m.Distantele  minime   de  securitate   dintre  conductele   de  gaze  si  constructiile   si  instalatiile invecinate   vor  fi respectate   conform prevederilor din Normele tehnice  pentru proiectarea,executarea  si exploatrea sistemelor de  alimentare cu gaze naturale  NTPEE -2008:   min.  1,0 m fata de constructii  fara subsoluri, min. 2,0 m fata de constructiile   cu subsoiuri,  min.  1,5 m fata de conducte  de canaiizare,  min.  1,0 fata de retele  termice,  min.  0,5 m  fata  de conducte  de apa,  cabluri  electrice,  de telecomunicatii, etc

Operatiile de pozare  ale conductelor  constau in  :

- Realizarea santului prin sapatura manuala si mecanizata  . Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor;

- Transportul conductelor pe traseu si sudarea lor pe tronsoane;

- Fundul si peretii transeilor/santurilor executate  vor fi bine curatate si nivelate,fara pietre sau alte asperitati;

- Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

- Depozitarea pamatului rezultat din excavare se face la cel mult 1 m de sant;

- Depunerea unui  strat de nisip cu grosimea  de 10-15 cm pe fundul santului;

- Pozarea conductei dupa racirea  corespunzatoare a imbinarilor sudate.Inainte de coborarea in sant, conducta din polietilena va fi verificata sa nu prezinte taieturi, zgarieturi sau alte deteriorari, iar imbinarile prin electrofuziune sa fie suficient racite inainte de aplicarea oricaror presiuni asupra unor imbinari recent executate.

- Acoperirea conductei cu  pamant;

- Acoperirea cu strat vegetal ;

- Marcarea traseului conductei.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuţie cuprinde următoarele operatiuni :

-  îmbinarea elementelor reţelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor electrosudabile si prin sudura   cap la cap;

-  pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la acelaşi nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;

-  protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripţia GAZ METAN.

Verificari si probe de presiune

Conform  prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea  si exploatrea sistemelor de  alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, toate conductele de gaze naturale vor fi probate la rezistenta si etanseitate inainte de receptia lucrarii si punerea in functiune.Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza  de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor.Acestea se efectueaza cu aer comprimat,in reteaua de distributie.Pentru regimul de presiune medie ,proba de rezistenta se va  realiza cu aer comprimat la presiunea de 9 bar iar proba de etanseitate se va  realiza la presiunea de 6 bar.Statiile si posturile  de reglare/masurare se echipeaza  cu dispozitive  de securitate  conforme cu  normele legislative in vigoare.

Durata de executie a lucrarilor  de infiintare distributie gaze naturale este de 24 luni.

2.3.6.Paralelism cu drumul national DN 39(E 87)-Constanta –Vama Veche

Durata de executie  a conductelor amplasate  in paralel cu  DN 39- 6 luni.

| Pozitia km DN 39 | Partea stanga a DN 39 | Partea dreapta a DN 39 | Intravilan/ Extravilan | Pozitia conductelor | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De la | la | Da/nu/tip montaj /conducta | Da/nu/tip montaj /conducta |  |  |  |
| 46+620 | 47+217 | Nu | Da /ingropat/conducta polietilena DN 125 mm | Intravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului,cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 47+864 | 48+924 | Nu | Da /ingropat/conducta polietilena DN 40 mm | Intravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului, cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 48+924 | 52+328 | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 90 mm | Nu | Intravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului,cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 52+328 | 52+855 | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 40 mm | Nu | Intravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului, cuprinsa intre 6,05m si 6,40-7,55 m | O singura conducta de gaz |

2.3.7.   Traversari ale  drumului judetean DJ 391 Mangalia- Negru Voda

Subtraversare  a drumului judetean DJ 391 Mangalia -Negru Voda intre localitatea  Mangalia si Albesti (la intersectia  cu DJ 391B) la km DJ 4+212,conducta de distributie gaze naturale medie presiune PE100 SDR11 DN 200 mm in tub protector metalic OL cu  diametru 323,9x12 mm.

2.3.8.   Paralelism  cu drumul judetean DJ391 Mangalia-Negru Voda

Durata de executie  a conductelor amplasate in paralel cu DJ 391-2 luni

| Pozitia km DJ 391 | Partea stanga a DJ 391 | Partea dreapta a DJ 391 | Intravilan/ Extravilan | Pozitia conductelor | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De la | la | Da/nu/tip montaj / conducta | Da/nu/tip montaj /conducta |  |  |  |
| 2+895 | 4+212 | Nu | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 200 mm | Extravilan | In zona verde,la distanta fata de axul drumului, cat mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |

2.3.9.  Traversari  ale drumului judetean DJ 391B Mangalia-Limanu

Subtraversare  a drumului judetean DJ 391B Mangalia -Limanu in localitatea   Limanu (nod retea 180) ,la km DJ 1+180,conducta de distributie gaze naturale medie presiune PE100 SDR11 DN 160 mm in tub protector metalic OL ,diametru  323,9x12 mm.

Subtraversarea drumului judetean DJ 391B Mangalia –Limanu in extravilanul loc. Limanu la km DJ 5+319 conducta de distributie gaze naturale medie presiune PE100 SDR11 DN 200 mm in tub protector metalic OL  diametru  323,9x12 mm.

2.3.10. Paralelism cu drumul judetean DJ 391B Mangalia-Limanu

Durata de  executie  a conductelor amplasate in paralel  cu DJ 391B- 3 luni.

| Pozitia km DJ 391 B | Partea stanga a DJ 391 B | Partea dreapta a DJ 391 B | Intravilan/ Extravilan | Pozitia conductelor | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De la | la | Da/nu/tip montaj /conducta | Da/nu/tip montaj /conducta |  |  |  |
| 0+000 | 0+585 | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 125 mm | Nu | exravilan | In zona verde,la distanta fata de axul drumului,cat mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 0+585 | 1+180 | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 160 mm | Nu | exravilan | In zona verde,la distanta fata de axul drumului,cat mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 1+180 | 2+925 | Nu | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 160 mm | extravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului,cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 2+925 | 3+227 | Nu | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 40 mm | extravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului,cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 4+235 | 5+319 | Nu | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 200 mm | extravilan | In trotuar,la distanta de axul drumului,cel mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |
| 5+319 | 6+929 | Da /ingropat/ conducta polietilena DN 200 mm | Nu | extravilan | In zona verde,la distanta fata de axul drumului,cat mai aproape de limitele de proprietate | O singura conducta de gaz |

2.4.  Travesari de cursuri de apa

Se  vor  realiza   doua   supratraversari    ale  celor  doua   canale   de  legatura   Balta Limanu-lac   Mangalia,   in apropierea   01319B   Mangalia-Limanu,    pe partea  dreapta  a acestuia,  in apropiere  de podul  rutier.  Lungimea   conductei  la fiecare  supratraversare   va fi de 42 rn si se va monta   la  cca.  1,5  rn  peste  nivelul   podului.

Traseul conductelor de gaze naturale  proiectate care  intersecteaza cele  doua   canale   de  legatura   Balta Limanu-lac   Mangalia:

2.4.1.    Supratraversare  canal de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia,cu conducta dedistributie gaze naturale medie presiune, OL  diametru  273,1x10mm.Se va  supratraversa  canalul de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia in apropierea drumului judetean DJ 391B Mangalia Limanu,pe partea dreapta a acestuia cu o conducta de distributie gaze naturale medie presiune  OL ,diametru  273,1x10mm;Conducta de distributie gaze naturale se va amplasa pe partea dreapta a  drumului judetean DJ391 existent,inapropiere de podul rutier.

2.4.2.   Supratraversarea  canalului  de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia cu conducta de distributie gaze naturale medie presiune OL  diametru  273,1x10mm.

Se va  supratraversa  canalul de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia in apropierea drumului judetean DJ 391B Mangalia Limanu,pe partea dreapta a acestuia cu o conducta de distributie gaze naturale medie presiune  OL ,diametru  273,1x10mm;

Conducta de distributie gaze naturale se va amplasa pe partea dreapta a  drumului judetean DJ391 existent,in

apropiere de podul rutier.

Traseul  conductei   va  subtraversa   DN  39  (E87  Constanta   -  Vama  Veche)  in  mai  multe puncte  in localitatile   2 Mai  (km  48+068,  km  48+487,  km 48+633,  km 48+924)  si Vama  Veche (km  51+ 185, km  51+ 170, km  51+ 318,  km  51+509).  Executia  lucrarilor   de  subtraversare    se  va face prin foraj dirijat.  Conducta  se va monta in tub protector  metalic.

Pentru  realizarea   acestor  lucrari  a fost  obtinut  A vizul  consultative al CNADNR,   Directia  de  Drumuri   si Poduri  Constanta nr  45284/ 08.09.2016.

Totodata   se  vor  realiza   doua   supratraversari    ale  celor  doua   canale   de  legatura   Balta Limanu-lac   Mangalia,   in apropierea   DJ 319B  Mangalia-Limanu,    pe partea  dreapta  a acestuia,  in apropiere  de podul  rutier.   La  supratraversare   conducta de  otel 373,lx10 mm  se va monta   la  cca.  1,5  m  peste  nivelul   podului.

Necesarul de conducte pentru realizarea retelei de distributie  gaze naturale  in comuna Limanu, in functie de diametrul acestora, este urmatorul:

| Localitatea | DN40 | DN90 | DN125 | DN160 | DN200 | TOTAL L(m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limanu | 14360 | - | 275 | 3535 | 4100 | 22270 |
| 2 Mai | 9795 | 1300 | 2020 | - | - | 13115 |
| Vama Veche | 7385 | 2890 | - | - | - | 10275 |
| Total comuna Limanu | 31540 | 4190 | 2295 | 3535 | 4100 | 45660 |

Realizarea proiectului nu presupune  racordarea la alte retele de  utilitati.Alimentarea cu apa potabila in scop menajer este asigurata de constructor iar   pentru personalul care efectueaza lucrarile va fi  amplasata in zona o  toaleta ecologica.

- Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului :

Coordonatele proiectului :

- Se suprapun  cu  ;

- situl ROSCI 0191 Pestera Limanu   pe o suprafata de 1200 mp,reprezentand un procent de 0,0057 %  din suprafata sitului.

- Situl ROSCI 0157 Padurea Hagieni Cotu Vaii pe o suprafata de 520 mp, reprezentand un procent de  0,000014 %  din suprafata sitului.

- Situl ROSPA 0066  Limanu - Herghelia pe o suprafata de 7800 mp, reprezentand un procent de  0,00089% din suprafata sitului

2.  se afla in vecinatatea siturilor  ROSCI  0269  Vama  Veche-2  Mai     si  ROSPA0076   Marea  Neagra.

Din concluziile raportului privind impactul asupra mediului,  referitor la   impactul prognozat asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol/subsol, biodiversitate, peisaj), generate de proiect, atât în perioada de realizare a lucrărilor prevăzute de acesta, cât şi în perioada de operare, elaborat de   d-nul COSTACHE VIOREL, rezultă:

- zona în care se propune   realizarea proiectului „Infiintarea  distributiei de gaze  naturale   in comuna Limanu cu satele  apartinatoare"  localitatile:Limanu,2 Mai,Vama Veche,comuna Limanu,mun. Mangalia  jud.Constanța ,se deruleaza  in intravilanul localitatilor 2 Mai,Limanu,Vama Veche,extravilanul comunei Limanu si extravilanul  municipiului Mangalia ;

- nu se vor ocupa definitiv terenuri. Pentru amplasarea modulului de 4000 mc/h al statiei de reglare masurare gaze se va utiliza terenul existent in incinta SRMP Mangalia.

- prin proiect se prevede ocuparea temporara    a unui culuar de lucru  cu latimea de 2 m  pentru pozarea conductei pe distanta SRPM Mangalia-Limanu-2 Mai- Vama Veche;

- amplasarea conductei de distribuţie gaze naturale se face numai pe teren domeniul public ,adiacent   drumului judetean DJ 391 Mangalia- Negru Voda ,    DJ 391 B Mangalia-Limanu   ,  drumului national DN 39 Constanta- Vama Veche, si  are destinatie speciala(TDS)-cai de comunicatie  rutiere(DR);

- impactul asupra factorilor de mediu va  fi de scurtă durată şi se manifestă numai în zona lucrărilor de execuţie; prin măsurile propuse în cadrul raportului privind evaluarea impactului şi a studiului de evaluare adecvată, impactul se va reduce simţitor, atât pe perioada de execuţie, cât şi pe cea de exploatare, astfel:

  - impactul asupra corpurilor de apă este direct, nesemnificativ, local,temporar, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere  fiind resimţit numai pe durata  supratraversării   canalului de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia,cu conducta dedistributie gaze naturale medie presiune, OL  diametru  273,1x10mm. In perioada de operare a conductei în condiţii normale de funcţionare, impactul este nesemnificativ;

  - impactul asupra aerului este direct, nesemnificativ, temporar,local (in zona frontului de lucru), redus ca şi complexitate şi extindere , reversibil,  numai pe perioada de execuţie a lucrărilor.In perioada de operare a conductei în condiţii normale de funcţionare, nu este generat impact;

  - impactul asupra solului este   direct,nesemnificativ, temporar,local (in zona frontului de lucru) redus ca şi complexitate şi extindere,pe perioada de execuţie în special asupra culuarului de lucru. In perioada de operare a conductei în condiţii normale de funcţionare, nu este generat impact;

  - în perioada de realizare a proiectului impactul asociat surselor de zgomot și vibrații va fi direct,   pe      termen scurt, reversibil, redus ca şicomplexitate şi extindere  , pentru care se vor adopta măsuri cu     caracter preventiv;

- in perioada de realizare a proiectului impactul asupra populației din zona limitrofă lucrărilor va fi nesemnificativ, temporar (disconfort creat populației    prin zgomote și pulberi); în perioada de exploatare impactul proiectului asupra populaţiei  va fi  pozitiv (prin cresterea gradului de racordare a populatiei la reteaua de alimentare gaze naturale);

  - impactul asupra peisajului pe perioada de construire este direct, nesemnificativ, local (pe culuarele de lucru) şi temporar ,până la refacerea şi reconstituirea zonei . In perioada de operare a conductei în condiţii normale de funcţionare, nu este generat impact;

- impact transfrontieră: nu este previzionată apariția unui impact;

- impactul cumulativ cu celelalte proiecte/ activităţi din zonă: in acest moment   pe amplasamentul  traseului de gaze naturale si vecinatati care urmeaza a se implementa, nu  se dezvolta alte planuri/proiecte.

Din concluziile   ale Raportului la studiul de evaluare a impactului privind influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu, elaborat de  PFA Tudora Mavrodina, pe evaluare adecvata,rezulta :

- Traseul  conductei  distributie   gaze naturale este cuprins  intre SRPM Mangalia si localitatile Limanu,2 Mai,Vama Veche si este adiacent prin culuarul de lucru de 2 m latime 	(situat intre marginea drumului si rigola de pluvial) drumurilor judetene DJ 391 Mangalia- Negru Voda, DJ 391B Mangalia-Limanu  si  DN 39 Constanta  Vama Veche, edificand un puternic impact antropic .

- Pe traseul conductei  de gaze naturale (mai putin tronsonul 2 Mai-Vama Veche unde covorul vegetal   pe aceasta banda/culuar lipseste)   vegetatia  prezenta   este  specifica  marginilor de drumuri,   fiind alcatuita din  specii de plante ruderale, rezistente la calcare si tasare,multe dintre ele  fiind invasive, cu potential ridicat de inmultire si regenerare;

- In vecinatatea traseului conductei  de gaze naturale este prezenta atat vegetatia arbustiva,  reprezentata  de   specii aflate  in    apropierea cailor de comunicatie sau razlet pe pasunile  localitatii cum ar fi: Crataegus monogina(paducel),Prunus spinosa (porumbar),Rosa canina (maces),Berberis vulgaris (dracila),Robinia  pseudocacia ( salcam ) cat si vegetatie arboricola   sub forma de perdea nu foarte deasa si palcuri . Aceste zone nu fac  obiectul proiectului.

- nu au fost identificate pe amplasament si vecinatati, specii de flora si habitate de interes comunitar  inscrise in formularele  standard ale siturilor Natura ROSCI 0157 Padurea  Hagieni-  Cotul Vaii si  ROSCI  0 191 Pestera  Limanu;

- speciile de plante identificate în zona cercetata nu sunt cuprinse în anexele Directivei habitate, ale Conventiei de la Berna, ale Legii 49/2011 si  în Listele Rosii nationale si internationale ;

- nu s-a identificat existenta efectului cumulativ, deci  acesta nu se manifesta asupra nici unui grup floristic sau faunistic ;

- amfibieni si reptile - nu vor  fi afectate, zona in care au fost observate exemplare singulare  din  speciile Emys orbicularis -țestoasa de apă   , Testudo graeca -țestoasa de uscat dobrogeană , Lacerta viridis- guster ( in vecinatatea amplasamentului proiectului),nu face obiectul proiectului propus . Chiar daca în timpul  realizarii proiectului  pot surveni modificari în structura populatiilor de reptile, dupa finalizarea  lucrarilor valoarea impactului  se va reduce considerabil, acestea reocupand teritoriul de unde au migrat initial ;

# mamiferele nu vor  fi afectate, zona in care au fost observate   doua exemplare de Spermophilus citellus, trei exemplare de Microtus arvalis si exemplar singular de Mustela eversmannii - dihor de stepă ( in vecinatatea amplasamentului proiectului),nu face obiectul proiectului propus . Datorita  faptului ca investitia se va desfasura pe  fronturi mici    si  relativ inguste, cu   termene  relativ scurte de readucere la starea initiala a terenului,a plasticitatii comportamentale și prezenței acelorași tipuri de habitate în vecinătatea amplasamentului proiectului, realizarea investitiei nu exercita    impact   asupra speciilor de mamifere  și nu se vor produce modificări în structura,dinamica și statutul de conservare  al acestora.

# Pasarile- nu vor fi afectate, implementarea proiectului nu va  conduce la perturbarea directa a activitatilor curente fiziologice specifice pasarilor precum:hranirea, innoptarea, stationarea,zborul,reproducerea etc.

# nu au fost identificate cuiburi de pasari  in zona  amplasamentului proiectului si a vecinatatilor  acestuia.

# speciile de pasari au fost observate atat in vecinatatea traseului conductei de gaze,la sol, stationand sau hranindu-se , cat si in zbor, tranzitand    suprafaţa analizata, in cautarea hranei,ca urmare a necesitatilor ecologice care nu sunt asigurate sau nu sunt compatibile cu oferta trofica  existenta pe suprafaţa amplasamentului proiectului.

# din cele 38 de specii  de pasari de interes comunitar observate, 34 de specii sunt inscrise in formularul  standard al sitului Natura 2000 ROSPA   0066  Limanu  -  Herghelia .Cea mai mare diversitate  de specii de pasari de interes comunitar,se constata in  ordinul Passeriformes Anseriformes si   Falconiformes. Aceasta diversitate  de specii de pasari  nu este determinata de structura    habitatelor din zona perimetrului proiectului si    vecinatatilor  acestuia , cat de prezenta  in zonele adiacente   a culturilor agricole ,a  pasunilor, dar mai ales a zonelor umede  intinse:Lacul Limanu,Lacul Mangalia,Mlastina Hergheliei,Marea Neagra.

- dat fiind specificul obiectivului  ,  caracteristicile de mediu si faptul că nu vor exista interventii asupra altor zone din afara proiectului, se poate aprecia ca implementarea proiectului nu va  influenta negativ structura/diversitatea, dinamica si statutul de conservare al speciilor de pasari de interes comunitar,fiind asigurata din acest punct de vedere,statutul de conservare,dinamica si mentinerea populatiilor   pe termen lung.

- fauna de nevertebrate din zona analizata    se  caracterizata prin prezenta speciilor rezistente la impact antropic, atat datorita   tipului de vegetatie  existenta  pe amplasament cat si  stucturii acesteia care nu contin   speciile de planta gazda pentru foarte multe dintre nevertebrate. Realizarea proiectului nu va influenta statutul de conservare,structura , si efectivele popolationale  ale speciilor de   nevertebrate din zona ;

- nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes   comunitar;

- nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar;

- nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- nu se produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si /sau functia  ariilor naturale protejate de interes comunitar ;

Pe baza elementelor prezentate mai sus, dupa implementarea masurilor de minimizare a impactului, pe termen scurt, mediu si lung, impactul asupra speciilor  de flora si  fauna sau habitatele de interes conservativ  este nesemnificativ.

Pentru  proiectul analizat au fost emise ;

  - Avizul favorabil, nr.17O/31.01.2017  emis de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Constanta,  in calitate de custode al sitului   Natura 2000, ROSPA 0066 Limanu  -  Herghelia ;

  - Avizul favorabil, nr……………..  emis de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Constanta,  in calitate de custode al sitului  ROSCI  0157 Padurea  Hagieni-  Cotul Vaii

  - Avizul favorabil, nr. 23/10.04.2017  emis de  GESS- in calitate de custode al sitului Natura 2000,  ROSCI  0 191 Pestera  Limanu

La dezbaterea publica din data de 11.05.2017  desfasurata in localitatea Limanu,jud.Constanta si pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii.

- Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor  negative semnificative asupra mediului:

In timpul realizarii investitiei:

- Factor de mediu APA

- Respectarea tehnologiei  descrisa in proiect   privind lucrarile effectuate pentru   supratraversarea  canalului de  legatura (deversor) Balta Limanu-lac Mangalia,cu conducta de distributie gaze naturale medie presiune, OL  diametru  273,1x10 mm; la finalizarea  lucrarilor  se va avea in vedere  refacerea  tuturor  structurilor  afectate:  maluri, terasamente,   rigole,  canale,  rambleuri;

- inspectii tehnice necesare pentru functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti  sau produse petroliere;

- acoperirea materiilor prime- depozitele vrac de materiale   (în special pulverulente) in conditii meteo nefavorabile:vant,ploi;

- gestionarea   optima   a  deseurilor   generate   in  perioada   realizarii obiectivului,   utilizarea  containerelor   indicate  pentru  stoarea temporara   a acestora, pentru  a evita  formarea   de  depozite  neorganizate   si migrarea   unor  poluanti   catre  apele lacului  Mangalia;

- achizitionarea de   material  absorbant  in vederea  interventiei  prompte  in cazul unor  scurgeri accidentale  de produse  petroliere  in zona obiectivului;

- exploatarea utilajelor   in conditii de maxima securitate, respectand normele de exploatare si in conformitate cu procedurile de lucru; personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere.

- Factor de mediu AER

  - stropirea cu apa  in perioadele secetoase a drumurilor precum si a zonelor de amenajare, in vederea reducerii emisiilor de pulberi in atmosfera ca urmare a traficului auto intens in perioada de construire;

  - utilizarea pentru mijloacele auto de carburanti cu continut redus de sulf ;

  - acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

  - folosirea de utilaje si echipamente   prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

  - etapele din procesul tehnologic care produc mult praf (sapaturi, manipulari de sol excavat), vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

  - mijloacele de transport folosite pentru transportul materialelor vor fi incarcate astfel sa nu fie  permise scurgeri de material  sau emisii de praf pe timpul transportului;

  - restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;

  - depozitarea materialelor de construcţii se vor face astfel incat sa nu blocheze caile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale, etc.);

  - evitarea formării ambuteiajelor (datorate restricţiilor de trafic) prin semnalizări şi dirijare
corectă a circulaţiei;

  - evitarea decopertarii suprafeţelor mari de sol vegetal, pentru a nu crea suprafeţe libere  de vegetaţie care expuse vântului pot fi generatoare de praf;

  - menţinerea unui grad optim de umiditate a solului decopertat.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru eliminarea pericolului infestarii cu produse petroliere a solului,subsolului si implicit a apei subterane.

- scurgerile de carburanti sau lubrifianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea materialului absorbant, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient inchis,etans  si valorificat/eliminat prin unitati specializate;

- depozitarea corepunzatoare a materialelor cu care se aprovizioneaza inclusiv cele rezultate din excavare in  interiorul  zonelor de lucru;

- semnalizarea  punctelor de lucru pe timp de zi si noapte;

- indepartarea imediata de la locul de producere  a pamantului/molozului/etc de la lucrarile executate  si transportarea acestora  pe traseele si la locurile stabilite in conditiile impuse de Primaria Limanu;

- asigurarea  unui trotuar provizoriu pentru circulatia pietonala,acolo unde este cazul;

- ocuparea domeniului public (trotuare,carosabil) prin stationarea masinilor si utilajelor folosite la constructii cu acordul Primariei Limanu  si Politiei Rutiere;

- intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera.

- deşeurile menajere amestecate generate în perioada lucrărilor vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- transeele   se  vor   executa   pe   traseul,   latimea,   panta   si  adancimea    indicate   in  proiect;

- sprijinirea   peretilor  transeei   se  face  conform  prevederilor   din  proiect  cu recomandarea   ca elementele    de  sprijinire   sa  fie  astfel   fixate   incat   sa  permita   montarea   elementelor    de conducta,  fara pericol  de prabusire  a malurilor;

- nu vor fi afectate alte suprafete de sol care nu fac obiectul planului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii .Activitatea se va desfasura strict in zona avizata prin actele de reglementare obtinute pentru investitie. Se interzice ocuparea altor   suprafete,   necuantificate ca fiind necesare in economia investitiei.

- preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii necontrolate a acestora;

- nu se vor infiinta   depozite de  pamant sau alte materiale  pe suprafata  siturilor Natura 2000.

- depozitarea temporară a volumelor de sol excavat,pe orizonturi pedologice după
cum urmează:

  - solul vegetal decopertat, spre extremitatea culuarului de lucru;

  - solul excavat din tranșeea de pozare a conductei, în imediata vecinatate a zonei de
 excavare;

- in cazul în care tranşeea excavată este expusă mai mult de 24 de ore, se va realiza o rampă de pământ cu înclinaţia de max 45O pentru a permite speciilor de microfaună să escaladeze pereţii şi să se elibereze din săpătură.

- Măsuri de protecţie împotriva zgomotului  :

- viteză redusă  mijloace  auto la trecerea prin localităţi;

- utilizarea de echipamente şi vehicule silenţioase, întreţinerea periodică în vederea menţinerii emisiilor acustice în limitele operaţionale normale;

- limitarea funcţionării simultane a utilajelor în zonele cu receptori sensibili;
utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic;

- sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întretinut periodic;

- adaptarea vitezei  vehiculelor si utilajelor in functie de categoria de drum si de starea acestora;

- limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele care au mase mari si emisii sonore importante.

- oprirea motoarelor in perioadele de inactivitate.

- interzicerea lucrarilor de constructii pe timpul noptii si restrictii in timpul orelor de odihna, in zonele sensibile ;

5.  Gestionarea deseurilor

- tinerea evidentei deseurilor rezultate  ca urmare a implementarii proiectului  ;

- colectarea selectiva a deseurilor pe suprafete special amenajate, fiind interzise depozitari pe terenul descoperit ;

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor de constructii-montaj prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea societatilor care realizeaza lucrarile, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin operatori economici autorizati;

- deseurile inerte (pamant si pietre) se utilizeaza  pentru nivelarea terenului.

6.  BIODIVERSITATE

Conform OUG 57/2007 cu toate modificarile ulterioare, pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, cu exceptia speciilor de pasari, inclusiv cele prevazute in anexele nr. 4A (specii de interes comunitar) si 4B (specii de interes national), precum si conform Listei Rosii Nationale pentru speciile care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau a oualelor din natura;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

- este interzisa depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si din activitatile specifice;

- este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deseurilor si asigurarea transportului acestora cat mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru pasarile din zona.

Pentru toate speciile de pasari sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau a oualelor din natura;

- culegerea oualelor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

- perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie;

- detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

Pentru toate speciile de interes comunitar din zona de studiu, se impun urmatoarele masuri:

- nu se vor executa lucrari de constructii in perioada 15 mai-15 iulie;

- in perioadele in care este permisa executarea lucrarilor, acestea se vor efectua intre orele 9-17, in vederea evitarii suprapunerii cu perioadele foarte active din zi pentru pasari;

- in perioada executarii lucrarilor de constructii se va evita  realizarea mai multor lucrari in acelasi loc, in acelasi timp;

- organizarea lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure un numar minim de transporturi, iar viteza de deplasare in aceste zone sa fie cat mai redusa.

- lucrarile care se desfasoara in dreptul drumurilor   si DJ 391B,cu precadere cele  desfasurate in zonele de suprapunere  cu siturile Natura 2000 ROSCI 0157 Padurea  Hagieni-  Cotul Vaii ,  ROSCI  0 191 Pestera  Limanu si ROSPA 0066 limanu Herghelia, in zona Lacului Mangalia si a Baltii Limanu  sa fie astfel programate incat sa nu coincida cu  cu perioadele de iernare si de cuibarire a speciilor de pasari acvatice si limicole;

- consultarea custozilor  ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul  administrativ al comunei Limanu asupra perioadelor de realizare a lucrarilor;

- este interzisa vizitarea pesterii Limanu altfel decat in conditiile stipulate de Planul de Management a sitului ROSCI 0191 Pestera Limanu;

- in cazul in care apar situatii neprevazute  sa fie instiintat/notificat  in scris custodele  ariei naturale protejate;

- translocarea exemplarelor identificate în zona culuarului de lucru, în zonele cu habitat
favorabil proximale, identificate în prealabil;

În etapa de închidere a fronturilor de lucru, se vor lua măsuri atente de readucere la starea iniţială a morfologiei terenului şi refacerea învelişului de sol vegetal.

In perioada de functionare a obiectivului:

- Factor de mediu APA

- asigurarea functionarii corecte a  sistemului de distributie gaze;

- depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri conform prevederilor legislaţiei specifice pentru evitarea contaminării apei.

- Factor de mediu AER

- asigurarea functionarii corecte sistemului de distributie gaze.

- Factori de mediu SOL/SUBSOL

- traseul conductei va fi semnalizat corespunzător.

- Utilizarea de utilaje şi echipamente în stare perfectă de funcţionare în timpul reviziilor sau intervenţiilor în caz de accident.

- GESTIUNEA DESEURILOR

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;

- toate categoriile de deşeuri rezultate din activitate se vor colecta selectiv şi depozita temporar pe amplasament, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, urmând a fi valorificate/eliminate de cǎtre firme specializate, autorizate;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăţi specializate, autorizate.

- INCADRAREA IN PEISAJ

-     utilizarea stratului vegetal decopertat  in vederea recopertarii si refacerii vegetatiei existente;

6.   BIODIVERSITATE

- pe perioada de operare a conductei, aceasta fiind complet îngropată, la suprafaţă se pot
desfăşura activităţi, cu respectarea restricţiilor impuse prin Normele tehnice legale;

- activităţile generate pe teritoriul siturilor Natura 2000, ca urmare a existenţei conductei, vor fi legate numai de reviziile periodice, executate conform normativelor în vigoare;

- in caz de avariere a unui tronson de conductă de pe teritoriul siturilor Natura 2000, vor fi
efectuate lucrări de reparaţii cu un impact minim asupra habitatului şi speciilor;

- in cazul în care este necesar să se înlocuiască un tronson de conductă, se vor reanaliza
condiţiile de mediu şi se va elabora o nouă evaluare a impactului, propunându-se măsuri
adecvate în funcţie de amploarea lucrărilor, utilajelelor utilizate etc;

- in zona de siguranţă a conductei, nu se vor acorda de către autorităţile competente în domeniu
autorizaţii de construire fără acordul proiectantului conductei, ţinând cont de planul zonelor de
protecţie şi de siguranţă;

IV. Conditii care trebuie respectate :

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- se interzice depozitarea pamantului  si a materialelor necesare  executarii lucrarilor in  partea dinspre drumul national;

- se interzice tranzitarea  sau stationarea  autovehiculelor   in zone necorespunzatoare;

- in timpul executiei lucrarilor nu vor stationa  utilaje  pe platforma  drumului national;

- orice degradare va aparea in zona drumului national,in sectorul afectat de  executarea lucrarilor va fi remediata imediat,pe cheltuiala sa de catre beneficiarul lucrarii cu respectarea conditiilor de calitate impuse  prin normele tehnice in vigoare;

- administratorul de drum  va urmari lucrarile de refacere  a structurii rutiere  drumului national pe toata perioada de executie a acestora;

- beneficiarul lucrarii raspunde pe intreaga perioada a realizarii lucrarilor de amplasare a conductelor in zona drumului national,de siguranta  circulatiei pe sectorul afectat de acestea.Semnalizarea  rutiera temporara se va realiza in baza unei documentatii  care va respecta  Ordinul  1112/411/200-Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie a executarii lucrarilor in zona drumului   public;

- lucrarile vor incepe numai dupa obtinerea avizului IPJ- Serviciul Rutier.

Conditiile de mai jos sunt exact ca in acord

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza  astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii si intretinere a autovehiculelor in cadrul culuarului de lucru ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se va respecta STAS nr. 10.009/1988 –  Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediulu, art.15, alin.(2), pct.a),  titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediulu, art.16, alin.5 -  până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Monitorizarea cantitativa si calitativa a urmatorilor parametrii :

- In timpul exeecutiei lucrarilor

- calitatea aerului : la solicitarea autoritatilor competente ;

- zgomot : la solicitarea autoritatilor competente ;

- deseuri : raportul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele incheiate cu operatori autorizati pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- In timpul exploatarii :

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele tipizate, personalizate pe tip de deseu, si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punct de vedere al protectiei mediului.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004.???????

Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor ;

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitate asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Dezafectarea, demontarea instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

  - informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile H.G. 445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordinului 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private ;

  - informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului de Mediu - anunt in ziarul 	« Cuget Liber »  din data de 20.11.2015, precum si afisaj la sediul Primariei comunei Limanu;

  - informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului in data de 11.05.2017 prin anunt in ziarul Cuget Liber posibilitatea consultarii acestuia pana la data dezbaterii publice, si afisare la sediul Primariei comunei Limanu, precum si afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;

  - sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, desfasurata la sediul primariei din comuna Limanu,  in data de  11.05.2017;

  - informarea publicului privind decizia emiterii Acordului de Mediu prin anunt in ziarul “ ……….” din data de …………………….. si afisaj la sediul Primariei comunei Limanu .

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneficiarul va notifica periodic Agentia pentru Protectia Mediului  Constanta, despre avansarea lucrarilor de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul Acord de Mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contectiosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                        ŞEF  SERVICIU   A.A.A,

Elena FILIP

Intocmit,

Consilier  Anca DINU

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare.