# E- DISTRIBUTIE DOBROGEA

Serviciul Managementul si Controlul Lucrarilor MT-JT                                  Proiect nr. 40/2016

## MEMORIU TEHNIC

pentru obtinerea acordului de mediu

- DATE GENERALE

-Denumirea obiectivului de investitiii:

« Modernizare PTA 90, localitatea Constanta, judeţul Constanţa”

Amplasamentul obiectivului si adresa:

Str. Mesterul Manole,str. Hatman Luca Arbore , loc. Constanta, judeţul Constanţa.

conform planului de incadrare in zona,  pl.1.

- Proiectantul lucrarilor: SC E- DISTRIBUTIE DOBROGEA

-Beneficiarul lucrarilor: SC E- DISTRIBUTIE DOBROGEA – Zona Retea Constanta.

-Valoarea estimativa a lucrarilor 207,590 mii lei, din care pentru protectia mediului :

-   mii lei.

-Perioada de executie propusa -  3 luni.

II.DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

1.Oportunitatea investitiei

- Scopul si importanta obiectivului de investitii

Lucrarea se execută conform Planului de investitii  întocmit de Enel Distributie Dobrogea  şi în baza temei de proiectare şi a notei de fundamentare întocmite de Enel Distribuţie Dobrogea – UO MT-JT Constanta.

PTA 90, 10/0,4 kV – 400 kVA este construit pe 2 stalpi SC 15014-120, este racordat prin STE 24kV amplasat pe stalp SC 15014 langa PTA, prin LES 3x1x185mmp , (L0607 -10 kV) si este echipat cu cadru de sigurante cu descarcatori inclusi, platforma trafo si doua cutii de distributie CD 1-4. Din PTA existent pleaca 4 circuite in aerian de 0,4 kV, trei ce alimenteaza  retelele 0,4 kV din zona si unul de iluminat public .

Datorita starii tehnice necorespunzatoare (uzura fizica, probleme izolatie, conductoare inadite, circuite JT pozate necorespunzator, CD uzata si deteriorata prezentand pericol in exploatare si aparataj comutatie uzat), cat si dezvoltarea importanta a zonei in ceace priveste consumul de energie electrica, este necesar să se  imbunatateasca tensiunea in zona PTA 90, prin demontarea LEA 10 kV (intre stalpul cu separator si PTA, inclusiv stalpul cu separator SC 15014) si a PTA 90 existent şi construcţia  unui PTAB  nou 10/20/0,4 kV – 630 kVA, racordat intrare-iesire in LES 10 kV existent, L0607 spre PT 184, in fata postului, pe strada Mesterul Manole .

Din PTAB proiectat se vor scoate patru circuite în LES de 0,4 kV, 3 LES JT 3x240+150N si 1LES JT 3x50+25 C, conform plan situatie, din care se vor alimenta reţelele existente din zona.

Se va inlocui 1 stalp existent SC10001 cu SC10005, pe strada Hatman Luca Arbore si  bransamentele afectate de inlocuirea acestora.

- Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism

si amenajarea teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale

Terenul pe care se execută lucrarea este situat in orasul Constanta.

Terenul este domeniu public al Orasului Constanta, pe amplasamentul propus fiind PTA 90.

Pentru îmbunătăţirea parametrilor retelelor de JT existente in zona, PTAB-ul proiectat se va amplasa pe strada Mesterul Manole, pe amplasamentul stalpului cu separator ce se va demonta, aferent PTA 90 existent care se va demonta.

Pentru   terenul de 3,4 m x 5,3 m (teren ocupat permanent = 18 mp), se va emite  HCL  prin care lui SC Enel Distributie Dobrogea SA i se va aproba exercitarea dreptului de uz si servitute in vederea amplasarii unui post de transformare, pe toata durata de existenta a capacitatii energetice pentru alimentare cu energie electrica.

Suprafaţa de teren ocupată total  este de 370 mp, din care 20 mp definitiv şi 350 mp temporar

2. Descrierea lucrarilor :

Pentru modernizarea   PTA 90,10/0,4 kV, 1x400 kVA, din localitatea Constanta, sunt necesare următoarele lucrări:

- LES MT proiectată în lungime de traseu 0,01m profil A2(total cablu 0,050 km);

- PTAB 10/20/0,4 kV – 630 kVA – 1 bc;

- LEA 0,4 kV proiectată în lungime de 0,04 km (total TYIR 3x70+54,6N- 100m si TYIR 3x35+54,6N- 10m, inclusiv coborarile pe stalpii 1,2,4 si 6);

- LES 0,4 kV proiectată în lungime de traseu 0,35 km, (cablu 3x240+150N - 0,470 km si cablu 3x50+25N -0,03 km)

- Demontare LEA 10 kV existenta racord Stalp separator si  PTA,in lungime de 0,01 km si demontare iesiri aeriene existente pana la locul montarii firidelor proiectate la stalpul 1 si stalpul 6;

- Demontare LES MT existenta in lungime de 0,015 km, cablu pozat pe SC 15014 cu separator ce se va demonta;

- Demontare PTA 10/0,4 kV – 400 kVA existent.

- LES 20 kV proiectată

Alimentarea cu energie electrica a PTAB proiectat, se va realiza prin intermediul unui racord subteran nou în lungime de 0,04 km, prin mansonarea intrare-iesire   LES 20 kV existent  nr. 0607 plecare spre PT 184 in fata postului 90, pe strada Mesterul Manole .

LES MT proiectată în lungime de 0,04 km se va construi cu cablu 3(1x185) mmp.

Traseele LES MT proiectate vor fi, conform planului de situaţie nr. 2,3 anexate.

LES MT proiectate, se vor amplasa pe domeniul public, în spaţiul destinat trotuarului şi spaţiul verde, la 0,5 m de marginea bordurii existente şi la 0,6 m de limitele proprietăţilor.

LES MT se va realiza prin executarea unui canalizari conform profile ENEL  in care se va monta cablu MT 3*185 mmp, conform DC4385/2 in tub PE d=160mm.

Cablul proiectat va fi pozat în tub, in profil ,,A2 tip Enel'', traseu 10m si 2x10m in PTAB.

Se vor reface pavajele şi zonele afectate de lucrari.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenţă a retelelor electrice cu celelalte instalaţii existente în zona precum şi specificatiile Enel.

- PTAB proiectat

Pentru îmbunătăţirea parametrilor retelelor de JT existente in zona, PTAB-ul proiectat se va amplasa pe strada Mesterul Manole, pe amplasamentul stalpului cu separator ce se va demonta, aferent PTA 90 existent care se va demonta, conform planului de situaţe nr. 2 anexat.

Încadrarea PTAB-ului proiectat pe medie tensiune se va realiza intrare - iesire din LES MT nr. 0607/10 kV, intre PA 786 si PT 184.

LEA 10 kV nr. 0607, este alimentată cu energie electrica din staţia de transformare 110/20/10 kV Abator, iar traseul acesteia este atât in aerian cât şi in cablu.

Racordul se va face in zona mansonului existent, cablul se va intercepta si se va racorda la celula LE proiectata, iar a doua celula se va racorda prin cablu nou mansonat la LES 0607 .

S-au prevazut 2 mansoane , dar se va incerca realizarea unuia singur, pentru evitarea punctelor slabe.

Utilizarea  celulelor moderne de MT în  postul de transformare va creşte fiabilitatea instalaţiilor, asigurându-se  astfel o siguranţă crescută în funcţionare, odată cu scăderea întreţinerii.

Dimensiunile anvelopei postului proiectat sunt, cf. DG 2061 – ed.I:

- 2500x4060x2600 mm

Terenul necesar inclusiv  trotuarul de protectie este: 3,4 m x 5,3 m (teren ocupat permanent = 18 mp), spatiu existent, conform plan.

Este necesar să existe şi spaţiu pentru executarea prizei de pământ a postului trafo.

Priza de pământ se va executa in terenul disponibil jurul  PTAB proiectat.

- LEA 0,4 kV proiectată

Se va inlocui un stalp existent nr. 3 SC10001 cu SC10005, pe strada Hatman Luca Arbore si  bransamentele afectate de inlocuirea acestora.

Stalpul proiectat se va monta pe acelasi amplasament, cu cel al stalpului ce se demonteaza.

S-au prevazut 40m cablu aerian de JT tetrapolar 3x70+54,6N mmp, deschiderea existenta intre stalpii existent si proiectat pe str.Hatman Arbore intersectie cu str.Mesterul Manole, cf plan.

S-a prevazut priza de 10 ohmi la stalpul SC 10005 proiectat, si prize de 4 ohmi la firidele montate la baza stalpilor 100005 existenti.

- LES 0,4 kV proiectată

Din PTAB proiectat se vor scoate patru circuite în LES de 0,4 kV, astfel:

- C1  in lungime de traseu de 0,03 km, (l cablu 40m) intre PTAB si pana la stalpul SC10005 nr.1, existent pe str Mesterul Manole.

Traseul este(10m in post) apoi prin trotuarul str M Manole, pr.A4-20m, apoi va subtraversa str.M Manole pr B-10m, pana la stalpul existent.

La baza stalpului se va monta 1 firida E2+4 si 2 TYIR 3x70+54,6N/10m fiecare, dand injectie in LEA JT existenta.

- C2  in lungime de traseu de 0,07 km, (l cablu 80m) intre PTAB si pana la stalpul SC10005 nr.2 existent pe str . Hatman Luca Arbore, colt cu M Manole.

Traseul este(10m in post) apoi prin trotuarul str M Manole, pr.A4-20m, pr A2-40m,  apoi va subtraversa str.Hatman Arbore pr B2-10m, pana la stalpul existent.

La baza stalpului se va monta 1 firida E2+4 si 2 TYIR 3x70+54,6N/10m fiecare, dand injectie in LEA JT existenta, din care se vor alimenta reţelele existente din zona.

- C3  in lungime de traseu de 0,340 km, (l cablu 350m) intre PTAB si pana la CS proiectat (E1+6), proiect 51/2016, la baza stalpului nr.5 SC10005 existent pe str . Hatman Luca Arbore, colt cu Muscatelor.

Traseul este(10m in post) apoi prin trotuarul str M Manole, pr.A4-20m, pr A2-40m,  apoi va subtraversa str.Hatman Arbore pr B2-10m, respectiv prin trotuarul str. Hatman Luca Arbore pr A-240m, pr.B-30m, pana la CS proiectat.

La baza stalpului existent pe str.Popa Farcas colt cu str Hatman Arbore se va monta 1 firida E2+4 si 2 TYIR 3x70+54,6N/10m fiecare, dand injectie in LEA JT existenta, din care se vor alimenta reţelele existente din zona.

- C4 in lungime de traseu de 0,020km, (l cablu 30m) intre PTAB si pana la SC 10005 nr.6 existent pe str.M Manole langa PTAB proiectat.

Traseul este(10m in post) apoi prin trotuarul str M Manole, pr.A4-20m.

La baza stalpului existent se va monta o caseta stradala echipata cu cleme , si 1 TYIR 3x35+54,6N/10m, dand injectie in TYIR existent iluminat public.

Langa PTAB proiectat se va proiecta PAIp.

Firidele proiectate si PAIp se vor racorda la  priza de pamant cu Rp ≤ 4Ω.

Cablurile aferente circuitelor C1, C2, C3 JT proiectate vor fi tip  3x240+150N  mmp,iar  cablul aferent C4 este tip 3x50+25C. Traseul cablelor proiectate este prin trotuar, respectiv carosabil, la minim 0,6m de fundatiile cladirilor.

Cablele vor fi pozate in profile tip Enel, în  tub in profil tip ,,A,A2,A4'' in sant de 0,9 m

adincime ( trotuar) respectiv la subtraversari în profil tip ,,B,B2'' in  tub de protecţie încastrat în nisip

(sau material inert prescris), in sant de 1,4 m adancime(subtraversari carosabil).

în funcţie de natura traseului (trotuar, alei carosabile şi respectiv subtraversări de drumuri), conform plan 2 si 3.

- Demontare LEA 20 kV existentă

Demontare LEA 20 kV existenta racord Stalp separator si  PTA,in lungime de 0,005 km;

- Demontare LES 20 kV existentă

Lucrarile de demontare LES 20 kV constau in demontarea cablului existent de pe stalpul SC 15014 cu separator ce se va demonta.

- Demontare PTA 10/0,4 kV – 400 kVA existent

Actual PTA 90 este construit pe 2 stâlpi SC 15014, echipat cu trafo 10/0,4 kV – 400 kVA, cadru de sigurante cu descarcatori inclusi, platforma trafo şi  2 cutii de distribuţie CD 1-4.

PTA existent se va demonta in totalitate, urmand ca in locul acestuia sa se construiasaca un PTAB nou 10/20/0,4 kV – 630 kVA, amplasat pe  strada Mesterul Manole, pe amplasamentul stalpului cu separator ce se va demonta, aferent PTA 90 existent, conform plan 2.

Traseul de cablu proiectat este pe domeniul public,  ocuparea terenului facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice cu celelalte instalatii existente in zona precum si specificatiile Enel.

La execuţia lucrărilor se va avea in vedere ca impactul negativ sa fie minim asupra mediului înconjurător, fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare a zonei. În acest scop, depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate, iar resturile rezultate în urma efectuării lucrărilor vor fi predate unităţilor autorizate să preia astfel de deşeuri.

Zona afectată se va reface după încheierea lucrărilor.

Precizari privind semnalizarea temporara a lucrarii:

-sa se respecte semnul de executie, sa nu se ingreuneze circulatia rutiera, sa nu se depoziteze materialul pe partea carosabila, sa se readuca la starea initiala zona afectata de executia lucrarilor.

Se vor respecta prevederile Art .8 alin 2,3,4 din HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Lucrările ascunse (fundaţii, prize de pământ) se vor realiza in prezenta dirigintelui de şantier

din partea beneficiarului.

Executarea lucrărilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO 14001/2005.

Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu proprietarii instalaţiilor din zona pentru asigurarea asistentei tehnice.

După terminarea lucrărilor se vor reface zonele afectate.

III. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

-Surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate

- Nu e cazul.

-Statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamente de retinere a poluatiilor

- Nu e cazul.

-Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul .

- Nu este cazul.

- PROTECTIA AERULUI

-Surse de poluanti pentru aer, debite, concentratii si debite masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.

- Nu este cazul.

- Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente.

- Nu este cazul.

- Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera.

- Nu este cazul.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

-Surse de zgomot si vibratii

- Nu exista.

-Amenajari si dotari pentru protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nu este cazul.

-Nivelul de zgomot si vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

- Nu este cazul.

4.   PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

-Surse de radiatii.

- Nu exista.

-Amenajari si dotari pentru protectie impotriva radiatiilor

- Nu este cazul.

-Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.

- Nu este cazul.

5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

-Surse de poluanti pentru sol si subsol

- Nu este cazul.

-Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului.

- Nu este cazul.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA  NATURII

-Descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, in special : populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori.

- Nu este cazul.

-Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre

- Nu este cazul.

-Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice a biodiversivitatii, monumentelor naturii si ariile protejate :

- Nu este cazul.

7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE  SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

-Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de intere public, respectiv investitii, monumente istoricesi de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional.

- Obiectivul nu incomodeaza in nici un fel asezarile umane, obiectivele de interes public sau monumente istorice si de arhitectura

-Lucrari dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si obiectivele de interes public si national.

- Nu este cazul.

8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

-Tipuri si cantitati de deseuri de orice natura rezultate :

- Deseuri din procesul de lucru – resturi de materiale

-Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului

- Deseurile vor fi transportate la unitatile autorizate sa preia deseurilor prin grija constructorului.

9.GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

-Substante toxice si periculoase, folosite, comercializate

- Nu este cazul .

-Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediului si sanatatii populatiei

- Nu este cazul .

IV. LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

-Situatii identificate de risc potential, zonele si factorii de mediu posibil afectati

- Nu este cazul .

-Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

- Nu este cazul .

-Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- Nu este cazul .

V. RECONSTRUCTIA ECOLOGICA

-Zone si factori de mediu afectati de poluare

- Obiectivul nu va polua in nici un fel mediul inconjurator

-Lucrari de reconstructie ecologica propuse si de mentinere a cadrului natural

- Nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica, obiectivul fiind nepoluant

VI. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

-Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti de mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului

- Nu este cazul.

#### ANEXE

Piese desenate :

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

Intocmit,

ing. Carmen Suciu