ANEXA 5

La metodologie

Memoriu de prezentare

Denumirea proiectului

Modernizare retea termica secundara si apa calda menajera , inclusive  bransamente pana la limita proprietatilor str. Mircea cel Batran intre bloc P3B str. Unirii si str, Rasaritului oras Cernavoda – Proiectare si executie

Titular

Nume companie : Primaria Cernavoda

Adresa titularului:  str Ovidiu nr. 11 Cernavoda

Numarul de   telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet : 0241487119, 0241239578: primaria@cernavoda.ro

Numele persoanelor de contact:

Viceprimar Serif Cirjali

Sef serviciu Tehnic Banuta Silviu

Responsabil pentru protectia mediului Busuioc Elvira

Descrierea sumara a proiectului :

Reteaua de distributie este de tip bitubular ( pentru incazire tur si retur iar pentru acm – distributie si recirculare ) si se realizeaza din teava preizolata montata in transee pe pat de nisip la o adancime de minim 0,80 m masurata deasupra generatoarei

superioare a mantalei de protectie si este amplasata in carosabil la 1.5 m distanta de trotuarul sudic al strazii.  Racordul la reteaua termica urbana se face in caminul existent pe str. Unirii in spatele blocului P3B. In acest camin se vor monta robineti de golire.

Instalatia va fi racordata la reteaua de canalizare menajera.  La intersectia strazii Mircea

cel Batran cu str. Rasaritului se va realiza un camin de aerisire racordat la reteaua urbana de canalizare.

Bransamentele vor fi realizate din teava preizolata montata in transee pe pat de nisip.

Dupa terminarea lucrarilor zonele afectate vor fi aduse la starea initiala.

Justificarea necesitatii proiectului

Orasul Cernavoda dispune de un sistem centralizat de alimentare cu energie termica.

In anul 2008 s-a executat reteaua termica secundara de incalzire si apa calda menajera aferenta strazii Mircea cel Batran intre str. Unirii si Rasaritului impreuna cu bransamentele  cladirilor de la aceasta retea pana la limita proprietatilor. Aceasta  retea a fost executata din conducta ppr apartinand proprietarilor, neaflandu-se in inventarul orasului, Cernavoda. Conductele au un diametru nominal de 68 mm, pentru un numar de 34 de

bransamente  pentru care nu se poate asigura necesarul de energie termica pentru incalzire si apa calda. Exista numeroase sesizari ale utilizatorilor de pe aceasta strada si solicitari de rezolvare a acestei situatii.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

1. Profilul capacitatii de productie

Necesarul de energie termica rezultat din proiect este de 0,38 Gcal / h si un debit de 1,803 l / s.

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Pe traseul retelelor termice se pot intalni retele de alimentare cu apa potabila si canalizare, retele electrice si de telefonie pentru care procedeul de obtinere a avizelor este in curs de desfasurare. Modul de asezare a conductelor termice se va face in concordanta cu reglementarile tehnice aplicabile in acest domeniu.

3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Agentul de incalzire (apa fierbinte) necesar incalzirii apei din retelele secundare, care se livreaza la o temperature de 100º C si o presiune de 16 bar, se va obtine de la reteaua de termoficare oraseneasca din zona punctului termic nr. 14. Acest agent termic primar ajunge in schimbatoarele de cadura. Tot in aceste schimbatoare ajunge apa  din retelele secundare de incalzire si apa calda de consum, unde datorita schimbului de caldura apa din retelele secundare de incalzire  va avea 80º C, iar la retelele termice de apa calda de consum va avea 60º C.

Apa incalzita la temperaturile mai sus mentionate ajunge la consumatorii racordati la reteaua proiectata str. Mircea cel Batran ( intre str. Unirii si Rasaritului).

4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, modul de asigurare a acestora

Energia termica necesara incalzirii apei calde din retelele secundare este asigurata de catre Centrala Nuclearelectrica Cernavoda.

5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul

6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Trotuarele si strada afectata se vor reface prin umpluturi cu nisip, pamant leossoid compactat, piatra sparta si strat asfaltic aducandu-se la cotele si formele initiale.

7.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul

8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Se va folosi leossul din zona in vederea realizarii umpluturilor.

9.Metode folosite in constructie

Pentru realizarea retelei termice secundare se vor respecta prevederile Caietului de sarcini, prevederile normativelor cu aplicabilitate la executia lucrarilor de acest fel si etapele de control prevazute in programul pentru controlul executiei si calitatiii lucrarilor de instalatii termice exterioare.

10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Conform  proiect.

11.Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

12.Detali privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele care au fost analizate sunt:

-retele termice cu conducte din otel tras montate in canale termice din beton

-retele termice cu conducte preizolate din otel tras montate direct in pamant.

A fost aprobata varianta cu conducte preizolate montate direct in pamant care are costuri de investitii de doua ori mai mici fata de varianta cu retele termice cu conducte din otel tras montate in canale termice din beton.

13.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor

Nu este cazul

14.Alte autorizatii cerute de proiect

Nu este cazul

15. Localizarea proiectului

Activitatile din proiectul propus nu se incadreaza in Lista activitatilor prevazuta in Anexa nr. 1 din Legea nr. 22 / 2001.

16. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

Conform documentatie.

17.Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat amplasament cat si pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care va fi amplasata reteaua termica secundara are destinatia de strada respectiv trotuar (pentru realizarea bransamentelor la limita proprietatilor).

18. Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul

19. Arealele sensibile

Nu este cazul

20. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu au fost luate in calcul alte variante de amplasament in afara celor prezentate in documentatia tehnica.

Avand in vedere aria lucrarilor pentru extinderea retelei termice secundare se vor avea in vedere, urmatoarele:

Protectia calitatii aerului

Moderizarea retelei propuse are  ca sursa de alimentare cu energie termica PT 14 care este alimentat cu agent termic primar  sub forma de apa fierbinte punctul termic – sursa PT U3.  Apa fiebinte este preparata pe baza aburului provenit de la unitatile U 1 si U 2 din Centrala Nuclearelectrica Cernavoda (C.N.E.). In aceste conditii sistemul de termoficare nu impune o sursa  termica primara proprie care sa functioneze doar pentru acest scop.

Rezulta ca emisiile poluante cu efect de sera, asociate direct sistemului de termoficare nu exista.

Sursa care exista in cadrul CNE este monitorizata in permanenta pentru functionarea in deplina siguranta a centralei nucleare (U1 si U 2).

In timpul executiei o sursa de poluare a aerului va constitui praful, rezultat ca urmare  a executiei sapaturilor care va fi redus prin diverse metode (tehnologii de lucru, instalatii de stropit cu apa, etc).

Protectia solului / subsolului si a calitatii apei

Functionarea noii retele termice nu va conduce la aparitia surselor de poluanti pentru sol. Golirea, aerisirile si drenajele conductelor vor fi evacuate in retelele de canalizare menajere existente in zona.  Apa utilizata ca agent termic nu este factor poluant chiar si in situatii extreme de avarii, scurgerile ce vor apare nu constituie un pericol de poluare pentru mediu. In sensul celor aratate se va respecta Legea apelor nr. 107 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Sursele de zgomot ale punctelor termice constau in functionarea pompelor de recirculatie a agentului termic. Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scazut impuse prin fisele tehnice ale sistemelor de pompare in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Pentru eliminarea acestor surse de impact s-au prevazut constructii fonoizolante, fiind astfel eliminate cauzele poluarii fonice.

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea punctelor termice nu presupune lucru cu substante radioactive.

Protectia asezarilor umane

Executia retelei termice secundare nu exercita un impact negativ asupra asezarilor umane.

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de resturile de materiale si de utilaje care nu mai sunt necesare executiei. La iesirea din santier autovehiculele vor fi curatate. Se va asigura paza pentru evitarea oricaror incidente care ar putea provoca accidente cu riscuri pentru oameni sau mediului inconjurator (exemplu-incendiu).

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate in timpul executiei vor fi depozitate in spatii special amenajate , dupa caz refolosibile sau valorificate si se vor evacua conform prevederilor Legii 121 / 2011, actualizata, privind regimul deseurilor.

Deseurile nemenajere vor fi sortate, ambalate si depozitate in containere specifice pentru a fi reciclate de catre unitati specializate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Nu este cazul

Justificarae incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva cadru-aer, Directiva-cadru a deseurilor,etc): Nu este cazul

Lucrari necesare organizarii de santier:

1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Avand in vedere reteaua termica secundara si apa calda menajera, inclusiv bransamente pana la limita proprietatilor str Mircea cel Batran(intre bloc P3B str Unirii si str Rasaritului ) oras Cernavoda, lucrarile necesare organizarii de santier propuse a se realiza, sunt:

-panouri pentru imprejmuire si limitarea zonelor de lucru

-conductele vor fi depozitate in apropierea santurilor, pe dispozitive speciale, astfel incat sa fie usor de transportat in cazul asamblarii si lansarii in santuri a tronsoanelor de conducte din teava de otel preizolate.

2. Localizarea organizarii de santier: zona str. Mircea cel Batran

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

In timpul executiei o sursa de poluare a aerului va fi constituita de praful rezultat ca urmare a executiei sapaturilor care va fi redus prin diverse metode (tehnologii de lucru, instalatii de stropit cu apa, etc). O alta sursa posibila de poluare a mediului este zgomotul produs de utilajele de sapat si de compactarea umpluturilor

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: Nu este cazul

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Neexistand surse periculoase de poluare a mediului nu sunt prevazute masuri, dotari pentru controlul emisiilor.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Au fost prevazute lucrari de umpluturi din loess compactat, piatra sparta si de refacere a stratului de asfalt. Deasemenea s-au prevazut lucrari de incarcare si de transport al deseurilor rezultate in urma sapaturilor si a procesului tehnologic de executie a retelei termice. Lucrarile de organizare de santier vor fi indepartate astfel incat terenul ocupat de lucrari va avea forma initiala si va  fi redat circulatiei.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Se va lua masura opririi sursei de poluare, dupa care sa vor lua masuri de indepartarea efectelor poluarii.

Aspecte referitoare la  inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Nu este cazul

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

S-a aratat in paragraful de mai sus( Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei)

Anexe-piese desenate

1. Certificat de urbanism nr. 435 / 24.11.2016

2. Planul urbanstic general-plan stradal

3. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

PROIECTANT

PFA Birla Constantin