Decizia etapei de încadrare (Proiect)

Nr. 2432RP din 28.03.2017

Ca urmare a notificării nr. 170213-2/13.02.2017 depusă de către EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCUREŞTI în colaborare cu OMV PETROM S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 169A, corpul B, etajul 8, camerele nr. 801-834, 801A, 803A, 803B, 832A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2432RP din data de 13.02.2017,

în baza H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012 şi a O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, după consultarea membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în data de 28.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa decide, că proiectul: “STUDIU PRIVIND AMPLASAREA UNOR BALIZE DE COLECTARE DATE METEOROLOGICE ȘI OCEANOGRAFICE PE CORIDORUL VIITOAREI CONDUCTE DE TRANSPORT AL GAZELOR” propus pe platforma continentală a Mării Negre, în cadrul perimetrului de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră XIX Neptun, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 202/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, art. 23, alin. (2).

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009 modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a)  mărimea proiectului:

Se intenționează să se desfășoare o campanie de achiziție date meteorologice și oceanografice pe platforma continentală a Mării Negre, pe coridorul unde ar putea fi amplasată potențiala conductă de transport al gazelor, prin instalarea unor balize dotate cu echipamentele necesare.

Obiectivul acestei campanii este evaluarea și caracterizarea vitezei și direcției curenților în apropierea fundului mării. Se vor colecta date reprezentative privind curenții din coloana de apă prin utilizarea unor echipamente de tip A.D.C.P. (Acoustic Doppler Current Profilers) și curent-metre S.P.M. (Single Point Current Meters), instalate pe balize poziționate în puncte stabilite. Echipamentele vor rămâne mobilizate timp de 12 luni, cu opțiunea de a realiza măsurători suplimentare pentru încă 12/24 luni, la solicitarea beneficiarului.

Balizele C și D sunt obligatorii, iar A și B sunt opționale, în funcție de cerințele beneficiarului. Balizele vor fi proiectate în așa fel încât să fie flexibile și să se asigure stabilitate în condiții de adâncime mai mică decât cea planificată inițial, fără a pierde din integritatea datelor.

Ancorarea se va realiza prin plasarea unei greutăți metalice sau de ciment pe fundul mării, de care se atașează prin cablu baliza cu senzorii respectivi.

Datele achiziționate vor fi stocate online și vor fi disponibile pentru descărcare la cerere. Toate balizele vor avea capacitatea de transmisie a datelor procesate în timp cvasi-real (la fiecare 20 minute) și vor fi dotate cu echipamente de detectare a poziției balizei și echipamentelor instalate (emițătoare ARGOS).

Pe lângă instalarea propriu-zisă a balizelor pe locații, sunt preconizate vizite de serviciu la suprafață/subacvatice pentru mentenanță și recuperarea datelor la intervale maxime de 180 zile. Aceste verificări sunt programate pentru gestionarea oricăror probleme potențiale cauzate de traficul naval/pescuit (activitățile de pescuit sunt estimate în apele cu adâncimi până la 100 m), asigurarea că senzorii și cardurile de memorie funcționează corect, precum și pentru mentenanță și curățire a echipamentelor sau în urma unor cazuri de vandalism.

Limitele amplasamentului proiectului:

Platforma continentală românească a Mării Negre:

Coordonatele în sistem de proiecție Stereografică 1970:

EST               NORD

| Baliza A: (opțională) | 797984,001 | 280290,260 |
| --- | --- | --- |
| Baliza B: (opțională) | 862041,971 | 289735,725 |
| Baliza C: (confirmată) | 947768,707 | 296928,434 |
| Baliza D: (confirmată) | 955338,919 | 288076,465 |

Adâncimea apei în zonă cca.:      Baliza A ~ 33 m

Baliza B ~ 63 m

Baliza C ~ 126 m

Baliza D ~ 250 m

Distanța față de țărm cca.: 	      Baliza A - 5 km

Baliza B - 68 km

Baliza C - 154 km

Baliza D - 161 km

Distanța față de Constanța cca.:  Baliza A - 21 km

Baliza B - 69 km

Baliza C - 154 km

Baliza D - 162 km

Distanţa faţă de Bulgaria cca.:     Baliza A - 27 km

Baliza B - 82 km

Baliza C - 161 km

Baliza D - 170 km

Distanţa faţă de Ucraina cca.:	      Baliza A - 160 km

Baliza B - 134 km

Baliza C - 148 km

Baliza D - 159 km

Descrierea echipamentelor utilizate:

Pentru instalarea balizelor, se va utiliza o navă dotată cu echipamentele specifice pentru efectuarea programului de lucru stabilit, având următoarele specificații generale ale unei nave specializate care execută astfel de operațiuni. Nava nu va fi mai veche de 20 ani și va putea opera pe mare la grad de agitație de cel puțin 2,0 metri înălțime semnificativă val.

Nava aleasă va avea specificații foarte apropiate de cele prezentate în următorul tabel:

Caracteristici tehnice generice ale navei folosite pentru instalarea balizelor:

| Generale |
| --- |
| Lungime | 50 m |
| Catarg | 11 m |
| Înălțime | 4 m |
| Pescaj | 2 m |
| Pescaj (cu încărcătură) | 3 m |
| Marca de bord liber | 1 mm |
| Capacitate |
| Apă de foraj/potabilă | 286 m3 |
| Combustibil | 151 m3 |
| Nămol lichid | 345 m3 |
| Apă potabilă | 64 m3 |
| Ulei lubrifiant | 1,3 m3 |
| Ulei hidraulic | 3,1 m3 |
| Apă de santină | 3,14 m3 |
| Ape reziduale | 5,5 m3 |
| Punte cargo |
| Tonaj | 509 M.T. |
| Lungime | 37 m |
| Lățime | 9 m |
| Zonă liberă | 335 m2 |
| Tonaj |
| GRT | 498 I.T.C. |
| Motorizare |
| Motoare principale | 2 x Cummins Deasel |
| Putere | 2100 CP |
| Echipamente reductoare | TD MGX 5600 |
| Elice | Hung Shen Kaplan 4B SS |
| Cârme | Aquamet Steel Plate Spade x 2 |
| Generatoare | 2 x Cummins 6CTA8.3-DM@150 kW |
| Propulsoare prova x 2 | Rolls Royce 500 CP V Pitch Tnl |
| Propulsor pupa | Rolls Royce 500 CP V Pitch Tnl |
| Circula nămol lichid | Magnum F-1MAG 5x4x14 100 CP / 3x2x12 30 CP |
| Spații cazare |
| Cabine/cușete | 6/20 |
| Ofițeri | 2 |
| Echipaj | 2 |
| Sală | 10 |
| Popotă | 10 |
| Electronică |
| Înregistrator adâncime | 1 |
| D.P. | KONGBERG aprobat DNV DPS-2 |
| Radar(e) | 2 |
| S.S.B. | 1 |
| Internet E-mail | G.P.R.S.EDGE, SkyMate |
| Pilot automat | KONGSBERG |
| Instrumente navigație | V.H.F., G.M.D.S., Girocompas |
| Performanțe |
| Viteză maximă | 12 noduri |
| Viteză croazieră | 10 noduri |

În plus, contractorul va pune la dispoziție o listă cu toate echipamentele care vor fi adăugate pe navă, în afara celor destinate achiziției de date descrise mai jos, dacă este cazul (ex. vinciuri, macarale etc.).

Măsurătorile realizate vor avea o rezoluție mai mare de 10 metri, cu dimensiuni preferabile ale intervalelor la A.D.C.P. de 4 metri.

Echipamente standard care vor fi utilizate pentru achiziționarea datelor meteorologice și oceanografice:

| Descriere tip măsurătoare | Specificații echipament |
| --- | --- |
| 1 | Emisii acustice | Emițător Benthos R12K |
| 2 | Profil curenți (ascendent/descendent) | Echipament ACDP Workshorse Long Ranger 300 kHz (amplitudine până la ~103 m @ 4 m dimensiune interval) |
| 3 | Dispunere curenți/valuri (ascendent) | Sistem Workhorse Waves Array 300 kHz (amplitudine până la 80 m) |
| 4 | Profil curenți (ascendent/descendent) | 150 kHz (amplitudine până la 210 m @ 4 m dimensiune interval) |
| 5 | Emițător intermitent | Indicator luminos Novatech |
| 6 | Emițător localizare G.P.S. | Emițător Novatech Argos |
| 7 | Profil curenți A.S.B. (ascendent) | Workhorse Sentinel 150 kHz ADCP |
| 8 | Curent-metre Single Point | Aquadopp 2 MHz |

Instrumentele vor fi ancorate în așa fel încât să colecteze datele reprezentative privind viteza curenților din coloana de apă, din apropierea fundului mării până spre suprafață. Se va lua în considerare și o baliză montată în masa apei – baliza B1, care este opțională, pentru măsurarea curenților sub-suprafață din locația B, datele fiind transmise printr-un modem acustic către o geamandură de suprafață.

Toți parametrii oceanografici vor fi monitorizați la intervalele agreate între beneficiar și contractor, iar orice modificare în acest sens trebuie aprobată de beneficiar și toate echipamentele vor fi calibrate în conformitate cu standardele Organizației Mondiale de Meteorologie – World Meteorological Organization (W.M.O.).

Valurile și curenții vor fi măsurați în direcția „către“, iar vânturile din direcția „dinspre“.

b)  cumularea cu alte proiecte – proiectul se cumulează cu alte proiecte din cadrul aceluiași perimetru de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră XIX Neptun de pe platforma continentală românească a Mării Negre;

c)  utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de execuţie vor rezulta deşeuri specifice activităţii de amplasare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile vor fi produse prin funcţionarea navei folosite pentru instalarea balizelor; se vor respecta limitele admisibile ale emisiilor provenite din surse mobile, conform prevederilor Legii nr. 104/2011 şi ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: redus – în timpul lucrărilor de execuţie, pot apare pierderi accidentale de carburanţi sau lubrefianţi de la nava folosită pentru instalarea balizelor.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: platforma continentală românească a Mării Negre.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: potențiale resurse de petrol și gaze.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate: nu este cazul.

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie, impactul asupra mediului este redus şi temporar, riscul potenţial de poluare a apei și aerului fiind dat de funcționarea navei folosite pentru instalarea balizelor.

d) probabilitatea impactului: redus, urmare argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul redus asupra mediului va exista atât în perioada desfăşurării lucrărilor de amplasare cât şi în perioada existenței balizelor.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- se vor utiliza mijloace de transport naval şi echipamente în stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, şi dotate cu toate mijloacele necesare, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru reţinerea şi/sau dispersia poluanţilor rezultaţi din funcţionare; se vor utiliza tehnici şi tehnologii de lucru care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- executantul lucrărilor va stabili măsuri de siguranţă împotriva tuturor factorilor de risc;

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului studiat;

- se va anunţa la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, precum şi la celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu, orice accident/incident/deficienţă în exploatarea unor echipamente şi care poate duce la producerea unei poluări accidentale;

- în cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine titularei și executantului lucrărilor;

- se vor respecta prevederile Planului de intervenții și răspuns în caz de poluare accidentală cu hidrocarburi și gaze, conform prevederilor Convenției internaţionale din 2 noiembrie 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) și la care România a aderat prin Legea nr. 6 din 8 martie 1993;

- se vor utiliza absorbanţi specifici de mare putere pentru colectarea pierderilor de produse petroliere;

- executantul lucrărilor va asigura condiţii ca depozitarea şi ridicarea deşeurilor solide, petroliere și lubrifianţi să se efectueze în condiţii conforme cu reglementările MARPOL 73/78;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor, modificată și completată prin O.U.G. nr. 68/2016;

- valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

- se va folosi combustibil cu conținut redus de sulf, conform prevederilor H.G. nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice în vederea respectării prevederilor Legii nr. 104/2011 şi ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare, la emisia în atmosferă a gazelor de ardere provenite de la surse mobile;

- deplasarea navei sau desfășurarea altor activități asociate proiectului se vor realiza în funcție de deplasările delfinilor sau de zonele importante din punct de vedere biologic; se va limita viteza navei când sunt observate exemplare de delfini;

- pentru prevenirea coliziunilor cu nava se recomandă câteva metode acustice active și pasive, printre care montarea de sisteme acustice pe nave pentru atenționarea acestora că în zonă se află un mamifer marin și de asemenea pentru atenționarea acestuia să se depărteze de sursa de zgomot;

- se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de către alte autorităţi;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 15, alin. (2), lit. a), titulara proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 16, alin. (5);

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ordinul nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Constanţa, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor impuse în actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A., Lavinia-Monica ZAHARIA                                                                  Elena FILIP

Întocmit,

Consilier Liviu-Alin VASILE

Redactată în 3 (trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată