Documentatie pentru obtinerea avizului de ape pentru obiectivul: Modernizare si extindere capacitate de operare în portul Luminita

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXEI 5 DIN ORDINUL 135/2010

BENEFICIAR

C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR

NAVIGABILE S.A. CONSTANTA

PROIECTANT GENERAL

SC BEST CONSULTING & DESIGN SRL

Contract 1174 / 21.06.2016

Volum 01

Revizia 00

BENEFICIAR:	Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta

OBIECTIV: MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE ÎN PORTUL LUMINITA

OBIECT: Expertiza Tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (E.T. + D.A.L.I.) pentru obiectivul: Modernizare si extindere capacitate de operare în portul Luminita

VOLUM:			Parte Scrisa

CONTRACT:			1174 / 21.06.2016

FAZĂ:	DALI

| Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Funcția | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aurelian GRIGORESCU | Director General |  |
| 2. | Constantin BOBARU | Sef Proiect |  |
| 3. | Delia GUSA | Expert Mediu |  |

SC Best Consulting & Design SRL

(Ianuarie 2017)

CUPRINS

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	6

2.	TITULAR	6

2.1 Numele BENEFICIARULUI	6

2.2 Adresa poştală	6

Judetul Constanta, Agigea, str. Ecluzei, Nr. 1	6

2.3 Numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website	6

2.4 Numele persoanelor de contact	6

3.	DESCRIEREA PROIECTULUI	6

3.1	REZUMAT PROIECT	6

3.1.1 Situatia existenta	6

3.2	Justificarea necesităţii proiectului	8

3.3 planşe proiect	8

3.4 Forme fizice ale proiectului	8

3.4.1 Caracteristici constructive ale lucrarilor propuse in proiect	8

3.4.1.1 Lucrari Hidrotehnice	8

3.4.4.2 Lucrari Constructii Civile	11

3.4.4.3 Lucrari Drumuri	14

3.4.4.4 Asigurarea utilitatilor si Amenajarea teritoriului	17

3.4.2 Capacitati proiectate	28

3.4.3 Suprafete de teren ocupate	28

3.5 Profilul si capacitatile de productie	28

3.6 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	28

3.7 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus	28

3.8 Materii prime , energie si combustibili utilizati	28

3.9 Racordarea la retelele utilitare existente in zona	28

3.10 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	29

3.11 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	29

3.12 Resurse naturale folosite in constructie si functionare	29

3.13 Metode folosite in constructie	29

3.14 Plan de executie (faza de constructie , punere in functiune,exploatare , refacere si folosire ulterioara)	29

3.15 Relatia cu alte proiecte existente si planificate	30

3.16 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	30

3.17 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	30

3.18 Alte autorizatii cerute pentru proiect	30

3.19 Localizarea proiectului	30

3.20 Caracteristici impact potenţial	31

3.20.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.	31

3.20.2 Natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ	32

3.20.3 Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)	32

3.20.4 Magnitudinea şi complexitatea impactului	32

3.20.5 Probabilitatea impactului	32

3.20.6 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului	32

3.20.7 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	33

3.20.8 Natura transfrontieră a impactului	33

4	SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	33

4.1 Protecţia calităţii apelor	33

4.1.1 Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	33

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute	34

4.2 Protecţia calităţii aerului	35

4.2.1 Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi	35

4.2.2 Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	35

4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	36

4.3.1 Surse de zgomot şi de vibraţii	36

4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	37

4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor	38

4.4.1 Surse de radiaţii	38

4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia impotriva radiaţiilor	38

4.5 Protecţia solului şi subsolului	38

4.5.1 Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice	38

4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului	39

4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	40

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	40

4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate	40

4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	40

4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional	40

4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public	40

4.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament	41

4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate	41

4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor	42

4.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	43

4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/ sau produse	43

4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei	43

5	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	43

5.1.1 Obligaţii legale ale titularului de proiect	44

6	JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru deşeuri etc)	44

7	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	44

7.1 Lucrări necesare organizării de şantier	44

7.2 Localizarea organizării de şantier	45

7.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	45

7.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	46

7.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	46

8	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	47

8.1 Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului	47

8.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns în caz de poluări accidentale	47

8.3 Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei	48

9	ANEXA	49

# DENUMIREA PROIECTULUI

Expertiza Tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (E.T. + D.A.L.I.) pentru obiectivul: “Modernizare si extindere capacitate de operare în portul Luminita”

# TITULAR

## 2.1 Numele BENEFICIARULUI

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## 2.2 Adresa poştală

## Judetul Constanta, Agigea, str. Ecluzei, Nr. 1

## 2.3 Numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website

Tel.: +40241.702.700; +40 241.702.705; Fax:+40 241.737.711, +40.0241.738.597

CUI: RO 11087755; J13/2361/1998

E-mail: compania@acn.ro;

Site: http://www.acn.ro

## 2.4 Numele persoanelor de contact

Silviu Udrea - Sef Serviciu Investitii

# DESCRIEREA PROIECTULUI

### REZUMAT PROIECT

### 3.1.1 Situatia existenta

Portul Luminiţa cu suprafaţa acvatoriului de 25 ha şi a platformelor portuare de 6,1 ha are caracter industrial, traficul derulat în port constă în special în recepţia de clincher, pietriş/balast şi expedierea de nisip, dolomite, calcar, fier vechi și îngrășăminte chimice (cazuri exceptionale).

Portul 	este situat în bieful II al canalului navigabil şi are caracter industrial.Niveluri caracteristici şi adâncimile în bieful II:

| Specificaţie | Metri reper MB | Bief II |
| --- | --- | --- |
| Nivel maxim cu asigurarea de 1% | mrMB | +2,00 |
| Nivel normal/mediu | mrMB | +1,25 |
| Nivel normal minim | mrMB | +1,00 |
| Nivel minim excepţional | mrMB | +1,00 |
| Cotă fund canal | mrMB | -4,25 |
| Adâncimea apei la nivel normal/mediu | mrMB | 5,50 |
| Adâncimea apei la nivel minim | mrMB | 5,25 |

Portul Luminiţa are platforma portuară amenajată la malul estic al lacului Taşaul (Năvodari), bazinul portuar şi canalul de acces în port fiind delimitat de apele lacului, printr-undig având coronamentul la cota +4,50 mrMB.

Portul Luminiţa dispune de racord rutier la drumul de acces la carieră şi de racord feroviar.

In acest moment, portul dispune de:

- două dane cu cheu vertical având lungimea de cca  2 x 140 m = 280 m, astfel:

- Dana nr. 1 (de la carieră) are cheul vertical de greutate cu goluri (sectiunea a-a pe planul de amplasament și soluţii constructive existente);

Cheiurile nu sunt dotate cu bolarzi, scări de acces şi amortizori de cauciuc.

- Dana nr. 2 (GEOMAR) in continuarea careia se intenţionează a se executa danele noi, are cheul vertical tip estacada (sectiunea b-b).

- fronturi de aşteptare cu cheu pereat, cu lungimea totală de cca 420 m.

Fronturile de aşteptare sunt poziţionate astfel:

- 235 ml amonte de dana nr. 2 (spre CEMROM, secţiunea c-c);

- 185 ml amonte de dana nr.1 (spre dana nr. 2, secţiunea c-c).

Accesul spre port se face pe un drum de piatră spartă de cca. 1.500 ml care se desprinde din DJ 226 Năvodari – Corbu.

Înainte cu cca. 250 de m de dana nr. 2 din drumul de acces se ramifică un drum secundar care face legătura cu dana nr. 2 și frontul de așteptare aferent.

Accesul din interiorul portului la dana nr. 1 și la frontul de așteptare adiacent se face pe un drum de piatră de cca. 800 ml care este situat la mijlocul distanței dintre mal și limita terenului aflat în administrarea companiei.

Toate aceste drumuri de piatra sunt deteriorate prezentând gropi, denivelări și șleauri. Deoarece nu există elemente de colectare, apa din precipitaţii băltește pe platform drumurilor.

Portul Luminiţa nu este prevăzut cu împrejmuire, iluminat, utilităţi (apa, energie electrica, etc) și clădire adminstrativă.

Ȋn acvatoriul portuar nu este asigurată adâncimea de navigaţie pe întrega suprafaţă astfel că s-au consemnat cazuri când navele au rămas blocate datorită adâncimilor mici.

### Justificarea necesităţii proiectului

Modernizarea și extinderea capaciţăţii de operare a portului are in vedere realizarea următoarelor lucrări principale:

- Extinderea capacităţii de operare a portului prin execuţia unor dane noi;

- Modernizarea drumurilor de acces spre port și mutarea drumului la dane prin spatele platformelor de operare pentru a nu limita lățimea acestora;

- Reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente;

- Asigurarea adâncimilor de navigaţie în șenal și în acvatoriul portuar la cotele proiectate;

- Consolidarea și betonarea întregii suprafeţe portuare împrejmuite;

- Execuţia împrejmuirii și securizarea incintei portuare cu senzori de mișcare și sistem video de supraveghere.

- Execuţia unei clădiri administrative pentru personalul responsabil cu monitorizarea și managementului activităţilor pe platformele portului;

- Asigurarea utilităţilor (apă și energie) la dane și la clădirea administrativă;

- Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I.

- Execuţia reţelei canalizare și montarea unei stații de epurare monobloc;

- Asigurare sistemului de colectare ape de suprafaţa de pe platformele portuare;

- Asigurarea iluminatului incintei portuare.

### 3.3 planşe proiect

Planurile de Ansamblu cu amplasamentul lucrarilor din cadrul proiectului sunt prezentate în Anexa.

### 3.4 Forme fizice ale proiectului

### 3.4.1 Caracteristici constructive ale lucrarilor propuse in proiect

### 3.4.1.1 Lucrari Hidrotehnice

Extinderea capacitatii de operare a portului

Extinderea capacităţii de operare a portului s-a facut funcţie de studiul de trafic si nevoile viitoare de dezvoltare a portului prin execuţia 4 dane noi (4 x 120m) și a platformelor betonate aferente de până la (45 - 60) m latime.

Danele noi sunt amplasate în continuarea danei nr. 2 (GEOMAR) spre dana nr. 1 (de la carieră).

Danele sunt tip estacadă, functie de condiţiile de fundare determinate prin studiul geotehnic. Cota superioară a estacadelor este aceeaşi ca şi cota danelor existente.

În cadrul documentatiei de proiectare s-au stabilit caracteristicile geometrice ale constructiei (cheuri, platforme portuare, clădire administrativă, împrejmuire, drumuri de acces, etc).

Cheurile sunt dotate cu accesoriile necesare acostării navelor (bolarzi, amortizori și scări pentru accesul la nivelul apei).

S-au asigurat instalaţiile pentru utilităţi la dana (apa potabila si energie electrică).

S-a avut în vedere semnalizarea provizorie a lucrărilor, în perioada de execuţie la apa, cât și cea definitivă, similară semnalizarilor existente pentru restul danelor din porturile companiei.

Platformele betonate pentru operare au fost proiectate să poata suporta o sarcina maximă admisibilăde minim 5 to/mp.

Solutiile propuse in cadrul proiectului pentru extinderea capacitatii de operare a portului sunt dupa cum urmeaza:

  - Cheu tip estacada nou propus cu o lungime de 480 m

Cheul tip estacadă va fi fundat pe două rânduri de coloane forate Φ 1200 mm cu tubaj metallic nerecuperabil. Coloanele vor fi încastrate obligatoriu în stratul sănătos de calcar. Pentru aceasta, la etapa următoare de proiectare, se vor extinde investigațiile geotehnice pentru a determina cu exactitate fişa fiecărei coloane şi adâncimea de încastrare în calcar, deoarece există posibilitatea unei fluctuații a orizontului de calcar pe lungimea amplasamentului danei. Deasemenea se vor efectua incercări pe piloţi de probă pentru a se asigura capacitatea portantă a acestora.

Rândul de la apă se va executa de pe utilaje plutitoare ancorate la poziție. Coloanele de la apă vor fi tubate până la o adâncime de cca. 8 m sub cota fundului canalului. Pentru execuția rândului de coloane de la uscat va fi nevoie de spargerea, dezafectarea şi curățarea, la partea superioară, a pereului existent din piatră brută.Deasemenea se va demola si grinda din beton armat. Se va crea o platformă pentruexecuția coloanelor.

Distanța dintre rândurile de coloane va fi de 10,875 m, identic cu cel de la dana existentă în amonte (dana 1), în timp ce distanța dintre coloane în lungul cheului va fi de 5 m.

După execuția coloanelor, se va reface malul cu umpluturi locale bine compactate şi protecția de mal cu anrocamente de piatră brută pe strat de piatră spartă. Fundul canalului va fi curățat, dragat şi adus la profilul proiectat, asigurându‐se în acest fel stabilitatea malului.

În vederea dării în exploatare a danelor şi asigurarea adâncimii de acostare a navelor la dane, va fi necesară dragarea materialului din fața noilor dane.

La partea superioară a coloanelor se vor executa capitelurile şi monolitizările de nod din beton armat monolit, în care se vor solidariza grinzile transversale, cele longitudinale pentru rularea macaralelor şi grinzile parament. Pe grinzile transversale se vor monta grinzi tip I. Grinzile se vor executa din beton armat prefabricat.

Peste rețeaua de grinzi se va turna o placă din beton armat monolit, iar la partea spre uscat, cheul estacadă va fi delimitat de platformă printr‐un canal tehnologic.

Coronamentul şi paramentul cheului vor fi din elemente prefabricate de beton armat executate în tronsoane de câte 5,0 m.

Muchia dinspre apă a coronamentului va fi protejată cu tablă groasă (apărător de muchie).

Pentru legarea la cheu a navelor şi barjelor se vor executa bolarzi din beton armat, cu armături de rezistență încastrate în coronamentul cheului, protejați la exterior cu tablă groasă.

Pe fiecare tronson de cheu vor fi montați câte 2 bolarzi, la 10 m de extremitățile tronsonului, în dreptul câte unui nod curent. Distanța dintre bolarzi în lungul cheului va fi de 20 m.

Fiecare tronson de cheu va fi dotat, deasemenea, amortizori din rulouri cilindrice de cauciuc, care vor fi montați prin intermediul cheilor de tachelaj ‐ de ancorele pozate.

Pentru toate variantele studiante mai sunt necesare urmatoarele lucrari dupa cum urmeza:

- Cheu tip estacada existent cu L=140 m

Lucrarile de reabilitare propuse pentru dana 2 existenta tip estacada, sunt urmatoarele:

  - Amenajarea bintelor;

  - Instalarea de amortizori de cheu;

  - Refacerea muchiei coronamentului;

  - Refacerea platformei portuare pentru depozitare;

  - Asigurarea utilitatilor: apa, energie electrica, iluminat, etc;

- Cheu de greutate existent cu L=140 m

Lucrarile propuse pentru dana 1 existenta tip cheu de greutate sunt urmatoarele:

  - Montarea  bintelor;

  - Betonarea platformei adiacente cheului pe o latime de circa 28.4 m si asigurarea scurgerii apelor pluviale;

  - Asigurarea utilitatilor: apa, energie electrica, iluminat, canalizare  etc;

  - Refacerea platformei portuare pentru depozitare;

- Front de asteptare existent  aferent danei 1

Lucrarile propuse pentru frontul de asteptare aferent danei 1 sunt urmatoarele:

  - Lacasuri de scondrii;

  - Ancastramente;

  - Refacere pereu;

  - Montarea de binte;

  - Platforme portuare;

- Front de asteptare existent  aferent danei 2

Lucrarile propuse pentru frontul de asteptare aferent danei 2 sunt urmatoarele:

  - Lacasuri de scondrii;

  - Aancastramente;

  - Refacere pereu;

  - Montarea de binte ;

  - Platforme portuare;

- Adancimile de navigatie:

Lucrarile propuse pentru realizarea adancimilor de navigatie sunt:

  - Dragaj pe toata suprafata senalului de acces si a acvatoriului portuar pentru asigurarea adancimilor de apa de 5,5 m.;

- Pereu de piatra bruta existent L=634 m:

Lucrarile propuse pentru refacerea pereului sunt:

  - Dupa executia danelor noi, tronsonul de pereu cu piatra bruta se va reabilita prin completarea cu piatra bruta pentu a se mentine panta existente de 1:4.

  - Grinda de la partea superioara a acestuia prezinta fisuri sau degradari care vor fi reabilitate prin completare cu beton.

  - Intre tronsonul de pereu ramas si danele de noi se va face un racord realizat tot din piatra bruta.

- Semnalizarea navigatiei pentru terminal este alcatuita din semnalizare definitiva si semnalizare pe timpul executiei lucrarilor de constructii, astfel:

  - Semnalizare definitiva

  - Semnalizarea navigatiei pe timpul lucrarilor de constructii

Reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente

Prin proiect s-a propus modernizarea danelor existente (nr. 1 și nr. 2) și dotarea acestora cu bolarzi, scări de acces, şi amortizori de cauciuc.

Dana numarul 1 (de la cariera) este formată dintr-un cheu vertical de greutate format din blocuri de beton armat prefabricate umplute cu piatră brută. Cota coronamentulu cheului de greutate este +4.50 m, având o inălţime de cca 8 m, iar nivelul apei este de +1.25 m.

Dana numărul 2 (Geomar) este dana in continuarea careia s-a propus executia danele noi, formată dintr-un cheu vertical tip estacadă. Cota coronamentului este cca +4.50 m având o inălţime tot de cca. 8 m, iar nivelul apei este acelaşi ca la dana 1 şi anume +1.25 m.

Micile fisuri existente la suprafaţa betonului din care sunt realizate danele nr. 1 si 2 vor fi acoperite cu mortare speciale, iar bolarzii deterioraţi vor fi reabilitaţi, iar cei ce nu pot fi reabilitaţi, vor fi înlocuiţi.

S-a prevazut reabilitarea fronturilor de așteptare (420 ml) și dotarea acestora cu pontoane, pasarele și școndrii pentru acostarea navelor în condiții de siguranță și accesul personalului navigant la cheu.

Fronturile de aşteptare s-au prevazut a se reabilita prin refacerea zonelor degradate, fisurate sau care lipsesc in totalitate. Fiind realizate din pereu zidit, zonele cu probleme ale fronturilor de aşteptare s-au completat cu piatra brută şi zidite între ele. Grinzile din beton armat care prezintă fisuri s-a prevazut a se remediat cu mortare speciale. Prismul de piatră de la baza pereului va fi completat cu piatră brută în zonele necesare.

Fronturile de aşteptare sunt poziţionate astfel:

- 235 ml amonte de dana nr. 2 (spre CEMROM);

- 185 ml amonte de dana nr. 1 (spre dana nr.2).

Fronturile de aşteptare sunt de tip cheu pereat, având cota la coronament +4.50 m, o inălţime de cca. 8 m, iar nivelul apei +1.25 m.

Asigurarea adâncimilor de navigaţie în șenal și în acvatoriul portuar

Prin proiect s-a asigurat adâncimile de navigaţie pentru șenalul și acvatoriul portuar la cota proiectată. Pentru siguranţa navelor adâncimea apei la nivelul normal/mediu (+1,25 mrMB) va fi de 5,5 m. Cota apei în bieful II este 1,25 mrMB la fel ca în lacul Tașaul. S-au realizat dragaje (cca 153.500 mc) pentru a se atinge cota dorită şi pe viitor se vor efectua dragaje de întreţinere.

Suprafeţe portuare

S-a avut in vedere betonarea platformelor aferente danei nr. 1 (140m x cca 30m = 4.000 mp). Platforma va prelua încărcările transmise de utilajele care manipulează mărfurile tranzacţionate.

Asigurare sistemului de colectare ape de suprafaţa de pe platformele portuare

S-a avut in vedere nivelarea, consolidarea și betonarea întregii suprafeţe îngrădite inclusiv între platformele betonate de operare și gardul portului.

Preluarea apelor pluviale s-a realizat printr-un sistem de rigole din beton acoperite cu gratare metalice. Rigolele cu sectiune dreptunghiulara avand latimea de 0,5m si adancimea 0,7 – 1,2m, la panta minima de i = 0,001, care pot prelua debite pana la 200 l/s.

Apele pluviale preluate de pe platformele portuare (cu pericol de infestare cu hidrocarburi), vor fi tratate in separatoare de namol si hidrocarburi si vor fi deversate in bazinul portuar, cu respectarea conditiilor impuse de Normativul NTPA 001/2005.

Separatoarele de namol si hidrocarburi (SNH) prevazute sunt de tipul cu by-pass intern incorporat, cu raportul intre debitul total si debitul nominal 5/1. Separatoarele vor fi dotate cu filtru coalescent, inchidere automata si colector de aluviuni incorporat.

Sistemul de legare nave și de protecţie a danelor din port

Cheul tip estacada s-a prevazut cu apărători cilindrici de cauciuc noi, legaţi cu lanţuri şi fixaţi de paramentul de beton al cheului. Amortizorii s-au amplasaţi astfel încât să protejeze cheul la diferite nivele ale apei. Bolarzii existenti se vor reabilita şi s-a prevazut bolarzi noi.

### 3.4.4.2 Lucrari Constructii Civile

Cladire administrativa

S-a avut in vedere execuţia unei clădiri administrative (din zidărie) pentru asigurarea condiţiilor optime personalului responsabil cu monitorizarea și managementului activităţilor pe platformele portului.

Pentru a asigura o vizibilitate optimă asupra platformelor portuare, se va realiza o cladire în regim P+1 (acoperis terasă) astfel încât să se asigure cel puţin următoarele spaţii:

- Vestibul parter;

- Vestibul etaj;

- Casa scărilor;

- Birou șef port;

- Birou personal adminstrativ;

- Birou agent hidrotehnic;

- Oficiu (pentru pregătire şi servire cafea/ceai/etc);

- Atelier electrician;

- Grup sanitar cu zone diferenţiate pe sexe;

- Spaţiu paza si punct control poartă de acces și barieră;

- Spaţiu energetic pentru tabloul electric general;

- Spaţiu materiale PSI;

- Spaţiu depozitare diverse materiale;

- Spaţiu (șopron îngrădit) pentru generatorul de electricitate (în cazul avariilor la rețea).

Cladirea administrativa este echipata cu mobilier, instalaţii şi dotări conform desţinaţiei, aer condiţionat și încălzire cu centrala termică electrică.

Grupul sanitar este echipat cu boiler pentru dusuri si chiuvete. Din motive de siguranţă și confort spaţiile de la etaj sunt accesate pe scara interioară.

Cladirea este amplasată în zona porții de acces pe partea dreptă a drumului (sensul de intrare) astfel încât din spațiul destinat punctului de control să poată fi supravegheată poarta principală de acces. Ușa de intrare este amplasată la adăpost față de vântul predominat din direcția NE.

Spaţiul special destinat punctului de control are vizibilitate în toate direcțiile astfel încât personalul de serviciu să poată monitoriza tot obiectivul.

Lângă clădire este aplasată parcarea auto cu copertină pentru cel puţin 8 spaţii.

- tipul constructiei				nouă

- funcţiunea: 				Cladire administrativa

- dimensiuni maxime în plan		14,20 m x 9,81 m

- regim de înălţime propus		            P +1E

- Hmax. 				            +6.25m.

- suprafaţa construită                          	Sc = 134,76 mp

- suprafaţa desfăşurată  	                        Sd = 269,52 mp

- suprafata utila parter			Sup=121,68 mp

- siprafata utila desfasurata		            Sud=227,25 mp

- categoria de importanţă			conf. HG-766/97 normală „C”

- clasa de importanţă		            conf. P-100-1/2013 a III-a

Înălţimea spaţiilor interioare este următoarea:

- PARTER -   2,65 m;

- ETAJ I     -   2,65 m;

Clădirea are un sistem constructiv pe structură din stalpi si cadre de beton armat, cu planșeele din beton armat.  Acoperirea clădirii este asigurată de o terasa din beton armat cu guri de scurgere a apelor pluviale.

Sisteme de finisaj

- termoizolarea clădirilor (polistiren grafitat ignifugat de 10 cm)  tencuiala decorativa la peretii exteriori;

- scărilor de acces dinspre exterior si cele din interior placate cu placi de granit aderente-antialunecare ;

- trotuarelor  placate cu placi de granit aderente-antialunecare;

- hidroizolaţiei teraselor se reface stratul suport (sapa), strat hidrostop lichid peste care se vor folosi materiale hidroizolante (lichide sau sub forma de membrane bitumate) ;

- tamplăriei ferestrelor cu PVC cu minim 5 camere şi geamuri tip Termopan (cu low-e) culoarea tamplariei R.Al;

- usi ignifuge culoare deschisa, la grupurile sanitare vor fi din PVC;

- tavanele false se vor reface din placari de rigips sau placi decorative;

- peretii vor avea tencuieli din mortar de ciment, glet si zugravelile interioare var lavabil, unde e cazul compartimentari si placari cu rigips ;

- solutia propusa pentru pardoseli epoxidice, parchet si gresie;

- placajelor ceramice(faianta) şi obiectelor sanitare, în grupurile sanitare;

Cladirea administrativa este echipata cu mobilier, instalaţii şi dotări conform desţinaţiei

În urma proiectării cladirii administrative s-au identificat următoarele spaţii:

| Tabel functiuni incaperi Parter |
| --- |
| Nume incapere | Suprafata utila(mp) | Pardoseli | Finisaje pereti si tavan | Inaltime Incaperere (m) |
| Camera agent paza | 20.38 | parchet | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Hol | 30.68 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Birou agent hidrotehnic | 12.21 | Parchet | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Camera tehnica | 8 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Hol | 16.52 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Atelier elctrician | 5.9 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Casa scarii | 8.44 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil |  |
| Magazie | 5.31 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Grup sanitar 1 | 7.12 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Grup sanitar 2 | 7.12 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Total nivel | 121.68 |  |  |  |

| Tabel functiuni incaperi Etaj |
| --- |
| Nume incapere | Suprafata utila(mp) | Pardoseli | Finisaje pereti si tavan | Inaltime Incaperere (m) |
| Birou personal administratie | 19.59 | Parchet | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Birou Sef Port | 24.03 | Parchet | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Camera tehnica | 7.91 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Hol | 19.72 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Oficiu | 11.64 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Casa scarii | 8.44 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Grup sanitar 1e | 7.12 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Grup sanitar 2e | 7.12 | gresie antiderapanta | zugraveli in var lavabil | 2.65 |
| Total nivel | 105.57 |  |  |  |

Șopron generator electric

Din motive de siguranta si pentru evitarea penelor de curent, cat si functionalitatea continua a aparaturi aflate in cladirea administrativa (aparatură de stocare și gestionare a datelor) necesare portului s-a optat pentru un generator electric.

Acest generator se află in  imediata apropieri cladirii administrative aproape de tabloul general, sub forma de șopron cu dimensiunile in plan 3,00m x4,50m.

Structura șopronului este din stâlpi metalici 10 cm x 10 cm și plase sudate. in interiorul lui se afla o platforma betonată cu dimensiunea 2,00x3,00x0,30 m(Lxlxh).

Învelitoare este din tabla ondulată cu o panta de min 10%.

- tipul constructiei					nouă

- funcţiunea: 					șopron

- dimensiuni maxime în plan		           4,50 m x 3,00 m

- regim de înălţime propus		                       P

- Hmax.                                                                +3.00m.

- suprafaţa construită                          	           Sc = 13,50 mp

- suprafaţa desfăşurată  	                                  Sd = 13,50 mp

- suprafata utila parter			           Sup=13,50 mp

- suprafata utila desfasurata		           Sud=13,50 mp

- categoria de importanţă			           conf. HG-766/97 normală „D”

- clasa de importanţă		                      conf. P-100-1/2013 a IV-a

### 3.4.4.3 Lucrari Drumuri

Drumuri acces port

S-a prevazut modernizarea drumurile de acces spre port (cca. 1.500 m) și la dane și fronturi de acostare (cca. 200 + 800 m).

Pentru reducerea costurilor de întreţinere a drumurilor si conform recomandarilor expertizei tehnice, s-a propus realizarea drumurilor în sistem rutier rigid (dală de beton pe strat de piatra sparta).

S-a prevazut mutarea prin spatele platformelor de operare a drumului la danele noi proiectate, la frontul de așteptare afferent danei 1 și la dana nr. 1, pentru crearea spațiului necesar platformelor de operare.

Elemente fundamentale ale temei de proiectare

Prin tema de proiectare s-a solicitat modernizarea drumurilor cu realizarea urmatoarelor obiective:

- urmarirea traseului existent pentru evitarea exproprierilor si demolarii constructiilor existente;

- adoptarea de solutii care sa permita în viitor amenajari pentru cresterea capacitatii de circulatie si confort, respectiv îmbunatatind traficul autovehiculelor din aceasta zona;

- propunerea unui sistem rutier care sa asigure rezistenta, stabilitate, durata de exploatare corespunzatoare conform cu recomadarile Expertizei Tehnice;

- asigurarea legaturilor cu principalele zone generatoare de trafic.

În cadrul proiectului au fost respectate prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei în vigoare înRomânia.

Principii de alegere a traseului

La alegerea traseului s-au avut în vedere:

- urmarirea traseului existent pentru evitarea exproprierilor si demolarii constructiilor, retelelor existente in zona drumului;

- asigurarea elementelor geometrice in plan orizontal si vertical, cat si a elementelor de gabarit, astfel incat desfasurarea traficului sa se realizeze in conditii de siguranta si confort;

- asigurarea continuitatii acceselor rutiere la drumurile existente din zona;

- diminuarea impactului negativ asupra mediului;

- costuri de executie rezonabile si eficienta economica maxima;

- respectarea cerintelor prevazute in tema de proiectare;

Traseul in plan

Fata de situatia existenta, pentru incadrarea geometriei proiectate in prevederile STAS 863/85 au fost necesare unele mici corectii in plan ale axei traseului existent pentru asigurarea unor viteze de proiectare cat mai apropiate de vitezele legale de circulatie in acest moment.

Pe tot traseul drumului axa proiectata urmareste cat mai fidel axa existenta a drumului profitand de elementele geometrice in plan pe care acesta le detine in prezent.

Profilul longitudinal

Elementelegeometrice in profil longitudinal sunt proiectate conform STAS863-85 pentru viteza de proiectare de max 25 km/h.

Pe anumite sectoare s-a avut in vedere corelarea elementelor geometrice cu prevederile STAS 863/1985, astfel incat sa nu fie generate  expropieri / demolari constructii existente / relocare – protejare utilitati.

Profil transversal tip

Stabilirea seciunii transversale tip, s-a realizat considerand necesitatea satisfacerii unor debite circulatie, in conditii de siguranta si confort.

Astfel, numarul de benzi de circulatie a fost stabilit in cadrul expertizei tehnice la o banda pe sens si confirmate prin studiul de trafic.

Profilul transversal tip propus in documentatie este cel prevazut pentru un drum de clasa tehnica IV, si anume:

- Parte carosabila: 2 x 3.00 m	6.00 m;

- Acostamnete: 2 x 1.00 m	2.00 m:

  - din care banda de incadrare: 2 x 0.25 m	0.50 m;

Total latime sectiune transversala (platforma): 8 m

Structura Rutiera

Structura rutiera proiectata tine seama de traficul existent, de cel de perspectiva cât si de posibilitatea cresterii capacitatii portante prin interventii succesive.

Metodele de dimensionare a structurilor rutiere folosite in prezent in tara noastra, sunt urmatoarele:

- pentru structuri rutiere suple si semirigide noi, metoda cuprinsa in Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica), indicativ PD 177 - 2001;

- pentru structuri rutiere rigide noi, cu imbracaminte din beton de ciment, metoda de dimensionare cuprisa in Normativul de dimensionare a structurilor rutiere rigide, indicativ NP 081 - 02;

Metoda analitica de dimensionare a structurii rutiere ririda, se bazeaza pe stabilirea unei alcatuiri a structurii rutiere, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si verificarea starii de solicitare a acesteia sub actiunea traficului de calcul, astfel incat sa se indeplineasca urmatoarele criterii de dimensionare:

- tensiunea la  intindere din incovoiere admisibila a betonului de ciment, σadm;

- deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului

Volumul de trafic de calcul a fost stabilit conform „Normativului pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie", indicativ AND 584-2012 tinând cont de coeficientii de evolutie aprobati de CNADNR pentru drumuri nationale secundare. Perioada de perspectiva este de 30 ani, 2020 – 2050.

Astfel, structura rutiera prevazuta in cadrul proiectului, este dupa cum urmeaza:

Tronson 1 – drumul de acces catre port, sector intre DJ 226 si zona din dreptul danei 2:

- Sector 1 (DJ 226 – prima trecere la nivel cu CF): km (0+000 – 0+300)

  - 4 cm strat de uzura BA16 conform AND605/2013, SR EN 13108-1:2008;

  - 6 cm strat de legatura BADPC20 conform AND605/2013, SR EN 13108-1:2008;

  - repararea degradarilor suprafetei asfaltate existente si aducerea la profil cu mixtura asfaltica tip BADPC20;

  - aplicarea unui geocompozit pentru intarzierea transmiterii fisurilor la suprafata de rulare  (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

- Sector 2 (prima trecere la nivel cu CF – zona din dreptul danei 2): (0+300 – 1+500)

  - 20 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);

  - Nisip 2 cm;

  - Scarificarea si reprofilarea partii carosabile existente din piatra sparta calcaroasa pe minim 10 cm (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

  - fundatie existenta din piatra sparta calcaroasa compactata;

Tronson 2 (Tronson 1 km 1+200 – acces catre dana 2): (0+000 – 0+200) si platforma adiacenta

  - 24 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);

  - Nisip 2 cm;

  - Scarificarea si reprofilarea partii carosabile existente din piatra sparta calcaroasa pe minim 10 cm (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

  - fundatie existenta din piatra sparta calcaroasa compactata;

Tronson 3 (drumuri noi create in spatele danelor nou proiectate si acces catre dana 1 si dana 2 existenta: (0+000 – 0+800) si platforma adiacenta:

  - 24 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);

  - Nisip 2 cm;

  - 25 cm piatră spartă amestec optimal (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

  - 30 cm balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

  - geotextil anticontaminat;

Sistemele rutiere mai sus prezentate se vor aplica atat pentru partea carosabila cat si pentru zona acostamentului pentru consolidarea acestuia.

Terasamente

Volumele de terasamente necesare pentru executia lucrarilor au fost stabilite prin analiza modelului digital de teren cu programe de specialitate, pe baza ridicarilor topografice STEREO 70.

Lucrari de colectare si evacuare a apelor

Sistemul natural de colectare si evacuare a apelor pluviale existent inaintea modernizarii drumului va fi mentinut pe cat posibil.

Evacuarea  apelor în  lungul drumului a fost  prevazuta sa se realizeze, in principal, prin:

- rigole  sau santuri noi de pamint la baza taluzului

- rigole  sau  santuri pereate

La baza taluzului de rambleu se vor executa santuri pereate din beton pentru colectare a apelor pluviale de pe zona drumului. Santurile trapezoidale sunt prevazute cu adancimea de 50 cm.

Solutiile prevazute inainte de descarcare pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului, sunt:

- Separatoare de hidrocarburi;

- Separatoare de namol;

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta participantilor la trafic,  la marginile partii  carosabile, pe alocuri, s-a prevazut parapete de siguranta metalice zincate permanent. Alegerea tipului  de parapete s-a facut  conform AND 593/2012 -   ''Normativ pentru  sisteme deprotectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi" – Redactareafinala astfel:

- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie ridicata H1, H2 si latimea de lucru W5 siW6 conform  prevederi STAS 1948/1 si SR EN 1317 -  1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, in functie de inaltimea rambleului;

- parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie foarte ridicata H4b si latimea de lucru W5 si W6 conform  prevederi STAS 1948/1,  SR EN 1317 -  1, 2,  3,  4,  5 si Normativ AND 593-2012, pe rampele si pe marginea partii carosabile a lucrarilor de arta.

Semnalizarea orizontala si verticala

Va fi realizata intreaga semnalizare rutiera în conformitate cu standardele si normele în vigoare, atât cea verticala cât si cea orizontala, benzi rezonatoare , etc.

- Lucrari de semnalizare

In cadrul prezentului proiect au fost prevazute indicatoare rutiere de avertizare, de reglementare, de interzicere sau restrictie, de obligare, de orientare, de informare si panouri aditionale. Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi sau pe console, acolo unde acest lucru se impune.

Indicatoarele  rutiere  sunt  alcatuite  din  panouri  din  otel  sau  aluminiu,  protejate   impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-refiectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

- Lucrari de marcaj

Scopul lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte precum si pentru presemnalizarea directiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (zone cu limitare de gabarit etc.).

Marcajele longitudinale se executa astfel:

  - pentru delimitarea partii carosabile cu linie continua simpla;

  - pentru delimitarea benzilor cu linie discontinua simpla;

Marcajele transversale se executa la intersectii pentru  a  presemnaliza conturul insulelor sau al zonelor cu caracter special.

Marcajele diverse reprezinta sagetile pentru  presemnalizarea directiilor de mers, a elementelor verticale ale infrastructurilor alaturate drumului si ale altor zone cu caracter special.

Marcajul rutier se va realiza cu materiale din produse termoplastice, cu grosime de 3000 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani.

Accesul in port

Accesul în port cu excepția danei nr. 2, se face printr-un singur punct, în dreptul trecerii peste calea ferată din zona danei nr. 1, în apropierea clădirii administrative. Accesul în port este prevăzut cu poartă auto și pietonală automata.

Poarta auto este electrică tip glisant pe cale de rulare. În spatele porţii auto (pe platforma portuară) s-a montat o barieră automată de taxare. Comanda porţii electrice cât și a barierei este supraveheată video și controlată din spaţiul special destinat punctului de control din cladire.

Pe drumul spre dana 2, este amplasat un alt acces dotat cu poartă pietonală și poartă auto electrică glisantă cu cale de rulare.

În spatele porţii auto (pe platforma portuară) s-a monta o barieră automată de taxare. Poarta auto și bariera va fi supravegheate video și acționate din punctul de control al clădirii adminstrative.

Sistemul de bariera automata este format din bariera automata cu lungimea bratului de (6 -8) metri care are un timp de deschidere de pana la 4 secunde si tipul de alimentare de 230 Vac. Aceasta bariera electrica este conceputa pentru deschideri de pana la 8 metri si este dotata cu panou de control prevazut cu display si receptor atasat in partea superioara.

### 3.4.4.4 Asigurarea utilitatilor si Amenajarea teritoriului

Asigurarea utilităţilor (apă și energie) de la retelele existente

Pentru alimentarea cu apa potabila si de incendiu a intregului port cu asigurarea debitelor de apa potabila la cladirea administrativa, a debitelor de apa pentru alimentarea navelor la dane, a punctelor de alimentare cu apa de pe platformele portuare si a debitului de apa pentru incendiu, s-a prevazut o conducta de aductiune apa cu o lungime de circa 2100m, din polietilena de inalta densitate (PEHD), Dext = 180mm, respectiv Dn 150mm.

Conducta se va bransa in reteaua publica (RAJA CT) din otel Dn 600 mm, situate pe partea dreapta la intersectia dintre DJ 226 si drumul de acces in port. In punctul de bransare conducta publica are presiunea disponibila de circa 1,5 atm, asigurand presiunea necesara pentru acoperirea pierderilor pe reteaua de aductiune.

Pe conducta de de aductiune s-au prevazut camine de vane la maximum 500m in aliniament si hidranti supraterani de incendiu la distanta de maximum 100m intre ei conform SR 4163-1/1995, punctul 2.2.6.9.2.

La intersectia cu drumuri si cai ferate s-a prevazut subtraversarea prin foraj orizontal, cu protectia conductei si asigurarea caminelor subtraversarii conform STAS 9312-87 (Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte).

La supratraversarea vaii existente s-a folosit conducta preizolata pentru protectia la inghet cu asigurarea golirii in caminele supratraversarii.

Conducta de aductiune a apei va fi prevazuta cu camin de vane in punctul de bransare la reteaua publica si cu camin de vane si apometru la intrarea in incinta portului.

Pentru alimentarea cu energie electrica, in acet moment exista un record si un post de transformare subdimensionat.

Pentru asigurarea noii puteri instalate ca urmare a modernizarii portului, s-a avut in vedere inlocuirea postului trafo existent cu unul nou (1.000 / 2 x 500) kVA, concomitant cu redimensinarea racordului electric aferent.

Fiecare dană a fost dotată cu instalație de furnizare electricitate cu contor la nave, Pi = 100 kW.

Asigurarea utilităţilor (apă și energie) la dane

Fiecare dană este dotată cu instalație de furnizare apă cu apometru și instalație de furnizare electricitate cu contor pentru utilitățile furnizate la nave.

Avand in vedere pierderea de sarcina liniara pe conducta de aductiune de circa 4mm/m, la un debit de apa menajera si de combaterea incendiului de circa 12l/s, a rezultat o pierdere totala de sarcina de 1,2 x 2100m x 4mm/m = 10080mm CA = 10 mCA. In consecinta, presiunea disponibila la intrarea in incinta portului va fi de circa 0,5 atm ( 5m CA), insuficienta pentru asigurarea presiunii necesare la instalatia interioara de apa potabila si pentru hidrantii de incendiu si hidrantii de cheu.

La intrarea in incinta portuara, dupa caminul de apometru s-a prevazut o statie de pompe si hidrofor. Statia va asigura debitul de 60 mc/h si presiunea de 4 – 4,5 atm. Statia va fi dotata cu electropompa pentru consum menajer si alimentare nave ( Q= 6l/s ; H = 40 mCa), cu electropompa de rezerva si recipient de hidrofor, electropompa de incendiu ( Q = 10 l/s; H = 45 mCa), 2 vase tampon de 1000 l fiecare, calorifer electric pentru incalzire.

Se va asigura alimentarea cu energie electrica a statiei de pompe si hidrofor de la cea mai apropiata retea electrica.

Din statia de pompe si hidrofor se va alimenta cladirea administrativa printr-o conducta din PEHD, D = 90mm si statia de epurare printr-o conducta din PEHD, D = 50mm. Pe ambele conducte s-au prevazut camine cu vane si apometru.

Printr-o conducta din PEHD, D = 125mm, cu ramificatii D = 110 mm spre danele portului, s-a asigurat alimentarea cu apa pentru hidrantii subterani de incendiu, hidrantii de cheu si punctele de alimentare cu apa de la platformele portuare ale fiecarei dane. Din conducta D=110 m aferenta danei 2, se va asigura si alimentarea cu apa prin bransarea retelei aferente constructiilor existente – daca este cazul.

Diametrul D=110 mm este diametrul minim pentru alimentarea hidrantilor, conform SR 4163-1/95, punctul 2.2.6.9.

Pentru contorizarea apei furnizata la dane prin hidrantii de cheu si la punctele de alimentare de pe platformele portuare, s-au prevazut apometre montate in camine la fiecare punct.

Pentru interventia in caz de incendiu s-a prevazut dotarea PSI la hidranti pentru 2 jeturi in functionare simultana ( 10 l/s ). Dotarile PSI vor fi pastrate in cladirea administrative.

Asigurarea utilităţilor la clădirea administrativă

Pentru cladirea administrativa propusa pentru construire (Cladire Administrativa) s-a realizat si instalatiile interioare (termice/incalzire, electrice, apă, canal, climatizare, etc).

Instalatii interioare prevazute pentru Cladirea Administrativa sunt:

  - Instalaţii electrice – curenţi tari

- instalaţii electrice de iluminare şi prize în / la imobil;

- instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

- instalatii electrice de iluminat decorativ exterior;

- instalaţii electrice de forţă.

  - Instalaţii electrice – curenţi slabi

- sisteme de alarmă împotriva efracţiei;

- instalaţii de semnalizare a incendiilor;

- instalaţii video de supraveghere;

- sisteme de control acces (cu yale electromagnetice, cu cartele de identificare, cu barieră inductivă etc.)

- instalaţii interioare de telefonie;

- instalaţii interioare de transmisie date/voce.

  - Instalaţii de protecţie împotriva paratrăsnetului şi priza de pământ

  - Instalatii sanitare

- dotarea cu obiecte sanitare, armaturi şi accesorii;

- Instalaţia de alimentare cu apă potabilă rece şi calda;

- Instalaţii de canalizare menajeră;

- Instalatii de stingerea incendiilor cu hidranti interior;

  - Instalatii termice

- instalaţii interioare de încălzire centrală cu sistem de  ventilatie

- centrală termică electrica proprie ;

- boiler pentru grupurile sanitare;

  - Instalatii electrice

Racordul electric se va realiza prin intermediul firidei de bransament amplasata in exteriorul cladii. Din firida de bransament se va alimenta tabloul electric general al cladirii TGD. Din TGD se vor alimenta tablourile electrice pentru fiecare etaj. Din tablourile electrice de nivel se vor alimenta tablourile electrice ale fiecarui spatiu.

In firida de bransament vor fi prevazute protectii la supratensiune si scurtcircuit realizate cu intrerupatoare automate. Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de pe fiecare etaj s-a prevazut un tablou electric echipat cu sigurante (disjunctoare automate).

S-au utilizat siguranţe (disjunctoare) automate cu curenţii nominali de IN = 16 A pentru circuite de priză şi IN = 10 A pentru circuitele de iluminat. Pentru fiecare etaj, s-a prevăzut circuite de priză şi circuite de iluminat. Fiecărui etaj i s-a prevăzut un circuit de rezervă.

Distribuţia interioară este de radială şi se face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform destinaţiei.

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele atât cantitative (nivel de iluminare) cât şi calitative (distribuţie, culoare, grad de protecţie, etc.) în conformitate cu NP 061-02 – Normativ de proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial în clădiri.

Tipul constructiv al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare, respectiv gradul de protecţie este în concordanţă cu categoria de influenţe externe ale încăperilor în care sunt montate. În anumite încăperi precum şi pe casa scării s-au prevăzut comutatoare cruce, de capăt sau intermediare, care permit comanda iluminatului la intrare, respectiv ieşirea din încăpere.

Circuitele electrice de iluminat se vor realiza cu conductor de cupru CYY-F 3 x 1,5 montat în tub de protecţie tip IPEY sau copex PVC 16 mm.

Circuitele electrice de priză se vor realiza cu conductor de cupru CYY-F 3 x 2,5 montat în tub de protecţie tip IPEY sau copex PVC 16 mm.

Circuitele de iluminare se vor realiza distincte faţă de circuitele de prize.

Înălţimile de amplasare a prizelor, întrerupătoarelor şi comutatoarelor vor respecta prevederile din Normativul I7/2002, referitoare la instalaţiile electrice de interior.

Iluminatul natural este asigurat prin ferestre, iar iluminatul artificial este asigurat de instalaţiile electrice interioare, care vor asigura un nivel de iluminare medie. S-a propus a se folosi corpuri de iluminat fluorescente montate aparent cu reflector pentru holuri, casa scarii, sali asteptare, spatii de productie si aplice de perete si lustre pentru camerele de odihna.

Iluminatul de siguranta se propune a se realiza din corpurile de iluminat echipate cu un tub fluorescent de 8W şi acumulator cu autonomie de 3h. Alimentarea cu energie electrică a circuitelor de iluminat de siguranţă este asigurată cu baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată (ex. luminoblocuri, pile etc.), durata de comutare admisă fiind de cel mult 15s. Alimentarea corpurilor de iluminat, de siguranţă, se vor alimenta de pe un circuit electric propriu, sau de pe un circuit electric de iluminat.

Iluminatul decorativ exterior va fi realizat din proiectoare cu LED-uri etanse montat aparent cu LED-uri si din aplicele cu LED-uri montate pe fatadele cladirii.

De asemnea, avand in vedere destinatia lucrarii, s-a prevazut si un generator electric, cu rezervor integrat sub sasiu pentru autonomie de minim 12 h la capacitate maxima.

  - Instalaţii electrice – curenţi slabi

Sistemul de alarma impotriva efractiei:

Pentru protectia contra tentativelor de efractie s-a prevazut o centrala combinata si control acces cu 16 – 256 zone programabile, ceas de timp real si accepta 16 RAS si 15 DGP.

Reteaua de interconectare intre elementele sistemului este realizata dupa cum urmeaza:

- cu cablu de semnalizare tip EL 3x2x0,22 mmp pentru senzori, sirena si control acces usi exterioare;

- cu cablu de semnalizare tip EL 4x2x0,22 mmp pentru sistemul de control acces usi exterioare;

- cu cablu de energie CYY-F 3 x 1 mmp pentru alimentarea cu energie electrica.

Stabilirea zonelor protejate va fi facuta de comun acord cu beneficiarul in functie de configuratia cladirii si cerintele actuale ale acestuia. Semnalizarea efractiei se realizeaza atat acustic, prin intermediul sirenelor amplasate in exteriorul cladirii, la unitatea centrala cat si pe linie telefonica. Alarmarea in cazul unei efractii se face in exteriorul cladirii prin sirene.

Sisteme de control acces (cu yale electromagnetice, cu cartele de identificare, cu barieră inductivă etc.)

Sistemul de control acces este gestionat de o centrala dedicata.

Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii functie de drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare in zona protejata, exista un dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului, analizeaza drepturile lui de acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. Daca persoana a trecut usa se inchide in mod automat cu ajutorul unui amortizor.

Sistemul va inregistra intr-o baza de date toate tranzactiile (intrare/iesire, fortari ale usilor). De la dispecerat se poate accesa aceasta baza de date si se pot obtine informatii despre fiecare element de restrictionare a accesului. Restrictionarea se poate face in functie de zilele lucratoare, zile nelucratoare, concedii, personal tehnic, vizitator.

Dispozitivul de control al accesului pentru o usa se compune din:

- controller;

- doua cititoare de identificare (pentru control acces bidirectional);

- yale electromagnetica (cu alimentare permanenta)/turnichet/

- butonul iesire de urgenta;

- contact magnetic care sesizeaza pozitia usii;

Accesul in obiectiv va fi controlat, atat pentru pietoni cat si pentru autovehicule.

Pentru pietoni se vor realiza filtre de control acces cu turnicheti, iar pentru autovehicule se va realiza o ecluza din porti culisante automatizate comandate din cabina poarta. Se vor realiza filtre de control acces la toate intrarile in cladirei.

Sistemul de control acces pentru acest proiect este un sistem de control acces cu operare Off Line.

Structura sistemului este urmatoarea:

- yala inteligenta cu memorie;

- unitate exterioara de codare a cardurilor smart card-urilor;

- economizor;

- cartela inteligenta de citire a evenimentelor de la yala si descarcarea lor pe PC

- cartela smart card pentru utilizatori.

Accesul in camera se va face cu cartela atat pentru clienti cat si pentru personalul angajat. Iesirea se realizeaza prin simpla actionare a clantei, fara sa fie nevoie de utilizarea cartelei.

Toate intrarile intr-o camera vor fi memorate in yala inteligenta cu memorie. Fiecare eveniment va inregistra cartela folosita, cat si ora si data la care s-a intrat.

Accesul in camera se va face prin introducerea cartelei in cititorul de pe sild. Daca yala inteligenta recunoaste cartela, semnalizeaza prin aprinderea unui LED de culoare verde montat pe sildul exterior simultan cu deblocarea zavorului electric. In aceasta situatie, clientul are la dispozitie un interval de 10 secunde sa deschida usa. Daca dupa 15 secunde usa nu este inchisa, buzzerul incorporat in yala va atentiona utilizatorul. Usa se poate debloca si prin cheie, unitatea inregistrand si aceste evenimente.

Alimentarea acestor yale inteligente se va realiza din bateriile proprii nefiind necesara cablare.

Unitatea centrala efractie:

Este instalata in spatiul camerei tehnice de unde se pot urmari in permanenta toate informatiile si mesajele semnalate prin intermediul unei tastaturi LCD cu afisaj ATS-1110 amplasata in interior in zona Hol usa intrare.

Unitatea centrala este o centrală combinata si control acces cu 16 – 256 zone programabile, ceas de timp real si accepta 16 RAS si 15 DGP. In functionarea sa, centrala interogheaza fiecare detector de efractie, iar orice raspuns anormal se comunica acesteia. Imunitatea la zgomote a intregului sistem este intrinseca si este determinata de protocolul de comunicatie folosit de centrala pentru interogarea detectoarelor existente pe linie.

Pentru o crestere a gradului de securitate si siguranta centrala de alarmare poate fi conectata oricand, prin intermediul apelatorului telefonic incorporat, la un dispecerat de monitorizare tehnica, aceasta avand facilitati software incorporate pentru transmiterea codurilor de raportare la un dispecerat de monitorizare si interventie.

Sistemul se autoprotejează prin supravegherea permanentă a integritătii tuturor componentelor sale: cabluri de conexiune, cutii, capace etc. De asemenea se execută permanent o supraveghere a stării tehnice a sistemului, orice deranjament apărut fiind semnalizat.

Dispozitive de avertizare acustica locala efractie.

Drept dispozitive de avertizare sonora se va folosi o sirena de exterior.

Cabluri de legatura si interconectari efractie.

Cablurile de legatura sunt cabluri speciale pentru automatizari si semnalizari, ecranate si izolate in PVC special concepute pentru aplicatii antiefractie EL 3x2x0,22 mm si EL 4x2x0.22 mm. Acestea vor fi montate prin tub PVC flexibil tip copex PVC Ø16 (cu rezistenta sporita).

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare inceput incendiu:

Pentru instalatia de detectare, semnalizare si avertizare inceput incendiu s-a prevazut o centrala analog adresabila cu 2 bucle cu posibilitate de extensie la 8 bucle.

Reteaua de detectie la incendiu este realizata cu detectoare si butoane de semnalizare conventionale.

Reteaua de avertizare acustica exterioara este realizata cu o sirena de semnalizare conectata pe linie separata.

Reteaua de interconectare intre elementele sistemului este realizata dupa cum urmeaza:

- cablu de semnalizare tip JY(st)Y 1x2x0,8mm pentru buclele de detectie si semnalizare;

- cu cablu de energie CYY-F 3x1 mmp pentru alimentarea cu energie electrica.

Pentru protectia contra inceputurilor de incendiu, sistemul realizeaza o supraveghere si comanda unica asistata de unitatea centrala, a zonelor si cailor pe unde s-ar permite inceputurile de incendiu. Stabilirea zonelor protejate va fi facuta de comun acord cu beneficiarul in functie de configuratia cladirii si cerintele actuale ale acestuia. Semnalizarea inceputului de incendiu se realizeaza atat acustic, prin intermediul sirenelor amplasate in interiorul si exteriorul cladirii, la unitatea centrala cat si pe linie telefonica.

Centrala computerizata conventionala primeste semnale de la o retea de detectie si semnalizare realizata cu detectoare de tip detectoare optice de fum, butoane manuale de semnalizare incendiu.

Alarmarea in cazul unui inceput de incendiu se face in exteriorul cladirii prin sirena.

Unitatea centrala semnalizare incendiu:

Este instalata in camera portar, informatiile si mesajele semnalate putandu-se urmari in permanenta prin intermediul panoului frontal al centralei. Unitatea centrala este cu 2 bucle cu posibilitate de extensie la 8 bucle.

In functionarea sa, centrala interogheaza fiecare detector de incendiu, iar orice raspuns anormal se comunica acesteia. Imunitatea la praf a intregului sistem este intrinseca si este determinata de protocolul de comunicatie folosit de centrala pentru interogarea detectoarelor existente pe linie.

Dispozitive de avertizare acustica locala incendiu:

Drept dispozitive de avertizare sonora se va folosi o sirena de exterior.

Cabluri de legatura si interconectari - incendiu:

Cablurile de legatura sunt cabluri speciale pentru automatizari si semnalizari, ecranate si izolate in PVC special concepute pentru aplicatii antiincendiu JY(st)Y 1x2x0,8mm. Acestea vor fi montate ingropat in tub PVC flexibil tip copex PVC Ø16 (cu rezistenta sporita).

Instalatia video de supraveghere:

Acest sistem este instalat in camera tehnica si este realizat cu camere de luat vederi color (de interior si de exterior), pentru supravegherea cladirii administrative si perimetrului protejat din exteriorul cladirii.

Camerele de supraveghere prevazute sunt de inalta rezolutie cu IR si senzor de imagine si zoom care ofera o rezolutie de pana la 1000 TVL . Echipata cu leduri IR, camera poate inregistra uniform pe timp de noapte in intuneric total pana la 50 metri.

Alimentarea neintreruptibila a sistemului este asigurata cu o sursa UPS de 2200 VA.

Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu beneficiarul si in concordanta cu cerintele din Normele Tehnice IGP. Semnalele primite de la camerele video sunt transmise la locul de monitorizare – camera tehnica si vizualizare in cabina poarta.

Selectarea si stocarea semnalelor primite este realizata printr-un inregistrator video digital. Imaginile sunt redate pe un monitor color. Reteaua de interconectare intre echipamentele sistemului de supraveghere prin CCTV este realizata cu cablu FTP 4 x 2x 0,22mmp pentru partea de semnal, iar pentru alimentarea cu energie electrica cablu energie MYYM 2x0,75 mm.

Instalatii de telefonie si internet:

Inaltimea de montaj a prizelor pentru telefon (TF) si internet PC este de 0,3 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de telefonie va fi proiectat si executat de un operator de telefonie din zona, la cererea beneficiarului.

Sistem retea voce-date:

Sistemul are la baza topologia stea prin care toate cablurile de la fiecare priza de voce/date de pe un nivel sunt concentrate intr-un rack de distributie de nivel.

Asigurarea tipului de comunicatie, voce sau date se va realiza cu patch-corduri. Pentru atingerea acestui deziderat se va asigura din start trasee de conectare identice ca performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza, cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate cat.6, UTP pentru cladirile obisnute si SFTP pentru cladirile speciale, atat pentru o conexiune de computer, cat si pentru o conexiune de telefon.

Lungimea unui traseu orizontal (de la rack pana la priza de perete) nu va depasi 90 de metri, astfel incat lungimea totala a intregului tronson (inclusiv patch-cordul din rack si patch-cordul de conectare de la priza la calculator) sa nu depaseasca 100 m.

Instalaţii de protecţie împotriva paratrăsnetului şi priza de pământ:

Toate părţile metalice ale clădirii şi a instalaţiilor care deservesc clădirea se vor lega la o bară de egalizare a potenţialelor BEP. La aceasta bară se vor lega:

  - firidele de distribuţie;

  - conductorul principal de protecţie;

  - conductele de apa;

  - conductele de gaze;

  - coloanele de încălzire;

  - elementele metalice ale construcţiei.

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului este de tip PDA DAT CONTROLER, montat la pe acoperisul cladirii cu înălţimea de 4,00 m iar coborârea de la paratrăsnet la priza de pământ se va realiza prin bandă de oţel zincat 25 x 4 mm, sau conductor de CuSn 30x3. Legarea benzii de coborâre la priza de pământ se va realiza prin intermediul pieselor de separaţie, montate la circa 2,00 m de la suprafaţa solului. Acestă piesă trebuie să fie astfel realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule, atunci când se execută măsurători. Rezistenţa maximă a prizei de pământ va fi de maxim 1 ohm, în caz contrar completându-se cu electrozi până la atingerea acestei valori.

Priza de pământ artificială va fi realizată din electrozi confecţionaţi din oţel zincat de 2 1/2”. În cazuri speciale, când solul este foarte agresiv pentru oţel (Ph < 4) şi nu există posibilităţi de protejare eficientă a oţelului împotriva agresivităţii solului, se admite folosirea electrozilor din cupru.

Secţiunea electrozilor din oţel pentru priza de pământ artificială trebuie să fie de minim 100 mmp. Secţiunea electrozilor din cupru pentru priza de pământ artificială trebuie să fie de minim 25 mmp pentru electrozi masivi şi de minim 35 mmp pentru conductoare funie. Grosimea electrozilor din cupru trebuie să fie de minim 3 mm, pentru benzi sau bare şi de minim 2 mm pentru plăci. Electrozii de pământ se instalează la cel puţin 1,00 m faţă de fundaţia construcţiei, sub adâncimea de înghet. Electrozii vor fi legaţi între ei cu platbanda realizată din oţel zincat 40x4 mm.

  - Instalatii sanitare

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi şi accesorii necesare la punctele de consum se va făce în conformitate cu prevederile Normativului I9/2015 şi STAS 1478/1990, în funcţie de destinaţia clădirii, numărul de persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura condiţiile de igienă şi gradul de confort cerut de standardele în vigoare.

Obiectele sanitare si accesoriile aferente cu care sunt echipate grupurile sanitare sunt :

- lavoar din porţelan sanitar dotat cu robinet cu fotocelula;

- vas de closet din porţelan sanitar;

- pisoar din porţelan sanitar dotat cu robinet cu fotocelula;

- cadă de duş din polimeracril;

- etajera din porţelan sanitar;

- oglinda din semicristal;

- porthârtie din porţelan sanitar;

- săpunieră din porţelan sanitar.

Obiectele sanitare, armăturile şi accesoriile aferente vor fi montate pe elementele de construcţie, în conformitate cu detaliile de fixare prevăzute în tehnologiile de execuţie.

Instalaţii de alimentare cu apa menajeră rece si caldă

Alimentarea cu apă rece a clădirii se va asigura de la SPH (statia de pompe si hidrofor). Se va prevede un bransament având diametrul Dn 90 mm. Investiţia necesită apă în scopuri menajere şi pentru stingerea incendiului.

Prepararea apei calde de consum se va realiza local, prin intermediul unor boilere electrice amplasate la plafonul grupurilor sanitare deservite.

Apa caldă menajeră astfel preparată, se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece.

Distributia principala de apa rece se va executa cu ţevi din otel zincat. Ţevile din otel zincat vor corespunde din punct de vedere ai parametrilor igienico-sanitari, tuturor standardelor europene în vigoare.

Conductele de apă rece ce alimentează echipamentele de protecţie şi stingere incendiu, precum şi cele ce alimentează cu apă rezervele intangibile de incendiu, vor fi din oţel.

Conductele de legatura de apa rece si calda vor fi din material plastic tip PPR.

Instalaţii de canalizare menajeră

Din cladirea administrativa se va evacua în reţeaua de canalizare exterioară, următoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- Ape uzate provenite de la zonele de preparate alimentare;

- Ape uzate provenite din spălarea pardoselilor;

Sistemul de scurgere al canalizării menajere va fi prevăzut cu puncte de curăţire amplasate în zone uşor accesibile.

Apele uzate provenite de la oficii vor fi colectate separat şi direcţionate catre un separator de grasimi amplasat ingropat la exteriorul clădirii, şi apoi către reţeaua de canalizare.

Sistemele de scurgere ale canalizărilor vor fi prevăzute cu piese de curăţire amplasate pe coloanele de canalizare la 80 cm de pardoseala parterului.

Toate apele deversate în reţeaua de canalizare vor respecta normele prevăzute în NTPA002 – 2002.

Instalaţiile se vor executa din:

- pentru instalaţiile interioare supraterane de canalizare menajeră: tuburi şi piese de legătura din polipropilenă - PP;

- pentru instalaţiile interioare subterane: tuburi şi piese de legătură din PVC-KG;

Instalatii de stingerea a incendiilor

Având în vedere destinaţia clădirii amenajate şi specificul activităţilor care se vor desfăşura în această clădire, proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor se va face conform prevederilor din Indicativul P118/2-2013 - " Normativ  privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere".

Hidranţii interiori pentru clădiri (STAS 2501) sunt robineţi de colţ, cu ventil, prevăzut la intrare cu filet exterior pentru racordarea cu o ţeavă din oţel de ø 2", iar la ieşire cu filet exterior pentru înşurubarea unui racord fix (STAS 701), la care se  racordează furtunul cu ţeava de refulare.

Furtunul de refulare cu care se vor dota hidranţii interiori va fi de tip C, de 25 m lungime.

Hidranţii, împreună cu echipamentele de serviciu (furtunuri şi ţevile de refulare) se vor monta în cutii metalice, amplasate în nişe sau firide în zidărie, sau se vor monta aparent, direct pe pereţi sau stâlpi, la înălţimea de 1,35÷1,50 m de la pardoseală. Cutiile se vor prevedea cu posibilităţi de scurgere a apei.

Alimentarea cu apă rece a instalaţiilor de stingere şi protecţie la incendiu va realiza cu conducte din oţel zincat, cu diametrul ø 2",pentru instalaţia de hidranţi interiori, cu fitinguri aferente acestui tip de material.

După execuţia instalaţiei de hidranţi interiori se vor efectua probele de presiuni şi de etanşeitate, cu respectarea prevederilor din Normativul I9/2015 si cu respectarea condiţiilor de calitate.

Lucrările de instalaţii de stingere a incendiilor cu instalaţii de hidranţi interiori se vor executa de către personal specializat autorizat, cu respectarea tehnologiilor de execuţie, în conformitate cu prevederile din Normativul I9/2015, cu respectarea normelor de tehnica securităţii şi protecţiei muncii, specifice fiecărei categorii de lucrări în parte, şi a caietului de sarcini, care se vor completa şi cu datele din caietele tehnice privind tehnologiile de montare a materialelor şi echipamentului nou.

  - Instalatii termice

Pentru realizarea confortului termic în clădirea proiectată s-au prevăzut instalaţii interioare de încălzire, care cuprind:

- instalaţii interioare de încălzire centrală cu sistem de  ventilatie

- centrală termică electrica proprie ;

- boiler pentru grupurile sanitare;

Instalatiile termice / climatizare prevazute pentru cladirea administrativa au in vedere realizarea unui Sistem VRV cu recuperare. Acest sistem este unul integrat de recuperare a căldurii,  reutilizand căldura de la birouri sau camere de servere pentru a încălzi alte zone sau pentru a prepara apă caldă.

Asigurarea reţelei de canalizare

Pentru preluarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitar si oficiul din cladirea administrativa, si de la punctele de alimentare de pe platformele portuare s-au prevazut retele de canalizare menajera din tuburi PVC Dn 250 mm, diametrul minim pentru retelele exterioare de canalizare menajera, conform STAS 3051 – 91, punctual 2.1.3.

Panta minima pentru aceste retele de canalizare menajera va fi i = 0,0065 ( STAS 1795 – 87, tabelul 8).

Apele uzate menajere de la cladirea administrativa vor fi deversate prin scurgere libera in caminul de la intrarea in statia de epurare.

Pentru a evita adancirea acestui camin la circa 4,0 m adancime, cu efecte asupra statiei de epurare si adancimi mari ale retelei, pentru preluarea apelor uzate de la punctele de alimentare de pe platformele portuare s-au prevazut doua ministatii de pompare din elemente prefabricate din beton, complet echipate, SPuz1 si SPuz2. Aceste statii s-au amplasat in zonele mediane ale punctelor de consum si vor refula apele uzate prin conducte din PEHD cu D = 90mm, ingropate la circa 1,0m de suprafata terenului. Punctul de descarcare al celor doua conducte de refulare va fi caminul de la intrarea in statia de epurare.

Pentru preluarea apelor uzate menajere de la cladirile existente din dreptul danei nr. 2, s-a prevazut o ministatie de pompare ape uzate SPuz3 care va pompa apele uzate printr-o conducta de refulare PEHD,  D=90 mm in SPuz1.

Se va asigura si alimentarea cu energie electrica a staiilor de pompare ape uzate de la cea mai apropiata retea electrica.

Dupa tratarea apelor in statia de epurare, efluentul rezultat, respectand conditiile impuse de normativul NTP 001/2002 va fi evacuat in bazinul portuar printr-o gura de descarcare.

Staţia de epurare va avea următoarele caracteristici minime:

- tablou de comandă control și protecţie a echipamentor electrice cu sistem automat și computerizat de montorizarea a parametrilor și debitului de apă epurată. Panoul de comandă va fi suprateran și va fi protejat în cutie metalică etanșă;

- deservirea statiei nu va solicita personal de specialitate; se va face numai de catre personal instruit în acest scop;

- producţie scazută de namol astfel încat, evacuarea namolului în exces sa se faca la intervale de timp mai mari de un an ;

- montajul stației va fi la exterior, îngropat, fară a necesita instalaţii de încalzire;

- staţia sa fie prevazută cu cămin de prelevare probe cu capac carosabil;

- perimetrul stației de epurare se va împrejmui cu gard din panouri de plasa bordurată  fixate pe stalpi metalici; Împrejmuirea staţiei de epurare va fi prevazută cu porţi auto şi pietonală dotate cu sisteme de inchidere;

Se va monta staţie de epurare monobloc pentru clădirea administrativa.

Amplasarea staţiei de epurare se va face în spaţiul verde, lângă clădirile pe care le desevesc la o distanţă optimă din punct de vedere tehnic şi economic faţă de acestea.

După epurare calităţile apei prelevate din cămin vor trebui să satisfacă cerinţele Normativului NTPA 001/2002.

Date tehnice:

- Capacitate: Q24=5.4 m3/zi

- Capacitate LE 30-39 persoane(150 l/om,zi),

- Dimensiuni: Dn = 2600 mm, H = 2350 mm

- Tip suflanta: 2 x SECOH, P=2 x 241 W

- Sursa de energie electrica : 230 V

- Funcţionare: automată

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002

- Materiale: integral din inox

- Greutate: 400 kg (echipamente tehnologice + bazin inox)

Tehnologia de epurare Stainless Cleaner:

- Epurare mecanică: reţinerea impurităţilor nedegradabile biologic (mat. plastice, etc)

- Epurare biologică cu nămol activ

- Nitrificare

- Denitrificare

- Decantare finală

Descrierea tehnologiei de epurare

Pre-epurarea mecanica este realizata de un cos de retinere a impuritatilor aerat, pozitionat in zona de denitrificare sub conducta de intrare apa uzata. Cosul de retinere al impuritatilor  este prevazut cu orificii cu diametrul 12 mm ( 0.47” ) si este dotat cu maner pentru o mai buna manevrare.

Zona de denitrificare este despartita de zona cu namol activat printr-un perete. In aceasta zona apa este mentinuta in miscare de o pompa hidropneumatica. Agitarea zonei se realizeaza optim datorita aranjarii geometrice a acesteia.

Eliminarea azotului din apa uzata se realizeaza in zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela ca in conditii anoxice populatia de bacterii din namolul activat foloseste oxigenul fixat din nitriti si nitrati in procesele de respiratie. Nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zona cu namol activat, aerata. Compusii organici sunt oxidati si redusi la dioxid de carbon si apa; carbonul organic este partial folosit pentru cresterea biomasei din namolul activat.

Tot in zona aerata cu namol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidati si ei si redusi la nitrati. O conditie a bunei desfasurari a acestor procese este asigurarea conditiilor optime de dezvoltare a biomasei si mentinerea acestora.

Apa epurata este separata de namolul in suspensie in decantorul secundar de tip Dortmund, care este compus dintr-o jumatate de con confectionat din segmente de otel inox, pozitionat in zona cu namol activat, un cilindru de linistire si canalul de evacuare a apei epurate, care este partial submersat.

De pe fundul decantorului secundar namolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si namol de recirculare. Atunci cand concentratia namolului in statia de epurare depaseste 60 % este nevoie de vidanjarea a 1/2-1/3 din volumul statiei de epurare ( 1-2 ori pe an).

Combinatia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata conduc la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite sistemului sa functioneze in conditii variabile de flux hidraulic.

Sistemul de aerare functioneaza in mod automat conform programului setat. Sursa de aer este pozitionata in afara statiei de epurare si consta din doua suflante ce alimenteaza cu aer statia de epurare printr-un sistem de conducte. Suflantele si timerul vor fi instalate intr-un adapost special amenajat (inclus in furnitura) care va fi asezat pe o fundatie de beton.

Reactorul biologic este proiectat ca o unitate compacta divizata in volume functionale, in care sunt pozitionate componentele statiei de epurare.

Toate componentele structurale si tehnologice ale reactorului biologic sunt realizate din otel inox 1.4301.

Statia de epurare poate functiona cu 30 pana la 120 % din debitul proiectat, daca concentratia namolului (biomasei) din reactor este cuprinsa in intervalul 40%-60%.

Statiile de epurare functioneaza pe baza de biomasa in suspensie si stabilizarea aeroba a namolului. Cunoscand faptul ca pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.

In functie de tipul de canalizare, apa uzata poate ajunge in statia de epurare gravitational sau prin pompare. Statia de pompare trebuie sa fie echipata cu un cos pentru reziduuri. Statia de pompare nu face obiectul acestei oferte.

Efluentul

Calitatea apei uzate atinsa dupa epurare permite acesteia sa fie deversata intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare.  Eficienta acestor statii de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie si stabilizarea namolului. Daca valorile incarcarilor (hidraulice si organice) ale apei uzate se incadreaza in valorile proiectate (valorile parametrilor caractersitici apelor uzate menajere din NTPA 002), parametrii apei epurate sunt conform NTPA 001/2002:

- CBO5 = 25 mg/l

- CCO-Cr = 125 mg/l

- Suspensii = 60 mg/l

Construcţia staţiei de epurare:

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin de inox.

Bazinul se monteaza subteran, se aseaza pe un radier de beton si in jur se toarna un strat protector de beton sau balast stabilizat (200 mm).

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

- Coş pentru reţinerea impurităţilor nedegradabile

- Zonă anoxică pentru denitrificare

- Compartiment de aerare

- Decantor secundar

- Sistem de aerare cu bule fine

- Sistem recirculare nămol

- Doua suflante de aer

- Timer

- Capac

- Adapost suflanta

Statie de pompare cu rezervor tampon

| Nr. crt. | Denumire | Cant. |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCTII |
| 1 | bazinbetonDext= 2,54 m ; Dint = 2,30 m | 1 |
| 2 | inelbetonDext= 2,54 m ; Dint = 2,30 m | 1 |
| 3 | capacbeton D=2,54 m ; H=0,18m | 1 |
| 4 | Capace de acces | 3 |
| 5 | scaraacces inox | 1 |
| 6 | cos de gunoi inox D=300 mm cu suport | 1 |
| 7 | Platforma de lucru |  |
| ECHIPAMENTE |
| 1 | Pompe submersibile | 2 |
| 2 | Cuplaj cu cot de refulare | 2 |
| 3 | Accesorii de montaj (supape, vane,conducte) | 1 |
| 4 | Montajechipamente | 1 |
| ELECTRICE |
| 1 | Tablouautomatizari de exterior | 1 |
| 2 | Comutatoare de nivel | 5 |
| 3 | Suporttablouautomatizari din inox | 1 |
| 4 | Montajelectrice | 1 |
| 5 | Ventilatie cu filtru anti-miros | 1 |

Materiale folosite:

- sistem de conducte din otel inoxidabil cu flanse libere din aluminiu fixate cu suruburi zincate

- vane si robineti din fonta cu elemente de inchidere cauciucate

- ghidaj pompe din otel galvanizat, lant de ridicare pompe galvanizat

Asigurarea iluminatului incintei portuare

S-a asigurat iluminatul și securizarea incintei portuare cu senzori de mișcare și sistem video de supraveghere astfel încât să se poata monitoriza atât pe timp de zi cat și pe timp de noapte toate activităţile din port.

Panoul aferent sistemului video este amplasat în spaţiul special destinat punctului de control din cladire. Instalaţia de iluminat exterior s-au prevăzut cu senzor crepuscular.

Instalatia de iluminat exterior a portului s-a prevazut pentru a asigura un consum minim de energie. Comanda circuitului de iluminat se va face atât manual, cât şi automat, de la un senzor de lumină crepuscular (fotocelulă).

Selecţia modului de comandă se va face prin intermediul unui selector prevăzut pe carcasa tabloului electric de iluminat.

Instalaţia electrică de iluminat s-a prevazut a se realiza cu:

- Stalpi stradali, H=8m, echipaţi cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune – (150 – 250) W;

- Stâlp metalic cu scară de acces si platformă, H = 25,00 m, echipat cu trei - patru corpuri de iluminat tip proiector cu vapori de sodiu – (400 – 500) W, instalație de paratrăsnet;

Iluminatul la nivelul platformei danelor de 40Lx.

Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I.

S-a prevazut instalaţiile și dotărilor P.S.I. pentru clădirea administrativă şi pentru fiecare dană, dotări P.S.I. pentru buncherare de la cisternă de combustibil specializată la navă, la fiecare dană.

Imprejmuirea incintei portuare

Din motive de siguranță și pentru evitarea intrărilor neautorizate și evitării sustragerii, gardul prevazut la limita de proproietate se va realiza din plăci și stâlpi prefabricați din beton armat și va avea înălțimea minimă de 2 m.

Împrejmuirea nouă va proteja toată suprafaţa portuară (inclusiv danele nr. 1 și nr. 2).

Din motive de siguranță și pentru evitarea intrărilor neautorizate și evitării sustragerii, s-a proiectat o imprejmuire din stâlpi si placi de prefabricate din beton armat clasa betonului C20/25.

Lungimea totala a imprejmuirii este de 1.460ml, iar dimensiunea placii de prefabricat fiind 10cmx310cmx250cm (g x h x l).

Stâlpii vor fi incastrati in fundatii izolate din beton.  Împrejmuirea nouă protejeaza toată suprafaţa portuară.

Platforma deseuri menajere

S-a prevazut un spaţiu împrejmuit cu gard din panouri de plasa bordurată fixate pe stâlpi metalici (cu poartă auto și pietonală) pentru platformă deșeuri menajere. Platforma pentru deseuri s-a prevazut a fi betonata.

### 3.4.2 Capacitati proiectate

| Capacitati (în unități fizice) |
| --- |
|  |  | U.M. | Cantitate |
| Dane noi tip estacada – 4 bucati | m | 4 x 120 |
| Reabilitare dane existente (1 + 2) | m | 280 |
| Reabilitare Front de asteptare existent (dana 1+ 2) | m | 420 |
| Lungime drum reabilitat / modernizat | m | 2 500 |
| Platforme portuare noi | mp | 27 000 |

### 3.4.3 Suprafete de teren ocupate

Toate lucrarile vor fi executate in incinta portului Luminita si numai pe terenul apartinand CN ACN SA Constanta. Suprafata de teren asupra careia se propun interventiile este de aproximativ 1 290 000 mp .

### 3.5 Profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

### 3.6 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

### 3.7 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

### 3.8 Materii prime , energie si combustibili utilizati

Pentru realizarea proiectului materiile prime, auxiliare si combustibilii utilizati sunt reprezentate de: balast, piatra sparta, agregate naturale, ciment , otel beton , vopsea , apa, aditivi, energie electrica, motorina.

Antreprenorul va va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi folosite. Astfel, la faza de proiectare urmatoare proiectantul va preciza in caietele de sarcini necesare realizarii investitiei , caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare. De asemenea in timpul executiei lucrarilor , se recomanda ca, aprovizionarea cu materiale sa se realizeze treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung.

### 3.9 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perioada de constructie:

- Energia electrica: prin racord contorizat la LEA cea mai apropiata sau asigurata prin motogeneratoare de curent electric.

- Alimentarea cu apa potabila si industriala: in functie de conditiile locale - de la retea prin bransament contorizat sau prin transport cu tancuri de apa (cisterne);

- Asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si tehnologice: in functiile de conditiile locale - la reteaua de canalizare existenta sau prin instalatii proprii de colectare si evacuare ape menajere ( fose septice vidanjabile).

### 3.10 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie.

Avand in vedere faptul ca investitia actuala presupune modernizarea unei lungimi foarte mici de drum si a facilitatilor portuare , se presupune ca organizarile de santier vor fi minore iar instalarea unor noi statii de betoane este putin probabil sa se realizeze , betonul urmand a se procura de la statiile existente in zona , care detin toate avizele de functionare . In orice caz toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie in caz de necesitate se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;

- dupa caz , fabricile de betoane vor fi inchise, constructiile si instalatiile existente vor fi demontate si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor;

- deseurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul firmelor abilitate.

- retragerea de pe amplasamente a utilajelor de constructii si transport;

- colectarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de constructie si cele conexe;

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelare a terenului, inierbare, plantare de arbori /arbusti si amenajare peisagistica.

### 3.11 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul in cadrul acestui proiect.

### 3.12 Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale pentru realizarea proiectului sunt agregate minerale (nisip, pietris, piatra sparta) provenite din cariere si balastiere.

Cel mai probabil aprovizionarea cu piatra sparta ,nisip si pietris in vederea realizarii investitiei se va realiza cu ajutorul autobasculantelor .

Decizia finală privind provenienţa acestora va aparţine constructorului care va selecta balastiere si cariere autorizate şi de unde transportul asociat se va putea efectua cu un minim al impactului economic şi de mediu.

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare consumuri de resurse naturale in afara lucrarilor de reparatii capitale sau intretinere.

### 3.13 Metode folosite in constructie

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate descrise în acest capitol este o tehnologie tipică executării lucrărilor de drumuri , lucrarilor civile si portuare .

Lucrările prevăzute în acest proiect constau în primul rând in reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces in portul Luminita  , cu incadrarea in ampriza existenta prin modernizarea partii carosabile si aducerea drumului la starea normala de functionare , construirea unor dane portuare noi si modernizarea celor existente , amenajarea incintei portuare prin betonarea platformelor portuare , precum si securizarea incintei si constructia unei cladiri administrative noi .

### 3.14 Plan de executie (faza de constructie , punere in functiune,exploatare , refacere si folosire ulterioara)

In cadrul proiectului a fost intocmit graficul de realizare a executiei lucrarilor care se intind pe o perioada de 24 luni .

Este foarte importanta coordonarea judicioasa a Contractorului pentru realizarea lucrărilor la calitatea cerută şi în timpul de execuţie preconizat. Prezentul proiect este de natură tehnologică prin esenţa lui, astfel încât implică o foarte bună organizare în ceea ce priveşte începerea, finalizarea şi alternanţa etapelor de execuţie.

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de amenajarile specifice vor fi readuse la starea iniţială.

### 3.15 Relatia cu alte proiecte existente si planificate

Nu este cazul in cadrul acestui proiect .

### 3.16 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Fiind vorba despre modernizarea unui drum existent si a facilitatilor portuare , alternativele studiate au fost doar in ceea ce priveste solutiile de modernizare a sistemului rutier si a platformelor portuare , respectiv tipul si grosimile sistemului rutier propus , a arhitecturii cladirii precum si solutiile constructive ale noilor dane din portul Luminita  .

### 3.17 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul .

### 3.18 Alte autorizatii cerute pentru proiect

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 101 din data de 18.10.2016, emis de CJ Constanta, sunt urmatoarele:

- Agentia de Protectia a Mediului Constanta

- Alimentare cu apa;

- Alimentare cu energie electrica;

- Telefonizare;

- Securitate la Incendiu;

- Statul Major General;

- CN CF CFR SA – Regionala Constanta;

- AN Apele Romane – ABADL;

- Inspectoratul de stat in constructii – Inspectoratul in Constructii Sud – Est;

### 3.19 Localizarea proiectului

Portul Luminita este situat in judetul Constanta, UAT Navodari si UAT Corbu, teritorul administrativ Corbu si Navodari, în partea de nord a lacului Taşaul, la o distanţă de cca 5 km faţă de ecluza Năvodari.

Proiectul ce urmează a fi realizat se afla in incinta portului Luminita administrat de catre C.N. Administratia Canale Navigabile S.A. Constanţa., port care închide în aval ramura Taşaul a Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari, jud. Constanța.

Accesul spre port se face pe un drum de piatră spartă de cca. 1.500 ml care se desprinde din DJ 226 Năvodari – Corbu.

3.19.1 Distanţa faţă de graniţe (Conventia de la Espoo)

Nu este cazul.

3.19.2 Detalii despre folosinţele terenului in zona de proiect

Toate terenurile din zona proiectului sunt terenuri a caror folosinta actuala si destinatie o reprezinta un port industrial si caile de comunicatii aferente acestuia . Toate terenurile se afla in proprietatea CN ACN SA Constanta .

3.19.3 Detalii despre variantele de amplasament luate in considerare

Nu este cazul .

### 3.20 Caracteristici impact potenţial

### 3.20.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Principalele avantaje al reabilitarii/modernizarii drumului de acces in portul Luminita si a facilitatilor portuare aferente sunt reprezentate prin scaderea poluarii fonice si imbunatatirea calitatii aerului ca urmare a scaderii cantitatii de praf din zona portului . Un alt avantaj il reprezinta imbunatatirea conditiilor de siguranta in traficul auto si naval .

De asemenea, modernizarea drumului si a pltformelor protuare poate induce efecte pozitive asupra sistemului hidrologic din care face parte prin colectarea riguroasa a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea încarcarii cu particule în suspensie si prin fluentizarea traficului, cu efecte asupra reducerii emisiilor de gaze poluante, respectiv a încarcarii apelor de precipitatii cu acest tip de poluanti.

In perioada de executie are loc un impact negativ la modul cel mai general, dar a carui durata este limitata la 24 luni – perioada de executie a lucrarilor.

Impactul negativ va fi numai in perioada de executie a lucrarilor de modernizare si se va exercita asupra:

- calitatii aerului, prin genereare unor de emisii suplimentare de praf si noxe produse de gazele de esapament de la motoarele mijloacelor mecanice de transport si utilajelor,

- posibil asupra apelor prin perturbarea scurgerii naturale a apelor in zonele lucrarilor la canalizarea pluviala , si prin majorarea turbiditatii cursurilor de apa in aceste zone,

- populatiei din zonele situate in apropierea santierului prin disconfort creat de poluarea fonica, luminoasa, vibratii si emisiile de noxe.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural nu exista deoarece lucrarile sunt executate pe un amplasament existent , nefind vorba de lucrari care sa presupuna demolari sau extinderi ale suprafetelor portuare fata de cele existente .

### 3.20.2 Natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ

Obiectivul proiectului de infrastructura va avea impact:

- pozitiv direct, indirect si permanent asupra populatiei si calitatii aerului in zona proiectului,

- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populatiei, faunei,

Nu sunt identificate alte proiecte semnificative aflate in derulare în zona proiectului.

### 3.20.3 Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Nu este cazul .

### 3.20.4 Magnitudinea şi complexitatea impactului

Se apreciaza ca impactul negativ generat in perioada de constructie nu va avea o magnitudine semnificativa. In perioada de constructie impactul maxim se va manifesta numai in zona executiei lucrarilor.

Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele generatoare.

Impactul negativ este apreciat ca fiind „de o complexitate redusa”.

Principalii factori care pun probleme si care trebuie monitorizati cu atentie si pentru care trebuie propuse masuri de atenuare riguroase sunt zgomotul si emisiile de noxe generate de activitatile de constructie .

Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere multitudinea factorilor economici, sociali si de mediu care beneficiaza direct sau indirect de imbunatatirea conditiilor de trafic in zona proiectului .

### 3.20.5 Probabilitatea impactului

La modul general, constructia de drumuri , platforme si constructii hidrotehnice are un impact asupra mediului inevitabil, generand o poluare fonica si chimica . Si in cazul de fata, aceste tipuri de impact vor aparea cu siguranta, dar totodata trebuie luate in considerare si impacturile pozitive de mare importanta, generate la fel de probabil ca urmare a implementarii proiectului de modernizare portuara .

Se mentioneaza şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun si care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilitatii aparitiei si/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

### 3.20.6 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor (24luni) si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor. Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de progamul de executie si tipul lucrarilor executate). In perioada de iarna, care nu este propice pentru executia lucrarilor nu vor exista impacturi negative. Impactul negativ generat in perioada de constructie se apreciaza in totalitate ireversibil dupa finalizarea lucrarilor.

Pentru perioada de exploatare impacturile pozitive sunt in mod evident, de durata. Deoarece impactul pozitiv are un caracter complex, frecventa si reversibilitatea acestuia nu sunt cuantificabile, dar i se poate atribui un caracter permanent.

Implementarea măsurilor obilgatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scaderea duratei si frecventei unor tipuri de impacturi negative.

### 3.20.7 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului sunt propuse o serie de masuri specifice fiecarui factor de mediu si care sunt prezentate in cadrul capitolului 4 din prezentul memoriu.

### 3.20.8 Natura transfrontieră a impactului

Nu este cazul.

# SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Pentru realizarea proiectului de infrastructura portuara si rutiera , beneficiarul va acorda contractul de executie unui  antreprenor. In conditiile prevederilor legale si a termenilor contractuali, acesta va realiza Planul de management de mediu, document care va conţine măsurile de reducere a impactului de mediu pe toată durata de viaţă a investiţiei: execuţie (construcţie), funcţionare şi dezafectare. Planul de management de mediu va contine două secţiuni: Planul de reducere a impactului asupra mediului şi Planul de monitorizare.

## 4.1 Protecţia calităţii apelor

### 4.1.1 Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea de şantier.

Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare şi din igienizări care au loc in cadrul organizarii de santier;

- ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor şi spălarea padocurilor în care sunt depozitate temporar anrocamentele, agregatele etc;

- scurgerile accidentale de la staţiile de alimentare cu carburanţi şi de întreţinere a utilajelor şi mijloacelor de transport;

- manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă poate conduce la producerea unor deversări accidentale;

- in cadrul şantierului, în perioadele cu ploi abundente, pot apărea unele eroziuni provocate de apele de şiroire

În perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate substante poluante, în special sub forma de pulberi. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi deversate.

Nu se va admite evacuarea apelor uzate neepurate in emisari naturali.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, situaţii posibile de poluare a apelor de suprafata sau subterane pot apărea in principal numai în cazuri de accidente.

Apele subterane, pot resimti de asemenea influenta activitatilor care se vor desfasura în santier, în special la nivelul acviferului freatic, datorita lucrarilor de excavatii. Trebuie sa se tina seama de protejarea acviferului freatic, pentru a se evita aparitia drenajului si orice accidente care ar putea duce la contaminarea acviferul freatic cu produse petroliere.

În perioada de exploatare, apele meteorice nepurificate colectate în amplasamentul lucrarilor constituie principala sursa de poluare. Pe suprafata portuara si a drumului ce urmeaza a fi modernizat , în timpul ploilor, în special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de santuri si rigole existent in zona.

Din acest punct de vedere, se apreciaza ca evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme deosebite privind dispersia poluantilor în mediile acvatice.

Valori maxime admise pentru evacuarea apelor uzate:

| Indicatori apă | Valori admise conform NTPA 001/2005 | Valori admise conform NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- |
| Materii in suspensii | 35 mg/l | 350 mg/l |
| CCO –Cr | 125 mg O2/l | 500 mg O2/l |
| Plumb | 0,2 mg/l | 0,5 mg/l |
| Zinc | 0,5 mg/l | 1,0 mg/l |
| Produse petroliere | 5 mg/l | 20 mg/l |

### 4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie a lucrărilor.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru colectarea apelor uzate în perioada de execuţie:

- prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi lavoare şi evacuarea acestor ape în fosa septica, vidanjabilă periodic;

- prevederea unui sistem de colectare a pierderilor lichide şi al apelor pluviale care se scurg din spaţiile de preparare a cimentului şi asfaltului şi evacuarea într-un decantor pentru depunerea suspensiilor. Nămolul rezultat se transportă la depozitul de deşeuri inerte.

- in cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi marcaje de circulaţie, eventual bariere, alimentarea cu carburanţi şi reparaţii în spaţii special amenajate.

Apele uzate de tip menajer rezultate în timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie vor trebui să se încadreze în prevederile normativelor NTPA 001/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali şi NTPA 002/2005 – privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare ale localităţilor.

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante în perioada de execuţie provenite de la traficul rutier specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor, care ajung direct sau indirect în apele de suprafaţă sau subterane nu vor fi în cantităţi importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

In perioada de exploatare lucrarile prevazute pentru scurgerea apelor meteorice (santuri, rigole) au rolul de a împiedica stagnarea apei pe platformele portuare si a drumului, contribuind la pastrarea suprafetei acestora în conditii bune.

## 4.2 Protecţia calităţii aerului

### 4.2.1 Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi

În perioada de construcţie a lucrarilor, activităţile din şantier pot avea un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii, ceea ce conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. În plus, aprovizionarea cu materiale de constructie necesar a fi puse în opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentând o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrării pot fi grupate după cum urmează:

- activitatea utilajelor pentru punerea in opera a lucrarilor;

- punerea efectiva in opera a lucrarilor (sapaturi, excavatii, realizarea sistemului rutier)

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor;

- activitatea în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment.

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, metale grele, particule materiale din arderea motorinei etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi sedimentabile);

- distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată.

Poluarea specifică activităţii în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment cuprinde exclusiv prepararea acesora. Sunt avute în vedere emisiile de particule materiale, inclusiv ciment, de la prepararea betonului. Nu se iau în considerare emisiile de particule rezultate prin eroziunea vântului din depozitele de agregate, din circulaţia mijloacelor de transport şi activitatea utilajelor, aceste emisii fiind apreciate global în cadrul activitatii utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport.

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de construire sunt reduse şi afectează arii reduse. Aceste arii pot face obiectul monitorizării în timpul execuţiei.

În perioada de exploatare, traficul rutier si naval este singura sursa de poluare a aerului aferenta obiectivului studiat.

Poluantii emisi în atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili în motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze si de particule, continând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule încarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

### 4.2.2 Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, mobile, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă. De asemenea, se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- dotarea pentru perioada de iarnă a parcurilor de utilaje şi mijloace de transport cu dispozitive electrice de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eşapament pe timpul unor demarări lungi sau dificile;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament. Utilajele vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens, unităţile de construcţii vor trebui să se doteze cu aparatură de testare necesară şi să efectueze reviziile la utilajele şi mijloacele de transport.

- Este utilă monitorizarea calităţii aerului in cadrul santierului, în principal a poluării cu pulberi.

- Pentru materiale inerte, stropirea cu apă reprezintă o soluţie de reducere a antrenării de vânt a particulelor fine.

- Folosirea prelatelor este indicată pentru protecţia temporară a unor depozite de materiale la acţiunea vântului.

Problema instalaţiilor pentru captare – epurare gaze reziduale şi reţinerea pulberilor se pune pentru instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment. Se recomandă utilizarea instalaţiilor bazate pe tehnologie modernă, mai puţin poluante, în vederea reducerii emisiilor de particule de la instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment.

Emisiile de poluanti în atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (în principiu 8-10 ore/zi), putând prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Se recomandă folosirea utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel, care nu produc emisii de Pb şi emit cantităţi reduse de CO.

În perioada de exploatare singura sursă de poluare a aerului este reprezentata de traficul rutier de pe strazi, reprezentând surse de poluare mobile. Pentru diminuarea emisiilor nu se pune problema unor instalaţii pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor reziduale.

## 4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### 4.3.1 Surse de zgomot şi de vibraţii

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de construire, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii si dispunerii utilajelor.

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari , realizarea structurii rutiere si lucrarilor de arta proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.

Estimările privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se înregistrează acestea, pornesc de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse echipamente utilizate la construcţie şi de numărul acestora. O listă a tipurilor de echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este prezentată în cele ce urmează:

- buldozer: 			Lw ~ 115 dB(A);

- încărcător frontal:		Lw ~ 112 dB(A);

- excavator:			Lw ~ 117 dB(A);

- compactor:			Lw ~ 105 dB(A);

- echipamente de finisare:	Lw ~ 115 dB(A);

- camion:			Lw ~ 107 dB(A);

- motocompresor:	            Lw ~ 70 dB(A);

- autogreder: 		Lw ~ 112 dB(A).

Referitor la vibratii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj.

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse mobile - traficul rutier si naval care se va desfasura in zona portului Luminita .

### 4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor realiza astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986. Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88 este de 50dB. In apropierea locuintelor nivelul echivalent continuu (Leq), masurat la 3m de peretele exterior al locuintei si la 1,5m inaltime de sol, nu trebuie sa depaseasca 50dB (A) si curba de zgomot de 45. In timpul noptii (orele 22,00-06,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

Pentru a fi respectate valorile admisibile mentionate anterior, este necesar ca organizarea de santier si traficul mijlocelor de lucru dinspre si inspre santier, sa fie executate pe cat posibil la distante de 200m-300m de zonele locuibile.

Se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor în timpul execuţiei lucrărilor:

- limitarea traseelor ce străbat zonele sensibile de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante;

- organizarile de şantier vor fi amplasate în afara zonelor sensibile (zone locuite);

- amplasarea unor constructii ale santierului, depozitelor de materii prime, astfel incat acesteasa reprezinte ecrane intre santier si zonele locuite.

- Intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

- întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de preparare a betoanelor ;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

- în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de circulaţie;

- eşalonarea judicioasă a activităţilor de construcţie şi reducerea perioadelor de activitate simultană a mai multor surse generatoare de zgomote de intensitate ridicată;

- monitorizarea acustică a amplasamentului şi adoptarea măsurilor adecvate de reducere a impactului acustic, dacă este cazul.

În perioada de execuţie, în fronturile de lucru şi pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se încadrează în limitele acceptate de normele de protecţia muncii. În apropierea zonelor sensibile nu se va amplasa organizarea de şantier, iar perioada de execuţie trebuie redusă, astfel încât afectarea receptorilor protejaţi datorită nivelului de zgomot şi vibraţii generat de lucrarile de constructii să fie cât mai redusă.

Dupa cum a fost precizat mai sus, vor trebui respectate limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevăzute în STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986. Limitele prevăzute sunt:

Niveluri admisibile de zgomot:

| Locaţie | Nivel de zgomot Leq dB (A) | Valoarea curbei de zgomot Cz, dB |
| --- | --- | --- |
| Zonele rezidenţiale (la 2m faţă de clădire) | 50 | 45 |
| Zone industriale | 65 | 60 |
| Parcări auto | 90 | 85 |
| Căi ferate | 70 | 65 |

Alte masuri aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot pentru potentiali receptori afectati sunt:

- Reducerea vitezei vehiculelor pe strazi prin mijloace administrativ-legislative.

## 4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor

### 4.4.1 Surse de radiaţii

Pentru perioada lucrărilor de constructii echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut pentru a avea impact negativ asupra mediului si zonelor locuite.

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează radiaţii ionizante.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, nu vor fi generate surse de radiaţii.

### 4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia impotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## 4.5 Protecţia solului şi subsolului

### 4.5.1 Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În perioada de execuţie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a solului sunt cauzate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea de şantier, statia de preparare betoanelor .

Principalele surse de poluare a solului în perioada de execuţie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii;

- depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii poate determina poluarea solului şi a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de către apele pluviale;

- depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale, urmate de infiltrarea în subteran;

- scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, mixturi asfaltice, substanţe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării acestora.

Poluantii emisi în timpul perioadei de executie se regasesc în marea lor majoritate în solurile din vecinatatea fronturilor de lucru si a zonelor în care se desfasoara activitati în perioada de executie. Exceptie fac poluantii depusi pe suprafetele betonate si colectati în apa pluviala ulterior decantata.

Potenţialul impact asupra subsolului şi apei subterane datorat activităţilor de construcţie sunt similare celor pentru sol, necesitând aceleaşi tipuri de măsuri pentru controlul acestora, care vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

In perioada de exploatare poluantii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de exploatare, rezultati ca urmare a traficului auto si naval , prin depunerea lor, sunt responsabili si pentru poluarea solului. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

Precipitatiile, odata cu "spalarea" atmosferei de poluanti si depunerea acestora pe sol, spala si solul, ajutând la transportul poluantilor spre emisari. Totodata precipitatiile favorizeaza si poluarea solului în adâncime precum si a apei freatice.

Depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in zona constituie de asemenea o sursa de poluare.

### 4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

În perioada de execuţie, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele masuri:

- platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a împiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante; prevederea unor rigole dedirijare a eventualelor scurgeri, cu debusarea în base impermeabilizate din care sa se poata colecta operativ lichidele contaminante

- platformele organizării de şantier vor prevăzute cu santuri impermeabilizate de colectare şi un sistem de epurare a apelor uzate pluviale sau provenite din spalari;

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrul adiacent zonelor de lucru prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de materiale etc.

- evitarea ocuparii terenurilor de calităţi suprioare pentru organizarea de şantier;

- depozitarea provizorie a materialelor excavate pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- se va dispune materialul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;

- colectarea si evacuarea periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier

- reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse în amplasamente, pentru a evita poluarea solului.

Se recomanda urmarirea periodica a calitatii solului, pentru identificarea situatiilor de depasire a concentratiilor de metale grele in zona de influenta a drumului.

În perioada de exploatare, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele masuri:

- dotarea amplasamentului lucrarilor , cu cosuri de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora, întretinerea generala a trotuarelor si a spatiilor verzi prin curatarea periodica, vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul;

- organizarea unui sistem de control prin care sa poata fi depistate operativ depunerile clandestine de deseuri sau orice alte materiale inutilizabile în vecinatatea drumului; Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratorului portului;

- namolurile rezultate in urma epurarii apelor uzate generate de spatiile de servicii, precum si namolurile si grasimile separate din apele meteorice care spala platforma drumului vor fi transportate la statiile de epurare existente in zona.

- organizarea riguroasa a traficului .

## 4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

### 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În perioada de execuţie, lucrările de construcţie pot contribui la anumite perturbări ale echilibrelor ecologice, în condiţiile nerespectării măsurilor de protecţie a mediului.

Avand in vedere ca flora si fauna nu sunt valoros reprezentate (drum si port existent) se considera ca impactul este nesemnificativ.

În perioada de execuţie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

- activităţile de şantier - ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a solului, depozitele temporare de deşeuri etc. Toate acestea au efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor.

- zgomotul, circulaţia personalului şi utilajelor – factori perturbatori pentru fauna terestra si acvatica.

Pe măsura realizării lucrărilor proiectate şi închiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de execuţie.

### 4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

În vederea diminuării generării de poluanţi în perioada de executie şi a impactului asupra biodiversitatii, se propun următoarele măsuri de reducere:

- se va respecta graficul de lucrări şi se vor limita traseele şi programul de lucru pentru a limita impactul asupra florei şi faunei specifice;

- se vor utiliza suprafeţele de teren alocate organizării de şantier şi lucrărilor de construcţie astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare şi pentru a se proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

- nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetaţie, pământ etc);

- se va realiza reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrărilor de execuţie şi redarea acestoar folosinţelor iniţiale;

Spatiile verzi vor fi completate prin plantari ulterioare, cu material arboricol specific zonei, dar si cu arbori si arbuşti decorativi, amplasaţi după caz, si in jardiniere, pentru diversificarea aspectului zonei verzi.

Referitor la încarcarea atmosferei în zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto , putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza în timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

## 4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

### 4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional

După cum se constată şi pe planurile de incadrare anexate , amplasamentul obiectivului ce face obiectul  prezentului proiect sunt drumuri de acces in port existente precum si incinta portuara existenta.

Executia lucrarilor nu afectează monumente istorice sau situri arheologice cunoscute.

### 4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie, şantierul poate fi o sursă de insecuritate. Vor trebui stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei, conform legislaţiei rutiere, pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi traficul obişnuit. Deplasările utilajelor mari de construcţie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea pe cat posibil a traseelor utilajelor şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie a populatiei din apropierea lucrărilor de constructie:

- se vor realiza lucrările esalonat, pe baza graficului de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuţie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative;

- se va respecta condiţia privind optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele şi accidentele de circulaţie;

- se va asigura accesul populaţiei la proprietatile acestora din vecinătatea zonelor de lucru;

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va realiza în aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi zonele populate;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a riveranilor;

- în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei, se vor modifica traseele de circulaţie;

- se va asigura semnalizarea zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

Se va acorda atentie cerintelor (conform avizelor) formulate de proprietarii de utilitati, precum retelele electrice, cele de cabluri electronice, retelele de alimentare cu apa, de canalizare, retelele de gaze.

## 4.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

### 4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002.

Principalele tipuri de deşeuri care se vor genera în perioada de construcţie sunt:

| Tip deşeu | Cod |
| --- | --- |
| DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI |
| uleiuri de motor | 13 02 05 |
| DESEURI DE AMBALAJE |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 |
| ambalaje de material plastic | 15 01 02 |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |
| DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE |
| anvelope uzate | 16 01 03 |
| filtre ulei | 16 01 07 |
| acumulatori uzaţi | 16 06 01 |
| DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| resturi de beton | 17 01 01 |
| lemn | 17 02 01 |
| deşeuri metalice | 17 04 07 |
| pământ şi pietre | 17 05 04 |
| DESEURI MENAJERE |
| deşeuri de hârtie şi carton | 20 01 01 |
| deşeuri biodegradabile | 20 01 08 |

Este dificil de realizat o evaluare cantitativă exacta acestor deşeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri.

Din experienta similara se apreciaza ca deseurile inerte asimilabile deseurilor de demolare vor fi de cca 1000 t .

Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de executie hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca .Se estimeaza a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numarul de personal prognozat a fi implicat pe aceasta lucrare , de 90 persoane , deseurile menajere  vor reprezenta cca. 20 t.

### 4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor

Eliminarea deşeurilor constituie o activitate ce trebuie cuprinsă în Planul de Management de Mediu – Cap. Managementul Deseurilor, plan care este elaborat de către constructor inainte de începerea lucrărilor.

Deşeurile de pamânt şi pietre, beton, vor fi reciclate pe cat posibil în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât şi pentru lucrări provizorii la drumul de acces, platforme, nivelări şi ca material inert etc.

Trebuie acordata atentie deoarece unele din aceste deşeuri pot fi periculoase prin conţinutul de metale grele, produse petroliere, etc.

În continuare este prezentata o propunere pentru modul de gospodărire al deşeurilor:

- deşeuri menajere sau asimilabile: în interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate. Cantitatea de deşeuri generate de o persoană în timpul fazei de construcţie este estimată la 0.30 kg/zi;

- deşeuri metalice: se vor colecta temporar în incintă, pe platforme special amenajate. Vor fi valorificate în mod obligatoriu prin unităţi specializate de prestări servicii;

- deşeuri materiale de construcţii: din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite (fiind vorba în special de resturi de beton, posibil mixturi asfaltice). În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor se pot propune mai multe metode: valorificarea locală în pavimentul drumului de acces, depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare, utilizarea ca material inert în cadrul depozitelor de deşeuri din zonă;

- hârtia, cartonul, lemnul şi plasticul vor fi colectate şi depozitate separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării;

- anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate. Se recomandă ca în cadrul caietului de sarcini antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare;

- acumulatori uzaţi, filtre ulei, uleiuri de motor, deşeuri de vopsele: deşeuri cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător, cât şi a manipulanţilor, ce vor fi stocate şi depozitate corespunzător în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă şi vor fi predate unităţilor de recuperare specializate.

- Namolurile: vor fi in mod obligatoriu transportate cu vidanja la statiile de epurare din zona.

## 4.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

### 4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/ sau produse

Lucrările de execuţie şi întreţinere presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase. Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburanţii utilizaţi de utilaje şi de mijloacele de transport;

- lubrifianţi (uleiuri, vaselină);

- in cantitati mici - lacuri şi vopsele, diluanţi – utilizati in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.

### 4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei

Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

Lubrifianţii se vor păstra în recipiente din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate.

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea produsului împotriva  radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In privinţa monitorizării proiectului aceasta se împarte în două categorii principale:

- Monitorizarea respectării actelor de reglementare în timpul execuţiei;

- Monitorizarea după punerea în funcţiune a obiectivului.

În privinţa monitorizării obiectivului în timpul realizării, trebuie urmărite:

- Respectarea datelor proiectului de executie;

- Realizarea săpăturilor şi a organizării de şantier în aşa fel încât acestea să nu se constituie surse de poluare majore în zonă, cu încadrarea în parametrii de calitate admişi ai factorilor de mediu, în general şi, în special a celor privind zgomotul urban (pentru a verifica conformarea cu prevederile STAS 10009-88), disfuncţionalităţile de trafic si gestionarea deşeurilor.

- Incadrarea în normele legale şi autorizaţiile de funcţionare pentru staţia de preparare a mixturilor asfaltice şi eventual  staţiile de sortare a agregatelor minerale ce vor fi utilizate în şantier.

- Supravegherea calitatii aerului prin masuratori ale concentraţiilor de: particule, NOx, CO, SO2 la bazele de productie si in zona frontului de lucru;

- Supravegherea nivelului de zgomot  din zona lucrarilor;

- Supravegherea activităţilor de construcţie şi operare din punct de vedere al respectării măsurilor de limitare a impactului negativ cuprinse în planul de management al mediului.

- Reabilitarea terenului supus operaţiilor de excavare şi finalizarea tuturor lucrărilor de construcţie, urmată de curăţarea amplasamentului şi aducerea la forma initiala.

Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza în laboratoare acreditate.

Activitatea de monitorizare se sintetizează prin prezentarea de rapoarte prezentate autorităţilor locale pentru protecţia mediului, beneficiarului şi constructorului în vederea stabilirii eventualelor măsuri pentru protecţia factorilor de mediu.

Planul de monitorizare se actualizează periodic de comun acord cu autorităţile locale de protecţie a mediului.

Se considera ca punerea în funcţiune a obiectivului nu pune probleme deosebite de monitorizare ulterioara speciale pentru acest obiectiv.

### 5.1.1 Obligaţii legale ale titularului de proiect

Pe lângă obligativitatea monitorizării implementării proiectului, titularul va avea urmatoarele obligatii:

- va include, în momentul elaborării documentaţiei de atribuire pentru lucrările de construcţie, în caietul de sarcini, prevederi privind răspunderea de mediu obligativitatea respectării şi a preluării acesteia de către constructorul care va fi selectat;

- va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului copii după contractele încheiate cu firmele specializate pentru eliminarea deşeurilor de pe amplasament şi evidenţa deşeurilor conform prevederilor HG 856/2002;

- va asigura implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia de mediu;

- va obţine toate avizele precizate în certificatul de urbanism cu respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor;

- va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

# JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru deşeuri etc)

Nu este cazul pentru proiectul analizat.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## 7.1 Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier va putea cuprinde spaţii de cazare/birouri de tipul containerelor . In cadrul organizării de şantier vor fi amenajate grupuri sanitare care vor cuprinde toalete, dusuri, lavoare. Se vor amenaja spatii de depozitare pentru materiale si utilaje şi zone de parcare pentru utilaje si echipamente.

În cadrul organizării de şantier se va organiza stocarea temporară şi colectarea deşeurilor în containere etanşe depozitate în locuri special amenajate.

Se va asigura organizarea funcţională a incintei organizării de şantier astfel încât desfăşurarea activităţii să se limiteze la spaţiile proiectate, în funcţie de specific (depozitare, spaţii manevră etc.).

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

- amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

- crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale – rigole perimetrale impermeabilizate;

- impermeabilizarea unor suprafeţe fie prin betonare fie prin utilizarea unor material impermeabile de tipul foliei de polietilenă;

- lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – daca se considera necesar.

Pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

- vor fi prevăzute grupuri sanitare cu fosă septică, care va fi golită periodic de către o societate autorizată;

- vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

- întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

- servicii de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din zona.

Contractantul este obligat să respecte cerinţele Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.).

## 7.2 Localizarea organizării de şantier

Din experienta similara, avand in vedere dimensiunile obiectivului analizat, se apreciaza ca va fi suficienta o singura organizare de santier.

Conform legislatiei subsidiare, organizarea de santier constituie atributia si raspunderea Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari si pentru aceasta va fi nevoie de aprobarea autoritatii competente de mediu.

Se apreciaza ca numarul de utilaje ce va lucra in perioada de varf pe santier la construirea drumului va fi de: 10 Autocamioane, 6 Autobetoniere, 2 Excavatoare, 4 Macarale, 5 Buldo-excavatoare , 1 Autogreder , 1 instalatie de foraj si 10 Autoturisme si autoutilitare.

## 7.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Cuantificarea impactului activitatilor din cadrul organizarii de santier este dificil de făcut în aceasta faza de proiectare, elementele necesare evaluării impactului fiind dependente direct de antreprenor, de utilajele şi tehnologia folosite, de experienţa acestuia şi disciplina muncitorilor.

După cum s-a menţionat mai sus, impactul prognozat asupra solului poate fi apreciat ca redus şi temporar.

Impactul posibil, local, l-ar putea constitui pulberile/praful generat de traficul, limitat numai la perioada dinainte de începerea lucrărilor prevăzute când se vor transporta elementele necesare pentru amenajarea utilitătilor din santier.

Un alt impact posibil il pot provoca apele uzate care vor rezulta de la organizarea de santier. Se va impune respectarea limitelelor de incarcare cu poluanti conform NTPA –001/2005 – in cazul in care acestea se vor evacua dupa epurare intr-un curs de apa. Daca apele uzate se vor evacua in reteaua de canalizare existenta, concentratiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. Daca, dupa epurare apele uzate menajere se vor descarca pe terenurile invecinate, propunem impunerea respectarii limitelor stabilite prin STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole”.

Realizarea organizării de şantier trebuie făcută având în vedere reducerea, pe cât posibil, a zonei folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcţie. Constructorul va avea responsabilitatea de a efectua lucrările în aşa fel încât să se minimizeze riscul de poluare a mediului şi de a implementa măsuri adecvate de control, după caz. Zona folosită ca organizare de şantier va fi refăcută după terminarea lucrărilor de construcţie chiar daca aceasta a fost amplasata si a functionat intr-o zona cu caracter industrial.

În ansamblu, impactul proiectului asupra solului poate fi considerat redus şi temporar.

La finalizarea lucrărilor de construcţie se vor obţine autorizaţii de finalizare a lucrărilor de la autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului.

## 7.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier sunt reprezentate de:

- circulaţia autovehiculelor si utilajelor;

- activităţile desfăşurate în cadrul organizării de şantier.

- apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier (inclusiv platforme baze de productie – statii de mixutiri asfaltice si statii de betoane)

În cazul în care nu există posibilitatea racordării grupurilor sanitare din cadrul organizării de şantier la o reţea de canalizare, se vor prevedea toalete ecologice sau fose septice vidanjabile pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentului. Functie de numarul de persoane care vor utiliza apa in scop menajer se va adopta un sistem cu unul sau mai multe bazine vidanjabile, care se vor vidanja periodic .

Se recomanda de asemenea prevederea unui sistem de tipul rigolelor perimetrale pentru colectarea pierderilor lichide si al apelor pluviale care se scurg din spatiile de preparare a cimentului si asfaltului si evacuarea intr-un decantor pentru depunerea suspensiilor;

Daca aceasta nu exista, platforma organizarii de santier (inclusiv a bazelor de productie) trebuie proiectata astfel incat apa meteorica sa fie si ea colectata printr-un sistem de santuri sau rigole pereate, unde sa se poata produce o sedimentare inainte de descarcare, sau pot fi prevazute guri de scugere, de unde apa va fi evacuata in reteaua de canalizare sau va fi introdusa in decantoarele prevazute pentru ape menajere.

## 7.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

În perioada de construcţie, respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului în activitatea de construcţii se referă si la măsurile de eliminarea/diminuarea impactului organizarilor de santier. Aceste prevederi cuprind reglementări privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor menajere şi de altă natură, stocarea carburanţilor şi alimentarea utilajelor, semnalizarea şi împrejmuirea organizarii de santier, instruirea personalului si anume:

- depozitarea substanţelor periculoase se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spaţii cu acces restricţionat, acoperite, pe o suprafaţă impermeabilă, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale

- interzicerea depozitării de materiale de construcţii direct pe sol, fara impermeabilizari prealabile;

- verificări periodice ale utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Acestea vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- controlul transportului de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din şantier sau drumurile publice;

- curăţarea zonelor accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere, evitându-se astfel apariţia unor situaţii de risc epidemiologic pentru sănătatea populaţiei;

- se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot.

- autovehiculele vor fi prevăzute cu catalizator si vor fi menţinute intr-o stare bună de funcţionare, având reviziile la zi;

- curăţarea săptămânală a fronturilor de lucru, cu eliminarea corespunzatoare a deşeurilor.

Nu se consideră necesare dotări speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

## 8.1 Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

- Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

- Debransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);

- Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

- Scoaterea impermeabilizarilor, daca acestea s-au folosit, acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie daca organizarea de santier a fost amplasata pe un teren fara platforma betonata existenta;

- Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.

Lucrarile de refacere a amplasamentului afectat de organizarea de santier vor fi receptionate de catre administratorul care a inchiriat terenul constructorului si autoritatea de mediu competenta.

Lucrarile pentru refacerea amplasamentelor in zona lucrarilor au fost descrise la cap 3.10.

## 8.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns în caz de poluări accidentale

In perioada de execuţie pot apărea o serie de incidente şi accidente în care pot fi implicate substanţe cu risc potenţial asupra sănătăţii populaţiei şi stării mediului înconjurător.

În perioada de execuţie accidentele (electrocutări, arsuri, inhalări de praf sau gaze, surpări sau prăbuşiri de tranşee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplină şi nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normelor de protecţia muncii şi/sau de neutilizarea echipamentelor de protecţie.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp şi spaţiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieţi omeneşti. De asemenea, ele pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea lucrărilor.

Un instrument important îl reprezintă Planul de prevenire a poluării accidentale, care constituie cadrul organizat în contextul căruia se poate acţiona eficient şi în scopul prevenirii, stopării, limitării şi neutralizării efectelor unor evenimente nedorite produse în urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijenţei.

Planul de prevenire a poluării accidentale trebuie elaborat în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustat în funcţie de pericolele de accidente majore ale obiectivului.

Planul de prevenire trebuie să conţină şi să descrie:

- Scop, domeniu de aplicare, baza legală, memoriu tehnic (Amplasament, puncte critice, echipa de intervenţie, planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, inventarul poluanţilor potenţiali).

Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare punct critic trebuie să conţină:

- Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaţiilor de unde pot proveni poluări accidentale

- Sistemul de alertă prezentat în procedura de alertare în caz de poluare accidentală

- Modul de acţiune a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale pentru:

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

  - limitarea ariei de răspândire;

  - îndepărtarea substanţelor poluante;

  - colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate pentru mediu.

- Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale

- Plan de situaţie al zonei punctului critic

- Schiţă tehnologică cu detalierea punctului critic.

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul anunţă imediat şeful de şantier. Şeful de şantier dispune anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi se anunţă autorităţile competente cu privire la producerea poluării accidentale.

Colectivele şi echipele de intervenţie acţionează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală;

- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;

- îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;

- colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii poluanţilor în zone adiacente, şeful de şantier va informa autorităţile asupra sistării poluării. Astfel se vor anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru a constata finalizarea reabilitării zonelor poluate.

In perioada de exploatare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata umana.

Poluarile accidentale pot apare in cazul unor accidente rutiere in care sunt implicate autocisternele care transporta lichide criogenice, diversi combustibili , reactivi, alte substante chimice, etc. In aceste cazuri responsabilitatea cade in sarcina firmelor transportatoare care trebuie sa se conformeze HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania).

Referitor la securitatea umana, Administratia obiectivului va avea sarcina da se asigura de respectarea regulamentelor specifice prin realizarea si intretinerea semnalizarilor si marcajelor corespunzatoare.

## 8.3 Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Lucrarile de infrastructura din proiectul analizat nu sunt prevazute a fi dezafectate. Având în vedere durata lunga de viata a proiectului, precum si probabilitatea extrem de ridicata de extindere ulterioara a duratei sale de viata, nu se considera necesara evaluarea fazei de închidere finala a amplasamentului proiectat.

In cazul in care vor fi afectate retele de utilitati, pentru fiecare retea afectata vor fi elaborate studii de specialitate in vederea mutarii si protejarii acestora .

Referitor la posibile constructii, mentionam ca modernizarea portului si a drumului de acces ce se va moderniza nu afecteaza cladiri, motiv pentru care, ca urmare a executarii proiectului nu vor fi necesare activitati de dezafectare, cum ar fi de exemplu demolarile.

# ANEXA

Certificatul de Urbanism nr. 101/ 18.10.2016, emis de CJ Constanta.

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

# Text boxes

PORTUL LUMINITA