MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

„STUDIU PRIVIND AMPLASAREA UNOR BALIZE DE COLECTARE DATE METEOROLOGICE ȘI OCEANOGRAFICE PE CORIDORUL VIITOAREI CONDUCTE DE TRANSPORT AL GAZELOR“, situată pe Platforma Continentală a Mării Negre.

II. Titular:

a) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București,  și  OMV Petrom

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

Calea Floreasca nr. 169 A, Corpul B, etajul 8, Sector 1, București,  Tel: 031 860 7200, Fax: 031 860 7280,

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de contact:

Director adjunct: Alin Știrbu, Tel: 0318602303, email: alin.stirbu@exxonmobil.com

III. Descrierea proiectului:
Scopul şi importanţa obiectivului de investiţie:

Compania ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București, și OMV Petrom intenționează să desfășoare o campanie de achiziție date meteorologice și oceanografice pe platforma continentală a Mării Negre, pe coridorul unde ar putea fi amplasată potențiala conductă de transport al gazelor, prin instalarea unor balize dotate cu echipamentele necesare. Campania de măsurători va fi executată de un contractor ce va fi desemnat în urma unei licitații publice, respectând întocmai cerințele impuse de beneficiar.

Obiectivul acestei campanii este evaluarea și caracterizarea vitezei și direcției curenților în apropierea fundului mării. Se vor colecta date reprezentative privind curenții din coloana de apă prin utilizarea unor echipamente de tip ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) și curent-metre SPM (Single Point Current Meters), instalate pe balize poziționate în puncte stabilite. Echipamentele vor rămâne mobilizate timp de 12 luni, cu opțiunea de a realiza măsurători suplimentare pentru încă 12/24 luni, la solicitarea beneficiarului. Locațiile aproximative și adâncimile de instalare a balizelor sunt redate în Fig. 1.

Balizele C și D sunt obligatorii, iar A și B sunt opționale, în funcție de cerințele beneficiarului. Balizele vor fi proiectate în așa fel încât să fie flexibile și să se asigure stabilitate în condiții de adâncime mai mică decât cea planificată inițial, fără a pierde din integritatea datelor.

Ancorarea se va realiza prin plasarea unei greutăți metalice sau de ciment pe fundul mării, de care se atașează prin cablu baliza cu senzorii respectivi.

Datele achiziționate vor fi stocate online și vor fi disponibile pentru descărcare la cerere. Toate balizele vor avea capacitatea de transmisie a datelor procesate în timp cvasi-real (la fiecare 20 minute) și vor fi dotate cu echipamente de detectare a poziției balizei și echipamentelor instalate (emițătoare ARGOS).

Pe lângă instalarea propriu-zisă a balizelor pe locații, sunt preconizate vizite de serviciu la suprafață/subacvatice pentru mentenanță și recuperarea datelor la intervale maxime de 180 zile. Aceste verificări sunt programate pentru gestionarea oricăror probleme potențiale cauzate de traficul naval/pescuit (activitățile de pescuit sunt estimate în apele cu adâncimi până la 100 m), asigurarea că senzorii și cardurile de memorie funcționează corect, precum și pentru mentenanță și curățire a echipamentelor sau în urma unor cazuri de vandalism.

Justificarea necesității proiectului

Având în vedere, pe de-o parte, stoparea declinului producţiei interne de hidrocarburi şi pe de altă parte accesul la noile tehnologii pentru descoperirea de noi resurse, Guvernul României a decis să organizeze o licitaţie internaţională pentru încheierea unei serii de contracte privind explorarea şi participarea la cote din producţie a unor companii specializate care au la dispoziţie fondurile financiare şi tehnologiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de prospectare a hidrocarburilor în ape de mare adâncime.

Obiectivul propus „STUDIU PRIVIND AMPLASAREA UNOR BALIZE DE COLECTARE DATE METEOROLOGICE ȘI OCEANOGRAFICE PE CORIDORUL VIITOAREI CONDUCTE DE TRANSPORT AL GAZELOR“ face parte din programul de operațiuni al blocului XIX Neptun, după cum s-a convenit între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala Bucuresti şi OMV Petrom SA, şi este aprobat prin Avizul nr. ...................................., emis de către ANRM.

Compania este hotărâtă să desfăşoare activităţi eficiente, sigure şi cu un impact cât mai mic pentru mediu în toate punctele unde activează.

Limitele amplasamentului proiectului

Platforma continentală românească a Mării Negre:

Coordonate geografice STEREO 70

EST               NORD

| Baliza A: (opțională) | 797984,001 | 280290,260 |
| --- | --- | --- |
| Baliza B: (opțională) | 862041,971 | 289735,725 |
| Baliza C: (confirmată) | 947768,707 | 296928,434 |
| Baliza D: (confirmată) | 955338,919 | 288076,465 |

Adâncimea apei în zonă cca.: 	Baliza A ~33 m

Baliza B ~63 m

Baliza C ~126 m

Baliza D ~250 m

Distanța față de țărm cca.: 		Baliza A - 5 km

Baliza B - 68 km

Baliza C - 154 km

Baliza D - 161 km

Distanța față de Constanța cca.:	Baliza A - 21 km

Baliza B - 69 km

Baliza C - 154 km

Baliza D - 162 km

Distanţa faţă de Bulgaria cca.:	Baliza A - 27 km

Baliza B - 82 km

Baliza C - 161 km

Baliza D - 170 km

Distanţa faţă de Ucraina cca.:	Baliza A - 160 km

Baliza B - 134 km

Baliza C - 148 km

Baliza D - 159 km

Fig. 1. Locațiile și coordonatele balizelor ce vor fi instalate pentru colectarea de date meteorologice și oceanografice

Locația în care se va executa prospecțiunea se află în afara limitei ariilor protejate aflate în administrarea Rezervației Biosferei Delta Dunării, marcată de curba de nivel a fundului Mării Negre de 20 m.

Locația în care se va executa explorarea se află, de asemenea, și în afara limitei ariilor protejate NATURA 2000 (Fig. 1, Anexa 1 - detaliu țărm).

Descrierea echipamentelor utilizate

Pentru instalarea balizelor, se va utiliza o navă dotată cu echipamentele specifice pentru efectuarea programului de lucru stabilit. Având în vedere că licitația pentru desemnarea contractorului este în desfășurare, nu putem preciza numele navei pe care acesta o va utiliza, motiv pentru care prezentăm mai jos specificațiile generale ale navelor specializate care execută astfel de operațiuni. Solicitarea beneficiarului este ca nava să nu fie mai veche de 20 ani și să poată opera pe mare la grad de agitație de cel puțin 2,0 m înălțime semnificativă val.

Menționăm că, indiferent de rezultatul licitației, nava câștigătoare va avea specificații foarte apropiate de cele prezentate (Tabel 1).

Tabel 1. Caracteristici tehnice generice navă folosită pentru instalarea balizelor

| Generale |
| --- |
| Lungime | 50 m |
| Catarg | 11 m |
| Înălțime | 4 m |
| Pescaj | 2 m |
| Pescaj (cu încărcătură) | 3 m |
| Marca de bord liber | 1 mm |
| Capacitate |
| Apă de foraj/potabilă | 286 m3 |
| Combustibil | 151 m3 |
| Nămol lichid | 345 m3 |
| Apă potabilă | 64 m3 |
| Ulei lubrifiant | 1,3 m3 |
| Ulei hidraulic | 3,1 m3 |
| Apă de santină | 3,14 m3 |
| Ape reziduale | 5,5 m3 |
| Punte cargo |
| Tonaj | 509 MT |
| Lungime | 37 m |
| Lățime | 9 m |
| Zonă liberă | 335 m2 |
| Tonaj |
| GRT | 498 ITC |
| Motorizare |
| Motoare principale | 2 x Cummins Deasel |
| Putere | 2100 CP |
| Echipamente reductoare | TD MGX 5600 |
| Elice | Hung Shen Kaplan 4B SS |
| Cârme | Aquamet Steel Plate Spade x 2 |
| Generatoare | 2 x Cummins 6CTA8.3-DM@150 kW |
| Propulsoare prova x 2 | Rolls Royce 500 CP V Pitch Tnl |
| Propulsor pupa | Rolls Royce 500 CP V Pitch Tnl |
| Circula nămol lichid | Magnum F-1MAG 5x4x14 100 CP / 3x2x12 30 CP |
| Spații cazare |
| Cabine/cușete | 6/20 |
| Ofițeri | 2 |
| Echipaj | 2 |
| Sală | 10 |
| Popotă | 10 |
| Electronică |
| Înregistrator adâncime | 1 |
| DP | KONGBERG aprobat DNV DPS-2 |
| Radar(e) | 2 |
| SSB | 1 |
| Internet E-mail | GPRSEDGE, SkyMate |
| Pilot automat | KONGSBERG |
| Instrumente navigație | VHF, GMDS, Girocompas |
| Performanțe |
| Viteză maximă | 12 noduri |
| Viteză croazieră | 10 noduri |

În plus, contractorul va pune la dispoziție o listă cu toate echipamentele ce vor fi adăugate pe navă, în afara celor destinate achiziției de date descrise mai jos, dacă este cazul (ex. vinciuri, macarale etc.).

Tabelul 2 cuprinde echipamentele ce vor fi utilizate pentru achiziționarea datelor meteorologice și oceanografice. Măsurătorile realizate vor avea o rezoluție mai mare de 10 m, cu dimensiuni preferabile ale intervalelor la ADCP de 4 m.

Tabel 2. Echipamente standard pentru măsurători oceanografice

| Descriere tip măsurătoare | Specificații echipament |
| --- | --- |
| 1 | Emisii acustice | Emițător Benthos R12K |
| 2 | Profil curenți (ascendent/descendent) | Echipament ACDP Workshorse Long Ranger 300 kHz (amplitudine până la ~103 m @4 m dimensiune interval) |
| 3 | Dispunere curenți/valuri (ascendent) | Sistem Workhorse Waves Array 300 kHz (amplitudine până la 80 m) |
| 4 | Profil curenți (ascendent/descendent) | 150 kHz (amplitudine până la 210 m @ 4 m dimensiune interval) |
| 5 | Emițător intermitent | Indicator luminos Novatech |
| 6 | Emițător localizare GPS | Emițător Novatech Argos |
| 7 | Profil curenți ASB (ascendent) | Workhorse Sentinel 150 kHz ADCP |
| 8 | Curent-metre Single Point | Aquadopp 2 MHz |

Instrumentele vor fi ancorate în așa fel încât să colecteze datele reprezentative privind viteza curenților din coloana de apă, din apropierea fundului mării până spre suprafață. Se va lua în considerare și o baliză montată în masa apei - Baliza B1, care este opțională, pentru măsurarea curenților sub-suprafață din locația B, datele fiind transmise printr-un modem acustic către o geamandură de suprafață.

Toți parametrii oceanografici vor fi monitorizați la intervalele agreate între beneficiar și contractor, și orice modificare în acest sens trebuie aprobată de beneficiar și toate echipamentele vor fi calibrate în conformitate cu standardele Organizației Mondiale de Meteorologie/ World Meteorological Organization (WMO).

Valurile și curenții vor fi măsurați în direcția „către“, iar vânturile din direcția „dinspre“.

Contractorul este cel responsabil de depozitarea în siguranță și manevrarea echipamentelor, pieselor de rezervă ori a bateriilor. De asemenea, acesta va demonstra că beneficiază de proceduri de control și asigurare calității, pentru a se asigura că datele metocean achiziționate sunt reprezentative, și va menține o bază de metadate pentru toate instrumentele folosite.

Alte activități care pot apărea ca urmare a desfaşurării proiectului:  Nu este cazul

Areale sensibile: Nu e cazul, toate balizele vor fi amplasate în afara ariilor protejate Natura 2000 (Fig. 1, Anexa 1).

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor

Emisiile potențial poluatoare pentru calitatea apei marine și, implicit, pentru faună și floră ar putea fi generate de  prezența prelungită a navei în zonă.

Referitor la poluarea datorată prezenței fizice a navei aceasta s-ar putea produce doar accidental (combustibil, uleiuri, ape sanitare insuficient tratate, reziduuri menajere sau de altă natură, apa de santină).

Deversările planificate sunt apele de drenare provenind de la nivelul punții navei cu care se operează și apele uzate provenind de la spațiile locuibile ale navei (instalațiile sanitare și menajare).

Ambele tipuri de ape uzate sunt colectate și separate de produsele petroliere în colectoarele gravitaționale, până la concentrații admise de Convenția MARPOL, sau tratate în stația de epurare, astfel încât ele pot fi evacuate în mare. Cantitățile de emisii accidentale sunt aleatorii, neputând fi estimate, dar procedurile în vigoare la bordul navei, echipamentele din dotare fac aproape imposibilă producerea acestor deversări.

Astfel, nava ce va fi contractată va fi dotată cu:

- stație de epurare pentru ape reziduale menajere;

- sistem de drenaj cu colectoare gravitaționale și separarea produselor petroliere;

- tanc pentru ape de santină;

- stocuri de absorbanți, pentru colectarea eventualelor pierderi de produse uleioase.

Prin mijloacele specifice de intervenție existente la bordul navei, aplicabile în cazul poluărilor accidentale, se estimează faptul că pe parcursul realizării studiului, au fost luate toate măsurile de protecție împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a caracteristicilor mediului marin.

Acestea sunt conforme atât cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cât și cu acordurile și convențiile internaționale la care România a aderat.

2. Protecţia aerului:

Sursele de emisii atmosferice pe durata executării de lucrări le constituie consumul de combustibil la bordul navei şi celei produse în incineratorul de la bord (neglijabile). Ca măsuri pentru protecţia calităţii aerului trebuie urmărite:

-  nedepăşirea perioadei de lucru prognozată;

-  utilizarea unui combustibil cu conţinut redus în sulf conform HG nr. 470/2007.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările nu au nici un efect asupra solului şi subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Activităţile desfăşurate zona de lucru nu reprezintă niciun pericol pentru ecosistemele terestre (ele desfăşurându-se in mediul marin, la est Constanţa).

Aşa cum s-a arătat mai sus, riscul de deversare accidentală a emisiilor poluante în mare este minor, iar nava este dotată cu echipamentele necesare pentru prevenirea acestor riscuri. În plus, la bordul navei există o procedură specifică de protecţie a mediului şi se organizează periodic antrenamente regulate de intervenţie în caz de poluare accidentală.

În afara acestor posibile emisii cu potenţial poluator, se consideră că prezenţa prelungită a navei poate constitui o perturbare a navigaţiei în zonă. Pentru evitarea situaţiilor de risc, nava va respecta toate normele de securitate în domeniul navigaţiei, iar lucrările vor fi avizate de Direcția  Hidrografică Maritimă Constanța, care va include locațiile de lucru ale balizelor și implicit a navei pe hărtile de navigație, cu scopul devierii traficului marin din zonele respective, in vederea evitării accidentelor cu alte ambarcațiuni.

Menționăm faptul că, în acest caz, COLECTAREA DATELOR METEOROLOGICE ȘI OCEANOGRAFICE se realizeaza cu echipamente amplasate pe balize, care nu au absolut niciun impact asupra componentelor de mediu.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate la bordul navei sunt cele normale: uleiuri uzate, ape uzate, deşeuri menajere. Toate aceste deşeuri vor fi administrate în conformitate cu Reglementările MARPOL.

Deşeurile sunt sortate la bord, urmând a fi debarcate fie în portul de origine al navei, fie în portul Constanţa, la terminarea lucrărilor, de unde sunt preluate de furnizorii oficiali ai Portului Constanța pentru servicii specializate în domeniul deşeurilor.

9. Gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Se pot face următoarele recomandări pentru monitorizarea calităţii mediului marin din perimetrul amplasamentului pe perioada desfăşurării lucrărilor:

- respectarea cu stricteţe a normelor de prevenire a poluarii mediului marin, a procedurilor standard şi a normelor de navigaţie în vigoare;

- monitorizarea echipamentelor şi a modului de desfăşurare a activităţilor în vederea stopării oricarei poluări accidentale ce poate apărea în timpul activităţilor de prospecţiune;

- anunţarea autorităţilor în cazul apariţiei a oricărei forme de poluare a ecosistemului;

- definirea cauzei care a produs poluarea accidentală şi măsurile luate pentru prevenirea repetării situaţiei;

- elaborarea planurilor de contingenţă (ex. Plan pentru intervenţie în caz de poluări accidentale cu petrol).

- aplicarea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) în cadrul dezvoltării proiectului care să asigure respectarea politicii de mediu, sănătate şi protecţia muncii adoptate de Companie şi îndeplinirea obligaţiilor conform tuturor reglementărilor în vigoare.  Declaraţia de protecţie a mediului va sta la baza evaluării de mediului, aplicată în dezvoltarea activităţii;

- în vederea menţinerii sau îmbunătăţirii performanţei şi păstrarea unor înregistrări suficiente cu ajutorul cărora să poată fi demonstrată implementarea sistemului de management care cuprinde și problemele legate de protecția mediului.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.):  Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier: Nu este cazul.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Nu este cazul în situaţia încetării activităţii. Totuşi, în cazul unui accident, se pun aplicare măsurile legale.

IX. Anexe

Anexa 1 -  Harta detaliată cu locațiile balizelor - detaliu zona țărm.

X. Pentru proiectele pentru care, în etapa de evaluare inițială, autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:  Nu este cazul.

Semnătura şi ştampila

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Simion NICOLAEV				DIRECTOR ŞTIINȚIFIC,

Dr. Ing. Tania ZAHARIA

Întocmit:

Ing. Ştefan JELESCU

Dr. CS Magda NENCIU

Drd. CS Adrian FILIMON

Anexa 1 -  Harta detaliată cu locațiile balizelor - detaliu zona țărm.