IPTANA S.A.

Implementarea unei dane specializate intr-o zona cu adancimi mari (Dana 80)

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de semnaturi

2. Borderou

3. Memoriu de prezentare

ANEXE

Certificat de Urbanism nr. 529/07.03.2017 emis de Primaria Municipiului Constanta

Declaratie Natura 2000

PIESE DESENATE

- Port Constanţa. Plan de incadrare in zona a lucrarilor (1:25000)

- Plan de situatie zona fluvio – maritima (1:7000)

- Dispoziţie generală lucrari la cheu. Sectiuni tip (1:1000; 1:200)

- Sectiuni caracteristice cale ferata (1:50)

Cuprins

1	DENUMIREA PROIECTULUI	4

2	TITULAR	4

3	DESCRIEREA PROIECTULUI	4

3.1 Rezumatul proiectului	4

3.2 Necesitatea si oportunitatea proiectului	5

3.3 Utilizarea curenta a terenului	7

3.4 Carateristicile proiectului	7

3.4.1 Situatia existenta	7

3.4.2 Lucrari propuse	8

3.4.2.1 Racordarea la retelele utilitare existente in zona	8

3.4.2.2 Lucrari de constructie	8

3.5 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	11

3.6 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	11

3.7 Alternative studiate	11

3.8 Alte autorizatii /avize cerute de proiect	11

4	LOCALIZAREA PROIECTULUI	11

4.1 Amplasarea proiectului	11

4.2 Geologia si morfologia zonei	12

4.3 Seismicitatea	12

4.4 Clima	14

4.5 Regimul hidrografic	14

4.6 Biodiversitatea	14

4.7 Areale sensibile	15

4.7.1 Arii protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii)	15

4.7.2 Zone locuite aflate in apropierea amplasamentului	15

4.7.3 Zone istorice, arheologice, cultural, zone de protectie sanitara	15

5	IMPACT POTENTIAL	15

5.1 Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane	15

5.2 Impactul potential asupra florei si faunei	15

5.3 Impactul potential asupra aerului si climei	16

5.4 Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al corpurilor de apa de suprafata si subterane	16

5.5 Impactul potential asupra solului	17

5.6 Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual	17

5.7 Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural	17

5.8 Impactul produs de organizarea de santier (punctul de lucru)	17

5.9 Natura transfrontaliera a impactului	17

6	SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU	17

6.1 Protectia calitatii apelor	17

6.1.1 Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor in perioada de realizare a lucrarilor	17

6.1.2 Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor in perioada de exploatare a obiectivului	18

6.1.3 Masuri de protectie a calitatii apelor	18

6.2 Protectia calitatii aerului	18

6.2.1 Surse de poluare a aerului in perioada de executie	18

6.2.2 Surse de poluare a aerului in perioada de exploatare	18

6.2.3 Masuri de protectie a calitatii aerului	19

6.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	19

6.3.1 Surse de zgomot si vibratii pe perioada de executie	19

6.3.2 Surse de zgomot si vibratii in perioada exploatare	20

6.3.3 Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor	20

6.4 Protectia impotriva radiatiilor	20

6.5 Protectia solului si subsolului	20

6.5.1 Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de executie a lucrarilor	20

6.5.2 Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare	21

6.5.3 Masuri de protectie a solului si subsolului	21

6.6 Areale sensibile ce pot fi afectate de proiect	21

6.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	21

6.8 Gospodarirea deseurilor	21

6.9 Gospodarirea substantelor si preparatele chimice si periculoase	22

7	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	22

8	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE	22

9	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII PUNCTULUI DE LUCRU	23

10	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI	24

MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI

Implementarea unei dane specializate intr-o zona cu adancimi mari (Dana 80)

# TITULAR

C.N. Administratia Porturilor maritime S.A.

Incinta Port Constanta, Gara Maritima, cod. 900900

Telefon: 0241.61.15.40 Fax: 0241.61.95.12

Proiectant general: IPTANA S.A. Bucuresti

Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr.36, cod 010873, Bucureşti, Sector 1

Tel. 021/318.20.00, Fax:  021/312.14.16

Proiectant de specialitate: S.C. VAMIG 2004 S.R.L. Constanţa

Adresa: Str. partizanilor nr.26, bl. LV45, et. 2, ap. 11, Cod poştal 900 388 Constanţa

Tel. / Fax:  0241/55.32.86

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## Rezumatul proiectului

Proiectul include urmatoarele categorii de lucrari:

- Amenajari la dana 80

Amenajarile la Dana 80 constau in pregatirea unui front de acostare in lungime totala de ~490 m, care sa permita acostarea simultana a unei nave maritime de mare capacitate, dar şi a barjelor de max. 3000 t dispuse in „fila dubla”. Pentru aceasta, incepand de la extremitatea vestica a Postului de acostare petrolier (Dana 79) spre Vest, pe o lungime de 260 m au mai fost prevazuti 6 bolarzi suplimentari de 750 KN, care impreuna cu bolarzii existenţi de 1500 KN asigura legarea in siguranţa a barjelor. Pe toata lungimea frontului de 490 m s-au prevazut 132 amortizori de acostare din cauciuc de 1,50 m lungime.

- Extinderea infrastructurii feroviare pana la parcul de silozuri

Racordul feroviar (linia 1) are o lungime totala de 3669 m. Linia 2 situata in zona viitorului terminal de cereale are o lungime de 445 m. Lungimea totala de linii ferate noi este de 4114 m.

In capatul liniei noi se va monta opritor metalic.

Linia ferata industriala proiectata este tip 49 pe traverse de beton in aliniament si curbe cu raza mai mare de 350 m si traverse de lemn in curbe cu raza mai mica de 350 m.

Colectarea apelor pluviale se face prin santuri trapezoidale si drenuri care sunt evacuate in sistemul existent de canalizare pluviala a portului Constanta.

Pentru asigurarea circulatiei rutiere pe drumurile intersectate se prevede realizarea de treceri la nivel cu dale de beton prefabricate.

## Necesitatea si oportunitatea proiectului

In Master Planul portului Constanţa finalizat in anul 2016, a fost inclusa si investitia „Implementarea unei dane specializate intr-o zona cu adancimi mari (Dana 80)” care sa fie utilizata pentru operarea cerealelor cu nave mari (100000 tdw), intrucat s-a constatat ca terminalele de cereale existente in portul Constanta nu dispun de cheuri de mare adancime care sa le permita operarea acestor tipuri de nave, care au devenit tot mai frecvente in traficul de cereale. Lucrarile prevazute in cadrul investitiei constau in amenajari ale cheului Danei 80 in vederea operarii in siguranta a navelor mari de cereale si asigurarea accesului feroviar pana la viitorul depozit de cereale. Depozitul nu este inclus in prezenta investitie, realizarea acestuia va fi in sarcina operatorului de cereale.

Dana 80, alaturi de danele 79 şi 81, sunt danele cu cea mai mare adancime de acostare din portul Constanţa (-19,0 m).

Terminalul de cereale al carui „parc de silozuri” va fi amplasat pe teritoriul aflat in spatele Danei 80, va avea o capacitate de depozitare simultana de cca. 200.000 t. Se preconizeaza ca prin Terminalul de cereale se va derula un trafic de cca. 3,5 mil. t/an. Din aceasta cantitate, cca. 1,2 mil.t/an va fi transportata pe calea ferata, iar restul va sosi cu auto şi pe apa cu barjele. In lunile de varf se preconizeaza un trafic pe calea ferata de cca. 10.500 t/zi.

Necesitatea investiţiei

Traficul de cereale derulat prin portul Constanţa reprezinta peste 30 % din traficul total al portului, iar tendinţa este de creştere, in concordanta si cu cresterea productiei de cereale din Romania, a carei evoluţie este aratata in tabelul de mai jos.

| Tipul cerealelor | Producţia anuala de cereale [mii tone/an] |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grau şi secara | 5235,5 | 5846,1 | 7163,0 | 5316,0 | 7320,2 | 7552,9 |
| Orz şi orzoaica | 1182,1 | 1311,0 | 1330,0 | 986,4 | 1542,3 | 1700,5 |
| Porumb boabe | 7993,3 | 9042,0 | 11717,6 | 5953,4 | 11347,6 | 11934,0 |
| Floarea soarelui | 1098,0 | 1262,9 | 1789,3 | 1398,2 | 2196,5 | 2176,5 |
| Rapiţa | 569,6 | 943,0 | 739,0 | 157,5 | 702,2 | 1046,4 |
| Ovaz | 295,8 | 304,5 | 375,9 | 339,0 | 373,8 | 378,6 |
| Orez | 72,4 | 61,6 | 65,3 | 50,9 | 54,7 | 45,1 |
| Mazare boabe | 30,0 | 39,7 | 55,1 | 45,9 | 54,6 | 49,8 |
| TOTAL [mii tone] | 16476,7 | 18810,8 | 23235,2 | 14247,3 | 23591,9 | 24883,8 |

Sursa: Institutul Naţional de Statistica

Se preconizeaza ca productia de cereale va creste in urmatorii ani, prin implementarea masurilor necesare pentru: cultivarea intregii suprafete de teren arabil, extinderea sistemului de irigatii si comasarea suprafeţelor mici in ferme agricole.

De asemenea, se manifesta o tendinţa de creştere a cantitaţii marfurilor transportate pe calea ferata in detrimentul transportului auto.

In port exista o retea feroviara extinsa, prevazuta in mare parte inca de la intocmirea proiectelor de dezvoltare a portului Constanta, optandu-se ca cea mai mare parte a marfurilor sa fie transportate pe calea ferata, tinand seama de avantajele transportului feroviar fata de cel rutier:

• Eficienţa energetica este superioara pentru transportul feroviar faţa de cel rutier.

• Cauzeaza o poluare mai redusa a mediului inconjurator cu o cantitate a poluanţilor aerieni de numai 10% faţa de transportul rutier.

• Accidentele feroviare sunt mai rare decat cele rutiere.

Daca privim dezvoltarea sistemului feroviar al portului Constanta in legatura cu sistemul feroviar din tara, mentionam ca Romania are potenţial bun pentru noi conexiuni rutiere şi feroviare cu ţarile invecinate şi Marea Neagra pentru comerţ internaţional. Coridoarele feroviare cheie sunt Coridorul IV si IX. Coridorul IV conecteaza practic Constanta, prin Bucuresti, de vestul Europei si Coridorul IX intra in Romania prin Giurgiu, se continua spre Bucuresti si apoi catre Republica Moldova si Ukraina.

In portul Constanţa sunt mai multe terminale de cereale, dar multe dintre acestea nu au posibilitaţi sa incarce cereale in nave mari.

Terminalele de Cereale din portul Constanţa opereaza cereale care provin in special din Romania, dar şi din ţarile limitrofe care nu au ieşire directa la “mare”, cum ar fi Serbia şi Ungaria.

In ultimii 2 – 3 ani, la Terminalele de Cereale din portul Constanţa sosesc cereale şi din Bulgaria, deşi Bulgaria dispune de 2 (doua) porturi la Marea Neagra, Varna şi Burgas.

Aceasta situaţie are urmatoarele explicaţii:

- Pentru zona de Nord a Bulgariei, distanţa de transport pana in portul Constanţa este mai mica decat pana in portul Varna;

- Accesul mijloacelor de transport auto in portul Varna se face prin oraş, fiind un acces greoi şi cu limitare;

- Navele pentru transport cereale au crescut, in prezent fiind folosite din ce in ce mai mult nave PANAMAX de 65.000 tdw, care nu au acces in portul Varna din cauza adancimilor insuficiente.

Adancimea danelor care deservesc actualele terminale de cereale variaza intre 7,0 m şi 13,50 ÷ 14,00 m. Pe de alta parte, se constata solicitari din ce in ce mai numeroase din partea comercianţilor şi transportatorilor de cereale pentru transportarea acestora cu nave de mare capacitate de pana la 100.000 tdw, utilizate in special pentru exportul de Cereale catre Orientul Indepartat.

In prezent, pentru a satisface aceasta cerere care conduce la scaderea preţului pe tona transportata, navele respective sunt incarcate parţial la fronturile de incarcare ale terminalelor existente, care au adancimi de acostare de peste 11,50 m şi completate (incarcate la capacitate) in transbord direct utilizand echipamente plutitoare (barje şi macarale plutitoare).

Transbordul direct, pe langa costurile suplimentare, are influenţe negative asupra circulaţiei navelor in bazinele portuare şi asupra mediului inconjurator.

Faţa de cele aratate mai sus, realizarea unui Terminal de cereale care sa aiba posibilitatea incarcarii cerealelor in nave mari POSTPANAMAX este necesar.

Pentru aceasta, CN-APM-SA Constanţa a analizat posibilitaţile de care dispune portul Constanţa pentru realizarea unui Terminal de cereale, care sa permita acostarea unor nave de mare capacitate ce vor fi incarcate cu cereale, şi a concluzionat ca Dana 80 poate fi alocata acestei activitaţi.

La baza acestei decizii au stat urmatoarele argumente:

- Industria siderurgica din Romania şi-a diminuat foarte mult activitatea şi in consecinţa s-a micşorat corespunzator şi importul de minereu de fier şi carbune. Ca urmare a acestui fapt, frontul de primire a navelor pentru importul de minereu (Danele 80÷84) nu este utilizat eficient, acest fapt avand consecinte directe asupra scaderii veniturilor incasate de catre operator si de catre CN-APM-SA;

- Reducerea poluarii mediului cauzata de activitaţile portuare de manipulare a marfurilor in transbord direct.

- Imbunataţirea circulaţiei navelor in acvatoriul portului Constanţa;

Realizarea unui racord de cale ferata pana la „parcul de silozuri” este necesara pentru preluarea unui trafic de cca. 1,2 mil. t/an, in caz contrar, o buna parte din aceasta cantitate va trebui transportata cu auto.

Marirea traficului auto prin portul Constanţa, in care circulaţia auto este deseori blocata in timpul campaniei agricole, va conduce la acutizarea situaţiei.

Realizarea racordului CF este necesar şi pentru descongestionarea circulaţiei pe caile de acces in port şi de pe autostrada A2 şi drumurile naţionale care au legatura cu portul Constanţa.

( Oportunitatea realizarii investiţiei

Prin alocarea danei 80 pentru alte activitaţi se eficientizeaza utilizarea danelor de mare adancime existente in portul Constanţa, care prin diminuarea traficului de petrol şi minereu nu sunt exploatate eficient. Prin aceasta cresc veniturile obţinute de CN-APM-SA provenite din utilizarea danei de catre navele care vor transporta cca. 3,5 mil. t/an.

Realizarea racordului CF va conduce la suplimentarea traficului feroviar şi prin aceasta la eficientizarea sistemului feroviar din sectorul fluvio-maritim al portului şi al celui din ţara.

Racordul de cale ferata va fi utilizat de toţi transportatorii feroviari şi prin tarifele practicate pentru transportul marfurilor respective vor creşte veniturile acestora şi implicit veniturile la bugetul de stat.

Prin realizarea investiţiei va creşte atractivitatea portului Constanţa in comparaţie cu celelalte porturi din bazinul Marii Negre.

## Utilizarea curenta a terenului

Pentru proiectul propus Primaria Municipiului Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 529/07.03.2017 (prezentat in anexa)

Regimul juridic

Dana 80 face parte din lucrarile de infrastructura portuara care aparţin domeniului public al statului.

Racordul feroviar ocupa o suprafaţa de teren de 39527 mp, care reprezinta teritoriu portuar care, de asemenea, aparţine domeniului public al statului.

Terenul afectat de lucrare este situat in intravilan.

Regimul economic

Folosirea actuala a terenului este:  zona activitati portuare

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: constructii portuare, depozitare, industriale, CF.

## Carateristicile proiectului

### Situatia existenta

In prezent, la dana 80 se desfasoara activitati de descarcare – incarcare de marfuri din – in navele acostate la cheul danei 80. Prin proiect sunt stabilite doar masuri de imbunatatire a conditiilor de acostare a navelor.

Pe traseul liniei de cale ferata se intalnesc trei zone diferite in ceea ce priveste situatia existenta din teren:

Zona 1 a liniei cf incepe din capatul Y al grupei de manevra existente din care se realizeaza racordul (km 0+000), se continua pe latura de Vest a Depozitului de minereu pana in zona km 1+600.

In capatul Y exista o linie de tragere de 384 m lungime, in lungul careia se afla sistemul de drenaj realizat partial din sant betonat si partial cu sant de pamant, care descarca intr-un camin in zona km 0+200, unde a fost realizat un podet. In dreptul liniei noi, este necesara si prelungirea podetului existent. In zona km 0+250, linia de intersecteaza cablurile electrice de medie tensiune care alimenteaza postul de transformare PT 32.

In continuarea liniei noi, de la km 0+400 pana la km 1+600, pe zona de vest a depozitului de minereu, terenul pe care se va amplasa linia este in general neamenajat, prezentand denivelari accentuate. Nu se intercepteaza retele de utilitati si nici alte lucrari existente.

Zona a doua a liniei cf – intre km 1+600 si km 2+200 este amplasata la Nord de Depozitul de minereu, si are drept caracteristica principala faptul ca traverseaza o zona cu retele de utilitati existente, drumuri si platforme de circulatie.

Astfel, noua linie intersecteaza cablurile electrice care alimenteaza benzile transportoare de minereu apartinand COMVEX, si doua conducte de apa potabila (Dn 250 si Dn 225), aceste retele fiind amplasate intre benzile de minereu si drumul de acces in zona cladirii de birouri COMVEX si ROMCONTROL.

In continuare, linia traverseaza drumul de acces si intra in spatiul verde intersectand o conducta de ape menajere, conducta de ape pluviale Dn 800 si cablurile de telefonie existente (canalizatie in tevi PVC G ɸ90, 4 buc.), aceste retele fiind amplasate in spatiul verde, aproximativ paralel cu marginea drumului de acces situat la Nord de Depozitul de minereu. In zona km 2+075, linia cf intersecteaza o conducta de apa pluviala Dn 1600 de la Statia de Epurare care descarca in capatul Danei 85.

In zona km 2+160, linia cf intersecteaza drumul de acces la Dana 85. In lungul acestui drum se afla urmatoarele retele de utilitati care vor fi de asemenea interceptate de noua linie cf: conducta de apa pluviala Dn 1000, cabluri electrice Minmetal, cablul electric de medie tensiune care alimenteaza PT18D & PT2 Tomini, si cablurile de telefonie (canalizatie in tevi PVC G ɸ90, 4 buc.).

In continuare, linia cf trece pe sub Estacada Minmetal apoi intercepteaza cablurile electrice de medie tensiune apartinand Comvex, conducta de apa potabila Dn 225 si doua conducte de apa pluviala Dn 1600 de la Statia de Epurare care descarca in Dana 84.

Zona a treia a liniei cf – intre km 2+200 si pana in capatul liniei, este amplasata pe latura de Nord a Terminalului de minereu, traseul liniei fiind aproximativ paralel cu gardul terminalului. In lungul gardului se afla o conducta de apa potabila Dn 225, care va fi intersectata de linia cf pe doua zone totalizand cca 500 m, tronsoane care vor trebui deviate.

In zona km 2+500, se afla o conducta de apa pluviala Dn 800 care descarca in Dana 83.

### Lucrari propuse

#### Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa: Pe perioada execuţiei lucrarilor, pentru personalul angajat in vederea realizarii lucrarilor apa potabila va fi transportata in bidoane de plastic tip PET.

Evacuarea apelor uzate: Evacuarea apelor menajere de la toaletele ecologice folosite pe perioada execuţiei lucrarilor se va efectua cu ajutorul vidanjelor respectand toate masurile de protecţie a mediului prevazute de lege.

Asigurarea apei tehnologice: Prin implementarea proiectului nu vor fi generate ape tehnologice.

Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.

Asigurarea energiei electrice: In perioada executiei, se va realiza racordarea la retelele existente in port.

Nu sunt necesare utilitaţi in prioada de operare a investiţiei.

#### Lucrari de constructie

Modernizarea Danei 80

Modernizarea Danei 80 consta in pregatirea unui front de acostare in lungime totala de ~490 m, care sa permita acostarea simultana a unei nave maritime de mare capacitate, dar şi a barjelor de max. 3000 t dispuse in „fila dubla”.

Pentru aceasta, incepand de la extremitatea vestica a Postului de acostare petrolier (Dana 79) spre Vest, pe o lungime de 260 m au mai fost montaţi 6 bolarzi de 750 KN, care impreuna cu bolarzii existenţi de 1500 KN asigura legarea in siguranţa a barjelor.

Pe toata lungimea frontului de 490 m s-au prevazut amortizori de acostare din cauciuc de 1,50 m lungime, care au fost dispuşi astfel:

Pe lungimea a 4 (patru) chesoane (incepand de la extremitatea vestica a Postului de acostare petroliere) s-au prevazut 24 amortizori, cate 2 (doua) bucaţi pe coronamentul fiecarei celule a chesonului. Fiecare cheson este alcatuit din cate 3 (trei) celule, deci in total sunt 12 celule (4 chesoane x 3 celule).

Pe restul lungimii frontului de acostare s-au prevazut cate 2 (doi) amortizori in spaţiul dintre nişele in care sunt montate ancorele de prindere a amortizorilor cilindrici existenţi care este de cca. 5,20 m.

Amortizorii sunt de tip DYNA ARCH cu o lungime de 1,50 m si o inaltime de 1,60 m.

Pe frontul de acostare luat in considerare sunt 54 de spaţii şi in consecinţa s-au prevazut 108 amortizori.

In total au fost prevazute 132 buc. (108 + 24).

Toate lucrarile prevazute se vor realiza la fata coronamentului existent, utilizandu-se o schela suspendata care va asigura securitatea personalului muncitor, si in acelasi timp va opri eventualele resturi de materiale pentru a nu cadea in bazinul portuar.

Operatiunile care se vor efectua vor consta din: realizarea gaurilor forate in coronament, fixarea ancorelor filetate in gauri, prinderea amortizorilor si bolarzilor de ancore folosind piulite speciale.

Extinderea infrastructurii feroviare

Singura posibilitate fezabila de a deservi feroviar danele 80 ÷ 84 este de a realiza un racord feroviar din capul „Y” al grupei de manevra a Staţiei Constanţa Port zona C, care dispune de capacitaţile necesare.

Racordul se va face din capatul „Y” al grupei de manevra a Staţiei Constanţa Zona C din dreptul km 4+489.7 (conform kilometrajului existent, punct denumit km 0+000 pentru noua linie industriala, şi pana la limita vestica a Danei 80 (km 3+669,12).

Km 4+489.7 (km 0+000) se afla pe linia de tragere din cap Y al grupei B ( de manevra ) a statiei Constanta Port Zona C. Schimbatorul R 102 tip 49-1/9-190 deviatie stanga a fost introdus pentru accesul la noua linie ferata industriala.

Realizarea liniei industriale necesita reamplasarea santului betonat existent si prelungirea podetului existent de la km 4+688.40 (km existent pe teren) / km 0+201.56 (km proiect), care va trebui prelungit pentru a trece pe sub noua linie. Deasemenea se va realiza un nou sant, cu lungimea totala de 450m ce va deversa in noua camera de colectare a podetului prelungit.

La 10 m de marca de siguranta a schimbatorului de racord se va amplasa un sabot de deraiere conjugat cu incuietori cu chei cu macazul de racord.

Traseul LFI continua cu o curba la dreapta cu raza de 350 m, intre km 0+168.08 si km 0+398.69. Pana la km 0+201.56, linia are o declivitate de 3.26‰, iar de la km 0+201.56 pana la km 0+425 va avea o declivitate de 1.34‰.

In continuare linia se desfasoara cu o serie de aliniamente si curbe cu raza minima de 350 m pana se inscrie pe un traseu paralel cu drumul tehnologic existent si liziera de protectie, cu o rampa de 1 ‰ pana la km 1+350.

La km 1+619.58 linia intersecteaza gardul de incinta si se prevede realizarea unei porti de acces CF.

Incepand de la km 1+350 a fost introdusa o panta de 8.71‰ pana la km 1+675 pentru a ajunge la cota platformei betonate existente pe amplasament.

Intre km 1+584.77 si km 1+795.65 s-a introdus o curba la dreapta cu raza de 151 m, urmata de o contracurba la stanga cu raza de 600 m, pana la km 1+887.28 si o alta contracurba la dreapta cu raza de 151 m pana la km 1+935.65.

La km 1+660  traseul liniei CF intersecteaza un drum tehnologic pietruit si se va realiza un pasaj la nivel cu latimea de 8.50 m.

La km 1+775 traseul liniei CF intersecteaza unul dintre accesele la platforma betonata si se va realiza un pasaj la nivel cu latimea de 8.30 m.

La km 1+850 traseul liniei CF intersecteaza drumul betonat de acces la sediile COMVEX si ROMCONTROL si se va realiza un pasaj la nivel cu latimea de 50.00 m.

La km 2+170 traseul liniei CF intersecteaza drumul de acces la dana 85 si se va realiza un pasaj la nivel cu latimea de 7.50 m.

Se va amplasa cantarul cf, cu axul la km 2+272. Cantarul nu este inclus in prezenta investitie, facand parte din echipamentele Terminalului de cereale.

La km 2+822.04 se introduce schimbatorul R201 tip 49-1/9-190 deviatie dreapta, ce asigura accesul la linia 2. La km km 3+266.10 se va introduce schimbatorul R202 tip 49-1/9-190 deviatie stanga. Astfel, se asigura linia de schimb vagoane cu o lungime utila de 360 m.

In continuare, se va amplasa cuva de incarcare-descarcare, cu axul la km 3+328.00. Cuva va face parte din Terminalul de cereale de la Dana 80, iar costurile de realizare aferente vor fi suportate de operatorul terminalului. Cuva va asigura descarcarea simultana a doua vagoane de cereale si va fi echipata cu un transportor de extragere a cerealelor cu o capacitate de minim 600 t/h.

Pe traseu, linia intersecteaza conducte de alimentare cu apa, canalizare, instalaţii electrice şi de telecomunicaţii etc., pentru care s-au prevazut lucrari de protecţie.

Pentru asigurarea circulatiei rutiere pe drumurile intersectate se prevede realizarea de treceri la nivel. Tot la intersectia cu drumurile se vor monta bariere.

Pentru evacuarea apelor pluviale s-au prevazut drenuri şi şanţuri, apele colectate fiind evacuate in sistemul de canalizare pluviala existent.

Suprastructura caii ferate este prevazuta a fi realizata din şina CF tip 49 montata pe traverse din beton in aliniament şi traverse de lemn in curbe.

„Prisma de balastare” pe care se vor aşeza traversele va fi din piatra sparta, conform STAS 3197/1-1991, avand o grosime sub talpa traversei de 30 cm. Sub prisma de balastare s-a prevazut un strat de repartiţie de balast de min.15 cm grosime.

In capatul liniei noi se va monta opritor metalic.

Pentru a fi functionala Linia CF ce urmeaza a fi construita trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice.

Alcatuirea liniei CF trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in  acesta sa se produca deformatii permanente.

Pentru execuţia racordului feroviar sunt necesare lucrari obisnuite de terasamente (excavaţii, umpluturi şi compactari), aşternere de balast şi piatra sparta, montare de traverse din beton şi lemn, montari de şine CF, realizare de drenuri etc. Acestea se executa la min. 100 m departare de acvatoriul portuar, deci calitatea apei nu va fi afectata.

Materialele folosite la realizarea caii asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate.

Materialele utilizate la executia caii ferate ( produse de cariera si balastiera, sina, traverse, material marunt ) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmarirea in exploatare se vor detalia in caietul de sarcini intocmit in cadrul proiectului tehnic.

Colectarea apelor pluviale se face prin santuri trapezoidale si drenuri care sunt evacuate in sistemul existent de canalizare pluviala a portului Constanta.

Categoria de importanta pentru linia CF stabilita conform metodologiei MLPAT este normala ( C ) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia ( autorizatia de construire, proiectul tehnic, cartea tehnica a constructiei ).

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul, accesul se va realiza pe drumurile existente.

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Investitia este inclusa in Master Planul portului Constanţa finalizat in anul 2016, pentru care APM Constanta a emis Avizul de mediu nr. 8/29.08.2016.

Lucrarile din prezentul proiect sunt corelate cu cele din investitia propusa „Terminal de cereale la Dana 80”, precum si cu lucrarile din investitia existenta „Dezvoltarea capacitatii feroviare in zona fluvio – maritima din portul Constanta”.

## Alternative studiate

Alternativele de proiect sau alternativele de investitie, cum sunt numite in sens general, reprezinta posibilitatile gasite pentru realizarea investitiei propuse.

Alternativele studiate sunt:

- alternativa „zero” fara proiect;

Presupune nerealizarea investitiei. Acest lucru va avea un impact negativ asupra bunei functionari a obiectivelor din zona.

- alternativa cu lucrarile propuse.

## Alte autorizatii /avize cerute de proiect

Avizele solicitate pentru realizarea lucrarilor sunt conform Certificatului de Urbanism eliberat de Primaria Municipiului Constanta.

# LOCALIZAREA PROIECTULUI

## Amplasarea proiectului

Investiţia se va realiza in portul Constanţa, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa.

Dana 80 la care se vor monta noi amortizori pentru acostarea navelor şi bolarzi suplimentari se afla la Vest de Postul de acostare petrolier (Dana 79) şi face parte din „frontul” Danelor de Minereu (80 ÷ 84).

Calea ferata este amplasata paralel cu linia de tragere existenta aferenta capatului „Y” al grupei „B” de manevra a staţiei Constanţa Port. Zona „C” urmareşte laturile de Vest şi Nord ale depozitului de minereu, traverseaza drumul de acces la danele 91 ÷ 93 dupa care este paralela cu frontul danelor 80 ÷ 84, la limita nordica a teritoriului din spatele acestora.

Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului lucrarilor

- Lucrari la Dana 80

| Nr. Crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 792894.70 | 300410.56 |
| 2 | 793285.82 | 300552.44 |

- Racord cale ferata

| Nr. Crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 3 | 791350.02 | 298311.26 |
| 4 | 791643.05 | 298973.40 |
| 5 | 791629.86 | 300013.00 |
| 6 | 793248.59 | 300640.69 |

Figura nr. 4.1 Amplasamentul lucrarilor

## Geologia si morfologia zonei

Teritoriul domeniului portuar Constanta se incadreaza unitatii Dobrogei de Sud, delimitata la nord de falia Capidava-Ovidiu.

Aceasta prezinta trasaturi specifice de platforma, avand un soclu arhaic acoperit de o cuvertura groasa de depozite necutate de varsta paleozoica, mezozoica si neozoica.

Formatiunile geologice ale cuverturii sedimentare sunt dispuse discordant pe fundamentul de roci cristaline, avand o dispozitie spatiala neuniforma cu mari variatii de facies. Dupa etapa de evolutie paleozoica, Dobrogea de sud este sediul unei sedimentari de tip platforma, succedata in mai multe cicluri de sedimentare.

Dupa datele Institutului de Geologie si Geofizica, sedimentele din sectorul romanesc al Platformei Continentale a Marii Negre pot fi caracterizate si dupa batimetria zonei. Astfel:

- sedimente predominant nisipoase, cu sedimente sistoase si nisipo-sisto-argiloase – cu zone alungite de nisip – pe platforma medie, respectiv intre adancimile de apa  30-70 m;

- sedimente predominant argiloase cu sedimente subordonate sistoase si nisipo-sisto-argiloase-platforma exterioara, respectiv la adancimi de apa cuprinse intre 70 si 100 m;

- in apele mai adanci de 200 m, fundul marii este acoperit de un strat de 2-3 m de noroi anoxic.

## Seismicitatea

Conform normativului P100/1-2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.20 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire. Valoarea perioadei de control  (colt) Tc a spectrului de raspuns este 0.7 s.

Conform STAS 11100/1-93, din punctul de vedere al macrozonarii seismice, zona se incadreaza in gradul 71 pe scara MSK.

Figura nr. 4.2 Zonarea intensitatii seismice a Romaniei

Figura nr. 4.3 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure cu IMR = 225 ani

Figura nr. 4.4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns

## Clima

Zona studiata este caracterizata printr-un climat de litoral maritim, cu veri calduroase (in iulie temperaturi medii peste 220 C) si mai mult senine (in medie 25-28 zile insorite pe luna, cu durata de stralucire a soarelui de 10-12 ore pe zi) si cu ierni blande (in ianuarie temperaturi medii de 00 C). Temperatura medie anuala este de 11,20 C, iar precipitatiile atmosferice insumeaza cca 400 mm anual.

In cursul anului se constata o crestere generala a valorilor medii lunare de temperatura de la lunile ianuarie-februarie catre iulie-august si apoi o descrestere din iulie catre decembrie.

Influenta bazinului Marii Negre asupra temperaturii aerului se manifesta mai mult in lunile de primavara cand temperatura este mai scazuta decat in restul tarii si in lunile de toamna cand temperatura aerului pe litoral este mai ridicata.

Durata de stralucire a soarelui a fost in medie de 2330 ore, in sezonul cald (aprilie - septembrie) insumand cca 72 % din durata anuala.

In ceea ce priveste regimul vanturilor se cunosc urmatoarele:

- directia predominanta este sectorul nordic, cu o frecventa medie anuala de 40-50%;

- durata de persistenta a circulatiei atmosferice medii este, in 77 % din cazuri, 6-12 ore;

- durata de persistenta a circulatiei atmosferice maxime este de 210 ore, din directia nord – est;

- vanturile din Vest sunt dominante in 6 luni (noiembrie-ianuarie si iulie-septembrie);

- vanturile din Sud sunt mai frecvente in aprilie - iunie;

- vanturile din Nord sunt dominante in februarie si octombrie;

- vanturile din Nord-Est sunt mai frecvente in martie.

Numarul mediu de zile cu ceata este de 50 zile pe an, numarul maxim fiind in timpul iernii, cu o medie de 8 zile/luna cu un maxim inregistrat de 16 zile/luna. Ceata poate fi destul de persistenta in aceasta zona, in special in timpul iernii.

## Regimul hidrografic

Cu o suprafata de 423.000 km2, Marea Neagra este o mare temperata calda, interioara si intercontinentala. Volumul Marii Negre este apreciat la cca 547.000 km3, anual cca 300 km3 provenind din apele fluviatile care se varsa in mare. Adancimea maxima este de 2.245 m (in partea Sud – centru), iar adancimea medie de cca 1.217 m. Suprafata bazinului Marii Negre este de cca 2 milioane km2 si cuprinde zone industriale si agricole din 22 tari.

Salinitatea medie a Marii Negre este de 20-22 o/oo, mult mai scazuta decat a Oceanului Pacific. Salinitatea este mai crescuta in zona dinspre Marea Marmara (34 o/oo) scazand pe litoralul romanesc la cca 17 o/oo. In zona romaneasca, valoarea sa se mentine la cca 17-18 o/oo pana la adancimea de 180-200 m, sub care creste la 22-23 o/oo . Concentratia de hidrogen sulfurat ajunge la 7-11 mg/l  sub  2000 m.

Temperatura medie a apei marii la suprafata este de cca 12,70C, putin mai ridicata decat temperatura medie a aerului. La adancimi de 10-20 m temperatura apei ajunge la 8-10oC. In timpul iernii, temperatura apei coboara la –2oC in partea de Nord-Vest si uneori chiar in apropierea tarmului romanesc unde, in unii ani, marea ingheata la suprafata. In schimb, in timpul verii, adesea temperatura apei in preajma tarmului romanesc depaseste 25oC.

## Biodiversitatea

Zona de coasta si platforma continentala a Marii Negre sunt un mozaic complex de ecosisteme interactive cu mari semnificatii economice, bogate resurse naturale si comunitati ecologice, dar si cu concentrari de activitati umane. Ele contin diverse ecosisteme cu productivitate biologica mare care ofera un habitat vital pentru numeroase specii comerciale sau in pericol.

Pe terenul ce urmeaza a fi realizate lucrarile, biocenoza terestra locala este slab dezvoltata, fiind reprezentata de cateva specii de flora spontana comuna si fauna ocazionala (pasari marine, animale de talie mica, in special rozatoare).

## Areale sensibile

### Arii protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii)

Lucrarile se vor realiza in zona puternic antropizata, si se afla la aproximativ 700m de situl Natura2000 ROSPA0076 Marea Neagra, proiectul nu afecteaza acest sit, conform Declaratiei nr. 1829RP/08.02.2017 emisa de Autoritatile responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000.

### Zone locuite aflate in apropierea amplasamentului

Cele mai apropiate zone locuite se afla la o distanta de aproximativ 550m, de amplasamentul lucrarilor,  in exteriorul incintei portului Constanta.

### Zone istorice, arheologice, cultural, zone de protectie sanitara

Pe perioada desfasurarii proiectului nu s-au identificat situri arheologice. Teritoriul este castigat asupra marii, nu este teren natural ca sa existe posibilitatea descoperii unor vestigii, si nu sunt monumente istorice in zona.

# IMPACT POTENTIAL

Impactul potential in perioada de realizare a lucrarilor, precum si in cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra carora actioneaza, precum si masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate in continuare.

## Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane

Lucrarile propuse nu se vor realiza in zone locuite, iar specificul lucrarilor propuse a se executa nu vor afecta sanatatea populatiei.

Trebuie mentionat faptul ca in perioada de executie a lucrarilor este recomandata semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru pentru a evita orice posibile accidente ale personalului angajat sau avarierea de autovehicule.

In prezent, la dana 80 se desfasoara activitati de descarcare – incarcare de marfuri din – in navele acostate la cheul danei 80.

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, incluzand luarea in considerare a zgomotului si vibratiilor se manifesta numai pe perioada de realizare a lucrarilor si este considerat nesemnificativ.

Exploatarea in conditii normale a obiectivului cu respectarea normelor care se impun pentru tipurile de lucrari propuse a se desfasura nu genereaza surse de poluare care sa afecteze populatia, folosintele, bunurile materiale si sanatatea umana.

## Impactul potential asupra florei si faunei

Proiectul propus a se realiza nu este amplasat in sit Natura 2000. Vegetatia din zona amplasamentului propus este de tip ruderal, fara valoare conservativa.

Pe perioada executiei lucrarilor se va manifesta un impact asupra vegetatiei din zona amplasamentului datorat ocuparii temporare a unei suprafete de teren, care va conduce la pierderea vegetatiei din zona respectiva

In perioada de exploatare a caii ferate nu se vor genera efecte negative asupra florei si faunei.

## Impactul potential asupra aerului si climei

Impactul potential asupra aerului asociat implementarii proiectului este datorat lucrarilor de curatare a terenului, de excavare a solului, a manevrarii agregatelor si nu in ultimul rand a traficului auto asociat lucrarilor.

Impactul potential datorat lucrarilor de curatare a terenului, de excavare a solului se va manifesta prin emisii de particule in suspensie rezultate de la aceste operatiuni, emisii care vor varia in mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante. Natura impactului va fi una directa, locala, manifestata doar pe perioada de executie a lucrarilor. Se recomanda stropirea periodica cu apa a depozitelor de pamant excavat pentru a reduce emisiile de particule in perioadele de vant si evitarea executiei lucrarilor care implica particule de praf in perioadele cu intensitate ridicata a vantului. Pamantul excavat in surplus, aflat in cantitati relativ reduse, se va evacua din amplasament astfel incat sa nu constituie surse de poluare, si se va descarca in zonele din port indicate de beneficiar (zone in care teritoriile sunt nefinalizate).

Poluarea potentiala a aerului ca urmare a traficului asociat santierului (ca urmare a transportului de material pulverulent, a personalului angajat de la sau catre amplasament, etc) se va manifesta local, neexistand posibilitatea manifestarii unui impact remanent.

Pentru acest tip de impact se recomanda ca transportul materialelor pulverulente reprezentate in acest caz de balast si nisip, sa se efectueze cu autovehicule dotate cu prelata, sa se efectueze reviziile periodice ale autovehiculelor si intretinerea corespunzatoare pentru verificarea nivelului de noxe, utilizarea de microbuze pentru transportul personalului angajat.

In perioada de utilizare, facilitatile implementate in Dana 80 nu vor genera emisii in aer. In perioada de exploatare a caii ferate nu va exista impact major asupra calitatii aerului, singura sursa de emisii fiind de la locomotivele de manevra.

## Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al corpurilor de apa de suprafata si subterane

Organizarea de santier poate produce poluare accidentala cu ape uzate menajere neepurate, impactul fiind direct si pe termen scurt, local, cu magnitudine redusa. Pentru evitarea acestor situatii se recomanda utilizarea de toalete ecologice vidanjabile. (cred ca putem sa pastram fraza).

Atat bolarzii cat si amortizorii se vor monta pe coronamentul existent, utilizandu-se ancore, nefiind necesare lucrari de interventie asupra cheului existent. Toate lucrarile prevazute se vor realiza la fata coronamentului existent, utilizandu-se o schela suspendata care va asigura securitatea personalului muncitor, si in acelasi timp va opri eventualele scapari de resturi de materiale in bazinul portuar.

Lucrarile necesare realizarii liniei cf se vor executa deasupra apei, la cote de nivel cuprinse intre +7,0 si +3,80 mMN, fara sa intercepteze ape subterane.

Prin natura lor, lucrarile de modernizare a Danei 80, dupa finalizarea implementarii proiectului, nu vor avea impact negativ asupra apelor de suprafata sau a apelor subterane.

In perioada de operare a caii ferate nu se estimeaza impact negativ asupra apelor de suprafata sau a apelor subterane.

Colectarea apelor pluviale, de langa linia de cale ferata, se face prin santuri trapezoidale si drenuri care sunt evacuate in sistemul existent de canalizare pluviala a portului Constanta.

## Impactul potential asupra solului

In perioada de executie au loc o serie de modificari in calitatea si structura solului ca urmare a ocuparii unor suprafete cu organizarea de santier. Formele de impact identificate in aceasta perioada pot fi:

- poluari accidentale cu hidrocarburi sau alte substante scurse accidental direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructii, a deseurilor tehnologice.

La incheierea lucrarilor, organizarea de santier va fi dezafectata, amplasamentul curatat, astfel ca terenul actual cat si drumurile de acces vor reveni la starea initiala.

## Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual

Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual este caracteristic activitatilor de constructie, fiind numai local si doar pe o perioada scurta de timp.

Pe perioada de exploatare, impactul este unul neutru si se incadreaza in peisajul actual al zonei din port unde se vor realiza lucrarile.

## Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

Lucrarile propuse nu vor aduce prejudicii sau modificari ale caracterului zonei.

## Impactul produs de organizarea de santier

Lucrarile propuse a se realiza persupun amenajarea unui punct de lucru pe amplasamentul obiectivului.  Se recomanda ca aceasta sa ocupe o suprafata cat mai restransa. Constructorul va aproviziona treptat punctul de lucru, pe masura ce avanseaza lucrarile, pentru a se evita ocuparea unei suprafete mari de teren.

Impactul produs de amenajarea acestui punct de lucru va fi nesemnificativ, iar dupa finalizarea lucrarilor zona va fi curatata. (cred ca putem sa pastram frazele).

Administratorul portului - CN-APM Constanta - va indica teritoriul care se va utiliza pentru organizarea de santier, si va fi pus la dispozitia Constructorului in baza unui contract care stipuleaza conditiile de utilizare si de predare a teritoriului la sfarsitul executiei lucrarilor.

## Natura transfrontaliera a impactului

Proiectul care face obiectul prezentului studiu nu are impact transfrontalier.

# SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

## Protectia calitatii apelor

### Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor in perioada de realizare a lucrarilor

Apele subterane pot fi afectate in urma unor accidente cu scurgeri de combustibili, uleiuri sau de utilizarea si depozitarea necorespunzatoare a acestora. Functionarea utilajelor in perioada de constructie poate conduce la o poluare accidentala cu hidrocarburi a solului in cazul neintretinerii corespunzatoare De asemenea depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, a uleiurilor uzate si a altor substante toxice rezultate din activitatea punctului de lucru, pot genera un impact negativ asupra corpului de apa subterana.

Apele de suprafata nu vor fi afectate,

Pentru alimentarea cu apa a puctului de lucru, se va folosi apa imbuteliata sau adusa cu cisterne. Exista si posibilitatea de racord cu apa potabila din reteaua portului.

Constructorul va lua toate masurile ca in perioada de executie sa reduca la minim impactul activitatilor de santier asupra apelor subterane si de suprafata.

### Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor in perioada de exploatare a obiectivului

In perioada de exploatare, nu vor exista emisii de poluanti in ape.

### Masuri de protectie a calitatii apelor

Pentru protectia calitatii apelor de suprafata si subterane se impun urmatoarele
masuri:

- pentru a diminua influenta punctului de lucru asupra calitatii apelor din zona ca urmare a unei poluari accidentale, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale, pentru a impiedica poluarea platformei punctului de lucru;

- in cazul depozitelor intermediare (vrac) de materiale de constructii (in special pulverulente), ce pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare astfel incat sa nu existe pericolul imprastierii in atmosfera si a depunerii pe sol sau subsol;

- se recomanda ca depozitele de material cu potential pulverulent, sa nu fie amplasate in imediata apropiere a bazinului portuar;

- pentru eliminarea pericolului infestarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei este necesara intretinerea corespunzatoare a utilajelor, carburantii trebuie stocati in celule etanse iar alimentarea cu combustibili si schimburile de ulei sa se realizeze in centre specializate;

- se vor folosi materiale absorbante, in cazul scurgerilor de combustibili, uleiuri si alte substante cu potential poluant;

- instruirea angajatilor care deservesc utilajele implicate in vederea exploatarii corecte a acestora si de actiune in cazul aparitiei de poluari accidentale;

- instruirea angajatilor in vederea raportarii imediate a oricarei defectiuni aparute la utilajele folosite

Pentru evitarea unor posibile contaminari, constructorul va monitoriza emisiile de poluanti; tipul, cantitatile si modul de gestionare a deseurilor.

## Protectia calitatii aerului

### Surse de poluare a aerului in perioada de executie

Sursele principale de poluare a aerului specifice lucrarilor sunt:

- activitatea utilajelor folosite la executia lucrarilor;

- transportul materialelor de constructie  si a personalului care va efectua lucrarile.

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilajele de constructie depind, in principal, de urmatorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- varsta utilajului/motorului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii (catalizatoare).

Noxele emanate in atmosfera vor fi insa in limitele admisibile deoarece echipamentele si mijloacele de transport sunt dotate cu motoare cel putin EURO 4 care produc noxe sub limitele acceptate de lege.

### Surse de poluare a aerului in perioada de exploatare

Nu este cazul.

### Masuri de protectie a calitatii aerului

Utilajele si mijloacele de transport vor fi echipate cu motoare cu ardere interna obisnuite, la care emisiile de noxe in atmosfera se incadreaza in prevederile normelor de functionare.

Sunt necesare masuri pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenarii pulberilor de catre mijloacele de transport:

( pe perioada de executie a lucrarilor de excavare sa se reduca pe cat posibil inaltimea de descarcare a cupei excavatorului

( transportul materialelor pulverulente sa se efectueze cu autovehicule dotate cu prelata

( stropirea depozitelor temporare in sezonul cald pentru a reduce antrenarea pulberilor in atmosfera prin eroziune eoliana;

( asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a se evita depasirile limitelor maxime admise;

( achizitionarea carburantilor corespunzatori d.p.d.v. calitativ;

( efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele de transport si la utilaje pentru ca emisiile sa se incadreze in prevederile legale.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

### Surse de zgomot si vibratii pe perioada de executie

In zona lucrarilor,  zgomotul produs de traficul rutier si de functionarea utilajelor reprezinta sursa principala a poluarii sonore.

Nivelul si intensitatea zgomotului depind de mai multi factori suplimentari externi:

- fenomenele meteorologice si in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si vant etc.

- absorbtia mai mult sau mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditate relativa, componenta spectrala a zgomotului

- topografia terenului

- vegetatia.

La acest nivel de observare, constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Prezentam mai jos puterile acustice asociate ale catorva utilaje de constructii:

- buldozere – Lw = 115 dB(A)

- incarcatoare Wolla - Lw = 112 dB(A)

- excavatoare - Lw = 117 dB(A)

- compactoare - Lw = 105 dB(A)

- basculante - Lw = 107 dB(A)

Pentru o sursa fixa, amplasata pe un teren plan si la distanta „d” intre sursa si receptor, nivelul sonor se calculeaza cu formula:

LAeq = LwA – Cd + Ctf – Ce + Cr

unde:

LwA – nivelul acustic specific utilajului

Cd – corectie de distanta

Ctf – corectia timpului de functionare a utilajului

Ce – corectie de ecran

Cr – corectie datorata prezentei reflectorului

Nivelele sonore obtinute sunt:

- excavator hidraulic pe pneuri – LAeq = 53 dB(A)

- camion - LAeq = 43 dB(A)

- incarcator - LAeq = 55 dB(A)

- buldozer - LAeq = 66 dB(A)

Zgomotul inregistrat pe perioada lucrarilor este temporar si intermitent, functie de durata de functionare a utilajelor.

### Surse de zgomot si vibratii in perioada exploatare

Trenul este o structură care emite o gamă foarte variata de zgomote şi vibratii, ce au la baza fenomene de natura mecanica si electromecanica. Pentru a asigura confortul personalului feroviar si al populatiei ce lucreaza in vecinatatea statiilor, a depourilor sau a liniilor de cale ferata se impune ca nivelul zgomotului si al vibratiilor sa fie cat mai redus. Au fost identificate urmatoarele surse:

- zgomotul determinat de circulatia vagoanelor, care apare ca rezultat al vibratiilor si al
socurilor diferitelor parti componente ale vagoanelor ;

- zgomotul locomotivelor – produs de motor, care din cauza conditiilor impuse de
gabarit, nu poate fi complet inchis intr-o carcasa fonoizolanta.

### Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotele produse pe suprafata amplasamentului in perioada de operare a proiectului nu pot fi eliminate dar pot fi reduse astfel:

- toate utilajele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

- reducerea vitezei de deplasare a camioanelor grele (20-30 km/h) si respectarea traseelor aprobate.

- pe perioada stationarii autocamioanelor si in perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport si a utilajelor vor fi oprite.

Nivelul de zgomot datorat traficului feroviar va fi atenuat prin solutiile tehnice adoptate in
cadrul lucrarilor de implementare a liniei de cale ferata si anume:

- Prindere elastica;

- Sina sudata

- Inglobarea aparatelor de cale sudate in calea fara joante;

- Sistem de franare cu discuri in locul celor cu saboti.

## Protectia impotriva radiatiilor

Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante.

## Protectia solului si subsolului

### Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de executie a lucrarilor

In perioada de executie au loc o serie de modificari in calitatea si structura solului ca urmare a ocuparii unor suprafete de teren cu amenajarea platformelor din cadrul organizarii punctului de lucru.

Formele de impact identificate in aceasta perioada pot fi:

- decaparea stratului de sol vegetal,

- poluari accidentale cu hidrocarburi sau alte substante;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructii, a deseurilor tehnologice.

Tehnologia de executie a liniilor de cale ferata presupune urmatoarele categorii de lucrari: excavatii, umpluturi compactate, realizarea fundatiei liniei (balast si piatra sparta imprastiate si compactate), asezarea traverselor si sinelor fixate cu material marunt, burarea traverselor, amenajare treceri la nivel cu dale prefabricate. Aceste lucrari afecteaza intr-o mica masura solul si subsolul, si numai in perioada de executie.

### Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare

In perioada de exploatare nu se anticipeaza surse de poluare a solului.

### Masuri de protectie a solului si subsolului

Pentru prevenirea poluarilor accidentale care pot sa afecteze solul, subsolul si apa freatica, beneficiarul proiectului va lua urmatoarele masuri operationale:

- activitatile care implica intretinere si eventuale reparatii ale utilajelor si mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de catre operatori economici specializati, si se vor realiza cu precadere in centre specializate;

- personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea acestora si va anunta administratorul societatii asupra oricarei defectiuni aparute;

- utilajele care s-au defectat in timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi indepartate de pe amplasament;

- se vor folosi materiale absorbante, in cazul scurgerilor de combustibili, uleiuri si alte substante cu potential poluant;

- stocarea carburantilor si uleiurilor se va face in rezervoare etanse, prevazute cu cuve de retentie;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate.

## Areale sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul deoarece lucrarile se vor executa in incinta Portului Constanta si nu vor avea efecte negative asupra vegetatiei din zona.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Cea mai apropiata localitate este municipiul Constanta. O parte din populatia municipiului isi desfasoara activitatea in zona portului Constanta, deci implicit executia lucrarilor propuse in prezentul memoriu va avea un impact pozitiv prin crearea de noi locuri de munca.

## Gospodarirea deseurilor

Tipurile de deseuri intalnite pe santierul de executie al lucrarilor de mai sus sunt:

- deseuri menajere sau asimilabile;

- hartie si ambalaje;

- deseuri materiale de constructie.

Deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in puncte de colectare. De aici vor fi transportate la rampa de gunoi cea mai apropiata sau valorificate.

Deseurile materiale de constructie nu ridica probleme deosebite din punctul de vedere al potentialului de contaminare, fiind reprezentate de resturi de scanduri de la cofraje, cupoane de armatura, cuie, beton demolat, resturi de piatra si balast care nu sunt corespunzatoare. Acestea vor fi depozitate intr-o zona special desemnata urmand a fi, fie refolosite, fie transportante in locuri indicate de autoritatile de mediu. Aceste deseuri vor fi preluate de la punctul de lucru pe baza de contract de o firma specializata. Cantitatile de deseuri mentionate sunt reduse, intrucat in general se lucreaza cu elemente prefabricate si semifabricate (traverse de beton si de lemn, sine de cale ferata si material de prindere gata confectionate).

Deseurile de hartie si ambalajele vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii.

Din punct de vedere al potentialului de contaminare a mediului, acestea nu ridica probleme deosebite. Gestionarea deseurilor in perioada de desfasurare a lucrarilor de investitii revine antreprenorului si se va realiza conform prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

## Gospodarirea substantelor si preparatele chimice si periculoase

In timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, in special produse petroliere al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor in vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

- combustibili folosit pentru utilaje si vehicule de transport (benzina, motorina);

- lubrifianti (uleiuri, parafina).

Echipamentul ce urmeaza a fi folosit, va fi transportat la punctul de lucru in conditii de functionare corespunzatoare, cu toate modificarile de lubrifiant si reviziile generale efectuate. Schimbul de lubrifiant se va executa in cadrul unor ateliere specializate. Tot aici se vor executa si schimburile de ulei hidraulic si de transmisie.

Singura posibilitate de aparitie a substantelor toxice si periculoase in perioada de executie, ar putea fi determinata de producerea unor scurgeri accidentale de la utilajele care isi vor desfasura activitatea aici.

In perioada de exploatare a facilitatilor implementate la dana 80, precum si in perioada de operare a caii ferate, nu vor fi generate si utilizate substante chimice periculoase.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In perioada executiei lucrarilor propuse se vor monitoriza:

- starea de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a reduce riscul de poluare - zilnic;

- gestiunea deseurilor prin evidenta locului de producere, colectare si valorificare sau eliminare – lunar;

- evidentierea cantitatilor de ape folosite si evacuate – lunar

# JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE

Proiectul analizat se incadreaza in HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare, fiind incadrat la Anexa II la pct. 10, litera c), k) si pct. 13, lit a).

Tinand cont de cele prezentate mai sus , proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, Directiva cadru Apa).

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Zona ocupata de santier va fi in apropierea amplasamentului caii ferate, unde exista spatiu disponibil reprezentat de zone libere de constructii care pana in prezent nu au fost inchiriate (fig. 9).

Figura nr. 9. Zona de executie a lucrarilor

Zona propusa este aproape de lucrari, si are posibilitati de racord la urmatoarele utilitati: apa potabila si energie electrica.

Teritoriul va fi imprejmuit provizoriu si va fi pazit permanent.

Pe platforma vor fi amenajari provizorii constand din: padocuri pentru agregate (piatra sparta, balast, nisip), containere specializate cu rol de vestiare si de birouri, grupuri sanitare ecologice, magazie pentru materiale marunte.

Se va amenaja si o platforma pe care vor stationa in perioadele de repaos utilajele utilizate la executia lucrarilor, care vor fi in numar redus, tinand seama de cantitatile de lucrari aferente pentru cca 4,1 km de cale ferata. Apreciem ca pentru perioada de executie a terasamentelor si fundatiei caii ferate, tinand seama de tehnologia de lucru, aceste utilaje vor fi: un buldozer, un excavator, un rulou compactor colindric si 2 autoincarcatoare.

Pentru perioada de executie a lucrarilor de suprastructura a liniilor va fi necasara o macara, o masina de burat traverse si una de strans tirfoane. Va fi de asemenea necesar un grup electrogen si un compresor cu aer comprimat.

Accesul autocamioanelor pentru transport materiale se va efectua prin Poarta nr. 7 si va utiliza drumurile existente in port pana la locul organizarii de santier. Lungimea drumului parcurs de la Poarta 7 pana la amplasament este de cca. 1,3 km.

La incheierea lucrarilor, organizarea de santier va fi dezafectata, amplasamentul curatat, astfel ca terenul actual cat si drumurile de acces vor reveni la starea initiala.

Impactul organizarii de santier a fost analizat in capitolele anterioare.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a amplasamentului ocupat cu amenajarea punctului de lucru. In cazul in care se constata o degradare a zonei, vor fi aplicate masuri de refacere peisagistica si ecologica.

INTOCMIT,

Ing. Vlad Preda

VERIFICAT,

Ing. Jana Gheorghe