DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. 3708 bis RP din 26.04.2017(PROIECT)

Ca urmare a notificării adresată de către S.C. CONPET S.A. prin Dir. Gen. Liviu Iliasi, cu sediul  in mun.Ploiesti, str.Anul 1848, nr.1-3, jud.Prahova, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3708 Bis RP din data de 10.03.2017,

în baza H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012 şi a O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, după consultarea membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în data de 25.04.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa decide, că proiectul: “INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø24¨, Constanta –Midia, in zona orasului Ovidiu, jud. Constanta, pe o lungime de 1140m”, propus a fi amplasat in intravilan Oras Ovidiu, județul Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.II, pct.13, lit.a) .

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a)mărimea proiectului: se vor executa lucrari de reparatie capitală (montare conducta noua si demontare conducta veche), pe o lungime de 1140m, pe acelasi traseu cu conducta existenta.

Punctul de plecare al lucrarilor de inlocuire a conductei de titei se afla inainte de traversarea DC 88 Ovidiu – Poiana, conducta avand traseul paralel cu Dn 3C, traverseaza 6 frumuri pietruite, intrarea in cimitir, o alee betonata, punctul final fiind la 1140m de DC 88m, in zona de inceput  a DC 87 Ovidiu – Nazarcea. Traseul pe care il urmeaza lucrarile de inlocuire a conductei transport titei Ɵ24” este paralel cu traseul conductei vechi, fara a se face devier de la traseul existent. Suprafata de teren afectata de lucrari ( culoar de lucru pe lungimea conductei necesar montarii conductei noi si demontarii conductei vechi)  este de 19.833mp.

Succesiunea lucrarilor realizate ìn perioada de constructii-montaj va fi urmatoarea:

- Predare amplasament-beneficiar, proiectant, constructor;

- Predarea – primirea si pichetarea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant;

- Amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor si organizarii santierului pe culoarul conductei;

- Procurarea si transportul materialului la locatie;

- Trasarea culoarului de lucru;

- Decopertarea stratului vegetal;

- Transportul tevii izolate pe traseu;

- Executia dubletilor;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice  constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Saparea santului;

- Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat;

- Executia gropilor de pozitie;

- Executia traversarilor de obstacole – retele subterane, drumuri, canale;

- Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatului de calitate;

- Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Curatirea interioara a conductei prin pistonare;

- Astuparea santului in fir continuu;

- Efectuarea probelor de presiune se face la urmatorii parametrii:;

-  Proba de rezistenţă cu apă la 1,25 x 64 = 80 bar timp de minim 1 ora.

-  Proba de etanşeitate cu toate armaturile montate, executată cu apă la 1,1 x 64 = 70,4 bar, 	   timp de minim 8 ore;

- Receptia preliminara a lucrarii;

- Cuplarea conductei la conducta existenta;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice   constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, la cuplari;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Montarea si punerea in functiune a protectiei catodice;

- Demontarea conductei vechi;

- Transportul şi depozitarea conductei vechi;

- Refacerea terenului la starea initiala;

- Receptia la terminarea lucrarii.

Organizarea de santier:

- constructorul ìsi va amenaja organizarea de santier cât mai aproape de centrul de greutate al lucrarii, functie de terenul pe care proprietarul terenului ìl poate pune la dispozitie. In perimetrul acestui spatiu, constructorul ìsi va amenaja un depozit de materiale, o zona de parcare pentru utilaje si autovehicole, precum si baraca maistru.

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)   utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: zona de productie DN 3C;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie;

h) ariile dens populate:  oras Ovidiu;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană – frecventa trimestrial ;

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa - trimestrial;

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

###### DIRECTOR   EXECUTIV,                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                              Elena FILIP

##### Intocmit

#### Consilier Simona SIMA

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.