MEMORIU TEHNIC

conform ANEXA nr.5  la ordin  nr. 135/ 2010 al M.M.P.

publicat in  M.O. nr.274/2010

Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

I.DATE GENERALE

1. MODERNIZARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

II. TITULAR

1. Numele companiei: SC AGROGHEORDUNESCU SRL

2. Adresa postala: Sat Mereni, Com. Mereni, str. Gradinitei, nr. 138, Jud. Constanta

3.Telefon: 0766 406 237,  adresa e-mail:agrogheordunescul@gmail.com

4. Persoane de contact:

- dl. Marian  Gheordunescu tel. 0766 406 237

- Responsabil pentru protectia mediului: dl. Marian  Gheordunescu

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

### Pe un teren in suprafata de 15520 mp, aflat in teritoriul administrativ al comunei Mereni,  jud. Constanta, beneficiarul doreste sa construiasca prin accesare de Fonduri Europene, F.E.A.D.R, submasura 4.2. “Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, o extindere a centrului existent pentru depozitarea cerealelor, respective o hala pentru depozitarea produselor agricole si un siloz. Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 15520mp din acte (15520.4995 mp – conform masuratorilor cadastrale), se afla in extravilanul Com. Mereni, Jud. Constanta si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane fizice”, conform actelor doveditoare ale proprietatii ce fac parte din prezenta documentatie.

1.1. Amplasament 		Tarla 138, parcela A547/6, Lot 2, Sat Mereni, Com. Mereni, Jud. Constanta

1.2. Situatie existenta

In cadrul imobilului, este edificat un Centru pentru depozitarea cerealelor, zonificarea functionala fiind impartita in doua sectiuni distincte, zona acces si zona depozitare, descarcare/incarcare, astfel:

Zona de acces va cuprinde urmatoarele functiuni:

- Imobil comanda cantar bascula, laborator, grup sanitar si vestiar pentru personal – P+E (Imobil CBL)

- Cabina poarta

- Parcare autovehicule max 3.5 tone

- Cantar bascula

Zona de depozitare, descarcare/incarcare produse agricole cuprinde:

- Silozuri (4 unitati x 1500 tone + 4 unitati x 300 tone) si utilaje de transport al produselor agricole

- Groapa de receptie

- Platforma depozitare temporara (solarizare cereale) si parcaj auto trafic greu

Garaj utilaje agricole.

1.3. Vecinatati:

Terenul are accesul auto si pietonal din drumul judetean DJ300 adiacent lotului in zona de Nord si se invecineaza:

La nord : pe o lungime de 106.70 m cu  DJ 300.

La est : pe o lungime de 201.28 m  cu  parcela  A547/6 Lot 1, proprietar Gheordunescu Daniel

La sud : pe o lungime de 90.00 m  cu parcela  A547/6 Lot 1, proprietar Gheordunescu Daniel.

La vest : pe o lungime de 144.00 m cu M Soceanu Stoica

1.4 Regimul tehnic

Informatii extrase din documentatiile de urbanism: constructiile ce urmeaza a fi edificate pe acest teren trebuie sa respecte functiunile stabilite prin prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate potrivit legii. Pe terenurile din extravilan, in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata si actualizata si ale art. 90-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare se pot executa lucrari pentru retele magistrale, cai de comunicatii, imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, constructii/amenajari pentru combaterea si prevenirea actiunii factorilor naturali distructivi de origine naturala, anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole, precum si constructii si amenajari speciale.

Alinierea constructiilor fata de vecinatati:Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil.

Elemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor in raport cu imobilele invecinate: Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Materiale de constructii permise:materiale durabile si de calitate superioara:invelitoare se va executa din materiale nereflectorizante.

Inaltimea maxima admisa pentru constructiile noi: Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile invecinate.

Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (retea energie electrica si retea alimentare cu apa)

Accesul se va realiza din D.J.300, conform plan de situatie anexat. Parcajele se vor asigura in interiorul terenului. Se va asigura acces pentru colectarea deseurilor menajere si pentru mijloacele de stingere a incendiilor.

Se solicita lucrari de construire pentru MODERNIZARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, concretizata  prin construire HALA SI SILOZ DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, DRUMURI SI PLATFORME

Constructii propuse au regimul de inaltime Parter. Hala pentru depozitarea produselor agricole are  infrastructura realizata pe solutie de fundatii izolate rigide – cu bloc de beton armat iar suprastructura din stalpi de beton armat (hala depozitare) si stalpi din profile metalice HEA (hala FNC) si acoperis din grinzi si pane realizate din profile metalice IPE.  Anvelopanta se va realiza din panouri sandwich de acoperis, iar inchiderile perimetrale vor fi din pereti de b.a. placati cu panouri sandwich de perete. Silozul are infrastructura realizata pe solutie de radier general, acoperirea realizata in sistem sarpanta..

Scurgerea apelor pluviale se propunse a se face printr-un sistem de jgheaburi si burlane, dublat de rigole, pentru indepartarea lor la mai mult de 1.00 m de constructie. Evacuarea acestora se va realiza in spatiul verde adiacent trotuarelor de protectie.

Imobilele propuse vor fi amplasate pastrand retragerile corespunzatoare fata de limitele de proprietate, conform Codului Civil si a Certificatului de Urbanism.

Constructiile nou propuse vor pastra o retragere de minim 2.33 m fata de latura  de N a proprietatii si de min 0.00 fata de limita de E a proprietatii (cladirea se va amplasa pe limita de proprietate). In zona din spate (catre limita de S a proprietatii) se va pastra distanta de min. 99.5 cm fata de cladirea existenta (Garaj utilaje agricole) iar catre limita de V a proprietatii cladirile nou propuse vor  pastra o retragere de min. 14.20 m.

Prin propunere se urmareste pastrarea accesului principal pietonal si auto din drumul de acces din zona de Nord a lotului, astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate..

Suprafata teren din acte						15520 mp

Suprafata teren din masuratori					15520.4995 mp

Suprafata construita existenta					2516.41 mp

Suprafata existenta pentru POT					2860.01 mp

Suprafata construita desfasurata existenta				2583.01 mp

Suprafata construita propusa					2980.56 mp

Suprafata propusa pentru POT					2980.56 mp

Suprafata construita desfasurata propusa 				2980.56 mp

Suprafata construita rezultata (existenta+propusa)			5496.97 mp

Suprafata rezultata (existenta + propusa) pentru POT			5840.57 mp

Suprafata construita desfasurata rezultata (existenta+ propusa)		5563.57 mp

Suprafata spatiu verde						4026.89mp

POT existent							18,5 %

CUT existent							0.17

POT max propus							37,65%

CUT max propus							0.36

Considerentele de conformare luate in calcul la realizarea solutiei au condus la o zonificare functionala,astfel:

IMOBILE EXISTENTE:

A - Cabina poarta

B - Parcare auto

C - Fosa vidanjabila

D - Cantar bascula

E - Imobil comanda bascula, laborator, vestiar (CBL)

F - Put de apa

G - Rezervor apa ingropat Hidranti Exteriori

H - Groapa de receptie (GRS)

i - Silozuri pentru depozitare

J - Selector (ICS)

K - Platforma

L - Garaj utilaje agricole

IMOBILE PROPUSE:

M - Hala depozitare produse agricole

N - Siloz depozitare produse agricole

DESTINATIILE INCAPERILOR SI SUPRAFETE

M - HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

Gabaritul general propus  cca. 26.40 x 97.60m

Suprafata construita  2576.64 mp

Suprafata construita desfasurata  2576.64mp

Hmax (inclusiv cosuri de fum)  11.00 m

Intr-o suprafata construita totala de cca. 2577 mp, desfasurata pe un singur nivel se vor amplasa :

p01	Depozitare produse agricole						2427.17 mp

Suprafata utila totala							2427.17mp

Suprafata construita							2576.64mp

Suprafata construita desfasurata						2576.64 mp

N - SILOZ DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

Gabaritul general propus  cca. 7.20 x 56.10m

Suprafata construita  403.92 mp

Suprafata construita desfasurata  403.92 mp

Hmax (inclusiv elevatoare)  19.50 m

Constructiile sunt amplasate conform planurilor anexate prezentei documentatii.

- constructie amplasata conform planurilor anexate.

- executarea cotei ±0.00 la 0.20 m deasupra terenului natural amenajat pentru imobilele propuse

- accesul auto si pietonal se va realiza de pe latura de Nord  din DJ 300

- Suprafata totala (existent+propus) amenajata platforme impermeabilizate neacoperite (auto, pietonale)=5035.50 (existent) + 220.51 (propus)=5256.01 mp; Suprafata spatii verzi = cca 4026.89 mp, cca 25.9 % din supr. Terenului

- Categoria de importanta globala:C (normala) conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766 / 1997 (Anexa nr. 3) si metodologiei specifice aprobate prin ordin MLPAT 31/N/1995 ;

- Clasa de importanta:	III (normala), cu (=1,00, conform tabelului 4.2 din “Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006

- Risc de incendiu:		  mare (cladiri industriale), conform P118/99

- Gradul de rezistenta la incendiu: II,  conform P118/99

- Categoria de pericol de incendiu: categoria C, conform P118/99

2. Caracteristicile proiectului.

2.1. Profilul si capacitatile de productie:

In spatiul propus investitiei se vor depozita produse agricole, spatiul util aferent depozitarii produselor agricole in interiorul halei de depozitare fiind de cca 2417 mp cu o capacitate de depozitare de cca 8500 de tone iar capacitatea silozului va fi de cca 2000 t, rezultand o capacitate de depozitare de cca 10500 de tone. Uscarea produselor agricole se face prin solarizare pe pisata betonata in functie de analizele de laborator.

2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor

Proiectul a urmarit utilizarea terenului in vederea realizarii unui flux logic de aprovizionare si livrare cu marfuri, de acces pentru personal, de evacuare a ambalajelor si deseurilor.

Descarcarea cerealelor se face la punct fix, in buncarul de receptie, urmand ca acestea sa fie preluate de un elevator central si doua benzi transportoare, depozitarea cerealelor realizandu-se prin cadere libera controlata si taluzare naturala in interiorul halei si a silozului. Incarcarea se va face in interiorul halei prin intermediul unui utilaj ce va incarca pneumatic in camioane, cerealele.

Incarcarea produselor agricole din siloz se va face la punct fix alaturat buncarului de receptie prin intermediul elevatorui central ce va incarca in camioane sau remorci, cerealele.

Considerentele de conformare luate in calcul la realizarea solutiei au condus la o zonificare functionala, astfel:

A – Imobil Comanda Cantar rutier

B - Cantar rutier

C - Hala depozitare produse agricole

D - Siloz  depozitare produse agricole

E – Hala FNC

F  - Gospodarie de apa

Constructiile  vor fi dotate cu urmatoarele utilaje si echipamente:

SILOZ DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

CELULE DEPOZITARE CEREALE: 6 BUC

-tip:cu fund plat exterior

-acoperire zinc z450-600 gr/mp

-incarcare si descarcare centrala

-gama industriala

-capacitate unitara:398 – 420 mc

Echiparea celulelor:

-guri de acces situate in a doua virol;a de jos in sus

-panourile cilindrului: realizate in tehnologie önudlizare mare”

-intrare pentru cuplarea ventilatorului

-gura de vizitare pe acoperis

-elemnete de inchidere pentru coamele acoperisului pentru a nu patrunde zapada si pasarile

-bolturi de fundatie cu fixare chimica (rasina epoxidica)

-scara exterioara cu protectie

-doua trape de acces pe laterala cilindrului fiecarei celule

-scara de acces pe acoperis

-platforma de repaos si de vizitare l astreasina acoperisului

BUNCARE INTERMEDIARE – 2 BUC

-tip: cu fund plat exterior

-incarcare si descarcare laterala

-gama industriala

-capacitate unitara 40mc-50mc

SISTEM DE AERARE – 1 BUC

Compus din:

- 6 retele de ventilatie pentru celule cu fund plat

-realizate din otel galvanizat

VENTILATOARE – 4 BUC

-debit: 6000 – 8000 mc/ora

-kit de cuplare pentru fiecare celula

SISTEM DE MONITORIZARE TEMPERATURA – 1 BUC

Compus din:

-6 cabluri de temperatura, 3 senzori/cablu, cate unul pentru fiecare siloz

-tablou electric pentru conectarea cablurilor si un cititor electronic pentru masurarea temperaturilor

-6 suporti pentru cabluri pe acoperisul silozului

TRANSPORTOR CU BANDA – 7 BUC

-acoperis galvanizat

-grup de comanda

ELEVATOR CU CUPE – 3 BUC

-debit 25-30 mc/ora (MS=0.75)

-constructie din otel de inalta rezistenta galvanizat 450/600 gr Zn/mp

-grup de comanda cu motor – reductor

-ansamblu etansat total

-scara cu colivie de siguranta

-platforma de service

PRECURATITOR – 1 BUC

-debit 40 – 45 tone / ora (MS=0.75)

-site interschimbabile pentru diverse culturi: 8 buc

PRECURATITOR IN CONTRACURENT DE AER – 1 BUC

-debit 40 – 45 tone / ora (MS=0.75)

CURATITOR CU SITE VIBRANTE SORTARE PIETRE – 1 BUC

-debit 10 – 20 tone / ora (MS=0.75)

-site interschimbabile pentru diverse culturi: 8 buc

ACCESORII SI ELEMNTE DE CONEXIUNE

-deviator cu 2-3 cai manual – 3 buc

-tubulatura de conexiune

-frane tehnologice – 8 buc

-buncar receptie

-6 subere cu actionare manuala

-gratar camionabil pentru groapa de receptie 18 mp

INSTALATIE ELECTRICA

-tablou electric

-cabluri de conexiune

-accesorii necesare montaj

TRANSPORTOR MOBIL CU BANDA – 1 BUC

- productivitate:150 – 180 tone/ora

- lungime: 12.5m – 14 m

- Inclinatie: 20 grade

- cu roti deplasare

INCARCATOR FRONTAL  – 1 buc.

Putere motor (CP): 120-141

Inaltime maxima de ridicare (mm): 8000 - 9000

Capacitate maxima de ridicare (kg): 5000 - 6000

2.2.1 Circulatia in incinta

Circulatia autovehiculelor in incinta se va desfasura pe platforma betonata cu acces direct din DJ 300, cu zone special rezervate circulatiei si manevrelor de intoarcere a autovehiculelor de transport pentru depozitarea respectiv incarcarea in si din hala de depozitare sau silozuri.

Accesul personalului si al publicului se face din drumul de exploatare. In procesul de depozitare al produselor agricole nu sunt utilizate ambalaje, depozitarea acestora facandu-se tip vrac. In urma depozitarii cerealelor, respectiv dupa incarcarea acestora cu ajutorul utilajelor pneumatice in autovehiculele de transport, nu vor rezulta deseuri, eventualele resturi de produse agricole (seminte, coji, etc) vor fi adunate si evacuate la containerele cu capac ale incintei.

2.2.2 Caracteristici tehnico-functionale specifice investitiei.

a) Profil : spatiu pentru depozitarea cerealelor.

b) Unitati functionale : imobilul este impartit din punct de vedere functional in 4 zone distincte :

- Spatiu special destinat zonei in care se vor depozita seminte productie proprie (Hala de depozitare si Silozul propus);

- Spatiul special destinat depozitarii cerealelor (Silozul existent)

- Spatiul special destinat depozitarii utilajelor agricole (garaj utilaje agricole)

- Spatiu de cantarire

2.2.3. Livrarea marfurilor

Pentru imobilele noua propuse, livrarea marfurilor se face cu ajutorul unor utilaje pneumatice sau a unor utilaje mecanice (manitou, transpaleti, motostivuitoare) direct in bena autovehiculelor de transport in interiorul halei si prin benzi transportoare pentru produsele agricole depozitate in silozul propus.

Cerealele se depoziteaza in spatii inchise pe zone distincte in functie de tipul si calitatea acestora.

2.2.4. Flux evacuare :  resturi de produse agricole (seminte, coji, etc) rezultate in urma depozitarii:

In urma depozitarii/livrarii cerealelor, respectiv dupa incarcarea acestora cu ajutorul utilajelor mecanice in autovehiculele de transport, nu vor rezulta deseuri in zona de descarcare/incarcare, resturile de produse agricole (seminte, nutreturi, etc) vor reintra in circuitul tehnologic, datorita dublei functionalitati a bunkerului de descarcare. Eventualele deseurile vegetale ce nu pot reintra in fluxul tehnologic se vor aduna si se vor depozita in containerele cu capac ale incintei, urmand a fi evacuate de catre societatea de salubritate.

2.2.5  Flux acces personal

Personalul are acces direct din exterior. Vizitatorii şi personalul auxiliar al societăţii au acces limitat in unitatea de depozitare, şi, atunci când este cazul, pot intra în spaţiile de depozitare, numai după ce au respectat etapele preliminare descrise în procedura pentru vizitatori.

2.3. Descrierea materialelor folosite. Caracteristicile principale ale constructiei:

2.3.1. Infrastructura:

a) Cladire comanda cantar rutier (existenta) - este realizata pe solutie de fundatii continue cu cuzineti din beton armat. S-a prevazut placa de pardoseala din beton, cu armatura dispersa.

b) Garaj utilaje agricole - este realizat pe solutie de fundatii izolate rigide – cu bloc de beton armat. S-a prevazut placa de pardoseala din beton, cu armatura dispersa.

c) Siloz depozitare produse agricole - este realizat pe solutie de fundatii tip radier general din beton armat cu armatura dispersa

d) Cladire selector (existenta) - este realizat pe solutie de fundatii continue cu cuzineti din beton armat. S-a prevazut placa de pardoseala din beton, cu armatura dispersa.

e) Gospodaria de apa – este realizata pe solutie de radier general si fundatii continue cu pereti din beton armat. S-a prevazut placa de pardoseala din beton, cu armatura dispersa.

f) Hala pentru depozitarea produselor agricole (propusa) - se realizeaza pe solutie de fundatii izolate rigide – cu bloc de beton armat. S-a prevazut placa de pardoseala din beton, cu armatura dispersa.

g) Siloz depozitare produse agricole (propus) - se realizeaza pe solutie de fundatii tip radier general din beton armat cu armatura dispersa

2.3.2. Suprastructura:

a) Cladire comanda cantar rutier -  Ansamblul şarpantei este realizat din grinzi si capriori de lemn, sprijinite pe stalpi si grinzi din b.a.

b) Garaj utilaje agricole -  Ansamblul şarpantei este realizat din grinzi si pane din profile de otel, sprijinite pe stalpi metalici incastrati in stalpi din beton armat.

c) Siloz depozitare produse agricole  -  Ansamblul suprastructurii gropii de receptie este realizat din stalpi, grinzi, sarpanta din otel galvanizat, sprijinite pe radierul din beton armat.

d) Cladire selector -  Ansamblul şarpantei este realizat din grinzi metalice, sprijinite pe stalpi si grinzi din b.a.

e) Gospodaria de apa -  Ansamblul acoperisului este realizat din placa b.a. cu grinzi din b.a., sprijinit pe stalpi formati in cadrul peretilor de b.a..

f) Hala pentru depozitarea produselor agricole (propusa)  -  Ansamblul şarpantei este realizat din grinzi si pane din profile de otel, sprijinite pe stalpi din profile de otel.

g) Siloz depozitare produse agricole  -  gropa de receptie este neacoperita, iar silozurile metalice cuprind un acoperis autoportant din tabla de tip Aluzinc, stalpi verticali din otel FE37, zincat la cald  de intarire si cilindru format din placi de otel zincat ondulat

2.3.3. Inchideri si tamplarii exterioare

Acoperiş :

- Hala de depozitare (propusa)- panouri sandwich de acoperis grosime 5 cm

- Siloz (propus) - panouri de tabla de tip ALuzinc

Perete exterior :

- Hala de depozitare propusa – pereti din beton armat (h=3.00m) + panouri sandwich de perete 5 cm

- Siloz propus – pereti din placi de otel zincat ondulat, gaurite si unite intre ele prin dubla insurubare paralela in otel zincat la cald de calitate 8G

Tamplaria:

- Hala de depozitare propusa – metalica, usi de tip sectionale si tamplarie PVC pt trape desfumare

- Siloz propus– nu este utilizata tamplarie

2.3.4. Imprejmuirea

Imprejmuirile sunt realizate in interiorul incintei astfel incat proprietatile  alaturate sa nu fie afectate. Constructiv, gardul este confectionat din placi prefabricate din beton slab armat, acestea avand o fundatie de 90 cm. In zonele de legatura, placile au mustati de armatura pentru o prindere ulterioara in punerea in opera, in acea zona urmand a se turna beton pentru a monolitiza ansamblul. In zona accesului, gardul are doua deschideri, accesul pietonal si auto, cel auto fiind asigurat printr-o poarta glisabila pe sina, cu deschidere/inchidere comandata electric, cel pietonal printr-o poarta cu deschidere batanta, ambele porti fiind confectionate din metal, impartite in module, alese constructiv si estetic, astfel incat sa formeze o imagine unitara.

Imprejmuirea cuprinde un acces auto, controlat, dotat cu porti din profile rectangulare metalice si un acces pietonal, controlat, dotat cu poarta metalica glisanta pe sina metalica (din profile rectangulare metalice).

2.3.5. Amenajari exterioare si pentru protectia mediului

Pentru buna desfasurare a activitatii si avand in vedere ca in incinta stationeaza/circula vehicule cu capacitate de 30-40 tone, pentru platformele interioare  aferente traficului auto de mare tonaj sunt utilizate dale din beton armat turnate «in situ» cu rosturi intre dale la cca 4m si o fundatie din piatra sparta si balast.

Perioada de executie genereaza impacturi reduse, pe perioade restranse de timp, efectele in marea lor majoritate fiind reversibile. Implementarea proiectului va aduce un impact prognozat asupra mediului inconjurator, caracterizat global ca fiind benefic la scara locala, pe termen lung.

  - Asigurarea cantitativa si calitativa a utilitatilor

2.4.1. Alimentare cu apa, evacuare cu ape uzate si meteorice :

La baza intocmirii  documentatii de proiectare au stat in principal prevederile normativelor I9-1994 , I9/1-1996 , NP 086-2005 , I 22 /1999 , GP 106 / 2004 standardele STAS1478-1990 , SR1343 / 1-2006 , precum si legislatia privind calitatea in constructii in vigoare.

Alimentarea cu apa a cladirilor din incinta  se realizeaza din gospodaria de apa proprie, amplasata conform planurilor anexate, printr-un racord din conducta PEHD 63x5,8mm.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori (DN100mmm) se realizeaza de la gospodaria de apa proprie prin intermediul unei conducte de tip “arborescent”, confectionata din PEHD DN150mm.

Descriere instalatii:

Obiect A – Cladire cantar bascula existent

Cladirea are ca destinatie comanda cantar rutier si lalorator si este o constructie cu o suprafata desfasurata de aproximativ 90 mp.

Alimentarea cu apa rece a obiectivului, pentru consum menajer, se realizeaza din gospodaria de apa proprie, prin intermediul unui racord din PEHD, PN10 si are un diametru de 32x3,0mm.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric avand un volum V=80l, care asigura necesarul de apa, pentru consumatorii menajeri. Boilerul este amplasat in grupul sanitar.

Reteaua interioara de distributie este realizata in sistem arborescent, cu conducte montate in tavanul, respectiv la nivelul pardoselii sau in sapa si vor fi sustinute cu suporti si bratari de sustinere. Conductele de apa rece si apa calda menajera, sunt izola cu elastomer cu grosimea de min. 9 mm, dupa probare.

Coloanele si legaturile la obiectele sanitare (apa rece, apa calda) sunt executate cu polipropilena reticulata PN10 imbinata prin polifuziune. La racordarea obiectelor sanitare sunt montati robineti coltari Dn½", robineti cu obturator sferic Dn½" pentru izolare si racorduri flexibile. Sunt prevazute elementele de sustinere (bratari, coliere, suporti) pe traseele orizontale ale tevilor - in cazul montajului aparent (distanta minima = 1,5 m), la fiecare schimbare de directie, iar pe traseele verticale min doua sustineripe nivel. Distanta minima de montaj intre marginile izolatiilor conductelor de AC si AR este de 5 cm pentru a se evita transmiterea caldurii.

Apele menajere uzate sunt preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena ignifuga montate ingropat in sapa. Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in SR-1795/87. Grupurile sanitare au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu 1 intrare orizontale si 1 iesire orizontala racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere, coloane la care se racordeaza si wc-urile.

Pentru evitarea aparatiei mirosurilor neplacute se recomanda ca in sifonul de pardoseala sa fie legat cel putin un obiect sanitar cu utilizare frecventa (in general lavoar).

S-au prevazut constructiv coloane verticale de scurgere din polipropilena scurgere Ø110 mm, coloane care sunt preluate de reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere si de aici la statia de epurare amplasata in cladirea anexa.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prevedea aeratoare cu membrana, in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 6 din Normativul I9/2015. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei. Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala.

Evacuarea apelor menajere de la grupurile sanitare se realizeaza prin coloanele verticale la caminele de racord pentru canalizarea menajera, amplasate in incinta obiectivului, respectand indicatiile din Normativ I9/2015.

Preluarea apelor meteorice de pe acoperis se va realiza prin jgheaburi si burlane si de aici se vor deversa la platforma betonata.

Obiect G – Gospodaria de apa

Situatia existenta

Gospodaria de apa pentru instalatiile de stingere incendii s-a proiectat conform SR-1478/90 si P118/2-2013.

Aceasta asigura stocarea si pomparea apei pentru stingere incendii (rezerva intangibila) si va functiona dupa urmatoarele scheme:

- instalatia de alimentare si mentinere nivel constant in rezervor formata din: senzori de nivel, 1 robinet cu plutitor electric si 1 robinet cu comanda hidraulica;

- rezervorul de inmagazinare pentru apa se va dota cu preaplin si golire, acesta fiind montat subteran in incinta obiectivului;

- grupuri de pompare cu functionare automata si manuala, inclusiv tabloul electric de alimentare si control;

Statia de pompare va avea acces direct din exterior, racorduri pentru alimentarea directa din rezervoare de la pompele mobile si racorduri de realimentare masini pompieri.

Pentru asigurarea debitului si inaltimii de pompare a instalatiilor mentionate mai sus, s-a prevazut o gospodarie de apa formata din urmatoarele:

- rezervor tampon pentru asigurarea rezervei intangibile (182 mc) pentru incendiu si consum menajer (20 mc);

- statie de pompare pentru toti consumatorii de apa:

- Grup pompare hidranti exterior + vas de expansiune pentru hidrofor 500 l;

- Grup pompare pentru consum menajer + vas de expansiune pentru hidrofor 300 l;

Grupul de pompare pentru hidranti exteriori, format din 2 pompe (1A+1J). Conform art. 13.1. P118/2-2013 nu este obligatorie montarea unei pompe de rezerva: “pentru  constructii si grupuri de constructii la care debitul de apa pentru incendiu exterior depaseste 20 l/s”.

Astfel, pentru stingerea din exterior a incendiilor se propune un grup de pompare format dintr-o pompa jockey si o pompa activa cu urmatoarele specificatii:

- pompa jockey: DJ=18mc/h, H=60mCA;

- pompa active: DA=54mc/h, H=60mCA

Pompa jockey va avea pornire si oprire automata, iar pompa active va avea pornire automata si oprire exclusiv manuala.

- Grupul de pompare pentru consum menajer, comun, format din 2 pompe (1A+1R). Pompa activa si cea de rezerva vor avea pornire/oprire automata cu ajutorul convertizoarelor de frecventa si vor fi prevazute, de asemenea cu sistem de alternare.

- Alimentarea cu energie electrica a pompelor se va face de la sursa de baza cat si de la o sursa de rezerva conform P118/2-2013 si I7/2011. S-a prevazut un grup electrogen care alimenteaza atat grupul de pompare pentru incendiu cat si pentru centrala de detectie.

- Pompele de incendiu cu pornire automată, ce servesc numai reţelele cu hidranţi exteriori, se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător), care să permit acţionarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă, în caz de incendiu.

- 1 put forat intubat (minim Dn 200) echipat cu pompa avand umatoarele caracteristici: D=3l/s; H=80-120mCA; adancime put forat 60-120 m.

Rezerva intangibila a fost dimensionata pentru acoperirea necesarului de apa in cazul functionarii instalatiilor de stins incendiu, conform P118/2-2013, si anume:

- Functionarea instalatiei de hidranti exteriori timp de 3 ore;

Alimentarea rezervorului se va face prin intermediul unui put forat, printr-o conducta DN65mm.

Masurarea consumului de apa se face pe fiecare put si este echipata cu: apometru, clapete de sens, filtru autocuratitor si robineti de sectionare.

Rezerva intangibila totala a rezultat a fi de 162 mc refacearea ei se va face in timp de 24h.

Grupurile de pompare sunt amplasate ingropat, intr-o incapere special amenajata, amplasata suprateran langa rezervorul din beton.

Situatia propusa

Pentru asigurarea debitului de apa pentru stingerea incendiilor pentru noile obiective s-a propus un rezervor de apa suprateran de 60 mc.

Alimentarea cu apa a acestui rezervor se va face dintr-un put aflat pe proprietatea obiectivului. Acest put va fi echipat cu o pompa de put care va asigura  umplerea rezervei de incendiu conform cu cerinta P118/2. Q= 2.5  l/s, H= conform studiu hidro. Calculul instalatiei de distributie a apei reci s-a facut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90

2.4.2. Canalizare:

Situatia existenta:

Apele menajere uzate sunt preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena ignifuga montate ingropat in sapa. Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in SR-1795/87,asa cum se precizeaza in breviarul de calcul anexat. Grupurile sanitare au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu 1 intrare orizontale si 1 iesire orizontala racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere, coloane la care se racordeaza si wc-urile.

Pentru evitarea aparatiei mirosurilor neplacute se recomanda ca in sifonul de pardoseala sa fie legat cel putin un obiect sanitar cu utilizare frecventa (in general lavoar).

S-au prevazut constructiv coloane verticale de scurgere din polipropilena scurgere Ø110 mm, coloane care sunt preluate de reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere si de aici la statia de epurare amplasata in cladirea anexa.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prevedea aeratoare cu membrana, in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 6 din Normativul I9/2015. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei. Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala.

Evacuarea apelor menajere de la grupurile sanitare se realizeaza prin coloanele verticale la caminele de racord pentru canalizarea menajera, amplasate in incinta obiectivului, respectand indicatiile din Normativ I9/2015.

Preluarea apelor meteorice de pe acoperis se va realiza prin jgheaburi si burlane si de aici se vor deversa la platforma betonata.

Evacuarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face in fosa septica ecologica vidanjabila  cu o capacitate de utila 12 mc prin intermediul conductelor si caminelor din PVC-KG conform planurilor anexate.

Conductele ingropate sunt realizate din PVC-KG.

Toate conductele sunt montate la limita de inghet respectiv sub -0,9 m conform SR6054/77.

Situatia propusa:

Nu este cazul studierii solutiilor de evacuare a apelor menajere uzate, imobilele propuse nu necesita instalatii si racorduri la reteaua de canalizare existent.

2.4.3. Modul de asigurare cu energie termica

La baza intocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului, acestea tin cont si de documentatia romaneasca de specialitate, si anume :

- I 13-02 		Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

- SR 1907-1-2014	Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Prescriptii de calcul

- SR 1907-2-2014 	Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare conventionale de calcul

- I5-2013 		Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare

- STAS 6648/1-2014	Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Prescriptii fundamentale.

- STAS 6648/2-2014 	Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori

- C 56 		Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- Legea nr.10/1995 	Privind calitatea in constructii

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativCE 1-95;

- NGPM - Norme Generale de Protectia Muncii - 1998;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993;

- Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr.212 / 1997;

.

DESCRIEREA INSTALAŢIILOR

Comanda cantar rutier + laborator

Cladirea are ca destinatie comanda cantar rutie si lalorator si este o constructie cu o suprafata desfarurata de aproximativ 180 mp. Necesarul de căldură pentru încălzire este calculat conform (conform STAS 1907/1,2), astfel, pentru alegerea sursei de incalzire si a boilerul se vor avea in vedere urmatoarele puteri:

- necesarul de incalzire 					15,0 kW.

Necesarul de energie termica, apa calda (80/60ºC), va fi preparat cu ajutorul unui cazan electric de 3-15Kw. Acesta cazan este prevazut a asigura doar necesarul de incalzire. Cazanul  va avea un tablou propriu de automatizare care va asigura functionarea in siguranta a cazanului si arzatorului si reglajul in functie de temperatura exterioara si cea interioara .

Toate elementele necesare pentru distribuirea agentului sunt incluse in carcasa cazanului

Incalzirea tuturor spatiilor se realizeaza cu radiatoare tip panou din otel, montate   in parapetul ferestrelor .

Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu un robinet cu cap termostatic pe tur , un robinet pentru reglaj retur si robinet de aerisire.

In cazul utilizarii unui alt tip de radiator decat cel prevazut in proiect este necesara transformarea acestora folosindu-se tabelele de echivalenta,respectandu-se gabaritele dictate de partiul de arhitectura ;

Alimentarea corpurilor  de incalzire va fi facuta prin conducte amplasate aparent

Distributia agentului termic se va realiza cu conducte din otel.

Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Pe ramurile principale se vor prevedea robineti de inchidere / reglaj si robineti de golire.

Pentru mentinerea temperaturilor pe timp de vara s-au prevazut aparate de aer conditionat de tip monosplit de 9.000 BTU/h, unul in laborator si unul in comanda de cantar rutier.

2.4.4 Modul de asigurare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din postul de transformare existent amplasat la limita de proprietate, printr-un  tablou electric general de distributie, TGDE (3x230/400V, 50Hz) montat langa postul de transformare.

Tabloul electric general de distributie TG, asigura distributia energiei electrice la tablourile TE_SILOZ, TE_COMANDA_BASCULA, TE_POMPE, TE_ILUM_EXT.& ACCES. Tabloul electric general de distributie TG este echipat cu sigurante fuzibile tip MPR. Coloana de alimentare a tabloului electric general de distributie TGDE este realizata cu cablu de energie  tip CYABY 3x185+95 mm2.

Puterea instalata Pi=180 Kw

Puterea maxim simultan absorbita Pa=150 Kw.

Instalatii electrice de Iluminat normal

Instalatiile pentru iluminat interior vor fi realizate cu corpuri de iluminat fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele in vigoare si anume:

100 lx : depozite;

500 lx : laborator;

500 lx:  camera comanda;

150 lx : holuri si circulatii principale, grupuri sanitare, etc.

Comenzile iluminatului se vor realiza localizat prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor si generalizat prin intermediul butoanelor.

Aparatele de conectare (intrerupatoare, comutatoare, butoane) se vor monta la inaltimea de 0,9 m de la nivelul pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu de 3 cm de la marginea tocului usilor la marginea aparatului.

Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat s-a ales corespunzător locului de montaj, conform indicaţiilor I7-2011.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemei monfilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri tip CYY-F, avand sectiunea 1,5 mm2, sau respectiv 2,5mm2  (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 1,5 mm2 (pentru conductorul de protectie – acolo unde este cazul), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din tub metalic. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii de gipscarton.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri CYY-F sau CYABY avand sectiunea 2,5 mmp (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul de lucru cat si pentru cel de nul de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPY).

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

Prizele vor fi bipolare P+N+PE, 16A, 230V, sau trifazate 3P+N+PE, 400V, cu contact de protecţie si de culoare alba. Amplasarea acestora se va realiza in concordanta cu planul de mobilare al incintei.

Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice, cu intreruptoare automate monopolare su tripolare de 16A, prevazute cu protectie diferentiala de 30-100mA.

Inaltimea de montaj a prizelor este specificata pe planurile de instalatii electrice.

Instalatii electrice de forta

Instalatiile electrice de forta reprezinta alimentarea echipamentelor din FNC, a echipamentelor din silozuri, etc. Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cablu CYY-F sau cu cablu de tip CYAbY in exteriorul cladirii.

Instalatiile de forta si automatizare pentru silozuri si FNC se vor executa de catre companiile producatoare de echipamente. Prezentul proiect include doar racordul la tabloul general al FNC-ului si al silozurilor. Aparatajele de comanda si protectie vor corespunde conditiilor de mediu.

Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru FNC si silozuri se va face de personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada de garantie si postgarantie.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de  atingere

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie este montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Nulul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tablourile generale si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile generale se leaga la priza de pamant.

Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protectie. Cutiile metalice ale tablourilor electrice, suportii metalici, estacadele metalice se vor lega la priza de pamant.

Se va executa o priza de pamat naturala cu electrozi verticali si orizontali din OL-Zn  la o distanta de minim 1m fata de cladire. Distanta dintre electrozi verticali va fi de minim 3 m .

Rezistenta de dispersie va fi de maxim 1 ohm, conform STAS 12604/4.5, fiind comuna cu instalatia de paratrasnet, sau maxim 4 ohm daca nu este comuna cu instalatia de paratrasnet. Daca in urma masuratorilor rezistenta prizei de pamant este mai mare de 1ohm, se vor suplimenta numarul de electrozi pana cand rezistenta va avea o valoare de maxim 1ohm, respectiv 4 ohm.

La sudarea platbenzi icapetele se vor suprapune cel putin 10 cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel putin 3 mm.

Instalatii de protectie contra SUPRAtensiunilor atmosferice

Instalaţia de paratrăsnet contracarează efectele descărcărilor atmosferice asupra construcţiei, având rolul de a capta şi conduce spre pământ sarcinile electrice din atmosferă, pe măsura apariţiei lor.

Conform Normativului I7/2011, cladirea prezinta necesitatea unei instalatii de paratrasnet.

Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor atmosferice, se va prevedea un captator electronic tip PDA, pe depozit si un captator electronic tip PDA pe FNC, care se vor monta pe catarg telescopic.

Coborarile instalatiei de paratrasnet la priza de pamant, se vor executa de la nivelul PDA pana la priza de pamant, cu platbanda OLZn 25x4mm2. Legaturile la priza de pamant se vor executa prin sudura.

Dispozitivele se vor lega la prizele proprii de pamant cu doua conductoare de coborare realizate din platbanda OL-Zn 40x4 mm, prin intermediul pieselor de separatie.

Pentru protecţia echipamentelor alimentate electric împotriva supratensiunilor din reţea (de comutaţie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloului general se va prevede undescărcător de supratensiune, care se va lega la priza de pământ.

Instalatii de DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

Conform p118/3-2015 art. 3.31 pct. d) “clădiri de producţie şi/sau depozitare (inclusiv incăperi sau spaţii de producţie şi depozitare amplasate in clădiri) cu risc de incendiu foarte mare şi mare, cu aria desfăşurată mai mare de 500m2 , precum şi cele cu risc mijlociu cu aria desfăşurată mai mare de 800m2” cladirea care se incadreaza pentru instalatie de detectie este depozitul.

Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrală adresabilă. Detectorii vor fi alesi pentru a functiona in zone cu praf, resturi de cereale care se pot ridica in aer.

Elementele de detecţie sunt detectoare de fum fotoelectrice adresabile (detecţia fumului se face pe principiul camerei optice), detectoare de temperatură şi gradient de temperatură adresabile.

Detectoarele, butoanele de incendiu şi modulele adresabile se vor conecta pe bucla adresabila (ambele capete ale buclei sunt conectate în centrală) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integrităţii (se semnalizează în centrala de incendiu atât întreruperea buclei cât şi existenţa unui scurtcircuit pe buclă).

Pentru semnalizarea manuală a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare amplasate spre căile de evacuare din clădire, conform normativelor în vigoare: o persoană aflată în orice punct al clădirii să nu se deplaseze mai mult de 30m pentru a acţiona un buton de incendiu.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior amplasate de asemenea manieră încât să fie auzite de o persoană aflată în orice punct al clădirii.

Pe lângă detecţia şi semnalizarea incendiului centrala de detecţie şi semnalizare incendiu realizează si urmatoarele:

- comanda de deschidere a trapelor de fum

- retranslatia alarmei de incendiu prin intermediul unui apelator telefonic cu comunicator vocal.

Sistemul va avea alimentare back-up care îi va permite funcţionarea pe o perioadă mai mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră în alarmă.

Reţeaua de conexiuni între elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu, module adresabile) se va realiza cu cablu special cu întârziere la propagarea flăcării de tip JY(St)Y, cablat în tub PVC. Alimentarea centralei de detecţie incendiu şi a surselor din system se va face cu cablu CYYF 3x1,5.

Utilizatorul va deţine un jurnal în care se vor nota toate acţiunile efectuate asupra sistemului de detecţie şi semnalizare a incendiului, data şi ora evenimentului. Se includ aici:

-  excluderea de sub supravegherea sistemului a unei părţi a acestuia prin izolare de zone;

-  defecte apărute în funcţionarea sistemului;

-  alarme de incendiu false sau reale;

-  teste de funcţionare;

Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta următoarele:

-  trebuie respectată distanţa minimă de siguranţă între părţile componente ale sistemului de semnalizare (între conductele de semnalizare şi celelalte circuite electrice : de iluminat, forţă etc., respectiv 25cm) sau faţă de celelalte tipuri de instalaţii (sanitare, încălzire, climatizare etc.).

- asigurarea alimentării cu energie electrică a centralei de semnalizare prin circuit propriu (la care nu sunt racordaţi alţi consumatori).

- asigurarea obturării golurilor din jurul conductelor de semnalizare (create la traversarea pereţilor, planşeelor cu rol de protecţie la foc) cu materiale care să asigure aceeaşi rezistenţă la foc cu a peretelui traversat.

2.4.5 Modul de asigurare cu GPL

Pe amplasament nu exista retele de stocare sau alimentare cu GPL.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR.

Surse de poluanti pentru ape uzate. Concentratii si debite de poluanti.

S-au prezentat la subpunctul 2.4.1. Prin solutiile adoptate nu exista risc de poluare a calitatii apelor.

- PROTECTIA AERULUI

Nu exista surse de poluanti pentru aer, depozitarea si livrarea produselor agricole se face cu ajutorul unor instalatii electrice.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR

3.1. Sursele de zgomot si vibratii

3.1.1. Instalatiile de depozitare (elevatoare, benzi transportoare, instalatii pneumatice de depozitare si livrare/incarcare. Carcasele utilajelor sunt protejate impotriva coroziunii si corespund prescriptilor sanitare.

3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- echipamente silentioase

- postamente flotante

- tampoane elastice pentru sprijinirea echipamentelor

- racorduri flexibile pentru echipamente si tubulaturi

- carcasare  cu panouri fonoizolante a grupului instalatiei  de frig

3.3. Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

Nivelul de zgomot produs de celelalte activitati nu provoaca disconfort in zona de amplasare si imprejurimi.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Activitatea care urmeaza sa se desfasoare in spatiul propus nu este generatoare de radiatii.

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Activitatea care urmeaza sa se desfasoare in spatiul propus nu este generatoare de surse de poluanti.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

In zona in care este amplasat obiectivul nu exista ecosisteme acvatice sau terestre, monumente ale naturii, parcuri si rezervatii naturale.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

Prezenta noilor imobile propuse prin proiect nu afecteaza vecinatatile (mediul) de viata al populatiei.

- GOSPODARIREA DESEURILOR

8.1. Natura, cantitatile medii si modalitatile de colectare a deseurilor

Natura deseurilor si cantitatile medii estimate :

- Deseuri organice : rezultate din depozitarea produselor agricole ~  10kg/zi de functionare

- Deseuri anorganice : nu vor rezulta deseuri anorganice

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului

Avand in vedere tipul de functionarea a ansamblului, spatiile destinate colectarii deseurilor sunt suficiente;

Modalitatile de colectare a deseurilor:

Deseuri menajere (organice si anorganice) : vor fi colectate selectiv, in Europubele si conteinere metalice, si evacuate in spatiul existent special amenajat, urmand a se evacua de catre societatea de salubrizare.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Nu este cazul. Nu se utilizeaza asemenea substante.

- LUCRARI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.

Imobilul  nu afecteaza mediul inconjurator astfel incat nu sunt necesare masuri de monitorizare a factorilor poluanti.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI DUPA CAZ. ACTE NORMATIVE.

Proiectul raspunde pevederilor  din legislatia interna si directivele Uniunii Europene, din care mentionam :

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării („Directiva IPPC"), Dir. LCP / Anexa 1 HG 541/2003, Legea 265/2006 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord.MAPPM 125/1996,Ord. MAPPM 756.1997, nr. 135/ 2010 al M.M.P.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  Se vor prevedea  măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de societatile executante (civil,electric,etc…), pentru evitarea poluarii zonei.

In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului.

VIII.  LUCRARI DE REFACERE /RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Activitatea adapostita de caldire, avand functiunea “procesarea si depozitarea produselor agricole”, nu afecteaza mediul inconjurator in momentul incetarii activitatii, cladirea se va dezafecta conform normelor in vigoare, iar terenul va fi eliberat, nepoluat.

Intocmit:

Arh. Andrei ISTINA

Str Hispania, nr. 15,

Sector 2, Bucuresti

e-mail: office@allomorphicstudio.ro