Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului: REABILITARE  SISTEM DE ALIMENTARE  CU APA IN LOCALITATILE PANTELIMON DE SUS, PANTELIMON DE JOS, RUNCU, NISTORESTI SI CALUGARENI, CONDUCTA ADUCTIUNE APA INTRE REZERVOR NISTORESTI SI SAT CALUGARENI SI STATIE DE REPOMPARE, JUD. CONSTANTA

II. Titular

- Numele companiei PRIMARIA PANTELIMON

- Adresa poştală SAT PANTELIMON

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- Numele persoanelor de contact: VICEPRIMAR MARTINESCU

- director/manager/administrator

- responsabil pentru protecţia mediului

III. Descrierea proiectului

- Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.

Proiectul prevede urmatoarele obiecte:

	1. Pozarea unei conducte intre rezervorul existent in satul Nistoresti si satul Calugareni;

	2. Executarea unei gospodarii de apa in satul Calugareni;

	3. Pozarea unei conducte de distributie intre rezervorul existent si sat Nistoresti.

1. Pozarea unei conducte intre rezervorul existent intre satul Nistoresti si satul Calugareni

Conducta de aductiune se va poza incepand din rezervorul existent in satul Nistoresti si se va monta pe o lungime de 7600 m pana la gospodaria de apa ce se va executa in satul Calugareni. Conducta va avea Dn 110 mm PEHD, pe care se vor executa 3 camine de aerisire si 3 camine de golire. In caminele de golire si de aerisire se vor monta armaturile necesare (DAD3, vane de golire).

2. Executarea unei gospodarii de apa in satul Calugareni

Gospodaria de apa va cuprinde:

-  un rezervor de 50 mc,

- o camera de vane

-  statia de pompare

Toate obiectele mai sus mentionate vor fi pozitionate intr-o incinta ce va fi imprejmuita cu gard din plasa de sarma ghimpata cu dimensiunile de 17 x 14 m si S = 238 mp, pentru accesul in incinta se va executa o poarta de acces de 4 m.

a.  Rezervor de inmagazinare  V = 50 mc

Pentru creerea unei rezerve de incendiu s-a proiectat un rezervor cu V = 50 mc ce se va amplasa in incinta gospodariei de apa.

Rezervorul se va realiza din “polistif” se va ingropa jumatate in pamant, iar partea superioara se va acoperi cu pamant in grosime de 0,50 m, conf. planului din prezentul proiect.

b. Camera de vane

Pentru preluarea apei din rezervorul proiectat se va executa o camera de vane cu dimensiunile de 1,50 x 2,50 m si inaltimea de 1,50 m.

In interiorul camerei de vane se vor monta vanele de manevra ce sunt montate pe conducta de alimentare si de iesire - golire a rezervorului, conf. planului de detaliu din prezentul proiect.

c. Statia de pompare

Statia de pompare se va poza intr-un containet metalic izolat si care va avea o usa de acees si un gol de aerisire prevazut cu grilaj de protectie .

In container se vor monta tot echipamentul de pompare ca si aparatul de U.V. necesar.

c.1. Grup de pompare 2 buc

Caracteristici tehnice:

-	Debit grup :  3,6 mc / h

-	Inaltime de pompare: 25 mCA

c.2. Instalatie hidro - mecanica

Se va executa din teava Dn 63 mm PPR, pe care se vor monta apometru, vana de trecere si manometru.

c.3. Aparat de ultraviolete

Se va monta aparatul de ultraviolete (Q = 4 mc/h) in incinta statiei de pompare.

Tabloul electric general pentru actionarea echipamentelor se va monta pe peretele statiei de pompare.

3. Pozarea unei conducte de distributie intre rezervorul existent si satul Nistoresti.

Conducta de distributie se va poza incepand din rezervorul existent pe o lungime de 1800 m pana la intrarea in satul Nistoresti. Conducta se va poza in transee comuna cu distributia de la satul Calugareni va avea Dn 110 mm PEHD.

3. Modul de asigurare al utilităţilor

- Alimentarea cu apă: NU ESTE CAZUL

- Evacuarea apelor uzate: NU ESTE CAZUL

- Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: NU ESTE CAZUL

- Asigurarea agentului termic: NU ESTE CAZUL

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Fiind o lucrare de alimentare cu apa cu conducte ingropate, nu exista surse de poluare.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

NU ESTE CAZUL

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

VII. Lucrări necesare organizării de şantier NU ESTE CAZUL

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

NU ESTE CAZUL

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătură şi ştampilă

Ing.  Sengül Iusein