J13/1166/17.04.2006, CUI: 18595351,

Str. Calafatului Nr. 64, Constanta,

tel.: 0721/207532

Email: art_colosseum@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC

necesar emiterii acordului de mediu

pentru CONSTRUIRE  ANSAMBLU SILOZURI  CU ANEXE AFERENTE, HALA P, CANTAR, CABINA CANTAR, PLATFORMA BETONATA INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN

### CAP. I   Denumirea proiectului

-Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE  ANSAMBLU SILOZURI  CU ANEXE AFERENTE, HALA P, CANTAR, CABINA CANTAR, PLATFORMA BETONATA INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN

-Amplasare obiectiv: Jud. Constanta, Loc. Adamclisi, Str. Decebal, nr. 4, Lot 2/2

### CAP. II   Titular

- Beneficiarul lucrarilor:  S.C. “TROPHAEUM TRAIANI  TUR” S.R.L.

- Sediul: Jud. Constanta, Loc. Adamclisi, Str. Decebal, nr. 4

- Telefon: 0721/207532, 0728/081995;

CAP. III Descrierea proiectului:

1.Oportunitatea investitiei:

Prin intermediul acestei investiţii beneficiarul propune construirea unui ansamblu de silozuri cu anexe aferente, hala parter, cabina cantar, platform betonata incinta si imprejmuire teren. Titularul proiectului consideră oportună crearea unui astfel de obiectiv în zonă în scopul lărgirii şi diversificării gamei de servicii oferite populaţiei, pentru valorificarea produselor obţinute prin cultivarea pământului.

Activităţile ce se vor realiza la noul obiectiv vor fi continue şi vor presupune depozitarea şi comerţul cu ridicata al cerealelor.

2.Descrierea lucrarilor

Terenul propus pentru realizarea investiţiei se afla in Jud. Constanta, Loc. Adamclisi, Str. Decebal, nr. 4, Lot 2/2. Suprafata de teren studiata este St= 5199.00mp conform actelor de proprietate si masuratorilor cadastrale.

Vecinatati:

- La nord:   Sos. Abrudului;

- La sud:     Lot 4, Consiliul Local Adamclisi;

- La vest:    Lot 2/1;

- La est:      Sos. Abrudului.

Imobilul vizat este dat spre folosinta firmei S.C. “TROPHAEUM TRAIANI  TUR” S.R.L. conform contractului privind constituirea dreptului de folosinta si acordului de superficie autentificat sub nr. 778/15.03.2016 la b.i.n. George Tragone.

Dreptul de folosinta si acordul de superficie este realizat de catre Lupu Remus Ionut, proprietarul lotului vizat conform contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 4173/11.12.2015 la b.i.n. George Tragone si a actului de dezmembrare atasat documentatiei.

Conform certificat de urbanism nr. 153/02.11.12016 emis de primaria comunei Adamclisi, se precizează că terenul pe care urmează să se realizeze investiţia are destinatia curti, constructii.

EXISTENT

Suprafata construita=  0.00mp;

Suprafata desfasurata=  0.00mp;

P.O.T. = 0.00%

C.U.T. = 0.00

PROPUNERE

Suprafata teren  = 5199.00 mp (conf.acte si mas.);

Suprafata construita silozuri+anexe aferente =  945.75 mp;

Suprafata construita cantar =  48.00 mp;

Suprafata construita cabina cantar =  20.85 mp;

Suprafata construita hala =  338.95 mp;

Suprafata construita propusa =  1353.55mp;

Suprafata desfasurata propusa =  1353.55 mp;

Regimul de inaltime: Parter;

P.O.T. = 26.03%

C.U.T. = 0.26.

Documentatia prezenta porneste de la un teren liber pe care urmeaza sa se execute urmatoarele:

- Ansamblu silozuri cu anexele aferente - Sc= 945.75mp;

- Hala P-magazie - Sc= 338.95mp;

- Cantar (auto) - Sc=48.00mp;

- Cabina cantar – Sc=20.85mp;

- Imprejmuire teren: 157ml;

- Platforma betonata incinta: 3225mp;

- Spatiu verde: 620mp.

Accesul pietonal si auto se va face din str. Abrudului.

Ansamblul de silozuri cu anexe aferente are urmatoarele parti componente:

A.Silozuri:

* siloz – 2buc. cu caracteristicile urmatoare:

- realizate din tabla galvanizata si ondulata, acoperita cu zinc de inalta rezistenta si frecare;

- diametru – 5.35m, inaltime totala – 17.78m, inaltime cilindru – 16.18m, capacitate – 314mc (235 tone la 0.75 densitate).

* siloz – 5buc. cu caracteristicile urmatoare:

- realizate din tabla galvanizata si ondulata, acoperita cu zinc de inalta rezistenta si frecare;

- diametru – 12.22m, inaltime totala – 19.54m, inaltime cilindru – 16.02m, capacitate – 2010mc (1507 tone la 0.75 densitate).

B.Accesorii si anexe aferente:

* ventilatie si termometrie – sistem de ventilatie si de control al temperaturii ;

* pasarele si suporti – accesorii metalice silozuri;

* curatare – curatitor cu site plane si precuratitor cu aer;

* mecanizare la incarcare – transportor cu lant, deviator motorizat, elevator cu cupe, sibar motorizat – transportor cu lant, snec maturator, deviator motorizat;

* mecanizare la descarcare – siloz cu descarcare la camion:

- realizat din tabla galvanizata si ondulata, acoperita cu zinc de inalta rezistenta si frecare;

- diametru – 4.65m, inaltime totala – 14.40m, inaltime cilindru – 13.21m, capacitate – 127mc (95 tone la 0.75 densitate).

* conexiuni – conexiuni si tubulatura include suruburi, garnituri, piese de legatura etc;

* instalatie tratare seminte – capacitate 2500kg/h;

* automatizari – tablou electric de forta si control;

* cabina siloz – spatiu protectie automatizari ansamblu silozuri.

Depozitarea cerealelor în bune condiţii necesită spaţii corespunzătoare destinate acestui scop. Aceste spaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii în concordanţă cu necesităţile de recepţionare şi conservare. Aceste condiţii sunt:

- spaţiile de depozitare să fie uşor accesibile;

- să ofere un spaţiu de depozitare uscat, să permită aerarea mecanică a produselor depozitate;

- să permită controlul parametrilor de stare şi monotorizarea acestora în timpul depozitării.

Silozurile asigură cele mai bune condiţii de conservare a cerealelor, se pretează la mecanizarea completă şi la automatizarea procesului tehnologic caracterizându-se printr-o explotare uşoară. In general, un siloz are următoarele părţi constructive de bază:

- turnul maşinilor;

- corpul silozului.

Turnul maşinilor constituie centrul de producţie cu care sunt legate celelalte secţii ale silozului. In el sunt amplasate principalele mijloace de transport şi condiţionare: şnecuri, elevatoare, curăţitoare, cântare, etc.

Corpul silozului: are ca funcţie de bază conservarea în bune condiţii a cerealelor. Pentru aceasta el trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

- să protejeze cerealele de acţiunea factorilor de mediu;

- să nu permită accesul dăunătorilor de orice formă;

- să nu permită formarea condensului pe suprafaţa interioară a pereţilor silozului;

- să nu existe pericol de incendiu şi explozii.

In silozuri cerealele se depozitează pe calităţi. In timpul depozitării cerealelor au loc anumite procese:

- respiraţia;

- postmaturaţia;

- autoîncălzirea;

- încingerea.

Procesele fiziologice care pot avea loc la depozitare în masa de boabe au o acţiune complexă asupra stării acestuia, putând conduce la degradarea parţială sau totală a cerealelor.

Hala P – magazie -spaţiu cereale este o clădire cu regim de înălţime parter, folosită pentru descărcarea în sistem acoperit a cerealelor din camioane. Pe perimetrul construcţiei sunt prevăzuţi parapeţi din beton armat de 2,50m înălţime şi panouri sandwich până la streaşină. Structura este alcătuită din stâlpi, grinzi şi şarpantă metalice, iar învelioarea este din panouri sandwich.

# Amenajări teren-platforme şi spaţii verzi

Pentru circulaţia auto din incintă se amenajează platforma de manevră, parcaj auto. Pentru construirea acestora se înlătură stratul vegetal, se execută lucrări de nivelare, compactare, după care se vor monta staturile de pietriş rutier, beton rutier pentru trafic greu. Terenul rămas liber se amenajează ca spaţiu verde.

Imprejmuirea terenului va fi realizată din panouri prefabricate. Se propune realizarea imprejmuirii terenului pe laturile de est si nord, respectiv nord-est, pe latura de sud se mentine actuala imprejmuire iar pe latura de vest nu se imprejmuieste.

Cabina cantar este o clădire cu regim de înălţime parter.

Structura de rezistenta a fost prevazuta a fi realizata din zidarie portanta. Zidurile portante sunt din B.C.A. de 25cm grosime placate la exterior cu polistiren extrudat de 5cm. Conlucrarea elementelor portante de zidarie este realizata prin samburi si centuri de beton armat.

Elementele de zidarie de B.C.A. vor avea rezistenta la compresiune de minim 5.5 N/mm2. Mortarul pentru zidarie folosit va fi M10 si C10 cu care se vor umple atat golurile orizontale cat si cele verticale.

Fundatile sunt continue sub ziduri alcatuite din bloc de beton simplu si soclu din beton armat la partea superioara.

Cantarul pentru cantarirea camioanelor, are structura mixta metal + beton si lungimea platformei de cantarire de 16m, latime 3m, capacitate 80tone.

Sistemul de cantarire - constructie mixta (structura metalica + beton) pentru camioane este compus din:
- platforma cantarire metal-beton;
- celule de sarcina;
- cutie jonctiuni si cutie protective;

- indicator digital de masa;

- sursa  tensiune neintreruptibila UPS;
- cablu semnal;

- copex metalic;
- sistem de calcul PC+ imprimanta; 
- software cantarire.

Obiectivul propus se incadreaza la categoria de importanta ”C”(normală), conform HGR 766/1997, iar clasa de importanţă este III (conf. PI00-1/2013).

Structura constructiilor a fost concepută astfel încât să satisfacă cerinţa de calitate, '‘rezistenţă şi stabilitate”.

Acţiunile susceptibile de a se exercita asupra construcţiilor în timpul execuţiei şi exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente:

- prăbuşirea totală sau parţială a construcţiei;

- deformaţii de mărimi inadmisibile;

- avarierea unor părţi ale clădirii sau a instalaţiilor datorită deformaţiilor mari ale elementelor portante;

- avarii disproporţionate faţă de cauza lor iniţială;

- satisfacerea cerinţei “rezistenţă si stabilitate” nu are în vedere cazurile în care intervin solicitări cu probabilitate deosebit de mică de producere şi care nu au fost avute în vedere la proiectare.

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

INSTALATIE DE INSILOZARE

5 x 1500 tone cereale, 2 x 235 tone seminţe cu sistem de curăţare,
capacitatea de procesare 75 t/h si sistem de tratare seminţe

- RECEPTIA CEREALELOR

Proiectul include un buncăr de recepţie cereale prevăzut cu grătar metalic special construit pentru trecerea camioanelor. Buncărul de recepţie permite descărcarea simultana a doua camioane. Cerealele ce trec prin grătarul metalic sunt preluate de un transportor cu lanţ (TP01) si pot fi direcţionate prin intermediul unui deviator cu 2 cai (BP01) către elevatorul sistemului de curăţare (EL01) sau către elevatorul sistemului de stocare si livrare rapida (EL02).

- SISTEMUL DE CURATARE

Din elevatorul EL01 se direcţionează cerealele către sistemul de curăţare (PZ01). Acesta cuprinde curăţarea cu aer si curăţarea cu site. Cerealele, odată curăţate, se direcţionează către elevatorul EL2 pentru a fi depozitate sau direcţionate către silozurile pentru seminţe.

- STOCAREA CEREALELOR, INCARCARE SI DESCARCARE

Proiectul include doua instalaţii separate de stocare: Instalaţia Principala si Instalaţia de Silozuri pentru Seminţe si Livrare Rapida. De la elevatorul EL02 cerealele pot fi direcţionate prin intermediul unui deviator cu 2 cai (BP02) către una din aceste instalaţii.

- Instalaţia Principala cuprinde 5 silozuri cu baza plana (SA01, SA02, SA03, SA04, SA05) cu diametrul de 12.22 m, înălţime totala de 19.54 m, având capacitatea unitara de 2010 m3, dispuse in linie. Acestea sunt alimentate superior printr-un transportor cu lanţ (TC01) prevăzut cu o gura de intrare, cinci guri de ieşire cu sibar motorizat (RA01, RA02, RA03, RA04, RA05) pentru alimentarea cerealelor in silozuri si o gura de ieşire libera ce va direcţiona posibilele resturi către Big Bag. Patru dintre silozuri sunt prevăzute cu sistem de ventilaţie de 15% din suprafaţa bazei silozului (SA02 - SA05), iar silozul SA01 este prevăzut cu sistem de ventilaţie ce ocupa 100% din baza silozului. Toate unităţile de stocare deţin ventilatoare conectate la fiecare din aceste sisteme (VT01, VT02, VT03, VT04, VT05). Toate cele 5 silozuri sunt prevăzute si cu un sistem anti-condens in partea superioara a acestora cu extractor de aer (HC01, HC02, HC03, HC04, HC05).

- Descărcarea celor 5 silozuri se face, in principal, prin descărcare laterala, in mod gravitaţional. Produsul final rămas in silozuri se descarcă cu ajutorul unui şnec maturator (BA01, BA02, BA03, BA04, BA05) prin reducţiile centrale prevăzute cu sibare motorizate (RA06, RA07, RA08, RA09, RA10), dar si sibare manuale pentru controlul fluxului (RM03, RM08, RM09, RM12, RM15). De asemenea, fiecare siloz este prevăzut si cu doua reducţii laterale de descărcare, acestea deţinând sibare manuale pentru descărcare (RM01, RM02, RM04, RM05, RM07, RM08, RM10, RM11, RM13, RM14). Cerealele descărcate prin aceste sibare ajung pe un transportor cu lanţ TC02 ce le direcţionează către alt transportor cu lanţ TC03, perpendicular cu acesta, prevăzut cu un deviator cu 2 cai (BP03) ce face posibil direcţionarea fluxului către elevatorul sistemului de curăţare (EL01) sau către elevatorul de stocare si livrare rapida (EL02), de unde prin intermediul deviatorului cu 2 cai (BP02) se poate direcţiona către Instalaţia de seminţe si livrare rapida camion.

- Instalaţia de Silozuri pentru Seminţe cuprinde 2 silozuri cu baza conica (SE01, SE02) cu diametrul de 5.35 m, înălţimea totala de 17.78 m, având capacitatea unitara de 314 m3 si un siloz de livrare rapida la camion (SH01) cu diametrul de 4.65 m, înălţimea totala de 14.4 m si capacitatea unitara de 127 m3. Toate cele 3 silozuri sunt dispuse in linie. Silozurile de seminţe sunt alimentate superior printr-un transportor cu lanţ (TC04) prevăzut cu o gura de intrare si doua guri de ieşire prevăzute cu sibar motorizat (RA11, RA12) pentru alimentarea celulelor si o gura de vărsare libera prevăzută cu tubulatura pentru alimentarea silozului de livrare la camion. Silozurile de seminţe SE01 si SE02 sunt prevăzute cu sistem de ventilaţie si ventilatoare VT06, respectiv VT07. De asemenea, in partea superioara a acestora, deţin sistemul anti-condens cu extractor de aer, HC06 - HC07.

• Descărcarea silozurilor cu baza conica pentru seminţe se va realiza gravitaţional, prin sibare manuale (RM16, RM17), seminţele fiind preluate de un transportor cu lanţ (TC05) si direcţionate către Instalaţia de Tratare Seminţe.

# INSTALAŢIA DE TRATARE SEMINŢE

Instalaţia de tratare seminţe (IA01) preia cerealele din silozurile cu baza conica prin intermediul transportorului cu lanţ TC05, ajungând in cuva de alimentare, fiind supuse la procesul de tratare si livrate prin şnecul instalaţiei direct către saci. Instalaţia de tratare seminţe funcţionează cu o capacitate de pana la 2500 kg/h.

# NOTA:

Utilajele de transport cereale prezente in proiect au capacitatea de transport de 75 t/h, mai puţin transportorul TC05 de la descărcarea silozurilor de seminţe, care are 20 t/h. Sistemul de curăţare are o capacitate de 80 t/h. Instalaţia de seminţe are o capacitate de procesare de 2,5 t/h.

Instalaţia cuprinde un panou de comanda automatizat pentru elementele acesteia. Din computer se poate vizualiza fluxul cerealelor, sistemul de ventilaţie se acţionează automat la atingerea unor temperaturi prestabilite, la fel si sistemul anti-condens la detectarea unei umidităţi ce iese din parametrii.

SCURTA DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL

Prin proiect au fost luate masuri pentru diminuarea impactului asupra mediului pe perioada realizarii lucrarilor de constructii si in perioada de exploatare ulterioara.

CAP. IV Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

1.Protectia calitatii apelor

Comuna Adamclisi, sat Adamclisi se afla in Dobrogea de Sud.

In Dobrogea de Sud râurile au caracter semipermanent, sunt in cea mai mare parte simetrice, in cursul superior văile sunt larg evazate, iar spre confluenta sunt adanci, cu versanti verticali si meandre, unele avand caracterul unor mici canioane (ex. Valea Urluia si Canaraua Fetei).

Reţeaua hidrografica este tributara in cea mai mare parte Dunării, văile sapate fiind in forma de “ U “ sau “ V. Versantul drept al Dunării are sculptate faleze inalte in depozie cretacice , eocene , badenian - sarmatiene si loess cuaternar. Ţărmul Marii Negre are de asemenea faleze sapate in roci sarmatiene si cuaternare.

Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni reduse şi importanţă locala.

Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial economic, sunt legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.

Caracteristica reliefului Podişului Dobrogei de Sud constituie reţea de vai ramificate care l-au fragmentat puternic. Pe marginea dinspre Dunăre, văile se desfasoara spre V,NV si E si se termină cu limane fluviatile ( lacurile Bugeag, Oltina si Vederoasa), iar cele dinspre mare in lagune sau limanuri fluvio-maritime cum ar fi: lacul Techirghiol, lacul Tasaul, lacul Mangalia.

In interior, judeţul Constanta, este deficitar in privinţa apelor curgătoare (cele mai multe avand debite mici si oscilante), pe margini are numeroase lacuri-limane fluviatile si fluvio-maritime. O nota caracteristica a reţelei hidrografice de pe teritoriul judeţului este densitatea foarte scăzută a acesteia, de 0,1 km/km2, reprezentând cea mai redusa valoare de pe intreg teritoriul tarii.

La data efectuarii lucrarilor de teren, nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea investigata, respectiv 6.50m- 12.30m.

Activitatea ce urmeză să se desfăşoare în cadrul obiectivului, respectiv încărcarea- descărcarea cerealelor, nu presupune utilizarea apei în procesul tehnologic.

In perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apă, sunt următoarele:

- amenajarea corespunzătoare a organizării de şantier, cu acces controlat;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de şantier;

- depozitarea materialelor de construcţii necesare şi a deşeurilor generate, numai în spaţiile special amenajate;

- staţionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor în incinta organizării de şantier, numai în spaţiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta şantierului;

- interzicerea spălării mijloacelor de transport, utilajelor şi echipamentelor utilizate, în incinta şantierului.

In perioada funcţionării obiectivului nu se utilizează apă în procesul tehnologic. Prin activitatea derulată, depozitare/comercializare cereale, nu se generează ape uzate.

2.Protectia aerului

Clima judeţului Constanta evoluează pe fondul general al climatului temperat continental, prezentând anumite particularitati legate de poziţia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea incalzirii acestuia. Circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determina reducerea cantitatilor de precipitaţii, iar vara anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate si secete. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primăveri târzii si secetoase.

Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se prin

umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara -11,2°C la Mangalia si 11,2°C la Murfatlar - iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 10°C.

Temperatura medie a lunii celei mai reci ( ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1°C/ - 2°C, dar in extremitatea sud-estica este pozitiva: acest areal este aşadar cea mai călduroasa regiune iarna.

Temperatura medie in lunile iunie - august depăşeşte 25°C.

Amplitudinea termica anuala este destul de diferenţiata: 23 - 24°C in jumatatea dunareana a Dobrogei si 21 - 22°C in jumatatea maritima a climatului litoral.

Regimul precipitaţiilor

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitaţii atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torenţiale. Volumul precipitaţiilor anulale sunt cuprinse intre 3 - 400 mm/an.

Clima Podişului Dobrogei de Sud reprezintă anumite particularitati determinate de poziţia geografica : intre Dunăre in vest si Marea Neagra in est, cat si datorita componentelor fizico - geografice ale teritoriului.

Regiunea aflata in studiu suferă vara de influenta maselor de aer anticiclonal din Azore si cele mediteraneene cu aer tropical nord - african, ce aduc seceta, timp senin si temperaturi ridicate. Iarna, anticiclonul siberian aduce mase de aer subpolar continental, ce produc scăderi mari de temperatura, crivatul fiind vântul dominant al zonei.

Temperatura medie anuala este cuprinsa intre valorile 11,4°C - 11,8°C.

Pentru amplasamentul analizat, factorul clima se evidenţiază prin următoarele aspecte:

- caracter continental;

- ariditate accentuata;

- caracterul torenţial al precipitaţiilor;

- direcţia vântului N - NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

In perioada derulării proiectului sursele de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizaţi pentru deplasarea mijloacelor de transport şi funcţionarea utilajelor, principalii poluanţi fiind în acest caz SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuşi organici volatili etc.

De asemenea, lucrările propriu-zise de realizare a proiectului pot determina în această perioada o creştere a cantităţilor de pulberi în zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu lucrări de excavare a pământului, încărcarea pământului în basculante, împrăştierea sau compactarea lui, manipularea materialelor de construcţii, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

In scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

- împrejmuirea corespunzătoare a organizării de şantier;

- utilizarea echipamentelor şi utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conţinut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

- materialul excavat va fi încărcat imediat după excavare în mijloace de transport corespunzătoare şi transportat în vederea utilizării ca material de umplutura numai în locaţiile indicate de Primăria Adamclisi în Autorizaţia de Construire;

- încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanţa între cupa excavatorului şi bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăştierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine.

In perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de particulele sedimentabile şi în suspensie generate de manipularea cerealelor ce vor fi depozitate în silozuri.

Principalele măsuri prevăzute pentru limitarea emisiilor de pulberi în atmosferă sunt:

- descărcarea în sistem acoperit a cerealelor din camioane. Spaţiul de descărcare cereale este o incintă cu regim de înălţime parter, pe laturile lungi ale construcţiei fiind prevăzuţi parapeţi din beton armat de 2.4m înălţime şi panouri sandwich ca pereti si acoperis;

- silozurile de cereale sunt prevăzute cu filtre de reţinere a pulberilor;

- curăţitoarele sunt dotate cu cicloane de decantare/separare a prafului.

De asemenea, traficul determinat de utilajele ce deservesc obiectivul şi de maşinile clienţilor reprezintă o altă sursă de emisii în aer. Emisiile provenite din aceste surse se suprapun celor provenite din traficul ce se desfăşoară pe drumul principal şi având în vedere că şi în prezent se desfăşoară pe amplasament activităţi conexe lucrărilor agricole, se apreciază că noile emisii nu sunt de natură să determine un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dintotdeauna diferitele activităţi ale omului au fost generatoare de zgomot, intensitatea lui crescând direct proporţional cu dezvoltarea tehnicii, cu sporirea numărului obiectivelor industriale, a mijloacelor de transport, devenind în prezent o sursă poluantă de aceeaşi agresivitate ca şi poluarea chimică.

Studiile realizate de-a lungul timpului au pus în evidenţă o gamă largă de efecte la nivelul organismului uman provocate de poluarea sonoră, începând cu uşoara oboseală auditivă, până la stări nevrotice grave şi chiar traumatisme ale organului auditiv, în funcţie de intensitatea, frecvenţa şi durata zgomotelor. Iată de ce în prezent, combaterea zgomotelor şi a vibraţiilor a devenit parte integrantă din lupta pentru sănătatea omului, pentru menţinerea echilibrului ecologic în biosferă.

In perioada realizării investiţiei se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, cauzată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă determinat de necesitatea aprovizionării şantierului cu materiale, echipamente şi utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcţii.

In scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiţiei se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajele în vederea creşterii performanţelor;

- realizarea lucrărilor ce presupun producerea de zgomote cu intensităţi ridicate într-un anumit interval orar în principiu pe timpul zilei;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează

descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot; -  utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităţilor astfel încât să se evite creşterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de zgomot pot fi determinate de tranzitul autovehiculelor în cadrul obiectivului şi de activităţile de încărcare/descărcare cereale.

In scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada funcţionării obiectivului se vor implementa măsuri precum :

- impunerea unui program strict de funcţionare a obiectivului pe timpul zilei şi respectarea acestui program;

- oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul în perioada în care acestea staţionează în incinta acestuia.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5.Protectia solului si a subsolului

Din punct de vedere geologic amplasamentul aparţine platformei Dobrogei de Sud, cuprinsa intre Masivul Dobrogei Centrale (de care este separat de falia Capidava - Ovidiu), Platforma Valaha, zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiere de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei Valahe de Platformei Dobrogei de Sud lungul unei fracturi paralele cu Dunarea, după care platforma Dobrogei de Sud este inaltata.

Dobrogea de Sud prezintă o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.

- soclul este alcătuit din gnaise granitice, peste care stau şisturile cristaline mezometamorfice;

- cuvertura sedimentara este reprezentata prin ciclul de sedimentare paleozoic de varsta siluriana si devoniana, alcatuita litologic din argile cenuşii cu intercalaţii calcaroase, gresii cuartoase, marne si marne calcaroase;

- ciclul de sedimentare jurasic - cretacic: in acest ciclu se dezvolta un complex litofacial predominant carbonatic, reprezentat prin calcare si dolomite;

- ciclul de sedimentare paleoqen - miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi glauconitice peste care stau calcarele organogene;

Depozitele Bessarabiene sunt dispuse transgresiv peste diferiţi termeni stratigrafici ai Cretacicului, peste Lutetian si peste Tortonian.

Bessarabianul este constituit in cea mai mare parte a regiunii din doua orizonturi distincte un orizont de argila verzuie sau cafenie acoperit de un orizont de calcar lumaselic. Acest orizont a fost interceptat de numeroase foraje si in săpături mai adanci realizate in municipiul Constanta.

- in perioada cuaternara platforma Dobrogei de Sud a fost acoperita cu depozite eoliene de tip loess, care acopera aceasta arie ca o pătură aproape continua. Depozitele loesoide au grosimi de la câţiva metri pana la aproape 20 m (mai groase pe laturile de vest şi est, în depresiuni şi pe vai şi mai subţiri pe platourile interfluviale);

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se caracterizează prin prezenta formaţiunilor sedimentare reprezentate de loessuri şi depozite loessoide din pleistocen ( argile prăfoase de natura loessoida si argile). Aceste depozite au grosimi de la câţiva metri pana la aproape 20 m ( depozite cu grosimi mai mari întâlnim pe laturile de vest şi est, în depresiuni şi pe văi şi mai subţiri pe platourile interfluviale).

Atât în perioada execuţiei lucrărilor de construcţie, cât şi în perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele sau echipamentele folosite;

- depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staţionarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol

sunt:

- amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi materialelor rezultate în perioada de realizare a proiectului ;

-   este interzisă depozitarea temporară a deşeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

-    se va urmări transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia astfel a unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

6.Protectia ecosistemului

In condiţii naturale, în structura învelişului vegetai al Podişului Dobrogei, formaţiunea cea mai caracteristică era stepa, la care se adăugau, în funcţie de altitudine şi topoclimat, silvostepa şi pădurea.

In prezent, vegetaţia de stepă şi silvostepă ocupă areale restrânse, de regulă pe versanţii văilor, pe culmi şi pe creste, fiind înlocuită în cea mai mare parte cu culturi agricole. Compoziţia ei floristică a cunoscut transformări puternice în urma intervenţiei antropice, speciile caracteristice dispărând în bună parte, iar în locul lor s-au format asociaţii de plante rezistente la procesele dedegradare. Vegetaţia de pajişte este mult degradată din cauza păşunatului excesiv, ocupând în prezent doar 20% din suprafaţa podişului.

Flora este reprezentată prin plante ierboase, în care domină familia gramineelor. Vegetaţia lemnoasă este slab reprezentată prin câteva specii de arbuşti care, se întâlnesc în pâlcuri mici în locurile mai umede şi mai adăpostite.

Fauna este alcătuită din specii ponto-meditemeene ce trăiesc pe terenuri deschise: mamifere rozătoare, reptile, amfibieni, păsări.

Terenul studiat se află în intravilanul localităţii Adamclisi, într-o zonă a comunei, în care se desfăşoară activităţi de producţie. Realizarea şi funcţionarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra elementelor de floră, faună şi habitate.

7.Gospodarirea deseurilor

In perioada executării lucrărilor de construcţie se preconizează generarea următoarelor categorii de deşeuri:

- deşeuri menajere - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, şi depozitate în spaţii special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcţii - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate şi transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii, astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea lor, în incinta organizării de şantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

In perioada funcţionării obiectivului se vor genera deşeuri de tip menajer şi deşeuri reciclabile (hârtie, plastic, sticlă), precum şi deşeuri biodegradabile rezultate din manipularea cerealelor. Acestea se vor colecta selectiv şi se vor stoca temporar în containere inscripţionate, amplasate pe platforma betonată, urmând a fi predate unor societăţi autorizate în valorificarea /eliminarea lor.

8. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In incinta nu se produc si nu se depoziteaza substante toxice sau periculoase.

# 9. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate.

Precizăm de asemenea, că terenul vizat nu se află în zona de siguranţă şi protecţie a amenajărilor hidrotehnice, perimetre de protecţie hidrogeologică, a infrastructurii de transport de interes public, în zone aferente construirii căilor de comunicaţii, în zone de protecţie sanitară, zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren etc.

Principalele elemente legate de impactul realizării şi funcţionării obiectivului asupra aşezărilor umane şi sănătăţii populaţiei se referă la următoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor şi a funcţionării obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate în capitolul anteror;

- potenţiala modificare a calităţii aerului în zonele învecinate obiectivului, determinată de creşterea concentraţiei pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcţii, dar şi de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor. Măsurile în vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate în cadrul capitolului anterior;

- încărcarea/descărcarea cerealelor se va face doar în zona de descărcare a cerealelor, special amenajată;

- după finalizarea lucrărilor şi sistematizarea terenurilor rămase libere se va avea în vedere amenajarea unor spaţii verzi;

- va exista şi un impact pozitiv, deoarece vor fi create noi locuri de muncă.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

In cursul execuţiei lucrărilor propuse nu vor fi afectate proprietăţile învecinate sau domeniul public.

Lucrările pentru organizarea execuţiei constau în:

- desemnarea spaţiilor pentru depozitarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor în condiţiile specificate de furnizori, urmărindu-se paza şi protecţia acestora;

- se vor lua toate măsurile P.S.l. ce se impun pentru executarea lucrărilor în siguranţă;

- echiparea cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare.

Se recomandă de asemenea:

- amenajarea unei platforme pentru depozitarea deşeurilor;

- împrejmuirea şantierului, asigurându-se accesul controlat;

- la ieşirea din organizarea de şantier se va amenaja un spaţiu destinat curăţării roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta organizării de şantier;

- titularul va avea obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi de a lua toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI ÎN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

La finalizarea lucrărilor pentru realizarea investiţiei terenurile rămase libere după executarea tuturor lucrărilor de construcţii vor fi sistematizate.

# Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente este necesar să se respecte toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi intreţinere a utilajelor folosite pe durata execuţiei.

In cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziţionarea de material absorbant pentru intervenţia promptă şi eficientă.

Deşeurile pot deveni o sursă de poluare a solului, astfel este necesară instituirea unui management corespunzător al acestora, respectiv amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deşeurilor produse, pentru a evita riscul ca aceste deşeuri să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului. Este necesar ca deşeurile să fie predate periodic către societăţile valorificatoare, pentru a se evita umplerea peste capacitate a pubelelor.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

In cazul demolării obiectivului, la încetarea activităţii, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desfiinţare a obiectivului se vor obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, conform legii;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcţiei este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor , instalaţiilor, materialelor din interior, a elementelor de acoperiş, uşi etc.;

- zona obiectivului va trebui împrejmuită şi prevăzută cu poartă de acces;

- toate materialele ce rezultă în diferite etape ale activităţii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitându-se amestecarea acestora;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevăzute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deşeurilor de materiale cu conţinut de substanţe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea iniţială (teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcţie, în functie de destinaţia ulterioară a terenului.

# Modalităţi de refacere a stării iniţiale /reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta în ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

### CAP.V Lucrari de reconstructie ecologica

In acest caz nu se pune problema reconstructiei ecologice ci a alocarii unor fonduri pentru lucrari care au destinatia mentinerii ecosistemului si functionarii lui normale din punct de vedere ecologic.

Prin interventiile descrise nu vor fi afectate calitatile factorilor de mediu, masurile luate fiind in sprijinul bunei functionari la nivel ecologic.

### CAP. VI Prevederi pentru monitorizarea mediului

Avind in vedere zona de amplasament a constructiei, respectiv in Jud. Constanta, Loc. Adamclisi, Str. Decebal, nr. 4, Lot 2/2, obiectivul nu intra in raza de supraveghere si monitorizare permanenta.

Pe durata de existenţă a şantierului, în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

- modul de depozitare, valorificare şi evidenţă deşeurilor generate;

- curăţenia pe şantier şi în zonele adiacente şantierului;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la încheierea lucrărilor a zonelor afectate de organizarea şantierului.

In perioada de funcţionare se va proceda la monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate din activitate, valorificate şi eliminate.

Intomit,

S.C. ART COLOSSEUM S.R.L.

Ing. Paraianu Nicoleta